PRILOGA 1

Oskrbovalni standard za center za ravnanje s komunalnimi odpadki

(1) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite in zaprtih prostorov, urejenih in opremljenih za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s to uredbo. Center mora biti urejen in opremljen tudi za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje.

(2) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti opremljen za gašenje požara v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost objektov.

(3) Z ograjo okoli centra za ravnanje s komunalnimi odpadki je treba preprečiti dostop nepooblaščenim osebam in živalim.

(4) Na vhodu centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena upravljavca centra.

(5) V centru za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj centra ali na tehtnicah na vozilih za prevoz odpadkov.

(6) Površina tal mora biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekočine neprepustna.

(7) Padavinsko odpadno vodo je treba v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvajati najmanj čez oljni lovilec. Odvajanja padavinske odpadne vode čez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih objektov.

(8) Če je center za ravnanje s komunalnimi odpadki opremljen z javno kanalizacijo, je treba padavinsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo.

(9) Izločene nenevarne, nevarne in gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, se do oddaje v nadaljnje ravnanje ločeno skladiščijo v embalažnih enotah (npr. zabojnik, prostor za zbiranje) na pokritih površinah.

PRILOGA 2

Shema postopkov preverjanja dostavljenih odpadkov

PRILOGA 3

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki za odložitev na odlagališču

1. 	Zahteve za nevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nevarne odpadke

1.1 	Vrednosti parametrov izlužka nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 25 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 300 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 5 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 70 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 100 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 2 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 30 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 40 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 50 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 5 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 7 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 200 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 25.000 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 500 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 50.000 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC* | C | mg/kg s.s. | 1.000 |
| Celotne raztopljene snovi** | - | mg/kg s.s. | 100.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

1.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti za nevarne odpadke ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Žarilna izguba * |  | % mase s.s. | 10 % |
| Celotni organski ogljik- TOC * | C | % mase s.s. | 6 % **/*** |
| ANC- sposobnost nevtraliziranja kisline |  |  | potrebna je ocena |

* Uporablja se žarilna izguba ali celotni organski ogljik stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov.

** Vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

*** Če ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 1.000 mg/kg dosežena pri L/S=10 l/kg pri lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2. 	Zahteve za stabilizirane in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke samo na odlagalnih poljih, kjer ni komunalnih odpadkov ali drugih nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivega ogljika, ki presega 5 odstotkov mase odpadkov.

2.1 	Stabilizirani in nereaktivni nevarni odpadki morajo biti obdelani tako, da se obseg izluževanja in lastnosti izlužka v pogojih, ki so na odlagališču, dolgoročno ne spremenijo zaradi:

–	lastnosti odpadkov, kakor je lastna biološka razgradljivost,

–	zunanjih vplivov na odlagališču, kakor so voda, zrak, temperatura in mehanska obremenitev, in

–	vplivov drugih odpadkov na odlagališču, vključno z njihovimi produkti, kakor so izlužek in odlagališčni plini.

2.2 	Vrednosti parametrov izlužka stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 2 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 100 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 1 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 10 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 50 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 0,2 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 10 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 10 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 10 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 0,7 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 50 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 15.000 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 150 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 20.000 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC* | C | mg/kg s.s. | 800 |
| Celotne raztopljene snovi** | - | mg/kg s.s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednosti iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

2.3 	Vrednosti parametrov onesnaženosti stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 5 % */** |
| pH | - | - | večji od 6 |
| ANC- sposobnost nevtraliziranja kisline |  |  | potrebna je ocena |

* Izmerjena vrednost parametra onesnaženosti lahko presega mejne vrednosti parametra onesnaženosti iz tabele, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

** Če ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 800 mg/kg dosežena pri L/S=10 l/kg pri lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2.4 	Odpadki, ki vsebujejo azbest

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da:

–	odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kakor trdno vezani azbest,

–	se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi trdno vezani azbestni odpadki,

–	se odpadki odlagajo v posebnih odlagalnih poljih ločeno od drugih odpadkov,

–	se območje z odloženimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim kompaktiranjem, da se prepreči izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,

–	se odpadke, ki niso pakirani, med odlaganjem škropi z vodo,

–	površinsko tesnenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest, preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,

–	se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvaja nobenih del, ki povzročajo širjenje azbestnih vlaken v okolje, in

–	se po zaprtju odlagališča z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo azbest, prepreči vsako rabo površin odlagališča, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da se po zaprtju odlagališča hrani načrt odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest.

3. 	Zahteve za komunalne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

3.1 	Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik-TOC | C | % mase s.s. | 5 % * |
| AT4 | - | mg O2/g s.s. | 10 |
| Kurilna vrednost | - | kJ/kg s.s. | 6.000 ** |

* Mejna vrednost celotnega organskega ogljika velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

** Ministrstvo lahko določi za posamezno odlagališče v posameznem koledarskem letu skladno z določbami 7. člena te uredbe za biološko razgradljivi organski ogljik za komunalne odpadke večjo vrednost, kakor je mejna vrednost za ta parameter onesnaženosti iz zgornje tabele, če kurilna vrednost odpadkov ne presega mejne vrednosti za ta parameter onesnaženosti iz zgornje tabele.

4. 	Zahteve za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

4.1 	Vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 2 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 100 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 1 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 10 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 50 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 0,2 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 10 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 10 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 10 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 0,7 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 50 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 15.000 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 150 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 20.000 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC * | C | mg/kg s.s. | 800 |
| Celotne raztopljene snovi ** | - | mg/kg s.s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

4.2	Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 3 % * |
| Žarilna izguba |  | % mase s.s. | 5 % * |

* Mejna vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

4.3 	Nenevarni odpadki z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki je manjša od pet odstotkov mase odpadkov, ki vsebujejo sadro, se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke samo v odlagalna polja, kjer ni komunalnih odpadkov ali nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, večjo od pet odstotkov mase odpadkov.

5. 	Zahteve za nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po postopku R3 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja), in se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

5.1 	Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 2 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 100 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 3 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 10 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 50 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 0,2 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 10 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 10 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 10 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 0,7 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 50 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 15.000 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 250 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 20.000 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC* | C | mg/kg s.s. | 7.500 |
| Celotne raztopljene snovi ** | - | mg/kg s.s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

5.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 18 % |
| Kurilna vrednost | - | kJ/kg s.s. | < 6.000 |

6. 	Zahteve za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za inertne odpadke

6.1 	Vrednosti parametrov izlužka inertnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 20 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 0,04 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 2 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 0,01 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 0,4 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 0,06 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 0,1 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 4 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 800 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 10 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 1000 * |
| Fenolni indeks |  | mg/kg s.s. | 1 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC** | C | mg/kg s.s. | 500 |
| Celotne raztopljene snovi*** | - | mg/kg s.s. | 4000 |

* Odpadki ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, če izmerjena vrednost sulfatov v izlužku ne presega 6.000 mg/kg suhe snovi.

** Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

*** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

6.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 3 %* |
| BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni) | - | mg/kg s.s. | 6 |
| PCB- poliklorirani bifenili |  | mg/kg s.s. | 1 |
| Mineralna olja (od C10 do C40) |  | mg/kg s.s. | 500 |
| PAH- policiklični aromatski ogljikovodiki |  | mg/kg s.s. | 6 |

* Pri zemljini lahko izmerjena vrednost parametra onesnaženosti presega mejno vrednost, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

PRILOGA 4

Odpadki, ki jih je dovoljeno odlagati na odlagališče za inertne odpadke

Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati naslednje vrste odpadkov, če nastajajo na istem kraju, niso pomešani med seboj ali z drugimi odpadki ali onesnaženi z nevarnimi snovmi, in mešanico teh odpadkov, če izvirajo iz istega kraja nastanka:

| Klasifika- cijska številka odpadka | naziv odpadka | Omejitve |
| --- | --- | --- |
| 10 11 03 | Odpadni material iz steklenih vlaken | Samo če ne vsebuje organskih veziv |
| 15 01 07 | Steklena embalaža |  |
| 17 01 01 | Beton | Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * |
| 17 01 02 | Opeka | Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * |
| 17 01 03 | Ploščice, keramika in strešna opeka | Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * |
| 17 01 07 | Mešanica betona, opeke, ploščic in keramike | Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * |
| 17 02 02 | Steklo |  |
| 17 05 04 | Zemlja in kamenje | Samo če zemlja ali kamenje ni onesnaženo in ne gre za šoto iz površja tal |
| 19 12 05 | Steklo |  |
| 20 01 02 | Steklo | Samo ločeno zbrana frakcija |
| 20 02 02 | Zemlja in kamenje | Samo z vrtov in parkov in brez šote s površja tal |

* Gradbeni odpadki imajo lahko največ pet odstotkov mase drugih materialov, kakor so kovine, plastika, les ali guma, ne smejo pa biti onesnaženi z nevarnimi snovmi ali prekriti ali pobarvani z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, njihov kraj nastanka pa mora biti znan.

Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, onesnaženih z nevarnimi anorganskimi ali organskimi snovmi, na primer zaradi proizvodnih postopkov v gradnji, onesnaženja zemlje, skladiščenja in uporabe zaščitnih sredstev ali drugih nevarnih snovi, razen če je jasno, da porušena gradnja ni pomembno onesnažena.

Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, obdelanih, prekritih ali prebarvanih z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi v pomembnih količinah.

PRILOGA 5

KOLIČINA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV, KI SE LAHKO LETNO ODLOŽIJO NA VSEH ODLAGALIŠČIH NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE

| Obdobje | Zmanjšanje letne količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov, izraženo z zmanjšanjem odstotka biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkov, nastalih v letu 1995 (%) | Letna količina odloženih biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, izražena v odstotku mase komunalnih odpadkov, nastalih v letu 1995 (%) | Letna količina biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih* (1.000 t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izhodiščno leto 1995* |  | 63 | 445 |
| 2000 | 0 | 63 | 445 |
| 2001 | 5 | 60 | 423 |
| 2002 | 5 | 57 | 401 |
| 2003 | 5 | 54 | 378 |
| 2004 | 5 | 50 | 356 |
| 2005 | 5 | 47 | 334 |
| 2006 | 5 | 44 | 312 |
| 2007 | 10 | 38 | 267 |
| 2008 | 10 | 32 | 223 |
| do konca 2012 | 5 | 28 | 200 |
| do konca 2016 | 5 | 25 | 178 |
| do konca 2019 | 5 | 22 | 156 |

* Biološko razgradljivi odpadki so:

–	odpadni papir, lepenka in tekstil,

–	odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov,

–	odpadna hrana in organski odpadki in

–	odpadki pri obdelavi lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja, plute in slame.

PRILOGA 6

Struktura posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa odlagališča

| Vrsta odlagališča | Odlagališče za nenevarne odpadke | Odlagališče za nevarne odpadke |
| --- | --- | --- |
| Plast za odplinjanje | zahtevana | ni zahtevana |
| Tesnilna folija | ni zahtevana | zahtevana |
| Mineralna tesnilna plast | zahtevana | zahtevana |
| Drenažni sloj ( 0,5 m | zahtevan | zahtevan |
| Rekultivacijska plast ( 1m | zahtevana | zahtevana |

PRILOGA 7

OBSEG OBRATOVALNEGA MONITORINGA ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN NAČIN NJEGOVEGA IZVAJANJA

1. UVOD

Namen te priloge je določiti osnovne postopke obratovalnega monitoringa, na podlagi katerih se lahko preveri:

–	ali so odpadki, prevzeti na odlagališče, odstranjeni skladno z zahtevami za posamezno vrsto odlagališča,

–	ali procesi v odlagališču potekajo nadzorovano,

–	ali so izvedeni vsi predvideni zaščitni okoljevarstveni ukrepi in

– 	ali so izpolnjeni pogoji za okoljevarstveno dovoljenje.

### 2. METEOROLOŠKI PARAMETRI

Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo spremljanje hidrometeoroloških pojavov.

### 3. EMISIJA SNOVI V ZRAK IZ ODLAGALIŠČA

Meritve in izračuni emisije snovi v zrak iz odlagališča obsegajo:

–	redne meritve CH4, CO2 in O2 v odlagališčnem plinu z namenom, da se na podlagi rezultatov teh meritev ocenjuje potek razgradnje biološko razgradljivih snovi v telesu odlagališča;

–	občasne meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost H2S, H2 in drugih plinov, če so te snovi prisotne v odlagališčnem plinu glede na sestavo odloženih odpadkov;

- meritve porabe odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije ali sežig na bakli (v m3 CH4) in

- meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina.

Pogostost meritev sestave odlagališčnega plina iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka je določena v preglednici 1 te priloge. Če se rezultati meritev sestave odlagališčnega plina ponavljajo, se lahko čas med dvema zaporednima meritvama podaljša, vendar ne sme biti daljši kakor šest mesecev. Merilna mesta emisije snovi v zrak morajo biti reprezentativna.

Meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja iz tretje alineje prvega odstavka te točke se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

4. EMISIJA SNOVI PRI ODVAJANJU IZCEDNE VODE, ONESNAŽENE PADAVINSKE VODE IN ODPADNE VODE IZ NAPRAV ZA PRANJE VOZIL IN DRUGE OPREME NA OBMOČJU ODLAGALIŠČA

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča  obsegajo:

–	občasne meritve parametrov izcedne vode,

- občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagališča in z njegovih manipulativnih površin,

- odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča in

- občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode z nadstrešnic ali s prekritih površin zaprtega dela odlagališča, če se te odpadne vode pred odvajanjem v javno kanalizacijo ali neposredno v vode ali posredno v podzemne vode s ponikovanjem v tla, mešajo z drugimi odpadnimi vodami na območju odlagališča.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje.

Mesta vzorčenja izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode, iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča morajo biti reprezentativna. Izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča je treba vzorčiti v skladu standardom SIST EN ISO 5667-1 ter meriti pretok in parametre onesnaženosti na vsakem mestu, kjer se odvajajo iz odlagališča, posebej.

Za spremljanje padavinskih in izcednih voda se vzame vzorec s povprečno sestavo.

Pogostost vzorčenja se lahko prilagodi glede na zgradbo in obliko odlagališča in mora biti določena v okoljevarstvenem dovoljenju.

Če se izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode, iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča zbirajo z namenom oddaje v obdelavo izven območja odlagališča, je treba v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. člena te uredbe navesti osnovne podatke o predvidenih napravah za čiščenje, kjer se te odpadne vode obdelujejo, ter pogoje o vodenju podatkov o oddaji teh odpadnih vod v obdelavo, ki jih mora zagotavljati upravljavec odlagališča.

5. ONESNAŽENOST POVRŠINSKE VODE

Meritve stanja površinskih voda (splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega stanja in posebna onesnaževala) se izvajajo, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode. Meritve je treba izvajati vsaj na dveh mestih, to je na površinski vodi gorvodno in dolvodno od območja odlagališča.

Meritve onesnaženosti površinskih voda je treba izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik ali na izvirih, ki se lahko pojavljajo dolvodno od odlagališča. Če se ti odseki nahajajo gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

Meritve splošnih fizikalno-kemijskih parametrov, parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v površinskih vodah je treba izvajati v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, in v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda. Parametri, ki jih je potrebno meriti, in snovi, ki jih je potrebno analizirati, so fizikalno-kemijski parametri v vodi, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, in dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču. Na podlagi značilnosti odlagališča lahko ministrstvo ugotovi, da meritve posameznega fizikalno-kemijskega parametra stanja površinskih voda niso potrebne.

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti merjenje količinskega stanja vodnega telesa ali dela vodnega telesa, ki je na vplivnem območju odlagališča, če se podatki količinskega stanja ne ugotavljajo v okviru monitoringa količinskega stanja vodnih teles površinske vode, ki ga zagotavlja država.

6. ONESNAŽENOST PODZEMNE VODE

Meritve onesnaženosti podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne vode in parametrov kemijskega stanja podzemne vode, določenih v programu obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode za posamezno odlagališče.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve onesnaženosti podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode. Meritve onesnaženosti podzemnih voda je treba izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik ali na izvirih, ki se lahko pojavljajo dolvodno od odlagališča. Če se ti odseki nahajajo gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

PREGLEDNICA 1: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov

| Št. | Vrsta meritev | P o g o s t o s t |
| --- | --- | --- |
|  |  | Obdobje odlaganja in zapiranje | Obdobje po pridobitvi odločbe o zaprtju |
| 1. | Meteorološki podatki | dnevno 4 | vse meritve iz tč. 1 se izvajajo mesečno na isti dan v mesecu |
| 1.1 | Količina padavin |  |  |
| 1.2 | Temperatura (min., maks., ob 14.00 po CET) | dnevno |  |
| 1.3 | Hitrost in smer vetra | dnevno |  |
| 1.4 | Vlaga- izhlapevanje Lizimeter ali računska metoda in relativna vlaga ob 14:00 po CET | dnevno |  |
| 2. | Meritve emisij snovi v vode in zrak |  |  |
| 2.1 | Količina izcedne vode | mesečno 4 | vsakih 6 mesecev |
| 2.2 | Parametri izcedne vode 9 | četrtletno 2 | vsakih 6 mesecev |
| 2.3 | Parametri padavinske odpadne vode | vsakih 12 mesecev | - |
| 2.4 | Parametri odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča10 | vsakih 6 mesecev |  |
| 2.5 | Količinsko stanje površinskih voda | četrtletno 2 | vsakih 6 mesecev |
| 2.6 | Splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega stanja in posebna onesnaževala v površinskih vodah 8 | po potrjenem programu monitoringa površinskih voda11 | po potrjenem programu monitoringa površinskih voda11 |
| 2.7 | Emisije plinov 6 | mesečno | na 6 mesecev7 |
| 3. | Meritve onesnaženosti podzemne vode 3 |  |  |
| 3.1 | Gladina podzemne vode | vsakih 6 mesecev 5 | vsakih 6 mesecev 5 |
| 3.2 | Parametri onesnaženosti podzemne vode | po potrjenem programu monitoringa podzemnih voda 1 | po potrjenem programu monitoringa podzemnih voda 1 |

Opombe:

1. 	Parametri onesnaženosti podzemne vode, ki jih je treba meriti, se glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo, podrobneje določijo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. člena te uredbe. Pogostost merjenja parametrov podzemne vode se določi za vsako odlagališče posebej glede na njegove hidrogeološke značilnosti. Če se ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v dovoljenju, mora upravljavec izvesti ponovno vzorčenje in takoj začeti izvajati ukrepe za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode v skladu s programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz prvega odstavka 40. člena te uredbe. V teh primerih je treba zagotoviti, da pogostost vzorčenja podzemne vode temelji na možnosti ugotavljanja učinkov ukrepov za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode med zaporednima vzorčenjema, ki je ocenjena na podlagi poznavanja toka podzemne vode in ocene njegove hitrosti.

2.	Meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagališča odpadkov enkrat mesečno. Če se vrednosti merjenih parametrov ne spreminjajo, se meritve teh parametrov lahko v nadaljevanju obratovanja izvajajo enkrat na tri mesece. Prevodnost izcednih voda je treba meriti vsaj enkrat letno.

3.	Število in lega piezometrov za spremljanje vplivov na podzemne vode morajo biti določeni v programu izvajanja obratovalnega obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode. Najmanj eno merilno mesto mora biti v dotoku podzemne vode in najmanj dve merilni mesti na vplivnem območju odlagališča (območje odtoka podzemne vode).

4.	Celotna dnevna količina.

5.	Pri velikem nihanju gladine podzemne vode je treba pogostost meritev povečati.

6.	Mesečno je treba izvajati meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti CH4, CO2, O2. Meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti H2S, H2 in drugih plinov se izvajajo, če so v odlagališčnem plinu te spojine prisotne in da izrazijo izluževalne lastnosti odloženih odpadkov.

7.   	Učinkovitost sistemov za izsesavanje plinov je treba redno preverjati.

8.  	Na podlagi značilnosti odlagališča lahko pristojni organ ugotovi, da meritve posameznega parametra stanja površinskih voda niso potrebne.

9. 	Parametri, ki jih je treba meriti in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, in dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču. Parametri izcedne vode morajo biti določeni v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. člena te uredbe in morajo izražati izluževalne lastnosti odpadkov.

10.     Parametri, ki jih je treba meriti in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov. Kot dodatni parameter se zaradi karakteristike odpadnih vod iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča dodata parametra celotni ogljikovodiki (mineralna olja) in vsota anionskih in neionskih tenzidov.

11.      Parametri, ki jih treba meriti v površinskih vodah in pogostost meritev, se glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču, določijo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. člena te uredbe.

2.1 in 2.2. se uporabljata le, če se izcedne vode zbirajo.

7.  OCENA LETNE KOLIČINE EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV

1.	Letna količina emisije metana iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na podlagi mase odloženih odpadkov v koledarskem letu, izražene v kg, na naslednji način:

,

kjer je:

– S P,Y        letna emisija metana v letu P, izražena v kg,

– Q Y          celotna količina odloženih odpadkov v letu Y, izražena v kg,

– DOC       delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih,

– DOCF     delež organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline,

– F             delež metana v odlagališčnem plinu,

– k	        letna stopnja razgradnje odpadkov,

– t	čas od odložitve odpadkov v letu Y do njihove razgradnje v letu P (P-Y),    izražen v letih, in

– A	normalizacijska konstanta, izračunana na podlagi časa, v katerem se vse   biološko razgradljive sestavine odpadkov razgradijo (za razgradnjo v 50 letih pri k = 0,05 je A = 1,3).

Celotna letna količina emisije metana iz odlagališča se izračuna kot vsota letnih emisij vseh odloženih odpadkov na naslednji način:

,

pri čemer je upoštevano, da v prvem letu odlaganja odpadkov ni emisije metana.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih in celotno maso odloženih odpadkov.

Delež metana v odlagališčnem plinu (F) se izraža kot količnik med prostornino metana v odlagališčnem plinu in prostornino vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biorazgradnji odloženih odpadkov.

Delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline, in maso vsega razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih.

Letna stopnja razgradnje odpadkov (k) se izraža kot količnik med maso biološko razgradljivih sestavin odpadkov, razgrajenih v enem letu, in celotno maso odloženih odpadkov.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izračuna na naslednji način:

DOC = 0.4*A + 0,17*B +0,15*C + 0,30*D,

pri čemer je:

–	A delež odpadnega papirja, lepenke in tekstila in je za leto 1995 enak 15 odstotkov mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	B delež odpadkov iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani in je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	C delež odpadne hrane in organskih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora in biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora in je za leto 1995 enak 32 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	D delež odpadkov pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja in plute in je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov.

Če se delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), in delež metana v odlagališčnem plinu (F) posebej ne ugotavljata, se za izračun letne količine emisije metana upoštevajo naslednje vrednosti: DOCF = 0,55 in F = 0,50.

Če se letna stopnja razgradnje odpadkov (k) posebej ne ugotavlja, se za izračun letne količine emisije metana upošteva naslednja vrednost: k = 0,05.

Letna količina metana iz odlagališča se zmanjša za količino metana (R), ki je zgorel na bakli, kotlu ali je bil uporabljen v napravi za proizvodnjo elektrike ali soproizvodnjo elektrike in toplote.

Na dobro urejenih odlagališčih s prekrivko iz zemlje ali komposta se letna količina metana, zmanjšana za zajeti metan, lahko zmanjša zaradi oksidacije v prekrivki. Predpisan oksidacijski faktor (OX) za taka odlagališča je 0,1.

Emisije se izračuna po enačbi:

S  =  (S p,y - R) (1 - OX)

Metodologija upošteva, da v prvem letu po odložitvi odpadka v telo odlagališča ni emisije metana iz telesa odlagališča.

2. Letna količina emisije ogljikovega dioksida iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na naslednji način:

,

pri čemer je:

– S 1,P,Y       letna emisija ogljikovega dioksida v letu P, izražena v kg,

– S P,Y         letna emisija metana v letu P, izražena v kg,

– F              delež metana v odlagališčnem plinu in

– Z              faktor pretvorbe mase metana v ogljikov dioksid (MCO2/MCH4=2,75).

8.  POROČILO O IZVEDBI OBRATOVALNEGA MONITORINGA

K letnemu poročilu o rezultatih meritev v okviru obratovalnega monitoringa iz 2. do 7. točke te priloge je treba dodati poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje podatke o zgradbi in sestavi telesa odlagališča in podatke o posedanju ravni odlagališča.

Podatki o zgradbi in sestavi telesa odlagališča so:

– 	velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki,

– 	prostornina in sestava odloženih odpadkov,

– 	metode odlaganja,

– 	časovna opredelitev začetka in konca odlaganja in

– 	izračun preostale zmogljivosti odlagališča v m3, m2 in tonah.

Po zaprtju odlagališča letno poročilo o topografiji območja odlagališča vsebuje samo podatke o posedanju ravni odlagališča, meritve za izdelavo tega poročila pa se izvedejo enkrat letno.

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje, ki vključuje tudi rezultate izračuna letne količine emisije metana, letne količine metana, uporabljenega za proizvodnjo električne energije ali sežig na bakli in letne količine emisije ogljikovega dioksida iz odlagališča v skladu s 7. točko te priloge.

O rezultatih meritev emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina je treba izdelati poročilo o opravljenih meritvah in oceno o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

PRILOGA 8

Podrobnejša vsebina ocene tveganja

1. 	Geološka ocena

Geološka ocena se izdela na podlagi temeljite raziskave ali poznavanja geoloških značilnosti kraja podzemnega skladišča. Geološka ocena vključuje raziskave in analize vrste kamnin, tal in topografije. Geološka ocena mora dokazati primernost kraja za podzemno skladiščenje. V raziskave je treba vključiti lego, pogostnost in strukturo vseh prelomnic ali razpok v okoliških geoloških plasteh in možen vpliv potresne dejavnosti na te strukture.

2. 	Geomehanska ocena

Z geomehansko oceno je treba dokazati stabilnost podzemnih prostorov s primernimi raziskavami in napovedmi. V geomehansko oceno morajo biti vključeni tudi odloženi odpadki. Procese je treba sistematično analizirati in dokumentirati.

Z geomehansko oceno je treba dokazati:

1. 	da med nastajanjem podzemnih prostorov in po njem ni pričakovati nobenih pomembnih deformacij v samem prostoru ali na zemeljski površini, ki bi poslabšala izvedljivost podzemnega skladiščenja ali omogočila pot do biosfere;

2. 	da je nosilnost podzemnega prostora zadostna, da se med obratovanjem skladišče ne zruši;

3. 	da ima odloženi material potrebno stabilnost, skladno z geomehanskimi lastnostmi matične hribine.

3. 	Hidrogeološka ocena

Hidrogeološka ocena je temeljita raziskava vodnih lastnosti z namenom, da se na podlagi podatkov o hidravlični prevodnosti kamninske mase, razpok in vodnih gradientov oceni vzorec tokov podzemne vode v sosednjih plasteh.

4. 	Geokemijska ocena

Geokemijska ocena je temeljita raziskava kamnine in sestave podzemne vode, da se ugotovi sedanja sestava podzemne vode in njen možen časovni razvoj, vrsta in pogostnost rudnin, ki napolnjujejo prelome, kakor tudi kvantitativni mineraloški opis matične kamnine. Z geokemijsko oceno je treba oceniti vpliv spremenljivosti za geokemijski sistem.

5. 	Ocena vpliva na biosfero

Ocena vpliva na biosfero je raziskava biosfere, na katero lahko vpliva podzemno skladiščenje. Izvesti je treba študije izhodiščnega stanja, da se določi lokalne ravni ustreznih snovi v naravnem okolju.

6. 	Ocena obratovalne faze

Za obratovalno fazo mora ocena obratovalne faze dokazati:

1. 	stabilnost podzemnih prostorov med obratovanjem podzemnega skladišča;

2. 	da ni nesprejemljivih tveganj, da odpadki najdejo pot do biosfere;

3. 	da ni nesprejemljivih tveganj, ki bi vplivali na delovanje objektov podzemnega skladišča.

Pri dokazovanju varnosti obratovanja podzemnega skladišča je treba sistematično analizo obratovanja objektov opraviti na podlagi posebnih podatkov o seznamu odpadkov, upravljanju objekta in načrtu obratovanja. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da odpadki ne bodo reagirali s kamnino na noben kemijski ali fizikalni način, ki bi oslabil trdnost in gostoto kamnine in ogrozil samo skladiščenje. Zato se poleg odpadkov, ki jih je v skladu z določbami te uredbe prepovedano odlagati v podzemno skladišče, ne sme sprejemati odpadkov, ki v danih skladiščnih pogojih (temperatura, vlažnost) lahko spontano zagorijo, plinastih proizvodov, hlapnih odpadkov, odpadkov v obliki nepoznanih mešanic, ki izvirajo iz zbiranja odpadkov.

Prepoznati je treba posebne nezgode, ki bi lahko v obratovalni fazi podzemnega skladišča privedle do nastanka poti med odpadki in biosfero. Različne vrste možnih tveganj pri obratovanju je treba povzeti v posebnih razredih nevarnosti in ovrednotiti je treba njihove možne učinke. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da ni nobenega nesprejemljivega tveganja, če se poruši tesnjenje pri obratovanju. Predvideti je treba tudi preventivne ukrepe.

7. 	Ocena dolgoročnega vpliva

Da bi izpolnili cilje trajnostnega odlaganja odpadkov, mora ocena tveganja zajeti tudi dolgoročne vplive. Z oceno dolgoročnega vpliva je treba zagotoviti, da v podzemnem skladišču tudi po zaprtju ne bodo nastale nobene poti onesnaževal zaradi odloženih odpadkov do biosfere.

V daljšem obdobju je treba količinsko oceniti pregrade podzemnega skladišča (na primer kakovost odpadkov, zgrajene strukture, zasipavanje in zapiranje jaškov in vrtin), delovanje matične kamnine, okoljske plasti in preobremenitev in jih ovrednotiti na podlagi lokalnih podatkov ali dovolj previdnih predpostavk. Upoštevati je treba geokemijske in geohidrološke pogoje, kakor je pretok podzemne vode, učinkovitost pregrad, naravno preperevanje in izcejanje odloženih odpadkov.

Dolgoročno varnost podzemnega skladiščenja je treba dokazati z oceno varnosti, ki vsebuje opis začetnega stanja v danem času (na primer ob zapiranju), v nadaljevanju pa s scenarijem pomembnih sprememb, ki jih je pričakovati v geološkem času. Končno je treba oceniti posledice sproščanja ustreznih snovi iz podzemnega skladišča po različnih scenarijih, ki odražajo možni dolgoročni razvoj sprememb biosfere, geosfere in podzemnega skladišča.

Zaradi omejene življenjske dobe zabojnikov in oblog podzemnih prostorov teh pri oceni dolgoročnih tveganj za odložene odpadke ne bi smeli upoštevati.

8. 	Ocena vpliva površinskih sprejemnih objektov

Čeprav so odpadki, pripeljani na kraj, namenjeni odstranjevanju pod zemljo, bodo odpadke raztovorili, preskusili in morda skladiščili na površju, preden bodo prišli na svoj končni namembni kraj. Sprejemni objekti morajo biti oblikovani in vodeni tako, da se prepreči škoda za zdravje ljudi in lokalno okolje. Izpolnjevati morajo enake zahteve kot kateri koli drug objekt za sprejemanje odpadkov.

9. 	Ocena drugih tveganj

Zaradi zaščite delavcev je treba odpadke odlagati samo v podzemno skladišče, ki mora biti zanesljivo ločeno od rudarskih dejavnosti. Odpadkov se ne sme sprejeti, če vsebujejo ali lahko tvorijo nevarne snovi, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, na primer patogene klice nalezljivih bolezni.

PRILOGA 9

Merila za določitev višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča in letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem odlagališča

1. Uvod

Za določitev višine celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, preračunanih na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu in določitev letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem odlagališča, je treba:

–	opredeliti osnovne podatke odlagališča, ki so pomembni za izračun višine finančnega jamstva (poglavje 8.2 te priloge),

–	opredeliti investicijske stroške zapiranja odlagališča (poglavje 8.3 te priloge),

–	opredeliti obratovalne stroške v času zapiranja odlagališča in stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 8.4 te priloge),

–	izračunati celotne obratovalne stroške odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 8.5 te priloge) in

–	izračunati višino finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času odlaganja na odlagališču (poglavje 8.6 te priloge).

–	izračunati višino finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 8.7 te priloge).

Za določitev stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu, je treba preračunati letno višino finančnega jamstva iz predzadnje alineje prejšnjega odstavka na eno tono odpadkov, ki se v posameznem letu odložijo na odlagališču (poglavje 8.8 te priloge).

2. Opredelitev osnovnih podatkov odlagališča, ki so pomembni za izračun višine finančnega jamstva

Za izračun višine finančnega jamstva je treba za odlagališče opredeliti naslednje osnovne podatke:

–	celotno zmogljivost odlaganja na kraju odlagališča,

–	čas obratovanja odlagališča do njegovega zaprtja,

–	čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti,

–	čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča in

–	strukturo posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa odlagališča.

Preglednica 1: Osnovni podatki odlagališča za izračun višine finančnega jamstva.

| Osnovni podatki: |  |
| --- | --- |
| Površina prekrivnega sloja odlagališča (m2) | 50.000 |
| Zmogljivost odlaganja (m3) | 750.000 |
| Celotni čas obratovanja novega odlagališča – obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja (leta) | 20 |
| Čas obratovanja obstoječega odlagališča - obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja (leta) | 5 |
| Čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti (leta) | 3 |
| Čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (leta) | 30 |
| Zaključek zapiranja novega odlagališča (leto po začetku obratovanja odlagališča) | 23 |
| Zaključek zapiranja obstoječega odlagališča (leto po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja) ** | 8 |
| Struktura plasti za prekrivanje telesa odlagališča: |  |
| plast za odplinjanje | √ |
| tesnilna folija | √ |
| mineralna tesnilna plast | √ |
| drenažni sloj ( 0,5 m | √ |
| rekultivacijska plast ( 1m | √ |

Za prvo leto:

–	obratovanja se šteje leto, v katerem so se začeli prevzemati odpadki zaradi odlaganja,

–	zapiranja odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko so se prenehali prevzemati odpadki zaradi odlaganja,

–	izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko je odlagališče zaprto.

3. Opredelitev investicijskih stroškov zapiranja odlagališča

Investicijske stroške zapiranja odlagališča se opredeli glede na predpisane ukrepe iz OVD.  Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča so razvidni iz preglednice 2 te priloge. V tretjem stolpcu preglednice 2 te priloge so prikazani tudi referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2, izračunani na podlagi referenčnih investicijskih stroškov zapiranja odlagališča.

Preglednica 2: Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča in referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2.

| Vrsta zapiralnih investicijskih del | Referenčni stroški (€/m2) | Celotni referenčni stroški zapiranja odlagališča (€) |
| --- | --- | --- |
| oblikovanje zgornje plasti odlagališča | 3,17 | 158.500,00 |
| nanašanje izravnalne plasti ( d > 0,5 m ) | 8,83 | 441.500,00 |
| plast za odplinjanje - za odlagališče nevarnih odpadkov te plasti ni | 4,61 | 230.500,00 |
| tesnilna folija - ta plast je samo za odlagališče za nevarne odpadke | 4,41 | 220.500,00 |
| mineralna tesnilna plast ( d > = 0,5 m ) | 11,56 | 578.000,00 |
| drenažni sloj ( d > = 0,5 m ) | 8,83 | 441.500,00 |
| ločilna plast zemlje nad drenažnim slojem | 3,43 | 171.500,00 |
| rekultivacijska plast ( d > = 1,0 m ) | 10,40 | 520.000,00 |
| ozelenitev | 0,50 | 25.000,00 |
| inženiring, pavšal | 0,92 | 46.140,00 |
| Skupaj za odlagališče za nenevarne odpadke |  | 2.612.640,00 |
| Skupaj za odlagališče za nevarne odpadke |  | 2.602.640,00 |

4. Opredelitev obratovalnih stroškov v času zapiranja odlagališča in stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Za opredelitev obratovalnih stroškov v času zapiranja odlagališča in stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se upošteva ukrepe predpisane v OVD ali ukrepe predpisane z odločbo o zaprtju odlagališča.

4.1. Odvajanje in obdelava izcedne vode iz prekritega odlagališča

Za izračun stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode, ki se odvaja iz prekritega odlagališča, je treba opredeliti naslednje podatke:

–	predvideno povprečno letno količino padavin,

–	dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo,

–	dolžino gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode,

–	dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode in

–	število video nadzorov zbirnih vodov v času zapiranja odlagališča in izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča.

Preglednica 3: Referenčni podatki stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode.

| 1. Referenčni podatki za odvajanje izcedne vode v obdobju zapiranja in v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: |  |
| --- | --- |
| Povprečna letna količina padavin (mm) | 1.000 |
| Referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi, ki je na območju odlagališča (€/m3) | 6,00 |
| Referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi izven območja odlagališča (€/m3) | 10,00 |
| 1.1 Primer za obdobje zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2 (količina izcedne vode je enaka količini padavin, ki v času zapiranja pade na površino odlagališča): |  |
| Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€) | 900.000,00 |
| Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča (€) | 1.500.000,00 |
| 1.2 Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino 50.000 m2 (količina izcedne vode je enaka količini vode, ki izteče iz 25 m globoke plasti odpadkov, če vsebnost suhe snovi v odpadkih v povprečju naraste iz 40 % na 72 %) |  |
| Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€) | 2.400.000,00 |
| Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča (€) | 4.000.000,00 |
| 2. Referenčni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino 50.000 m2: |  |
| Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo z video kamerami (m) | 900 |
| Strošek video nadzora zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/video nadzor) | 1.500 |
| Dolžina gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (m) | 900 |
| Strošek vzdrževanja gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (€/leto) | 2.000 |
| Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (m) | 900 |
| Strošek vzdrževanja zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/leto) | 4.000 |
| Število video nadzorov zbirnih vodov v času izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča | 15 |
| Referenčni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: (€) | 202.500,00 |

4.2. Odplinjanje odlagališča

Za izračun stroškov odplinjanja odlagališča je treba v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti letne vzdrževalne stroške sistema za odplinjanje odlagališča.

Preglednica 4: Referenčni vzdrževalni stroški odplinjanja odlagališča v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki za odlagališče s površino 50.000 m2 |  |
| --- | --- |
| Referenčni stroški odplinjanja odlagališča: vzdrževanje sistema odplinjanja (€/leto) | 40.000,00 |

4.3. Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba opredeliti naslednje podatke:

–	število meritev parametrov izcedne vode v času zapiranja odlagališča,

–	število meritev parametrov izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

–	število merilnih mest za odvzem vzorcev izcedne vode,

–	stroške vzorčenja izcedne vode in

–	stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev izcedne vode.

Preglednica 5: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Število meritev izcedne vode v času zapiranja odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število meritev izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število merilnih mest za odvzem izcedne vode | 2 |
| Stroški vzorčenja izcedne vode (€/meritev) | 50,00 |
| Stroški kemijske analize za vse parametre izcedne vode (€/meritev) | 375,00 |
| Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto) | 850,00 |

K stroškom obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba prišteti tudi stroške monitoringa kemijskega stanja površinskih voda, v katero se odvaja izcedna voda, če je zahteva po izvajanju tega monitoringa določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

4.4. Obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode s pokritega odlagališča

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališča je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:

–	število meritev parametrov padavinske vode, ki se v času zapiranja odlagališča odvaja z delno prekritega odlagališča,

–	število meritev parametrov padavinske vode, ki se v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča odvaja iz pokritega odlagališča,

–	število merilnih mest za odvzem vzorcev padavinske vode,

–	stroške vzorčenja padavinske vode in

–	stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev padavinske vode.

Preglednica 6: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališča v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Število meritev padavinske vode, ki se odvaja v času zapiranja iz delno pokritega odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število merilnih mest za odvzem padavinske vode | 2 |
| Stroški vzorčenja padavinske vode (€/meritev) | 50,00 |
| Stroški kemijske analize za vse parametre padavinske vode (€/meritev) | 375,00 |
| Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto) | 850,00 |

4.5. Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:

–	število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času zapiranja odlagališča,

–	število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

–	število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak z odplinjanjem,

–	stroške vzorčenja odlagališčnega plina in

–	stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev odlagališčnega plina.

Preglednica 7: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času zapiranja odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak | 1 |
| Stroški vzorčenja odlagališčnega plina (€/meritev) | 50,00 |
| Stroški kemijske analize za vse parametre odlagališčnega plina (€/meritev) | 100,00 |
| Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto) | 150,00 |

4.6. Obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je treba opredeliti naslednje podatke:

–	število meritev parametrov podzemne vode v času zapiranja odlagališča,

–	število meritev parametrov podzemne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

–	število merilnih mest (vrtin) za odvzem vzorcev podzemne vode,

–	stroške vzorčenja podzemne vode,

–	stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev podzemne vode,

–	število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele zaprtega odlagališča, in

–	število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v času zapiranja odlagališča odredi pristojni upravni organ.

Preglednica 8: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode v obdobju zapiranja in v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Število meritev podzemne vode v času zapiranja odlagališča (število/leto) | 2 |
| Število meritev podzemne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število merilnih mest za odvzem podzemne vode | 5 |
| Stroški vzorčenja podzemne vode (€/meritev) | 150,00 |
| Stroški kemijske analize za vse parametre podzemne vode (€/meritev) | 575,00 |
| Število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele zaprtega odlagališča | 1 |
| Število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v času zapiranja odlagališča odredi pristojni upravni organ | 2 |
| 1. Primer za obdobje zapiranja (€/leto) | 14.500,00 |
| 2. Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (€/leto) | 3.625,00 |

4.7. Drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Za izračun drugih stroškov v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča je treba opredeliti naslednje podatke:

–	stroške vzdrževanja rekultivacijske plasti,

–	stroške zagotavljanja meteoroloških podatkov,

–	nadzor stabilnosti telesa odlagališča in

–	zunanje stroške za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vzorčenja podzemne vode.

Preglednica 9: referenčni podatki o drugih stroških v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti (€/m2) | 0,03 |
| Letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za odlagališče s površino prekrivne plasti 50.000 m2 (€/leto) | 1.500,00 |
| Zagotavljanje meteoroloških podatkov (€/leto) | 750,00 |
| Nadzor stabilnosti telesa odlagališča (€/leto) | 1.500,00 |
| Zunanji stroški za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vzorčenja podzemne vode (€/leto) | 3.000,00 |
| Drugi nepredvideni obratovalni stroški (€/leto) | 1.000,00 |
| Primer: |  |
| 1. letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za 50.000 m2 površine | 1.500,00 |
| 2. drugi letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča | 6.250,00 |
| Skupaj | 7.750,00 |

5. Celotni obratovalni stroški odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Celotne obratovalne stroške odlagališča v času njegovega zapiranja je treba izračunati za vsako leto zapiranja odlagališča posebej, stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju pa za vsako leto izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča posebej.

Višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se izračuna kot vsota:

F = Finv. + Fobrat. + Fukrepi ,

kjer je:

F              višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

Finv.          investicijski stroški zapiranja odlagališča (poglavje 8.3 te priloge),

Fobrat.        obratovalni stroški odlagališča v času zapiranja odlagališča (poglavje 8.4 te priloge) in

Fukrepi       diskontirani stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 8.4 te uredbe).

Diskontirane stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča Fukrepi se ob upoštevanja neto sedanje vrednosti sredstev, potrebnih za pokrivanje teh stroškov, izračuna na podlagi naslednje enačbe:

Fukrepi = F1 + F2 + F3 + F4 + …+  Fn  +…+ F30.   ,

kjer je:

Fn = Kn / (1 + r)n-1

in

Fukrepi        višina diskontiranih stroškov za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča v letu n,

Kn            stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki nastanejo v letu n,

n              zaporedno število leta, v katerem nastanejo stroški KN, pri čemer se leta štejejo od zaprtja odlagališča,

r                letna stopnja donosnosti zbranih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki je enaka 3,5 %.

Primer izračuna višine finančnega jamstva po letih (FN) za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja (KN) po zaprtju odlagališča s površino prekrivne plasti, ki letno znašajo 50.000 EUR, je razviden iz preglednice 10 te priloge.

Preglednica 10: izračun višine finančnega jamstva (FN) za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja (KN) po zaprtju odlagališča po posameznih letih (n).

| Leto (n) | KN | FN (r=3,5 %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 141.675,00 | 141.675,00 |
| 2 | 141.675,00 | 136.884,05 |
| 3 | 141.675,00 | 132.255,12 |
| 4 | 141.675,00 | 127.782,73 |
| 5 | 141.675,00 | 123.461,57 |
| 24 | 141.675,00 | 64.219,24 |
| 25 | 141.675,00 | 62.047,57 |
| 26 | 141.675,00 | 59.949,34 |
| 27 | 141.675,00 | 57.922,07 |
| 28 | 141.675,00 | 55.963,35 |
| 29 | 141.675,00 | 54.070,87 |
| 30 | 141.675,00 | 52.242,39 |
| Vsota | Stroški ukrepov varstva okolja po zaprtju = 4.250.250,00 € | Fukrepi = 2.696.892,29 |

6. Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času odlaganja na odlagališču

Izračun letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v posameznem letu obratovanja odlagališča, se izračuna na podlagi predvidevanja enakomernega odlaganja odpadkov v celotnem obdobju obratovanja odlagališča, kar se predvideva tudi v okoljevarstvenem dovoljenju, po naslednji formuli:

FM = (M / Mcelotni) . F

kjer je za novo odlagališče:

FM	letna višina finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja odlagališča,

F    višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

M  	zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju.

Mcelotni	20 let,

in za obstoječe odlagališče:

M  	zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju.

Mcelotni	število let obratovanja obstoječega odlagališča, ki je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

7. Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Finančno jamstvo mora biti razpoložljivo pristojnemu upravnemu organu v višini Finv. + Fobrat. + Fukrepi iz poglavja 9.5 te priloge v času od konca odlaganja na odlagališča do zaključka leta, v katerem se odlagališče zapre. Od tega mora biti:

- za izvedbo investicije zapiranja odlagališča, pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Finv. (iz poglavja 8.5 te priloge).

- za izvedbo obratovalnih stroškov odlagališča v času zapiranja odlagališča, pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Fobrat. (iz poglavja 8.5 te priloge).

- za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Fukrepi (iz poglavja 8.5 te priloge).

Letna višina finančnega jamstva je v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča enaka višini vsote zneskov FN iz preglednice 10 iz poglavja 8.5 te priloge za vsa leta do konca obdobja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vključno z letom za katero se določa višina finančnega jamstva.

8. Preračun stroškov odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu v času odlaganja na odlagališču

Določitev stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu, se izračuna na naslednji način.

Letno višino finančnega jamstva iz poglavja 8.6 te priloge ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja odlagališča se deli z maso izraženo v tonah odloženih odpadkov, na odlagališču v M-tem letu.

# Text boxes

odvzem reprezentativnega vzorca in

kontrolna kemična analiza

zavrnitev prevzema odpadkov

potrditev prevzema odpadkov na evidenčnem listu

pregled dokumentacije, vizualni pregled in odločitev o prevzemu

začasno skladiščenje

registriranje dostave odpadkov in tehtanje

v obdelavo ali neposredno na odlagališče