Dokument je pripravil Generalni sekretariat vlade na podlagi v Uradnem listu RS objavljenega predpisa in dokumentov predlagatelja predpisa, ki so na razpolago v Generalnem sekretariatu vlade. Dokument predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Generalni sekretariat vlade ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Besedilo sprejetega predpisa

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi

1. člen

V Uredbi o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03 in 88/03) se za 23. členom dodajo naslov novega IV.a dela s tremi poglavji in novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in 23.d člen, ki se glasijo:

»IV.a POSEBNOSTI IN IZJEME NA PODROČJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Pogoji za montiranje in priključevanje enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje

23.a člen

Montiranje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, šteje za investicijska vzdrževalna dela, če so takšne naprave v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave za proizvodnjo električne energije (v nadaljnjem besedilu: enostavne naprave) in izpolnjujejo še naslednje zahteve:

1.	da se enostavna naprava montira na ali v obstoječo stavbo ali gradbeni inženirski objekt, zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: zgradba) ali da se enostavna naprava montira tik ob zgradbi oziroma na stavbnem zemljišču, na katerem stoji zgradba, odmik od takšne zgradbe in višina enostavne naprave pa ne presega višine zgradbe, njena tlorisna površina na zemljišču pa ne presega 20 % zazidane površine zemljišča, pri čemer pa montaža takšne naprave ne sme biti v nasprotju s prostorskimi akti. Preveritev, ali montaža enostavne naprave ni v nasprotju s prostorskimi akti, izvede investitor s pomočjo lokacijske informacije, lahko pa tudi posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

2.	da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del izdela statična presoja, s katero se dokaže, da zaradi dodatne obremenitve njene konstrukcije ne bo ogrožena mehanska odpornost in stabilnost. Statično presojo lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

3. 	da se ob montaži enostavne naprave na obstoječi objekt, za katerega se skladno s predpisi, ki urejajo požarno varnost, šteje za požarno manj zahtevno stavbo ali požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred začetkom del izdela presoja, s katero se dokaže, da se zaradi navedene montaže požarna varnost objekta ne bo zmanjšala. Presojo za požarno manj zahtevno stavbo lahko izdela odgovorni projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o graditvi objektov, za požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti pa odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti;

4.	da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del izdela presoja, iz katere izhaja, da je zaščita pred delovanjem strele in zagotovitev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred delovanjem strele in nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred strelami). Presojo o zaščiti pred strelami lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

5.	da se v primeru, če leži zemljišče z zgradbo na območju, ki se skladno s predpisi s področja varstva okolja razvršča v območje II. ali III. stopnje varstva pred hrupom, pred začetkom del za enostavne naprave z rotirajočimi deli izdela presoja o zagotovljenih tehničnih in konstrukcijskih ukrepih za zmanjševanje širjenja hrupa, s katero se dokaže, da bo obratovanje enostavne naprave izpolnjevalo zahteve, ki so določene za nov vir hrupa v predpisih s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred hrupom). Presojo o zaščiti pred hrupom lahko izdela posameznik, ki skladno s predpisi s področja varstva okolja izpolnjuje pogoje za izvajalca ocenjevanja hrupa;

6.	da je v primeru, če leži zemljišče z zgradbo, na ali v kateri oziroma ob kateri naj bi bila montirana enostavna naprava, na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas ali varovano območje, pridobljeno soglasje pristojnega organa oziroma službe (v nadaljnjem besedilu: preveritev o morebitnem obstoju varovanja). Preveritev o morebitnem obstoju varovanja lahko izvede posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

7.	da ima investitor za zgradbo oziroma zemljišče, na katerem se namerava izvajati montaža enostavne naprave, pridobljeno pravico graditi ter soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, koliko se montaža izvaja na zemljišču ob zgradbi v oddaljenosti manj kot 1,5 m od meje sosednjih zemljišč.

23.b člen

Med enostavne naprave se po tej uredbi uvrščajo:

–	naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,

–	naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo gorivnih celic z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,

–	naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW in

–	naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vetrne energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW.

23.c člen

(1) Za izpolnitev zahtev iz 23.a člena te uredbe pred začetkom del poskrbi investitor enostavne naprave.

(2) Zahtevi za priključitev enostavne naprave na elektroenergetsko omrežje, ki jo investitor v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije vloži pri sistemskem operaterju distribucijskega elektroenergetskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater), se priloži izpolnjen obrazec, določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, s katerim investitor naprave izjavlja, da je njegova naprava enostavna naprava in da so bile pri njeni montaži upoštevane zahteve iz 23.a člena te uredbe.

2. Nadzorstvo

23.č člen

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega poglavja, ki se nanašajo na montažo in priključevanje enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje, opravlja inšpekcija, pristojna za energetiko.

3. Kazenske določbe

23.d člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez gradbenega dovoljenja montira napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali napravo, ki proizvaja električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom v nasprotju z določbami 23.a člena te uredbe.

(2) Z globo od 250 do 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 2.000 do 10.000 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 5.000 do 25.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo in veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 500 do 1.000 eurov.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

(1) Če je bilo montiranje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in so v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave, izvedeno pred uveljavitvijo te uredbe ter z dnem uveljavitve te uredbe tudi že priključene na elektroenergetsko omrežje, se z dnem uveljavitve te uredbe takšna montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo.

(2) Če je za napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in je v skladu s to uredbo uvrščena med enostavne naprave, pred dnem uveljavitve te uredbe sistemski operater že izdal soglasje za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje in je takšna naprava na tej podlagi že montirana, ni pa še priključena na elektroenergetsko omrežje, se z dnem uveljavitve te uredbe tudi takšna montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo, priključitev naprave pa izvede sistemski operater v skladu s pogoji iz soglasja za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje.

(3) Če pred uveljavitvijo te uredbe za napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in je v skladu s to uredbo uvrščena med enostavne naprave, sistemski operater še ni izdal soglasja za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje, je pa takšna naprava že montirana, se njena montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo, če njen investitor najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi te uredbe pri sistemskem operaterju vloži zahtevo za njeno priključitev in tej zahtevi priloži izpolnjen obrazec iz Priloge 2 te uredbe, sistemski operater pa na tej podlagi omogoči priključitev enostavne naprave na elektroenergetsko omrežje s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja.

3. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713-31/2010

Ljubljana, dne 23. septembra 2010

EVA 2009-2111-0032

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja GASPARI

M I N I S T E R

Obrazložitev predpisa (sestavni del obravnavanega vladnega gradiva)

I. UVOD

- PRAVNA PODLAGA

57., 58. in 60. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10):

»57. člen

(1) Objekti, naprave in omrežja za proizvodnjo in prenos zemeljskega plina in električne energije ter distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplote in drugih energetskih plinov so infrastruktura.

(2) Podrobneje določi objekte, naprave in omrežja, ki sestavljajo infrastrukturo vlada, na predlog ministra, pristojnega za energijo.«

»58. člen

(1) Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni infrastrukturo tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati.

(2) Vlada lahko prenese v last ali upravljanje posamezne stvari iz infrastrukture, ki so v lasti države, izvajalcem energetskih dejavnosti.

(3) Za izločitev posameznega objekta, naprave ali omrežja iz infrastrukture ali vključitev v infrastrukturo, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje vlade na predlog ministra, pristojnega za energijo, oziroma pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti.«

»60. člen

(1) Infrastrukturni objekti po tem zakonu se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem vlade oziroma samoupravne lokalne skupnosti, če to ne nasprotuje njihovemu namenu.

(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka, je nična.

(3) Na objektih, napravah ali napeljavah, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem.«

2. ROK ZA IZDAJO PREDPISA, KI GA JE DOLOČIL ZAKON

Za izdajo tega predpisa ni zakonsko določenega roka.

3. SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV

3.1 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM UREDBE

S predlaganimi dopolnitvami Uredbe o energetski infrastrukturi se odpravijo zapleti, ki so se pojavili v zadnjem času zaradi nejasnosti, ali se lahko naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in so v skladu s predpisi, ki urejajo podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, uvrščene med mikro in male naprave, montirajo brez poprej pridobljenega gradbenega dovoljenja. S predlaganimi dopolnitvami se zato določajo pogoji za montažo takšnih naprav ter njihovo priključevanje na elektroenergetsko omrežje. Takšne naprave opredeljujejo predlagane dopolnitve uredbe kot enostavne naprave za proizvodnjo električne energije, kot pogoj, da se jih lahko zgradi oziroma montira brez gradbenega dovoljenja, pa določajo še posebne zahteve, za katerih upoštevanje mora poskrbeti investitor takšnih naprav.

Za rešitev obravnavanega problema so sicer možne različne poti, odvisne ne samo od politične volje, ampak zlasti razpoložljivega časa, ki še na voljo, da se reši obravnavani zaplet. Rešitve namreč segajo od spremembe Energetskega zakona oziroma ustreznega predpisa, izdanega na njegovi podlagi, kar predstavljajo predlagane dopolnitve Uredbe o energetski infrastrukturi, do sprememb in dopolnitve Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, ki bi lahko postavitev določenih manjših naprav, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo obnovljivih virov energije in ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, uvrstila med enostavne objekte. Rešitev bi bila sicer mogoča tudi z avtentično razlago veljavne Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost ali pa z avtentično razlago tistih določb ZGO-1, ki ureja investicijska vzdrževalna dela, kot je to razvidno iz pravnega mnenja Inštituta za javno upravo pri PF o obvezi pridobitve gradbenega dovoljenja za postavitev sončne elektrarne na strehi obstoječega objekta, z dne 15.9.2010.

3.2 CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA UREDBE

3.2.1 	Cilji uredbe

Po predlaganih dopolnitvah se za takšne enostavne naprave za proizvodnjo energične energije štejejo poleg naprav, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW, torej sončnih celic, tudi naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije, naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo gorivnih celic in naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vetrne energije, vendar samo, če njihova nazivna moč ne presega 50 kW.

3.2.2 Načela uredbe

Ker lahko ne glede na to, da so obravnavane naprave enostavne, te naprave vplivajo na konstrukcijo objektov, na katere se nameščajo oziroma v katere se vgrajujejo, na okolje ali s posebnimi predpisi varovana območja, je s predlaganimi dopolnitvami določeno, da mora njihov investitor pred začetkom del poskrbeti za določene presoje in preveritve. Zato je z njimi določeno, da morajo takšne, čeprav enostavne naprave, izpolnjevati taksativno naštete zahteve.

3.2.3 Poglavitne rešitve uredbe

Ker pa pristojni sistemski operater ne more sam, pred priključitvijo takšnih naprav na elektroenergetsko omrežje preverjati, ali so bile pri gradnji oziroma montaže naprav spoštovane predpisane zahteve, je s predlaganimi dopolnitvami Uredbe določeno, da mora investitor ob vložitvi zahteve za priključitev njegove naprave na omrežje sistemskemu operaterju predložiti tudi z njegove strani izpolnjen formular, ki je v prilogi uredbe in je njegov sestavni del, s katerim se z izjavo o izpolnjevanju teh pogojev zaveže, da je naprava enostavna in da njena gradnja oziroma montaža ni potekala v nasprotju s predpisanimi zahtevami.

S prehodnimi in končnimi določbami predlaganih dopolnitev Uredbe se tudi uredi, da takšnih naprav, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo dopolnjene uredbe brez gradbenega dovoljenja in izpolnjujejo predpisane zahteve, torej da so tudi uvrščene med enostavne naprave za proizvodnjo električne energije, ne bo potrebno odstranjevati.

4. 	OCENA POSLEDIC PREDLOGA UREDBE ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNOFINANČNA SREDSTVA

Predlog uredbe ne bo imel finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva. To predlagatelj uredbe utemeljuje s tem, da se predlagane dopolnitve Uredbe o energetski infrastrukturi vklapljajo v sedanji sistem organizacije in delovanja sistemskih operaterjev distribucijskega elektroenergetskega omrežja.

5. IZJAVA O SKLADNOSTI IN KORELACIJSKA TABELA

Pri predmetnem predpisu ne gre za prenos direktive, zato izjava o skladnosti in korelacijska tabela nista priloženi.

II. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

- K 1. členu:

S tem členom se v Uredbi o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03 in 88/03) za 23. členom dodajo naslov novega IV.a dela s tremi poglavji in novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in 23.d člen, , s katerimi se odpravijo sedanji zapleti pri montiranju enostavnih naprav za proizvodnjo električne energije:

-	s 23.a členom se določijo pogoji za montažo in uporabo za tiste naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo obnovljivih virov energije in ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki so v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave, vendar samo, če izpolnjuje še s tem členom predpisane zahteve preverjanj;

-	s 23.b členom je določena vrsta enostavnih naprav;

-	s 23.c členom se ureja postopek priključevanja enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje ter zagotavlja pravno varstvo investitorjev enostavnih naprav za proizvodnjo električne energije:

-	s 23.č členom se ureja nadzorstvo nad izvajanjem novega poglavja uredbe o energetski infrastrukturi:

-	23.d člen ureja kazenske določbe in določa globe za prekrške;

- K 2. členu:

S tem členom se uredi prevezava že zgrajenih enostavnih naprav na sistem, kot ga ureja predlagana uredba.

- K 3. členu:

Ta člen ureja uveljavitev predlagane uredbe.