PRILOGA 1

Preglednica: mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za pranje tekstilij

| Parametri odpadne vode | Izražen kot | Enota | Mejne vrednosti za neposredno in posredno odvajanje v vode | Mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SPLOŠNI PARAMETRI |  |  |  |  |
| Temperatura |  | °C | 30 | 40 |
| pH vrednost |  |  | 6,5–9 | 6,5–9,5 |
| Neraztopljene snovi |  | mg/l | 80 | (a) |
| Usedljive snovi |  | ml/l | 0,5 | 10 |
| II. BIOLOŠKI PARAMETRI |  |  |  |  |
| Strupenost za vodne bolhe | SD |  | 3 | – |
| III. ANORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |  |
| Klor – prosti (b) | Cl2 | mg/l | 0,2 | 0,5 |
| Amonijev dušik | N | mg/l | 5 | (c) |
| Celotni dušik | N | mg/l | 10 | – |
| Celotni fosfor | P | mg/l | 2 1 (d) | – |
| IV. ORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |  |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/l | 120 | – |
| Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/l | 25 | – |
| Celotni ogljikovodiki – mineralna olja |  | mg/l | 10 | 20 |
| Adsorbljivi organski halogeni (AOX) (b) | Cl | mg/l | 1,0 3,0 (e) | 1,0 3,0 (e) |
| Vsota anionskih in neionskih tenzidov |  | mg/l | 3,0 | (a) |

Oznake v preglednici pomenijo:

(a)	mejna koncentracija neraztopljenih snovi in tenzidov v odpadni vodi je določena z vrednostjo, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo. Določi se v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja, ki ga pripravi upravljavec javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave;

(b)	mejna vrednost ni določena, če gre za dezinfekcijo perila iz zdravstva;

(c)	za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;

(d)	uporablja se za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih zaradi evtrofikacije, določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,

(e)	mejna vrednost parametra se uporablja le za odpadno vodo, ki nastaja pri pranju perila iz zdravstva ter proizvodnje hrane in pijače. Če se v napravi za pranje perila obdeluje tako perilo samo za določen čas, potem se mejna vrednost uporablja samo za to časovno obdobje. Če se v napravi za pranje perila poleg perila iz zdravstva ter proizvodnje hrane in pijače hkrati obdeluje še drugo perilo, potem se mejna vrednost uporablja samo za delni tok odpadne vode iz pranja perila iz zdravstva ter proizvodnje hrane in pijače.

PRILOGA 2

Preglednica: mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za kemično čiščenje in naprav za regeneracijo adsorbentov

| Parametri odpadne vode | Izražen kot | Enota | Mejne vrednosti za neposredno in posredno odvajanje v vode | Mejne vrednosti za odvajanje v kanalizacijo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |  |
| Adsorbljivi organski halogeni (AOX) (a) | Cl | mg/l | 0,5 0,25 mg/kg | 0,5 0,25 mg/kg |
| Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH) | Cl | mg/l | 0,1 | 0,1 |

Oznaka v preglednici pomeni:

(a)	pri napravi za kemično čiščenje z obratovalno zmogljivostjo, večjo od 10 kg čiščenih tekstilij, je treba poleg koncentracije v odpadni vodi upoštevati mejno vrednost emisijskega faktorja, ki se izraža v mg/kg čiščenih tekstilij in je enaka 0,25 mg/kg čiščenih tekstilij. Obratovalna zmogljivost naprave za kemično čiščenje je nazivna vrednost naprave, ki jo določi proizvajalec naprave in je zapisana v njeni tehnični dokumentaciji. Če je v objektih istega vira onesnaževanja več naprav za kemično čiščenje, je obratovalna zmogljivost vsota nazivnih zmogljivosti naprav.