PRILOGA 1

PRILOGA 1: Parametri kemijskega stanja površinskih voda

| Št. | Številka CAS | Številka EU | Ime parametra* | Opredelitev parametra | Ugotavljanje trendov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15972-60-8 | 240-110-8 | alaklor | PS |  |
| 2 | 120-12-7 | 204-371-1 | antracen | PNS | S, ŽO |
| 3 | 1912-24-9 | 217-617-8 | atrazin | PS |  |
| 4 | 71-43-2 | 200-753-7 | benzen | PS |  |
| 5 | ni določena | ni določena | bromirani difenileter** |  | S, ŽO |
|  | 32534-81-9 | ni določena | pentabromodifenileter (sorodne snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154)* | PNS*** |  |
| 6 | 7440-43-9 | 231-152-8 | kadmij in njegove spojine | PNS | S, ŽO |
| 6a | 56-23-5 |  | ogljikov tetraklorid | DO |  |
| 7 | 85535-84-8 | 287-476-5 | kloroalkani, C10-13 ** | PNS | S, ŽO |
| 8 | 470-90-6 | 207-432-0 | klorofenvinfos | PS |  |
| 9 | 2921-88-2 | 220-864-4 | klorpirifos (klorpirifos-etil) | PS |  |
| 9a |  |  | ciklodienski pesticidi | DO |  |
|  | 309-00-2 |  | aldrin | DO |  |
|  | 60-57-1 |  | dieldrin | DO |  |
|  | 72-20-8 |  | endrin | DO |  |
|  | 465-73-6 |  | izodrin | DO |  |
| 9b | ni določena |  | vsota DDT | DO |  |
|  | 50-29-3 |  | para-para-DDT | DO |  |
| 10 | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dikloroetan | PS |  |
| 11 | 75-09-2 | 200-838-9 | diklorometan | PS |  |
| 12 | 117-81-7 | 2-04-211-0 | di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | PS | S, ŽO |
| 13 | 330-54-1 | 206-354-4 | diuron | PS |  |
| 14 | 115-29-7 | 204-079-4 | endosulfan | PNS |  |
| 15 | 206-44-0 | 205-912-4 | fluoranten**** | PS | S |
| 16 | 118-74-1 | 204-273-9 | heksaklorobenzen | PNS | ŽO |
| 17 | 87-68-3 | 201-765-5 | heksaklorobutadien | PNS | ŽO |
| 18 | 608-73-1 | 210-158-9 | heksaklorocikloheksan | PNS |  |
| 19 | 34123-59-6 | 251-835-4 | izoproturon | PS |  |
| 20 | 7439-92-1 | 231-100-4 | svinec in njegove spojine | PS | S, ŽO |
| 21 | 7439-97-6 | 231-106-7 | živo srebro in njegove spojine | PNS | S, ŽO |
| 22 | 91-20-3 | 202-049-5 | naftalen | PS |  |
| 23 | 7440-02-0 | 231-111-14 | nikelj in njegove spojine | PS |  |
| 24 | 25154-52-3 | 246-672-0 | nonilfenol | PNS |  |
|  | 104-40-5 | 203-199-4 | (4-nonilfenol)* | PNS |  |
| 25 | 1806-26-4 | 217-302-5 | oktilfenol | PS |  |
|  | 140-66-9 | ni določena | (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol)* | PS |  |
| 26 | 608-93-5 | 210-172-5 | pentaklorobenzen | PNS |  |
| 27 | 87-86-5 | 231-152-8 | pentaklorofenol | PS |  |
| 28 | ni določena | ni določena | poliaromatski ogljikovodiki | PNS |  |
|  | 50-32-8 | 200-028-5 | (benzo(a)piren) | PNS | S, ŽO |
|  | 205-99-2 | 205-911-9 | (benzo(b)fluoranten) | PNS | S |
|  | 191-24-2 | 205-883-8 | (benzo(g,h,i)perilen) | PNS | S |
|  | 207-08-9 | 205-916-6 | (benzo(k)fluoranten) | PNS | S |
|  | 193-39-5 | 205-893-2 | (indeno(1,2,3-cd)piren) | PNS | S |
| 29 | 122-34-9 | 204-535-2 | simazin | PS |  |
| 29a | 127-18-4 |  | tetrakloroetilen | DO |  |
| 29b | 79-01-6 |  | trikloroetilen | DO |  |
| 30 | ni določena | ni določena | tributilkositrove spojine | PNS |  |
|  | 36643-28-4 | ni določena | tributilkositrov kation | PNS | S, ŽO |
| 31 | 12002-48-1 | 234-413-4 | triklorobenzeni | PS |  |
| 32 | 67-66-3 | 200-663-8 | triklorometan | PS |  |
| 33 | 1582-09-8 | 216-428-8 | trifluralin | PS |  |

PS – prednostna snov

PNS – prednostna nevarna snov

DO – drugo onesnaževalo

S	medij za spremljanje koncentracije parametra v skladu z 9.a členom te uredbe je sediment.

ŽO	medij za spremljanje koncentracije parametra v skladu z 9.a členom te uredbe je živi organizem. Živi organizmi so določeni v prilogi 2 te uredbe.

* Pri skupinah snovi so kot indikativni parametri našteti posamezni značilni predstavniki (v oklepajih in brez številke).

** Te skupine snovi običajno zajemajo veliko posameznih spojin. Trenutno ni mogoče dati primernih indikativnih parametrov.

*** Samo pentabromobifenileter (številka CAS 32534-81-9).

**** Fluoranten je na seznamu kot indikator drugih, nevarnejših poliaromatskih ogljikovodikov.

PRILOGA 2

PRILOGA 2: OKOLJSKI STANDARDI KAKOVOSTI ZA PARAMETRE KEMIJSKEGA STANJA (OSK) in Živi organizmi

1. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v vodi

| Št. | Ime parametra | Številka CAS | LP–OSKa [/L] celinske površinske vodec | LP–OSKa [/L] morje in somornice | NDK–OSKb [/L] celinske površinske vodec | NDK–OSKb [/L] morje in somornice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | alaklor | 15972-60-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | atrazin | 1912-24-9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | benzen | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50 |
| 5 | bromirani difenileterd | 32534-81-9 | 0,0005 | 0,0002 | ni določena | ni določena |
| 6 | kadmij in njegove spojine glede na razrede trdote vodee, f | 7440-43-9 | r.1: ≤ 0,08 + NO r.2: 0,08 + NO r.3: 0,09 + NO r.4: 0,15 + NO r.5: 0,25 + NO | 0,2 + NO | r.1: ≤ 0,45 + NO r.2: 0,45 + NO r.3: 0,6 + NO r.4: 0,9 + NO r.5: 1,5 + NO | r.1: ≤ 0,45 + NO r.2: 0,45 + NO r.3: 0,6 + NO r.4: 0,9 + NO r.5: 1,5 + NO |
| 6a | ogljikov tetrakloridg | 56-23-5 | 12 | 12 | ni določena | ni določena |
| 7 | kloroalkani, C10-13 | 85535-84-8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
| 8 | klorofenvinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | klorpirifos (klorpirifos-etil) | 2921-88-2 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
| 9a | ciklodienski pesticidi aldring dieldring endring izodring | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | Σ = 0,005 | ni določena | ni določena |
| 9b | vsota DDTg,h | ni določena | 0,025 | 0,025 | ni določena | ni določena |
|  | para-para-DDTg | 50-29-3 | 0,01 | 0,01 | ni določena | ni določena |
| 10 | 1,2-dikloroetan | 107-06-2 | 10 | 10 | ni določena | ni določena |
| 11 | diklorometan | 75-09-2 | 20 | 20 | ni določena | ni določena |
| 12 | di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | 1,3 | ni določena | ni določena |
| 13 | diuron | 330-54-1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 |
| 14 | endosulfani | 115-29-7 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 |
| 15 | fluoranten | 206-44-0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| 16 | heksaklorobenzen l | 118-74-1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | heksaklorobutadien l | 87-68-3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| 18 | heksaklorocikloheksanj | 608-73-1 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 |
| 19 | izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | svinec in njegove spojinee | 7439-92-1 | 7,2 | 7,2 | ni določena | ni določena |
| 21 | živo srebro in njegove spojinee, l | 7439-97-6 | 0,05 + NO | 0,05 + NO | 0,07 + NO | 0,07 + NO |
| 22 | naftalen | 91-20-3 | 2,4 | 1,2 | ni določena | ni določena |
| 23 | nikelj in njegove spojinee | 7440-02-0 | 20 | 20 | ni določena | ni določena |
| 24 | nonilfenol (4-nonilfenol) | 104-40-5 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
| 25 | oktilfenol (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol) | 140-66-9 | 0,1 | 0,01 | ni določena | ni določena |
| 26 | pentaklorobenzen | 608-93-5 | 0,007 | 0,0007 | ni določena | ni določena |
| 27 | pentaklorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |
| 28 | poliaromatski ogljikovodiki (PAH)k | ni določena | ni določena | ni določena | ni določena | ni določena |
|  | (benzo(a)piren) | 50-32-8 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | (benzo(b)fluoranten) | 205-99-2 | Σ = 0,03 | Σ = 0,03 | ni določena | ni določena |
|  | (benzo(k)fluoranten) | 207-08-9 |  |  |  |  |
|  | (benzo(g,h,i)perilen) | 191-24-2 | Σ = 0,002 | Σ = 0,002 | ni določena | ni določena |
|  | (indeno(1,2,3-cd)piren) | 193-39-5 |  |  |  |  |
| 29 | simazin | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 29a | tetrakloroetilen g | 127-18-4 | 10 | 10 | ni določena | ni določena |
| 29b | trikloroetilen g | 79-01-6 | 10 | 10 | ni določena | ni določena |
| 30 | tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation) | 36643-28-4 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 |
| 31 | triklorobenzeni | 12002-48-1 | 0,4 | 0,4 | ni določena | ni določena |
| 32 | triklorometan | 67-66-3 | 2,5 | 2,5 | ni določena | ni določena |
| 33 | trifluralin | 1582-09-8 | 0,03 | 0,03 | ni določena | ni določena |

a	LP–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja. Če ni določeno drugače, velja za celotno koncentracijo vseh izomer.

b	NDK–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot največja dovoljena koncentracija parametra kemijskega stanja. Če je NDK–OSK označen kot »ni določena«, se šteje, da vrednosti LP–OSK zagotavljajo varstvo pred kratkotrajnimi konicami onesnaženja v stalnih izpustih, ker so znatno nižje od vrednosti, določenih na podlagi akutne strupenosti.

c 	Celinske površinske vode zajemajo reke in jezera ter sorodna umetna in močno preoblikovana vodna telesa.

d 	Za skupino prednostnih snovi, ki jih zajemajo bromirani difeniletri, je okoljski standard kakovosti (OSK) določen za vsoto sorodnih snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154.

e  	Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se upoštevajo koncentracije naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

f 	Za kadmij in njegove spojine se vrednosti OSK razlikujejo glede na trdoto vode, kot je določena v petih razredih (r.1 = razred 1: < 40 mg CaCO3/l, r.2 = razred 2: 40 do < 50 mg CaCO3/l, r.3 = razred 3: 50 do < 100 mg CaCO3/l, r.4 = razred 4: 100 do < 200 mg CaCO3/l in r.5 = razred 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

g 	Ta snov ni prednostna, temveč eno od drugih onesnaževal.

h 	Vsota DDT zajema vsoto izomer 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 50-29-3); številka EU 200-024-3); 1,1,1-trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorofenil) etan (številka CAS 789-02-6); številka EU 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilen (številka CAS 72-55-9); številka EU 200-784-6); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 72-54-8); številka EU 200-783-0).

i 	endosulfan predstavlja vsoto izomer  in

j 	heksaklorocikloheksan predstavlja vsoto izomer , ,  in

k 	Za skupino prednostnih snovi poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) velja vsak posamezen OSK, tj., treba je izpolnjevati OSK za benzo(a)piren, OSK za vsoto benzo(b)fluorantena in benzo(k)fluorantena ter OSK za vsoto benzo(g,h,i)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena.

l 	Zaradi zagotavljanja varstva površinskih voda pred posrednimi učinki in sekundarnim zastrupljanjem se izvaja tudi monitoring parametra v tkivih živih organizmov.

NO	vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe.

2. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivih živih organizmov

| Št. | Ime parametra | Številka CAS | ŽO–OSK * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | heksaklorobenzen | 118-74-1 | 10 |
| 2 | heksaklorobutadien | 87-68-3 | 55 |
| 3 | živo srebro in njegove spojine | 7439-97-6 | 20 |

*	ŽO–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov. Vrednost se izraža v /kg mokre teže živih organizmov.

3. Živi organizmi za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda

| Vrsta površinske vode | Vodno območje | Vrsta živih organizmov | Tkivo živih organizmov |
| --- | --- | --- | --- |
| obalne vode | VO Jadranskega morja | mediteranska klapavica (Mytilus galloprovincialis) | mehki del organizma c |
| celinske površinske vode | VO Donave | klen (Leuciscus cephalus cephalus) ali potočna postrv (Salmo trutta) a ali pohra (Barbus balcanicus) b | celoten organizem d |
| celinske površinske vode | VO Jadranskega morja | štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) ali soška postrv (Salmo marmorata) a ali pohra (Barbus balcanicus) b | celoten organizem d |

a	Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (Leuciscus cephalus cephalus) in štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) nista razširjena.

b	Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (Leuciscus cephalus cephalus) in štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) nista razširjena in je pogostost in/ali starostna struktura potočne postrvi (Salmo trutta) oziroma soške postrvi (Salmo marmorata) spremenjena zaradi vlaganja ali drugih človekovih posegov.

c	Osebki se odvzamejo januarja. Za vrednotenje se uporabijo osebki, ki dosegajo velikost med 3 in 6 cm.

d	Osebki se odvzamejo v jeseni (septembra ali oktobra). Za vrednotenje se uporabijo osebki, ki so dopolnili drugo leto življenja.

PRILOGA 3

PRILOGA 8: MEJNE VREDNOSTI RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA ZA posebna onesnaževala

| Št. | Ime parametra | Številka CAS | Enota | Mejne vrednosti za ekološko stanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZELO DOBRO | DOBRO |
|  |  |  |  | LP | LP-OSK | NDK-OSK |
| Sintetična onesnaževala |
| 1 | 1,2,4-trimetilbenzen | 95-63-6 | /L | 0,2 | 2 | 20 |
| 2 | 1,3,5-trimetilbenzen | 108-67-8 | /L | 0,2 | 2 | 20 |
| 3 | bisfenol-A | 80-05-7 | /L | 0,16 | 1,6 | 16 |
| 4 | klorotoluron (+ desmetil klorotoluron) | 15545-48-9 | /L | 0,08 | 0,8 | 8 |
| 5 | cianid (prosti) a | 57-12-5 | /L | 1 | 1,2 | 17 |
| 6 | dibutilftalat | 84-74-2 | /L | 1 | 10 | 100 |
| 7 | dibutilkositrov kation | ni določena | /L | 0,002 | 0,02 | 0,21 |
| 8 | epiklorhidrin | 106-89-8 | /L | 1,2 | 12 | 120 |
| 9 | fluorid | 16984-48-8 | /L | 68 | 680 | 6800 |
| 10 | formaldehid | 50-00-0 | /L | 13 | 130 | 1300 |
| 11 | glifosat | 1071-83-6 | /L | 2 | 20 | 200 |
| 12 | heksakloroetan | 67-72-1 | /L | 2,4 | 24 | 240 |
| 13 | ksileni | 1330-20-7 | /L | 19 | 185 | 1850 |
| 14 | linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13) b | 42615-29-2 | /L | 25 | 250 | 2500 |
| 15 | n-heksan | 110-54-3 | /L | 0,02 | 0,2 | 1,2 |
| 16 | pendimetalin | 40487-42-1 | /L | 0,03 | 0,3 | 3 |
| 17 | fenol | 108-95-2 | /L | 0,8 | 7,7 | 77 |
| 18 | S-metolaklor | 87392-12-9 | /L | 0,03 | 0,3 | 2,7 |
| 19 | terbutilazin | 5915-41-3 | /L | 0,05 | 0,5 | 5,3 |
| 20 | toluen | 108-88-3 | /L | 7,4 | 74 | 740 |
| Nesintetična onesnaževala |
| 21 | arzen in njegove spojine c | 7440-38-2 | /L | 0,7 | 7 | 21 |
| 22 | baker in njegove spojine c | 7440-50-8 | /L | 1 | 8,2 + NO | 73 + NO |
| 23 | bor in njegove spojine c | 7440-42-8 | /L | 30 | 180 + NO | 1800 + NO |
| 24 | cink in njegove spojine c | 7440-66-6 | /L | 4,2 e 4,2 f 4,2 g | 7,8 e + NO 35,1 f + NO 52 g + NO | 78 e + NO 351 f + NO 520 g + NO |
| 25 | kobalt in njegove spojine c | 7440-48-4 | /L | 0,1 | 0,3 + NO | 2,8 + NO |
| 26 | krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom) c | 7440-47-3 | /L | 1,2 | 12 | 160 |
| 27 | molibden in njegove spojine c | 7439-98-7 | /L | 2,4 | 24 | 200 |
| 28 | antimon in njegove spojine c | 7440-36-0 | /L | 0,6 | 3,2 + NO | 30 + NO |
| 29 | selen c | 7782-49-2 | /L | 0,6 | 6 | 72 |
| Druga posebna onesnaževala |
| 30 | nitrit | ni določena | mg/L NO2 |  |  | ni določena |
| 31 | KPK | ni določena | mg/L O2 | 10 - 20,9 h | 13,6 - 29,9 h | ni določena |
| 32 | sulfat | ni določena | mg/L SO4 | 15 | 150 | ni določena |
| 33 | mineralna olja | ni določena | mg/L | 0,005 | 0,05 | ni določena |
| 34 | organski vezani halogeni sposobni adsorbcije (AOX) | ni določena | /L | 2 | 20 | ni določena |
| 35 | poliklorirani bifenili (PCB) d | ni določena | /L | 0,003 | 0,01 | ni določena |

a	Rezultati monitoringa se vrednotijo glede na mejo zaznavnosti razpoložljive analizne metode v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

b	Za vrednotenje parametra LAS se uporabi rezultate analize anionaktivnih detergentov z MBAS.

c 	Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se lahko upoštevajo koncentracije naravnega ozadja, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

d	Vsota po Ballschmitter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180.

e	Velja za vode s trdoto, manjšo od 50 mg/L CaCO3.

f	Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 50 mg/L CaCO3 in manjšo od 100 mg/L CaCO3.

g	Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 100 mg/L CaCO3.

h	Natančne mejne vrednosti so določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda

NO	Vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe.

PRILOGA 4

PRILOGA 10: NARAVNA OZADJA ZA KOVINE IN NJIHOVE SPOJINE

| Parameter | Številka CAS | Enota | Vrednost naravnega ozadja za celinske vode |
| --- | --- | --- | --- |
| Prednostne in prednostne nevarne snovi |
| kadmij in njegove spojine | 7440-43-9 | /L | 0,04 |
| živo srebro in njegove spojine | 7439-97-6 | /L | 0,0025 |
| Posebna onesnaževala |
| baker in njegove spojine | 7440-50-8 | /L | 1,0 |
| bor in njegove spojine | 7440-42-8 | /L | 30 |
| cink in njegove spojine | 7440-66-6 | /L | 4,2 |
| kobalt in njegove spojine | 7440-48-4 | /L | 0,1 |
| antimon in njegove spojine | 7440-36-0 | /L | 0,6 |