Dokument je pripravil Generalni sekretariat vlade na podlagi v Uradnem listu RS objavljenega predpisa in dokumentov predlagatelja predpisa, ki so na razpolago v Generalnem sekretariatu vlade. Dokument predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Generalni sekretariat vlade ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Besedilo sprejetega predpisa

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o stanju podzemnih voda

- SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

Ta uredba v skladu z 8. členom in 2. točko Priloge V Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1) in

Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne 27. 12. 2006, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/118/ES) za podzemne vode določa:

–	postopek za določanje vrednosti praga za kakovost podzemne vode,

–	parametre kemijskega in količinskega stanja,

–	standarde kakovosti podzemne vode,

- vrednosti praga za kakovost podzemne vode,

–	pogoje za dobro količinsko in kemijsko stanje,

–	merila za ugotavljanje in obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja,

–	merila za določitev obremenjenosti vodnega telesa podzemne vode, ko je treba začeti izvajati ukrepe zaradi nedoseganja ciljev, ki se nanašajo na podzemne vode, in

–	dodatne zahteve za pripravo programa ukrepov za podzemne vode.

2. člen

(izrazi)

V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1.	standard kakovosti podzemne vode je standard kakovosti okolja, ki se izraža kot koncentracija posameznega onesnaževala, skupine onesnaževal ali kazalec onesnaženja v podzemni vodi, ki zaradi varovanja zdravja ljudi in varstva okolja ne sme biti presežen;

2.	vrednost praga za kakovost podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: vrednost praga) je standard kakovosti podzemne vode, določen v skladu s postopkom iz 7. člena te uredbe;

3.	pomemben in stalno naraščajoč trend onesnaženja je vsako statistično ter z okoljskega vidika značilno in pomembno povečanje koncentracije onesnaževal, skupine onesnaževal ali kazalca onesnaženja v podzemni vodi, za katerega je treba zagotoviti obrat trenda;

4.	vnos onesnaževal v podzemno vodo je neposredno ali posredno vnašanje onesnaževal v podzemno vodo kot posledica človekove dejavnosti;

5.	vrednost naravnega ozadja je koncentracija parametra, snovi, iona ali vrednost kazalca v vodnem telesu podzemne vode, ki ustreza neokrnjenim razmeram ali razmeram z zgolj zelo majhnim človekovim vplivom;

6.	osnovna raven je povprečna vrednost parametra, izmerjena:

–	vsaj med referenčnima letoma 2007 in 2008 na podlagi programov monitoringa oziroma

–	za parametre, določene po teh referenčnih letih, pa med prvim obdobjem, za katerega so na voljo podatki iz reprezentativnega obdobja spremljanja;

7.	količinsko stanje odraža stopnjo vpliva na vodno telo podzemne vode zaradi neposrednega in posrednega odvzemanja podzemne vode;

8.	razpoložljiva količina podzemne vode je dolgoročna povprečna letna stopnja celotne obnove vodnega telesa podzemne vode, zmanjšana za dolgoročni letni pretok, ki je potreben, da se dosežejo cilji ekološke kakovosti za površinske vode, povezane z vodnim telesom podzemne vode, tako da se preprečita značilno in pomembno poslabšanje ekološkega stanja teh voda ter značilna in pomembna poškodba kopenskih ekosistemov, ki so povezani z vodnim telesom podzemne vode;

9.	napajalno območje vodonosnika je območje, od koder voda doteka v vodonosnik;

10.	dobro kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode, je kemijsko stanje, pri katerem standardi kakovosti in vrednosti praga niso preseženi ter so izpolnjeni drugi pogoji za dobro kemijsko stanje iz 9. člena te uredbe;

11.	odvzem podzemne vode je količina podzemne vode, ki je preko vodnjaka, vrtine, drenaže ali drugega vodnega objekta ali naprave odvzeta iz vodonosnika ali izvira;

12.	dobro količinsko stanje vodnega telesa podzemne vode je količinsko stanje, pri katerem dolgoročna povprečna letna stopnja odvzema podzemne vode ne presega razpoložljive količine podzemne vode in so izpolnjeni drugi pogoji za dobro količinsko stanje iz 17. člena te uredbe;

13.	medzrnski vodonosnik je vodonosnik, v katerem prevladuje poroznost, ki nastane zaradi stika med zrni kamnine ali sedimenta;

14.	kraški vodonosnik je vodonosnik, v katerem prevladuje kanalska poroznost, vzdolž katere je hitrost toka podzemne vode hitrejša kot v preostalem delu vodonosnika;

15.	razpoklinski vodonosnik je vodonosnik, v katerem prevladuje poroznost razpok. Podrejeno se pojavljata tudi kanalska in medzrnska poroznost;

16.	slabo prepustne geološke plasti so plasti, ki imajo vrednost koeficienta prepustnosti med 1 x 10-9 in 1 x 10-7 ms-1;

17.	zelo slabo prepustne geološke plasti so plasti, ki imajo vrednost koeficienta prepustnosti manjšo od 1 x 10-9 ms-1;

18.	opis izhodiščnega stanja, opis značilnosti, prikaz vplivov človekovega delovanja in ocena verjetnosti doseganja ciljev za vodna telesa podzemnih voda so opredeljeni s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda.

3. člen

(cilji za podzemne vode)

(1) Po predpisih o vodah so cilji za podzemne vode doseženi, če se stanje podzemnih voda ne poslabšuje ter:

–	ima vodno telo podzemne vode dobro kemijsko stanje,

–	je obrnjen vsak pomemben in stalno naraščajoč trend koncentracije kateregakoli onesnaževala, ki je posledica človekove dejavnosti in zelo ogroža kakovost vodnih ali kopenskih ekosistemov, zdravje ljudi ali dejansko ali mogočo dopustno rabo vodnega okolja,

–	je preprečen vnos nevarnih onesnaževal in omejen vnos drugih onesnaževal v podzemno vodo, ki pomenijo obstoječe ali mogoče tveganje za podzemno vodo, in

–	ima vodno telo podzemne vode dobro količinsko stanje.

(2) S to uredbo se določajo elementi spremljanja in ugotavljanja stanja za doseganje ciljev iz prve, druge in četrte alinee prejšnjega odstavka.

- STANJE PODZEMNIH VODA

4. člen

(stanje podzemnih voda)

(1) Stanje podzemnih voda se ugotavlja na podlagi rezultatov monitoringa kemijskega ter količinskega stanja podzemnih voda.

(2) Stanje posameznega vodnega telesa podzemnih voda je določeno s kemijskim ali količinskim stanjem tega vodnega telesa podzemnih voda, in sicer s tistim, ki je slabši.

(3) Stanje podzemnih voda se ugotovi v poročilu, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

5. člen

(vodna telesa podzemnih voda)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za vodna telesa podzemne vode, določena s predpisom, ki ureja določitev vodnih teles podzemnih voda.

(2) Zaradi ugotavljanja kemijskega ali količinskega stanja podzemnih voda se vodna telesa podzemnih voda lahko združijo v skupine.

(3) Če vodna telesa podzemnih voda pokrivajo zemljepisno velika območja ali so heterogena ali so v različnih tipih vodonosnikov, se lahko za namen ugotavljanja kemijskega ali količinskega stanja podzemnih voda razdelijo v manjše reprezentativne dele.

1.   Kemijsko stanje podzemnih voda

6. člen

(ugotavljanje kemijskega stanja podzemnih voda)

(1) Kemijsko stanje podzemnih voda se ugotavlja na podlagi teh meril:

–	preseganja standardov kakovosti in vrednosti praga,

–	učinkov vdora slane vode ali drugih vdorov v vodno telo podzemne vode,

–	koncentracije onesnaževal, ki povzročajo poslabšanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda, ki so povezane z vodnim telesom podzemne vode in škodljivo vplivajo na vodne ter kopenske ekosisteme, ki so od njih neposredno odvisni.

(2) Kemijsko stanje podzemne vode se ugotavlja na podlagi rezultatov monitoringa stanja podzemne vode in ugotavljanja drugih pogojev, ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja podzemnih voda.

7. člen

(postopek za določitev vrednosti praga)

- Vrednosti praga se določijo za tista onesnaževala, skupine onesnaževal in kazalce onesnaženja, ki prispevajo k tveganju, da vodno telo podzemne vode ne bo doseglo dobrega kemijskega stanja, v skladu s postopkom iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

- Seznam parametrov, za katere so določene vrednosti praga, se spremeni, če nov podatek izkaže, da je treba zaradi varovanja zdravja ljudi in varstva okolja določiti vrednost praga za dodatno snov, spremeniti že obstoječo vrednost praga ali da je treba vrednost praga, ki se je črtala s seznama, ponovno uvrstiti nanj.

- Parametri, za katere so določene vrednosti praga, se črtajo s seznama, če ni več tveganja, da vodno telo podzemne vode zaradi njih ne bo doseglo dobrega kemijskega stanja.

8. člen

(standardi kakovosti in vrednosti praga)

Parametri kemijskega stanja, standardi kakovosti in vrednosti praga, na podlagi katerih se ugotavlja kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode, so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

9. člen

(dobro kemijsko stanje)

(1) Dobro kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode je stanje, pri katerem:

a)	je kemijska sestava podzemne vode taka, da na nobenem merilnem mestu letna aritmetična srednja vrednost parametrov podzemne vode ne presega vrednosti standardov kakovosti in vrednosti praga,

b)	koncentracije onesnaževal:

–	ne izkazujejo vdorov morske vode ali drugih vdorov v vodno telo podzemne vode,

–	ne preprečujejo doseganja okoljskih ciljev za površinske vode, ki so povezane z vodnim telesom podzemne vode ali

–	ne povzročajo pomembnega in značilnega poslabšanja ekološkega ali kemijskega stanja površinskih voda, ki so povezane z vodnim telesom podzemne vode, in

–	ne povzročajo pomembnih in značilnih poškodb vodnih ter kopenskih ekosistemov, ki so neposredno odvisni od podzemne vode, ter

c)	spremembe v električni prevodnosti ne izkazujejo vdorov morske vode ali drugih vdorov v vodno telo podzemne vode.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima vodno telo podzemne vode dobro kemijsko stanje tudi, če je vrednost za standard kakovosti podzemne vode ali vrednost praga sicer presežena na enem ali več merilnih mestih, vendar ustrezna preiskava, izvedena v skladu z Delom B Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, potrjuje, da:

–	koncentracije onesnaževal, ki presegajo standarde kakovosti podzemne vode ali vrednosti praga, znatno ne ogrožajo okolja, pri čemer se tudi upošteva, če je to potrebno, v kolikšnem obsegu je vodno telo podzemne vode prizadeto,

–	je s skladu s postopkom iz 3. in 4. točke Dela B Priloge 3 te uredbe ugotovljeno, da so izpolnjeni drugi pogoji za dobro kemijsko stanje podzemne vode iz prvega odstavka tega člena,

–	je preprečeno poslabšanje kakovosti vodnih teles podzemne vode, ki so pomembna za odvzem pitne vode, ter se s tem zmanjša stopnja čiščenja za pripravo pitne vode in

–	onesnaženje znatno ne poslabšuje zmožnosti vodnega telesa ali drugih teles v skupini teles podzemne vode, da se uporabljajo za človekove dejavnosti.

(3) Vodno telo podzemne vode ima slabo kemijsko stanje, če ne izpolnjuje pogojev za dobro kemijsko stanje podzemnih voda.

10. člen

(način ugotavljanja kemijskega stanja)

- Način izračuna letne aritmetične srednje vrednosti za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za dobro kemijsko stanje iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena je določen v Delu A Priloge 3 te uredbe.

- Izpolnjevanje pogojev iz točke (b) prvega odstavka prejšnjega člena se ugotavlja s preizkusi, ki so prikazani v Metodologiji za ugotavljanje stanja podzemnih voda, ki je objavljena na spletnih straneh ministrstva in je na vpogled na sedežu ministrstva.

11. člen

(izjeme pri ugotavljanju kemijskega stanja)

(1) V obravnavanem vodnem telesu podzemne vode se določbe o kemijskem stanju ne uporabljajo za povišane vrednosti naravnega ozadja, ki se pojavljajo zaradi naravnih hidrogeoloških razmer in niso posledica onesnaženja.

(2) Določbe o kemijskem stanju se ne uporabljajo za začasne, prostorsko omejene, spremembe smeri toka ali kemijske sestave, ki se ne štejejo za vdore.

2.	Ugotavljanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja

12. člen

(obveznost ugotavljanja pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja)

- Za vodna telesa ali skupine vodnih teles podzemnih voda se ugotovijo vsi pomembni in stalno naraščajoči trendi koncentracij onesnaževal, skupin onesnaževal ali kazalcev onesnaženja ter opredelijo izhodiščne točke za obračanje trendov v skladu s postopkom iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.

- Za ugotavljanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja se uporabljajo podatki izvedenega prikaza vplivov človekove dejavnosti ter nadzornega in preiskovalnega monitoringa podzemnih voda.

- Pomembni in stalno naraščajoči trendi onesnaženja se ugotavljajo za posamezna merilna mesta in celotna vodna telesa podzemnih voda po postopku iz Priloge 4 te uredbe.

13. člen

(določitev izhodiščnih točk)

(1) Izhodiščna točka za obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja je točka, ko koncentracija onesnaževal doseže 75 odstotkov vrednosti standarda kakovosti ali vrednosti praga za posamezen parameter.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izhodiščna točka za obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja lahko višja ali nižja od 75 odstotkov vrednosti parametrov za standarde kakovosti oziroma vrednosti praga, če:

a)	se zahteva nižja izhodiščna točka, da se z ukrepi za obračanje trenda onesnaženja prepreči vsako okoljsko pomembno poslabšanje kakovosti podzemne vode na cenovno najučinkovitejši način ali da se ublaži, kolikor je to mogoče,

b)	je upravičena druga izhodiščna točka, ko meja zaznavnosti ne dopušča, da se določi obrat trenda onesnaženja v višini 75 odstotkov vrednosti parametra, ali

c)	sta stopnja povečanja in obrat trenda onesnaženja taka, da bi višja izhodiščna točka za ukrepe za obrat trenda onesnaženja še vedno lahko zagotovila ukrepe, ki bi preprečili ali ublažili, kolikor je to mogoče, vsako okoljsko pomembno poslabšanje kakovosti podzemne vode na cenovno najučinkovitejši način. Taka višja izhodiščna točka ne sme povzročiti zamud pri doseganju ciljev za podzemne vode iz 3. člena te uredbe.

14. člen

(ugotavljanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja)

- Pomembni in stalno naraščajoči trendi onesnaženja se ugotavljajo za parametre iz Priloge 2 te uredbe.

- Pomembne in stalno naraščajoče trende onesnaženja ugotovi ministrstvo v poročilu.

- O določeni izhodiščni točki za pripravo programov ukrepov se poroča v načrtu upravljanja voda. Določena izhodiščna točka se v obdobju šestih let, za katerega se sprejme načrt upravljanja voda, ne spremeni.

3.	Količinsko stanje podzemne vode

15. člen

(ugotavljanje količinskega stanja podzemnih voda)

(1) Količinsko stanje podzemnih voda se ugotavlja na podlagi:

–	rezultatov meritev parametrov količinskega stanja podzemnih voda na opazovalnih vodnjakih ali vrtinah za vodna telesa podzemnih voda s prevladujočimi medzrnskimi vodonosniki;

–	rezultatov meritev parametrov količinskega stanja podzemnih voda na meteoroloških postajah za vodna telesa podzemnih voda s prevladujočimi razpoklinskimi vodnosniki;

–	rezultatov meritev parametrov količinskega stanja podzemnih voda na izvirih ali v referenčnih prerezih vodotokov za vodna telesa podzemne vode s prevladujočimi kraškimi vodonosniki;

–	podatkov o povezanosti vodnih teles podzemnih voda s površinskimi vodami in kopenskimi ekosistemi, ki so odvisni od podzemne vode;

–	ugotavljanja vdorov slane vode in drugih vdorov;

–	podatkov o odvzemih vode in umetnem bogatenju vodonosnikov.

(2) Količinsko stanje podzemne vode se ugotavlja na podlagi vrednotenja podatkov monitoringa po postopkih ocenjevanja količinskega stanja.

16. člen

(parametri količinskega stanja podzemnih voda)

Osnovni parameter, na podlagi katerega se ugotavlja količinsko stanje podzemne vode, je režim gladine podzemne vode, ki se, glede na prevladujoči tip vodonosnika, ugotavlja neposredno ali posredno na podlagi teh dopolnilnih parametrov:

–	pretokov izvirov,

–	pretokov rek,

–	gladine površinske vode,

–	spremembe smeri in hitrosti toka podzemne vode,

–	količine odvzete vode,

–	količine vode za umetno napajanje in dreniranje vodonosnikov,

–	količine padavin, infiltracije in izhlapevanja,

–	temperature vode,

–	specifične električne prevodnosti in drugih parametrov za ugotavljanje vdorov slane vode ali druge vdore.

17. člen

(dobro količinsko stanje)

(1) Dobro količinsko stanje podzemne vode je stanje, pri katerem:

a)	je gladina oziroma količina podzemne vode v vodnem telesu taka, pri kateri razpoložljiva količina podzemne vode ni presežena z dolgoročno povprečno letno stopnjo odvzema, in

b)	gladina oziroma količina podzemne vode zaradi človekovih posegov ni spremenjena tako, da bi to:

–	preprečevalo doseganje okoljskih ciljev za površinske vode, ki so povezane z vodnim telesom podzemne vode,

–	povzročilo pomembno in značilno poslabšanje stanja površinskih voda, ki so povezane z vodnim telesom podzemne vode, ali

–	povzročilo pomembne in značilne poškodbe kopenskih ekosistemov, neposredno odvisnih od podzemne vode. Človekove dejavnosti sicer lahko vplivajo na spreminjanje gladine podzemne vode, tako da se občasno spremeni tok podzemne vode ali pa stalno spremeni tok na omejenem prostoru, vendar to ne sme povzročiti vdora slane vode ali drugih vdorov in ne sme povzročiti stalnega in jasno izraženega trenda v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko prišlo pozneje.

(2) Vodno telo podzemne vode ima slabo količinsko stanje, če ne izpolnjuje vseh pogojev za dobro količinsko stanje podzemnih voda.

18. člen

(način ugotavljanja količinskega stanja)

(1) Izpolnjevanje pogojev za dobro količinsko stanje iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena se ugotavlja z uporabo vodnobilančnega preizkusa iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, glede na tip vodonosnika, ki sestavlja vodno telo, in sicer se za vodna telesa podzemnih voda s prevladujočimi:

–	medzrnskimi vodonosniki uporablja metoda ocenjevanja gladin podzemne vode ali ocenjevanje napajanja,

–	razpoklinskimi vodonosniki uporablja metoda ocenjevanja napajanja ali metoda ocenjevanja iztokov,

–	kraškimi vodonosniki uporablja metoda ocenjevanja iztokov ali metoda ocenjevanja napajanja.

(2) Izpolnjevanje drugih pogojev za dobro količinsko stanje iz točke b) prvega odstavka prejšnjega člena se ugotavlja s preizkusi, ki so navedeni v Metodologiji za ugotavljanje stanja podzemnih voda.

(3) Če se vodno telo podzemne vode deli zaradi razlogov iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe, se količinsko stanje ugotavlja za vsak posamezen del vodnega telesa podzemnih voda. Celotno vodno telo podzemne vode ima slabo stanje, kadar je stanje posameznega dela vodnega telesa podzemnih voda slabo, če so rezultati značilni za celotno vodno telo podzemne vode.

19. člen

(merila za ugotavljanje količinskega stanja)

(1) Vodno telo podzemne vode s prevladujočimi medzrnskimi vodonosniki izpolnjuje merila iz točke a) prvega odstavka 17. člena, če:

–	na več kot 75 odstotkov merilnih mest v vodnem telesu ni opazen trend nižanja letnih srednjih gladin podzemne vode (osnovni pogoj) in

–	je na več kot 75 odstotkov merilnih mest v vodnem telesu srednja napovedana gladina podzemne vode višja od izhodiščne kritične gladine, ocenjene na podlagi trimesečnega minimuma gladin podzemne vode, (dodatni pogoj) ali

–	je na vsaj 75 odstotkov merilnih mestih napovedana srednja gladina podzemne vode višja od kritične gladine (odsotnost tveganja).

(2) Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka vodno telo podzemne vode s prevladujočimi medzrnskimi vodonosniki izpolnjuje merila iz točke a) prvega odstavka 17. člena tudi, če je na več kot 25 odstotkov merilnih mest v vodnem telesu opazen trend nižanja letnih srednjih gladin podzemne vode (osnovni pogoj), če se z dodatno preiskavo ugotovi, da ne obstaja tveganje, da okoljski cilji ne bi bili doseženi.

(3) Vodno telo podzemne vode s prevladujočimi razpoklinskimi in kraškimi vodonosniki izpolnjuje merila iz točke a) prvega odstavka 17. člena, če so letne vsote odvzemov v obravnavanem obdobju manjše od razpoložljivih količin podzemne vode.

III. UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV DOBREGA STANJA PODZEMNIH VODA

20. člen

(merila za čezmerno obremenjenost)

(1) Vodno telo ali skupina vodnih teles podzemne vode je čezmerno obremenjeno in je treba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in vode, začeti izvajati ukrepe, če:

–	ima slabo kemijsko stanje ali

–	je ugotovljen pomemben in stalno naraščajoč trend koncentracij onesnaževal ali

–	ima slabo količinsko stanje.

(2) Če se v primerih iz prejšnjega odstavka za območje razglasi status degradiranega okolja, se v degradirano okolje lahko vključi napajalno območje vodonosnikov oziroma vplivno območje vodnega telesa ali dela ali skupine vodnih teles, ki izkazujejo slabo kemijsko ali količinsko stanje podzemne vode.

21. člen

(prenehanja izvajanja ukrepov)

Predpisani ukrepi za izboljšanje stanja podzemne vode se prenehajo izvajati, ko ni več tveganja za čezmerno obremenitev in je na podlagi rezultatov monitoringa ugotovljeno, da:

–	vodno telo podzemne vode izpolnjuje pogoje dobrega kemijskega oziroma količinskega stanja,

–	na nobenem merilnem mestu standardi kakovosti ali vrednosti praga niso preseženi za tiste parametre podzemne vode, zaradi katerih je vodno telo podzemne vode pridobilo status območja degradiranega okolja, ter

–	se trend onesnaženosti v obdobju izvajanja ukrepov obrne za tiste parametre podzemne vode, zaradi katerih je vodno telo podzemne vode pridobilo status območja degradiranega okolja.

22. člen

(izjeme pri določitvi ukrepov)

(1) Pri določitvi ukrepov za preprečevanje ali omejevanje vnosov onesnaževal v podzemno vodo se lahko izvzamejo ukrepi zaradi:

–	dovoljenega ponovnega injiciranja vode, uporabljene za izkoriščanje geotermične energije, v vodonosnik,

–	odvajanja onesnaževal v tako majhnih količinah in koncentracijah, da ne pomenijo ne sedanje ne prihodnje nevarnosti za poslabšanje kakovosti podzemne vode,

–	nesreč ali izrednih razmer naravnega izvora, ki jih ni bilo mogoče natančno predvideti, se jim izogniti ali jih ublažiti,

–	zaradi umetnega napajanja ali bogatenja vodnih teles podzemne vode, dovoljenega v skladu s predpisi, ki urejajo vode in varstvo okolja,

–	zaradi posegov v površinske vode, zlasti zaradi ublažitve posledic poplav in suš ali upravljanja voda in vodnih poti, ki vključujejo rezanje, poglabljanje, premeščanje in odlaganje usedlin v površinskih vodah ter se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če taki posegi ne preprečujejo doseganja okoljskih ciljev.

(2) Pri opredelitvi ukrepov za preprečevanje ali omejevanje vnosov onesnaževal v podzemno vodo se lahko izvzamejo tudi ukrepi:

–	ki bi lahko povečali tveganje za zdravje ljudi ali kakovost okolja kot celote in

–	za odstranjevanje onesnaževal iz onesnaženih tal ali podtalja ali drugačen nadzor nad njihovim pronicanjem v tla in podtalje, ki so nesorazmerno dragi.

(3) Za vodna telesa, za katera se uporabijo izjeme iz prvega in drugega odstavka tega člena, je treba zagotoviti spremljanje stanja v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda ali drugo ustrezno spremljanje stanja.

(4) Za izjeme, določene na podlagi tega člena, ministrstvo vodi seznam.

23. člen

(izjeme pri določitvi ukrepov)

Če se za vodno telo podzemne vode ugotovi, da je v dobrem stanju na podlagi drugega odstavka 9. člena te uredbe, je treba izvesti take ukrepe, da se zavarujejo vodni in kopenski ekosistemi ter človekova raba podzemnih voda, ki so odvisni od dela vodnega telesa podzemne vode, na katerem se nahaja eno ali več merilnih mest s preseženimi standardi kakovosti ali vrednostmi praga.

IV.  MONITORING PODZEMNIH VODA

24. člen

(monitoring podzemnih voda)

(1) Država zagotavlja monitoring podzemnih voda zaradi ugotavljanja kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda.

(2) Monitoring podzemnih voda po tej uredbi opravlja ministrstvo v okviru spremljanja onesnaženosti voda in spremljanja hidroloških pojavov.

(3) Način izvajanja monitoringa podzemnih voda, vsebino programa monitoringa podzemnih voda ter način in obliko poročanja o izsledkih monitoringa podzemnih voda podrobneje ureja predpis, ki ureja monitoring podzemnih voda.

V.   NAČRT UPRAVLJANJA VODA

25. člen

(načrt upravljanja voda)

Za pripravo načrta upravljanja voda je treba v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda, zagotoviti podatke o:

–	določenih vrednostih praga z opisom uporabljenega postopka njihove določitve in spremembe teh določitev,

–	ugotovljenem kemijskem stanju podzemne vode,

–	ugotovljenem količinskem stanju podzemne vode,

–	ugotovljenih in dodatnih ugotavljanjih pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja,

–	določitvi izhodiščnih točk za obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja,

–	dodatnih ukrepih za preprečevanje ali omejevanje vnosov onesnaževal v podzemno vodo.

VI. POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI

26. člen

(poročanje Evropski komisiji)

Ministrstvo pošlje Evropski komisiji poročilo o:

–	prvi določitvi vrednosti praga, ki je vključena v načrt upravljanja voda po predpisih o vodah, in

–	stanju podzemnih voda kot sestavnem delu načrta upravljanja voda v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda.

VII.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen

(prva ugotovitev pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja)

- Za pripravo prvega načrta upravljanja voda po predpisih o vodah se za ugotovitev pomembnih in stalno naraščajočih trendov koncentracij snovi, ki se pojavljajo v naravi ali zaradi človekovega delovanja, upoštevajo osnovna raven in podatki, kadar so ti na voljo, pridobljeni pred začetkom izvajanja programa monitoringa v skladu s to uredbo.

- Ta določitev se, če je mogoče, ob upoštevanju obstoječih podatkov pripravi prvič do leta 2009, skupaj s poročilom o določitvi pomembnega in stalno naraščajočega trenda onesnaženja v okviru načrta upravljanja voda ter nato vsakih šest let.

28. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/05).

29. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-9/2009/5

Ljubljana, dne 26. marca 2009

EVA 2009-2511-0035

Vlada Republike Slovenije

Borut PAHOR

P R E D S E D N I K

PRILOGA 1

VREDNOSTI PRAGA

Del A: Določitev vrednosti praga

a)	Splošno

1.	Določitev vrednosti praga mora temeljiti na varstvu vodnih teles podzemnih voda ob upoštevanju njihovih učinkov in medsebojne povezanosti s površinskimi vodami ter kopenskimi ekosistemi in močvirji, ki so neposredno odvisni od njih, in upoštevati toksikološko in ekotoksikološko znanje.

2.	Vrednosti praga so lahko določene na ravni države ali za raven vodnega območja ali mednarodnega dela vodnega območja ali za raven telesa ali skupine teles podzemne vode.

3.	Za skupna ali čezmejna vodna telesa podzemne vode v Evropski uniji so vrednosti praga predmet usklajevanj z drugo državo članico Evropske unije.

4.	Za skupna ali čezmejna vodna telesa podzemne vode, ki segajo čez ozemlje Evropske unije, si države prizadevajo določiti vrednosti praga ob usklajevanju z državo, ki ni članica Evropske unije.

5.	Vrednosti praga se določijo za vsa onesnaževala in kazalce onesnaženja, ki v skladu z opisom izhodiščnega stanja po predpisu, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda, izkažejo verjetnost ali tveganje, da ne bodo dosegli dobrega kemijskega stanja.

6.	Vrednosti praga se določijo tako, da kadar rezultati monitoringa na reprezentativnem merilnem mestu pokažejo preseganje teh vrednosti, to označuje tveganje, da en ali več pogojev za dobro kemijsko stanje iz drugega odstavka 9. člena te uredbe ni izpolnjen.

b)	Smernice za določitev vrednosti praga:

1. Določitev vrednosti praga temelji na:

a)	obsegu medsebojnega vplivanja podzemne vode ter povezanih vodnih ekosistemov in odvisnih kopenskih ekosistemov;

b)	vplivanju obstoječih ali bodočih dopustnih rab ali funkcij podzemne vode;

c)	vseh onesnaževalih, zaradi katerih za vodna telesa podzemne vode obstaja tveganje, da ne bodo dosegla dobrega stanja, pri čemer se upošteva vsaj minimalni seznam iz Dela B te priloge;

d)	hidrogeoloških značilnostih, vključno s podatki o vrednostih ozadja in vodni bilanci.

2.	Pri določitvi vrednosti praga je treba upoštevati tudi izvor onesnaževal, njihovo mogoče naravno pojavljanje, strupenost in razpršenost, obstojnost in njihov bioakumulacijsko zmožnost.

3.	Kadar koli se zaradi naravnih hidrogeoloških razlogov pojavijo povečane vrednosti ozadja za snovi ali ione ali njihove kazalce, se te vrednosti ozadja v vodnem telesu podzemne vode upoštevajo pri določitvi mejnih vrednosti.

4.	Določitev vrednosti praga naj bi bila podprta s kontrolnim mehanizmom za zbiranje podatkov, ki temelji na vrednotenju kakovosti podatkov, analitičnih obravnavah ter vrednostih ozadja za snovi, ki se lahko pojavljajo naravno in kot posledica človekove dejavnosti.

Del B: Minimalni seznam onesnaževal in njihovih kazalcev

Minimalni seznam onesnaževal in njihovih kazalcev, ki jih je treba upoštevati pri določitvi vrednosti praga:

a)	snovi, ioni ali kazalci, ki se lahko pojavljajo naravno ali/in kot posledica človekovih dejavnosti, kot so: arzen, kadmij, svinec, živo srebro, amonij, klorid, sulfat;

b)	sintetične snovi, kot sta trikloroetilen in tetrakloroetilen, ter

c)	parametri, ki kažejo na slane ali druge vdore, kot je prevodnost, pri čemer se za mejne vrednosti koncentracij slanih vdorov, ki so posledica človekove dejavnosti, določijo mejne vrednosti za sulfat in klorid ali za prevodnost.

PRILOGA 2

STANDARDI KAKOVOSTI IN VREDNOSTI PRAGA

Preglednica 1: Parametri, za katere so določeni standardi kakovosti

| Parameter | Enota | Standard kakovosti |
| --- | --- | --- |
| Nitrati | mg NO3/L | 50 |
| Posamezen pesticid in njegovi relevantni1 razgradnji produkti | µg/L | 0,12 |
| Vsota vseh izmerjenih pesticidov in njihovih relevantnih razgradnih produktov3 | µg/L | 0,5 |

1 	Relevantni razgradni produkti so relevantni razgradni produkti pesticidov v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo in dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet.

2 	Vrednost parametra velja za vsak posamezen pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je standard kakovosti 0,030 μg/l.

3 	Vsota pesticidov pomeni seštevek vseh posameznih pesticidov, ugotovljenih in izmerjenih v postopku spremljanja stanja, vključno z njihovimi relevantnimi metaboliti ter razgradnimi in reakcijskimi produkti.

Preglednica 2: Parametri, za katere so določene vrednosti praga

| Parameter | Enota | Standard kakovosti |
| --- | --- | --- |
| Diklorometan | µg/l | 2 |
| Tetraklorometan | µg/l | 2 |
| 1,2-Dikloroetan | µg/l | 3 |
| 1,1-Dikloroeten | µg/l | 2 |
| Trikloroeten | µg/l | 2 |
| Tetrakloroeten | µg/l | 2 |
| Vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov 4 | µg/l | 10 |

4	Triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan, dibromoklorometan, difluoroklorometan, diklorometan, tetraklorometan, triklorofluorometan, 1,1-dikloroeten, 1,2-dikloroeten, trikloroeten, tetrakloroeten, 1,1-dikloroetan, 1,2-dikloroetan, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan.

PRILOGA 3

UGOTAVLJANJE KEMIJSKEGA STANJA PODZEMNE VODE

Del A: Izračun letne aritmetične srednje vrednosti

a)	Na vseh merilnih mestih se za vse parametre izračunajo letne aritmetične srednje vrednosti (AM).

b)	Kadar je izmerjena vrednost parametra kemijskega stanja pod mejo določljivosti, se za izračun letne aritmetične srednje vrednosti (AM) rezultat meritve opredeli kot polovica vrednosti meje določljivosti za ta parameter.

c)	Kadar je izračunana letna aritmetična srednja vrednost (AM) rezultatov iz prejšnje točke pod mejo določljivosti, se taka aritmetična srednja vrednost (AM) označi z izrazom »pod mejo določljivosti«.

d)	Pravilo iz točke b) Dela A te priloge se ne uporablja za parametre kemijskega stanja, ki so skupna vsota dane skupine snovi, vključno z ustreznimi metaboliti, produkti razgradnje in reakcijskimi produkti. V takih primerih se vrednost rezultatov, ki ne dosegajo meje določljivosti za posamezno snov, opredeli kot nič.

Del B: Postopek opravljanja preiskav iz drugega odstavka 9. člena

1. Pri opravljanju preiskav iz drugega odstavka 9. člena te uredbe je treba upoštevati:

a)	informacije, zbrane na podlagi opisa značilnosti, vključno z začetno in dodatno opredelitvijo ter pregledom vplivov človekovega delovanja na podzemno vodo po predpisu, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda,

b)	rezultate monitoringa kemijskega stanja podzemne vode,

c)	druge informacije, vključno s primerjavo letnih aritmetičnih srednjih vrednosti parametrov podzemne vode na posameznem merilnem mestu in standardov kakovosti ter vrednosti praga podzemne vode za te parametre, in

d)	reprezentativnost merilnega mesta, pri čemer je treba upoštevati vplive in posege v vodno telo podzemne vode ter hidrogeološke in druge značilnosti vodnega telesa ali skupine vodnih teles.

2. Da se ugotovi, ali so pogoji za dobro kemijsko stanje podzemne vode iz prve in četrte alinee drugega odstavka 9. člena te uredbe izpolnjeni, se – če je ustrezno in potrebno – na podlagi ustrezne agregacije rezultatov monitoringa, ki so po potrebi podprti z ocenami koncentracij, pridobljenih na podlagi konceptualnega modela vodnega telesa ali skupine vodnih teles podzemne vode, oceni obseg vodnega telesa podzemne vode z letno aritmetično sredino koncentracije onesnaževala višjo od standarda kakovosti podzemne vode ali vrednosti praga.

3. Da se ugotovi, ali so pogoji za dobro kemijsko stanje podzemne vode, iz druge in tretje alinee drugega odstavka 9. člena izpolnjeni, se – če je ustrezno in potrebno – na podlagi ustreznih rezultatov monitoringa in primernega konceptualnega modela vodnega telesa podzemne vode ocenijo:

a)	učinek onesnaževal v vodnem telesu podzemne vode;

b)	količine in koncentracije onesnaževal, ki se prenašajo – ali bi se lahko prenašala – z vodnega telesa podzemne vode na povezane površinske vode ali na neposredno odvisne kopenske ekosisteme;

c)	mogoč učinek količin in koncentracij onesnaževal, prenesenih na povezane površinske vode in neposredno odvisne kopenske ekosisteme;

d)	obseg slanih ali drugih vdorov v vodno telo podzemne vode in

e)	nevarnost onesnaževal v vodnem telesu podzemne vode za kakovost vode, ki se odvzema ali je namenjena za odvzem iz vodnega telesa podzemne vode, da se uporabi za prehrano ljudi.

- Za opravljanje preiskav iz drugega odstavka 9. člena te uredbe se izvede splošna ocena kemijskega stanja. Preveri se odstotek merilnih mest, na katerih aritmetične srednje vrednosti (AM) presegajo standarde kakovosti (SK) in vrednosti praga. Vodno telo ima dobro stanje, če odstotek merilnih mest s preseženimi standardi kakovosti ali vrednostmi praga ni višji kot 30 odstotkov.

a)	Če je ustrezno in potrebno, se namesto deleža merilnih mest za oceno kemijskega stanja uporabi delež reprezentativne prostornine vodnega telesa, v katerem so preseženimi standardi kakovosti ali vrednost praga. Če ni podatkov o natančni geometriji, poroznosti in nivojih podzemne vode vseh vodonosnikov na območju vodnega telesa podzemnih voda, se pri splošni oceni kemijskega stanja namesto prostornine upoštevajo površine reprezentativnih območij, ki pripadajo posameznim merilnim mestom;

b)	Na geološko manj homogenih vodnih telesih podzemnih voda z manjšimi, lokalnimi vodonosniki in vmesnimi slabše prepustnimi geološkimi plastmi splošna ocena kemijskega stanja temelji na oceni posameznega merilnega mesta in oceni antropogenih vplivov na območju vodnega telesa podzemnih voda.

PRILOGA 4

POSTOPEK UGOTAVLJANJA POMEMBNIH IN STALNO NARAŠČAJOČIH TRENDOV ONESNAŽENJA TER DOLOČANJA IZHODIŠČNIH TOČK ZA NJIHOVO OBRAČANJE

1.	Za ugotavljanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja se mora program monitoringa kemijskega stanja podzemne vode oblikovati tako, da se lahko ugotovijo vsi pomembni in stalno naraščajoči trendi koncentracij onesnaževal.

2.	Postopek ugotavljanja pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja temelji na naslednjem:

a)	pogostost in mesta meritev se izberejo v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja podzemnih voda, tako da:

i)	se na podlagi potrebnih podatkov zagotovi, da se z določeno gotovostjo in natančnostjo taki trendi naraščanja lahko ločijo od naravnih nihanj;

ii)	se taki stalno naraščajoči trendi prepoznajo pravočasno, da se lahko izvajajo ukrepi za preprečevanje ali vsaj za ublažitev, če je mogoče, okoljsko pomembnih poslabšanj kakovosti podzemne vode;

iii)	se upoštevajo časovne fizikalne in kemijske značilnosti vodnega telesa podzemne vode, vključno s stanjem toka podzemne vode, hitrostjo obnavljanja ter časom pronicanja skozi tla ali podtalje;

b)	uporabljene metode monitoringa in analiz ustrezajo mednarodnim načelom obvladovanja kakovosti, ki vključujejo, če je ustrezno, norme CEN ali nacionalne standardizirane metode, tako da z znanstvenega vidika zagotavljajo primerljive podatke z enakovredno kakovostjo;

c)	ugotavljanje trenda temelji na analizi časovne vrste za obdobje najmanj šestih let;

d)	da bi se izognili pristranskosti pri določanju trenda se vse meritve pod mejo določljivosti, razen za vsoto pesticidov, določijo na polovici vrednosti najvišje meje določljivosti, ki se pojavi v časovnem nizu;

e)	o uporabljenih metodah za ugotavljanje trenda se poroča v poročilu o kemijskem stanju podzemne vode.

3.	Pomembni in stalno naraščajoči trendi se ne ugotavljajo za parametre, katerih vrednosti so v obravnavanem časovnem obdobju nižje od meje zaznavnosti.

4.	Pomembni in stalno naraščajoči trendi se ugotavljajo na posameznem merilnem mestu in na celotnem vodnem telesu podzemne vode. Na posameznem merilnem mestu se za posamezen parameter določijo letne aritmetične srednje vrednosti. Na vodnem telesu podzemne vode se za posamezen parameter določijo letne aritmetične srednje vrednosti. V ta namen se izberejo merilna mesta z ustreznimi časovnimi nizi. Če je ustrezno, se lahko za ugotavljanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov na celotnem vodnem telesu uporabijo utežene letne aritmetične srednje vrednosti, pri čemer se kot uteži upoštevajo reprezentativne prostornine oziroma površine reprezentativnih območij, ki pripadajo posameznim merilnim mestom.

PRILOGA 5:

VODNOBILANČNI PREIZKUS ZA UGOTOVLJANJE KOLIČINSKEGA STANJA PODZEMNIH VODA

Del A: Vodna telesa podzemne vode s prevladujočimi medzrnskimi vodonosniki

Vodnobilančni preizkus na vodnih telesih podzemne vode s prevladujočimi medzrnskimi vodonosniki se opravi na podlagi dolgoletnih podatkovnih nizov nihanja gladin podzemne vode. Ocenjuje se sprememba višine vode za vsako merilno mesto državne mreže monitoringa v vodnem telesu podzemne vode med kritično gladino (GWkrit.), izhodiščno določeno na podlagi trimesečnega minimuma in povprečno gladino (MGW) v obravnavanem obdobju (slika 1). Izhodiščna kritična gladina je povprečje nizkih gladin trimesečnega obdobja (NGW3M). Povprečje nizkih gladin podzemne vode (NGW3M) je izračunano iz trimesečnega obdobja v času 45 dni pred kritičnim dnem, ko so bile gladine podzemne vode na merilnih mestih vodnega telesa podzemne vode v obravnavanem obdobju najnižje, in 45 dni po tem kritičnemu dnevu.

Za podatkovni niz srednjega letnega povprečja gladin podzemne vode v primerjalnem obdobju se oceni linearni trend in preizkusi njegova statistična značilnost. Za napovedano obdobje se linearni trend primerjalnega obdobja ekstrapolira in določi srednja gladina napovedanega obdobja (MGWprog). Napovedano obdobje je obdobje veljavnosti načrta upravljanja voda in je določeno v poročilu o monitoringu stanja podzemnih voda.

Slika 1: Shema vodnobilančnega preizkusa z metodo ocenjevanja gladin podzemnih voda

Del B:	Vodna telesa podzemne vode s prevladujočimi razpoklinskimi vodonosniki

Vodnobilančni preizkus vodnih teles podzemne vode s prevladujočimi razpoklinskimi vodonosniki se ocenjuje na podlagi izračuna vodnobilančnih sestavin, ki so evapotranspiracija, skupni odtok, neposredni odtok in napajanje podzemne vode. Izračun napajanja pomeni obnovljivo količino podzemne vode (Ro). Izhodiščna razpoložljiva količina (Rr;izh) je enaka izkoristljivemu delu srednje obnovljive količine (Ro;sr) (slika 2) . Faktor izkoristljivosti razpoložljivih zalog (f) je delež zalog podzemne vode, določen glede na hidrogeološke značilnosti vodnega telesa podzemne vode. Izhodiščna razpoložljiva količina podzemne vode (Rr;izh) v vodonosnikih z medzrnsko in razpoklinsko poroznostjo je:

Slika 2: Shema vodnobilančnega preizkusa z metodo ocenjevanja napajanja

Del C: Vodna telesa podzemne vode s prevladujočimi kraškimi vodonosniki

Vodnobilančni preizkus na vodnih telesih podzemne vode s prevladujočimi kraškimi vodonosniki se ocenjuje na podlagi dolgoletnih podatkovnih nizov o pretokih na reprezentativnih hidroloških merskih postajah površinskih voda na presekih odtekanja iz obravnavanega vodnega telesa podzemne vode. Postopek temelji na ugotavljanju obdobnega povprečja vrednosti najmanjših dnevnih pretokov po posameznih mesecih v reprezentativnih merskih profilih, iz katerih se izračunata srednja in minimalna obnovljiva količina podzemne vode. Srednja obnovljiva količina podzemne vode (Qo;sr) je povprečje dolgoletnih dnevnih minimumov pretokov v posameznih mesecih obravnavanega obdobja, minimalna obnovljiva količina podzemne vode (Qo;min) pa je najmanjše letno povprečje (mediana) mesečnih minimumov pretokov.

Pri izračunu razpoložljivih količin podzemnih voda je treba upoštevati, da se ne sme povzročati potencialno negativnega količinskega vpliva na površinske vode, ki se napajajo iz vodnega telesa podzemne vode, kar zagotavlja predpostavka, da je izhodiščna razpoložljiva količina (Qr;izh) enaka izkoristljivemu delu razlike med srednjo in minimalna obnovljivo količino podzemne vode (slika 3). Faktor izkoristljivosti razpoložljivih zalog (f) je delež zalog podzemnih voda, določen glede na hidrogeološke značilnosti vodnega telesa podzemne vode. Izhodiščna razpoložljiva količina podzemne vode (Qr;izh) v vodonosnikih s kraško in razpoklinsko poroznostjo je:

Slika 3: Shema vodnobilančnega preizkusa z metodo ocenjevanja iztokov

Obrazložitev predpisa (sestavni del obravnavanega vladnega gradiva)

V skladu z drugim odstavkom 62. člena Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) sta pravna podlaga za uredbo prvi in drugi odstavek 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), ki določa, da Vlada RS določi standarde kakovosti okolja in merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja razvrščajo v razrede ali stopnje.

Pomen uredbe na ravni EU:

- odprava kršitev, ki izhajajo iz Uradnega opomina Komisije, z dne 31.1.08, št. 2007/2240,

- prenos v pravni red nove Direktive 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (v nadaljevanju Direktiva 2006/118/ES ) in

- prenos v pravni red Direktive 2000/60/ES, ki določa okvir za delovanje Skupnosti na področju vodne politike, v delu, ki se nanaša na količinsko stanje.

Z uredbo se določajo parametri kemijskega in količinskega stanja, standardi kakovosti ter vrednosti praga, pogoji za dobro količinsko in kemijsko stanje, merila za ugotavljanje in obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja in merila za določitev obremenjenosti okolja, ko je treba začeti izvajati ukrepe.

Seznam parametrov kemijskega stanja je prečiščen in sledi merilom iz Direktive 2006/118/ES. Novost so določene vrednosti praga, ki so standardi kakovosti okolja, ki jih morajo države članice Evropske Unije določiti na nacionalni ravni.

Novost je tudi pravna ureditev monitoringa količinskega stanja podzemnih voda in določitev pogojev za dobro količinsko stanje. Določen je tudi način ugotavljanja dobrega količinskega stanja, ki se ugotavlja z uporabo različnih metodologij glede na tip vodonosnika.

Kemijsko in količinsko stanje se bo spremljalo in ocenjevalo na vodnih telesih podzemnih voda.

Uredba razveljavlja Uredbo o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/05), ki je sicer že določala spremljanje trendov onesnaženja, vendar pa so z novo uredbo določene izboljšane metodologije za ugotavljanje trendov onesnaženja.

Predlagani uredbi bo sledil še pravilnik, ki ureja monitoring kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda, pripravo poročila in programa monitoringov.