4.2.5.2 Veliki gozdarski zgibnik - listavci

Preglednica 4.17: Veliki gozdarski zgibnik - zbiranje in rampanje lesa, listavci (min/t)

| Kategorija zbiranja | Enačba |
| --- | --- |
| Ugodno |  |
| Srednje ugodno |  |
| Neugodno |  |
| Vrvne linije | NI NORMATIVA |

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m3)

Preglednica 4.18: Veliki gozdarski zgibnik - vlačenje lesa, listavci (min/t)

| Smer vlačenja | Enačba |
| --- | --- |
| Navzgor |  |
| Ravno |  |
| Navzdol |  |

VLA razdalja vlačenja (hm)

4.3 Popravki osnovnih normativov

4.3.1 Popravki osnovnih normativov pri spravilu lesa

Za delo v snegu povečamo časovne normative zbiranja:

Preglednica 4.19: Popravki osnovnih normativov zaradi dela v snegu

| Višina snega | Popravek - % |
| --- | --- |
| Do 15 cm | 5 |
| Do 50 cm | 15 |
| Nad 50 cm | 20 |

Pri določanju popravkov za delo v snegu višino popravka določamo smiselno glede na dejansko oviranje pri spravilu lesa.

4.3.2 Popravki osnovnih normativov pri zbiranju in rampanju lesa

Zaradi težjih delovnih pogojev lahko povečamo časovne normative zbiranja:

- v pomlajenih sestojih, kjer spravljamo debele sortimente iz mladja za 15 %,

- v pomlajenih sestojih, kjer spravljamo debele sortimente iz odraslih gošč ali mlajših letvenjakov za 25 %,

- na ozkih cestah z neugodnimi rampnimi prostori do 10 %,

- pri manjši gostoti sečnje (do 15 m3/ha) do 15%. Bonifikacija ne velja, če so sortimenti zbrani v vrvne linije.

Če pri zbiranju lesa dela traktorist sam, brez pomočnika (organizacijska oblika dela I+0), zvišamo časovne normative zbiranja tako, da osnovni normativ delimo s faktorjem 0,6. ŢNT Sz /0,6

4.3.3 Popravki osnovnih normativov pri vlačenju lesa

- Na vlakah s kratkimi protivzponi, luknjami ali skalami na vlaki povečamo

osnovni časovni normativ do 10 %.

- Pri vlačenju lesa s kolesnimi traktorji na mehkih in blatnih vlakah do 10 % (pri naklonih nad 20 % pa za 15 %), pri vlačenju z goseničnimi traktorji pa do 20 % pri izredno mehkih in blatnih vlakah.

- Pri vlačenju z goseničnimi traktorji na večjih naklonih vlak upoštevamo popravke (povečanje):

Preglednica 4.20: Popravki osnovnih normativov zaradi večjih naklonov vlak

| Naklon vlake % | Popravek % |
| --- | --- |
| 15-20 | Do 5 |
| 21-30 | 6-10 |
| 31-40 | 11-15 |
| Nad 40 | 20 |

- Pri spravilu zelo drobnih sortimentov (povprečno odkazano drevo do 0,20 m3), zlasti še na dolgih vlakah, zvišamo normativ vlačenja za 10%.

- V primeru, da je povprečno odkazano drevo velikosti nad 1,5 m3 znižamo čas vlačenja za 8 %.

4.4 Omejitve

Seštevek vseh popravkov osnovnih normativov ne sme znašati več kot 50 %. V ekstremnih razmerah, ko niti s pomočjo popravkov ne moremo realno določiti učinke, delamo po času.

5 Spravilo lesa z žičnicami

5.1 Sestava normativov

Normativi veljajo za uveljavljene oblike spravila lesa iglavcev in listavcev z žičnimi žerjavi in sicer:

- spravilo lesa navzgor in navzdol z večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi, nosilnost do 3 t,

- spravilo lesa navzgor z večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi, nosilnost do 2,5 t,

- spravilo lesa navzgor in navzdol s klasičnimi žičnimi žerjavi.

Gozdne žičnice so razvrščene v štiri kategorije glede na dolžino tipičnih linij in nosilnost:

1.a veliki večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 600 m, nosilnost do 2,5 t,

1.b veliki večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 800 m, nosilnost do 3 t,

2.  srednji večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 400 m, nosilnost do 1,5 t,

3.  majhni večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 200 m, nosilnost do 1,0 t,

4.  klasični žični žerjavi - linije do 2000 m, nosilnost do 2,5 t.

Normativi veljajo za spravilo osnovnih dolžin sortimentov in mnogokratnikov osnovnih dolžin oziroma kombiniranih sortimentov ter za skupino treh delavcev pri večbobenskih žičnih žerjavih s stolpi oziroma štirih delavcev pri spravilu lesa s klasičnimi žičnimi žerjavi. Normativi za večbobenske žične žerjave s stolpi 1.b veljajo za delovanje v trivrvnem sistemu v obeh smereh spravila.

Normativi prestavljanja (postavljanje in razstavljanje skupaj s premikom znotraj delovnega polja) naprav (za žičnice kategorije 1.a, 2., 3. in 4.) veljajo za montažo nosilne in vlačilne vrvi (dvovrvni sistem), za postavitev visečega čevlja (M podpora), za sidranje na rastoča drevesa, ureditev stojišča za stroj na cesti (z izjemo klasičnih žerjavov) ter ureditev skladišča za odlaganje lesa. Za kategorijo gozdnih žičnic 1.b (trivrvni sistem) normativ prestavljanja (postavljanje, razstavljanje in premiki znotraj delovnega polja) in premike naprav med delovišči določamo s faktorjem fmd (glej poglavje 5.2).

Normativ za spravilo lesa z žičnimi žerjavi določamo ločeno za samo spravilo lesa (pri večbobenskih žičnih žerjavih s stolpi in pri klasičnih žičnih žerjavih):

in za spravilo lesa skupaj s prestavljanjem naprave (včasih pri večbobenskih žičnih žerjavih s stolpi). Seveda je to mogoče le, če so si linije na nekem delovišču podobne.

Skupni normativ NT (min/t) dobimo:

(za žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.)

(za žičnice kategorije 1.b)

NTsp	normativ za samo spravilo lesa (min/t),

NTmd	normativ za prestavljanje naprav (min/t),

fmd	faktor prestavljanja in premikov žičnice, ki zajema razmerje med vsoto porabljenega časa za postavljanje, razstavljanje, premike znotraj delovnega polja in med delovišči ter časom za spravilom lesa

5.2 Prestavljanje naprav

5.2.1 Osnovni časi prestavljanja gravitacijskih žičnic (žičnice kategorije 1.a, 2., 3. in 4.)

Čas prestavljanja je skupen čas postavljanja in razstavljanja žičnice v normaurah. Normativ velja za delo skupine treh delavcev pri prestavljanju večbobenskih žičnih žerjavov s stolpi (žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.) oziroma za skupino štirih delavcev pri klasičnih žičnih žerjavih (kategorija 4.). Če imamo opravka z drugačno skupino, lahko normativ sorazmerno spremenimo.

Osnovni normativ za postavitev ene linije (normaur = seštevek vseh predvidenih časov posameznih delavcev v skupini) dobimo:

Čas prestavljanja naprav v dejanskem času (NTsmd v urah) dobimo tako, da vrednost TMD v normaurah delimo s številom delavcev v žičničarski skupini.

TL	čas odvisen od dolžine linije (normaur),

TC	čas odvisen od števila vmesnih podpor (normaur),

TT	čas odvisen od tipa polaganja linij (normaur),

TN	čas odvisen od naklona terena (normaur),

TD	dodatni produktivni čas, ki ga normiramo posebej (normaur) in je predviden v projektu gozdne žičnice,

TMD	čas prestavljanja žičnice (normaur),

NDEL	število delavcev v skupini,

NTsmd	osnovni normativ za prestavljanje naprav (ur).

Povprečen čas prestavljanja naprav (min/t) za eno linijo oziroma povprečje za delovno polje dobimo:

Če računamo iz podatkov za več različnih linij pa:

fbmdi	koeficient popravkov osnovnega normativa za prestavljanje naprav na posamezni liniji,

NTsmdi	normativ prestavljanja na posamezni liniji (ur),

M	količina (t) za posek izbranega drevja na liniji oziroma v delovnem polju:

Skupno normo spravila lesa, v katero vključimo tudi čase za prestavljanje linij, uporabimo v primerih, kadar imamo na delovišču večje število linij s podobnimi značilnostmi (naklon terena, dolžina linij, število vmesnih podpor). V praksi pride to v poštev le pri večbobenskih žičnih žerjavih s stolpi, pri katerih imamo na istem delovišču pogosto veliko število linij in pri katerih so pahljačaste postavitve zelo pogoste. Najprej izračunamo skupni normativ in iz njega dnevno normo.

Izračun skupnega normativa (min/t):

Izračun skupne norme za spravilo lesa in prestavljanje naprav (t/dan):

Čas, odvisen od dolžine linije (TL):

klasični žični žerjavi (žičnice kategorije 4.) (normaur):

večbobenski žični žerjavi s stolpi (žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.)  (normaur):

LL	horizontalna dolžina linije od sidra do sidra (m).

Čas, odvisen od števila vmesnih podpor (TC):

klasični žični žerjavi (kategorija 4.) (normaur):

večbobenski žični žerjavi s stolpi (normaur):

Urus (žičnice kategorije 1.a):

Mini Urus, TVS in Igland teleskop (žičnice kategorije 2. in 3.):

NCE	število vmesnih podpor.

Čas, odvisen od tipa polaganja linij (TT) odčitamo iz preglednice 5.1:

Preglednica 5.1: Čas (normaur) odvisen od tipa polaganja linij (TT)

| Naprava | Tip polaganja linij |
| --- | --- |
|  | Vzporedne | Šotoraste* | Pahljačaste** |
| Veliki v.ž.ž (1.a) | 9,09 | 7,63 | 5,57 |
| Srednji v.ž.ž. (2.) | 6,19 | 5,56 | 4,06 |
| Majhni v.ž.ž (3.) | 4,72 | 4,56 | 3,33 |
| Klasični ž.ž. (4.) | 61,32 | 56,32 | 41,32 |

* Šotoraste linije: skupno končno sidro, različno stojišče stroja.

** Pahljačaste linije: skupno stojišče stroja, različno končno sidro.

Čas, odvisen od naklona terena (TN):

večbobenski žerjavi (žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.)  (normaur):

NAK	naklon terena (%).

5.2.2 Osnovni časi prestavljanja univerzalnih žičnic (žičnice kategorije 1.b)

Za večbobenske žične žerjave s stolpi 1.b se izračunava normativ spravila s prestavljanjem na letni ravni na podlagi osnovnega normativa spravila in faktorja prestavljanja (fmd). Faktor fmd je določen v preglednici 5.2 glede na horizontalno dolžino linije LL (m) in koncentracijo neto odkazane lesne mase na liniji (m3/m). Faktor fmd uporabljamo za izračun normativa za več delovišč (npr. na letni ravni).

Preglednica 5.2:    Faktorji prestavljanja (fmd)

| ZNAČILNOSTI LINIJE | LL < 300 m | LL ≥ 300 m |
| --- | --- | --- |
| Koncentracija neto odkazila < 1m3/m | 1,5 | 1,4 |
| Koncentracija neto odkazila ≥ 1m3/m | 1,4 | 1,2 |

Na letni ravni, brez poznavanja značilnosti linij glede na koncentracijo lesne mase in horizontalno dolžino, se uporablja faktor fmd = 1,37.

Za izračun skupnega normativa za prestavljanje, premike in spravilo lesa v okviru enega delovišča (delovno polje z eno ali več žičniškimi linijami) za žičnice kategorije 1.b se uporablja faktor fmd = 1,27.

5.2.3    Popravki osnovnih normativov pri prestavljanju žičnic (za kategorije 1.a, 2., 3. in 4.)

Koeficient fbmd so popravki osnovnega časa zaradi izjemno težkih delovnih razmer. Popravki veljajo za normirane čase prestavljanja za kategorije žičnic 1.a, 2., 3., 4. ter za 1.b v posameznem delovnem polju. Skupni koeficient izračunamo z množenjem delnih koeficientov:

Vrednosti fbmdi odčitamo iz preglednice 5.3. Največja vrednost zmnožka fbmd je lahko 1,4.

Preglednica 5.3: Popravki osnovnega normativa prestavljanja - fbmdi

| Dejavnik | Opis | fbmdi |
| --- | --- | --- |
| A | Sneg do 30 cm | 1,00 do 1,08 |
|  | Sneg od 31 do 50 cm | 1,00 do 1,10 |
|  | Sneg nad 50 cm | 1,00 do 1,20 |
| B | Težka prehodnost (skale, bloki, sortimenti in sečni ostanki), izključuje se s fbmdi (A) nad 30 cm snega | 1,00 do 1,20 |
| C | Naklon terena pod 20 % in nad 80 % | 1,00 do 1,20 |

5.3 Spravilo lesa

Normativ (min/t) izračunamo na naslednji način:

NTssp	osnovni normativ za samo spravilo lesa (min/t),

fbs	koeficient popravkov osnovnega normativa za spravilo lesa.

5.3.1 Osnovni časi spravila lesa z žičnicami

Osnovni normativ spravila lesa (min/t):

MASNTO      		neto masa povprečnega kosa v bremenu (t),

VLA           		razdalja vlačenja (m),

ZBI                  		razdalja zbiranja (m),

TDC        		dodatna produktivna dela v ciklusu (min/breme),

g, b1, b2, h, u, v	koeficienti in eksponenti enačbe (preglednica 5.4).

Če imamo pri večbobenskih žičnih žerjavih (kategorije 1.a, 2. in 3.) ekipo dveh delavcev, povečamo normativ za 13 %, pri ekipi štirih delavcev, pa zmanjšamo normativ za 3 %.

Če imamo pri klasičnih žičnih žerjavih ekipo treh delavcev, povečamo normativ za 3 %.

Preglednica 5.4: 	Vrednosti koeficientov in eksponentov za izračunavanje osnovnega normativa (min/t)

| Skupina naprav | Smer spravila | Vrednost koeficientov in eksponentov |
| --- | --- | --- |
|  |  | g | u | b1 | b2 | h | v |
| Veliki v.ž.ž. (1.a) | Navzgor | - 0,465 | 0,642 | 0,362 | 0,155 | - 0,0337 | 0,847 |
| Veliki v.ž.ž. (1.b) | Navzgor | - 0,537 | 1,777 | 0,115 | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
| Veliki v.ž.ž. (1.b) | Navzdol | - 0,447 | 1,497 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Srednji v.ž.ž. (2.) | Navzgor | - 0,375 | 0,664 | 0,395 | 0,198 | 0,00778 | 1,272 |
| Majhni v.ž.ž. (3.) | Navzgor | - 0,449 | 0,734 | 0,365 | 0,169 | - 0,1905 | 1,616 |
| Klasični ž. ž. (4.) | Navzgor | - 0,465 | 1,227 | 0,297 | 0,125 | - 0,05198 | 0,614 |
| Klasični ž. ž. (4.) | Navzdol | - 0,465 | 1,237 | 0,269 | 0,139 | - 0,05765 | 0,614 |

Razdaljo vlačenja (VLA) za delovno polje ugotavljamo kot povprečno razdaljo do težišča odkazane lesne mase (po karti).

Razdaljo zbiranja (ZBI) za delovno polje ugotavljamo iz gostote linij s pomočjo koeficienta zbiranja (0,45):

Pi	površina, ki jo odpirajo linije – običajno je to delovno polje (ha),

LLi	horizontalna dolžina posamezne linije (m).

Velikost povprečnega kosa v bremenu (MASNTO) izračunavamo na podlagi naslednjih enačb glede na metodo sečnje:

Sortimentna metoda:

Metoda mnogokratnikov:

BTO   	bruto prostornina srednjega za posek izbranega drevesa (m3),

kt        	prostorninska masa drevja (t/m3): 1,10 listavci in 0,95 iglavci,

kDV   	je povprečen faktor rednega odkazila med bruto in neto odkazano lesno maso:

0,85 za iglavce in 0,88 za listavce.

Dodatne produktivne čase lahko predvidimo posebej za nek način dela. Za rampanje z vitlom žične naprave ter za rampanje s traktorjem dodajamo 1 min/breme.

Kadar prihaja pri spravilu lesa do zastojev, ki ne izvirajo iz delovnega procesa spravila lesa z žičnico (npr. nakladanje lesa pod nosilno vrvjo), se zastoji priznajo (če so neogibni) v višini, kot nastopajo, dnevna norma pa se sorazmerno zniža.

5.3.2 Popravki osnovnih normativov pri spravilu lesa z žičnicami

Koeficient (fbs) zajema popravke osnovnega normativa zaradi naklona terena,

površja in mladovja, ki ovirajo zbiranje lesa in drugih izjemnih delovnih

razmer. Koeficiente popravkov osnovnega normativa fbs (A …F) izberemo iz

preglednice 5.5.

Preglednica 5.5: Koeficient popravkov osnovnega normativa (fbsi) glede na razvojno fazo sestoja in naklon terena pri spravilu lesa z žičnicami

| Razvojna faza sestoja | Drogovnjak | Debeljak | Pomlajenec |
| --- | --- | --- | --- |
| Povprečni prsni premer drevesa | Do 20 cm | 20 do 40 cm | 40 cm in več |
| Naklon terena | fbs(A) |
| Blag do 30% | 1,00 do 1,03 | 1,00 | 1,00 do 1,03 |
| Strm 30 do 50% | 1,00 do 1,06 | 1,00 do 1,03 | 1,00 do 1,06 |
| Zelo strm 50% in več | 1,00 do 1,11 | 1,00 do 1,08 | 1,00 do 1,11 |
| Sneg | fbs(B) |
| Sneg do 30 cm | 1,00 do 1,08 |
| Sneg 30 do 50 cm | 1,00 do 1,10 |
| Sneg 50 cm in več | 1,00 do 1,20 |
| Težka prehodnost | fbs(C) |
| Težka prehodnost (skale, bloki, sortimenti in sečni ostanki) | 1,00 do 1,20 (izključuje se s fbs (B) nad 30 cm snega) |
| Popravki fbs(D), fbs(E) in fbs(F) veljajo samo za klasične žične žerjave |
| Zelo visoke linije | fbs(D) |
| Višina nosilke (m) | 20 do 50 | 51 do 100 | 100 in več |
| Dolžine linij do 300 m | 1,00 do 1,15 | 1,00 do 1,25 | 1,00 do 1,35 |
| Dolžine linij 301m do 900 m | 1,00 do 1,10 | 1,00 do 1,20 | 1,00 do 1,30 |
| Dolžine linij 900 m in več | 1,00 do 1,05 | 1,00 do 1,15 | 1,00 do 1,25 |
| Dvignjeno čelo / moč vitla | fbs(E) |
| Spravilo z dvignjenim čelom | 0,85 do 1,00 |
| Vitli z močjo nad 45 kW | 0,90 do 1,00 |
| Naklon linije | fbs(F) |
| Naklon linije pod 20% | 1,00 do 1,10 |
| Naklon linije nad 60% | 1,00 do 1,05 |

Normativi spravila lesa z žičnimi napravami so uporabni za normiranje spravila lesa iglavcev in listavcev v povprečnih razmerah, ki so opredeljene v preglednici 5.5.

Zmnožek koeficientov popravkov osnovnega normativa lahko doseže največ vrednost 1,5 (50 %), vendar med popravke ne štejemo popravkov zaradi drugačne velikosti delovne skupine.

6 Gradnja gozdnih vlak

6.1 Sestava normativov

Normativi za gradnjo gozdnih vlak veljajo za dve osnovni tehnologiji in sicer

za:

- ročno gradnjo, pri kateri vrtanje minskih vrtin glede na zahtevnost (kategorijo vlake) opravimo s prenosnim ročnim vrtalnim kladivom, pod panji ali zemljo pa pripravimo mesta za namestitev razstreliva z lomilnim drogom. Poravnavo razminirane vlake opravimo z ročnim orodjem (kramp, lopata, lomilni drog),

- strojno gradnjo, pri kateri vrtanje minskih vrtin opravimo kot pri ročni gradnji, samo poravnavo razminirane vlake pa opravimo z ustreznim strojem (buldožer, bager).

Vsaka tehnologija zajema različna opravila, kar je odvisno od načina izvajanja gradnje in od talne podlage, v kateri gradimo vlako (mehka ali kamnita podlaga). Za mehko talno podlago veljajo tereni, kjer talno podlago sestavljajo zemljine ali grušč in pri izvedbi zemeljskih del hribine ni treba minirati. H kamniti podlagi prištevamo terene, ki jih sestavljajo kamnine, ki jih je pred zemeljskimi deli potrebno razdrobiti (z miniranjem ali mehansko – s hidravličnim kladivom).

Pred začetkom same gradnje mora biti gradbišče ustrezno pripravljeno, kar pomeni ustrezno izsekan pas gozda v pasu trase vlake glede na naklon terena, odstranjeni morajo biti gozdni lesni sortimenti in gradbišče očiščeno sečnih ostankov.

Gradnja vlak lahko poteka kot novogradnja ali kot rekonstrukcija že obstoječe vlake (npr. kolovoza). Ker je obseg dela pri posamezni obliki gradnje zelo različen, so v normativih upoštevane različne kategorije vlak in sicer pri ročni gradnji 3 kategorije, pri strojni gradnji na mehki podlagi 2 kategoriji in na kamniti podlagi 5 kategorij. Za vsako kategorijo so navedene osnovne vrednosti posameznih parametrov:

- število vrtin po tekočem metru vlake,

- delež dolžine vlake, kjer so potrebna zemeljska dela,

- prečni naklon terena,

- delež kamnitosti.

Širina vlake je prilagojena terenu, zahtevam spravilnih sredstev in znaša v normalnih razmerah 3,0 m.

Normativi veljajo za normalno gradbeno sezono (brez snega oziroma le toliko, da ne predstavlja ovire pri delu).

Omenjeni normativi ne veljajo v naslednjih primerih:

- razmere na trasi vlake so drugačne, kot so navedene vrednosti posameznih parametrov v opisu kategorije vlak,

- odkop na trasi vlake je večji kot 2 m3 po tekočem metru,

- razmere na trasi so izjemne (blato, močvirje, ipd.).

6.2 Osnovni normativi

Normativ zajema porabo časa za delo enega delavca. Delo minerja ni vključeno v normativ. Vrtalci so dolžni sodelovati kot pomočniki pri miniranju za pomožna dela (prenašanje razstreliva, zavarovanje minskega polja itd.). Normativ zajema pripravljalno zaključne čase in vse normalne zastoje med delom.

6.2.1 Ročna gradnja vlak

Zajema pripravo minskih vrtin s prenosnim ročnim vrtalnim kladivom ali lomilnim drogom, polnjenje minskih vrtin, zavarovanje in aktiviranje minskega polja, žaganje panjev in korenin ter poravnavo razminirane vlake s krampom, lopato ali lomilnim drogom. Ločimo tri kategorije vlak:

I. kategorija:

Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati od 1 do 1,5 vrtine na 1 m vlake, poravnava na 20-30 % dolžine vlake, žaganje panjev.

II. kategorija:

Že obstoječe ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati od 1,5-2,0 vrtine na 1m vlake, poravnava na 40-50% dolžine, naklon terena 10-15 %, žaganje panjev.

III. kategorija:

Že obstoječe ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati nad 2,0 vrtine na 1 m vlake, naklon terena 10-20 %, poravnava na 50-70 % dolžine vlake, žaganje panjev. Povprečna globina vrtin 30-50 cm, z vrtalnim strojem in lomilnim drogom.

Preglednica 6.1: Ročna gradnja vlak

| Kategorija vlake | min/m | Norma v 8 urah |
| --- | --- | --- |
| I | 6,84-8,54 | 56-70 m |
| II | 12,80 | 38 m |
| III | 19,20 | 25 m |

6.2.2 Strojna gradnja vlak

Zajema: pripravo vlake za strojno gradnjo (priprava minskih vrtin glede na kategorijo vlake s prenosnim ročnim vrtalnim kladivom ali lomilnim drogom, miniranje hribine in panjev s premerom nad 20 cm) ter poravnavo razminirane vlake z ustreznim strojem (odkop hribine, premik in vgraditev hribine v telo vlake ter odstranitev panjev).

6.2.2.1 Gradnja na mehki talni podlagi

Kategoriji vlak:

I. kategorija:

Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati do 0,2 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 5-15 %, v pretežnem delu trase je zemljina in grušč, kamnitost do 10 %.

II. kategorija: Že obstoječe vlake ali na novo, kjer je potrebno vrtati od 0,3-0,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 10-20 %, kamnitost 10-35 %, posamezni panji.

Priprava vlake za strojno gradnjo:

Preglednica 6.2: Časovni normativi za miniranje panjev - priprave vlake za strojno gradnjo vlak na mehki podlagi

| Kategorija vlake | min/m | Norma v 8 urah |
| --- | --- | --- |
| I | 1,16 | 14 m |
| II | 3,24 | 48 m |

Poravnava vlake s strojem:

Preglednica 6.3: Strojna poravnava vlak na mehkem terenu

| Vrsta stroja | ur/m3 |
| --- | --- |
| Buldožer (moč 70 kW) | 0,091 |
| Buldožer (moč 100 kW) | 0,082 |
| Bager (kapaciteta žlice 0,6 m3) | 0,094 |
| Bager (kapaciteta žlice 1,0 m3) | 0,063 |

6.2.2.2 Gradnja na kamniti talni podlagi

Kategorije vlak:

I. kategorija:

Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati do 0,2 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 5-15 %, v pretežnem delu trase je zemljina in grušč, kamnitost do 10 %.

II. kategorija:

Že obstoječe vlake ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati od 0,3-0,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 10-20 %, kamnitost 10-35 %, posamezni panji.

III. kategorija:

Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati od 0,5-1,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 10- 25 %, kamnitost 30-60%, posamezni panji.

IV. kategorija:

Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati nad 1,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 15-35 %, kamnitost 40-70 %, posamezni panji.

V. kategorija:

Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati nad 2,0 vrtine na 1 m vlake. Povprečni naklon terena 20-45 %, kamnitost 70-90 %, posamezni panji.

Povprečna globina vrtin za I., II., III. kategorijo znaša 40-60 cm; za IV. In V. kategorijo pa 50-75 cm.

Priprava vlake za strojno gradnjo:

Preglednica 6.4: Časovni normativi za pripravo na strojno gradnjo vlak na kamniti talni podlagi

| Kategorije vlak | min/m | Norma v 8 urah |
| --- | --- | --- |
| I | 1,16 | 414 m |
| II | 3,24 | 148 m |
| III | 10,30 | 47 m |
| IV | 14,82 | 32 m |
| V | 28,23 | 17 m |

Poravnava vlake s strojem:

Preglednica 6.5: Strojna poravnava vlak na kamnitem terenu

| Vrsta stroja | ur/m3 |
| --- | --- |
| Buldožer (moč 70 kW) | 0,069 |
| Buldožer (moč 100 kW) | 0,062 |
| Bager (kapaciteta žlice 0,6 m3) | 0,104 |
| Bager (kapaciteta žlice 1,0 m3) | 0,059 |

6.3 Popravki osnovnih normativov

6.3.1 Popravki osnovnih normativov pri ročni gradnji vlak

Popravki veljajo samo za I. kategorijo vlak, kjer se časovni normativ zaradi slabših pogojev dela lahko poveča:

- do 10 % zaradi večje kamnitosti,

- do 15 % zaradi večjega števila vrtin po tekočem metru vlake,

- do 10 % zaradi večjega naklona terena ali večje poravnave.

6.3.2 Popravki osnovnih normativov pri strojni gradnji vlak na mehkih terenih

Popravek zaradi neugodnih razmer (panji listavcev z žilavim lesom) - do 10 %.

6.3.3 Popravki osnovnih normativov pri strojni gradnji vlak na trdih terenih

Pri pripravi vlake v kamniti podlagi se zaradi slabših pogojev dela normativ časa lahko poveča za 20 %, v izjemnih primerih največ do 30 %, in sicer:

- do 10 % zaradi večje kamnitosti,

- do 15 % zaradi večjega števila vrtin po tekočem metru vlake,

- do 10 % zaradi večjega naklona terena ali večje poravnave.

7 Gojenje in varstvo gozdov

7.1 Sestava normativov

Za zagotavljanje trajnega in optimalnega delovanja gozdov kot ekosistema, ter trajnega uresničevanja vseh njihovih funkcij, je v gozdovih potrebna izvedba ustreznih gojitvenih in varstvenih del. Med potrebna gojitvena dela spadajo vsa dela za obnovo gozdov (priprava sestoja, priprava tal, sadnja, setev, gnojenje), nego v mladju in gošči (čiščenje, rahljanje, reguliranje zmesi, ravnanje ostrih robov) ter prva redčenja v letvenjakih in tanjših drogovnjakih.

Zaradi vedno večje ogroženosti našega okolja in s tem tudi prizadetosti gozdov, ki so vse manj odporni proti boleznim, škodljivcem in ujmam, so v gozdovih pogosto potrebna tudi ustrezna varstvena dela (postavitev pasti, lovnih dreves, zaščita pred objedanjem in lupljenjem, varstvo pred požari).

7.1.1 Obnova gozdov

Dela pri obnovi gozdov v grobem delimo na dela, s katerimi olajšamo in pospešimo naravno obnovo in dela za umetno obnovo. Če je le mogoče, sestoje obnavljamo po naravni poti.

- Priprava sestoja za naravno obnovo. Odstranjujemo grmovnice in drevesca, ki ovirajo nasemenitev in razvoj dobro zasnovanega vznika ali mladja, ki se razrašča pod njimi. Posekani ostanki morajo biti pred tem odstranjeni z nasemenjene ali že pomlajene površine. Težavnost dela je odvisna od gostote grmovnic ali drevesc in od prehodnosti terena. Pri omenjenem delu uporabljamo lahko motorno žago (10-30 % delovnega časa) ali vejnik.

- Priprava tal za naravno nasemenitev ali setev. Opravljamo jo tam, kjer seme zaradi goste prepletenosti korenin zeliščne plasti (predvsem trav) težko vzkali. Upoštevamo semenska leta. Težavnost dela je odvisna od gostote in debeline travne ruše. Delo opravljamo strojno, s priključkom na traktorju. Pri ročnem delu obdelamo najmanj desetino površine, kot bi jo sicer obdelali s strojem.

- Priprava tal za sajenje. Delo opravljamo po končnem poseku sestoja, ki ga nameravamo umetno obnoviti. Posekamo tiste osebke iz polnilne in grmovne plasti, ki jih ne moremo vključiti v nov sestoj in jih skupaj s sečnimi ostanki starega sestoja zložimo v kupe ali vrste tako, da je dovolj prostora za sajenje. Težavnost dela je odvisna od količine sečnih ostankov in od zaraščenosti z grmovjem in pritalnim rastjem (npr. robida). Uporabljamo lahko motorno žago (10-20 % delovnega časa) in vejnik.

- Setev lahkih in sajenje težkih semen. Setev lahkih semen opravljamo na tleh, ki smo jih prej pripravili, lahko pa sejemo tudi na nepripravljena tla. Večji učinek dosežemo s sprotnim zagrinjanjem semen. Težka semena bukve, gradna, doba in oreha sadimo v jamice.

- Sajenje v jamice. Normativi veljajo za sadike (smreka 2+2), ki so že na terenu. Jamice morajo biti tako velike, da je v njih mogoče razprostreti korenine. Kopljemo jih sproti ali pa so pripravljene že vnaprej. Težavnost je odvisna od prekoreninjenosti, skeletnosti tal, zaraščenosti s travno rušo, od prehodnosti terena in od velikosti in vrste sadik. Pri delu uporabljamo rovnico.

- Sajenje v zasek. Sadimo s križno motiko, tako da najprej zasekamo vzdolžno, potem pa prečno in odgrnemo zajeti del tal. Pri sajenju pazimo, da korenine niso obrnjene le v eno smer. Tako lahko sadimo le manjše sadike. Težavnost dela je odvisna od prekoreninjenosti, skeletnosti tal in od prehodnosti terena.

- Strojno kopanje jamic. Na dovolj globokih tleh in na dobro prehodnem terenu delo opravljata dva delavca s polžastim nastavkom (d = 30 cm) na motorni žagi (do 40 % delovnega časa). Na globokih tleh in na ravnini delamo jamice z ustreznim priključkom na traktorju.

- Gnojenje. Z gnojenjem zmanjšamo možnost propada sadike in število potrebnih obžetev. Umetno gnojilo potresemo v kolobarju okrog sadike.

Pri gojitvenih delih upoštevamo splošna določila varstva pri delu. Če delamo z motorno žago, morata biti v skupini vsaj dva delavca.

7.1.2 Nega gozdov

Normativi obravnavajo tista dela v mladih in odraščajočih gozdovih ter v prebiralnih gozdovih, s katerimi izboljšujemo rastišču in ciljem prilagojeno sestojno zasnovo. Ta je izražena z razmerjem drevesnih vrst, z mehanično stabilnostjo sestoja ter z vitalnostjo in kakovostjo osebkov.

- Obžetev. Obžetev opravljamo praviloma v lijakih, če obstaja nevarnost preraščanja robide ali srobota pa je treba obžeti celotno površino. Težavnost dela je odvisna od gostote sajenja, enakomernosti razporeda sadik, vrste in gostote rastlin, ki jih odstranjujemo, in prehodnosti terena. Dela lahko posameznik s srpom, z vejnikom (v primeru, da odstranjujemo tudi olesenele rastline), s koso (če je treba obžeti celotno površino) ali v izjemnih primerih z motorno koso s krožnim nastavkom.

- Nega mladja. Nega mladja je lažja od nege gošče, zato jo je smiselno opraviti čim skrbneje. V nego mladja sodijo: uravnavanje zmesi, odstranjevanje predrastkov in po potrebi rahlanje ter uravnavanje ostrih robov. Zaradi pomembnih razlik pri delu obravnavamo ločeno nego naravnega in nego umetno osnovanega mladja.

- Nega naravnega mladja. Težavnost dela je odvisna od gostote, potrebe po uravnavanju zmesi oziroma razlik med dejansko in ciljno drevesno sestavo, od navzočnosti predrastkov in ovijalk ter od prehodnosti terena. Največ delamo z vejnikom, po potrebi pa tudi z lažjo motorno žago.

- Nega umetno osnovanega mladja. Težavnost dela je odvisna od gostote zaraščenosti z grmovnicami in nezaželenimi ali nekakovostnimi drevesnimi vrstami, od navzočnosti robide in srobota, od velikosti sadik in od prehodnosti terena. Pogosteje kot pri negi naravnega mladja delamo z motorno koso s krožnim nastavkom ali z lažjo motorno žago (8-15 % delovnega časa), sicer pa uporabljamo vejnik.

- Nega gošče. V nego gošče sodijo: odstranjevanje silakov in drugih nezaželenih osebkov v zgornjem sloju, uravnavanje zmesi ter pomoč pri preslojevanju. Zaradi pomembnih razlik pri delu obravnavamo ločeno nego naravnih in nego umetno osnovanih gošč.

- Nega naravnih gošč. Težavnost dela je odvisna od negovanosti v fazi mladja, gostote, drevesne pestrosti oziroma od razkoraka med dejansko in ciljno mešanostjo drevesnih vrst, od količine predrastkov in nekakovostnih osebkov, od navzočnosti srobota in prehodnosti. Pretežno uporabljamo vejnik, po potrebi tudi lahko motorno žago (8- 15 % delovnega časa).

- Nega umetno osnovanih gošč. Težavnost dela je odvisna od negovanosti v fazi mladja, količine grmovnic, nezaželenih vrst in panjevskih odganjkov ter od navzočnosti robide in srobota. Pretežno delamo z lahko motorno žago (10-20 % delovnega časa), redkeje pa uporabljamo vejnik.

- Nega letvenjaka. V normativih upoštevamo: gostoto sestoja, gostoto odkazila, prehodnost in pestrost drevesnih vrst. Prežagovanje podrtih debel in ureditev sečišča sta obvezna samo pri iglavcih. V normativih ni vključeno delo strokovnjaka, ki pred tem opravi odkazilo, kar velja tudi za nego drogovnjaka. Delamo z lažjo motorno žago (30-40 % delovnega časa).

- Nega tanjšega drogovnjaka. Tanjši drogovnjak je opredeljen s povprečnim premerom nosilcev funkcij do 20 cm. V normativih upoštevamo: povprečno odkazano drevo, negovanost, gostoto odkazila in gostoto sestoja. Dnine so priznane kot nadstrošek pri sečnji in izdelavi.

- Obžagovanje. Zaradi povečanja vrednostnega prirastka obžagujemo nosilce funkcij premera od 10 do 22 cm in to z ročno žago Sterzik ali s plezalno žago. Drevje za obžagovanje mora biti označeno, sestoj pa preredčen. Težavnost dela je odvisna od gostote in debeline vej, višine obžagovanja, prehodnosti terena in vrste orodja, ki ga uporabljamo.

- Negovalna dela v prebiralnem gozdu. Tovrstna dela združujejo elemente nege mladja, gošče in letvenjaka. Izvajamo jih v prebiralnih gozdovih in tam, kjer ni mogoče razlikovati razvojnih stopenj. Delamo z vejnikom in motorno žago (10 % delovnega časa).

7.1.3 Varstvo gozdov

Varstvo gozdov obsega več smiselno povezanih področij dela z namenom preprečevanja in zatiranja rastlinskih bolezni in prenamnožitve populacij žuželk, ki lahko porušijo biološko ravnotežje v gozdu, ter za preprečitev drugih škod v gozdovih.

7.1.3.1 Varstvo pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci

- Postavitev pasti: Postavitev pasti za lovljenje podlubnikov poteka pod vodstvom revirnih gozdarjev, ki skrbijo za pravilno postavitev, izvedbo in za kontrolo pasti. V skupini delata dva delavca.

- Polaganje in izdelava lovnih debel, kupov in lubadark s škropljenjem. Drevo posekamo, oklestimo, deblo poškropimo, veje pa zlagamo na kup in jih sproti škropimo. V skupini delata dva delavca. Potrebno je upoštevati zahteve varstva pri delu z nevarnimi snovmi.

- Polaganje in izdelava lovnih debel, kupov in lubadark s kurjenjem. Drevo posekamo, oklestimo in veje ter vrhač zložimo na kup. Pred izletom podlubnikov deblo olupimo na cerado in lubje odnesemo na kup, ki ga zažgemo. Če je drevo že napadeno, ves postopek opravimo naenkrat, sicer pa v dveh delih. V skupini delata dva delavca.

- Polaganje lovnih dreves. Drevesa samo posekamo in jih prepustimo napadu podlubnikov. Ko se podlubniki zavrtajo v drevo, uporabimo tehnologijo zatiranja s škropljenjem ali kurjenjem.

- Zatiranje karantenskih bolezni. Upoštevamo navodila strokovnjakov. Praviloma za sečnjo in zlaganje uporabljamo enaka merila kot za tretjo alinejo. V primeru zahtevnejših opravil delo obračunavamo po času.

7.1.3.2 Varstvo pred divjadjo

Varstvo pred divjadjo je lahko posamezno ali skupinsko. Posamezno drevesca varujemo s premazi, tulci ali mrežami, skupinsko pa z ograjo.

- Zaščita sadik s premazom vršičkov iglavcev. Praviloma jeseni premazujemo vršičke mladja z ustreznim zaščitnim sredstvom. Delo lahko opravlja posameznik, ki mora biti opremljen z ustreznimi zaščitnimi rokavicami. Težavnost dela je odvisna od prehodnosti terena in od gostote mladja.

- Individualna zaščita sadik listavcev s tulci ali mrežo. Sadike listavcev in jelke lahko zaščitimo tako, da obnje zabijemo kol in jih obdamo s tulcem ali plastično oziroma kovinsko mrežo. Možno je individualno delo.

- Individualna zaščita dreves v odraščajočih gozdovih pred obgrizovanjem in lupljenjem. Drevesa (izbrance) zaščitimo s premazovanjem s kemičnimi sredstvi ali z zasmolitvijo v vegetacijski dobi.

- Zaščita mladja z ograjo. Koli so pripravljeni, postaviti je potrebno ograjo in napeti žico. Izdelati je treba ustrezne vhode v ograjeni prostor.

7.1.3.3 Varstvo pred požari

Gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek

- Novogradnjo in rekonstrukcijo protipožarnih presek (trasiranje presek, posek drevja in grmovja na trasi, strojna dela) opravljamo na podlagi normativov za gradnjo gozdnih cest in vlak.

- Vzdrževanje protipožarnih presek. Strojno škropljenje s herbicidi po preseki. Delo opravimo enkrat letno, obsega pa pripravo škropiva, delo strojnika in obratovanje stroja ter ročno čiščenje in obsekovanje protipožarnih presek. Težavnost dela je odvisna od zaraščenosti (obilica drevesnih in grmovnih vrst, robide in visokih zelišč). Uporabljamo motorno žago, motorno koso s krožnim nastavkom ali vejnik.

Gradnja in vzdrževanje protipožarnih zidov

- Gradnja protipožarnih zidov obsega ročno pridobivanje kamna in graditev zidu. Težavnost je odvisna od možnosti pridobivanja kamenja (oddaljenost od zidu in težavnost izkopa kamenja z železnim drogom). Zid je 0,8 m širok in 0,8 m visok.

- Vzdrževanje protipožarnih zidov obsega ročno popravilo in zložitev kamenja v

- zid. Težavnost dela je odvisna od obsega poškodbe zidu in od zaraščenosti.

Postavitev in obnova protipožarnih tabel

- Postavitev protipožarnih tabel obsega dovoz materiala (drog, tabla, 0,03 m3 betona) in postavitev table.

- Pri obnovah protipožarnih tabel le te običajno zamenjamo. Veljajo norme za postavitev, povečane za 2-3 krat, glede na obseg potrebnih del.

Preventivna protipožarna opazovalna služba

- Delo se obračunava po času.

Gašenje požara

- Delo se obračunava po času.

Zavarovanje požarišča

- Delo se obračunava po času.

7.1.3.4 Druga dela pri varstvu

Izdelava stez. Steze so široke do 0,6 m. Dela lahko posameznik z ročnim orodjem. Na težavnost dela vpliva predvsem skalovitost.

Vzdrževanje stez. Delo vsebuje vzdrževanje pohodnega dela steze in obsekavanje grmovnega sloja ter vej. Delamo z ročnim orodjem.

Protierozijska zaščita. Opravljamo jo v manjših erozijskih območjih znotraj gozdnega prostora. V poštev pridejo setev trave, popleti in podobno. Delo se obračunava po času.

Izdelava in vzdrževanje gnezdilnic (valilnic). Gnezdilnice izdelujemo za posamezne vrste ptic v območjih gozdov, kjer ni dovolj drevesnih dupel ali v bližini naselij. Delo se obračunava po času.

Markiranje. Markiramo predvsem gozdne učne poti in evropske pešpoti. Delo se obračunava po času.

Sanacija sestojev prizadetih zaradi naravnih ujm. Izdelujemo izkoreninjena (izruvana), upognjena in polomljena drevesa. Vedno izvedemo tudi ureditev sečišča. Delo se obračunava po času.

Biomeliorativna dela. Potrebna so za izboljšanje življenjskih in prehrambenih razmer za rastlinojedo parkljasto divjad. Glavne skupine del so: košnja trave, priprav pašnih površin za divjad, gnojenje travnikov, vzdrževanje gozdnega roba, vodnih virov, kali ter kaluž. Delo se obračunava po času.

7.2 Osnovni normativi gojenja in varstva gozdov

Normativi so sestavljeni na podlagi izkušenj in evidenc učinkov, ugotovljenih pri obnovi, negi in varstvu gozdov. Pri gojitvenih delih upoštevamo splošna določila varstva pri delu. Normativi veljajo za enega delavca. Pri delu z motorno žago morata biti v skupini vsaj dva delavca.

7.2.1 Normativi obnove gozdov

Normativi zajemajo dela v zvezi z naravno ali umetno obnovo gozdov.

Preglednica 7.1: Časovni in količinski normativi za dela pri obnovi gozdov

| Vrsta dela | Delovne razmere | Enota | Normativ ur/ha | Količina kos/8 ur | Opis razmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava sestoja za naravno obnovo | Lahke | 1 ha | do 16 |  | Majhna zaraščenost |
|  | Srednje | 1 ha | 16 - 28 |  | Srednja zaraščenost |
|  | Težke | 1 ha | 28 - 40 |  | Velika zaraščenost |
| Priprava tal za naravno nasemenitev ali setev | Lahke | 1 ha | do 16 |  | Redka travna ruša manjše debeline |
|  | Srednje | 1 ha | 16 - 32 |  | Srednje gosta travna ruša |
|  | Težke | 1 ha | 32 - 48 |  | Gosta in debelejša plast travne ruše |
| Priprava tal za sajenje | Lahke | 1 ha | do 24 |  | Ohranjeni sestoji z opravljenim gozdnim redom |
|  | Srednje | 1 ha | 24 - 56 |  | Ohranjeni sestoji z zmerno količino ostankov ali redkim grmovjem (ohranjeni sestoji listavcev brez gozdnega reda) |
|  | Težke | 1 ha | 64 - 96 |  | Grmišča z ostanki ohranjenega sestoja ali ohranjeni sestoji iglavcev brez gozdnega reda |
|  | Zelo težke | 1 ha | 96 - 120 |  | Grmišča |
| Setev lahkih in sajenje težkih semen | a) | 1 ha | 4 |  | Prosta setev |
|  | b) | 1 ha | 16 - 24 |  | Setev z zagrinjanjem |
|  | c) bukev | 1 ha | 250 |  | Sajenje žirov 40 cm × 10 cm, poraba 55 kg/ha |
|  | d) graden | 1 ha | 208 |  | Sajenje želodov 40 cm × 20 cm, poraba 530 kg/ha |
|  | e) dob | 1 ha | 208 |  | Sajenje želodov 40 cm × 20 cm, poraba 690 kg/ha |
|  | f) oreh | 1 ha | 15 |  | Sajenje oreha 1,5 m × 1,5m, poraba 32 kg/ha |
| Sajenje v jamice | Lahke | kos |  | 260 | Rahla tla, manjše sadike, majhen nagib |
|  | Srednje | kos |  | 200 | Plitva tla, večji nagib, srednja prekoreninjenost |
|  | Težke | kos |  | 160 | Skeletna ali skalovita tla, velik nagib, močna prekoreninjenost |
|  |  | kos |  | 600 | Sajenje v vnaprej pripravljene jamice (manjše sadike) |
|  |  | kos |  | 450 | Sajenje v vnaprej pripravljene jamice (velike sadike) |
| Sajenje v zasek | Lahke | kos |  | 650 | Rahla tla, manjši nagib |
|  | Srednje | kos |  | 400 | Delno prekoreninjena ali skeletna tla |
|  | Težke | - |  | - | Sadimo v jamice |
| Strojno kopanje jamic | M | žaga | kos | 900 | Lažje razmere |
|  | Traktor | kos |  | 600 | Globoka tla na ravnini, globina 30 cm, premer 30 cm |
| Gnojenje | Srednje | kos |  | 1000 |  |

7.2.2 Normativi nege gozdov

Preglednica 7.2: Časovni in količinski normativi za dela pri negi gozdov

| Vrsta dela | Delovne razmere | Enota | Norma ur | Opis razmer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obžetev | Lahke | 1 ha | 12 - 24 | Do 3000 sadik/ha, enakomeren razpored, trave, zeli |
|  | Srednje | 1 ha | 24 - 40 | Malina, praprot, visoka zelišča, posamezni odganjki olesenelih rastlin |
|  | Težke | 1 ha | 40 - 64 | Robida, srobot, zelo težka prehodnost, velik nagib, odganjki olesenelih rastlin |
| Nega naravnega mladja | Lahke | 1 ha | Do 12 | Redki predrastki |
|  | Srednje | 1 ha | 12 - 24 | Predrastki, grmovje |
|  | Težke | 1 ha | 24 - 40 | Uravnavanje zmesi, srobot, robida |
| Nega umetno osnovnega mladja | Lahke | 1 ha | 16 - 32 | Tanjše grmovje, manjše zaraščenost |
|  | Srednje | 1 ha | 32 - 48 | Srednja zaraščenost, sledi robide |
|  | Težke | 1 ha | 48 - 64 | Močnejše grmovje, težka prehodnost, robida, srobot |
| Nega naravnih gošč | Lahke | 1 ha | Do 24 | Vrstna monotonost, predhodna nega, majhna gostota, malo predrastkov |
|  | Srednje | 1 ha | 24 - 48 | Pestrost drevesnih vrst, veliko podrastvkov in nezaželenih vrst |
|  | Težke | 1 ha | 48 - 64 | Negovano, srobot, močni panjevski odganjki |
| Nego umetno osnovanih gošč | Lahke | 1 ha | Do 24 | Malo grmovnic, malo nezaželenih vrst, dobra prehodnost, prej negovano |
|  | Srednje | 1 ha | 24 - 48 | mehki listavci, leska, srednja prehodnost, nekaj robide in srobota |
|  | Težke | 1 ha | 48 - 64 | Robida, srobot, velika preraščenost, slaba prehodnost, nenegovano, veliko različnih vrst |
|  | Zelo težke | 1 ha | 65 - 72 | Veliko robide in srobota, zelo težka prehodnost, nenegovano |
| Nega letvenjaka | Lahke | 1 ha | Do 24 | Majhna gostota, lahka prehodnost, listavci |
|  | Srednje | 1 ha | 24 - 40 | Velika gostota listavcev, srednja prehodnost |
|  | Težke | 1 ha | 40 - 56 | Velika gostota, pretežno iglast sestoj, zelo velika gostota listavcev |
| Nega tanjšega drogovnjaka | Lahke | 1 ha | Do 12 | Odkazano drevo 0 10 - 0 majhna gostota |
|  | Srednje | 1 ha | 12 - 24 | Odkazano drevo 0 06 - 0 negovanost, srednja gostota |
|  | Težke | 1 ha | 24 - 32 | Odkazano drevo pod 0 60, nenegovano, velika gostota |
| Obžagovanje | Do 5,2 m | 100 kos | 10 | Po že opravljenem predhodnem obvejevanju do 2 m, STERZIK žaga z dvema dolžinama ročajev, očala |
|  | Do 9 m | 100 kos | 6 | S plezalno žago tipa KS31 |
| Negovalna dela v prebiralnem gozdu | Lahke | 1 ha | Do 12 | Uravnotežen prebiralni gozd |
|  | Srednje | 1 ha | 12 - 14 | Sestoji s preveč poudarjeno funkcijo pomlajevanja |

7.2.3 Normativi varstva gozdov

Normativi zajemajo dela v zvezi z varstvom gozdov pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci, varstvom pred divjadjo in požari ter ostala varstvena dela v gozdu.

7.2.3.1 Varstvo pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci

Preglednica 7.3: Normativi za varstvo gozdov pred podlubniki

| Vrsta dela | Postopek | Normativ - norma |
| --- | --- | --- |
| Postavitev pasti |  | 8 pasti/8 ur |
| Polaganje in izdelava lovnih debel in lubadark s škropljenjem | Podiranje in kleščenje debla | Velja NTS za sečnjo |
|  | Zlaganje lovnega kupa (veje) | NTS × 0,40 |
|  | Škropljenje | 30 min/drevo |
|  | Prehodi | 10 min/drevo |
| Polaganje in izdelava lovnih debel s kurjenjem | Sečnja z lupljenjem | Velja NTS za sečnjo. Za lupljenje velja NTS × 0,7 |
|  | Namestitev cerade in zložitev kupa | NTS za sečnjo brez lupljenja ×0,50 |

7.2.3.2 Varstvo pred divjadjo

Preglednica 7.4: Normativi za varstvo gozdov pred divjadjo

| Vrsta dela | Postopek | Normativ - norma |
| --- | --- | --- |
| Zaščita sadik s premazom vršičkov iglavcev | Povprečna prehodnost, 3000 sadik/ha | 10 ur/ha |
|  | Težka prehodnost, nad 3000 sadik/ha | 10 ur/ha povečamo do 25 % |
| Zaščita sadik s količenjem | Izdelava kolov | 200 kolov/8 ur |
|  | Zaščita sadik z dvema koloma | 120 sadik/8 ur |
|  | Zaščita sadik s tremi koli | 70 sadik/8 ur |
| Individualna zaščita sadik listavcev s tulci (vključno s podpornim količkom) ali mrežo | Zaščita s tulci | 60 sadik/8 ur |
|  | Zaščita s tulci - neugodni pogoji dela | 45 sadik/8 ur |
|  | Zaščita s plastično mrežo | 50 sadik/8 ur |
|  | Zaščita s kovinsko mrežo | 25 sadik/8 ur |
| Individualna zaščita dreves v odraščajočih gozdovih pred obgrizovanjem in lupljenjem | Listavci - kemična zaščita | 1-2 min/drevo |
|  | Iglavci - kemična zaščita | 4-5 min/drevo |
|  | Iglavci - zasmolitev | 3 min/drevo |
| Zaščita mladja z ograjo (2 m) za divjad | Klasična postavitev | 8 m/8 ur |
|  | Klasična postavitev - samonosna mreža | 12 m/8 ur |
|  | Škarjasta postavitev | 20 m/8 ur |
| Zaščita mladja z ograjo (1,3 m) za živino | Klasična postavitev - samonosna mreža | 20 m/8 ur |
|  | Koli premera 7 do 12 cm | 70 kolov/8 ur |
| Izdelava kolov za ograje(na skladišču) | Koli premera nad 12 do 20 cm | 50 kolov/8 ur |

7.2.3.3 Varstvo pred požari

Preglednica 7.5: Normativi del pri varstvu pred požari

| Vrsta dela | Postopek | Normativ - norma |
| --- | --- | --- |
| Graditev in vzdrževanje protipožarnih presek | Novogradnjo in rekonstrukcijo protipožarnih presek | Veljajo normativi za gradnjo gozdnih prometnic |
|  | (trasiranje presek, posek drevja in grmovja na trasi, strojna dela) |  |
|  | Vzdrževanje protipožarnih presek | Delavec: 4 ure/km |
|  |  | Traktor: 4 ure/km |
|  |  | Herbicid: 3 l/km |
|  | Ročno čiščenje in obsek protipožarnih presek | 200-300 m/8 ur |
| Graditev in vzdrževanje protipožarnih zidov | Graditev protipožarnih zidov | 2-6 m/8 ur |
|  | Vzdrževanje protipožarnih zidov | 20-60 m/8 ur |
| Postavitev in obnova protipožarnih tabel | Lahke delovne razmere | 6 tabel/8 ur |
|  | Srednje delovne razmere | 4 table/8 ur |
|  | Težke delovne razmere | 2 tabli/8 ur |
| Protipožarna opazovalna služba |  | Delo se obračunava po času |
| Gašenje požara |  | Delo se obračunava po času |
| Zavarovanje pogorišča |  | Delo se obračunava po času |

7.2.3.4 Druga dela pri varstvu

Preglednica 7.6: Normativi vzdrževanja stez in poti

| Vrsta dela | Razmer - postopek | Normativ - norma |
| --- | --- | --- |
| Izdelava stez | Ugodne razmere | 40 m/8 ur |
|  | Manj ugodne razmere | 32 m/8 ur |
| Vzdrževanje stez | Ugodne razmere | 300 m/8 ur |
|  | Manj ugodne razmere | 200 m/8 ur |
| Markiranje in vzdrževanje poti | Dva delavca | 5 km/8 ur |
|  | En delavec | 3 km/8 ur |
| Protierozijska zaščita |  | Delo se obračunava po času |
| Izdelava in vzdrževanje gnezdnic |  | Delo se obračunava po času |
| Sanacija sestojev prizadetih zaradi ujm |  | Delo se obračunava po času |

Preglednica 7.7: Normativi za biomeliorativna dela

| Vrsta dela | Postopek | Normativ - norma |
| --- | --- | --- |
| Košnja | S koso | 20 ur/ha |
|  | Z motorno koso | 8 ur/ha |
|  | Z rotacijsko traktorsko kosilnico | 2 uri/ha |
|  | Z grebensko traktorsko kosilnico | 3 ure/ha |
| Spravilo sena z odvozom | Z nakladalko | 16 ur/ha |
| Priprava pasišč za divjad | Ravnanje (buldožer Fiat AD 14) | 20-24 ur/ha |
|  | Frezanje | 2 uri/ha |
|  | Ročna setev * | 4 ure/ha |
| Gnojenje travnikov | Ročno ** | 8 ur/ha |
|  | S traktorjem | 2 uri/ha |
| Vzdrževanje gozdnega roba |  | 40 ur/ha |

*Poraba travne mešanice: 35 kg/ha.

**Poraba gnojila NPK 10:30:20 ali NPK 8:26:26; 300-400 kg/ha.

7.3 Popravki osnovnih normativov

7.3.1 Popravki normativov pri obnovi gozdov

Priprava tal za sajenje: V izjemnih razmerah (velika količina sečnih ostankov, močna zaraščenost z grmovjem in pritalnim rastjem), je normativ časa lahko večji za 25 %.

Sajenje v jamice: Pri sadikah, ki so višje od enega metra in pri sajenju na skalovitem terenu, je normativ časa lahko večji za 20 %, pri sajenju večih drevesnih vrst hkrati za 10 %, pri spopolnitvah pa za 25 %.

Sajenje v zasek: Pri spopolnitvah normativ časa povečamo za 25 %.

7.3.2 Popravki normativov pri negi gozdov

Obžetev: V zelo težkih razmerah (zelo visoka zelišča, velika gostota sajenja, močno odganjanje robide) normativ časa povečamo do 25 %.

Nega umetno osnovanih gošč: V izjemnih razmerah lahko normativ časa povečamo do 25 %.

Nega letvenjaka: V izjemnih razmerah (npr. za redčenje letvenjakov črnega bora na Krasu) lahko normativ časa povečamo do 25 %.

Nega tanjšega drogovnjaka: V primeru izjemno težkega spravila lahko normativ časa povečamo do 25 %.

# 8 	STROJNA SEČNJA

# 8.1	Strojna sečnja z velikimi kolesnimi stroji za sečnjo

# 8.1.1	Sestava normativov

# Normativi veljajo za uveljavljeno obliko strojne sečnje in izdelave sortimentov pri redčenjih sestojev iglavcev (smreka, jelka, macesen) ter pri redčenjih listavcev (bukev, javor,brest) v ugodnih terenskih in sestojnih razmerah rednih delovišč z označenim drevjem za posek. Normativi upoštevajo sistem obračunavanja delovnega časa za osemurni delovnik in temeljijo na regresijski odvisnosti produktivnega delovnega časa stroja od vhodne spremenljivke bruto prostornine odkazanih dreves (BTO) v m3 v delovišču. Normativ velja za delovišča, kjer odkazana drevesa, z upoštevanjem tarif gozdnogospodarskih načrtov, ne presegajo 1,2 m3 za listavce (LST) in 1,8 m3 za iglavce (IGL), gostota označenega drevja za posek pa je med 50 m3/ha in 150 m3/ha. Nižja gostota odkazila je lahko upoštevana s predvidenim popravkom.

# Normativi veljajo za skupino velikih kolesnih strojev za sečnjo (npr. John Deere 1270D, John Deere 1470D, Ecolog 580C) katerih masa presega 13 t, doseg roke hidravličnega dvigala je 10 m ali več, na njem nameščena sečna glava pa omogoča izdelavo sortimentov do 40 cm premera in podiranje do 60 cm premera. Normativi veljajo za samostojno delo usposobljenega strojnika, z delovnimi izkušnjami na takih strojih, brez kombinacije s sečnjo z motorno žago ali dodatnega sekača.

# Normativi veljajo za sečnjo in izdelavo sortimentov v tehnološkem sistemu kratkega lesa. Strojnik pri podiranju skrbi za primerno usmerjeno podiranje in izdelavo sortimentov, tako da se izogne nepotrebnim poškodbam sestoja in tal.

# Normativi vsebujejo čase za ureditev sečišča, kot ga za strojno sečnjo določa pravilnik, ki ureja izvajanje sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo in zlaganje gozdnih lesnih sortimentov.

# Normativ strojne sečnje (Nss) je izražen v min na neto izdelan m3 gozdnih lesnih sortimentov in je sestavljen iz osnovnega normativ (ONss) in popravkov osnovnega normativa. ONss vključuje faktor neproduktivnega delovnega časa, ki upošteva slovenske razmere gospodarjenja z gozdom in delovno pravno zakonodajo ter znaša 1,39.

# Osnovne normative strojne sečnje z velikimi kolesnimi stroji za sečnjo v redčenjih (ONssvkr v min/neto m3) izračunamo na podlagi povprečne bruto mase dreves (BTO) predvidenih za sečnjo po enačbi.

# ONssvkr[min/neto m3] = A * (BTO[m3])B

# Parametra A in B (preglednica 8.1) se razlikujeta glede na drevesno vrsto (DV) za iglavce in listavce.

# Preglednica 8.1	Vrednosti parametrov A in B v regresijski enačbi osnovnega normativa strojne sečnje

# Normativ strojne sečnje v redčenjih z velikim kolesnim strojem za sečnjo (Nssvkr v min/neto m3) izračunamo po naslednjem obrazcu tako, da upoštevamo tudi skupno vsoto popravkov osnovnega normativa (∑Pss):

# Nssvkr[min/neto m3]  = ONssvkr*∑Pss

# 8.1.2	Osnovni normativ strojne sečnje

# Osnovni normativ strojne sečnje za redčenja iglavcev izračunamo po naslednjem obrazcu:

# ONssvkrIGL[min/neto m3] = 2,5128 * (BTO[m3])-0,757

# Osnovni normativ strojne sečnje za redčenja listavcev pa kot:

# ONssvkrLST[min/neto m3] = 2,7841 * (BTO[m3])-0,597

# 8.1.3	Popravki osnovnega normativa strojne sečnje

# Popravki normativa so namenjeni povečanju osnovnega  normativa zaradi terenskih in/ali organizacijskih razmer v delovišču. Vsoto popravkov zaradi razmer delovišča (∑Pri) oz. zaradi organizacijskih omejitev (∑Poi) izračunamo v odstotkih in upoštevamo kot njuno skupno vsoto popravkov (∑Pss) pri izračunu normativa strojne sečnje.

# ∑Pss = (1 + (∑Pri /100 + ∑Poi /100))

# Kriterije za določitev višine popravkov za posamezno kategorijo presodimo na osnovi razmer na delovišču in organizacijskih zahtev in omejitev pri izvajanju strojne sečnje. V preglednici 1.3 so navedeni opisi za posamezne kategorije popravkov in njihove zgornje vrednosti. Vsota vseh popravkov na osnovni normativ je lahko največ 100 % (faktor = 2). Če je dodajanje nad 100 % popravkov osnovnega normativa upravičeno, normativa ne določamo, priporočeno je preverjanje proizvodnosti oziroma obračunavanje del po času.

# Preglednica 8.2	Popravki osnovnega normativa strojne sečnje

| Vrsta popravka | Kategorija | Opis | Zgornja vrednost popravka |
| --- | --- | --- | --- |
| Po1 | UREDITEV SEČIŠČA - DODATNE ZAHTEVE VARSTVA GOZDOV | • Prisotnost perspektivnega podmladka (opredelitev deleža v gozdnogojitvenem načrtu) ali lokacije pomladitvenih jeder v neposredni bližini SSP • Dodatno zlaganje ali umikanje vej s SP zaradi drugih vzrokov (predvideno z gozdnogojitvenim načrtom) • Obdelava ali zlaganje vrhačev, ki ležijo ločeno od debla oz. drevesa | Do 20% |
| Po2 | GOSTOTA ODKAZILA | • Delovišča z gostoto odkazila v spodnjem delu intervala veljavnosti normativa med 50 m3/ha in 90 m3/ha • Delovišča z gostoto odkazila med 30 m3/ha in 50 m3/ha | Do 10% Do 30% |
| Po3 | SEČNO SPRAVILNE POTI | • Slepe SP presegajo 30 % dolžine vseh SP • Slepe SP presegajo 60% vseh SP • Oddaljenost težišča lesne mase na delovišču od predvidenega skladišča na gozdni cesti je nad 400 m | Do 10% Do 20% Do 5% |
| Pr1 | SESTOJI S POSEBNIMI ZAHTEVAMI | • Delo v zapoznelih prvih redčenjih • Delo v zavarovanih območjih • Delo v sestojih s poudarjenimi socialnimi funkcijami | Do 20% Do 10% Do 10% |
| Pr2 | OBLIKA DREVESA | • Korekcija se lahko uporabi v sestojih, kjer je več dreves z močnejšimi vejnimi venci ali večjimi posamezno raščenimi vejami (zahtevna izdelava) • V tistih sestojih, ki jih je v preteklosti prizadel žledolom ali snegolom, in je več kot 40 % odkazanih dreves: 2- ali večvrhatost liraste oblike • V sestojih panjevcev ali pri posameznih drevesih, ki imajo dolgo krošnjo z močnimi vejami (npr. osamelci) | Do 15% |
| Pr3 | TEREN – NAKLON | • Naklon terena od 20 do 40 % • Naklon terena nad 40 % | Do 10% Do 20% |
| Pr4 | TEREN – SKALOVITOST | • Skalovitost nad 40 % površine | Do 10% |
| Pr5 | ZIMSKE RAZMERE | • Višina snežne odeje nad 40 cm | Do 10% |
| Pr6 | IZREDNE RAZMERE | • Delo v poškodovanih sestojih zaradi ujm, ki posamično ali v manjših jedrih (do 0,1ha) prizadanejo drevje (do 40% odkazila). Popravek ne velja za delo v velikih poškodbah sestojev zaradi naravnih nesreč, tam zaradi raznolikih dejavnikov dela obračunamo po času - del ne normiramo. | Do 15% |

# 8.1.4	Omejitve in priporočila

# Normativi veljajo za sestoje homogene sestave v razvojni fazi drogovnjakov in debeljakov z opredeljenim ukrepom redčenja v ugodnih terenskih razmerah.

# Za ugodne terenske razmere za strojno sečnjo štejemo gozdne površine s povprečno kamnitostjo in skalovitostjo terena do 5 %, povprečnim naklonom do 10% in dobro vidljivostjo.

# V normativih delovnega časa niso upoštevane prekinitve dela na nivoju koledarskega spremljanja dela kot so npr.: selitve stroja, premiki stroja med delovišči, servisiranje in popravila, podpora za redno vzdrževanje (dovoz goriva, brušenje verig, montaža in demontaža goseničnih trakov in verig,..), daljše prekinitve dela zaradi vremenskih, sestojnih ali organizacijskih zahtev, ipd..

# Zagotovljena je pregledna in funkcionalna označitev drevja, sečnih (spravilnih) poti in smeri gibanja.

# Način označevanja drevja mora biti prilagojen potrebam popolne strojne sečnje.

# Največja debelina vej ne presega 10 cm.

# Največja dolžina izdelanih sortimentov je 6 m.

# Zlaganje in razvrščanje sortimentov se izvaja vzdolž sečne poti na način, ki omogoča spravilo z vožnjo (zgibni prikoličar, traktor z gozdarsko prikolico,…).

# Izvajanje sečnje in izdelave slučajnih pripadkov visokih koncentracij (žledolomi, snegolomi, vetrolomi) ne normiramo ampak jo obračunavamo po času.

# Za delovišča, kjer odkazana lesna masa ne presega 500 m3 in niso dostopna s strojem za sečnjo brez uporabe selitvene prikolice oz. so preveč oddaljena od drugih delovišč strojne sečnje, se priporoča ekonomska presoja odločitve za izvajanje popolne strojne sečnje.