PRILOGA 1: Parametri kemijskega stanja površinskih voda

| Št. | Številka CAS | Številka EU | Ime parametra* | Opredelitev parametra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15972-60-8 | 240-110-8 | alaklor | PS |
| 2 | 120-12-7 | 204-371-1 | antracen | PNS |
| 3 | 1912-24-9 | 217-617-8 | atrazin | PS |
| 4 | 71-43-2 | 200-753-7 | benzen | PS |
| 5 | se ne uporablja | se ne uporablja | bromirani difenileter** |  |
|  | 32534-81-9 | se ne uporablja | pentabromodifenileter (sorodne snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154)* | PNS*** |
| 6 | 7440-43-9 | 231-152-8 | kadmij in njegove spojineS | PNS |
| 6a | 56-23-5 |  | ogljikov tetraklorid | DO |
| 7 | 85535-84-8 | 287-476-5 | kloroalkani, C10-13 ** | PNS |
| 8 | 470-90-6 | 207-432-0 | klorofenvinfos | PS |
| 9 | 2921-88-2 | 220-864-4 | klorpirifos (klorpirifos-etil) | PS |
| 9a |  |  | ciklodienski pesticidi | DO |
|  | 309-00-2 |  | aldrin | DO |
|  | 60-57-1 |  | dieldrin | DO |
|  | 72-20-8 |  | endrin | DO |
|  | 465-73-6 |  | izodrin | DO |
| 9b | se ne uporablja |  | vsota DDT | DO |
|  | 50-29-3 |  | para-para-DDT | DO |
| 10 | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dikloroetan | PS |
| 11 | 75-09-2 | 200-838-9 | diklorometan | PS |
| 12 | 117-81-7 | 2-04-211-0 | di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | PS |
| 13 | 330-54-1 | 206-354-4 | diuron | PS |
| 14 | 115-29-7 | 204-079-4 | endosulfan | PNS |
| 15 | 206-44-0 | 205-912-4 | fluoranten**** | PS |
| 16 | 118-74-1 | 204-273-9 | heksaklorobenzen | PNS |
| 17 | 87-68-3 | 201-765-5 | heksaklorobutadien | PNS |
| 18 | 608-73-1 | 210-158-9 | heksaklorocikloheksan | PNS |
| 19 | 34123-59-6 | 251-835-4 | izoproturon | PS |
| 20 | 7439-92-1 | 231-100-4 | svinec in njegove spojine | PS |
| 21 | 7439-97-6 | 231-106-7 | živo srebro in njegove spojineS | PNS |
| 22 | 91-20-3 | 202-049-5 | naftalen | PS |
| 23 | 7440-02-0 | 231-111-14 | nikelj in njegove spojine | PS |
| 24 | 25154-52-3 | 246-672-0 | nonilfenol | PNS |
|  | 104-40-5 | 203-199-4 | (4-nonilfenol)* | PNS |
| 25 | 1806-26-4 | 217-302-5 | oktilfenol | PS |
|  | 140-66-9 | se ne uporablja | (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol)* | PS |
| 26 | 608-93-5 | 210-172-5 | pentaklorobenzen | PNS |
| 27 | 87-86-5 | 231-152-8 | pentaklorofenol | PS |
| 28 | se ne uporablja | se ne uporablja | poliaromatski ogljikovodiki | PNS |
|  | 50-32-8 | 200-028-5 | (benzo(a)piren) | PNS |
|  | 205-99-2 | 205-911-9 | (benzo(b)fluoranten) | PNS |
|  | 191-24-2 | 205-883-8 | (benzo(g,h,i)perilen) | PNS |
|  | 207-08-9 | 205-916-6 | (benzo(k)fluoranten) | PNS |
|  | 193-39-5 | 205-893-2 | (indeno(1,2,3-cd)piren) | PNS |
| 29 | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazin | PS |
| 29a | 127-18-4 |  | tetrakloroetilen | DO |
| 29b | 79-01-6 |  | trikloroetilen | DO |
| 30 | se ne uporablja | se ne uporablja | tributilkositrove spojine | PNS |
|  | 36643-28-4 | se ne uporablja | tributilkositrov kation | PNS |
| 31 | 12002-48-1 | 234-413-4 | triklorobenzeni | PS |
| 32 | 67-66-3 | 200-663-8 | triklorometan | PS |
| 33 | 1582-09-8 | 216-428-8 | trifluralin | PS |

PS – prednostna snov

PNS – prednostna nevarna snov

DO – drugo onesnaževalo

S Parameter kemijskega stanja, ki ga je treba zaradi ugotavljanja trendov analizirati v sedimentu.

*  Pri skupinah snovi so kot indikativni parametri našteti posamezni tipični predstavniki (v oklepajih in brez številke).

** Te skupine snovi običajno zajemajo veliko posameznih spojin. Trenutno ni mogoče dati primernih indikativnih parametrov.

*** Samo pentabromobifenileter (številka CAS 32534-81-9).

**** Fluoranten je na seznamu kot indikator drugih, nevarnejših poliaromatskih ogljikovodikov.

PRILOGA 2: OKOLJSKI STANDARDI KAKOVOSTI ZA PARAMETRE KEMIJSKEGA STANJA (OSK)

| Št. | Ime parametra | Številka CAS | LP–OSKa celinske površinske vodec | LP–OSKa morje in somornice | NDK–OSKb celinske površinske vodec | NDK–OSKb morje in somornice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | alaklor | 15972-60-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | atrazin | 1912-24-9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | benzen | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50 |
| 5 | bromirani difenileterd | 32534-81-9 | 0,0005 | 0,0002 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 6 | kadmij in njegove spojine, glede na razrede trdote vodee, f | 7440-43-9 | razred 1: ≤ 0,08 razred 2: 0,08 razred 3: 0,09 razred 4: 0,15 razred 5: 0,25 | 0,2 | razred 1: ≤ 0,45 razred 2: 0,45 razred 3: 0,6 razred 4: 0,9 razred 5: 1,5 | razred 1: ≤ 0,45 razred 2: 0,45 razred 3: 0,6 razred 4: 0,9 razred 5: 1,5 |
| 6a | ogljikov tetrakloridg | 56-23-5 | 12 | 12 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 7 | kloroalkani, C10-13 | 85535-84-8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
| 8 | klorofenvinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | klorpirifos (klorpirifos-etil) | 2921-88-2 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
| 9a | ciklodienski pesticidi aldring dieldring endring izodring | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | Σ = 0,005 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 9b | vsota DDTg,h | se ne uporablja | 0,025 | 0,025 | se ne uporablja | se ne uporablja |
|  | para-para-DDTg | 50-29-3 | 0,01 | 0,01 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 10 | 1,2-dikloroetan | 107-06-2 | 10 | 10 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 11 | Diklorometan | 75-09-2 | 20 | 20 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 12 | di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | 1,3 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 13 | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 |
| 14 | endosulfani | 115-29-7 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 |
| 15 | Fluoranten | 206-44-0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| 16 | heksaklorobenzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | heksaklorobutadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| 18 | Heksaklorocikloheksanj | 608-73-1 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 |
| 19 | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | svinec in njegove spojinee | 7439-92-1 | 7,2 | 7,2 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 21 | živo srebro in njegove spojinee | 7439-97-6 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 22 | naftalen | 91-20-3 | 2,4 | 1,2 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 23 | nikelj in njegove spojinee | 7440-02-0 | 20 | 20 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 24 | nonilfenol (4-nonilfenol) | 104-40-5 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
| 25 | Oktilfenol (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol) | 140-66-9 | 0,1 | 0,01 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 26 | pentaklorobenzen | 608-93-5 | 0,007 | 0,0007 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 27 | pentaklorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |
| 28 | poliaromatski ogljikovodiki (PAH)k | se ne uporablja | se ne uporablja | se ne uporablja | se ne uporablja | se ne uporablja |
|  | (benzo(a)piren) | 50-32-8 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | (benzo(b)fluoranten) | 205-99-2 | Σ = 0,03 | Σ = 0,03 | se ne uporablja | se ne uporablja |
|  | (benzo(k)perilen) | 207-08-9 |  |  |  |  |
|  | (benzo(g,h,i)fluoranten) | 191-24-2 | Σ = 0,002 | Σ = 0,002 | se ne uporablja | se ne uporablja |
|  | (indeno(1,2,3-cd)piren) | 193-39-5 |  |  |  |  |
| 29 | Simazin | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 29a | tetrakloroetilen g | 127-18-4 | 10 | 10 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 29b | trikloroetilen g | 79-01-6 | 10 | 10 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 30 | tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation) | 36643-28-4 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 |
| 31 | triklorobenzeni | 12002-48-1 | 0,4 | 0,4 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 32 | triklorometan | 67-66-3 | 2,5 | 2,5 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 33 | trifluralin | 1582-09-8 | 0,03 | 0,03 | se ne uporablja | se ne uporablja |

a	LP–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja. Če ni določeno drugače, velja za celotno koncentracijo vseh izomer.

b	NDK–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot največja dovoljena koncentracija parametra kemijskega stanja. Če je NDK–OSK označen kot »se ne uporablja«, se šteje, da vrednosti LP–OSK zagotavljajo varstvo pred kratkotrajnimi konicami onesnaženja v stalnih izpustih, ker so znatno nižje od vrednosti, določenih na podlagi akutne strupenosti.

c 	Celinske površinske vode zajemajo reke in jezera ter sorodna umetna in močno preoblikovana vodna telesa.

d 	Za skupino prednostnih snovi, ki jih zajemajo bromirani difeniletri, je okoljski standard kakovosti (OSK) določen za vsoto sorodnih snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154.

e  	Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se lahko upoštevajo koncentracije naravnega ozadja, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

f 	Za kadmij in njegove spojine se vrednosti OSK razlikujejo glede na trdoto vode, kot je določena v petih razredih (razred 1: < 40 mg CaCO3/l, razred 2: 40 do < 50 mg CaCO3/l, razred 3: 50 do < 100 mg CaCO3/l, razred 4: 100 do < 200 mg CaCO3/l in razred 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

g 	Ta snov ni prednostna, temveč eno od drugih onesnaževal.

h 	Vsota DDT zajema vsoto izomer 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 50-29-3); številka EU 200-024-3); 1,1,1-trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorofenil) etan (številka CAS 789-02-6); številka EU 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilen (številka CAS 72-55-9); številka EU 200-784-6); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 7254-8); številka EU 200-783-0).

i 	endosulfan predstavlja vsoto izomer  in

j 	heksaklorocikloheksan predstavlja vsoto izomer  , ,  in

k 	Za skupino prednostnih snovi poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) velja vsak posamezen OSK, tj., treba je izpolnjevati OSK za benzo(a)piren, OSK za vsoto benzo(b)fluorantena in benzo(k)fluorantena ter OSK za vsoto benzo(g,h,i)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena.

PRILOGA 3: ELEMENTI KAKOVOSTI EKOLOŠKEGA STANJA

1. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja rek, so:

1.1 biološki elementi:

1. sestava in številčnost vodnega rastlinstva (fitoplankton ter fitobentos in makrofiti),

2. sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev in

3. sestava, številčnost in starostna struktura rib;

1.2 hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente:

1. hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:

–	količine in dinamike vodnega toka in

–	povezave s telesi podzemne vode,

2. kontinuiteta toka in

3. morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:

–	spreminjanja globine in širine reke,

–	strukture in substrata rečne struge in

–	strukture obrežnega pasu;

1.3 kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente:

1. splošni fizikalno-kemijski elementi:

–	toplotne razmere,

–	kisikove razmere,

–	slanost,

–	zakisanost,

–	stanje hranil in

2. posebna onesnaževala:

–	sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo.

2. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja jezer, so:

2.1 biološki elementi:

1. sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona,

2. sestava in številčnost ostalega vodnega rastlinstva,

3. sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev in

4. sestava, številčnost in starostna struktura rib;

2.2 hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente:

1. hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi:

–	količine in dinamike vodnega toka,

–	zadrževalnega časa,

–	povezave s telesom podzemne vode, in

2. morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:

–	spreminjanja globine jezera,

–	količine, strukture in substrata jezerskega dna in

–	strukture jezerske obale;

2.3 kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente:

1. splošni fizikalno-kemijski elementi:

–	prosojnost,

–	toplotne razmere,

–	kisikove razmere,

–	slanost,

–	zakisanost,

–	stanje hranil in

2. posebna onesnaževala:

–	sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo.

3. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja somornic, so:

3.1 biološki elementi:

1. sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona,

2. sestava in številčnost ostalega vodnega rastlinstva,

3. sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev in

4. sestava in številčnost rib;

3.2 hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente:

1. morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:

–	spreminjanja globine,

–	količine, strukture in substrata dna,

–	strukture bibavičnega pasu in

2. režim bibavice, ki se ugotavlja na podlagi:

–	toka sladke vode in

–	izpostavljenosti valovom;

3.3 kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente:

1. splošni fizikalno-kemijski elementi:

–	prosojnost,

–	toplotne razmere,

–	kisikove razmere,

–	slanost,

–	stanje hranil, in

2. posebna onesnaževala:

–	sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo.

4. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja obalnih voda, so:

4.1 biološki elementi:

1. sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona,

2. sestava in pokrovnost drugega vodnega rastlinstva in

3. sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev;

4.2 hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente:

1. morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi:

–	spreminjanja globine,

–	strukture in substrata obalnega dna,

–	strukture bibavičnega pasu in

2. režim bibavice, ki se ugotavlja na podlagi:

–	smeri prevladujočih tokov in

–	izpostavljenosti valovom;

4.3 kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente:

1. splošni fizikalno-kemijski elementi:

–	prosojnost,

–	toplotne razmere,

–	kisikove razmere,

–	slanost,

–	stanje hranil in

2. posebna onesnaževala:

–	sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo.

PRILOGA 4: PARAMETRI IN METRIKE EKOLOŠKEGA STANJA

Preglednica 1: Parametri in metrike ekološkega stanja za reke

| Element kakovosti | Parameter / metrika | Obremenitev, ki jo kaže posamezna biološka metrika |
| --- | --- | --- |
| Biološki elementi kakovosti |
| fitoplankton | ni relevanten za slovenske reke |  |
| fitobentos in makrofiti | Trofični indeks (TI) | obremenitev s hranili |
|  | Saprobni indeks (SI) | organska obremenitev |
|  | Indeks rečnih makrofitov (RMI) | obremenitev s hranili |
| bentoški nevretenčarji | Saprobni indeks (SI) | organska obremenitev |
|  | Slovenski multimetrijski indeks hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti (SMEIH) | hidromorfološke spremembe/splošna degradiranost |
| Splošni fizikalno-kemijski elementi kakovosti |
| toplotne razmere | temperatura vode |  |
| kisikove razmere | biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK5) |  |
|  | koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O2) |  |
|  | nasičenost vode s kisikom (%) |  |
| celotni organski ogljik | celotni organski ogljik (TOC) |  |
| slanost | električna prevodnost (25°C) |  |
| zakisanost | m-alkaliteta |  |
|  | pH |  |
| stanje hranil | amonij |  |
|  | nitrat |  |
|  | celotni dušik |  |
|  | celotni fosfor |  |
|  | ortofosfat |  |
| suspendirane snovi po sušenju |  |  |
| Posebna onesnaževala |
| posebna sintetična onesnaževala | 1 |  |
| posebna nesintetična onesnaževala | 1 |  |
| Hidromorfološki elementi kakovosti |
| morfološke razmere | Indeks hidromorfološke kakovosti in spremenjenosti (HQM) |  |
| hidrološki režim |  |  |

1 Parametri iz priloge 8 te uredbe

Preglednica 2: Parametri in metrike ekološkega stanja za jezera

| Element kakovosti | Parameter / metrika | Obremenitev, ki jo kaže posamezna biološka metrika |
| --- | --- | --- |
| Biološki elementi kakovosti |
| fitoplankton | Multimetrijski indeks za fitoplankton (MMI_FPL) | obremenitev s hranili |
| fitobentos in makrofiti | Trofični indeks (TI) | obremenitev s hranili |
| bentoški nevretenčarji | Indeks vpliva hidromorfološke spremenjenosti litorala (LHM) | hidromorfološke spremembe |
| Splošni fizikalno-kemijski elementi kakovosti |
| prosojnost | Secchi-jeva globina |  |
| toplotne razmere | temperatura vode |  |
| kisikove razmere | koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O2) |  |
|  | koncentracija v vodi v raztopljenega kisika – hipolimnij (O2) |  |
|  | nasičenost vode s kisikom (%) |  |
| celotni organski ogljik | celotni organski ogljik (TOC) |  |
| slanost | električna prevodnost (25°C) |  |
| zakisanost | m-alkaliteta |  |
|  | pH |  |
| stanje hranil | amonij |  |
|  | nitrat |  |
|  | celotni dušik |  |
|  | celotni fosfor |  |
|  | ortofosfat |  |
| Posebna onesnaževala |
| posebna sintetična onesnaževala | 1 |  |
| posebna nesintetična onesnaževala | 1 |  |
| Hidromorfološki elementi kakovosti |
| morfološke razmere | Indeks spremenjenosti obale |  |

1 Parametri iz priloge 8 te uredbe

Preglednica 3: Parametri in metrike ekološkega stanja za obalne vode

| Element kakovosti | Parameter / metrika | Obremenitev, ki jo kaže posamezna biološka metrika |
| --- | --- | --- |
| Biološki elementi kakovosti |
| fitoplankton | biomasa (koncentracija klorofila a) | obremenitev s hranili |
| makrofitske alge | Indeks vrednotenja ekološkega stanja EEI | obremenitev s hranili |
| kritosemenke | niso relevantne za slovenske obalne vode |  |
| bentoški nevretenčarji | Multimetrijski AMBI (MAMBI) |  |
| Splošni fizikalno-kemijski elementi kakovosti |
| prosojnost | Secchi-jeva globina |  |
| toplotne razmere | temperatura vode |  |
| kisikove razmere | biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK5) |  |
|  | nasičenost s kisikom (%) |  |
| slanost | električna prevodnost (25°C) |  |
| zakisanost | pH |  |
| stanje hranil | amonij |  |
|  | nitrit |  |
|  | nitrat |  |
|  | celotni dušik |  |
|  | celotni fosfor |  |
|  | fosfat |  |
|  | silikat |  |
| Posebna onesnaževala |
| posebna sintetična onesnaževala | 1 |  |
| posebna nesintetična onesnaževala | 1 |  |

1 Parametri iz priloge 8 te uredbe

Preglednica 4: Biološki elementi kakovosti ekološkega stanja, ki so najbolj občutljivi na posamezno obremenitev

| Obremenitev | Element kakovosti | Parameter / metrika |
| --- | --- | --- |
| Reke |
| obremenitev s hranili | fitobentos in makrofiti | Trofični indeks (TI) in Indeks rečnih makrofitov (RMI) |
| organska obremenitev | bentoški nevretenčarji | Saprobni indeks (SI) |
| hidromorfološke spremembe | bentoški nevretenčarji | Slovenski multimetrijski indeks hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti (SMEIH) |
| Jezera |
| obremenitev s hranili | fitoplankton | Multimetrijski indeks za fitoplankton (MMI_FPL) |
| organska obremenitev |  |  |
| morfološke spremembe | bentoški nevretenčarji | Indeks vpliva hidromorfološke spremenjenosti litorala (LHM) |
| hidrološke spremembe |  |  |
| Obalne vode |
| obremenitev s hranili | makrofitske alge1 | Indeks vrednotenja ekološkega stanja EEI |
| obremenitev s hranili | fitoplankton | Biomasa (koncentracija klorofila a) |
| organska obremenitev | bentoški nevretenčarji2 | Multimetrijski AMBI (MAMBI) |

1 Velja za tipe obalnih voda, ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, opredeljeni kot tipi obalnega morja s skalami kot prevladujočo sestavo substrata

2 Velja za tipe obalnih voda,  ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, opredeljeni kot tipi obalnega morja s sedimentom kot prevladujočo sestavo substrata

PRILOGA 5: OPISNE OPREDELITVE razredov ekološkega stanja

1. Splošne opisne opredelitve razredov ekološkega stanja

Preglednica 1: Splošna opisna opredelitev za reke, jezera, somornice in obalne vode

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| splošno | Vrednosti fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških elementov kakovosti za tip vodnega telesa površinske vode niso spremenjene zaradi človekovega vpliva ali pa so te spremembe le zelo majhne v primerjavi z vrednostmi, ki jih običajno povezujemo s tem tipom, kadar ni motenj. Vrednosti bioloških elementov kakovosti za vodno telo površinske vode izražajo vrednosti, ki jih običajno povezujemo s tem tipom, kadar ni motenj, in ne kažejo znakov ali kažejo le zelo majhne znake odmikov. To so za tip značilne razmere in združbe. | Vrednosti bioloških elementov kakovosti za ta tip vodnega telesa površinske vode kažejo nizko stopnjo odmikov zaradi človekovega delovanja, vendar se le malo razlikujejo od tistih, ki jih običajno povezujemo s tem tipom vodnega telesa površinske vode, kadar ni motenj. | Vrednosti bioloških elementov kakovosti za ta tip vodnega telesa površinske vode se zmerno razlikujejo od tistih, ki jih običajno povezujemo s tem tipom telesa površinske vode, kadar ni motenj. Vrednosti kažejo znake zmernih odmikov zaradi človekovega delovanja in so pomembno slabše kot ob dobrem stanju. |

2. Opisne opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v rekah

Preglednica 2.1: Biološki elementi kakovosti za reke

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| fitoplankton | Taksonomska sestava povsem ali skoraj povsem ustreza razmeram brez motenj. Povprečna številčnost je povsem skladna s fizikalno-kemijskimi razmerami, značilnimi za tip, in ne povzroča pomembnih sprememb za tip značilne prosojnosti. Pogostnost in jakost cvetenja sta skladni s fizikalno-kemijskimi razmerami, značilnimi za tip. | Taksonomska sestava in številčnost sta malo spremenjeni v primerjavi z združbami, značilnimi za tip. Spremembe ne kažejo pospešene rasti fitoplanktona, ki bi lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode ali sedimenta. Za tip značilna pogostost in jakost cvetenja se lahko malo povečata. | Taksonomska sestava se zmerno razlikuje od sestave za tip značilnih združb. Številčnost zmerno odstopa in lahko povzroči pomembne neželene odmike vrednosti drugih bioloških in fizikalno-kemijskih elementov kakovosti. Pogostnost in jakost cvetenja se lahko zmerno povečata. V poletnih mesecih se lahko pojavi dolgotrajno cvetenje. |
| fitobentos in makrofiti | Taksonomska sestava povsem ali skoraj povsem ustreza razmeram brez motenj. Ni zaznavnih sprememb v povprečni številčnosti. | Taksonomska sestava in številčnost sta malo spremenjeni v primerjavi z združbami, značilnimi za tip. Spremembe ne kažejo pospešene rasti fitobentosa ali višjih rastlin, ki bi lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode ali sedimenta. Fitobentoški združbi ne škodujejo kosmi in prevleke bakterij, ki so prisotni zaradi človekovih dejavnosti. | Taksonomska sestava se zmerno razlikuje od sestave za tip značilne združbe in pomembno bolj odstopa kot pri dobrem stanju. Očitne so zmerne spremembe v povprečni številčnosti. Fitobentoško združbo lahko ovirajo in na nekaterih območjih izpodrinejo kosmi in prevleke bakterij, ki so prisotni zaradi človekovih dejavnosti. |
| bentoški nevretenčarji | Taksonomska sestava in številčnost povsem ali skoraj povsem ustrezata razmeram brez motenj. Razmerje med taksoni, občutljivimi za motnje, in taksoni, ki za motnje niso občutljivi, ne kaže znakov odmikov od ravni brez motenj. Pestrost ne kaže znakov odmikov od ravni brez motenj. | Taksonomska sestava in številčnost sta malo spremenjeni v primerjavi z združbami, značilnimi za tip. Razmerje med taksoni, občutljivimi za motnje, in taksoni, ki za motnje niso občutljivi, kaže majhne odmike od ravni, značilnih za tip. Pestrost kaže majhne znake odmikov od ravni, značilnih za tip. | Taksonomska sestava in številčnost se zmerno razlikujeta od sestave in številčnosti za tip značilnih združb,. Manjkajo pomembnejše taksonomske skupine združbe, značilne za tip. Razmerje med taksoni, občutljivimi za motnje, in taksoni, ki za motnje niso občutljivi, ter pestrost precej odstopata od ravni, značilne za tip, in sta pomembno nižja kot pri dobrem stanju. |
| ribe | Vrstna sestava in številčnost povsem ali skoraj povsem ustrezata razmeram brez motenj. Prisotne so vse za ta tip značilne za motnje občutljive vrste. Starostna struktura ribjih združb kaže malo znakov motenj zaradi človekovega vpliva in ne kaže znakov prekinitev v razmnoževalnem procesu ali razvoju katerekoli vrste. | Vrstna sestava in številčnost sta malo spremenjeni v primerjavi z združbami, značilnimi za tip, zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti. Starostna struktura ribjih združb kaže znake motenj zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti, in v nekaterih primerih kaže znake prekinitev v razmnoževalnem procesu ali razvoju določene vrste, in sicer v takem obsegu, da lahko manjkajo nekateri starostni razredi. | Vrstna sestava in številčnost se zmerno razlikujeta od sestave in številčnosti združb, značilnih za tip, zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti. Starostna struktura ribjih združb kaže večje znake motenj zaradi človekovega vpliva v takem obsegu, da zmeren delež za tip značilnih vrst, manjka ali pa so zelo maloštevilne. |

Preglednica 2.2: Hidromorfološki elementi kakovosti za reke

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| hidrološki režim | Količina in dinamika toka ter posledična povezava s podzemno vodo povsem ali skoraj povsem kažejo razmere brez motenj. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| kontinuiteta toka | Kontinuiteta toka reke ni ovirana zaradi človekovih dejavnosti in omogoča nemoteno selitev vodnih organizmov in premeščanje sedimenta. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| morfološke razmere | Tlorisni potek struge, spreminjanje širine in globine, hitrosti toka, struktura substrata ter struktura in stanje obrežnih pasov povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

Preglednica 2.3: Kemijski in fizikalno-kemijski elementi kakovosti za reke

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| splošne razmere | Vrednosti fizikalno-kemijskih elementov povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. Slanost, pH, kisikove razmere, kapaciteta nevtralizacije kislin in temperatura ne kažejo znakov motenj zaradi človekovega vpliva in so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. | Temperatura, kisikove razmere, pH, kapaciteta nevtralizacije kislin in slanost ne segajo iz območja, ki zagotavlja delovanje za ta tip značilnega ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna sintetična onesnaževala | Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami zaznavnosti najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo. | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna nesintetična onesnaževala | Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj oziroma na ravni naravnega ozadja (v nadaljnjem besedilu: RNO). | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK in NDK-OSK, določenih na podlagi tega postopka, se lahko dopusti preseganje do RNO. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

3. Opisne opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v jezerih

Preglednica 3.1: Biološki elementi kakovosti za jezera

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| fitoplankton | Taksonomska sestava in številčnost povsem ali skoraj povsem ustrezata razmeram brez motenj. Povprečna biomasa je skladna s fizikalno-kemijskimi razmerami, značilnimi za tip, in ne povzroča pomembnih sprememb za tip značilne prosojnosti. Pogostost in jakost cvetenja sta skladni s fizikalno-kemijskimi razmerami, značilnimi za tip. | Taksonomska sestava in številčnost sta malo spremenjeni v primerjavi z združbami, značilnimi za tip. Spremembe ne kažejo pospešene rasti fitoplanktona, ki bi lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode ali sedimenta. Pogostost in jakost cvetenja, značilna za tip, se lahko malo povečata. | Taksonomska sestava in številčnost se zmerno razlikujeta od sestave in številčnosti združb, značilnih za tip. Biomasa zmerno odstopa in lahko povzroči pomembne neželene odmike stanja drugih bioloških elementov kakovosti in fizikalno-kemijske kakovosti vode ali sedimenta. Pogostost in jakost cvetenja se lahko zmerno povečata. V poletnih mesecih se lahko pojavi dolgotrajno cvetenje. |
| fitobentos in makrofiti | Taksonomska sestava povsem ali skoraj povsem ustreza razmeram brez motenj. Ni zaznavnih sprememb v povprečni številčnosti. | Taksonomska sestava in številčnost sta malo spremenjeni v primerjavi z združbami, značilnimi za tip. Spremembe ne kažejo pospešene rasti fitobentosa ali višjih oblik rastlinstva, ki bi lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode. Fitobentoški združbi ne škodujejo kosmi in prevleke bakterij, ki so prisotni zaradi človekovih dejavnosti. | Taksonomska sestava se zmerno razlikuje od sestave združbe, značilne za tip, in precej bolj odstopa kot pri dobri kakovosti. Očitne so zmerne spremembe v povprečni številčnosti. Fitobentoško združbo lahko ovirajo in na nekaterih območjih izpodrinejo kosmi in prevleke bakterij, ki so prisotni zaradi človekovih dejavnosti. |
| bentoški nevretenčarji | Taksonomska sestava in številčnost povsem ali skoraj povsem ustrezata razmeram brez motenj. Razmerje med taksoni, občutljivimi za motnje, in taksoni, ki za motnje niso občutljivi, ne kaže znakov odmikov od ravni brez motenj. Pestrost ne kaže znakov odmikov od ravni brez motenj. | Taksonomska sestava in številčnost nevretenčarskih taksonov sta malo spremenjeni v primerjavi z združbami, značilnimi za tip. Razmerje med taksoni, občutljivimi za motnje, in taksoni, ki za motnje niso občutljivi, kaže majhne odmike od ravni, značilnih za tip. Pestrost kaže majhne znake odmikov od ravni, značilnih za tip. | Taksonomska sestava in številčnost nevretenčarskih taksonov se zmerno razlikujeta od sestave in številčnosti v razmerah, značilnih za tip. Manjkajo pomembnejše sistematske skupine združbe, značilne za tip. Razmerje med taksoni, občutljivimi za motnje, in taksoni, ki za motnje niso občutljivi, ter pestrost precej odstopata od ravni, značilne za tip, in sta pomembno nižja kot pri dobrem stanju. |
| ribe | Vrstna sestava in številčnost povsem ali skoraj povsem ustrezata razmeram brez motenj. Prisotne so vse za ta tip značilne občutljive vrste. Starostna struktura ribjih združb kaže malo znakov motenj zaradi človekovega vpliva in ne kaže znakov prekinitev v razmnoževalnem procesu ali razvoju katerekoli vrste. | Vrstna sestava in številčnost sta malo spremenjeni v primerjavi z združbami, značilnimi za tip, zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti. Starostna struktura ribjih združb kaže znake motenj zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti, v nekaterih primerih pa kaže znake prekinitev v razmnoževalnem procesu ali razvoju določene vrste, in sicer v takem obsegu, da lahko manjkajo nekateri starostni razredi. | Vrstna sestava in številčnost se zmerno razlikujeta od sestave in številčnosti združbe, značilne za tip, zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti. Starostna struktura ribjih združb kaže večje znake motenj zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti, v takem obsegu, da zmeren delež za tip značilnih vrst manjka ali pa so zelo maloštevilne. |

Preglednica 3.2: Hidromorfološki elementi kakovosti za jezera

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| hidrološki režim | Količina in dinamika toka, nivo gladine, zadrževalni čas ter posledična povezava s podzemno vodo povsem ali skoraj povsem kažejo razmere brez motenj. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| morfološke razmere | Spreminjanje globine jezera, količina in struktura substrata ter struktura in stanje obrežnega območja jezera povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

Preglednica 3.3: Kemijski in fizikalno-kemijski elementi kakovosti za jezera

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| splošne razmere | Vrednosti fizikalno-kemijskih elementov povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. Slanost, pH, kisikove razmere, kapaciteta nevtralizacije kislin, prosojnost in temperatura ne kažejo znakov motenj zaradi človekovega vpliva in so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. | Temperatura, kisikove razmere, pH, kapaciteta nevtralizacije kislin, prosojnost in slanost ne segajo iz območja, ki zagotavlja delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna sintetična onesnaževala | Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami zaznavnosti najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo. | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna nesintetična onesnaževala | Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj oziroma na RNO. | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK in NDK-OSK, določenih na podlagi tega postopka, se lahko dopusti preseganje do RNO. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

4. Opisne opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v somornicah

Preglednica 4.1: Biološki elementi kakovosti za somornice

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| fitoplankton | Taksonomska sestava in številčnost sta skladni z razmerami brez motenj. Povprečna biomasa je skladna s fizikalno-kemijskimi razmerami, značilnimi za tip, in ne povzroča pomembnih sprememb za tip značilne prosojnosti. Pogostost in jakost cvetenja sta skladni s fizikalno-kemijskimi razmerami, značilnimi za tip. | Taksonomska sestava in številčnost sta malo spremenjeni. Biomasa je malo spremenjena v primerjavi z razmerami, značilnimi za tip. Spremembe ne kažejo pospešene rasti fitoplanktona, ki bi lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode. Pogostost in jakost cvetenja, značilna za tip, se lahko malo povečata. | Taksonomska sestava in številčnost se zmerno razlikujeta od sestave in številčnosti v razmerah, značilnih za tip. Biomasa zmerno odstopa in lahko povzroči pomembne neželene odmike stanja drugih bioloških elementov kakovosti. Pogostost in jakost cvetenja se lahko zmerno povečata. V poletnih mesecih se lahko pojavi dolgotrajno cvetenje. |
| makrofitske alge | Taksonomska sestava je skladna z razmerami brez motenj. Ni zaznavnih sprememb v obrasti makrofitskih alg zaradi človekovih dejavnosti. | Taksonomska sestava in številčnost sta malo spremenjeni v primerjavi z za tip značilnimi združbami. Spremembe ne kažejo pospešene rasti fitobentosa ali višjih oblik rastlinstva, ki bi lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode. | Taksonomska sestava se zmerno razlikuje od sestave v razmerah, značilnih za tip, in pomembno bolj odstopa kot pri dobri kakovosti. Zmerne spremembe v povprečni številčnosti makrofitskih alg so očitne in lahko povzročijo neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu. |
| kritosemenke | Taksonomska sestava povsem ali skoraj povsem ustreza razmeram brez motenj. Ni zaznavnih sprememb v številčnosti zaradi človekovih dejavnosti. | Taksonomska sestava je malo spremenjena v primerjavi z združbami, značilnimi za tip. Številčnost kaže majhne znake motenj. | Taksonomska sestava se zmerno razlikuje od sestave združb, značilnih za tip, in pomembno bolj odstopa kot pri dobri kakovosti. Številčnost zmerno odstopa. |
| bentoški nevretenčarji | Pestrost in številčnost sta v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. Prisotni so vsi za motnje občutljivi taksoni, ki jih povezujemo z razmerami brez motenj. | Pestrost in številčnost segata malo iz območja, ki ga povezujemo z razmerami, značilnimi za tip. Prisotna je večina občutljivih taksonov za tip značilnih združb. | Pestrost in številčnost segata zmerno iz območja, ki ga povezujemo z razmerami, značilnimi za tip. Prisotni so taksoni, ki kažejo onesnaženost. Manjkajo številni občutljivi taksoni za tip značilnih združb. |
| ribe | Vrstna sestava in številčnost sta skladni z razmerami brez motenj. | Številčnost vrst, občutljivih za motnje, kaže majhne znake odmikov od za tip značilnih razmer zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti. | Manjka zmeren delež vrst, značilnih za ta tip, ki so občutljive za motnje zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti. |

Preglednica 4.2: Hidromorfološki elementi kakovosti za somornice

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| režim bibavice | Režim toka sladke vode povsem ali skoraj povsem ustreza razmeram brez motenj. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| morfološke razmere | Spreminjanje globine, struktura substrata ter struktura in stanje bibavičnega pasu povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

Preglednica 4.3: Kemijski in fizikalno-kemijski elementi kakovosti za somornice

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| splošne razmere | Fizikalno-kemijski elementi povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. Temperatura, kisikove razmere in prosojnost ne kažejo znakov motenj zaradi človekovega vpliva in so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. | Temperatura, kisikove razmere in prosojnost ne segajo iz območij, ki zagotavljajo delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delovanje ekosistema in doseganje zgoraj opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna sintetična onesnaževala | Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami zaznavnosti najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo. | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna nesintetična onesnaževala | Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj oziroma na RNO. | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK in NDK-OSK, določenih na podlagi tega postopka, se lahko dopusti preseganje do RNO. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

5. Opisne opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v obalnih vodah

Preglednica 5.1: Biološki elementi kakovosti za obalne vode

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| fitoplankton | Taksonomska sestava in številčnost sta skladni z razmerami brez motenj. Povprečna biomasa je skladna s fizikalno-kemijskimi razmerami, značilnimi za tip, in ne povzroča pomembnih sprememb za tip značilne prosojnosti. Pogostost in jakost cvetenja sta skladni s fizikalno-kemijskimi razmerami, značilnimi za tip. | Taksonomska sestava in številčnost, kažeta majhne znake motenj. Biomasa je malo spremenjena v primerjavi z razmerami, značilnimi za tip. Spremembe ne kažejo pospešene rasti fitoplanktona, ki bi lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v kakovosti vode. Pogostost in jakost cvetenja, značilna za tip, se lahko malo povečata. | Taksonomska sestava in številčnost kažeta znake zmernih motenj. Biomasa sega precej iz območja, ki ga povezujemo z razmerami, značilnimi za tip, in vpliva na druge biološke elemente kakovosti. Pogostost in jakost cvetenja se lahko zmerno povečata. V poletnih mesecih se lahko pojavi dolgotrajno cvetenje. |
| makrofitske alge in kritosemenke | Prisotni so vsi za motnje občutljivi taksoni makrofitskih alg in kritosemenk, ki jih povezujemo z razmerami brez motenj. Pokrovnost makrofitskih alg in kritosemenk je skladna z razmerami brez motenj. | Prisotna je večina za motnje občutljivih taksonov makrofitskih alg in kritosemenk, ki jih povezujemo z razmerami brez motenj. Pokrovnost makrofitskih alg in kritosemenk kaže majhne znake motenj. | Manjka zmerno število za motnje občutljivih taksonov makrofitskih alg in kritosemenk, ki jih povezujemo z razmerami brez motenj. Pokrovnost makrofitskih alg in kritosemenk zmerno odstopa in lahko povzroči neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem telesu. |
| bentoški nevretenčarji | Pestrost in številčnost sta v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. Prisotni so vsi za motnje občutljivi taksoni, ki jih povezujemo z razmerami brez motenj. | Pestrost in številčnost segata malo iz območja, ki ga povezujemo z razmerami, značilnimi za tip. Prisotna je večina občutljivih taksonov za tip značilnih združb. | Pestrost in številčnost segata zmerno iz območja, ki ga običajno povezujemo z razmerami, značilnimi za tip. Prisotni so taksoni, ki kažejo onesnaženost. Manjkajo številni občutljivi taksoni združb, značilnih za tip. |

Preglednica 5.2: Hidromorfološki elementi kakovosti za obalne vode

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| režim bibavice | Režim toka sladke vode ter smer in hitrost prevladujočih tokov povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| morfološke razmere | Spreminjanje globine, struktura in substrat obalnega dna ter struktura in stanje bibavičnega pasu povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

Preglednica 5.3: Kemijski in fizikalno-kemijski elementi kakovosti za obalne vode

| Element | Zelo dobro stanje | Dobro stanje | Zmerno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| splošne razmere | Fizikalno-kemijski elementi povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj. Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj. Temperatura, kisikove razmere in prosojnost ne kažejo znakov motenj zaradi človekovega vpliva in so v območjih, ki jih običajno povezujemo z razmerami brez motenj. | Temperatura, kisikove razmere in prosojnost ne segajo iz območij, ki zagotavljajo delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna sintetična onesnaževala | Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami zaznavnosti najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo. | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna nesintetična onesnaževala | Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj oziroma na RNO. | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK in NDK-OSK, določenih na podlagi tega postopka, se lahko dopusti preseganje do RNO. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

6. Opisne opredelitve za največji, dober in zmeren ekološki potencial

Preglednica 6: Opisne opredelitve za največji, dober in zmeren ekološki potencial za močno preoblikovana ali umetna vodna telesa

| Element | Največji potencial | Dober potencial | Zmeren potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| biološki elementi kakovosti | Vrednosti ustreznih bioloških elementov kakovosti v največji mogoči meri izražajo vrednosti, ki jih povezujemo z najbolj primerljivim tipom vodnih teles površinske vode, glede na fizikalne razmere, ki so posledica umetnih ali močno preoblikovanih značilnosti vodnega telesa. | Vrednosti ustreznih bioloških elementov kakovosti so malo spremenjene v primerjavi z vrednostmi pri največjem ekološkem potencialu. | Vrednosti ustreznih bioloških elementov kakovosti so zmerno spremenjene v primerjavi z vrednostmi pri največjem ekološkem potencialu. Te vrednosti pomembno bolj odstopajo kot vrednosti pri dobri kakovosti. |
| hidro-morfološki elementi | Hidromorfološke razmere kažejo kot edine vplive na vodno telo površinske vode tiste, ki so posledica umetnih ali močno preoblikovanih značilnosti vodnega telesa, potem ko so bili izvedeni vsi omilitveni ukrepi za zagotovitev najboljšega približka ekološke kontinuitete, zlasti glede selitve živalskih vrst in ustreznih drstitvenih območij in območij razmnoževanja. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| fizikalno-kemijski elementi |  |  |  |
| splošne razmere | Fizikalno-kemijski elementi povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj, ki jih povezujemo s tipom vodnih teles površinske vode, ki je najbolj primerljiv s tem umetnim ali močno preoblikovanim vodnim telesom. Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno povezujemo s takimi razmerami brez motenj. Temperatura, kisikove razmere in pH so skladni s temperaturo, kisikovimi razmerami in pH v najbolj primerljivih tipih vodnih teles površinske vode v razmerah brez motenj. | Vrednosti fizikalno-kemijskih elementov so v območjih, ki zagotavljajo delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. Temperatura in pH ne segata iz območij, ki zagotavljajo delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delovanje ekosistema in doseganje opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna sintetična onesnaževala | Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami detekcije najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo. | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |
| posebna nesintetična onesnaževala | Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj v tipu vodnih teles površinske vode, ki je najbolj primerljiv s tem umetnim ali močno preoblikovanim vodnim telesom (RNO). | Koncentracije ne presegajo LP-OSK in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK in NDK-OSK, določenih na podlagi tega postopka, se lahko dopusti preseganje do RNO. | Razmere, skladne z doseganjem opredeljenih vrednosti bioloških elementov kakovosti. |

PRILOGA 6: Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja

1. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja rek in jezer

Preglednica 1: Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja rek in jezer, izražene kot razmerje ekološke kakovosti

| Razred ekološkega stanja | Razmerje ekološke kakovosti* - razpon |
| --- | --- |
| ZELO DOBRO | ≥ 0,80 |
| DOBRO | 0,60 - 0,79 |
| ZMERNO | 0,40 - 0,59 |
| SLABO | 0,20 - 0,39 |
| ZELO SLABO | < 0,20 |

* Rezultati vrednotenja z biološkimi elementi kakovosti se za potrebe razvrščanja zaokrožijo na dve decimalni mesti.

2. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja obalnih voda

Preglednica 2: Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja obalnih voda, izražene kot razmerje ekološke kakovost

| Razred ekološkega stanja | Razmerje ekološke kakovosti*- razpon |
| --- | --- |
| Biomasa fitoplanktona, izražena s koncentracijo klorofila a1 |
| ZELO DOBRO | ≥ 0,80 |
| DOBRO | 0,54 - 0,79 |
| ZMERNO | 0,36 - 0,53 |
| SLABO | 0,18 - 0,35 |
| ZELO SLABO | < 0,18 |
| Sestava in pokrovnost ostalega vodnega rastlinstva (makrofitske alge), izražena kot indeks ovrednotenja ekološkega stanja EEI2 |
| ZELO DOBRO | > 0,75 |
| DOBRO | 0,51 - 0,75 |
| ZMERNO | 0,26 - 0,50 |
| SLABO | 0,01 - 0,25 |
| ZELO SLABO | = 0,00 |
| Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev3 |
| ZELO DOBRO | ≥ 0,83 |
| DOBRO | 0,62 - 0,82 |
| ZMERNO | 0,41 - 0,61 |
| SLABO | 0,20 - 0,40 |
| ZELO SLABO | < 0,20 |

* Rezultati vrednotenja z biološkimi elementi kakovosti se za potrebe razvrščanja zaokrožijo na dve decimalni mesti.

1	Velja za vse tipe obalnih voda, ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, opredeljeni kot tipi obalnega morja

2 	Velja za tipe obalnih voda, ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, opredeljeni kot tipi obalnega morja s skalo kot prevladujočo sestavo substrata

3 	Velja za tipe obalnih voda,  ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, opredeljeni kot tipi obalnega morja s sedimentom kot prevladujočo sestavo substrata

PRILOGA 7: Mejne vrednosti RAZREDOV ekološkega stanja za Splošne FIzikalno-kemijske PARAMETRE

1. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja za splošne fizikalne-kemijske parametre za reke

| Element kakovosti | Splošni fizikalno-kemijski parameter ekološkega stanja | Izražen kot | Enota | Mejne vrednosti za ekološko stanje – spodnja meja razreda* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZELO DOBRO | DOBRO |
| toplotne razmere | temperatura vode |  | °C |  |  |
| kisikove razmere | biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK5) | O2 | mg/L | 1,6 - 2,4 a | 2 - 5,4 a |
|  | koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O2) | O2 | mg/L |  |  |
|  | nasičenost vode s kisikom (%) | O2 | % |  |  |
| celotni organski ogljik | celotni organski ogljik (TOC) | C | mg/L |  |  |
| slanost | električna prevodnost (25°C) |  |  |  |  |
| zakisanost | m-alkaliteta |  | m-ekv/L |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |
| stanje hranil | amonij | NH4 | mg/L |  |  |
|  | nitrat | NO3 | mg/L | 3,2 - 7,0 a | 6,5 - 9,5 a |
|  | celotni dušik | N | mg/L |  |  |
|  | celotni fosfor | P | mg/L |  |  |
|  | ortofosfat | PO4 | mg/L |  |  |
| suspendirane snovi po sušenju |  |  |  |  |  |

* 	natančne mejne vrednosti so določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda

a 	splošni fizikalno-kemijski parameter se vrednoti na podlagi izračuna 90-tega percentila, če je na voljo vsaj 10 podatkov; sicer se splošni fizikalno-kemijski parameter vrednoti na podlagi največje izmerjene vrednosti

2. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja za splošne fizikalne-kemijske parametre za jezera

| Element kakovosti | Splošni fizikalno-kemijski parameter ekološkega stanja | Izražen kot | Enota | Mejne vrednosti za ekološko stanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZELO DOBRO | DOBRO |
| prosojnost | Secchi-jeva globina |  | m |  |  |
| toplotne razmere | temperatura vode |  | °C |  |  |
| kisikove razmere | koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O2) | O2 | mg/L |  |  |
|  | koncentracija v vodi raztopljenega kisika – hipolimnij (O2) | O2 | mg/L | > 4 a | > 1 a |
|  | nasičenost vode s kisikom (%) | O2 | % |  |  |
| celotni organski ogljik | celotni organski ogljik (TOC) | C | mg/L |  |  |
| slanost | električna prevodnost (25°C) | Cl | mg/L |  |  |
| zakisanost | m-alkaliteta | CaCO3 | m-ekv/L |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |
| stanje hranil | amonij | NH4 | mg/L |  |  |
|  | nitrat | NO3 | mg/L |  |  |
|  | celotni dušik | N | mg/L |  |  |
|  | celotni fosfor | P | mg/L |  |  |
|  | ortofosfat | PO4 | mg/L |  |  |

a 	splošni fizikalno-kemijski parameter se vrednoti na podlagi izračuna 10-tega percentila, če je na voljo vsaj 10 podatkov; sicer se splošni fizikalno-kemijski parameter vrednoti na podlagi najmanjše izmerjene vrednosti

3. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja za splošne fizikalne-kemijske parametre za obalne vode

| Element kakovosti | Splošni fizikalno-kemijski parameter ekološkega stanja | Izražen kot | Enota | Mejne vrednosti za ekološko stanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZELO DOBRO | DOBRO |
| prosojnost | Secchi-jeva globina |  | m |  |  |
| toplotne razmere | temperatura vode |  | °C |  |  |
| kisikove razmere | biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK5) | O2 | mg/L |  |  |
|  | nasičenost vode s kisikom (%) | O2 | % |  |  |
| slanost | električna prevodnost (25°C) |  |  |  |  |
| zakisanost | pH |  |  |  |  |
| stanje hranil | amonij | NH4 | mg/L |  |  |
|  | nitrit | NO2 | mg/L |  |  |
|  | nitrat | NO3 | mg/L |  |  |
|  | celotni dušik | N | mg/L |  |  |
|  | celotni fosfor | P | mg/L |  |  |
|  | fosfat | PO4 | mg/L |  |  |
|  | silikat | SiO4 | mg/L |  |  |

PRILOGA 8: MEJNE VREDNOSTI RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA ZA posebna onesnaževala

1. Mejne vrednosti  razredov ekološkega stanja za posebna onesnaževala

| Št. | Ime parametra | Številka CAS | Enota | Mejne vrednosti za ekološko stanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZELO DOBRO | DOBRO |
|  |  |  |  | LP | LP-OSK | NDK-OSK |
| Sintetična onesnaževala |  |  |  |
| 1 | 1,2,4-trimetilbenzen | 95-63-6 |  |  | 2 | 20 |
| 2 | 1,3,5-trimetilbenzen | 108-67-8 |  |  | 2 | 20 |
| 3 | bisfenol-A | 80-05-7 |  |  | 1,6 | 16 |
| 4 | klorotoluron (+ desmetil klorotoluron) | 15545-48-9 |  |  | 0,8 | 8 |
| 5 | cianid (prosti) | 57-12-5 |  |  | 1,2 | 17 |
| 6 | dibutiftalat | 84-74-2 |  |  | 10 | 100 |
| 7 | dibutilkositrov kation | se ne uporablja |  |  | 0,02 | 0,21 |
| 8 | epiklorhidrin | 106-89-8 |  |  | 12 | 120 |
| 9 | fluorid | 16984-48-8 |  |  | 680 | 6800 |
| 10 | formaldehid | 50-00-0 |  |  | 130 | 1300 |
| 11 | glifosat | 1071-83-6 |  |  | 20 | 200 |
| 12 | heksakloroetan | 67-72-1 |  |  | 24 | 240 |
| 13 | ksileni | 1330-20-7 |  |  | 185 | 1850 |
| 14 | linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13_C11,6) | 42615-29-2 |  |  | 250 | 2500 |
| 15 | n-heksan | 110-54-3 |  |  | 0,2 | 1,2 |
| 16 | pendimetalin | 40487-42-1 |  |  | 0,3 | 3 |
| 17 | fenol | 108-95-2 |  |  | 7,7 | 77 |
| 18 | S-metolaklor | 87392-12-9 |  |  | 0,3 | 2,7 |
| 19 | terbutilazin | 5915-41-3 |  |  | 0,5 | 5,3 |
| 20 | toluen | 108-88-3 |  |  | 74 | 740 |
| Nesintetična onesnaževala |  |  |  |
| 21 | arzen in njegove spojine a | 7440-38-2 |  |  | 7 | 21 |
| 22 | baker in njegove spojine a | 7440-50-8 |  |  | 8,2 | 73 |
| 23 | bor in njegove spojine a | 7440-42-8 |  |  | 100 |  |
| 24 | cink in njegove spojine a | 7440-66-6 |  |  | 100 |  |
| 25 | kobalt in njegove spojine a | 7440-48-4 |  |  | 0,3 | 2,8 |
| 26 | krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom) a | 7440-47-3 |  |  | 12 | 160 |
| 27 | molibden in njegove spojine a | 7439-98-7 |  |  | 24 | 200 |
| 28 | antimon in njegove spojine a | 7440-36-0 |  |  | 3,2 | 30 |
| 29 | selena | 7782-49-2 |  |  | 6 | 72 |
| Ostala posebna onesnaževala |  |  |  |
| 30 | nitrit | se ne uporablja | mg/L NO2 |  |  |  |
| 31 | KPK | se ne uporablja | mg/L O2 |  |  |  |
| 32 | sulfat | se ne uporablja | mg/L SO4 |  | 150 |  |
| 33 | mineralna olja | se ne uporablja | mg/L |  | 0,05 |  |
| 34 | organski vezani halogeni sposobni adsorbcije (AOX) | se ne uporablja |  |  | 20 |  |
| 35 | poliklorirani bifenili (PCB) b | se ne uporablja |  |  | 0,01 |  |

a 	Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se lahko upoštevajo koncentracije naravnega ozadja, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

b	Vsota po Ballschmitter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180.

PRILOGA 9: 	SHEMATSKI PRIKAZ RAZVRŠČANJA VODNIH TELES V RAZREDE EKOLOŠKEGA STANJA

1. Shematski prikaz razvrščanja za vodna telesa rek glede na biološke elemente kakovosti

2. Shematski prikaz razvrščanja za vodna telesa jezer glede na biološke elemente kakovosti

# Footnotes

le fitobentos in makrofiti; fitoplankton ni relevanten za slovenske razmere

le makrofitske alge; kritosemenke niso relevantne za slovenske razmere