PRILOGA 1

Fizikalno-kemijske lastnosti goriv

Razpredelnica 1:	Okoljske specifikacije za goriva na trgu, namenjena vozilom, opremljenim z motorjem na prisilni vžig

Vrsta: bencin

| Parameter (1) | Enota | Najmanjša vrednost (2) | Največja vrednost (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Raziskovalno oktansko število – RON |  | 95 (3) |  |
| Motorno oktansko število – MON |  | 85 (3) |  |
| Parni tlak, poletno obdobje (4) | kPa | – | 60,0 (5) |
| Destilacija: – količina uparjenega pri 100 °C – količina uparjenega pri 150 °C | % v/v % v/v | 46,0 75,0 | – – |
| Vsebnost ogljikovodikov: – olefini – aromati – benzen | % v/v % v/v % v/v | – – – | 18,0 35,0 1,0 |
| Vsebnost kisika | % m/m | – | 3,7 |
| Kisikove spojine: – metanol – etanol (morda so potrebni stabilizatorji) – izopropil alkohol – terciarni butilni alkohol – izobutilni alkohol – etri, ki vsebujejo pet ali več atomov ogljika na molekulo – drugi kisikove spojine (6) | % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v | – – – – – – – | 3 10 12 15 15 22 15 |
| vsebnost žvepla | mg/kg | – | 10 |
| vsebnost svinca | g/l | – | 0,005 |

Opombe:

(1)	Veljajo preskusne metode, specificirane v standardu SIST EN 228:2008. Lahko se uporabijo tudi specificirane analitične metode, ki nadomestijo SIST EN 228:2008, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako točni in na isti ravni natančnosti kot analitična metoda, ki se nadomešča.

(2) Vrednosti, navedene v specifikaciji, so »prave vrednosti«. Pri določitvi njihovih mejnih vrednosti so bili uporabljeni izrazi iz standarda SIST EN ISO 4259:2006 »Naftni proizvodi – Določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami«. Pri določitvi najmanjše vrednosti je bila uporabljena razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost oziroma primerljivost uporabljene preskusne metode). Rezultati posameznih meritev se razlagajo na podlagi meril, opisanih v SIST EN ISO 4259:2006.

(3)	Dovoljena je uporaba neosvinčenega motornega navadnega bencina z minimalnim raziskovalnim oktanskim številom (RON) 91 in minimalnim motornim oktanskim številom (MON) 81.

(4)	Poletno obdobje se začne 1. maja in konča 30. septembra.

(5) Za motorni bencin, ki vsebuje etanol kot biogorivo, je lahko skladno z določbami 14. člena te uredbe največji parni tlak povišan za dovoljeno odstopanje skladno s prilogo 2 te uredbe.

(6) Drugi monoalkoholi in etri s končnim vreliščem, ki je nižje od navedenega v SIST EN 228:2008.

Razpredelnica 2:	Okoljske specifikacije za goriva na trgu, namenjena vozilom, opremljenim z motorjem na kompresijski vžig

Vrsta: dizelsko gorivo

| Parameter (1) | Enota | Najmanjša vrednost (2) | Največja Vrednost (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cetansko število |  | 51 | – |
| Gostota pri 15 C | kg/m3 | – | 845,0 |
| Destilacija, 95 % v/v | 0C | – | 360 |
| Policiklični aromatski ogljikovodiki | % m/m | – | 8,0 |
| Vsebnost žvepla | mg/kg | – | 10 |
| Vsebnost FAME (3) | % v/v | – | 7,0 (4) |

Opombe:

(1)	Veljajo preskusne metode, specificirane v standardu SIST EN 590:2009-A1:2010. Lahko se uporabijo tudi specificirane analitične metode, ki nadomestijo SIST EN 590: 2009-A1:2010, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako točni in na isti ravni natančnosti kot analitična metoda, ki se nadomešča.

(2)	Vrednosti, navedene v specifikaciji, so »prave vrednosti«. Pri ugotavljanju mejnih vrednosti so bili uporabljeni izrazi iz standarda SIST EN ISO 4259:2006 »Naftni proizvodi – Določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami«, pri določitvi najnižje vrednosti pa je bila upoštevana najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost oziroma primerljivost). Rezultati posameznih meritev se razlagajo na podlagi meril, opisanih v SIST EN ISO 4259:2006.

(3)	Vsebnost FAME se določi skladno s standardom SIST EN 14078.

(4)	Vrednost FAME je v skladu s standardom SIST EN 14214:2009+A1:2010.

PRILOGA 2

Odstopanje parnega tlaka za motorni bencin

Razpredelnica 1:	Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za motorni bencin, ki vsebuje etanol kot biogorivo

| Vsebnost etanola kot biogoriva (% v/v) | Dovoljeno odstopanje parnega tlaka (kPa) (1) (2) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 6,0 |
| 3 | 7,2 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 8,0 |
| 6 | 8,0 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 7,8 |
| 10 | 7,8 |

Opombe:

(1)	Vrednosti, navedene v specifikaciji, so »prave vrednosti«. Pri ugotavljanju mejnih vrednosti so bili uporabljeni izrazi iz standarda SIST EN ISO 4259:2006 »Naftni proizvodi – Določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami«, pri določitvi najnižje vrednosti pa je bila upoštevana najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost oziroma primerljivost). Rezultati posameznih meritev se razlagajo na podlagi meril, opisanih v SIST EN ISO 4259:2006.

(2)	Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za vmesno vrednost etanola kot biogoriva se med naštetimi vrednostmi določi s pomočjo premočrtne ekstrapolacije med vsebnostjo etanola kot biogoriva, ki je neposredno nad in neposredno pod vmesno vrednostjo.