Dokument je pripravil Generalni sekretariat vlade na podlagi v Uradnem listu RS objavljenega predpisa in dokumentov predlagatelja predpisa, ki so na razpolago v Generalnem sekretariatu vlade. Dokument predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Generalni sekretariat vlade ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Besedilo sprejetega predpisa

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

- člen

V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07 in 88/09), se v celotnem besedilu beseda »pripravek« v vseh sklonih nadomesti z besedo »zmes« v ustreznem številu in sklonu.

- člen

Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Določbe te uredbe, razen določbe glede mejnih vrednosti pod točko 3.1.1 iz II. dela priloge 2a, se ne uporabljajo za naprave iz točk 2.1, 3.1 in 18.1 iz I. dela priloge 2a te uredbe, če se v njih uporabljajo organska topila z vsebnostjo halogeniranih organskih spojin, ki je enaka ali večja od 1 % celotne mase organskega topila.«.

- člen

V 3. členu se 33. točka spremeni tako, da se glasi:

»33. R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 in R 68 so opozorilni stavki za zdravju škodljive, rakotvorne, mutagene in za reprodukcijo strupene hlapne organske spojine v skladu s predpisi o kemikalijah;«.

Doda se nova 34. točka, ki se glasi:

»34. H 340, H 341, H 350, H 350i, H 351, H 360D in H 360F so stavki o nevarnosti za mutagene, rakotvorne ali za reprodukcijo strupene hlapne organske spojine v skladu s predpisi o kemikalijah.«.

- člen

V 4. členu se v 4. točki besedilo »R 60 ali R 61« nadomesti z besedilom »R 60, R 61 ali R 68«.

- člen

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Mejna koncentracija snovi z opozorilnimi stavki R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ali R 68 ali stavki o nevarnosti H 340, H 341, H 350, H 350i, H 351, H 360D ali H 360F je pri emisiji hlapnih organskih spojin, ki je enaka ali večja od masnega pretoka 10 g/h, enaka 2 mg/Nm3.«.

- člen

V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »R 40« doda besedilo »ali R 68«.

- člen

Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Za naprave, opremljene z napravo za čiščenje dimnih plinov, katerih emisije hlapnih organskih spojin ne presegajo mejne vrednosti masnega pretoka iz prejšnjega odstavka, in za naprave, ki niso opremljene z napravo za čiščenje dimnih plinov, so obvezne občasne meritve, in sicer:

–	enkrat na leto, če vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, presega vrednost masnega pretoka 2 kg/h, izraženo v kg celotnega organskega ogljika,

–	vsako tretje leto, če vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, presega mejni masni pretok celotnih organskih snovi, določen s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,

–	vsako peto leto, če je vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, manjša od mejnega masnega pretoka celotnih organskih snovi, določenega s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.«.

Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena se za naprave za kemično čiščenje, ki uporabljajo topila na podlagi ogljikovodikov, glede obratovalnega monitoringa uporabljajo določbe, določene v predpisu, ki ureja mejne vrednosti emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, in določbe, določene v predpisu, ki ureja program obratovalnega monitoringa za naprave za kemično čiščenje tekstilij ter naprave za regeneracijo adsorbentov.«.

- člen

V prilogi 2a se v I. delu v točkah 4.1 do 4.4 v tretjem stolpcu številka »15« nadomesti s številko »0,5«.

V II. delu se v točki 5.1.1 v prvem stolpcu besedilo »0,5–15« nadomesti z besedilom »več kot 0,5«.

Prehodni in končna določba

- člen

Nova 34. točka 3. člena se začne uporabljati 1. decembra 2010.

- člen

Dosedanji prvi odstavek 6. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07 in 88/09), se uporablja do 30. novembra 2010.

- člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-45/2010

Ljubljana, dne 11. novembra 2010

EVA 2010-2511-0085

# Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja GASPARI

M I N I S T E R

Obrazložitev predpisa (sestavni del obravnavanega vladnega gradiva)

Spremembe uredbe v členih 3, 4, 6 in 7 so potrebne zaradi spremembe direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in Direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, s katero je bila spremenjena direktiva 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (UL L št. 85 z dne 29.3.1999). Omenjene spremembe se nanašajo na definicijo »pripravka«, označevanje nevarnih lastnosti in opozoril ter dodajanje novih reguliranih snovi in zmesi.

Sprememba najmanjše letne porabe topil pri napravah 4.1 do 4.4 v I. delu priloge 2a je potrebna zaradi uskladitve z II. delom priloge 2a. Iz istega razloga se črta zgornji prag porabe topil pri napravah 5.1.

Zaradi uskladitve z Uredbo o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05 in 37/07) se spremeni 3. odstavek 2. člena, tako da se za naprave za kemično čiščenje tekstilij, ki uporabljajo halogenirana organska topila, ohrani splošna zahteva iz direktive 1999/13/ES, ki omejuje emisijo hlapnih organskih snovi z emisijskim faktorjem, ki ne sme presegati 20 g/ kg očiščenih tekstilij.

Do sedaj je bilo izvajanje meritev koncentracije hlapnih organskih spojin v odpadnih plinih, ki so eden izmed kriterijev za ugotavljanje skladnosti naprav s predpisanimi mejnimi vrednostmi predpisano le za naprave, pri katerih vsota masnih pretokov hlapnih organskih spojin presega 20 odstotkov mejnega masnega pretoka celotnih organskih snovi (100g/h). Da bi lahko izvajali nadzor tudi nad napravami, ki ne dosegajo te vrednosti, je bilo treba spremeniti 3. alineo tretjega odstavka 19. člena, tako da se bodo občasno izvajale meritve koncentracije v odpadnih plinih tudi na teh napravah.