Priloga 1

»Priloga 1

Največje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem rekultivaciji tal, nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Preglednica 1: Največje vrednosti anorganskih parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč

| Parameter | mg/kg s. s.* lahka tla | mg/kg s. s. srednje težka tla | mg/kg s. s. težka tla |
| --- | --- | --- | --- |
| arzen (As) | 20 | 20 | 20 |
| svinec (Pb) | 45 | 65 | 85 |
| kadmij (Cd) | 0,5 | 0,7 | 1 |
| celotni krom (Cr) | 70 | 70 | 100 |
| baker (Cu) | 50 | 50 | 60 |
| nikelj (Ni) | 30 | 40 | 50 |
| živo srebro (Hg) | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
| cink (Zn) | 160 | 160 | 200 |

* s. s. = suha snov

Preglednica 2: Največje vrednosti organskih parametrov v zemeljskem izkopu ter AOX v izlužku zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč

| Parameter | mg/kg s. s. | Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- |
| vsota ogljikovodikov (Σ CH) | 20, 50, 100, 2001) | 5 |
| PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki 2) | 2 |  |
| BTX – celotna vsebnost | 0,1 |  |
| PCB – celotna vsebnost3) | 0,1 |  |
| AOX kot klor, vsebnost izlužka | - | 0,3 |

1)  Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljino s TOC ≤ 0,3 %,

vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljino z 0,3 % < TOC ≤ 0,5 %.

vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljino z 0,5 % < TOC ≤ 2 %.

vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljino s TOC > 2 %.

2)	Sušenje pri 30 ºC

3)	Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Preglednica 3: Največje vrednosti anorganskih parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

| Parameter | mg/kg s. s. | Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- |
| arzen (As) | 30 | 0,3 |
| svinec (Pb) | 100 | 0,3 |
| kadmij (Cd) | 1,1 | 0,03 |
| celotni krom (Cr) | 90 | 0,3 |
| kobalt (Co) | 302 | 0,52 |
| baker (Cu) | 60 (90)1 | 0,6 |
| nikelj (Ni) | 55 | 0,6 |
| živo srebro (Hg) | 0,7 | 0,01 |
| cink (Zn) | 300 (450)1 | 18 |

1)	Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost, vendar ne za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.

2)	Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.

Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove največje vrednosti v izlužku zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

| Parameter | mg/kg s. s. | Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg 5 |
| --- | --- | --- |
| vsota ogljikovodikov (Σ CH) | 20, 50, 100, 2001 | 5 (1)2 |
| PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki | 23 | 0,022 |
| BTX | 1 | 0,32 |
| PCB4 | 0,1 | 0,0052 |
| AOX kot klor, vsebnost eluata |  | 0,3 |
| tenzidi z aktivnimi anioni (TBS) |  | 12 |
| TOC | 50002 | 1002 |
| fenolni indeks |  | 0,052 |

1)  Vrednost 20 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode,

vrednost 50 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop s TOC < 0,5 %,

vrednost 100 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop z 0,5 % < TOC ≤ 2 %,

vrednost 200 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop s TOC > 2 %.

2)	Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.

3)	Velja za sušenje pri 30 ºC.

4)	Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.

5)  Uporablja se za zapolnitev izkopov pod gladino podzemne vode.

Preglednica 5: Dodatne največje vrednosti parametrov v izlužku zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu pod gladino podzemne vode

| Parameter | Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg |
| --- | --- |
| vrednost pH | 6,5–9,5 |
| prevodnost [mS/m] | 50 |
| izparilni ostanek | 5000 |
| aluminij (Al) | 5 |
| antimon (Sb) | 0,1 |
| barij (kot biogeni odpadki) | 5 |
| berilij (Be) | 0,05 |
| bor (B) | 5 |
| krom IV (Cr) | 0,2 |
| železo (Fe) | 5 |
| mangan (Mn) | 0,5 |
| selen (Se) | 0,1 |
| srebro (Ag) | 0,2 |
| talij (Ti) | 0,1 |
| vanadij (V) | 0,5 |
| kositer (Sn) | 0,5 |
| amonij (N) | 1 |
| nitrat (N) | 70 |
| nitrit (N) | 0,5 |
| cianid (CN), lahko hlapljiv | 0,1 |
| cianid, celotni (CN) | 0,1 |
| fluorid (F) | 15 |
| klorid (Cl) | 1000 |
| fosfat (P) | 1 |
| sulfat (SO4) | 1500 |

Priloga 2

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal, nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

| Značilnosti | Oznaka | Enota | Območje |
| --- | --- | --- | --- |
| kamenje, večje od 2 mm1, 2 |  | masni % s. s. | 0–70 |
| kamenje, večje od 200 mm1, 2 |  | masni % s. s. | 0–10 |
| TOC |  | masni % s. s. | ≤ 2 % |
| TOC v izlužku |  | mg/kg s. s. | 100 |
| pH | pH |  | 6,5–8 |
| električna prevodnost |  | S/cm | < 600 |
| celotni dušik | N | masni % s. s. | < 0,1 |
| celotni fosfor | P | masni % s. s. | < 0,1 |
| balastne snovi | umetne mase kovina | masni % s. s. masni % s. s. | < 0,5 < 0,5 |

1)	Približna vrednost

2)	Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma večjim od 200 mm

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč za globino vnosa do 2 m

| Značilnosti | Oznaka | Enota | Območje |
| --- | --- | --- | --- |
| kamenje, večje od 2 mm1,2 |  | masni % s. s. | 0–30 |
| kamenje, večje od 63 mm1,2 |  | masni % s. s. | 0–10 |
| TOC |  | masni % s. s. | povprečno 5 % za globine od 0 do 60 cm povprečno 3 % za globine od 60 do 120 cm največ 2 % za globine nad 120 cm |
| vrednost pH | pH |  | 6,5–8 |
| električna prevodnost |  | S/cm | < 600 |
| celotni dušik | N | masni % s. s. | < 0,4 |
| celotni fosfor | P | masni % s. s. | < 0,1 |
| balastne snovi | umetne mase kovina | masni % s. s. masni % s. s. | < 0,5 < 0,5 |

1)	Približna vrednost

2)	Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma 63 mm

Priloga 3

Največje vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Preglednica 1: Največje vrednosti anorganskih parametrov umetno pripravljene zemljine, ki je namenjena rekultivaciji tal

| Parameter | mg/kg s. s. za zemljino vrste A | mg/kg s. s. za zemljino vrste B |
| --- | --- | --- |
| arzen (As) | 20 | 20 |
| svinec (Pb) | 40 | 50 |
| kadmij (Cd) | 0,5 | 0,7 |
| celotni krom (Cr) | 40 | 40 |
| baker (Cu) | 30 | 30 |
| nikelj (Ni) | 30 | 30 |
| živo srebro (Hg) | 0,2 | 0,3 |
| cink (Zn) | 100 | 100 |

Preglednica 2: Največje vrednosti organskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je namenjena rekultivaciji tal

| Parameter | mg/kg s. s. |
| --- | --- |
| vsota ogljikovodikov (Σ CH) celotna vsebnost | 20, 50, 100, 2001 |
| PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki | 2 |
| BTX – celotna vsebnost | 0,1 |
| PCB – celotna vsebnost2 | 0,1 |

1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC ≤ 0,3 %,

vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,3 % < TOC ≤ 0,5 %,

vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,5 % < TOC ≤ 2 %,

vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC > 2 %.

2) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Preglednica 3: Največje vrednosti anorganskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je namenjena nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

| Parameter | mg/kg s. s. | Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- |
| arzen (As) | 30 | 0,3 |
| svinec (Pb) | 100 | 0,3 |
| kadmij (Cd) | 1,1 | 0,03 |
| celotni krom (Cr) | 90 | 0,3 |
| baker (Cu) | 60 (90)1 | 0,6 |
| nikelj (Ni) | 55 | 0,6 |
| živo srebro (Hg) | 0,7 | 0,01 |
| cink (Zn) | 300 (450)1 | 18 |

1)	Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost.

Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove največje vrednosti v izlužku za umetno pripravljeno zemljino, ki je namenjena nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

| Parameter | mg/kg s. s. | Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- |
| vsota ogljikovodikov (Σ CH) | 20, 50, 100, 2001 | 5 |
| PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki | 2 |  |
| BTX | 1 |  |
| PCB2 | 0,1 |  |
| AOX kot klor, vsebnost eluata |  | 0,3 |

1)	Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljo vrste A,

vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC ≤ 0,5 %,

vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,5 % < TOC ≤ 2 %,

vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC > 2 %.

2) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Priloga 4

Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu za vnos, globlji od 2 m

| Fizikalno-kemijska lastnost | Oznaka | Enota | Območje |
| --- | --- | --- | --- |
| kamenje, večje od 2 mm1, 2 |  | masni % s. s. | 0–70 |
| kamenje, večje od 200 mm1, 2 |  | masni % s. s. | 0–10 |
| TOC |  | masni % s. s. | ≤ 2 % |
| TOC v izlužku |  | mg/kg s. s. | 50 |
| pH | pH |  | 6,5–8 |
| električna prevodnost |  | S/cm | < 600 |
| celotni dušik | N cel | masni % s. s. | < 0,1 |
| celotni fosfor | P cel | masni % s. s. | < 0,1 |
| balastne snovi | umetne mase kovina | masni % s. s. masni % s. s. | < 0,5 < 0,5 |

1)	Približna vrednost

2)	Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma večjim od 63 mm

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu za globino vnosa do 2 m

| Fizikalno-kemijska lastnost | Oznaka | Enota | Območje |
| --- | --- | --- | --- |
| glina | T | masni % s. s. | 5–25 |
| kamenje, večje od 2 mm1,2 |  | masni % s. s. | 0–30 |
| kamenje, večje od 200 mm1,2 |  | masni % s. s. | 0 |
| TOC |  | masni % s. s. | povprečno 5 % za globino 0–60 cm, povprečno 3 % za globino 60–120 cm, največ 2 % za globino nad 120 cm |
| pH | pH |  | 6,5–8 |
| apnenec | Ca CO3 | masni % na liter | 0–25 |
| bazična nasičenost |  | % od IK | 70–100 |
| alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine | Ca Mg K Na | % od IK % od IK % od IK % od IK | 60–90 5–15 2–5 < 5 |
| električna prevodnost |  | S/cm | < 600 |
| celotni dušik | N cel | masni % s. s. | < 0,4 |
| celotni fosfor | P cel | masni % s. s. | < 0,1 |
| voda (poljska zmogljivost) |  | vol. % | 28–50 |
| balastne snovi | umetne mase kovina | masni % s. s. masni % s. s. | < 0,5 < 0,5 |

1)	Približna vrednost

2)	Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma od 63 mm

Umetno pripravljena zemljina vrste A je zemljina, ki vsebuje več kakor 80 prostorninskih odstotkov naravnih srednje težkih ali težkih tal, zemljina vrste B pa je zemljina, ki vsebuje manj kakor 80 prostorninskih odstotkov srednje težkih ali težkih tal.«

Priloga 2

Priloga 5

Vrste mineralnih, mineralno-organskih odpadkov in drugih odpadkov, ki se lahko uporabijo za pripravo umetno pripravljene zemljine

| Številka s klasifikacijskega seznama odpadkov* | Opis odpadkov |
| --- | --- |
| 01 01 01 | Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin |
| 01 01 02 | Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin |
| 01 03 06 | Jalovina, ki ni navedena pod 01 03 04 in 01 03 05 |
| 01 03 08 | Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 03 07 |
| 01 03 09 | Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno pod 01 03 07 |
| 01 04 08 | Odpadni gramoz in drobir, ki nista navedena pod 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadni pesek in gline |
| 01 04 10 | Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni pod 01 04 07 |
| 01 04 12 | Jalovina in drugi odpadki iz pranja in odbiranja mineralnih surovin, ki niso navedeni pod 01 04 07 in 01 04 11 |
| 01 04 13 | Odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso navedeni pod 01 04 07 |
| 01 05 04 | Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja |
| 01 05 07 | Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni pod 01 05 05 in 01 05 06 |
| 01 05 08 | Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride in niso navedeni pod 01 05 05 in 01 05 06 |
| 02 04 01 | Zemlja, ki ostane pri čiščenju in pranju sladkorne pese |
| 10 09 06 | Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 05 |
| 10 09 08 | Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 07 |
| 10 12 13 | Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |
| 12 01 17 | Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni pod 12 01 16 |
| 19 12 09 | Minerali (npr. pesek, kamenje) |
| 20 02 02 | Zemlja in kamenje |

* Klasifikacijski seznam odpadkov iz priloge 7 Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08)«