Kategorije spričeval v programu A

| kategorija spričevala glede na vrsto opreme in dejavnosti serviserja | oprema, ki vsebuje nad 3 kg plinov, če ni hermetično zaprt sistem, ali nad 6 kg plinov, če je hermetično zaprt sistem | oprema, ki vsebuje pod 3 kg plinov ali nad 3 kg do 6 kg plinov, če je hermetično zaprt sistem |
| --- | --- | --- |
|  | preverjanje uhajanja | zajem namestitev vzdrževanje servisiranje | zajem | namestitev vzdrževanje servisiranje |
|  | s posegom v hladilni tokokrog | brez posega v hladilni tokokrog |  |  |  |
| A.I | ( | ( | ( | ( | ( |
| A.II | X | ( | X | ( | ( |
| A.III | X | X | X | ( | X |
| A.IV | X | ( | X | X | X |

Legenda:

(  spričevalo velja za navedeno opremo in dejavnost

X – spričevalo za to dejavnost in vrsto opreme ne velja

- kategorija A.I: preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, vzdrževanje ali servisiranje vse opreme, ki vsebuje pline;

- kategorija A.II: preverjanje uhajanja pri opremi, ki vsebuje 3 kg ali več plinov, in opremi, ki vsebuje 6 kg ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok ter zajem plinov ter namestitev, vzdrževanje ali servisiranje opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov, ali manj kot 6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki;

- kategorija A.III: zajem plinov iz opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov, ali manj kot 6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki;

- kategorija A.IV: preverjanje uhajanja plinov pri opremi, ki vsebuje 3 kg ali več plinov, in opremi, ki vsebuje 6 kg ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok.

SPRIČEVALO

O USPOSOBLJENOSTI ZA RAVNANJE Z OZONU ŠKODLJIVIMI SNOVMI IN FLUORIRANIMI TOPLOGREDNIMI PLINI

Št. spričevala : 35426 - 01/ 2010 -1 A.I

S tem spričevalom Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije potrjuje, da je:

kandidat …………………………………………………………………………………….………….

strokovno usposobljen za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini pri izvajanju dejavnosti:

PREVERJANJE UHAJANJA IN ZAJEM PLINOV TER NAMESTITEV, VZDRŽEVANJE ALI SERVISIRANJE NEPREMIČNE OPREME ZA HLAJENJE IN KLIMATIZACIJO TER TOPLOTNIH ČRPALK, KI VSEBUJEJO DOLOČENE FLUORIRANE TOPLOGREDNE PLINE ALI OZONU ŠKODLJIVE SNOVI.

Datum izdaje spričevala: ………………….   Veljavno do:      …………………………

Predsednik komisije

…………………………….

M.P.

To spričevalo je izdano skladno s 5. členom Uredbe Komisije (ES) št. 303/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 3)