Dokument je pripravil Generalni sekretariat vlade na podlagi v Uradnem listu RS objavljenega predpisa in dokumentov predlagatelja predpisa, ki so na razpolago v Generalnem sekretariatu vlade. Dokument predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Generalni sekretariat vlade ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Besedilo sprejetega predpisa

Na podlagi tretjega odstavka 71. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja

ekološko sprejemljivega pretoka

I. 	SPLOŠNE DOLOČBE

# 1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa kriterije za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter način spremljanja in poročanja o ekološko sprejemljivem pretoku.

# 2. člen

(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za posebno rabo površinske vode, ki lahko povzroči zmanjšanje pretoka vode, znižanje gladine vode ali poslabšanje stanja voda.

(2) Ta uredba se uporablja za posebno rabo površinske vode iz izvirov.

(3) Ta uredba se uporablja tudi za rabo površinske vode za bogatenje podzemne vode zaradi posebne rabe podzemne vode za oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Za tako rabo površinske vode se šteje tudi odvzem vode iz obrežnega filtrata, ki se napaja neposredno iz vodotoka.

# 3. člen

(izjeme)

(1) Ta uredba se ne uporablja za posebno rabo vode iz izvirov, če gre za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

(2) Ta uredba se ne uporablja za posebno rabo vode, zaradi katere se v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, določi močno preoblikovano vodno telo.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta uredba uporablja tudi v primerih posebne rabe vode, zaradi katere se v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, določi močno preoblikovano vodno telo, če izdano pravnomočno vodno dovoljenje, koncesijska pogodba, koncesijski akt ali projektna dokumentacija, na podlagi katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno ali uporabno dovoljenje, vsebuje določitev vrednosti pretoka, opredeljenega kot biološki minimum, minimalni pretok ali ekološko sprejemljivi pretok, ki se šteje za ekološko sprejemljivi pretok po tej uredbi.

# 4. člen

# (izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. srednji mali pretok na mestu odvzema je aritmetično povprečje najnižjih letnih vrednosti srednjega dnevnega pretoka na tem mestu v daljšem opazovalnem obdobju. Srednji mali pretok se izraža v m3/s in se izračuna po naslednji enačbi:

,

pri čemer je sQnp srednji mali pretok, Qnp,i najmanjši srednji dnevni pretok v i-tem koledarskem letu in N število let v opazovalnem obdobju, običajno zadnjih 30 let;

2. srednji pretok na mestu odvzema je aritmetično povprečje srednjih letnih vrednosti pretoka na tem mestu v daljšem opazovalnem obdobju. Srednji pretok se izraža v m3/s in se izračuna po naslednji enačbi:

,

pri čemer je sQs srednji pretok, Qs,i srednji letni pretok v i-tem koledarskem letu in N število let v opazovalnem obdobju, običajno zadnjih 30 let;

3. vodno telo površinske vode je vodno telo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda;

4. ekološki tip vodotoka je tip, določen s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda;

5. izvir je mesto, na katerem voda naravno priteka iz kamnine ali zemljine na površje ali v vodno telo površinske vode;

6. nepovraten odvzem vode je odvzem, pri katerem se odvzeta voda ne vrača nazaj v isti vodotok;

7. povraten odvzem vode je odvzem, pri katerem se odvzeta voda vrača nazaj v isti vodotok;

8. točkovni odvzem vode je povraten odvzem, pri katerem se odvzeta voda vrača v vodotok tik pod odvzemom oziroma jezom;

9. kratek odvzem vode je povraten odvzem, pri katerem se odvzeta voda vrača v vodotok na razdalji, merjeni po liniji vodotoka v digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5 000, ki je:

(	krajša ali enaka 100 m, če gre za odvzem na vodotoku, razvrščenem v ekološki tip s prispevno površino enako ali manjšo od 100 km2, ali

(	krajša ali enaka 500 m, če gre za odvzem na vodotoku, razvrščenem v ekološki tip s prispevno površino večjo od 100 km2;

10. dolg odvzem vode je povraten odvzem, pri katerem se odvzeta voda vrača v vodotok na razdalji, ki je daljša kot pri kratkem odvzemu vode;

11. majhen odvzem vode je odvzem, pri katerem je količina odvzete vode enaka ali manjša od srednjega pretoka na mestu odvzema;

12. velik odvzem vode je odvzem, pri katerem je količina odvzete vode večja od srednjega pretoka na mestu odvzema;

13. mHE je mikro, mala ali srednja hidroelektrarna v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije;

14. sušno obdobje je obdobje koledarskih mesecev:

(	december, januar, februar, junij, julij, avgust in september za skupine ekoloških tipov 2, 3 in 4 iz preglednice iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, in

(	junij, julij, avgust in september za skupino ekoloških tipov 1 iz preglednice iz Priloge 2 te uredbe;

15. vodnato obdobje je obdobje koledarskega leta, ki ni opredeljeno kot sušno.

II.	KRITERIJI ZA DOLOČITEV EKOLOŠKO SPREJEMLJIVEGA PRETOKA

# 5. člen

(določitev ekološko sprejemljivega pretoka)

Ekološko sprejemljivi pretok se določi na podlagi hidroloških izhodišč za določitev ekološko sprejemljivega pretoka (v nadaljnjem besedilu: hidrološka izhodišča), značilnosti odvzema vode, hidroloških, hidromorfoloških in bioloških značilnosti vodotoka ter podatkov o varstvenih režimih, na katere lahko vpliva nameravana posebna raba površinske vode.

# 6. člen

# (hidrološka izhodišča)

(1) Hidrološka izhodišča so vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka na mestu odvzema. Hidrološka izhodišča so eden od elementov, potrebnih za določitev vsebine koncesijskega akta za rabo površinske vode v skladu z zakonom, ki ureja vode, oziroma hidrološkega poročila v skladu s predpisom, ki ureja vsebino vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.

(2) Vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka na mestu odvzema se pridobijo iz podatkov državnega hidrološkega monitoringa, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).

(3) Če na mestu odvzema ne obstajajo podatki državnega hidrološkega monitoringa iz prejšnjega odstavka, se izdela ocena vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka na mestu odvzema z izračuni na podlagi podatkov o razmerjih pretoka in velikostih prispevnih površin hidrološko podobnega povodja ali porečja ali na podlagi druge empirične metode, če gre za:

(	hidrogeološko homogeni porečji in

(	hidromorfološko podobni porečji iz iste skupine ekoloških tipov vodotokov iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe.

(4) Če pogoji za izdelavo ocene iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, je treba izvesti tudi simultane hidrometrične meritve pretokov na mestu odvzema in v primerjalnih prerezih na vodotokih bližnjega oziroma hidrološko podobnega povodja ali porečja, za katerega so na razpolago podatki državnega hidrološkega monitoringa o pretokih za daljše opazovalno obdobje. Simultane hidrometrične meritve pretokov je treba izvesti v razmerah, ki omogočijo oceno vrednosti srednjega malega ali srednjega pretoka na mestu odvzema glede na rezultate meritev in glede na podatke o srednjem malem oziroma srednjem pretoku na bližnjem oziroma hidrološko podobnem povodju ali porečju.

(5) Obrazložitev hidroloških izhodišč iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:

1. obrazložitev in utemeljitev uporabljene merilne opreme in metode za izvajanje simultanih hidrometričnih meritev pretokov iz prejšnjega odstavka, ki morata biti izbrani izmed standardiziranih metod v skladu s standardi ISO 748:2007, ISO 1088:2007, ISO 9555-1:1994, ISO 9555-3:1993, ISO 9555-4:1992, ISO/TR 11656:1993 ali ISO/TR 25377:2007, ki so na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo, ali v skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom s področja hidrometrije;

2. v primeru uporabe akustičnega Dopplerjevega merilnika dokazilo o udeležbi izvajalca meritev vsaj enkrat vsaki dve leti v programih preizkušanja strokovne usposobljenosti za izvajanje meritev s tem merilnikom;

3. v primeru uporabe druge merilne opreme dokazilo o tem, da je uporabljena merilna oprema umerjena v skladu s standardom ISO 3455:2007, ki je na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo, ali v skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom s področja hidrometrije;

4. rezultate opravljenih simultanih hidrometričnih meritev pretokov, ki morajo vključevati podatke o času izvedenih meritev, kadar se te izvedejo;

5. obrazložitev in utemeljitev izbire primerjalnega prereza oziroma povodja ali porečja in uporabljenih hidroloških podatkov;

6. obrazložitev in utemeljitev metod analitičnih izračunov ali drugih empiričnih metod za oceno vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka in

7. ocenjene vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka ter obrazložitev in utemeljitev ocenjenih vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka.

(6) Podatki o opravljenih meritvah in o ocenjenih vrednostih srednjih malih in srednjih pretokov iz četrtega odstavka tega člena postanejo del zbirke hidroloških podatkov, ki jo vodi agencija.

(7) Ocenjene vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka iz obrazložitve iz petega odstavka tega člena preveri agencija.

# 7. člen

(določitev ekološko sprejemljivega pretoka na podlagi hidroloških izhodišč)

(1) Ekološko sprejemljivi pretok se na podlagi hidroloških izhodišč določi z izračunom po naslednji enačbi:

,

pri čemer je Qes ekološko sprejemljivi pretok, f faktor, odvisen od ekološkega tipa vodotoka, in sQnp srednji mali pretok.

(2) Vrednosti faktorja f so določene v preglednicah v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, glede na:

(	nepovraten ali povraten odvzem vode,

(	dolžino povratnega odvzema vode,

(	količino odvzema, opredeljeno glede na vrednost srednjega pretoka na mestu odvzema,

(	skupino ekoloških tipov vodotokov in

(	razmerje med srednjim in srednjim malim pretokom.

(3) Skupine ekoloških tipov vodotokov so določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 25 000 v državnem koordinatnem sistemu in so del vodnega katastra. Skupine ekoloških tipov vodotokov so prikazane v preglednici v Prilogi 2 te uredbe in na publikacijski karti, ki je objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravljanje voda (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se faktor f iz preglednic iz Priloge 1 te uredbe pomnoži z 2, če gre za posebno rabo vode na ekološkem tipu vodotoka iz skupine 1 in 2 iz preglednice iz Priloge 2 te uredbe in če je razmerje med srednjim in srednjim malim pretokom na mestu odvzema večje od 20.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se za določitev ekološko sprejemljivega pretoka v primeru, če je dolvodno od odvzema na razdalji, enaki ali manjši od razdalje iz 9. točke 4. člena te uredbe, vsaj en pritok, ki ima prispevno površino istega velikostnega razreda kot je pri ekološkem tipu vodotoka na mestu odvzema, uporabi:

(	pri velikem nepovratnem odvzemu vode faktor f, določen za dolg odvzem,

(	pri majhnem nepovratnem odvzemu vode faktor f, določen za kratek odvzem, in

(	pri dolgem odvzemu faktor f, določen za kratek odvzem.

# 8. člen

(študija za določitev ekološko sprejemljivega pretoka)

Ne glede na prejšnji člen se ekološko sprejemljivi pretok lahko določi na podlagi študije za določitev ekološko sprejemljivega pretoka, ki jo ob vložitvi pobude oziroma vloge predloži pobudnik oziroma vlagatelj vloge za pridobitev vodne pravice. Študijo preveri Inštitut za vode Republike Slovenije, ki študijo potrdi ali pripravi končni strokovni predlog ekološko sprejemljivega pretoka, razen kadar je Inštitut za vode Republike Slovenije izdelovalec te študije. Minimalne zahteve za izdelavo študije za določitev ekološko sprejemljivega pretoka so določene v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

# 9. člen

(določitev ekološko sprejemljivega pretoka glede na varstvene režime)

(1) Vrednost ekološko sprejemljivega pretoka, določena na podlagi 7. ali 8. člena te uredbe, se lahko spremeni na vrednost iz mnenja o vplivu posega na stanje rib v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, kadar je to potrebno zaradi prehajanja rib čez grajene objekte ali zaradi zmanjšanja vpliva posega na stanje rib.

(2) Vrednost ekološko sprejemljivega pretoka, določena na podlagi 7. ali 8. člena te uredbe, se lahko spremeni na vrednost iz pogojev rabe, ki izhajajo iz naravovarstvenih usmeritev ali smernic po predpisih o ohranjanju narave, če je varovano, zavarovano območje ali naravna vrednota v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave:

(	na mestu odvzema ali na odseku med odvzemom in ponovnim dotokom vode pri povratnem odvzemu, ali

(	na odseku med odvzemom in prvim pritokom, ki je razvrščen v ekološki tip s prispevno površino istega velikostnega razreda, kot je pri ekološkem tipu vodotoka na mestu odvzema, pri nepovratnem odvzemu.

# 10. člen

(izjeme pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka)

(1) Ne glede na določbe 5., 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe se ekološko sprejemljivi pretok ne določa za točkovne odvzeme, če gre za posebno rabo vode za proizvodnjo električne energije v mHE. Kadar je na mestu odvzema zagotovljen prehod za ribe v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, mora imetnik vodne pravice na mestu odvzema v vseh letnih obdobjih zagotoviti tisto količino vode, ki je potrebna za prehod rib.

(2) Ne glede na določbe 5., 6., 7. in 9. člena te uredbe se v primeru spremembe koncesije za rabo površinske vode za proizvodnjo električne energije v mHE, ki se nanaša na povečanje proizvodnje na podlagi povečanja obratovalnega padca z dvigom gorvodne kote gladine vode, za določitev ekološko sprejemljivega pretoka uporabljajo določbe 16., 17. oziroma 18. člena te uredbe.

(3) Ne glede na določbe 5., 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe in ne glede na tretji odstavek 11. člena te uredbe se lahko v obdobju, ko je dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši od ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s to uredbo, vodo za namakanje odvzema v taki količini, da seštevek odvzemov ne presega sedem odstotkov vrednosti sQnp.

III.	NAČIN SPREMLJANJA IN POROČANJA EKOLOŠKO SPREJEMLJIVEGA PRETOKA

# 11. člen

(veljavnost ekološko sprejemljivega pretoka)

(1) Ekološko sprejemljivi pretok, določen v skladu s to uredbo, velja v vseh letnih obdobjih, razen v razmerah, ko je dejanski pretok na mestu odvzema manjši od ekološko sprejemljivega pretoka.

(2) V razmerah iz prejšnjega odstavka se za ekološko sprejemljivi pretok šteje vrednost dejanskega pretoka na mestu odvzema.

(3) V razmerah iz prvega odstavka tega člena imetnik vodne pravice vode ne sme odvzemati.

# 12. člen

(način spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka)

(1) Objekt ali naprava oziroma sistem naprav za odvzem vode mora biti oblikovan tako, da ne omogoča odvzema vode, kadar se pretok na mestu odvzema zmanjša pod ekološko sprejemljivi pretok. Šteje se, da je s tem spremljanje ekološko sprejemljivega pretoka zagotovljeno.

(2) Če oblikovanje objekta ali naprave oziroma sistema naprav za odvzem vode v skladu s prejšnjim odstavkom tehnično ni izvedljivo, ni dovoljeno ali je povezano z nesorazmerno visokimi stroški, mora imetnik vodne pravice zagotoviti dnevno ali zvezno spremljanje parametrov, na podlagi katerih se lahko ugotovi, da so bile v vsakem trenutku izpolnjene zahteve glede ekološko sprejemljivega pretoka in da v času trajanja pretoka, nižjega od vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka, ni bilo odvzema vode.

(3) Imetnik vodne pravice mora v primerih iz prejšnjega odstavka meriti vodostaj ali pretok na stalnem lastnem urejenem merskem mestu na dotoku na objekt, napravo ali sistem naprav za rabo vode in enega izmed naslednjih parametrov:

(	vodostaj ali pretok na stalnem lastnem urejenem merskem mestu tik dolvodno od objekta, naprave ali sistema naprav za odvzem vode,

(	vodostaj ali pretok na stalnem urejenem merskem mestu na vodni infrastrukturi ali

(	vodostaj in pretok na ustreznem merskem mestu državne hidrološke mreže.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko imetnik vodne pravice namesto vodostaja ali pretoka na stalnem lastnem urejenem merskem mestu na dotoku na objekt, napravo ali sistem naprav za rabo vode spremlja tudi druge parametre, na podlagi katerih se lahko ugotovi, da v času trajanja pretoka, nižjega od vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka, ni bilo odvzema vode oziroma se posebna raba vode ni izvajala.

(5) Za ureditev tehnične rešitve zagotovitve ekološko sprejemljivega pretoka in načina spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka iz tega člena je treba pridobiti vodno soglasje.

# 13. člen

(način poročanja o ekološko sprejemljivem pretoku)

(1) Imetnik vodne pravice mora način spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka opisati v poslovniku za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.

(2) Podatke o spremljanih parametrih v skladu s prejšnjim členom mora imetnik vodne pravice iz drugega odstavka prejšnjega člena hraniti šest let in jih na poziv predložiti na vpogled inšpektorjem, pristojnim za vode, ali vodovarstvenemu nadzorniku.

(3) Imetnik vodne pravice iz drugega odstavka prejšnjega člena podatke iz prejšnjega odstavka na poziv pošlje ministrstvu oziroma inšpektorju, pristojnemu za vode, oziroma vodovarstvenemu nadzorniku.

IV.	NADZOR

# 14. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode, in vodovarstveni nadzorniki v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

V. 	KAZENSKE DOLOČBE

# 15. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če:

(	rabi vodo tako, da ekološko sprejemljivi pretok, določen v skladu s to uredbo, ni zagotovljen,

(	ne izvaja spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka v skladu z 12. členom te uredbe,

(	ne poroča o ekološko sprejemljivem pretoku v skladu s 13. členom te uredbe,

(	ne ravna v skladu z 19. členom te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 eurov do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali odgovorna oseba v državnem organu ali organu samoupravne lokalne skupnosti.

(4) Z globo od 400 eurov do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI.	PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

# 16. člen

(podeljene vodne pravice z ekološko sprejemljivim pretokom)

(1) Če izdano pravnomočno vodno dovoljenje, koncesijska pogodba, koncesijski akt ali projektna dokumentacija, na podlagi katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno ali uporabno dovoljenje, vsebuje določitev vrednosti pretoka, opredeljenega kot biološki minimum, minimalni pretok ali ekološko sprejemljivi pretok, se za ekološko sprejemljivi pretok šteje tako opredeljena vrednost biološkega minimuma, minimalnega pretoka oziroma ekološko sprejemljivega pretoka.

(2) Če je vrednost pretoka iz prejšnjega odstavka večja od vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka po tej uredbi, organ, ki je izdal vodno pravico, na podlagi vloge za prilagoditev ekološko sprejemljivega pretoka in strokovnega predloga v skladu s kriteriji iz 17. oziroma 18. člena te uredbe, ki ga zagotovi imetnik vodne pravice, določi vrednost ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s to uredbo. Strokovni predlog ekološko sprejemljivega pretoka preveri Inštitut za vode Republike Slovenije, ki predlog potrdi ali pripravi končni strokovni predlog ekološko sprejemljivega pretoka.

# 17. člen

(podeljene vodne pravice brez ekološko sprejemljivega pretoka)

(1) Če izdano pravnomočno vodno dovoljenje, koncesijska pogodba, koncesijski akt ali projektna dokumentacija, na podlagi katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno ali uporabno dovoljenje, ne vsebuje določitve vrednosti pretoka, opredeljenega kot biološki minimum, minimalni pretok ali ekološko sprejemljivi pretok, organ, ki je izdal akt o vodni pravici, po uradni dolžnosti določi ekološko sprejemljivi pretok v skladu s 7. oziroma 8. in 9. členom te uredbe.

(2) Če za določitev ekološko sprejemljivega pretoka pri podeljeni vodni pravici ne obstajajo merjeni hidrološki podatki državnega hidrološkega monitoringa, je za določitev ekološko sprejemljivega pretoka treba izdelati oceno vrednosti srednjega malega pretoka in srednjega pretoka iz tretjega oziroma četrtega odstavka 6. člena te uredbe, ki jo zagotovi imetnik vodne pravice.

(3) Če imetnik vodne pravice iz prejšnjega odstavka ne predloži obrazložitve hidroloških izhodišč v skladu s petim odstavkom 6. člena te uredbe, izdelavo ocene vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka na mestu odvzema na stroške imetnika vodne pravice zagotovi ministrstvo, razen če imetnik vodne pravice predloži študijo iz 8. člena te uredbe.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določi nižja vrednost ekološko sprejemljivega pretoka od vrednosti, določene v skladu s 7. in 9. členom te uredbe, če gre za:

(	odvzem površinske vode za oskrbo prebivalcev s pitno vodo in je to potrebno za nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo,

(	odvzem površinske vode za proizvodnjo električne energije v mHE in je to potrebno za ohranitev 85 odstotkov povprečne letne proizvodnje električne energije v obravnavani mHE, določene kot aritmetično povprečje letnih vrednosti proizvodnje električne energije v opazovalnem obdobju iz 1. točke 4. člena te uredbe oziroma v obdobju obratovanja mHE,

(	odvzem površinske vode za namakanje in je to potrebno za ohranitev 85 odstotkov povprečne letne kmetijske proizvodnje na območju obravnavanega namakalnega sistema, določene kot aritmetično povprečje letnih vrednosti kmetijske proizvodnje v opazovalnem obdobju iz 1. točke 4. člena te uredbe oziroma v obdobju obratovanja namakalnega sistema,

(	odvzem površinske vode za vzrejo salmonidnih vrst rib in je to potrebno zaradi preprečitve pogina rib v ribogojnici,

(	odvzem površinske vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib in je to potrebno zaradi preprečitve izsušitve ribnika zaradi izhlapevanja.

(5) V primerih iz prejšnjega odstavka vrednost faktorja f ne sme biti nižja od:

(	0,3 pri povratnem kratkem ali dolgem odvzemu in

(	0,6 pri nepovratnem odvzemu.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nižja vrednost ekološko sprejemljivega pretoka od vrednosti v skladu s 7. in 9. členom te uredbe lahko določi tudi za iztok iz akumulacije, če bi zaradi slabe kakovosti vode v akumulaciji iztekajoča voda škodljivo vplivala na stanje površinske vode na mestu odvzema ali dolvodno od mesta odvzema.

(7) Ekološko sprejemljivi pretok se v primerih iz četrtega in šestega odstavka tega člena določi na podlagi strokovnega predloga ekološko sprejemljivega pretoka, ki pripravi Inštitut za vode Republike Slovenije.

# 18. člen

(izjeme pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka pri podeljenih vodnih pravicah)

(1) Ne glede na prejšnji člen se ekološko sprejemljivi pretok ne določa za točkovne odvzeme, če gre za podeljeno vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo električne energije v mHE. Kadar je na mestu odvzema zagotovljen prehod za ribe v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, mora imetnik vodne pravice na mestu odvzema v vseh letnih obdobjih zagotoviti tisto količino vode, ki je potrebna za prehod rib.

(2) Ne glede na prejšnji člen se lahko ekološko sprejemljivi pretok za podeljeno vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo električne energije v mHE določi na podlagi korelacije s podatki o ekološko sprejemljivem pretoku za drugo mHE, če gre za mHE:

(	v isti skupini ekoloških tipov vodotokov iz 7. člena te uredbe,

(	na odsekih vodotokov, ki sta razvrščena v ekološki tip vodotoka s prispevno površino istega velikostnega razreda,

(	pri katerih sta srednji mali pretok in srednji pretok na mestih odvzema istega velikostnega razreda in

(	na odsekih vodnih teles površinskih voda s primerljivimi vrstami in jakostmi obremenitev na prispevnem območju.

(3) Ne glede na prejšnji člen in ne glede na tretji odstavek 11. člena te uredbe lahko imetnik podeljene vodne pravice v obdobju, ko je dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši od ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s to uredbo, vodo odvzema tako, da se zagotovi tista količina vode, ki je potrebna za prehod rib na odseku med odvzemom in ponovnim dotokom vode oziroma pri nepovratnem odvzemu med odvzemom in prvim pritokom, ki je razvrščen v ekološki tip s prispevno površino istega velikostnega razreda, kot je pri ekološkem tipu vodotoka na mestu odvzema, če gre za:

(	odvzem površinske vode za oskrbo prebivalcev s pitno vodo in je to potrebno za nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo,

(	kratek odvzem vode za mHE in je to potrebno za ohranitev 85 odstotkov povprečne letne proizvodnje električne energije v obravnavani mHE, določene kot aritmetično povprečje letnih vrednosti proizvodnje električne energije v opazovalnem obdobju iz 1. točke 4. člena te uredbe oziroma v obdobju obratovanja mHE, ali

(	kratek odvzem vode za vzrejo salmonidnih vrst rib in je to potrebno zaradi preprečitve pogina rib v ribogojnici,

(	kratek odvzem vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib in je to potrebno zaradi preprečitve izsušitve ribnika zaradi izhlapevanja.

(4) V primerih iz prvega in tretjega odstavka tega člena se ekološko sprejemljivi pretok in količina vode, ki je potrebna za prehod rib na odseku med odvzemom in ponovnim dotokom vode oziroma pri nepovratnem odvzemu med odvzemom in prvim pritokom, ki je razvrščen v ekološki tip s prispevno površino istega velikostnega razreda kot je pri ekološkem tipu vodotoka na mestu odvzema, lahko določita kot minimalna gladina in hitrost toka.

(5) Ekološko sprejemljivi pretok in količina vode, ki je potrebna za prehod rib na odseku med odvzemom in ponovnim dotokom vode oziroma pri nepovratnem odvzemu med odvzemom in prvim pritokom, ki je razvrščen v ekološki tip s prispevno površino istega velikostnega razreda kot je pri ekološkem tipu vodotoka na mestu odvzema, se v primerih iz prvega do četrtega odstavka tega člena določita na podlagi strokovnega predloga, ki ga pripravi Inštitut za vode Republike Slovenije.

# 19. člen

(prilagoditev zagotavljanja in spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka)

(1) Imetnik vodne pravice, kateremu se vodna pravica prilagodi v skladu s to uredbo, mora v šestih mesecih od pravnomočnega dopolnilnega vodnega dovoljenja ali uveljavitve spremembe koncesijskega akta oziroma sklenitve aneksa h koncesijski pogodbi, v kateri je določen ekološko sprejemljivi pretok skladno s to uredbo, vložiti vlogo za pridobitev vodnega soglasja na agenciji, za ureditev tehnične rešitve zagotovitve in načina spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka iz 12. člena te uredbe.

(2) Imetnik vodne pravice mora zagotoviti ekološko sprejemljivi pretok ter njegovo spremljanje v roku, ki je določen v dopolnilnem vodnem dovoljenju ali spremembi koncesijskega akta oziroma aneksu h koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka, vendar najpozneje v roku treh let od pravnomočnosti vodnega soglasja oziroma v petih letih od uveljavitve te uredbe, če se ta rok izteče prej.

(3) Imetnik vodne pravice mora v roku iz prejšnjega odstavka prilagoditi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.

# 20. člen

(odločanje o že vloženih pobudah oziroma vlogah za pridobitev vodne pravice)

(1) Postopki za pridobitev vodne pravice, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v postopkih za pridobitev vodne pravice, začetih pred uveljavitvijo te uredbe, ekološko sprejemljivi pretok določi v skladu s 17. oziroma 18. členom te uredbe, če pobudnik oziroma vlagatelj vloge za posebno rabo vode v postopku za pridobitev vodne pravice predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte ali naprave oziroma sistem naprav za posebno rabo vode, projektna dokumentacija, na podlagi katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, pa ne vsebuje določitve vrednosti pretoka, opredeljenega kot biološki minimum, minimalni pretok ali ekološko sprejemljivi pretok.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v postopkih za pridobitev vodne pravice, začetih pred uveljavitvijo te uredbe, uporabljajo določbe drugega odstavka 16. člena te uredbe, če je v projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, določena vrednost pretoka, opredeljena kot biološki minimum, minimalni pretok ali ekološko sprejemljivi pretok, ki je večja od vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka po tej uredbi in bi bila določitev ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s to uredbo ugodnejša.

(4) Za pobude za spremembo vodne pravice za proizvodnjo električne energije, ki so vložene pred uveljavitvijo te uredbe, pa še ni bila uveljavljena sprememba koncesijskega akta, in se nanašajo na povečanje proizvodnje na podlagi povečanja obratovalnega padca z dvigom gorvodne kote gladine vode, se uporabljajo določbe 16., 17. oziroma 18. člena te uredbe.

21. člen

(prilagoditev faktorjev f za izračun ekološko sprejemljivega pretoka)

(1) Vrednosti faktorjev f za izračun ekološko sprejemljivega pretoka iz priloge 1 te uredbe se preverijo in spremenijo ali dopolnijo, če se na podlagi podatkov o ekološko sprejemljivih pretokih, določenih v skladu z 8. členom te uredbe, izkaže, da so previsoke ali prenizke.

(2) Vrednosti faktorjev f iz priloge 1 te uredbe so previsoke ali prenizke, če so vrednosti ekološko sprejemljivih pretokov:

(	v 50 odstotkih primerov ali več določene v skladu z 8. členom te uredbe in

(	nižje ali višje od vrednosti ekološko sprejemljivih pretokov, določenih v skladu s 7. členom te uredbe, za 50 ali več odstotkov v 50 ali več odstotkih obravnavanih primerov.

(3) Vrednosti faktorjev f se prvič preverijo najpozneje do konca leta 2014 in nato vsakih 6 let.

# 22. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-25/2009/20

Ljubljana, dne 19. novembra 2009

EVA 2009-2511-0036

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja GASPARI

M I N I S T E R

PRILOGA 1: Vrednost faktorja f za izračun ekološko sprejemljivega pretoka

Preglednica 1: Vrednosti faktorja f za izračun ekološko sprejemljivega pretoka pri nepovratnem odvzemu

|  | Velikost prispevne površine |
| --- | --- |
| Skupina ekoloških tipov | < 10 km2 | 10–100 km2 | 100–1.000 km2 | 1.000–2.500 km2 in sQs < 50 m3/s | > 2.500 km2 ali sQs > 50 m3/s |
| Majhen odvzem celo leto ali velik odvzem v sušnem obdobju |
| 1(1) | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |  |
| 2(1) | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 0,8 |
| Velik odvzem v vodnatem obdobju |
| 1(1) | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,6 |  |
| 2(1) | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |  |
| 3 | 1,9 | 1,6 | 1,3 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 1,3 |

(1) faktor f se pomnoži z 1,6, če je razmerje med srednjim pretokom in srednjim malim pretokom na mestu odvzema večje od 20

Preglednica 2: Vrednosti faktorja f za izračun ekološko sprejemljivega pretoka pri povratnem odvzemu

|  | Velikost prispevne površine |
| --- | --- |
| Skupina ekoloških tipov | < 10 km2 | 10-100 km2 | 100-1.000 km2 | 1.000-2.500 km2 in sQs < 50 m3/s | > 2.500 km2 ali sQs > 50 m3/s |
| Točkoven odvzem |
| 1(1) | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |  |
| 2(1) | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |  |
| 3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 0,3 |
| Kratek odvzem celo leto ali dolg odvzem v sušnem obdobju |
| 1(1) | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |  |
| 2(1) | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |  |
| 3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 0,7 |
| Dolg odvzem v vodnatem obdobju |
| 1(1) | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,3 |  |
| 2(1) | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |  |
| 3 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 1,1 |

- faktor f se pomnoži z 1,6, če je razmerje med srednjim pretokom in srednjim malim pretokom na mestu odvzema večje od 20

PRILOGA 2: Skupine ekoloških tipov vodotokov za izračun ekološko sprejemljivega pretoka

| Skupina ekoloških tipov(1) | Ekoregija | Bioregija | Ekološki tip vodotoka(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Spodnja vipavska dolina in Brda | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 11 | Panonska gričevja in ravnine | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 11 | Krško-brežiška kotlina | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 5 | Obalna gričevja | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 11 | Panonske ravnine z alpskim vplivnim območjem | vsi ekološki tipi v bioregiji |
| 2 | 4 | Predalpska hribovja-donavsko porečje | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 4 | Predalpska hribovja-jadransko povodje | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 5 | Preddinarska hribovja in ravnine | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 5 | Dinarski kras | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 5 | Submediteranski kras | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 5 | Submediteranska hribovja brez površinskega odtoka | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 5 | Submediteranska hribovja s površinskim odtokom | vsi ekološki tipi v bioregiji |
| 3 | 4 | Karbonatne Alpe-donavsko porečje | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 4 | Silikatne Alpe | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 4 | Karbonatne Alpe-jadransko povodje | vsi ekološki tipi v bioregiji |
|  | 5 | Dinarska hribovja | vsi ekološki tipi v bioregiji |
| 4 |  | Velike reke | vsi ekološki tipi v bioregiji |

(1) skupine ekoloških tipov so prikazane na publikacijski karti, ki je objavljena na spletnih straneh ministrstva

(2) ekološki tipi vodotokov v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda

PRILOGA 3: Minimalne zahteve za študijo za določitev ekološko sprejemljivega pretoka

Študija za določitev ekološko sprejemljivega pretoka mora vsebovati najmanj:

I. poglavje: Opis nameravanega posega, ki mora vključevati najmanj:

- opredelitev vrste posebne rabe vode,

- opredelitev, ali gre za povratni ali nepovratni odvzem,

- lokacijo odvzema in izpusta, pri povratnem odvzemu, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem merilu za raven merila 1 : 5 000,

- lokacijo objekta za izvajanje posebne rabe, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem merilu za raven merila 1 : 5 000,

- opredelitev dolžine odvzema pri povratnem odvzemu vode,

- opredelitev dolžine do prvega večjega pritoka pri nepovratnem odvzemu vode,

- opredelitev velikosti oziroma količine odvzema, vključno z letno dinamiko odvzemanja,

- opredelitev inštaliranega pretoka oziroma največjega dovoljenega odvzema.

II. poglavje: Utemeljitev drugačne določitve ekološko sprejemljivega pretoka

- določitev ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s 7. in 9. oziroma 10. členom te uredbe v primeru nameravane posebne rabe površinske vode,

- določitev ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s 16. oziroma 17. oziroma 18. členom te uredbe v primeru podeljene vodne pravice,

- opredelitev razlogov za izdelavo študije in drugačno določitev ekološko sprejemljivega pretoka,

- obrazložitev in utemeljitev razlogov za neustreznost vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka iz prve oziroma 2. točke tega poglavja, vključno z obrazložitvijo in utemeljitvijo izračunov izpada proizvodnje ter ekonomskih posledic,

- obrazložitev in utemeljitev ekonomske upravičenosti oziroma neupravičenosti posebne rabe ob upoštevanju ekološko sprejemljivega pretoka iz 1. oziroma 2. točke tega poglavja,

- obrazložitev in utemeljitev izdelane ekonomske analize, kadar je razlog za drugačno določitev ekološko sprejemljivega pretoka ekonomska neupravičenost posebne rabe ob upoštevanju ekološko sprejemljivega pretoka iz 1. oziroma 2. točke tega poglavja.

III. poglavje: Opis značilnosti vodotoka, ki mora vključevati najmanj:

- opis osnovnih značilnosti povodja oziroma porečja,

- opis vodnega telesa površinske vode ter njegovo razvrstitev v tip površinske vode,

- opredelitev ekološkega tipa vodotoka na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu ter opis naravnih značilnosti površinske vode na tem odseku glede na ekološki tip,

- opis naravnih značilnosti vodotoka na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, in sicer zlasti podrobnejšo opredelitev geološke podlage, hidromorfološke ohranjenosti vodotoka upoštevajoč hidromorfološko ohranjenost struge in brežin,

- opredelitev pritoka, ki se šteje za prvi večji pritok pri nepovratnem odvzemu,

- opis morebitne povezave vodotoka s podzemno vodo,

- v primeru, da ima vodotok pomembno krajinsko vrednost, opis krajinske slike na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu ter ekspertno oceno vpliva obravnavanega posega na krajinsko sliko; o krajinski sliki se presoja na podlagi fotografiranja vodotoka pri vsaj dveh različnih pretokih vode, ki so blizu vrednostim sQnp.

IV. poglavje: Opredelitev mikrolokacije oziroma mikrolokacij znotraj obravnavanega odseka, kjer se pričakuje največji vpliv obravnavanega posega in je merodajna za določitev ekološko sprejemljivega pretoka.

Mikrolokacije se znotraj odseka med mestom odvzema in mestom izpusta oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu izbere tam, kjer se na podlagi ekspertne ocene pričakuje največji vpliv obravnavanega posega na vodni in obvodni ekosistem.

V. poglavje: Opis stanja vodnega telesa površinske vode ter stanja na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom, ki mora vključevati najmanj:

- prikaz kemijskega in ekološkega stanja vodnega telesa v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda,

- opredelitev biološkega elementa ali elementov v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, ki je najpomembnejši za oceno obstoječega stanja vodnega in obvodnega ekosistema ter za oceno zgradbe in delovanja vodnega in obvodnega ekosistema, pri čemer se izbira izmed bioloških elementov:

- sestava in številčnost vodnega rastlinstva (fitobentos in makrofiti),

- sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev,

- sestava, številčnost in starostna struktura rib;

- oceno stanja na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, ki vključuje oceno kemijskega in ekološkega stanja na mikrolokacijah:

- za posege na vodotokih s prispevnimi površinami manjšimi od 10 km2 oceno stanja glede na parametre, na katere bo poseg najbolj vplival, najmanj pa glede na:

- temperaturo vode,

- koncentracijo raztopljenega kisika [mg O2/L],

- nasičenost s kisikom [%],

- ekspertno oceno stanja biološkega elementa v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, ki je najbolj občutljiv na obravnavani poseg, zlasti oceno preraščenosti dna s fitobentosom v času pretokov vode, ki so blizu vrednostim sQnp,

- oceno ekološkega stanja na podlagi analize vzorcev biološkega elementa v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, ki je najbolj občutljiv na obravnavani poseg, kadar se na podlagi ekspertne ocene ugotovi, da je potrebno vzorčenje in analiza vzorcev. Morebitna vzorčenja ter meritve in analize vzorcev morajo biti izvedene s poudarkom na obdobjih nizkih pretokov.

- za posege na vodotokih s prispevnimi površinami večjimi od 10 km2 oceno stanja glede na parametre, na katere bo poseg najbolj vplival, najmanj pa glede na:

- temperaturo vode,

- koncentracijo raztopljenega kisika [mg O2/L],

- nasičenost s kisikom [%],

- ekspertno oceno biološkega elementa v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, ki je najbolj občutljiv na obravnavani poseg,

- če gre za povratni odvzem vode na odseku, ki je daljši od minimalne dolžine za določitev samostojnega vodnega telesa površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo vodna telesa površinskih voda, ali nepovratni odvzem, oceno ekološkega stanja z uporabo metodologij za najbolj primerljiv ekološki tip vodotoka v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, glede na biološki element, ki je najbolj občutljiv na obravnavani poseg, kadar se na podlagi ekspertne ocene ugotovi, da je potrebno vzorčenje in analiza vzorcev. Morebitna vzorčenja ter meritve in analize vzorcev morajo biti izvedene s poudarkom na obdobjih nizkih pretokov. Za analizo in vrednotenje rib se do uveljavitve metodologij v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, izdela ekspertna ocena.

- oceno kemijskega in ekološkega stanja gorvodno od mesta odvzema, zlasti kadar gre za izpust iz akumulacije,

- ekspertno oceno lateralne in longitudinalne povezanosti vodotoka ter možnosti prehoda vodnih organizmov gor in dolvodno (kontinuiteta toka),

- ekspertno oceno povezanosti vodotoka z obrežnim ekosistemom ter vpliva posega na obrežni ekosistem, vključno z opisom zarasti brežin, prodišč in obrežnega pasu ter opisom strukture zarasti,

- popis obrežnih rastlin ter tistih skupin živali, ki so neposredno odvisne od površinske vode, kadar se na podlagi ekspertne ocene ugotovi, da je to potrebno,

- ekspertno oceno možnosti razraščanja alg oziroma sprememb v dominantnosti posameznih skupin,

- ekspertno oceno možnosti izginotja posamezne vrste zaradi obravnavanega posega,

- pregled obstoječih podatkov za fitobentos, bentoške nevretenčarje, makrofite in ribe ter oceno vpliva obravnavanega posega na stanje teh bioloških elementov, vključno z oceno vpliva na morebitne dodatne cilje na območjih s posebnimi zahtevami.

Kadar se izvede vzorčenje fitobentosa in bentoških nevretenčarjev se poleg metodologij za vzorčenje v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, upoštevajo naslednje zahteve:

- vzorčenje se izvede v istih izbranih prečnih profilih vodotoka (mikrolokacijah), kot se merijo hidrološki parametri; v primeru, da v izbranih prečnih profilih niso zajeti vsi na obravnavanem odseku prisotni mezohabitati, je treba vzorčenje izvesti tudi v teh mezohabitatih,

- število vzorčnih mest v profilu se določi glede na širino struge, globino vode, hitrost vodnega toka, strukturo rečnega dna in osončenost,

- vzorčenje se izvede v obdobjih, ko so vrednosti pretokov čim bližje vrednostim sQnp,

- v času vzorčenja se fotografira obravnavani odsek vodotoka.

VI. poglavje: Opis hidromorfoloških značilnosti na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, ki mora vključevati najmanj:

- povzetek podatkov o hidroloških izhodiščih iz 4. člena te uredbe, in sicer podatkov o velikosti prispevne površine (F), srednjih pretokih (sQs) in srednjih malih pretokih (sQnp),

- kadar se izvedejo simultane hidrometrične meritve v skladu s 6. členom te uredbe, tudi povzetek podatkov o velikosti prispevne površine (F), srednjih pretokih (sQs) in srednjih malih pretokih (sQnp) v primerjalnih prerezih na vodotokih bližnjega oziroma hidrološko podobnega povodja ali porečja, za katerega so na razpolago podatki državnega hidrološkega monitoringa o pretokih za daljše opazovalno obdobje,

- prikaz krivulje trajanja pretokov za opazovalno obdobje, običajno zadnjih 30 let,

- kadar se izvedejo simultane hidrometrične meritve v skladu s 6. členom te uredbe, tudi prikaz krivulje trajanja pretokov za opazovalno obdobje, običajno zadnjih 30 let, v primerjalnih prerezih na vodotokih bližnjega oziroma hidrološko podobnega povodja ali porečja, za katerega so na razpolago podatki državnega hidrološkega monitoringa o pretokih za daljše opazovalno obdobje,

- prikaz krivulje trajanja pretokov za opazovalno obdobje, običajno zadnjih 30 let, z upoštevanjem obravnavanega odvzemanja vode,

- prikaz hidrograma mesečnih pretokov za opazovalno obdobje, običajno zadnjih 30 let,

- ugotovitev prisotnosti ter opredelitev morebitnih pritokov na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu,

- opredelitev morfoloških značilnosti, zlasti še na izbranih mikrolokacijah:

- globina vode, ki je povprečna globina vode v posameznih mezohabitatih,

- hitrost vodnega toka, pri čemer se opazuje povprečna hitrost v prečnem profilu vodotoka, povprečne hitrosti po vertikalah ter hitrost vodnega toka tik ob dnu,

- širina omočenosti struge oziroma širina gladine vode v strugi,

- pregled oziroma popis vrst mezohabitatov v skladu z razdelitvijo iz preglednice 1,

- podrobnejša opredelitev geološke podlage ter strukture rečnega dna na mikrolokacijah, pri čemer se oceni delež velikosti posameznih plavin na izbranih mikrolokacijah (groblja, grušč, prod, pesek, melj, glina, osnovna kamnina).

Preglednica 1: Opis geomorfoloških enot struge

| GES (mezohabitat)* | Turbulenca | Kratek opis |
| --- | --- | --- |
| Slap | Turbulenten, zelo hiter | Vertikalni padec vode in prelom čez celotno strugo, pogosto v živi skali in na odsekih, kjer si sledita stopnja in tolmun. |
| Kaskada | Turbulentna, zelo hitra | Zelo turbulentna zaporedja kratkih slapov in manjših kotanj v strugi, pogosto prisotni stopničasti profil in velike plavine; struktura je značilna v živi skali in v gorskih vodotokih. |
| Drča | Turbulentna, zelo hitra | Ozke strme reže ali drče v skalnatem dnu. |
| Visokovodna brzica | Turbulentna, zelo hitra | Zmerno strma enota struge z grobim substratom, za razliko od kaskad ima ploščati in ne stopničasti profil. |
| Nizkovodna Brzica | Turbulentna, zmerno hitra | Najpogostejši tip GES s turbulentnim, hitrim tokom vode aluvialnih strug z nizkim padcem. Substrat v strugi je droben, navadno prod, kar jo loči od ostalih turbulentnih GES, manj je tudi bele vode, nekaj substrata z dna lomi površino vode. |
| Rahlo valovanje | Manj turbulenten, zmerno hiter | Zmerno hiter tok in majhen padec z grbančenjem vodne površine. Globlje od nizkovodnih brzic, substrat skoraj ne lomi površine vode. |
| Gladki tok | Neturbulenten, zmerno počasen | Gladka, »steklasta« površina z opaznim gibanjem vode na površini, dokaj plitvo v primerjavi s tolmuni. |
| Tolmun | Neturbulenten, počasen | Dokaj globok in navadno počasen tok z drobnim substratom. Navadno skoraj neopazno gibanje vode na površini. Na obeh straneh, na gorvodnem in dolvodnem koncu, tolmun lahko meji s plitvinami, kot so nizkovodne brzice ali rahlo valovanje. |
| Zastal tolmun | Neturbulenten, počasen | Voda je zajezena z oviro, na primer jez, nasip, in podobno. |
| Ostalo |  | V neobičajnih primerih, kjer značilnosti ne ustrezajo nobeni od zgoraj navedenih. |

* GES: geomorfološka enota struge ali mezohabitat, ki predstavlja območja z relativno homogeno globino in hitrostjo vode, ki jih povezujejo izraziti gradienti tako v globini kot v hitrosti vode.

VII. poglavje: Pregled virov onesnaženja, ki mora vključevati najmanj:

- pregled morebitnih virov onesnaženja gorvodno od obravnavanega posega,

- pregled morebitnih virov onesnaženja na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu,

- oceno vpliva obravnavanega posega na ugotovljene vire onesnaženja, kadar gre za nov poseg zaradi posebne rabe voda,

- oceno vpliva obravnavanega posega na vodni in obvodni ekosistem ob upoštevanju ugotovljenih virov onesnaženja.

VIII. poglavje: Pregled drugih rab, ki mora vključevati najmanj:

- pregled morebitnih drugih rab površinske vode gorvodno od obravnavanega posega,

- pregled morebitnih drugih rab površinske vode na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu,

- oceno vpliva obravnavanega posega na ugotovljene druge rabe površinske vode, kadar gre za nov poseg zaradi posebne rabe voda,

- oceno vpliva obravnavanega posega na vodni in obvodni ekosistem ob upoštevanju ugotovljenih drugih rab vode.

IX. poglavje: Pregled območij s posebnimi zahtevami v skladu s predpisi, ki urejajo načrte upravljanja voda, ki mora vključevati najmanj:

- pregled območij s posebnimi zahtevami na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, zlasti še:

- zavarovanih in varovanih območij v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda,

- kopalnih voda,

- območij salmonidnih in ciprinidnih voda,

- vodovarstvenih območij,

- pregled območij s posebnimi zahtevami, na katere lahko vpliva obravnavani poseg,

- pregled ciljev na posameznih območjih s posebnimi zahtevami, na katere lahko vpliva obravnavani poseg,

- ekspertno oceno vpliva obravnavanega posega na cilje območij s posebnimi zahtevami.

X. poglavje: Predlog okoljskih ciljev, ki jih je treba dosegati na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, ki vključuje najmanj:

- predlog vrste površinske vode, v katero se razvrsti obravnavani odsek, in sicer naravni odsek vodotoka ali močno preoblikovani odsek vodotoka,

- predlog okoljskih ciljev, če gre za predlagani naravni odsek vodotoka,

- predlog manj strogih okoljskih ciljev, če gre za predlagani močno preoblikovani odsek vodotoka,

- utemeljitev manj strogih okoljskih ciljev iz prejšnje točke, ki mora vključevati najmanj obrazložitev in utemeljitev:

- da gre pri posegu za prevladujoč javni interes ali da so oziroma bodo koristi, ki jih ima poseg za zdravje ali varnost ljudi ali za trajnostni razvoj, večje od koristi, ki jih ima doseganje okoljskih ciljev za okolje in družbo,

- da koristnih ciljev, ki so oziroma bodo doseženi s posegom, zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernih stroškov ni mogoče zagotoviti na drug način, ki je boljša okoljska možnost, in

- vseh predlaganih tehnično izvedljivih in sorazmernih ukrepov za ublažitev škodljivih vplivov na stanje površinskih voda.

XI. poglavje: Ekspertno mnenje o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka, za katerega mora biti na podlagi analiz iz prejšnjih poglavij dokazano, da na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu zagotavlja izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. zagotovljeni so pretoki vode, ki ne poslabšujejo oziroma zagotavljajo dobro kemijsko in dobro ekološko stanje ali dober ekološki potencial površinskih voda;

2. zagotovljeni so pretoki vode, ki ohranjajo strugo; to so pretoki, ki oblikujejo in vzdržujejo velikost, obliko in strukture v strugi;

3. zagotovljeni so pretoki vode, ki ohranjajo habitate; to so pretoki preplavljanja, ki odstranjujejo mulj in organski detrit;

4. zagotovljeni so minimalni sprejemljivi pretoki, ki ohranjajo vodni in obvodni ekosistem;

5. zagotovljeni so optimalni pretoki, ki zagotavljajo mezohabitate za ciljne skupine organizmov in ciljne vrste organizmov, to je za biološke elemente, na katere bo imel obravnavani poseg največji vpliv;

6. zagotovljena je naravna sezonska dinamika pretokov.

Pri analizi izpolnjevanja navedenih pogojev je treba za posamezne parametre upoštevati naslednje minimalne zahteve:

- kontinuiteta toka: zagotovljena mora biti migracija rib med mezohabitati;

- širina omočenosti struge: ohranjena mora biti vsaj ena tretjina omočenosti struge, pri čemer se na mikrolokacijah, kjer se ocenjuje, da bo vpliv obravnavane posebne rabe največji, ne sme zmanjšati tako, da bi bilo s tem onemogočeno ohranjanje zgradbe in delovanja vodnega in obvodnega ekosistema oziroma bi se s tem poslabšalo stanje biološkega elementa, ki je najbolj občutljiv na obravnavani poseg; pri obstoječi posebni rabi se širina omočenosti struge vrednoti glede na odsek nad mestom odvzema;

- hitrost toka: hitrost toka na mikrolokacijah, kjer se ocenjuje, da bo vpliv obravnavane posebne rabe največji, se ne sme zmanjšati tako, da bi bilo s tem onemogočeno ohranjanje zgradbe in delovanja vodnega in obvodnega ekosistema oziroma bi se s tem poslabšalo stanje biološkega elementa, ki je najbolj občutljiv na obravnavani poseg.

V okviru priprave ekspertnega mnenja o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka se lahko pripravi predlog omilitvenih ukrepov, z izvedbo katerih se skupaj z upoštevanjem z njimi povezanega ekološko sprejemljivega pretoka zagotovi, da se ob dovoljeni rabi ne poslabšuje stanje vode oziroma ne preprečuje njenega izboljšanja ter ohranja zgradbo in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema.

V okviru priprave ekspertnega mnenja o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka se lahko določi tudi minimalni pretok v sušnih razmerah za mlinščico, če se ta v skladu s predpisi o vodah šteje za vodotok.

Pri pripravi ekspertnega mnenja o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka v primerih podeljenih vodnih pravic se lahko uporabi določbe četrtega in šestega odstavka 17. člena ter določbe 18. člena te uredbe.

Ekspertno mnenje o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka mora vključevati:

- obrazložitev in utemeljitev izpolnjevanja pogojev iz 1. do 6. točke tega poglavja, vključno z navedbo odločujočega pogoja za končno opredelitev ekspertne vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka,

- obrazložitev in utemeljitev načina upoštevanja letne dinamike pretokov vode ter uporabljenih podatkov in meril za morebitno končno opredelitev različnih ekološko sprejemljivih pretokov za različna letna obdobja; pri opredelitvi različnih ekološko sprejemljivih pretokov za različna letna obdobja je treba v največji možni meri upoštevati opredelitev sušnega in vodnatega obdobja v skladu s 14. in 15. točko 4. člena te uredbe;

- obrazložitev in utemeljitev izvedenih meritev in vzorčenj, vključno z obrazložitvijo in utemeljitvijo izbranih vzorčnih mest,

- rezultate izvedenih meritev in vzorčenj ter analiz vzorcev, vključno s seznami taksonov, upoštevanih v ocenah, kadar se izvede ocenjevanje ekološkega stanja,

- obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril za izdelavo ocen, kadar se izvede ocenjevanje ekološkega stanja,

- obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril za ocene in analize posameznih parametrov za končno opredelitev ekspertne vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka,

- opredelitev ter obrazložitev in utemeljitev parametrov, ki so bili odločujoči za končno opredelitev ekspertne vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka,

- obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril, ki so bili odločujoči za končno opredelitev ekspertne vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka,

XII. poglavje: Viri podatkov in seznam literature, uporabljene za izdelavo ekspertnega mnenja o ekološko sprejemljivem pretoku

Obrazložitev predpisa (sestavni del obravnavanega vladnega gradiva)

Tretji odstavek 71. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) določa, da Vlada RS predpiše kriterije za določitev ekološko sprejemljivega pretoka (Qes) ter način njegovega spremljanja in poročanja. V skladu z 90. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) je treba podeljene vodne pravice prilagoditi spremenjenemu 71. členu v roku pet let od uveljavitve te uredbe.

Uredba se uporablja za vse primere posebne rabe, razen za tiste, ki so v skladu s predpisi o vodah podlaga za določitev močno preoblikovanih vodnih teles, in za posebno rabo vode iz izvirov za lastno oskrbo s pitno vodo.

Z uredbo so tako določeni izhodišča in kriteriji za določitev Qes. Izhodišča za določitev Qes so podatki o srednjih malih pretokih (sQnp) in srednjih pretokih (sQs) na mestu odvzema vode za posebno rabo. sQs in sQnp se pridobi na ARSO na podlagi podatkov državnega hidrološkega monitoringa, kadar pa to ni mogoče, je treba izvesti namenske ocene oziroma hidrometrične meritve pretokov. Te zagotovi pobudnik oziroma imetnik vodne pravice. Takšna rešitev je skladna z zahtevami sodobne evropske zakonodaje na področju upravljanja voda, kjer je uveljavljeno načelo »plača uporabnik« oziroma »user pay principle«.

Qes se izračuna po enačbah, ki so oblikovane na podlagi podatkov o Qes, določenih v preteklih letih, s podatki o srednjih malih pretokih na mestu odvzema. Enačbe se razlikujejo glede na povratnost oziroma nepovratnost odvzema, velikost odvzema, dolžino odvzema pri povratnem odvzemu ter glede na občutljivost vodotoka, na katerem se načrtuje oziroma se nahaja odvzem.

Občutljivost vodotoka na odvzemanje vode se upošteva z razvrstitvijo vodotokov v skupine ekoloških tipov vodotokov, ki so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, glede na hidrološke, hidravlične, zlasti pa biološke značilnosti. Ekološki tipi vodotokov se uporabljajo kot podlaga za vrednotenje ekološkega stanja vodnih teles površinskih voda, za potrebe določanja Qes pa so razvrščeni v 4 skupine glede na njihovo občutljivost za odvzemanje vode. Znotraj posamezne skupine se občutljivost vodotokov spreminja tudi glede na velikost vodotoka, in sicer so najbolj občutljivi najmanjši vodotoki (z zelo majhnimi prispevnimi površinami – pod 10 km2), najmanj občutljive pa so velike reke. Za skupini ekoloških tipov vodotokov 1 in 2, kamor so razvrščeni najbolj občutljivi vodotoki, se pri določanju Qes upošteva tudi razmerje med sQs in sQnp. S tem se pri določanju Qes v največji možni meri upošteva ključne hidrološke, hidromorfološke in ekosistemske značilnosti posameznih vodotokov.

Qes, določen po enačbi, se lahko spremeni, če je drugačna vrednost predlagana v mnenju organizacije, pristojne za ribištvo, in je to potrebno zaradi zagotavljanja prehoda rib preko grajenih objektov v vseh letnih obdobjih. Qes se lahko spremeni tudi na predlog organizacije, pristojne za ohranjanje narave, če je to potrebno zaradi preprečevanja bistvenega ali uničujočega vpliva na varstvene cilje v skladu s predpisi o ohranjanju narave ali zaradi ohranjanja naravne vrednote.

Pri že podeljenih vodnih pravicah, ki imajo določen Qes ali drugače poimenovan minimalni pretok, se le-ta v skladu s to uredbo ohrani tudi vnaprej. Pri tem se upošteva vrednosti Qes, določene v pravnomočnem vodnem dovoljenju, koncesijskem aktu, koncesijski pogodbi, ali tudi v projektni dokumentaciji, ki je bila podlaga za pravnomočno gradbeno ali uporabno dovoljenje. Pri podeljenih vodnih pravicah, ki nimajo določenega Qes, se ta določi v skladu to uredbo, pri tem pa se v posebnih primernih upošteva tudi vpliv določitve Qes na obstoječo proizvodnjo. Qes se v posebnih primerih lahko zmanjša, da se ohrani ustrezen obseg proizvodnje, vendar najmanj do vrednosti, ki je predpisana tudi za te primere. Posebni primeri, kjer se upoštevajo dejanske razmere, so proizvodnja električne energije v mHE, vzreja rib v ribogojnicah, oskrba s pitno vodo, prav tako pa tudi nadgradnja mHE z dvigom kote gorvodne gladine vode. Posebej se obravnavajo tudi izpusti iz akumulacij, če bi zaradi slabe kakovosti vode v akumulaciji lahko prišlo do škodljivih vplivov na stanje površinskih voda dolvodno.

Uredba kot alternativno možnost omogoča tudi, da pobudnik oziroma vlagatelj vloge za vodno pravico ali imetnik vodne pravice predlaga drugačno določitev Qes, če predloži študijo, ki utemeljuje drugačno določitev Qes. Študija mora ustrezati minimalnim zahtevam, ki so določene v prilogi uredbe, in mora vključevati vse potrebne elemente v dokaz, da je Qes lahko tudi nižji od vrednosti, določene po formuli ob upoštevanju faktorjev v prilogi 1 uredbe. V postopku odločanja o vodni pravici se Qes lahko določi v skladu s študijo, če študijo in ekspertno mnenje o vrednosti Qes potrdi Inštitut za vode RS, ki tudi sicer pripravlja strokovna mnenja o podelitvi posameznih vodnih pravic.

Uredba določa tudi kriterije za spremljanje Qes, in sicer prednostno določa obveznost oblikovanja odvzemnih objektov tako, da odvzemov ne more biti, kadar se pretok na območju posebne rabe zmanjša pod Qes. Kadar takšno oblikovanje odvzemnih objektov ni možno, pa se mora izvajati spremljanje ustreznih parametrov zaradi nadzora nad zagotavljanjem Qes. Z uredbo so določeni parametri, ki se merijo v ta namen.

Uredba predpisuje tudi način poročanja podatkov o Qes, ki poteka na poziv pristojnega organa za upravljanje voda ali pristojne inšpekcijske službe, ter nadzor nad zagotavljanjem in spremljanjem Qes.

V svojih prehodnih določbah uredba predpisuje način reševanja vlog za pridobitev vodnih pravic, ki so bile vložene pred uveljavitvijo te uredbe, predpisuje pa tudi obveznost preveritve faktorjev za izračun Qes, in sicer prvič najpozneje do konca leta 2014 in nato vsakih 6 let.