PRILOGA 1

DOLOČANJE ENOT OBREMENITVE ZA INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO IN KONCENTRACIJA IN

LETNA KOLIČINA SNOVI, DO KATERE SE ENOTE OBREMENITVE NE DOLOČAJO

Tabela 1

+------+-----------------------+--------------------------+---------------------+

| Št.  |          Snov         | Količina snovi, ki določa|   Koncentracija in  |

|      |                       |   eno enoto obremenitve  |letna količina snovi,|

|      |                       |                          |za katere se okoljska|

|      |                       |                          |  dajatev ne plačuje |

+------+-----------------------+--------------------------+---------------------+

|1     |Snovi, ki oksidirajo   |50 kg O(2)                |30 mg/l in 250       |

|      |kot kemijska potreba po|                          |kg/leto              |

|      |kisiku                 |                          |                     |

+------+-----------------------+--------------------------+---------------------+

|2     |Fosfor                 |3 kg                      |0,1 mg/l in 15       |

|      |                       |                          |kg/leto              |

+------+-----------------------+--------------------------+---------------------+

|3     |Dušik                  |25 kg                     |5 mg/l in 125 kg/leto|

+------+-----------------------+--------------------------+---------------------+

|4     |Organske halogenske    |2 kg halogenov,           |100 µg /l  in 10      |

|      |spojine kot adsorbirani|izračunano kot organsko   |kg/leto              |

|      |organsko vezani        |vezani klor               |                     |

|      |halogeni               |                          |                     |

+------+-----------------------+--------------------------+---------------------+

|5     |Kovine in njihove      |                          |                     |

|      |spojine, izražene kot  |                          |                     |

|      |kovine:                |                          |                     |

|5.1   |                       |20 g                      |1 µg/l in 100 g/leto |

|      |Živo srebro            |100 g                     |5 µg /l in 500 g/leto|

|      |Kadmij                 |100 g                     |10 µg /l in 0,5      |

|      |Krom šestvalentni      |500 g                     |kg/leto              |

|      |Nikelj                 |500 g                     |50 µg/l in 2,5       |

|      |Svinec                 |500 g                     |kg/leto              |

|      |Baker                  |                          |50 µg/l in 2,5       |

|      |                       |                          |kg/leto              |

|      |                       |                          |50 µg/l in 2,5       |

|      |                       |                          |kg/leto              |

+------+-----------------------+--------------------------+---------------------+

|6     |Strupene snovi za vodne|3000 m3 odpadne vode      |S(D)= 2             |

|      |bolhe                  |deljeno s S(D)*           |                     |

+------+-----------------------+--------------------------+---------------------+

S(D) * je faktor razredčenja, pri katerem odpadna voda pri testu na vodnih

bolhah (Daphnia magna Straus) ni več strupena.