PREDLOG 10. 6. 2010

Za izvrševanje 181. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa skladno z Direktivo 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča postopke za opravljanje inšpekcijskega nadzora nad varnostjo plovbe, zaščito, preprečevanjem onesnaženja morja in delovnimi pogoji članov posadke na ladji.

2. člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. "Konvencije" pomenijo naslednje konvencije s protokoli in spremembami navedenih konvencij ter pripadajočimi obveznimi kodeksi v njihovi najnovejši različici:

a) Mednarodno konvencijo o tovornih črtah, 1966 (konvencija LL66),

b) Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (konvencija SOLAS),

c) Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, in s tem v zvezi Protokol iz leta 1978 (konvencija MARPOL),

d) Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje pooblastil o nazivih in ladijsko straženje pomorščakov, 1978 (konvencija STCW),

(e) Konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju, 1972 (konvencija COLREG),

f) Mednarodno konvencijo o izmeritvi ladij, 1969 (konvencija ITC69),

g) Konvencijo št. 147 o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 (konvencija ILO št. 147),

h) Mednarodno konvencijo o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1992 (konvencija CLC).

2. "Paris MOU" pomeni Memorandum o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, ki je bil podpisan v Parizu 26. januarja 1982, s spremembami.

3. "Okvir in postopki prostovoljnega sistema samoocenitve držav članic IMO" pomeni prostovoljno presojo, ki jo Republika Slovenija opravi v skladu z Resolucijo A. 974 (24), ki jo je sprejela skupščina IMO.

4. "Območje Paris MOU" pomeni območje, na katerem podpisnice Paris MOU izvajajo inšpekcijske preglede v skladu s Paris MOU.

5. "Ladja" pomeni katerokoli morsko plovilo, za katero velja ena ali več konvencij in ne pluje pod zastavo Republike Slovenije.

6. "Stik ladja/pristanišče" pomeni interakcijo, do katere pride, ko je ladja neposredno udeležena v dogajanju, ki vključuje gibanje oseb ali premik blaga ali zagotavljanje pristaniških storitev na ladjo ali z nje.

7. "Ladja na sidrišču" pomeni ladjo v vodnem prostoru pristanišča, ki obsega sidrišče, ter ni vezana ob obalo in vzpostavi stik ladja/pristanišče.

8. "Pomorski inšpektor" je uradna oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki pri ministrstvu pristojnem za pomorstvo izvaja inšpekcijsko nadzorstvo predpisov, ki urejajo varnost pomorske plovbe.

9. "Nočni čas" je čas med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj.

12. "Prijava" pomeni katero koli informacijo ali poročilo katere koli osebe ali organizacije z legitimnim interesom za varnost ladje, vključno z interesom za varnost in zdravje njene posadke, življenjskih in delovnih razmer na ladjah in preprečevanje onesnaževanja.

13. "Zadržanje" pomeni uradno prepoved ladji izpluti zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, ki posamezno ali skupaj povzročajo  nesposobnost ladje za plovbo.

14. "Ukrep prepovedi vplutja" pomeni odločitev, izdano poveljniku ladje, družbi odgovorni za ladjo, in državi zastave, s katero se jih uradno obvešča, da bo ladji zavrnjen vstop v vsa pristanišča in sidrišča Skupnosti.

15. "Prepoved opravljanja trgovskih operacij" pomeni uradno prepoved ladji nadaljevati opravljanje trgovskih operacij zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, ki bi, posamično ali skupaj, pomenile nevarnost za nadaljevanje opravljanja trgovskih operacij.

16. "Družba" pomeni lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kot je upravljavec ali zakupnik, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za upravljanje ladje in ki je ob prevzemu te odgovornosti privolila v prevzem vseh dolžnosti in odgovornosti, določenih v Mednarodnem kodeksu o varnem upravljanju ladij (kodeks ISM).

17. "Priznana organizacija" pomeni klasifikacijski zavod ali drugo zasebno družbo, ki v imenu države zastave opravlja statutarne naloge.

18. "Statutarno spričevalo" pomeni ladijsko listino, ki jo v skladu z mednarodnimi konvencijami izda država zastave ali je izdana v njenem imenu  v skladu z mednarodnimi konvencijami.

19. "Klasifikacijsko spričevalo" pomeni ladijsko listino, ki jo izda priznana organizacija in potrjuje, da ladja izpolnjuje zahteve določene s konvencijo SOLAS 74, Poglavje II - 1, Del A - 1, Pravilo 3 - 1.

20. "Baza podatkov inšpekcijskih pregledov" pomeni informacijski sistem, ki prispeva k izvajanju sistema pomorske inšpekcije v Skupnosti in ki vsebuje podatke o inšpekcijah, opravljenih v Skupnosti in na območju podpisnic Paris MOU.

21. "Upravljalec pristanišča" je koncesionar ali druga pravna oseba, ki vodi in fizično upravlja pristanišče.

3. člen

(področje uporabe)

(1) Ta uredba se uporablja za vsako ladjo in njeno posadko, ki pristane v pristaniščih ali sidriščih Republike Slovenije, da bi vzpostavila stik ladja/pristanišče.

(2) Za ladje z bruto tonažo manj kakor 500 pomorski inšpektor uporabi ustrezna določila konvencij. V delu, v katerem določbe konvencij za te ladje ne veljajo, ukrepa tako, da zagotovi, da take ladje ne predstavljajo očitne grožnje za varnost, zdravje ali okolje. Pri zagotavljanju teh ukrepov pomorski inšpektor ravna po Prilogi 1 Paris MOU.

(3) Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda ladje, ki pluje pod zastavo države, ki ni podpisnica konvencije, pomorski inšpektor ravna tako, da taka ladja in njena posadka nista deležni ugodnejše obravnave od ladje, ki pluje pod zastavo države, ki je podpisnica konvencije.

(4) Ta uredba ne velja za ribiške ladje, vojaške ladje, vojaške pomožne ladje, lesene ladje enostavne gradnje, javne ladje, ki se uporabljajo v negospodarske namene in jahte, ki se uporabljajo v negospodarske namene.

4. člen

(letna obveznost inšpekcijskih pregledov)

(1) Pomorska inšpekcija mora letno opraviti:

a) inšpekcijske preglede na vseh ladjah iz "prednostne skupine I" iz a) točke drugega odstavka 8. člena te uredbe, ki pristanejo v pristaniščih in sidriščih Republike Slovenije in

b) vsaj toliko inšpekcijskih pregledov letno na ladjah iz "prednostnih skupin I in II" iz točk a) in b) drugega odstavka 8. člena te uredbe, kolikor znaša sorazmerni delež Republike Slovenije, glede na število vseh inšpekcijskih pregledov, ki jih je treba opraviti znotraj Skupnosti in na območju Paris MOU.

(2) Pomorska inšpekcija, ki ne opravi inšpekcijskih pregledov v skladu z določili prve točke tega člena, izpolni letno obveznost inšpekcijskih pregledov, če število neopravljenih inšpekcijskih pregledov ne presega:

a)	5 % celotnega števila zelo rizičnih ladij iz prednostne skupne I, ki pristajajo v pristaniščih in sidriščih Republike Slovenije;

b)	10 % celotnega števila ladij iz prednostne skupne I, ki niso zelo rizične ladje in pristajajo v pristaniščih in sidriščih Republike Slovenije.

(3) Ne glede na odstotek, določen v točkah a) in b) iz prejšnjega odstavka, pomorska inšpekcija daje prednost inšpekcijskim pregledom tistih ladij, ki glede na informacije iz baze podatkov inšpekcijskih pregledov redko pristajajo v pristaniščih Skupnosti.

(4) Ne glede na odstotek, določen v a) in b) točki drugega odstavka tega člena, pomorska inšpekcija daje prednost inšpekcijskim pregledom na tistih zelo rizičnih ladjah iz prednostne skupine I, ki pristajajo na sidriščih v Republiki Sloveniji, ki glede na informacije iz baze podatkov inšpekcijskih pregledov redko pristajajo v pristaniščih Skupnosti.

5. člen

(preložitev inšpekcijskih pregledov)

(1) Pomorska inšpekcija lahko preloži inšpekcijski pregled ladje iz "prednostne skupine I" v naslednjih okoliščinah:

a) če se lahko inšpekcijski pregled opravi ob naslednjem pristanku ladje v pristanišču Republike Slovenije, pod pogojem, da ladja v tem času ne pristane v nobenem drugem pristanišču v Skupnosti ali na območju Paris MOU in da preložitev ni daljša od 15 dni, ali

b) če se inšpekcijski pregled lahko opravi v drugem pristanišču v Skupnosti ali na območju Paris MOU v roku 15 dni, pod pogojem, da pristojni organ, v kateri je to pristanišče, predhodno pristane, da opravi inšpekcijski pregled.

(2) Pomorski inšpektor mora preložitev inšpekcijskega pregleda iz prejšnjega odstavka zabeležiti v bazi podatkov inšpekcijskih pregledov.

3) Pomorski inšpektor lahko izpusti inšpekcijski pregled ladje iz "prednostne skupine I" iz operativnih razlogov pod pogojem, da razlog zabeleži v bazi podatkov inšpekcijskih pregledov in če so nastopile naslednje izredne okoliščine:

a) če presodi, da bi opravljanje inšpekcijskega pregleda ogrožalo varnost inšpektorjev, ladje, njene posadk, pristanišča ali morskega okolja, ali

b) če ladja pristane v pristanišču samo ponoči. V tem primeru pomorska inšpekcija sprejme potrebne ukrepe, da zagotovi ustrezen pregled ladij, ki redno pristajajo ponoči.

4)	Pomorski inšpektor lahko izpusti inšpekcijski pregled na ladji na sidrišču, če:

a) je ladja v roku 15 dni pregledana v drugem pristanišču ali sidrišču v Skupnosti ali na območju Paris MOU v skladu s Prilogo I, ali

b) če ladja pristane samo ponoči ali če je čas postanka prekratek za zadovoljivo opravljanje inšpekcijskega pregleda ter razlog za neopravljen pregled zabeleži v bazi podatkov inšpekcijskih pregledov, ali

c) če presodi, da bi opravljanje inšpekcijskega pregleda ogrožalo varnost inšpektorjev, ladje, njene posadke, pristanišča ali morskega okolja ter razlog za neopravljen pregled zabeleži v bazi podatkov inšpekcijskih pregledov.

6. člen

(najava prihoda ladij)

(1) Ladjar, ladijski agent ali poveljnik ladje, na kateri mora biti v skladu z 10. členom  te uredbe opravljen razširjeni inšpekcijski pregled, morajo najaviti Upravi Republike Slovenije za pomorstvo ali pomorski inšpekciji prihod ladje v pristanišče ali sidrišče Republike Slovenije v skladu z določbami iz Priloge III, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Za sporočanje podatkov iz prejšnjega odstavka se smiselno upošteva način sporočanja in obrazce, določene v predpisih o nadzoru pomorskega prometa.

(3) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu uprava) mora pomorski inšpekciji posredovati podatke iz prejšnjega člena in podatke, ki ji jih ladje, ki prihajajo iz tujine sporočajo v skladu s predpisi o nadzoru pomorskega prometa.

(4) Uprava pomorski inšpekciji zagotovi elektronski dostop do informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena.

7. člen

(pogostost inšpekcijskih pregledov)

Na ladjah, ki pristajajo v pristaniščih ali sidriščih Republike Slovenije, mora pomorska inšpekcija izvajati periodični ali izredni inšpekcijski pregled, kot sledi:

a) Periodični inšpekcijski pregled ladje se opravi v vnaprej določenih časovnih presledkih, odvisno od njenega rizičnega profila, v skladu z delom I, Priloge I, ki je sestavni del te uredbe. Časovni razmik med periodičnimi inšpekcijskimi pregledi ladij se podaljšuje sorazmerno z zmanjševanjem rizika. Za zelo rizične ladje časovni razmik ne presega šest mesecev.

b) Ne glede na čas, ki je minil od zadnjega periodičnega inšpekcijskega pregleda pomorska inšpekcija:

- mora opraviti izredni inšpekcijski pregled, če so nastopile zelo pomembne okoliščine iz dela II 2A, Priloge I, ki je sestavni del te uredbe,

- se na podlagi strokovne presoje lahko odloči, da opravi inšpekcijski pregled ladje, pri kateri so nastopile nepričakovane okoliščine iz dela II 2B, Priloge I, ki je sestavni del te uredbe.

8. člen

(izbira ladij za inšpekcijski pregled)

(1) Pomorski inšpektor izbere ladje za inšpekcijski pregled na osnovi njihovega rizičnega profila, kot je določeno v delu I, Priloge I, ki je sestavni del te uredbe, v primeru zelo pomembnih ali nepričakovanih okoliščin pa v skladu z deloma II 2A in 2B, Priloge I, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Pri izbiri ladij za inšpekcijski pregled mora pomorski inšpektor izbrati ladje po naslednjem vrstnem redu:

a) najprej mora ladje na katerih mora biti opravljen obvezni inšpekcijski pregled ladje, tj. ladje iz "prednostne skupine I", v skladu s sistemom izbire iz dela II 3A, Priloge I, ki je sestavni del te uredbe;

b) nato lahko izbere ladje, ki so primerne za inšpekcijski pregled, tj. ladje iz "prednostne skupine II", v skladu z delom II 3B, Priloge I, ki je sestavni del te uredbe.

9. člen

(začetni in podrobnejši inšpekcijski pregledi)

(1) Na ladji izbrani na podlagi prejšnjega člena mora pomorski inšpektor opraviti začetni oziroma podrobnejši inšpekcijski pregled skladno s sistemom izbire iz točk 3.A in 3.B II. dela Priloge I, ki je sestavni del te uredbe. Pri vsakem začetnem inšpekcijskem pregledu ladje mora pomorski inšpektor:

a) preveriti spričevala in dokumente, navedene v Prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe,

b) preveriti, ali so bile odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na prejšnjih inšpekcijskih pregledih in

c) se prepričati o celotnem stanju ladje, vključno s higienski razmerami, strojnico in bivalnimi prostori na ladji.

(2) Pomorski inšpektor se lahko odloči, da ne opravi preverjanj iz a) in c) točke iz prejšnjega odstavka, če so v zvezi z ladjo zabeležene pomanjkljivosti, ugotovljene na prejšnjih inšpekcijskih pregledih, ki jih je treba odpraviti do naslednjega pristanišča.

(3) Če po opravljenem začetnem inšpekcijskem pregledu iz prvega odstavka tega člena obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da stanje ladje ali njene opreme ali posadka ladje ne ustreza zahtevam konvencij, pomorski inšpektor opravi podrobnejši inšpekcijski pregled, skupaj z nadaljnjim preverjanjem izpolnjevanja operativnih zahtev na ladji.

(4) Utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka obstajajo, če pomorski inšpektor najde pomanjkljivosti na ladji, ki po njegovem strokovnem mnenju upravičujejo podrobnejši inšpekcijski pregled ladje, njene opreme ali posadke. Primeri utemeljenih razlogov so navedeni v Prilogi V, ki je sestavni del te uredbe.

10. člen

(razširjeni inšpekcijski pregled)

(1) Pomorski inšpektor mora opraviti razširjeni inšpekcijski pregled na naslednjih kategorijah ladij skladno s sistemom izbire iz točk 3.A in 3.B II. dela Priloge I:

- na zelo rizičnih ladjah,

- na potniških ladjah, tankerjih za prevoz nafte, tankerjih za prevoz kemikalij ali plinov ali ladjah za prevoz razsutega tovora, starejših od 12 let,

- v primeru zelo pomembnih ali nepričakovanih okoliščin na zelo rizičnih ladjah ter na potniških ladjah, tankerjih za prevoz nafte, tankerjih za prevoz kemikalij ali plinov ali ladjah za prevoz razsutega tovora, starejših od 12 let,

- na ladjah, na katerih je potrebno opraviti ponoven inšpekcijski pregled, da se razveljavi ukrep prepovedi vplutja.

(2) Ladjar ali poveljnik ladje mora zagotoviti pomorskemu inšpektorju dovolj časa za izvedbo razširjenega inšpekcijskega pregleda. Brez poseganja v nadzorne ukrepe potrebne zaradi zaščite, mora ladja ostati v pristanišču do konca inšpekcijskega pregleda.

(3) Po prejemu najave ladje, na kateri je potrebno opraviti periodični razširjeni inšpekcijski pregled, mora pomorska inšpekcija ladjo obvestiti, če razširjenega inšpekcijskega pregleda ladje ne bo opravila.

(4) Razširjeni inšpekcijski pregled se opravi skladno s postopki, določenimi v Prilogi VII, ki je sestavni del te uredbe in lahko vključuje tudi podrobnejši inšpekcijski pregled, kadar obstajajo utemeljeni razlogi iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe.

11. člen

(smernice in postopki za varnost in zaščito)

(1) Pri opravljanju pomorske inšpekcije se morajo pomorski inšpektorji ravnati v skladu s postopki in smernicami, določenimi v Prilogi VI, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Pri nadzoru izvajanja zaščite mora pomorski inšpektor uporabljati ustrezne postopke iz Priloge VI, ki je sestavni del te uredbe za vse ladje iz členov 3(1), 3(2) in 3(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 725/2004 z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L št. 129 z dne 29.4.2004; v nadaljnjem besedilu Uredba (ES) 725/2004), razen za ladje pod slovensko zastavo.

(3) Določbe iz prejšnjega člena te uredbe se uporabljajo za ro-ro trajekte in hitra potniška plovila iz člena 2(a) in (b) Direktive Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 1999/35/ES). Če je ladjo v skladu s členoma 6 in 8 Direktive 1999/35/ES pregledal pomorski inšpektor, in ladja ne pluje pod slovensko zastavo, tak posebni pregled zabeleži v bazo podatkov inšpekcijskih pregledov kot podrobnejši ali kot razširjeni inšpekcijski pregled, kar je ustreznejše.

(4) Brez poseganja v prepoved obratovanja ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila v skladu s členom 10 Direktive 1999/35/ES se ustrezno uporabljajo določbe o odpravi pomanjkljivosti, zadržanju in prepovedi vplutja ladje v pristanišča ali sidrišča držav članic Evropske unije ali držav podpisnic Paris MOU ter spremljanju po inšpekcijskih pregledih, zadržanju in prepovedi vplutja ladje v pristanišča ali sidrišča držav članic Evropske unije ali držav podpisnic Paris MOU iz te uredbe.

12. člen

(ukrepi prepovedi vplutja nekaterih ladij)

(1) Pomorska inšpekcija prepove ladji vplutje v pristanišča ali sidrišča držav članic Evropske unije ali držav podpisnic Paris MOU, razen v primerih iz šestega odstavka 16. člena te uredbe, če ladja bodisi:

- pluje pod zastavo države, navedene na črnem seznamu, ki je objavljen v letnem poročilu Komisije, in je bila zadržana ali ji je v skladu z Direktivo 1999/35/ES izrečena prepoved obratovanja več kakor dvakrat v zadnjih 36 mesecih v pristanišču ali sidrišču države članice Evropske unije ali države pogodbenice Paris MOU, ali

- pluje pod zastavo države, navedene na sivem seznamu, objavljenem v letnem poročilu Komisije, in je bila zadržana ali ji je v skladu z Direktivo 1999/35/ES izrečena prepoved obratovanja več kakor dvakrat v zadnjih 24 mesecih v pristanišču ali sidrišču države članice Evropske unije ali države pogodbenice Paris MOU.

Ukrep prepoved vplutja začne veljati takoj, ko ladja izpluje iz pristanišča ali sidrišča, v katerem je bila tretjič zadržana in je bila izdana odločba o prepovedi vplutja.

(2) Pomorska inšpekcija lahko ukrep prepovedi vplutja razveljavi šele po preteku treh mesecev od dneva izdaje odločbe in če so izpolnjeni pogoji določeni v odstavkih 3 do 9 Priloge VIII, ki je sestavni del te uredbe. Če je ladji drugič izrečen ukrep prepovedi vplutja, se to obdobje podaljša na dvanajst mesecev.

(3) Po vsakem nadaljnjem zadržanju ladje iz prejšnjega odstavka v pristanišču ali sidrišču Republike Slovenije pomorski inšpektor izreče ukrep prepovedi vplutja v vsa pristanišča ali sidrišča Skupnosti. To tretjo odločbo o izreku ukrepa prepovedi vplutja lahko pomorski inšpektor razveljavi po preteku 24 mesecev od dneva izdaje ukrepa prepovedi in le pod pogojem, da:

- ladja pluje pod zastavo države, ki zaradi števila zadržanj ni uvrščena na črni niti na sivi seznam iz prvega odstavka tega člena,

- je statutarna in klasifikacijska spričevala ladje izdala priznana organizacija, v skladu z Uredbo (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih prepisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij.

- ladjo upravlja družba, katere uspešnost je po delu I.1, Priloge I, ki je sestavni del te uredbe nadpovprečna, in

- so izpolnjeni pogoji določeni v odstavkih 3 do 9 iz Priloge VIII, ki je sestavni del te uredbe.

Ladji, ki ne izpolnjuje meril iz tega odstavka, po poteku 24 mesecev od izdaje ukrepa prepovedi vplutja, pomorski inšpektor stalno prepove vstop v vsa pristanišča in sidrišča Skupnosti.

(4) Po vsakem nadaljnjem zadržanju ladje v pristanišču ali na sidrišču Republike Slovenije po tretjem izreku ukrepa prepovedi vplutja pomorski inšpektor stalno prepove vplutje ladje v vsa pristanišča in sidrišča Skupnosti.

(5) Za izvajanje določil tega člena pomorska inšpekcija ravna skladno s postopki, določenimi v Priloge VIII, ki je sestavni del te uredbe.

13. člen

(zapisnik o inšpekcijskem pregledu)

Po koncu inšpekcijskega pregleda, podrobnejšega inšpekcijskega pregleda ali razširjenega inšpekcijskega pregleda pomorski inšpektor sestavi zapisnik o inšpekcijskem pregledu skladno s Prilogo IX, ki je sestavni del te uredbe. Kopijo zapisnika izroči poveljniku ladje.

14. člen

(prijave)

(1) Pomorski inšpektor mora takoj proučiti vsako prejeto prijavo, ter ugotoviti ali je utemeljena. Če je prijava utemeljena mora primerno ukrepati, ter zagotoviti, da vsak, ki ga prijava neposredno zadeva, lahko poda svoje mnenje. Če pomorski inšpektor meni, da je prijava očitno neutemeljena, o svoji odločitvi in o razlogih, obvesti prijavitelja.

(2) Pomorski inšpektor mora varovati tajnost identitete osebe, ki je podala prijavo in je ne sme razkriti poveljniku ali lastniku ladje. Pomorski inšpektor mora ohraniti zaupnost vseh pogovorov, ki jih je v zvezi s prijavo opravil s člani posadke.

(3) O sprejetih ukrepih v zvezi z utemeljeno prijavo pomorski inšpektor obvesti upravo države zastave, ter po potrebi tudi Mednarodno organizacijo dela (ILO).

15. člen

(odprava pomanjkljivosti in zadržanje ladje)

(1) Pomorski inšpektor se mora prepričati, da so vse z inšpekcijskim pregledom ugotovljene ali odkrite pomanjkljivosti odpravljene v skladu s konvencijami.

(2) Ob pomanjkljivostih, ki očitno ogrožajo varnost, zdravje ali okolje, pomorski inšpektor ladjo zadrži ali prepove opravljanje trgovskih operacij, med katerimi so bile odkrite pomanjkljivosti. Odločba o zadržanju ladje ali prepoved opravljanja trgovskih operacij ne sme biti preklicana, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti ali dokler pomorski inšpektor ne ugotovi, da lahko ladja pod določenimi pogoji nadaljuje plovbo ali nadaljuje prekinjene trgovske operacije, ne da bi bili ogroženi varnost in zdravje potnikov ali posadke ali varnost drugih ladij in da ni nevarnosti za onesnaženje morskega okolja.

(3) Pomorski inšpektor pri strokovni presoji o tem, ali naj ladjo zadrži ali ne, uporabi merila iz Priloge X, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Pomorski inšpektor ladjo zadrži, če ladja ni opremljena z delujočim sistemom zapisovanja podatkov o potovanju, kadar je v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS (v nadaljevanju: Direktivo 2002/59/ES) uporaba tega sistema obvezna. Če te pomanjkljivosti ni mogoče hitro odpraviti v pristaniščih Republike Slovenije, lahko pomorski inšpektor taki ladji dovoli, da nadaljuje plovbo do najbližje primerne ladjedelnice, kjer bo ta napaka hitro odpravljena, ali pa naloži, da se pomanjkljivosti odpravi v največ 30 dneh, kot to določajo smernice Paris MOU. V teh primerih pomorski inšpektor uporabi merila in postopke določene  v 16. členu te uredbe.

(5) V izjemnih primerih, ko je celotno stanje ladje očitno podstandardno, lahko pomorski inšpektor začasno prekine inšpekcijski pregled ladje, dokler odgovorni za stanje ladje ne sprejmejo ukrepov, potrebnih za izpolnitev ustreznih zahtev konvencij.

(6) Kadar je na podlagi ugotovitev pomorskega inšpektorja ladjo treba zadržati, pomorski inšpektor takoj pisno obvesti in posreduje zapisnik o inšpekcijskem pregledu, pristojnemu organu države, pod katere zastavo ima ladja pravico pluti (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ države zastave), ali kadar to ni mogoče, konzulu, če pa je odsoten, najbližjemu diplomatskemu predstavniku države zastave, o vseh okoliščinah, ki so bile razlog za zadržanje ladje. Poleg tega pomorski inšpektor po potrebi obvesti tudi tehničnega nadzornika klasifikacijskega zavoda ali priznane organizacije, ki so pooblaščene za izdajo klasifikacijskih ali statutarnih spričeval skladno s  konvencijami.

(7) Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda si mora pomorski inšpektor prizadevati, da se izogne neupravičenemu zadržanju ali zamudi ladje. Če je ladja neupravičeno zadržana ali zamuja, sta lastnik ali ladjar upravičena do odškodnine za nastalo izgubo ali škodo. V vsakem primeru domnevno neupravičenega zadržanja ali zamude ladje nosi dokazno breme lastnik ali ladjar ladje.

(9) Pomorski inšpektor lahko zadržani ladji dovoli premik v drug del pristanišča, če je tak premik varen in se s tem zmanjša prezasedenosti pristanišča. Vendar se prezasedenost pristanišča ne more upoštevati kot razlog za zadržanje ali odpravo zadržanja ladje.

Upravljalec pristanišča mora omogočiti namestitev zadržanih ladij v pristanišču.

(10)	Pomorski inšpektor v čim krajšem času obvesti upravljalca pristanišča, da je bila ladji izdana odločba o zadržanju.

16. člen

(spremljanje inšpekcijskih pregledov in zadržanj ladij)

(1) Kadar pomanjkljivosti, zaradi katerih je bila ladja zadržana po drugem odstavku prejšnjega člena te uredbe, ni mogoče odpraviti v pristanišču, kjer se je opravil inšpekcijski pregled, pomorski inšpektor dovoli ladji nadaljevanje plovbe brez nepotrebnega odlašanja do najbližje primerne ladjedelnice, ki jo izbereta poveljnik in pristojni organ države zastave, pod pogoji, ki jih odredi pristojni organ države zastave in s katerimi soglaša pomorski inšpektor. Ti pogoji morajo zagotoviti, da lahko ladja nadaljuje pot, ne da bi ogrožala varnost in zdravje potnikov in posadke, pomenila nevarnost za druge ladje ali onesnažila morsko okolje.

(2) Če je pomorski inšpektor odločil, da se ladja pošlje do ladjedelnice, ker ne izpolnjuje resolucije IMO A. 744(18), bodisi zaradi pomanjkljive ladijske dokumentacije bodisi zaradi konstrukcijskih napak ali drugih  pomanjkljivosti, lahko zahteva, da se v pristanišču zadržanja opravi merjenje debeline pločevine, preden ladji dovoli izplutje do najbližje primerne ladjedelnice.

(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena pomorski inšpektor obvesti pristojni organ države, v kateri je izbrana ladjedelnica, osebe iz šestega odstavka 15. člena te uredbe in po potrebi tudi druge pristojne organe o vseh pogojih potovanja. Če prejme tako obvestilo uprava ali pomorska inšpekcija, o sprejetih ukrepih obvesti organ, ki je poslal obvestilo.

(4) Pomorska inšpekcija sprejme ukrepe, s katerimi se zagotovi, da se ladji iz prvega odstavka tega člena, ki nadaljuje plovbo:

- ne da bi izpolnila pogoje, ki jih je odredila pomorska inšpekcija na podlagi opravljenega inšpekcijskega pregleda, ali

- zavrača izpolnitev veljavnih zahtev konvencij tako, da ne odpluje v izbrano ladjedelnico,

prepove vplutje v katerokoli pristanišče ali sidrišče države članice Evropske Skupnosti. Prepoved vplutja velja dokler lastnik ali ladjar ladje ne predloži dokazov, ki prepričajo pomorsko inšpekcijo, ki je ugotovila, da ima ladja pomanjkljivosti, da ta spet popolnoma izpolnjuje vse veljavne zahteve konvencij.

(5) V primerih iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena, kadar pomorska inšpekcija ugotovi, da ima ladja pomanjkljivosti, takoj opozori pristojne organe vseh drugih držav članic Evropske unije.

Če se v primerih iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena ladjedelnica nahaja v Republiki Sloveniji, pomorska inšpekcija takoj opozori pristojne organe vseh drugih držav članic EvropskeSkupnosti.

Pred prepovedjo vplutja ladje se pomorska inšpekcija lahko posvetuje s pristojnim organom države zastave ladje.

(6) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena lahko pomorski inšpektor dovoli vplutje ladje v pristanišče Republike Slovenije v primeru višje sile,i iz zelo pomembnih varnostnih razlogov, da zmanjša ali omili nevarnost onesnaženja ali da se odpravijo pomanjkljivosti, če je lastnik, ladjar ali poveljnik ladje izvedel ustrezne ukrepe za zagotovitev varnega vplutja, ki jih pomorski inšpektor sprejme kot zadostne.

17. člen

(pogoji za opravljanje nalog pomorskega inšpektorja)

(1) Inšpekcijske preglede ladij lahko izvajajo le imenovani pomorski inšpektorji, ki izpolnjujejo merila o usposobljenosti iz Priloge XI, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Kadar pomorski inšpektor nima zahtevanega poklicnega strokovnega znanja, lahko pomorskemu inšpektorju pomaga vsaka oseba z zahtevanim strokovnim znanjem.

(3) Pomorski inšpektorji in osebe, ki jim pomagajo, ne smejo imeti nobenega poslovnega interesa v pristaniščih ali na ladjah, kjer se opravlja inšpekcijski pregled, prav tako pomorski inšpektorji ne smejo biti zaposleni ali opravljati dela v imenu nevladnih organizacij, ki izdajajo statutarna in klasifikacijska spričevala ali opravljajo preglede, potrebne za izdajo teh spričeval ladjam.

(4) Predstojnik mora preveriti, strokovno usposobljenost pomorskega inšpektorja in njegovo izpolnjevanje meril usposobljenosti opredeljenih v Prilogi XI, ki je sestavni del te uredbe, preden ga pooblasti za izvajanje inšpekcijskih pregledov ladij po tej uredbi, nato pa periodično preverja ali se pomorski inšpektor usposablja skladno s programom izpopolnjevanja in usposabljanja, ki ga pripravi Komisija.

(5) Pomorski inšpektorji se morajo ustrezno strokovno izpopolnjevati na področju sprememb sistema pomorske inšpekcije tujih ladij in sprememb konvencij.

18. člen

(poročila pilotov in upravljalcev pristanišč)

(1) Piloti, ki pilotirajo ladje med vplutjem ali izplutjem iz pristanišča Republike Slovenije, morajo takoj na ustrezen način obvestiti pomorsko inšpekcijo, če med opravljanjem pilotaže izvedo, da ima ladja pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo varno plovbo ladje ali lahko povzročijo onesnaženje morskega okolja.

(2) Če upravljalec pristanišča pri opravljanju svojega dela izve, da ima ladja v njegovem pristanišču pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo varnost ladje ali lahko povzročijo onesnaženje morskega okolja, mora o tem takoj obvestiti pomorsko inšpekcijo.

(3) Piloti in upravljalec pristanišča morajo, kadar je mogoče v elektronski obliki, sporočiti pomorski inšpekciji vsaj naslednje informacije:

- informacije o ladji (ime, identifikacijska številka IMO, klicni znak in zastava),

- informacije o plovbi (zadnje pristanišče postanka, namembno pristanišče),

- opis očitnih nepravilnosti, ugotovljenih na ladji.

(4) Pomorski inšpektorji morajo v primeru ko piloti in upravljalec pristanišč sporočijo očitne nepravilnosti, ustrezno ukrepati in zabeležiti podrobnosti o sprejetih ukrepih.

19. člen

(baza podatkov inšpekcijskih pregledov)

(1) Uprava mora zagotoviti, da se podatki o dejanskem času vplutja in izplutja vseh ladij, ki pristanejo v pristaniščih ali sidriščih Republike Slovenije, iz sistema Skupnosti za izmenjavo pomorskih informacij "SafeSeaNet" prenesejo v bazo podatkov inšpekcijskih pregledov.

(2) Pomorski inšpektor mora vse informacije, povezane z inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi v skladu s to uredbo, prenesti v bazo podatkov inšpekcijskih pregledov takoj, ko sestavi zapisnik o inšpekcijskem pregledu ali sprosti zadržano ladjo. Vse informacije vnesene v bazo podatkov inšpekcijskih pregledov mora za namen njihove objave potrditi v 72 urah od vnosa.

20. člen

(Izmenjava informacij in sodelovanje)

Upravljalci pristanišč, ladijski agenti in drugi pristojni organi morajo pomorski inšpekciji predložiti naslednje vrste informacij, s katerimi razpolagajo:

- informacije, sporočene v skladu s 6. členom te uredbe in Prilogo III, ki je sestavni del te uredbe,

- informacije o ladjah, ki niso sporočile nobenih informacij v skladu z zahtevami iz te uredbe in Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (v nadaljevanju: Direktivo 2000/59/ES) in Direktivo 2002/59/ES ter po potrebi z Uredbo (ES) št. 725/2004,

- informacije o ladjah, ki so izplule, ne da bi upoštevale člen 7 ali 10 Direktive 2000/59/ES,

- informacije o ladjah, ki jim je bil zaradi razlogov zaščite zavrnjen vstop v pristanišče ali ki jim je bilo naloženo, da ga zapustijo,

- informacije o očitnih nepravilnostih v skladu z 18. členom te uredbe.

21. člen

(podatki, potrebni za spremljanje izvajanja)

Pomorska inšpekcija predloži Komisiji podatke iz Priloge XIV, ki je sestavni del te uredbe, v presledkih določenih v tej prilogi.

22. člen

(kazenske določbe)

1. Z globo od 200 eurov do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje:

a) poveljnik ladje, če v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena ne javi vseh potrebnih podatkov pomorski inšpekciji najmanj tri dni pred pričakovanim vplutjem v pristanišče ali pred zapustitvijo prejšnjega pristanišča, če se pričakuje, da bo vožnja trajala manj kot tri dni, in

b) pilot, ki ne obvesti pomorske inšpekcije, če med opravljanjem pilotaže izve, da ima ladja pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo varno plovbo ladje ali povzročijo onesnaženje morskega okolja (prvi odstavek 18. člena).

(2)	Z globo od 400 eurov do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

a) če v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena ne javi vseh potrebnih podatkov pomorski inšpekciji najmanj tri dni pred pričakovanim vplutjem v pristanišče ali pred zapustitvijo prejšnjega pristanišča, če se pričakuje, da bo vožnja trajala manj kakor tri dni, ali

b) če ne obvesti pomorske inšpekcije, da ima ladja v njegovem pristanišču pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo varnost ladje ali povzročijo onesnaženje morskega okolja (drugi odstavek 18. člena).

(3)	Z globo od 200 eurov do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

23. člen

(prekrškovni organ)

Za odločanje o prekrških iz prejšnjega člena je pristojen pomorski inšpektor.

24. člen

(prehodna določba)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe (Uradni list RS, št. 105/07).

25. člen

(končna določba)

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.

Št. 007-209/2009/

Ljubljana, dne

EVA 2010-2411-0011

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.

Predsednik

PRILOGA I

ELEMENTI SISTEMA POMORSKE INŠPEKCIJE V SKUPNOSTI

(5. člen te uredbe)

Naslednji elementi se vključijo v sistem pomorske inšpekcije v Skupnosti:

I. Rizični profil ladje

Rizični profil ladje se določi s kombinacijo naslednjih splošnih parametrov in parametrov, določenih na podlagi preteklih inšpekcij:

1. Splošni parametri

(a) Vrsta ladje

Rizične ladje so potniške ladje, tankerji za prevoz nafte, tankerji za prevoz kemikalij, tankerji za prevoz plina ter ladje za prevoz razsutega tovora.

(b) Starost ladje

Ladje, starejše od 12 let, so zelo rizične.

(c) Uspešnost države zastave

(i) Ladje, ki plujejo pod zastavo države z visokim deležem zadržanj v Skupnosti in na območju podpisnic Paris MOU, so zelo rizične.

(ii) Ladje, ki plujejo pod zastavo države z majhnim deležem zadržanj v Skupnosti in na območju podpisnic Paris MOU, so malo rizične.

(iii) Ladje, ki plujejo pod zastavo države, za katere je bila opravljena presoja in za katere je bil po potrebi predložen načrt za odpravo nepravilnosti v skladu z okvirjem in postopki prostovoljnega sistema samoocenitve držav članic IMO, so malo rizične.

(d) Priznane organizacije

(i) Ladje, ki so jim ladijska spričevala izdale priznane organizacije, katerih uspešnost je glede na delež zadržanj v Skupnosti in na območju podpisnic Paris MOU nizka ali zelo nizka, so zelo rizične.

(ii) Ladje, ki so jim ladijska spričevala izdale priznane organizacije, katerih uspešnost je glede na delež zadržanj v Skupnosti in na območju podpisnic Paris MOU visoka, so malo rizične.

(iii) Ladje, ki so jim spričevalo izdale organizacije, priznane v skladu z Uredbo (ES) št. 391/2009.

(e) Uspešnost družbe

(i) Ladje tiste družbe, katere uspešnost je glede na ugotovljene pomanjkljivosti njenih ladij in glede na delež zadržanj v Skupnosti ter na območju podpisnic Paris MOU nizka ali zelo nizka, so zelo rizične.

(ii) Ladje tiste družbe, katerega uspešnost je glede na ugotovljene pomanjkljivosti njenih ladij in glede na delež zadržanj v Skupnosti ter na območju podpisnic Paris MOU, visoka, so malo rizične.

2. Parametri, določeni na podlagi preteklih inšpekcij

(i) Ladje, ki so bile zadržane več kot enkrat, so zelo rizične.

(ii) Ladje, na katerih je bil opravljen inšpekcijski pregled v obdobju iz Priloge II, in na katerih je bilo ugotovljenih manj pomanjkljivosti, kot je pomanjkljivosti, določenih v Prilogi II, so malo rizične.

(iii) Ladje, ki v obdobju, ki je določen v Priloge II niso bile zadržane, so malo rizične.

Parametri tveganja se seštevajo ob uporabi ponderjev, ki odražajo relativni vpliv vsakega parametra na splošno tveganje ladje, zato da se določijo naslednji rizični profili ladje:

- zelo rizična ladja,

- standardna ladja,

- malo rizična ladja.

Pri določanju navedenih rizičnih profilov se bolj upoštevajo parametri vrste ladje, uspešnosti države zastave, priznane organizacije in družbe.

II. Inšpekcijski pregled ladij

1. Periodični inšpekcijski pregledi

Periodične inšpekcijske preglede je treba opraviti v naprej določenih časovnih presledkih. Njihova pogostost se določi na podlagi rizičnega profila ladje. Časovni presledek med periodičnimi inšpekcijskimi pregledi zelo rizične ladje ne sme biti daljši od 6 mesecev. Časovni presledek med periodičnimi inšpekcijskimi pregledi ladij z drugačnim rizičnim profilom se podaljša skladno z zmanjšanjem rizičnosti.

Pomorski inšpektor mora opraviti periodični inšpekcijski pregled na:

- kateri koli zelo rizični ladji, ki v zadnjih 6 mesecih ni bila inšpekcijsko pregledana v pristanišču ali sidrišču Skupnosti ali na območju podpisnic Paris MOU. Pomorski inšpektor lahko opravi inšpekcijski pregled na zelo rizični ladji, če je od zadnjega inšpekcijskega pregleda preteklo najmanj pet mesecev.

- kateri koli standardni ladji, ki v zadnjih 12 mesecih ni bila pregledana v pristanišču ali sidrišču Skupnosti ali na območju podpisnic Paris MOU. Pomorski inšpektor lahko opravi inšpekcijski pregled na standardni ladji, če je od zadnjega inšpekcijskega pregleda preteklo najmanj deset mesecev.

- kateri koli malo rizični ladji, ki v zadnjih 36 mesecih ni bila pregledana v pristanišču ali sidrišču Skupnosti ali na območju podpisnic Paris MOU. Pomorski inšpektor lahko opravi inšpekcijski pregled na malo rizični ladji, če je od zadnjega inšpekcijskega pregleda preteklo najmanj 24 mesecev.

2. Dodatni inšpekcijski pregledi

Na ladjah, pri katerih so nastopile zelo pomembne ali nepričakovane okoliščine, se lahko opravi dodatni inšpekcijski pregled ne glede na obdobje od zadnjega periodičnega pregleda. Pomorski inšpektor na podlagi strokovne presoje odloči ali je potrebno na ladji, kjer so nastopile nepričakovane okoliščine, opraviti dodatni inšpekcijski pregled.

2A. Zelo pomembne okoliščine

Pomorski inšpektor mora, ne glede na obdobje od zadnjega periodičnega pregleda ladje, opraviti dodatni inšpekcijski pregled na ladjah, pri katerih so nastopile naslednje zelo pomembne okoliščine:

- ladje, katerim je bilo po zadnjem inšpekcijskem pregledu v Skupnosti ali na območju podpisnic Paris MOU zaradi varnostnih razlogov začasno ali trajno preklicano klasifikacijsko spričevalo;

- ladje, o katerih so poročale ali poslale uradno obvestilo druge države članice Evropske unije;

- ladje, ki se ne nahajajo v bazi podatkov inšpekcijskih pregledov;

- ladje, ki so:

- bile udeležene v trčenju, ali so nasedle na poti v pristanišče,

- za katere se domneva, da so kršile predpise o izpuščanju škodljivih snovi ali odpadnih voda, ali

- napačno ali nevarno manevrirale, pri čemer niso upoštevale shem ločene plovbe, ki jih je sprejela IMO, ali varne navigacijske prakse in postopkov.

2B. Nepričakovane okoliščine

Na podlagi strokovne presoje pomorski inšpektor lahko, ne glede na obdobje od zadnjega periodičnega pregleda, opravi dodatni inšpekcijski pregled na ladjah, pri katerih so nastopile naslednje nepričakovane okoliščine:

- ladje, ki niso upoštevale priporočila IMO o plovbi skozi ožine v Baltsko morje,

- ladje, ki imajo ladijska spričevala, ki jih je izdala priznana organizacija, ki ji je bilo, po zadnjem inšpekcijskem pregledu v Skupnosti ali na območju podpisnic Pariškega MOU, odvzeto priznanje,

- ladje, za katere so piloti ali upravljalci pristanišč sporočili, da imajo pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo njihovo varno plovbo ali lahko povzročijo onesnaženje morskega okolja v skladu z 18. členom te uredbe,

- ladje, ki ne izpolnjujejo zahtev glede obveščanja iz 6. člena te uredbe ter Direktive 2002/59/ES in po potrebi Uredbe (ES) št. 725/2004,

- ladje, o katerih je poročal ali vložil prijavo poveljnik ladje, član posadke ali katera koli druga oseba ali organizacija, ki ima upravičen interes za varno delovanje ladje, življenjske in delovne razmere na ladji ali preprečevanje onesnaževanja, razen če pomorski inšpektor meni, da je poročilo ali prijava očitno neutemeljena,

- ladje, ki so bile pred več kot tremi meseci že zadržane,

- ladje, pri katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti, razen tistih ladij, pri katerih morajo biti pomanjkljivosti odpravljene v 14 dneh od izplutja oziroma pri katerih morajo biti pomanjkljivosti odpravljene pred izplutjem,

- ladje, za katere je bilo javljeno, da imajo težave s tovorom, zlasti če je ta tovor škodljiv ali nevaren,

- ladje, ki so jih upravljali na način, nevaren za osebe, lastnino ali okolje,

- ladje, za katere je iz zanesljivih virov znano, da se ladijski dejanski parametri tveganja razlikujejo od uradno ugotovljenih in da so zato bolj rizične.

3. Sistem izbire

3A. Pomorski inšpektor mora opraviti inšpekcijski pregledi ladij iz prednostne skupine I, kot sledi:

(a) Pomorski inšpektor mora opraviti razširjeni inšpekcijski pregled na:

- vsaki zelo rizični ladji, ki ni bila pregledana v zadnjih šestih mesecih,

- vsaki standardni potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, ki ni bila pregledana v zadnjih 12 mesecih.

(b) Pomorski inšpektor mora opraviti začetni ali podrobnejši inšpekcijski pregled na:

- vsaki drugi standardni ladji, ki v zadnjih 12 mesecih ni bila pregledana, razen na potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let.

(c) Pomorski inšpektor mora v primeru zelo pomembnih okoliščin opraviti:

- podrobnejši ali razširjeni inšpekcijski pregled po svoji strokovni presoji na vsaki zelo rizični ladji ne glede na starost in na potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let.

- podrobnejši inšpekcijski pregled na vsaki drugi ladji, razen na potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let.

3B. Če se pomorski inšpektor odloči opraviti inšpekcijski pregled ladje iz prednostne skupine II, ga opravi kot sledi:

(a) Razširjeni inšpekcijski pregled mora opraviti na:

- vsaki zelo rizični ladji, ki ni bila pregledana v zadnjih 5 mesecih,

- vsaki standardni potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let, ki ni bila pregledana v zadnjih 10 mesecih, ali

- vsaki malo rizični potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let, ki ni bila pregledana v zadnjih 24 mesecih.

(b) Začetni ali podrobnejši inšpekcijski pregled mora opraviti na:

- vsaki drugi standardni ladji, ki v zadnjih 10 mesecih ni bila pregledana, razen na potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let, ali

- vsaki drugi malo rizični ladji, ki v zadnjih 24 mesecih ni bila pregledana, razen na potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let.

(c) V primeru nepričakovanih okoliščin mora opraviti:

- podrobnejši ali razširjeni inšpekcijski pregled, po svoji strokovni presoji, na vsaki zelo rizični ladji ne glede na starost ali na potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let.

- podrobnejši inšpekcijski pregled na vsaki drugi ladji, razen na potniški ladji, tankerju za prevoz nafte, tankerju za prevoz kemikalij, tankerju za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši oziroma starejšemu od 12 let.

PRILOGA II

MATRICA DOLOČANJE PROFILA RIZIČNOSTI

|  | Profil rizičnosti |
| --- | --- |
|  | Zelo rizične ladje | Standardne ladje | Malo rizične ladje |
| Splošni parametri | Kriterij | Točke | Kriterij | Kriterij |
| 1 | Vrsta ladje | Tanker za kemikalije Tanker za plin Oljni tanker Ladja za prevoz razsutega tovora Potniška ladja | 2 | Ladje, ki niso zelo rizične ali malo rizične | Vse vrste |
| 2 | Starost ladje | Vse ladje starejše od 12 let | 1 |  | Vse starosti |
| 3a | Zastave | ČSB - lista | Črna – VR, ZR, SR - ZR | 2 |  | bela |
|  |  |  | Črna - SR | 1 |  |  |
| 3b |  | IMO -presoja | - | - |  | da |
| 4a | Priz. organizacija | uspešnost | V | - | - |  | visoka |
|  |  |  | S | - | - |  | - |
|  |  |  | N | Nizka | 1 |  | - |
|  |  |  | ZN | Zelo nizka |  |  | - |
| 4b |  | Priznani v EU | - | - |  | da |
| 5 | ladjar | uspešnost | V | - |  |  | visoka |
|  |  |  | S | - |  |  | - |
|  |  |  | N | Nizka | 2 |  | - |
|  |  |  | ZN | Zelo nizka |  |  | - |
| Zgodovinski parametri |  |  |  |
| 6 | Število ugotovljenih pomanjkljivosti v zadnjih 36 mesecih | pomanjkljivosti | Ni primerna | - |  | ≤ 5 (in najmanj en inšpekcijski pregled v preteklih 36 mesecih) |
| 7 | Število zadržanj v zadnjih 36 mesecih | pomanjkljivosti | ≥ 2 | 1 |  | Brez zadržanj |

Zelo rizične ladje so ladje s 5 ali več točkami.

Malo rizične ladje so ladje, ki izpolnjujejo vse kriterije malo rizičnih ladij.

Standardne ladje so ladje, ki niso niti zelo rizične niti malo rizične.

PRILOGA III

NAJAVE

(prvi odstavek 6. člena te uredbe)

Upravi ali pomorski inšpekciji mora biti najavljen prihod ladje najmanj tri dni pred prihodom ladje v pristanišča ali sidrišča Republike Slovenije, ali najkasneje pred izplutjem iz prejšnjega pristanišča ali sidrišča, če se pričakuje, da bo plovba trajala manj kakor tri dni. Informacije, ki jih je treba predložiti so:

(a) identifikacija ladje (ime, klicni znak, identifikacijska številka IMO ali številka MMSI);

(b) predvideno trajanje postanka;

(c) za tankerje:

(i) oblika: enojni trup, enojni trup s SBT, dvojni trup;

(ii) stanje tovornih in balastnih tankov: polni, prazni, inertirani;

(iii) prostornina in vrsta tovora;

(d) načrtovane trgovske operacije v namembnem pristanišču ali sidrišču (natovarjanje, raztovarjanje, drugo);

(e) načrtovani statutarni tehnični pregledi, večja vzdrževalna dela ter popravila, ki se bodo izvedla v namembnem pristanišču;

(f) datum zadnjega razširjenega inšpekcijskega pregleda na območju Paris MOU.

PRILOGA IV

SEZNAM SPRIČEVAL IN DOKUMENTOV

(prvi odstavek 9. člena te uredbe)

1.    Mednarodno izmeritveno spričevalo (1969).

2.   - Spričevalo o varnosti potniške ladje,

- Spričevalo o varnosti konstrukcije tovorne ladje,

- Spričevalo o varnosti opreme na tovorni ladji,

- Spričevalo o varnosti radijske postaje na tovorni ladji,

- Spričevalo o oprostitvi in, če je potrebno, seznam tovora,

- Spričevalo o varnosti tovorne ladje.

3.	Mednarodno spričevalo o zaščiti ladje (ISSC).

4.	Trajni zapis ladje.

5. 	Mednarodno spričevalo o sposobnosti za prevoz kapljivo utekočinjenih plinov;

- Spričevalo o sposobnosti za prevoz kapljivo utekočinjenih plinov.

6. 	Mednarodno spričevalo o primernosti za prevoz nevarnih kemikalij v razsutem stanju;

- Spričevalo o sposobnosti za prevoz nevarnih kemikalij v razsutem stanju.

7. 	Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaženja z oljem.

8. 	Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja pri prevozu nepakiranih škodljivih tekočih snovi.

9. 	Mednarodno spričevalo o tovorni črti (1966);

- Mednarodno spričevalo o oprostitvi tovornih črt.

10. 	Knjiga o oljih, I. in II. Del.

11. 	Knjiga tovora.

12. 	Spričevalo o najmanjšem številu članov posadke.

13. 	Pooblastila o nazivih, izdana skladno s konvencijo STCW.

14. 	Zdravniška spričevala (Konvencija ILO št. 73 o zdravniškem pregledu pomorščakov).

15.	Pregled razporeditve časa stražarjenja (Konvencija ILO št. 180 in konvencija STCW 78/95).

16.	Evidenca delovnega časa in počitka pomorščakov (Konvencija ILO št.180).

17. 	Knjiga o stabilnosti.

18. 	Kopija listine o skladnosti in spričevalo o varnem upravljanju, izdana skladno z ISM kodeksom (konvencija SOLAS, poglavje IX).

19. 	Spričevala o trdnosti ladje in strojnih naprav, ki jih izda klasifikacijski zavod (zahtevajo se samo tedaj, kadar ladja ohrani klaso v klasifikacijskem zavodu).

20. 	Spričevalo o sposobnosti ladje za prevoz nevarnega tovora.

21. 	Spričevalo o varnosti hitrega plovila in dovoljenje za upravljanje hitrega plovila.

22. 	Deklaracija o nevarnem tovoru, manifest ali podroben načrt tovora.

23. 	Ladijski dnevnik z zapisi o opravljenih preizkusih in vajah ter dnevnik o pregledih in vzdrževanju sredstev in naprav za reševanje.

24. 	Spričevalo o varnosti ladij za posebne namene.

25. 	Spričevalo o varnosti plavajoče naprave.

26. 	Za oljne tankerje podatki o nadzoru izpusta zaoljenih vod in nadzornem sistemu za zadnje potovanje ladje v balastu.

27. 	Seznam razporeditve ob alarmu, protipožarni načrt in, na potniških ladjah, načrt ukrepov ob poškodbah ladje.

28. 	Načrt ravnanja ob izlitju olja.

29. 	Dokumentacija o opravljenih tehničnih pregledih (za ladje za razsuti tovor in oljne tankerje).

30. 	Zapisniki o predhodnih inšpekcijskih pregledih.

31. 	Za ro-ro potniške ladje podatki o največjem razmerju faktorjev pregrajevanja A/A.

32. 	Spričevalo o sposobnosti ladje za prevoz žita.

33. 	Priročnik o pričvrstitvi tovora.

34. 	Načrt ravnanja z odpadki in dnevnik ravnanja z odpadki.

35. 	Na potniških ladjah dokumentacija za pomoč poveljniku pri odločanju.

36. 	Za potniške ladje na redni liniji načrt sodelovanja s službami iskanja in reševanja (SAR).

37. 	Za potniške ladje seznam operativnih omejitev.

38. 	Priročnik za prevoz razsutega tovora.

39. 	Načrt natovarjanja in raztovarjanja ladij, ki prevažajo razsuti tovor.

40. 	Potrdilo o zavarovanju ali drugem finančnem jamstvu za odgovornost za škodo, povzročeno zaradi onesnaženja z oljem (Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1992).

41.	Spričevalo, ki se zahteva v skladu z Direktivo 2009/20/ES z dne 23. aprila 2009 o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke.

42.	Spričevalo, ki se zahteva v skladu z Uredbo št. 392/2009 ES z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznika potnikov po morju v primeru nesreče.

43.	Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaženju zraka.

44.	Mednarodno spričevalo o preprečevanju morja s fekalijami.

PRILOGA V

PRIMERI UTEMELJENIH RAZLOGOV

(četrti odstavek 9. člena te uredbe)

A. 	Primeri utemeljenih razlogov za podrobnejši inšpekcijski pregled

1.	Ladje, določene v II. delu 2A in 2B, Priloge I.

2. 	Knjiga o oljih ni pravilno vodena.

3. 	Pri pregledu ladijskih spričeval in drugih dokumentov so bile ugotovljene netočnosti.

4. 	Znaki, da člani posadke niso sposobni izpolnjevati predpisanih zahtev glede sporazumevanja na ladji iz 18. člena Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov.

5.	Pomorščak je pridobil pooblastilo z goljufijo ali imetnik pooblastila ni oseba, ki ji je bilo pooblastilo izdano.

6.	Poveljnik ladje, častniki in pomorščaki, ki opravljajo stražo, imajo pooblastilo, ki ga je izdala država, ki ni ratificirala konvencije STCW 78/95.

7. 	Obstajajo dokazi, da ravnanje s tovorom in druga opravila niso bila varno vodena, ali skladno z IMO navodili, npr.: vsebina kisika v napajalnem cevovodu inertnega plina do tovornih tankov presega najvišjo predpisano vrednost.

8. 	Nezmožnost poveljnika tankerja za prevoz nafte, da pokaže podatke o nadzoru izpusta zaoljenih vod in nadzornem sistemu za zadnje potovanje ladje v balastu.

9. 	Manjka najnovejši seznam razporeditve ob alarmu ali če člani posadke ne poznajo svojih nalog v primeru požara ali nalog ob zapustitvi ladje.

10. 	Oddajanje lažnih alarmov za nevarnost, ki jim ne sledijo ustrezni postopki preklica.

11. 	Manjka glavna oprema ali naprave, zahtevane v konvencijah.

12. 	Zelo nehigienske razmere na ladji.

13. 	Dokaz na podlagi inšpektorjevega splošnega vtisa in opazovanj, da obstaja resno poslabšanje ali pomanjkljivosti trupa ali ladijske strukture, ki lahko ogrozijo strukturo, neprepustnost ali vodotesnost ladje.

14. Informacije ali dokazi, da poveljnik ladje ali posadka ne pozna osnovnih postopkov na ladji glede varnosti ladje ali preprečevanja onesnaženja ali da se taki postopki niso izvajali.

15. Manjka pregled razporeditve dela na ladji ali evidenca delovnega časa in počitka pomorščakov.

B. Primeri utemeljenih razlogov za inšpekcijski nadzor iz vidika zaščite

1.   Med začetnim inšpekcijskim pregledom pomorski inšpektor lahko ugotovi naslednje utemeljene razloge za podrobnejši inšpekcijski pregled z vidika zaščite:

1.1    Spričevalo ISSC ni veljavno ali mu je potekla veljavnost.

1.2    Ladja ima nižjo stopnjo zaščite kakor pristanišče.

1.3    Vaje v zvezi z zaščito ladje niso bile izvedene.

1.4 Evidenca za zadnjih deset stikov ladja/pristanišče ali ladja/ladja je         nepopolna.

1.5 Dokazi ali ugotovitve, da se ključni člani posadke ne morejo medsebojno sporazumevati.

1.6     Ugotovitev, da obstajajo resne pomanjkljivosti v sistemu zaščite na ladji.

1.7    Obstajajo informacije s tretje strani, na primer poročila ali prijave, ki  zadevajo informacije v zvezi z zaščito.

1.8    Ladja ima drugič zapored izdano začasno mednarodno spričevalo o zaščiti ladje, pri čemer je po strokovni presoji pomorskega inšpektorja eden od razlogov, zakaj sta ladja ali ladjar prosila za tako spričevalo, izognitev izpolnjevanju določil predpisanih v poglavju XI-2, konvencije SOLAS 74 in dela A, kodeksa ISPS po izteku prvega začasnega spričevala. Del A, kodeksa ISPS določa okoliščine, ko je mogoče izdati začasno spričevalo.

2. 	Če so ugotovljeni utemeljeni razlogi iz prvega odstavka, pomorski inšpektor takoj obvesti pristojni organ za zaščito (razen če je inšpektor tudi pooblaščena oseba za zaščito). Pristojni organ za zaščito nato odloči o nadaljnjih potrebnih nadzornih ukrepih, pri čemer upošteva stopnjo zaščite v skladu s pravilom 9 poglavja XI konvencije SOLAS 74.

3. 	O drugih utemeljenih razlogih presoja oseba pooblaščena za zaščito.

PRILOGA VI

POSTOPKI ZA NADZOR LADIJ

(prvi odstavek 11. člena te uredbe)

Priloga 1, "Postopki nadzora, ki ga izvaja inšpekcija za nadzor tujih ladij" in naslednja navodila Paris MOU, s spremembami:

- Navodilo 33/2000/02: Nadzor potniških ro-ro ladij in potniških ladij,

- Navodilo 35/2002/02: Smernice za inšpekcijski nadzor elektronskih kart,

- Navodilo 36/2003/08: Smernice za inšpekcijski nadzor delovnih in življenjskih razmer na ladji,

- Navodilo 37/2004/02: Smernice o usklajenosti s Konvencijo STCW 78/95, s spremembami,

- Navodilo 37/2004/05: Smernice za inšpekcijski nadzor delovnega časa in počitka pomorščakov,

- Navodilo 37/2004/10: Smernice pomorskim inšpektorjem v zvezi z zaščito,

- Navodilo 38/2005/02: Smernice pomorskim inšpektorjem za preverjanje sistema zapisovanja podatkov o plovbi (VDR),

- Navodilo 38/2005/05: Smernice v zvezi s Prilogo I, konvencije MARPOL 73/78,

- Navodilo 38/2005/07: Smernice v zvezi z nadzorom programa ocene stanja (CAS) tankerjev z enojnim trupom),

- Navodilo 39/2006/01: Smernice pomorskim inšpektorjem v zvezi s Kodeksom ISM,

- Navodilo 39/2006/02: Smernice pomorskim inšpektorjem v zvezi z nadzorom GMDSS),

- Navodilo 39/2006/03: Optimizacija seznama ladij za katere velja prepoved vplutja in kontrolnih list,

- Navodilo 39/2006/10: Smernice pomorskim inšpektorjem za preverjanje balastnih tankov in simulacije izpada osrednje energije (pregled zasilne razsvetljave),

- Navodilo 39/2006/11: Smernice za preverjanje strukture ladij za prevoz razsutega tovora,

- Navodilo 39/2006/12: Kodeks dobre prakse pomorskih inšpektorjev,

- Navodilo 40/2007/04: Merila za oceno odgovornosti priznanih organizacij,

- Navodilo 40/2007/09: Začasne smernice pomorskim inšpektorjem v zvezi s Prilogo VI, konvencije MARPOL 73/78.

PRILOGA VII

RAZŠIRJENI INŠPEKCIJSKI PREGLED LADIJ

(10. člen te uredbe)

V okviru razširjenega inšpekcijskega pregleda ladje pomorski inšpektor preveri zlasti:

- dokumentacijo ladje,

- stanje konstrukcije ladje,

- vodo nepropustnost ladje,

- zasilne sisteme,

- radijske zveze,

- ravnanje s tovorom,

- požarno varnost,

- alarmne naprave,

- življenjske in delovne razmere na ladji,

- navigacijsko opremo,

- naprave za reševanje,

- nevarni tovor na ladji,

- pogonsko in pomožno strojno opremo na ladji,

- preprečevanje onesnaževanja z ladje.

Poleg naštetega, se ob upoštevanju praktične izvedljivosti ali morebitnih omejitev v zvezi z varnostjo oseb, ladje ali pristanišča, mora pomorski inšpektor pri opravljanju razširjenega inšpekcijskega pregleda preveriti tudi specifične rizične elemente ladje, glede na vrsto ladje, ki jo pregleduje, kot je določeno v tretjem odstavku 10. člena te uredbe.

PRILOGA VIII

DOLOČBE V ZVEZI S PREPOVEDJO VPLUTJA LADIJ V PRISTANIŠČA IN SIDRIŠČA V SKUPNOSTI

(12. člen te uredbe)

1. Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, pomorska inšpekcija, kjer je ladja zadržana tretjič, pisno obvesti poveljnika ladje, da bo izdana odločba o prepovedi vplutja, ki bo začela veljati takoj, ko bo ladja izplula iz pristanišča. Odločba o prepovedi vplutja začne veljati takoj, ko ladja po odpravi pomanjkljivosti, zaradi katerih je bila zadržana, izpluje iz pristanišča.

2. Pomorska inšpekcija pošlje izvod odločbe o prepovedi vplutja pristojnemu upravnemu organu države zastave, priznani organizaciji, ki je ladji izdala statutarna spričevala, drugim državam članicam in drugim podpisnicam Paris MOU, Komisiji in Sekretariatu Paris MOU. Pomorska inšpekcija mora takoj posodobiti bazo podatkov inšpekcijskih pregledov z informacijami o prepovedi vplutja.

3. Da bi bila odločba o prepovedi vplutja ladje razveljavljena, morata  ladjar ali upravljalec ladje nasloviti uradno zahtevo na pomorsko inšpekcijo, ki je ladji izdala odločbo o prepovedi vplutja. Zahtevi o razveljavitvi odločbe o prepovedi vplutja mora biti priložen dokument države zastave, ki dokazuje, da je ladjo pregledal tehnični nadzornik, ki ga je pooblastila država zastave in, da je ladja skladna z veljavnimi določbami konvencij. Država zastave posreduje pomorski inšpekciji dokazilo, da je pooblaščeni organ ladjo pregledal.

4. Zahtevi o razveljavitvi odločbe o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča Skupnosti mora biti tudi priložen, če je primerno, dokument klasifikacijskega zavoda, ki je ladjo klasificiral, izdan po obisku tehničnega nadzornika klasifikacijskega zavoda na ladji, ki potrjuje, da je ladja v skladu s klasifikacijskimi standardi, ki jih je ta zavod določil. Klasifikacijski zavod posreduje pomorski inšpekciji dokazilo, da je pooblaščeni organ ladjo pregledal.

5. Odločba o prepovedi vplutja je lahko razveljavljena šele po časovnem presledku iz 12. člena te uredbe in po ponovnem inšpekcijskem pregledu ladje v dogovorjenem pristanišču.

Če je dogovorjeno pristanišče znotraj Evropske skupnosti, lahko pomorska inšpekcija države članice namembnega pristanišča s soglasjem pomorske inšpekcije države članice, ki je izdala odločbo o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča Skupnosti, dovoli ladji nadaljevanje plovbe v namembno pristanišče samo zato, da se na ladji opravi ponovni inšpekcijski pregled. V takih primerih se v namembnem pristanišču do razveljavitve odločbe o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča skupnosti ne sme izvajati nikakršno ravnanje s tovorom.

6. Če se je zadržanje, katerega posledica je bila izdaja odločbe o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča Skupnosti, nanašalo na pomanjkljivosti v ladijski konstrukciji, lahko pomorska inšpekcija, ki je izdala odločbo o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča skupnosti, zahteva, da morajo biti nekateri prostori, vključno s prostori za tovor in ladijski tanki, dostopni za pregled med ponovnim inšpekcijskim pregledom.

7. Ponovni inšpekcijski pregled opravi pomorska inšpekcija, ki je izdala odločbo o prepovedi vplutja, ali pristojni organ namembnega pristanišča ob soglasju pomorske inšpekcije, ki je izdala odločbo o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča Skupnosti. Pomorska inšpekcija lahko zahteva, da mora biti ponovni inšpekcijski pregled najavljen do 14 dni vnaprej. Pomorski inšpekciji, ki bo opravila ponovni inšpekcijski pregled morajo biti predloženi zadostni dokazi, da ladja v celoti izpolnjuje ustrezne zahteve konvencij.

8. Ponovni pregled obsega razširjeni pregled, ki mora zajeti vsaj ustrezne postavke Priloge VII.

9. Vse stroške razširjenega inšpekcijskega pregleda nosi ladjar ali upravljalec ladje.

10. Če rezultati razširjenega inšpekcijskega pregleda zadovoljijo pomorsko inšpekcijo skladno s Prilogo VII, odločbo o prepovedi vplutja razveljavi in o tem pisno obvesti ladjarja.

11. Pomorska inšpekcija prav tako pisno sporoči svojo odločitev pristojnemu organu države zastave, klasifikacijskemu zavodu, drugim državam članicam Evropske unije, podpisnicam Paris MOU, Komisiji in Sekretariatu Paris MOU. Pomorska inšpekcija mora takoj posodobiti bazo podatkov inšpekcijskih pregledov s podatki o razveljavitvi odločbe o prepovedi vplutja.

12. Podatki o ladjah, ki jim je bila izdana odločba o prepovedi vplutja, morajo biti dostopni v bazi podatkov inšpekcijskih pregledov.

PRILOGA IX

ZAPISNIK O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU

(13. člen te uredbe)

Zapisnik o inšpekcijskem pregledu mora vsebovati:

I. Splošno

1.	Pomorska inšpekcija, ki je sestavila zapisnik.

2.	Datum in kraj inšpekcijskega pregleda.

3.	Ime ladje.

4.	Država zastave.

5.	Vrsta ladje (kakor je navedeno v spričevalu o varnem upravljanju).

6.	Številka IMO.

7.	Klicni znak.

8.	Bruto tonaža.

9.	Nosilnost (če je primerno).

10.	Leto izgradnje, navedeno v spričevalih o varnosti ladje.

11.	Klasifikacijski zavod ali klasifikacijske zavode in/ali katero koli drugo organizacijo, ki je/so izdal/izdale tej ladji klasifikacijska spričevala.

12.	Priznana organizacija ali priznane organizacije in/ali katera koli druga stranka, ki je izdala/so izdale tej ladji spričevala v imenu države zastave, v skladu z veljavnimi konvencijami.

13.	 Ime in naslov ladijske družbe ali upravljalca ladje.

14.	 Pri ladji, ki prevaža tekoče ali trdne tovore v razsutem stanju, ime in naslov  ladjarja, odgovornega za izbiro ladje, in vrsto ladjarske pogodbe oziroma zakupa.

15.	 Končni datum sestave zapisnika o inšpekcijskem pregledu.

16.	 Navedba, da se podrobne informacije o inšpekcijskem pregledu ali zadržanju ladje lahko objavijo.

II.  Podatki o inšpekcijskem pregledu

1.	Spričevala, izdana na podlagi ustreznih mednarodnih konvencij, državni organ ali organizacija, ki sta izdala spričevalo(-a), vključno z datumom izdaje in preteka veljavnosti.

2.	Deli ali elementi ladje, ki so bili pregledani (ob podrobnejšem ali razširjenem inšpekcijskem pregledu).

3.	Pristanišče in datum zadnjega vmesnega ali letnega ali obnovitvenega pregleda, in ime organizacije, ki je opravila tehnični nadzor.

4.	 Vrsta inšpekcijskega pregleda (inšpekcijski pregled, podrobnejši inšpekcijski pregled ali razširjeni inšpekcijski pregled).

5.	Vrsta pomanjkljivosti.

6.	Sprejeti ukrepi.

III. Dodatni podatki ob zadržanju ladje

1.	Datum odločbe o zadržanju ladje.

2.	Datum razveljavitve odločbe o zadržanju ladje.

3.	Vrsta pomanjkljivosti, ki upravičuje odločbo o zadržanju ladje (sklic na konvencije, če je primerno).

4.	Navedba, če je primerno, ali je priznana organizacija ali katera koli druga zasebna organizacija, ki je opravila tehnični nadzor, odgovorna za pomanjkljivosti, ki so posamično ali skupaj privedle do zadržanja ladje.

5.	Sprejeti ukrepi.

PRILOGA X

MERILA ZA ZADRŽANJE LADJE

(tretji odstavek 10. člena te uredbe)

Uvod

Preden pomorski inšpektor odloči, ali pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri inšpekcijskem pregledu, upravičujejo zadržanje ladje, mora uporabiti merila, navedena v oddelkih 1 in 2 spodaj.

Oddelek 3 zajema primere pomanjkljivosti, ki že same po sebi upravičujejo zadržanje ladje (glej tretji odstavek 10. člena te uredbe).

Kadar je vzrok za zadržanje posledica naključne poškodbe, ki jo je utrpela ladja med plovbo do pristanišča, se ladja ne zadrži, če:

1.	so ustrezno izpolnjene zahteve pravila I, člena 11.c konvencije SOLAS o obveščanju države zastave, pooblaščene osebe ali klasifikacijskega zavoda, pooblaščenega za izdajo ustreznega spričevala;

2.	sta poveljnik ali ladjar pred vplutjem v pristanišče predložila pomorski inšpekciji podrobne podatke o okoliščinah nesreče, in o nastali škodi ter podatke o zahtevanem obveščanju države zastave;

3.	so na ladji sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo posledic nesreče, s katerimi se strinja pomorska inšpekcija; in

4.	se pomorski inšpektor prepriča, potem ko je bil uradno obveščen o odpravi posledic nesreče, da so odpravljene pomanjkljivosti, ki so očitno ogrožale varnost, zdravje ali okolje.

1.   Glavna merila

Pri strokovni presoji o tem, ali naj ladjo zadrži ali ne, pomorski inšpektor uporabi naslednja merila:

Določitev časa:

Ladje, ki niso varne za nadaljevanje plovbe, se zadržijo pri prvem inšpekcijskem pregledu ne glede na to, koliko časa bodo ostale v pristanišču.

Merilo:

Ladja se zadrži, če so ugotovljene pomanjkljivosti na njej dovolj resne, da se mora pomorski inšpektor zaradi njih vrniti na ladjo, da se prepriča, ali so bile odpravljene, preden ladja odpluje.

Potreba, da se pomorski inšpektor vrne na ladjo, je opredeljena z resnostjo pomanjkljivosti. To ne pomeni take obveznosti v vsakem primeru. Pomeni pa, da mora pomorski inšpektor po možnosti s ponovnim obiskom ladje preveriti, ali so bile pomanjkljivosti odpravljene pred odhodom.

2.    Uporaba glavnih meril

Kadar se pomorski inšpektor odloča, ali so pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil na ladji, dovolj resne, da je zaradi njih treba ladjo zadržati, mora ugotoviti, ali:

1.	ima ladja ustrezne veljavne listine;

2.	ima ladja posadko, kakor se zahteva v spričevalu o najmanjšem številu članov posadke.

Med inšpekcijskim pregledom pomorski inšpektor tudi oceni, ali je ladja in/ali posadka sposobna:

3.	varno pluti v naslednje pristanišče;

4.	varno ravnati s tovorom in ga prevažati ter nadzorovati stanje tovora med naslednjo plovbo;

5.	varno upravljati strojnico med naslednjo plovbo;

6.	ohranjati primerno pogonsko moč in krmiljenje med naslednjo plovbo;

7.	učinkovito gasiti požare v katerem koli delu ladje med naslednjo plovbo;

8.	hitro in varno zapustiti ladjo ter po potrebi izvesti reševanje med naslednjo plovbo;

9.	preprečevati onesnaževanje okolja med naslednjo plovbo;

10.	ohranjati primerno stabilnost ladje med naslednjo plovbo;

11.	ohranjati primerno neprepustnost ladje za vodo med naslednjo plovbo;

12.	se sporazumevati v izrednih razmerah med naslednjo plovbo;

13.	zagotavljati varne in zdrave življenjske razmere na ladji med naslednjo plovbo;

14.	zagotoviti kar največ informacij v primeru nesreče.

Če je ob upoštevanju vseh ugotovljenih pomanjkljivosti rezultat katere koli ocene negativen, je treba resno razmisliti o zadržanju ladje. Tudi kombinacija manj resnih pomanjkljivosti lahko upraviči zadržanje ladje.

3.	Pomorskemu inšpektorju je pri uporabi teh postopkov v pomoč v nadaljevanju naveden seznam pomanjkljivosti, razvrščenih v skupine po ustreznih konvencijah in/ali kodeksih, ki veljajo za tako resne, da lahko upravičijo zadržanje ladje. Seznam ni izčrpen.

3.1. 	Splošno

Manjkajo veljavna spričevala, kakor jih zahtevajo ustrezni pravni akti. Vendar pa ladje, ki plujejo pod zastavo držav, ki niso podpisnice ustreznih konvencij ali niso sprejele drugih ustreznih pravnih aktov, nimajo pravice imeti spričeval, zahtevanih v konvencijah ali drugih ustreznih pravnih aktih.

Zato manjkanje zahtevanih spričeval samo po sebi ni razlog za zadržanje teh ladij; ob upoštevanju klavzule "izključitev ugodnejše obravnave" pa je treba zahtevati, da ladja v glavnem izpolnjuje določbe ustreznih pravnih aktov, preden odpluje.

3.2. 	Področja po konvenciji SOLAS

1.	 Nepravilno delovanje pogonskih in drugih pomembnih strojev ter električne napeljave.

2.	Nezadostna snažnost strojnice, prevelika količina zaoljenih vod v kalužah, izolacija cevi, vključno z izpušnimi cevmi v strojnici, onesnaženih z olji, nepravilno delovanje kalužnih črpalk.

3.	Nepravilno delovanje generatorja v sili, zasilne razsvetljave, akumulatorjev in stikal.

4.	Nepravilno delovanje glavnega in pomožnega krmilnega sistema.

5.	Manjkanje, nezadostna zmogljivost ali resno poslabšanje stanja osebnih rešilnih naprav, rešilnih čolnov in naprav za spuščanje plovil.

6.	Manjkanje, neustreznost ali znatno poslabšanje stanja naprav za odkrivanje požarov, požarnih alarmov, opreme za gašenje požarov, stalnih naprav za gašenje požarov, prezračevalnih ventilov, protipožarnih loput, hitro zapornih ventilov, tako da te ne ustrezajo več svojemu namenu.

7.  Manjkanje, znatno poslabšanje ali pomanjkljivo delovanje krovne protipožarne zaščite na tankerjih.

8. Manjkanje, neustreznost ali resno poslabšanje stanja luči, signalnih teles ali zvočnih signalov.

9. Manjkanje ali nepravilno delovanje radijske opreme za komunikacijo v sili in komunikacijo za zagotavljanje varnosti.

10. Manjkanje ali nepravilno delovanje navigacijske opreme ob upoštevanju določb pravila V/16.2 konvencije SOLAS.

11. Manjkanje ažuriranih pomorskih kart in/ali drugih ustreznih pomorskih publikacij, potrebnih za načrtovano plovbo, ob upoštevanju, da se kot nadomestilo za klasične karte lahko uporablja homologirani sistem za prikazovanje elektronskih pomorskih  kart in informacij (ECDIS), v katerega so naloženi uradni podatki.

12. Manjkanje neiskreče izpušne ventilacije v prostorih za prečrpavanje tovora.

13. Resne pomanjkljivosti operacijskih zahtev, opisanih v razdelku 5.5 Priloge I, Paris MOU.

14. Število, sestava ali usposobljenost posadke ni v skladu s spričevalom o najmanjšem številu članov posadke.

15. Neizvajanje programa razširjenega tehničnega pregleda ladje skladno s pravilom 2 poglavja XI konvencije SOLAS.

3.3.	Področja po Mednarodnem kodeksu o gradnji in opremi tankerjev za prevoz kemikalij (IBC)

1.	Prevoz snovi, ki ni navedena v spričevalu o sposobnosti, ali manjkajo podatki o tovoru.

2.	Manjkajo ali so poškodovane visokotlačne varnostne naprave.

3.	Električna napeljava, ki sama po sebi ni varna ali skladna z zahtevami kodeksa.

4.	Viri vžiga na nevarnih mestih.

5.	Kršitve posebnih zahtev.

6.	Prekoračitev največje dovoljene količine tovora v posameznem tanku.

7.	Nezadostna toplotna zaščita občutljivih izdelkov.

3.4.	 Področja po Mednarodnem kodeksu o gradnji in opremi tankerjev za prevoz plina (IGC)

1.	Prevoz snovi, ki ni navedena v spričevalu o sposobnosti, ali manjkajo podatki o tovoru.

2.	Manjkajo zapiralne naprave za življenjske ali delovne prostore.

3.	Pregrade niso neprepustne za plin.

4.	Pokvarjene zračne zapore.

5.	Manjkajo ali so pokvarjeni ventili za hitro zapiranje.

6.	Manjkajo ali so pokvarjeni varnostni ventili.

7.	Električna napeljava, ki sama po sebi ni varna ali skladna z zahtevami kodeksa.

8.	Nedelujoči ventilatorji v tovornih prostorih.

9.	Nedelujoči tlačni alarmi v tovornih tankih.

10.	 Pokvarjena naprava za odkrivanje plina in/ali strupenega plina.

11.	 Prevoz snovi, ki jih je treba inhibirati, brez veljavnega spričevala o uporabi zaviralnih snovi.

3.5.   Področja po konvenciji LL66

1.	Velike poškodovane, korodirane ali luknjičaste površine pločevine in pripadajočih ojačitev na krovih in trupu, ki vplivajo na sposobnost ladje za plovbo ali odpornost proti lokalnim obremenitvam, razen če so bila opravljena primerna začasna popravila za plovbo do pristanišča, v katerem bo opravljeno trajno popravilo.

2.	Ugotovljena nezadostna stabilnost.

3.	Manjkanje zadostnih in zanesljivih podatkov v predpisani obliki, ki hitro in preprosto omogočajo poveljniku, da organizira natovarjanje in balastiranje ladje tako, da je ohranjena varna mera stabilnosti v vseh fazah in različnih razmerah plovbe ter se prepreči nastanek vseh nesprejemljivih obremenitev ladijske konstrukcije.

4.	Manjkanje, znatno poslabšanje ali okvara zapiralnih naprav, naprav za zapiranje tovornih odprtin in za vodo neprepustnih vrat.

5.	Prenatovorjenost.

6.	Manjkanje oznake ugreza ali nečitljiva oznaka ugreza.

3.6. 	Področja po konvenciji MARPOL, Priloga I

1.	Manjkanje, resno poslabšanje ali nepravilno delovanje opreme za filtriranje zaoljene vode, sistema za spremljanje in nadzor izpusta olj ali alarmnih naprav 15 ppm.

2.	Preostala prostornina prelivnega in/ali zlivnega tanka premajhna za načrtovano potovanje.

3.	Ni knjige o oljih.

4.	Nedovoljena premostitev izliva zaoljenih vod ali oljnih ostankov.

5.	Manjkajo poročila o opravljenih tehničnih pregledih oziroma poročila niso skladna s pravilom 13 G (3) (b) konvencije MARPOL 73/78.

3.7. 	Področja po konvenciji MARPOL 73/78, Priloga II

1.	Manjka priročnik P & A.

2.	Tovor ni kategoriziran.

3.	Manjka knjiga tovora.

4.	Prevoz oljem podobnih snovi brez izpolnitve zahtev ali brez ustrezno dopolnjenega spričevala.

5.	Nedovoljena premostitev izliva vod, kontaminiranih s kemikalijami.

3.8. 	Področja po konvenciji MARPOL 73/78, Priloga V

1.	Manjka načrt za ravnanje z odpadki.

2.	Manjka knjiga ravnanja z odpadki.

3.	Posadka ni seznanjenja z načrtom za ravnanje z odpadki ter zbiranjem in oddajanjem odpadkov.

3.9. 	Področja po konvenciji STCW 78/95 in Direktivi 2008/106/ES

1.	Pomorščaki nimajo pooblastil, ustreznih pooblastil, pooblastil o oprostitvi ali nimajo pisnega dokazila, da je bila vloga za overitev pooblastila predložena državi zastave.

2.	Dokaz, da je pooblastilo bilo pridobljeno z goljufijo ali da imetnik pooblastila ni oseba, ki ji je bilo pooblastilo prvotno izdano.

3.	Neizpolnjevanje zahtev države zastave, glede najmanjšega števila članov posadke.

4.	Neizpolnjevanje zahtev o krovnem ali strojnem stražarjenju, ki jih je za ladjo določila država zastave.

5.	Na straži ni osebe, usposobljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno plovbo, radijske komunikacije ali preprečevanje onesnaženja.

6.	Nezmožnost dokazati strokovno usposobljenost pomorščakov za opravljanje dolžnosti glede varnosti ladje in preprečevanja onesnaženja morja.

7.	Nesposobnost zagotoviti prvo stražo na začetku potovanja in poskrbeti za poznejšo zamenjavo oseb na straži, ki so dovolj spočite in sposobne za opravljanje službe.

3.10.	 Področja po Konvencijah ILO

1.	Premalo hrane za plovbo do naslednjega pristanišča.

2.	Premalo pitne vode za plovbo do naslednjega pristanišča.

3.	Zelo nehigienske razmere na ladji.

4.	Ni ogrevanja življenjskih prostorov na ladji, ki pluje na območjih, kjer utegnejo biti temperature zelo nizke.

5.	Slaba ventilacija v življenjskih prostorih ladje.

6.	Preveč odpadkov v prehodih/bivalnih prostorih, z opremo ali s tovorom napolnjeni prehodi/bivalni prostori ali drugače ne dovolj varne razmere v njih.

7. Jasni dokazi, da je stražarsko in drugo delovno osebje za prvo stražo ali naslednje straže preutrujeno.

3.11. 	Področja, ki morda ne upravičujejo zadržanja ladje, na katerih pa je treba npr. začasno ustaviti ravnanje s tovorom.

Nepravilno delovanje (ali vzdrževanje) sistema inertnega plina, opreme ali strojev za ravnanje s tovorom se šteje za zadosten razlog za ustavitev ravnanja s tovorom.

PRILOGA XI

MINIMALNA MERILA ZA INŠPEKTORJE

(prvi in peti odstavek 17. člena te uredbe)

1	Pomorski inšpektorji morajo imeti ustrezno teoretično in praktično znanje o ladjah in njihovem obratovanju ter praktične izkušnje na tem področju. Usposobljeni morajo biti za uveljavljanje zahtev konvencij in ustreznih postopkov v zvezi z inšpekcijo za varnost plovbe. To znanje in strokovna usposobljenost za uveljavljanje mednarodnih zahtev in zahtev Skupnosti morata biti pridobljeni na dokumentiranih programih usposabljanja.

2.	Minimalni pogoji, ki jih pomorski inšpektorji morajo izpolnjevati, so bodisi:

(a)	Ustrezno usposobljenost pridobljeno na pomorski ali navtični šoli, ustrezno plovno dobo ladijski častnik, ki ima ali je imel veljavno pooblastilo  STCW II/2 ali III/2, brez omejitev glede na delovno področje, pogonsko moč ali tonažo;

(b)	opravljen priznan izpit za ladjedelskega inženirja, strojnega inženirja ali inženirja na področju pomorskega prometa in najmanj pet let delovnih izkušenj na tem področju; ali

(c)	ustrezna univerzitetna ali enakovredna izobrazba ter zaključeno izobraževanje in ustrezno usposabljanje kot inšpektor za varnost plovbe.

3.	Pomorski inšpektor:

- mora imeti vsaj eno leto službe kot tehnični inšpektor države zastave, odgovoren bodisi za preglede in izdajanje spričeval v skladu s konvencijami, bodisi sodelovati pri spremljanju dejavnosti priznanih organizacij, na katere je bilo preneseno izvajanje predpisanih nalog, ali

- je pridobil enakovredno usposobljenost tako, da se je vsaj leto dni usposabljal s tem, da je sodeloval pri inšpekcijskih pregledih pod vodstvom izkušenih pomorskih inšpektorjev.

4.	Pomorski inšpektorji, omenjeni pod 2(a), morajo imeti najmanj pet let pomorskih delovnih izkušenj, ki vključujejo delo  kot krovni oziroma strojni častnik, kot inšpektor države zastave ali kot pomočnik pomorskih inšpektorjev. V okviru teh izkušenj morajo imeti najmanj dve leti plovbne dobe kot krovni ali strojni častnik.

5.	Pomorski inšpektor mora biti sposoben ustnega in pisnega sporazumevanja s pomorščaki v jeziku, ki se najpogosteje govori na morju.

6.	Pomorski inšpektorji, ki ne izpolnjujejo navedenih meril, so prav tako sprejemljivi, če so zaposleni za opravljanje inšpekcijskih pregledov tujih ladij na dan sprejetja te direktive.

7.	Pomorski inšpektorji, ki opravljajo inšpekcijski pregled v skladu s prvim in drugim odstavkom 11. člena te uredbe, morajo imeti ustrezno usposobljenost, kar vključuje zadostna teoretična znanja in praktične izkušnje iz pomorske zaščite. To običajno vključuje:

(a) dobro razumevanje pomorske zaščite in njenega izvajanja na dejavnostih, ki jih pregledujejo;

(b) dobro praktično znanje tehnik in tehnologij na področju zaščite;

(c) poznavanje inšpekcijskih načel, postopkov in tehnik;

(d) praktično znanje o dejavnostih, ki se pregledujejo.

PRILOGA XII

FUNKCIJE BAZE PODATKOV INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV

(prvi odstavek 19. člena te uredbe)

1.	Baza podatkov inšpekcijskih pregledov mora vsebovati najmanj naslednje funkcije:

- inšpekcijske podatke držav članic in vseh držav, podpisnic Pariškega MOU,

- podatke o rizičnem profilu ladje in o ladjah, na katerih je treba opraviti inšpekcijski pregled,

- izračunavanje števila inšpekcijskih pregledov, ki jih posamezne države članice Evropske unije morajo opraviti,

- zagotavljanje izdelave belega, sivega in črnega seznama držav zastave v skladu s prvim odstavkom 12. člena te uredbe,

- zagotavlja podatke o uspešnosti družb

- določa elemente rizičnih delov ladje, ki jih je treba preveriti ob vsakem inšpekcijskem pregledu.

2.	Baza podatkov inšpekcijskih pregledov mora biti takšna, da jo bo mogoče prilagoditi razvoju v prihodnosti in povezati z drugimi podatkovnimi bazami Skupnosti, ki se nanašajo na pomorsko varnost, vključno z bazo podatkov SafeSeaNet, ki bo zagotavljala podatke o dejanskem številu prihodov ladij v pristaniščih držav članic, ter po potrebi z ustreznimi nacionalnimi informacijskimi sistemi.

3.	Med bazo podatkov inšpekcijskih pregledov in informacijskim sistemom Equasis mora biti vzpostavljena hiperpovezava. Pomorski inšpektorji morajo uporabljati javne in zasebne baze podatkov inšpekcijskih pregledov ladij, ki so dostopne prek informacijskega sistema Equasis.

PRILOGA XIV

PODATKI, PREDLOŽENI V OKVIRU SPREMLJANJA IZVAJANJA NADZORA

VARNOSTI PLOVBE

(21. člen te uredbe)

1.	Pomorska inšpekcija vsako leto predloži Komisiji naslednje podatke za prejšnje leto, in sicer najpozneje do 1. aprila:

1.1 Število pomorskih inšpektorjev, ki delujejo v okviru pomorske inšpekcije.

Ti podatki se sporočijo z uporabo naslednje vzorčne preglednice()():

| Pristanišče/območje | Število inšpektorjev s polnim delovnim časom (A) | Število inšpektorjev s krajšim delovnim časom (B) | Pretvorba (B) v polni delovni čas (C) | Skupaj (A + C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pristanišče X |  |  |  |  |
| Pristanišče Y |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |

1.2 Celotno število posameznih ladij, ki so vplule v pristanišča Republike Slovenije.

Rezultat je enak številu ladij, ki jih zajema ta uredba in ki so vplule v slovensko pristanišče pri čemer se upošteva samo eno vplutje na državo.

2. Pomorska inšpekcija mora predložiti Komisiji:

a)	vsakih šest mesecev seznam vplutij posameznih ladij, razen za redne trajektne prevoze potnikov in tovora,  ki so vplule v pristanišča Republike Slovenije,  ali so sporočile pristaniškemu organu svoj prihod na sidrišče, s številko IMO in datumom prihoda ladij za vsak premik ladje. Seznam mora biti predložen v formatu programa za preglednice, ki omogoča samodejni priklic in obdelavo zgoraj navedenih informacij. Ta seznam se predloži v štirih mesecih od konca obdobja, na katerega se podatki nanašajo.

b)	 in ločen seznam rednih trajektnih prevozov potnikov in tovora iz točke (a) najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe, nato pa vsakokrat, ko nastanejo spremembe pri teh prevozih. V seznamu mora biti za vsako ladjo navedena njena identifikacijska številka IMO, ime in pot, ki jo ladja pokriva. Seznam mora biti predložen v formatu programa za preglednice, ki omogoča samodejni priklic in obdelavo zgoraj navedenih informacij.

# Footnotes

Kadar inšpekcijski pregledi, izvedeni v okviru pomorske inšpekcije, predstavljajo samo del inšpektorjevega dela, je treba celotno število inšpektorjev pretvoriti v enakovredno število inšpektorjev s polnim delovnim časom.

V tej prilogi pristanišče pomeni posamezno pristanišče ali geografsko območje, ki ga pokriva en inšpektor ali skupina inšpektorjev, obsega pa več posameznih pristanišč, če je primerno.