PRILOGA 1

Pravila za izračun emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriva

- Emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in uporabi biogoriv, se izračunajo po naslednji enačbi:

EB = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee

pri čemer so:

EB 	skupne emisije zaradi uporabe biogoriva,

eec	emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave surovin,

el	letne emisije zaradi sprememb zalog ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe rabe zemljišča,

ep 	emisije iz predelave,

etd 	emisije zaradi prevoza in distribucije,

eu 	emisije, ki nastanejo pri uporabi biogoriva,

esca	prihranki emisij iz akumulacije ogljika v tleh zaradi izboljšanega kmetijstva,

eccs	prihranki emisij, ki nastanejo zaradi zajema in geološkega shranjevanja ogljika,

eccr	prihranki emisij, ki nastanejo zaradi presežne električne energije pri soproizvodnji in

eee 	prihranki emisij, ki nastanejo zaradi presežne električne energije pri soproizvodnji.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji strojev in opreme, se ne upoštevajo.

- Emisije toplogrednih plinov iz biogoriv »EB« se izrazijo v gramih ekvivalenta CO2 na MJ biogoriva, gCO2eq/MJ.

- Ne glede na prejšnjo točko se lahko vrednosti, izračunane kot gCO2eq/MJ, prilagodijo tako, da se upoštevajo razlike med biogorivi pri opravljenem koristnem delu, izražene kot km/MJ. Takšne prilagoditve so možne le, kadar obstajajo dokazi o razlikah pri opravljenem koristnem delu.

- Toplogredni plini, upoštevani za namene iz 1. točke te priloge, so CO2, N2O in CH4. Pri izračunu ekvivalence CO2 se ti plini vrednotijo z naslednjimi faktorji:

CO2 = 1

N2O = 296

CH4 = 23

- Emisije, ki nastanejo pri ekstrakciji ali pridelavi surovin »eec«, vključujejo emisije, ki nastanejo:

(a) 	pri samem procesu ekstrakcije ali pridelave;

(b) 	pri zbiranju surovin;

(c) 	iz odpadkov in iztekanj (uhajanj);

(d) 	pri proizvodnji kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo pri ekstrakciji ali pridelavi.

Zajem CO2 pri pridelavi surovin se ne upošteva. Potrjena zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo pri sežiganju na krajih za proizvodnjo olja kjer koli po svetu, se odštejejo. Namesto uporabe dejanskih vrednosti se lahko za emisije iz pridelave uporabijo ocene na podlagi povprečnih vrednosti, izračunanih za manjša zemljepisna območja od tistih, uporabljenih v izračunu privzetih vrednosti.

- Letne emisije, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe zemljišča »el«, se izračunajo z enakomerno porazdelitvijo skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

pri čemer so:

el	letne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene namembnosti zemljišča (merjene kot masa ekvivalenta CO2 na enoto energije biogoriva);

CSR	zaloga ogljika na enoto površine, povezana z referenčno rabo zemljišča (merjena kot masa ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Referenčna raba tal je raba tal januarja 2008 oziroma 20 let pred pridobitvijo surovine, kar je pozneje;

CSA	zaloga ogljika na enoto površine glede na trenutno namembnost zemljišča (merjena kot masa ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira več kot eno leto, vrednost CSA znaša toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na enoto površine po dvajsetih letih ali ko pridelek dozori, odvisno od tega, kaj je prej;

P	produktivnost pridelka (merjena kot energija iz biogoriva na enoto površine na leto) in

eB	dodatna vrednost 29 gCO2eq/MJ biogoriva, če je biomasa pridobljena na saniranem degradiranem zemljišču pod pogoji iz 7. točke te priloge.

- Dodatna vrednost »eB« 29 gCO2eq/MJ se pripiše, če obstajajo dokazi, da zadevno zemljišče:

(a) 	januarja 2008 ni bilo rabljeno v kmetijske ali druge namene in

(b) 	spada v eno izmed naslednjih kategorij:

(i) močno degradirano zemljišče, vključno z zemljišči, ki so bila prej rabljena v kmetijske namene;

(ii) močno onesnaženo zemljišče.

Dodatna vrednost 29 gCO2eq/MJ se uporablja za obdobje največ desetih let po datumu spremembe namembnosti zemljišča za kmetijsko rabo, pod pogojem da se za zemljišča, ki spadajo pod točko (i), zagotovi stalna rast zalog ogljika in znatno zmanjšanje erozije, za zemljišča, ki spadajo pod točko (ii), pa zmanjšanje onesnaženosti tal.

- Kategoriji iz 7.b. točke te priloge sta opredeljeni, kot sledi:

(i) močno degradirano zemljišče je zemljišče, ki je bilo v daljšem obdobju bolj izpostavljeno zasoljevanju ali pa ima še posebej nizko vsebnost organskih snovi in je močno erodirano;

(ii) močno onesnaženo zemljišče je zemljišče, ki zaradi onesnaženosti tal ni primerno za pridelavo hrane ali krme.

Sem spadajo tudi zemljišča, ki so vključena v državni ali lokalni prostorski akt za spremembo namembnosti močno degradiranih ali onesnaženih zemljišč in so bila na predlog države članice Evropske unije s sklepom Evropske komisije potrjena kot taka.

- Zaloge ogljika v zemljišču se izračunavajo skladno s sklepom Komisije 2010/335/EU z dne 10. junija 2010 o smernicah za izračun ogljika v zemljišču za namene Priloge V k Direktivi 2009/28/ES (UL L št. 151 z dne 17. 6. 2010, str. 19).

- Emisije, ki nastajajo pri predelavi »ep«, vključujejo emisije iz:

(a) 	same predelave,

(b)	odpadkov in iztekanj (uhajanj) ter

(c) 	proizvodnje kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo pri predelavi.

Pri upoštevanju porabe električne energije, ki se ne proizvede v obratu za proizvodnjo biogoriva, se predvidi, da je intenzivnost emisij toplogrednih plinov pri proizvodnji in distribuciji te električne energije enaka povprečni intenzivnosti emisij proizvodnje in distribucije električne energije v opredeljenem območju. Kot odmik od tega pravila lahko proizvajalci uporabijo povprečno vrednost za posamezen obrat za pridobivanje električne energije za električno energijo, ki jo je ta obrat proizvedel, če ni priključen na elektroenergetsko omrežje.

- Emisije zaradi prevoza in distribucije »etd« vključujejo emisije, ki nastanejo pri prevozu in shranjevanju surovin in polizdelkov ter zaradi shranjevanja in razpošiljanja končnih izdelkov. Emisije iz prometa in distribucije, ki se upoštevajo pod 5. točko te priloge, se ne upoštevajo pod to točko.

- Emisije, ki nastajajo pri uporabi biogoriva »eu«, so ničelne.

- Prihranki emisij iz zajema in geološkega shranjevanja ogljika »eccs«, ki niso bili upoštevani že v emisijah iz predelave »ep«, se omejijo na emisije, ki se preprečijo z zajemom in sekvestracijo oddanega CO2, neposredno povezanega z ekstrakcijo, prevozom, predelavo in distribucijo biogoriva.

- Prihranki emisij iz zajema in nadomestitve ogljika »eccr« se omejijo na emisije, ki se preprečijo z zajemom CO2, katerega ogljik izvira iz biomase in ki se uporabi za nadomestitev CO2, pridobljenega iz fosilnih goriv, uporabljenega pri komercialnih izdelkih in storitvah.

- Prihranki emisij zaradi presežne električne energije iz soproizvodnje »eee« se upoštevajo pri presežni električni energiji, ki jo proizvedejo sistemi za proizvodnjo biogoriv, ki uporabljajo soproizvodnjo, razen če je biogorivo, uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod, ki ni ostanek kmetijskih pridelkov. Pri upoštevanju te presežne električne energije se predvidi velikost naprave za soproizvodnjo kot najmanjša, potrebna za to, da naprava za soproizvodnjo dovaja toploto, potrebno za izdelavo biogoriva. Prihranki emisij toplogrednih plinov, povezani s presežno električno energijo, se upoštevajo, kot da so enaki količini toplogrednega plina, ki bi bil oddan, če bi bila proizvedena enaka količina električne energije v elektrarni, ki uporablja enako biogorivo kot naprava za soproizvodnjo.

- Če se v procesu proizvodnje biogoriva obenem proizvede biogorivo, za katero se izračunavajo emisije, in en ali več drugih proizvodov (»soproizvodov«), se emisije toplogrednih plinov razdelijo med biogorivo ali njegov vmesni proizvod in soproizvode sorazmerno z njihovo energijsko vsebnostjo (določeno kot spodnjo kurilno vrednost pri soproizvodih, ki niso električna energija).

- Za namene izračuna iz prejšnje točke so emisije, ki se razdelijo, »eec«, »el« ter tisti deli »ep«, »etd« in »eee«, ki potekajo do in vključno s procesno stopnjo, na kateri se proizvede soproizvod. Če je potekala kakršna koli razdelitev na soproizvode na prejšnji procesni stopnji v življenjskem ciklusu, se za ta namen namesto skupne količine teh emisij uporabi del emisij, dodeljenih na zadnji taki procesni stopnji vmesnemu proizvodu biogoriva.

Pri tem izračunu se upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z električno energijo, ki ne spadajo v 15. točko te priloge, razen ostankov kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, odpadki sladkornega trsa, lupinami, storži in luščinami oreščkov. Pri tem izračunu se šteje, da imajo soproizvodi z negativno energijsko vsebnostjo energijsko vsebnost nič.

Odpadki in ostanki kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, odpadki sladkornega trsa, lupinami, storži in luščinami oreščkov, ter ostanki iz predelave, vključno s surovim glicerinom (nerafiniranim), se upoštevajo, kot da imajo v življenjskem ciklu emisije toplogrednih plinov enake nič do procesa zbiranja tega materiala.

Pri biogorivu, izdelanem v rafinerijah, je enota analize zaradi izračuna iz prejšnje točke rafinerija.

Razpredelnica 1: 	Razčlenjene privzete vrednosti za biogoriva

| Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv | Tipične emisije toplogrednih plinov (gCO2eq/MJ) | Privzete emisije toplogrednih plinov (gCO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- |
| Emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave surovin »eec« |
| Etanol iz sladkorne pese | 12 | 12 |
| Etanol iz pšenice | 23 | 23 |
| Etanol iz koruze, proizveden v Skupnosti | 20 | 20 |
| Etanol iz sladkornega trsa | 14 | 14 |
| Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-etileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Biodizel iz oljne ogrščice | 29 | 29 |
| Biodizel iz sončnic | 18 | 18 |
| Biodizel iz soje | 19 | 19 |
| Biodizel iz palmovega olja | 14 | 14 |
| Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali živalskega olja (1) | 0 | 0 |
| Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano z vodikom | 30 | 30 |
| Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom | 18 | 18 |
| Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano z vodikom | 15 | 15 |
| Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice | 30 | 30 |
| Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot komprimirani naravni plin | 0 | 0 |
| Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani naravni plin | 0 | 0 |
| Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani naravni plin | 0 | 0 |
| Emisije iz predelave, upoštevajoč prihranek emisij, ki nastanejo zaradi presežne električne energije pri soproizvodnji »ep – eee« |
| Etanol iz sladkorne pese | 19 | 26 |
| Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni določeno) | 32 | 45 |
| Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo v obratu SPTE) (2) | 32 | 45 |
| Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno gorivo v konvencionalnem kotlu) | 21 | 30 |
| Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 14 | 19 |
| Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 1 | 1 |
| Etanol iz koruze, proizveden v Skupnosti (naravni plin kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 15 | 21 |
| Etanol iz sladkornega trsa | 1 | 1 |
| Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-etileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Biodizel iz sončnic | 16 | 22 |
| Biodizel iz palmovega olja | 16 | 22 |
| Biodizel iz soje | 18 | 26 |
| Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen) | 35 | 49 |
| Biodizel iz palomovega olja (postopek z zajemanjem metana v oljarni) | 13 | 18 |
| Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali živalskega olja | 9 | 13 |
| Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano z vodikom | 10 | 13 |
| Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom | 10 | 13 |
| Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano z vodikom (proces ni določen) | 30 | 42 |
| Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano z vodikom (postopek z zajemanjem metana v oljarni) | 7 | 9 |
| Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice | 4 | 5 |
| Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot komprimirani naravni plin | 14 | 20 |
| Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani naravni plin | 8 | 11 |
| Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani naravni plin | 8 | 11 |
| Emisije zaradi prevoza in distribucije »etd« |
| Etanol iz sladkorne pese | 2 | 2 |
| Etanol iz pšenice | 2 | 2 |
| Etanol iz koruze, proizveden v Skupnosti | 2 | 2 |
| Etanol iz sladkornega trsa | 9 | 9 |
| Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-etileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Biodizel iz sončnic | 1 | 1 |
| Biodizel iz palmovega olja | 1 | 1 |
| Biodizel iz soje | 13 | 13 |
| Biodizel iz palmovega olja | 5 | 5 |
| Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali živalskega olja | 1 | 1 |
| Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano z vodikom | 1 | 1 |
| Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom | 1 | 1 |
| Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano z vodikom | 5 | 5 |
| Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice | 1 | 1 |
| Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot komprimirani naravni plin | 3 | 3 |
| Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani naravni plin | 5 | 5 |
| Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani naravni plin | 4 | 4 |
| Skupne emisije za pridelavo, predelavo, prevoz in distribucijo |
| Etanol iz sladkorne pese | 33 | 40 |
| Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni določeno) | 57 | 70 |
| Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 57 | 70 |
| Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno gorivo v konvencionalnem kotlu) | 46 | 55 |
| Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 39 | 44 |
| Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 26 | 26 |
| Etanol iz koruze, proizveden v Skupnosti (naravni plin kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 37 | 43 |
| Etanol iz sladkornega trsa | 24 | 24 |
| Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-etileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Biodizel iz sončnic | 46 | 52 |
| Biodizel iz palmovega olja | 35 | 41 |
| Biodizel iz soje | 50 | 58 |
| Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen) | 54 | 68 |
| Biodizel iz palomovega olja (postopek z zajemanjem metana v oljarni) | 32 | 37 |
| Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali živalskega olja | 10 | 14 |
| Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano z vodikom | 41 | 44 |
| Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom | 29 | 32 |
| Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano z vodikom (proces ni določen) | 50 | 62 |
| Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano z vodikom (postopek z zajemanjem metana v oljarni) | 27 | 29 |
| Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice | 35 | 36 |
| Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot komprimirani naravni plin | 17 | 23 |
| Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani naravni plin | 13 | 16 |
| Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani naravni plin | 12 | 15 |

Opombi:

(1) Živalsko olje, pridobljeno iz živalskih stranskih proizvodov, ki spadajo med snovi kategorije 3 skladno s predpisom, ki določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ni vključeno.

(2) SPTE – sočasna proizvodnja toplote ter električne in/ali mehanske energije

Razpredelnica 2: 	Ocenjene razčlenjene vrednosti za prihodnja biogoriva, ki januarja 2008 niso na voljo na trgu ali so na voljo v zanemarljivih količinah

| Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv | Tipične emisije toplogrednih plinov (gCO2eq/MJ) | Privzete emisije toplogrednih plinov (gCO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- |
| Emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave surovin »eec« |
| Etanol iz slame pšenice | 3 | 3 |
| Etanol iz odpadnega lesa | 1 | 1 |
| Etanol iz gojenega lesa | 6 | 6 |
| Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa | 1 | 1 |
| Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa | 4 | 4 |
| DME (dimetileter) iz odpadnega lesa | 1 | 1 |
| DME (dimetileter) iz gojenega lesa | 5 | 5 |
| Metanol iz odpadnega lesa | 1 | 1 |
| Metanol iz gojenega lesa | 5 | 5 |
| Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju metanola |
| Emisije iz predelave, upoštevajoč prihranek emisij, ki nastanejo zaradi presežne električne energije pri soproizvodnji »ep – eee« |
| Etanol iz slame pšenice | 5 | 7 |
| Etanol iz lesa | 12 | 17 |
| Fischer-Tropschev dizel iz lesa | 0 | 0 |
| DME (dimetileter) iz lesa | 0 | 0 |
| Metanol iz lesa | 0 | 0 |
| Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju metanola |
| Emisije zaradi prevoza in distribucije »etd« |
| Etanol iz slame pšenice | 2 | 2 |
| Etanol iz odpadnega lesa | 4 | 4 |
| Etanol iz gojenega lesa | 2 | 2 |
| Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa | 3 | 3 |
| Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa | 2 | 2 |
| DME (dimetileter) iz odpadnega lesa | 4 | 4 |
| DME (dimetileter) iz gojenega lesa | 2 | 2 |
| Metanol iz odpadnega lesa | 4 | 4 |
| Metanol iz gojenega lesa | 2 | 2 |
| Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju metanola |
| Skupne emisije za pridelavo, predelavo, prevoz in distribucijo |
| Etanol iz slame pšenice | 11 | 13 |
| Etanol iz odpadnega lesa | 17 | 22 |
| Etanol iz gojenega lesa | 20 | 25 |
| Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa | 4 | 4 |
| Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa | 6 | 6 |
| DME (dimetileter) iz odpadnega lesa | 5 | 5 |
| DME (dimetileter) iz gojenega lesa | 7 | 7 |
| Metanol iz odpadnega lesa | 5 | 5 |
| Metanol iz gojenega lesa | 7 | 7 |
| Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju metanola |

PRILOGA 2

Minimalne okoljske in socialne zahteve

Minimalne okoljske in socialne zahteve so izpolnjene, če so ratificirane in uveljavljene spodaj naštete konvencije Mednarodne organizacije dela:

- Konvencija o obveznem ali prisilnem delu (št. 29);

- Konvencija o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (št. 87);

- Konvencija o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (št. 98);

- Konvencija o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za delo enake vrednosti (št. 100);

- Konvencija o odpravi prisilnega dela (št. 105);

- Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih (št. 111);

- Konvencija o minimalni starosti za zaposlitev (št. 138);

- Konvencija o prepovedi nahujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo (št. 182).

Poleg navedenih konvencij morata biti za izpolnjevanje minimalnih okoljskih in socialnih zahtev ratificirana in uveljavljena tudi:

- Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS – MP, št. 23/02 (14/08 popr., 15/08 popr.));

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji (Uradni list RS – MP, št. 31/99).

PRILOGA 3

Tipične in privzete vrednosti prihranka toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv

Razpredelnica 1: 	Tipične in privzete vrednosti za biogoriva, če so proizvedena brez neto emisij ogljika zaradi spremenjene rabe zemljišč

| Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv | Tipični prihranek emisij toplogrednih plinov | Privzeti prihranek emisij toplogrednih plinov |
| --- | --- | --- |
| Etanol iz sladkorne pese | 61 % | 52 % |
| Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni določeno) | 32 % | 16 % |
| Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo v obratu SPTE) (1) | 32 % | 16 % |
| Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno gorivo v konvencionalnem kotlu) | 45 % | 34 % |
| Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 53 % | 47 % |
| Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 69 % | 69 % |
| Etanol iz koruze, proizveden v Evropski skupnosti (naravni plin kot procesno gorivo v obratu SPTE) | 56 % | 49 % |
| Etanol iz sladkornega trsa | 71 % | 71 % |
| Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amil-etileter) | enak kot pri pridobivanju etanola |
| Biodizel iz oljne ogrščice | 45 % | 38 % |
| Biodizel iz sončnic | 58 % | 51 % |
| Biodizel iz soje | 40 % | 31 % |
| Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen) | 36 % | 19 % |
| Biodizel iz palmovega olja (postopek z zajemanjem metana v oljarni) | 62 % | 56 % |
| Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali živalskega olja (2) | 88 % | 83 % |
| Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano z vodikom | 51 % | 47 % |
| Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom | 65 % | 62 % |
| Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano z vodikom (proces ni določen) | 40 % | 26 % |
| Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano z vodikom (postopek z zajemanjem metana v oljarni) | 68 % | 65 % |
| Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice | 58 % | 57 % |
| Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot komprimiran naravni plin | 80 % | 73 % |
| Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimiran naravni plin | 84 % | 81 % |
| Bioplin iz suhega gnoja kot komprimiran naravni plin | 86 % | 82 % |

Opombi:

(1) SPTE – sočasna proizvodnja toplote ter električne in/ali mehanske energije

(2) Živalsko olje, pridobljeno iz živalskih stranskih proizvodov, ki spadajo med snovi kategorije 3 skladno s predpisom, ki določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ni vključeno

Razpredelnica 2: 	Ocenjene tipične in privzete vrednosti za prihodnja biogoriva, ki januarja 2008 niso na voljo na trgu ali so na voljo le v zanemarljivih količinah, če so proizvedena brez neto emisij ogljika zaradi spremenjene rabe zemljišč

| Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv | Tipični prihranek emisij toplogrednih plinov | Privzeti prihranek emisij toplogrednih plinov |
| --- | --- | --- |
| Etanol iz slame pšenice | 87 % | 85 % |
| Etanol iz odpadnega lesa | 80 % | 74 % |
| Etanol iz gojenega lesa | 76 % | 70 % |
| Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa | 95 % | 95 % |
| Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa | 93 % | 93 % |
| DME (dimetileter) iz odpadnega lesa | 95 % | 95 % |
| DME (dimetileter) iz gojenega lesa | 92 % | 92 % |
| Metanol iz odpadnega lesa | 94 % | 94 % |
| Metanol iz gojenega lesa | 91 % | 91 % |
| Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarni-butileter) | enak kot pri pridobivanju metanola |

PRILOGA 4

Energijske vrednosti biogoriv in goriv

Razpredelnica 1: 	Energijska vrednost biogoriv in goriv, namenjenih uporabi v prometu

| Gorivo | Energijska vrednost – spodnja kalorična vrednost (MJ/kg) |
| --- | --- |
| Biotanol (etanol, pridobljen iz biomase) | 27 |
| Bio-ETBE (etil-terciarni-butileter, pridobljen na osnovi bioetanola) | 36 (od tega 37 % iz obnovljivih virov) |
| Biometanol (metanol, pridobljen iz biomase, ki je namenjen uporabi kot biogorivo) | 20 |
| Bio-MTBE (metil-terciarni-butileter, pridobljen na osnovi biometanola) | 35 (od tega 22 % iz obnovljivih virov) |
| Bio-DME (dimetileter, pridobljen iz biomase, ki je namenjen uporabi kot biogorivo) | 28 |
| Bio-TAEE (terciarni-amil-etileter, pridobljen na osnovi biometanola) | 38 (od tega 29 % iz obnovljivih virov) |
| Biobutanol (butanol, pridobljen iz biomase, ki je namenjen uporabi kot biogorivo) | 33 |
| Biodizel (metilni ester, pridobljen iz rastlinskega ali živalskega olja, ki ima lastnosti dizelskega goriva in je namenjen uporabi kot biogorivo) | 37 |
| Fischer-Tropschev dizel (sintatični ogljikovodik ali mešanica sintetičnih ogljikovodikov, pridobljenih iz biomase) | 44 |
| Rastlinsko olje, obdelano z vodikom (rastlinsko olje, termokemično obdelano z vodikom) | 44 |
| Čisto rastlinsko olje (olje, pridobljeno iz oljnic s stiskanjem, ekstrakcijo ali primerljivimi postopki, surovo ali prečiščeno, vendar kemično nespremenjeno, če je njegova uporaba združljiva z uporabljenim tipom motorja in ustreznimi zahtevami glede emisij) | 37 |
| Bioplin (kurilni plin, pridobljen iz biomase in/ali iz biološko razgradljivih delov odpadkov, ki ga je mogoče prečistiti do kakovosti naravnega plina, namenjen uporabi kot biogorivo, ali lesni plin) | 50 |
| Bencin | 43 |
| Dizelsko gorivo | 43 |