PRILOGA 1

Izračun toplotnega izkoristka kurilne naprave

Toplotni izkoristek kurilne naprave se izračuna na podlagi meritev toplotnih izgub z dimnimi plini:

pri čemer sta:

–  	toplotni izkoristek kurilne naprave, izražen v odstotkih, in

– Pdp 		toplotna izguba z dimnimi plini, ki se izračuna na podlagi naslednjih enačb:

ali

pri čemer so:

– Pdp  		toplotna izguba z dimnimi plini v %,

– tdp 		temperatura dimnih plinov v ºC,

– tz  		temperatura zgorevalnega zraka v ºC,

– O2  		izmerjena vsebnost kisika v suhih dimnih plinih v %,

– CO2  		izmerjena vsebnost ogljikovega dioksida v suhih dimnih plinih v %.

Konstante A1, A2 in B so navedene v spodnji preglednici.

|  | Plinsko olje | Zemeljski plin | Utekočinjeni naftni plin |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0,50 | 0,37 | 0,42 |
| A2 | 0,68 | 0,66 | 0,63 |
| B | 0,007 | 0,009 | 0,008 |

Izračun toplotnih izgub z dimnimi plini se ne uporablja za kondenzacijske kotle.

PRILOGA 2

Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za enosobne kurilne naprave

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mejne vrednosti za naprave postavljene in dane v uporabo do 31. decembra 2014 | Mejne vrednosti za naprave postavljene in dane v uporabo po 31. decembru 2014 | Mejne vrednosti za vse naprave |
| Opis vrste enosobne kurilne naprave | Tehnični standard za enosobno kurilno napravo | CO [g/m³] | Celotni prah [g/m³] | CO [g/m³] | Celotni prah [g/m³] | Najnižji toplotni izkoristek [%] |
| Grelniki prostorov z ravnim kuriščem | SIST EN 13240 | 2,0 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 73 |
| Grelniki prostorov s polnilnim kuriščem | SIST EN 13240 | 2,5 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 70 |
| Naprave na trdno gorivo, ki počasi oddaja toploto | SIST EN 15250 | 2,0 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 75 |
| Kaminski vložki (zaprti obratovalni način) | SIST EN 13229 | 2,0 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 75 |
| Vložki lončenih peči z ravnim kuriščem | SIST EN 13229/A1 | 2,0 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 80 |
| Vložki lončenih peči s polnilnim kuriščem | SIST EN 13229/A1 | 2,5 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 80 |
| Štedilniki na trdno gorivo | SIST EN 12815 | 3,0 | 0,075 | 1,50 | 0,04 | 70 |
| Grelni štedilniki na trdno gorivo | SIST EN 12815 | 3,5 | 0,075 | 1,50 | 0,04 | 75 |
| Peletne peči brez vodnega izmenjevalnika | SIST EN 14785 | 0,40 | 0,05 | 0,25 | 0,03 | 85 |
| Peletne peči z vodnim toplotnim izmenjevalnikom | SIST EN 14785 | 0,40 | 0,03 | 0,25 | 0,02 | 90 |

Za druge enosobne kurilne naprave, ki niso uvrščene v eno od vrst enosobnih kurilnih naprav v preglednici, se uporablja tehnični standard za grelnik prostorov z ravnim kuriščem SIST EN 13240.

Za druge enosobne kurilne naprave za kuhanje in pečenje oziroma kuhanje, pečenje in ogrevanje, ki niso uvrščene v eno od vrst enosobnih kurilnih naprav v preglednici, se uporablja tehnični standard za štedilnike SIST EN 12815.

PRILOGA 3

Vsebina emisijske nalepke

1. Oblika nalepke

Nalepka mora ustrezati prikazanemu vzorcu.

Uporabljene barve:

cian, škrlatna (fuksin), rumena, črna

Na primer: 07X0: 0% cian, 70% škrlatna (fuksin), 100% rumena, 0% črna

Trapezi:

–  a: X0X0

– b: 70X0

– c: 30X0

– d: 00X0

– e: 03X0

– f: 07X0

– g: 0XX0

Besedilo je v črni barvi na beli podlagi.

Besedi proizvajalec in model se nadomestita z imenom proizvajalca kurilne naprave in imenom modela, ki mu pripada emisijska nalepka.

Okrog nalepke mora biti prazen prostor širine vsaj 5 mm.

2. Razred emisijske učinkovitosti

Za enosobne kurilne naprave in osnovne peči ter preostale male kurilne naprave na trdno gorivo z nazivno močjo od 4 kW do 120 kW se določi koeficient emisijske učinkovitosti z enačbo:

pri čemer sta:

praheom 		koncentracija celotnega prahu pri nazivni toplotni moči;

praheom, dop 	mejna vrednost koncentracije celotnega prahu, kot je določena:

  - za enosobne kurilne naprave in osnovne peči v stolpcu 6 preglednice v prilogi 2 te uredbe;

–	za male kurilne naprave, ki niso enosobne kurilne naprave in osnovne peči, v 1. točki petega odstavka 27. člena te uredbe.

Za male kurilne naprave na tekoče in plinasto gorivo z nazivno močjo od 4 kW do 120 kW se določi koeficient emisijske učinkovitosti z enačbo:

pri čemer so:

COm 	koncentracija ogljikovega monoksida pri nazivni toplotni moči;

COm, dop	mejna vrednost koncentracije ogljikovega monoksida, kot je določena v:

– 	2. točki prvega odstavka 12. člena te uredbe za male kurilne naprave na tekoče gorivo;

– 	1. točki 13. člena te uredbe za male kurilne naprave na plinasto gorivo;

NO(2)m 	koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izražena kot NO2, pri nazivni toplotni moči;

NO(2)m, dop 	mejna vrednost koncentracije dušikovega monoksida in dušikovega dioksida izražena kot NO2, kot je določena v:

– 	prvi alineji 3. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe za male kurilne naprave na tekoče gorivo;

– 	prvi alineji 2. točke 13. člena te uredbe za male kurilne naprave na plinasto gorivo.

Razred emisijske učinkovitosti je določen v preglednici:

| Razred emisijske učinkovitosti | Koeficient emisijske učinkovitosti |
| --- | --- |
| a | k < 0,6 |
| b | 0,6 ≤ k < 0,7 |
| c | 0,7 ≤ k < 0,8 |
| d | 0,8 ≤ k < 0,85 |
| e | 0,85 ≤ k < 0,9 |
| f | 0,9 ≤ k < 0,95 |
| g | k ≥ 0,95 |

Glede na razred emisijske učinkovitosti se s črno barvo zapolni prostor okoli trapeza in doda bela puščica (20 Ariel), kot je prikazano na nalepki v točki 1 te priloge za razred "e".

# Text boxes

Proizvajalec

Model

Večje emisije snovi v zrak

Emisije snovi v zrak so prikazane za kurilne naprave na:

-	trdno gorivo z odstotkom emisije koncentracije

celotnega prahu glede na njegovo mejno vrednost;

- tekoče ali plinasto gorivo z odstotkom skupnih emisij

CO in NO2 glede na njuni skupni mejni vrednosti.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih

kurilnih naprav, Uradni list RS, št .

Manjše emisije snovi v zrak

≥ 95 %

< 60 %

Mala kurilna

naprava

25 Helvetica

poudarjeno

9 Helvetica

poudarjeno

9 Helvetica

7

6

12

22

Emisije snovi v zrak

a

b

c

d

e

f

g

17	          20                                53

2

6

8

7

2

13 Helvetica

poudarjeno

1

2         30           10             25				mm

(