Priloga:

»PRILOGA 2

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

| Tč. | Vrsta objekta | Razvrstitev objekta* | Navodilo za razvrščanje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nezahteven | Enostaven |  |
| 1. | Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi) | Površina do vključno 50 m2 | Noben | Sem med drugim spada: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti |
| 2. | Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi) | Noben | Površina do vključno 20 m2 | Sem med drugim spada : lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti |
| 3. | Pomožni objekt v javni rabi | Stavbe: površina nad 40 m2 do vključno 60 m2 Gradbenoinženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m | Stavbe: površina do vključno 40 m2 Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 3,5 m Pomožni cestni objekti: vsi | Sem med drugim spada: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos Sem ne spada: urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik, premično igralo, premična sanitarna enota (ni objekt), javna razsvetljava kot del cestnega telesa vodnjaki in vodometi, (glej tč. 8) objekti za oglaševanje (glej tč. 15) |
| 4. | Ograja | Višina nad 2 m do vključno 3 m | Višina do vključno 2 m | Sem med drugim spada: varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja Sem ne spada: podporni zid (glej tč. 4), živa meja (ni objekt), ograja in obora za pašo živine oz. gojenje divjadi in ograja ter opora za trajne nasade (glej tč. 17), ograje, ki niso objekt (npr. lesen plot) |
| 5. | Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid) | Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m | Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m | Sem med drugim spada: podporni zid z ograjo |
| 6. | Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE) | Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE | Zmogljivost do vključno 50 PE |  |
| 7. | Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo) | Prostornina nad 30 m3 do vključno 50 m3 | Prostornina do vključno 30 m3 |  |
| 8. | Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami) | Noben | Rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m3 |  |
| 9. | Vodnjak, vodomet | Višina nad 5 m, globina nad 30 m | Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m |  |
| 10. | Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja | Noben | Vsi | Sem med drugim spada: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja) |
| 11. | Samostojno parkirišče | Površina do vključno 200 m2 | Noben | Sem med drugim spada: parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi Sem ne spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta (glej prilogo 3 uredbe, glej tudi tč. 1) |
| 12. | Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne | Nobena | Vse | Sem ne spada: kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta |
| 13. | Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu) | Noben | Površina do vključno 20 m2 | Sem med drugim spada: pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi Sem ne spada: plavajoči pomol – ponton (ni objekt) |
| 14. | Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun) | Površina nad 1000 m2 do vključno 10000 m2 | Površina do vključno 1000 m2 | Sem med drugim spada: teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojkarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje Sem ne spada: travnata površina za igre na prostem (ni objekt) |
| 15. | Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje | Prostornina razlivne vode od 250 m3 do vključno 2000 m3 Bazen: noben | Prostornina razlivne vode do vključno 250 m3 Bazen: prostornina do vključno 60 m3 Namakalni sistemi: vsi | Sem med drugim spada: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen Sem ne spada: ribogojnica (glej tč. 16), |
| 16. | Objekt za oglaševanje | Oglasne površine nad 12 m2 do vključno 40 m2 in višine do vključno 6 m | Oglasne površine do vključno 12 m² in višine do vključno 5 m | Sem spadajo tudi objekti za oglaševanje na kozolcih |
| 17. | Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali) | Stavbe: površina do vključno 100 m2 Ribogojnice: prostornina do vključno 2000 m3 | Noben | Sem med drugim spada: Hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica Sem ne spada: premični čebelnjak |
| 18. | Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju) | Stavbe: površine do vključno 150 m2 in višina do vključno 6 m Stolpni silosi: višina od 5 do vključno 10 m Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m2 Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m3 | Stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m2 Stolpni silosi: višina do vključno 5 m Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m Gozdne prometnice: vse Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2 Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: noben | Sem med drugim spada: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica Sem ne spada: pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), negrajena gozdna prometnica, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža |
| 19. | Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen prebivanju) | Površina do vključno 80 m2 | Nobena | Sem med drugim spada: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin |
| 20. | Pomožni komunalni objekt | Noben | Vsi | Sem med drugim spada: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok Sem ne spada: bazen za gašenje požara (glej tč. 14), pomožni objekt na plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu |
| 21. | Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču | Noben | Stavbe: površina do vključno 40 m2 Gradbenoinženirski objekti: vsi | Sem med drugim spada: objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča Sem ne spada: pomol (glej tč. 12), pomožni komunalni objekt (glej tč. 19) smučišče, ki ni objekt (brez grajenih žičniških in drugih naprav, npr. s premično vlečnico) |
| 22. | Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov | Noben | Stavbe: površina do vključno 40 m2 Gradbenoinženirski objekti: vsi | Sem med drugim spada: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka,objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti |

* Če je v prilogi označeno:

- da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),

- da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.«.