Na podlagi 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK

O UGOTAVLJANJU SKLADNOSTI VOZIL

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik ureja postopke nacionalne homologacije vozil, za katera se še ne izvaja postopek ES-homologacije, določa alternativne postopke pri homologaciji vozil izdelanih v malih serijah ter določa postopke izvajanja posamične nacionalne odobritve vozil vseh kategorij in posamično odobritev predelanih vozil vseh kategorij, identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil vseh kategorij ter izdajo potrdil o skladnosti ali soglasij k registraciji za vse kategorije vozil.

(2) Ta pravilnik je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih  direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 20. 12. 2006, str. 81).

2. člen

(pomen postopkov)

Izvedeni postopki homologacije, posamične odobritve vozila oziroma identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila ter izdano potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji so pogoji za dajanje vozil na trg, njihovo registracijo in uporabo glede na njihovo konstrukcijo in delovanje, ki zagotavljajo, da v cestnem prometu in na delu na kmetijskih površinah in v gozdu sodelujejo samo vozila, ki ne ogrožajo njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu ali pri delu, ne poškodujejo cest in čezmerno ne onesnažujejo okolja.

2.a člen

(prostovoljna uporaba pravilnika)

Homologacija ali posamična odobritev v skladu z določbami tega pravilnika se ne glede na določbo 6. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 – v nadaljnjem besedilu: zakon) na zahtevo proizvajalca ali lastnika vozila lahko izvede tudi za naslednja vozila, čeprav ugotovitev njihove skladnosti ni pogoj za dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe v smislu 53. in 54. člena tega pravilnika:

a) 	vozila, načrtovana in izdelana predvsem za uporabo na gradbiščih ali v kamnolomih, pristaniščih ali letaliških kompleksih,

b) 	vozila, načrtovana in izdelana za potrebe vojske, policije, civilne zaščite in gasilskih enot,

c) 	delovne stroje,

v delu, v katerem ta vozila izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.

3. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. 	»certifikat o homologaciji« je dokument, s katerim homologacijski organ potrjuje, da je tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote homologiran;

2.	»certifikat o posamični odobritvi« je dokument, s katerim homologacijski organ potrjuje, da je posamično pregledano vozilo skladno z veljavnimi predpisi;

3. 	»dodelano vozilo« je vozilo, izdelano v večstopenjskem postopku izdelave do končne stopnje tako, da izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika, kar se ugotovi v postopku večstopenjske homologacije;

4. 	»dokončano vozilo« je vozilo, izdelano v enotnem postopku do končne stopnje tako, da izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika;

5.	»homologacija« je postopek ugotavljanja skladnosti, v katerem homologacijski organ ugotovi ali tip vozila izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika in ustreznih predpisov, in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji;

6. 	»homologacija po delih« je homologacijski postopek, s katerim se postopoma zberejo ustrezni certifikati o homologaciji za z vozilom povezane sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, kot pogoj za homologacijo vozila kot celote;

7. 	»homologacija v enem delu« je homologacijski postopek, s katerim se naenkrat opravi homologacija vozila kot celote;

8. 	»homologacijski organ« je organ, pristojen za vse vidike homologacije vozila, njegovega sistema, sestavnega dela in samostojne tehnične enote in za odobritev dela vozila ali njegove opreme in posamično odobritev vozila; homologacijski organ usmerja delo in nadzoruje izvajanje postopkov posamične odobritve predelanih in popravljenih vozil ter identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil;

9.	»inženirska ocena« pomeni strokovno oceno o izpolnjenosti predpisanih zahtev, ki jo opravi strokovnjak, določen s strani tehnične službe, na podlagi svojih izkušenj na področju vozil ob uporabi uveljavljene inženirske prakse.

10. 	»mešana homologacija« je postopek homologacije po delih, s katerim se v zaključni fazi homologacije vozila kot celote, podelijo tudi homologacije za enega ali več njegovih sistemov, ne da bi bilo treba izdati certifikate o homologaciji za te sisteme;

11. 	»nedodelano vozilo« je vozilo, ki potrebuje dodelavo v vsaj eni nadaljnji stopnji, da bi izpolnilo vse ustrezne zahteve tega pravilnika;

12. 	»opisna dokumentacija« je opisna mapa z dodanimi rezultati preskusov ali drugimi dokumenti, ki so jih homologacijski organ ali tehnična služba vložili v opisno mapo pri opravljanju svojega dela (lahko je v elektronski obliki);

13. 	»opisna mapa« je celotna zbirka podatkov, risb, fotografij itd., ki jih vložnik vloge za homologacijo predloži homologacijskemu organu ali tehnični službi skladno z opisnim listom (lahko je v elektronski obliki);

14. 	»opisni list« je dokument z vsebino, kot je podana v Prilogi III tega pravilnika oziroma v ustrezni prilogi tehnične specifikacije, ki predpisuje podatke, ki jih mora navesti vložnik vloge za homologacijo (lahko je v elektronski obliki);

15. 	»osnovno vozilo« je vsako vozilo na začetni stopnji večstopenjskega homologacijskega postopka;

16.	»poenostavljena meritev« pomeni meritve osnovnih parametrov poenostavljenega homologacijskega preskusa, ki jih zahteva tehnična specifikacija, izvedene v nelaboratorijskem okolju, ki omogočajo primerljivo presojo ustreznosti posameznega vozila glede na njegov vpliv na varnost in varovanje okolja.

17.	»pooblaščeni zastopnik proizvajalca« je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da ga zastopa pri homologacijskem organu in deluje v njegovem imenu na področju tega pravilnika;

18. 	»posamična odobritev predelanega vozila« je postopek ugotavljanja skladnosti, v katerem tehnična služba ugotovi ali pregledano predelano vozilo izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij in v primeru skladnosti to potrdi v potrdilu o skladnosti;

19. 	»posamična odobritev vozila« je postopek ugotavljanja skladnosti, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali pregledano vozilo izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij, ter v primeru skladnosti podeli certifikat o posamični odobritvi;

20. 	»potrdilo o skladnosti« je dokument, določen v Prilogi V tega pravilnika, ki ga v primeru homologiranega vozila izda proizvajalec, v primeru posamično odobrenega vozila pa tehnična služba na podlagi certifikata o posamični odobritvi, in z njim potrdi, da vozilo, katerega skladnost je bila ugotovljena po tem pravilniku, izpolnjuje predpisane zahteve in se lahko registrira ali da v uporabo brez dodatnega ugotavljanja skladnosti;

20.a	»predpis« je tehnična specifikacija za vozila, direktiva ali uredba EU ali pravilnik UNECE

21.	»pridobitev« je fizičen prenos vozila iz držav, ki so članice Evropske unije, na ozemlje Republike Slovenije;

22.	»proizvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki je homologacijskemu organu odgovorna za vse vidike postopka ugotavljanja skladnosti in za skladnost proizvodnje. Proizvajalec ni nujno neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, ki je predmet postopka ugotavljanja skladnosti; kadar ta pravilnik govori o »proizvajalcu«, je treba s tem izrazom razumeti tudi njegovega pooblaščenega zastopnika;

23. 	»samostojna tehnična enota« je naprava (npr. naprava za preprečevanje podleta od zadaj), za katero veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije in ki naj bi postala del vozila ter je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z določenimi tipi vozila, kadar tehnična specifikacija to možnost izrecno določa;

24. 	»sestavni del« je naprava (npr. svetilka), za katero veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije in ki naj bi postala del vozila ter je lahko homologirana neodvisno od vozila, kadar tehnična specifikacija to možnost izrecno določa;

25. 	»seznam opisne dokumentacije« je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije z ustrezno oštevilčenimi ali tako označenimi stranmi, da je mogoča enoznačna identifikacija posameznih strani, in je oblikovan tako, da predstavlja evidenco zaporednih korakov vodenja postopka homologacije, zlasti datumov pregledov in dopolnitev;

26. 	»sistem« je skupek naprav (npr. zavore, oprema za uravnavanje emisij), ki v vozilu skupaj opravljajo eno ali več določenih funkcij ter za katerega veljajo zahteve ustrezne tehnične specifikacije;

27.	»soglasje k registraciji« je dokument, določen v Prilogi V tega pravilnika, ki ga v primeru identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila, izda strokovna organizacija, in z njim potrdi, da vozilo, na katerega se nanaša, izpolnjuje predpisane zahteve in se lahko registrira ali da v uporabo brez dodatnega ugotavljanja skladnosti;

28.  	»starodobno avtentično vozilo« je starodobno vozilo v obliki, kot je bilo izdelano, to je nespremenjeno in le malo obrabljeno. Mora biti popolnoma originalno, vključno z notranjo in zunanjo končno obdelavo. Izjeme so možne le za gume, vžigalne svečke, akumulator in ostale potrošne dele, ki pa morajo ustrezati specifikaciji iz obdobja izdelave vozila;

29.	»starodobno originalno vozilo« je starodobno rabljeno vozilo, ki še ni bilo obnovljeno, z neprekinjeno preteklostjo in v stanju normalne iztrošenosti. Deli, ki se normalno izrabijo, so lahko nadomeščeni z deli po specifikaciji iz obdobja izdelave vozila. Dovoljeno je barvanje, kromiranje in tapeciranje v stilu obdobja;

30.	»starodobno restavrirano vozilo« je starodobno vozilo znane identitete, ki je bilo delno ali v celoti obnovljeno. Na vozilu so le manjša odstopanja od proizvodne specifikacije v primeru neobstoječih delov ali materialov. Če je možno, morajo biti uporabljeni originalni deli proizvajalca, lahko pa se nadomestijo z drugimi iste specifikacije. Notranjost in zunanjost ter zunanja površinska obdelava morajo biti v največji možni meri podobni specifikaciji iz obdobja izdelave vozila;

31.	»starodobno sestavljeno vozilo« je starodobno vozilo, sestavljeno iz delov več starodobnih vozil istega tipa, v največji možni meri skladno s proizvajalčevo originalno specifikacijo. Posamezni deli, ki ne predstavljajo nosilca identitete vozila, so lahko izdelani tudi izven obdobja izdelave vozila. Notranjost in zunanjost ter zunanja površinska obdelava morajo biti v največji možni meri podobni originalni specifikaciji;

32. 	»strokovna organizacija« je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, določena kot strokovni organ za izvajanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila, za izvajanje rednih in izrednih pregledov vozil po posebnih zahtevah ali tehničnih pregledov vozil;

33. 	»tehnična služba« je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, določena kot strokovni organ za izvajanje preskusov, kontrol ali pregledov v postopku homologacije ali posamične odobritve vozila, in za izvajanje posamične odobritve predelanih in popravljenih vozil;

34. 	»tehnična specifikacija za vozila« je dokument, ki določa tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozilo ali njegovi deli in zaščitna oprema, da bi bili dani na trg oziroma bi se lahko uporabljali  ter postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane zahteve izpolnjene;

35.	»tip vozila« označuje vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo v bistvenih pogledih. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke;

36. 	»ugotavljanje skladnosti vozila« je homologacija ali posamična odobritev vozila;

37. 	»večstopenjska homologacija« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi ali tip nedodelanega oziroma dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij, in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji;

38.	»uvoz« je fizičen prenos vozila iz držav, ki niso članice Evropske unije, na ozemlje Republike Slovenije, kot dela carinskega območja Skupnosti;

39. 	»vozilo« je vsako motorno oziroma priklopno vozilo, ki spada v eno od kategorij, določenih v Prilogi I tega pravilnika.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, ki niso opredeljeni v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kot v zakonu in  predpisih o odobritvi vozil.

4. člen

(homologacijski organ)

(1) Naloge homologacijskega organa v Republiki Sloveniji izvaja organ, ki ga določa zakon.

(2) Za vse postopke ugotavljanja skladnosti vozil je v celoti odgovoren homologacijski organ, kar velja tudi v primeru, ko so določene naloge s tem pravilnikom prenesene na tehnično službo.

(3) Homologacijski organ usmerja in nadzoruje delo tehničnih služb in strokovnih organizacij pri izvajanju nalog po tem pravilniku.

5. člen

(priloge k pravilniku)

(1) Priloge I do X, navedene v tem pravilniku, so njegov sestavni del.

(2) Kadar se posamezne določbe tega pravilnika sklicujejo na prilogo, gre vedno za prilogo iz tega pravilnika, razen če je izrecno določeno drugače.

6. člen

(enakovredni predpisi)

(1) Predpisi, katerih zahteve za vozila, njihove sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote so vsebinsko enake zahtevam tega pravilnika oziroma tehničnih specifikacij iz Delov 1 in 2 Priloge II, so navedeni v Delu 3  Priloge II.

(2) Homologacijski organ pri izvajanju svojih nalog v skladu s tem pravilnikom upošteva vsebinsko enake homologacije, posamične odobritve in poročila o preskusih po predpisih iz prejšnjega odstavka, in kjer to pride v poštev, oznake o skladnosti, ki se nanašajo nanje.

7. člen

(priznavanje tujih homologacij)

(1) Homologacijski organ na vlogo proizvajalca vozila prizna veljavnost homologacije podeljene v drugi državi članici, ki izkazuje skladnost vozila z njenimi neharmoniziranimi predpisi o tehničnih zahtevah za vozila, če ugotovi, da ti predpisi zagotavljajo enakovredno raven zavarovanja javnega interesa, kot predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji.

(2) Vlogi za priznanje iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti certifikat o homologaciji vozila s prilogami, izdan v državi izvora, in seznam pridobljenih homologacij oziroma poročil o preskušanju za ta tip vozila ter tehnične podatke o vozilu iz Dela 5 Priloge III.

(3) Na podlagi odločbe o priznanju tuje homologacije izda homologacijski organ proizvajalcu vozila certifikat o homologaciji iz 15. člena tega pravilnika. Na podlagi certifikata izda posameznim vozilom homologiranega tipa proizvajalec potrdilo o skladnosti iz 44. člena tega pravilnika, oziroma strokovna organizacija soglasje k registraciji iz 48. člena tega pravilnika.

II. HOMOLOGACIJA VOZIL

1. Splošna določba

8. člen

(obseg uporabe pravilnika)

(1) Določbe tega poglavja veljajo za tiste kategorije vozil, za katera se še ne izvaja postopek ES-homologacije, in za izvajanje alternativnih postopkov pri homologaciji vozil izdelanih v malih serijah. ki niso predmet urejanja predpisov o ES-homologaciji vozil in so določene v točki 1 Priloge II.

(2) Določbe tega poglavja veljajo za vozila za posebne namene, kot so določena v  točki 2 Priloge II.

2. Vloga in postopek za podelitev homologacije

9. člen

(predložitev vloge)

(1) Proizvajalec mora predložiti vlogo za podelitev homologacije za vozilo homologacijskemu organu. Za vsak tip vozila je treba vložiti posebno vlogo.

(2) V vlogi proizvajalec navede vrsto homologacijskega postopka, ki naj ga izvede homologacijski organ. Proizvajalec lahko izbere enega od naslednjih postopkov:

–	homologacija po delih,

–	homologacija v enem delu,

–	mešana homologacija.

10. člen

(vsebina vloge)

(1) Vloga za homologacijo po delih mora vsebovati opisno mapo, v kateri morajo biti podatki, določeni v Prilogi III, priloženi pa morajo biti tudi vsi certifikati o homologaciji, ki jih zahtevajo predpisi, navedeni v Delu 1 ali 2 Priloge II. Poleg tega morajo biti homologacijskemu organu na voljo opisne dokumentacije homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vse do odločitve o podelitvi ali zavrnitvi homologacije.

(2) Vloga za homologacijo v enem delu mora vsebovati opisno mapo, v kateri morajo biti podatki iz opisnih listov, kakor so določeni v predpisih o ES-homologaciji, ki jih zahtevajo predpisi, navedeni v Delu 1 ali 2 Priloge II in, kadar je to uporabno, matriko izvedenk iz Dela 2 Priloge III.

(3) V postopku mešane homologacije lahko homologacijski organ odloči, da proizvajalcu ni treba predložiti enega ali več certifikatov o homologaciji sistema, če so opisni mapi priloženi podatki iz opisnih listov, kakor so določeni v predpisih o ES-homologaciji, ki se zahtevajo za homologacijo teh sistemov v fazi homologacije vozila. Manjkajoči certifikati se nadomestijo s poročili o preskusu.

11. člen

(vsebina vloge pri večstopenjski homologaciji)

(1) Ne glede na prejšnji člen je treba pri večstopenjski homologaciji priložiti naslednje podatke:

- 	na prvi stopnji tiste dele opisne mape in certifikate o homologaciji, potrebne za dokončano vozilo, ki so relevantni za stopnjo izdelave osnovnega vozila,

- 	na drugi in naslednjih stopnjah tiste dele opisne mape in certifikate o homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo izdelave in kopijo certifikata o homologaciji vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo izdelave, pri čemer proizvajalec priloži tudi potrebne podatke o vseh spremembah ali dodatkih, s katerimi je dodelal vozilo.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko priložijo v skladu z mešanim postopkom iz prejšnjega člena.

12. člen

(1) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo proizvajalca pozove k predložitvi dodatnih informacij, potrebnih za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi so potrebni, ali za lažjo izvedbo teh preskusov.

(2) Proizvajalec da homologacijskemu organu na voljo potrebno število vozil za ustrezno izvedbo homologacije.

13. člen

(podelitev homologacije)

(1) Homologacijski organ podeli homologacijo:

–	tipu vozila, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve vseh ustreznih predpisov, navedenih v Delu 1 Priloge II,

–	tipu vozila za posebne namene, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve vseh ustreznih predpisov, navedenih v Delu 2 Priloge II.

(2) Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije v skladu s Prilogo VI.

14. člen

(podelitev večstopenjske homologacije)

(1) Homologacijski organ podeli večstopenjsko homologacijo vozila tipom nedodelanih ali dodelanih vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in ki izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih predpisov, navedenih v Delu 1 ali 2 Priloge II, ob čemer se upošteva stopnja dodelave vozila.

(2) Večstopenjska homologacija se izvede tudi za dodelana vozila, ki so jih preoblikovali ali spremenili drugi proizvajalci.

(3) Homologacijski organ izvede postopek podelitve večstopenjske homologacije v skladu z Dodatkom k Prilogi VI.

15. člen

(certifikat o homologaciji)

(1) Homologacijski organ za vsak homologiran tip vozila:

–	izpolni vse ustrezne dele certifikata o homologaciji iz Priloge IV, vključno s priloženim obrazcem rezultatov preskusov, v skladu z vzorcem iz Priloge VII,

–	dopolni oziroma preveri seznam opisne dokumentacije,

–	vlagatelju nemudoma izroči izpolnjen certifikat z vsemi prilogami.

(2) Obrazec certifikata je določen v Delu 1 Priloge IV, oštevilčen pa mora biti v skladu z določbo v Delu 2 iste priloge.

(3) V primeru homologacije, za katero so bile v skladu z 22. členom ali Delom 2 Priloge II uvedene omejitve glede njene veljavnosti ali opuščene nekatere zahteve iz predpisov, se te omejitve oziroma opustitve navedejo v certifikatu o homologaciji.

(4) Če opisna mapa vsebuje podatke za vozila za posebne namene, navedena v  Delu 2 Priloge II, se ti podatki navedejo tudi v certifikatu o homologaciji.

(5) V primeru izvedbe postopka mešane homologacije, se v Delu 3 opisnega lista, vzorec katerega je v Prilogi III, izpolni polja, ki se nanašajo na poročila o preskusih, določena v posameznih predpisih, za katere niso na voljo certifikati o homologaciji.

(6) V primeru izvedbe postopka homologacije v enem delu, je treba sestaviti seznam uporabljenih predpisov, katerega vzorec je v Dodatku Dela 1 k Prilogi IV, in ga priložiti k certifikatu.

16. člen

(preskusi)

(1) Skladnost s tehničnimi zahtevami, določenimi v predpisih, se dokazuje z ustreznimi preskusi, ki jih opravijo imenovane tehnične službe. V vsakem predpisu so navedeni, poleg tehničnih zahtev, tudi preskusni postopki ter posebna oprema in orodje, ki so potrebni za izvedbo preskusov.

(2) Potrebni preskusi se izvedejo na vozilih, ki so predstavniki tipa v postopku homologacije. Proizvajalec lahko v dogovoru s homologacijskim organom izbere vozilo, ki, četudi ni predstavnik tipa v postopku homologacije, združuje številne najbolj neugodne lastnosti glede na zahtevano stopnjo ustreznosti delovanja. Kot pomoč pri sprejemanju odločitev se lahko pri izbirnem postopku uporabijo virtualne preskusne metode.

(3) Kot alternative preskusom iz prvega odstavka tega člena, se lahko na zahtevo proizvajalca in v dogovoru s homologacijskim organom, uporabijo virtualne preskusne metode, ob upoštevanju ustreznih določb predpisov o ES-homologaciji.

3. Nadzor nad skladnostjo proizvodov in proizvodnih postopkov

17. člen

(neskladnost)

(1) Neskladnost s homologiranim tipom obstaja, kadar so ugotovljeni odkloni od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji. Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar so odkloni v mejah, ki jih dovoljujejo ustrezni predpisi.

(2) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti, niso skladna s homologiranim tipom, odredi proizvajalcu uskladitev proizvodnje s homologiranim tipom.

(3) Če homologacijski organ pri nadzoru ugotovi neskladnost s homologiranim tipom zaradi odklonov od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji, lahko začasno odvzame homologacijo, navede, v čem je podana neskladnost, in določi rok za odpravo neskladnosti. Če proizvajalec v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti, homologacijski organ prekliče homologacijo.

18. člen

(skladnost proizvodnje)

(1) Homologacijski organ mora v postopku podelitve homologacije izvesti potrebne ukrepe v skladu s Prilogo VIII, po potrebi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki zagotavljajo skladnost vozil s homologiranim tipom.

(2) Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije izvajati potrebne ukrepe v skladu s Prilogo VIII, po potrebi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki trajno zagotavljajo skladnost vozil s homologiranim tipom.

(3) Preverjanje skladnosti s homologiranim tipom je omejeno na postopke, določene v Prilogi VIII in v tistih predpisih, ki vsebujejo posebne zahteve. Pri  tem lahko homologacijski organ izvede katero koli preverjanje ali preskus, predpisan v katerem koli predpisov iz Dela 1 ali 2 Priloge II, na vzorcih iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati.

(4) Če homologacijski organ ugotovi, da proizvodni postopki in ukrepi za zagotavljanje skladnosti proizvodnje bistveno odstopajo od dogovorjenih ukrepov in časovnega načrta ustreznih kontrolnih pregledov in preskusov ali se ne izvajajo več, čeprav proizvodnja ni prekinjena, sprejme potrebne ukrepe, vključno s preklicem homologacije, da zagotovi pravilno izvajanje postopka za skladnost proizvodnje.

4. Spremembe podeljenih homologacij

19. člen

(spremembe homologacij)

(1) Proizvajalec, ki je pridobil homologacijo v skladu z določbami tega pravilnika, mora homologacijski organ obveščati o vseh spremembah podatkov, vključenih v opisno dokumentacijo homologiranega tipa vozila. Homologacijski organ se glede na vrsto sprememb odloči o potrebnih ukrepih. Če je to smiselno, se lahko, po posvetovanju s proizvajalcem, odloči, da bo podelil novo homologacijo.

(2) Homologacijski organ ne sme obravnavati in odločati o tistih zahtevah za spremembo homologacije, ki se  ne nanašajo na homologacijo, podeljeno z njegove strani.

(3) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe potrebni dodatni pregledi ali preverjanja, o tem obvesti proizvajalca. Postopki iz 20. člena tega pravilnika se izvedejo šele potem, ko so bili ustrezno izvedeni potrebni dodatni pregledi ali preverjanja.

20. člen

(popravek – razširitev)

(1) Če se v opisni dokumentaciji spremenijo podatki, se spremembe označijo kot »popravek«. V takem primeru homologacijski organ po potrebi izda popravljeno stran opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran označi na način, ki jasno pokaže naravo spremembe in datum ponovne izdaje. Tej zahtevi ustreza tudi izdaja konsolidirane različice opisne dokumentacije z izčrpnim opisom sprememb.

(2) Popravek se označi kot »razširitev«, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih stvari:

–	potrebni so dodatni pregledi ali dodatni preskusi,

–	spremenjen je bil kateri koli podatek v certifikatu o homologaciji, razen njegovih prilog,

–	veljati začnejo nove zahteve v skladu s katero koli tehnično specifikacijo, ki velja za homologiran tip.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka homologacijski organ izda popravljen certifikat o homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje odobrene razširitve. Na certifikatu je treba jasno označiti razlog razširitve in datum nove izdaje.

(4) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane različice je treba ustrezno spremeniti tudi seznam opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidirane različice.

(5) Če nove zahteve iz tretje alineje drugega odstavka tega člena s tehničnega vidika ne veljajo za ta tip vozila ali če te zadevajo kategorije vozila, v katere to vozilo ne sodi, homologacije tega tipa vozila ni treba spreminjati.

(6) Homologacijski organ ob razširitvi posodobi ustrezne dele certifikata o homologaciji, njegove priloge in seznam opisne dokumentacije. Posodobljen certifikat in njegove priloge nemudoma posreduje vlagatelju. V primeru popravka vlagatelju nemudoma izda popravljene dokumente oziroma konsolidirano različico, vključno s popravljenim seznamom opisne dokumentacije.

5. Prenehanje veljavnosti podeljenih homologacij

21. člen

(prenehanje veljavnosti homologacij)

(1) Podeljena homologacija preneha veljati v naslednjih primerih:

–	uveljavitev novih zahtev za homologiran tip vozila kot pogoj za dajanje na trg, registracijo in začetek uporabe, če podeljene homologacije ni mogoče ustrezno posodobiti,

–	prostovoljno dokončno prenehanje proizvodnje homologiranega tipa vozila,

–	potek veljavnosti homologacije na podlagi posebne omejitve.

(2) Če se primeri prenehanja veljavnosti podeljene homologacije nanašajo zgolj na posamezno varianto znotraj tipa oziroma na posamezno izvedenko znotraj variante, ostane podeljena homologacija glede preostalih variant oziroma izvedenk veljavna.

(3) Vsak imetnik homologacije mora nemudoma obvestiti homologacijski organ o dokončnem prenehanju proizvodnje.

(4) Določbe tega pravilnika o dajanju na trg, registraciji in začetku uporabe vozil zaključka serije se uporabljajo samo v primerih iz prve alineje prvega odstavka tega člena.

(5) Poleg obvestila iz tretjega odstavka tega člena, mora imetnik homologacije obvestiti homologacijski organ o vseh primerih podeljenih homologacij, ki se jim izteka veljavnost.

6. Odmiki od posameznih homologacijskih zahtev

22. člen

(dovoljeni odmiki)

Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca dovoli odmik od posameznih homologacijskih zahtev ustreznih ¸predpisov za:

– 	vozila, izdelana po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami,

– 	vozila, izdelana v majhnih serijah.

23. člen

(posebne tehnologije)

(1) Za vozila, izdelana po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami, iz prve alineje prejšnjega člena se štejejo tista vozila, pri katerih so uporabljene posebne tehnologije ali tehnične rešitve, ki zaradi svojih značilnosti niso skladne z vsemi zahtevami ustreznih predpisov.

(2) Prošnja za vozila iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje:

–	razloge, zaradi katerih uveljavljene tehnologije ali tehnične rešitve preprečujejo vozilu, da bi bilo usklajeno s predpisanimi zahtevami,

–	opis relevantnih varnostnih in okoljskih vidikov ter sprejete ukrepe,

–	opis preskusov, vključno z njihovimi rezultati, ki v primerjavi z zahtevami, od katerih je zaprošen odmik, kažejo, da je zagotovljena vsaj enaka raven varnosti in varovanja okolja.

(3) Homologacijski organ podeli homologacijo, če ugotovi, da vozila zagotavljajo vsaj enako raven varnosti in varovanja okolja, kot to določajo zahteve enega ali več predpisov.

24. člen

(male serije)

(1) Za vozila, izdelana v malih serijah, iz druge alineje 22. člena tega pravilnika velja, da število vozil takega tipa, danih na trg, registriranih, oziroma vključenih v uporabo v istem koledarskem letu, ne sme presegati števila enot, navedenega v poglavju A  Priloge IX.

(2) Pred dovolitvijo odmika homologacijski organ določi alternativne zahteve, katerim morajo ustrezati vozila iz prejšnjega odstavka, da bi bila v največji možni meri zagotovljena enakovredna raven varnosti in varovanja okolja.

(3) V certifikatu o homologaciji je treba podrobno opredeliti vrste dovoljenih odmikov.

(4) Veljavnost homologacije, podeljene v skladu s tem členom je omejena na Republiko Slovenijo, vendar pa homologacijski organ na prošnjo proizvajalca pošlje kopijo certifikata o homologaciji z vsemi prilogami vsem tistim homologacijskim organom držav članic Evropske unije, ki jih določi proizvajalec. Homologacijski organ na zahtevo vlagatelja, ki želi vozilo homologiranega tipa prodati, registrirati ali dati v uporabo v drugi državi članici Evropske unije, le-temu izroči kopijo certifikata o homologaciji z vsemi prilogami.

III. NACIONALNA POSAMIČNA ODOBRITEV VOZILA

1. Splošna določba

25. člen

(splošno)

(1) Nacionalna posamična odobritev vozila je postopek, ki se izvede v primerih iz 17. člena zakona, s katerim homologacijski organ ugotovi, ali pregledano posamezno vozilo izpolnjuje predpisane zahteve, in ob ugotovljeni skladnosti podeli certifikat o posamični odobritvi vozila.

(2) Ta postopek se ne izvede za velikoserijsko izdelana vozila iz tretjih držav ali izdelana za tretje države, za katera se izvede postopek po pravilniku, ki ureja ES-odobritve vozil.

2. Vloga in postopek nacionalne posamične odobritve

26. člen

(vloga)

(1) Vloga za nacionalno posamično odobritev vozila se vloži pri homologacijskemu organu, kopija vloge s prilogami pa se dostavi tehnični službi, ki bo pregledala vozilo.

(2) Vlogo vloži proizvajalec vozila, v primeru uvoženega vozila pa uvoznik. Za vsako vozilo je treba vložiti posebno vlogo.

(3) Vlogi je treba priložiti ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračune) ter certifikate o homologaciji sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov oziroma poročila o njihovem preskusu, kakor je to določeno v Prilogi II.

(4) V primeru uvoženih vozil se priložijo morebitne listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij, podeljenih vozilu, njegovim sistemom, samostojnim tehničnim enotam in sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene.

27. člen

(pregled vozila)

(1) Tehnična služba pregleda predloženo dokumentacijo in vozilo. S pregledom ugotavlja, ali so konstrukcijsko-tehnične lastnosti vozila skladne z zahtevami tega pravilnika in ustreznih predpisov. Pri tem preveri tudi tehnično sposobnost vozila kot celote za varno udeležbo v prometu (npr. splošne trdnostne zahteve, opremljenost vozila).

(2) Pri posamični odobritvi vozil tehnična služba preveri izpolnjevanje zahtev, navedenih v Delu 1 Priloge II (pri vozilih za posebne namene se upošteva Del 2). Pri posamično izdelanem vozilu ali vozilu iz serije do 10 vozil istega tipa, poleg tega pregleda zapis o ugotovitvah predhodno izvedenega pregleda vozila po postopku tehničnega pregleda.

(3) Pri posamični odobritvi uvoženih rabljenih vozil tehnična služba pri preverjanju zahtev upošteva stanje harmoniziranih predpisov, ki so bili uveljavljeni za nova vozila v Evropski uniji ob izdelavi oziroma prvi registraciji tega vozila.

28. člen

(dopolnitev dokumentacije)

Tehnična služba lahko zahteva dopolnitev predložene dokumentacije, če je to nujno za izvedbo postopka. Iz enakega razloga lahko homologacijskemu organu predlaga odreditev izvedbe posebne strokovne ocene ali laboratorijskih meritev glede izpolnjenosti zahtev posameznih predpisov o ES-homologaciji vozil.

29. člen

(tehnično poročilo)

(1) Tehnična služba po pregledu vozila sestavi za pregledano vozilo tehnično poročilo o izpolnjevanju tehničnih zahtev vseh ustreznih predpisov, kot so določeni v Prilogi II, in ga pošlje homologacijskemu organu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora tehnična služba homologacijskemu organu predlagati zavrnitev podelitve posamične odobritve, če oceni, da vozilo kljub izpolnjevanju vseh ustreznih zahtev predpisov predstavlja večje tveganje za varnost na cesti, za okolje ali za varnost pri delu.

30. člen

(nacionalni certifikat o posamični odobritvi)

(1) Homologacijski organ na podlagi tehničnega poročila tehnične službe oceni skladnost vozila s predpisi in v primeru izpolnjevanja vseh ustreznih zahtev podeli vozilu nacionalni certifikat o posamični odobritvi vozila. Vzorec certifikata je v Dodatku k Prilogi IV tega pravilnika.

(2) V primeru neizpolnjevanja ustreznih zahtev oziroma v primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena homologacijski organ z odločbo zavrne izdajo nacionalnega certifikata o posamični odobritvi vozil.

(3) Homologacijski organ lahko pri vozilu za posebne namene izjemoma dovoli odstop od zahtev iz Priloge II, če je to nujno zaradi izbranega načina opravljanja nalog, za katere je vozilo namenjeno, in konstrukcijsko drugačna rešitev ni možna. Pri tem morata biti v največji možni meri zagotovljena varnost in varstvo okolja. Odstop se dovoli na podlagi vloge, ki mora vsebovati podroben opis in obrazložitev želenega odstopa in dokaze o izpolnjevanju varnostnih in okoljevarstvenih zahtev, doseženem na alternativen način.

31. člen

(veljavnost posamične odobritve)

(1) Veljavnost podeljene posamične odobritve vozila je v primeru, če homologacijski organ v skladu z 10. členom zakona dovoli odmik od homologacijskih zahtev, omejena na ozemlje Republike Slovenije.

(2) V postopku posamične odobritve se ne izvajajo porušni preskusi. Upoštevajo se vse ustrezne informacije, ki jih predloži vlagatelj in z njimi dokaže skladnost z alternativnimi zahtevami, določenimi s strani homologacijskega organa.

(3) Če vlagatelj  želi prodati, registrirati ali dati v uporabo v drugi državi članici vozilo, ki mu je bila podeljena posamična odobritev po prvem odstavku tega člena, mu homologacijski organ na njegovo zahtevo izroči izjavo o tehničnih zahtevah, na podlagi katerih je bila posamična odobritev podeljena.

(4) Za vozila, ki jim je bila z dovolitvijo odmika podeljena posamična odobritev v drugi državi članici, se glede njegove prodaje, registriranja in dajanja v uporabo v Republiki Sloveniji uporablja 9. člen zakona.

IV. POSAMIČNA ODOBRITEV PREDELANEGA ALI POPRAVLJENEGA VOZILA

1. Splošna določba

32. člen

(splošno)

(1) Posamična odobritev predelanega vozila je postopek, ki se izvede v primerih iz prvega odstavka 19. člena zakona, s katerim se ugotovi, ali pregledano posamezno vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve.

(2) Posamična odobritev popravljenega vozila je postopek, ki se izvede v primerih iz petega odstavka 19. člena zakona, s katerim se ugotovi, ali pregledano posamezno vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve.

33. člen

(pristojnost)

(1) Za postopek posamične odobritve predelanega ali popravljenega vozila je pristojna tehnična služba.

(2) Delo tehnične službe pri izvajanju nalog po tem pravilniku usmerja in nadzoruje homologacijski organ.

34. člen

(vloga)

Vloga za posamično odobritev predelanega ali popravljenega vozila se vloži pri tehnični službi. Za vsako vozilo se vloži posebna vloga.

35. člen

(dokumentacija)

(1) Vlogi za posamično odobritev predelanega vozila v primerih iz prvega odstavka 32. člena tega pravilnika je treba priložiti tisto tehnično dokumentacijo oziroma listine o skladnosti, ki so povezane z opravljenimi predelavami na vozilu.

(2) Vlogi za posamično odobritev popravljenega vozila v primerih iz drugega odstavka 32. člena tega pravilnika je treba priložiti tisto tehnično dokumentacijo, ki je povezana z opravljenimi popravili na vozilu, vključno s poročilom servisne delavnice o popravilu. Kadar je posamična odobritev vozila odrejena zaradi huje poškodovanega podvozja, mora biti del priložene tehnične dokumentacije tudi zapisnik o meritvah na ravnalni mizi.

(3) Pri predelanih oziroma popravljenih vozilih tehnična služba preveri predvsem tiste zahteve, ki se nanašajo na dele vozila, povezane z opravljenimi predelavami oziroma popravili na vozilu. Pri ugotavljanju ustreznosti opravljene predelave upošteva tudi morebitna navodila proizvajalca vozila glede možnih predelav.

(4) Pri ugotavljanju skladnosti predelanih vozil se upošteva stanje predpisov na dan, ko je bilo vozilo prvič registrirano, razen za novo vgrajene dele, ki so povezani z zaščito drugih udeležencev v prometu, za katere se upošteva stanje predpisov med predelavo.

36. člen

(dopolnitev dokumentacije)

Tehnična služba lahko zahteva dopolnitev predložene dokumentacije, če je to nujno za izvedbo postopka. Iz enakega razloga lahko homologacijskemu organu predlaga odreditev izvedbe posebne strokovne ocene ali laboratorijskih meritev glede izpolnjenosti zahtev posameznih tehničnih specifikacij.

37. člen

(odobritev predelave)

(1) Tehnična služba predelanemu vozilu, ki je skladno s podatki v predloženi dokumentaciji in izpolnjuje veljavne tehnične zahteve, vpiše predelavo v potrdilo o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji in v računalniško bazo podatkov ter s tem predelavo  odobri, v nasprotnem primeru pa z odločbo zavrne odobritev predelave.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora tehnična služba z odločbo zavrniti posamično odobritev predelanega vozila, če oceni, da vozilo kljub izpolnjevanju vseh ustreznih zahtev predpisov predstavlja večje tveganje za varnost na cesti, za okolje ali za varnost pri delu.

38. člen

(odobritev popravila)

Tehnična služba popravljenemu vozilu, ki je skladno s proizvajalčevo dokumentacijo in izpolnjuje veljavne tehnične zahteve, vpiše popravilo v potrdilo o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji in računalniško bazo podatkov ter ga s tem odobri, v nasprotnem primeru pa z odločbo zavrne odobritev popravila.

#### V. IDENTIFIKACIJA IN OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZIL

39. člen

(identifikacija vozila)

(1) Pri postopku identifikacije vozila, iz prvega odstavka 21. člena zakona, se na podlagi identifikacijske številke vozila najprej preveri istovetnost vozila s predloženimi dokumenti.

(2) V nadaljnjem postopku se na podlagi predloženih dokumentov, podatkov, pridobljenih iz podatkovnih zbirk o vozilih oziroma podatkov, pridobljenih od proizvajalca vozila, pridobi vse tehnične podatke o vozilu, potrebne za izpis obrazca soglasja k registraciji iz 48. člena tega pravilnika.

40. člen

(ocena tehničnega stanja)

(1) Pri oceni tehničnega stanja vozila iz 23. člena zakona se vizualno preverita njegova celovitost (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu oziroma za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih opravilih. Preveri se tudi, da vozilo ni bilo predelano v nasprotju s predpisi in navodili proizvajalca oziroma neustrezno popravljeno.

(2) V primeru dvoma o tehničnem stanju vozila lahko strokovna organizacija pred svojo odločitvijo vložnika napoti na pregled posameznih delov vozila po predpisih o tehničnih pregledih vozil.

(3) Zahtevi je pri novem vozilu treba priložiti izvirnik potrdila o skladnosti (COC), izdanega v državi izvora vozila, pri rabljenem vozilu pa izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Izjemoma se lahko predloži tudi drug dokument, če je iz njega mogoče pridobiti potrebne podatke.

(4) Strokovna organizacija po vpogledu izvirne dokumentacije v spis zadeve vloži njene kopije.

41. člen

(vozila za izvoz)

(1) Za potrebe registracije vozila iz četrtega odstavka 28. člena zakona opravi strokovna organizacija samo osnovno identifikacijo vozila, v kateri zbere le najnujnejše podatke in izvede oceno tehničnega stanja vozila, s katero preveri sposobnost vozila za varen prevoz po ozemlju Republike Slovenije. Ta ocena tehničnega stanja obsega samo preveritev delovanja zavor, svetlobne opreme in krmilja.

(2) Vlogi za izdajo soglasja k registraciji po postopku iz prejšnjega odstavka je treba v primeru vozila, ki nima homologiranih zavor, svetlobne opreme in krmilja, priložiti rezultate pregledov zavor, svetlobne opreme in krmilja, opravljenih po predpisih o tehničnih pregledih vozil.

42. člen

(starodobna vozila)

(1) Kot starodobno vozilo po drugem odstavku 25. člena zakona, se razvrsti vozilo, če izpolnjuje zahteve enega od štirih razredov starodobnikov, ki jih glede na njihovo skladnost z originalno zgradbo, določa Mednarodna organizacija starodobnih vozil - FIVA:

–	starodobno avtentično vozilo,

–	starodobno originalno vozilo,

–	starodobno restavrirano vozilo,

–	starodobno sestavljeno vozilo.

(2) Razvrstitev vozila med starodobna vozila opravi strokovna organizacija na podlagi identifikacije vozila in dokumentov, ki jih predloži vlagatelj in iz katerih so razvidni proizvajalec, leto izdelave vozila in tehnični podatki o vozilu. Obvezen del priloženih dokumentov je poročilo o razvrstitvi vozila v posamezen razred iz prejšnjega odstavka, ki ga izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, ki je članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA. Poročilu o razvrstitvi vozila v posamezen razred mora biti priložen tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografije vozila. Obrazce poročila in zapisnika določi homologacijski organ.

(3) Strokovna organizacija zavrne razvrstitev vozila med starodobna vozila, če ugotovi neskladnost med vozilom in poročilom o uvrstitvi vozila v posamezen razred.

(4) Postopek razvrstitve vozila med starodobna vozila iz tega člena se lahko uporabi tudi za vozila, ki so v Republiki Sloveniji že registrirana in so šele kasneje izpolnila starostni pogoj.

VI. SPREMEMBE NA VOZILU

#### 43. člen

(spremembe na vozilu)

(1) Spremembe na vozilih iz IV. poglavja zakona se delijo na:

–	spremembe na vozilu iz 53. člena zakona, ki morajo biti evidentirane, in

– 	spremembe na vozilu, iz 54. člena zakona, ki jih ni treba evidentirati.

(2) Spremembe na vozilu iz 53. člena zakona so primeroma navedene v Tabeli 1 Priloge X. Vzorec potrdila, ki ga mora izdati izvajalec vgradnje v takem primeru, je prikazan v Dodatku k tej prilogi .

(3) Lastnik vozila, na katerem je bila izvršena sprememba iz prejšnjega odstavka, mora v roku 15 dni dostaviti tehnični službi, pooblaščeni za pregled predelanih vozil ustrezne kategorije, potrdilo o vgradnji skupaj s potrdilom o skladnosti vozila ali soglasjem k registraciji vozila. Tehnična služba izvrši vpis spremembe v potrdilo o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji vozila, kakor tudi v evidenco registriranih vozil.

(4) Spremembe na vozilu iz 54. člena zakona so primeroma navedene v Tabeli 2 Priloge X. Vpliv teh sprememb na tehnično brezhibnost vozila se preverja na rednih tehničnih pregledih vozil.

(5) Pri ugotovljeni neevidentirani spremembi na vozilu, ki ne predstavlja predelave in ni vključena niti v Tabelo 1 niti v Tabelo 2 Priloge X, izvajalec tehničnega pregleda zaprosi homologacijski organ za razvrstitev spremembe v smislu prvega odstavka tega člena.

VII. POTRDILO O SKLADNOSTI IN SOGLASJE K REGISTRACIJI

1. Izdaja dokumenta

1.1 Homologirana vozila

44. člen

(potrdilo o skladnosti)

Proizvajalec kot imetnik homologacije vozila mora v skladu z določbami tega pravilnika izdati potrdilo o skladnosti na obrazcu, ki je določen v Poglavju A Dela 1 Priloge V tega pravilnika. Potrdilo o skladnosti mora spremljati vsako vozilo, dokončano, dodelano ali nedodelano, izdelano skladno s homologiranim tipom vozila. S tem potrdilom proizvajalec jamči skladnost vozila s homologiranim vozilom in njegovo tehnično brezhibnost.

45. člen

(vozila z ES-homologacijo)

(1) Proizvajalec kot imetnik ES-homologacije vozila mora za vozila, katerih prva registracija bo opravljena v Republiki Sloveniji, namesto ES-potrdila o skladnosti izdati potrdilo o skladnosti iz prejšnjega člena.

(2) Proizvajalec za vozila iz prejšnjega odstavka ni dolžan izdati ES-potrdila o skladnosti v skladu s predpisi o ES-homologaciji vozil, razen če kupec vozila to izrecno zahteva.

1.2 Posamično odobrena vozila

46. člen

(posamično odobrena vozila)

Tehnična služba, ki je posamično vozilo pregledala v skladu s III. poglavjem tega pravilnika, izda na podlagi certifikata o posamični odobritvi vozila, ki ga je predhodno izdal homologacijski organ, potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo, na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju B Dela 1 Priloge V tega pravilnika.

1.3 Posamično odobrena predelana oziroma popravljena vozila

47. člen

(predelana oziroma popravljena vozila)

(1) V primeru posamične odobritve predelanega oziroma popravljenega vozila, za katerega je bilo potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji že izdano, mora tehnična služba po ugotovitvi, da vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve, vpisati predelavo oziroma popravilo v ustrezno rubriko na hrbtni strani obstoječega potrdila o skladnosti ali soglasja k registraciji, kakor tudi v evidenco registriranih vozil. V tem primeru ne izda novega potrdila o skladnosti ali soglasja k registraciji.

(2) V primeru posamične odobritve predelanega oziroma popravljenega vozila, ki je bilo registrirano v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika in za katerega potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji še ni bilo izdano, mora tehnična služba po ugotovitvi, da vozilo izpolnjuje vse predpisane zahteve, izdati potrdilo o skladnosti na obrazcu in na način, kot je določen v Poglavju C Priloge VI tega pravilnika. V tem primeru vpiše na prvi strani potrdila podatke o nepredelanem vozilu, samo predelavo ali popravilo pa vpiše v ustrezno rubriko na hrbtni strani.

(3) V primeru evidentiranja spremembe iz 43. člena tega pravilnika tehnična služba na podlagi dostavljenega potrdila o vgradnji vpiše spremembo v potrdilo o skladnosti ali v soglasje k registraciji vozila in v evidenco registriranih vozil. Če pa je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji že pred uveljavitvijo tega pravilnika in zanj potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji še ni bilo izdano, se uporabi postopek iz prejšnjega odstavka.

1.3 Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil

48. člen

(soglasje k registraciji)

(1) Strokovna organizacija, ki je izvedla postopke v skladu s V. poglavjem tega pravilnika, mora po ugotovitvi, da vozilo ustreza spremljajoči dokumentaciji o njegovem izvoru in da je v primerih izvedbe postopkov iz 40. in 42. člena tega pravilnika tudi tehnično ustrezno, izdati soglasje k registraciji na obrazcu, ki je določen v Poglavju A Dela 2 Priloge V.

(2) Pri izdaji soglasja za registracijo po postopku iz 41. člena tega pravilnika strokovna organizacija v rubriko »Opombe:« vpiše besedilo: »Velja samo za izvoz vozila!« in lahko izpolni tudi samo tiste točke obrazca, ki so označene z znakom »(*)«.

1.4 Dodatni list

49. člen

(dodatni list)

Če na potrdilu o skladnosti ali na soglasju k registraciji na strani 2 zmanjka prostora za vpis predelav, sprememb ali popravil, se k osnovnemu dokumentu priključi dodatni list. Obrazec dodatnega lista je določen v Delu 3 Priloge V. Obrazec mora biti izdelan na enakem papirju kot potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji. Dodatni list ni vnaprej oštevilčen.

1.5 Izdelava in dobava dokumentov

50. člen

(dobava obrazcev)

(1) Potrdilo o skladnosti, soglasje k registraciji in dodatni list morajo biti izdelani tako, da jih ni mogoče ponarediti. Zato mora biti dokument natisnjen na 110 gramski dokumentni papir s školjko v vodnem tisku.

(2) Proizvajalci, tehnične službe in strokovne organizacije nabavijo oštevilčene obrazce dokumentov pri homologacijskem organu. Izdajatelj dokumentov mora voditi evidenco izdanih dokumentov ter sproti dostavljati podatke o tem homologacijskemu organu. Te podatke mora zaradi njihovega prenosa v centralno bazo podatkov o vozilih dostaviti po elektronski poti na način, dogovorjen s homologacijskim organom.

(3) Da si proizvajalec kot imetnik ES-homologacije vozila pridobi možnost izdajanja potrdil o skladnosti za svoja vozila, katerih prva registracija bo opravljena v Republiki Sloveniji, mora predhodno predložiti homologacijskemu organu kopijo certifikata o ES-homologaciji s prilogami in tehnične podatke o vozilu, kot je določeno v Delu 5 Priloge III (v elektronski obliki). Homologacijski organ izda proizvajalcu potrdilo o prejemu navedene dokumentacije, na osnovi katerega proizvajalec nabavlja obrazce potrdil o skladnosti.

1.6 Dvojnik dokumentov

51. člen

(dvojnik dokumentov)

Proizvajalec, tehnična služba oziroma strokovna organizacija, ki je izdala potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji po tem pravilniku, na zahtevo lastnika vozila izda dvojnik izdanega dokumenta, če je bil njegov original izgubljen ali uničen. Dvojnik dokumenta se izda na obrazcu, ki je določen v poglavju D Dela 1 oziroma v poglavju B Dela 2 Priloge V. Za izdelavo in nabavo dvojnika dokumenta veljajo določbe iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.

1.7  Cene za izdajo dokumentov in obrazcev

52. člen

(cene obrazcev)

Cena obrazcev in njihovih dvojnikov se obračuna v skladu z 2. členom Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic (Uradni list RS, št. xx/yy).

2. Pogoj za dajanje na trg, registracija in začetek uporabe

53. člen

(dokumenti za registracijo)

(1) Vozila smejo biti dana na trg, smejo biti registrirana in se smejo začeti uporabljati, če jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in delovanjem, priložen veljaven dokument, izdan v skladu s 44. do 48. členom tega pravilnika.

(2) Nedodelana vozila je dovoljeno dati na trg, pristojni organ pa lahko zavrne njihovo registracijo in začetek uporabe, dokler niso dodelana.

54. člen

(vozila zaključka serije)

(1) Vozila zaključka serije smejo biti na podlagi dovoljenja homologacijskega organa, dana na trg, registrirana oziroma vključena v uporabo pod pogojem, da so to nova vozila, skladna homologiranemu tipu vozila, čeprav homologacija v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 21. člena tega pravilnika ni več veljavna.

(2) Prejšnji odstavek velja samo za vozila, ki:

–  	so bila na ozemlju Evropske unije in

– 	jih spremlja veljavno potrdilo o skladnosti, izdano, ko je homologacija zadevnega tipa vozila še veljala, vendar pa niso bila registrirana ali dana v uporabo pred potekom veljavnosti zadevne homologacije.

(3) Homologacijski organ sme na zahtevo proizvajalca izdati dovoljenje za obdobje 12 mesecev za dokončana vozila in za 18 mesecev za dodelana vozila po datumu prenehanja veljavnosti homologacije. Proizvajalec mora v svoji zahtevi opredeliti tehnične oziroma gospodarske razloge, zaradi katerih ta vozila niso skladna z novimi tehničnimi zahtevami.

(4) Homologacijski organ mora v treh mesecih po prejemu vloge odločiti o tem, ali bo izdal dovoljenje in za koliko vozil zadevnega tipa. Pri svojem odločanju mora upoštevati omejitve, določene v poglavju B Priloge IX.

(5) Pri izdaji soglasja k registraciji iz prvega odstavka 48. člena tega pravilnika za vozila iz prvega odstavka tega člena in ob upoštevanju časovnih omejitev iz tretjega odstavka tega člena ter omejitev iz poglavja B priloge IX, se ne preverja obstoj dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen

(veljavnost podeljenih homologacij)

(1) Homologacije vozil, podeljene na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04 in 17/07), ostanejo v veljavi in sta na njihovi podlagi dovoljena registracija novih vozil oziroma njihovo dajanje na trg ter začetek uporabe do izdaje novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih tehničnih specifikacij iz Priloge II tega pravilnika. V teh tehničnih specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij, podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.

(2) Vozila, dana na trg in v uporabo na podlagi pravilnika iz prvega odstavka tega člena, se smejo uporabljati brez časovne omejitve.

56. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha uporabljati Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10).

57. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.	Samo Omerzel

Ljubljana, dne

EVA	     		Minister za infrastrukturo in prostor

### SEZNAM PRILOG

#### PRILOGA I:	Definicije kategorij vozil

Del 1:		Štiri- in večkolesna vozila

Del 2:		Dvo- in trikolesna vozila

Del 3:		Kmetijski in gozdarski traktorji

Dodatek:	Oblika nadgradnje za posamezne kategorije vozil

#### PRILOGA II:	Seznam zahtev za vozila

#### Del 1:	Zahteve za homologacijo in posamično odobritev vozil

#### Del 2:	Zahteve za vozila za posebne namene

#### Del 3:	Predpisi z vsebinsko enakimi zahtevami

PRILOGA III:	Opisni list

Del 1 A:	Vozila kategorij M in N

Del 1 B:	Vozila kategorij O

Del 2:	Matrika izvedenk

Del 3:	Seznam podeljenih homologacij

Del 4:	Priloge opisnega lista

Del 5:	Podatki za vpis v bazo

PRILOGA IV:	Certifikat o homologaciji vozila

Del 1:	Certifikat o homologaciji vozila

- Dodatek:	Seznam tehničnih specifikacij pri homologaciji v enem delu

Del 2:	Sistem številčnega označevanja certifikatov o homologaciji vozil

PRILOGA V:	Potrdilo o skladnosti in soglasje k registraciji

Del 1:	Potrdilo o skladnosti

Del 2:	Soglasje k registraciji

PRILOGA VI:	Postopki za homologacijo vozila

Dodatek 1:	Postopki za večstopenjsko homologacijo

Dodatek 2:	Potrdilo o poreklu vozila

PRILOGA VII:	Rezultati preskusov

PRILOGA VIII:	Skladnost proizvodnje

PRILOGA IX:	Omejitve števila vozil za male serije in zaključek proizvodnje

PRILOGA X:	Spremembe na vozilih

Dodatek:	Potrdilo o vgradnji

### PRILOGA I

DEFINICIJE KATEGORIJ VOZIL

# DEL 1 –  ŠTIRI IN VEČKOLESNA VOZILA(*)

1. 	Kategorija  M:	Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov:

Kategorija M1:	z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika;

Kategorija M2:	z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso(**) do vključno 5 ton;

Kategorija M3:	z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso, večjo od 5 ton.

2. 	Kategorija  N:	Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu blaga:

Kategorija N1:	z največjo maso do vključno 3,5 tone;

Kategorija N2:	z največjo maso, večjo od 3,5 tone, do vključno 12 ton;

Kategorija N3:	z največjo maso, večjo od 12 ton.

Pri vlečnem vozilu, namenjenem za vleko polpriklopnika ali priklopnega vozila s centralno osjo, je masa, ki se upošteva za klasifikacijo vozila, masa vlečnega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, povečana za maso, ki ustreza največji statični navpični obremenitvi, preneseni na vlečno vozilo s polpriklopnika ali priklopnega vozila s centralno osjo, in največjo maso tovora vlečnega vozila, kjer pride v poštev.

3. 	Kategorija  O:	Priklopna vozila (vključno s polpriklopniki):

Kategorija O1:	z največjo maso do vključno 0,75 tone;

Kategorija O2:	z največjo maso, večjo od 0,75 tone, do vključno 3,5 tone;

Kategorija O3:	z največjo maso, večjo od 3,5 tone, do vključno 10 ton;

Kategorija O4:	z največjo maso, večjo od 10 ton.

Pri polpriklopnikih ali priklopnikih s centralno osjo je največja masa, ki se šteje za kvalifikacijo priklopnega vozila, statična navpična obremenitev, prenesena na tla z osjo ali osmi polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo, ko je ta povezan z vlečnim vozilom in nosi svoj največji tovor.

DEL 2 – DVO- IN TRIKOLESNA MOTORNA VOZILA(*)

Kategorija   L: 	dvo- in trikolesna motorna vozila

Kategorija L1e:	(dvokolesna vozila) in

Kategorija L2e: 	(trikolesna vozila):

»mopedi« (kolesa z motorjem) katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in ki imajo naslednje značilnosti:

–	pri dvokolesnih vozilih z motorjem, katerega:

–	delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorju z notranjim zgorevanjem, ali

–	največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;

–	pri trikolesnih vozilih z motorjem, katerega:

–	delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorju na prisilni vžig, ali

–	največja nazivna moč ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali

–	največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;

Kategorija L3e:	(dvokolesna vozila) in

Kategorija L4e: 	(trikolesna vozila – s stransko prikolico):

»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerega delovna prostornina presega 50 cm3, če je to motor z notranjim zgorevanjem in/ali katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h;

Kategorije L5e:	»motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi), opremljena z motorjem z delovno prostornino večjo od 50 cm3, če je to motor z notranjim zgorevanjem in/ali z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h;

Kategorija L6e: 	»lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in

–	katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali

–	katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali

–	katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih;

Kategorija L7e: 	»štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.

Vozila kategorije L6e morajo izpolnjevati tehnične zahteve za trikolesne mopede kategorije L2e, razen če v posamičnih tehničnih specifikacijah ni določeno drugače. Vozila kategorije L7e se štejejo za motorna trikolesa in morajo izpolnjevati tehnične zahteve za motorna trikolesa kategorije L5e, razen če v posamičnih tehničnih specifikacijah ni določeno drugače.

### DEL 3 – KMETIJSKI IN GOZDARSKI TRAKTORJI(*)

1.	Kategorija T:  	kolesni traktorji:

Kategorija T1: 	kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h in pri katerih ima os, najbližja vozniku, širino koloteka najmanj 1150 mm, katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 0,6 tone, in katerih najmanjša oddaljenost od tal ne presega 1000 mm;

Kategorija T2: 	kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, in pri katerih je najmanjša širina koloteka manjša od 1150 mm, katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 0,6 tone in katerih najmanjša oddaljenost od tal ne presega 600 mm. Če pa višina težišča traktorja (izmerjena od tal), deljena s povprečnim najmanjšim kolotekom na posamezno os, presega 0,90, se največja konstrukcijsko določena hitrost omeji na 30 km/h;

Kategorija T3: 	kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h in katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, ne presega 0,6 tone;

Kategorija T4: 	drugi kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h (T4.1 traktorji z visoko prehodnostjo, T4.2 posebno široki traktorji, T4.3 traktorji z nizko prehodnostjo – ozkokolotečni traktorji);

Kategorija T5: 	kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h.

2.	Kategorija C: 	gosenični traktorji:

Gosenični traktorji, ki jih poganjajo in krmilijo gosenice in katerih kategorije C1 do C5 so določene smiselno enako kot kategorije T1 do T5.

3.	Kategorija R: 	priklopniki:

Kategorija R1: 	priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev ne presega 1,5 tone;

Kategorija R2: 	priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega 1,5 tone, vendar ni večja od 3,5 tone;

Kategorija R3: 	priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega 3,5 tone, vendar ni večja od 21 ton;

Kategorija R4: 	priklopniki, pri katerih vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega 21 ton.

4.	Kategorija S: 	zamenljivi vlečeni stroji:

Kategorija S1: zamenljivi vlečeni stroji za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu, pri kateri vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev ne presega 3,5 tone;

Kategorija S2:	zamenljivi vlečeni stroji za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu, pri kateri vsota tehnično dovoljenih osnih obremenitev presega 3,5 tone.

PRILOGA I  - Dodatek

OBLIKA NADGRADNJE ZA POSAMEZNE KATEGORIJE VOZIL

Dodatni opisi nadgradenj, ki so potrebni za podrobnejše razlikovanje posameznih vrst nadgradenj vozil – po obliki oziroma po namenu – so navedeni v tehnični specifikaciji za vozila TSV 515.

Vozila, ki so bila v skladu s 42. členom tega pravilnika vključena med starodobna vozila, se označijo tako, da se v rubriko »Dodatni opis« vnese oznaka »Starodobnik« brez drugih dodatnih opisov.

VOZILA ZA PREVOZ OSEB

| Kategorija vozil | Oblika nadgradnje |
| --- | --- |
| M1 M1G (osebni avtomobil) | AA – limuzina |
|  | AB – vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
|  | AC – karavan |
|  | AD – kupe |
|  | AE – kabriolet |
|  | AF – večnamensko vozilo |
|  | AG – osebni pick-up |
|  | SA – bivalno vozilo |
|  | SB – neprebojno vozilo |
|  | SC – reševalno vozilo |
|  | SD – pogrebno vozilo |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
|  | SH – vozilo z dostopom za invalidski voziček |
| M2 ali M3 M2G ali M3G (avtobus) | CX – brez nadgradnje |
|  | CA – enonivojsko vozilo |
|  | CB – dvonivojsko vozilo |
|  | CC – dvonivojsko zgibno vozilo |
|  | CD – dvonivojsko zgibno vozilo |
|  | CE – nizkopodno enonivojsko vozilo |
|  | CF – nizkopodno dvonivojsko vozilo |
|  | CG – zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
|  | CH – zgibno nizkopodno dvonivojsko vozilo |
|  | CI – enonivojsko vozilo z odprtim zgornjim delom |
|  | CJ – dvonivojsko vozilo z odprtim zgornjim delom |
|  | SA – bivalno vozilo |
|  | SB – neprebojno vozilo |
|  | SG – vozilo za posebne namene |

VOZILA ZA PREVOZ BLAGA

| Kategorija vozil | Oblika nadgradnje |
| --- | --- |
| N1 N1G (lahko tovorno vozilo) | BX – brez nadgradnje |
|  | BA – keson |
|  | BB – furgon |
|  | BC – sedlasti vlačilec |
|  | BE – tovorni pick-up |
|  | SA – bivalno vozilo |
|  | SB – neprebojno vozilo |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
| N2 ali N3 N2G ali N3G (tovorno vozilo) | BX – brez nadgradnje |
|  | BA – keson |
|  | BB – furgon |
|  | BC – sedlasti vlačilec |
|  | BD – cestni vlačilec |
|  | SA – bivalno vozilo |
|  | SB – neprebojno vozilo |
|  | SF – avto-dvigalo |
|  | SG – vozilo za posebne namene |

PRIKLOPNA VOZILA

| Kategorija vozil | Oblika nadgradnje |
| --- | --- |
| O1 (lahki priklopnik) | DC – priklopnik s centralno osjo |
|  | DE – priklopnik s togim ojesom |
|  | SE – bivalna prikolica |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
| O2 ali O3 ali O4 (priklopnik) | DA – polpriklopnik |
|  | DB – priklopnik z vrtljivim ojesom |
|  | DC – priklopnik s centralno osjo |
|  | DE – priklopnik s togim ojesom |
|  | SE – bivalna prikolica |
|  | SJ – podporna os |
|  | SK – O4 za prevoz izrednega tovora |
|  | SG – vozilo za posebne namene |

DVO- IN TRIKOLESNA VOZILA

| Kategorija vozil | Oblika nadgradnje |
| --- | --- |
| L1e (moped) | EA – navadno |
|  | EB – skuter |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
| L2e (trikolesni moped) | ED – z bočno prikolico |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
| L3e (motorno kolo) | EA - navadno |
|  | EB – skuter |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
| L4e (motorno kolo s prikolico) | ED – z bočno prikolico |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
| L5e (motorno trikolo) | EF – trike |
|  | EG – potniški |
|  | EH – tovorni |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
| L6e (lahko štirikolo) | EG – potniški |
|  | EH – tovorni |
|  | SG – vozilo za posebne namene |
| L7e (štirikolo) | EG – potniški |
|  | EH – tovorni |
|  | SG – vozilo za posebne namene |

KMETIJSKA IN GOZDARSKA VOZILA

| Kategorija vozil | Oblika nadgradnje |
| --- | --- |
| T1, T2, T3, T4 (traktor) | FA – kmetijski traktor |
|  | FB – gozdarski traktor |
|  | SG – vozila za posebne namene |
| T5 (hitri traktor) | FA – kmetijski traktor |
|  | SG – vozila za posebne namene |
| C1, C2, C3, C4 (gosenični traktor) | FA – kmetijski traktor |
|  | FB – gozdarski traktor |
|  | SG – vozila za posebne namene |

| R1, R2, R3, R4 (traktorski priklopnik) | DA – polpriklopnik |
| --- | --- |
|  | DB – priklopnik z vrtljivim ojesom |
|  | DC – priklopnik s centralno osjo |
|  | SG – vozila za posebne namene |
| S1 ali S2 (zamenljivi vlečeni stroj) | SG – vozila za posebne namene |

PRILOGA II

SEZNAM ZAHTEV ZA VOZILA

1	V Delu 1 te priloge so določene zahteve za homologacijo vozil, za katera se še ne izvaja postopek ES-homologacije, in za izvajanje alternativnih postopkov pri homologaciji vozil izdelanih v malih serijah. ki spadajo v naslednje kategorije iz Priloge I tega pravilnika: M, N, O, L, T, C, R in S.

Poleg tega so v Delu 1 te priloge določene zahteve za posamično odobritev vseh kategorij vozil iz 25. člena tega pravilnika.

2	V Delu 2 te priloge so določene zahteve za homologacijo in posamično odobritev vozil za posebne namene vseh kategorij. Vozila za posebne namene so:

- 	bivalna vozila,

- 	neprebojna vozila,

- 	reševalna vozila,

- 	pogrebna vozila,

-	vozila, dostopna z invalidskim vozičkom,

-	bivalne prikolice,

-	avto-dvigala in

-	druga vozila za posebne namene.

3	V Delu 3 so navedeni predpisi z vsebinsko enakimi zahtevami.

DEL 1

ZAHTEVE ZA HOMOLOGACIJO IN POSAMIČNO ODOBRITEV VOZIL

Vozila morajo biti v skladu z zahtevami v času postopka veljavne izdaje tehničnih specifikacij, navedenih v tabelah  A 1 ali A 2 ali A 3. Dolžnost izpolnjevanja določenih zahtev in vrsta dokumenta, ki mora biti predložen homologacijskemu organu oziroma organu za posamično odobritev vozil, sta v tabelah označena z naslednjimi simboli:

»X«:	Izpolnjene morajo biti vse zahteve TSV; izpolnitev zahtev se dokazuje s certifikatom o ES-homologaciji.

»A«:	Izpolnjene morajo biti vse zahteve TSV; izpolnitev zahtev se dokazuje s poročilom o preskusu, ki ga izda tehnična služba.

»B«:	Izpolnjene morajo biti vse zahteve TSV; zahtevani preskusi morajo biti opravljeni v celoti. Po predhodnem dovoljenju homologacijskega organa jih lahko opravi proizvajalec, ki ustreznost dokazuje z izdanim poročilom o preskusu.

»C«:	Izpolnjene morajo biti glavne zahteve TSV; opravijo se preskusi, ki jih zahteva homologacijski organ. Preskuse lahko opravi proizvajalec, ki ustreznost dokazuje z izdanim poročilom o preskusu.

# A  –  ŠTIRI IN VEČKOLESNA VOZILA

1 - Zahteve za homologacijo vozil

Tabela  A 1

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raven hrupa | TSV 101 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 2 | Emisije | TSV 102 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 3 | Posoda za gorivo / zaščita pred podletom | TSV 103 | B – | B – | B – | B – | B B | B B | – B | – B | – B | – B |
| 4 | Prostor za namestitev zadnje reg. tablice | TSV 104 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 5 | Krmilje | TSV 105 | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 | A | – | – | C | C | C | – | – | – | – |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | – | – | – | – |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | TSV 108 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | – | – | – | – |
| 9 | Zavore | TSV 109 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 10 | Elektromagnetna kompatibilnost | TSV 110 | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 12 | Notranja oprema | TSV 112 | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in imobilizacija | TSV 113 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trku | TSV 114 | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 16 | Zunanji štrleči deli | TSV 116 | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | TSV 117 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 18 | Tablica proizvajalca | TSV 118 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 20 | Vgradnja svetlobne opreme | TSV 120 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, bočne, dnevne svetilke | TSV 122 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | TSV 124 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | TSV 125 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 27 | Naprava za vleko vozila | TSV 127 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 28 | Zadnje meglenke | TSV 128 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje potnikov | TSV 131 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | – | – | – | – |
| 32 | Vidno polje voznika | TSV 132 | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Označevanje naprav za upravljanje | TSV 133 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | TSV 134 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 35 | Pranje in brisanje vetrobrana | TSV 135 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 37 | Blatniki | TSV 137 | B | – | – | B | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Nasloni za glavo | TSV 138 | A | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
| 39 | Emisija CO2/poraba goriva | TSV 139 | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 41 | Emisije dizelskega motorja | TSV 141 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 42 | Bočna zaščita | TSV 142 | – | – | – | – | B | B | – | – | B | B |
| 43 | Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles | TSV 143 | – | – | – | – | B | B | – | – | B | B |
| 44 | Mase in mere - M1 | TSV 144 | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | – | – | – | – |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) |
| 47 | Omejilnik hitrosti | TSV 147 | – | X(2) B(4) | X(2) B(4) | – | X(2) B(4) | X(2) B(4) | – | – | – | – |
| 48 | Mase in mere(razen M1) | TSV 148 | – | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil | TSV 149 | – | – | – | C | C | C | – | – | – | – |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) |
| 51 | Vnetljivost materialov | TSV 151 | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | Avtobusi | TSV 152 | – | C | C | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Čelni trk | TSV 153 | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Bočni trk | TSV 154 | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Vozila za prevoz nevarnega blaga | TSV 156 | – | – | – | B | B | B | B | B | B | B |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | TSV 157 | – | – | – | – | B | B | – | – | – | – |
| 58 | Zaščita pešcev | TSV 158 | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Možnost recikliranja | TSV 159 | X | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Prednji zaščitni sistem | TSV 160 | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 61 | Klimatske naprave | TSV 161 | A | – | – | A(5) | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Vozila na vodik | TSV 162 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |

(1) elektronski podsklop

(2) sestavni del

(3) vozilo

(4) predpis o vgradnji

(5) samo razred I (ref. masa ≤ 1305 kg)

2 - Zahteve za posamično odobritev vozil

Za posamično odobritev lahko tehnična služba, pristojna za posamezno kategorijo vozil, izvede tudi poenostavljeno meritev oziroma inženirsko oceno, če za posamezni predmet homologacije iz Tabele A 1 ne obstaja dokazilo o homologaciji. Pri tem tehnična služba upošteva tudi podatke, ki jih vsebujejo morebitni tuji dokumenti o ugotavljanju skladnosti vozila. S tem postopkom tehnična služba ugotovi ali obravnavano vozilo zagotavlja zadostno raven varnosti oziroma varovanja okolja, v primerjavi s tisto, ki jo določa posamezna tehnična specifikacija.

Tabela A 2

Dovoljene poenostavitve ugotavljanja skladnosti pri posamični odobritvi

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | Dovoljene poenostavitve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raven hrupa | TSV 101 | Poenostavljena meritev hrupa v vožnji na nehomologiranem preskuševališču. |
| 2 | Emisije | TSV 102 | Ni odstopanja. |
| 3 | Posoda za gorivo / zaščita pred podletom | TSV 103 | Za posodo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. Računsko preverjanje in inženirska ocena vgradnje. |
| 4 | Prostor za namestitev zadnje reg. tablice | TSV 104 | Inženirska ocena velikosti in lege prostora. |
| 5 | Krmilje | TSV 105 | Poenostavljena meritev in ocena izpolnjevanja zahtev. |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 | Inženirska ocena delovanja. |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 | Za napravo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | TSV 108 | Za napravo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | Možni odmiki |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Zavore | TSV 109 | Poenostavljena meritev (tip 0, odzivni časi, kapaciteta zbiralnikov energije). |
| 10 | Elektromagnetna kompatibilnost | TSV 110 | Za sestavne dele ni odstopanja. |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 | Ni odstopanja. |
| 12 | Notranja oprema | TSV 112 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in imobilizacija | TSV 113 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trku | TSV 114 | Se ne preverja. |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 16 | Zunanji štrleči deli | TSV 116 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | TSV 117 | Inženirska ocena ustreznosti in poenostavljena meritev. |
| 18 | Tablica proizvajalca | TSV 118 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 20 | Vgradnja svetlobne opreme | TSV 120 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 | Ni odstopanja. |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, bočne, dnevne svetilke | TSV 122 | Ni odstopanja. |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 | Ni odstopanja. |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | TSV 124 | Ni odstopanja. |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | TSV 125 | Ni odstopanja. |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 | Ni odstopanja. |
| 27 | Naprava za vleko vozila | TSV 127 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 28 | Zadnje meglenke | TSV 128 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 | Ni odstopanja. |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje potnikov | TSV 131 | Ni odstopanja. |
| 32 | Vidno polje voznika | TSV 132 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 33 | Označevanje naprav za upravljanje | TSV 133 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | TSV 134 | Inženirska ocena ustreznosti delovanja. |
| 35 | Pranje in brisanje vetrobrana | TSV 135 | Inženirska ocena ustreznosti delovanja. |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 | Inženirska ocena ustreznosti delovanja. |
| 37 | Blatniki | TSV 137 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 38 | Nasloni za glavo | TSV 138 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 39 | Emisija CO2 / poraba goriva | TSV 139 | Ni odstopanja. |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 | Ni odstopanja. |
| 41 | Emisije dizelskega motorja | TSV 141 | Ni odstopanja. |
| 42 | Bočna zaščita | TSV 142 | Računsko preverjanje in inženirska ocena vgradnje. |

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | Možni odmiki |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles | TSV 143 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 44 | Mase in mere - M1 | TSV 144 | Inženirska ocena. |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 47 | Omejilnik hitrosti | TSV 147 | Ni odstopanja. |
| 48 | Mase in mere (razen M1) | TSV 148 | Inženirska ocena. |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil | TSV 149 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 | Za napravo ni odstopanja (možna posamična odobritev unikatne vlečne naprave), za vgradnjo inženirska ocena. |
| 51 | Vnetljivost materialov | TSV 151 | Se ne preverja. |
| 52 | Avtobusi | TSV 152 | Poenostavljeno preverjanje: ne zahteva se oprema za prevoz invalidnih oseb in preverjanje trdnosti konstrukcije. |
| 53 | Čelni trk | TSV 153 | Se ne preverja. |
| 54 | Bočni trk | TSV 154 | Se ne preverja. |
| 56 | Vozila za prevoz nevarnega blaga | TSV 156 | Ni odstopanja.. |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | TSV 157 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 58 | Zaščita pešcev | TSV 158 | Se ne preverja. |
| 59 | Možnost recikliranja | TSV 159 | Se ne preverja. |
| 60 | Prednji zaščitni sistem | TSV 160 | Ni odstopanja. |
| 61 | Klimatske naprave | TSV 161 | Ni odstopanja. |
| 62 | Vozila na vodik | TSV 162 | Ni odstopanja. |

3 -Zahteve za vozila, izdelana v malih serijah (22. člen pravilnika)

Tabela A 3

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raven hrupa | TSV 101 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 2 | Emisije | TSV 102 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 3 | Posoda za gorivo / zaščita pred podletom | TSV 103 | B – | B – | B – | B – | B B | B B | – B | – B | – B | – B |
| 4 | Prostor za namestitev zadnje reg. tablice | TSV 104 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5 | Krmilje | TSV 105 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 | B | – | – | C | C | C | – | – | – | – |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | – | – | – | – |
| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | TSV 108 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | – | – | – | – |
| 9 | Zavore | TSV 109 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 10 | Elektromagnetna kompatibilnost | TSV 110 | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) | A(1) C(3) |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 12 | Notranja oprema | TSV 112 | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in imobilizacija | TSV 113 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trku | TSV 114 | C | – | – | C | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 | C | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
| 16 | Zunanji štrleči deli | TSV 116 | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | TSV 117 | C | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
| 18 | Tablica proizvajalca | TSV 118 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 | B | B | B | B | B | B | – | – | – | – |
| 20 | Vgradnja svetlobne opreme | TSV 120 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, bočne, dnevne svetilke | TSV 122 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | TSV 124 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | TSV 125 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 27 | Naprava za vleko vozila | TSV 127 | C | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
| 28 | Zadnje meglenke | TSV 128 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje potnikov | TSV 131 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | – | – | – | – |
| 32 | Vidno polje voznika | TSV 132 | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Označevanje naprav za upravljanje | TSV 133 | C | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | TSV 134 | C | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 35 | Pranje in brisanje vetrobrana | TSV 135 | C | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 37 | Blatniki | TSV 137 | C | – | – | C | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Nasloni za glavo | TSV 138 | C | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
| 39 | Emisija CO2/poraba goriva | TSV 139 | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 41 | Emisije dizelskega motorja | TSV 141 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 42 | Bočna zaščita | TSV 142 | – | – | – | – | C | C | – | – | C | C |
| 43 | Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles | TSV 143 | – | – | – | – | C | C | – | – | C | C |
| 44 | Mase in mere - M1 | TSV 144 | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | – | – | – | – |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) |
| 47 | Omejilnik hitrosti | TSV 147 | – | X(2) B(4) | X(2) B(4) | – | X(2) B(4) | X(2) B(4) | – | – | – | – |
| 48 | Mase in mere (razen M1) | TSV 148 | – | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil | TSV 149 | – | – | – | C | C | C | – | – | – | – |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) |
| 51 | Vnetljivost materialov | TSV 151 | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | Avtobusi | TSV 152 | – | C | C | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Čelni trk | TSV 153 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Bočni trk | TSV 154 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Vozila za prevoz nevarnega blaga | TSV 156 | – | – | – | B | B | B | B | B | B | B |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | TSV 157 | – | – | – | – | B | B | – | – | – | – |
| 58 | Zaščita pešcev | TSV 158 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Možnost recikliranja | TSV 159 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Prednji zaščitni sistem | TSV 160 | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 61 | Klimatske naprave | TSV 161 | A | – | – | A(5) | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Vozila na vodik | TSV 162 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |

(1) elektronski podsklop

(2) sestavni del

(3) vozilo

(4) predpis o vgradnji

(5) samo razred I (ref. masa ≤ 1305 kg)

# B  –  DVO- IN TRIKOLESNA VOZILA

1 - Zahteve za homologacijo vozil

##### Tabela B 1

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | L1e | L2e | L3e | L4e | L5e | L6e | L7e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaviranje | TSV 301 | A | A | A | A | A | A | A |
| 2 | Označevanje naprav za upravljanje | TSV 302 | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | Zvočni signal | TSV 303 | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Stojala | TSV 304 | B | – | B | – | – | – | – |
| 5 | Ročaji za potnike | TSV 305 | B | B | B | B | – | B | B |
| 6 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo | TSV 306 | A | A | A | A | A | A | A |
| 7 | Tablica proizvajalca | TSV 307 | B | B | B | B | B | B | B |
| 8 | Vgradnja svetlobne opreme | TSV 308 | A | A | A | A | A | A | A |
| 9 | Mase in mere | TSV 309 | B | B | B | B | B | B | B |
| 10 | Prostor zadnje registrske tablice | TSV 310 | B | B | B | B | B | B | B |
| 11 | Največja hitrost, navor, moč | TSV 311 | A | A | A | A | A | A | A |
| 12 | Pnevmatike | TSV 312-I | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Svetlobne naprave | TSV 312-II | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Zunanji štrleči deli | TSV 312-III | B | B | B | B | B | B | B |
| 15 | Vzvratna ogledala | TSV 312-IV | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Emisije izpušnih plinov | TSV 312:V | A | A | A | A | A | A | A |
| 17 | Posode za gorivo | TSV 312-VI | A | A | A | A | A | A | A |
| 18 | Zaščita proti nedovoljenim posegom | TSV 312-VII | A | A | A | A | A | A | A |
| 19 | Elektromagnetna združljivost | TSV 312-VIII | A | A | A | A | A | A | A |
| 20 | Hrup | TSV 312-IX | A | A | A | A | A | A | A |
| 21 | Mehanske naprave za spenjanje(*) / vgradnja | TSV 312 X | – | – | – | – | X/B | X/B | X/B |
| 22 | Varnostni pasovi / pritrdišča (*) | TSV 312-XI | – | – | – | X/A | X/A | X/A | X/A |
| 23 | Varnostna stekla(*) | TSV 312-XII | – | – | – | – | X | X | X |
| 24 | Merilnik hitrosti | TSV 313 | X | X | X | X | X | X | X |

(*) Če pride v poštev

2 - Zahteve za posamično odobritev vozil

Za posamično odobritev lahko tehnična služba, pristojna za posamezno kategorijo vozil, izvede tudi poenostavljeno meritev oziroma inženirsko oceno, če za posamezni predmet homologacije iz Tabele B 1, ne obstaja dokazilo o homologaciji. Pri tem tehnična služba upošteva tudi podatke, ki jih vsebujejo morebitni tuji dokumenti o ugotavljanju skladnosti vozila. S tem postopkom tehnična služba ugotovi ali obravnavano vozilo zagotavlja zadostno raven varnosti oziroma varovanja okolja v primerjavi s tisto, ki jo določa posamezna tehnična specifikacija.

Tabela B 2

Dovoljene poenostavitve ugotavljanja skladnosti pri posamični odobritvi

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | Dovoljene poenostavitve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaviranje | TSV 301 | Poenostavljena meritev. |
| 2 | Označevanje naprav za upravljanje | TSV 302 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 3 | Zvočni signal | TSV 303 | Za napravo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 4 | Stojala | TSV 304 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 5 | Ročaji za potnike | TSV 305 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 6 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo | TSV 306 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 7 | Tablica proizvajalca | TSV 307 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 8 | Vgradnja svetlobne opreme | TSV 308 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 9 | Mase in mere | TSV 309 | Poenostavljena meritev. |
| 10 | Prostor zadnje registrske tablice | TSV 310 | Poenostavljena meritev. |
| 11 | Največja hitrost, navor, moč | TSV 311 | Za hitrost je možna poenostavljena meritev, za moč ni odstopanja. |
| 12 | Pnevmatike | TSV 312-I | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 13 | Svetlobne naprave | TSV 312-II | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 14 | Zunanji štrleči deli | TSV 312-III | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 15 | Vzvratna ogledala | TSV 312-IV | Za ogledala ni odstopanja, za vgradnjo poenostavljena meritev. |
| 16 | Emisije izpušnih plinov | TSV 312:V | Ni odstopanja. |
| 17 | Posode za gorivo | TSV 312-VI | Za posodo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 18 | Zaščite proti nedovoljenim posegom | TSV 312-VII | Se ne preverja. |
| 19 | Elektromagnetna združljivost | TSV 312-VIII | Za sestavne dele ni odstopanja. |
| 20 | Hrup | TSV 312-IX | Poenostavljena meritev. |
| 21 | Mehanske naprave za spenjanje (*) | TSV 312 X | Za napravo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 22 | Varnostni pasovi / pritrdišča (*) | TSV 312-XI | Za varnostne pasove ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 23 | Varnostna stekla (*) | TSV 312-XII | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 24 | Merilnik hitrosti | TSV 313 | Za napravo ni odstopanja, za vgradnjo poenostavljena meritev. |

(*) Če pride v poštev

3 -Zahteve za vozila, izdelana v malih serijah (22. člen pravilnika)

Tabela B 3

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | L1e | L2e | L3e | L4e | L5e | L6e | L7e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaviranje | TSV 301 | A | A | A | A | A | A | A |
| 2 | Označevanje naprav za upravljanje | TSV 302 | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | Zvočni signal | TSV 303 | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Stojala | TSV 304 | C | – | C | – | – | – | – |
| 5 | Ročaji za potnike | TSV 305 | C | C | C | C | – | C | C |
| 6 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo | TSV 306 | B | B | B | B | B | B | B |
| 7 | Tablica proizvajalca | TSV 307 | C | C | C | C | C | C | C |
| 8 | Vgradnja svetlobne opreme | TSV 308 | B | B | B | B | B | B | B |
| 9 | Mase in mere | TSV 309 | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | Prostor zadnje registrske tablice | TSV 310 | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | Največja hitrost, navor, moč | TSV 311 | B | B | B | B | B | B | B |
| 12 | Pnevmatike | TSV 312-I | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Svetlobne naprave | TSV 312-II | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Zunanji štrleči deli | TSV 312-III | C | C | C | C | C | C | C |
| 15 | Vzvratna ogledala | TSV 312-IV | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Emisije izpušnih plinov | TSV 312:V | A | A | A | A | A | A | A |
| 17 | Posode za gorivo | TSV 312-VI | C | C | C | C | C | C | C |
| 18 | Zaščita proti nedovoljenim posegom | TSV 312-VII | B | B | B | B | B | B | B |
| 19 | Elektromagnetna združljivost | TSV 312-VIII | A | A | A | A | A | A | A |
| 20 | Hrup | TSV 312-IX | B | B | B | B | B | B | B |
| 21 | Mehanske naprave za spenjanje(*) / vgradnja | TSV 312 X | – | – | – | – | X/B | X/B | X/B |
| 22 | Varnostni pasovi / pritrdišča (*) | TSV 312-XI | – | – | – | X/A | X/A | X/A | X/A |
| 23 | Varnostna stekla(*) | TSV 312-XII | – | – | – | – | X | X | X |
| 24 | Merilnik hitrosti | TSV 313 | X | X | X | X | X | X | X |

(*) Če pride v poštev

C  –  KMETIJSKI IN GOZDARSKI TRAKTORJI

1 - Zahteve za homologacijo vozil

Tabela C 1

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | T1 | T2 | T3 | T 4.1 | T 4.2 | T 4.3 | T5 | C | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Največja tehnično dovoljena masa | TSV 401 - I | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 1.2 | Registrska tablica | TSV 401 - II | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 1.3 | Posoda za gorivo | TSV 401 - III | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 1.4 | Dodatne uteži | TSV 401 - IV | C | C | C | C | C | – | C | C | – | – |
| 1.5 | Zvočna opozorilna naprava | TSV 401 - V | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | – | – |
| 1.6 | Nivo hrupa (zunaj) | TSV 401 - VI | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – |
| 2.1 | Največja hitrost | TSV 402 tč. 1 Priloge | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 2.2 | Ploščadi za tovor | TSV 402 tč. 2 Priloge | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 3.1 | Vzvratna ogledala | TSV 403 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | – | – |
| 4.1 | Vidno polje in brisalci vetrobrana | TSV 404 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 5.1 | Krmilje | TSV 405 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 6.1 | Elektromagnetna združljivost | TSV 406 | X(1) C(3) | X(1) C(3 | X(1) C(3 | X(1) C(3 | X(1) C(3) | X(1) C(3) | X(1) C(3 | X(1) C(3 | – | – |
| 7.1 | Zavore | TSV 407 TSV 109 | A – | A – | A – | A – | A – | A – | – A | A – | C(*) – | C(*) – |
| 8.1 | Potniški sedeži | TSV 408 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 9.1 | Nivo hrupa (znotraj) | TSV 409 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 10.1 | Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi | TSV 410 | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – |
| 12.1 | Vozniški sedež | TSV 412 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 13.1 | Vgradnja svetlobnih naprav | TSV 413 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 14.1 | Svetlobne in svetlobno-signalne naprave | TSV 414 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15.1 | Naprave za vleko traktorja in vzvratno vožnjo | TSV 415 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 16.1 | Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (statično preskušanje) (ROPS) | TSV 416 | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – |
| 17.1 | Delovni prostor, dostop do vozniškega mesta | TSV 417 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 18.1 | Priključne gredi | TSV 418 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | T1 | T2 | T3 | T 4.1 | T 4.2 | T 4.3 | T5 | C | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Zadaj nameščena zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji) | TSV 419 | – | A | – | – | – | – | – | A(*) | – | – |
| 20.1 | Namestitev naprav za upravljanje | TSV 420 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 21.1 | Spredaj nameščena zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji) | TSV 421 | – | A | – | – | – | – | – | A(*) | – | – |
| 22.1 | Mere traktorja in vlečena masa | TSV 422 - I | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 22.2 | Zasteklitev | TSV 422- III TSV 145 | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | – – X(2) B(4) | X(2) B(4)–– | –– | –– |
| 22.3 | Regulator vrtilne frekvence | TSV 422-II,1 | B | B | B | B | B | B | B | B | –– | –– |
| 22.4 | Zaščita delov prenosa | TSV 422-II,2 | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |
| 22.5 | Mehanski priklop | TSV 422 - IV | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) |
| 22.6 | Tablica proizvajalca | TSV 422 - V | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 22.7 | Upravljanje zavor na priklopniku | TSV 422 - VI | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 23.1 | Emisije onesnaževal | TSV 423 | X | X | X | X | X | X | X | X | –– | –– |
| 24.1 | Pnevmatike(5) | TSV …. | C | C | C | C | C | C | C | – | C | C |
| 25.1 | Stabilnost(5) | TSV …. | C | C | C | C | – | – | C | – | – | – |
| 26.1 | Pritrdišča varnostnega pasu | TSV 119 | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | B | B | – | – |
| 27.1 | Varnostni pasovi | TSV 131 | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | X(2) B(4) | B(*) | – | – |
| 28.1 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | TSV 117 | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – |
| 29.1 | Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod koles | TSV 143 | – | – | – | – | – | – | B | – | C | – |
| 30.1 | Naprave za omejitev hitrosti | TSV 147 | – | – | – | – | – | – | X(2) B(4) | – | – | – |
| 31.1 | Zaščita pred podletom od zadaj(5) | TSV …. | – | – | – | – | – | – | – | – | B(*) | – |
| 32.1 | Bočna zaščita | TSV 142 | – | – | – | – | – | – | B(*) | – | B(*) | – |

(1) 	elektronski podsklop

(2) 	sestavni del

(3) 	vozilo

(4) 	predpis o vgradnji

(5) 	do sprejetja ustrezne TSV se homologacija oziroma posamična odobritev lahko podeli tudi ob neupoštevanju te postavke

(*) 	če pride v poštev

2 - Zahteve za posamično odobritev vozil

Za posamično odobritev lahko tehnična služba, pristojna za posamezno kategorijo vozil, izvede tudi poenostavljeno meritev oziroma inženirsko oceno, če za posamezni predmet homologacije iz Tabele C 1, ne obstaja dokazilo o homologaciji. Pri tem tehnična služba upošteva tudi podatke, ki jih vsebujejo morebitni tuji dokumenti o ugotavljanju skladnosti vozila. S tem postopkom tehnična služba ugotovi ali obravnavano vozilo zagotavlja zadostno raven varnosti oziroma varovanja okolja v primerjavi s tisto, ki jo določa posamezna tehnična specifikacija.

Tabela C 2

Dovoljene poenostavitve ugotavljanja skladnosti pri posamični odobritvi

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | Dovoljene poenostavitve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Največja tehnično dovoljena masa | TSV 401 - I | Inženirska ocena. |
| 1.2 | Registrska tablica | TSV 401 - II | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 1.3 | Posoda za gorivo | TSV 401 - III | Za posodo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 1.4 | Dodatne uteži | TSV 401 - IV | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 1.5 | Zvočna opozorilna naprava | TSV 401 - V | Za napravo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 1.6 | Nivo hrupa (zunaj) | TSV 401 - VI | Poenostavljena meritev. |
| 2.1 | Največja hitrost | TSV 402 tč. 1 Priloge | Poenostavljena meritev. |
| 2.2 | Ploščadi za tovor | TSV 402 tč. 2 Priloge | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 3.1 | Vzvratna ogledala | TSV 403 | Za ogledala ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 4.1 | Vidno polje in brisalci vetrobrana | TSV 404 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 5.1 | Krmilje | TSV 405 | Poenostavljena meritev. |
| 6.1 | Elektromagnetna združljivost | TSV 406 | Za sestavne dele ni odstopanja. |
| 7.1 | Zavore | TSV 407 TSV 109 | Poenostavljena meritev. |
| 8.1 | Potniški sedeži | TSV 408 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 9.1 | Nivo hrupa (znotraj) | TSV 409 | Poenostavljena meritev. |
| 10.1 | Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi | TSV 410 | Ni odstopanja. |
| 12.1 | Vozniški sedež | TSV 412 | Ni odstopanja. |
| 13.1 | Vgradnja svetlobnih naprav | TSV 413 | Poenostavljena meritev. |
| 14.1 | Svetlobne in svetlobno-signalne naprave | TSV 414 | Ni odstopanja. |
| 15.1 | Naprave za vleko traktorja in vzvratno vožnjo | TSV 415 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 16.1 | Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (statično preskušanje) (ROPS) | TSV 416 | Ni odstopanja.. |
| 17.1 | Delovni prostor, dostop do vozniškega mesta | TSV 417 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 18.1 | Priključne gredi | TSV 418 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | Možni odmiki |
| 19.1 | Zadaj nameščena zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji) | TSV 419 | Ni odstopanja. |
| 20.1 | Namestitev naprav za upravljanje | TSV 420 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 21.1 | Spredaj nameščena zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji) | TSV 421 | Ni odstopanja. |
| 22.1 | Mere traktorja in vlečena masa | TSV 422 - I | Poenostavljena meritev. |
| 22.2 | Zasteklitev | TSV 422- III TSV 145 | Za stekla ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 22.3 | Regulator vrtilne frekvence | TSV 422-II,1 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 22.4 | Zaščita delov prenosa | TSV 422-II,2 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 22.5 | Mehanski priklop | TSV 422 - IV | Za napravo ni odstopanja, za vgradnjo inženirska ocena. |
| 22.6 | Tablica proizvajalca | TSV 422 - V | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 22.7 | Upravljanje zavor na priklopniku | TSV 422 - VI | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 23.1 | Emisije onesnaževal | TSV 423 | Ni odstopanja. |
| 24.1 | Pnevmatike(5) | TSV …. |  |
| 25.1 | Stabilnost(5) | TSV …. |  |
| 26.1 | Pritrdišča varnostnega pasu | TSV 119 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 27.1 | Varnostni pasovi | TSV 131 | Ni odstopanja. |
| 28.1 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | TSV 117 | Za merilnik ni odstopanja, za vgradnjo poenostavljena meritev. |
| 29.1 | Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod koles | TSV 143 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 30.1 | Naprave za omejitev hitrosti | TSV 147 | Ni odstopanja. |
| 31.1 | Zaščita pred podletom od zadaj | TSV 103 | Inženirska ocena ustreznosti. |
| 32.1 | Bočna zaščita | TSV 142 | Računsko preverjanje trdnosti, za vgradnjo inženirska ocena. |

3 - Zahteve za vozila, izdelana v malih serijah (22. člen pravilnika)

Tabela  C 3

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | T1 | T2 | T3 | T 4.1 | T 4.2 | T 4.3 | T5 | C | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Največja tehnično dovoljena masa | TSV 401 - I | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1.2 | Registrska tablica | TSV 401 - II | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1.3 | Posoda za gorivo | TSV 401 - III | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 1.4 | Dodatne uteži | TSV 401 - IV | C | C | C | C | C | – | C | C | – | – |
| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | T1 | T2 | T3 | T 4.1 | T 4.2 | T 4.3 | T5 | C | R | S |
| 1.5 | Zvočna opozorilna naprava | TSV 401 - V | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | – | – |
| 1.6 | Nivo hrupa (zunaj) | TSV 401 - VI | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 2.1 | Največja hitrost | TSV 402 tč. 1 Priloge | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 2.2 | Ploščadi za tovor | TSV 402 tč. 2 Priloge | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 3.1 | Vzvratna ogledala | TSV 403 | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | X(2) C(4) | – | – |
| 4.1 | Vidno polje in brisalci vetrobrana | TSV 404 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 5.1 | Krmilje | TSV 405 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 6.1 | Elektromagnetna združljivost | TSV 406 | X(1) C(3) | X(1) C(3 | X(1) C(3 | X(1) C(3 | X(1) C(3) | X(1) C(3) | X(1) C(3 | X(1) C(3 | – | – |
| 7.1 | Zavore | TSV 407 TSV 109 | A – | A – | A – | A – | A – | A – | – A | A – | C(*) – | C(*) – |
| 8.1 | Potniški sedeži | TSV 408 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 9.1 | Nivo hrupa (znotraj) | TSV 409 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 10.1 | Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi | TSV 410 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 12.1 | Vozniški sedež | TSV 412 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 13.1 | Vgradnja svetlobnih naprav | TSV 413 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 14.1 | Svetlobne in svetlobno-signalne naprave | TSV 414 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15.1 | Naprave za vleko traktorja in vzvratno vožnjo | TSV 415 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 16.1 | Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (statično preskušanje) (ROPS) | TSV 416 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 17.1 | Delovni prostor, dostop do vozniškega mesta | TSV 417 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 18.1 | Priključne gredi | TSV 418 | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – |
| 19.1 | Zadaj nameščena zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji) | TSV 419 | – | B(*) | – | – | – | – | – | B(*) | – | – |
| 20.1 | Namestitev naprav za upravljanje | TSV 420 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 21.1 | Spredaj nameščena zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji) | TSV 421 | – | B(*) | – | – | – | – | – | B(*) | – | – |
| 22.1 | Mere traktorja in vlečena masa | TSV 422 - I | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | T1 | T2 | T3 | T 4.1 | T 4.2 | T 4.3 | T5 | C | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2 | Zasteklitev | TSV 422- III TSV 145 | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | X(2) B(4) –– | – – X(2) B(4) | X(2) B(4)–– | – | – |
| 22.3 | Regulator vrtilne frekvence | TSV 422-II,1 | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – |
| 22.4 | Zaščita delov prenosa | TSV 422-II,2 | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |
| 22.5 | Mehanski priklop | TSV 422 - IV | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) | X(2) B(4) |
| 22.6 | Tablica proizvajalca | TSV 422 - V | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 22.7 | Upravljanje zavor na priklopniku | TSV 422 - VI | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 23.1 | Emisije onesnaževal | TSV 423 | A | A | A | A | A | A | A | A | –– | –– |
| 24.1 | Pnevmatike(5) | TSV …. | C | C | C | C | C | C | C | – | C | C |
| 25.1 | Stabilnost(5) | TSV …. | C | C | C | C | – | – | C | – | – | – |
| 26.1 | Pritrdišča varnostnega pasu | TSV 119 | C(*) | C(*) | C(*) | C(*) | C(*) | C(*) | B | B | – | – |
| 27.1 | Varnostni pasovi | TSV 131 | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | B(*) | X(2) B(4) | B(*) | – | – |
| 28.1 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | TSV 117 | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – |
| 29.1 | Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod koles | TSV 143 | – | – | – | – | – | – | C | – | C | – |
| 30.1 | Naprave za omejitev hitrosti | TSV 147 | – | – | – | – | – | – | X(2) B(4) | – | – | – |
| 31.1 | Zaščita pred podletom od zadaj(5) | TSV 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | C(*) | – |
| 32.1 | Bočna zaščita | TSV 142 | – | – | – | – | – | – | C | – | C(*) | – |

(1) 	elektronski podsklop

(2) 	sestavni del

(3) 	vozilo

(4) 	predpis o vgradnji

(5) 	do sprejetja ustrezne TSV se homologacija oziroma posamična odobritev lahko podeli tudi ob neupoštevanju te postavke

(*) 	če pride v poštev

______

##### PRILOGA II – DEL 2

ZAHTEVE ZA HOMOLOGACIJO iN POSAMIČNO ODOBRITEV vozil za posebne namene

Pri homologaciji oziroma posamični odobritvi vozil za posebne namene veljajo zahteve in načini ugotavljanja skladnosti, kot so navedeni v Delu 1 te priloge, ob upoštevanju posebnosti, kot so navedene za vsako tehnično specifikacijo za vozila v tabelah 1 do 5 tega dela priloge.

Tabela 1

##### Bivalna vozila,  reševalna vozila in pogrebna vozila

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 Ł 2500 (1) kg | M1 > 2500 (1) kg | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivo hrupa | TSV 101 | H | G + H | G + H | G + H |
| 2 | Emisija | TSV 102 | Q | G + Q | G + Q | G + Q |
| 3 | Posoda za gorivo / zaščita pred podletom od zadaj | TSV 103 | F | F | F | F |
| 4 | Namestitev zadnje registrske tablice | TSV 104 | X | X | X | X |
| 5 | Krmilje | TSV 105 | X | G | G | G |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 | B | G + B | – | – |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 | X | X | X | X |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | TSV 108 | X | G | G | G |
| 9 | Zavore | TSV 109 | X | G | G | G |
| 10 | Odprava radijskih motenj | TSV 110 | X | X | X | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 | H | H | H | H |
| 12 | Notranja oprema | TSV 112 | C | G + C | – | – |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo vozila | TSV 113 | X | G | G | G |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | TSV 114 | X | G |  |  |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 | D | G + D | G + D | G + D |
| 16 | Zunanji štrleči deli | TSV 116 | X za kabino; A za ostali del | G za kabino; A za ostali del | – | – |
| 17 | Merilnik hitrosti in vzvratna prestava | TSV 117 | X | X | X | X |
| 18 | Tablice proizvajalca | TSV 118 | X | X | X | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 | D | G + L | G + L | G + L |
| 20 | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme | TSV 120 | A + N | A+G+N za kabino; A+N za ostali del | A+G+N za kabino; A+N za ostali del | A+G+N za kabino; A + N za ostali del |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 | X | X | X | X |
| 22 | Svetilke: gabaritne, pozicijske (prednje in zadnje), zavorne, za dnevno vožnjo in bočne | TSV 122 | X | X | X | X |

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 Ł 2500 (1) kg | M1 > 2500 (1) kg | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 | X | X | X | X |
| 24 | Svetilka zadnje registrske tablice | TSV 124 | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | TSV 125 | X | X | X | X |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 | X | X | X | X |
| 27 | Naprava za vleko vozila | TSV 127 | E | E | E | E |
| 28 | Zadnje svetilke za meglo | TSV 128 | X | X | X | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 | X | X | X | X |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 | X | X | X | X |
| 31 | Varnostni pasovi | TSV 131 | D | G + M | G + M | G + M |
| 32 | Vidno polje voznika | TSV 132 | X | G | – | – |
| 33 | Označevanje stikal, kontrol in upravljal | TSV 133 | X | X | X | X |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | TSV 134 | X | G + O | O | O |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | TSV 135 | X | G + O | O | O |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 | X | X | X | X |
| 37 | Okrovi koles | TSV 137 | X | G | – | – |
| 38 | Nasloni za glavo | TSV 138 | D | G + D | – | – |
| 39 | Emisije CO2 /poraba goriva | TSV 139 | –– | –– | – | – |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 | X | X | X | X |
| 41 | Emisije dizelskih motorjev | TSV 141 | H | G + H | G + H | G + H |
| 44 | Mase in mere (osebna vozila) | TSV 144 | X | X | – | – |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 | J | G + J | G + J | G + J |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 | X | G | G | G |
| 47 | Omejilniki hitrosti | TSV 147 | – | – | – | X |
| 48 | Mase in mere (razen osebnih vozil) | TSV 148 | – | – | X | X |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 | X | G | G | G |
| 51 | Vnetljivost | TSV 151 | – | – | – | G za kabino; X za ostali del |
| 52 | Avtobusi | TSV 152 | – | – | A | A |
| 53 | Čelni trk | TSV 153 | – | – | – | – |
| 54 | Bočni trk | TSV 154 | – | – | – | – |
| 58 | Zaščita pešcev | TSV 158 | X |  | – | – |
| 59 | Možnost recikliranja | TSV 159 | A | A | – | – |
| 60 | Prednji zaščitni sistem | TSV 160 | A | A (<3,5t) | – | – |
| 61 | Klimatske naprave | TSV 161 | X | X | – | – |
| 62 | Vozila na vodik | TSV 162 | X | X | X | X |
| (1) Največja tehnično dovoljena masa. |

______

PRILOGA II – DEL 2 - Tabela 2

Neprebojna vozila

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivo hrupa | TSV 101 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2 | Emisija | TSV 102 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom od zadaj | TSV 103 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Namestitev zadnje registrske tablice | TSV 104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Krmilje | TSV 105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 | X | – | – | X | X | X | – | – | – | – |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 | A+K | A+K | A+K | A+K | A+K | A+K | – | – | – | – |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | TSV 108 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 9 | Zavore | TSV 109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Odprava radijskih motenj | TSV 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 12 | Notranja oprema | TSV 112 | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | TSV 113 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | TSV 114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 | X | D | D | D | D | D | – | – | – | – |
| 16 | Zunanji štrleči deli | TSV 116 | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Merilnik hitrosti in vzvratna prestava | TSV 117 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 18 | Tablice proizvajalca | TSV 118 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 20 | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme | TSV 120 | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Svetilke: gabaritne, pozicijske prednje in zadnje, zavorne, za dnevno vožnjo, bočne | TSV 122 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Svetilke zadnje registrske tablice | TSV 124 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami | TSV 125 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 27 | Naprave za vleko vozila | TSV 127 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 28 | Zadnje svetilke za meglo | TSV 128 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 31 | Varnostni pasovi | TSV 131 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 32 | Vidno polje voznika | TSV 132 | S |  |  |  |  |  | – | – | – | – |
| 33 | Označevanje stikal, kontrol in upravljal | TSV 133 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 34 | Odleditev in sušenje | TSV 134 | A | O | O | O | O | O | – | – | – | – |
| 35 | Pranje / brisanje | TSV 135 | A | O | O | O | O | O | – | – | – | – |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 37 | Blatniki | TSV 137 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Nasloni za glavo | TSV 138 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Emisije CO2/poraba goriva | TSV 139 | –– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 41 | Emisije dizelskih motorjev | TSV 141 | A | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 42 | Bočna zaščita | TSV 142 | – | – | – | – | X | X | – | – | X | X |
| 43 | Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles | TSV 143 | – | – | – | – | X | X | – | – | X | X |
| 44 | Mase in mere (osebna vozila) | TSV 144 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 47 | Omejilniki hitrosti | TSV 147 | – | – | X | – | X | X | – | – | – | – |
| 48 | Mase in mere(druga vozila razen tistih iz točke 44) | TSV 148 | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil | TSV 149 | – | – | – | A | A | A | – | – | – | – |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 51 | Vnetljivost | TSV 151 | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | Avtobusi | TSV 152 | – | A | A | – | – | – | – | – | – | – |
| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 53 | Čelni trk | TSV 153 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Bočni trk | TSV 154 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Vozila za prevoz nevarnega blaga | TSV 156 | – | – | – | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | TSV 157 | – | – | – | – | X | X | – | – | – | – |
| 58 | Zaščita pešcev | TSV 158 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Možnost recikliranja | TSV 159 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Prednji zaščitni sistem | TSV 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (1) Zahteve Tehnične specifikacije TSV 156 se uporabljajo samo, če proizvajalec zahteva ES-homologacijo za vozilo za prevoz nevarnega blaga. |

_____

PRILOGA II –DEL 2 – Tabela 3

Vozila z dostopom za invalidski voziček

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1/N1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivo hrupa | TSV 101 | X |
| 2 | Emisija | TSV 102 | G + W1 |
| 3 | Posoda za gorivo / zaščita pred podletom od zadaj | TSV 103 | X + W2 |
| 4 | Namestitev zadnje registrske tablice | TSV 104 | X |
| 5 | Krmilje | TSV 105 | X |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 | X |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 | X |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | TSV 108 | X |
| 9 | Zavore | TSV 109 | X |
| 10 | Odprava radijskih motenj | TSV 110 | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 | X |
| 12 | Notranja oprema | TSV 112 | X |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo vozila | TSV 113 | X |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | TSV 114 | X |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 | X + W3 |
| 16 | Zunanji štrleči deli | TSV 116 | X + W4 |
| 17 | Merilnik hitrosti in vzvratna prestava | TSV 117 | X |
| 18 | Tablice proizvajalca | TSV 118 | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 | X + W5 |
| 20 | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme | TSV 120 | X |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 | X |
| 22 | Svetilke: gabaritne, pozicijske (prednje in zadnje), zavorne, za dnevno vožnjo in bočne | TSV 122 | X |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 | X |
| 24 | Svetilka zadnje registrske tablice | TSV 124 | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | TSV 125 | X |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 | X |
| 27 | Naprava za vleko vozila | TSV 127 | X |
| 28 | Zadnje svetilke za meglo | TSV 128 | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 | X |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 | X |
| 31 | Varnostni pasovi | TSV 131 | X + W6 |
| 32 | Vidno polje voznika | TSV 132 | X |
| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M1/N1 |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | TSV 134 | X |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | TSV 135 | X |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 | X |
| 37 | Okrovi koles | TSV 137 | X |
| 38 | Nasloni za glavo | TSV 138 | X |
| 39 | Emisije CO2 /poraba goriva | TSV 139 | X + W7 |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 | X |
| 41 | Emisije dizelskih motorjev | TSV 141 | X |
| 44 | Mase in mere (osebna vozila) | TSV 144 | X + W8 |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 | X |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 | X |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 | X |
| 53 | Čelni trk | TSV 153 | X + W9 |
| 54 | Bočni trk | TSV 154 | X + W10 |
| 58 | Zaščita pešcev | TSV 158 | X |
| 59 | Možnost recikliranja | TSV 159 | – |
| 60 | Prednji zaščitni sistem | TSV 160 | X |
| 61 | Klimatske naprave | TSV 161 | X |
| 62 | Vozila na vodik | TSV 162 | X |

_____

PRILOGA II –DEL 2 – Tabela 4

Druga vozila za posebne namene

(vključno z bivalnimi prikolicami)

V tabeli navedene izjeme so dovoljene samo, če proizvajalec zadovoljivo dokaže homologacijskemu organu, da zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti vseh zahtev.

| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivo hrupa | TSV 101 | H | H | H | H | H | – | – | – | – |
| 2 | Emisija | TSV 102 | Q | Q | Q | Q | Q | – | – | – | – |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom od zadaj | TSV 103 | F | F | F | F | F | X | X | X | X |
| 4 | Namestitev zadnje registrske tablice | TSV 104 | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R |
| 5 | Krmilje | TSV 105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 | – | – | B | B | B | – | – | – | – |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 8 | Vzvratna ogledala | TSV 108 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 9 | Zavore | TSV 109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Odprava radijskih motenj | TSV 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 | H | H | H | H | H | – | – | – | – |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in imobilizator | TSV 113 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | TSV 114 | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 | D | D | D | D | D | – | – | – | – |
| 17 | Merilnik hitrosti in vzvratna prestava | TSV 117 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 18 | Tablice proizvajalca | TSV 118 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 | D | D | D | D | D | – | – | – | – |
| 20 | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme | TSV 120 | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Svetilke: gabaritne, pozicijske prednje in zadnje, zavorne, za dnevno vožnjo, bočne | TSV 122 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Svetilke zadnje registrske tablice | TSV 124 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | TSV 125 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 27 | Naprave za vleko vozila | TSV 127 | A | A | A | A | A | – | – | – | – |
| 28 | Zadnje svetilke za meglo | TSV 128 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zap št. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 31 | Varnostni pasovi | TSV 131 | D | D | D | D | D | – | – | – | – |
| 33 | Označevanje stikal, kontrol in upravljal | TSV 133 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | TSV 134 | O | O | O | O | O | – | – | – | – |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | TSV 135 | O | O | O | O | O | – | – | – | – |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 41 | Emisije dizelskih motorjev | TSV 141 | H | H | H | H | H | – | – | – | – |
| 42 | Bočna zaščita | TSV 142 | – | – | – | X | X | – | – | X | X |
| 43 | Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles | TSV 143 | – | – | – | X | X | – | – | X | X |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 47 | Omejilniki hitrosti | TSV 147 |  | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 48 | Mase in mere | TSV 148 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil | TSV 149 | – | – | X | X | X | – | – | – | – |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 51 | Vnetljivost | TSV 151 | – | X | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | Avtobusi | TSV 152 | X | X | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Bočni trk | TSV 154 | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Vozila za prevoz nevarnega blaga | TSV 156 | – | – | – | X | X | X | X | X | X |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | TSV 157 | – | – | – | X | X | – | – | – | – |
| 58 | Zaščita pešcev | TSV 158 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Možnost recikliranja | TSV 159 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Prednji zaščitni sistem | TSV 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

_____

PRILOGA II – DEL 2 – Tabela 5

Avto-dvigala

| Zapšt. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | Avto-dvigala kategorije N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivo hrupa | TSV 101 | T |
| 2 | Emisija | TSV 102 | X |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom od zadaj | TSV 103 | X |
| 4 | Namestitev zadnje registrske tablice | TSV 104 | X |
| 5 | Krmilje | TSV 105 | X - bočno krmiljenje dovoljeno |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 | A |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 | X |
| 8 | Vzvratna ogledala | TSV 108 | X |
| 9 | Zavore | TSV 109 | U |
| 10 | Odprava radijskih motenj | TSV 110 | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 | X |
| 12 | Notranja oprema | TSV 112 | X |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in imobilizator | TSV 113 | X |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 | D |
| 17 | Merilnik hitrosti in vzvratna prestava | TSV 117 | X |
| 18 | Tablice proizvajalca | TSV 118 | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 | D |
| 20 | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme | TSV 120 | A + Y |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 | X |
| 22 | Svetilke: gabaritne, pozicijske prednje in zadnje, zavorne, za dnevno vožnjo, bočne | TSV 122 | X |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 | X |
| 24 | Svetilke zadnje registrske tablice | TSV 124 | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | TSV 125 | X |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 | X |
| 27 | Naprave za vleko vozila | TSV 127 | A |
| 28 | Zadnje svetilke za meglo | TSV 128 | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 | X |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 | X |
| 31 | Varnostni pasovi | TSV 131 | D |
| 33 | Označevanje stikal, kontrol in upravljal | TSV 133 | X |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | TSV 134 | O |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | TSV 135 | O |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 | X |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 | X |
| Zapšt. | Predmet homologacije | Tehnična specifikacija | Avto-dvigala kategorije N |
| 41 | Emisije dizelskih motorjev | TSV 141 | V |
| 42 | Bočna zaščita | TSV 142 | X |
| 43 | Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles | TSV 143 | X |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 | J |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 | A, če so izpolnjene zahteve standarda ISO 10571:1995 (E) ali ETRTO Standardizacijski priročnik 1998. |
| 47 | Omejilniki hitrosti | TSV 147 | X |
| 48 | Mase in mere | TSV 148 | X |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil | TSV 149 | X |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 | X |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | TSV 157 | X |

Pomen oznak:

X 	Ni izjem, razen tistih, določenih v posamični tehnični specifikaciji.

–– 	Ta tehnična specifikacija ne velja za to vozilo (ni predpisa).

A 	Izjeme so dovoljene, kjer teh zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti v celoti. Proizvajalec mora homologacijskemu organu zadovoljivo dokazati, da zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti zahtev.

B 	Uporaba je omejena samo na vrata za dostop do sedežev, namenjenih normalni uporabi med vožnjo, in če razdalja med točko R sedeža in ravnino povprečne površine vrat, merjena pravokotno na vzdolžno srednjico vozila, ni daljša od 500 mm.

C 	Uporaba je omejena samo na tisti del vozila pred skrajnim zadnjim sedežem, namenjenim normalni uporabi med vožnjo; omejena je tudi na cono trčenja glave, kot je določeno v Tehnični specifikaciji TSV 112.

D 	Uporaba je omejena na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Sedeži, ki se uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike, bodisi s piktogramom ali s tablico z ustreznim napisom.

E 	Samo spredaj.

F	Dovoljena je sprememba položitve in dolžine cevi za nalivanje goriva kot tudi prestavljanje posode za gorivo v okviru gabaritov vozila.

G	Zahteve skladno s kategorijo osnovnega / nedodelanega vozila (katerega šasija je bila uporabljena za izdelavo vozila za posebne namene). Pri nedodelanih / dodelanih vozil je sprejemljivo če so izpolnjene zahteve za vozila ustrezne kategorije N (na osnovi največje mase).

H	Brez dodatnih preskusov je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim dušilnikom zvoka, ki ne presega 2 m.

I	Uporaba je omejena samo na tiste grelne sisteme, ki niso posebej namenjeni za bivalna vozila.

J 	Za vsa okenska stekla, razen stekel vozniške kabine (vetrobransko steklo in bočna stekla), je lahko material bodisi varnostno steklo ali toga plastika.

K	Dovoljene so dodatne alarmne naprave za priklic pomoči v sili.

L	Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Na zadnjih sedežih so predpisana vsaj pritrdišča trebušnih pasov. Sedeži, ki se uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike, bodisi s piktogramom ali s tablico z ustreznim napisom.

M	Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Na vseh zadnjih sedežih so predpisani vsaj trebušni varnostni pasovi. Sedeži, ki se uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike, bodisi s piktogramom ali s tablico z ustreznim napisom.

N	Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave in če ne vpliva na geometrijsko vidnost.

O	Vozilo mora biti spredaj opremljeno z ustreznim sistemom.

Q	Brez dodatnega preskusa je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim glušnikom, ki ne presega 2 m. ES-homologacija, izdana za najbolj značilno vzorčno osnovno vozilo, ostane veljavna ne glede na spremenjeno referenčno težo.

R	Če se lahko namestijo in ostanejo vidne registrske tablice vseh držav članic.

S	Faktor prepuščanja svetlobe mora biti vsaj 60%, kot zaslanjanja stebrička »A« ne sme presegati 10 stopinj.

T	Preskus je treba opraviti samo pri dokončanem / dodelanem vozilu. Vozilo se lahko preskuša po Tehnični specifikaciji TSV 101. Ob upoštevanju točke 5.2.2.1 Priloge I k Tehnični specifikaciji TSV 101, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:

- 81 dB(A) za vozila z močjo motorja  manjšo od 75 kW;

- 83 dB(A) za vozila z močjo motorja ne manjšo od 75 kW, vendar manjšo od 150 kW;

- 84 dB(A) za vozila z močjo motorja ne manjšo od 150 kW.

U	Preskušati je treba samo dokončana / dodelana vozila. Vozila z največ štirimi osmi morajo ustrezati zahtevam, opredeljenim v Tehnični specifikaciji TSV 109. Odstopanja so dovoljena pri vozilih z več kot štirimi osmi, če:

- tako zahteva posebna konstrukcija,

- so izpolnjene vse zahteve po učinkovitosti zavornega sistema, ki se nanašajo na parkirno, delovno in pomožno zavoro, kot je opredeljeno v Tehnični specifikaciji TSV 109.

V	Sprejemljivo je izpolnjevanje zahtev Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v ne-cestne premične stroje (Uradni list RS, št. 85/03).

W1 	Zahteve je treba izpolniti, vendar so spremembe v izpušnem sistemu dovoljene brez nadaljnjih preskusov, če to ne vpliva na naprave za zmanjševanje emisij, vključno s filtrom za delce (če je na voljo). Na spremenjenem vozilu ni treba izvesti novih preskusov izhlapevanja, če naprave za zmanjšanje emisij zaradi izhlapevanja goriva ostanejo take, kot jih je vgradil proizvajalec osnovnega vozila.

ES-homologacija, izdana za najbolj značilno vzorčno osnovno vozilo, ostane veljavna ne glede na spremenjeno referenčno maso.

W2 	Zahteve je treba izpolniti, vendar so dovoljene spremembe položitve in dolžine cevi za nalivanje  goriva, gibkih cevi za gorivo in cevi za hlape goriva. Dovoljeno je premestiti originalno posodo za gorivo.

W3 	Mesto za invalidski voziček se šteje kot sedež. Za vsak invalidski voziček mora biti na voljo dovolj prostora. Vzdolžna ravnina te posebne površine mora biti vzporedna vzdolžni ravnini vozila.

Lastnik vozila mora imeti dostop do ustreznih informacij, da mora invalidski voziček, ki se uporablja kot sedež v vozilu, vzdržati sile, ki jih povzroča mehanizem za pritrditev vozička v različnih voznih razmerah.

Sedeže vozila je mogoče ustrezno prilagoditi, če pritrdišča, mehanizmi in nasloni za glavo zagotavljajo enako raven učinkovitosti, kot jo določa ustrezna tehnična specifikacija.

W4 	Za naprave za pomoč pri vstopanju se zahteva skladnost s tehnično specifikacijo v položaju mirovanja.

W5 	Vsako mesto za invalidski voziček mora biti opremljeno z vgrajenim sistemom za zadrževanje potnikov, ki ga sestavljata sistema za zadrževanje invalidskega vozička in uporabnika vozička.

Pritrdišča sistema za zadrževanje potnikov morajo vzdržati sile, predpisane v tehnični specifikaciji TSV 119 in Standardu ISO 10542–1: 2001.

Pasovi in deli za zadrževanje invalidskega vozička (mehanizmi za pritrditev), morajo izpolnjevati zahteve tehnične specifikacije TSV 131 in zadevnega dela Standarda ISO 10542.

Preskuse izvaja tehnična služba, imenovana za preskušanje in preverjanje v skladu z omenjenima tehničnima specifikacijama. Merila so opredeljena v omenjenih tehničnih specifikacijah. Preskusi se izvajajo z nadomestnim invalidskim vozičkom, opisanim v Standardu ISO 10542.

W6 	Če je treba zaradi prilagoditve premestiti pritrdilne točke za varnostne pasove izven predpisanega dovoljenega odstopanja iz točke 2.7.8.1 Priloge I tehnične specifikacije TSV 131, tehnična služba preveri, ali sprememba pomeni poslabšanje ali ne. Če je tako, se izvede preskus, določen v Prilogi VII tehnične specifikacije TSV 131. Razširitev homologacije ES ni treba izdati.

W7 	Emisij CO2 ni treba znova izmeriti, če pri uporabi določb iz točke W1 niso potrebni novi preskusi emisij iz izpušne cevi.

W8 	Za namene izračuna se predpostavi, da je masa invalidskega vozička skupaj z uporabnikom 100 kg. Masa je osredotočena v točki H preskusne 3 DH naprave.

Tehnična služba mora upoštevati tudi možnost uporabe električnih invalidskih vozičkov, pri katerih se predvideva masa skupaj z uporabnikom 250 kg. Morebitna omejitev števila potnikov zaradi uporabe električnih invalidskih vozičkov se vnese v certifikat o homologaciji in tudi v potrdilo o skladnosti.

W9 	Spremenjenega vozila ni treba znova preskusiti, če predelava vozila ni vplivala na sprednji del karoserije pred točko R voznika in ni bil odstranjen ali dezaktiviran noben del dodatnega sistema za zadrževanje potnikov (zračne blazine).

W10 	Spremenjenega vozila ni treba znova preskusiti, če niso bile spremenjene stranske ojačitve in ni bil odstranjen ali dezaktiviran noben del dodatnega sistema za zadrževanje potnikov (stranske zračne blazine).

Y	Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave.

##### ______

##### PRILOGA II - DEL 3

##### PREDPISI Z VSEBINSKO ENAKIMI ZAHTEVAMI

A.  ŠTIRI IN VEČKOLESNA VOZILA

##### Predpisi, ki vsebujejo vsebinsko enake zahteve, kot so vsebovane v tehničnih specifikacijah za vozila, navedenih v Delu 1 A so določeni v Prilogi IV (Del I in II) Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09  in 78/09).

B.  DVO- IN TRIKOLESNA VOZILA

##### Predpisi, ki vsebujejo vsebinsko enake zahteve, kot so vsebovane v tehničnih specifikacijah za vozila, navedenih v Delu 1 B so določeni v Dodatku k Prilogi I Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07 in 96/09).

C. KMETIJSKI IN GOZDARSKI TRAKTORJI

##### Predpisi, ki vsebujejo vsebinsko enake zahteve, kot so vsebovane v tehničnih specifikacijah za vozila, navedenih v Delu 1 C so določeni v delih II-A, II-B in II-C Poglavja B Priloge II Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04, 75/05, 33/06 in 82/07).

______________

##### PRILOGA III

##### OPISNI LIST št.: ……..

(za pridobitev homologacije za tip vozila)

Ta dokument je treba predložiti v treh izvodih. Če se v okviru enega tipa vozila pojavlja več variant oz. izvedenk, je treba podatke zanje, če se razlikujejo, posamično navesti (če je mogoče, označiti s kraticami ter navesti šifrant kratic). Če za posamezno vozilo določen podatek ne pride v poštev, je treba tam narediti črtico.

DEL 1

A:  Za kategorije M in N

0 	SPLOŠNO

0.1 	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 	Tip :

0.2.1	Trgovska oznaka (če obstaja):

0.3	Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu(b):

0.3.1	Mesto oznake:

0.4 	Kategorija vozila(c):

0.4.1	Klasifikacija po nevarnih snoveh, za prevoz katerih je vozilo namenjeno:

0.5	Ime in naslov proizvajalca:

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika (če pride v poštev):

0.8 	Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:

1	SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 	Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila:

1.3 	Število osi in koles:

1.3.2 	Število in lega krmiljenih osi:

1.3.3	Pogonske osi (število, lega, povezava):

1.4	Šasija (če obstaja) (pregledna risba celotne šasije):

1.6 	Lega in način vgradnje motorja:

1.8 	Lega volana: levo / desno (1)

1.8.1	Vozilo je opremljeno za vožnjo po levi/desni (1) strani

2	MASE IN MERE (e) (v kg in mm) (Navesti risbo, kjer pride v poštev)

2.1	Medosna(e) razdalja(e) (pri polni obremenitvi) (f):

2.3.1	Kolotek vsake krmiljene osi (i):

2.3.2	Kolotek vseh drugih osi (i):

2.4 	Mere vozila:

2.4.2	Za šasijo z nadgradnjo

2.4.2.1 	Dolžina (j):

2.4.2.1.1	Dolžina nakladalne površine:

2.4.2.2 	Širina (k):

2.4.2.2.1	Debelina sten (pri vozilih za prevoz blaga pri določeni temperaturi:

2.4.2.3 	Višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo) (l) (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj):

2.6 	Masa vozila z nadgradnjo in z vlečno napravo, če jo je vgradil proizvajalec, pri vlečnih vozilih druge kategorije kot M1, v voznem stanju ali masa šasije oziroma šasije s kabino, brez nadgradnje in / ali vlečne naprave, če proizvajalec ne dobavlja nadgradnje in/ali vlečne naprave (vključno s tekočinami, orodjem, rezervnim kolesom, če je vgrajeno, in voznikom in pri avtobusih tudi z enim članom posadke, če obstaja v vozilu poseben sedež za posadko) (o) (največja in najmanjša za vsako izvedenko):

2.6.1 	Porazdelitev te mase na osi in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo obremenitev na sedlo oziroma na vlečno sklopko (največja in najmanjša za vsako izvedenko):

2.7 	Najmanjša masa dodelanega vozila po podatkih proizvajalca pri nedodelanem vozilu:

2.8	Največja tehnično dovoljena skupna masa obremenjenega vozila po podatkih proizvajalca (y) (*):

2.8.1 	Porazdelitev te mase na osi in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo obremenitev na sedlo oziroma na vlečno sklopko (*):

2.9 	Največja tehnično dovoljena masa na vsako os:

2.10	Največja tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi:

2.11	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

2.11.1	priklopnik z ojesom:

2.11.2	polpriklopnik:

2.11.3.	priklopnik s centralno osjo:

2.11.4 	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil:

2.11.5 	Vozilo je / ni (1) primerno za vleko tovora (točka 1.2 Priloge II k Tehnični specifikaciji TSV 127 - Direktivi 1977/389/EGS):

2.11.6 	Največja masa priklopnega vozila brez zavore:

2.12 	Največja tehnično dovoljena statična navpična obremenitev/masa na spojni točki vozila:

2.12.1 	motornega vozila:

2.16	Pri registraciji/v uporabi predvidene dovoljene mase (neobvezno: če so te vrednosti navedene, jih je treba preveriti po zahtevah Priloge IV k Tehnični specifikaciji TSV 148 - Direktivi 97/27/ES):

2.16.1	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila (možnih je več podatkov za vsako sestavo vozila (#) ):

2.16.2	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena osna obremenitev na vsako os in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo predvidena obremenitev na točki spenjanja po podatkih proizvajalca, če je nižja od tehnično dovoljene največje mase na njihovi spojni točki (možnih je več podatkov za vsako tehnično sestavo vozila(#) ):

2.16.3	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa na vsaki skupini osi (možnih je več podatkov za vsako tehnično sestavo vozila (#) ):

2.16.4	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa priklopnega vozila (možnih je več podatkov za vsako tehnično sestavo vozila (#) ):

2.16.5	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa skupine vozil (možnih je več podatkov za vsako tehnično sestavo vozila (#) ):

3 	POGONSKI MOTOR (q) (Pri vozilih, ki lahko delujejo ali na bencin, dizel,...., ali tudi v kombinaciji z drugim gorivom, je treba podatke ponoviti (*).

3.1	Proizvajalec:

3.1.1 	Proizvajalčeva oznaka motorja kot je označena na motorju:

3.2 	Motor z notranjim zgorevanjem

3.2.1.1 	Način delovanja: prisilni vžig / kompresijski vžig, štiritaktni / dvotaktni (1)

3.2.1.2 	Število in namestitev valjev:

3.2.1.3 	Delovna prostornina motorja (s): 	cm3

3.2.1.6	Normalna vrtilna frekvenca prostega teka (2): 	min-1

3.2.1.8 	Nazivna moč (t): ..…........................ kW pri 	min-1 (po navedbi proizvajalca)

3.2.1.9	Največja dovoljena vrtilna frekvenca motorja po podatkih proizvajalca 	min-1

3.2.2	Gorivo: dizelsko gorivo / bencin / tekoči naftni plin / zemeljski plin / etanol: (1)

3.2.2.1	Oktansko število (raziskovalna metoda), osvinčeni:

3.2.2.2	Oktansko število (raziskovalna metoda), neosvinčeni:

3.2.4 	Oskrba z gorivom

3.2.4.1 	Z uplinjačem: da / ne (1)

3.2.4.2 	Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s kompresijskim vžigom): da / ne (1)

3.2.4.2.2 	Način delovanja: direktni vbrizg / predkomora / vrtinčna komora (1)

3.2.4.3 	Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s prisilnim vžigom):da / ne (1)

3.2.7 	Hladilni sistem (tekočina / zrak) (1)

3.2.8 	Sesalni sistem

3.2.8.1 	Nadtlačni polnilnik: da / ne (1)

3.2.12 	Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.2.12.2 	Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje)

3.2.12.2.1 	Katalizator: da / ne (1)

3.2.12.2.2 	Tipalo za kisik: da / ne (1)

3.2.12.2.3 	Vpihovanje zraka: da / ne (1)

3.2.12.2.4 	Recirkulacija izpušnih plinov: da / ne (1)

3.2.12.2.5 	Naprave za zmanjšanje emisije zaradi izhlapevanja goriva: da / ne (1)

3.2.12.2.6 	Lovilnik delcev: da / ne (1)

3.2.12.2.7 	Vgrajeni sistemi za diagnostiko na vozilu (OBD): da / ne (1)

3.2.12.2.8	Drugi sistemi (opis in delovanje):

3.2.13 	Mesto simbola absorpcijskega koeficienta (samo pri motorjih s kompresijskim vžigom):

3.2.15	Sistem napajanja motorja z utekočinjenim naftnim plinom (LPG): da / ne (1)

3.2.16	Sistem napajanja motorja z zemeljskim plinom: da/ne (1)

3.3 	Elektromotor

3.3.1 	Tip (način navitja, vzbujanje):

3.3.1.1 	Največja urna moč:……...kW

3.3.1.2 	Delovna napetost:...…….V

3.3.2 	Akumulator

3.3.2.4	Lega:

3.6.5	Temperatura maziva

najnižja: ............K

najvišja: ............K

4 	PRENOS MOČI (v)

4.2 	Tip (mehanski, hidravlični, električni itd.):

4.5 	Menjalnik

4.5.1 	Tip (ročni / avtomatski / brezstopenjski) (1)

4.6 	Prestavna razmerja:

| Prestava | Prestava menjalnika (prestavno razmerje med motorjem in odgonsko gredjo menjalnika) | Prestava pogonske osi (prestavno razmerje med odgonsko gredjo menjalnika in gnanimi kolesi) | Skupno prestavno razmerje |
| --- | --- | --- | --- |
| Najvišja vrednost za brezstopenjski menjalnik |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| Najnižja vrednost za brezstopenjski menjalnik |  |  |  |
| Vzvratna prestava |  |  |  |

4.7 	Največja hitrost vozila (v km/h) (w) :

5	OSI

5.1	Opis vsake osi:

5.2	Znamka:

5.3	Tip:

5.4	Lega dvižne(ih) osi:

5.5	Lega obremenljivih osi:

6 	OBESITEV KOLES

6.2 	Tip in izvedba obesitve vsake osi ali kolesa:

6.2.1 	Nastavitev nivoja: da / ne / po izbiri (1)

6.2.3	Zračno vzmetenje pogonske(ih) osi: da / ne (1)

6.2.3.1	Zračnemu vzmetenju enakovredna obesitev pogonske osi: da / ne (1)

6.2.3.2	Frekvenca in dušenje nihanja vzmetene mase:

6.6.1 	Kombinacija pnevmatika / platišče (za pnevmatike navesti mere, najmanjši indeks nosilnosti, simbol hitrostnega razreda; za platišča navesti velikost in globino naleganja)

6.6.1.1	Osi

6.6.1.1.1 	Os 1:

6.6.1.1.2 	Os 2:

itd.

6.6.1.2	Rezervno kolo, če obstaja:

6.6.2	Zgornja in spodnja meja dinamičnega polmera kolesa

6.6.2.1	Os 1:

6.6.2.2	Os 2:

itd.

7 	KRMILJE

7.2 	Krmilni mehanizem in naprava za upravljanje krmilja

7.2.1 	Tip mehanizma (navesti podatke za prednja in zadnja kolesa, če pride v poštev):

7.2.2 	Povezava s kolesi (vključno z drugimi sredstvi poleg mehanskih; navesti podatke za prednja in zadnja kolesa, če pride v poštev):

7.2.3 	Vrsta pomoči pri krmiljenju, če obstaja:

8 	ZAVORNI SISTEM

8.5	Naprava za preprečevanje blokiranja koles: da/ne/po izbiri (1)

8.9 	Kratek opis zavornega sistema (skladno s točko 1.6 Dopolnila k Dodatku 1 Priloge IX k Tehnični specifikaciji TSV 109 - Direktivi 1971/320/EGS):

8.11	Podatki o tipu trajnostne zavore:

9 	NADGRADNJA

9.1 	Vrsta nadgradnje:

9.3 	Vrata za potnike, ključavnice in tečaji

9.3.1 	Razmestitev vrat in njihovo število:

9.9	Naprave za posredno gledanje

9.9.1	Ogledala (navesti za vsako ogledalo):

9.9.1.1	Znamka:

9.9.1.2	Oznaka ES-homologacije:

9.9.1.3	Varianta:

9.9.1.4	Risba(e) za prikaz ogledala in njegove namestitve glede na nadgradnjo vozila:

9.9.1.5	Podatki o načinu pritrditve, vključno z delom nadgradnje vozila, na katerega je ogledalo pritrjeno:

9.9.1.6	Dodatna oprema, ki lahko vpliva na vidno polje za vozilom:

9.9.1.7	Kratek opis elektronskih sestavnih delov (če obstajajo) sistema za nastavitev:

9.9.2	Naprave za posredno gledanje, ki niso ogledala:

9.9.2.1	Tip in značilnosti (npr. popoln opis naprave):

9.9.2.1.1	Pri video napravi za posredno gledanje: doseg zaznavanja (mm), kontrast, področje osvetljenosti, zmanjševanje vpliva moteče svetlobe, delovanje zaslona (črno-bel, barven), pogostnost ponavljanja slike, obseg osvetljenosti monitorja:

9.9.2.1.2	Dovolj podrobne risbe, ki kažejo celotno napravo, vključno z navodili za vgradnjo; na risbah mora biti označen prostor za namestitev oznake ES-homologacije:

9.10 	Notranja oprema

9.10.3 	Sedeži

9.10.3.1 	Število:

9.10.3.2 	Lega in razmestitev:

9.10.3.2.1	Število sedežnih mest:

9.10.3.2.2	Sedeži, namenjeni za uporabo samo pri mirujočem vozilu:

9.10.4.1	Vrsta(e) naslonov za glavo: vgrajeni / snemljivi / ločeni (1)

9.10.4.2	Številka homologacije, če obstaja:

9.10.8 	Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski napravi:

9.10.8.1 	Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150: da / ne (1)

Če je odgovor DA, skupno uhajanje iz celotne naprave v g/leto: 	.

9.12.2	Vrsta in mesto dodatnih sistemov za zadrževanje potnikov (navesti da / ne / po izbiri):

(L = leva stran, R = desna stran, C = sredina)

|  | Prednja zračna blazina | Bočna zračna blazina | Zategovalnik varnostnega pasu |
| --- | --- | --- | --- |
| Prva vrsta sedežev | L |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | R |  |  |  |
| Druga vrsta sedežev (1) | L |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | R |  |  |  |
| (1) Tabela se po potrebi lahko razširi za vozila z več kot dvema vrstama sedežev ali če so po širini vozila več kot trije sedeži. |

9.17 	Obvezne oznake vozila (Tehnična specifikacija TSV 118 - Direktiva 76/114/EGS)

9.17.1 	Fotografije in / ali risbe mesta obveznih napisnih tablic in oznak vozila ter številke šasije:

9.17.4 	Potrdilo proizvajalca o skladnosti z zahtevami točke 1.1.1 Priloge II k Tehnični specifikaciji TSV 118 - Direktivi 76/114/EGS)

9.17.4.1 	Obrazložitev pomena znakov v drugem, in če pride v poštev, tudi v tretjem delu glede na zahteve točke 5.3 Standarda SIST ISO 3779:2000:

9.17.4.2 	Če so znaki v drugem delu uporabljeni za izpolnitev zahtev točke 5.4 standarda SIST ISO 3779:2000, jih je treba navesti:

9.23.	Zaščita pešcev

9.23.1	Treba je navesti podroben opis, s priloženimi fotografijami in / ali risbami, prednjih delov vozila (notranjih in zunanjih), njihove konstrukcije, mer, referenčnih oblik ter uporabljenih materialov. Ta opis mora vsebovati podatke o vseh vgrajenih sistemih aktivne zaščite.

9.24	Prednji zaščitni sistem

9.24.1 	Predložiti je treba podroben opis vozila, vključno s fotografijami in / ali slikami, pri čemer je treba navesti strukturo, dimenzije, referenčne linije in materiale prednjega zaščitnega sistema ter prednjega dela vozila.

9.24.2  	Predložiti je treba podroben opis načina namestitve prednjega zaščitnega sistema na vozilo, vključno s fotografijami in / ali slikami. Ta opis mora vsebovati vse dimenzije vijakov in zahtevane navore pritrjevanja.

11 	POVEZAVE MED VLEČNIMI IN PRIKLOPNIMI VOZILI ALI POLPRIKLOPNIKI

11.1	Razred in tip vlečne naprave, ki je vgrajena ali ki bo vgrajena:

11.3 	Navodila za vgradnjo vlečne naprave na vozilo in fotografije ali risbe točk za pritrditev po podatkih proizvajalca; dodatne informacije, če je uporaba tega tipa vlečne naprave omejena na določene variante ali izvedenke določenega tipa vozil:

11.4 	Podatki o pritrditvi posebnih nosilcev ali montažnih plošč:

11.5	Številka ES-homologacije;

12	RAZNO

12.7.1	Vozilo je opremljeno z radarsko opremo kratkega dosega 24 GHz: da / ne / po izbiri (1).

13	POSEBNA DOLOČILA ZA VOZILA ZA PREVOZ POTNIKOV, KI IMAJO VEČ KOT OSEM SEDEŽEV POLEG VOZNIŠKEGA SEDEŽA

13.1	Razred vozila (razred I, razred II, razred III, razred A, razred B):

13.1.1	Tipi šasije, na katero se lahko vgradi nadgradnja, ki ji je bila podeljena ES-homologacija (proizvajalci in tip(i) vozil(a)):

13.3	Število potnikov (sedečih in stoječih)

13.3.1	Skupaj (N):

13.3.2	Zgornji nivo (Na) (1):

13.3.3	Spodnji nivo (Nb) (1):

13.4	Število sedečih potnikov

13.4.1	Skupaj (A):

13.4.2	Zgornji nivo (Aa) (1):

13.4.3	Spodnji nivo (Ab) (1):

_____

B. Za kategorijo O

0	SPLOŠNO

0.1	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	Tip:

0.2.1	Trgovska oznaka (po potrebi):

0.3	Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu (b):

0.3.1	Mesto oznake:

0.4	Kategorija vozila (c):

0.4.1	Klasifikacija vozil glede na nevarno blago, za prevoz katerega so vozila namenjena:

0.5	Ime in naslov proizvajalca:

0.8	Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:

1	SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1	Fotografije in / ali risbe vzorčnega vozila:

1.3	Število osi in koles:

1.3.2	Število in lega krmiljenih osi:

1.4	Šasija (če obstaja) (pregledna risba celotne šasije):

2	MASE IN MERE (e) (v kg in mm) (navesti povezavo z risbo, kjer je mogoče)

2.1	Medosna(e) razdalja(e) (polno obremenjenega vozila) (f) :

2.3.1	Kolotek vsake krmiljene osi (i):

2.3.2	Kolotek vseh drugih osi (i):

2.4	Mere vozila

2.4.2	Za šasijo z nadgradnjo

2.4.2.1	Dolžina (j):

2.4.2.1.1	Dolžina nakladalne površine:

2.4.2.2	Širina (k):

2.4.2.2.1	Debelina sten (pri vozilih za prevoz blaga pri določeni temperaturi):

2.4.2.3	Višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo) (l) (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj):

2.6	Masa vozila z nadgradnjo in z vlečno napravo, če jo je vgradil proizvajalec, pri vlečnih vozilih druge kategorije kot M1, v voznem stanju ali masa šasije oziroma šasije s kabino, brez nadgradnje in/ali vlečne naprave, če proizvajalec ne dobavlja nadgradnje in / ali vlečne naprave (vključno s tekočinami, z orodjem, rezervnim kolesom, če je vgrajeno, in voznikom in pri avtobusih tudi z enim članom posadke, če obstaja v vozilu poseben sedež za posadko) (o) (največja in najmanjša za vsako varianto):

2.6.1	Porazdelitev te mase na osi in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo obremenitev na sedlo oziroma na vlečno sklopko (največja in najmanjša za vsako varianto):

2.7	Najmanjša masa dodelanega vozila po podatkih proizvajalca pri nedodelanem vozilu:

2.8	Največja tehnično dovoljena skupna masa obremenjenega vozila po podatkih proizvajalca (y) (*) :

2.8.1	Porazdelitev te mase na osi in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo obremenitev na sedlo oziroma na vlečno sklopko (*):

2.9	Največja tehnično dovoljena masa na vsako os:

2.10	Največja tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi:

2.12	Največja tehnično dovoljena statična navpična obremenitev / masa na spojni točki vozila

2.12.2	polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo:

2.16	Pri registraciji / v uporabi predvidene največje dovoljene mase (neobvezno: če so te vrednosti navedene, jih je treba preveriti po zahtevah Priloge IV k TehničnI specifikacijI TSV 148 - Direktivi 97/27/ES):

2.16.1	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila (#)):

2.16.2	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena osna obremenitev in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo predvidena obremenitev na točki spenjanja po podatkih proizvajalca, če je nižja od tehnično dovoljene največje mase na njihovi spojni točki (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila (#)):

2.16.3	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa na vsaki skupini osi (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila (#)):

2.16.4	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa priklopnega vozila (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila (#)):

2.16.5	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa skupine vozil (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila (#)):

5	OSI

5.1	Opis vsake osi:

5.2	Znamka:

5.3	Tip:

5.4	Lega dvižne(ih) osi:

5.5	Lega obremenljive(ih) osi:

6	OBESITEV KOLES

6.2	Tip in izvedba obesitve vsake osi ali kolesa:

6.2.1	Nastavitev nivoja: da / ne / po izbiri (1)

6.6.1	Kombinacija pnevmatike in kolesa (za pnevmatike navesti mere, najmanjši indeks nosilnosti, oznako najnižjega hitrostnega razreda; za kolesa navesti premer, širino in globino naleganja)

6.6.1.1	Osi

6.6.1.1.1	Os 1:

6.6.1.1.2	Os 2:

itd.

6.6.1.2	Rezervno kolo, če obstaja:

6.6.2	Zgornja in spodnja meja dinamičnega polmera kolesa

6.6.2.1	Os 1:

6.6.2.2	Os 2:

itd.

7	KRMILJE

7.2	Krmilni mehanizem in naprava za upravljanje krmilja

7.2.1	Tip mehanizma (po potrebi navesti podatke za prednja in zadnja kolesa):

7.2.2	Povezava s kolesi (vključno z drugačnimi kot mehanskimi sredstvi; po potrebi navesti podatke za prednja in zadnja kolesa):

7.2.3	Vrsta pomoči pri krmiljenju, če obstaja:

8	ZAVORNI SISTEM

8.5	Naprava za preprečevanje blokiranja koles: da / ne / po izbiri (1)

8.9	Kratek opis zavornega sistema (skladno s točko 1.6 Dopolnila k Dodatku 1 Priloge IX k TehničnI specifikacijI TSV 109 - Direktivi 71/320/EGS):

9	NADGRADNJA

9.1	Vrsta nadgradnje:

9.17	Obvezne oznake vozila (Tehnična specifikacija TSV 118 - Direktiva 76/114/EGS)

9.17.1	Fotografije in/ali risbe mesta obveznih napisnih tablic in oznak vozila ter identifikacijske številke vozila (Tehnična specifikacija TSV 118 - Direktiva 76/114/EGS):

9.17.4	Potrdilo proizvajalca o skladnosti z zahtevami točke 1.1.1 Priloge II k TehničnI specifikaciji TSV 118 - Direktivi 76/114/EGS

9.17.4.1	Obrazložitev pomena znakov v drugem, in če pride v poštev, tudi v tretjem delu glede na zahteve točke 5.3 standarda SIST ISO 3779:2000:

9.17.4.2	Če so znaki v drugem delu uporabljeni za izpolnitev zahtev točke 5.4 standarda SIST ISO 3779:2000, jih je treba navesti:

11	POVEZAVE MED VLEČNIMI IN PRIKLOPNIMI VOZILI ALI POLPRIKLOPNIKI

11.1	Razred in tip mehanske naprave za spenjanje vozil, ki je vgrajena ali ki bo vgrajena:

11.5	Številka ES-homologacije:

__________________________

Opombe:

(*)	Tukaj je treba vpisati najvišje in najnižje vrednosti za vsako varianto.

(#)	Opredeliti tako, da je jasna dejanska vrednost za vsako tehnično sestavo tipa vozila.

(1) 	Neustrezno črtati. (So primeri, kjer ni treba ničesar črtati, če pride v poštev več kot ena navedba.)

(2) 	Navesti odstopanje.

(b) 	Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, vsebovanih v tem opisnem listu, je treba te znake nadomestiti s simbolom: ”?” (npr. ABC??123??).

(c) 	Klasifikacija po definicijah Poglavja A v Prilogi II.

(e) 	Kjer obstaja izvedenka z navadno kabino in izvedenka s spalno kabino, morata biti podana oba sklopa podatkov o masah in merah.

(f) 	Standard SIST ISO 612:2000, definicija številka 6.4.

(i) 	Standard SIST ISO 612:2000, definicija številka 6.5.

(j) 	Standard SIST ISO 612:2000, definicija številka 6.1, in za vozila, ki niso kategorije M1: Tehnična specifikacija TSV 154, točka 2.4.1 Priloge I.

(k) 	Standard SIST ISO 612:2000, definicija številka 6.2, in za vozila, ki niso kategorije M1: Tehnična specifikacija TSV 154, točka 2.4.2 Priloge I.

(l) 	Standard SIST ISO 612:2000, definicija številka 6.3, in za vozila, ki niso kategorije M1: Tehnična specifikacija TSV 154, točka 2.4.3 Priloge I.

(o) 	Teža voznika in, če pride v poštev, člana posadke, je ocenjena na 75 kilogramov (68 kg teža potnika in 7 kg teža prtljage po standardu SIST ISO 2416:000), posoda za gorivo je napolnjena na 90 %, drugi sistemi, ki vsebujejo tekočino (razen tistih za odpadno vodo), na 100 % zmogljivosti, ki jo navaja proizvajalec.

(q) 	Za nekonvencionalne motorje ali sisteme mora proizvajalec navesti podrobnosti, enakovredne naštetim.

(s) 	Vrednost mora biti izračunana s p = 3,1416 in zaokrožena na najbližji polni cm3.

(t) 	Določeno na podlagi zahtev Tehnične specifikacije TSV 140.

(v) 	Zahtevane podrobnosti morajo biti podane za vsako od predvidenih variant.

(w) 	Dovoljeno odstopanje je 5 %.

(y) 	Za priklopna vozila in polpriklopnike in za vozila, povezana s priklopnim vozilom ali polpriklopnikom, ki pritiska na vlečno napravo ali na sedlo z znatno navpično silo, mora biti ta sila, deljena z gravitacijskim pospeškom, vključena v največjo tehnično dovoljeno maso.

_____

PRILOGA III - DEL 2

Naslednja matrika kaže dovoljene kombinacije značilnosti vozila, kjer je za posamezno značilnost v Delu 1 vpisanih več možnosti. Pri značilnostih  z več možnostmi je vsaka od teh možnosti označena s karakteristično črko, ki je v tej matriki uporabljena, da označi, kateri podatek velja za posamezno izvedenko.

Za vsako varianto tipa vozila je treba izdelati posebno matriko.

Značilnosti z več možnostmi, za katere ni omejitev pri kombinacijah v okviru ene variante, morajo biti podane v stolpcu, naslovljenem »vse«.

| Značilnost št.: | Vse | Izvedenka 1 | Izvedenka 2 | itd. | Izvedenka n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Te informacije so lahko predstavljene v podobni obliki in tudi v drugačni obliki, če je ohranjen prvotni namen sporočila.

Vsaka varianta in vsaka izvedenka morata biti označeni s številčno kodo ali kodo, ki jo sestavlja kombinacija črk in številk in ki mora biti prav tako zapisana v potrdilu o skladnosti (Priloga IV) za posamezno vozilo.

Pri variantah po Delu 2 Priloge II ali po 23. členu tega pravilnika mora proizvajalec določiti posebno kodo.

______

PRILOGA III - DEL 3

Seznam podeljenih homologacij oziroma poročil o preskusu za ta tip vozila

za posamezne sisteme, samostojne tehnične enote ali sestavne dele

(v obliki tabele po naslednjem vzorcu)

| Predmet (z zaporedno številko) iz ustrezne tabele iz Priloge II | Predpis, po katerem je bila podeljena homologacija oz. opravljen preskus | Številka homologacije oziroma poročila o preskusu z oznako države | Datum razširitve | Varianta / izvedenka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______

PRILOGA III - DEL 4

Priloge opisnega lista

Obvezne priloge:

- 	skica tablice proizvajalca

- 	razlaga tablice proizvajalca

- 	razlaga VIN številke

- 	razlaga šifre variante in izvedenke

-	ostale priloge:

_____

Vložnik:

–	naziv:

–	naslov:

–	ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe:

–	podpis odgovorne osebe:

–	kraj in datum:

##### ______

PRILOGA III - DEL 5

##### Podatki za vpis homologiranega vozila

##### v evidenco homologiranih vozil

0	Splošno

0.1	Znamka:

0.2	Tip:

0.2.1	Variante in izvedenke tega tipa:

0.2.2	Trgovska oznaka:

0.3	Podatki za identifikacijo tipa vozila:

0.3.1	Mesto te označbe:

0.4    	Kategorija vozila:

0.4.1	Vrsta nadgradnje

0.4.2	Dodatni opis nadgradnje:

0.5	Ime in naslov proizvajalca:

1	Mere vozila (mm)

1.1	Največja dolžina:

1.2	Največja širina:

1.3	Največja višina (v neobremenjenem stanju):

1.4	Število osi:

1.5	Medosje oz. medosja:

1.6	Zadnji previs:

1.7	Koloteki vseh osi:

2	Mase vozila (kg)

2.1	Največja dovoljena masa vozila:

2.2	Največja dovoljena masa vozila pri registraciji:

2.3	Največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji:

2.4	Masa vozila (v neobremenjenem stanju, pripravljeno za vožnjo):

2.5	Razporeditev največje dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):

2.6	Največje dovoljene osne obremenitve:

2.7	Največja dovoljena masa priklopnega vozila (izpolniti samo za motorno vozilo):

2.7.1	zaviranega priklopnika:

2.7.2	zaviranega polpriklopnika:

2.7.3	zaviranega priklopnika s centralno osja:

2.7.4	največja dovoljena masa skupine vozil:

2.7.5	vozilo je primerno za vleko priklopnika: da / ne(*)

2.7.6	nezaviranega priklopnega vozila:

2.8	Največja dovoljena statična navpična sila na vlečni sklopki / krogli / sedlu (*):

3	Pogonski motor

3.1	Motor z notranjim zgorevanjem:

3.1.1	delovna prostornina: ……………………..cm3

3.1.2	nazivna moč: ..................…. kW pri .................….. min-1

3.1.3	vrsta goriva: dizelsko / bencin / utekočinjeni naftni plin / zemeljski plin / etanol (*)

3.1.4	označba motorja (po identifikaciji proizvajalca):

3.2	Elektromotor

3.2.1	tip:

3.2.2	nazivna trajna moč: ...................... kW

3.2.3	delovna napetost: ......................... V

3.2.4	pogonske baterije (tip, število, napetost):

3.3	Razmerje moč/masa vozila (samo za kategorijo L - motorna kolesa):

5	Sedeži

5.1	število sedežev (vključno z vozniškim):

5.2	število stojišč:

6 	Najvišja hitrost: ………………km/h

7	Raven hrupa (točna oznaka predpisa, po katerem je izmerjena):

7.1	v mirovanju: …………….. dB/A

7.2	pri vrtilni frekvenci motorja: …………….. min-1

7.3	v vožnji: …………….dB/A

8	Emisije izpušnih plinov (točna oznaka predpisa, po katerem so izmerjene in stopnja):

8.1 	1. postopek: CO .....….. g/kWh / g/km(*), HC ......…. g/kWh / g/km(*),

NOx ...……. g/kWh / g/km(*), HC+NOx .........… g/km, delci ............ g/kWh /g/km(*)

8.2	2. postopek: CO ………. g/kWh, NOx ………. g/kWh, THC ………. g/kWh, CH4 ………. g/kWh, delci…………g/kWh

8.3	Emisija CO2 / poraba goriva – kombinirana – (točna oznaka predpisa, po katerem je izmerjena):

8.3.1	CO2 ………. g/km,  poraba goriva: ……………..l/100 km

8.4	Emisijski podatki za tehnični pregled vozila

8.4.1	Motor na kompresijski vžig:

8.4.1.1	korigiran absorpcijski koeficient k: ……. m-1

8.4.1.2	običajna vrtilna frekvenca prostega teka: ………………. min-1

8.4.1.3	najvišja vrtilna frekvenca motorja: ………………… min-1

8.4.1.4	temperatura olja (najvišja / najnižja) : ………… / ………. °C

8.4.2	Motor na prisilni vžig:

8.4.2.1	nizka vrtilna frekvenca prostega teka: ……………… min-1

8.4.2.1.1	vsebina CO: ………………..vol %

8.4.2.1.2	temperatura olja: …………..°C

8.4.2.2	visoka vrtilna frekvenca prostega teka: ……………… min-1

8.4.2.2.1	vsebina CO: ………………..vol %

8.4.2.2.2	lambda: …………..

8.4.2.2.3	temperatura olja: …………..°C

9	Dovoljene pnevmatike in platišča (mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred):

10	Homologacijska oznaka vgrajene vlečne naprave:

10.1	D-vrednost:

10.2	Zračno ali temu enakovredno vzmetenje (da / ne)

##### _______________

PRILOGA  IV

DEL 1

VZOREC

največji format: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI VOZILA

Ime homologacijskega organa

stran 1

Sporočilo o podelitvi / razširitvi / zavrnitvi / preklicu homologacije(1)

za tip dokončanega / dodelanega / nedodelanega vozila (1)

skladno s Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. ../..)

Številka homologacije:

Razlog za razširitev(1):

0.1	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	Tip:

0.2.1	Trgovska oznaka (2):

0.3	Oznaka za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu:

0.3.1	Mesto oznake:

0.4	Kategorija vozila (3):

0.5	Ime in naslov proizvajalca dokončanega vozila (1):

Ime in naslov proizvajalca osnovnega vozila (1) (4):

Ime in naslov proizvajalca zadnje proizvodne stopnje nedodelanega vozila (1) (4): .............…..

Ime in naslov proizvajalca dodelanega vozila (1) (4):

0.8	Ime(na) in naslov(i) tovarne (tovarn), ki izdeluje(jo) vozilo:

Podpisani s tem potrjujem točnost proizvajalčevih podatkov v priloženih opisnih listih zgoraj opisanega(ih) vozila (vozil) kot tudi veljavnost priloženih rezultatov preskusov za vsa vozila tega tipa. Homologacijski organ je izbral vzorčno(a) vozilo(a), ki ga (jih) je proizvajalec predložil v pregled kot prototip(e) za ta tip vozila.

1	Za dokončana in dodelana vozila / variante(1):

Tip vozila ustreza/ne ustreza(1) tehničnim zahtevam vseh posamičnih tehničnih specifikacij, kot je določeno v Prilogi II k Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil.

2	Za nedodelana vozila / variante (1):

Tip vozila ustreza / ne ustreza(1) tehničnim zahtevam posamičnih tehničnih specifikacij, naštetih v seznamu na strani 2.

3	Homologacija se podeli / razširi / zavrne / prekliče (1).

| (Kraj) |  | (Podpis) |  | (Datum) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloge:     	Opisna dokumentacija

Rezultati preskusov (glej Prilogo VIII)(5)

Seznam variant, za katere ta certifikat velja(5)

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI VOZILA

stran 2

Pri nedodelanih in dodelanih vozilih ali variantah ta homologacija temelji na homologacijah spodaj naštetih nedodelanih vozil:

1.	stopnja:

Proizvajalec osnovnega vozila:

Številka homologacije:

Datum:

Velja za variante:

2. 	stopnja:

Proizvajalec:

Številka homologacije:

Datum:

Velja za variante:

3. stopnja:

Proizvajalec:

Številka homologacije:

Datum:

Velja za variante:

Če homologacija vključuje eno ali več nedodelanih variant, je treba našteti variante, ki so dokončane ali dodelane.

Dokončane / dodelane variante:

Seznam zahtev, ki veljajo za homologirani nedodelani tip vozila ali varianto (ob upoštevanju področja veljavnosti in zadnjega stanja sprememb vsake od spodaj naštetih tehničnih specifikacij).

| Predmet – (z zaporedno številko) iz ustrezne tabele iz Priloge II | Tehnična specifikacija | Zadnja izdaja | Velja za variante |
| --- | --- | --- | --- |

(Navesti samo tiste predmete, za katere obstaja homologacija oziroma poročilo o preskusu po tehnični specifikaciji iz Priloge II)

Za vozila za posebne namene, odobrene izjeme ali posebna določila, uporabljena v skladu z Delom 2 Priloge II, ter izjeme, odobrene na podlagi 22. člena pravilnika

| Predmet – (z zaporedno številko) iz ustrezne tabele iz Priloge II | Tehnična specifikacija | Vrsta homologacije in vrsta izjeme | Velja za variante |
| --- | --- | --- | --- |

______

PRILOGA IV - DEL 1 – Dodatek

Seznam predpisov, s katerimi je skladen tip vozila

(se izpolni le pri homologaciji v enem delu, v skladu z drugim odstavkom 10. člena pravilnika)

Tabela A – štiri in večkolesna vozila

| Zap. št. | Predmet homologacije | Sklic na predpis | Zadnja izdaja | Velja za variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raven hrupa | TSV 101 |  |  |
| 2 | Emisije | TSV 102 |  |  |
| 3 | Posoda za gorivo / zaščita pred podletom | TSV 103 |  |  |
| 4 | Prostor za namestitev zadnje registrske tablice | TSV 104 |  |  |
| 5 | Krmilje | TSV 105 |  |  |
| 6 | Ključavnice in tečaji vrat | TSV 106 |  |  |
| 7 | Zvočni signal | TSV 107 |  |  |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | TSV 108 |  |  |
| 9 | Zavore | TSV 109 |  |  |
| 10 | Elektromagnetna kompatibilnost | TSV 110 |  |  |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | TSV 111 |  |  |
| 12 | Notranja oprema | TSV 112 |  |  |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in imobilizacija | TSV 113 |  |  |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trku | TSV 112 |  |  |
| 15 | Trdnost sedežev | TSV 115 |  |  |
| 16 | Zunanji štrleči deli | TSV 116 |  |  |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | TSV 117 |  |  |
| 18 | Tablica proizvajalca | TSV 118 |  |  |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | TSV 119 |  |  |
| 20 | Vgradnja svetlobne opreme | TSV 120 |  |  |
| 21 | Odsevniki | TSV 121 |  |  |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, bočne, dnevne svetilke | TSV 122 |  |  |
| 23 | Smerne svetilke | TSV 123 |  |  |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | TSV 124 |  |  |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | TSV 125 |  |  |
| 26 | Žarometi za meglo | TSV 126 |  |  |
| 27 | Naprava za vleko vozila | TSV 127 |  |  |
| 28 | Zadnje meglenke | TSV 128 |  |  |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | TSV 129 |  |  |
| 30 | Parkirne svetilke | TSV 130 |  |  |

| Zap. št. | Predmet homologacije | Sklic na predpis | Zadnja izdaja | Velja za variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje potnikov | TSV 131 |  |  |
| 32 | Vidno polje voznika | TSV 132 |  |  |
| 33 | Označevanje naprav za upravljanje | TSV 133 |  |  |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | TSV 134 |  |  |
| 35 | Pranje in brisanje vetrobrana | TSV 135 |  |  |
| 36 | Ogrevalni sistemi | TSV 136 |  |  |
| 37 | Blatniki | TSV 137 |  |  |
| 38 | Nasloni za glavo | TSV 138 |  |  |
| 39 | Emisija CO2/poraba goriva | TSV 139 |  |  |
| 40 | Moč motorja | TSV 140 |  |  |
| 41 | Emisije dizelskega motorja | TSV 141 |  |  |
| 44 | Bočna zaščita | TSV 142 |  |  |
| 43 | Zaščita pred škropljenjem vode izpod koles | TSV 143 |  |  |
| 44 | Mase in mere - M1 | TSV 144 |  |  |
| 45 | Varnostna stekla | TSV 145 |  |  |
| 46 | Pnevmatike | TSV 146 |  |  |
| 47 | Omejilnik hitrosti | TSV 147 |  |  |
| 48 | Mase in mere (razen M1) | TSV 148 |  |  |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin tovornih vozil | TSV 149 |  |  |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | TSV 150 |  |  |
| 51 | Vnetljivost materialov | TSV 151 |  |  |
| 52 | Avtobusi | TSV 152 |  |  |
| 53 | Čelni trk | TSV 153 |  |  |
| 54 | Bočni trk | TSV 154 |  |  |
| 56 | Vozila za prevoz nevarnega blaga | TSV 156 |  |  |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | TSV 157 |  |  |
| 58 | Zaščita pešcev | TSV 158 |  |  |
| 59 | Možnost recikliranja | TSV 159 |  |  |
| 60 | Prednji zaščitni sistem | TSV 160 |  |  |
| 61 | Klimatske naprave | TSV 161 |  |  |
| 62 | Vozila na vodik | TSV 162 |  |  |

_____

Tabela B – dvo in trikolesna vozila

| Zap. št. | Predmet homologacije | Sklic na tehnično specifikacijo (*) | Zadnja izdaja | Velja za variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaviranje | TSV 301 |  |  |
| 2 | Označevanje naprav za upravljanje | TSV 302 |  |  |
| 3 | Zvočni signal | TSV 303 |  |  |
| 4 | Stojala | TSV 304 |  |  |
| 5 | Ročaji za potnike | TSV 305 |  |  |
| 6 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo | TSV 306 |  |  |
| 7 | Tablica proizvajalca | TSV 307 |  |  |
| 8 | Vgradnja svetlobne opreme | TSV 308 |  |  |
| 9 | Mase in mere | TSV 309 |  |  |
| 10 | Prostor zadnje registrske tablice | TSV 310 |  |  |
| 11 | Največja hitrost, navor, moč | TSV 311 |  |  |
| 12 | Pnevmatike | TSV 312-I |  |  |
| 13 | Svetlobne naprave | TSV 312-II |  |  |
| 14 | Zunanji štrleči deli | TSV 312-III |  |  |
| 15 | Vzvratna ogledala | TSV 312-IV |  |  |
| 16 | Emisije izpušnih plinov | TSV 312:V |  |  |
| 17 | Posode za gorivo | TSV 312-VI |  |  |
| 18 | Zaščite proti nedovoljenim posegom | TSV 312-VII |  |  |
| 19 | Elektromagnetna združljivost | TSV 312-VIII |  |  |
| 20 | Hrup | TSV 312-IX |  |  |
| 21 | Mehanske naprave za spenjanje (**) | TSV 312 X |  |  |
| 22 | Varnostni pasovi / pritrdišča (**) | TSV 312-XI |  |  |
| 23 | Varnostna stekla (**) | TSV 312-XII |  |  |
| 24 | Merilnik hitrosti | TSV 313 |  |  |
| (*) ali pravilnik UN/ECE, ki velja kot enakovreden (**) če pride v poštev |

______

Tabela C – kmetijski in gozdarski traktorji

| Zap. št. | Predmet homologacije | Sklic na tehnično specifikacijo (*) | Zadnja izdaja | Velja za variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Največja tehnično dovoljena masa | TSV 401 - I |  |  |
| 1.2 | Registrska tablica | TSV 401 - II |  |  |
| 1.3 | Posoda za gorivo | TSV 401 - III |  |  |
| 1.4 | Dodatne uteži | TSV 401 - IV |  |  |
| 1.5 | Zvočna opozorilna naprava | TSV 401 - V |  |  |
| 1.6 | Nivo hrupa (zunaj) | TSV 401 - VI |  |  |
| 2.1 | Največja hitrost | TSV 402 tč. 1 Priloge |  |  |
| 2.2 | Ploščadi za tovor | TSV 402 tč. 2 Priloge |  |  |
| 3.1 | Vzvratna ogledala | TSV 403 |  |  |
| 4.1 | Vidno polje in brisalci vetrobrana | TSV 404 |  |  |
| 5.1 | Krmilje | TSV 405 |  |  |
| 6.1 | Elektromagnetna združljivost | TSV 406 |  |  |
| 7.1 | Zavore | TSV 407 TSV 109 |  |  |
| 8.1 | Potniški sedeži | TSV 408 |  |  |
| 9.1 | Nivo hrupa (znotraj) | TSV 409 |  |  |
| 10.1 | Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi | TSV 410 |  |  |
| 12.1 | Vozniški sedež | TSV 412 |  |  |
| 13.1 | Vgradnja svetlobnih naprav | TSV 413 |  |  |
| 14.1 | Svetlobne in svetlobno-signalne naprave | TSV 414 |  |  |
| 15.1 | Naprave za vleko traktorja in vzvratno vožnjo | TSV 415 |  |  |
| 16.1 | Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (statično preskušanje) (ROPS) | TSV 416 |  |  |
| 17.1 | Delovni prostor, dostop do vozniškega mesta | TSV 417 |  |  |
| 18.1 | Priključne gredi | TSV 418 |  |  |
| 19.1 | Zadaj nameščena zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji) | TSV 419 |  |  |
| 20.1 | Namestitev naprav za upravljanje | TSV 420 |  |  |
| 21.1 | Spredaj nameščena zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (ROPS) (ozkokolotečni traktorji) | TSV 421 |  |  |
| 22.1 | Mere traktorja in vlečena masa | TSV 422 - I |  |  |
| 22.2 | Zasteklitev | TSV 422- III TSV 145 |  |  |
| 22.3 | Regulator vrtilne frekvence | TSV 422-II,1 |  |  |
| 22.4 | Zaščita delov prenosa | TSV 422-II,2 |  |  |

| Zap. št. | Predmet homologacije | Sklic na tehnično specifikacijo (*) | Zadnja izdaja | Velja za variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.4 | Zaščita delov prenosa | TSV 422-II,2 |  |  |
| 22.5 | Mehanski priklop | TSV 422 - IV |  |  |
| 22.6 | Tablica proizvajalca | TSV 422 - V |  |  |
| 22.7 | Upravljanje zavor na priklopniku | TSV 422 - VI |  |  |
| 23.1 | Emisije onesnaževal | TSV 423 |  |  |
| 24.1 | Pnevmatike(5) | TSV …. |  |  |
| 25.1 | Stabilnost(5) | TSV …. |  |  |
| 26.1 | Pritrdišča varnostnega pasu | TSV 119 |  |  |
| 27.1 | Varnostni pasovi | TSV 131 |  |  |
| 28.1 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | TSV 117 |  |  |
| 29.1 | Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod koles | TSV 143 |  |  |
| 30.1 | Naprave za omejitev hitrosti | TSV 147 |  |  |
| 31.1 | Zaščita pred podletom od zadaj | TSV 103 |  |  |
| (*) ali pravilnik UN/ECE, ki velja kot enakovreden |

_________

PRILOGA  IV - DEL 2

##### SISTEM ŠTEVILČNEGA OZNAČEVANJA CERTIFIKATOV O HOMOLOGACIJI VOZIL

##### 1	Oznaka certifikata o homologaciji vozila je sestavljena iz treh delov:

##### 1.1	prvi del: črkovna oznaka »SI«;

##### 1.2	drugi del: šestmestna zaporedna številka, s cifro »1« na prvem mestu, tisočice so ločene s piko;

##### 1.3	tretji del: dvomestna številka, ki označuje razširitev že podeljene homologacije;

Prvi in drugi del oznake sta ločena s pomišljajem, drugi in tretji del pa z dvopičjem.

2	Številčenje zaporedne številke, to je drugi del oznake, se začne s številko »100.001«.

3	Tretji del predstavlja zaporedno številko razširitve, zato je pri osnovni homologaciji »00«, nato pa se pri vsaki podeljeni razširitvi poveča za »1«.

4	Primer oznake certifikata o homologaciji:

SI – 101.314:02

Ta oznaka označuje certifikat o homologaciji za tip vozila, ki mu je bila podeljena homologacija po določbah tega pravilnika in predstavlja drugo razširitev 1.314. zaporedne homologacije.

_____

PRILOGA  IV - DEL 3

VZOREC CERTIFIKATA O POSAMIČNI ODOBRITVI

(Samo za dvo- in trikolesna vozila ter traktorje)

Največji format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O POSAMIČNI ODOBRITVI

Št. SIA ........................ (1)

Ime homologacijskega organa

Na podlagi 30. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. xx/YY) potrjujemo, da vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju, ustreza veljavnim predpisom:

– v popolnosti in se lahko registrira v kateri koli članici EU (2)

– z delnim odstopanjem in se lahko registrira v Republiki Sloveniji (2)

1	Podatki o vozilu

D.1	–	znamka:

D.2	–	tovarniška oznaka vozila:

–	tip:

–	varianta:

–	izvedenka:

D.3	–	komercialna oznaka vozila:

D.4	–	proizvajalec vozila:

D.4.1	–	ime:

D.4.2	–	država:

E	–	identifikacijska številka vozila (VIN):

E.1	–	identifikacijska koda (samo za traktorje):

J	–	kategorija in vrsta vozila:

# X	–	oblika nadgradnje:

# X.1	–	dodatni opis nadgradnje:

# F.1	–	največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):

# G	–	masa vozila (kg):

# P.1.1	–	prostornina motorja (cm3):

# P.1.2	–	največja nazivna moč (kW):

P.1.3	–	vrsta goriva:

Q	–	razmerje moč/masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa).

S.1	–	število sedežev, vključno z vozniškim:

S.2	–	število stojišč:

Opombe:

2. 	Tehnična služba, odgovorna za pregled vozila:

3. 	Datum poročila o pregledu:

4. 	Številka poročila o pregledu:

5. 	Pripombe (po potrebi):

6. 	Kraj:

7. 	Datum:

8. 	Podpis:

Priloge:	Opisna dokumentacija.

Poročilo o pregledu

_____________

__________________________________________

(1)	Vpiše se šestmestna številka. Številčenje se začne s številko 200 001 – velja za vse kategorije vozil.

(2)	Neustrezno črtati

##### PRILOGA V

POTRDILA O SKLADNOSTI IN SOGLASJA K REGISTRACIJI

(Vzorci vsebine)

DEL 1

POTRDILO O SKLADNOSTI

A    POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA

Stran 1

POTRDILO O SKLADNOSTI

ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1)

(številka potrdila o skladnosti:) SA ………………

Na podlagi 33. oziroma 38. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. xx/YY) potrjujemo, da je vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju, skladno s tipom vozila, kateremu je bil podeljen certifikat o homologaciji vozila št.: …………………., ki ga je izdal:

D	–	podatki o vozilu:

D.1	–	znamka:

D.2	–	tovarniška oznaka vozila:

–	tip:

–	varianta:

–	izvedenka:

D.3	–	komercialna oznaka vozila:

D.4	–	proizvajalec vozila:

D.4.1	–	ime:

D.4.2	–	država:

D.5	–	datum izdaje COC dokumenta oz. datum prve registracije:

E	–	identifikacijska številka vozila (VIN):

E.1	–	identifikacijska koda (samo za traktorje):

–	naziv izdajatelja:

–	priimek in ime:

–	položaj v podjetju:

–	kraj:

–	datum:

K	–	homologacijska oznaka vozila:

J	–	kategorija in vrsta vozila:

# X	–	oblika nadgradnje:

# X.1	–	dodatni opis nadgradnje:

X.2	–	homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y	–	mere vozila:

Y.1	–	dolžina:

Y.2	–	širina:

Y.3	–	višina:

L	–	število osi:

M	–	medosje (mm):

M.1	–	zadnji previs (mm):

F	–	mase:

F.1	–	največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):

F.2	–	največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):

F.3	–	največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):

G	–	masa vozila (kg):

N	–	razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):

N.1	–	dovoljene osne obremenitve:

O	–	največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:

O.1	–	zavirano priklopno vozilo:

O.1.1	–	priklopnik (kg):

O.1.2	–	polpriklopnik (kg):

O.1.3	–	priklopnik s centralno osjo (kg):

O.2	–	nezavirano priklopno vozilo (kg):

O.3	–	navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):

O.4	–	tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

P	–	motor

P.1	– 	motor z notranjim zgorevanjem:

P.1.1	–	delovna prostornina (cm3):

P.1.2	–	največja neto moč (kW):

P.1.3	–	vrsta goriva:

P.1.4	–	nazivna vrtilna frekvenca (min-1):

P.1.5	–	oznaka motorja:

P.2		elektromotor:

P.2.1	–	tip:

P.2.2	–	nazivna trajna moč (kW):

P.2.3	–	delovna napetost (V):

P.2.4	–	pogonske baterije (tip, število, napetost):

P.2.5	–	oznaka motorja:

Q	–	razmerje moč / masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R	–	barva vozila:

S	–	sedeži:

S.1	–	število sedežev (vključno z vozniškim):

S.2	–	število stojišč:

T	–	najvišja hitrost (km/h):

U	–	raven hrupa:

U.1	–	v mirovanju (dB/A):

U.2	–	pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):

U.3	–	v vožnji (dB/A):

V	–	emisije izpušnih plinov:

V.1	–	CO (g/km ali g/kWh):

V.2	–	HC (g/km ali g/kWh):

V.3	–	NOx (g/km ali g/kWh):

V.4	–	HC +NOx (g/km):

V.5	–	delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):

V.7	–	CO2 (g/km):

V.8	–	kombinirana poraba goriva (l/100km):

V.9	–	podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo homologirano in EURO oznaka):

–	podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

–	motor na kompresijski vžig:

V.6	–	korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):

V.6.1	–	vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.6.2	–	najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):

V.6.3	–	temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):

–	motor na prisilni vžig:

V.10	–	nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.10.1	–	vsebina CO (vol%):

V.10.2	–	temperatura olja (°C):

V.11	–	visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.11.1	–	vsebina CO (vol%):

V.11.2	–	vrednost λ:

V.11.3	–	temperatura olja (°C):

Z.1	–	dovoljene pnevmatike in platišča(2):

Z.2	–	homologacijska oznaka vlečne naprave:

Z.2.1	–	D – vrednost:

Z.3	–	zračno ali temu enakovredno vzmetenje (da / ne)(3)

Opombe:

__________________________________________

(1)	vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila

(2)	možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred

(3)	neustrezno črtati

Stran 2

Potrjujemo, da je opisana predelava, sprememba oziroma popravilo vozila izvedeno tehnično pravilno in da tako vozilo ustreza zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.

1  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

2  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

3  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

4  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

5  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

6  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

Opombe:

______

B    POTRDILO O SKLADNOSTI ZA POSAMIČNO ODOBRENO VOZILO

Stran 1

POTRDILO O SKLADNOSTI

ZA POSAMIČNO ODOBRENO VOZILO(1)

(številka potrdila o skladnosti:) SB ……………

Na podlagi certifikata o posamični odobritvi vozila št. SIA …………………. potrjujemo, da vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju, izpolnjuje vse ustrezne zahteve navedenega pravilnika.

D	–	podatki o vozilu:

D.1	–	znamka:

D.2	–	tovarniška oznaka vozila:

–	tip:

–	varianta:

–	izvedenka:

D.3	–	komercialna oznaka vozila:

D.4	–	proizvajalec vozila:

D.4.1	–	ime:

D.4.2	–	država:

D.5	–	datum izdaje COC dokumenta oz. datum prve registracije:

E	–	identifikacijska številka vozila (VIN):

E.1	–	identifikacijska koda (samo za traktorje):

–	naziv izdajatelja:

–	priimek in ime:

–	položaj v podjetju:

–	kraj:

–	datum:

K	–	homologacijska oznaka vozila:

J	–	kategorija in vrsta vozila:

# X	–	oblika nadgradnje:

# X.1	–	dodatni opis nadgradnje:

X.2	–	homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y	–	mere vozila:

Y.1	–	dolžina:

Y.2	–	širina:

Y.3	–	višina:

L	–	število osi:

M	–	medosje (mm):

M.1	–	zadnji previs (mm):

F	–	mase:

F.1	–	največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):

F.2	–	največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):

F.3	–	največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):

G	–	masa vozila (kg):

N	–	razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):

N.1	–	dovoljene osne obremenitve:

O	–	največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:

O.1	–	zavirano priklopno vozilo:

O.1.1	–	priklopnik (kg):

O.1.2	–	polpriklopnik (kg):

O.1.3	–	priklopnik s centralno osjo (kg):

O.2	–	nezavirano priklopno vozilo (kg):

O.3	–	navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):

O.4	–	tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

P	–	motor

P.1	– 	motor z notranjim zgorevanjem:

P.1.1	–	delovna prostornina (cm3):

P.1.2	–	največja neto moč (kW):

P.1.3	–	vrsta goriva:

P.1.4	–	nazivna vrtilna frekvenca (min-1):

P.1.5	–	oznaka motorja:

P.2		elektromotor:

P.2.1	–	tip:

P.2.2	–	nazivna trajna moč (kW):

P.2.3	–	delovna napetost (V):

P.2.4	–	pogonske baterije (tip, število, napetost):

P.2.5	–	oznaka motorja:

Q	–	razmerje moč / masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R	–	barva vozila:

S	–	sedeži:

S.1	–	število sedežev (vključno z vozniškim):

S.2	–	število stojišč:

T	–	najvišja hitrost (km/h):

U	–	raven hrupa:

U.1	–	v mirovanju (dB/A):

U.2	–	pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):

U.3	–	v vožnji (dB/A):

V	–	emisije izpušnih plinov:

V.1	–	CO (g/km ali g/kWh):

V.2	–	HC (g/km ali g/kWh):

V.3	–	NOx (g/km ali g/kWh):

V.4	–	HC +NOx (g/km):

V.5	–	delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):

V.7	–	CO2 (g/km):

V.8	–	kombinirana poraba goriva (l/100km):

V.9	–	podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo homologirano) in EURO oznaka:

–	podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

–	motor na kompresijski vžig:

V.6	–	korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):

V.6.1	–	vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.6.2	–	najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):

V.6.3	–	temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):

–	motor na prisilni vžig:

V.10	–	nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.10.1	–	vsebina CO (vol%):

V.10.2	–	temperatura olja (°C):

V.11	–	visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.11.1	–	vsebina CO (vol%):

V.11.2	–	vrednost λ:

V.11.3	–	temperatura olja (°C):

Z.1	–	dovoljene pnevmatike in platišča(2):

Z.2	–	homologacijska oznaka vlečne naprave:

Z.2.1	–	D – vrednost:

Z.3	–	zračno ali temu enakovredno vzmetenje (da / ne)(3)

Opombe:

________________________________________

(1)	vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila

(2)	možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred

(3)	neustrezno črtati

Stran 2

Potrjujemo, da je opisana predelava, sprememba oziroma popravilo vozila izvedeno tehnično pravilno in da tako vozilo ustreza zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.

1  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

2  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

3  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

4  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

5  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

6  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

Opombe:

_____

C    POTRDILO O SKLADNOSTI ZA PREDELANO ALI POPRAVLJENO  VOZILO

Stran 1

POTRDILO O SKLADNOSTI

ZA PREDELANO OZIROMA POPRAVLJENO  VOZILO(1)(3)

(številka potrdila o skladnosti:) SC ……………

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.  xx/YY) potrjujemo, da predelano oziroma popravljeno vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju, izpolnjuje vse ustrezne zahteve navedenega pravilnika.

D	–	podatki o vozilu:

D.1	–	znamka:

D.2	–	tovarniška oznaka vozila:

–	tip:

–	varianta:

–	izvedenka:

D.3	–	komercialna oznaka vozila:

D.4	–	proizvajalec vozila:

D.4.1	–	ime:

D.4.2	–	država:

D.5	–	datum izdaje COC dokumenta oz. datum prve registracije:

E	–	identifikacijska številka vozila (VIN):

E.1	–	identifikacijska koda (samo za traktorje):

–	naziv izdajatelja:

–	priimek in ime:

–	položaj v podjetju:

–	kraj:

–	datum:

K	–	homologacijska oznaka vozila:

J	–	kategorija in vrsta vozila:

# X	–	oblika nadgradnje:

# X.1	–	dodatni opis nadgradnje:

X.2	–	homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y	–	mere vozila:

Y.1	–	dolžina:

Y.2	–	širina:

Y.3	–	višina:

L	–	število osi:

M	–	medosje (mm):

M.1	–	zadnji previs (mm):

F	–	mase:

F.1	–	največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):

F.2	–	največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):

F.3	–	največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):

G	–	masa vozila (kg):

N	–	razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):

N.1	–	dovoljene osne obremenitve:

O	–	največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:

O.1	–	zavirano priklopno vozilo:

O.1.1	–	priklopnik (kg):

O.1.2	–	polpriklopnik (kg):

O.1.3	–	priklopnik s centralno osjo (kg):

O.2	–	nezavirano priklopno vozilo (kg):

O.3	–	navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):

O.4	–	tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

P	–	motor

P.1	– 	motor z notranjim zgorevanjem:

P.1.1	–	delovna prostornina (cm3):

P.1.2	–	največja neto moč (kW):

P.1.3	–	vrsta goriva:

P.1.4	–	nazivna vrtilna frekvenca (min-1):

P.1.5	–	oznaka motorja:

P.2		elektromotor:

P.2.1	–	tip:

P.2.2	–	nazivna trajna moč (kW):

P.2.3	–	delovna napetost (V):

P.2.4	–	pogonske baterije (tip, število, napetost):

P.2.5	–	oznaka motorja:

Q	–	razmerje moč / masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R	–	barva vozila:

S	–	sedeži:

S.1	–	število sedežev (vključno z vozniškim):

S.2	–	število stojišč:

T	–	najvišja hitrost (km/h):

U	–	raven hrupa:

U.1	–	v mirovanju (dB/A):

U.2	–	pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):

U.3	–	v vožnji (dB/A):

V	–	emisije izpušnih plinov:

V.1	–	CO (g/km ali g/kWh):

V.2	–	HC (g/km ali g/kWh):

V.3	–	NOx (g/km ali g/kWh):

V.4	–	HC +NOx (g/km):

V.5	–	delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):

V.7	–	CO2 (g/km):

V.8	–	kombinirana poraba goriva (l/100km):

V.9	–	podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo homologirano) in EURO oznaka:

–	podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

–	motor na kompresijski vžig:

V.6	–	korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):

V.6.1	–	vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.6.2	–	najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):

V.6.3	–	temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):

–	motor na prisilni vžig:

V.10	–	nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.10.1	–	vsebina CO (vol%):

V.10.2	–	temperatura olja (°C):

V.11	–	visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.11.1	–	vsebina CO (vol%):

V.11.2	–	vrednost λ:

V.11.3	–	temperatura olja (°C):

Z.1	–	dovoljene pnevmatike in platišča(2):

Z.2	–	homologacijska oznaka vlečne naprave:

Z.2.1	–	D – vrednost:

Z.3	–	zračno ali temu enakovredno vzmetenje (da / ne)(4)

Opombe:

___________________________________________

(1)	vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila

(2)	možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred

(3)	vpisati podatke za nepredelano vozilo – predelavo vpisati na hrbtni strani

(4)	neustrezno črtati

Stran 2

Potrjujemo, da je opisana predelava, sprememba oziroma popravilo vozila izvedeno tehnično pravilno in da tako vozilo ustreza zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.

1  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

2  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

3  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

4  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

5  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

6  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

Opombe:

_____

D    DVOJNIK POTRDILA O SKLADNOSTI

Stran 1

DVOJNIK POTRDILA O SKLADNOSTI(1)

Na podlagi 43. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. xx/YY) izdajamo dvojnik potrdila o skladnosti

Št.:………………….

ki je bilo izdano dne:…………………….

(Številka dvojnika:) SD ……………………

D	–	podatki o vozilu:

D.1	–	znamka:

D.2	–	tovarniška oznaka vozila:

–	tip:

–	varianta:

–	izvedenka:

D.3	–	komercialna oznaka vozila:

D.4	–	proizvajalec vozila:

D.4.1	–	ime:

D.4.2	–	država:

D.5	–	datum izdaje COC dokumenta oz. datum prve registracije:

E	–	identifikacijska številka vozila (VIN):

E.1	–	identifikacijska koda (samo za traktorje):

–	naziv izdajatelja:

–	priimek in ime:

–	položaj v podjetju:

–	kraj:

–	datum:

K	–	homologacijska oznaka vozila:

J	–	kategorija in vrsta vozila:

# X	–	oblika nadgradnje:

# X.1	–	dodatni opis nadgradnje:

X.2	–	homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y	–	mere vozila:

Y.1	–	dolžina:

Y.2	–	širina:

Y.3	–	višina:

L	–	število osi:

M	–	medosje (mm):

M.1	–	zadnji previs (mm):

F	–	mase:

F.1	–	največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):

F.2	–	največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):

F.3	–	največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):

G	–	masa vozila (kg):

N	–	razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):

N.1	–	dovoljene osne obremenitve:

O	–	največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:

O.1	–	zavirano priklopno vozilo:

O.1.1	–	priklopnik (kg):

O.1.2	–	polpriklopnik (kg):

O.1.3	–	priklopnik s centralno osjo (kg):

O.2	–	nezavirano priklopno vozilo (kg):

O.3	–	navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):

O.4	–	tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

P	–	motor

P.1	– 	motor z notranjim zgorevanjem:

P.1.1	–	delovna prostornina (cm3):

P.1.2	–	največja neto moč (kW):

P.1.3	–	vrsta goriva:

P.1.4	–	nazivna vrtilna frekvenca (min-1):

P.1.5	–	oznaka motorja:

P.2		elektromotor:

P.2.1	–	tip:

P.2.2	–	nazivna trajna moč (kW):

P.2.3	–	delovna napetost (V):

P.2.4	–	pogonske baterije (tip, število, napetost):

P.2.5	–	oznaka motorja:

Q	–	razmerje moč / masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R	–	barva vozila:

S	–	sedeži:

S.1	–	število sedežev (vključno z vozniškim):

S.2	–	število stojišč:

T	–	najvišja hitrost (km/h):

U	–	raven hrupa:

U.1	–	v mirovanju (dB/A):

U.2	–	pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):

U.3	–	v vožnji (dB/A):

V	–	emisije izpušnih plinov:

V.1	–	CO (g/km ali g/kWh):

V.2	–	HC (g/km ali g/kWh):

V.3	–	NOx (g/km ali g/kWh):

V.4	–	HC +NOx (g/km):

V.5	–	delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):

V.7	–	CO2 (g/km):

V.8	–	kombinirana poraba goriva (l/100km):

V.9	–	podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo homologirano) in EURO oznaka:

–	podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

–	motor na kompresijski vžig:

V.6	–	korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):

V.6.1	–	vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.6.2	–	najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):

V.6.3	–	temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):

–	motor na prisilni vžig:

V.10	–	nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.10.1	–	vsebina CO (vol%):

V.10.2	–	temperatura olja (°C):

V.11	–	visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.11.1	–	vsebina CO (vol%):

V.11.2	–	vrednost λ:

V.11.3	–	temperatura olja (°C):

Z.1	–	dovoljene pnevmatike in platišča(2):

Z.2	–	homologacijska oznaka vlečne naprave:

Z.2.1	–	D – vrednost:

Z.3	–	zračno ali temu enakovredno vzmetenje (da / ne)(3)

Opombe:

________________________________________

(1)	vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila

(2)	možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred

(3)	neustrezno črtati

Stran 2

Potrjujemo, da je opisana predelava, sprememba oziroma popravilo vozila izvedeno tehnično pravilno in da tako vozilo ustreza zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.

1  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

2  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

3  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

4  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

5  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

6  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

Opombe:

_________

PRILOGA V - DEL 2

SOGLASJE K REGISTRACIJI

A    SOGLASJE K REGISTRACIJI

(na podlagi identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila)

Stran 1

SOGLASJE K REGISTRACIJI (1)

RB ………………

Na podlagi 40. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. xx/YY) izjavljamo, da vozilo, katerega podatki so navedeni v nadaljevanju, izpolnjuje vse ustrezne zahteve navedenega pravilnika.

D	–	podatki o vozilu:

D.1	–(*)	znamka:

D.2	–	tovarniška oznaka vozila:

–(*)	tip:

–	varianta:

–	izvedenka:

D.3	–	komercialna oznaka vozila:

D.4	–	proizvajalec vozila:

D.4.1	–(*)	ime:

D.4.2	–(*)	država:

D.5	–	datum izdaje COC dokumenta oz. datum prve registracije:

E	–(*)	identifikacijska številka vozila (VIN):

E.1	–	identifikacijska koda (samo za traktorje):

–(*)	naziv izdajatelja:

–(*)	priimek in ime:

–(*)	položaj v podjetju:

–(*)	kraj:

–(*)	datum:

K	–	homologacijska oznaka vozila:

J	–(*)	kategorija in vrsta vozila:

# X	–(*)	oblika nadgradnje:

# X.1	–(*)	dodatni opis nadgradnje:

X.2	–	homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y	–	mere vozila:

Y.1	–(*)	dolžina:

Y.2	–(*)	širina:

Y.3	–(*)	višina:

L	–(*)	število osi:

M	–	medosje (mm):

M.1	–	zadnji previs (mm):

F	–	mase:

F.1	–	največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):

F.2	–	največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):

F.3	–	največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):

G	–(*)	masa vozila (kg):

N	–	razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):

N.1	–	dovoljene osne obremenitve:

O	–	največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:

O.1	–	zavirano priklopno vozilo:

O.1.1	–	priklopnik (kg):

O.1.2	–	polpriklopnik (kg):

O.1.3	–	priklopnik s centralno osjo (kg):

O.2	–	nezavirano priklopno vozilo (kg):

O.3	–	navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):

O.4	–	tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

P	–	motor

P.1	– 	motor z notranjim zgorevanjem:

P.1.1	–(*)	delovna prostornina (cm3):

P.1.2	–(*)	največja neto moč (kW):

P.1.3	–(*)	vrsta goriva:

P.1.4	–	nazivna vrtilna frekvenca (min-1):

P.1.5	–(*)	oznaka motorja:

P.2		elektromotor:

P.2.1	–	tip:

P.2.2	–	nazivna trajna moč (kW):

P.2.3	–	delovna napetost (V):

P.2.4	–	pogonske baterije (tip, število, napetost):

P.2.5	–	oznaka motorja:

Q	–	razmerje moč / masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R	–(*)	barva vozila:

S	–	sedeži:

S.1	–	število sedežev (vključno z vozniškim):

S.2	–	število stojišč:

T	–	najvišja hitrost (km/h):

U	–	raven hrupa:

U.1	–	v mirovanju (dB/A):

U.2	–	pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):

U.3	–	v vožnji (dB/A):

V	–	emisije izpušnih plinov:

V.1	–	CO (g/km ali g/kWh):

V.2	–	HC (g/km ali g/kWh):

V.3	–	NOx (g/km ali g/kWh):

V.4	–	HC +NOx (g/km):

V.5	–	delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):

V.7	–	CO2 (g/km):

V.8	–	kombinirana poraba goriva (l/100km):

V.9	–	podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo homologirano) in EURO oznaka:

–	podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

–	motor na kompresijski vžig:

V.6	–	korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):

V.6.1	–	vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.6.2	–	najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):

V.6.3	–	temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):

–	motor na prisilni vžig:

V.10	–	nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.10.1	–	vsebina CO (vol%):

V.10.2	–	temperatura olja (°C):

V.11	–	visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.11.1	–	vsebina CO (vol%):

V.11.2	–	vrednost λ:

V.11.3	–	temperatura olja (°C):

Z.1	–	dovoljene pnevmatike in platišča(2):

Z.2	–	homologacijska oznaka vlečne naprave:

Z.2.1	–	D – vrednost:

Z.3	–	zračno ali temu enakovredno vzmetenje (da / ne)(3)

Opombe:

____________________________________________

(1)	vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila

(2)	možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred

(3)	neustrezno črtati

(*)	pri izdaji soglasja za vozilo v izvozu se lahko vpišejo tudi samo s tem znakom označeni podatki. V rubriko »Opombe« vpisati: »Velja samo za izvoz vozila!«

Stran 2

Potrjujemo, da je opisana predelava, sprememba oziroma popravilo vozila izvedeno tehnično pravilno in da tako vozilo ustreza zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.

1  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

2  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

3  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

4  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

5  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

6  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

Opombe:

B    DVOJNIK SOGLASJA K REGISTRACIJI

Stran 1

DVOJNIK SOGLASJA K REGISTRACIJI (1)

Na podlagi 43. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. xx/YY) izdajamo dvojnik soglasja k registraciji

RB  ………………….

ki je bilo izdano dne:…………………….

(Številka dvojnika:) RD ……………………

D	–	podatki o vozilu:

D.1	–	znamka:

D.2	–	tovarniška oznaka vozila:

–	tip:

–	varianta:

–	izvedenka:

D.3	–	komercialna oznaka vozila:

D.4	–	proizvajalec vozila:

D.4.1	–	ime:

D.4.2	–	država:

D.5	–	datum izdaje COC dokumenta oz. datum prve registracije:

E	–	identifikacijska številka vozila (VIN):

E.1	–	identifikacijska koda (samo za traktorje):

–	naziv izdajatelja:

–	priimek in ime:

–	položaj v podjetju:

–	kraj:

–	datum:

K	–	homologacijska oznaka vozila:

J	–	kategorija in vrsta vozila:

# X	–	oblika nadgradnje:

# X.1	–	dodatni opis nadgradnje:

X.2	–	homologacijska oznaka zaščitne konstrukcije (samo za traktorje):

Y	–	mere vozila:

Y.1	–	dolžina:

Y.2	–	širina:

Y.3	–	višina:

L	–	število osi:

M	–	medosje (mm):

M.1	–	zadnji previs (mm):

F	–	mase:

F.1	–	največja tehnično dovoljena masa vozila (kg):

F.2	–	največja dovoljena masa vozila pri registraciji (kg):

F.3	–	največja dovoljena masa skupine vozil pri registraciji (kg):

G	–	masa vozila (kg):

N	–	razporeditev največje tehnično dovoljene mase na osi (za vozila nad 3.500 kg):

N.1	–	dovoljene osne obremenitve:

O	–	največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila za:

O.1	–	zavirano priklopno vozilo:

O.1.1	–	priklopnik (kg):

O.1.2	–	polpriklopnik (kg):

O.1.3	–	priklopnik s centralno osjo (kg):

O.2	–	nezavirano priklopno vozilo (kg):

O.3	–	navpična obremenitev vlečne naprave / sedla (kg):

O.4	–	tlak v napajalnem vodu zavornega sistema (kPa):

P	–	motor

P.1	– 	motor z notranjim zgorevanjem:

P.1.1	–	delovna prostornina (cm3):

P.1.2	–	največja neto moč (kW):

P.1.3	–	vrsta goriva:

P.1.4	–	nazivna vrtilna frekvenca (min-1):

P.1.5	–	oznaka motorja:

P.2		elektromotor:

P.2.1	–	tip:

P.2.2	–	nazivna trajna moč (kW):

P.2.3	–	delovna napetost (V):

P.2.4	–	pogonske baterije (tip, število, napetost):

P.2.5	–	oznaka motorja:

Q	–	razmerje moč / masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa):

R	–	barva vozila:

S	–	sedeži:

S.1	–	število sedežev (vključno z vozniškim):

S.2	–	število stojišč:

T	–	najvišja hitrost (km/h):

U	–	raven hrupa:

U.1	–	v mirovanju (dB/A):

U.2	–	pri vrtilni frekvenci motorja (min-1):

U.3	–	v vožnji (dB/A):

V	–	emisije izpušnih plinov:

V.1	–	CO (g/km ali g/kWh):

V.2	–	HC (g/km ali g/kWh):

V.3	–	NOx (g/km ali g/kWh):

V.4	–	HC +NOx (g/km):

V.5	–	delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh):

V.7	–	CO2 (g/km):

V.8	–	kombinirana poraba goriva (l/100km):

V.9	–	podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo: (podatek o zadnji veljavni verziji direktive 70/220/EGS oziroma 88/77/EGS po kateri je bilo vozilo homologirano) in EURO oznaka:

–	podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila:

–	motor na kompresijski vžig:

V.6	–	korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (m-1):

V.6.1	–	vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.6.2	–	najvišja vrtilna frekvenca motorja (min-1):

V.6.3	–	temperatura olja (najvišja / najnižja) (°C):

–	motor na prisilni vžig:

V.10	–	nizka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.10.1	–	vsebina CO (vol%):

V.10.2	–	temperatura olja (°C):

V.11	–	visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min-1):

V.11.1	–	vsebina CO (vol%):

V.11.2	–	vrednost λ:

V.11.3	–	temperatura olja (°C):

Z.1	–	dovoljene pnevmatike in platišča(2):

Z.2	–	homologacijska oznaka vlečne naprave:

Z.2.1	–	D – vrednost:

Z.3	–	zračno ali temu enakovredno vzmetenje (da / ne)(3)

Opombe:

____________________________________________

(1)	vpisati samo tiste podatke, ki pridejo v poštev za posamezno kategorijo vozila

(2)	možnih več podatkov, vpisati mere, indeks nosilnosti, hitrostni razred

(3)	neustrezno črtati

Stran 2

Potrjujemo, da je opisana predelava, sprememba oziroma popravilo vozila izvedeno tehnično pravilno in da tako vozilo ustreza zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.

1  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

2  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

3  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

4  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

5  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

6  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

Opombe:

_________

DEL 3

DODATNI LIST

Dodatni list k

– 	Potrdilu o skladnosti št.:…………………………() ali

–	Soglasju k registraciji št.:………………………..(1)

Potrjujemo, da je opisana predelava, sprememba oziroma popravilo vozila izvedeno tehnično pravilno in da tako vozilo ustreza zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil.

7  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

8  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

9  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

10  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

11  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

12  Opis:

–	vrsta: (*)

–	tehnična služba:

–	podpis:

–	datum:

Opombe:

PRILOGA VI

POSTOPKI ZA HOMOLOGACIJO VOZILA

1.	Pri vlogi za homologacijo vozila mora homologacijski organ:

a) 	preveriti, ali se vsi certifikati o ES-homologaciji, podeljeni po tehničnih specifikacijah za vozila, nanašajo na tip vozila v postopku homologacije in so skladni z veljavnimi zahtevami;

b)	na podlagi predložene dokumentacije preveriti, ali so značilnosti vozila s podatki, vsebovanimi v Delu 1 opisnega lista vozila, navedene tudi v opisni dokumentaciji in/ali ES-certifikatih o homologaciji po tehničnih specifikacijah; kadar nek podatek iz opisnega lista vozila ni naveden v nobeni od opisnih dokumentacij po tehničnih specifikacijah, je treba preveriti, ali ta sestavni del ali značilnost ustreza podatkom iz opisne mape vozila;

c)	na izbranem vzorcu vozil tipa, za katerega je zahtevana homologacija, pregledati ali organizirati pregled delov in sistemov vozila, za potrditev, da je vozilo (so vozila) zgrajeno(a) v skladu s podatki v opisni dokumentaciji za vsako od ES-homologacij na podlagi tehničnih specifikacij;

d)	preveriti ali organizirati preverjanje vgradnje samostojnih  tehničnih enot, kjer je to potrebno;

2.	Število pregledanih vozil za namene točke c) prvega odstavka mora omogočiti zadostno preverjanje različnih kombinacij za homologacijo po naslednjih kriterijih:

| Kategorija vozila | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | T4 | T5 | C | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriteriji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor | x | x | x | x | x | – | – | – | – | x | x | x | - | - |
| Menjalnik | x | x | x | x | x | – | – | – | – | x | x | x | - | - |
| Število osi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gnane osi (število, lega, medsebojna povezava) | x | x | x | x | x | – | – | – | – | x | x | x | – | – |
| Krmiljene osi (število in lega) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vrsta nadgradnje | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Število vrat | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lega volana | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Število sedežev | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nivo opreme | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

3.	Če ne obstajajo homologacijski certifikati po kateri ali nobeni izmed tehničnih specifikacij, mora organ za podelitev homologacije za te primere:

(a)	poskrbeti za potrebna preskušanja in preglede, kot je to zahtevano v vsaki od tehničnih specifikacij;

(b)	preveriti, ali je vozilo skladno s posameznimi podatki v opisni mapi vozila in ali zadovoljuje zahteve vsake tehnične specifikacije;

(c)	pregledati ali organizirati pregled vgradnje samostojnih tehničnih enot, kjer je to potrebno;

_____

PRILOGA VI – Dodatek 1

POSTOPKI ZA VEČSTOPENJSKO HOMOLOGACIJO

1 	SPLOŠNO

1.1		Za uspešno delovanje postopka večstopenjske homologacije je potrebno sodelovanje vseh udeleženih proizvajalcev. Zato se mora homologacijski organ pred izdajo prve ali naslednje stopnje homologacije prepričati, da med proizvajalci obstajajo dogovori za dobavo in izmenjavo dokumentov in informacij tako, da tip dodelanega vozila izpolnjuje zahteve vseh zahtevanih tehničnih specifikacij, kot je to določeno v Prilogi II. Te informacije morajo vsebovati tudi podrobnosti iz podeljenih homologacij za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote kot tudi o delih vozila, ki so vgrajeni v nedodelano vozilo, a še niso homologirani.

1.2		Homologacije vozila v skladu s tem dodatkom se podelijo na podlagi trenutne stopnje dodelave tipa vozila in morajo vsebovati vse homologacije, podeljene na prejšnjih stopnjah.

1.3		Vsak proizvajalec v večstopenjskem postopku homologacije je odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje vseh sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je izdelal ali jih je dodal prejšnji stopnji sestave. Ni pa odgovoren za predmete, ki so bili homologirani v prejšnjih stopnjah, razen za tiste, ki jih je modificiral do te mere, da prejšnja homologacija ni več veljavna.

2.		POSTOPKI

Homologacijski organ mora :

(a)	preveriti, ali se vsi certifikati o ES-homologaciji, podeljeni po tehničnih specifikacijah za vozila, nanašajo na tip vozila v postopku homologacije in so skladni z veljavnimi zahtevami;

(b)	se prepričati, ali so vsi potrebni podatki, upoštevajoč stopnjo dodelave vozila, vključeni v opisno mapo;

(c)	se na podlagi prejete dokumentacije prepričati, ali so podatki o vozilu in podatki iz Dela 1 opisnega lista vozila vključeni v opisni dokumentaciji in/ali certifikatih o homologaciji po ustreznih tehničnih specifikacijah. Če za dodelano vozilo določeni podatki iz Dela 1 opisnega lista niso vključeni v opisno dokumentacijo katerekoli tehnične specifikacije, mora preveriti, ali so ti deli ali značilnosti skladni s podatki v opisni mapi;

(d)	na izbranem vzorcu tipa vozil, ki ga je treba homologirati, pregledati oziroma organizirati pregled sestavnih delov in sistemov vozila, da bi zagotovil, da je (so) vozilo(a) izdelana skladno z ustreznimi podatki iz overjene opisne dokumentacije in skladno s homologacijami po tehničnih specifikacijah;

(e)	po potrebi pregledati ali organizirati ustrezne preglede vgradnje samostojnih tehničnih enot.

3		Število vozil, ki jih je treba pregledati po točki 2(d), mora biti dovolj veliko, da omogoča ustrezen nadzor različnih kombinacij, ki jim je treba podeliti homologacijo glede na stopnjo dodelave vozila in naslednje kriterije:

-	motor

-	menjalnik

-	pogonske osi (število, položaj, medsebojna povezava),

-	krmiljene osi (število in lega),

-	vrste nadgradnje,

-	število vrat

-	lega volana,

-	število sedežev,

-	nivo opreme.

4		IDENTIFIKACIJA VOZILA

4.1	Identifikacijska številka vozila

(a)	Identifikacijska številka osnovnega vozila (VIN), ki jo predpisuje tehnična specifikacija TSV 118, se ohrani med vsemi zaporednimi stopnjami postopka homologacije, da se zagotovi sledljivost postopka.

(b)	Vendar pa lahko zadevni proizvajalec v zadnji stopnji dodelave, v dogovoru s homologacijskim organom, nadomesti prvi in drugi del identifikacijske številke vozila s svojo lastno kodo proizvajalca in identifikacijsko kodo vozila, vendar samo v primeru, če mora biti vozilo registrirano pod lastno tovarniško znamko. V takem primeru se celotna identifikacijska številka osnovnega vozila ne odstrani.

4.2		Na drugi in naslednjih stopnjah mora vsak proizvajalec poleg obvezne tablice proizvajalca, ki jo predpisuje Tehnična specifikacija TSV 118, na vozilo pritrditi dodatno tablico, katere vzorec je prikazan v nadaljevanju. Ta tablica mora biti trdno pritrjena na opaznem in lahko dostopnem kraju na delu, ki ga med normalno uporabo vozila ni treba menjati. Zahtevani podatki morajo biti vpisani jasno in neizbrisno ter si morajo slediti v naslednjem vrstnem redu:

–  	ime proizvajalca,

–  	homologacijska številka,

–  	stopnja homologacije,

–  	identifikacijska številka vozila,

–  	največja dovoljena masa vozila (1)

–  	največja dovoljena masa skupine vozil (kadar vozilo lahko vleče priklopno vozilo) (1),

–  	največja dovoljena obremenitev za vsako os, razvrščena od prednje osi proti zadnji (1),

–  	pri polpriklopniku ali priklopniku s centralno osjo največja dovoljena obremenitev naprave za spenjanje vozil (1).

Če zgoraj ni predvideno drugače, mora tablica ustrezati zahtevam Tehnične specifikacije TSV 118.

Primer dodatne tablice proizvajalca

Spodnji vzorec je prikazan le kot vodilo.

IME PROIZVAJALCA (za stopnjo 2)

SI – 100.047:00

Stopnja 2

ZX9ABC12345ZG0123

1 500 kg

2 500 kg

1 - 750 kg

2 - 900 kg

______

PRILOGA VI – Dodatek 2

POTRDILO O POREKLU VOZILA

Izjava proizvajalca osnovnega / nedodelanega vozila, ki nima priloženega potrdila o skladnosti

Podpisani izjavljam, da je bilo spodaj opisano vozilo izdelano v lastni tovarni in da je to novo vozilo.

0.1 	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 	Tip vozila:

0.2.1 	Trgovsko(-a) ime(-na):

0.3 	Podatki za identifikacijo tipa:

0.6 	Identifikacijska številka vozila:

0.8 	Naslov(i) proizvodne(proizvodnih) tovarne(tovarn):

Nadalje podpisani izjavljam, da vozilo pri dobavi ustreza naslednjim predpisom:

| Zap. št. | Predmet | Predpis | Številka homologacije | Država, ki je podelila homologacijo(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raven hrupa |  |  |  |
| 2 | Emisije |  |  |  |
| 3 | ..... |  |  |  |
| ... | ..... |  |  |  |
| (*) Navesti, če ni razvidno iz številke homologacije |

Kraj:

Podpis:

Datum:

______________

PRILOGA VII

REZULTATI PRESKUSOV

(Izpolni homologacijski organ in priloži certifikatu o homologaciji vozila –

samo v primeru, da se ti preskusi neposredno izvajajo pri tem homologacijskem postopku)

Iz podatkov mora biti jasno razvidno, kateri varianti in izvedenki pripadajo. Ena izvedenka ima lahko samo en rezultat. Vendar je dovoljena kombinacija več rezultatov za izvedenko, če se navede, kateri rezultat je najslabši. V tem primeru je treba v opombi navesti, da so za predmete, označene z znakom (*), navedeni samo najslabši rezultati.

1		Rezultati meritev ravni hrupa

Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnjega regulativnega akta, ki je  spremenil osnovni regulativni akt in ki je bil uporabljen za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti:

| Varianta / izvedenka: | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrup med vožnjo (dB(A)/E): | ... | ... | ... |
| Hrup v mirovanju (dB(A)/E): | ... | ... | ... |
| pri vrtilni frekvenci (min-1): | ... | ... | ... |

2		Rezultati meritev emisije izpušnih plinov

2.1	Emisije motornih vozil.

Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnjega regulativnega akta, ki je  spremenil osnovni regulativni akt in ki je bil uporabljen za homologacijo. Pri predpisu z več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti in EURO oznako:

Gorivo(a) (1): ..................…….…………….. (dizelsko, bencin, LPG, NG, kombinacija dveh goriv: bencin/LPG, kombinacija dveh goriv: bencin/NG, etanol, itd.)

2.1.1	Preskus tipa I (2): emisije vozila pri preskusnem ciklu po hladnem zagonu

| Varianta / izvedenka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO |  |  |  |
| HC |  |  |  |
| NOx |  |  |  |
| HC + NOx |  |  |  |
| Delci |  |  |  |

2.1.2	Preskus tipa II (2): podatki o emisijah, potrebni za tehnični pregled vozila

Tip II, preskus pri nizki vrtilni frekvenci prostega teka:

| Varianta / izvedenka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO % |  |  |  |
| Vrtilna frekvenca motorja |  |  |  |
| Temperatura motornega olja |  |  |  |

___________________

(1)  	Če pridejo v poštev omejitve za gorivo, navesti te omejitve (npr. za zemeljski plin L-range ali H-range).

(2)  	Ponoviti za bencin in plinasto gorivo pri vozilu, ki lahko uporablja za gorivo bodisi bencin bodisi plinasto gorivo. Vozila lahko uporabljajo za gorivo bencin in plinasto gorivo, vendar če je bencinski sistem vgrajen samo za uporabo v sili ali za zagon in katerih posoda za bencin ne more vsebovati več kot 15 litrov bencina, se pri preskusu štejejo za vozila, ki lahko uporabljajo samo plinasto gorivo.

Tip II, preskus pri visoki vrtilni frekvenci prostega teka:

| Varianta / izvedenka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO % |  |  |  |
| Vrednost lambda |  |  |  |
| Vrtilna frekvenca motorja |  |  |  |
| Temperatura motornega olja |  |  |  |

2.1.3	Rezultat preskusa tipa III:

2.1.4	Rezultat preskusa tipa IV (preskus izhlapevanja): 	g/preskus

2.1.5	Rezultat preskusa tipa V - preskus vzdržljivosti:

–	tip vzdržljivosti: 80000 km / 100000 km / ne pride v poštev ()

–	faktor poslabšanja DF: izračunan / določen (1)

–	posamezne vrednosti:

CO: ..........

HC: ..........

NOx: .........

2.1.6	Rezultat preskusa tipa VI - emisije pri nizki temperaturi okolja:

| Varianta / izvedenka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CO g/km |  |  |  |
| HC g/km |  |  |  |

2.1.7	OBD: da/ne (1)

2.2	Emisije motorjev za uporabo v vozilih.

Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnjega regulativnega akta, ki je  spremenil osnovni regulativni akt in ki je bil uporabljen za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti in EURO oznako:

Gorivo(a) (): 	 (dizelsko, bencin, LPG, NG, etanol, itd.)

2.2.1	Rezultati preskusa ESC ()

CO:	g/kWh

THC:	g/kWh

NOx:	g/kWh

PT:	g/kWh

2.2.2	Rezultat preskusa ELR (3)

Dimljenje: ..........m-1

2.2.3	Rezultat preskusa ETC (3)

CO:	g/kWh

THC:	g/kWh (1)

NMHC:	g/kWh (1)

CH4:	g/kWh (1)

NOx:	g/kWh

PT:	g/kWh (1)

2.3	Dimljenje dizelskih motorjev.

Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnjega regulativnega akta, ki je  spremenil osnovni regulativni akt in ki je bil uporabljen za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti:

2.3.1	Rezultati preskusa pri prostem pospešku

| Varianta / izvedenka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Korigirana vrednost absorpcijskega koeficienta (m-1) |  |  |  |
| Običajna vrtilna frekvenca motorja pri prostem teku |  |  |  |
| Največja vrtilna frekvenca motorja |  |  |  |
| Temperatura olja (min. / max.) |  |  |  |

3	Rezultati preskusov emisije CO2 / porabe goriva (1) (2)

Treba je navesti zadnjo izdajo tehnične specifikacije oziroma številko zadnje direktive, ki je  spremenila osnovno direktivo in ki je bila uporabljena za homologacijo. Pri predpisu z dvema ali več stopnjami zahtevnosti, je treba navesti tudi stopnjo zahtevnosti:

| Varianta / izvedenka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa emisije CO2 (pri mestni vožnji) (g/km) |  |  |  |
| Masa emisije CO2 (pri vožnji zunaj naselja) (g/km) |  |  |  |
| Masa emisije CO2 (pri kombiniranih pogojih (g/km) |  |  |  |
| Poraba goriva (pri mestni vožnji) (l/100 km) (*) |  |  |  |
| Poraba goriva (pri vožnji zunaj naselja) (l/100 km) (*) |  |  |  |
| Poraba goriva (kombinirana) (l/100 km) (*) |  |  |  |
| (*) Za vozila, ki uporabljajo za gorivo NG se enota »l/100 km« nadomesti z enoto »m3/100 km«. |

_______________

______________________________

(1)  	Če pride v poštev.

(2)  	Ponoviti za bencin in plinasto gorivo pri vozilu, ki lahko uporablja za gorivo bodisi bencin bodisi plinasto gorivo. Vozila lahko uporabljajo za gorivo bencin in plinasto gorivo, vendar če je bencinski sistem vgrajen samo za uporabo v sili ali za zagon in katerih posoda za bencin ne more vsebovati več kot 15 litrov bencina, se pri preskusu štejejo za vozila, ki lahko uporabljajo samo plinasto gorivo.

PRILOGA VIII

SKLADNOST PROIZVODNJE

0	CILJI

Cilj skladnosti proizvodnje je zagotoviti, da so vsa izdelana vozila skladna s homologiranim tipom.

Postopki neločljivo vključujejo presojo sistemov vodenja kakovosti v smislu spodaj opisane začetne presoje(), ter preverjanje predmeta homologacije in kontrol proizvodnje v smislu spodaj opisanih ukrepov za skladnost proizvodnje.

1	ZAČETNA PRESOJA

1.1	Homologacijski organ mora pred podelitvijo homologacije preveriti obstoj mehanizmov in postopkov za zagotovitev učinkovite kontrole skladnosti vozil v proizvodnji s homologiranim tipom.

1.2	Rešitve zahtev iz točke 1.1 morajo biti sprejemljive za organ, ki podeli homologacijo. Ta organ se zadovolji z začetno presojo in z začetnimi ukrepi za skladnost proizvodnje, navedenimi v točki 2, ob upoštevanju enega od ukrepov, navedenih v točkah od 1.2.1 do 1.2.3 ali pa kombinacije teh ukrepov v celoti ali delno.

1.2.1	Začetno presojo in/ali preverjanje ukrepov za skladnost proizvodnje lahko opravi homologacijski organ, ki podeli homologacijo, ali pa tehnična služba po nalogu homologacijskega organa.

1.2.1.1	Pri določanju obsega začetne presoje, ki jo je treba opraviti, lahko homologacijski organ upošteva razpoložljive podatke, ki se nanašajo na potrditev proizvajalca, ki je navedena v točki 1.2.3, ki pa v tej točki ni podrobneje obravnavana,

1.2.2	Začetno presojo in/ali preverjanje ukrepov za skladnost proizvodnje lahko opravi tudi homologacijski organ druge države članice ali tehnična služba, ki jo določi homologacijski organ.

1.2.3	Homologacijski organ mora upoštevati tudi ustrezen certifikat, ki si ga je pridobil proizvajalec po usklajenem standardu SIST EN ISO 9001:2000, z dovoljenim neupoštevanjem zahtev glede načrtovanja konstrukcije in razvoja, ali po enakovrednem usklajenem standardu za izpolnitev zahtev začetne presoje iz točke 1.2. Proizvajalec mora dostaviti podrobne podatke o certifikatu in se obvezati, da bo ob spremembi veljavnosti ali področja obvestil homologacijski organ.

»Ustrezen« pomeni, da ga je podelil certifikacijski organ, ki izpolnjuje zahteve usklajenega standarda SIST EN 45012:1998, in ki ga je kot takega kvalificiral homologacijski organ države članice ali pa ga je akreditirala nacionalna organizacija države članice in ga je priznal homologacijski organ te države članice.

1.3	Za homologacijo celotnega vozila ni treba ponavljati začetnih presoj, opravljenih zaradi podelitve homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozila, vendar jih je treba dopolniti z ocenitvijo, ki se nanaša na lokacijo in dejavnost v zvezi s proizvodnjo celotnega vozila, ki ni bila zajeta v prejšnjih presojah.

2	UKREPI ZA SKLADNOST PROIZVODNJE

2.1	Vsako vozilo homologirano skladno s tem pravilnikom mora biti izdelano tako, da je skladno s homologiranim tipom, to je, da izpolnjuje vse zahteve tega pravilnika, navedene v seznamu v Prilogi II.

2.2	Homologacijski organ mora ob podelitvi homologacije preveriti, ali obstajajo primerni ukrepi in pisno določeni postopki kontrole, ki morajo biti dogovorjeni s proizvajalcem za vsako homologacijo, po katerih je mogoče v določenih časovnih presledkih opraviti ustrezne kontrole, potrebne za zagotovitev stalne skladnosti s homologiranim tipom. Ti postopki po potrebi vključujejo tudi preskuse, opredeljene v posamičnih tehničnih specifikacijah.

2.3	Imetnik homologacije mora še posebej:

2.3.1	zagotoviti, da obstajajo in da se uporabljajo postopki za učinkovito kontrolo skladnosti proizvedenih vozil s homologiranim tipom;

2.3.2	imeti dostop do preskusne ali druge ustrezne opreme, potrebne za preverjanje skladnosti z vsakim homologiranim tipom;

2.3.3	poskrbeti za zapis rezultatov preskusov ali preverjanj in za to, da ti zapiski s potrebnimi prilogami ostanejo na voljo za obdobje, dogovorjeno s homologacijskim organom. To obdobje ne sme biti daljše od 10 let;

2.3.4	analizirati rezultate vseh vrst preskusov in preverjanj zaradi potrditve in zagotovitve stabilnosti lastnosti proizvoda ob upoštevanju običajnih odstopanj pri serijski proizvodnji;

2.3.5	za homologacijo celotnega vozila se preverjanja omejijo na tista, ki potrjujejo pravilno proizvodno specifikacijo glede na homologacijsko dokumentacijo, zlasti na opisni list, določen v Prilogi III, ter na podatke ki so potrebni za potrdila o skladnosti, kot so navedeni v Prilogi VI tega pravilnika.

3	STALNI NADZOR

3.1	Organ, ki je podelil homologacijo, lahko vedno preveri postopke kontrole skladnosti, ki se uporabljajo v vsakem proizvodnem obratu.

3.1.1	Med običajne ukrepe se šteje spremljanje nespremenjene učinkovitosti postopkov, določenih v točki 1.2 te Priloge (začetna presoja in skladnost proizvodnje).

3.1.1.1	Nadzor, ki ga izvaja certifikacijski organ (kvalificiran ali priznan, kot je predpisano v točki 1.2.3 te Priloge), je treba upoštevati kot izpolnjevanje zahtev točke 3.1.1 glede na postopke, uvedene pri začetni presoji (točka 1.2.3).

3.1.1.2	Običajna pogostnost preverjanj, ki jih opravi homologacijski organ (razen tistih iz točke 3.1.1.1), mora zagotoviti, da se ustrezno preverjanje, skladno s točkama 1 in 2 te Priloge, ponavlja v presledkih, kot jih določi homologacijski organ na podlagi pridobljenih izkušenj.

3.2	Pri vsaki kontroli se kontrolorju dajo na voljo zapiski o preskusih ali preverjanjih ter dokumenti o proizvodnji, zlasti zapisi tistih preskusov ali preverjanj, ki so bili na podlagi točke 2.2 te priloge označeni kot potrebni.

3.3	Če to ustreza vrsti preskusov, lahko kontrolor izbere naključne vzorce za preskus v laboratoriju proizvajalca (ali pri tehnični službi, če je tako določeno v posamični tehnični specifikaciji). Najmanjše število vzorcev se lahko določi na podlagi rezultatov preverjanj pri proizvajalcu.

3.4	Če se kakovost kontrole pokaže za nezadovoljivo ali če se zdi, da je treba preveriti veljavnost preskusov, opravljenih na podlagi točke 3.2, mora kontrolor izbrati vzorce, ki jih je treba poslati tehnični službi, ki je opravila preskuse za homologacijo.

3.5	Homologacijski organ lahko opravi vsa preverjanja ali preskuse, predpisane v tem pravilniku ali v ustreznih posamičnih tehničnih specifikacijah, ki so vključene v seznam Priloge II.

3.6	Če so rezultati nadzora oziroma kontrole nezadovoljivi, mora homologacijski organ zagotoviti, da bodo sprejeti vsi potrebni ukrepi za čimprejšnjo vzpostavitev skladnosti proizvodnje.

4	V primeru homologacije vozila, ki ga je izdelal proizvajalec v drugi državi članici EU in si je zanj že pridobil nacionalno homologacijo v svoji državi ali drugi državi članici EU, postopkov za ugotavljanje skladnosti ni treba izvajati.

____________

PRILOGA IX

OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MALE  SERIJE IN ZA ZAKLJUČEK SERIJE

A.  	OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MALE SERIJE

Število enot vozil enega tipa, kot je to opredeljeno spodaj, ki so namenjena registraciji, prodaji ali dana v uporabo v enem letu v Republiki Sloveniji, naj ne bi preseglo števila, prikazanega spodaj za določeno kategorijo vozila.

| Kategorija | Število enot |
| --- | --- |
| M2, M3 | 25 |
| N1 | 50 |
| N2, N3 (*) | 25 |
| O1, O2 | 50 |
| O3, O4 | 50 |
| T | 40 |
| C | 10 |
| R | 50 |
| S | 50 |
| (*) Za avto-dvigala 10 enot |

B.	OMEJITVE ZA ZAKLJUČEK SERIJE

Vozila kateregakoli tipa, ki se začnejo uporabljati v Republiki Sloveniji po postopku, opredeljenem v 44. členu tega pravilnika, se omejijo na tista, za katera je bilo izdano veljavno potrdilo o skladnosti na dan izdelave ali po njem, vendar je pozneje postalo neveljavno zaradi začetka veljavnosti neke posamične tehnične specifikacije.

Potrdilo o skladnosti vozila, ki je bilo dano v uporabo po tem postopku, mora vključevati posebno opombo: »Vozilo se registrira po 44. členu Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil«.

_________________

PRILOGA X

SPREMEMBE NA VOZILIH

Tabela 1

Spremembe, ki niso predelave in morajo biti evidentirane

(drugi odstavek 43. člena pravilnika)

| Zap.št | Predmet(*) | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil razreda A 50 in B 50 (vlečne krogle premera 50 mm in vlečne glave zanje); | Samo za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, razen traktorjev |
| 2 | Vgradnja drugačnega izpušnega sistema |  |
| 3 | Vgradnja prednje zaščite | Samo za vozila M1, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg |
| 4 | Vgradnja spojlerjev |  |
| 5 | Zamenjava vzmeti in amortizerjev |  |
| 6 | Vgradnja drugačnega volanskega obroča |  |
| 7 | Vgradnja drugačnih zračnih filtrov |  |
| 8 | Sprememba elektronskega upravljanja motorja |  |
| 9 | Vgradnja dodatnega grelnika (Webasto, …) |  |
| (*) Vgrajeni deli morajo biti homologirani oziroma odobreni za to vozilo! |

Tabela 2

Spremembe, ki niso predelave in jih ni treba evidentirati

(četrti odstavek 43. člena pravilnika)

| Zap.št | Predmet | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vgradnja prtljažnikov |  |
| 2 | Vgradnja antene |  |
| 3 | Vgradnja kolesnih pokrovov |  |
| 4 | Vgradnja avdio naprav |  |
| 5 | Vgradnja klimatske naprave |  |
| 6 | Vgradnja drugačnih platišč | Mere morajo ustrezati homologiranim za to vozilo |
| 7 | Vgradnja drugačnih pnevmatik | Mere, hitrost in nosilnost morajo ustrezati vrednostim, homologiranim za to vozilo |
| 8 | Vgradnja okrasnih mask | Vgrajeni deli morajo biti skladni z zahtevami TSV 116 (zunanji štrleči deli) in ne smejo zaslanjati svetlobne opreme |
| 9 | Vgradnja okrasnih ali zaščitnih letev |  |
| 10 | Vgradnja okrasnih zaključkov izpušne cevi |  |

_______

PRILOGA X -Dodatek

OBVEZNI DEL VSEBINE POTRDILA O VGRADNJI DELOV NA VOZILO

( Glava delavnice, ki je izvedla vgradnjo – naziv in naslov )

POTRDILO O VGRADNJI

Št. potrdila: ................

Potrdilo se izdaja v skladu z drugim odstavkom 43. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. xx/yy) - spremembe na vozilu, ki niso predelave in ki morajo biti evidentirane.

1	VOZILO

1.1	Znamka:

1.2	Tip in izvedenka:

1.3	Trgovska oznaka:

1.4	Identifikacijska številka:

1.5	Registrska številka:

1.6	Kategorija vozila:

2	VGRAJENA NAPRAVA:

2.1	Vrsta / opis:

2.2	Oznaka tipa naprave:

2.3	Homologacijska oznaka / oznaka odobritve:

2.4	Tehnični podatki naprave:

2.5	Proizvajalec:

3	IZJAVA O VGRADNJI

Podpisani (ime in priimek ter funkcija):	,

kot odgovorna oseba delavnice, izjavljam:

–	da je delavnica popolnoma usposobljena (z znanjem in opremo) za izvedeno vgradnjo,

– da je naprava, opisana v točki 2, ki je bila vgrajena na vozilo iz točke 1, homologirana ali odobrena za to vozilo (glede na znamko, tip in izvedenko) in

–	da je bila vgradnja izvršena ob natančnem upoštevanju navodil proizvajalca vozila in proizvajalca naprave ter homologacijskih predpisov.

Podpis:

Kraj:

Datum vgradnje:

Žig delavnice:

Številka obrtnega dovoljenja delavnice:

Matična številka delavnice:

_______

Navodilo za lastnika vozila:

V roku 15 dni je treba to potrdilo skupaj s potrdilom o skladnosti oziroma soglasjem k registraciji vozila dostaviti na tehnično službo, pooblaščeno za preglede predelanih vozil, da v potrdilo o skladnosti ali v soglasje k registraciji vozila vpiše podatke o spremembi na vozilu.

Podpis stranke:

____________________

# Footnotes

(*)	Definicije kategorij in tipov vozil so podrobno določene v Pravilniku o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št: 31/09 in 78/09), zaradi preglednosti je tu navedena le osnovna razdelitev.

(**)	Izraz »največja masa« v tej prilogi pomeni »največja tehnično dovoljeno maso«, kot jo je določil proizvajalec vozila.

(*) 	Definicije kategorij in tipov vozil so podrobno določene v Pravilniku o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št: 125/03, 80/04, 75/05, 82/07 in 96/09), zaradi preglednosti je tu navedena le osnovna razdelitev.

* 	Definicije kategorij in tipov vozil so podrobno določene v Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št: 125/03,  80/04, 103/04, 75/05, 33/06 in 82/07), zaradi preglednosti je tu navedena le osnovna razdelitev.

(*)	Neustrezno črtati

(1) 	Neustrezno črtati.

(2) 	Če v času podelitve homologacije ne obstaja, je treba to točko dopolniti najpozneje, ko je  vozilo dano v prodajo.

(3) 	Kot je določeno v Prilogi II.

(4) 	Glej stran 2.

(5) 	Če pride v poštev

(*) 	Vpiše se: »predelava« ali »sprememba« ali » popravilo«

(*) 	Vpiše se: »predelava« ali »sprememba« ali » popravilo«

(*) 	Vpiše se: »predelava« ali »sprememba« ali » popravilo«

(*) 	Vpiše se: »predelava« ali »sprememba« ali » popravilo«

(*) 	Vpiše se: »predelava« ali »sprememba« ali » popravilo«

(*) 	Vpiše se: »predelava« ali »sprememba« ali » popravilo«

() 	Vpisati številko osnovnega dokumenta, kateremu se ta dodatni list prilaga.

(*) 	Vpiše se: »predelava« ali »sprememba« ali » popravilo«

(1) Navesti samo v primeru, da je podatek spremenjen glede na prejšnjo stopnjo homologacije.

() 	Neustrezno črtati

() 	Če pridejo v poštev omejitve za gorivo, navesti te omejitve (npr. za zemeljski plin L-range ali H-range).

() 	Če pride v poštev

() 	Smernice za načrtovanje in vodenje presoj so v usklajenem standardu ISO 10011, v delih 1, 2 in 3: 1991.