Priloga 1

Vrste posegov v okolje

Kazalo

| oznaka | Poglavje /podpoglavje | stran |
| --- | --- | --- |
|  | Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo | 1 |
|  | Rudarstvo | 1 |
|  | Predelovalne dejavnosti | 3 |
|  | Živilsko predelovalna industrija in proizvodnja krmil | 3 |
|  | Kemična industrija in ravnanje s kemijskimi proizvodi | 3 |
|  | Tekstilna, gumarska, usnjarska, lesna in papirna industrija | 4 |
|  | Proizvodnja iz mineralnih surovin | 4 |
|  | Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov | 4 |
|  | Energetika | 6 |
|  | Fosilna goriva | 6 |
|  | Jedrska energija | 7 |
|  | Obnovljivi viri energije | 7 |
|  | Prenos energije | 7 |
|  | Okoljska infrastruktura | 8 |
|  | Odpadki in odpadne vode | 8 |
|  | Upravljanje z vodami in oskrba s pitno vodo | 9 |
|  | Prometna infrastruktura | 10 |
|  | Urbanizem in gradbeništvo | 11 |
|  | Prostorske ureditve | 11 |
|  | Gradnja | 11 |
|  | Turizem, šport in rekreacija | 12 |

| Oznaka | Opis poglavja in vrste posega | PVO | PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo |  |  |
|  | Projekti za preoblikovanje kmetijskih zemljiških posestev na površini najmanj 20 ha |  | X |
|  | Agromelioracije, če gre za rabo neobdelanih zemljišč ali polnaravnih območij za intenzivno kmetijstvo |
|  | na površini najmanj 100 ha | X |  |
|  | na površini od 10 do 100 ha |  | X |
|  | Vodnogospodarski projekti za kmetijstvo, vključno z namakalnimi in izsuševalnimi projekti |
|  | če znaša površina nad 100 ha, ali zmogljivost vsaj 10 milijonov m3 ali 100 l/s | X |  |
|  | če znaša površina nad 10 ha, ali zmogljivost vsaj 2500 m3 ali 10 l/s |  | X |
|  | Pogozditev, osnovanje gozdne plantaže ali krčitev gozda |
|  | na površini nad 30 ha | X |  |
|  | na površini najmanj 5 ha |  | X |
|  | Intenzivna reja živali |
|  | z najmanj 85000 mesti za piščance ali z najmanj 60 000 mesti za kokoši * | X |  |
|  | z najmanj 10000 mesti za ostalo perutnino, razen A.V.1 |  | X |
|  | z najmanj 3000 mesti za prašiče pitance (nad 30 kg teže)* | X |  |
|  | z najmanj 700 mesti in manj kot 3000 mesti za prašiče pitance (nad 30 kg teže)* |  | X |
|  | z najmanj 900 mesti za plemenske svinje* | X |  |
|  | z najmanj 200 in manj kot 900 za plemenske svinje |  | X |
|  | z zmogljivostjo namestitve najmanj 500 GVŽ, ko gre za govedo, konje, drobnico ali mešano rejo več vrst živali | X |  |
|  | z zmogljivostjo namestitve najmanj 200 in manj kot 500 GVŽ, ko gre za govedo, konje, drobnico ali mešano rejo več vrst živali |  | X |
|  | Ribogojstvo |
|  | Marikultura na površini večji od 5 ha, ko gre za školjčišča, ali vzreja morskih rib na vzrejni površini večjih od 1000 m2 |  | X |
|  | Vzreja salmonidnih rib z odvzemom vode nad 100 l/s ali s kapaciteto letne proizvodnje nad 50 t |  | X |
|  | Vzreja ciprinidnih rib v ribniku s površino nad 3 ha ali s kapaciteto letne proizvodnje nad 50 t |  | X |
|  | Akvakultura v zaprtih sistemih za intenzivno vzrejo vodnih organizmov s kapaciteto letne proizvodnje nad 10 t |  | X |
|  | Rudarstvo |  |  |
|  | Raziskovanje ogljikovodikov, če se pri tem načrtuje vbrizgavanje najmanj 1000 m3 vode v vrtino na fazo lomljenja ali najmanj 7500 m3 vode na vrtino v celotnem postopku lomljenja | X |  |
|  | drugo raziskovanje ogljikovodikov in drugih mineralnih surovin z globinskim vrtanjem |  | X |
|  | Izkoriščanje jedrskih mineralnih surovin | X |  |
|  | Pridobivanje nafte in zemeljskega plina, kjer načrpana količina presega 500 ton na dan v primeru nafte in 500 000 standardnih kubičnih metrov (sm3) na dan v primeru plina* | X |  |
|  | drugo pridobivanje nafte in zemeljskega plina |  | X |
|  | Kamnolomi in dnevni kopi, kjer površina kopa presega 25 hektarov, ali izkopavanje šote, kjer površina kopa presega 150 hektarov* | X |  |
|  | drugi kamnolomi in dnevni kopi na površini najmanj 5 ha, in ne glede na površino, če se uporablja razstrelivo |  | X |
|  | Pridobivanje mineralnih snovi pri čiščenju morskega ali rečnega dna |  | X |
|  | Pridobivanje drugih mineralnih surovin razen B.2, B.3 in B.4, za katero se podeli rudarski koncesijski akt |  | X |
|  | Rudarski objekti in rudarska infrastruktura |  | X |
|  | Predelava ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo pri raziskovanju, pridobivanju, bogatenju ali skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju kamnolomov |  | X |
|  | Predelovalne dejavnosti |  |  |
|  | Živilsko predelovalna industrija in proizvodnja krmil |  |  |
|  | Naprava za proizvodnjo živil ali krmil, tudi olj ter maščob, iz živalskih surovin, živalskih in rastlinskih surovin ter rib in drugih morskih organizmov zmogljivosti vsaj 75 t izdelkov na dan | X |  |
|  | druga proizvodnja živil ali krmil iz živalskih, ribjih ali mešanih surovin, zmogljivosti najmanj 1 t izdelkov na dan |  | X |
|  | Naprava za proizvodnjo, konzerviranje ali pakiranje: rastlinskih olj ter maščob, sladkorja sladu in piva, slaščic in sirupov, industrijskega škroba, drugih živil ali krmil iz izključno rastlinskih surovin zmogljivosti vsaj 300 t izdelkov na dan ali zmogljivost 600 t na dan v primerih, če naprava obratuje manj kot 90 zaporednih dni | X |  |
|  | druga proizvodnja iz rastlinskih surovin zmogljivosti najmanj 10 ton na dan |  | X |
|  | Obdelava ali predelava najmanj 200 t sprejetega mleka/dan | X |  |
|  | druga obdelava ali predelava mleka vsaj 50 t sprejetega mleka/dan |  | X |
|  | Klavnica zmogljivosti zakola najmanj 100 GVŽ ali proizvodnje 50 t klavnih trupov na dan | X |  |
|  | druge klavnice zmogljivosti zakola najmanj 10 GVŽ ali proizvodnje 4 t klavnih trupov na dan |  | X |
|  | Obdelava živalskih stranskih proizvodov, vključno s predelanimi proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen naprav iz poglavja E |  | X |
|  | Tekstilna, gumarska, usnjarska, lesna in papirna industrija |  |  |
|  | Industrijske naprave za proizvodnjo papirne kaše iz lesa ali podobnih vlaknatih snovi* | X |  |
|  | Naprave za predelavo in proizvodnjo celuloze, razen C.II.1, s proizvodno zmogljivostjo več kot 100 t na dan | X |  |
|  | druge industrijske naprave za predelavo ali proizvodnjo celuloze, razen C.II.1 in C.II.2, s proizvodno zmogljivostjo najmanj 1 t na dan |  | X |
|  | Industrijske naprave za proizvodnjo papirja, lepenke in kartona s proizvodno zmogljivostjo vsaj 200 ton na dan* | X |  |
|  | druge industrijske naprave za proizvodnjo papirja, lepenke in kartona s proizvodno zmogljivostjo najmanj 10 t na dan |  | X |
|  | Industrijske naprave za proizvodnjo lesnih plošč s proizvodno zmogljivostjo najmanj 1000 m2 plošč na dan |  | X |
|  | Industrijske naprave za predobdelavo (npr. pranje, beljenje, merceriziranje) ali za barvanje tekstilnih vlaken ali tkanin zmogljivosti najmanj 10 t dnevno | X |  |
|  | druge industrijske naprave za predobdelavo ali za barvanje tekstilnih vlaken ali tkanin |  | X |
|  | Naprave za strojenje živalskih kož ali krzna ali za proizvodnjo usnja zmogljivosti 12 t izdelkov na dan | X |  |
|  | druge naprave za strojenje živalskih kož ali krzna ali za proizvodnjo usnja zmogljivosti najmanj1 t izdelkov na dan |  | X |
|  | Industrijske naprave za proizvodnjo ali obdelavo izdelkov, ki temeljijo na elastomerih, zmogljivosti najmanj 25 t na dan | X |  |
|  | druge industrijske naprave za proizvodnjo ali obdelavo izdelkov, ki temeljijo na elastomerih, zmogljivosti najmanj 1 t na dan |  | X |
|  | Kemična industrija in ravnanje s kemijskimi proizvodi |  |  |
|  | Integrirane naprave, ki so namenjene proizvodnji: osnovnih organskih kemikalij* osnovnih anorganskih kemikalij* fosfatnih, dušičnih ali kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih gnojil)* osnovnih fitofarmacevtskih proizvodov in biocidov* osnovnih farmacevtskih proizvodov s kemijskimi ali biološkimi postopki* eksplozivov* | X |  |
|  | Druge industrijske naprave za obdelavo polizdelkov ali proizvodnjo snovi ali skupin snovi, kjer se uporabljajo kemijski postopki, razen C.III.1, zlasti: pesticidov in biocidov, farmacevtskih proizvodov, barv in lakov, elastomerov in drugih polimerov, peroksidov. |  | X |
|  | Skladišča kemičnih izdelkov z zmogljivostjo 200 000 ton ali več* | X |  |
|  | druga skladišča kemičnih izdelkov z zmogljivostjo 25.000 t ali več |  | X |
|  | Naprava za obnovo ali uničenje eksplozivnih snovi |  | X |
|  | Cevovodi za transport kemikalij s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km* | X |  |
|  | ostali cevovodi za transport kemikalij |  | X |
|  | Proizvodnja iz mineralnih surovin |  |  |
|  | Naprave za pridobivanje ali proizvodnjo azbesta ter za predelavo in transformacijo azbesta in proizvodov, ki vsebujejo azbest: za azbestno-cementne proizvode z letno proizvodnjo več kot 20 000 ton končnih proizvodov* za torne materiale z letno proizvodnjo več kot 50 ton končnih proizvodov * za druge rabe azbesta pri porabi več kot 200 ton na leto* | x |  |
|  | druge naprave za pridobivanje ali proizvodnjo azbesta ter za predelavo in transformacijo azbesta in proizvodov, ki vsebujejo azbest |  | X |
|  | Steklarna, vključno z napravo za proizvodnjo steklenih vlaken ali odpadnim steklom kot surovino, talilna zmogljivost najmanj 20 t na dan | X |  |
|  | druge steklarne s talilno zmogljivostjo najmanj 100 kg na dan |  | X |
|  | Naprava za taljenje mineralnih surovin, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s proizvodno zmogljivostjo najmanj 20 t na dan | X |  |
|  | Naprava za taljenje mineralnih surovin, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s proizvodno zmogljivostjo najmanj 100 kg na dan |  | X |
|  | Proizvodnja cementa, vlaknatega cementa ali cementnega klinkerja, zmogljivosti proizvodnje 1000 t na dan | X |  |
|  | druga proizvodnja cementa ali cementnih izdelkov |  | X |
|  | Naprava za proizvodnjo betona, mavca, apna, kamna ali magnezijevega oksida s proizvodno zmogljivostjo najmanj 5 t na dan |  | X |
|  | Naprava za proizvodnjo asfaltnih ali bitumenskih mešanic s proizvodno zmogljivostjo najmanj 50 t materiala na uro |  | X |
|  | Naprava za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, zidnih opek, ognjevarnih opek, keramičnih ploščic, keramične posode ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo 75 t na dan ali z žgalnim volumnom peči nad 4 m3 in gostoto založbe več kot 300 kg/m3 na posamezno peč | X |  |
|  | druge naprave za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem, če je zmogljivost peči vsaj 4 m3, razen električnih peči brez sistema za izpuščanje plinov |  | X |
|  | Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov |  |  |
|  | Integrirane naprave za začetno taljenje surovega železa in jekla* | X |  |
|  | druge naprave za praženje in sintranje kovinskih rud, vključno s sulfidnimi rudami |  | X |
|  | Naprava za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primarno ali sekundarno taljenje), vključno z neprekinjenim litjem zmogljivosti najmanj 2,5 t/uro | X |  |
|  | druge naprave za proizvodnjo surovega železa ali jekla |  | X |
|  | Naprave za vroče valjanje zmogljivosti najmanj 20 t neobdelanega jekla na uro | X |  |
|  | druge naprave za vroče valjanje |  | X |
|  | Kovačnice s kladivi, katerih energija presega 50 kJ na kladivo in skupna toplotna moč presega 20 MW | X |  |
|  | druge kovačnice s kladivi, katerih energija presega 1 kJ na posamezno kladivo |  | X |
|  | Livarne za železne zlitine zmogljivosti vsaj 20 t na dan | X |  |
|  | druge livarne za železne zlitine zmogljivosti najmanj 2 t na dan |  | X |
|  | Naprava za površinsko obdelava kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 30 m3 | X |  |
|  | druge naprave za površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 1 m3 |  | X |
|  | Naprave za nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin z vložkom najmanj 2 toni neobdelanega jekla na uro | X |  |
|  | druge naprave za nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin z vložkom najmanj 0,5 tone materiala na uro |  | X |
|  | Naprave za proizvodnjo neželeznih neobdelanih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitičnimi postopki* | X |  |
|  | Naprave za eksplozijsko spajanje ali oblikovanje kovin, kjer se uporabi vsaj 10 kg razstreliva pri posameznem spajanju |  | X |
|  | Talilnice, vključno z napravami za legiranje barvnih kovin, razen plemenitih vključno s taljenjem odpadnih kovin (rafiniranje, vlivanje, itn.), s talilno zmogljivostjo 4 t na dan za svinec in kadmij, ali 20 t za druge kovine | X |  |
|  | druge talilnice s talilno zmogljivostjo vsaj 0,5 t na dan za svinec ali kadmij, ali vsaj 2 t na dan, ko gre za druge barvne kovine |  | X |
|  | Naprava za izdelavo ali sestavljanje motornih vozil , motorjev za motorna vozila, karoserij in drugih sestavnih delov motornih vozil, razen notranje opreme, zmogljivost vsaj 100 000 proizvodov letno | X |  |
|  | druge naprave za izdelavo ali sestavljanje motornih vozil , motorjev za motorna vozila, karoserij in drugih sestavnih delov motornih vozil, razen notranje opreme, zmogljivost vsaj 1000 proizvodov letno |  | X |
|  | Naprave za preskušanje motorjev, turbin ali reaktorjev (testne mize) z najmanj 3 testnimi mesti ali vhodno toplotno močjo vsaj 5 MW |  | X |
|  | Ladjedelnice in naprave za izdelavo drugih plovil, dolžine najmanj 20 m |  | X |
|  | Naprave in objekti za sestavljanje ali popravilo zrakoplovov z dovoljeno vzletno maso (MTOM) najmanj 50 t |  | X |
|  | Naprave in objekti za izdelavo železniške opreme (lokomotiv, vagonov, tračnic ipd.) |  | X |
|  | Energetika |  |  |
|  | Fosilna goriva |  |  |
|  | Rafinerije surove nafte (razen naprav za proizvodnjo maziv iz surove nafte) * | X |  |
|  | Naprave za uplinjanje ali utekočinjanje 500 ton ali več premoga ali bitumiziranega skrilavca na dan* | X |  |
|  | druge naprave za uplinjanje in utekočinjanje premoga ali bitumiziranega skrilavca |  | X |
|  | Naprave za proizvodnjo industrijskega oglja |  | X |
|  | Naprava za proizvodnjo koksa (suha destilacija premoga) |  | X |
|  | Skladišča nafte in petrokemičnih izdelkov, razen C.II.3, z zmogljivostjo najmanj 200 000 t* | X |  |
|  | druga skladišča nafte , petrokemičnih izdelkov ali drugih fosilnih goriv, razen plinov, z zmogljivostjo najmanj 50 000 ton |  | X |
|  | Nadzemna skladišča utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in drugih vnetljivih plinov ter terminali za utekočinjen zemeljski plin kapacitete vsaj 25 000 t | X |  |
|  | druga skladišča, podzemna in nadzemna, utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in drugih vnetljivih plinov, ter plinski terminali kapacitete najmanj 150 t |  | X |
|  | Industrijske naprave za briketiranje premoga ali lignita |  | X |
|  | Termoelektrarne in druge kurilne naprave, izhodne toplotne moči najmanj 300 MW * | X |  |
|  | druge termoelektrarne in kurilne naprave za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode, vhodne toplotne moči najmanj 50 MW |  | X |
|  | Območja geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida * | X |  |
|  | Naprave za zajemanje tokov CO2 za namene geološkega shranjevanja iz naprav iz te priloge, označenih z »*«, ali kjer skupni letni zajem CO2 znaša 1,5 megatone ali več, in cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km za transport tokov CO2 za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami * | X |  |
|  | druge naprave za zajemanje ali transport tokov CO2 za namene geološkega shranjevanja |  | X |
|  | Jedrska energija |  |  |
|  | Jedrske elektrarne in drugi jedrski reaktorji, vključno z njihovo demontažo ali odstranitvijo * | X |  |
|  | Jedrske naprave za raziskovanje izdelovanja in pretvorbe cepljivih in obogatenih materialov, katerih največja moč presega 1 KW neprekinjene toplotne obremenitve* | X |  |
|  | druge jedrske naprave za raziskovanje izdelovanja in pretvorbe cepljivih in obogatenih materialov |  | X |
|  | Naprave za proizvodnjo ali obogatitev jedrskega goriva* | X |  |
|  | Naprave za predelavo radioaktivnega jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov ali ponovno predelavo radioaktivnega jedrskega goriva * | X |  |
|  | Globinsko vrtanje za skladiščenje jedrskih odpadkov |  | X |
|  | Trajna odlagališča izrabljenega jedrskega goriva ali izključno radioaktivnih odpadkov * | X |  |
|  | Skladišča za dolgoročno hranjenje (načrtovano za več kot 10 let) izključno izrabljenega jedrskega goriva ali radioaktivnih odpadkov na drugi lokaciji kakor tam, kjer poteka proizvodnja* | X |  |
|  | Obnovljivi viri energije |  |  |
|  | Vetrne elektrarne z najmanj 20 napravami višine nad 30 m | X |  |
|  | druge vetrne elektrarne z najmanj 3 napravami višine nad 30 m ali z vsaj 1 napravo moči nad vsaj 1 MW |  | X |
|  | Hidroelektrarne nazivne moči vsaj 2 MW ali povezane z izvedbo posega E.II.6 | X |  |
|  | druge hidroelektrarne nazivne moči vsaj 0,5 MW |  | X |
|  | Samostoječe naprave za izkoriščanje sončne energije zmogljivosti vsaj 250 KW ali na površini vsaj 0,5 ha |  | X |
|  | Kotlovnice na lesno biomaso izhodne toplotne moči vsaj 20 MW |  | X |
|  | Naprava za proizvodnjo bioplina (bioplinarna), razen E.1.5, ali obdelava neočiščenega bioplina, s proizvodno zmogljivostjo najmanj 1 milijon sm3 plina na leto |  | X |
|  | Naprave za proizvodnjo biogoriv s kemijskimi postopki zmogljivosti vsaj 50 t letno |  | X |
|  | Geotermalno vrtanje in druge naprave za izkoriščanje geotermičnega energetskega vira, razen plitvih geotermalnih sistemov |  | X |
|  | Prenos energije |  |  |
|  | Cevovodi za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov premera nad 800 mm in dolžine nad 40 km* | X |  |
|  | drugi cevovodi za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture |  | X |
|  | Industrijske naprave za prenos plina, pare ali tople vode, s cevovodom dolžine nad 1 km ali premera nad 100 mm |  | X |
|  | Sistemi daljinskega ogrevanja kapacitete vsaj 1 MW/h, razen gradnje posameznih priključkov |  | X |
|  | Nadzemni elektrovodi z napetostjo 220 KV ali več in dolžino več kot 15 km * | X |  |
|  | drugi visokonapetostni vodi za nadzemni ali podzemni prenos električne energije in visokonapetostne transformatorske postaje |  | X |
|  | Okoljska infrastruktura |  |  |
|  | Odpadki in odpadne vode |  |  |
|  | Naprava za odstranjevanje ali predelavo odpadkov s termičnimi postopki: |
|  | ko gre za nevarne odpadke* | X |  |
|  | ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša najmanj 100 t na dan* | X |  |
|  | ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša najmanj 3 t na uro |  | X |
|  | Naprava za kemično obdelavo : |
|  | nevarnih odpadkov* | X |  |
|  | nenevarnih odpadkov 100 t ali več na dan* | X |  |
|  | nenevarnih odpadkov najmanj 50 t na dan |  | X |
|  | Odlagališča odpadkov |
|  | ko gre za nevarne odpadke* | X |  |
|  | ko gre za nenevarne odpadke in skupna zmogljivost znaša 25 000 ton ali dnevna zmogljivost odlaganja 10 t | X |  |
|  | ko gre za druge nenevarne odpadke, razen inertnih, in skupna zmogljivost znaša manj kot 25 000 ton in dnevna zmogljivost odlaganja manj kot 10 t |  | X |
|  | ko gre za izključno inertne odpadke s kapaciteto odlaganja 50 t/dan |  | X |
|  | Trajno podzemno skladiščenje odpadkov | X |  |
|  | Naprava za biološko obdelavo |
|  | nevarnih odpadkov z zmogljivostjo vsaj 10 t/dan | X |  |
|  | nenevarnih odpadkov, vključno z anaerobno razgradnjo gnojevke, z zmogljivostjo 50 t/dan | X |  |
|  | nevarnih ali nenevarnih odpadkov, če zmogljivost znaša vsaj 1 t/dan |  | X |
|  | Vnos odpadkov v tla, če gre za zemeljski izkop, mulj, blato iz čistilnih naprav ali umetno pripravljeno zemljino |
|  | količine najmanj 500 000 m3 na območje površinskega pridobivanja mineralnih surovin | X |  |
|  | količine najmanj 250 000 m3 na kmetijska zemljišča | X |  |
|  | najmanj 250 000 m3na druga območja |  | X |
|  | Naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 - E.I.6 : |
|  | ko gre za nevarne odpadke in zmogljivost znaša najmanj 20000 t letno ali 10 t dnevno | X |  |
|  | ko gre za nevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot 20000 t letno |  | X |
|  | ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša nad 30000 t letno ali nad 100 t dnevno | X |  |
|  | ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot 30000 t letno ali vsaj 10 t dnevno |  | X |
|  | Predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov zmogljivosti skladiščenja najmanj 50 t |  | X |
|  | Naprava za predelavo ali odstranjevanje trupel živali, ki so poginile drugače kakor z zakolom, vključno z živalmi, pokončanimi zaradi izkoreninjenja kužnih živalskih bolezni |  | X |
|  | Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150 000 prebivalcev* | X |  |
|  | druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 2000 PE |  | X |
|  | Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 100 m, razen priključkov |  | X |
|  | Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 10 000 m3 odpadnih vod na dan | X |  |
|  | Ostale naprave za obdelavo odpadne vode, ki jo odvajajo naprave iz te priloge, poglavij B, C, D ali E, razen E.I.10 - E.1.12 |  | X |
|  | Upravljanje z vodami in oskrba s pitno vodo |  |  |
|  | Globinsko vrtanje za raziskovanje vodnih zalog |  | X |
|  | Izkoriščanje mineralne ali termalne vode |  | X |
|  | Naprave za črpanje podtalnice ali sistemi za umetno obnavljanje podtalnice z letno količino načrpane ali obnovljene vode vsaj 10 milijonov m3* | X |  |
|  | druge naprave za črpanje podtalnice ali sistemi za umetno obnavljanje podtalnice z zmogljivostjo vsaj 100 l/s |  | X |
|  | Prenos vodnih količin med porečji z namenom preprečevanja morebitnega pomanjkanja vode, in kjer količina prenesene vode presega 100 milijonov m3 na leto , ali v drugih primerih, kjer dolgoletni povprečni rečni pretok porečja, od koder se črpa, presega 2000 milijonov m3 na leto, in kjer količina prenesene vode presega 5 % tega pretoka, z izjemo prenosa pitne vode po vodovodu * | X |  |
|  | drugi prenosi vodnih količin med porečji |  | X |
|  | Akvadukti in daljinski vodovodi dolžine vsaj 10 km | X |  |
|  | drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi dolžine vsaj 1 km |  | X |
|  | Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov kubičnih metrov* | X |  |
|  | drugi jezovi in objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 1 milijon kubičnih metrov |  | X |
|  | Zadrževalnik proda ali hudourniške vode prostornine najmanj 250000 m3 | X |  |
|  | drugi zadrževalniki proda ali hudourniške vode prostornine vsaj 50 m3 ali višine vsaj 5 m |  | X |
|  | Regulacije in objekti za zaščito pred poplavami v dolžini več kot 100 m, razen nujnih ukrepov v primeru naravnih in drugih nesreč ter vzdrževanja in obnove takih objektov |  | X |
|  | Protierozijski objekti na morski obali in obalni objekti, ki spremenijo obalo, npr. nasipi, valolomi, pomoli in drugi zaščitni objekti, razen vzdrževanja in obnove takih objektov |  | X |
|  | Pridobivanje zemljišč iz morja, z gradnjo otokov ali izsušitvijo morskega dna | X |  |
|  | drugo pridobivanje zemljišč iz morja |  | X |
|  | Prometna infrastruktura |  |  |
|  | Daljinske železniške proge mednarodnega ali nacionalnega pomena s pripadajočimi objekti in napravami * | X |  |
|  | druge železniške proge s pripadajočimi objekti in napravami |  | X |
|  | Tramvajske proge, nadzemne in podzemne železnice, viseče ali podobne proge posebne vrste, namenjene izključno ali večinoma za prevoz potnikov, razen H.2 |  | X |
|  | Železniška ranžirna ali tovorna postaja |  | X |
|  | Terminali za intermodalni pretovor blaga in logistični centri |  | X |
|  | Gradnja avtocest in hitrih cest * | X |  |
|  | priključki na avtocesto ali hitro cesto, njihova rekonstrukcija ali dograditev |  | X |
|  | oskrbni objekti ob avtocestah in hitrih cestah na površini najmanj 1 ha |  | X |
|  | Gradnja ostalih cest s štirimi ali več pasovi ali nova razvrstitev pasov na obstoječi cesti in/ali širitev obstoječe ceste, da bo imela štiri pasove ali več, v dolžini 10 km ali več neprekinjenega poteka* | X |  |
|  | druge nove razvrstitve pasov na obstoječi cesti in/ali širitve obstoječe ceste, da bo imela štiri pasove ali več, dolžine vsaj 1 km neprekinjenega poteka |  | X |
|  | Glavne, regionalne, lokalne in nekategorizirane ceste, razen F.6, dolžine nad 10 km | X |  |
|  | druge glavne, regionalne, lokalne in nekategorizirane ceste, njihovo podaljšanje ali rekonstrukcija, tako da skupna neprekinjena dolžina ceste po novogradnji, podaljšanju ali rekonstrukciji znaša vsaj 2 km |  | X |
|  | Križišča in križanja ceste z železnico |  | X |
|  | Gradnja drugih cestnih objektov in sestavnih delov javne železniške infrastrukture, razen F.1 - F.8 , če zanje presoja vplivov na okolje ni bila izvedena v okviru posegov F.1 - F.8 |  | X |
|  | Bencinski servisi , razen F.5.2 |  | X |
|  | Letališča z vzletno stezo osnovne dolžine najmanj 2100 m * | X |  |
|  | druga letališča ali vzletno-pristajalne steze za letala, vključno s heliporti, razen pristajališč in vzletnih ramp za jadralna zračna plovila |  | X |
|  | Celinske vodne poti in pristanišča za notranjo plovbo, ki dovoljujejo prehod plovil z več kot 1350 t* | X |  |
|  | druge celinske vodne poti, ureditve in naprave, namenjene plovbi |  | X |
|  | Trgovska pristanišča, pomoli za nakladanje in razkladanje, ki so povezani s kopnim, in zunanja pristanišča (razen pomolov za trajekte), ki lahko sprejmejo plovila z več kot 1350 t* | X |  |
|  | druga trgovska pristanišča, ne glede na kapaciteto plovil, vključno z ribiškimi, ter pristaniške naprave |  | X |
|  | Urbanizem in gradbeništvo |  |  |
|  | Prostorske ureditve |  |  |
|  | Prostorske ureditve, ki so namenjene industrijskim dejavnostim iz poglavja C te priloge, (industrijske cone) če presegajo 5 ha | X |  |
|  | druge industrijske cone |  | X |
|  | Prostorske ureditve, ki so namenjene trgovski, športni, rekreativni, zabaviščni, kulturni, izobraževalni, zdravstveni dejavnosti (urbanistični projekti), če presegajo 10 ha | X |  |
|  | drugi urbanistični projekti, če presegajo 1 ha |  | X |
|  | Prostorske ureditve, ki so namenjene pretežno bivanju in spremljajočim dejavnostim (območja stanovanj), če presegajo 10 ha | X |  |
|  | druga območja stanovanj, če presegajo 2 ha |  | X |
|  | Graditev objektov |  |  |
|  | Stavba, ki presega bruto tlorisno površino 30 000 m2 ali nadzemno višino 70 m ali podzemno globino 30 m ali kjer površina gradbišča presega 1 ha | X |  |
|  | druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10 000 m2 ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha |  | X |
|  | Parkirišče, garažna hiša ali avtobusna postaja za najmanj 100 vozil ali neto tlorisne površine najmanj 10 000 m2 |  | X |
|  | Kinodvorana, gledališče, šola, bolnišnica, zdravstveni dom, trgovski objekt, gostinski lokal, stavba za opravljanje verskih obredov, upravna in druge vrste nestanovanjska stavba, razen za dejavnosti iz drugih poglavij te priloge, kjer lahko biva, dela oziroma je lahko nastanjenih več kot 500 ljudi |  | X |
|  | Krematorij |  | X |
|  | Izvajanje zemeljskih del, ki se ne izvaja v okviru gradnje ostalih objektov iz te uredbe, na površini vsaj 1 ha, če se s tem teren poglablja ali zvišuje za najmanj 1 m |  | X |
| Turizem, šport in rekreacija |
|  | Smučišče, ki zahteva krčitev gozda ali drugo trajno spremembo rabe zemljišča, izvedbo gradbenih del ali drugačno preoblikovanje morfologije zemljišča, ali s smučarsko progo dolžine nad 5 km, na površini 50 ha ali na nadmorski višini nad 1500 m (zgornja točka) | X |  |
|  | druga smučišča in smučarske proge, razen tekaških, če ne zahtevajo krčitve gozda ali druge trajne spremembe rabe zemljišča, izvedbe gradbenih del ali drugačnega preoblikovanja morfologije zemljišča |  | X |
|  | Stalne žičniške naprave, ki lahko prepeljejo 1500 oseb na uro | X |  |
|  | druge stalne žičniške naprave |  | X |
|  | Smučarska skakalnica (razen otroške in mladinske) |  | X |
|  | Naprava ali objekt namenjen odvzemu vode za umetno zasneževanje površine nad 4 ha | X |  |
|  | druge naprave in objekti za umetno zasneževanje |  | X |
|  | Športno, turistično pristanišče (marina) ali krajevno pristanišče, vključno z lokalnimi privezi za male ribiče |  | X |
|  | Počitniško, apartmajsko ali vikend naselje, hoteli zunaj urbanih območij in z njimi povezani posegi, na površini ureditvenega območja vsaj 2 ha, ali s posamičnimi stavbami bruto tlorisne površine nad 3000 m2 |  | X |
|  | Stalna območja za kampiranje in postavljanje počitniških prikolic (kampi) za vsaj 50 enot |  | X |
|  | Športna dvorana ali igrišče, ki lahko sprejme najmanj 1000 obiskovalcev |  | X |
|  | Tematski, adrenalinski ali zabaviščni parki na površini več kot 1 ha, ali ki lahko sprejmejo najmanj 500 obiskovalcev |  | X |
|  | Golf igrišče nad 25 ha | X |  |
|  | druga golf igrišča |  | X |
|  | Stalna dirkalna ali testna proga za motorna vozila ali poligon varne vožnje, razen občasnih tekmovalnih prog na javnih cestah |  | X |

# Footnotes

Vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna (prvi odstavek 2. člena te uredbe)

Vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje ( prvi odstavek 3. člena te uredbe)

Projekti za preoblikovanje kmetijskih zemljiških posestev so projekti komasacij kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča

Kot so definirani v predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča

Zemljišča, ki se ne uporabljajo za kmetijsko ali gozdarsko proizvodnjo zaradi neugodnih naravnih pogojev, kjer je možno gospodarjenje po izvedeni melioraciji ali kultivaciji zemljišča (sprememba rabe zaraščenih površin, mokrišč,  ekstenzivnih pašnikov ali površin nad gornjo gozdno mejo v ograjene intenzivne pašnike, trajne nasade ali obdelovalna zemljišča), pri čemer intenzivno kmetijstvo pomeni oblike kmetijske pridelave z visokim vložkom na enoto površine (npr. gnojil, FFS, namakanjem..)

Po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča

Ne vključuje poseka na golo zaradi obnove gozda

Nasad drevja gozdnih drevesnih vrst na kmetijskem zemljišču, ki po predpisih, ki urejajo gozdove, ni gozd

Po predpisih, ki urejajo gozdove, je krčitev odstranitev vsega gozdnega drevja oziroma drugega gozdnega rastja zaradi spremembe namembnosti zemljišča

Vključuje tudi obdelavo, predelavo, konzerviranje ali pakiranje proizvodov iz takih surovin

GVŽ – glave velike živine

Dejavnosti, ki jih pokriva referenčni dokument (BREF) za  industrijo celuloze in papirja

Jedrske elektrarne in drugi jedrski reaktorji prenehajo biti take naprave, ko je s proizvodne lokacije trajno odstranjeno vse jedrsko gorivo in drugi radioaktivno kontaminirani elementi

Kot so definirane  v predpisih, ki urejajo energetiko

Po predpisih, ki urejajo rudarstvo

Priključki po predpisih, ki urejajo graditev objektov, sodijo med nezahtevne in enostavne objekte

Priključki na objekte energetske infrastrukture po predpisih, ki urejajo graditev, sodijo med nezahtevne in enostavne objekte

Visoke napetosti: 110, 220 in 400 KV

postopka D10 in D11 po predpisih, ki urejajo  odpadke

postopek R1 po predpisih, ki urejajo  o odpadke

Postopek D9 po predpisih, ki urejajo odpadke

Postopek D1 po predpisih, ki urejajo odpadke

kot so definirani v predpisih,  ki urejajo odpadke

Postopek D12 po predpisih, ki urejajo odpadke

Postopka R3 in D8 po predpisih, ki urejajo odpadke

Postopek R10 po predpisih, ki urejajo odpadke

priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture sodijo po predpisih, ki urejajo  graditev med nezahtevne in enostavne objekte

izvzeti so ločevalniki maščob in lovilniki olj po predpisih o odvajanju odpadnih voda

po predpisih, ki urejajo vode

umetno urejeni vodotoki za prenos vode na velike razdalje po ceveh, jarkih, kanalih ali tunelih (CC-SI  21530  )

CC-SI 22120

distribucijski vodovodi za pitno in tehnološko vodo (CC-SI 22221)

vključuje parkirišče za tovorna vozila in avtobuse, bencinski servis in spremljajoče objekte

po predpisih, ki urejajo ceste

po predpisih, ki urejajo železniški promet

stavbe in spremljajoči objekti, namenjeni maloprodaji bencina in drugih motornih goriv, vključno z rezervoarji in cisternami za energente; izvzeti so objekti, namenjeni oglaševanju, gostinski dejavnosti in maloprodaji ostalih artiklov, ki se lahko nahajajo na isti lokaciji

letališče je določena kopenska ali vodna površina (vključno z objekti, napravami in opremo), ki je v celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov

prostorska ureditev je sklop usklajeno načrtovanih posegov v prostor, dejavnosti in omrežij s pripadajočimi površinami na določenem območju, ki se načrtujejo s prostorskimi akti

za katere presoja vplivov na okolje ni bila izvedena v okviru prostorskega akta

ta podatek se ugotavlja v študiji požarne varnosti, ki je za požarno zahtevne objekte sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

stalne vlečnice, vzpenjače in žičnice po predpisih o žičniških napravah za prevoz oseb

urbana območja je treba razumeti kot poselitvena območja mestnih naselij s strnjeno pozidavo, kot so opredeljena v prostorskih aktih občin

vključuje tudi vodne parke in zoološke vrtove