PRILOGA 1

CENTER ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI IN OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

1.	Oskrbovalni standard za center za ravnanje s komunalnimi odpadki

(1) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite, in zaprtih prostorov, urejenih in opremljenih za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s to uredbo. Center mora biti urejen in opremljen tudi za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje.

(2) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti opremljen za gašenje požara v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost objektov.

(3) Z ograjo okoli centra za ravnanje s komunalnimi odpadki je treba preprečiti dostop nepooblaščenim osebam in živalim.

(4) Na vhodu centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena upravljavca centra.

(5) V centru za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj centra ali na tehtnicah na vozilih za prevoz odpadkov.

(6) Površina tal mora biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekočine neprepustna.

(7) Padavinsko odpadno vodo je treba v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvajati najmanj čez oljni lovilec. Odvajanja padavinske odpadne vode čez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih objektov.

(8) Če je center za ravnanje s komunalnimi odpadki opremljen z javno kanalizacijo, je treba padavinsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo.

(9) Izločene nenevarne, nevarne in gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, se do oddaje v nadaljnje ravnanje ločeno skladiščijo v embalažnih enotah (npr. zabojnik, prostor za zbiranje) na pokritih površinah.

2.	Obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki

(1) Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov (klasifikacijska številka 20 03 01) lahko nastajajo odpadki po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

- odpadna embalaža iz podskupine 15 01,

- ločne frakcije iz podskupine 20 01,

- odpadki iz mehanske obdelave odpadkov iz podskupine 19 12 s klasifikacijskimi številkami 19 12 04 (gume), 19 12 09 (minerali) in 19 12 121 (mešanica odpadkov iz mehansko-biološke obdelave, ki so primerni za predelavo v trdno gorivo),

- mešan komunalni odpadek s klasifikacijsko številko 20 03 01 (ostanek po obdelavi).

(2) Za odpadke iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti ravnanje v skladu z uredbo, ki ureja odpadke, in s to uredbo.

1 Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov izločeni odpadki niso trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo odpadkov v trdno gorivo.

PRILOGA 2

ZAHTEVE, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ODPADKI ZA ODLOŽITEV NA ODLAGALIŠČU

1	Zahteve za nevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nevarne odpadke

1.1 	Vrednosti parametrov izlužka nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| arzen | As | mg/kg s. s. | 25 |
| barij | Ba | mg/kg s. s. | 300 |
| kadmij | Cd | mg/kg s. s. | 5 |
| celotni krom | Cr | mg/kg s. s. | 70 |
| baker | Cu | mg/kg s. s. | 100 |
| živo srebro | Hg | mg/kg s. s. | 2 |
| molibden | Mo | mg/kg s. s. | 30 |
| nikelj | Ni | mg/kg s. s. | 40 |
| svinec | Pb | mg/kg s. s. | 50 |
| antimon | Sb | mg/kg s. s. | 5 |
| selen | Se | mg/kg s. s. | 7 |
| cink | Zn | mg/kg s. s. | 200 |
| kloridi | Cl | mg/kg s. s. | 25.000 |
| fluoridi | F | mg/kg s. s. | 500 |
| sulfati | SO4 | mg/kg s. s. | 50.000 |
| raztopljeni organski ogljik – DOC* | C | mg/kg s. s. | 1.000 |
| celotne raztopljene snovi** | – | mg/kg s. s. | 100.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost iz preglednice pri lastni vrednosti pH izlužka, se lahko izvede analiza pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

1.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti za nevarne odpadke ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| žarilna izguba* |  | % mase s. s. | 10 % |
| celotni organski ogljik – TOC* | C | % mase s. s. | 6 %**/*** |
| ANC – sposobnost nevtraliziranja kisline |  |  | potrebna je ocena |

* Uporablja se žarilna izguba ali celotni organski ogljik stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov.

** Vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

*** Če ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 1.000 mg/kg dosežena pri L/S = 10 l/kg pri lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2	Zahteve za stabilizirane in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke samo na odlagalnih poljih, kjer ni komunalnih odpadkov ali drugih nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivega ogljika, ki presega pet odstotkov mase odpadkov

2.1 	Stabilizirani in nereaktivni nevarni odpadki morajo biti obdelani tako, da se obseg izluževanja in lastnosti izlužka v pogojih, ki so na odlagališču, dolgoročno ne spremenijo zaradi:

–	lastnosti odpadkov, kakor je lastna biološka razgradljivost,

–	zunanjih vplivov na odlagališču, kakor so voda, zrak, temperatura in mehanska obremenitev, in

–	vplivov drugih odpadkov na odlagališču, vključno z njihovimi produkti, kakor so izlužek in odlagališčni plini.

2.2 	Vrednosti parametrov izlužka stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| arzen | As | mg/kg s. s. | 2 |
| barij | Ba | mg/kg s. s. | 100 |
| kadmij | Cd | mg/kg s. s. | 1 |
| celotni krom | Cr | mg/kg s. s. | 10 |
| baker | Cu | mg/kg s. s. | 50 |
| živo srebro | Hg | mg/kg s. s. | 0,2 |
| molibden | Mo | mg/kg s. s. | 10 |
| nikelj | Ni | mg/kg s. s. | 10 |
| svinec | Pb | mg/kg s. s. | 10 |
| antimon | Sb | mg/kg s. s. | 0,7 |
| selen | Se | mg/kg s. s. | 0,5 |
| cink | Zn | mg/kg s. s. | 50 |
| kloridi | Cl | mg/kg s. s. | 15.000 |
| fluoridi | F | mg/kg s. s. | 150 |
| sulfati | SO4 | mg/kg s. s. | 20.000 |
| raztopljeni organski ogljik – DOC* | C | mg/kg s. s. | 800 |
| celotne raztopljene snovi** | - | mg/kg s. s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednosti iz preglednice pri lastni vrednosti pH izlužka, se lahko opravi analiza pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

2.3 	Vrednosti parametrov onesnaženosti stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| celotni organski ogljik – TOC | C | % mase s. s. | 5 %*/** |
| pH | - | - | večji od 6 |
| ANC – sposobnost nevtraliziranja kisline |  |  | potrebna je ocena |

* Izmerjena vrednost parametra onesnaženosti lahko presega mejne vrednosti parametra onesnaženosti iz preglednice, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

** Če ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 800 mg/kg dosežena pri L/S = 10 l/kg pri lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2.4 	Odpadki, ki vsebujejo azbest

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da:

–	odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kakor trdno vezani azbest,

–	se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi trdno vezani azbestni odpadki,

–	se odpadki odlagajo na posebnih odlagalnih poljih ločeno od drugih odpadkov,

–	se območje z odloženimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim kompaktiranjem, da se prepreči izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,

–	se odpadki, ki niso pakirani, med odlaganjem škropijo z vodo,

–	površinsko tesnjenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest, preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,

–	se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvajajo nobena dela, ki povzročajo širjenje azbestnih vlaken v okolje, in

–	se po zaprtju odlagališča z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo azbest, prepreči vsaka uporaba površin odlagališča, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da se po zaprtju odlagališča hrani načrt odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest.

3	Zahteve za komunalne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

3.1 	Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| celotni organski ogljik – TOC | C | % mase s. s. | 5 %* |
| AT4 | – | mg O2/g s. s. | 10 |
| kurilna vrednost | – | kJ/kg s. s. | 6.000** |

* Mejna vrednost celotnega organskega ogljika velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

** Ministrstvo lahko določi za posamezno odlagališče v posameznem koledarskem letu skladno z določbami 7. člena te uredbe za biološko razgradljivi organski ogljik za komunalne odpadke večjo vrednost, kakor je mejna vrednost za ta parameter onesnaženosti iz zgornje preglednice, če kurilna vrednost odpadkov ne presega mejne vrednosti za ta parameter onesnaženosti iz zgornje preglednice.

4	Zahteve za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

4.1 	Vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| arzen | As | mg/kg s. s. | 2 |
| barij | Ba | mg/kg s. s. | 100 |
| kadmij | Cd | mg/kg s. s. | 1 |
| celotni krom | Cr | mg/kg s. s. | 10 |
| baker | Cu | mg/kg s. s. | 50 |
| živo srebro | Hg | mg/kg s. s. | 0,2 |
| molibden | Mo | mg/kg s. s. | 10 |
| nikelj | Ni | mg/kg s. s. | 10 |
| svinec | Pb | mg/kg s. s. | 10 |
| antimon | Sb | mg/kg s. s. | 0,7 |
| selen | Se | mg/kg s. s. | 0,5 |
| cink | Zn | mg/kg s. s. | 50 |
| kloridi | Cl | mg/kg s. s. | 15.000 |
| fluoridi | F | mg/kg s. s. | 150 |
| sulfati | SO4 | mg/kg s. s. | 20.000 |
| raztopljeni organski ogljik – DOC* | C | mg/kg s. s. | 800 |
| celotne raztopljene snovi** | – | mg/kg s. s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz preglednice pri lastni vrednosti pH izlužka, se lahko izvede analiza pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

4.2.1	Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| celotni organski ogljik – TOC | C | % mase s. s. | 3 %* |
| žarilna izguba |  | % mase s. s. | 5 %* |

* Mejna vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

4.3 	Nenevarni odpadki, ki vsebujejo sadro, se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke samo na odlagalna polja, kjer ni komunalnih odpadkov ali nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, večjo od pet odstotkov mase odpadkov.

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| celotni organski ogljik – TOC | C | % mase s. s. | 5 %* |
| raztopljeni organski ogljik – DOC** | C | mg/kg s. s. | 800 |

* Mejna vrednost celotnega organskega ogljika velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

** Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz preglednice pri lastni vrednosti pH izlužka, se lahko izvede analiza pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

5	Zahteve za nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po postopku R3 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila, vključno s kompostiranjem ali drugimi procesi biološkega preoblikovanja), in se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

5.1 	Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| arzen | As | mg/kg s. s. | 2 |
| barij | Ba | mg/kg s. s. | 100 |
| kadmij | Cd | mg/kg s. s. | 3 |
| celotni krom | Cr | mg/kg s. s. | 10 |
| baker | Cu | mg/kg s. s. | 50 |
| živo srebro | Hg | mg/kg s. s. | 0,2 |
| molibden | Mo | mg/kg s. s. | 10 |
| nikelj | Ni | mg/kg s. s. | 10 |
| svinec | Pb | mg/kg s. s. | 10 |
| antimon | Sb | mg/kg s. s. | 0,7 |
| selen | Se | mg/kg s. s. | 0,5 |
| cink | Zn | mg/kg s. s. | 50 |
| kloridi | Cl | mg/kg s. s. | 15.000 |
| fluoridi | F | mg/kg s. s. | 250 |
| sulfati | SO4 | mg/kg s. s. | 20.000 |
| raztopljeni organski ogljik – DOC* | C | mg/kg s. s. | 7.500 |
| celotne raztopljene snovi** | – | mg/kg s. s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednost parametra izlužka iz preglednice pri lastni vrednosti pH izlužka, se lahko izvede analiza pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

5.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s. s. | 18 % |
| kurilna vrednost | – | kJ/kg s. s. | < 6.000 |

6	Zahteve za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za inertne odpadke

6.1 	Vrednosti parametrov izlužka inertnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| arzen | As | mg/kg s. s. | 0,5 |
| barij | Ba | mg/kg s. s. | 20 |
| kadmij | Cd | mg/kg s. s. | 0,04 |
| celotni krom | Cr | mg/kg s. s. | 0,5 |
| baker | Cu | mg/kg s. s. | 2 |
| živo srebro | Hg | mg/kg s. s. | 0,01 |
| molibden | Mo | mg/kg s. s. | 0,5 |
| nikelj | Ni | mg/kg s. s. | 0,4 |
| svinec | Pb | mg/kg s. s. | 0,5 |
| antimon | Sb | mg/kg s. s. | 0,06 |
| selen | Se | mg/kg s. s. | 0,1 |
| cink | Zn | mg/kg s. s. | 4 |
| kloridi | Cl | mg/kg s. s. | 800 |
| fluoridi | F | mg/kg s. s. | 10 |
| sulfati | SO4 | mg/kg s. s. | 1000* |
| fenolni indeks |  | mg/kg s. s. | 1 |
| raztopljeni organski ogljik – DOC** | C | mg/kg s. s. | 500 |
| celotne raztopljene snovi*** | – | mg/kg s. s. | 4000 |

* Odpadki ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, če izmerjena vrednost sulfatov v izlužku ne presega 6.000 mg/kg suhe snovi.

** Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz preglednice pri lastni vrednosti pH izlužka, se lahko opravi analiza pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

*** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

6.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| celotni organski ogljik – TOC | C | % mase s. s. | 3 %* |
| BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni) | – | mg/kg s. s. | 6 |
| PCB – poliklorirani bifenili |  | mg/kg s. s. | 1 |
| mineralna olja (od C 10 do C 40) |  | mg/kg s. s. | 500 |
| PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki |  | mg/kg s. s. | 6 |

* Pri zemljini lahko izmerjena vrednost parametra onesnaženosti presega mejno vrednost, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

PRILOGA 3

ODPADKI, KI JIH JE DOVOLJENO ODLAGATI NA ODLAGALIŠČE ZA INERTNE ODPADKE

Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati naslednje vrste odpadkov, če nastajajo na istem kraju, niso pomešani med seboj ali z drugimi odpadki ali onesnaženi z nevarnimi snovmi, in mešanico teh odpadkov, če izvirajo z istega kraja nastanka:

| klasifika- cijska številka odpadka | ime odpadka | omejitve |
| --- | --- | --- |
| 10 11 03 | odpadni material iz steklenih vlaken | samo če ne vsebuje organskih veziv |
| 15 01 07 | steklena embalaža |  |
| 17 01 01 | beton | gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov* |
| 17 01 02 | opeka | gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov* |
| 17 01 03 | ploščice, keramika in strešna opeka | gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov* |
| 17 01 07 | mešanica betona, opeke, ploščic in keramike | gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov* |
| 17 02 02 | steklo |  |
| 17 05 04 | zemlja in kamenje | samo če zemlja ali kamenje ni onesnaženo in ne gre za šoto s površja tal |
| 19 12 05 | steklo |  |
| 20 01 02 | steklo | samo ločeno zbrana frakcija |
| 20 02 02 | zemlja in kamenje | samo z vrtov in parkov ter brez šote s površja tal |

* Gradbeni odpadki imajo lahko največ pet odstotkov mase drugih materialov, kakor so kovine, plastika, les ali guma, ne smejo pa biti onesnaženi z nevarnimi snovmi ali prekriti ali pobarvani z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, njihov kraj nastanka pa mora biti znan.

Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, onesnaženih z nevarnimi anorganskimi ali organskimi snovmi, na primer zaradi proizvodnih postopkov pri gradnji, onesnaženja zemlje, skladiščenja in uporabe zaščitnih sredstev ali drugih nevarnih snovi, razen če je jasno, da porušena gradnja ni pomembno onesnažena.

Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, obdelanih, prekritih ali prebarvanih z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi v pomembnih količinah.

PRILOGA 4

KOLIČINA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV, KI SE LAHKO LETNO ODLOŽIJO NA VSEH ODLAGALIŠČIH NA OZEMLJU RS

| Obdobje | Zmanjšanje letne količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov, izraženo z zmanjšanjem odstotka biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, nastalih v letu 1995 (%) | Letna količina odloženih biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, izražena v odstotku mase komunalnih odpadkov, nastalih v letu 1995 (%) | Letna količina biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih* (1.000 t) |
| --- | --- | --- | --- |
| izhodiščno leto 1995 |  | 63 | 445 |
| 2000 | 0 | 63 | 445 |
| 2001 | 5 | 60 | 423 |
| 2002 | 5 | 57 | 401 |
| 2003 | 5 | 54 | 378 |
| 2004 | 5 | 50 | 356 |
| 2005 | 5 | 47 | 334 |
| 2006 | 5 | 44 | 312 |
| 2007 | 10 | 38 | 267 |
| 2008 | 10 | 32 | 223 |
| do konca 2012 | 5 | 28 | 200 |
| do konca 2016 | 5 | 25 | 178 |
| do konca 2019 | 5 | 22 | 156 |

* Biološko razgradljivi odpadki so:

–	odpadni papir, lepenka in tekstil,

–	odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov,

–	odpadna hrana in organski odpadki ter

–	odpadki pri obdelavi lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja, plute in slame.

PRILOGA 5

SHEMA POSTOPKOV PREVERJANJA DOSTAVLJENIH ODPADKOV

PRILOGA 6

STRUKTURA POSAMEZNIH PLASTI ZA PREKRIVANJE POVRŠIN ZAPOLNJENIH DELOV TELESA ODLAGALIŠČA

| Vrsta odlagališča | Odlagališče za nenevarne odpadke | Odlagališče za nevarne odpadke |
| --- | --- | --- |
| plast za odplinjanje | zahtevana | ni zahtevana |
| tesnilna folija | ni zahtevana | zahtevana |
| mineralna tesnilna plast | zahtevana | zahtevana |
| drenažni sloj ( 0,5 m | zahtevan | zahtevan |
| rekultivacijska plast ( 1 m | zahtevana | zahtevana |

PRILOGA 7

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE CELOTNIH OBRATOVALNIH STROŠKOV ODLAGALIŠČA OD ZAČETKA ZAPIRANJA ODLAGALIŠČA DO PRENEHANJA IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA OKOLJA PO NJEGOVEM ZAPRTJU IN LETNE VIŠINE FINANČNEGA JAMSTVA, KI GA JE TREBA ZAGOTOVITI LETNO MED OBRATOVANJEM ODLAGALIŠČA

1 Uvod

Za določitev višine celotnih obratovalnih stroškov odlagališča od začetka zapiranja do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, preračunanih na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu, in določitev letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med odlaganjem odpadkov na odlagališča, je treba:

–	opredeliti osnovne podatke odlagališča, ki so pomembni za izračun višine finančnega jamstva (poglavje 2 te priloge),

–	opredeliti investicijske stroške zapiranja odlagališča (poglavje 3 te priloge),

–	opredeliti obratovalne stroške med zapiranjem odlagališča in stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 4 te priloge),

–	izračunati celotne obratovalne stroške odlagališča od začetka zapiranja do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 5 te priloge) in

–	izračunati višino finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med odlaganjem odpadkov na odlagališču (poglavje 6 te priloge),

–	izračunati višino finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno od začetka zapiranja do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 7 te priloge).

Za določitev stroškov odlagališča od začetka zapiranja do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča v posameznem letu je treba preračunati letno višino finančnega jamstva iz predzadnje alineje prejšnjega odstavka na eno tono odpadkov, ki se v posameznem letu odložijo na odlagališču (poglavje 8 te priloge).

2 Opredelitev osnovnih podatkov odlagališča, ki so pomembni za izračun višine finančnega jamstva

Za izračun višine finančnega jamstva je treba za odlagališče opredeliti naslednje osnovne podatke:

–	celotno zmogljivost odlaganja na kraju odlagališča (v tonah),

–	površino prekrivnega sloja odlagališča (v m2),

–	način izvajanja čiščenja izcednih in industrijskih odpadnih vod (čistilna naprava na območju odlagališča ali čiščenje zunaj odlagališča),

–	izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih vod (število piezometrov, določenih z monitornigom podzemnih vod),

–	izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih vod (število merilnih mest, določenih z monitoringom stanja površinskih vod),

–	izvajanje obratovalnega monitoringa emisij odlagališčnega plina,

–	obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja na odlagališču po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja do zapolnitve odlagališča (v letih),

–	čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti (v letih),

–	čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (v letih) in

–	strukturo posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa odlagališča.

Preglednica 1: Osnovni podatki odlagališča za izračun višine finančnega jamstva za referenčno odlagališče

| Osnovni podatki: |  |
| --- | --- |
| površina prekrivnega sloja odlagališča (m2) | 50.000 |
| zmogljivost odlaganja (tone) | 750.000 |
| celotni čas obratovanja novega odlagališča – obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja (leta) | 20 |
| čas obratovanja obstoječega odlagališča – obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja (leta) | 5 |
| čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti (leta) | 3 |
| čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (leta) | 30 |
| zaključek zapiranja novega odlagališča (leto po začetku obratovanja odlagališča) | 23 |
| zaključek zapiranja obstoječega odlagališča (leto po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja)** | 8 |
| struktura plasti za prekrivanje telesa odlagališča: |  |
| oblikovanje zgornje plasti odlagališča | √ |
| nanašanje izravnalne plasti (d > 0,5 m ) | √ |
| plast za odplinjanje | √ |
| tesnilna folija | √ |
| mineralna tesnilna plast | √ |
| drenažni sloj (d ( 0,5 m) | √ |
| rekultivacijska plast (d ( 1 m) | √ |

Za prvo leto:

–	obratovanja se šteje leto, v katerem so se začeli prevzemati odpadki zaradi odlaganja,

–	zapiranja odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko so se prenehali prevzemati odpadki zaradi odlaganja,

–	izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko je odlagališče zaprto.

3 Opredelitev investicijskih stroškov zapiranja odlagališča

Investicijski stroški zapiranja odlagališča se opredelijo glede na predpisane ukrepe iz okoljevarstvenega dovoljenja. Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča so razvidni iz preglednice 2 te priloge. V tretjem stolpcu preglednice 2 te priloge so prikazani tudi referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2, izračunani na podlagi referenčnih investicijskih stroškov zapiranja odlagališča.

Preglednica 2: Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča in referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2

| Vrsta zapiralnih investicijskih del | Referenčni stroški (€/m2) | Celotni referenčni stroški zapiranja odlagališča (€) |
| --- | --- | --- |
| oblikovanje zgornje plasti odlagališča | 3,17 | 158.500,00 |
| nanašanje izravnalne plasti (d > 0,5 m ) | 8,83 | 441.500,00 |
| plast za odplinjanje (za odlagališče nevarnih odpadkov te plasti ni) | 4,61 | 230.500,00 |
| tesnilna folija (samo za odlagališče za nevarne odpadke) | 4,41 | 220.500,00 |
| mineralna tesnilna plast (d > = 0,5 m ) | 11,56 | 578.000,00 |
| drenažni sloj (d > = 0,5 m ) | 8,83 | 441.500,00 |
| ločilna plast zemlje nad drenažnim slojem | 3,43 | 171.500,00 |
| rekultivacijska plast (d > = 1,0 m ) | 10,40 | 520.000,00 |
| ozelenitev | 0,50 | 25.000,00 |
| inženiring, pavšal | 0,92 | 46.140,00 |
| skupaj za odlagališče za nenevarne odpadke |  | 2.612.640,00 |
| skupaj za odlagališče za nevarne odpadke |  | 2.602.640,00 |

Pri izračunu višine investicijskih stroškov se lahko upravljavcu odlagališča ne upoštevajo naslednja zapiralna dela, če je tako določeno v okoljevarstvenem dovoljenju:

- oblikovanje zgornje plasti odlagališča, če oblikovanje zgornje plasti ni potrebno zaradi načina odlaganja,

- nanašanje izravnalne plasti (d > 0,5 m ), če nanašanje izravnalne plasti ni potrebno zaradi načina odlaganja,

- izvedba plasti za odplinjanje, če ta ni potrebna, ker odlagališčni plini ne nastajajo ali jih ni mogoče zajeti.

4 Opredelitev obratovalnih stroškov v času zapiranja odlagališča in stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Za opredelitev obratovalnih stroškov med zapiranjem odlagališča in stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se upoštevajo ukrepi, predpisani v okoljevarstvenem dovoljenju.

4.1 Odvajanje in obdelava izcedne vode s prekritega odlagališča

Za izračun stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode, ki se odvaja s prekritega odlagališča, je treba opredeliti naslednje podatke:

- predvideno povprečno letno količino padavin,

- dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo,

- dolžino gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode,

- dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode in

- število videonadzorov nad zbirnimi vodi med zapiranjem odlagališča in izvajanjem ukrepov po njegovem zaprtju.

Preglednica 3: Referenčni podatki stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode

| 1 REFERENČNI PODATKI ZA ODVAJANJE IZCEDNE VODE MED ZAPIRANJEM ODLAGALIŠČA IN IZVAJANJEM UKREPOV VARSTVA OKOLJA PO NJEGOVEM ZAPRTJU: |
| --- |
| povprečna letna količina padavin (mm) | 1.000 |
| referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi, ki je na območju odlagališča (€/m3) | 6,00 |
| referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi zunaj območja odlagališča (€/m3) | 10,00 |
| 1.1 Primer za obdobje zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2 (količina izcedne vode je enaka količini padavin, ki med zapiranjem pade na površino odlagališča): |
| celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode med zapiranjem odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€) | 900.000,00 |
| celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode med zapiranjem odlagališča – čistilna naprava je zunaj območja odlagališča (€) | 1.500.000,00 |
| 1.2 Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino 50.000 m2 (količina izcedne vode je enaka količini vode, ki izteče iz 25 m globoke plasti odpadkov, če vsebnost suhe snovi v odpadkih v povprečju naraste s 40 % na 72 %) |
| celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€) | 2.400.000,00 |
| celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je zunaj območja odlagališča (€) | 4.000.000,00 |
| 2 REFERENČNI STROŠKI NADZIRANJA IN VZDRŽEVANJA VODOV ZA ODVAJANJE IZCEDNE VODE MED IZVAJANJEM UKREPOV VARSTVA OKOLJA PO ZAPRTJU ODLAGALIŠČA S POVRŠINO 50.000 m2: |
| dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo z videokamerami (m) | 900 |
| strošek videonadzora nad zbirnimi vodi za odvajanje izcedne vode (€/videonadzor) | 1.500 |
| dolžina gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (m) | 900 |
| strošek vzdrževanja gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (€/leto) | 2.000 |
| dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (m) | 900 |
| strošek vzdrževanja zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/leto) | 4.000 |
| število videonadzorov nad zbirnimi vodi med izvajanjem ukrepov po zaprtju odlagališča | 15 |
| Referenčni stroški nadziranja in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (€) | 202.500,00 |

4.2 Odplinjanje odlagališča

Za izračun stroškov odplinjanja odlagališča je treba med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti letne vzdrževalne stroške sistema za odplinjanje odlagališča, če gre za odlagališče nevarnih odpadkov ali odlagališče nenevarnih odpadkov, na katerem nastajajo odlagališčni plini.

Preglednica 4: Referenčni vzdrževalni stroški odplinjanja odlagališča med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

| Referenčni podatki za odlagališče s površino 50.000 m2 |  |
| --- | --- |
| referenčni stroški odplinjanja odlagališča: vzdrževanje sistema odplinjanja (€/leto) | 40.000,00 |

Stroški odplinjanja odlagališča se upravljavcu odlagališča ne upoštevajo, če iz meritev emisij odlagališčnega plina v zadnjih treh letih izhaja, da ga ni možno uporabiti za pridobivanje energije ali sežgati na bakli.

4.3 Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba opredeliti naslednje podatke:

- število meritev parametrov izcedne vode med zapiranjem odlagališča,

- število meritev parametrov izcedne vode med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

- število merilnih mest za odvzem vzorcev izcedne vode,

- stroške vzorčenja izcedne vode in

- stroške kemičnih analiz odvzetih vzorcev izcedne vode.

Preglednica 5: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| število meritev izcedne vode med zapiranjem odlagališča (število/leto) | 4 |
| število meritev izcedne vode med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 2 |
| število merilnih mest za odvzem izcedne vode | 1 |
| stroški vzorčenja izcedne vode (€/meritev) | 50,00 |
| stroški kemične analize za vse parametre izcedne vode (€/meritev) | 375,00 |
| 1. primer: letni stroški izvajanja meritev in kemičnih analiz med zapiranjem odlagališča (€/leto) | 1.700,00 |
| 2. primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemičnih analiz med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (€/leto) | 850,00 |

K stroškom obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba prišteti tudi stroške monitoringa stanja površinskih vod, v katere se odvaja izcedna voda, če je zahteva po izvajanju tega monitoringa določena v okoljevarstvenem dovoljenju.

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa stanja površinskih vod je treba opredeliti naslednje podatke:

- število meritev parametrov stanja površinskih vod med zapiranjem odlagališča,

- število meritev parametrov stanja površinskih vod med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

- število merilnih mest za odvzem vzorcev površinske vode,

- stroške vzorčenja površinske vode in

- stroške kemične analiz odvzetih vzorcev površinske vode.

Preglednica 6: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa stanja površinske vode

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| število meritev površinske vode med zapiranjem odlagališča (število/leto) | 4 |
| število meritev površinske vode med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 2 |
| število merilnih mest za odvzem površinske vode | 2 |
| stroški vzorčenja površinske vode (€/meritev) | 50,00 |
| stroški kemične analize za vse parametre površinske vode (€/meritev) | 375,00 |
| 1. primer: letni stroški izvajanja meritev in kemičnih analiz med zapiranjem odlagališča (€/leto) | 3.400,00 |
| 2. primer: letni stroški izvajanja meritev in kemičnih analiz med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (€/leto) | 1.700,00 |

4.4 Obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode s prekritega odlagališča

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti prekrivnega sloja in površin prekritega odlagališča je treba med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:

- število meritev parametrov padavinske vode, ki se med zapiranjem odlagališča odvaja z delno prekritega odlagališča,

- število meritev parametrov padavinske vode, ki se med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča odvaja s prekritega odlagališča,

- število merilnih mest za odvzem vzorcev padavinske vode,

- stroške vzorčenja padavinske vode in

- stroške kemičnih analiz odvzetih vzorcev padavinske vode.

Preglednica 7: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti prekrivnega sloja in površin prekritega odlagališča med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| število meritev padavinske vode, ki se odvaja med zapiranjem z delno prekritega odlagališča (število/leto) | 2 |
| število merilnih mest za odvzem padavinske vode | 1 |
| stroški vzorčenja padavinske vode (€/meritev) | 50,00 |
| stroški kemične analize za vse parametre padavinske vode (€/meritev) | 375,00 |
| Primer: letni stroški izvajanje meritev in kemičnih analiz (€/leto) | 850,00 |

4.5 Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:

- število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem med zapiranjem odlagališča,

- število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

- število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak z odplinjanjem,

- stroške vzorčenja odlagališčnega plina in

- stroške kemičnih analiz odvzetih vzorcev odlagališčnega plina.

Preglednica 8: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem med zapiranjem odlagališča (število/leto) | 1 |
| število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 1 |
| število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak | 1 |
| stroški vzorčenja odlagališčnega plina (€/meritev) | 50,00 |
| stroški kemične analize za vse parametre odlagališčnega plina (€/meritev) | 100,00 |
| Primer: letni stroški izvajanja meritev in kemičnih analiz (€/leto) | 150,00 |

4.6 Obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je treba opredeliti naslednje podatke:

- število meritev parametrov podzemne vode med zapiranjem odlagališča,

- število meritev parametrov podzemne vode med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

- število merilnih mest (vrtin) za odvzem vzorcev podzemne vode,

- stroške vzorčenja podzemne vode,

- stroške kemičnih analiz odvzetih vzorcev podzemne vode,

- število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele zaprtega odlagališča, in

- število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih med zapiranjem odlagališča odredi pristojni upravni organ.

Preglednica 9: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode med zapiranjem odlagališča in izvajanjem ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| število meritev podzemne vode med zapiranjem odlagališča (število/leto) | 2 |
| število meritev podzemne vode med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 1 |
| število merilnih mest za odvzem podzemne vode | 5 |
| stroški vzorčenja podzemne vode (€/meritev) | 150,00 |
| stroški kemične analize za vse parametre podzemne vode (€/meritev) | 575,00 |
| število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele zaprtega odlagališča | 1 |
| število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih med zapiranjem odlagališča odredi pristojni upravni organ | 2 |
| 1. primer za obdobje zapiranja (€/leto) | 14.500,00 |
| 2. primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (€/leto) | 3.625,00 |

4.7 Drugi stroški med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Za izračun drugih stroškov med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča je treba opredeliti naslednje podatke:

- stroške vzdrževanja rekultivacijske plasti,

- stroške zagotavljanja meteoroloških podatkov,

- nadzor nad stabilnostjo telesa odlagališča in

- stroške izdelave dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča glede vzorčenja podzemne vode.

Preglednica 10: Referenčni podatki o drugih stroških med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti (€/m2) | 0,03 |
| letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za odlagališče s površino prekrivne plasti 50.000 m2 (€/leto) | 1.500,00 |
| zagotavljanje meteoroloških podatkov (€/leto) | 750,00 |
| nadzor nad stabilnostjo telesa odlagališča (€/leto) | 1.500,00 |
| stroški izdelave dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča glede vzorčenja podzemne vode (€/leto) | 3.000,00 |
| drugi nepredvideni obratovalni stroški (€/leto) | 1.000,00 |
| 1. primer: letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za 50.000 m2 površine | 1.500,00 |
| 2. primer: drugi letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča | 6.250,00 |
| skupaj | 7.750,00 |

5 Celotni obratovalni stroški odlagališča od začetka zapiranja odlagališča do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju

Celotne obratovalne stroške odlagališča med njegovim zapiranjem je treba izračunati za vsako leto zapiranja odlagališča posebej, stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju pa za vsako leto izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča posebej.

Višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča od začetka zapiranja odlagališča do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju se izračuna kot vsota:

F = Finv. + Fobrat. + Fukrepi

kjer je:

F	višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča od začetka zapiranja odlagališča do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju,

Finv. 	  investicijski stroški zapiranja odlagališča (poglavje 3 te priloge),

Fobrat.         obratovalni stroški odlagališča med zapiranjem odlagališča (poglavje 4 te priloge) in

Fukrepi        diskontirani stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje

4 te uredbe).

Diskontirani stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča Fukrepi se ob upoštevanju neto sedanje vrednosti sredstev, potrebnih za kritje teh stroškov, izračunajo na podlagi naslednje enačbe:

Fukrepi = F1 + F2 + F3 + F4 + …+  Fn  +…+ F30.

kjer je:

Fn = Kn / (1 + r)n-1

in

Fukrepi       višina diskontiranih stroškov za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča v letu n,

Kn           stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki nastanejo v letu n,

n        zaporedno število leta, v katerem nastanejo stroški KN, pri čemer se leta štejejo od zaprtja odlagališča,

r              letna stopnja donosnosti zbranih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki je enaka 3,5 %.

Primer izračuna višine finančnega jamstva po letih (FN) za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja (KN) po zaprtju odlagališča s površino prekrivne plasti, ki letno znašajo 50.000 EUR, je razviden iz preglednice 10 te priloge.

Preglednica 11: Izračun višine finančnega jamstva (FN) za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja (KN) po zaprtju odlagališča po posameznih letih (n)

| Leto (n) | KN | FN (r = 3,5 %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 141.675,00 | 141.675,00 |
| 2 | 141.675,00 | 136.884,05 |
| 3 | 141.675,00 | 132.255,12 |
| 4 | 141.675,00 | 127.782,73 |
| 5 | 141.675,00 | 123.461,57 |
| 24 | 141.675,00 | 64.219,24 |
| 25 | 141.675,00 | 62.047,57 |
| 26 | 141.675,00 | 59.949,34 |
| 27 | 141.675,00 | 57.922,07 |
| 28 | 141.675,00 | 55.963,35 |
| 29 | 141.675,00 | 54.070,87 |
| 30 | 141.675,00 | 52.242,39 |
| vsota | stroški ukrepov varstva okolja po zaprtju = 4.250.250,00 € | Fukrepi = 2.696.892,29 |

6 Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med odlaganjem na odlagališču

Letna višina finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v posameznem letu med odlaganjem odpadkov na odlagališču, se izračuna na podlagi predvidenega enakomernega odlaganja odpadkov iz okoljevarstvenega dovoljenja po naslednji formuli:

FM = (M / Mcelotni) . F

kjer je za novo odlagališče:

FM	letna višina finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja odlagališča,

F 	višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča od začetka zapiranja odlagališča do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju,

M  	zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju,

Mcelotni	20 let,

in za obstoječe odlagališče:

M  	zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju,

Mcelotni	število let obratovanja obstoječega odlagališča, ki je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

7 Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno od začetka zapiranja odlagališča do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju

Finančno jamstvo mora biti razpoložljivo pristojnemu upravnemu organu v višini Finv. + Fobrat. + Fukrepi iz poglavja 5 te priloge od prenehanja odlaganja na odlagališču do konca leta, v katerem se odlagališče zapre. Od tega mora biti:

    - za izvedbo investicije zapiranja odlagališča pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Finv. (iz poglavja 5 te priloge),

    - za kritje obratovalnih stroškov odlagališča med njegovim zapiranjem pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Fobrat. (iz poglavja 5 te priloge),

    - za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Fukrepi (iz poglavja 5 te priloge).

Letna višina finančnega jamstva je med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča enaka višini vsote zneskov FN iz preglednice 11 poglavja 5 te priloge za vsa leta do konca obdobja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, vključno z letom, za katero se določa višina finančnega jamstva.

8 Preračun stroškov odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu med odlaganjem na odlagališču

Stroški odlagališča od začetka zapiranja odlagališča do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu, se izračunajo na naslednji način.

Letna višina finančnega jamstva iz poglavja 6 te priloge, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja odlagališča, se deli z maso, izraženo v tonah odloženih odpadkov na odlagališču v M-tem letu.

PRILOGA 8

OBSEG OBRATOVALNEGA MONITORINGA ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN NAČIN NJEGOVEGA IZVAJANJA

1. UVOD

S postopki obratovalnega monitoringa se preveri:

–	ali so odpadki, prevzeti na odlagališče, odstranjeni skladno z zahtevami za posamezno vrsto odlagališča,

–	ali procesi na odlagališču potekajo nadzorovano,

–	ali so izvedeni vsi predvideni zaščitni okoljevarstveni ukrepi in

–	ali so izpolnjeni pogoji za okoljevarstveno dovoljenje.

### 2. METEOROLOŠKI PARAMETRI

Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo spremljanje hidrometeoroloških pojavov.

### 3. EMISIJA SNOVI V ZRAK Z ODLAGALIŠČA

Meritve in izračuni emisije snovi v zrak z odlagališča obsegajo:

- redne meritve CH4, CO2 in O2 v odlagališčnem plinu, da se na podlagi rezultatov teh meritev ocenjuje potek razgradnje biološko razgradljivih snovi v telesu odlagališča;

- občasne meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost H2S, H2 in drugih plinov, če so te snovi prisotne v odlagališčnem plinu glede na sestavo odloženih odpadkov;

- meritve porabe odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije ali sežig na bakli (v m3 CH4) in

- meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina.

Pogostost meritev sestave odlagališčnega plina iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka je določena v preglednici 1 te priloge. Če se rezultati meritev sestave odlagališčnega plina ponavljajo, se lahko čas med zaporednima meritvama podaljša, vendar ne sme biti daljši kakor šest mesecev. Merilna mesta emisije snovi v zrak morajo biti reprezentativna.

Meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja iz četrte alineje prvega odstavka te točke se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter pogoje za njegovo izvajanje.

4. EMISIJA SNOVI PRI ODVAJANJU IZCEDNE VODE, ONESNAŽENE PADAVINSKE VODE TER ODPADNE VODE IZ NAPRAV ZA PRANJE VOZIL IN DRUGE OPREME NA OBMOČJU ODLAGALIŠČA

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča obsegajo občasne meritve:

–	parametrov izcedne vode,

- parametrov padavinske odpadne vode s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagališča in njegovih manipulativnih površin,

- odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča in

- parametrov padavinske odpadne vode z nadstrešnic ali prekritih površin zaprtega dela odlagališča, če se te odpadne vode pred odvajanjem v javno kanalizacijo ali neposredno v vode ali posredno v podzemne vode s ponikanjem v tla mešajo z drugimi odpadnimi vodami na območju odlagališča.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vod ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode z odlagališč odpadkov, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.

Mesta vzorčenja izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča morajo biti reprezentativna. Izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča je treba vzorčiti v skladu standardom SIST EN ISO 5667-1 ter meriti pretok in parametre onesnaženosti na vsakem mestu, kjer se odvajajo z odlagališča, posebej.

Za spremljanje padavinskih in izcednih vod se vzame vzorec s povprečno sestavo.

Pogostost vzorčenja se lahko prilagodi glede na zgradbo in obliko odlagališča ter mora biti določena v okoljevarstvenem dovoljenju.

5. ONESNAŽENOST POVRŠINSKE VODE

Meritve stanja površinskih vod (splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega stanja in posebna onesnaževala) se izvajajo, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode. Meritve je treba izvajati vsaj na dveh mestih, to je na površinski vodi gorvodno in dolvodno od območja odlagališča.

Meritve onesnaženosti površinskih vod je treba izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik, ali na izvirih, ki se lahko pojavljajo dolvodno od odlagališča. Če so ti odseki gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

Meritve splošnih fizikalno-kemijskih parametrov, parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v površinskih vodah je treba izvajati v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih vod, in v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih vod. Parametri, ki jih je treba meriti, in snovi, ki jih je treba analizirati, so fizikalno-kemijski parametri v vodi, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih vod, in dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču. Na podlagi značilnosti odlagališča lahko ministrstvo ugotovi, da meritve posameznega fizikalno-kemijskega parametra stanja površinskih vod niso potrebne.

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti merjenje količinskega stanja vodnega telesa ali dela vodnega telesa, ki je na vplivnem območju odlagališča, če se podatki količinskega stanja ne ugotavljajo v okviru monitoringa količinskega stanja vodnih teles površinske vode, ki ga zagotavlja država.

6. ONESNAŽENOST PODZEMNE VODE

Meritve onesnaženosti podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne vode in parametrov kemijskega stanja podzemne vode, določenih v programu obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode za posamezno odlagališče.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve onesnaženosti podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode. Meritve onesnaženosti podzemnih vod je treba izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik, ali na izvirih, ki se lahko pojavljajo dolvodno od odlagališča. Če so ti odseki gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

PREGLEDNICA 1: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov

| Št. | Vrsta meritev | P o g o s t o s t |
| --- | --- | --- |
|  |  | Obdobje odlaganja odpadkov in zapiranja odlagališča | Obdobje zaprtega odlagališča |
| 1 | meteorološki podatki | dnevno4 | vse meritve iz tč. 1 se izvajajo mesečno na isti dan v mesecu |
| 1.1 | količina padavin |  |  |
| 1.2 | temperatura (najnižja, najvišja, ob 14.00 po CET) | dnevno |  |
| 1.3 | hitrost in smer vetra | dnevno |  |
| 1.4 | vlaga – izhlapevanje lizimeter ali računska metoda in relativna vlaga ob 14.00 po CET | dnevno |  |
| 2 | meritve emisij snovi v vode in zrak |  |  |
| 2.1 | količina izcedne vode | mesečno4 | vsakih 6 mesecev |
| 2.2 | parametri izcedne vode9 | četrtletno2 | vsakih 6 mesecev |
| 2.3 | parametri padavinske odpadne vode | vsakih 12 mesecev | – |
| 2.4 | parametri odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča10 | vsakih 6 mesecev |  |
| 2.5 | količinsko stanje površinskih vod | četrtletno2 | vsakih 6 mesecev |
| 2.6 | splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega stanja in posebna onesnaževala v površinskih vodah8 | določena v okoljevarstvenem dovoljenju11 | določena v okoljevarstvenem dovoljenju11 |
| 2.7 | emisije plinov in zračni tlak6 | mesečno | na 6 mesecev7 |
| 3. | meritve onesnaženosti podzemne vode3 |  |  |
| 3.1 | gladina podzemne vode | vsakih 6 mesecev5 | vsakih 6 mesecev5 |
| 3.2 | parametri onesnaženosti podzemne vode | določena v okoljevarstvenem dovoljenju1 | določena v okoljevarstvenem dovoljenju1 |

Opombe:

1	Parametri onesnaženosti podzemne vode, ki jih je treba meriti, se glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo, podrobneje določijo v okoljevarstvenem dovoljenju. Pogostost merjenja parametrov podzemne vode se določi za vsako odlagališče posebej glede na njegove hidrogeološke značilnosti. Če se ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v okoljevarstvenem dovoljenju, mora upravljavec izvesti ponovno vzorčenje. V teh primerih je treba zagotoviti, da pogostost vzorčenja podzemne vode temelji na možnosti ugotavljanja učinkov ukrepov za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode med zaporednima vzorčenjema, ki je ocenjena na podlagi poznavanja toka podzemne vode in ocene njegove hitrosti.

2	Meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagališča odpadkov enkrat mesečno. Če se vrednosti merjenih parametrov ne spreminjajo, se meritve teh parametrov lahko v nadaljevanju obratovanja izvajajo enkrat na tri mesece. Prevodnost izcednih vod je treba meriti vsaj enkrat letno.

3	Število in lega piezometrov za spremljanje vplivov na podzemne vode morata biti določena v programu izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode. Najmanj eno merilno mesto mora biti v dotoku podzemne vode in najmanj dve merilni mesti na vplivnem območju odlagališča (območje odtoka podzemne vode).

4	Celotna dnevna količina.

5	Pri velikem nihanju gladine podzemne vode je treba pogostost meritev povečati.

6	Mesečno je treba izvajati meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti CH4, CO2, O2. Meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti H2S, H2 in drugih plinov se izvajajo, če so v odlagališčnem plinu te spojine prisotne in da izrazijo izluževalne lastnosti odloženih odpadkov. Te meritve so povezane predvsem z deležem organskih snovi v odpadkih.

7	Učinkovitost sistemov za izsesavanje plinov je treba redno preverjati.

8	Na podlagi značilnosti odlagališča lahko pristojni organ ugotovi, da meritve posameznega parametra stanja površinskih vod niso potrebne.

9	Parametri, ki jih je treba meriti, in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode z odlagališč odpadkov, in dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču. Parametri izcedne vode morajo biti določeni v okoljevarstvenem dovoljenju in morajo izražati izluževalne lastnosti odpadkov.

10	Parametri, ki jih je treba meriti, in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode z odlagališč odpadkov. Kot dodatni parameter se zaradi lastnosti odpadnih vod iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča dodata parametra celotni ogljikovodiki (mineralna olja) ter vsota anionskih in neionskih tenzidov.

11	Parametri, ki jih treba meriti v površinskih vodah, in pogostost meritev se glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču, določijo v okoljevarstvenem dovoljenju.

Točki 2.1 in 2.2 preglednice 1 se uporabljata le, če se izcedne vode zbirajo.

7.  OCENA LETNE KOLIČINE EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV

1.	Letna količina emisije metana z odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na podlagi mase odloženih odpadkov v koledarskem letu, izražene v kg, na naslednji način:

kjer je:

– S P,Y        letna emisija metana v letu P, izražena v kg,

– Q Y          celotna količina odloženih odpadkov v letu Y, izražena v kg,

– DOC       delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih,

– DOCF     delež organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline,

– F             delež metana v odlagališčnem plinu,

– k	     letna stopnja razgradnje odpadkov,

– Δt	čas od odložitve odpadkov v letu Y do njihove razgradnje v letu P (P-Y), izražen v letih, in

– A	normalizacijska konstanta, izračunana na podlagi časa, v katerem se vse biološko razgradljive sestavine odpadkov razgradijo (za razgradnjo v 50 letih pri k = 0,05 je A = 1,3).

Celotna letna količina emisije metana z odlagališča se izračuna kot vsota letnih emisij vseh odloženih odpadkov na naslednji način:

pri čemer je upoštevano, da v prvem letu odlaganja odpadkov ni emisije metana.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih in celotno maso odloženih odpadkov.

Delež metana v odlagališčnem plinu (F) se izraža kot količnik med prostornino metana v odlagališčnem plinu in prostornino vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biorazgradnji odloženih odpadkov.

Delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline, in maso vsega razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih.

Letna stopnja razgradnje odpadkov (k) se izraža kot količnik med maso biološko razgradljivih sestavin odpadkov, razgrajenih v enem letu, in celotno maso odloženih odpadkov.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izračuna na naslednji način:

DOC = 0,4*A + 0,17*B + 0,15*C + 0,30*D

pri čemer je:

–	A delež odpadnega papirja, lepenke in tekstila in je za leto 1995 enak 15 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	B delež odpadkov iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani, in je za leto 1995 enak osmim odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	C delež odpadne hrane in organskih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora, in biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora, in je za leto 1995 enak 32 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	D delež odpadkov pri predelavi in obdelavi lesa ter drugih odpadkov iz lesa, lubja in plute ter je za leto 1995 enak osmim odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov.

Če se delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), in delež metana v odlagališčnem plinu (F) posebej ne ugotavljata, se za izračun letne količine emisije metana upoštevata naslednji vrednosti: DOCF = 0,55 in F = 0,50.

Če se letna stopnja razgradnje odpadkov (k) posebej ne ugotavlja, se za izračun letne količine emisije metana upošteva naslednja vrednost: k = 0,05.

Letna količina metana z odlagališča se zmanjša za količino metana (R), ki je zgorel na bakli, v kotlu ali je bil uporabljen v napravi za proizvodnjo elektrike ali soproizvodnjo elektrike in toplote.

Na dobro urejenih odlagališčih s prekrivko iz zemlje ali komposta se letna količina metana, zmanjšana za zajeti metan, lahko zmanjša zaradi oksidacije v prekrivki. Predpisan oksidacijski faktor (OX) za taka odlagališča je 0,1.

Emisije se izračuna po enačbi:

S = (S p,y – R) (1 – OX)

Pri metodologiji se upošteva, da v prvem letu po odložitvi odpadka v telo odlagališča ni emisije metana iz telesa odlagališča.

2. Letna količina emisije ogljikovega dioksida z odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na naslednji način:

pri čemer je:

– S 1,P,Y       letna emisija ogljikovega dioksida v letu P, izražena v kg,

– S P,Y         letna emisija metana v letu P, izražena v kg,

– F              delež metana v odlagališčnem plinu in

– Z              faktor pretvorbe mase metana v ogljikov dioksid (MCO2/MCH4 = 2,75).

8. POROČILO O IZVEDBI OBRATOVALNEGA MONITORINGA

Letnemu poročilu o rezultatih meritev pri obratovalnem monitoringu iz 2. do 7. točke te priloge je treba priložiti poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje podatke o zgradbi in sestavi telesa odlagališča ter posedanju ravni odlagališča.

Podatki o zgradbi in sestavi telesa odlagališča so:

– 	velikost površine, na kateri so že odloženi odpadki,

– 	prostornina in sestava odloženih odpadkov,

– 	metode odlaganja,

– 	časovna opredelitev začetka in konca odlaganja in

– 	izračun preostale zmogljivosti odlagališča v m3, m2 in tonah.

Po zaprtju odlagališča letno poročilo o topografiji območja odlagališča vsebuje samo podatke o posedanju ravni odlagališča, meritve za izdelavo tega poročila pa se izvedejo enkrat letno.

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogoje za njegovo izvajanje, pri čemer ocena vključuje tudi rezultate izračuna letne količine emisije metana, letne količine metana, uporabljenega za proizvodnjo električne energije ali sežig na bakli, in letne količine emisije ogljikovega dioksida z odlagališča v skladu s 7. točko te priloge.

O rezultatih meritev emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina je treba izdelati poročilo o opravljenih meritvah in oceno o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter pogoje za njegovo izvajanje.

PRILOGA 9

VSEBINA OCENE TVEGANJA

1. 	Geološka ocena

Geološka ocena se izdela na podlagi temeljite raziskave ali poznavanja geoloških značilnosti kraja podzemnega skladišča. Vključuje raziskave in analize vrste kamnin, tal in topografije. Z geološko oceno je treba dokazati primernost kraja za podzemno skladiščenje. V raziskave je treba vključiti lego, pogostnost in strukturo vseh prelomnic ali razpok v okoliških geoloških plasteh ter mogoč vpliv potresne dejavnosti na te strukture.

2. 	Geomehanska ocena

Z geomehansko oceno je treba dokazati stabilnost podzemnih prostorov s primernimi raziskavami in napovedmi. V geomehansko oceno morajo biti vključeni tudi odloženi odpadki. Procese je treba sistematično analizirati in dokumentirati.

Z geomehansko oceno je treba dokazati:

1. 	da med nastajanjem podzemnih prostorov in po njem ni pričakovati nobenih pomembnih deformacij v samem prostoru ali na zemeljski površini, ki bi poslabšale izvedljivost podzemnega skladiščenja ali omogočile pot do biosfere;

2. 	da je nosilnost podzemnega prostora zadostna, da se med obratovanjem skladišče ne zruši;

3. 	da ima odloženi material potrebno stabilnost, skladno z geomehanskimi lastnostmi matične hribine.

3. 	Hidrogeološka ocena

Hidrogeološka ocena je temeljita raziskava vodnih lastnosti, da se na podlagi podatkov o hidravlični prevodnosti kamninske mase, razpok in vodnih gradientov oceni vzorec tokov podzemne vode v sosednjih plasteh.

4. 	Geokemijska ocena

Geokemijska ocena je temeljita raziskava kamnine in sestave podzemne vode, da se ugotovijo sedanja sestava podzemne vode in njen mogoči časovni razvoj, vrsta in pogostnost rudnin, ki napolnjujejo prelome, pa tudi kvantitativni mineraloški opis matične kamnine. Z geokemijsko oceno je treba oceniti vpliv spremenljivosti za geokemijski sistem.

5. 	Ocena vpliva na biosfero

Ocena vpliva na biosfero je raziskava biosfere, na katero lahko vpliva podzemno skladiščenje. Izvesti je treba študije izhodiščnega stanja, da se določijo lokalne ravni ustreznih snovi v naravnem okolju.

6. 	Ocena obratovalne faze

Za obratovalno fazo je treba z oceno obratovalne faze dokazati:

1. 	stabilnost podzemnih prostorov med obratovanjem podzemnega skladišča;

2. 	da ni nesprejemljivih tveganj, da bi odpadki našli pot do biosfere;

3. 	da ni nesprejemljivih tveganj, ki bi vplivala na delovanje objektov podzemnega skladišča.

Pri dokazovanju varnosti obratovanja podzemnega skladišča je treba sistematično analizo obratovanja objektov opraviti na podlagi posebnih podatkov o seznamu odpadkov, upravljanju objekta in načrtu obratovanja. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da odpadki ne bodo reagirali s kamnino na noben kemijski ali fizikalni način, ki bi oslabil trdnost in gostoto kamnine ter ogrozil samo skladiščenje. Poleg odpadkov, ki jih je v skladu z določbami te uredbe prepovedano odlagati v podzemno skladišče, se zato ne smejo sprejemati odpadki, ki v danih skladiščnih pogojih (temperatura, vlažnost) lahko spontano zagorijo, plinasti proizvodi, hlapni odpadki, odpadki v obliki nepoznanih mešanic, ki izvirajo iz zbiranja odpadkov.

Prepoznati je treba posebne nezgode, ki bi lahko v obratovalni fazi podzemnega skladišča privedle do nastanka poti med odpadki in biosfero. Različne vrste mogočih tveganj pri obratovanju je treba povzeti v posebnih razredih nevarnosti in ovrednotiti njihove mogoče učinke. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da ni nobenega nesprejemljivega tveganja, če bi se porušilo tesnjenje pri obratovanju. Predvideti je treba tudi preprečevalne ukrepe.

7. 	Ocena dolgoročnega vpliva

Da bi izpolnili cilje trajnostnega odlaganja odpadkov, mora ocena tveganja zajeti tudi dolgoročne vplive. Z oceno dolgoročnega vpliva je treba zagotoviti, da v podzemnem skladišču tudi po zaprtju zaradi odloženih odpadkov ne bodo nastale nobene poti onesnaževal do biosfere.

V daljšem obdobju je treba količinsko oceniti pregrade podzemnega skladišča (na primer kakovost odpadkov, zgrajene strukture, zasipavanje in zapiranje jaškov in vrtin), delovanje matične kamnine, okoljske plasti in preobremenitev ter jih ovrednotiti na podlagi lokalnih podatkov ali dovolj previdnih predpostavk. Upoštevati je treba geokemijske in geohidrološke pogoje, kot so pretok podzemne vode, učinkovitost pregrad, naravno preperevanje in izcejanje odloženih odpadkov.

Dolgoročno varnost podzemnega skladiščenja je treba dokazati z oceno varnosti, ki vsebuje opis začetnega stanja v danem času (na primer ob zapiranju), v nadaljevanju pa s scenarijem pomembnih sprememb, ki jih je pričakovati v geološkem času. Oceniti je treba tudi posledice sproščanja posameznih snovi iz podzemnega skladišča po različnih scenarijih, ki kažejo mogoč dolgoročni razvoj sprememb biosfere, geosfere in podzemnega skladišča.

Zaradi omejene življenjske dobe zabojnikov in oblog podzemnih prostorov jih pri oceni dolgoročnih tveganj za odložene odpadke ne bi smeli upoštevati.

8. 	Ocena vpliva površinskih sprejemnih objektov

Čeprav so odpadki, pripeljani na kraj, namenjeni odstranjevanju pod zemljo, bodo odpadke raztovorili, preizkusili in morda skladiščili na površju, preden bodo prišli na svoj končni namembni kraj. Sprejemni objekti morajo biti oblikovani in vodeni tako, da se prepreči škoda za zdravje ljudi in lokalno okolje. Izpolnjevati morajo enake zahteve kot kateri koli drug objekt za sprejemanje odpadkov.

9. 	Ocena drugih tveganj

Zaradi zaščite delavcev je treba odpadke odlagati samo v podzemno skladišče, ki mora biti zanesljivo ločeno od rudarskih dejavnosti. Odpadki se ne smejo sprejeti, če vsebujejo ali lahko tvorijo nevarne snovi, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, na primer patogene klice nalezljivih bolezni.

PRILOGA 10

ZAHTEVE ZA POSODE ZA SKLADIŠČENJE KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK

(1) Posoda za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- odporna mora biti proti koroziji in udarcem,

- ne sme biti varjena,

- izdelana mora biti iz ogljikovega jekla (najmanj ASTM A36) ali nerjavnega jekla (AISI 304, 316L),

- ne sme prepuščati plina in tekočine,

- zunanji del posode mora biti odporen proti skladiščnim pogojem,

- tip posode mora uspešno prestati preizkus s padcem in preizkuse tesnosti, ki so opisani v poglavjih 6.1.5.3 in 6.1.5.4 sklepa, ki ureja objavo prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, in

- napolnjena je lahko največ do 80 odstotkov prostornine, s čimer se zagotovi, da je na voljo zadosten prostor in da raztezanje tekočine zaradi visoke temperature ne povzroči niti puščanja niti trajne deformacije posode.

(2) Na posodi iz prejšnjega odstavka mora biti trajno vtisnjena oznaka z naslednjimi podatki:

- identifikacijska številka posode,

- material izdelave,

- masa prazne posode,

- referenca proizvajalca in

- datum izdelave.

# Text boxes

odvzem reprezentativnega vzorca in

kontrolna kemična analiza

zavrnitev prevzema odpadkov

potrditev prevzema odpadkov na evidenčnem listu

pregled dokumentacije, vizualni pregled in odločitev o prevzemu

začasno skladiščenje

registriranje dostave odpadkov in tehtanje

v obdelavo ali neposredno na odlagališče