OSNUTEK

Na podlagi četrtega odstavka 108. člena Zakona o vodah  (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 ZV-1, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZzdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, …) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

Pravilnik o spremljanju odvzetih količin vode z merilno napravo (pri posebni rabi vode za katero si je potrebno pridobiti vodno dovoljenje), o pogojih za njegovo izvajanje ter o načinu poročanja teh podatkov

- člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa način spremljanja odvzetih količin vode z merilno napravo ter vrste in obseg meritev, ki jih je potrebno izvajati pri posamezni vrsti posebne rabe vode, za katero si je potrebno pridobiti vodno dovoljenje.

Ta pravilnik določa tudi obseg in način beleženja podatkov o odvzetih količinah vode ter način poročanja teh podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje.

…

- člen

(merilne naprave)

Zaradi zagotavljanja smotrne in učinkovite rabe vode, mora imeti vsak imetnik vodnega dovoljenja nameščeno merilno napravo.

Merilna naprava mora biti nameščena na mestu odvzema, oziroma pri povratnem odvzemu kjerkoli med mestom odvzema in mestom vračanja vode, če je s tem zagotovljeno spremljanje celotne odvzete količine vode.

….

Za merilno napravo, nameščeno na tlačnem cevovodu oziroma cevnem zajemu, mora biti ugotovljena skladnost po predpisih o meroslovju.

ALI: Merilne naprave, nameščene na tlačnem cevovodu oziroma cevnem zajemu, morajo biti skladne s predpisi o meroslovju.

V primeru, da se posebna raba vode izvaja z odvzemov preko dovodnega kanala, oziroma namestitev merilne naprave na način iz prejšnjega odstavka ni možna iz drugih razlogov, mora biti merilna naprava skladna s standardom SIST ISO 4373:1995.

….

- člen

(obseg meritev)

(1) Za neposredno rabo vode je treba zagotoviti spremljanje trenutne in skupne količine odvzete vode.

(2) Za neposredno rabo vode iz vodnjaka, drenaže ali jamskega zajetja iz katerega je dovoljen odvzem do 5 l/s iz odprtega vodonosnika in do 2 l/s iz zaprtega vodonosnika je treba zagotoviti tudi spremljanje nivoja podzemne vode v vodnjaku, drenaži oziroma jamskem zajetju. Meritve je treba opravljati vsaj enkrat tedensko in ob vsaki meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve. V primeru režima črpanja s prekinitvami je treba zabeležiti nivo podzemne vode v vodnjaku tudi neposredno pred naslednjim ciklusom črpanja in med njim.

(3) Za neposredno rabo vode iz vodnjaka, drenaže in jamska zajetja iz katerega je dovoljen odvzem nad 5 l/s do 10 l/s iz odprtega vodonosnika je treba zagotoviti tudi spremljanje nivoja podzemne vode v vodnjaku in opazovalni vrtini, drenaži oziroma jamskem zajetju. Meritve je treba opravljati vsaj enkrat dnevno in ob vsaki meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve. V primeru režima črpanja s prekinitvami je treba zabeležiti nivo podzemne vode v vodnjaku in opazovalni vrtini tudi neposredno pred naslednjim ciklusom črpanja in med njim.

(4) Za neposredno rabo vode iz vodnjaka, drenaže in jamska zajetja iz katerega je dovoljen odvzem nad 10 l/s do 30 l/s iz odprtega vodonosnika je treba zagotoviti tudi spremljanje nivoja podzemne vode v vodnjaku in dveh opazovalnih vrtinah, drenaži oziroma jamskem zajetju. Meritve je treba opravljati vsaj enkrat dnevno in ob vsaki meritvi zabeležiti datum  in uro izvedene meritve. V primeru režima črpanja s prekinitvami je treba zabeležiti nivo podzemne vode v vodnjaku in opazovalnih vrtinah tudi neposredno pred naslednjim ciklusom črpanja in med njim.

(5) Za neposredno rabo vode iz vodnjaka, drenaže in jamska zajetja, iz katerega je dovoljen odvzem nad 2 l/s do 20 l/s iz zaprtega vodonosnika, ministrstvo v vodnem dovoljenju določi obseg meritev skladno s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, glede na predviden vpliv rabe vode na vodonosnik.

(6) Za neposredno rabo vode iz vodnjaka, drenaže in jamska zajetja iz katerega je dovoljen odvzem nad 30 l/s iz odprtega vodonosnika in nad 20 l/s iz zaprtega vodonosnika je treba zagotoviti tudi spremljanje nivojev podzemne vode v vodnjaku in dveh opazovalnih vrtinah. Meritve je treba opravljati vsako uro in ob vsaki meritvi zabeležiti datum  in uro izvedene meritve. Na dveh dodatnih opazovalnih vrtinah je treba zagotoviti tudi spremljanje nivojev podzemne vode.Vse meritve je treba opraviti enkrat dnevno in ob vsaki meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve.

…

- člen

(pogostost meritev in beleženje rezultatov meritev)

(1) Za neposredno rabo vode iz površinskih voda z dovoljenim največjim skupnim odvzemom do 1000 m3/leto se meritvi iz prvega odstavka prejšnjega člena opravita in rezultata zabeležita vsaj enkrat letno.

(2) Za neposredno rabo vode iz površinskih voda z dovoljenim največjim skupnim odvzemom nad 1000 m3/leto se meritvi iz prvega odstavka prejšnjega člena opravita in rezultata zabeležita vsaj enkrat mesečno.

(3) Za neposredno rabo vode iz izvira z dovoljenim največjim trenutnim odvzemom:

- do 2 l/s se meritvi iz prvega odstavka prejšnjega člena opravita in rezultata zabeležita vsaj dvakrat mesečno,

- od 2 l/s do 30 l/s se meritvi iz prvega odstavka prejšnjega člena opravita in rezultata zabeležita vsaj enkrat dnevno,

- nad 30 l/s se meritvi iz prvega odstavka prejšnjega člena opravita in rezultata zabeležita vsako uro (registrator).

(4) Za neposredno rabo vode iz vodnjaka, drenaže in jamskega zajetja z dovoljenim največjim trenutnim odvzemom:

- do 5 l/s iz odprtega vodonosnika in do 2 l/s iz zaprtega vodonosnika se meritvi iz prvega odstavka prejšnjega člena opravita in rezultata zabeležita vsaj enkrat tedensko in se ob vsaki meritvi zabeležita tudi datum in ura izvedene meritve,

- nad 5 l/s do 30 l/s iz odprtega vodonosnika in nad 2 l/s do 20 l/s iz zaprtega vodonosnika se meritvi iz prvega odstavka prejšnjega člena opravita in rezultata zabeležita vsaj enkrat dnevno in se ob vsaki meritvi zabeležita tudi datum in ura izvedene meritve,

- nad 30 l/s iz odprtega vodonosnika in nad 20 l/s iz zaprtega vodonosnika se meritvi iz prvega odstavka prejšnjega člena opravita in rezultata zabeležita vsako uro (registrator).

…

- člen

(ostale obveznosti)

(1) Imetnik vodnega dovoljenja, ki mora skladno z določili 3. člena zagotoviti tudi spremljanje nivoja podzemne vode v opazovalni vrtini, mora posredovati podatke o lokaciji opazovalne v obliki in roku, ki je določen v vodnem dovoljenju (mesec dni po vzpostavitvi spremljanja na opazovalni vrtini v elektronski obliki).

(2) Imetnik vodnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora na opazovalni vrtini dovoliti predstavnikom ministrstva izvedbo meritev za potrebe državnega monitoringa.

…

- člen

(način poročanja)

(1) Imetnik vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode mora o odvzetih količinah vode poročati ministrstvu enkrat letno, in sicer do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.

(2) Poročilo se vloži elektronsko z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov neposredno prek spletne strani ministrstva, kjer so zagotovljene informacije v zvezi z načinom poročanja in pomoč pri poročanju podatkov.

…

- člen

(izjeme)

Imetnik vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo ni dolžan poročati o odvzetih količinah vode. Rezultate meritev mora beležiti in hraniti ves čas trajanja vodne pravice ter jih na zahtevo ministrstva ali inšpektorja, pristojnega za vode, predložiti na vpogled.

Če v vodnem dovoljenju ni določeno drugače, se obveznosti iz tega pravilnika ne določijo za naslednje vrste posebne rabe vode:

- izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih,

- pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave,

- gojenje sladkovodnih organizmov - ciprinidnih vrst rib,

- gojenje morskih organizmov,

- obratovanje pristanišč in raba vode za obratovanje vstopno-izstopnih mest po predpisih o plovbi po celinskih vodah,

- drugo rabo vode, ki presega splošno rabo.

- člen

Imetniki vodnih pravic morajo prvo elektronsko poročilo o odvzetih količinah vode poslati ministrstvu do 31. januarja 2016 za preteklo leto.

- člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.

Št. …….

Ljubljana, dne ………………..

EVA

Minister 
za kmetijstvo in okolje

Dejan Židan l.r.