Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK

o odobritvi motornih vozil (z najmanj štirimi kolesi)

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet urejanja)

(1) Ta pravilnik vzpostavlja usklajen okvir, ki vsebuje upravne predpise in splošne tehnične zahteve za odobritev vseh novih vozil iz njegovega področja uporabe, ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za ta vozila, zato da bi olajšali njihovo registracijo, prodajo in začetek uporabe.

(2) Ta pravilnik vzpostavlja tudi določbe za prodajo in začetek uporabe delov in opreme, namenjene za vozila, ki so odobrena v skladu z Direktivo 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 65/2012 z dne 24. januarja 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kazalniki menjanja prestav ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(3) Za uporabo tega pravilnika so v regulativnih aktih iz popolnega seznama iz Priloge IV tega pravilnika določene posebne tehnične zahteve o izdelavi in delovanju vozil.

(4) Ta pravilnik deloma prenaša določbe Direktive 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 263 z dne 9.10.2007, str. 1-160), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 1229/2012 z dne 10. decembra 2012 o spremembi prilog IV in XII k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 353 z dne 21.12.2012, str. 1-30).

2. člen

(področje uporabe)

(1) Ta pravilnik se uporablja za homologacijo vozil, načrtovanih in izdelanih v eni ali več stopnjah za uporabo v cestnem prometu, ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, načrtovanih in izdelanih za takšna vozila. Ta pravilnik se uporabljatudi za posamično odobritev takšnih vozil ter za dele in opremo, namenjene za vozila, ki jih zajema ta pravilnik.

(2) Ta pravilnik se ne uporablja za homologacijo ali posamično odobritev naslednjih vozil:

a)kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, kot so opredeljeni v Direktivi 2003/37/EGS Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, in priklopnikov, načrtovanih in izdelanih prav zato, da jih vlečejo ti traktorji;

b)štirikoles, kot so opredeljena v Direktivi 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil;

c)goseničnih vozil.

(3) Homologacija ali posamična odobritev iz tega pravilnika je možna za naslednja vozila:

a) vozila, ki so načrtovana in izdelana predvsem za uporabo na gradbiščih ali v kamnolomih, pristaniščih ali letaliških kompleksih;

b) vozila, načrtovana in izdelana za potrebe vojske, civilne zaščite, gasilskih enot in policije;

c) premične delovne stroje,

če ta vozila izpolnjujejo zahteve tega pravilnika. Te posamične odobritve ne posegajo v uporabo Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih.

(4) Posamična odobritev iz tega pravilnika je možna za naslednja vozila:

a) vozila, namenjena izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčih;

b) prototipe vozil, ki se uporabljajo na cestah pod odgovornostjo proizvajalca zaradi izvedbe posebnega preskusnega programa, pod pogojem, da so bila načrtovana in izdelana posebej za ta namen.

3. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku in v regulativnih aktih iz Priloge IV tega pravilnika, imajo naslednji pomen:

1. "alternativna zahteva" soupravne določbe in tehnične zahteve, katerih cilj je zagotovitev stopnje varnosti v prometu in varstva okolja, ki je v največji možni meri smiselno enakovredna stopnji, ki jo zagotavljajo določbe iz Priloge IV ali Priloge XI tega pravilnika;

2. "certifikat o ES-homologaciji" je certifikat iz Priloge VI tega pravilnika ali ustrezne priloge k posamični direktivi ali uredbi, obrazec sporočila iz ustrezne priloge k enemu od pravilnikov UN/ECE iz dela I ali II Priloge IV tega pravilnika, če se štejejo za enakovredne;

3. "certifikat o homologaciji" je dokument, s katerim homologacijski organ uradno potrjuje, da je tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote homologiran;

4. "certifikat o posamični odobritvi" je dokument, s katerim homologacijski organ uradno potrjuje, da je določeno vozilo posamično odobreno;

5. "certifikat o skladnosti" je dokument iz Priloge IX tega pravilnika, ki ga izda proizvajalec in s katerim potrjuje, da je vozilo iz serije, homologirane v skladu s tem pravilnikom, ob izdelavi skladno z vsemi regulativnimi akti;

6. "dodelano vozilo" je vozilo ob koncu postopka večstopenjske homologacije, ki izpolnjuje vse ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;

7. "dokončano vozilo" je vsako vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;

8. "ES-homologacija" je postopek, s katerim homologacijski organ potrdi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve iz tega pravilnika ali regulativnih aktov iz Priloge IV ali Priloge XI tega pravilnika;

9. "hibridno električno vozilo" je hibridno vozilo, ki za namene mehanskega pogona pridobiva energijo iz obeh naslednjih virov shranjene energije/moči v vozilu:

- goriva,

- naprave za shranjevanje električne energije/moči (npr. baterija, kondenzator, vztrajnik/generator itd.);

10. "hibridno motorno vozilo" je vozilo z vsaj dvema različnima pretvornikoma energije in dvema različnima sistemoma za skladiščenje energije (v vozilu) za pogon vozila;

11. "homologacija" je postopek, s katerim država članica Evropske unije (v nadaljnem besedilu: država članica) potrdi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve;

12. "homologacija po delih" je homologacijski postopek, s katerim se postopoma zbere cel sklop certifikatov o ES-homologaciji za z vozilom povezane sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki na koncu pripelje do homologacije celotnega vozila;

13. "homologacija v enem delu" je postopek, s katerim se naenkrat opravi homologacija vozila kot celote;

14. „homologacijski organ“ je organ, ki je pristojen za vse vidike homologacije tipa vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ali posamične odobritve vozila; za postopek izdaje soglasja, za izdajo in po potrebi razveljavitev certifikatov o homologaciji, za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi drugih držav članic; za imenovanje tehničnih služb ter za zagotavljanje, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti glede skladnosti proizvodnje;

15. "mešana homologacija" je postopek homologacije po delih, s katerim se v končni fazi homologacije celotnega vozila podelijo homologacije za enega ali več sistemov, ne da bi bilo treba izdati certifikate o ES-homologaciji za te sisteme;

16. "motorno vozilo" je vsako vozilo z lastnim motornim pogonom, ki ima najmanj štiri kolesa in je dokončano, dodelano ali nedodelano, z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 25 km/h;

17. "nacionalna homologacija" je homologacijski postopek, določen v nacionalni zakonodaji države članice, s tem da je veljavnost takšne homologacije omejena na ozemlje te države članice;

18. "nedodelano vozilo" je vsako vozilo, ki potrebuje vsaj eno nadaljnjo stopnjo dodelave, da bi izpolnilo vse ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;

19. "opisna dokumentacija" je opisna mapa, ki jo dopolnjujejo poročila o preskusih in vsi drugi dokumenti, ki sta jih tehnična služba ali homologacijski organ priložila v opisno mapo med opravljanjem svojih nalog, pri čemer je opisno dokumentacijo dovoljeno predložiti v elektronski obliki;

20. "opisna mapa" je popolna mapa z opisnim listom, dokumentacijo, podatki, risbami, fotografijami itd., ki jo predloži vlagatelj, pri čemer je opisno mapo dovoljeno predložiti v elektronski obliki;

21. "opisni list" je dokument iz Priloge I ali Priloge III tega pravilnika ali iz ustrezne priloge k posamični direktivi ali uredbi, v katerem so predpisani podatki, ki jih mora navesti vlagatelj, pri čemer je opisni list možno predložiti v elektronski obliki;

22. "originalni deli ali oprema" so deli ali oprema, ki so izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih proizvajalec vozil določi za proizvodnjo delov ali opreme za sestavo zadevnega vozila. To vključuje dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti deli ali oprema. Šteje se, razen če se ne dokaže nasprotno, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ti ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih pri sestavi zadevnega vozila, in so bili izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila;

23. "osnovno vozilo" je vsako vozilo, ki se uporablja na začetni stopnji večstopenjskega homologacijskega postopka;

24. "posamična direktiva ali uredba" je direktiva ali uredba, navedena v delu I Priloge IV tega pravilnika. Ta izraz vključuje tudi njihove izvedbene akte;

25. "posamična odobritev" je postopek, s katerim homologacijski organ potrdi, da posamezno vozilo, naj bo unikatno ali ne, izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve;

26. "predstavnik proizvajalca" je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Evropski uniji, ki jo proizvajalec ustrezno imenuje, da ga zastopa pri homologacijskem organu ter da ukrepa v njegovem imenu glede zadev, zajetih v tem pravilniku; kjer je naveden izraz "proizvajalec", je treba to razumeti kot označitev bodisi proizvajalca bodisi njegovega predstavnika;

27. "premični delovni stroj" je vsako vozilo na lastni pogon, posebej načrtovano in izdelano za opravljanje dela, ki zaradi svojih konstrukcijskih značilnosti ni primerno za prevoz potnikov ali blaga. Delovni stroji, nameščeni na podvozje motornega vozila, ne štejejo za premične delovne stroje;

28. "priklopno vozilo“ je vozilo brez lastnega pogona, ki je načrtovano in izdelano za vleko z motornim vozilom;

29. "pristojni organ" iz 42. člena tega pravilnika je homologacijski organ ali imenovani organ oziroma akreditacijski organ, ki deluje v njunem imenu;

30. "proizvajalec“ je fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna homologacijskemu organu za vse vidike homologacijskega postopka ali postopka izdaje soglasja in za zagotavljanje skladnosti proizvodnje. Ni nujno, da je ta fizična ali pravna oseba neposredno vključena v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet homologacijskega postopka;

31. "regulativni akt" je tehnična specifikacija za vozila, posamična direktiva, uredba ali pravilnik UN/ECE, ki je priložen revidiranemu sporazumu iz leta 1958;

32. "samostojna tehnična enota" je naprava, za katero veljajo zahteve regulativnega akta, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z enim ali več določenimi tipi vozila, kadar regulativni akt to možnost izrecno določa;

33. "sestavni del" je naprava, za katero veljajo zahteve regulativnega akta, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana neodvisno od vozila, kadar regulativni akt to možnost izrecno določa;

34. "seznam opisne dokumentacije" je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije, ustrezno oštevilčena ali drugače označena, tako da se jasno prepoznajo vse strani, oblika tega dokumenta pa je taka, da predstavlja evidenco zaporednih korakov vodenja ES-homologacije, zlasti datume pregledov in dopolnitev;

35. "sistem" je skupek naprav, ki v vozilu skupaj opravljajo eno ali več določenih funkcij ter za katerega veljajo zahteve iz katerega koli regulativnega akta;

36. "tehnična služba“ je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ga homologacijski organ države članice imenuje bodisi za preskuševalni laboratorij za izvajanje preskusov bodisi za organ za presojo skladnosti za opravljanje začetne presoje in drugih preskusov ali kontrolnih pregledov v imenu homologacijskega organa, pri tem pa je možno, da homologacijski organ sam opravlja te naloge;

37. "tip vozila" so vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo vsaj v bistvenih pogledih, navedenih v delu B Priloge II tega pravilnika. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke, navedene v delu B Priloge II tega pravilnika;

38. "večstopenjska homologacija" je postopek, s katerim eden ali več homologacijskih organov, lahko iz različnih držav članic EU potrdi, da glede na stanje dodelave tip nedodelanega ali dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve tega pravilnika;

39. "virtualna preskusna metoda" so računalniške simulacije, vključno z izračuni, ki dokazujejo, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota izpolnjuje tehnične zahteve regulativnega akta. Za namene preskušanja pri virtualni metodi ni potrebna fizična prisotnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;

40. "vozilo" je vsako motorno ali njegovo priklopno vozilo, kakor je opredeljeno v točkah 16 in 28;

41. "vozilo zaključka serije" je vsako vozilo iz dela zaloge, ki ga ni mogoče registrirati ali prodati ali dati v uporabo zaradi začetka veljave novih tehničnih zahtev, za katere ni bila opravljena homologacija.

POGLAVJE II

SPLOŠNE OBVEZNOSTI

4. člen

(obveznosti pristojnih organov )

(1) Homologacijski organ zagotovi, da proizvajalci, ki zaprosijo za odobritev, izpolnjujejo vse obveznosti iz tega pravilnika.

(2) Homologacijski organ  odobri le tista vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika.

(3) Dovoljena je registracija, prodaja  ali začetek uporabe le tistih vozil, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika. Homologacijski organ ne sme prepovedati, omejiti ali preprečiti registracije, prodaje, začetka uporabe ali vožnje po cestah vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot iz razlogov, povezanih z vidiki njihove izdelave in delovanja, zajetih v tem pravilniku, če izpolnjujejo zahteve.

(4) Homologacijski organ  ustanovi ali imenuje organe, pristojne za zadeve v zvezi z odobritvijo vozil, ter Komisijo uradno obvesti o njihovi ustanovitvi ali imenovanju v skladu s 43. členom tega pravilnika. Uradno obvestilo o homologacijskih organih vključuje ime, naslov, vključno z elektronskim naslovom, ter njihovo področje pristojnosti.

5. člen

(obveznosti proizvajalcev)

(1) Proizvajalec je homologacijskemu organu odgovoren za vse vidike postopka odobritve vozila ter za zagotavljanje skladnosti proizvodnje, ne glede na to, ali je proizvajalec neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.

(2) V primeru večstopenjske homologacije je vsak proizvajalec odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je dodal na stopnji dodelave vozila. Proizvajalec, ki spremeni sestavne dele ali sisteme, ki so že bili homologirani v prejšnjih stopnjah, je odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje teh sestavnih delov in sistemov.

(3) Za namene tega pravilnika proizvajalec s sedežem zunaj Evropske unije imenuje predstavnika s sedežem v Evropski uniji, ki ga bo zastopal pri homologacijskem organu.

POGLAVJE III

POSTOPKI ES-HOMOLOGACIJE

6. člen

(postopki za ES-homologacijo vozil)

(1) Proizvajalec lahko izbere enega izmed naslednjih postopkov:

a) homologacijo po delih;

b) homologacijo v enem delu;

c) mešano homologacija.

(2) Vloga za homologacijo po delih zajema opisno mapo, ki vsebuje podatke, zahtevane v skladu s Prilogo III tega pravilnika, priloženi pa so ji tudi vsi certifikati o homologaciji, ki jih zahtevajo posamezni ustrezni regulativni akti, navedeni v Prilogi IV ali Prilogi XI tega pravilnika. V primeru homologacije sistema ali samostojne tehnične enote ima homologacijski organ v skladu z ustreznimi regulativnimi akti dostop do opisne dokumentacije sistema ali enote, dokler homologacija ni podeljena ali zavrnjena.

(3) Vloga za homologacijo v enem delu zajema opisno mapo, ki vsebuje ustrezne podatke, zahtevane v skladu s Prilogo I tega pravilnika, glede na regulativne akte, določene v Prilogi IV ali Prilogi XI tega pravilnika in, kjer je to primerno, v delu II Priloge III tega pravilnika.

(4) V primeru postopka mešane homologacije lahko homologacijski organ odloči, da proizvajalcu ni treba predložiti enega ali več certifikatov o ES-homologaciji sistema, če so opisni mapi priloženi podatki, določeni v Prilogi I tega pravilnika, ki se zahtevajo za homologacijo teh sistemov v fazi homologacije vozila. Vsak certifikat o ES-homologaciji, ki ga v skladu z navedenim ni treba predložiti, se nadomesti s poročilom o preskusu.

(5) Brez poseganja v drugi, tretji in četrti odstavek tega člena je treba za namene večstopenjske homologacije priložiti naslednje podatke:

a) na prvi stopnji tiste dele opisne mape in certifikate o ES-homologaciji, potrebne za dokončano vozilo, ki so pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila;

b) na drugi in naslednjih stopnjah tiste dele opisne mape in certifikate o ES-homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo izdelave, in kopijo certifikata o ES-homologaciji vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo izdelave; proizvajalec poleg tega priloži podrobne podatke o vseh spremembah ali dodatkih, s katerimi je dodelal vozilo.

Podatki, določeni v točkah a) in b), se lahko priložijo v skladu z mešanim postopkom iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Proizvajalec vlogo predloži homologacijskemu organu. Za določen tip vozila se lahko predloži samo ena vloga, ki se jo sme vložiti v samo eni državi članici.Za vsak tip, ki ga je treba homologirati, je treba vložiti ločeno vlogo.

(7) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo od proizvajalca zahteva, da ta priloži vse dodatne informacije, potrebne za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi se zahtevajo, ali za lažjo izvedbo teh preskusov.

(8) Proizvajalec da homologacijskemu organu na voljo toliko vozil, kolikor je potrebnih za zadovoljivo izvedbo postopka homologacije.

7. člen

(postopki za ES-homologacijo sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot)

(1) Proizvajalec predloži vlogo homologacijskemu organu. Za določen tip sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote se lahko predloži samo ena vloga, ki se jo sme vložiti v samo eni državi članici. Za vsak tip, ki ga je treba homologirati, je treba vložiti ločeno vlogo.

(2) Vlogi je priložena opisna mapa, vsebina katere je določena v posamičnih direktivah ali uredbah.

(3) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo od proizvajalca zahteva, da ta priloži vse dodatne informacije, potrebne za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi se zahtevajo, ali za lažjo izvedbo teh preskusov.

(4) Proizvajalec da homologacijskemu organu na voljo toliko vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, kolikor jih je v skladu z ustreznimi posamičnimi direktivami ali uredbami potrebnih za izvedbo zahtevanih preskusov.

POGLAVJE IV

IZVAJANJE POSTOPKOV ES-HOMOLOGACIJE

8. člen

(splošne določbe)

(1) Homologacijski organ ne sme podeliti ES-homologacije, dokler ne zagotovi, da so bili postopki iz 12. člena tega pravilnika ustrezno in zadovoljivo izvedeni.

(2) Homologacijski organ podeli ES-homologacijo v skladu z 9. in 10. členom tega pravilnika.

(3) Če homologacijski organ meni, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z zahtevanimi določbami predstavlja resno tveganje za prometno varnost ali resno škoduje okolju ali javnemu zdravju, lahko zavrne podelitev ES-homologacije. V takem primeru homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji pošlje podrobno dokumentacijo, v kateri so pojasnjeni razlogi za njeno odločitev in navedeni dokazi za njene ugotovitve.

(4) Certifikati o ES-homologaciji se oštevilčijo na način, naveden v Prilogi VII tega pravilnika.

(5) Homologacijski organ v 20 delovnih dneh pošlje homologacijskim organom drugih držav članic kopijo certifikata o ES-homologaciji vozila (skupaj s prilogami) za vsak tip vozila, za katerega je bila homologacija podeljena. Kopija na papirju se lahko nadomesti z elektronsko datoteko.

(6) Homologacijski organ nemudoma obvesti homologacijske organe drugih držav članic o zavrnitvi ali preklicu vsake homologacije vozila in razlogih za njegovo odločitev.

(7) Homologacijski organ vsake tri mesece homologacijskim organom drugih držav članic pošlje seznam ES-homologacij sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je podelil, spremenil, zavrnil ali preklical v prejšnjem obdobju. Ta seznam vsebuje podatke, določene v Prilogi XIV tega pravilnika.

(8) Če homologacijski organ iz druge države članice tako zahteva, mu homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, v 20 delovnih dneh od prejema takšne zahteve pošlje kopijo zadevnega certifikata o ES-homologaciji, skupaj s prilogami. Kopija na papirju se lahko nadomesti z elektronsko datoteko.

9. člen

(posebne določbe, ki zadevajo vozila)

(1) Homologacijski organ podeli ES-homologacijo za:

a) tip vozila, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih regulativnih aktih, navedenih v Prilogi IV tega pravilnika;

b) tip vozila za posebne namene, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih regulativnih aktih, navedenih v Prilogi XI tega pravilnika.

Uporabijo se postopki, določeni v Prilogi V tega pravilnika.

(2) Homologacijski organ podeli večstopenjsko homologacijo za tip nedodelanega ali dodelanega vozila, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih regulativnih aktih, navedenih v Prilogi IV ali Prilogi XI tega pravilnika, ob čemer se upošteva stopnja dodelave vozila. Večstopenjska homologacija se uporablja tudi za dodelana vozila, ki so jih preoblikovali ali spremenili drugi proizvajalci. Uporabijo se postopki, določeni v Prilogi XVII tega pravilnika.

(3) Homologacijski organ za vsak posamezen tip vozila:

a) izpolni vse ustrezne dele certifikata o ES-homologaciji, vključno s priloženim obrazcem rezultatov preskusov, v skladu z vzorcem iz Priloge VIII tega pravilnika;

b) dopolni oziroma preveri seznam opisne dokumentacije;

c) vlagatelju nemudoma izda izpolnjen certifikat skupaj s prilogami.

(4) V primeru ES-homologacije, v zvezi s katero so bile v skladu z 20. ali 22. členom tega pravilnika ali Prilogo XI tega pravilnika uvedene omejitve glede njene veljavnosti ali opuščene nekatere določbe iz regulativnih aktov, se te omejitve oziroma opustitve navedejo v certifikatu o ES-homologaciji.

(5) Če podatki v opisni mapi vsebujejo določila za vozila za posebne namene, navedena v Prilogi XI tega pravilnika, se ta določila navedejo tudi v certifikatu o ES-homologaciji.

(6) Če proizvajalec izbere postopek mešane homologacije, homologacijski organ v delu III opisnega lista, vzorec katerega je v Prilogi III tega pravilnika, izpolni polja, ki se nanašajo na poročila o preskusih, določena v regulativnih aktih, za katera certifikati o ES-homologaciji niso na voljo.

(7) Če proizvajalec izbere postopek homologacije v enem delu, homologacijski organ sestavi seznam veljavnih regulativnih aktov, vzorec katerega je v Dodatku k Prilogi VI tega pravilnika, in ta seznam doda k certifikatu o ES-homologaciji.

10. člen

(posebne določbe, ki zadevajo sisteme, sestavne dele ali samostojne

tehnične enote)

(1) Homologacijski organ podeli ES-homologacijo za sistem, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih posamičnih direktivah ali uredbah, kakor je predpisano v Prilogi IV ali Prilogi XI tega pravilnika.

(2) Homologacijski organ podeli ES-homologacijo za sestavni del ali samostojno tehnično enoto sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, ki je skladna s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih posamičnih direktivah ali uredbah, kakor je predpisano v Prilogi IV tega pravilnika.

(3) Če so sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki so ali niso namenjeni za popravilo, servisiranje ali vzdrževanje, vključeni v homologacijo sistema za vozilo, se ne zahteva dodatna homologacija za sestavni del ali samostojno tehnično enoto, razen če tako določa ustrezen regulativni akt.

(4) Če sestavni del ali samostojna tehnična enota opravlja svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi deli vozila in je zato skladnost z zahtevami mogoče preverjati le takrat, ko sestavni del ali samostojna tehnična enota deluje v povezavi s temi drugimi deli vozila, se obseg ES-homologacije sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ustrezno omeji. V takih primerih certifikat o ES-homologaciji določa omejitve pri uporabi in navaja posebne pogoje za namestitev. Če sestavni del ali samostojno tehnično enoto vgradi proizvajalec, je treba skladnost z vsemi ustreznimi omejitvami uporabe ali pogoji za namestitev preveriti tedaj, ko se vozilu podeli homologacija.

11. člen

(zahtevani preskusi za ES-homologacijo)

(1) Skladnost s tehničnimi predpisi, določenimi v tem pravilniku in v regulativnih aktih iz Priloge IV tega pravilnika, se dokazuje z ustreznimi preskusi, ki jih opravijo imenovane tehnične službe. Preskusni postopki, posebna oprema in orodje, ki se zahtevajo za izvedbo teh preskusov, se navedejo v vsakem posameznem regulativnem aktu. »so navedeni«

(2) Zahtevani preskusi se izvedejo na vozilih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah, ki so predstavniki tipa v postopku homologacije. Proizvajalec pa lahko v dogovoru s homologacijskim organom izbere vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto, ki, četudi ni predstavnik tipa v postopku homologacije, združuje številne najbolj neugodne lastnosti glede na zahtevano stopnjo ustreznosti delovanja. V pomoč pri sprejemanju odločitev se lahko pri izbirnem postopku uporabijo virtualne preskusne metode.

(3) Kot alternative preskusnim postopkom iz prvega odstavka tega člena in v dogovoru s homologacijskim organom se lahko na zahtevo proizvajalca ob upoštevanju regulativnih aktov iz Priloge XVI tega pravilnika uporabijo virtualne preskusne metode.

(4) Splošni  pogoji, ki jih morajo izpolnjevati virtualne preskusne metode, so določeni v Dodatku 1 k Prilogi XVI tega pravilnika. Za vsak posamezni regulativni akt iz Priloge XVI tega pravilnika se v Dodatku 2 k tej prilogi določijo posebni preskusni pogoji in ustrezne z njim povezane upravne določbe.

12. člen

(skladnost proizvodnje)

(1) Homologacijski organ, ki podeli ES-homologacijo, sprejme potrebne ukrepe v skladu s Prilogo X tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.

(2) Homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, sprejme potrebne ukrepe v skladu s Prilogo X tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da ukrepi iz prejšnjega odstavka ostajajo ustrezni in je proizvodnja vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot še vedno skladna s homologiranim tipom. Preverjanje skladnosti izdelkov s homologiranim tipom je omejeno na postopke, določene v Prilogi X tega pravilnika in v tistih regulativnih aktih, ki vsebujejo posebne zahteve. V zvezi s tem lahko homologacijski organ , ki je podelil ES-homologacijo, izvede katero koli preverjanje ali preskus, predpisan v katerem koli regulativnem aktu iz Priloge IV ali Priloge XI tega pravilnika, na vzorcih iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati.

(3) Če homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, ugotovi, da se ukrepi iz prvega odstavka tega člena ne izvajajo ali bistveno odstopajo od dogovorjenih ukrepov in časovnega plana ustreznih kontrolnih pregledov in preskusov ali se ne izvajajo več, čeprav proizvodnja ni prekinjena, ta homologacijski organ sprejme potrebne ukrepe, vključno s preklicem homologacije, da zagotovi pravilno izvajanje postopka za skladnost proizvodnje.

POGLAVJE V

SPREMEMBE ES-HOMOLOGACIJ

13. člen

(splošne določbe)

(1) Proizvajalec nemudoma obvestihomologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo,  o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji. Ta homologacijski organ v skladu s pravili, določenimi v tem poglavju, odloči, kateri postopek bo uporabil. Če je to potrebno, lahko homologacijski organ v posvetovanju s proizvajalcem odloči, da bo podelil novo ES-homologacijo.

(2) Vlogo za spremembo ES-homologacije je mogoče predložiti le pri homologacijskem organu, ki je podelil prvotno ES-homologacijo.

(3) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe potrebni dodatni pregledi ali preverjanja, o tem obvesti proizvajalca. Postopki iz 14. in 15. člena tega pravilnika se uporabijo šele potem, ko so bili uspešno izvedeni potrebni dodatni pregledi ali preverjanja.

14. člen

(posebne določbe, ki zadevajo vozila)

(1) Če se podatki v opisni dokumentaciji spremenijo, se spremembe označijo kot „popravek“. V takih primerih homologacijski organ po potrebi izda popravljeno stran opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran označi na način, ki jasno kaže naravo spremembe in datum ponovne izdaje. Tej zahtevi ustreza tudi izdaja konsolidirane posodobljene različice opisne dokumentacije z izčrpnim opisom sprememb.

(2) Popravek se označi kot „razširitev“, če poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi naslednje:

a) potrebni so dodatni pregledi ali dodatni preskusi;

b) spremenjen je bil kateri koli podatek v certifikatu o ES-homologaciji, razen njegovih prilog;

c) veljati začnejo nove zahteve v skladu s katerim koli regulativnim aktom, ki velja za homologirani tip vozila.

V takih primerih homologacijski organ izda popravljen certifikat o ES-homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje odobrene razširitve. Na certifikatu o homologaciji je jasno označen razlog razširitve in datum ponovne izdaje.

(3) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane posodobljene različice se vedno ustrezno spremeni tudi seznam opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidacije posodobljene različice.

(4) Če nove zahteve iz točke c) drugega odstavka tega člena s tehničnega vidika ne veljajo za ta tip vozila ali če te zadevajo kategorije vozila, v katere to vozilo ne sodi, homologacije tega tipa vozila ni treba spreminjati.

15. člen

(posebne določbe, ki zadevajo sisteme, sestavne dele ali samostojne

tehnične enote)

(1) Če se podatki v opisni dokumentaciji spremenijo, se spremembe označijo kot „popravek“.V takih primerih homologacijski organ po potrebi izda popravljene strani opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran označi na način, ki jasno kaže naravo spremembe in datum ponovne izdaje. Tej zahtevi ustreza tudi izdaja konsolidirane posodobljene različice opisne dokumentacije z izčrpnim opisom sprememb.

(2) Popravek se označi kot „razširitev“, če poleg določb iz prejšnjega odstavka velja tudi naslednje:

a) potrebni so dodatni pregledi ali dodatni preskusi;

b) spremenjen je bil kateri koli podatek v certifikatu o ES-homologaciji, razen njegovih prilog;

c) veljati začnejo nove zahteve v skladu s katerim koli regulativnim aktom, ki velja za homologirani sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto.

V teh primerih, homologacijski organ izda popravljen certifikat o ES-homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje podeljene razširitve. Če je sprememba potrebna zaradi uporabe točke c) tegaodstavka, se posodablja tretji del številke homologacije. Na certifikatu o homologaciji sta jasno označena razlog razširitve in datum ponovne izdaje.

(3) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane posodobljene različice se vedno ustrezno spremeni tudi seznam opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidacije posodobljene različice.

16. člen

(izdaja sprememb in obveščanje)

(1) Homologacijski organ ob razširitvi posodobi ustrezne dele certifikata o ES-homologaciji, njegove priloge in seznam opisne dokumentacije. Posodobljen certifikat in njegove priloge se vlagatelju izdajo nemudoma.

(2) Homologacijski organ v primeru popravka  vlagatelju nemudoma izda popravljene dokumente oziroma konsolidirano posodobljeno različico, vključno s popravljenim seznamom opisne dokumentacije.

(3) Homologacijski organ o vseh spremembah ES-homologacij obvesti homologacijske organe drugih držav članic v skladu s postopki iz 8. člena tega pravilnika.

POGLAVJE VI

VELJAVNOST ES-HOMOLOGACIJE VOZIL

17. člen

(prenehanje veljavnosti ES-homologacije)

(1) ES-homologacija za vozila preneha veljati v katerem koli izmed naslednjih primerov:

a) nove zahteve v katerem koli regulativnem aktu, ki velja za homologirano vozilo, postanejo obvezne za registracijo, prodajo ali začetek uporabe novih vozil, homologacije pa ni mogoče ustrezno posodobiti;

b) proizvodnja homologiranega vozila je prostovoljno dokončno prekinjena;

c) homologaciji poteče veljavnost na podlagi posebne omejitve.

(2) Če samo ena varianta znotraj tipa ali ena izvedenka znotraj variante ni več veljavna, ES-homologacija za zadevno vozilo preneha veljati samo za to določeno varianto oziroma izvedenko.

(3) Če je proizvodnja določenega tipa vozila dokončno prekinjena, proizvajalec o tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo za to vozilo. Ta organ po prejemu takega obvestila v roku 20 delovnih dni ustrezno obvesti homologacijske organe drugih držav članic. 27. člen tega pravilnika velja zgolj za prenehanje pod pogoji iz točke a) prvega odstavka tega člena.

(4) Brez poseganja v prejšnji odstavek tega člena proizvajalec v primerih ES-homologacij za vozilo, ki se jim izteka veljavnost, o tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo. Homologacijski organ nemudoma vse ustrezne informacije sporoči homologacijskim organom drugih držav članic ter tako omogoči uporabo 27. člena tega pravilnika, če je to ustrezno. V tem sporočilu se navedeta zlasti datum proizvodnje in identifikacijska številka zadnjega izdelanega vozila.

POGLAVJE VII

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI IN OZNAKE

18. člen

(certifikat o skladnosti)

(1) Proizvajalec kot imetnik ES-homologacije vozila dostavi certifikat o skladnosti, ki spremlja vsako vozilo, bodisi dokončano, nedodelano ali dodelano, izdelano skladno s homologiranim tipom vozila. Za nedodelano ali dodelano vozilo proizvajalec na drugi strani certifikata o skladnosti izpolni samo tiste podatke, ki so bili dodani ali spremenjeni na trenutni homologacijski stopnji, in certifikatu priloži vse morebitne certifikate o skladnosti, izdane na prejšnji stopnji.

(2) Certifikat o skladnosti se napiše v enem izmed uradnih jezikov Evropske unije. Vsaka država članica lahko zahteva, da se certifikat o skladnosti prevede v njen jezik ali jezike.

(3) Certifikat o skladnosti je izdelan tako, da ga ni mogoče ponarediti. V ta namen se uporablja papir, ki je zaščiten bodisi z barvnimi grafikami ali vodnim znakom v obliki oznake proizvajalca.

(4) Certifikat o skladnosti je v celoti izpolnjen in ne vsebuje omejitev glede uporabe vozila, razen tistih, ki so predvidene v regulativnem aktu.

(5.) Certifikat o skladnosti, kakor je določen v delu I Priloge IX tega pravilnika, za vozila, homologirana v skladu z določbami drugega odstavka 20. člena tega pravilnika, v naslovu vsebuje besedilo „Za dokončana/dodelana vozila, homologirano ob uporabi 20. člena tega pravilnika (začasna homologacija).“.

(6) Certifikat o skladnosti, kakor je določen v delu I Priloge IX tega pravilnika, za vozila, homologirana v skladu z 22. členom tega pravilnika v naslovu vsebuje besedilo „Za dokončana/dodelana vozila, homologirana v majhnih serijah“, v neposredni bližini naslova pa letnico proizvodnje, ki ji sledi zaporedna številka med 1 in mejno vrednostjo, navedeno v tabeli v Prilogi XII tega pravilnika, ki glede na vsako letnico proizvodnje označuje položaj tega vozila v okviru proizvodnje, določene za zadevno leto.

(7) Brez poseganja v določbe prvega odstavka tega člena lahko proizvajalec podatke ali informacije iz certifikata o skladnosti v elektronski obliki posreduje organu za registracijo v državi članici.

(8) Duplikat certifikata o skladnosti lahko izda samo proizvajalec. Na sprednji strani vsakega ponovnega izvoda mora biti jasno viden napis „duplikat“.

(9) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena izda proizvajalec za vozila, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji potrdilo o skladnosti, kot ga določa pravilnik, ki ureja področje ugotavljanja skladnosti vozil.

19. člen

(oznaka ES-homologacije)

(1) Proizvajalec sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ne glede na to, ali je ta del sistema ali ne, vsak sestavni del ali enoto, izdelano skladno s homologiranim tipom, označi z oznako ES-homologacije, ki jo zahteva ustrezna posamična direktiva ali uredba.

(2) Kadar oznaka ES-homologacije ni potrebna, proizvajalec doda vsaj svoje tovarniško ime ali blagovno znamko ter številko tipa in/ali identifikacijsko številko.

(3) Oznaka ES-homologacije je v skladu z Dodatkom k Prilogi VII tega pravilnika.

POGLAVJE VIII

NOVE TEHNOLOGIJE ALI TEHNIČNE REŠITVE, KI SO NEZDRUŽLJIVE

S POSAMIČNIMI DIREKTIVAMI

20. člen

(izjeme za nove tehnologije ali nove tehnične rešitve)

(1) Homologacijski organ lahko na podlagi vloge proizvajalca podeli ES-homologacijo za tip sistema, sestavni del ali samostojno tehnično enoto, v katero so vgrajene tehnologije ali tehnične rešitve, ki so nezdružljive z enim ali več regulativnimi akti iz dela I Priloge IV tega pravilnika, pod pogojem, da imajo dovoljenje Komisije.

(2) Dokler odločitev o tem, ali se dovoljenje izda ali ne, še ni sprejeta, homologacijski organ lahko podeli začasno homologacijo, veljavno le v državi homologacijskega organa, ki je takšno homologacijo podelil, za tip vozila, za katerega je zaprošena izjema, pod pogojem, da o tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice z dokumentacijo, ki vsebuje naslednje:

a) razloge, zaradi katerih zadevne tehnologije ali tehnične rešitve preprečujejo sistemu, sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, da bi bile združljive z zahtevami;

b) opis zadevnih varnostnih in okoljskih vidikov ter sprejete ukrepe;

c) opis preskusov, vključno z njihovimi rezultati, ki v primerjavi z zahtevami, od katerih je zaprošena izjema, kažejo, da je zagotovljena vsaj enaka raven varnosti in varovanja okolja.

(3) Homologacijski organi drugih držav članic se lahko odločijo za upoštevanje začasne homologacije iz prejšnjega odstavka na svojem ozemlju.

(4) Komisija se odloči, ali bo homologacijskemu organu dovolila podelitev ES-homologacije za ta tip vozila. Če je potrebno, je v odločitvi navedeno tudi, ali je njena veljavnost kakor koli omejena, npr. časovno. Veljavnost homologacije je v vsakem primeru najmanj 36 mesecev. Če se Komisija odloči za zavrnitev dovoljenja, homologacijski organ takoj obvesti imetnika začasne homologacije iz drugega odstavka tega člena, da bo začasna homologacija v šestih mesecih po datumu odločitve Komisije preklicana. Vendar pa bo vozila, izdelana v skladu z začasno homologacijo še preden je bila slednja preklicana, dovoljeno registrirati, prodati ali vključiti v uporabo v kateri koli državi članici, ki je upoštevala začasno homologacijo.

(5) V primerih, ko sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota ustreza pravilniku UN/ECE, h kateremu je Evropska unija pristopila, se ta člen ne uporablja.

POGLAVJE IX

VOZILA, IZDELANA V MAJHNIH SERIJAH

22. člen

(ES-homologacija za majhne serije)

(1) Homologacijski organ na zahtevo proizvajalca in v okviru količinskih omejitev, določenih v delu A oddelka 1 Priloge XII tega pravilnika, v skladu s postopkom iz četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika podeli ES-homologacijo za tip vozila, ki izpolnjuje vsaj zahteve iz Dodatka k delu I Priloge IV tega pravilnika.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za vozila za posebne namene.

(3) Certifikati o ES-homologaciji se oštevilčijo v skladu s Prilogo VII tega pravilnika.

23. člen

(nacionalna homologacija za majhne serije)

(1) Homologacijski organ lahko za vozila, izdelana v okviru količinskih omejitev, določenih v oddelku 2 dela A Priloge XII tega pravilnika, odstopi od ene ali več določb enega ali več regulativnih aktov iz Priloge IV ali Priloge XI tega pravilnika, pod pogojem, da določijo ustrezne alternativne zahteve.

(2) Homologacijski organ lahko za vozila iz prejšnjega odstavka odstopi od ene ali več določb tega pravilnika.

(3) Od določb iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko odstopi le, če ima homologacijski organ za to utemeljene razloge.

(4) Homologacijski organ za homologacijo vozil po tem členu upošteva sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so homologirane v skladu z regulativnimi akti iz Priloge IV tega pravilnika.

5. Certifikat o homologaciji podrobno opredeli vrste odstopanj, priznanih na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena. Takšen certifikat o homologaciji, katerega vzorec je določen v Prilogi VI tega pravilnika, ne sme imeti naslova „Certifikat o ES-homologaciji vozila“, se pa  oštevilči v skladu s Prilogo VII tega pravilnika.

(6) Veljavnost te homologacije je omejena na ozemlje države homologacijskega organa, ki jo je podelil. Vendar pa homologacijski organ na željo proizvajalca pošlje s priporočeno pošto ali po elektronski pošti kopijo certifikata o homologaciji in vse priloge homologacijskim organom držav članic, ki jih določi proizvajalec. Homologacijski organ v 60 dneh po prejemu odloči, ali bo to homologacijo upošteval ali ne. Svojo odločitev uradno sporoči homologacijskemu organu, ki je podelil tako homologacijo. Homologacijski organ homologacije ne zavrne, razen če upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne njenim.

(7) Na zahtevo vlagatelja, ki želi vozilo prodati, registrirati ali dati v uporabo v drugi državi članici, tisti homologacijski organ, ki je homologacijo podelil, vlagatelja oskrbi s kopijo certifikata o homologaciji, vključno z opisno dokumentacijo. Homologacijski organ dovoli, da se to vozilo proda, registrira ali da v uporabo, razen če upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne njegovemu.

POGLAVJE X

POSAMIČNE ODOBRITVE

24. člen

(posamične odobritve)

(1) Homologacijski organ lahko določeno vozilo, unikatno ali ne, oprosti zahtev po skladnosti z eno ali več določbami tega pravilnika ali z enim ali več regulativnimi akti, navedenimi v Prilogi IV ali Prilogi XI tega pravilnika, pod pogojem, da določi alternativne zahteve. Od navedenega se lahko odstopi le, če ima homologacijski organ za to utemeljene razloge.

(2) Homologacijski organ ne izvaja porušnih preskusov, ampakuporabi vse ustrezne informacije, ki jih predloži vlagatelj in tako dokaže skladnost z alternativnimi zahtevami.

(3) Homologacijski organ namesto alternativnih zahtev upošteva vsako ES-homologacijo sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.

(4) Vlogo za posamično odobritev predloži proizvajalec ali lastnik vozila ali pa oseba, ki deluje v njunem imenu, pod pogojem, da prebiva v Evropski uniji.

(5) Homologacijski organ podeli posamično odobritev, če je vozilo skladno z opisom, priloženim k vlogi, in če izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve, ter nemudoma izda certifikat o posamični odobritvi.

Format certifikata o posamični odobritvi se določi na osnovi certifikata o ES-homologaciji, kot je določen v Prilogi VI tega pravilnika, in vsebuje vsaj informacije, ki so potrebne za izpolnitev vloge za registracijo, kakor jo določa Direktiva Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil. Certifikati o posamičnih odobritvah ne smejo imeti naslova „ES-homologacija vozila“.Certifikat o posamični odobritvi je opremljen z identifikacijsko številko zadevnega vozila.

(6) Veljavnost posamične odobritve je omejena na ozemlje države homologacijskega organa, ki jo je podelil.

Če vlagatelj želi prodati, registrirati ali dati v uporabo v drugi državi članici vozilo, ki mu je bila izrečena posamična odobritev, tisti homologacijski organ, ki je odobritev podal, vlagatelja na njegovo zahtevo oskrbi z izjavo o tehničnih določbah, na podlagi katerih je bilo vozilo odobreno. Za vozilo, ki mu je bila podeljena posamična odobritev s strani homologacijskega organa države članice v skladu z določbami tega člena, homologacijski organ druge države članice dovoli, da se vozilo proda, registrira ali da v uporabo, razen če upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne njenim.

(7) Homologacijski organ na zahtevo proizvajalca ali lastnika vozila podeli posamično odobritev za vozilo, ki je skladno z določbami tega pravilnika in z regulativnimi akti, navedenimi v Prilogi IV ali Prilogi XI tega pravilnika, kakor je primerno. V takem primeru homologacijski organi držav članic upoštevajo posamično odobritev in dovolijo, da se vozilo lahko proda, registrira in da v uporabo.

(8) Določbe tega člena se lahko uporabljajo za vozila, ki so bila homologirana v skladu s tem pravilnikom in so bila predelana, preden so bila prvič registrirana ali dana v uporabo.

25. člen

(posebne določbe)

(1) Postopek, določen v 24. členu tega pravilnika, se lahko za določeno vozilo uporablja v zaporednih stopnjah v skladu z večstopenjskim postopkom homologacije.

(2) Postopek, določen v 24. členu tega pravilnika, ne sme nadomestiti vmesne stopnje v okviru običajnega zaporedja v večstopenjskem postopku homologacije, in se ne sme uporabljati za pridobitev prvostopenjske homologacije vozila.

POGLAVJE XI

REGISTRACIJA, PRODAJA IN ZAČETEK UPORABE VOZILA

26. člen

(registracija, prodaja in začetek uporabe vozila)

(1) Registracijski organi brez poseganja v določbe 29. in 30. člena tega pravilnika vozila registrirajo in dovolijo njihovo prodajo ali začetek uporabe le, če vsebujejo veljaven certifikat o skladnosti, izdan po 18. členu tega pravilnika . Dovoljena je prodaja nedodelanih vozil, nista pa dovoljena njihova registracija in začetek uporabe, dokler niso dodelana.

(2) Vozila, ki so izvzeta iz zahtev glede certifikata o skladnosti, se lahko registrirajo, prodajo ali dajo v uporabo le, če izpolnjujejo ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika.

(3) Število vozil, izdelanih v majhnih serijah, ki se registrirajo, prodajo ali so dana v uporabo v enem letu, ne sme presegati števila enot, navedenih v delu A Priloge XII tega pravilnika.

27. člen

(registracija, prodaja in začetek uporabe vozil zaključka serije)

(1) Registracijski organi lahko v okviru omejitev, določenih v oddelku B Priloge XII tega pravilnika, in le v omejenem časovnem obdobju, registrirajo vozila, skladna s tipom vozila, katerega ES-homologacija ni več veljavna, ter dovolijo njihovo prodajo ali začetek uporabe. Navedeno  se uporablja samo za vozila na ozemlju Evropske unije, ki imajo v času, ko so bila izdelana, veljavno ES-homologacijo, niso pa bila registrirana ali dana v uporabo, preden je ta ES-homologacija postala neveljavna.

(2) Možnost iz prejšnjega odstavka je za dokončana vozila na voljo za obdobje dvanajstih mesecev od datuma prenehanja veljavnosti ES-homologacije, za dodelana vozila pa za obdobje osemnajst mesecev po tem datumu.

(3) Proizvajalec, ki želi izkoristiti določbe prvega odstavka tega člena, predloži homologacijskemu organu zahtevek za začetek uporabe določenega vozila. V zahtevku morajo biti opredeljeni vsi tehnični ali gospodarski razlogi, zaradi katerih ta vozila niso skladna z novimi tehničnimi zahtevami.

Homologacijski organ se v treh mesecih po prejetju takšnega zahtevka odločijo, ali bo dovoli registracijo teh vozil v Republiki Sloveniji ter v kakšnem številu jih bo dovoli.

(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo za vozila, ki imajo nacionalno homologacijo, vendar pa niso bila registrirana ali dana v uporabo, preden je ta homologacija postala neveljavna, na podlagi 45. člena tega pravilnika  zaradi obveznega izvrševanja postopka ES-homologacije.

(5) Homologacijski organ izvaja ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi učinkovit nadzor števila vozil, ki bodo registrirana ali dana v uporabo v okviru postopka, določenega po tem členu.

28. člen

(prodaja in začetek uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot)

(1) Prodaja ali začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot sta dovoljena izključno takrat, če so izpolnjene zahteve ustreznih regulativnih aktov in so primerno označeni v skladu z 19. členom tega pravilnika.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so posebej izdelane ali projektirane za nova vozila, ki jih ta pravilnik ne zajema.

(3) Homologacijski organ sme, ne glede na prvi odstavek tega člena, dovoliti prodajo in začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so izvzete iz ene ali več določb regulativnega akta na podlagi 20. člena tega pravilnika ali so namenjene vgradnji v vozila v okviru odobritev iz 22., 23. ali 24. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na zadevne sestavne dele ali samostojne tehnične enote.

(4) Homologacijski organ sme, ne glede na prvi odstavek tega člena, in če regulativni akt ne določa drugače, dovoliti prodajo in začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, namenjenih vgradnji v vozila, za katera ob začetku njihove uporabe ni bila obvezna ES-homologacija.

POGLAVJE XII

ZAŠČITNE KLAVZULE

29. člen

(vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote )

(1) Če homologacijski organ meni, da nova vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z veljavnimi zahtevami ali pravilni označenosti predstavljajo resno tveganje za prometno varnost ali okolje ali javno zdravje, lahko za največ šest mesecev zavrne registracijo takih vozil ali prepove prodajo ali začetek uporabe takih vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na svojem ozemlju. V takih primerih zadevni homologacijski organ nemudoma ustrezno obvesti proizvajalca, druge države članice in Komisijo ter pri tem navede razloge za svojo odločitev in navede zlasti, če je odločitev posledica:

— pomanjkljivosti v ustreznih regulativnih aktih ali

— nepravilne uporabe ustreznih zahtev.

30. člen

(vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki niso v skladu s homologiranim tipom)

(1) Če homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, meni, da nova vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja certifikat o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, mora sprejeti potrebne ukrepe, vključno s preklicem homologacije, kadar je to potrebno, s katerimi zagotovi, da se vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote v proizvodnji uskladijo s homologiranim tipom. Homologacijski organ obvesti homologacijske organe drugih držav članic o sprejetih ukrepih.

(2) Za namene prejšnjega odstavka se odstopanja od podatkov v certifikatu o ES-homologaciji ali opisni dokumentaciji štejejo kot neskladnost s homologiranim tipom.Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar ustrezni regulativni akti taka odstopanja dovoljujejo in so odstopanja v dovoljenih mejah.

(3) Če homologacijski organ dokaže, da nova vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, lahko od homologacijskega organa, ki je podelil ES-homologacijo, zahteva, da preveri, ali so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote v proizvodnji še vedno skladni s homologiranim tipom. Po prejemu takšne zahteve zadevni homologacijski organ potrebno preverjanje opravi takoj oziroma najpozneje v šestih mesecih od datuma zahteve.

(4) Homologacijski organ od homologacijskega organa druge države članice, ki je sistemu, sestavnemu delu, samostojni tehnični enoti ali nedodelanemu vozilu podelil homologacijo, zahteva, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se vozila v proizvodnji ponovno uskladijo s homologiranim tipom, v naslednjih primerih:

a) pri ES-homologaciji vozila, kjer do neskladnosti vozila pride izključno zaradi neskladnosti sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;

b) pri večstopenjski homologaciji, kjer gre neskladnost vozila pripisati izključno neskladnosti sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je del nedodelanega vozila, ali neskladnosti samega nedodelanega vozila.

Po prejemu takšne zahteve zadevni homologacijski organ potrebno preverjanje opravi takoj oziroma najpozneje v šestih mesecih od datuma zahteve, po potrebi tudi v sodelovanju z homologacijskim organom države članice, ki je ukrepe zahtevala. Če je ugotovljena neskladnost, homologacijski organ države članice, ki je sistemu, sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti ali nedodelanemu vozilu podelila ES-homologacijo ali homologacijo nedodelanega vozila, sprejme ukrepe iz prvega odstavka tega člena.

(5) Homologacijski organi se v 20 delovnih dneh medsebojno obvestijo o preklicu ES-homologacije in razlogih zanj.

(6) Če homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, oporeka neskladnosti, o kateri je bila obveščena, si zadevne homologacijski organi prizadevajo razrešiti spor. O tem obvestijo Komisijo, ki po potrebi pripravi ustrezna posvetovanja z namenom, da se spor reši.

31. člen

(prodaja in začetek uporabe delov in opreme, ki lahko pomenijo veliko tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov)

(1) Prodaja, ponujanje v prodajo ali začetek uporabe delov ali opreme, ki lahko predstavljajo veliko tveganje za pravilno delovanje sistemov, ki so bistveni za varnost vozila ali njegovo okoljsko učinkovitost, je dovoljena samo, če je te dele ali opremo odobril homologacijski organ v skladu z določbami iz petega do desetega odstavka tega člena.

(2) Dele ali opremo, za katere je potrebna odobritev v skladu s prejšnjim odstavkom, se vključi na seznam, ki naj bi bil določen v Prilogi XIII tega pravilnika. Takšna odločitev temelji na predhodni oceni, ki je povzeta v poročilu, njen cilj pa je ustrezno ravnotežje med naslednjimi elementi:

a) obstojem resnega tveganja za varnost ali za okoljsko učinkovitost vozil, opremljenih z obravnavanimi deli ali opremo; in

b) učinkom možne uvedbe zahteve po dovoljenju za dele ali opremo iz tega člena na potrošnike in proizvajalce na poprodajnem trgu.

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za originalne dele ali opremo, ki je vključena v homologacijo sistema za vozilo, ter za dele ali opremo, ki je homologirana v skladu z določbami enega od regulativnih aktov iz Priloge IV tega pravilnika, razen kadar se homologacija nanaša na vidike, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena. Prvi odstavek tega člena ne velja za dele ali opremo, proizvedeno izključno za vozila, namenjena izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčihdirkalna vozila, ki niso namenjena uporabi na javnih cestiščih. Če so deli ali oprema iz Priloge XIII tega pravilnika namenjeni tako dirkalnim avtomobilom kot cestnim vozilom, jih ni dovoljeno prodajati ali ponujati za prodajo širši javnosti za uporabo na javnih cestiščih, če ne ustrezajo zahtevam tega člena.

(4) Po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi Komisija določi postopek in zahteve glede postopka odobritve iz prvega odstavka tega člena ter sprejme določbe za nadaljnje posodobitve seznama iz Priloge XIII tega pravilnika. Zahteve obsegajo predpise za varnost, varstvo okolja in po potrebi standarde testiranja. Temeljijo lahko na regulativnih aktih iz Priloge IV tega pravilnika, lahko so oblikovane v skladu s trenutnim stanjem varnostne in okoljske tehnologije ter tehnologije za testiranje, če to ni ustrezen način za doseganje potrebne varnosti ali okoljskih ciljev, pa so lahko sestavljene iz primerjave dela ali opreme z okoljsko učinkovitostjo in varnostjo originalnega vozila ali po potrebi katerega koli od njegovih delov.

(5) Za namene prvega odstavka tega člena proizvajalec delov ali opreme predloži homologacijskemu organu poročilo o preskusu, ki ga sestavi imenovana tehnična služba in ki potrjuje, da so deli ali oprema, za katere se zahteva soglasje, v skladu z zahtevami iz četrtega odstavka tega člena. Proizvajalec lahko predloži samo eno prošnjo za isti tip in del pri samo enem homologacijskem organu.

Vloga zajema podrobnosti o proizvajalcu dela ali opreme, tipu, identifikaciji in številki dela ali opreme, za katere se zahteva dovoljenje, kot tudi ime proizvajalca vozila, tip vozila in, če je ustrezno, leto izdelave ali vse druge informacije, ki omogočajo identifikacijo vozila, za katerega so namenjeni ti deli ali oprema.

Ko homologacijski organ na podlagi poročila o preskusu in drugih dokazov ugotovi, da zadevni deli ali oprema ustrezajo zahtevam iz četrtega odstavka tega člena, nemudoma izda proizvajalcu certifikat. Ta certifikat dovoljuje, da se deli ali oprema prodajo, dajo v prodajo ali da se z njimi opremijo vozila v Evropski uniji, ob upoštevanju drugega pododstavka devetega odstavka tega člena.

(6) Vsak del ali kos opreme, odobren v skladu s tem členom, mora biti ustrezno označen.

(7) Ukrepi iz drugega do šestega odstavka tega člena se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz drugega odstavka 40. člena,tega pravilnika saj so namenjene spreminjanju nebistvenih določb tega pravilnika, med drugim z dopolnitvijo le-tega.

(8) Proizvajalec nemudoma obvesti homologacijski organ, ki je izdal certifikat, o kakršni koli spremembi, ki vpliva na pogoje, pod katerimi je bil izdan. Ta homologacijski organ odloči, ali je treba certifikat ponovno preučiti ali na novo izdati in ali so potrebni dodatni pregledi.

Proizvajalec zagotovi, da so deli in oprema izdelani in se še naprej izdelujejo v okviru pogojev, pod katerimi je bil izdan certifikat.

(9) Homologacijski organ pred izdajo soglasja preveri obstoj mehanizmov in postopkov za zagotovitev učinkovite kontrole skladnosti proizvodnje.

Kadar homologacijski organ ugotovi, da se pogoji za izdajo soglasja ne izpolnjujejo več, zahteva, da proizvajalec sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da deli ali oprema spet izpolnjujejo pogoje skladnosti. Če je potrebno, prekliče soglasje.

(10) Vsako nesoglasje med državami članicami v zvezi s certifikati iz petega odstavka tega člena se sporoči Komisiji. Ta po posvetovanju z državami članicami sprejme ustrezne ukrepe, vključno z zahtevo po preklicu soglasja, kjer je to potrebno.

(11) Ta člen se ne uporablja za del ali kos opreme, dokler ni na seznamu v Prilogi XIII tega pravilnika. Za vsak vnos ali skupino vnosov v Prilogi XIII tega pravilnika se določi razumno prehodno obdobje, da lahko proizvajalec dela ali opreme zaprosi za soglasje in ga pridobi. Hkrati se lahko, kjer je ustrezno, določi datum, ki iz uporabe tega člena izvzema dele in opremo za vozila, ki so homologirana pred tem datumom.

32. člen

(odpoklic vozil)

(1) Če mora proizvajalec, kateremu je bila podeljena ES-homologacija za vozila, na podlagi določb regulativnega akta ali Direktive 2001/95/ES odpoklicati vozila, ki so že bila prodana, registrirana ali uporabljena, ker eden ali več sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so nameščeni v vozilo, kljub ustrezni potrditvi v skladu s tem pravilnikom predstavlja resno tveganje za varnost na cesti, javno zdravje ali varstvo okolja, o tem nemudoma obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo vozila.

(2) Proizvajalec homologacijskemu organu predlaga sklop ustreznih popravnih ukrepov za zmanjšanje tveganja iz prejšnjega odstavka. Homologacijski organ predlagane ukrepe takoj sporoči organom drugih držav članic.

Pristojni organi zagotovijo, da se ukrepi na njihovem ozemlju učinkovito izvajajo.

(3) Če zadevni organi menijo, da so ukrepi nezadostni oziroma niso bili izvedeni dovolj hitro, nemudoma obvestijo homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo vozila. Homologacijski organ nato obvesti proizvajalca. Če homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, ni zadovoljen z ukrepi proizvajalca, sprejme vse zahtevane zaščitne ukrepe, vključno s preklicem ES-homologacije vozila, kadar proizvajalec ne predlaga in ne izvaja učinkovitih popravnih ukrepov. V primeru preklica ES-homologacije vozila zadevni homologacijski organ v 20 delovnih dneh s priporočenim pismom ali v ustrezni elektronski obliki obvesti proizvajalca, homologacijske organe držav članic in Komisijo.

(4) Ta člen se uporablja tudi za dele, za katere ne veljajo zahteve regulativnega akta.

33. člen

(obveščanje o odločitvah in razpoložljivih pravnih sredstvih)

Ob vseh odločitvah na podlagi določb, sprejetih ob izvajanju tega pravilnika, in vseh odločitvah, ki zavračajo ali preklicujejo ES-homologacijo oziroma zavračajo registracijo vozila ali prepovedujejo prodajo, je treba podrobno navesti razloge zanje.

Vsaka takšna odločitev se sporoči zadevnim stranem, ki so hkrati obveščene o pravnih sredstvih, ki so jim na voljo po veljavnih zakonih zadevne države članice, in o časovnih omejitvah, ki veljajo za ta pravna sredstva.

POGLAVJE XIII

MEDNARODNI PREDPISI

34. člen

(pravilniki UN/ECE, potrebni za ES-homologacijo)

u

35. člen

(enakovrednost pravilnikov UN/ECE z direktivami ali uredbami)

36. člen

(enakovrednost z drugimi predpisi)

POGLAVJE XIV

ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNIH INFORMACIJ

37. člen

(informacije za uporabnike)

(1) Proizvajalec ne sme predložiti tehničnih informacij v zvezi s posameznimi podatki, predvidenimi v tem pravilniku ali regulativnih aktih iz Priloge IV tega pravilnika, ki se razlikujejo od podatkov, katere je odobril homologacijski organ.

(2) Kadar regulativni akt to posebej določa, proizvajalec uporabnikom da na voljo vse pomembne podatke in potrebna navodila, ki opisujejo posebne pogoje ali omejitve za uporabo vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.

Te informacije se predložijo v uradnih jezikih Evropske unije. V dogovoru s homologacijskim organom se informacije predložijo v ustrezni dokumentaciji, na primer v priročniku za lastnika ali navodilih za vzdrževanje.

38. člen

(informacije za proizvajalce sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot)

(1) Proizvajalec vozila da proizvajalcem sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na voljo vse podatke, vključno z risbami, odvisno od primera, ki so posebej navedene v prilogi ali dodatku k regulativnem aktu, ki so potrebni za ES-homologacijo sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ali nujno potrebni za pridobitev soglasja v skladu z 31. členom tega pravilnika.Proizvajalec vozila lahko proizvajalcem sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot naloži zavezujočo pogodbo za varstvo zaupnosti informacij, ki niso v splošni rabi, vključno s tem, kar je povezano s pravicami intelektualne lastnine.

(2) Proizvajalec sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot kot imetnik certifikata o ES-homologaciji, ki v skladu s četrtim odstavkom 10. člena tega pravilnika vključuje omejitve uporabe ali posebne pogoje za vgradnjo ali oboje, v zvezi s tem proizvajalcu vozil predloži vse podrobne informacije. Kadar regulativni akt to določa, proizvajalec sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot skupaj s proizvedenimi sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami predloži navodila v zvezi z omejitvami uporabe ali posebnimi pogoji za vgradnjo ali oboje.

POGLAVJE XV

IZVEDBENI UKREPI IN SPREMEMBE

39. člen

(izvedbeni ukrepi in spremembe k tej direktivi in k posamičnim direktivam in uredbam)

POGLAVJE XVI

IMENOVANJE IN PRIGLASITEV TEHNIČNIH SLUŽB

41. člen

(imenovanje tehničnih služb)

(1) Homologacijski organ  imenuje tehnično službo, ki je v skladu z določbami tega pravilnika.

(2) Tehnične službe same izvajajo ali nadzirajo preskuse, potrebne za homologacijo ali preglede, določene v tem pravilniku ali regulativnemu aktu iz Priloge IV tega pravilnika, razen če so posebej dovoljeni alternativni postopki. Tehnične službe ne smejo opravljati preskusov ali pregledov, za katere niso bile ustrezno imenovane.

(3) Tehnične službe sodijo v eno ali več izmed naslednjih štirih kategorij dejavnosti, odvisno od njihovega področja pristojnosti:

a) v kategorijo A sodijo tehnične službe, ki v svojih prostorih izvajajo preskuse, določene v tej direktivi in regulativnih aktih iz Priloge IV tega pravilnika;

b) v kategorijo B sodijo tehnične službe, ki nadzirajo preskuse, določene v tej direktivi in regulativnih aktih iz Priloge IV tega pravilnika, ki se izvajajo v prostorih proizvajalca ali v prostorih tretje stranke;

c) v kategorijo C sodijo tehnične službe, ki redno ocenjujejo in spremljajo postopke proizvajalca za nadzor skladnosti proizvodnje;

d) v kategorijo D sodijo tehnične službe, ki nadzirajo ali izvajajo preskuse ali preglede v okviru nadzora skladnosti proizvodnje.

(4) Tehnične službe prikažejo ustrezne sposobnosti, posebno tehnično znanje in dokazane izkušnje na posebnih področjih tega pravilnika in regulativnih aktov iz Priloge IV tega pravilnika.

Poleg tega tehnične službe upoštevajo standarde iz Dodatka 1 k Prilogi V tega pravilnika, pomembne za dejavnosti, ki jih izvajajo. Vendar pa se ta zahteva ne uporablja za namene zadnje stopnje večstopenjskega postopka homologacije iz prvega odstavka 25. člena tega pravilnika.

(5) Homologacijski organ lahko deluje kot tehnična služba za eno ali več dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Proizvajalec ali podizvajalec, ki deluje namesto njega, je glede na regulativne akte iz Priloge XV tega pravilnika lahko imenovan za tehnično službo za dejavnosti kategorije A.

(7) Subjekti iz petega in šestega odstavka tega člena izpolnjujejo določbe tega člena.

(8) Tehnične službe iz tretjih držav, razen tistih, ki so bile imenovane v skladu s šestim odstavkom tega člena, so lahko priglašene za namene 43. člena tega pravilnika le v okviru dvostranskega dogovora med Evropsko unijo in zadevno tretjo državo.

42. člen

(presoja usposobljenosti tehničnih služb)

(1) Usposobljenost iz 41. člena tega pravilnika je prikazana v poročilu o presoji, ki ga pripravi pristojni organ. Vključuje lahko certifikat o akreditaciji, ki ga izda akreditacijski organ.

(2) Presoja, na podlagi katere je izdelano poročilo iz prvega odstavka tega člena, mora biti v skladu z določbami Dodatka 2 k Prilogi V tega pravilnika.Poročilo o presoji se ponovno preveri po največ treh letih.

(3) Poročilo o presoji se na zahtevo predloži Komisiji.

(4) Homologacijski organ, ki deluje kot tehnična služba, dokaže skladnost na podlagi dokumentarnih dokazil. To vključuje presojo, ki jo opravijo ocenjevalci, ki so neodvisni od dejavnosti, za katere se izvaja ocena. Ti ocenjevalci lahko pripadajo isti organizaciji, pod pogojem, da so vodeni neodvisno od osebja, ki izvaja dejavnosti, ki so predmet presoje.

(5) Proizvajalec ali podizvajalec, ki deluje v njegovem imenu in je imenovan za tehnično službo, upošteva ustrezne določbe tega člena.

43. člen

(postopki priglasitve)

(1) Homologacijski organ za vsako imenovano tehnično službo Komisiji priglasijo ime, naslov, elektronski naslov, imena odgovornih oseb in kategorijo dejavnosti. Priglasijo tudi vse poznejše spremembe teh podatkov. V priglasitvi je navedeno, za katere regulativne akte so bile tehnične službe imenovane.

(2) Tehnična služba lahko izvaja dejavnosti, opisane v 41. členu tega pravilnika, za namene homologacije le, če je bila Komisiji predhodno priglašena.

(3) Različne države članice lahko imenujejo in priglasijo isto tehnično službo, ne glede na kategorijo dejavnosti, ki jo ta tehnična služba izvaja.

(4) Če mora biti z uporabo regulativnega akta imenovana določena organizacija ali pristojni organ, katerega dejavnost ni vključena v dejavnosti iz 41. člena tega pravilnika, se priglasitev opravi v skladu z določbami tega člena.

POGLAVJE XVII

49. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, in 78/09).

50. člen

(veljavnost obstoječih homologacij)

Z začetkom uporabe tega pravilnika ostajajo v veljavi vse ES-homologacije za vozila kategorije M1 in za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, podeljene pred uveljavitvijo tega pravilnika. Te homologacije so lahko predmet razširitve tudi po začetku uporabe tega pravilnika.

51. člen

(veljavnost pooblastil)

(1) Na podlagi pooblastil, danih tehničnim službam in strokovnim organizacijam za izvajanje postopkov na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04, 17/07 in 18/07-popr.) in Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 31/09, in 78/09), lahko le-te do preklica izvajajo postopke in dejanja iz III. in IV. poglavja tega pravilnika v okviru dosedanjih pooblastil.

52. člen

(podelitev homologacije pred obveznim rokom)

Na prošnjo proizvajalca lahko homologacijski organ podeli ES-homologacijo za nove kategorije vozil pred potekom rokov iz Priloge XIX.

53. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-404/2012/		Samo Omerzel

Ljubljana, dne

EVA 2012-2430-0179	                                           Minister za infrastrukturo in prostor

SEZNAM PRILOG

Priloga I 	Popoln seznam opisnih podatkov za ES-homologacijo vozil

Priloga II	Splošne opredelitve pojmov, merila za razvrščanje vozil, tipi vozil in tipi nadgradnje

Dodatek 1: 	Postopek za preverjanje, ali se vozilo lahko uvrsti med terenska vozila

Dodatek 2: 	Števke, ki se uporabijo za dopolnitev kod, ki se uporabljajo za različne vrste nadgradenj

Priloga III 	Opisni list za ES-homologacijo vozila

Priloga IV	Zahteve za ES-homologacijo vozila

Dodatek 1: 	Zahteve za homologacijo vozil kategorije M1, izdelanih v majhnih serijah v skladu z 22. členom tega pravilnika

Dodatek 2:	Zahteve za odobritev dokončanih vozil kategorije M1 in N1, izdelanih v velikih serijah v tretjih državah ali zanje, v skladu s 24. členom tega pravilnika

Priloga V	Postopki za ES-homologacijo

Dodatek 1: 	Obvezni standardi za organe iz 41. člena tega pravilnika

Dodatek 2: 	Postopek presoje tehničnih služb

Dodatek 3: 	Splošne zahteve v  zvezi z obliko poročil o preskusih

Priloga VI	Vzorci certifikata o homologaciji

Dodatek: 	Seznam regulativnih aktov, s katerimi je skladen tip vozila

Priloga VII	Sistem številčnega označevanja certifikatov o ES-homologaciji

Dodatek: 	Oznaka ES-homologacije za sestavne dele in samostojne tehnične enote

Priloga VIII 	Rezultati preskusov

Priloga IX 	ES-certifikat o skladnosti

Priloga X 	Skladnost proizvodnje

Priloga XI	Seznam regulativnih aktov, ki določajo zahteve za ES-homologacijo vozil za posebne namene

Dodatek 1: 	Bivalna vozila, reševalna vozila in pogrebna vozila

Dodatek 2: 	Neprebojna vozila

Dodatek 3: 	Vozila, dostopna z invalidskim vozičkom

Dodatek 4: 	Druga vozila za posebne namene (vključno z bivalnimi prikolicami)

Dodatek 5: 	Avto-dvigala

Dodatek 6: 	Priklopniki za prevoz izrednega tovora

Priloga XII	Omejitve števila vozil za majhne serije in za zaključek serije

Priloga XIII	Seznam delov ali opreme, ki lahko predstavljajo veliko tveganje za pravilno delovanje sistemov, ki so bistveni za varnost vozila ali njegovo okoljsko učinkovitost, njihove zahteve glede učinkovitosti, ustrezni preskusni postopki ter določbe o označevanju in pakiranju

Priloga XIV	Seznam ES-homologacij, izdanih na podlagi regulativnih aktov

Priloga XV	Regulativni akti, za katere je proizvajalec lahko imenovan za tehnično službo

Dodatek: 	Razglasitev proizvajalca za tehnično službo

Priloga XVI	Posebni pogoji za virtualne preskusne metode in regulativni akti, za katere lahko proizvajalec ali tehnična služba uporabi virtualne preskusne metode

Dodatek 1: 	Splošni pogoji za virtualne preskusne metode

Dodatek 2: 	Posebni pogoji za virtualne preskusne metode

Dodatek 3: 	Postopek potrditve

Priloga XVII 	Postopki za večstopenjsko ES-homologacijo

Dodatek: 	Vzorec dodatne tablice proizvajalca

Priloga XVIII	Potrdilo o poreklu vozila - Izjava proizvajalca osnovnega/nedodelanega vozila, ki nima certifikata o skladnosti

Priloga XIX	Časovni razpored izvrševanja tega pravilnika za homologacijo

Priloga XX	Časovne omejitve za prenos razveljavljenih direktiv v nacionalno zakonodajo

PRILOGA I

POPOLN SEZNAM OPISNIH PODATKOV ZA ES-HOMOLOGACIJO VOZILA (a):

Vsi opisni listi v tem pravilniku in posamičnih direktivah ali uredbah so samo izvlečki iz tega seznama in imajo enak številčni sistem označevanja posameznih podatkov kot ta seznam.

Naslednji podatki morajo biti predloženi v trojniku in morajo vsebovati seznam dokumentov. Kakršne koli risbe pa morajo biti dovolj podrobne in predložene v ustreznem merilu v formatu A4 ali zložene na ta format. Tudi fotografije, če so priložene, morajo prikazovati zadostne podrobnosti.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote iz te priloge upravljani elektronsko, morajo biti dodane informacije o njihovem delovanju.

0 	SPLOŠNO

0.1 	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 	Tip:

0.2.0.1 	Šasija:

0.2.0.2 	Karoserija / dokončano vozilo:

0.2.1 	Trgovsko ime (če obstaja):

0.3 	Načini identifikacije tipa, če je oznaka na vozilu (b):

0.3.0.1 	Šasija:

0.3.0.2 	Karoserija /dokončano vozilo:

0.3.1 	Mesto oznake:

0.3.1.1 	Šasija:

0.3.1.2 	Karoserija /dokončano vozilo:

0.4 	Kategorija vozila (c):

0.4.1 	Klasifikacija po nevarnem blagu, za prevoz katerega je vozilo namenjeno:

0.5 	Ime in naslov proizvajalca:

0.6 	Mesto in način pritrditve predpisanih tablic in mesto identifikacijske številke vozila

0.6.1 	Na šasiji:

0.6.2 	Na karoseriji:

0.7 	(ni dodeljeno)

0.8 	Ime(-na) in naslov(-i) proizvodne(-ih) tovarne (tovarn):

0.9 	Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

1 	SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 	Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila:

1.2 	Merska skica celotnega vozila:

1.3 	Število osi in koles:

1.3.1 	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

1.3.2 	Število in lega krmiljenih osi:

1.3.3 	Pogonske osi (število, lega, povezava):

1.4 	Šasija (če obstaja) (pregledna risba celotne šasije):

1.5 	Material vzdolžnih nosilcev (d) :

1.6 	Lega in način vgradnje motorja:

1.7 	Vozniška kabina (trambus ali klasična izvedba z motorjem pod prednjim pokrovom) (e) :

1.8 	Lega volana: levo / desno (1).

1.8.1 	Vozilo je opremljeno za vožnjo po desni / levi strani (1)

1.9 	Opredeliti, ali je motorno vozilo namenjeno za vleko polpriklopnikov ali drugih priklopnih vozil in ali je priklopno vozilo polpriklopnik, priklopnik z vrtljivim ojesom ali priklopnik s centralno osjo, opredeliti vozila, posebej namenjena za prevoz blaga pri določeni temperaturi:

2. 	MASE IN MERE (f) (g)

(v kg in mm) (navesti povezavo z risbo, kjer je mogoče)

2.1 	Medosna(-e) razdalja(-e) (polno obremenjenega vozila) (g1):

2.1.1 	Dvoosna vozila

2.1.2 	Vozila s tremi ali več osmi

2.1.2.1 	Osni razmik med zaporednimi osmi, ki poteka od prednje do zadnje osi

2.1.2.2 	Celotna medosna razdalja:

2.2 	Sedlo

2.2.1 	Za polpriklopnike

2.2.1.1 	Razdalja med osjo kraljevega čepa in zadnjim delom polpriklopnika:

2.2.1.2 	Največja razdalja med osjo kraljevega čepa in poljubno točko na prednjem delu polpriklopnika:

2.2.1.3 	Posebna medosna razdalja pri polpriklopnikih (kakor je določeno v točki 7.6.1.2 Priloge I k Direktivi 97/27/ES):

2.2.2 	Za vlačilce polpriklopnikov

2.2.2.1 	Oddaljenost centra sedla (največja in najmanjša; pri nedodelanem vozilu navesti dovoljene vrednosti) (g2)

2.2.2.2 	Največja višina sedla (standardiziranega) (g3):

2.3 	Kolotek in širina osi

2.3.1 	Kolotek vsake krmiljene osi (g4):

2.3.2 	Kolotek vseh drugih osi (g4) :

2.3.3 	Širina najširše zadnje osi:

2.3.4 	Širina skrajne prednje osi (merjena med skrajnimi zunanjimi točkami pnevmatik, razen izbokline pnevmatik v bližini točke dotika s podlago):

2.4 	Razpon mer vozila (skrajne mere)

2.4.1 	Za šasijo brez karoserije

2.4.1.1 	Dolžina (g5) :

2.4.1.1.1 	Največja dovoljena dolžina:

2.4.1.1.2 	Najmanjša dovoljena dolžina:

2.4.1.1.3 	Pri priklopnih vozilih največjo dovoljeno dolžino vrtljivega ojesa (g6) :

2.4.1.2 	Širina (g7) :

2.4.1.2.1 	Največja dovoljena širina:

2.4.1.2.2 	Najmanjša dovoljena širina:

2.4.1.3 	Višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo) (g8) (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj):

2.4.1.4 	Sprednji previs (g9) :

2.4.1.4.1 	Pristopni kot (g10) : 	 stopinj.

2.4.1.5 	Zadnji previs (g11) :

2.4.1.5.1 	Pristopni kot (g12) : 	stopinj.

2.4.1.5.2 	Najmanjši in največji dovoljeni previs v točki spenjanja (g13) :

2.4.1.6 	Oddaljenost od tal (po definiciji iz točke 4.5 oddelka A Priloge II tega pravilnika):

2.4.1.6.1 	Med osmi:

2.4.1.6.2 	Pod prednjo(-imi) osjo(-mi):

2.4.1.6.3 	Pod zadnjo(-imi) osjo(-mi):

2.4.1.7 	Kot rampe (g14) : 	 stopinj.

2.4.1.8 	Skrajna dovoljena lega težišča karoserije in/ali notranje opreme in/ali opreme in/ali koristnega tovora:

2.4.2 	Za šasijo s karoserijo:

2.4.2.1 	Dolžina (g5) :

2.4.2.1.1 	Dolžina nakladalne površine:

2.4.2.1.2 	Pri priklopnih vozilih največjo dovoljeno dolžino vlečnega ojesa (g6)

2.4.2.2 	Širina (g7) :

2.4.2.2.1 	Debelina sten (pri vozilih za prevoz blaga pri določeni temperaturi):

2.4.2.3 	Višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo) (g8) (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj):

2.4.2.4 	Sprednji previs (g9) :

2.4.2.4.1 	Pristopni kot (g10) : 	 stopinj.

2.4.2.5 	Zadnji previs (g11) :

2.4.2.5.1 	Pristopni kot (g12) : 	 stopinj.

2.4.2.5.2 	Najmanjši in največji dovoljeni previs v točki spenjanja (g13) :

2.4.2.6 	Oddaljenost od tal (po definiciji iz točke 4.5 dela A Priloge II tega pravilnika):

2.4.2.6.1 	Med osmi:

2.4.2.6.2 	Pod prednjo(-imi) osjo(-mi):

2.4.2.6.3 	Pod zadnjo(-imi) osjo(-mi):

2.4.2.7 	Kot rampe (g14) : 	stopinj.

2.4.2.8 	Skrajna dovoljena lega težišča koristnega tovora (pri neenakomerni obremenitvi):

2.4.2.9 	Lega težišča vozila (M2 in M3) pri največji tehnični dovoljeni skupni masi vozila v vzdolžni, prečni in navpični smeri:

2.4.3 	Za karoserijo, homologirano brez šasije (vozila kategorij M2 in M3)

2.4.3.1 	Dolžina (g5) :

2.4.3.2 	Širina (g7) :

2.4.3.3 	Nazivna višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo) (g8) na predvidenem(-ih) tipu(-ih) šasije (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj):

2.5 	Masa gole šasije (brez kabine, hladilne tekočine, maziva, goriva, rezervnega kolesa, orodja in voznika):

2.5.1 	Porazdelitev te mase na osi:

2.6 	Masa vozila z nadgradnjo in vlečno napravo, če jo je vgradil proizvajalec, pri vlečnih vozilih druge kategorije kot M1, v stanju pripravljenem za vožnjo, ali masa šasije ali šasije s kabino, brez nadgradnje in/ali vlečne naprave, če proizvajalec ne dobavlja nadgradnje in/ali vlečne naprave (vključno s tekočinami, orodjem, rezervnim kolesom, če je vgrajeno, in voznikom ter pri avtobusih tudi z enim članom posadke, če obstaja v vozilu poseben sedež za posadko) (h) (največja in najmanjša za vsako varianto):

2.6.1 	Porazdelitev te mase na osi in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo obremenitev na spojno točko (največja in najmanjša za vsako varianto):

2.7 	Najmanjša masa dodelanega vozila po podatkih proizvajalca pri nedodelanem vozilu:

2.7.1 	Porazdelitev te mase na osi in pri polpriklopnikih ali priklopnikih s centralno osjo obremenitev na spojni točki:

2.8 	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila po podatkih proizvajalca (i) (3):

2.8.1 	Porazdelitev te mase na osi in pri polpriklopnikih ali priklopnikih s centralno osjo obremenitev na spojni točki (3) :

2.9 	Največja tehnično dovoljena masa na vsako os:

2.10 	Največja tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi:

2.11 	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

2.11.1 	priklopnik z vrtljivim ojesom:

2.11.2 	polpriklopnik:

2.11.3 	priklopnik s centralno osjo:

2.11.3.1 	Največje dovoljeno razmerje med previsom vlečne sklopke (j) in medosno razdaljo:

2.11.3.2 	Največja vrednost V: 	 kN.

2.11.4 	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil (3) :

2.11.5 	Vozilo je/ni (1) primerno za vleko tovora (točka 1.2 Priloge II k Direktivi 77/389/EGS).

2.11.6 	Največja masa nezaviranega priklopnega vozila:

2.12 	Največja tehnično dovoljena statična navpična obremenitev / masa v točki spenjanja:

2.12.1 	motornega vozila:

2.12.2 	polpriklopnika ali priklopnega vozila s centralno osjo:

2.12.3 	Največja dovoljena masa spojne naprave (če je ne dobavi proizvajalec):

2.13 	Obrat proti zadnjemu delu (oddelek 7.6.2 in 7.6.3 Priloge I k Direktivi 97/27/ES)

2.14 	Razmerje moč motorja/največja skupna masa: 	 kW/kg.

2.14.1 	Razmerje moč motorja / največja dovoljena masa skupine vozil (kakor je določeno v oddelku 7.10 Priloge I k Direktivi 97/27/ES): 	kW/kg.

2.15 	Možnost speljevanja v klanec (solo vozilo) (4) : 	 %.

2.16 	Pri registraciji / v uporabi predvidene dovoljene mase (neobvezno: če so te vrednosti navedene, jih je treba preveriti v skladu z zahtevami iz Priloge IV k Direktivi 97/27/ES):

2.16.1 	pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa vozila (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.2 	pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa na vsako os in za polpriklopnik ali za priklopnik s centralno osjo predvidena obremenitev v točki spenjanja po podatkih proizvajalca, če je nižja od največje tehnično dovoljene mase na njihovi točki spenjanja (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.3 	pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa na vsaki skupini osi (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.4 	pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa priklopnega vozila (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.5 	pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa skupine vozil (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

3 	POGONSKI MOTOR (k)

3.1 	Proizvajalec motorja

3.1.1 	Proizvajalčeva oznaka motorja (označba na motorju ali drug način identifikacije):

3.1.2 	Številka homologacije (kadar je potrebno), vključno z oznako goriva:

(samo težka vozila)

3.2 	Motor z notranjim zgorevanjem

3.2.1 	Podatki o motorju

3.2.1.1 	Način delovanja: kompresijski vžig / prisilni vžig (1)

Način delovanja: dvotaktni / štiritaktni / rotacijski (1)

3.2.1.2 	Število in razporeditev valjev:

3.2.1.2.1 	Vrtina (l) : 	 mm

3.2.1.2.2 	Gib (l) : 	 mm

3.2.1.2.3 	Zaporedje vžiga:

3.2.1.3 	Delovna prostornina motorja (m) : 	cm3

3.2.1.4 	Kompresijsko razmerje (2) :

3.2.1.5 	Risbe zgorevalnega prostora, čela bata in, pri motorjih na prisilni vžig, risbe batnih obročkov:

3.2.1.6 	Normalna vrtilna frekvenca prostega teka (2) : 	min-1

3.2.1.6.1 	Visoka vrtilna frekvenca prostega teka (2) :	 min-1

3.2.1.7 	Prostorninski delež ogljikovega monoksida v izpuhu pri prostem teku motorja (2):....% po podatkih proizvajalca (samo motorji na prisilni vžig)

3.2.1.8 	Nazivna moč (n) :	.kW pri min-1 (po navedbi proizvajalca)

3.2.1.9 	Največja dovoljena vrtilna frekvenca motorja po podatkih proizvajalca: 	min-1

3.2.1.10 	Nazivni navor (n) :  	 kW pri min-1 (po navedbi proizvajalca)

3.2.1.11 	(le Euro VI) Sklicevanje proizvajalca ba dokumentacijski paket, ki se zahteva v 5., 7. in 9. členu Uredbe (EU) št. 582/2011 ter omogoča homologacijskemu organu, da oceni strategije uravnavanja emisij in sisteme, vgrajene v motor, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx.

3.2.2 	Gorivo

3.2.2.1 	Lahka tovorna vozila dizel / bencin / LPG / NG ali biometan / etanol (E85) / biodizel / vodik (1) (6)

3.2.2.2 	Težka tovorna vozila na dizelsko gorivo / bencin / UNP / ZP-H / ZP-L / ZP-HL / etanol (ED95) / etanol (E85) (1) (6)

3.2.2.2.1 	(le za Euro VI) Goriva, združljiva z uporabo v motorju, ki ga navede proizvajalec v skladu z oddelkom 1.1.2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 582/2011 (po potrebi)

3.2.2.3 	Nalivno grlo posode za gorivo: Zožen premer/označba (1) :

3.2.2.4 	Vozila glede na tip goriva: monovalentno, bivalentno, vozilo s prilagodljivim tipom goriva (1)

3.2.2.5 	Največja količina biogoriva, sprejemljiva v gorivu (po navedbi proizvajalca): …	prostorninski %

3.2.3 	Posoda za gorivo

3.2.3.1 	Posoda za pogonsko gorivo

3.2.3.1.1 	Število in prostornina vsake posode:

3.2.3.1.1.1 	Material:

3.2.3.1.2 	Risba in tehnični opis posod(-e) za gorivo z vsemi povezavami in priključki za dovod in odvod zraka, zaporami, ventili in pritrdilnimi napravami:

3.2.3.1.3 	Risba, ki jasno kaže položaj posod(-e) za gorivo v vozilu:

3.2.3.2 	Posoda(-e) za rezervno gorivo

3.2.3.2.1 	Število in prostornina vsake posode:

3.2.3.2.1.1 	Material:

3.2.3.2.2 	Risba in tehnični opis posod(-e) za gorivo z vsemi povezavami in priključki za dovod in odvod zraka, zaporami, ventili in pritrdilnimi napravami:

3.2.3.2.3 	Risba, ki jasno kaže položaj posod(-e) za gorivo v vozilu:

3.2.4 	Oskrba z gorivom

3.2.4.1 	Z uplinjačem: da/ne (1)

3.2.4.2 	Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s kompresijskim vžigom): da/ne (1)

3.2.4.2.1 	Opis sistema:

3.2.4.2.2 	Način delovanja: direktni vbrizg / predkomora / vrtinčna komora (1)

3.2.4.2.3 	Tlačilka

3.2.4.2.3.1 	Znamka:

3.2.4.2.3.2 	Tip:

3.2.4.2.3.3 	Največja količina vbrizga (1) (2): mm3/gib ali takt pri vrtilni frekvenci motorja: min-1 ali, alternativno, karakteristika vbrizga:

Če ima motor samodejno krmiljenje vbrizgane količine goriva v odvisnosti od tlaka, navesti značilno količino vbrizga in tlak glede na vrtilno frekvenco motorja.

3.2.4.2.3.4 	Statično krmiljenje vbrizga (2) :

3.2.4.2.3.5 	Krivulja predvbrizga (2) :

3.2.4.2.3.6 	Postopek kalibracije: preskusna naprava / motor (1)

3.2.4.2.4 	Regulator

3.2.4.2.4.1 	Tip:

3.2.4.2.4.2 	Vrtilna frekvenca, pri kateri regulator zapre dovod goriva

3.2.4.2.4.2.1	Vrtilna frekvenca, pri kateri se pri polni obremenitvi začne zapiranje dovoda goriva:	 min-1

3.2.4.2.4.2.2 	Največja vrtilna frekvenca brez obremenitve: 	 min-1

3.2.4.2.4.2.3 	Vrtilna frekvenca v prostem teku: 	 min-1

3.2.4.2.5 	Visokotlačne cevi (samo težka tovorna vozila)

3.2.4.2.5.1 	Dolžina: 	 mm

3.2.4.2.5.2 	Notranji premer: 	 mm

3.2.4.2.5.3 	Skupni vod, izdelava in tip:

3.2.4.2.6 	Šoba(-e)

3.2.4.2.6.1 	Znamka:

3.2.4.2.6.2 	Tip:

3.2.4.2.6.3 	Tlak odpiranja (2) : ……………. kPa ali karakteristika odpiranja (2) :

3.2.4.2.7 	Naprava za zagon hladnega motorja

3.2.4.2.7.1 	Znamka:

3.2.4.2.7.2 	Tip:

3.2.4.2.7.3 	Opis sistema:

3.2.4.2.8 	Dodatna pomoč pri zagonu

3.2.4.2.8.1 	Znamka:

3.2.4.2.8.2 	Tip:

3.2.4.2.8.3 	Opis sistema:

3.2.4.2.9 	Elektronsko nadzorovano vbrizgavanje: da/ne (1)

3.2.4.2.9.1 	Znamka:

3.2.4.2.9.2 	Tip:

3.2.4.2.9.3 	Opis sistema

Pri sistemih, drugačnih od zveznega vbrizgavanja, navesti enakovredne podrobnosti

3.2.4.2.9.3.1 	Znamka in tip krmilne enote (ECU):

3.2.4.2.9.3.2 	Znamka in tip regulatorja goriva:

3.2.4.2.9.3.3 	Znamka in tip senzorja pretoka zraka:

3.2.4.2.9.3.4 	Znamka in tip naprave za razdeljevanje goriva:

3.2.4.2.9.3.5 	Znamka in tip ohišja lopute za zrak:

3.2.4.2.9.3.6 	Znamka in tip senzorja za temperaturo vode:

3.2.4.2.9.3.7 	Znamka in tip s senzorja za temperaturo zraka:

3.2.4.2.9.3.8 	Znamka in tip senzorja zračnega tlaka:

3.2.4.2.9.3.9 	Številka (številke) kalibracije programske opreme:

3.2.4.3 	Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s prisilnim vžigom): da/ne (1)

3.2.4.3.1 	Način delovanja: vbrizgavanje v sesalno cev (eno- / večtočkovno (1) / direktno vbrizgavanje / drugo (točen opis))

3.2.4.3.2 	Znamka:

3.2.4.3.3 	Tip:

3.2.4.3.4 	Opis sistema:

Pri sistemih, drugačnih od zveznega vbrizgavanja, navesti enakovredne podrobnosti

3.2.4.3.4.1 	Znamka in tip krmilne enote (ECU):

3.2.4.3.4.2 	Znamka in tip naprave za razdeljevanje goriva:

3.2.4.3.4.3 	Znamka in tip senzorja pretoka zraka:

3.2.4.3.4.4 	Znamka in tip naprave za razdeljevanje goriva:

3.2.4.3.4.5 	Znamka in tip krmilnika tlaka:

3.2.4.3.4.6 	Znamka in tip mikrostikala:

3.2.4.3.4.7 	Znamka in tip regulirnega vijaka za prosti tek:

3.2.4.3.4.8 	Znamka in tip ohišja lopute za zrak:

3.2.4.3.4.9 	Znamka in tip senzorja temperature vode:

3.2.4.3.4.10 	Znamka in tip senzorja temperature zraka:

3.2.4.3.4.11 	Znamka in tip senzorja zračnega tlaka:

3.2.4.3.4.12 	Številka (številke) kalibracije programske opreme:

3.2.4.3.5 	Vbrizgalne šobe: tlak odpiranja (2) : …………….. kPa ali karakteristika odpiranja:

3.2.4.3.5.1 	Znamka:

3.2.4.3.5.2 	Tip:

3.2.4.3.6 	Čas vbrizga:

3.2.4.3.7 	Naprava za zagon hladnega motorja

3.2.4.3.7.1 	Način(-i) delovanja:

3.2.4.3.7.2 	Delovno območje / nastavitve (1) (2) :

3.2.4.4 	Črpalka za gorivo

3.2.4.4.1 	Tlak (2) : …………................. kPa ali karakteristika (2) :

3.2.5 	Električni sistem

3.2.5.1 	Nazivna napetost: 	 V, priključek mase pozitivni / negativni (1)

3.2.5.2 	Alternator

3.2.5.2.1 	Tip:

3.2.5.2.2 	Nazivna moč: 	 VA

3.2.6 	Sistem vžiga (samo motorji na prisilni vžig)

3.2.6.1 	Znamka(-e):

3.2.6.2 	Tip(-i):

3.2.6.3 	Način delovanja:

3.2.6.4 	Krivulja ali diagram predvžiga (2) :

3.2.6.5 	Statični predvžig (2) : stopinj pred GMT

3.2.6.6 	Vžigalne svečke

3.2.6.6.1 	Znamka:

3.2.6.6.2 	Tip:

3.2.6.6.3 	Nastavitev razdalje med elektrodama: 	 mm

3.2.6.7 	Vžigalna(-e) tuljava(-e)

3.2.6.7.1 	Znamka:

3.2.6.7.2 	Tip:

3.2.7 	Hladilni sistem: tekočina / zrak (1)

3.2.7.1 	Nazivna nastavitev naprave za kontrolo temperature motorja

3.2.7.2 	Tekočinsko hlajenje

3.2.7.2.1 	Vrsta tekočine:

3.2.7.2.2 	Vodna črpalka: da/ne (1)

3.2.7.2.3 	Značilnosti: 	ali

3.2.7.2.3.1 	Znamka:

3.2.7.2.3.2 	Tip:

3.2.7.2.4 	Stopnja prenosa(-ov) pogona

3.2.7.2.5 	Opis ventilatorja in njegovega pogonskega mehanizma:

3.2.7.3 	Zračno hlajenje

3.2.7.3.1 	Ventilator: da/ne (1)

3.2.7.3.2 	Značilnosti: 	ali

3.2.7.3.2.1 	Znamka(-e):

3.2.7.3.2.2 	Tip(-i):

3.2.7.3.3 	Stopnja prenosa(-ov) pogona:

3.2.8 	Sesalni sistem

3.2.8.1 	Nadtlačni polnilnik: da/ne (1)

3.2.8.1.1 	Znamka(-e):

3.2.8.1.2 	Tip(-i):

3.2.8.1.3 	Opis sistema (npr. največji polnilni tlak: ……. kPa; omejilni ventil, če obstaja):

3.2.8.2 	Hladilnik polnilnega zraka: da/ne (1)

3.2.8.2.1 	Tip: zrak–zrak / zrak–voda (1)

3.2.8.3 	Podtlak v sesalni cevi pri nazivni vrtilni frekvenci in polni obremenitvi (samo pri motorjih s kompresijskim vžigom)

3.2.8.3.1 	najmanjši dovoljeni: 	 kPa

3.2.8.3.2 	največji dovoljeni: 	 kPa

3.2.8.3.3 	(Le za Euro VI) Dejanski podtlak v sesalnem sistemu pri nazivni vrtilni frekvenci motorja in polni obremenitvi vozila: 	 kPa

3.2.8.4 	Opis in risbe sesalnih cevi in njihovih dodatkov (posoda za vsesani zrak, grelne naprave, dodatni vstopi za zrak itn.):

3.2.8.4.1 	Opis sesalnega kolektorja (vključno z risbami in/ali fotografijami):

3.2.8.4.2 	Filter za zrak, risbe:  ali

3.2.8.4.2.1 	Znamka(-e):

3.2.8.4.2.2 	Tip(-i):

3.2.8.4.3 	Sesalni dušilnik zvoka, risbe: ali

3.2.8.4.3.1 	Znamka(-e):

3.2.8.4.3.2 	Tip(-i):

3.2.9 	Izpušni sistem

3.2.9.1 	Opis in/ali risba izpušnega kolektorja:

3.2.9.2 	Opis in/ali risba izpušnega sistema:

3.2.9.2.1 	(Le Euro VI) Opis in/ali risba sestavnih delov izpušnega sistema, ki niso del sistema motorja

3.2.9.3 	Največji dovoljeni protitlak izpušnih plinov pri nazivnih vrtilni frekvenci motorja in polni obremenitvi: 	kPa

3.2.9.3.1 	(Le Euro VI) Dejanski protitlak izpušnih plinov pri nazivnih vrtilni frekvenci motorja in polni obremenitvi vozila (le pri motorjih s kompresijskim vžigom):  	kPa

3.2.9.4 	Tip, znamka izpušnega(-ih) dušilnika(-ov) zvoka:

Kadar obstajajo, ukrepi za zmanjšanje zunanjega hrupa v motornem prostoru in na samem motorju:

3.2.9.5 	Lega izpušne odprtine:

3.2.9.6 	Izpušni dušilnik zvoka z vlaknastimi materiali:

3.2.9.7 	Prostornina izpušnega sistema: 	 dm3

3.2.9.7.1 	(Le Euro VI) Sprejemljiva prostornina izpušnega sistema: 	 dm3

3.2.10 	Najmanjše površine presekov sesalnih in izpušnih odprtin:

3.2.11 	Časi odpiranja ventilov ali drugi ustrezni podatki

3.2.11.1 	Največji gib ventilov, koti odpiranja in zapiranja ali podatki o časih odpiranja in zapiranja pri alternativnih sistemih krmiljenja glede na mrtve točke batov. Za spremenljive sisteme odpiranja najkrajši in najdaljši čas:

3.2.11.2 	Referenčno območje in/ali območje nastavitve (1) :

3.2.12 	Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.2.12.1 	Naprava za vsesavanje plinov iz ohišja motorja (opis in risbe):

3.2.12.1.1 	(Le Euro VI) Naprava za recikliranje plinov iz ohišja motorja: da/ne (2)

Če da, opis in risbe:

Če ne, se zahteva skladnost s Prilogo V k Uredbi (EU) št. 582/2011

3.2.12.2 	Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugod):

3.2.12.2.1 	Katalizator za izpušne pline: da/ne (1)

3.2.12.2.1.1 	Število katalizatorjev in elementov (zagotoviti spodnje podatke za posamezno enoto)

3.2.12.2.1.2 	Mere, oblika in prostornina katalizatorja(-ev):

3.2.12.2.1.3 	Vrsta katalitične reakcije:

3.2.12.2.1.4 	Skupna količina plemenitih kovin:

3.2.12.2.1.5 	Relativna koncentracija:

3.2.12.2.1.6 	Nosilno telo (zgradba in material

3.2.12.2.1.7 	Gostota celic:

3.2.12.2.1.8 	Tip ohišja katalizatorja(-ev):

3.2.12.2.1.9 	Mesto vgradnje katalizatorja(-ev) (mesto in referenčna razdalja v izpušnem sistemu):

3.2.12.2.1.10 	Ščitnik proti toploti: da/ne (1)

3.2.12.2.1.11 	Sistemi regeneracije / metoda naknadne obdelave izpušnih plinov, opis: .

3.2.12.2.1.11.1 	Število operativnih ciklov tipa I (ali enakovrednih ciklov preskusne naprave) med dvema cikloma, v katerih pride do faze regeneracije pod pogoji, enakovrednimi preskusu tipa I (razdalja ‚D‘ na sliki 1 v Prilogi 13 k Pravilniku UN/ECE št. 83

3.2.12.2.1.11.2 	Opis metode, uporabljene za določitev števila ciklov med dvema cikloma, v katerih pride do faze regeneracije:

3.2.12.2.1.11.3 	Parametri za določitev ravni obremenitve, ki je potrebna, da pride do regeneracije (tj. temperatura, tlak itd.):

3.2.12.2.1.11.4 	Opis metode, uporabljene za obremenitev sistema v postopku preskušanja, opisanem v odstavku 3.1 Priloge 13 k Pravilniku UN/ECE št. 83):

3.2.12.2.1.11.5 	Običajen obseg obratovalne temperature: 	 K

3.2.12.2.1.11.6 	Potrošni reagenti: da/ne (1)

3.2.12.2.1.11.7 	Vrsta in koncentracija reagenta, potrebnega za katalitične reakcije:

3.2.12.2.1.11.8 	Običajen obseg obratovalne temperature reagenta: 	 K

3.2.12.2.1.11.9 	Mednarodni standard:

3.2.12.2.1.11.10 	Pogostost ponovnega polnjenja reagenta: neprekinjeno / ob vzdrževanju (1)

3.2.12.2.1.12 	Znamka katalizatorja:

3.2.12.2.1.13 	Identifikacija številke dela:

3.2.12.2.2 	Senzor za kisik: da/ne (1)

3.2.12.2.2.1 	Znamka:

3.2.12.2.2.2 	Lega:

3.2.12.2.2.3 	Območje delovanja:

3.2.12.2.2.4 	Tip:

3.2.12.2.2.5 	Identifikacijska številka dela:

3.2.12.2.3 	Vpihavanje zraka: da/ne (1)

3.2.12.2.3.1 	Vrsta (pulziranje zraka, zračna črpalka itd.):

3.2.12.2.4 	Recirkulacija izpušnih plinov (EGR): da/ne (1)

3.2.12.2.4.1 	Lastnosti (znamka, tip, pretok itd.):

3.2.12.2.4.2 	Sistem hlajenja z vodo: da/ne (1)

3.2.12.2.5 	Naprava za zmanjšanje emisije zaradi izhlapevanja goriva: da/ne (1)

3.2.12.2.5.1 	Podroben opis delov naprave in njihove nastavitve:

3.2.12.2.5.2 	Risba naprave za zmanjšanje emisije zaradi izhlapevanja goriva:

3.2.12.2.5.3 	Risba posode za aktivno oglje:

3.2.12.2.5.4 	Masa suhega aktivnega oglja: 	 g

3.2.12.2.5.5 	Shematična risba posode za gorivo s podatki o prostornini za gorivo in materialu:

3.2.12.2.5.6 	Risba ščitnika proti toploti med posodo za gorivo in izpušnim sistemom:

3.2.12.2.6 	Filter za delce (PT): da/ne (1)

3.2.12.2.6.1 	Mere, oblika in prostornina filtra za delce:

3.2.12.2.6.2 	Oblika filtra za delce:

3.2.12.2.6.3 	Mesto vgradnje (referenčna razdalja na izpušni liniji):

3.2.12.2.6.4 	Način ali sistem regeneracije, opis in/ali risba:

3.2.12.2.6.4.1 	Število operativnih ciklov tipa I (ali enakovrednih ciklov preskusne naprave) med dvema cikloma, v katerih pride do faze regeneracije pod pogoji, enakovrednimi preskusu tipa I (razdalja »D« na sliki 1 v Prilogi 13 k Pravilniku UN/ECE št. 83):

3.2.12.2.6.4.2 	Opis metode, uporabljene za določitev števila ciklov med dvema cikloma, v katerih pride do faze regeneracije:

3.2.12.2.6.4.3 	Parametri za določitev ravni obremenitve, ki je potrebna, da pride do regeneracije (tj. temperatura, tlak itd.):

3.2.12.2.6.4.4 	Opis metode, uporabljene za obremenitev sistema v postopku preskušanja, opisanem v odstavku 3.1 Priloge 13 k Pravilniku UN/ECE št. 83):

3.2.12.2.6.5 	Znamka filtra za delce:

3.2.12.2.6.6 	Identifikacija številke dela:

3.2.12.2.6.7 	Običajen obseg obratovalne temperature (K) in tlaka (kPa):

(samo težka tovorna vozila)

3.2.12.2.6.8 	V primeru periodične regeneracije (samo težka tovorna vozila)

3.2.12.2.6.8.1 	Število preskusnih ciklov ETC med dvema regeneracijama (n1) :	(ne velja za Euro VI)

3.2.12.2.6.8.1.1 	(Le Euro VI) Število preskusnih ciklov WHTC brez regeneracije (n):

3.2.12.2.6.8.2 	Število preskusnih ciklov ETC med regeneracijo (n2):	(ne velja za Euro VI)

3.2.12.2.6.8.2.1 	(Le Euro VI) Število preskusnih ciklov WHTC z regeneracijo (nR):

3.2.12.2.6.9 	Drugi sistemi: da/ne (1):

3.2.12.2.6.9.1 	Opis in delovanje

3.2.12.2.7 	Vgrajeni sistemi za diagnostiko na vozilu (OBD): da/ne (1)

3.2.12.2.7.0.1	(Le Euro VI) Število družin motorjev OBD v družini motorjev

3.2.12.2.7.0.2	Seznam družin motorjev OBD (če je to ustrezno)

3.2.12.2.7.0.3	Številka  družine   motorjev   OBD,   v   katero   spada  osnovni motor/član družine motorjev:

3.2.12.2.7.0.4	Sklicevanje proizvajalca na dokumentacijo OBD, ki se zahteva v členih 5(4)(c) in 9(4) Uredbe (EU) št. 582/2011 ter je določena v Prilogi X k tej uredbi za namene homologacije sistema OBD

3.2.12.2.7.0.5	Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijo za vgradnjo sistema motorja, opremljenega z OBD, v vozilo

3.2.12.2.7.0.6	Kadar je   primerno,   sklicevanje   proizvajalca  na  dokumentacijski paket v zvezi z vgradnjo sistema OBD homologiranega motorja v vozilo

3.2.12.2.7.0.7	Pisni opis in/ali risba MI (6)

3.2.12.2.7.0.8	Pisni opis in/ali risba zunanjega komunikacijskega vmesnika OBD (6)

3.2.12.2.7.1 	Pisni opis in/ali skica kazalnika slabega delovanja (MI):

3.2.12.2.7.2 	Seznam in vloga vseh sestavnih delov, ki jih nadzira sistem OBD:

3.2.12.2.7.3 	Pisni opis (splošna načela delovanja) naslednjih elementov

3.2.12.2.7.3.1 	Motorji na prisilni vžig

3.2.12.2.7.3.1.1 	Nadzor katalizatorja:

3.2.12.2.7.3.1.2 	Odkrivanje neuspelih vžigov:

3.2.12.2.7.3.1.3 	Nadzor senzorja za kisik:

3.2.12.2.7.3.1.4 	Drugi sestavni deli, ki jih nadzira sistem OBD:

3.2.12.2.7.3.2 	Motorji na kompresijski vžig

3.2.12.2.7.3.2.1 	Nadzor katalizatorja:

3.2.12.2.7.3.2.2 	Filter za delce:

3.2.12.2.7.3.2.3 	Nadzor elektronskega sistema za dovod goriva:

3.2.12.2.7.3.2.4 	Nadzor sistema za odstranjevanje NOx:

3.2.12.2.7.3.2.5 	Drugi sestavni deli, ki jih nadzira sistem OBD:

3.2.12.2.7.4 	Merila za aktiviranje MI (določeno število voznih ciklov ali statistična metoda):

3.2.12.2.7.5 	Seznam vseh izhodnih kod in obrazcev, ki jih uporablja OBD (z ustreznimi pojasnili):

3.2.12.2.7.6	Proizvajalec vozila mora zagotoviti naslednje dodatne podatke, da se omogoči proizvodnja nadomestnih delov, združljivih s sistemom OBD, ter orodij za diagnostiko in preskusne opreme:

3.2.12.2.7.6.1 	opis tipa in števila ciklov predhodne priprave, ki so bili izvedeni za izvirno homologacijo vozila.

3.2.12.2.7.6.2 	Opis tipa demonstracijskega cikla OBD, ki je bil izveden za izvirno homologacijo vozila za komponento, ki jo nadzira sistem OBD.

3.2.12.2.7.6.3 	Izčrpen dokument, ki opisuje vse zaznane komponente s strategijo za odkrivanje napak in aktivacijo MI (stalno število voznih ciklov ali statistična metoda), vključno s seznamom ustreznih sekundarnih zaznanih parametrov za vsako komponento, ki jo nadzira sistem OBD. Seznam vseh izhodnih kod in obrazcev OBD z razlago vsakega od njih) za posamezne sestavne dele prenosa moči, ki vplivajo na emisije, in posameznih sestavnih delov, ki niso povezani z emisijami, če se nadzor sestavnega dela uporabi za določanje aktiviranja indikatorja napak MI, vključno s podrobno razlago podatkov, navedenih v modulu $05 Test ID $21 do FRF in v modulu $06.

Pri vozilih s povezavo prenosa podatkov po standardu ISO 15765–4‚ Cestna vozila, diagnoza na omrežju CAN (controller area network) – del 4: Zahteve za sisteme, povezane z emisijami‘ morajo biti podrobno obrazloženi podatki, navedeni v modulu $06 Test ID $00 do FRF, za vsak nadzorovani ID sistema OBD.

3.2.12.2.7.6.4 	Zgoraj zahtevani podatki se lahko navedejo z izpolnitvijo razpredelnice, kot je opisano v nadaljevanju:

3.2.12.2.7.6.4.1 	Lahka tovorna vozila

| Sestavni del | Koda napake | Strategija spremljanja | Merila za odkrivanje napake | Merila za aktivacijo MI | Sekundarni parametri | Predkondi- cioniranje | Demonstra- cijski presku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katalizator | P0420 | Signali tipal za kisik 1 in 2 | Razlika med signali tipal 1 in 2 | Tretji cikel | Vrtilna fre kvenca / obremenitev motorja, način A/F, tempera- tura katalizatorja | Dva cikla tipa I | Tip I |

3.2.12.2.7.6.4.2 Težka tovorna vozila

| Sestavni del | Koda napake | Strategija spremljanja | Merila za odkrivanje napake | Merila za aktivacijo MI | Sekundarni parametri | Predkondi- cioniranje | Demonstra- cijski presku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katalizator SCR | Pxxx | Signali senzorjev za NOx 1 in 2 | Razlika med signali tipal 1 in 2 | Tretji cikel | Vrtilna fre- kvenca / obremenitev motorja, tempera- tura kata- lizatorja, dejavnost reagenta | Trije preskusni cikli OBD (trije kratki cikli ESC) | Preskusni cikel OBD (kratek cikel ESC) |

3.2.12.2.7.6.5 	(Le Euro VI) Standard komunikacijskega protokola OBD (4):

3.2.12.2.7.7 	(Le Euro VI) Sklicevanje proizvajalca na informacije, povezane z OBD, ki se zahtevajo v členih 5(4)d) in 9(4) Uredbe (EU) št. 582/2011, da bi se zagotovila skladnost z določbami o dostopu do informacij o OBD vozila ter popravilu in vzdrževanju vozila, ali

3.2.12.2.7.7.1 	Namesto sklicevanja proizvajalca iz oddelka 3.2.12.2.7.7 sklicevanje iz priloge k opisnemu listu iz Dodatka 4 Priloge I k Uredbi (EU) št. 582/2011, ki vsebuje naslednjo preglednico, izpolnjeno v skladu z zadevnim primerom:

Sestavni del – Koda okvare – Strategija spremljanja – Merila za odkrivanje okvar – Merila za aktiviranje MI – Sekundarni parametri – Prekondicioniranje – Demonstracijski preskus

Katalizator – P0420 – Signala lambda sonde 1 in 2 – Razlika med signaloma lambda sonde 1 in 2 – Tretji cikel – Vrtilna frekvenca motorja, obremenitev motorja, način zrak/gorivo, temperatura katalizatorja – Dva cikla tipa 1 – Tip 1

3.2.12.2.8 	Drugi sistemi (opis in delovanje):

3.2.12.2.8.1 	(Le Euro VI) Sistemi za zagotovitev pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx

3.2.12.2.8.2 	(Le Euro VI) Motor s stalnim deaktiviranjem prisile voznika, ki ga uporabljajo reševalne službe ali se uporabljajo za vozila iz člena 2(3)(b) te direktive: da/ne

3.2.12.2.8.3 	(Le Euro VI) Število družin motorjev OBD v družini motorja, obravnavani pri zagotavljanju pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx

3.2.12.2.8.4 	(Le Euro VI) Seznam družin motorjev OBD (če je to ustrezno)

3.2.12.2.8.5 	(Le Euro VI) Številka družine motorjev OBD, v katero spada osnovni motor/član družine motorjev

3.2.12.2.8.6 	(Le Euro VI) Najnižja koncentracija aktivne sestavine, prisotne v reagentu, ki ne aktivira opozorilnega sistema (CDmin): % (vol)

3.2.12.2.8.7 	Le Euro VI) Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijo za vgradnjo sistemov za zagotavljanje pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx v vozilo

3.2.12.2.8.8 	Sestavni deli sistemov na vozilu, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx

3.2.12.2.8.8.1 	Aktiviranje načina počasne vožnje:

„onemogoči po ponovnem zagonu“/„onemogoči po dovajanju goriva“/„onemogoči po parkiranju“ (7)

3.2.12.2.8.8.2 	Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijski paket v zvezi z vgradnjo sistema v vozilo, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx homologiranega motorja

3.2.12.2.8.8.3 	Pisni opis in/ali risba opozorilnega signala (6)

3.2.12.2.9	Omejevalnik navora da/ne (1)

3.2.12.2.9.1 	Opis aktivacije omejevalnika navora (samo težka tovorna vozila):

3.2.12.2.9.2 	Opis krivulje omejitve navora pri polni obremenitvi (samo težka tovorna vozila):

3.2.13 	Motnost dima

3.2.13.1 	Mesto simbola absorpcijskega koeficienta (samo pri motorjih na kompresijski vžig):

3.2.13.2 	Moč na šestih točkah merjenja (glej točko 2.1 Priloge III k Direktivi 72/306/EGS, kakor je bila spremenjena)

3.2.13.3 	Moč motorja, izmerjena na preskusni napravi / na vozilu (1)

3.2.13.3.1 	Vrtilne frekvence in moči

| Točke merjenja | Vrtilna frekvenca motorja (min-1) | Moč (kW) |
| --- | --- | --- |
| 1 … … 2 … … 3 … … 4 … … 5 … … 6 … … |  |  |

3.2.14 	Podatki o napravah za zmanjšanje porabe goriva (če niso opisane drugje):

3.2.15 	Sistem za pogon z utekočinjenim naftnim plinom (LPG): da/ne (1)

3.2.15.1 	Številka ES-homologacije v skladu z Direktivo 70/221/EGS (ko bo ta direktiva spremenjena tako, da bo zajemala tudi posode za plinasta goriva) ali številka homologacije v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 67 (UL L 76, 6.4.1970, str. 23):

3.2.15.2 	Elektronska enota za upravljanje motorja s pogonom na utekočinjeni naftni plin:

3.2.15.2.1 	Znamka(-e):

3.2.15.2.2 	Tip(-i):

3.2.15.3 	Dodatna dokumentacija

3.2.15.3.1 	Opis varovanja katalizatorja pri preklopu z bencina na utekočinjeni naftni plin ali obratno:

3.2.15.3.2 	Načrt sistema (električni priključki, kompenzacijske cevi vakuumske povezave itd.):

3.2.15.3.3 	Risba simbola:

3.2.16 	Sistem za pogon z zemeljskim plinom (NG): da/ne (1)

3.2.16.1 	Številka ES-homologacije v skladu z Direktivo 70/221/EGS (ko bo ta direktiva spremenjena tako, da bo zajemala tudi posode za plinasta goriva) ali številka homologacije v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 110 (UL L 72, 14.3.2008, str. 113):

3.2.16.2 	Elektronska enota za upravljanje motorja s pogonom na zemeljski plin:

3.2.16.2.1 	Znamka(-e):

3.2.16.2.2 	Tip(-i):

3.2.16.2.3 	Možnosti nastavljanja glede emisij:

3.2.16.3 	Dodatna dokumentacija

3.2.16.3.1 	Opis varovanja katalizatorja pri preklopu z bencina na zemeljski plin ali obratno:

3.2.16.3.2 	Načrt sistema (električni priključki, kompenzacijske cevi vakuumske povezave itd.):

3.2.16.3.3 	Risba simbola:

3.2.17 	Specifični podatki za motorje na plinasto gorivo za težka tovorna vozila (za drugačne sisteme navesti ekvivalentne informacije).

3.2.17.1 	Gorivo: LPG / NG-H / NG-L / NG-HL (1)

3.2.17.2 	Krmilnik(-i) tlaka ali uparjalnik(-i) / krmilnik(-i) tlaka (1)

3.2.17.2.1 	Znamka(-e):

3.2.17.2.2 	Tip(-i):

3.2.17.2.3 	Število stopenj zmanjševanja tlaka:

3.2.17.2.4 	Tlak v končni stopnji

Najmanjši: …………………………… kPa – Največji: 	 kPa

3.2.17.2.5 	Število glavnih nastavitvenih točk:

3.2.17.2.6 	Število nastavitvenih točk pri prostem teku:

3.2.17.2.7 	Št. homologacije:

3.2.17.3 	Sistem za dovajanje goriva: mešalna enota / vpihavanje plina / vbrizgavanje tekočine / neposredno vbrizgavanje (1)

3.2.17.3.1 	Uravnavanje mešanice:

3.2.17.3.2 	Opis sistema in/ali shema in risbe:

3.2.17.3.3 	Št. homologacije:

3.2.17.4 	Mešalna enota

3.2.17.4.1 	Številka:

3.2.17.4.2 	Znamka(-e):

3.2.17.4.3 	Tip(-i):

3.2.17.4.4 	Lega:

3.2.17.4.5 	Možnosti nastavitve:

3.2.17.4.6 	Št. homologacije:

3.2.17.5 	Vbrizgavanje v sesalni zbiralnik

3.2.17.5.1 	Vbrizgavanje: enotočkovno / večtočkovno (1)

3.2.17.5.2 	Vbrizgavanje: neprekinjeno / istočasno / zaporedno (1)

3.2.17.5.3 	Oprema za vbrizgavanje

3.2.17.5.3.1 	Znamka(-e):

3.2.17.5.3.2 	Tip(-i):

3.2.17.5.3.3 	Možnosti nastavitve:

3.2.17.5.3.4 	Št. homologacije:

3.2.17.5.4 	Napajalna črpalka (če je ustrezno):

3.2.17.5.4.1 	Znamka(-e):

3.2.17.5.4.2 	Tip(-i):

3.2.17.5.4.3 	Št. homologacije:

3.2.17.5.5 	Šoba(-e)

3.2.17.5.5.1 	Znamka(-e):

3.2.17.5.5.2 	Tip(-i):

3.2.17.5.5.3 	Št. homologacije:

3.2.17.6 	Neposredno vbrizgavanje

3.2.17.6.1 	Tlačilka za vbrizgavanje / krmilnik tlaka (1)

3.2.17.6.1.1 	Znamka(-e):

3.2.17.6.1.2 	Tip(-i):

3.2.17.6.1.3 	Čas vbrizga:

3.2.17.6.1.4 	Št. homologacije:

3.2.17.6.2 	Šoba(-e)

3.2.17.6.2.1 	Znamka(-e):

3.2.17.6.2.2 	Tip(-i):

3.2.17.6.2.3 	Tlak odpiranja ali karakteristika (2) :

3.2.17.6.2.4 	Št. homologacije:

3.2.17.7 	Elektronska krmilna enota (ECU)

3.2.17.7.1 	Znamka(-e):

3.2.17.7.2 	Tip(-i):

3.2.17.7.3 	Možnosti nastavitve:

3.2.17.7.4 	Številka (številke) kalibracije programske opreme:

3.2.17.8 	Oprema, značilna za motorje na zemeljski plin (NG)

3.2.17.8.1 	Varianta 1 (samo pri homologaciji motorjev za več specifičnih sestav goriva)

3.2.17.8.1.0.1 	(Le Euro VI) Funkcija za samodejno prilagajanje? da/ne (1)

3.2.17.8.1.0.2 	(Le Euro VI) Kalibracija za specifično sestavo plina ZP-H/ZP- L/ZP-HL (1)

Pretvorba za specifično sestavo plina ZP-Ht /ZP-Lt /ZP-HLt (1)

3.2.17.8.1.1 	Sestava goriva:

metan (CH4): 	        Osnova: … % mol;     min.: … % mol,    max.: … % mol

etan (C2H6): 	        Osnova: … % mol;     min.: … % mol,    max.: … % mol

propan (C3H8): 	        Osnova: … % mol;     min.: … % mol,    max.: … % mol

butan (C4H10): 	        Osnova: … % mol;     min.: … % mol,    max.: … % mol

C5/C5+: 	        Osnova: … % mol;     min.: … % mol,    max.: … % mol

kisik (O2): 	        Osnova: … % mol;     min.: … % mol,    max.: … % mol

inertni plin (N2, He itd.): Osnova: … % mol;     min.: … % mol,    max.: … % mol

3.2.17.8.1.2 	Šoba(-e)

3.2.17.8.1.2.1 	Znamka(-e):

3.2.17.8.1.2.2 	Tip(-i):

3.2.17.8.1.3 	Drugo (če je ustrezno):

3.2.17.8.2 	Varianta 2 (samo pri homologaciji motorjev za več specifičnih sestav goriva)

3.3 	Elektromotor

3.3.1 	Tip (način navitja, vzbujanje):

3.3.1.1	Največja urna moč: 	kW

3.3.1.2 	Delovna napetost	 V

3.3.2 	Akumulator

3.3.2.1 	Število celic:

3.3.2.2 	Masa: 	 kg

3.3.2.3 	Kapaciteta: 	Ah (amp/ure)

3.3.2.4 	Lega:

3.4 	Motor ali kombinacija motorjev

3.4.1 	Hibridno električno vozilo: da/ne (1)

3.4.2 	Kategorija hibridnega električnega vozila: napajanje iz zunanjega vira / napajanje iz notranjega vira: (1)

3.4.3 	Stikalo za izbiro načina delovanja: da/ne (1)

3.4.3.1 	Izbirni način

3.4.3.1.1 	Povsem električni: da/ne (1)

3.4.3.1.2 	Povsem gorivni: da/ne (1)

3.4.3.1.3 	Hibridni način: da/ne (1)

(če da, kratek opis):

3.4.4 	Opis naprave za shranjevanje energije: akumulator, kondenzator, vztrajnik / generator 	)

3.4.4.1 	Znamka(-e):

3.4.4.2 	Tip(-i):

3.4.4.3 	Identifikacijska številka:

3.4.4.4 	Vrsta elektrokemičnega člena:

3.4.4.5 	Energija: ……….......... (za akumulator: napetost in zmogljivost Ah v 2 h, za kondenzator: J ………………. )

3.4.4.6 	Polnilnik: v vozilu / zunanji / brez (1)

3.4.5 	Elektromotor (ločen opis vseh tipov elektromotorjev)

3.4.5.1 	Znamka:

3.4.5.2 	Tip:

3.4.5.3 	Osnovna uporaba: vlečni motor / generator (1)

3.4.5.3.1 	Če se uporablja kot vlečni motor: z enim motorjem / z več motorji (1) :

3.4.5.4 	Največja moč: 	 kW

3.4.5.5 	Način delovanja:

3.4.5.5.1 	enosmerni tok / izmenični tok / število faz:

3.4.5.5.2 	ločeno vzbujanje / serijsko / mešano (1)

3.4.5.5.3 	sinhronski / nesinhronski (1)

3.4.6 	Krmilna enota:

3.4.6.1 	Znamka(-e):

3.4.6.2 	Tip(-i):

3.4.6.3 	Identifikacijska številka:

3.4.7 	Regulator moči

3.4.7.1 	Znamka:

3.4.7.2 	Tip:

3.4.7.3 	Identifikacijska številka:

3.4.8 	Električni doseg vozila: 	 km, skladno s Prilogo 7 k Pravilniku UN/ECE 101

3.4.9 	Proizvajalčevo priporočilo za predkondicioniranje:

3.5 	Emisija CO2/poraba goriva (o) (po podatkih proizvajalca)

3.5.1 	Masa emisije CO2

3.5.1.1 	Masa emisije CO2 (v naselju): 	 g/km

3.5.1.2 	Masa emisije CO2 (zunaj naselja): 	 g/km

3.5.1.3 	Masa emisije CO2 (kombinirana): 	 g/km

3.5.2 	Poraba goriva (zagotoviti podrobnosti za vsako preskušeno referenčno gorivo)

3.5.2.1 	Poraba goriva (v naselju): 	 l/100 km / m3/100 km (1)

3.5.2.2 	Poraba goriva (zunaj naselja): 	 l/100 km / m3/100 km (1)

3.5.2.3 	Poraba goriva (kombinirana): 	 l/100 km / m3/100 km (1)

3.5.4 	Emisije CO2 težkih motorjev (le Euro VI)

3.5.4.1 	Preskus WHSC masnih emisij CO2 : 	 g/kWh

3.5.4.2 	Preskus WHTC masnih emisij CO2 : 	 g/kWh

3.5.5 	Poraba goriva težkih motorjev (le Euro VI)

3.5.5.1 	Preskus WHSC porabe goriva: 	 g/kWh

3.5.5.2 	Preskus WHTC porabe goriva: 	 g/kWh

3.6 	Dovoljene temperature po podatkih proizvajalca

3.6.1 	Hladilni sistem

3.6.1.1 	Tekočinsko hlajenje

Najvišja temperatura na izhodu: 	 K

3.6.1.2 	Zračno hlajenje

3.6.1.2.1 	Referenčna točka:

3.6.1.2.2 	Najvišja temperatura na referenčni točki: 	 K

3.6.2 	Najvišja izstopna temperatura na izhodu iz hladilnika polnilnega zraka: 	K

3.6.3 	Najvišja temperatura izpušnih plinov v točki izpušnega sistema, ki je najbližji zunanji prirobnici izpušnega kolektorja: 	 K

3.6.4 	Temperatura goriva

Najmanjša: …………………………………. Najvišja K: 	 K

Za dizelske motorje na vstopu v tlačilko za vbrizgavanje goriva, za motorje na plinasto gorivo na končni stopnji krmilnika tlaka

3.6.5 	Temperatura maziva

Najnižja: ………………………………. K – najvišja 	K

3.6.6 	Tlak goriva

Najnižji: ……………………………..…kPa – najvišji: 	kPa

Na končni stopnji krmilnika tlaka samo za motorje, ki za gorivo uporabljajo NG.

3.7 	Oprema, ki jo poganja motor

Moč, ki jo absorbira dodatna oprema, potrebna za delovanje motorja, kot je opredeljeno v pogojih obratovanja v točki 5.1.1 Priloge I k Direktivi 80/1269/EGS.

| Oprema | Odjem moči (kW) pri različnih vrtilnih frekvencah motorja: |
| --- | --- |
|  | Prosti tek | Nizka vrt. frekvenca | Visoka vrt- frekvenca | Vrtilna frekvenca A (*) | Vrtilna frekvenca B (*) | Vrtilna frekvenca C (*) | Referenčna vrtilna frekvenca(**) |
| P(a) Dodatna oprema, potrebna za delo- vanje motorja (se odšteje od izmerje- ne moči motorja) Glej Dodatek 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Preskus ESC (**) Samo preskus ETC |

3.8 	Sistem mazanja

3.8.1 	Opis sistema

3.8.1.1 	Lega posode za mazivo:

3.8.1.2 	Sistem dovoda maziva (s črpalko / z vbrizgavanjem v sesalni vod / mešanje z gorivom itd.) (1)

3.8.2 	Črpalka za mazanje

3.8.2.1 	Znamka(-e):

3.8.2.2 	Tip(-i):

3.8.3.1 	Mešalno razmerje:

3.8.4 	Oljni hladilnik: da/ne (1)

3.8.4.1 	Risba(-e):

3.8.4.1.1 	Znamka(-e):

3.8.4.1.2 	Tip(-i):

4 	PRENOS MOČI (p)

### 4.1 	Risba prenosa moči:

4.2 	Tip (mehanski, hidravlični, električni itd.):

4.2.1 	Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo):

4.3 	Vztrajnostni moment vztrajnika motorja:

4.3.1 	Dodatni vztrajnostni moment brez vključenih prestav:

4.4 	Sklopka

4.4.1 	Tip:

4.4.2 	Največji prenos navora:

4.5 	Menjalnik

4.5.1 	Tip (ročni / avtomatski / brezstopenjski)) (1)

4.5.2 	Lega glede na motor:

4.5.3 	Način upravljanja:

4.6 	Prestavna razmerja

| Prestava | Prestava menjalnika (prestavno razmerje med motorjem in odgonsko gredjo menjalnika) | Prestava pogonske osi (prestavno razmerje med odgonsko gredjo menjalnika in pogonskim kolesom) Skupno prestavno razmerje | Največja vrednost za brezstopenjski menjalnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Največja vrednost za brezstopenjski menjalnik (*) 1 2 3 … Najnižja vrednost za brezstopenjski menjalnik (*) Vzvratna prestava |  |  |  |
| (*) zvezno spremenljiv prenos |

4.7 	Največja hitrost vozila (v km/h) (q) :

4.8 	Merilnik hitrosti

4.8.1 	Način delovanja in opis pogonskega mehanizma:

4.8.2 	Konstanta instrumenta:

4.8.3 	Merilno odstopanje (po točki 2.1.3 Priloge II k Direktivi 75/443/EGS):

4.8.4 	Skupno prestavno razmerje (po točki 2.1.2 Priloge II k Direktivi 75/443/EGS) ali drugi ustrezni podatki:

4.8.5 	Risba skale merilnika hitrosti ali drugega ustreznega načina prikaza:

4.9 	Tahograf: da/ne (1)

4.9.1 	Oznaka homologacije:

4.10 	Zapora diferenciala: da / ne / po izbiri (1)

4.11 	Kazalnik menjanja prestav

4.11.1 	Zvočni signal: da/ne (1). Če da, opis zvoka in raven hrupa pri ušesu voznika v dB(A). (Zvočni signal je mogoče kadar koli vključiti/izključiti.)

4.11.2 	Informacije v skladu s točko 4.6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 65/2012 (po navedbi proizvajalca)

4.11.3 	Fotografije in/ali risbe instrumenta kazalnika menjanja prestav ter kratek opis sestavnih delov in delovanja sistema:

5 	OSI

5.1 	Opis vsake osi:

5.2 	Znamka:

5.3 	Tip:

5.4 	Lega dvižne(-ih) osi:

5.5 	Lega obremenljivih osi:

6 	OBESITEV KOLES

6.1 	Risba obesitve koles:

6.2 	Tip in izvedba obesitve vsake osi ali skupine osi ali kolesa:

6.2.1 	Nastavitev višine: da / ne / po izbiri (1)

6.2.2 	Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo):

6.2.3 	Zračno vzmetenje pogonske(-ih) osi: da/ne (1)

6.2.3.1 	Zračnemu vzmetenju enakovredna obesitev pogonske osi: da/ne (1)

6.2.3.2 	Frekvenca in dušenje nihanja vzmetene mase:

6.2.4 	Zračno vzmetenje nepogonske(-ih) osi: da/ne (1)

6.2.4.1 	Zračnemu vzmetenju enakovredna obesitev nepogonske osi: da/ne (1)

6.2.4.2 	Frekvenca in dušenje nihanja vzmetene mase:

6.3 	Značilnosti vzmetnih delov obesitve koles (izvedba, značilnosti materialov in mere):

6.4 	Stabilizatorji: da / ne / po izbiri (1)

6.5 	Amortizerji: da / ne / po izbiri (1)

6.6 	Pnevmatike in kolesa:

6.6.1 	Kombinacija pnevmatik in platišč:

(a) za pnevmatike navesti mere, indeks nosilnosti, simbol hitrostnega razreda, kotalni upor v skladu z ISO 28580 (kadar je primerno) (r) ;

(b) (za platišča navesti velikost in globino naleganja)

6.6.1.1 	Osi

6.6.1.1.1 	Os 1:

6.6.1.1.2 	Os 2:

itd.

6.6.1.2 	Rezervno kolo, če obstaja:

6.6.2 	Zgornja in spodnja meja dinamičnega polmera kolesa

6.6.2.1 	Os 1:

6.6.2.2 	Os 2:

6.6.2.3 	Os 3:

6.6.2.4 	Os 4:

itd.

6.6.3 	Tlak(-i) v pnevmatikah, ki ga (jih) priporoča proizvajalec: 	 kPa

6.6.4 	Kombinacija veriga / pnevmatika / platišče za prednjo in/ali zadnjo os, primerna za določen tip vozila po priporočilih proizvajalca:

6.6.5 	Kratek opis zasilnega rezervnega kolesa, če obstaja:

7. 	KRMILJE

7.1 	Shematski prikaz krmiljene(-ih) osi, ki prikazuje krmilno geometrijo:

7.2 	Krmilni mehanizem in naprava za upravljanje krmilja

7.2.1 	Tip mehanizma (po potrebi navesti podatke za prednja in zadnja kolesa):

7.2.2 	Povezava s kolesi (vključno z drugačnimi kot mehanskimi sredstvi; po potrebi navesti podatke za prednja in zadnja kolesa):

7.2.2.1 	Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo):

7.2.3 	Vrsta pomoči pri krmiljenju, če obstaja:

7.2.3.1 	Način in shema delovanja, znamka(-e) in tip(-i):

7.2.4 	Shematski prikaz celotnega krmilnega mehanizma, iz katerega je razvidna lega posamičnih naprav, ki vplivajo na odzivanje na krmiljenje:

7.2.5 	Shematski prikaz(-i) naprave (naprav) za upravljanje krmilja:

7.2.6 	Območje in način nastavitve naprave za upravljanje krmilja, če pride v poštev:

7.3 	Največji odklon krmiljenih koles

7.3.1 	v desno: …………. stopinj; število obratov volana (ali drugi ustrezni podatki):

7.3.2 	v levo: …………… stopinj; število obratov volana (ali drugi ustrezni podatki):

8. 	ZAVORE

Opisane morajo biti naslednje podrobnosti, in kjer je to mogoče, tudi podatki za njihovo identifikacijo:

8.1 	Tip in značilnosti zavornega sistema, kot je določeno v točki 1.6 Priloge I k Direktivi 71/320/EGS (UL L 205, 6.9.1971, str. 37), s podatki in risbami bobnov, kolutov, cevi, znamko in tipom zavornih čeljusti / ploščic in/ali oblog, delovne površine zaviranja, polmerov bobnov, čeljusti ali zavornih diskov, mase bobnov, naprav za nastavljanje, drugih za zavorni sistem pomembnih delov osi in obesitve:

8.2 	Shema delovanja, opis in/ali risba naslednjih zavornih naprav (kot je navedeno v točki 1.2 Priloge I k Direktivi 71/320/EGS, vključno s podatki in risbami prenosnih in upravljalnih naprav:

8.2.1 	Delovna zavora:

8.2.2 	Pomožna zavora:

8.2.3 	Parkirna zavora:

8.2.4 	Dodatna zavora, če obstaja:

8.2.5 	Varnostna zavorna naprava (pri odtrganju priklopnega vozila):

8.3 	Upravljanje in prenosne naprave zavornega sistema priklopnika na vozilih za vleko priklopnih vozil:

8.4 	Vozilo je opremljeno za vleko priklopnega vozila z električno / pnevmatsko / hidravlično (1) delovno zavoro: da/ne (1)

8.5 	Naprava za preprečevanje blokiranja koles: da / ne / po izbiri (1)

8.5.1 	Za vozila, opremljena z napravo za preprečevanje blokiranja koles, opis delovanja sistema (vključno z elektronskimi deli), električna blok shema, načrt hidravličnih ali pnevmatskih vodov:

8.6 	Preračun in krivulje glede na Dodatek k točki 1.1.4.2 Dodatka k Prilogi II k Direktivi 71/320/EGS ali glede na Dodatek k Prilogi XI Direktive, če je ustrezno:

8.7 	Opis in/ali risba napajanja z energijo (tudi za servo zavore):

8.7.1 	Pri pnevmatskih zavornih sistemih delovni tlak p2 v tlačni(h) posodi(-ah):

8.7.2 	Pri podtlačnih zavornih sistemih začetna energija v vakuumski(-h) posodi(-ah):

8.8 	Preračun zavornega sistema: določitev razmerja med vsoto zavornih sil na obodu koles in silo na pedalu zavore:

8.9 	Kratek opis zavornega sistema (skladno s točko 1.6 Dopolnila k Dodatku 1 Priloge IX k Direktivi 71/320/EGS):

8.10 	Pri zahtevi za oprostitev preskusov tipa I in/ali tipa II ali tipa III navesti številko poročila v skladu z Dodatkom 2 Priloge VII k Direktivi 71/320/EGS:

8.11 	Podatki o tipu trajnostne zavore:

9 	NADGRADNJA

9.1 	Vrsta nadgradnje z uporabo kod, opredeljenih v delu C Priloge II tega pravilnika:

9.2 	Materiali in konstrukcija:

9.3 	Vrata za potnike, ključavnice in tečaji

9.3.1 	Razmestitev vrat in njihovo število:

9.3.1.1 	Mere, smer in največji kot odpiranja vrat:

9.3.2 	Risba ključavnic in tečajev ter njihovega položaja v vratih:

9.3.3 	Tehnični opis ključavnic in tečajev:

9.3.4 	Podroben opis, vključno z merami, vstopov, stopnic in potrebnih ročajev ali oprijemnega drogovja (kadar je to ustrezno):

9.4 	Vidno polje:

9.4.1 	Dovolj podrobni podatki za primarne referenčne točke, tako da jih je mogoče prepoznati in preverjati njihovo medsebojno lego in tudi lego proti točki R:

9.4.2 	Risba(-e) ali fotografija(-e), ki kaže(-jo) položaj delov nadgradnje v prednjem 180-stopinjskem vidnem polju:

9.5 	Vetrobransko steklo in druga stekla

9.5.1 	Vetrobransko steklo

9.5.1.1 	Uporabljeni material:

9.5.1.2 	Način vgradnje:

9.5.1.3 	Kot naklona:

9.5.1.4 	Številka(-e) ES-homologacije:

9.5.1.5 	Dodatna oprema vetrobranskega stekla, njena namestitev ter kratek opis morebitnih električnih/elektronskih delov:

9.5.2 	Druga okenska stekla

9.5.2.1 	Uporabljeni material:

9.5.2.2 	Številka(-e) ES-homologacije:

9.5.2.3 	Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov (če obstajajo) mehanizma za dviganje stekel:

9.5.3 	Zasteklitev pomične strehe

9.5.3.1 	Uporabljeni material:

9.5.3.2 	Številka(-e) ES-homologacije:

9.5.4 	Druge zastekljene površine

9.5.4.1 	Uporabljeni material:

9.5.4.2 	Številka(-e) ES-homologacije:

9.6 	Brisalci vetrobranskega stekla

9.6.1 	Podroben tehnični opis (vključno s fotografijami ali risbami):

9.7 	Naprava za pranje vetrobranskega stekla

9.7.1 	Podrobni tehnični opis (vključno s fotografijami ali risbami) ali številka homologacije, če je naprava homologirana kot samostojna tehnična enota:

9.8 	Odleditev in sušenje stekla

9.8.1 	Podroben tehnični opis (vključno s fotografijami ali risbami):

9.8.2 	Največja poraba elektrike: 	 kW

9.9 	Naprave za posredno gledanje

9.9.1 	Vzvratna ogledala (podatki za vsako ogledalo):

9.9.1.1 	Znamka:

9.9.1.2 	Homologacijska oznaka:

9.9.1.3 	Izvedenka:

9.9.1.4 	Risba(-e) za identifikacijo ogledala, ki kaže(-jo) položaj ogledala glede na konstrukcijo vozila:

9.9.1.5 	Podrobni podatki o pritrditvi ogledala, vključno z delom vozila, na katerega je pritrjeno:

9.9.1.6 	Dodatna oprema, ki lahko vpliva na vzvratno vidno polje:

9.9.1.7 	Kratek opis elektronskih sestavnih delov (če obstajajo) sistema za nastavljanje:

9.9.2 	Naprave za neposredno gledanje razen ogledal:

9.9.2.1 	Tip in značilnost (npr. celotni opis naprave):

9.9.2.1.1 	V primeru naprave kamera-monitor, razdalja detekcije (mm), kontrast, svetlobni razpon, korekcija odseva, učinkovitost prikaza (črno-bela / barvna), frekvenca ponovitve slik, obseg svetilnosti monitorja:

9.9.2.1.2 	Risbe, ki so dovolj podrobne, da omogočijo prikaz celotne naprave, in navodila za vgradnjo; na risbah mora biti označeno, kje se nahaja znak ES-homologacije.

9.10 	Notranja oprema

9.10.1 	Zaščita potnikov v vozilu

9.10.1.1 	Pregledni načrt ali fotografija mest priloženih risb prerezov ali pogledov:

9.10.1.2 	Fotografija ali risba referenčne linije, vključno z izvzetim območjem iz točke 2.3.1 Priloge I k Direktivi Sveta 74/60/EGS (UL L 38, 11.2.1974, str. 2):

9.10.1.3 	Fotografije, risbe in/ali eksplozijska risba notranje opreme, ki kaže dele v prostoru za potnike in uporabljeni material (z izjemo notranjih vzvratnih ogledal), razporeditev upravljalnih elementov, streho in pomično streho, naslone sedežev, sedeže in zadnje dele sedežev:

9.10.2 	Razmestitev in oznaka upravljalnih elementov (ročic, vzvodov, stikal), kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov

9.10.2.1 	Fotografije in/ali risbe razmestitve simbolov in upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov:

9.10.2.2 	Fotografije in/ali risbe označb upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov ter po potrebi tudi delov vozil, omenjenih v prilogah II in III k Direktivi 78/316/EGS:

9.10.2.3	Seznam naprav

Vozilo je opremljeno z naslednjimi upravljalnimi elementi, kontrolnimi svetilkami in kazalnimi instrumenti, skladno s prilogama II in III k Direktivi 78/316/EGS:

| Upravljalni elementi, kontrolne svetilke ter kazalni instrumenti, ki morajo biti označeni, kadar so vgrajeni, in simboli, s katerimi se označijo |
| --- |
| Simbol št.: | Naprava | Upravljalni/ kazalni instrument vgrajen (*) | Označeno s simbolom(*) | Kje (**) | Kontrolna svetilka vgrajena (*) | Označeno s simbolom (*) | Kje (**) |
| 1 | Glavno stikalo žarometov |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Žaromet za kratki pramen |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Žaromet za dolgi pramen |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pozicijske svetilke |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Žaromet za meglo |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zadnja svetilka za meglo |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulator naklona svetlobnega pramena |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Parkirne svetilke |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Smerne svetilke |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Varnostne utripalke |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Brisalci vetrobranskega stekla |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Naprava za pranje vetrobranskega stekla |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pranje in brisanje vetrobranskega stekla |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Čiščenje žarometov |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Odleditev in sušenje vetrobranskega stekla |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Odleditev in sušenje zadnjega stekla |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ventilator prezračevanja |  |  |  |  |  |  |
| Simbol št.: | Naprava | Upravljalni/ kazalni instrument vgrajen (*) | Označeno s simbolom(*) | Kje (**) | Kontrolna svetilka vgrajena (*) | Označeno s simbolom (*) | Kje (**) |
| 18 | Predgrevanje motorja – dizelskega |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hladni zagon |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Napaka v zavornem sistemu |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nivo goriva |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kontrola polnjenja akumulatorja |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Temperatura hladilne tekočine motorja |  |  |  |  |  |  |
| (*) x = da — = ne ali ne kot samostojna enota. n = neobvezno. (**) d = neposredno na upravljalu, instrumentu ali kontrolni svetilki c = v neposredni bližini. |

| Upravljalni elementi, kontrolne svetilke ter kazalni instrumenti, ki so lahko označeni, kadar so vgrajeni, in simboli, s katerimi se označijo |
| --- |
| Simbol št.: | Naprava | Upravljalni/ kazalni instrument vgrajen (*) | Označeno s simbolom (*) | Kje (**) | Kontrolna svetilka vgrajena (*) | Označeno s simbolom (*) | Kje (**) |
| 1 | Ročna zavora |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brisalci zadnjega stekla |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pranje zadnjega stekla |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Brisanje in pranje zadnjega stekla |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Intervalno brisanje |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zvočni signal |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prednji pokrov vozila |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zadnji pokrov vozila |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Varnostni pasovi |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tlak olja v motorju |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Neosvinčeni bencin |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) x = da — = ne ali ne kot samostojna enota. n = neobvezno. (**) d = neposredno na upravljalu, instrumentu ali kontrolni svetilki c = v neposredni bližini. |

9.10.3 	Sedeži

9.10.3.1 	Število sedežnih mest (s) :

9.10.3.1.1 	Lega in namestitev:

9.10.3.2 	Sedež(-i), namenjen(-i) za uporabo samo pri mirujočem vozilu:

9.10.3.3 	Masa:

9.10.3.4 	Značilnosti: za sedeže, ki niso bili homologirani kot sestavni deli, opis in risbe:

9.10.3.4.1 	Sedežev in njihovih pritrdišč:

9.10.3.4.2 	Sistema nastavitve:

9.10.3.4.3 	Sistemov za premikanje in blokiranje:

9.10.3.4.4 	Pritrdišč varnostnih pasov (če so vgrajena v konstrukcijo sedeža):

9.10.3.4.5. 	Delov vozila, uporabljenih kot pritrdišča:

9.10.3.5 	Koordinate ali risba točke R (t):

9.10.3.5.1 	Vozniški sedež:

9.10.3.5.2 	Vsa druga sedežna mesta:

9.10.3.6 	Osnovni kot naslona sedežev:

9.10.3.6.1 	Vozniški sedež:

9.10.3.6.2 	Vsa druga sedežna mesta:

9.10.3.7	Območje nastavitve sedežev

9.10.3.7.1 	Vozniški sedež

9.10.3.7.2 	Vsa druga sedežna mesta:

9.10.4. 	Nasloni za glavo

9.10.4.1 	Vrste naslonov za glavo: vgrajeni / snemljivi / ločeni (1)

9.10.4.2 	Številka homologacije, če obstaja:

9.10.4.3 	Za naslone za glavo, ki še niso bili homologirani:

9.10.4.3.1 	Podroben opis naslonov za glavo, zlasti glede na vrsto materiala ali materialov za oblazinjenje, in kjer pride v poštev, lega in lastnosti opor in pritrdišč za tip sedeža, za katerega se zahteva homologacija:

9.10.4.3.2 	Pri »ločenem« naslonu za glavo:

9.10.4.3.2.1 	Podroben opis področja konstrukcije, kjer bo pritrjen naslon za glavo:

9.10.4.3.2.2 	Merske risbe bistvenih delov konstrukcije in naslona za glavo:

9.10.5 	Sistem ogrevanja prostora za potnike

9.10.5.1 	Kratek opis tipa vozila glede na sistem gretja, če je uporabljena toplota hladilne tekočine pogonskega motorja:

9.10.5.2 	Podroben opis tipa vozila glede na sistem gretja, če je za izvor toplote uporabljen hladilni zrak ali izpušni plini pogonskega motorja, pri čemer mora opis vsebovati:

9.10.5.2.1 	Načrt sistema za gretje, ki kaže njegov položaj v vozilu:

9.10.5.2.2 	Risbo izmenjevalnika toplote za grelne sisteme, ki uporabljajo kot vir toplote izpušne pline, ali delov, kjer se toplota izmenjuje (za grelne sisteme, ki kot vir toplote uporabljajo hladilni zrak iz pogonskega motorja):

9.10.5.2.3 	Risbo izmenjevalnika toplote v prerezu ali delov, kjer se izmenjuje toplota, z navedbo debelin sten, uporabljenih materialov in značilnosti površin:

9.10.5.2.4 	Podatke o konstrukciji in tehnični podatki se zagotovijo tudi za druge pomembnejše sestavne dele sistema za ogrevanje, npr. za ventilator grelnika:

9.10.5.3 	Kratek opis tipa vozila glede na grelni sistem, ki deluje na principu zgorevanja ter njegovo samodejno upravljanje:

9.10.5.3.1 	Pregledna risba grelnika, ki deluje na principu zgorevanja, sistema dovoda zraka, izpušnega sistema, posoda za gorivo, sistema za dobavo goriva (vključno z ventili) in električnih povezav, ki kaže, kje na vozilu se nahajajo.

9.10.5.4 	Največja poraba elektrike: 	 kW

9.10.6. 	Sestavni deli, ki pri trčenju vplivajo na delovanje krmilnega mehanizma

9.10.6.1 	Podroben opis, ki vsebuje fotografije in/ali risbe, tipa vozila glede na konstrukcijo, mere, obliko in material tistega dela vozila, ki se nahaja pred krmilnim mehanizmom, vključno s sestavnimi deli, ki sodelujejo pri absorbiranju energije pri udarcu v krmilni mehanizem:

9.10.6.2 	Fotografija(e) in/ali risba(e) drugih delov vozila, ki niso opisani v točki 9.10.6.1 in po mnenju proizvajalca v soglasju s tehnično službo prispevajo k obnašanju krmilnega mehanizma pri trku:

9.10.7 	Gorljivost materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil

9.10.7.1	Materiali za notranjo oblogo strehe

9.10.7.1.1 	Številka(-e) ES homologacije sestavnega dela, če obstaja:

9.10.7.1.2 	Za materiale, ki niso bili homologirani:

9.10.7.1.2.1 	Osnovni material(-i) / oznaka: ……………………………. /

9.10.7.1.2.2 	Sestavljeni/enojni (1) material, število slojev (1) :

9.10.7.1.2.3 	Vrsta obloge (1) :

9.10.7.1.2.4 	Največja / najmanjša debelina: ………………………….. / 	 mm

9.10.7.2	Material(-i) za zadnje in bočne stene

9.10.7.2.1 	Številka ES homologacije sestavnega dela, če obstaja:

9.10.7.2.2 	Za materiale, ki niso bili homologirani:

9.10.7.2.2.1 	Osnovni material(-i) / oznaka: ………………………….... /

9.10.7.2.2.2 	Sestavljeni / enojni(1) material, število slojev (1):

9.10.7.2.2.3 	Vrsta obloge (1):

9.10.7.2.2.4 	Največja / najmanjša debelina: …………………………. / 	mm

9.10.7.3	Material(-i) za oblogo poda

9.10.7.3.1 	Številka ES homologacije sestavnega dela, če obstaja:

9.10.7.3.2 	Za materiale, ki niso bili homologirani:

9.10.7.3.2.1 	Osnovni material(-i) / oznaka: …………………………… / 	……

9.10.7.3.2.2 	Sestavljeni / enojni (1) material, število slojev (1):

9.10.7.3.2.3 	Vrsta obloge (1):

9.10.7.3.2.4 	Največja / najmanjša debelina: …………………………. / 	 mm

9.10.7.4	Material(-i) za oblazinjenje sedežev

9.10.7.4.1 	Številka ES homologacije sestavnega dela, če obstaja:

9.10.7.4.2 	Za materiale, ki niso bili homologirani:

9.10.7.4.2.1 	Osnovni material(-i) / oznaka: …………………………… /

9.10.7.4.2.2 	Sestavljeni / enojni (1) material, število slojev (1):

9.10.7.4.2.3 	Vrsta obloge (1):

9.10.7.4.2.4 	Največja / najmanjša debelina: …………………………  / 	 mm

9.10.7.5	Material(-i) za cevi za ogrevanje in prezračevanje

9.10.7.5.1 	Številka ES homologacije sestavnega dela, če obstaja:

9.10.7.5.2 	Za materiale, ki niso bili homologirani:

9.10.7.5.2.1 	osnovni material(-i) / oznaka: …………………………… /

9.10.7.5.2.2 	sestavljeni / enojni (1)  material, število slojev (1):

9.10.7.5.2.3 	vrsta obloge (1):

9.10.7.5.2.4 	največja / najmanjša debelina: ………………………….. / 	mm

9.10.7.6	Material(-i) za prtljažne police

9.10.7.6.1 	Številka ES homologacije sestavnega dela, če obstaja:

9.10.7.6.2 	Za materiale, ki niso bili homologirani:

9.10.7.6.2.1 	Osnovni material(-i) / oznaka: ……………………………. /

9.10.7.6.2.2 	Sestavljeni / enojni (1)  material, število slojev (1):

9.10.7.6.2.3 	Vrsta obloge (1):

9.10.7.6.2.4 	Največja / najmanjša debelina: ………………………….. / 	 mm

9.10.7.7	Material(-i) za druge namene

9.10.7.7.1 	Namen uporabe:

9.10.7.7.2 	Številka ES homologacije sestavnega dela, če obstaja:

9.10.7.7.3 	Za materiale, ki niso bili homologirani:

9.10.7.7.3.1 	Osnovni material(-i) / oznaka: …………………………… /

9.10.7.7.3.2 	Sestavljeni / enojni (1)  material, število slojev (1):

9.10.7.7.3.3 	Vrsta obloge (1):

9.10.7.7.3.4 	Največja / najmanjša debelina: ………………………….. / 	 mm

9.10.7.8	Sestavni deli, ki so bili homologirani kot celotne naprave (sedeži, pregradne stene, prtljažne police itd.)

9.10.7.8.1 	Številka(-e) ES-homologacije:

9.10.7.8.2 	Za celotne naprave: sedež, pregradna stena, prtljažne police itd. (1)

9.10.8 	Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski napravi

9.10.8.1 	Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150: da/ne (1)

9.10.8.2 	Če je odgovor DA, izpolniti naslednje točke.

9.10.8.2.1 	Risba in kratek opis klimatske naprave, vključno z referenčno številko ali številko dela in materialom, iz katerih so izdelani sestavni deli, pri katerih lahko pride do uhajanja:

9.10.8.2.2 	Uhajanje iz klimatske naprave:

9.10.8.2.4 	Referenčna številka ali številka dela ter material delov naprave ter podatki o preskusu (npr. poročilo o preskusu št., št. homologacije itd.):

9.10.8.3 	Skupno uhajanje iz celotne naprave v g/l:

9.11 	Zunanji štrleči deli

9.11.1 	Splošna razmestitev (risba ali fotografija), ki označuje položaj priloženih prerezov in pogledov:

9.11.2 	Risbe in/ali fotografije, na primer in kjer pride v poštev, stebričkov vrat in oken, rež za vstop zraka, rešetk hladilnika, brisalcev vetrobranskega stekla, kanalov za odtok vode, ročajev, drsnih letev, loput, tečajev vrat in ključavnic, kljuk, ušes, okrasnih letev, značk, emblemov in poglobitev ter vseh zunanjih štrlečih delov in delov zunanje površine, ki se lahko štejejo za kritične (npr. svetlobna oprema). Če našteti deli niso kritični, so lahko namesto risb v dokumentaciji priložene fotografije, ki so po potrebi dopolnjene z dimenzijskimi podrobnostmi in/ali besedilom:

9.11.3 	Risbe delov zunanjih površin po točki 6.9.1 Priloge I k tehnični specifikaciji TSV 116 –Direktivi 74/483/EGS:

9.11.4 	Risba odbijačev:

9.11.5 	Risba talne črte vozila:

9.12 	Varnostni pasovi in/ali drugi sistemi za zadrževanje potnikov

9.12.1 	Število in mesto varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje potnikov ter sedežev, na katerih se lahko uporabijo:

| (L = leva stran, R = desna stran, C = sredina) |
| --- |
|  | Popolna oznaka ES homologacije | Izvedenka, če obstaja | Naprava za nastavitev varnostnega pasu po višini (navesti da/ne/po izbiri) |
| Prva vrsta sedežev | L |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | R |  |  |  |
| Druga vrsta sedežev (*) | L |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | R |  |  |  |
| (*) Razpredelnica se po potrebi lahko razširi pri vozilih z več kot dvema vrstama sedežev ali če so po širini vozila več kot trije sedeži. |

9.12.2 	Vrsta in mesto dodatnih sistemov za zadrževanje potnikov (navesti da/ne/po izbiri):

| (L = leva stran, R = desna stran, C = sredina) |
| --- |
|  | Prednja zračna blazina | Bočna zračna blazina | Zategovalnik varnostnega pasu |
| Prva vrsta sedežev | L |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | R |  |  |  |
| Druga vrsta sedežev (*) | L |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | R |  |  |  |
| (*) Razpredelnica se po potrebi lahko razširi pri vozilih z več kot dvema vrstama sedežev ali če so po širini vozila več kot trije sedeži. |

9.12.3 	Število in lega pritrdišč varnostnih pasov in dokazilo o skladnosti z Direktivo 76/115/EGS (tj. številka ES homologacije ali poročilo o preskušanju): ………………………………………

9.12.4 	Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo):

9.13 	Pritrdišča varnostnih pasov

9.13.1 	Fotografije in/ali risbe nadgradnje, ki kažejo mesto in mere dejanskih in efektivnih pritrditev, vključno s točkami R:

9.13.2 	Risbe pritrdišč pasov in delov nadgradnje vozila na mestih, kjer so nameščena (z oznako materiala):

9.13.3 	Podatki o tipih(u) varnostnih pasov, ki se lahko vgradijo na pritrdišča v vozilu:

|  | Lega pritrdišča: |
| --- | --- |
|  | na nadgradnji | na ogrodju sedeža |
| Prva vrsta sedežev |  |  |
| Desni sedež | Spodnji pritrdišči | zunanje notranje |  |  |
|  | Zgornje pritrdišče |  |  |  |
| Srednji sedež | Spodnji pritrdišči | levo desno |  |  |
|  | Zgornje pritrdišče |  |  |  |
| Levi sedež | Spodnji pritrdišči | zunanje notranje |  |  |
|  | Zgornje pritrdišče |  |  |  |
| Druga vrsta sedežev (*) |  |  |
| Desni sedež | Spodnji pritrdišči | zunanje notranje |  |  |
|  | Zgornje pritrdišče |  |  |  |
| Srednji sedež | Spodnji pritrdišči | desno levo |  |  |
|  | Zgornje pritrdišče |  |  |  |
| Levi sedež | Spodnji pritrdišči | zunanje notranje |  |  |
|  | Zgornje pritrdišče |  |  |  |
| (*) Razpredelnica se po potrebi lahko razširi pri vozilih z več kot dvema vrstama sedežev ali če so po širini vozila več kot trije sedeži. |

9.13.4 	Opis posebnega tipa varnostnega pasu, ki ima pritrdišče na naslonu sedeža ali ki vključuje napravo za prevzemanje energije:

9.14 	Prostor za vgradnjo zadnjih registrskih tablic (po potrebi podati mere te površine in priložiti risbe, kjer je to mogoče)

9.14.1 	Višina nad cestiščem, zgornji rob:

9.14.2 	Višina nad cestiščem, spodnji rob:

9.14.3 	Razdalja srednjice od vzdolžne srednje ravnine vozila:

9.14.4 	Razdalja od levega roba vozila:

9.14.5 	Mere (dolžina × širina):

9.14.6 	Naklon površine proti navpičnici:

9.14.7 	Kot vidnosti v vodoravni ravnini:

9.15 	Zaščita pred podletom od zadaj

9.15.0 	Obstaja: da/ne/nepopolna (1)

9.15.1 	Risbe delov vozila, ki so pomembni za zaščito pred podletom, tj. risba vozila in/ali šasije z lego in vgradnjo najširše zadnje osi, risba vgradnje in/ali pritrditve zaščite pred podletom od zadaj. Kadar za zaščito pred podletom od zadaj ni uporabljena posebna naprava, mora biti iz risbe jasno razvidno upoštevanje predpisanih mer:

9.15.2 	Če zaščito pred podletom od zadaj predstavlja posebna naprava, je potreben popoln opis in/ali risba te naprave (vključno z deli za vgradnjo in pritrditev), ali če je homologirana kot samostojna tehnična enota, številka homologacije:

9.16 	Okrovi koles

9.16.1 	Kratek opis vozila glede na okrove koles

9.16.2 	Podrobne risbe okrovov koles in njihovega položaja na vozilu, iz katerih so razvidne mere, prikazane na sliki 1 Priloge I k Direktivi 78/549/EGS, ob upoštevanju kombinacije pnevmatika / platišče, ki štrli najbolj navzven: ……………………………………

9.17 	Predpisane tablice

9.17.1 	Fotografije in/ali risbe mest pritrditve predpisanih tablic, oznak in identifikacijske številke vozila:

9.17.2 	Fotografije in/ali risbe tablice proizvajalca in oznak (izpolnjen primer z merami):

9.17.3 	Fotografije in/ali risbe identifikacijske številke vozila (izpolnjen primer z merami):

9.17.4 	Potrdilo proizvajalca o skladnosti z zahtevami točke 3.1.1.1 Priloge k Direktivi Sveta 76/114/EGS (UL L 24, 30.1.1976, str. 1)

9.17.4.1 	Obrazložitev pomena znakov v drugem, in če pride v poštev, tudi v tretjem delu za izpolnitev zahtev točke 5.3 standarda SIST ISO 3779:2000:

9.17.4.2 	Če so znaki v drugem delu uporabljeni za izpolnitev zahtev točke 5.4 standarda SIST ISO 3779:2000, jih je treba navesti:

9.18 	Radijske motnje / elektromagnetna združljivost

9.18.1 	Opis in risbe / fotografije oblik in uporabljenih materialov tistih delov nadgradnje, ki tvorijo prostor za motor in tistega dela prostora za potnike, ki mu je najbližji: …

9.18.2 	Risbe ali fotografije lege kovinskih delov, pritrjenih v prostoru za motor (npr. deli za gretje, rezervno kolo, zračni filter, krmilni mehanizem itd.):

9.18.3 	Seznam in risbe naprav za odpravo radijskih motenj:

9.18.4 	Podatki o nazivnih vrednostih uporov enosmernega toka, za uporovne vžigalne kable njihova nazivna upornost na meter:

9.19 	Bočna zaščita

9.19.0 	Obstaja: da / ne / nepopolna (1)

9.19.1 	Risba delov vozila, bistvenih za bočno zaščito, tj. risba vozila in/ali šasije z lego in obesitvijo osi, risba vgradnje in/ali pritrditve naprave (naprav) za bočno zaščito. Če je bočna zaščita dosežena brez naprave (naprav) za bočno zaščito, mora biti iz risbe jasno razvidno upoštevanje predpisanih mer:

9.19.2 	Za napravo(-e) za bočno zaščito popoln opis in/ali risba te(h) naprave (naprav) (vključno z vgradnjo in pritrditvami) ali njena/njihove številka(-e) homologacije sestavnega dela:

9.20 	Sistemi za preprečevanje škropljenja

9.20.0 	Obstaja: da / ne / nepopoln (1)

9.20.1 	Kratek opis vozila glede na sistem za zaščito pred škropljenjem izpod koles in njegove sestavne dele:

9.20.2 	Podrobne risbe sistema za zaščito pred škropljenjem izpod koles in njegovega položaja na vozilu, iz katerih so razvidne mere, prikazane na slikah v Prilogi III Direktivi 91/226/EGS, ki upoštevajo ekstremne kombinacije pnevmatika / platišče, ki štrli najbolj navzven:

9.20.3 	Številka(-e) homologacije naprave (naprav) za zaščito pred škropljenjem izpod koles, če obstaja(-jo):

9.21 	Odpornost pri bočnem trku

9.21.1 	Podroben opis, vključno s fotografijami in/ali risbami, vozila glede na strukturo, mere, konstrukcijo in uporabljene materiale pri bočnih stenah potniškega prostora (zunanjega in notranjega), vključno s podatki o zaščitnem sistemu, če pride v poštev:

9.22 	Zaščita pred podletom od spredaj

9.22.0 	Obstaja: da / ne / nepopoln (1)

9.22.1 	Risba delov vozila, pomembnih za zaščito pred podletom od spredaj, tj. risba vozila in/ali šasije z lego, vgradnjo in/ali pritrditvijo zaščite pred podletom od spredaj. Če zaščita pred podletom ni posebna naprava, mora biti iz risbe jasno razvidno, da so bile upoštevane predpisane mere:

9.22.2 	Za ločeno napravo popoln opis in/ali risba zaščite pred podletom od spredaj (vključno z nosilci in deli za pritrditev), ali če je homologirana kot samostojna tehnična enota, homologacijska številka:

9.23 	Zaščita pešcev

9.23.1 	Treba je navesti podroben opis, s priloženimi fotografijami in/ali risbami vozila glede konstrukcije, referenčnih črt ter uporabljenih materialov prednjega dela vozila (znotraj in zunaj), vključno s podrobnostmi vgrajenega aktivnega zaščitnega sistema, če je vgrajen.

9.24. 	Prednji zaščitni sistem

9.24.1 	Treba je navesti podroben opis, s priloženimi fotografijami in/ali risbami vozila glede konstrukcije, referenčnih črt ter uporabljenih materialov prednjega zaščitnega sistema in prednjega dela vozila.

9.24.2 	Podroben opis, vključno s fotografijami in/ali risbami, metode namestitve prednjega zaščitnega sistema na vozilo (zagotoviti mere sornikov in potrebne navore).

9.24.3 	Številka homologacije (če je na voljo):

10 	SVETLOBNE IN SVETLOBNO-SIGNALNE NAPRAVE

10.1 	Razpredelnica vseh naprav: število, znamka, model, oznaka homologacije, največja svetilnost žarometov z dolgim svetlobnim pramenom, barva, kontrolna svetilka:

10.2 	Risba lege svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav:

10.3 	Za vsako svetilko in odsevnik, navedena v Direktivi 76/756/EGS, je treba podati naslednje informacije (pisno in/ali s shemo):

10.3.1 	risbo, ki prikazuje področje svetleče površine: …

10.3.2 	Metoda, uporabljena za določanje vidne svetleče površine v skladu z odstavkom 2.10 Pravilnika UN/ECE št. 48 : …

10.3.3 	referenčno os in referenčno središče: …

10.3.4 	način delovanja pogrezljivih žarometov: …

10.3.5 	morebiten poseben način vgradnje in kabelske povezave: …

10.4 	Žarometi s kratkim svetlobnim pramenom: osnovna nastavitev v skladu z odstavkom 6.2.6.1 Pravilnika UN/ECE št. 48:

10.4.1 	Osnovna nastavitev (vrednost): …

10.4.2 	Mesto oznake osnovne nastavitve: …

| 10.4.3 | Opis / risba(1) in vrsta regulatorja naklona svetlobnega pramena (npr. samodejno, ročno stopenjsko, ročno brezstopenjsko): | Velja le za vozila z regulatorjem naklona svetlobnega pramena |
| --- | --- | --- |
| 10.4.4 | Naprava za upravljanje: |  |
| 10.4.5 | Referenčne oznake: |  |
| 10.4.6 | Oznake za različne pogoje obremenitve: |  |

10.5 	Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov razen svetilk (če obstajajo):

11 	POVEZAVE MED VLEČNIMI IN PRIKLOPNIMI VOZILI ALI POLPRIKLOPNIKI

11.1 	Razred in tip naprave (naprav) za spenjanje, ki je/so že ali ki bo(-do) vgrajena(-e):

11.2 	Vrednosti D, U, S in V vgrajene(-ih) naprave (naprav) za spenjanje ali najmanjše vrednosti D, U, S in V naprave (naprav) za spenjanje, ki bo(-do) vgrajena(-e): 	 daN

11.3 	Navodila za pritrditev naprave za spenjanje na vozilo in fotografije ali risbe mest pritrditve na vozilo po podatkih proizvajalca; dodatne informacije, če je uporaba tega tipa vlečne naprave omejena na določene variante ali izvedenke določenega tipa vozil:

11.4 	Podatki o pritrditvi vlečnih konzol ali montažnih plošč:

11.5 	Številka homologacije:

12	RAZNO

12.1 	Zvočna(-e) opozorilna(-e) naprava(-e)

12.1.1 	Mesto, način pritrditve, postavitev in usmeritev naprav(-e) z merami:

12.1.2 	Število naprav:

12.1.3 	Številka(-e) homologacije:

12.1.4 	Shema električnega / pnevmatskega (1) tokokroga:

12.1.5 	Nazivna napetost ali tlak:

12.1.6 	Risba priprave za vgradnjo na vozilo:

12.2 	Naprave za preprečevanje nepooblaščene uporabe vozila

12.2.1 	Zaščitna naprava

12.2.1.1 	Podroben opis tipa vozila glede na namestitev in izvedbo naprave za upravljanje zaščitne naprave ali dela vozila, na katero zaščitna naprava deluje:

12.2.1.2 	Risbe zaščitne naprave in njene namestitve v vozilu:

12.2.1.3 	Tehnični opis naprave:

12.2.1.4 	Podatki o uporabljenih kombinacijah zaklepanja:

12.2.1.5 	Naprava za imobilizacijo vozila

12.2.1.5.1 	Številka homologacije, če je na voljo:

12.2.1.5.2 	Za naprave, ki še niso bile homologirane:

12.2.1.5.2.1	podroben tehnični opis naprave za imobilizacijo vozila in ukrepov za preprečevanje nehotenega aktiviranja:

12.2.1.5.2.2 	sistem(-i), na katere(-ga) deluje naprava za imobilizacijo vozila:

12.2.1.5.2.3 	število uporabnih izmenljivih kod, če pride v poštev:

12.2.2 	Alarmni sistem (če obstaja)

12.2.2.1 	Številka homologacije, če je na voljo:

12.2.2.2 	Za alarmne sisteme, ki še niso bili homologirani:

12.2.2.2.1 	podroben opis alarmnega sistema in delov vozila, ki so povezani z vgrajenim alarmnim sistemom:

12.2.2.2.2 	seznam glavnih sestavnih delov alarmnega sistema:

12.2.3 	Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov (če obstajajo):

12.3 	Vlečna(-e) naprava(-e)

12.3.1 	Spredaj: kljuka / uho / drugo (1)

12.3.2 	Zadaj: kljuka / uho / drugo / brez (1)

12.3.3 	Risba ali fotografija šasije / mesta na nadgradnji vozila, ki prikazuje mesto, konstrukcijo in vgradnjo vlečne naprave (naprav):

12.4 	Podatki o kateri koli napravi, ki ne spada k motorju in ki ima vpliv na porabo goriva (če ni zajeta v drugih točkah):

12.5 	Podatki o kateri koli napravi, ki ne spada k motorju in je namenjena za zmanjševanje hrupa (če ni zajeta v drugih točkah):

12.6 	Naprave za omejevanje hitrosti

12.6.1 	Proizvajalec(-i):

12.6.2 	Tip(-i):

12.6.3 	Številka homologacije, če je na voljo:

12.6.4 	Hitrost ali območje hitrosti pri kateri je mogoča nastavitev omejitve hitrosti: 	 km/h

12.7 	Razpredelnica vgradnje in uporabe RF oddajnikov v vozilu(-ih), če pride v poštev:

| Frekvenca (Hz) | Najvišja izhodna moč (W) | Položaj antene na vozilu, posebni pogoji za vgradnjo in/ali uporabo |
| --- | --- | --- |

Vlagatelj za homologacijo mora, kadar je primerno, priložiti tudi:

Dodatek 1

Seznam znamk in tipov vseh električnih in/ali elektronskih sestavnih delov, ki jih zadeva Direktiva Komisije 72/245/EGS (UL L 152, 6.7.1972, str. 15).

Dodatek 2

Shema ali risba splošne ureditve električnih in/ali elektronskih sestavnih delov, ki jih zadeva Direktiva 72/245/ES, in splošna ureditev kabelskega snopa.

Dodatek 3

Opis vozila, izbranega, da predstavlja tip

Oblike karoserije:

Volan na levi ali na desni strani (1):

Medosna razdalja:

Dodatek 4

Ustrezno(-a) poročilo(-a) o preskušanju, ki ga (jih) predloži proizvajalec ali priznana / pooblaščena tehnična služba zaradi sestavljanja certifikata o homologaciji.

12.7.1 	Vozilo, opremljeno s radarsko opremo kratkega dosega 24 GHz: da/ne (1)

13 	POSEBNE DOLOČBE ZA AVTOBUSE

13.1 	Razred vozil: razred I / razred II / razred III / razred A / razred B (1)

13.1.1 	Številka homologacije nadgradnje, homologirane kot samostojna tehnična enota: …

13.1.2 	Tipi šasije, na katere se lahko vgradi homologirana nadgradnja (proizvajalec(-ci) in tipi nedodelanega vozila):

13.2 	Površina za potnike (m2)

13.2.1 	Skupaj (S0):

13.2.2 	Zgornji nivo (S0a) (1):

13.2.3 	Spodnji nivo (S0b) (1):

13.2.4 	Za stoječe potnike (S1): …

13.3 	Število potnikov (sedečih in stoječih)

13.3.1 	Skupaj (N):

13.3.2 	Zgornji nivo (Na) (1):

13.3.3 	Spodnji nivo (Nb) (1):

13.4 	Število sedečih potnikov

13.4.1 	Skupaj (A):

13.4.2 	Zgornji nivo (Aa) (1):

13.4.3 	Spodnji nivo (Ab) (1):

13.4.4 	Število prostorov za invalidske vozičke za vozila kategorij M2 in M3:

13.5	Število delovnih vrat:

13.6	Število izhodov v sili (vrat, oken, loput (odprtin) za izhod v sili, notranje stopnišče ali polstopnišče):

13.6.1 	Skupaj:

13.6.2 	Zgornji nivo (1):

13.6.3 	Spodnji nivo (1):

13.7	Prostornina prostora za prtljago (m3):

13.8	Površina za prevoz prtljage na strehi (m2):

13.9	Tehnične naprave za olajšanje dostopa v vozilo (npr. rampa, dvižna ploščad, sistem za spuščanje), če so vgrajene:

13.10 	Trdnost nadgradnje

13.10.1 	Številka homologacije, če je na voljo:

13.10.2 	Za nadgradnje, ki še niso bile homologirane:

13.10.2.1 	podroben opis nadgradnje določenega tipa vozila z merami, značilnostmi sestave in uporabljenimi materiali in njeno pritrditvijo na morebiten okvir šasije:

13.10.2.2 	risbe vozila in tistih delov notranje opreme, ki vplivajo na trdnost ogrodja nadgradnje ali na prostor za preživetje:

13.10.2.3 	lega težišča vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, v vzdolžni, prečni in navpični smeri: …………………………

13.10.2.4 	največja razdalja med srednjicama zunanjih potniških sedežev:

13.11	Točke Direktive 2001/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 42, 13.2.2002, str. 1), ki jih mora ta tehnična enota dokazano izpolnjevati:

14	POSEBNE DOLOČBE ZA VOZILA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

14.1 	Električna oprema skladno z  Direktivo 94/55/ES  (UL L 319, 12.12.1994, str. 1)

14.1.1 	Zaščita prevodnikov pred pregrevanjem:

14.1.2 	Tip odklopnika:

14.1.3 	Tip in delovanje glavnega stikala akumulatorja:

14.1.4 	Opis in namestitev varnostne pregrade za tahograf:

14.1.5 	Opis električnih inštalacij, ki so stalno pod napetostjo. Navesti je treba uporabljeni standard EN:

14.1.6 	Izdelava in zaščita električne inštalacije za kabino voznika:

14.2 	Preprečevanje nevarnosti požara

14.2.1 	Tip težko vnetljivega materiala v kabini voznika:

14.2.2 	Tip toplotnega ščita za kabino voznika (če pride v poštev):

14.2.3 	Namestitev in toplotna zaščita motorja:

14.2.4 	Namestitev in toplotna zaščita izpušnega sistema:

14.2.5 	Tip in konstrukcija toplotne zaščite trajnostnega zavornega sistema:

14.2.6 	Tip, konstrukcija in mesto grelnikov, ki delujejo na principu zgorevanja:

14.3 	Posebne zahteve za nadgradnjo, če pride v poštev, skladno s sporazumom ADR oziroma z Direktivo 94/55/ES

14.3.1 	Opis ukrepov zaradi skladnosti z zahtevami za vozila tipov EX/II in EX/III:

14.3.2 	Pri vozilih tipa EX/III odpornost proti toploti od zunaj:

15	PONOVNA UPORABNOST, MOŽNOST RECIKLIRANJA IN PREDELAVE

15.1 	Različica, v katero spada referenčno vozilo:

15.2 	Masa referenčnega vozila s karoserijo ali masa šasije s kabino, brez karoserije in/ali naprave za spenjanje, če proizvajalec ne namesti karoserije in/ali naprave za spenjanje (vključno s tekočinami, orodji, rezervnim kolesom, če je to nameščeno) brez voznika:

15.3 	Masa materialov referenčnega vozila:

15.3.1 	Masa materiala, ki se upošteva pri predhodni obdelavi (v):

15.3.2 	Masa materiala, ki se upošteva pri razstavljanju (v):

15.3.3 	Masa materiala, ki se upošteva v fazi obdelave nekovinskih ostankov, primernih za recikliranje (v):

15.3.4 	Masa materiala, ki se upošteva v fazi obdelave nekovinskih ostankov, primernih za energetsko predelavo (v):

15.3.5 	Materiali (v):

15.3.6 	Skupna masa materialov, ki se lahko ponovno uporabijo in/ali reciklirajo:

15.3.7 	Skupna masa materialov, ki se lahko ponovno uporabijo in/ali predelajo:

15.4 	Stopnje

15.4.1 	Stopnja možnosti recikliranja »Rcyc ( %)«:

15.4.2 	Stopnja možnosti predelave »Rcov ( %)«:

16	DOSTOP DO INFORMACIJ O POPRAVILU IN VZDRŽEVANJU VOZIL

16.1 	Naslov glavne spletne strani za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil:

16.1.1 	Datum, od katerega je na voljo (najpozneje 6 mesecev od datuma homologacije):

16.2 	Pogoji dostopa do spletne strani:

16.3 	Oblika informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, dostopna prek spletne strani:

POJASNILA

(1) 	Neustrezno črtati (so primeri, kjer ni treba ničesar črtati, če pride v poštev več kot ena navedba).

(2) 	Navesti dovoljeno odstopanje.

(3) 	Tukaj je treba vpisati največje in najmanjše vrednosti za vsako varianto.

(4) 	Samo za opredelitev terenskih vozil.

(5) 	Opredeliti tako, da je jasna dejanska vrednost za vsako tehnično sestavo tipa vozila.

(6) 	Vozila lahko uporabljajo tako bencin kot plinasto gorivo, vendar če je bencinski sistem vgrajen samo za uporabo v sili ali samo za zagon motorja, in katerih posoda za gorivo lahko vsebuje največ 15 litrov bencina, se pri preskusih štejejo za vozila, ki jih poganja samo plinasto gorivo.

(a) 	Če je bila sestavnemu delu vozila že podeljena homologacija, se lahko opis tega dela nadomesti z navedbo te homologacije. Prav tako ni treba opisovati sestavnega dela, če je njegova zgradba jasno razvidna iz priloženih diagramov ali risb. Za vsako točko, kjer je treba priložiti risbo ali diagram, je treba navesti številke ustreznih priloženih dokumentov.

(b) 	Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, vsebovanih v tem opisnem listu, je treba te znake nadomestiti s simbolom ‚?‘ (npr. ABC??123??). (e.g. ABC??123??).

(c) 	Klasifikacija v skladu z opredelitvami iz dela A Priloge II tega pravilnika.

(d) 	Označba v skladu z EN 10027-1: 2005. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti naslednje podatke:

— opis materiala,

— mejo elastičnosti,

— porušno trdnost,

— raztezek (v %),

— trdoto po Brinellu.

(e) 	»Trambus izvedba«, kot je opredeljeno v točki 2.7 Priloge I k Direktivi Sveta 74/297/EGS.

(f) 	Kjer obstaja izvedenka z navadno kabino in izvedenka s spalno kabino, morata biti podana oba sklopa podatkov o masah in merah.

(g) 	Standard SIST ISO 612:2000 – Cestna vozila – Mere motornih in vlečenih vozil – Pogoji in opredelitve.

(g1) 	Motorno vozilo in priklopnik: definicija št. 6.4.1.

Polpriklopnik in priklopnik s centralno osjo: definicija št. 6.4.2.

Opomba:

Pri priklopnikih s centralno osjo se os vlečne naprave obravnava kot prednja os

(g2) 	Definicija št. 6.19.2.

(g3) 	Definicija št. 6.20.

(g4) 	Definicija št. 6.5.

(g5) 	Definicija št. 6.1 in za vozila, razen vozil kategorije M1: točka 2.4.1 Priloge I k Direktivi 97/27/ES

Pri priklopnih vozilih je treba dolžino določiti tako, kot je navedeno v definiciji št. 6.1.2 standarda SIST ISO 612:2000.

(g6) 	Definicija št. 6.17.

(g7) 	Definicija št. 6.2 in za vozila, razen vozil kategorije M1: točka 2.4.2 Priloge I k Direktivi 97/27/ES.

(g8) 	Definicija št. 6.3 in za vozila, razen vozil kategorije M1: točka 2.4.3 Priloge I k Direktivi 97/27/ES.

(g9) 	Definicija št. 6.6.

(g10) Definicija št. 6.10.

(g11) Definicija št. 6.7.

(g12) Definicija št. 6.11.

(g13) Definicija št. 6.18.1.

(g14) Definicija št. 6.9.

(h) 	Teža voznika in, če pride v poštev, člana posadke je ocenjena na 75 kilogramov (68 kg teža potnika in 7 kg teža prtljage po standardu SIST ISO 2416:2000), posoda za gorivo je napolnjena na 90 %, drugi sistemi, ki vsebujejo tekočino (razen tistih za odpadno vodo), na 100 % zmogljivosti, ki jo navaja proizvajalec.

(i) 	Za priklopna vozila in polpriklopnike in za vozila, povezana s priklopnim vozilom ali polpriklopnikom, ki pritiska na vlečno napravo ali na sedlo z znatno navpično silo, mora biti ta sila, deljena z gravitacijskim pospeškom, vključena v največjo tehnično dovoljeno maso.

(j) 	»Previs vlečne naprave« je vodoravna razdalja med vlečno napravo za priklopno vozilo s centralno osjo in središčnico zadnje(-ih) osi.

(k) 	Pri vozilih, ki lahko delujejo bodisi na bencin, dizelsko gorivo itd. ali tudi v kombinaciji z drugim gorivom, je treba podatke ponoviti. Za nekonvencionalne motorje in sisteme mora proizvajalec navesti podrobnosti, enakovredne naštetim.

(l) 	Vrednost mora biti zaokrožena na najbližjo desetinko milimetra.

(m) 	Vrednost mora biti izračunana (π = 3,1416) in zaokrožena na najbližji polni cm3.

(n) 	Določeno na podlagi zahtev tehnične specifikacije TSV 140 – Direktive Sveta 80/1269/EGS.

(o) 	Določeno na podlagi zahtev tehnične specifikacije TSV 139 – Direktive Sveta 80/1268/EGS.

(p) 	Zahtevane podrobnosti morajo biti podane za vsako od predvidenih variant.

(q) 	Kar zadeva priklopna vozila, najvišjo dovoljeno hitrost določi proizvajalec.

(r) 	Za pnevmatike razreda Z, namenjene za vgradnjo na vozila, katerih največja hitrost presega 300 km/h, navesti enakovredne podatke;

(s) 	Število sedežev, ki jih je treba navesti, velja za premikajoče se vozilo. V primeru modularne razporeditve se lahko določi območje.

(t) 	»Točka R« ali »referenčna točka sedeža« pomeni točko, ki jo določi proizvajalec vozila za vsak sedež glede na tridimenzionalni referenčni sistem, opisan v Prilogi III k Direktivi Sveta 77/649/EGS.

(u) 	Simboli in znaki, ki jih je treba uporabiti, so navedeni v Prilogi III, točki 1.1.3 in 1.1.4 k Direktivi Sveta 77/541/EGS. Pri varnostnih pasovih tipa ‚S‘ opredeliti značilnosti tipa(-ov).

(v) 	Ti izrazi so opredeljeni v standardu ISO 22628: 2002 – Cestna vozila – možnost recikliranja in predelave – metoda izračuna.

____________

PRILOGA II

SPLOŠNE OPREDELITVE POJMOV, MERILA ZA RAZVRŠČANJE VOZIL, TIPI VOZIL IN TIPI NADGRADNJE

UVODNI DEL

Splošne opredelitve pojmov in splošne določbe

1. 	Opredelitve pojmov

1.1 	»Sedežno mesto« pomeni katero koli mesto, na katerem lahko sedi ena oseba, ki je vsaj tako velika kot:

a) 	preskusna lutka, ki po merah ustreza 50 % moške populacije v primeru voznika;

b) 	preskusna lutka, ki po merah ustreza 5 % odrasle ženske populacije v vseh ostalih primerih.

1.2 	»Sedež« pomeni popolno strukturo skupaj z opremo, ki je ali ni del karoserije vozila, namenjeno za sedenje ene osebe.

1.2.1 	Izraz »sedež« pomeni oboje, tako posamezen sedež kot sedežno klop.

1.2.2 	Zložljivi sedeži in odstranljivi sedeži so vključeni v to opredelitev.

1.3 	»Blago« pomeni zlasti katere koli premične stvari.

Izraz »blago« vključuje proizvode v razsutem stanju, končne izdelke, tekočine, žive živali, poljščine, nedeljivi tovor.

1.4 	»Največja masa« pomeni »največjo tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila«, kot je opredeljeno v točki 2.8 Priloge I tega pravilnika.

2. 	Splošne določbe

2.1 	Število sedežnih mest

2.1.1 	Zahteve glede števila sedežnih mest veljajo za sedeže, ki so predvideni za uporabo med vožnjo vozila.

2.1.2 	Ne veljajo za sedeže, ki so predvideni za uporabo med mirovanjem vozila in ki so za uporabnike jasno označeni bodisi s piktogramom ali znakom z ustreznim besedilom.

2.1.3 	Za določanje števila sedežnih mest se uporabljajo naslednje zahteve:

a) vsak posamezen sedež šteje za eno sedežno mesto;

b) v primeru sedežne klopi vsak prostor širine najmanj 400 mm, merjene na nivoju blazine sedeža, šteje za eno sedežno mesto.

Ta pogoj proizvajalcu ne preprečuje uporabe splošnih določb iz točke 1.1;

c) vendar pa prostor iz točke b) ne šteje za eno sedežno mesto, če:

i) 	lastnosti sedežne klopi sedalu preskusne lutke preprečujejo sedenje v naravnem položaju, na primer: pritrjena sredinska konzola, nepodložena površina ali notranja oprema, ki prekinja nazivno sedežno površino;

ii) 	oblika poda neposredno pred domnevnim sedežnim mestom (na primer sredinski tunel) preprečuje naravni položaj nog preskusne lutke.

2.1.4 	Pri vozilih, ki spadajo na področje Direktive 2001/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o posebnih predpisih za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, in o spremembah direktiv 70/156/EGS in 97/27/ES, je treba mero iz točke 2.1.3 b) uskladiti z minimalnim prostorom, zahtevanim za eno osebo pri različnih razredih vozil.

2.1.5 	Če so v vozilu pritrdišča za odstranljiv sedež, je treba odstranljiv sedež upoštevati pri določanju števila sedežnih mest.

2.1.6 	Prostor, namenjen invalidskemu vozičku z uporabnikom, se šteje za eno sedežno mesto.

2.1.6.1 	Ta določba ne vpliva na zahteve iz točk 3.6.1 in 3.7 Priloge VII k Direktivi 2001/85/ES.

2.2 	Največja masa

2.2.1 	Pri vlečnih vozilih za vleko polpriklopnikov največja masa, ki se upošteva pri razvrstitvi vozila, vključuje največjo maso polpriklopnika, ki jo nosi sedlasta sklopka.

2.2.2 	Pri motornem vozilu, ki lahko vleče priklopnik s centralno osjo ali priklopnik s togim ojesom, mora največja masa, ki se upošteva za razvrstitev motornega vozila, vključevati največjo maso, ki se prek vlečne sklopke prenese na vlečno vozilo.

2.2.3 	Pri polpriklopniku, priklopniku s centralno osjo in priklopniku s togim ojesom mora največja masa, ki se upošteva za razvrstitev vozila, ustrezati največji masi, ki se prenese na tla prek koles osi ali skupine osi, ko je polpriklopnik oz. priklopnik spet z vlečnim vozilom.

2.2.4 	Pri podporni osi mora največja masa, ki se upošteva za razvrstitev vozila, vključevati največjo maso polpriklopnika, ki jo nosi sedlasta sklopka.

2.3 	Posebna oprema

2.3.1 	Vozila s pritrjeno opremo, kot so stroji ali naprave, štejejo za vozila iz kategorije N ali O.

2.4 	Enote

2.4.1 	Če ni drugače določeno, morajo vse merske enote in z njimi povezani simboli izpolnjevati določbe Direktive Sveta 80/181/EGS.

3. 	Razvrstitev vozil v kategorije

3.1 	Proizvajalec je odgovoren za razvrstitev tipa vozila v določeno kategorijo.

V ta namen morajo biti izpolnjena vsa ustrezna merila iz te priloge.

3.2 	Zaradi dokazovanja, da je treba tip vozila razvrstiti v posebno skupino kot vozilo za posebne namene (»koda SG«), lahko homologacijski organ od proizvajalca zahteva ustrezne dodatne informacije.

DEL A

Merila za kategorizacijo vozil

1. 	Kategorije vozil

Za namene evropske in nacionalne homologacije ter posamične odobritve se vozila razvrstijo v skladu z naslednjo klasifikacijo:

(Homologacija se lahko podeli le za kategorije iz točk 1.1.1 do 1.1.3, 1.2.1 do 1.2.3 in 1.3.1 do 1.3.4.)

1.1 	Kategorija M 	Motorna vozila, zasnovana in izdelana predvsem za prevoz potnikov in njihove prtljage.

1.1.1 	Kategorija M1 	Vozila kategorije M z največ osmimi sedežnimi mesti poleg vozniškega sedežnega mesta.

V vozilih kategorije M1 ni predviden prostor za stoječe potnike.

Število sedežnih mest je lahko omejeno na eno sedežno mesto (tj. vozniško sedežno mesto).

1.1.2 	Kategorija M2 	Vozila kategorije M z več kot osmimi sedežnimi mesti poleg vozniškega sedežnega mesta, katerih največja masa ne presega 5 ton.

Vozila kategorije M2 imajo lahko poleg sedežnih mest tudi prostor za stoječe potnike.

1.1.3 	Kategorija M3 	Vozila kategorije M z več kot osmimi sedežnimi mesti poleg vozniškega sedežnega mesta, katerih največja masa presega 5 ton.

V vozilih iz kategorije M3 je lahko predviden prostor za stoječe potnike.

1.2 	Kategorija N 	Motorna vozila, zasnovana in izdelana predvsem za prevoz blaga.

1.2.1 	Kategorija N1 	Vozila kategorije N, katerih največja masa ne presega 3,5 tone.

1.2.2 	Kategorija N2 	Vozila kategorije N, katerih največja masa presega 3,5 tone, vendar ne presega 12 ton.

1.2.3 	Kategorija N3 	Vozila kategorije N, katerih največja masa presega 12 ton.

1.3 	Kategorija O 	Priklopniki, zasnovani in izdelani za prevoz blaga ali potnikov in za nastanitev potnikov.

1.3.1 	Kategorija O1 	Vozila kategorije O, katerih največja masa ne presega 0,75 tone.

1.3.2 	Kategorija O2 	Vozila kategorije O, katerih največja masa presega 0,75 tone, vendar ne presega 3,5 tone.

1.3.3 	Kategorija O3 	Vozila kategorije O, katerih največja masa presega 3,5 tone, vendar ne presega 10 ton.

1.3.4 	Kategorija O4 	Vozila kategorije O, katerih največja masa presega 10 ton.

2. 	Podkategorije vozil

2.1 	Terenska vozila

»Terensko vozilo« pomeni vozilo, ki spada v kategorijo M ali N in ima posebne tehnične lastnosti, ki mu omogočajo vožnjo zunaj običajnih cest.

Za te podkategorije vozil se doda črka »G« kot pripona k črki in številki, ki označujeta kategorijo vozila.

Merila za razvrstitev vozil v podkategorijo terenskih vozil se določi v oddelku 4 dela A te priloge.

2.2 	Vozila za posebne namene

2.2.1 	»Vozila za posebne namene« pomeni vozila kategorij M, N ali O s posebnimi tehničnimi lastnostmi, ki jim omogočajo izvajanje funkcije, ki zahteva posebne ureditve in/ali opremo.

Za nedodelana vozila, namenjena razvrstitvi v podkategorijo vozil za posebne namene, se doda črka »S«kot pripona k črki in številki, ki označujeta kategorijo vozila.

Različni tipi vozil za posebne namene so opredeljeni in navedeni v oddelku 5.

2.3 	Terenska vozila za posebne namene

2.3.1 	»Terensko vozilo za posebne namene« pomeni vozilo, ki spada v kategorijo M ali N in ima posebne tehnične lastnosti iz točk 2.1 in 2.2.

Za navedene kategorije vozil se doda črka »G« kot pripona k črki in številki, ki označujeta kategorijo vozila.

Za nedodelana vozila, namenjena razvrstitvi v podkategorijo vozil za posebne namene, se doda črka »S« kot druga pripona.

3. 	Merila za uvrstitev vozil v kategorijo N

3.1 	V kategorijo N se tipi vozil uvrščajo na podlagi tehničnih lastnosti vozila iz točk 3.2 do 3.6.

3.2 	Prostori, kjer so sedežna mesta, morajo biti načeloma popolnoma ločeni od prostora za tovor.

3.3 	Z odstopanjem od zahteve iz točke 3.2 se lahko osebe in blago prevažajo v istem prostoru, če je prostor za tovor opremljen z napravami za zavarovanje, ki so zasnovane tako, da zaščitijo osebe, ki se prevažajo, pred premikanjem tovora med vožnjo, vključno z močnim zaviranjem in zavijanjem.

3.4 	Naprave za zavarovanje – naprave za pritrditev –, namenjene za zavarovanje tovora v skladu s točko 3.3, in pregradni sistemi, namenjeni za vozila z največjo skupno maso do 7,5 tone, morajo biti zasnovani v skladu z določbami oddelkov 3 in 4 standarda ISO 27956:2009 »Cestna vozila – Pritrditev tovora v dostavnih vozilih – Zahteve in preskusne metode«.

3.4.1 	Zahteve iz točke 3.4 se lahko preverijo z izjavo o skladnosti, ki jo predloži proizvajalec.

3.4.2 	Kot alternativa zahtevam iz točke 3.4 lahko proizvajalec dokaže homologacijskemu organu, da vgrajene naprave za zavarovanje izkazujejo enako raven zaščite, kot jo določa navedeni standard.

3.5 	Število sedežnih mest brez vozniškega ne sme presegati:

a) 	6 pri vozilih kategorije N1 ;

b) 	8 pri vozilih kategorije N2 ali N3 .

3.6 	Vozila morajo izkazovati nosilnost za blago, ki je enaka ali večja od nosilnosti za osebe, izražene v kg.

3.6.1 	V ta namen morajo biti v vseh konfiguracijah, zlasti kadar so zasedena vsa sedežna mesta, izpolnjene naslednje zahteve:

a) 	če je N = 0:

P – M ≥ 100 kg;

b) 	če je 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c) 	če je N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68,

kjer imajo črke naslednji pomen:

»P« je največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila;

»M« je masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo;

»N« je število sedežnih mest, razen vozniškega.

3.6.2 	Masa opreme, ki je pritrjena na vozilo zaradi namestitve blaga (npr. posoda za prevoz tekočin, nadgradnja itn.), ravnanja z blagom (npr. žerjav, dvigalo itn.) in pritrditve blaga (npr. naprave za pritrditev tovora) se vključi v M.

Masa opreme, ki se ne uporablja za navedene namene (npr. kompresor, vitel, električni generator, oprema za prenos slike in zvoka itn.) se zaradi uporabe zgoraj navedene formule ne vključi v M.

3.7 	Zahteve iz točk 3.2 do 3.6 morajo biti izpolnjene za vse variante in izvedenke tipa vozila.

3.8 	Merila za razvrstitev vozil v kategorijo N1.

3.8.1 	Vozilo se razvrsti v kategorijo N1, če so izpolnjena vsa veljavna merila.

Če eno ali več meril ni izpolnjenih, se vozilo razvrsti v kategorijo M1.

3.8.2 	Poleg splošnih meril iz točk 3.2 do 3.6 morajo biti za razvrstitev vozil, pri katerih sta vozniška kabina in tovor v isti enoti (npr. nadgradnja tipa »BB«), izpolnjeni tudi pogoji iz točk 3.8.2.1 do 3.8.2.3.5.

3.8.2.1 	Dejstvo, da je med sedežno vrsto in prostorom za tovor v celoti ali delno nameščena stena ali pregrada, ne izključuje obveznosti izpolnjevanja zahtevanih meril.

3.8.2.2 	Merila so naslednja:

a) blago je mogoče nakladati pri zadnjih vratih ali stranskih vratih, ki so načrtovana in izdelana v ta namen;

b) pri zadnjih vratih mora odprtina za nakladanje izpolnjevati naslednja merila:

i) 	če je vozilo opremljeno samo z eno vrsto sedežev ali samo z vozniškim sedežem, mora biti najmanjša višina odprtine za nakladanje vsaj 600 mm;

ii) 	če je vozilo opremljeno z dvema vrstama sedežev ali več, mora biti najmanjša višina odprtine za nakladanje vsaj 800 mm, površina odprtine pa mora biti vsaj 12 800 cm2;

c) prostor za tovor mora izpolnjevati naslednje zahteve:

»prostor za tovor« pomeni del vozila, ki je za vrstami sedežev ali za vozniškim sedežem, če je vozilo opremljeno z enim vozniškim sedežem;

i) 	nakladalna površina prostora za tovor mora biti v splošnem ravna;

ii) 	kadar je vozilo opremljeno z eno vrsto sedežev ali enim sedežem, mora najmanjša dolžina prostora za tovor znašati vsaj 40 % medosne razdalje;

iii) 	kadar je vozilo opremljeno z dvema ali več vrstami sedežev, mora najmanjša dolžina prostora za tovor znašati vsaj 30 % medosne razdalje.

Pri vozilih, pri katerih je mogoče sedeže v zadnji sedežni vrsti na enostaven način odstraniti iz vozila brez uporabe posebnega orodja, mora biti zahteva glede dolžine prostora za tovor izpolnjena, ko so v vozilu nameščeni vsi sedeži;

iv) zahteve glede dolžine prostora za tovor morajo biti izpolnjene, ko so sedeži v prvi vrsti ali zadnji vrsti v običajnem pokončnem položaju za prevoz potnikov.

3.8.2.3 	Posebni pogoji za merjenje

3.8.2.3.1 	Opredelitve

a) »Višina odprtine za nakladanje« pomeni navpično razdaljo med dvema vodoravnima ravninama, od katerih se ena dotika najvišje točke najnižjega dela odprtine vrat , druga pa najnižje točke zgornjega dela odprtine vrat;

b) »površina odprtine za nakladanje« pomeni največjo površino pravokotne projekcije na navpično ravnino, pravokotno na središčnico vozila, največje dovoljene odprtine, če so zadnja vrata na široko odprta;

c) »medosna razdalja« za namene uporabe formul iz točk 3.8.2.2 in 3.8.3.1 pomeni razdaljo med:

i) 	središčnico sprednje osi in središčnico druge osi pri vozilu z dvema osema ali

ii) središčnico sprednje osi in središčnico virtualne osi, ki je pri vozilu s tremi osmi enako oddaljena od druge in tretje osi.

3.8.2.3.2 	Nastavitev sedežev

a) 	Sedeži se nastavijo v skrajno zadnjo lego;

b) če je naslonjalo sedeža nastavljivo, mora biti nastavljeno tako, da se lahko namesti tridimenzionalna naprava za določanje točke H pri naklonu trupa 25 stopinj;

c) 	če naslonjalo sedeža ni nastavljivo, se nastavi v lego, kakor jo je določil proizvajalec vozila;

d) 	če je višina sedeža nastavljiva, se nastavi v najnižjo lego.

3.8.2.3.3 	Stanje vozila

a) 	vozilo mora biti natovorjeno v skladu z največjo dovoljeno maso;

b) 	kolesa vozila morajo biti obrnjena naravnost naprej.

3.8.2.3.4 	Zahteve iz točke 3.8.2.3.2 se ne uporabljajo, če je vozilo opremljeno s steno ali pregrado.

3.8.2.3.5 	Merjenje dolžine prostora za tovor

a) 	Če vozilo ni opremljeno s steno ali pregrado, se dolžina meri od navpične ravnine, ki se dotika skrajne zadnje točke zgornjega dela naslonjala sedeža, do zadnje notranje stranice ali zadnjih vrat v zaprtem položaju;

b) 	če je vozilo opremljeno s pregrado ali steno, se dolžina meri od navpične ravnine, ki se dotika skrajne zadnje točke pregrade ali stene, do zadnje notranje stranice ali zadnjih vrat v zaprtem položaju;

c) zahteve glede dolžine morajo biti izpolnjene vsaj ob vodoravni premici v vzdolžni navpični ravnini, ki poteka skozi središčnico vozila na nivoju dna prostora za tovor.

3.8.3 	Poleg splošnih meril iz točk 3.2 do 3.6 morajo biti za razvrstitev vozil, pri katerih vozniška kabina in tovor nista v eni enoti (npr. nadgradnja tipa »BE«), izpolnjeni tudi pogoji iz točk 3.8.3.1 do 3.8.3.4.

3.8.3.1 	Če je vozilo opremljeno z zaprtim tipom nadgradnje, velja:

a) 	blago je mogoče nakladati pri zadnjih vratih ali stranici ali kako drugače;

b) 	najmanjša višina odprtine za nakladanje mora biti vsaj 800 mm, površina odprtine pa mora biti vsaj 12 800 cm2;

c) 	najmanjša dolžina prostora za tovor mora znašati vsaj 40 % medosne razdalje.

3.8.3.2 	Če je vozilo opremljeno s prostorom za tovor odprtega tipa, se uporabljajo le določbe iz točk 3.8.3.1 a) in c).

3.8.3.3 	Za uporabo določb iz točke 3.8.3 se smiselno uporabljajo opredelitve iz točke 3.8.2.

3.8.3.4 	Zahteve glede dolžine prostora za tovor morajo biti izpolnjene vsaj ob vodoravni premici v vzdolžni navpični ravnini, ki poteka skozi središčnico vozila na nivoju dna prostora za tovor.

4. 	Merila za uvrstitev vozil v podkategorijo terenskih vozil

4.1 	Vozila M1 ali N1 se razvrstijo v podkategorijo terenskih vozil, če istočasno izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) 	vozilo ima najmanj eno prednjo os in najmanj eno zadnjo os, ki sta konstruirani tako, da sta gnani sočasno, ne glede na to, ali se lahko pogon ene od osi izklopi;

b) 	vozilo ima najmanj eno zaporo diferenciala ali najmanj en mehanizem s podobnim učinkom;

c) 	vozilo mora samo (brez priklopnega vozila) premagati vsaj 25-odstotni vzpon;

d) 	vozilo mora izpolnjevati pet od šestih spodaj navedenih zahtev:

i) sprednji pristopni kot mora biti najmanj 25 stopinj;

ii) zadnji pristopni kot mora biti najmanj 20 stopinj;

iii) kot rampe mora biti najmanj 20 stopinj;

iv) najmanjša razdalja od tal pod sprednjo osjo mora biti najmanj 180 mm;

v) najmanjša razdalja od tal pod zadnjo osjo mora biti najmanj 180 mm;

vi) najmanjša razdalja od tal med osema mora biti najmanj 200 mm.

4.2 	Vozila kategorije M2, N2 ali M3 , katerih največja masa ne presega 12 ton, štejejo za terenska vozila, če izpolnjujejo pogoj iz točke a) ali oba pogoja iz točk b) in c):

a) vse osi so konstruirane tako, da so gnane sočasno, ne glede na to, ali se lahko pogon ene ali več osi izklopi;

b) 	i) 	vozilo ima najmanj eno sprednjo os in najmanj eno zadnjo os, ki sta konstruirani tako, da sta gnani sočasno, ne glede na to, ali se lahko pogon ene od osi izklopi;

ii) vozilo ima najmanj eno zaporo diferenciala ali je opremljeno z najmanj enim mehanizmom s podobnim učinkom;

iii) vozilo mora samo (brez priklopnega vozila) premagati 25-odstotni vzpon;

c) vozilo mora izpolnjevati najmanj pet od šestih spodaj navedenih zahtev, če skupna masa vozila ne presega 7,5 tone, in vsaj štiri zahteve, če skupna masa vozila presega 7,5 tone:

i) 	sprednji pristopni kot mora biti najmanj 25 stopinj;

ii) 	zadnji pristopni kot mora biti najmanj 25 stopinj;

iii) 	kot rampe mora biti najmanj 25 stopinj;

iv) 	najmanjša razdalja od tal pod sprednjo osjo mora biti najmanj 250 mm;

v) 	najmanjša razdalja od tal med osema mora biti najmanj 300 mm;

vi) 	najmanjša razdalja od tal pod zadnjo osjo mora biti najmanj 250 mm.

4.3 	Vozila kategorije M3 ali N3, katerih največja masa presega 12 ton, štejejo za terenska vozila, če izpolnjujejo pogoj iz točke a) ali oba pogoja iz točk b) in c):

a) vse osi so konstruirane tako, da so gnane sočasno, ne glede na to, ali se lahko pogon ene ali več osi izklopi;

b) 	i) 	vsaj polovica osi (ali dve osi od treh pri vozilih s tremi osmi ter smiselno pri vozilih s petimi osmi) je konstruiranih tako, da so gnane sočasno, ne glede na to, ali se lahko pogon ene od osi izklopi;

ii) 	vozilo ima najmanj eno zaporo diferenciala ali mehanizem s podobnim učinkom;

iii) 	vozilo mora samo (brez priklopnega vozila) premagati 25-odstotni vzpon;

c) vozilo mora izpolnjevati vsaj štiri od šestih spodaj naštetih zahtev:

i) 	sprednji pristopni kot mora biti najmanj 25 stopinj;

ii) 	zadnji pristopni kot mora biti najmanj 25 stopinj;

iii) 	kot rampe mora biti najmanj 25 stopinj;

iv) 	najmanjša razdalja od tal pod sprednjo osjo mora biti najmanj 250 mm;

v) 	najmanjša razdalja od tal med osema mora biti najmanj 300 mm;

vi) 	najmanjša razdalja od tal pod zadnjo osjo mora biti najmanj 250 mm.

4.4 	Postopek za preverjanje izpolnjevanja geometričnih določb iz tega oddelka se določi v Dodatku

5. Vozila za posebne namene

|  | Naziv | Koda | Opredelitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Bivalno vozila | SA | Vozilo kategorije M z bivalnim prostorom, ki vključuje vsaj naslednjo opremo: (a) sedeže in mizo; (b) ležišča, ki se lahko sestavijo iz sedežev; (c) opremo za kuhanje; (d) opremo za hrambo. Ta oprema mora biti togo pritrjena v bivalnem prostoru. Vendar pa je miza lahko tako izvedena, da jo je mogoče na enostaven način odstraniti. |
| 5.2 | Neprebojno vozilo | SB | Vozilo, namenjeno zaščiti potnikov ali blaga z oklepno zaščito pred izstrelki. |
| 5.3 | Reševalno vozilo | SC | Motorno vozilo kategorije M za prevoz bolnih ali poškodovanih oseb, ki je posebej opremljeno za ta namen. Prostor za bolnike mora izpolnjevati tehnične zahteve standarda SIST EN 1789:2007+A1:2010 »Medicinska vozila in njihova oprema – reševalna vozila«, razen oddelka 6.5 »Seznam opreme«. |
| 5.4 | Pogrebno vozilo | SD | Vozilo kategorije M za prevoz umrlih oseb, ki je posebej opremljeno za ta namen. |
| 5.5 | Vozilo z dostopom za invalidski voziček | SH | Vozilo kategorije M1, posebej konstruirano ali predelano tako, da lahko med vožnjo v njem sedi ena ali več oseb v invalidskih vozičkih. |
| 5.6 | Bivalna prikolica | SE | Vozilo kategorije O, kot je opredeljeno v pojmu 3.2.1.3 standarda SIST ISO 3833:2000. |
| 5.7 | Avto-dvigalo | SF | Vozilo kategorije N3, ki ni predvideno za prevoz blaga, opremljeno z dvigalom, katerega dvižni moment je enak ali večji od 400 kNm. |
| 5.8 | Posebna skupina | SG | Vozilo za posebne namene, ki ne spada v nobeno od opredelitev iz tega oddelka. |
| 5.9 | Podporna os | SJ | Vozilo kategorije O, opremljeno s sedlasto sklopko za vleko polpriklopnika, ki slednjega spremeni v priklopnik z vrtljivim ojesom. |
| 5.10 | Priklopnik za prevoz izrednega tovora | SK | Vozilo kategorije O4, namenjeno za prevoz nedeljivega tovora, za katerega zaradi velikih mer velja omejitev hitrosti in prometa. Pod ta izraz spadajo tudi hidravlični modularni priklopniki, ne glede na število modulov. |

6. 	Opombe

6.1 	Homologacija se ne podeli za:

a) 	podporno os, kot je določena v oddelku 5 dela A te priloge;

b) 	priklopno vozilo s togim ojesom, kot je določeno v oddelku 4 dela C te priloge;

c) 	priklopnik, ki med vožnjo omogoča prevoz potnikov.

6.2 	Odstavek 6.1 ne posega v določbe 36. člena tega pravilnika o nacionalni homologaciji za majhne serije.

DEL B

Merila za tipe, variante in izvedenke vozil

1. 	Kategorija M1

1.1 	Tip vozila

1.1.1 	»Tip vozila« zajema vozila, ki imajo skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	ime družbe proizvajalca;

pri spremembi pravne oblike lastništva družbe se ne zahteva podelitev nove homologacije;

b) konstrukcijo in vgradnjo bistvenih delov karoserije pri samonosni karoseriji;

to se smiselno uporablja tudi za vozila, katerih nadgradnja je privijačena ali zavarjena na ločen okvir;

c) pri vozilih, izdelanih v več stopnjah, proizvajalec in tip vozila prejšnje stopnje.

1.1.2 	Z odstopanjem od zahtev iz točke 1.1.1b), če proizvajalec uporabi talni del karoserije in bistvene sestavne elemente, ki tvorijo del karoserije neposredno pred vetrobranskim steklom, za izdelavo različnih vrst nadgradenj (na primer limuzina ali kupe), se za ta vozila lahko šteje, da pripadajo istemu tipu. Proizvajalec zagotovi ustrezna dokazila.

1.1.3 	Tip sestavljata najmanj ena varianta in ena izvedenka.

1.2 	Varianta

1.2.1 	»Varianta« v okviru tipa vozila združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje konstrukcijske lastnosti:

a) število stranskih vrat ali tip nadgradnje, kot je določeno v oddelku 1 dela C, če proizvajalec uporablja merilo iz točke 1.1.2;

b) pogonski motor glede na naslednje lastnosti izdelave:

i) 	tip napajanja z energijo (motor z notranjim zgorevanjem, električni motor ali drugo);

ii) 	način delovanja (prisilni vžig, kompresijski vžig ali drugo);

iii) 	število in namestitev valjev pri motorju z notranjim zgorevanjem (L4, V6 ali drugo);

c) število osi;

d) 	število gnanih osi in njihova medsebojna povezava;

e) 	število krmiljenih osi;

f) 	faza izdelave (npr. dokončano/nedodelano).

1.3 	Izvedenka

1.3.1 	»Izvedenka« v okviru variante združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila;

b) 	delovna prostornina motorja pri motorjih z notranjim zgorevanjem;

c) 	največja moč motorja ali najvišja stalna vrtilna frekvenca (električni motor);

d) 	vrsta goriva (bencin, dizelsko gorivo, utekočinjeni naftni plin, dvojno gorivo ali drugo);

e) 	največje število sedežnih mest;

f) 	raven hrupa pri vožnji;

g) 	raven emisij izpušnih plinov (na primer Euro 5, Euro 6 ali drugo);

h) 	kombinirane ali utežene kombinirane emisije CO2 ;

i) 	poraba električne energije (utežena, kombinirana);

j) 	kombinirana ali utežena kombinirana poraba goriva;

k) uporaba inovativnih tehnologij, kakor so opredeljene v 12. členu Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Evropske unije  za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil.

2. 	Kategoriji M2 in M3

2.1 	Tip vozila

2.1.1 	»Tip vozila« zajema vozila, ki imajo skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	ime družbe proizvajalca;

pri spremembi pravne oblike lastništva družbe se ne zahteva podelitev nove homologacije;

b) 	kategorijo;

c) 	naslednje lastnosti izdelave in konstrukcije:

i) konstrukcijo in izvedbo bistvenih sestavnih delov šasije;

ii) konstrukcijo in izvedbo bistvenih sestavnih delov, ki tvorijo nadgradnjo pri samonosnih nadgradnjah;

d) 	število nivojev (enonivojski, dvonivojski);

e) 	število delov (togi/zgibni);

f) 	število osi;

g) 	način napajanja z energijo (na vozilu ali zunaj vozila);

h) 	pri vozilih, izdelanih v več stopnjah, proizvajalca in tip vozila prejšnje stopnje.

2.1.2 	Tip sestavljata vsaj ena varianta in ena izvedenka.

2.2. 	Varianta

2.2.1 	»Varianta« v okviru tipa vozila združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje konstrukcijske lastnosti:

a) 	tip nadgradnje, kot je opredeljeno v oddelku 2 dela C;

b) 	razred ali kombinacija razredov vozil, kakor je opredeljeno v točki 2.1.1 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES (le pri dokončanih in dodelanih vozilih);

c) 	stopnja dodelave (npr. dokončano / nedodelano / dodelano);

d) 	pogonski motor glede na naslednje konstrukcijske lastnosti:

i) 	tip napajanja z energijo (motor z notranjim zgorevanjem, električni motor ali drugo);

ii) 	način delovanja (prisilni vžig, kompresijski vžig ali drugo);

iii) 	število in namestitev valjev pri motorju z notranjim zgorevanjem (L6, V8 ali drugo).

2.3 	Izvedenka

2.3.1 	»Izvedenka« v okviru variante združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila;

b) 	sposobnost vozila, da vleče priklopno vozilo ali ne;

c) 	delovna prostornina motorja pri motorjih z notranjim izgorevanjem;

d) 	največja moč motorja ali najvišja stalna vrtilna frekvenca (električni motor);

e) 	vrsta goriva (bencin, dizelsko gorivo, utekočinjeni naftni plin, dvojno gorivo ali drugo);

f) 	raven hrupa pri vožnji;

g) 	raven emisij izpušnih plinov (na primer Euro IV, Euro V ali drugo).

3. 	Kategorija N1

3.1 	Tip vozila

3.1.1 	»Tip vozila« zajema vozila, ki imajo skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	ime družbe proizvajalca;

pri spremembi pravne oblike lastništva družbe se ne zahteva podelitev nove homologacije;

b) 	konstrukcijo in vgradnjo bistvenih delov nadgradnje pri samonosni nadgradnji;

c) 	konstrukcijo in izvedbo bistvenih sestavnih delov šasije pri nesamonosnih nadgradnjah;

d) 	pri vozilih, izdelanih v več stopnjah, proizvajalca in tip vozila prejšnje stopnje.

3.1.2 	Z odstopanjem od zahtev iz točke 3.1.1b), če proizvajalec uporabi talni del nadgradnje in bistvene sestavne elemente, ki tvorijo sprednji del nadgradnje, ki je neposredno pred vetrobranskim steklom, za izdelavo različnih vrst nadgradenj (na primer furgon in šasija s kabino, različne medosne razdalje in različne višine strehe), se za ta vozila lahko šteje, da pripadajo istemu tipu. Proizvajalec zagotovi ustrezna dokazila.

3.1.3 	Tip sestavljata vsaj ena varianta in ena izvedenka.

3.2 	Varianta

3.2.1 	»Varianta« v okviru tipa vozila združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje konstrukcijske lastnosti:

a) 	število stranskih vrat ali tip nadgradnje, kot je določeno v oddelku 3 dela C (za dodelana in dokončana vozila), če proizvajalec uporablja merilo iz točke 3.1.2;

b) 	stopnja dodelave (npr. dokončano / nedodelano / dodelano);

c) 	pogonski motor glede na naslednje konstrukcijske lastnosti:

i) 	tip napajanja z energijo (motor z notranjim zgorevanjem, električni motor ali drugo);

ii) 	način delovanja (prisilni vžig, kompresijski vžig ali drugo);

iii) 	število in namestitev valjev pri motorju z notranjim zgorevanjem (L6, V8 ali drugo);

d) 	število osi;

e) 	število gnanih osi in njihova medsebojna povezava;

f) 	število krmiljenih osi.

3.3 	Izvedenka

3.3.1 	»Izvedenka« v okviru variante združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila;

b) 	delovna prostornina motorja pri motorjih z notranjim zgorevanjem,

c) 	največja moč motorja ali najvišja stalna vrtilna frekvenca (električni motor);

d) 	vrsta goriva (bencin, dizelsko gorivo, utekočinjeni naftni plin, dvojno gorivo ali drugo);

e) 	največje število sedežnih mest;

f) 	raven hrupa pri vožnji;

g) 	raven emisij izpušnih plinov (na primer Euro 5, Euro 6 ali drugo);

h) 	kombinirane ali utežene kombinirane emisije CO2 ;

i) 	poraba električne energije (utežena, kombinirana);

(j) 	kombinirana ali utežena kombinirana poraba goriva.

4. 	Kategoriji N2 in N3

4.1 	Tip vozila

4.1.1 	»Tip vozila« zajema vozila, ki imajo skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	ime družbe proizvajalca;

pri spremembi pravne oblike lastništva družbe se ne zahteva podelitev nove homologacije;

b) 	kategorijo;

c) 	konstrukcijo in izvedbo bistvenih sestavnih delov šasije, ki so skupni eni liniji proizvoda;

d) 	število osi;

e) 	pri vozilih, izdelanih v več stopnjah, proizvajalca in tip vozila prejšnje stopnje.

4.1.2 	Tip sestavljata vsaj ena varianta in ena izvedenka.

4.2 	Varianta

4.2.1 	»Varianta« v okviru tipa vozila združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje konstrukcijske lastnosti:

a) 	konstrukcijska zasnova nadgradnje ali tip nadgradnje iz oddelka 3 dela C in Dodatka 2 (le za dodelana in dokončana vozila);

b) 	stopnja dodelave (npr. dokončano/nedodelano/dodelano);

c) 	pogonski motor glede na naslednje konstrukcijske lastnosti:

i) 	tip napajanja z energijo (motor z notranjim zgorevanjem, električni motor ali drugo);

ii) 	način delovanja (prisilni vžig, kompresijski vžig ali drugo);

iii) 	število in namestitev valjev pri motorju z notranjim zgorevanjem (L6, V8 ali drugo);

d) 	število gnanih osi in njihova in medsebojna povezava;

e) 	število krmiljenih osi.

4.3 	Izvedenka

4.3.1 	»Izvedenka«v okviru variante združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila;

b) 	sposobnost, da vleče priklopno vozilo ali ne:

i) 	nezavirano priklopno vozilo;

ii) 	priklopno vozilo z naletnimi zavorami, kakor je določeno v točki 2.12 Pravilnika UN/ECE št. 13;

iii)	priklopno vozilo s povezanim ali polpovezanim zavornim sistemom, kakor je določeno v točkah 2.9 in 2.10 Pravilnika UN/ECE št. 13;

iv) 	priklopnik kategorije O4 , ki omogoča največjo maso skupine vozil, ki ne presega 44 ton;

v) 	priklopnik kategorije O4 , ki omogoča največjo maso skupine vozil, ki presega 44 ton;

c) 	delovna prostornina motorja;

d) 	največja moč motorja;

e) 	vrsta goriva (bencin, dizelsko gorivo, utekočinjeni naftni plin, dvojno gorivo ali drugo);

f) 	raven hrupa pri vožnji;

g) 	raven emisij izpušnih plinov (na primer Euro IV, Euro V ali drugo).

5. 	Kategoriji O1 in O2

5.1 	Tip vozila

5.1.1 	»Tip vozila« zajema vozila, ki imajo skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	ime družbe proizvajalca;

pri spremembi pravne oblike lastništva družbe se ne zahteva podelitev nove homologacije;

b) 	kategorijo;

c) 	koncepte, kakor je opredeljeno v oddelku 4 dela C;

d) 	naslednje lastnosti izdelave in konstrukcije:

i) 	konstrukcijo in izvedbo bistvenih sestavnih delov šasije;

ii)	konstrukcijo in izvedbo bistvenih sestavnih delov, ki tvorijo nadgradnjo pri samonosnih nadgradnjah;

e) 	število osi;

f) 	pri vozilih, izdelanih v več stopnjah, proizvajalca in tip vozila prejšnje stopnje.

5.1.2 	Tip sestavljata vsaj ena varianta in ena izvedenka.

5.2 	Varianta

5.2.1 	»Varianta« v okviru tipa vozila združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje konstrukcijske lastnosti:

a) 	vrsta nadgradnje iz Dodatka 2 (za dokončana in dodelana vozila);

b) 	stopnja dodelave (npr. dokončano / nedodelano/dodelano);

c) 	tip zavornega sistema (npr. nezavirani / z naletno zavoro / z običajno zavoro).

5.3 	Izvedenka

5.3.1 	»Izvedenka« v okviru variante združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila;

b) 	koncept vzmetenja (zračno, jekleno ali gumijasto vzmetenje, torzijska vzmet ali drugo);

c) 	koncept ojesa (trikotno, cevasto ali drugo).

6. 	Kategoriji O3 in O4

6.1 	Tip vozila

6.1.1 	»Tip vozila« zajema vozila, ki imajo skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	ime družbe proizvajalca;

pri spremembi pravne oblike lastništva družbe se ne zahteva podelitev nove homologacije;

b) 	kategorijo;

c) 	koncept priklopnega vozila v zvezi z opredelitvami iz oddelka 4 dela C;

d) 	naslednje lastnosti izdelave in konstrukcije:

i) 	konstrukcijo in izvedbo bistvenih sestavnih delov šasije;

ii) 	konstrukcijo in izvedbo bistvenih sestavnih delov, ki tvorijo nadgradnjo pri priklopnikih s samonosno nadgradnjo;

e) 	število osi;

f) 	pri vozilih, izdelanih v več stopnjah, proizvajalca in tip vozila prejšnje stopnje.

6.1.2 	Tip sestavljata vsaj ena varianta in ena izvedenka.

6.2 	Variante

6.2.1 	»Varianta« v okviru tipa vozila združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje konstrukcijske lastnosti in lastnosti izdelave:

a) 	vrsta nadgradnje iz Dodatka 2 (za dokončana in dodelana vozila);

b) 	stopnja dodelave (npr. dokončano / nedodelano / dodelano);

c) 	koncept vzmetenja (jekleno, zračno ali hidravlično vzmetenje);

d) 	naslednje tehnične lastnosti:

i) 	sposobnost šasije, da je iztegljiva ali ne;

ii) 	višina poda (običajen, nizkonakladalni, srednje nizkonakladalni itn.).

6.3 	Izvedenke

6.3.1 	»Izvedenka« v okviru variante združuje vozila, ki so jim skupne vse naslednje lastnosti:

a) 	največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila;

b) 	razčlenitev ali kombinacija razčlenitev iz točk 3.2 in 3.3 Priloge I k Direktivi 96/53/ES, v katero spada medosna razdalja med dvema zaporednima osema, ki tvorita skupino;

c) 	opredelitev osi;

i) 	dvižne osi (število in lega);

ii) 	obremenljive osi (število in lega);

iii) 	krmiljene osi (število in lega).

7. 	Skupne zahteve za vse kategorije vozil

7.1 	Če vozilo zaradi največje mase ali števila sedežnih mest ali obojega spada v več kategorij, se lahko proizvajalec odloči, da bo za opredelitev variant in izvedenk uporabil merila ene ali druge kategorije vozil.

7.1.1 	Primera:

a) vozilo »A« je lahko glede na največjo maso homologirano kot N1 (3,5 tone) in N2 (4,2 tone). V tem primeru se lahko parametri, ki veljajo za kategorijo N1, uporabljajo tudi za vozila, ki spadajo v kategorijo N2 (ali obratno);

b) vozilo »B« je lahko glede na število sedežnih mest (7+1 ali 10+1) homologirano kot M1 in M2, parametri, ki veljajo za kategorijo M1, pa se lahko uporabijo tudi za vozilo, ki spada v kategorijo M2 (ali obratno).

7.2 	Vozilo kategorije N se lahko homologira v skladu z določbami za kategorijo M1 ali M2, odvisno od primera, če je vozilo med naslednjo stopnjo večstopenjskega postopka homologacije namenjeno preoblikovanju v vozilo te kategorije.

7.2.1 	Ta možnost je dovoljena le za nedodelana vozila.

Taka vozila se opredelijo s posebno kodo za posamezno varianto, ki jo določi proizvajalec osnovnega vozila.

7.3 	Oznaka tipa, variante in izvedenke

7.3.1 	Proizvajalec vsakemu tipu, varianti in izvedenki dodeli alfanumerično kodo, ki je sestavljena iz latinskih črk in/ali arabskih številk.

Uporaba oklepajev in vezajev je dovoljena, če ne nadomeščajo črke ali številke.

7.3.2 	Koda se označi na naslednji način: Tip-Varianta-Izvedenka ali »TVI«.

7.3.3 	Koda TVI jasno in nedvoumno opredeljuje enkratno kombinacijo tehničnih lastnosti v zvezi z merili iz dela B te priloge.

7.3.4 	Isti proizvajalec lahko uporabi isto kodo za opredelitev tipa vozila, ki spada v dve ali več kategorij.

7.3.5 	Isti proizvajalec za opredelitev tipa vozila ne sme uporabiti iste kode pri več kot eni homologaciji v isti kategoriji vozil.

7.4 	Število znakov za označevanje kode TVI

7.4.1 	Število znakov ne sme presegati:

a) 15 za kodo tipa vozila;

b) 25 za kodo variante;

c) 35 za kodo izvedenke.

7.4.2 	Celotna alfanumerična koda TVI ne sme presegati 75 znakov.

7.4.3 	Če se koda TVI uporablja kot celota, mora biti med tipom, varianto in izvedenko presledek.

Primer take kode TVI: 159AF[…presledek]0054[…presledek]977K(BE).

DEL C

Opredelitve tipov nadgradnje

0. 	Splošno

0.1 	Tip nadgradnje iz oddelka 9 Priloge I in dela 1 Priloge III tega pravilnika ter kode nadgradnje iz točke 38 Priloge IX tega pravilnika se označijo s kodami.

Seznam kod se uporablja predvsem za dokončana in dodelana vozila.

0.2 	Za vozila kategorije M je tip nadgradnje sestavljen iz dveh črk, kot je opredeljeno v oddelkih 1 in 2.

0.3 	Za vozila kategorij N in O je tip nadgradnje sestavljen iz dveh črk, kot je opredeljeno v oddelkih 3 in 4.

0.4 	Če je treba (zlasti za tipe nadgradnje iz točk 3.1 in 3.6 ter točk 4.1 do 4.4), se dopolnijo z dvema številkama.

0.4.1 	Seznam številk se določi v Dodatku 2 k tej prilogi.

0.5 	Za vozila za posebne namene se tip nadgradnje, ki se uporabi, navezuje na kategorijo vozila.

1. 	Vozila kategorije M1

| Sklic | Koda | Naziv | Opredelitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | AA | Limuzina | Vozilo, opredeljeno v standardu SIST ISO 3833:2000, točka 3.1.1.1, opremljeno z več kot štirimi bočnimi okni. |
| 1.2 | AB | Vozilo z dvižnimi vrati zadaj | Limuzina iz točke 1.1 z dvižnimi vrati zadaj na vozilu. |
| 1.3 | AC | Karavan | Vozilo, kot je opredeljeno v točki 3.1.1.4 standarda SIST ISO 3833:2000. |
| 1.4 | AD | Kupe | Vozilo, kot je opredeljeno v točki 3.1.1.5 standarda SIST ISO 3833:2000. |
| 1.5 | AE | Kabriolet | Vozilo, kot je opredeljeno v točki 3.1.1.6 standarda SIST ISO 3833:2000. Kabriolet je lahko brez vrat. |
| 1.6 | AF | Večnamensko vozilo | Vozilo, razen vozil AG in vozil, ki spadajo pod kode AA do AE, namenjeno za prevoz potnikov in njihove prtljage ali blaga v enem samem prostoru. |
| 1.7 | AG | Osebni pick-up | Vozilo, kot je opredeljeno v točki 3.1.1.4.1 standarda SIST ISO 3833:2000. Prostor za prtljago mora biti popolnoma ločen od potniškega prostora. Poleg tega se za referenčno točko voznikovega sedeža ne zahteva, da mora biti vsaj 750 mm nad površino, na kateri je vozilo. |

2. 	Vozila kategorije M2 ali M3

| Sklic | Koda | Naziv | Opredelitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | CA | Enonivojsko vozilo | Vozilo, v katerem so prostori, predvideni za potnike, urejeni v enem nivoju ali tako, da ne predstavljajo dveh nivojev, ki ležita drug nad drugim. |
| 2.2 | CB | Dvonivojsko vozilo | Vozilo iz točke 2.1.6 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES. |
| 2.3 | CC | Enonivojsko zgibno vozilo | Vozilo iz točke 2.1.3 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES z enim nivojem. |
| 2.4 | CD | Dvonivojsko zgibno vozilo | Vozilo iz točke 2.1.3.1 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES. |
| 2.5 | CE | Nizkopodno enonivojsko vozilo | Vozilo iz točke 2.1.4 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES z enim nivojem. |
| 2.6 | CF | Nizkopodno dvonivojsko vozilo | Vozilo iz točke 2.1.4 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES z dvema nivojema. |
| 2.7 | CG | Zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo | Vozilo, ki združuje tehnične lastnosti iz točk 2.3 in 2.5. |
| 2.8 | CH | Zgibno nizkopodno dvonivojsko vozilo | Vozilo, ki združuje tehnične lastnosti iz točk 2.4 in 2.6. |
| 2.9 | CI | Enonivojsko vozilo z odprtim zgornjim delom | Vozilo z delno streho ali brez nje. |
| 2.10 | CJ | Dvonivojsko vozilo z odprtim zgornjim delom | Vozilo, ki je brez strehe nad celotnim zgornjim nivojem ali delom zgornjega nivoja. |
| 2.11 | CX | Avtobusna šasija | Nedodelano vozilo, ki ima le vzdolžne nosilce šasije ali cevno konstrukcijo, pogonski sistem in osi, ki je namenjeno za dodelavo z nadgradnjo, prilagojeno potrebam izvajalca prevoza. |

3. 	Motorna vozila kategorije N1, N2 ali N3

|  | Koda | Naziv | Opredelitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | BA | Tovorno vozilo s kesonom | Vozilo, ki je zasnovano in izdelano izključno ali predvsem za prevoz blaga. Lahko tudi vleče priklopno vozilo. |
| 3.2 | BB | Furgon | Tovorno vozilo s kesonom, ki ima prostor za voznika in prostor za tovor v eni enoti. |
| 3.3 | BC | Sedlasti vlačilec | Vlečno vozilo, ki je zasnovano in izdelano izključno ali predvsem za vleko polpriklopnikov. |
| 3.4 | BD | Cestni vlačilec | Vlečno vozilo, ki je zasnovano in izdelano izključno za vleko priklopnih vozil razen polpriklopnikov. |
| 3.5 | BE | Tovorni pick-up | Vozilo z največjo maso, ki ne presega 3 500 kg, v katerem sedežna mesta in prostor za tovor niso v istem prostoru. |
| 3.6 | BX | Šasija s kabino | Nedodelano vozilo, ki ima le kabino (popolno ali delno), okvir šasije, pogonski sistem in osi, ki je namenjeno za dodelavo z nadgradnjo, prilagojeno potrebam izvajalca prevoza. |

4. 	Vozila kategorije O

|  | Koda | Naziv | Opredelitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | DA | Polpriklopnik | Priklopno vozilo, ki je zasnovano in izdelano za priklop na sedlasti vlačilec ali na podporno os in ki v navpični smeri znatno obremenjuje vlečno vozilo ali podporno os. Vlečno sklopko za skupino vozil sestavljata kraljevi čep in sedlo. |
| 4.2 | DB | Priklopnik z vrtljivim ojesom | Priklopnik z vsaj dvema osema, od katerih je vsaj ena krmiljena: (a) opremljen z ojesom, ki se lahko premika v navpični smeri (glede na vlečno vozilo) in (b) prenaša manj kot 100 daN statične navpične obremenitve na vlečno vozilo. |
| 4.3 | DC | Priklopnik s centralno osjo | Priklopno vozilo s togim ojesom, pri katerem so osi nameščene blizu težišča vozila (kadar je enakomerno obremenjeno), tako da se na vlečno vozilo prenaša le majhna statična obremenitev, ki ne presega 10 % tiste, ki ustreza največji masi priklopnega vozila, ali obremenitve 1000 daN (kar je manjše). |
| 4.4 | DE | Priklopnik s togim ojesom | Priklopnik z eno osjo ali skupino osi, opremljen s togim ojesom, ki zaradi konstrukcije prenaša statično obremenitev, ki ne presega 4 000 daN, na vlečno vozilo in ki ne ustreza opredelitvi priklopnika s centralno osjo. Vlečne sklopke za skupino vozil ne sestavljata kraljevi čep in sedlo. |

______

PRILOGA II – Dodatek 1

Postopek za preverjanje, ali se vozilo lahko uvrsti med terenska vozila

0. 	Splošno

0.1 	Za namene razvrstitve vozil kot terenskih vozil se uporablja postopek, opisan v tem dodatku.

1. 	Preskusni pogoji za geometrične meritve

1.1 	Vozila kategorije M1 ali N1 so v neobremenjenem položaju, s preskusno lutko, ki ustreza meram 50 % moške populacije, nameščeno na voznikov sedež, in opremljena s hladilno tekočino, mazivom, gorivom, orodjem in rezervnim kolesom (če je bilo dobavljeno z vozilom kot del originalne opreme).

Preskusna lutka se lahko nadomesti s podobno napravo z isto maso.

1.2 	Vozila, razen vozil iz točke 1.1, se obremenijo do največje tehnično dovoljene mase.

Porazdelitev te mase na osi mora biti taka, da predstavlja najneugodnejši primer glede na skladnost z zadevnimi merili.

1.3 	Tehnična služba pregleda vozilo, ki je predstavnik tipa, glede pogojev iz točke 1.1 ali 1.2. Vozilo mora stati na mestu s kolesi, obrnjenimi naravnost naprej.

Tla, na katerih se izvajajo meritve, morajo biti čim bolj vodoravna in ravna (največji naklon 0,5 %).

2. 	Merjenje prednjega in zadnjega pristopnega kota ter kota rampe

2.1 	Prednji pristopni kot se meri v skladu s točko 6.10 standarda SIST ISO 612:2000.

2.2 	Zadnji pristopni kot se meri v skladu s točko 6.11 standarda SIST ISO 612:2000.

2.3 	Kot rampe se meri v skladu s točko 6.9 standarda SIST ISO 612:2000.

2.4 	Pri merjenju zadnjega pristopnega kota so lahko naprave za zaščito pred podletom od zadaj, ki imajo nastavljivo višino, nameščene v zgornji položaj.

2.5 	Zahteva iz točke 2.4 se ne razume kot obveznost, da bi moralo biti že osnovno vozilo opremljeno z zaščito pred podletom od zadaj. Vendar pa mora proizvajalec osnovnega vozila obvestiti proizvajalca na naslednji stopnji, da mora vozilo, ki se opremi z zaščito pred podletom od zadaj, izpolnjevati zahteve glede zadnjega pristopnega kota.

3. 	Meritve oddaljenosti od tal

3.1 	Razdalja od tal med osema

3.1.1 	»Razdalja od tal med osema« pomeni najkrajšo razdaljo med ravnino tal in najnižjo trdno točko vozila.

Za uporabo te opredelitve se upošteva razdalja med zadnjo osjo sprednje skupine osi in prvo osjo zadnje skupine osi.

3.1.2 	Noben nepremični del vozila ne sme štrleti v osenčeno območje na risbi.

3.2 	Razdalja od tal pod osjo

3.2.1 	»Razdalja od tal pod osjo« pomeni razdaljo med najvišjo točko loka kroga, ki poteka skozi središče kolesne sledi koles na isti osi (pri dvojnih kolesih je to notranje kolo) in se dotika najnižje trdne točke na vozilu med kolesi.

3.2.2 	Kadar je primerno, se opravijo meritve razdalje od tal na vsaki od osi v skupini osi.

4. 	Sposobnosti premagovanja vzpona

4.1 	»Sposobnost premagovanja vzpona« pomeni sposobnost vozila, da premaga vzpon.

4.2 	Sposobnost premagovanja vzpona nedodelanega in dokončanega vozila kategorij M2 , M3 , N2 in N3 se preveri s preskusom.

4.3 	Tehnična služba opravi preskus na vozilu, ki je predstavnik tipa vozila, ki ga je treba preskusiti.

4.4 	Na zahtevo proizvajalca in pod pogoji iz Priloge XVI tega pravilnika se lahko sposobnost tipa vozila za premagovanje vzpona prikaže z virtualnim preskušanjem.

5. 	Preskusni pogoji in odločujoče merilo

5.1 	Do 31. oktobra 2014 se uporabljajo pogoji iz oddelka 7.5 Priloge I k Direktivi 97/27/ES.

Od 1. novembra 2014 se uporabljajo preskusni pogoji, sprejeti na podlagi Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v skladu s členom 14 te uredbe.

5.2 	Vozilo mora premagati naklon pri stalni hitrosti brez vzdolžnega ali bočnega zdrsa kolesa.

______

PRILOGA II – Dodatek 2

Števke, ki se uporabijo za dopolnitev kod, ki se uporabljajo za različne vrste nadgradenj

01 	Plato

02 	Odprt keson

03 	Zaprta nadgradnja

04 	Klimatizirana nadgradnja z izoliranimi stenami in opremo za vzdrževanje notranje temperature

05 	Klimatizirana nadgradnja z izoliranimi stenami, vendar brez opreme za vzdrževanje notranje temperature

06 	S platnenimi stranicami

07 	Zamenljiva nadgradnja

08 	Nosilec zabojnikov

09 	Vozila, opremljena z dvižno kljuko

10 	Prekucnik

11 	Cisterna

12 	Cisterna za prevoz nevarnega blaga

13 	Za prevoz živali

14 	Za prevoz vozil

15 	Mešalnik betona

16 	Črpalka za beton

17 	Za hlodovino

18 	Za zbiranje smeti

19 	Za pometanje in čiščenje cest, čiščenje odtokov

20 	Kompresor

21 	Za prevoz čolnov

22 	Za prevoz jadralnih letal

23 	Za namene maloprodaje ali oglaševanja

24 	Za vleko poškodovanih vozil

25 	Vozilo z lestvijo

26 	Vozilo z dvigalom (razen avto-dvigala iz oddelka 5 dela A Priloge II tega pravilnika)

27 	Dvižna ploščad

28 	Vozilo z vrtalno napravo

29 	Nizkonakladalni priklopnik

30 	Za prevoz stekla

31 	Gasilsko vozilo

99 	Nadgradnja, ki ni vključena v ta seznam.

________________

# PRILOGA III

OPISNI LIST ZA ES-HOMOLOGACIJO VOZILA

(Prosimo, da pojasnila k obrazcu poiščete na zadnji strani Priloge I)

DEL I

Naslednji podatki morajo biti predloženi v trojniku in morajo vsebovati seznam dokumentov. Kakršne koli risbe pa morajo biti dovolj podrobne in predložene v ustreznem merilu v formatu A4 ali zložene na ta format. Tudi fotografije, če so priložene, morajo prikazovati zadostne podrobnosti.

A.  Kategoriji M in N

0 	SPLOŠNO

0.1 	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 	Tip:

0.2.1 	Trgovsko ime (če obstaja):

0.3 	Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu (b):

0.3.1 	Mesto oznake:

0.4 	Kategorija vozila (c):

0.4.1 	Klasifikacija po nevarnem blagu, za prevoz katerega je vozilo namenjeno:

0.5 	Ime in naslov proizvajalca:

0.8 	Ime(-na) in naslov(-i) proizvodne(-ih) tovarne (tovarn):

0.9 	Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

1 	SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 	Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila:

1.3 	Število osi in koles:

1.3.1 	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

1.3.2 	Število in lega krmiljenih osi:

1.3.3 	Pogonske osi (število, lega, povezava):

1.4 	Šasija (če obstaja) (pregledna risba celotne šasije):

1.6 	Lega in način vgradnje motorja:

1.8 	Lega volana: levo / desno (1).

1.8.1 	Vozilo je opremljeno za vožnjo po desni / levi strani (1)

2. 	MASE IN MERE (f) (g)

(v kg in mm) (navesti povezavo z risbo, kjer je mogoče)

2.1 	Medosna(-e) razdalja(-e) (polno obremenjenega vozila) (g1):

2.1.1 	Dvoosna vozila

2.1.2 	Vozila s tremi ali več osmi

2.1.2.1 	Osni razmik med zaporednimi osmi, ki poteka od prednje do zadnje osi

2.1.2.2 	Celotna medosna razdalja:

2.3.1 	Kolotek vsake krmiljene osi (g4):

2.3.2 	Kolotek vseh drugih osi (g4) :

2.3.4 	Širina skrajne prednje osi (merjena med skrajnimi zunanjimi točkami pnevmatik, razen izboklin pnevmatik v bližini točke dotika s podlago):

2.4 	Razpon mer vozila (skrajne mere)

2.4.1 	Za šasijo brez nadgradnje

2.4.1.1 	Dolžina (g5) :

2.4.1.1.1 	Največja dovoljena dolžina:

2.4.1.1.2 	Najmanjša dovoljena dolžina:

2.4.1.2 	Širina (g7) :

2.4.1.2.1 	Največja dovoljena širina:

2.4.1.2.2 	Najmanjša dovoljena širina:

2.4.1.3 	Višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo) (g8) (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj):

2.4.2 	Za šasijo z nadgradnjo:

2.4.2.1 	Dolžina (g5) :

2.4.2.1.1 	Dolžina nakladalne površine:

2.4.2.2 	Širina (g7) :

2.4.2.2.1 	Debelina sten (pri vozilih za prevoz blaga pri določeni temperaturi):

2.4.2.3 	Višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo) (g8) (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj):

2.6 	Masa vozila z nadgradnjo in vlečno napravo, če jo je vgradil proizvajalec, pri vlečnih vozilih druge kategorije kot M1, v stanju pripravljenem za vožnjo, ali masa šasije ali šasije s kabino, brez nadgradnje in/ali vlečne naprave, če proizvajalec ne dobavlja nadgradnje in/ali vlečne naprave (vključno s tekočinami, orodjem, rezervnim kolesom, če je vgrajeno, in voznikom ter pri avtobusih tudi z enim članom posadke, če obstaja v vozilu poseben sedež za posadko) (h) (največja in najmanjša za vsako varianto):

2.6.1 	Porazdelitev te mase na osi in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo obremenitev na spojno točko (največja in najmanjša za vsako varianto):

2.7 	Najmanjša masa dodelanega vozila po podatkih proizvajalca pri nedodelanem vozilu:

2.7.1 	Porazdelitev te mase na osi in pri polpriklopnikih ali priklopnikih s centralno osjo obremenitev na spojni točki:

2.8 	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila po podatkih proizvajalca (i) (3):

2.8.1 	Porazdelitev te mase na osi in pri polpriklopnikih ali priklopnikih s centralno osjo obremenitev na spojni točki (3) :

2.9 	Največja tehnično dovoljena masa na vsaki osi:

2.10 	Največja tehnično dovoljena masa na vsaki skupini osi:

2.11 	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

2.11.1 	Priklopnik z vrtljivim ojesom:

2.11.2 	Polpriklopnik:

2.11.3 	Priklopnik s centralno osjo:

2.11.4 	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil (3) :

2.11.6 	Največja masa nezaviranega priklopnega vozila:

2.12 	Največja tehnično dovoljena statična navpična obremenitev / masa v točki spenjanja:

2.12.1 	motornega vozila:

2.16 	Pri registraciji / v uporabi predvidene dovoljene mase (neobvezno: če so te vrednosti navedene, jih je treba preveriti v skladu z zahtevami iz Priloge IV k Direktivi 97/27/ES):

2.16.1 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa vozila (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.2 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa na vsako os in za polpriklopnik ali za priklopnik s centralno osjo predvidena obremenitev v točki spenjanja po podatkih proizvajalca, če je nižja od največje tehnično dovoljene mase na njihovi točki spenjanja (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.3 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa na vsaki skupini osi (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.4 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa priklopnega vozila (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.5 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa skupine vozil (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

3 	POGONSKI MOTOR (k)

3.1 	Proizvajalec motorja

3.1.1 	Proizvajalčeva oznaka motorja (označba na motorju ali drug način identifikacije):

3.1.2 	Številka homologacije (če pride v poštev), vključno z oznako goriva:

(samo težka vozila)

3.2 	Motor z notranjim zgorevanjem

3.2.1.1 	Način delovanja: kompresijski vžig / prisilni vžig (1)

Način delovanja: dvotaktni / štiritaktni / rotacijski (1)

3.2.1.2 	Število in razporeditev valjev:

3.2.1.3 	Delovna prostornina motorja (m) : 	cm3

3.2.1.6 	Normalna vrtilna frekvenca prostega teka (2) : 	min-1

3.2.1.7 	Prostorninski delež CO v izpuhu pri prostem teku motorja(2) :....% po podatkih proizvajalca (samo motorji na prisilni vžig)

3.2.1.8 	Nazivna moč (n) :	.kW pri min-1 (po navedbi proizvajalca)

3.2.1.11 	(le Euro VI) Sklicevanje proizvajalca na dokumentacijski paket, ki se zahteva v členih 5, 7 in 9 Uredbe (EU) št. 582/2011, kar omogoča homologacijskemu organu, da oceni strategije uravnavanja emisij in sisteme, vgrajene v motor, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx

3.2.2.1 	Lahka tovorna vozila dizel / bencin / LPG / NG ali biometan / etanol (E 85) / biodizel / vodik (1) (6)

3.2.2.2 	Težka tovorna vozila na dizelsko gorivo / bencin / LPG / NG-H / NG-L / NG-HL / etanol (ED95) / etanol (E85) (1) (6)

3.2.2.2.1 	(le Euro VI) Goriva, združljiva z uporabo v motorju, ki ga navede proizvajalec v skladu z oddelkom 1.1.3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 582/2011 (po potrebi)

3.2.2.4 	Vozila glede na tip goriva: monovalentno, bivalentno, vozilo s prilagodljivim tipom goriva (1)

3.2.2.5 	Največja količina biogoriva, sprejemljiva v gorivu (po navedbi proizvajalca): prostorninski %:

3.2.3 	Posoda za gorivo

3.2.3.1 	Posoda za pogonsko gorivo

3.2.3.1.1 	Število in prostornina vsake posode:

3.2.3.2 	Posoda(-e) za rezervno gorivo

3.2.3.2.1 	Število in prostornina vsake posode:

3.2.4 	Oskrba z gorivom

3.2.4.1 	Z uplinjačem: da/ne (1)

3.2.4.2 	Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s kompresijskim vžigom): da/ne (1)

3.2.4.2.2 	Način delovanja: direktni vbrizg / predkomora / vrtinčna komora (1)

3.2.4.3 	Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s prisilnim vžigom): da/ne (1)

3.2.7 	Hladilni sistem: tekočina / zrak (1)

3.2.8 	Sesalni sistem

3.2.8.1 	Nadtlačni polnilnik: da/ne (1)

3.2.8.2 	Hladilnik polnilnega zraka: da/ne (1)

3.2.8.3.3 	(Le Euro VI) Dejanski podtlak v sesalnem sistemu pri nazivni vrtilni frekvenci motorja in polni obremenitvi vozila: kPa

3.2.9 	Izpušni sistem

3.2.9.2.1	(Le Euro VI) Opis in/ali risba sestavnih delov izpušnega sistema, ki niso del sistema motorja

3.2.9.3.1 	(Le Euro VI) Dejanski protitlak izpušnih plinov pri nazivni vrtilni frekvenci motorja in polni obremenitvi vozila (le pri motorjih s kompresijskim vžigom): 	kPa

3.2.9.4 	Tip, znamka izpušnega(-ih) dušilnika(-ov) zvoka:

Kadar obstajajo, ukrepi za zmanjšanje zunanjega hrupa v motornem prostoru in na samem motorju:

3.2.9.5 	Lega izpušne odprtine:

3.2.9.7.1 	(Le Euro VI) Sprejemljiva prostornina izpušnega sistema: 	dm3

3.2.12 	Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.2.12.1.1 	(Le Euro VI) Naprava za recikliranje plinov iz ohišja motorja: da/ne (2)

Če da, opis in risbe:

Če ne, se zahteva skladnost s Prilogo V k Uredbi (EU) št. 582/2011

3.2.12.2 	Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugod):

3.2.12.2.1 	Katalizator za izpušne pline: da/ne (1)

3.2.12.2.1.11 	Sistemi regeneracije / metoda naknadne obdelave izpušnih plinov, opis: .

3.2.12.2.1.11.6 	Potrošni reagenti: da/ne (1)

3.2.12.2.1.11.7 	Vrsta in koncentracija reagenta, potrebnega za katalitične reakcije:

3.2.12.2.2 	Tipalo za kisik: da/ne (1)

3.2.12.2.3 	Vpihavanje zraka: da/ne (1)

3.2.12.2.4 	Recirkulacija izpušnih plinov (EGR): da/ne (1)

3.2.12.2.5 	Naprava za zmanjšanje emisije zaradi izhlapevanja goriva: da/ne (1)

3.2.12.2.6 	Filter za delce: da/ne (1)

3.2.12.2.6.9 	Drugi sistemi: da/ ne (1)

3.2.12.2.6.9.1 	Opis in delovanje

3.2.12.2.7 	Vgrajeni sistemi za diagnostiko na vozilu (OBD): da/ne (1)

3.2.12.2.7.0.1 	(Le Euro VI) Število družin motorjev OBD v družini motorjev

3.2.12.2.7.0.2 	(Le Euro VI) Seznam družin motorjev OBD (če je to ustrezno)

3.2.12.2.7.0.3 	(Le Euro VI) Številka družine motorjev OBD, v katero spada osnovni motor/član družine motorjev:

3.2.12.2.7.0.4 	(Le Euro VI) Sklicevanje proizvajalca na dokumentacijo OBD, ki se zahteva v členih 5(4)c) in 9(4) Uredbe (EU) št. 582/2011 ter je določena v Prilogi X k tej uredbi za namen homologacije sistema OBD

3.2.12.2.7.0.5 	(Le Euro VI) Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijo za vgradnjo sistema motorja, opremljenega z OBD, v vozilo

3.2.12.2.7.0.6 	(Le Euro VI) Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijski paket v zvezi z vgradnjo sistema OBD homologiranega motorja v vozilo

3.2.12.2.7.0.7 	(Le Euro VI) Pisni opis in/ali risba MI (6)

3.2.12.2.7.0.8 	(Le Euro VI) Pisni opis in/ali risba zunanjega komunikacijskega vmesnika OBD (6)

3.2.12.2.7.6.5 	(Le Euro VI) Standard komunikacijskega protokola OBD (4):

3.2.12.2.7.7 	(Le Euro VI) Sklicevanje proizvajalca na informacije, povezane z OBD, ki se zahtevajo v členih 5(4)d) in 9(4) Uredbe (EU) št. 582/2011, da bi se zagotovila skladnost z določbami o dostopu do informacij o OBD vozila ter popravilu in vzdrževanju vozila, ali

3.2.12.2.7.7.1 	Namesto sklicevanja proizvajalca iz oddelka 3.2.12.2.7.7 sklicevanje iz priloge k opisnemu listu iz Dodatka 4 Priloge III k Uredbi (EU) št. 582/2011, ki vsebuje naslednjo preglednico, izpolnjeno v skladu z zadevnim primerom:

Sestavni del – Koda okvare – Strategija spremljanja – Merila za odkrivanje okvar – Merila za aktiviranje MI – Sekundarni parametri – Prekondicioniranje – Demonstracijski preskus

Katalizator – P0420 – Signala lambda sond 1 in 2 – Razlika med signaloma lambda sond 1 in 2 – Tretji cikel – Vrtilna frekvenca motorja, obremenitev motorja, način zrak/gorivo, temperatura katalizatorja – Dva cikla tipa 1 – Tip 1

3.2.12.2.8 	Drugi sistemi (opis in delovanje):

3.2.12.2.8.1 	(Le Euro VI) Sistemi za zagotovitev pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx

3.2.12.2.8.2 	(Le Euro VI) Motor s stalnim deaktiviranjem prisile voznika, ki ga uporabljajo reševalne službe ali se uporabljajo za vozila iz člena 2(3)b) te direktive: da/ne

3.2.12.2.8.3 	(Le Euro VI) Število družin motorjev OBD v družini motorja, obravnavani pri zagotavljanju pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx

3.2.12.2.8.4 	(Le Euro VI) Seznam družin motorjev OBD (če je to ustrezno)

3.2.12.2.8.5 	(Le Euro VI) Številka družine motorjev OBD, v katero spada osnovni motor/član družine motorjev

3.2.12.2.8.6 	(Le Euro VI) Najnižja koncentracija aktivne sestavine, prisotne v reagentu, ki ne aktivira opozorilnega sistema (CDmin ): % (vol)

3.2.12.2.8.7 	(Le Euro VI) Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijo za vgradnjo sistemov za zagotavljanje pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx v vozilo

3.2.12.2.8.8 	Sestavni deli sistemov na vozilu, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx

3.2.12.2.8.8.1 	Aktiviranje načina počasne vožnje:

„onemogoči po ponovnem zagonu“/„onemogoči po dovajanju goriva“/„onemogoči po parkiranju“ (7)

3.2.12.2.8.8.2 	Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijski paket v zvezi z vgradnjo sistema v vozilo, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx homologiranega motorja

3.2.12.2.8.8.3 	Pisni opis in/ali risba opozorilnega signala (6)

3.2.12.2.9	Omejevalnik navora da/ne (1)

3.2.13.1 	Mesto simbola absorpcijskega koeficienta (samo pri motorjih na kompresijski vžig):

3.2.15 	Sistem za pogon z utekočinjenim naftnim plinom (LPG): da/ne (1)

3.2.16 	Sistem za pogon z zemeljskim plinom (NG): da/ne (1)

3.2.17.8.1.0.1 	(Le Euro VI) Funkcija za samodejno prilagajanje? da/ne (1)

3.2.17.8.1.0.2 	(Le Euro VI) Kalibracija za specifično sestavo plina ZP-H/ZP- L/ZP-HL (1)

Pretvorba za specifično sestavo plina ZP-Ht /ZP-Lt /ZP-HLt (1)

3.3 	Elektromotor

3.3.1 	Tip (način navitja, vzbujanje):

3.3.1.1	Največja urna moč: 	kW

3.3.1.2 	Delovna napetost	 V

3.3.2 	Akumulator

3.3.2.4 	Lega:

3.4 	Motor ali kombinacija motorjev

3.4.1 	Hibridno električno vozilo: da/ne (1)

3.4.2 	Kategorija hibridnega električnega vozila: napajanje iz zunanjega vira / napajanje iz notranjega vira: (1)

3.5.4 		  (Le Euro VI) Emisije CO2 težkih motorjev

3.5.4.1 		  (Le Euro VI) Preskus WHSC masnih emisij CO2 : ………………………………...g/kWh

3.5.4.2 	(Le Euro VI) Preskus WHTC masnih emisij CO2 : 	g/kWh

3.5.5 	(Le Euro VI) Poraba goriva težkih motorjev

3.5.5.1 	(Le Euro VI) Preskus WHSC porabe goriva: 	g/kWh

3.5.5.2 	(Le Euro VI) Preskus WHTC porabe goriva: 	g/kWh

3.6.5 	Temperatura maziva

Najnižja: …………. K

Najvišja: …………..K

4 	PRENOS MOČI (p)

4.2 	Tip (mehanski, hidravlični, električni itd.):

4.5 	Menjalnik

4.5.1 	Tip (ročni / avtomatski / brezstopenjski)) (1)

4.6 	Prestavna razmerja

| Prestava | Prestava menjalnika (prestavno razmerje med motorjem in odgonsko gredjo menjalnika) | Prestava pogonske osi (prestavno razmerje med odgonsko gredjo menjalnika in pogonskim kolesom) Skupno prestavno razmerje | Največja vrednost za brezstopenjski menjalnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Največja vrednost za brezstopenjski menjalnik 1 2 3 … Najmanjša vrednost za brezstopenjski menjalnik |  |  |  |
| Vzvratna prestava |  |  |  |

4.7 	Največja hitrost vozila (v km/h) (q) :

4.9 	Tahograf: da/ne (1)

4.9.1 	Oznaka homologacije:

4.11 	Kazalnik menjanja prestav

4.11.1 	Zvočni signal: da/ne (1). Če da, opis zvoka in raven hrupa pri ušesu voznika v dB(A). (Zvočni signal je mogoče kadar koli vključiti/izključiti.)

4.11.2 	Informacije v skladu s točko 4.6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 65/2012 (določene ob homologaciji)

5 	OSI

5.1 	Opis vsake osi:

5.2 	Znamka:

5.3 	Tip:

5.4 	Lega dvižne(-ih) osi:

5.5 	Lega obremenljivih osi:

6 	OBESITEV KOLES

6.1 	Risba obesitve koles:

6.2 	Tip in izvedba obesitve vsake osi ali skupine osi ali kolesa:

6.2.1 	Nastavitev višine: da / ne / po izbiri (1)

6.2.3 	Zračno vzmetenje pogonske(-ih) osi: da/ne (1)

6.2.3.1 	Zračnemu vzmetenju enakovredna obesitev pogonske osi: da/ne (1)

6.2.4 	Zračno vzmetenje nepogonske(-ih) osi: da/ne (1)

6.2.4.1 	Zračnemu vzmetenju enakovredna obesitev nepogonske osi: da/ne (1)

6.6.1 	Kombinacija pnevmatik in platišč:

(a) za pnevmatike navesti mere, indeks nosilnosti, simbol hitrostnega razreda, kotalni upor v skladu z ISO 28580 (kadar je primerno) (r) ;

(b) (za platišča navesti velikost in globino naleganja)

6.6.1.1 	Osi

6.6.1.1.1 	Os 1:

6.6.1.1.2 	Os 2:

itd.

6.6.1.2 	Rezervno kolo, če obstaja:

6.6.2 	Zgornja in spodnja meja dinamičnega polmera kolesa

6.6.2.1 	Os 1:

6.6.2.2 	Os 2:

itd.

7. 	KRMILJE

7.2 	Krmilni mehanizem in naprava za upravljanje krmilja

7.2.1 	Tip mehanizma (po potrebi navesti podatke za prednja in zadnja kolesa):

7.2.2 	Povezava s kolesi (vključno z drugačnimi kot mehanskimi sredstvi; po potrebi navesti podatke za prednja in zadnja kolesa):

7.2.3 	Vrsta pomoči pri krmiljenju, če obstaja:

8. 	ZAVORE

8.9 	Kratek opis zavornega sistema (skladno s točko 1.6 Dopolnila k Dodatku 1 Priloge IX k Direktivi 71/320/EGS):

8.11 	Podatki o tipu trajnostne zavore:

9 	NADGRADNJA

9.1 	Vrsta nadgradnje z uporabo kod, opredeljenih v delu C Priloge II:

9.3 	Vrata za potnike, ključavnice in tečaji

9.3.1 	Razmestitev vrat in njihovo število:

9.9 	Naprave za posredno gledanje

9.9.1 	Vzvratna ogledala (podatki za vsako ogledalo):

9.9.1.1 	Znamka:

9.9.1.2 	Homologacijska oznaka:

9.9.1.3 	Izvedenka:

9.9.1.6 	Dodatna oprema, ki lahko vpliva na vzvratno vidno polje:

9.9.2 	Naprave za neposredno gledanje razen ogledal:

9.9.2.1 	Tip in značilnost (npr. celotni opis naprave):

9.10 	Notranja oprema

9.10.3 	Sedeži

9.10.3.1 	Število sedežnih mest (s) :

9.10.3.1.1 	Lega in namestitev:

9.10.3.2 	Sedež(-i), namenjen(-i) za uporabo samo pri mirujočem vozilu:

9.10.4.1 	Vrste naslonov za glavo: vgrajeni / snemljivi / ločeni (1)

9.10.4.2 	Številka homologacije, če obstaja:

9.10.8 	Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski napravi

9.10.8.1 	Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150: da/ne(1)

9.12.2 	Vrsta in mesto dodatnih sistemov za zadrževanje potnikov (navesti da/ne/po izbiri):

| (L = leva stran, R = desna stran, C = sredina) |
| --- |
|  | Prednja zračna blazina | Bočna zračna blazina | Zategovalnik varnostnega pasu |
| Prva vrsta sedežev | L |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | R |  |  |  |
| Druga vrsta sedežev (*) | L |  |  |  |
|  | C |  |  |  |
|  | R |  |  |  |
| (*) Razpredelnica se po potrebi lahko razširi pri vozilih z več kot dvema vrstama sedežev ali če so po širini vozila več kot trije sedeži. |

9.17 	Predpisane tablice

9.17.1 	Fotografije in/ali risbe mest pritrditve predpisanih tablic, oznak in identifikacijske številke vozila:

9.17.2 	Fotografije in/ali risbe tablice proizvajalca in oznak (izpolnjen primer z merami):

9.17.3 	Fotografije in/ali risbe identifikacijske številke vozila (izpolnjen primer z merami):

9.17.4.1 	Obrazložitev pomena znakov v drugem, in če pride v poštev, tudi v tretjem delu za izpolnitev zahtev točke 5.3 standarda SIST ISO 3779:2000:

9.17.4.2 	Če so znaki v drugem delu uporabljeni za izpolnitev zahtev točke 5.4 standarda SIST ISO 3779:2000, jih je treba navesti:

9.22 	Zaščita pred podletom od spredaj

9.22.0 	Obstaja: da / ne / nepopoln (1)

9.23 	Zaščita pešcev

9.23.1 	Treba je navesti podroben opis, s priloženimi fotografijami in/ali risbami vozila glede konstrukcije, referenčnih črt ter uporabljenih materialov prednjega dela vozila (znotraj in zunaj), vključno s podrobnostmi vgrajenega aktivnega zaščitnega sistema, če je vgrajen.

9.24. 	Prednji zaščitni sistem

9.24.1 	Treba je navesti podroben opis, s priloženimi fotografijami in/ali risbami vozila glede konstrukcije, referenčnih črt ter uporabljenih materialov prednjega zaščitnega sistema in prednjega dela vozila.

9.24.3 	Številka homologacije (če je na voljo):

11 	POVEZAVE MED VLEČNIMI IN PRIKLOPNIMI VOZILI ALI POLPRIKLOPNIKI

11.1 	Razred in tip naprave (naprav) za spenjanje, ki je/so že ali ki bo(-do) vgrajena(-e):

11.3 	Navodila za pritrditev naprave za spenjanje na vozilo in fotografije ali risbe mest pritrditve na vozilo po podatkih proizvajalca; dodatne informacije, če je uporaba tega tipa vlečne naprave omejena na določene variante ali izvedenke določenega tipa vozil:

11.4 	Podatki o pritrditvi vlečnih konzol ali montažnih plošč:

11.5 	Številka homologacije:

12	RAZNO

12.7.1 	Vozilo, opremljeno s radarsko opremo kratkega dosega 24 GHz: da/ne (1)

13 	POSEBNE DOLOČBE ZA AVTOBUSE

13.1 	Razred vozil: razred I / razred II / razred III / razred A / razred B (1)

13.1.2 	Tipi šasije, na katere se lahko vgradi homologirana nadgradnja (proizvajalec(-ci) in tipi nedodelanega vozila):

13.3 	Število potnikov (sedečih in stoječih)

13.3.1 	Skupaj (N):

13.3.2 	Zgornji nivo (Na) (1):

13.3.3 	Spodnji nivo (Nb) (1):

13.4 	Število sedečih potnikov

13.4.1 	Skupaj (A):

13.4.2 	Zgornji nivo (Aa) (1):

13.4.3 	Spodnji nivo (Ab) (1):

13.4.4 	Število prostorov za invalidske vozičke za vozila kategorij M2 in M3:

16	DOSTOP DO INFORMACIJ O POPRAVILU IN VZDRŽEVANJU VOZIL

16.1 	Naslov glavne spletne strani za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil:

B.  Kategorija O

0 	SPLOŠNO

0.1 	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 	Tip:

0.3 	Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu (b):

0.3.1 	Mesto oznake:

0.4 	Kategorija vozila (c):

0.4.1 	Klasifikacija po nevarnem blagu, za prevoz katerega je vozilo namenjeno:

0.5 	Ime in naslov proizvajalca:

0.8 	Ime(-na) in naslov(-i) proizvodne(-ih) tovarne (tovarn):

0.9 	Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

1 	SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 	Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila:

1.3 	Število osi in koles:

1.3.1 	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

1.3.2 	Število in lega krmiljenih osi:

1.4 	Šasija (če obstaja) (pregledna risba celotne šasije):

2 	MASE IN MERE (f) (g)

(v kg in mm) (navesti povezavo z risbo, kjer je mogoče)

2.1 	Medosna(-e) razdalja(-e) (polno obremenjenega vozila) (g1):

2.1.1 	Dvoosna vozila

2.1.2.1 	Vozila s tremi ali več osmi

2.1.21 	Osni razmik med zaporednimi osmi, ki poteka od prednje do zadnje osi

2.1.2.2 	Celotna medosna razdalja:

2.3.1 	Kolotek vsake krmiljene osi (g4):

2.3.2 	Kolotek vseh drugih osi (g4) :

2.4 	Razpon mer vozila (skrajne mere)

2.4.1 	Za šasijo brez nadgradnje

2.4.1.1 	Dolžina (g5) :

2.4.1.1.1 	Največja dovoljena dolžina:

2.4.1.1.2 	Najmanjša dovoljena dolžina:

2.4.1.1.3 	Pri priklopnih vozilih največjo dovoljeno dolžino vlečnega droga (ojesa) (g6) :

2.4.1.2 	Širina (g7) :

2.4.1.2.1 	Največja dovoljena širina:

2.4.1.2.2 	Najmanjša dovoljena širina:

2.4.2 	Za šasijo z nadgradnjo:

2.4.2.1 	Dolžina (g5) :

2.4.2.1.1 	Dolžina nakladalne površine:

2.4.2.1.2 	Pri priklopnih vozilih največjo dovoljeno dolžino vlečnega droga (ojesa) (g6)

2.4.2.2 	Širina (g7) :

2.4.2.2.1 	Debelina sten (pri vozilih za prevoz blaga pri določeni temperaturi):

2.4.2.3 	Višina (v stanju, pripravljenem za vožnjo) (g8) (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj):

2.6 	Masa vozila z nadgradnjo in vlečno napravo, če jo je vgradil proizvajalec, pri vlečnih vozilih druge kategorije kot M1, v stanju pripravljenem za vožnjo, ali masa šasije ali šasije s kabino, brez nadgradnje in/ali vlečne naprave, če proizvajalec ne dobavlja nadgradnje in/ali vlečne naprave (vključno s tekočinami, orodjem, rezervnim kolesom, če je vgrajeno, in voznikom ter pri avtobusih tudi z enim članom posadke, če obstaja v vozilu poseben sedež za posadko) (h) (največja in najmanjša za vsako varianto):

2.6.1 	Porazdelitev te mase na osi in za polpriklopnik ali priklopnik s centralno osjo obremenitev na spojno točko (največja in najmanjša za vsako varianto):

2.7 	Najmanjša masa dodelanega vozila po podatkih proizvajalca pri nedodelanem vozilu:

2.8 	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila po podatkih proizvajalca (i) (3):

2.8.1 	Porazdelitev te mase na osi in pri polpriklopnikih ali priklopnikih s centralno osjo obremenitev na spojni točki (3) :

2.9 	Največja tehnično dovoljena masa na vsaki osi:

2.10 	Največja tehnično dovoljena masa na vsaki skupini osi:

2.12 	Največja tehnično dovoljena statična navpična obremenitev / masa v točki spenjanja:

2.12.2 	Polpriklopnika ali priklopnega vozila s centralno osjo:

2.16 	Pri registraciji / v uporabi predvidene dovoljene mase (neobvezno: če so te vrednosti navedene, jih je treba preveriti v skladu z zahtevami iz Priloge IV k Direktivi 97/27/ES):

2.16.1 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa vozila (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.2 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa na vsako os in za polpriklopnik ali za priklopnik s centralno osjo predvidena obremenitev v točki spenjanja po podatkih proizvajalca, če je nižja od največje tehnično dovoljene mase na njihovi točki spenjanja (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.3 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa na vsaki skupini osi (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.4 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa priklopnega vozila (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

2.16.5 	Pri registraciji / v uporabi predvidena največja dovoljena masa skupine vozil (možnih je več podatkov za vsako različico tehnične sestave vozila) (5) :

4 	PRENOS MOČI (p)

4.7 	Največja hitrost vozila (v km/h) (q) :

5 	OSI

5.1 	Opis vsake osi:

5.2 	Znamka:

5.3 	Tip:

5.4 	Lega dvižne(-ih) osi:

5.5 	Lega obremenljivih osi:

6 	OBESITEV KOLES

6.2 	Tip in izvedba obesitve vsake osi ali skupine osi ali kolesa:

6.2.1 	Nastavitev višine: da / ne / po izbiri (1)

6.2.2 	Kratek opis električnih / elektronskih sestavnih delov (če obstajajo):

6.2.4 	Zračno vzmetenje nepogonske(-ih) osi: da/ne (1)

6.2.4.1 	Zračnemu vzmetenju enakovredna obesitev nepogonske osi: da/ne (1)

6.6.1 	Kombinacija pnevmatik in platišč:

(a) za pnevmatike navesti mere, indeks nosilnosti, simbol hitrostnega razreda, kotalni upor v skladu z ISO 28580 (kadar je primerno) (r) ;

(b) (za platišča navesti velikost in globino naleganja)

6.6.1.1 	Osi

6.6.1.1.1 	Os 1:

6.6.1.1.2 	Os 2:

itd.

6.6.1.2 	Rezervno kolo, če obstaja:

6.6.2 	Zgornja in spodnja meja dinamičnega polmera kolesa

6.6.2.1 	Os 1:

6.6.2.2 	Os 2:

itd.

6.6.3 	Tlak(-i) v pnevmatikah, ki ga (jih) priporoča proizvajalec: 	 kPa

6.6.4 	Kombinacija veriga / pnevmatika / platišče za prednjo in/ali zadnjo os, primerna za določen tip vozila po priporočilih proizvajalca:

6.6.5 	Kratek opis zasilnega rezervnega kolesa, če obstaja:

7. 	KRMILJE

7.2 	Krmilni mehanizem in naprava za upravljanje krmilja

7.2.1 	Tip mehanizma (po potrebi navesti podatke za prednja in zadnja kolesa):

7.2.2 	Povezava s kolesi (vključno z drugačnimi kot mehanskimi sredstvi; po potrebi navesti podatke za prednja in zadnja kolesa):

7.2.3 	Vrsta pomoči pri krmiljenju, če obstaja:

8. 	ZAVORE

8.5 	Naprava za preprečevanje blokiranja koles: da / ne / po izbiri (1)

8.9 	Kratek opis zavornega sistema (skladno s točko 1.6 Dopolnila k Dodatku 1 Priloge IX k Direktivi 71/320/EGS):

9 	NADGRADNJA

9.1 	Vrsta nadgradnje z uporabo kod, opredeljenih v delu C Priloge II tega pravilnika:

9.17 	Predpisane tablice

9.17.1 	Fotografije in/ali risbe mest pritrditve predpisanih tablic, oznak in identifikacijske številke vozila:

9.17.2 	Fotografije in/ali risbe tablice proizvajalca in oznak (izpolnjen primer z merami):

9.17.3 	Fotografije in/ali risbe identifikacijske številke vozila (izpolnjen primer z merami):

9.17.4.1 	Obrazložitev pomena znakov v drugem, in če pride v poštev, tudi v tretjem delu za izpolnitev zahtev točke 5.3 standarda SIST ISO 3779:2000:

9.17.4.2 	Če so znaki v drugem delu uporabljeni za izpolnitev zahtev točke 5.4 standarda SIST ISO 3779:2000, jih je treba navesti:

11 	POVEZAVE MED VLEČNIMI IN PRIKLOPNIMI VOZILI ALI POLPRIKLOPNIKI

11.1 	Razred in tip naprave (naprav) za spenjanje, ki je/so že ali ki bo(-do) vgrajena(-e):

11.5 	Številka homologacije:

DEL II

Naslednja matrika kaže kombinacije vpisov iz Dela I za vsako izvedenko in varianto tipa vozila

| Št. dela | Vse | Izvedenka 1 | Izvedenka 2 | Izvedenka 3 | Izvedenka n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Opombe:

(a) 	Za vsako varianto tipa vozila je treba izdelati posebno matriko.

(b) 	Vpisi, za katere ni omejitev pri kombinacijah v okviru ene variante, morajo biti podani v stolpcu, naslovljenem »Vse«.

(c) 	Zgornji podatki so lahko predstavljeni v drugačni obliki ali združeni s podatki iz Dela I.

(d) 	Vsaka varianta in vsaka izvedenka morata biti označeni s kodo, ki jo sestavlja kombinacija črk in številk in ki mora biti prav tako zapisana v certifikatu o skladnosti (Priloga IX tega pravilnika) za posamezno vozilo.

(e) 	Varianta(-e), ki spadajo v Prilogo XI tega pravilnika, morajo biti označene s posebno kodo, ki jo sestavlja kombinacija črk in številk.

DEL III

Številke homologacije

V spodnji razpredelnici je treba navesti zahtevane podatke o predmetih, ki pridejo v poštev za to vozilo, skladno z zahtevami v Prilogi IV ali Prilogi XI tega pravilnika. (Za vsak predmet morajo biti navedene vse zadevne homologacije. Vendar podatkov o sestavnih delih ni treba navesti, če so ti zajeti v ustreznem certifikatu o odobritvi vgradnje.)

| Predmet | Številka homologacije ali poročila o preskušanju (***) | Država članica ali država pogodbenica (*), ki je podelila homologacijo(**) ali potrdilo o preskušanju (***) | Datum razširitve | Varianta / izvedenka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (*) Države pogodbenice revidiranega Sporazuma o homologaciji iz leta 1958. (**) Navesti, če ni razvidno iz številke homologacije. (***) Navesti, kadar proizvajalec uporablja določbe člena 10(4). V takšnem primeru se v drugem stolpcu določi veljavni predpis. |

Podpis:

Položaj v podjetju:

Datum:

____________

PRILOGA IV

ZAHTEVE ZA ES-HOMOLOGACIJO VOZIL

DEL I

Predpisi za homologacijo vozil izdelanih v neomejenih serijah

| Postavka | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | Uporabnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 1 | Dovoljena raven zvoka | Direktiva 70/157/EGS | UL L 42, 23.2.1970, str. 16 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2 | Emisije | Direktiva 70/220/EGS | UL L 76, 6.4.1970, str. 1 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2a | Emisije (Euro 5 in 6) - lahka tovorna vozila/dostop do informacij | Uredba (ES) št. 715/2007 | UL L 171, 29.6.2007, str. 1 | X (9) | X (9) |  | X (9) | X (9) |  |  |  |  |  |
| 3 | Posode za gorivo/zaščita pred podletom | Direktiva 70/221/EGS | UL L 76, 6.4.1970, str. 23 | X (5) | X (5) | X (5) | X (5) | X (5) | X (5) | X | X | X | X |
| 4 | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS | UL L 76, 6.4.1970, str. 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS | UL L 133, 18.6.1970, str. 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Zapahi in tečaji vrat | Direktiva 70/387/EGS | UL L 176, 10.8.1970, str. 5 | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 7 | Zvočno opozorilo | Direktiva 70/388/EGS | UL L 176, 10.8.1970, str. 12 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | Direktiva 2003/97/ES | UL L 25, 29.1.2004, str. 1 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

| Postavka | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | Uporabnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 9 | Zavore | Direktiva 71/320/EGS | UL L 202, 6.9.1971, str. 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | Direktiva 72/245/EGS | UL L 152, 6.7.1972, str. 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | Direktiva 72/306/EGS | UL L 190, 20.8.1972, str. 1 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 12 | Notranji pritrdilni elementi | Direktiva 74/60/EGS | UL L 38, 11.2.1974, str. 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | Direktiva 74/61/EGS | UL L 38, 11.2.1974, str. 22 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | Direktiva 74/297/EGS | UL L 165, 20.6.1974, str. 16 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trdnost sedežev | Direktiva 74/408/EGS | UL L 221, 12.8.1974, str. 1 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 16 | Zunanji štrleči deli | Direktiva 74/483/EGS | UL L 256, 2.10.1974, str. 4 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | Direktiva 75/443/EGS | UL L 196, 26.7.1975, str. 1 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 18 | Tablica (predpisana) | Direktiva 76/114/EGS | UL L 24, 30.1.1976, str. 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Postavka | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | Uporabnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | Direktiva 76/115/EGS | UL L 24, 30.1.1976, str. 6 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 20 | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/756/EGS | UL L 262, 27.9.1976, str. 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | Odsevniki | Direktiva 76/757/EGS | UL L 262, 27.9.1976, str. 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Gabaritne, prednje pozicijske, zadnje pozicijske, zavorne, bočne svetilke in svetilke za dnevno vožnjo | Direktiva 76/758/EGS | UL L 262, 27.9.1976, str. 54 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Smerne utripalke | Direktiva 76/759/EGS | UL L 262, 27.9.1976, str. 71 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS | UL L 262, 27.9.1976, str. 85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | Direktiva 76/761/EGS | UL L 262, 27.9.1976, str. 96 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 26 | Sprednje meglenke | Direktiva 76/762/EGS | UL L 262, 27.9.1976, str. 122 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 27 | Naprava za vleko vozila | Direktiva 77/389/EGS | UL L 145, 13.6.1977, str. 41 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

| Postavka | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | Uporabnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 28 | Vzvratne meglenke | Direktiva 77/538/EGS | UL L 220, 29.8.1977, str. 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Vzvratne luči | Direktiva 77/539/EGS | UL L 220, 29.8.1977, str. 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Parkirne luči | Direktiva 77/540/EGS | UL L 220, 29.8.1977, str. 83 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrže-vanje | Direktiva 77/541/EGS | UL L 220, 29.8.1977, str. 95 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 32 | Vidno polje voznika | Direktiva 77/649/EGS | UL L 27, 19.10.1977, str. 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | Direktiva 78/316/EGS | UL L 81, 28.3.1978, str. 3 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | Direktiva 78/317/EGS | UL L 81, 28.3.1978, str. 27 | X | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |  |  |  |  |
| 35 | Pranje/brisanje vetrobrana | Direktiva 78/318/EGS | UL L 81, 28.3.1978, str. 49 | X | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |  |  |  |  |
| 36 | Sistemi ogrevanja | Direktiva 2001/56/ES | UL L 292, 9.11.2001, str. 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 37 | Okrovi koles | Direktiva 78/549/EGS | UL L 168, 26.6.1978, str. 45 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Nasloni za glavo | Direktiva 78/932/EGS | UL L 325, 20.11.1978, str. 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Postavka | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | Uporabnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 39 | Emisije CO2/poraba goriva | Direktiva 80/1268/ EGS | UL L 375, 31.12.1980, str. 36 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Moč motorja | Direktiva 80/1269/ EGS | UL L 375, 31.12.1980, str. 46 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 41 | Emisije (Euro IV in V) - težka tovorna vozila | Direktiva 2005/55/ES | UL L 275, 20.10.2005, str. 1 | X (10) | X (10) | X | X (10) | X (10) | X |  |  |  |  |
| 42 | Bočna zaščita | Direktiva 89/297/EGS | UL L 124, 5.5.1989, str. 1 |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 43 | Sistemi za preprečevanje škropljenja | Direktiva 91/226/EGS | L 103, 23.4.1991, str. 5 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 44 | Mase in mere | Direktiva 92/21/EGS | UL L 129, 14.5.1992, str. 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Varnostna stekla | Direktiva 92/22/EGS | UL L 129, 14.5.1992, str. 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS | UL L 129, 14.5.1992, str. 95 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 47 | Naprave za omejevanje hitrosti | Direktiva 92/24/EGS | UL L 129, 14.5.1992, str. 154 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 48 | Mase in mere (razen vozil iz tč. | Direktiva 97/27/ESC | UL L 233, 28.8.1997, str. 1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Postavka | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | Uporabnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin | Direktiva 92/114/EGS | UL L 409, 31.12.1992, str. 17 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES. | UL L 195, 29.7.1994, str. 1 | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X | X | X | X |
| 51 | Vnetljivost materialov | Direktiva 95/28/ES | UL L 281, 23.11.1995, str. 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Avtobusi | Direktiva 2001/85/ES | UL L 42, 13.2.2002, str. 1 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Čelni trk | Direktiva 96/79/ES | UL L 18, 21.1.1997, str. 7 | X (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Bočni trk | Direktiva 96/27/ES | UL L 169, 8.7.1996, str. 1 | X (11) |  |  | X (11) |  |  |  |  |  |  |
| 55 | (prazno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga | Direktiva 98/91/ES | UL L 11, 16.1.1999, str. 25 |  |  |  | X (4) | X (4) | X (4) | X (4) | X (4) | X (4) | X (4) |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | Direktiva 2000/40/ES | UL L 203, 10.8.2000, str. 9 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 58 | Zaščita pešcev | Uredba (ES) št. 78/2009 | UL L 35, 4.2.2009, str. 1 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Možnost recikliranja | Direktiva 2005/64/ES | UL L 310, 25.11.2005, str. 10 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

| Postavka | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | Uporabnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 61 | Klimatske naprave | Direktiva 2006/40/ES. | UL L 161, 14.6.2006, str. 12 | X |  |  | X (3) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Vodikov sistem | Uredba (ES) št. 79/2009 | UL L 35, 4.2.2009, str. 32 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 63 | Splošna varnost | Uredba (ES) št. 661/2009 | UL L 200, 31.7.2009, str. 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 63.1 | Kazalniki menjanja prestav | Uredba (EU) št. 65/2012 | UL L 28, 31.1.2012, str. 24 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X Regulativni akt, ki se uporablja (za podrobnosti glej akt).

(1) Vozila te kategorije morajo biti opremljena z ustrezno napravo za odleditev in sušenje vetrobranskega stekla.

(2) Vozila te kategorije morajo biti opremljena z ustrezno napravo za pranje in za brisanje vetrobranskega stekla.

(3) Zahteve Direktive 94/20/ES veljajo le za vozila, opremljena z napravami za spenjanje vozil.

(4) Zahteve Direktive 98/91/ES veljajo le, če proizvajalec zaprosi za homologacijo vozila, namenjenega za prevoz nevarnega blaga.

(5) Za vozila na utekočinjeni naftni plin ali stisnjeni zemeljski plin je do sprejetja ustreznih sprememb Direktive 70/221/EGS, ki bo vključevala posode za utekočinjeni naftni plin in stisnjeni zemeljski plin, potrebna homologacija vozila v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 67, kot je bil spremenjen s serijo sprememb 01, ali Pravilnikom UN/ECE št. 110.

(6) Ne presega največje tehnično dovoljene mase obremenjenega vozila, ki znaša 2,5 toni.

(8) Samo za vozila kategorije N 1 , razreda I, kot je opisano v prvi razpredelnici v točki 5.3.1.4 Priloge I k Direktivi 70/220/EGS.

(9) Za vozila z referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg. Na zahtevo proizvajalca Se lahko uporabi za vozila z referenčno maso, ki ne presega 2 840 kg.

(10) Za vozila z referenčno maso, ki presega 2 610 kg, in ki niso izkoristila možnosti iz opombe (9).

(11) Uporablja se samo za vozila, pri katerih „referenčna točka sedeža (točka „R“)“ najnižjega sedeža ni več kot 700 mm nad podlago. Točka „R“ je opredeljena v Direktivi 77/649/EGS

Dodatek 1

Zahteve za homologacijo vozil kategorije M1, izdelanih v majhnih serijah v skladu s členom 22

|  | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovoljena raven zvoka | Direktiva 70/157/EGS | L 42, 23.2.1970, str. 16 | A |
| 2 | Emisije (z izjemo celotnega sklopa zahtev, povezanih z vgrajenimi sistemi za diagno-stiko na vozilu (OBD)) | Direktiva 70/220/EGS | L 76, 6.4.1970, str. 1 | A |
| 2a | Emisije (Euro 5 in 6), z izjemo celotnega sklopa zahtev, povezanih z vgrajenimi sistemi za diagnostiko na vozilu (OBD) in dostop do informacij | Uredba (ES) št. 715/2007 | L 171, 29.6.2007, str. 1 | A |
| 3 | Posode za gorivo/naprave za zaščito pred podletom od zadaj | Direktiva 70/221/EGS | L 76, 6.4.1970, str. 23 | B |
| 4 | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS | L 76, 6.4.1970, str. 25 | B |
| 5 | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS | L 133, 18.6.1970, str. 10 | C |
| 6 | Zapahi in tečaji vrat | Direktiva 70/387/EGS | L 176, 10.8.1970, str. 5 | C |
| 7 | Zvočno opozorilo | Direktiva 70/388/EGS | L 176, 10.8.1970, str. 12 | B |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | Direktiva 2003/97/ES. | L 25, 29.1.2004, str. 1 | X (2) B (4) |
| 9 | Zavore | Direktiva 71/320/EGS | L 202, 6.9.1971, str. 37 | A |
| 10 | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | Direktiva 72/245/EGS | L 152, 6.7.1972, str. 15 | A (1) C (3) |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | Direktiva 72/306/EGS | L 190, 20.8.1972, str. 1 | A |
| 12 | Notranji pritrdilni elementi | Direktiva 74/60/EGS | L 38, 11.2.1974, str. 2 | C |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | Direktiva 74/61/EGS | L 38, 11.2.1974, str. 22 | A |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | Direktiva 74/297/EGS | L 165, 20.6.1974, str. 16 | C |
| 15 | Trdnost sedežev | Direktiva 74/408/EGS | L 221, 12.8.1974, str. 1 | C |
| 16 | Zunanji štrleči deli | Direktiva 74/483/EGS | L 266, 2.10.1974, str. 4 | C |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | Direktiva 75/443/EGS | L 196, 26.7.1975, str. 1 | B |
| 18 | Tablica (predpisana) | Direktiva 76/114/EGS | L 24, 30.1.1976, str. 1 | B |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | Direktiva 76/115/EGS | L 24, 30.1.1976, str. 6 | B |

|  | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/756/EGS | L 262, 27.9.1976, str. 1 | B |
| 21 | Odsevniki | Direktiva 76/757/EGS | L 262, 27.9.1976, str. 32 | X |
| 22 | Gabaritne, prednje pozicijske, zadnje pozicijske, zavorne, bočne, dnevne svetilke | Direktiva 76/758/EGS | L 262, 27.9.1976, str. 54 | X |
| 23 | Smerne utripalke | Direktiva 76/759/EGS | L 262, 27.9.1976, str. 71 | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS | L 262, 27.9.1976, str. 85 | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | Direktiva 76/761/EGS | L 262, 27.9.1976, str. 96 | X |
| 26 | Sprednje meglenke | Direktiva 76/762/EGS | L 262, 27.9.1976, str. 122 | X |
| 27 | Naprava za vleko vozila | Direktiva 77/389/EGS | L 145, 13.6.1977, str. 41 | B |
| 28 | Vzvratne meglenke | Direktiva 77/538/EGS | L 220, 29.8.1977, str. 60 | X |
| 29 | Vzvratne luči | Direktiva 77/539/EGS | L 220, 29.8.1977, str. 72 | X |
| 30 | Parkirne luči | Direktiva 77/540/EGS | L 220, 29.8.1977, str. 83 | X |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje | Direktiva 77/541/EGS | L 220, 29.8.1977, str. 95 | A (2) B (4) |
| 32 | Vidno polje voznika | Direktiva 77/649/EGS | L 27, 19.10.1977, str. 1 | A |
| 33 | Oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | Direktiva 78/316/EGS | L 81, 28.3.1978, str. 3 | A |
| 34 | Odleditev in sušenje | Direktiva 78/317/EGS | L 81, 28.3.1978, str. 27 | C |
| 35 | Pranje/brisanje | Direktiva 78/318/EGS | L 81, 28.3.1978, str. 49 | C |
| 36 | Ogrevalni sistem | Direktiva 2001/56/ES | L 292, 9.11.2001, str. 21 | C |
| 37 | Okrovi koles | Direktiva 78/549/EGS | L 168, 26.6.1978, str. 45 | B |
| 39 | Emisije CO2/poraba goriva | Direktiva 80/1268/EGS | L 375, 31.12.1980, str. 36 | A |
| 40 | Moč motorja | Direktiva 80/1269/EGS | L 375, 31.12.1980, str. 46 | C |
| 41 | Emisije (Euro IV in V) – težka tovorna vozila, z izjemo celotnega sklopa zahtev, povezanih z vgrajenimi sistemi za diagnostiko na vozilu (OBD) | Direktiva 2005/55/ES | L 275, 20.10.2005, str. 1 | A |

|  | Predmet | Sklic na regulativni akt | Sklic na Uradni list | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Mase in mere | Direktiva 92/21/EGS | L 129, 14.5.1992, str. 1 | C |
| 45 | Varnostna stekla | Direktiva 92/22/EGS | L 129, 14.5.1992, str. 11 | X (2) B (4) |
| 46 | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS | L 129, 14.5.1992, str. 95 | X (2) B (4) |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES | L 195, 29.7.1994, str. 1 | X (2) A (4) |
| 53 | Čelni trk | Direktiva 96/79/ES | L 18, 21.1.1997, str. 7 | N/A |
| 54 | Bočni trk | Direktiva 96/27/ES | L 169, 8.7.1996, str. 1 | N/A |
| 58 | Zaščita pešcev | Uredba (ES) št. 78/2009 | L 35, 4.2.2009, str. 1 | N/A (6) |
| 59 | Možnost recikliranja | Direktiva 2005/64/ES | L 310, 25.11.2005, str. 10 | N/A (5) |
| ---- |  |  |  |  |
| 61 | Klimatska naprava | Direktiva 2006/40/ES | L 161, 14.6.2006, str. 12 | X (2) B (3) |
| 62 | Vodikov sistem | Uredba (ES) št. 79/2009 | UL L 35, 4.2.2009, str. 32 | X |
| 63 | Splošna varnost | Uredba(ES) št. 661/2009 | UL L 200, 31.7.2009, str. 1 | D/U |
| 63.1 | Kazalniki menjanja prestav | Uredba (EU) št. 65/2012 | L 28, 31.1.2012, str. 24 | n. r. |

(1)	Elektronski podsklop.

(2)	Sestavni del.

(3)	Vozilo.

(4)	Vgraditveni predpisi.

(5)	V navedenih primerih se uporablja člen 7 Direktive 2005/64/ES.
(6) Vsak prednji zaščitni sistem, dobavljen z vozilom, mora izpolnjevati zahteve Uredbe (ES) št. 78/2009, mora biti opremljen s homologacijsko številko in mora biti ustrezno označen.

Legenda:

X:    Izda se certifikat o ES-homologaciji; zagotovi se skladnost proizvodnje.

A:    Izjeme niso dovoljene, razen tistih, ki so določene v regulativnem aktu. Certifikat o homologaciji in oznaka homologacije nista

potrebna. Poročila o preskusih mora pripraviti imenovana tehnična služba.

B:    Tehnični predpisi regulativnega akta morajo biti izpolnjeni. Preskusi, navedeni v regulativnem aktu, se morajo opraviti v celoti;

lahko jih opravi proizvajalec, če se s tem strinja homologacijski organ; proizvajalcu se lahko dovoli izdaja tehničnega poročila;

homologacijskega certifikata ni treba izdati in homologacija ni potrebna.

C:    Proizvajalec mora dokazati homologacijskemu organu, da so bistvene zahteve regulativnega akta izpolnjene.

N/A Navedeni regulativni akt ne velja (ni zahteve).

D/U Ta uredba se delno uporablja. Natančno področje uporabe je določeno v izvedbenih ukrepih k tej uredbi.

Dodatek 2

Zahteve za odobritev dokončanih vozil kategorije M1 in N1, izdelanih v

velikih serijah v tretjih državah ali zanje, v skladu s 24. členom tega pravilnika

0. 	CILJ

Vozilo se šteje za novo, če:

a) 	prej nikoli ni bilo registrirano ali

b) 	je bilo registrirano za manj kot šest mesecev v času vloge za posamično odobritev.

Vozilo se šteje za registrirano, če se je zanj pridobilo stalno, začasno ali kratkoročno upravno dovoljenje za začetek uporabe v cestnem prometu, vključno z identifikacijo in izdajo registrske številke ()

1. 	UPRAVNE DOLOČBE

1.1 	Kategorizacija vozila

Vozila se kategorizirajo v skladu z merili iz Priloge II tega pravilnika.

Za takšne namene:

a) 	se upošteva dejansko število sedežev in

b) 	največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila je največja masa po navedbi proizvajalca v državi izvora in je navedena v njegovi uradni dokumentaciji.

Kadar zaradi zasnove nadgradnje ni mogoče enostavno določiti kategorije vozila, se uporabijo pogoji iz Priloge II tega pravilnika.

1.2 	Vloga za posamično odobritev

a) 	Vlagatelj homologacijskemu organu predloži vlogo, ki ji priloži vso ustrezno dokumentacijo, potrebno za izvedbo postopka odobritve.

Če je predložena dokumentacija nepopolna, predrugačena ali ponarejena, se vloga za odobritev zavrne.

b) 	V eni državi članici se lahko predloži le ena vloga za določeno vozilo.

Določeno vozilo pomeni fizično vozilo, katerega identifikacijska številka vozila je jasno označena.

Za uporabo te točke lahko homologacijski organ zahteva, da se vlagatelj pisno zaveže, da bo predložil le eno vlogo v eni državi članici.

Vendar lahko kateri koli vlagatelj predloži vlogo za posamično odobritev v drugih državah članicah za vozilo, ki ima enake ali podobne tehnične lastnosti kot vozilo, ki mu je bila podeljena posamična odobritev.

c) 	Vzorec vloge in obliko dokumenta mora določiti homologacijski organ.

Zahtevani podatki lahko vključujejo le ustrezno izbrane podatke iz Priloge I tega pravilnika.

d) 	Tehnične zahteve, ki jih je treba izpolniti, so določene v oddelku 4 tega dodatka.

Te zahteve se uporabljajo za nova vozila, ki spadajo v trenutno proizvajani tip vozila glede na datum predložitve vloge.

e) 	V zvezi z nekaterimi preskusi, ki jih zahtevajo nekateri predpisi, navedeni v tej prilogi, vlagatelj predloži izjavo o skladnosti s priznanimi mednarodnimi standardi ali pravilniki. Zadevno izjavo lahko izda le proizvajalec vozila.

»Izjava o skladnosti« pomeni izjavo, ki jo izda pisarna ali oddelek v okviru organizacije proizvajalca, ki jo vodstvo ustrezno pooblasti za celotno izvajanje pravne odgovornosti proizvajalca glede načrtovanja in izdelave vozila.

Predpisi, za katere je treba predložiti takšno izjavo, so predpisi iz dela 4 tega dodatka.

Če izjava povzroči negotovost, se lahko od vlagatelja zahteva, da od proizvajalca pridobi trden dokaz, vključno s poročilom o preskusu, za potrditev proizvajalčeve izjave.

1.3 	Tehnične službe, pooblaščene za posamične odobritve

a) 	Tehnične službe, pooblaščene za posamične odobritve, sodijo v kategorijo A, kot določa tretjo odstavek 41. člena tega pravilnika.

b) 	Z odstopanjem od drugega pododstavka tretjega odstavka 41. člena tega pravilnika so tehnične službe v skladu z naslednjima standardoma:

i) 	SIST EN ISO/IEC 17025:2005, kadar preskuse izvajajo same;

ii) SIST EN ISO/IEC 17020:2012, kadar preverjajo skladnost vozila z zahtevami iz tega dodatka.

c) 	Kadar je treba na zahtevo vlagatelja izvesti posebne preskuse, za katere je potrebna posebna usposobljenost, jih izvede ena od tehničnih služb, priglašenih Komisiji, po izboru vlagatelja.

Če je treba po dogovoru z vlagateljem v državi članici »A« na primer izvesti preskus čelnega trčenja, lahko preskus izvede priglašena tehnična služba v državi članici »B«.

1.4 	Poročila o preskusu

a) 	Poročila o preskusu morajo biti pripravljena v skladu z oddelkom 5.10.2 standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

b) 	Pripravljena morajo biti v enem od jezikov Evropske unije, ki ga določi homologacijski organ.

Kadar je na podlagi točke 1.3c) poročilo o preskusu pripravljeno v državi članici, ki ni pristojna za posamično odobritev, lahko homologacijski organ zahteva, da vlagatelj predloži verodostojen prevod poročila o preskusu.

c)	Poročila o preskusu vključujejo opis preskušenega vozila, vključno z nedvoumno identifikacijo. Opisujejo dele, ki imajo pomembno vlogo glede na rezultate preskusov, ter navajajo njihovo identifikacijsko številko.

Primeri delov vključujejo dušilnike zvoka za meritev hrupa in sistem za upravljanje motorja (ECU) za meritev emisij iz izpušne cevi.

d) 	Na zahtevo vlagatelja lahko isti ali drug vlagatelj ponovno predstavi poročilo o preskusu, predloženo za sistem glede določenega vozila, za namene posamične odobritve drugega vozila.

V takšnem primeru homologacijski organ zagotovi, da so tehnične lastnosti vozila ustrezno pregledane glede na poročilo o preskusu.

Na podlagi pregleda vozila in dokumentacije, priložene poročilu o preskusu, se sklene, da ima vozilo, za katero se zahteva posamična odobritev, enake lastnosti kot vozilo, opisano v poročilu.

e) 	Predložijo se lahko le overjene kopije poročila o preskusu.

f) 	Poročila o preskusu iz točke 1.4d) ne vključujejo poročil, pripravljenih za podelitev posamične odobritve vozila.

1.5 	Fizični pregled vsakega določenega vozila, ki ga opravi tehnična služba, je del postopka posamične odobritve.

Izjeme v zvezi s tem načelom niso dovoljene.

1.6 	Kadar se homologacijski organ strinja, da vozilo izpolnjuje tehnične zahteve, določene v tem dodatku, in je v skladu z opisom, vključenim v vlogo, podeli odobritev v skladu s 40. členom tega pravilnika.

1.7 	Certifikat o odobritvi mora biti v skladu z vzorcem D, kot je določeno v Prilogi VI tega pravilnika.

1.8 	Homologacijski organ vodi evidenco vseh odobritev, podeljenih v skladu s 24. členom tega pravilnika.

2. 	OPROSTITVE

2.1 	Zaradi posebne vrste postopka posamične odobritve se odstopi od naslednjih členov tega pravilnika, vključno z ustreznimi določbami v zadevnih prilogah:

a) 12. člena tega pravilnika  glede skladnosti proizvodnje;

b) 8., 9., 13., 14. in 18. člena tega pravilnika glede postopka homologacije vozila.

2.2 	Identifikacija tipa vozila

a) 	V certifikatu o odobritvi so čim podrobneje navedeni tip, varianta in izvedenka, ki je določena v državi izvora.

b) 	Če zaradi odsotnosti ustreznih podatkov ni mogoče identificirati tipa, variante in izvedenke, se lahko navede običajno trgovsko ime vozila.

3. 	PREGLED TEHNIČNIH ZAHTEV

Seznam tehničnih zahtev, vključen v oddelek 4, bo redno pregledan zaradi upoštevanja rezultatov tekočega dela na področju usklajevanja v Svetovnem forumu za harmonizacijo pravilnikov o vozilih (WP.29) v Ženevi in razvoja zakonodaje v tretjih državah.

4.	TEHNIČNE ZAHTEVE

Del I: Vozila kategorije M1

| Postavka | Sklic na regulativni akt | Alternativne zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Direktiva 70/157/EGS (Dovoljena raven hrupa) | Preskus med vožnjo (a) Preskus se mora izvesti v skladu z »metodo A« iz Priloge 3 k Pravilniku UN/ECE št. 51. Uporabljajo se mejne vrednosti, ki so določene v oddelku 2.1 Priloge I k Direktivi 70/157/EGS. Dovoljen je en decibel več od dovoljenih mejnih vrednosti. (b) Preskusni poligon mora biti v skladu s Prilogo 8 k Pravilniku UN/ECE št. 51. Preskusni poligon z drugačnimi specifikacijami se lahko uporabi, če tehnična služba izvede korelacijske preskuse. Po potrebi se uporabi korekcijski faktor. (c) Izpušnih sistemov, ki vsebujejo vlaknaste materiale, ni treba kondicionirati, kot je predpisano v Prilogi 5 k Pravilniku UN/ECE št. 51. Preskus v mirovanju Preskus se izvede v skladu z oddelkom 3.2 Priloge 3 k Pravilniku UN/ECE št. 51. |
| 2 | Direktiva 70/220/EGS (Emisije) | Emisije iz izpušne cevi (a) Preskus tipa I se mora izvesti v skladu s Prilogo III k Direktivi 70/220/EGS z uporabo faktorjev poslabšanja iz točke 5.3.6.2. Mejne vrednosti, ki se uporabijo, so določene v točki 5.3.1.4 Priloge I k navedeni direktivi. (b) Ne zahteva se, da ima vozilo prevoženih 3 000 kilometrov, kot je določeno v točki 3.1.1 Priloge III k navedeni direktivi. (c) Za preskus se uporabi referenčno gorivo, kot je predpisano v Prilogi IX k Direktivi 70/220/EGS. (d) Dinamometer se nastavi v skladu s tehničnimi zahtevami iz oddelka 3.2 Dodatka 2 k Prilogi III k navedeni direktivi. (e) Preskus iz točke (a) se ne izvede, če je mogoče dokazati, da je vozilo v skladu z enim od kalifornijskih pravilnikov iz uvodne opombe k oddelku 5 Priloge I k navedeni direktivi. Emisije izhlapevanja Vozila, opremljena z motorjem na bencin, morajo imeti vgrajeno napravo za zmanjšanje emisije zaradi izhlapevanja goriva (npr. posodo z aktivnim ogljem). Emisije plinov iz bloka motorja Zahteva se opremljenost z napravo za recikliranje plinov iz bloka motorja. OBD Vozilo mora biti opremljeno s sistemom OBD. Vmesnik OBD mora biti sposoben komunicirati s splošnimi orodji za diagnostiko, ki se uporabljajo pri rednih tehničnih pregledih. |
| 2a | Uredba (ES) št. 715/2007 Emisije (Euro 5 in 6) – lahka vozila / dostop do informacij | Emisije iz izpušne cevi (a) Preskus tipa I se izvede v skladu s Prilogo III k Uredbi (ES) št. 692/2008 z uporabo faktorjev poslabšanja iz točke 1.4 Priloge VII k tej uredbi. Mejne vrednosti, ki se uporabijo, so določene v tabeli I in tabeli II v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 715/2007. (b) Ne zahteva se, da ima vozilo prevoženih 3 000 kilometrov, kot je navedeno v točki 3.1.1 Priloge IV k Pravilniku UN/ECE št. 83. (c) Za preskus se mora uporabiti referenčno gorivo, kot je predpisano v Prilogi IX k Uredbi (ES) št 692/2008. (d) Dinamometer se mora nastaviti v skladu s tehničnimi zahtevami iz oddelka 3.2 Priloge IV k Pravilniku UN/ECE št. 83. (e) Preskus iz točke (a) se ne izvede, kadar je mogoče prikazati, da je vozilo v skladu s kalifornijskimi pravilniki, navedenimi v oddelku 2 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 692/2008. Emisije izhlapevanja Motorji na bencin morajo imeti napravo za zmanjšanje emisije zaradi izhlapevanja goriva (npr. posodo z aktivnim ogljem). Emisije plinov iz bloka motorja Zahteva se opremljenost z napravo za recikliranje plinov iz bloka motorja. OBD (a) Vozilo mora biti opremljeno s sistemom OBD. (b) Vmesnik OBD mora biti sposoben komunicirati s splošnimi orodji za diagnostiko, ki se uporabljajo pri rednih tehničnih pregledih. Motnost izpušnih plinov (a) Vozila, opremljena z motorjem na dizelsko gorivo, se morajo preskusiti v skladu s preskusnimi metodami iz Dodatka 2 k Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 692/2008. (b) Korigirana vrednost absorpcijskega koeficienta mora biti označena na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu. Emisije CO2 in poraba goriva (a) Preskus se mora izvesti v skladu s Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. (b) Ne zahteva se, da ima vozilo prevoženih 3 000 kilometrov, kot je določeno v točki 3.1.1 Priloge IV k Pravilniku UN/ECE št. 83. (c) Kadar je vozilo v skladu s kalifornijskimi pravilniki, navedenimi v oddelku 2 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 692/2008, in zato ni treba izvesti preskusov emisij iz izpušne cevi, države članice izračunajo emisije CO2 in porabo goriva z enačbo, določeno v pojasnilih (b) in (c). Dostop do informacij Določbe v zvezi z dostopom do informacij se ne uporabljajo. |
| 3 | Direktiva 70/221/EGS (Posode za gorivo – naprave za zaščito pred podletom od zadaj) | Posode za gorivo (a) Posode za gorivo morajo biti v skladu z oddelkom 5 Priloge I k Direktivi 70/221/EGS razen s točkami 5.1, 5.2 in 5.12. Zlasti morajo biti v skladu s točkama 5.9 in 5.9.1, vendar se preskus kapljanja ne izvede. (b) Posode za utekočinjeni naftni plin ali stisnjeni zemeljski plin morajo biti homologirane v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 67, serija sprememb 01 ali Pravilnikom UN/ECE št. 110 (a). Posebne določbe za posode za gorivo iz plastičnih materialov Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je posoda za gorivo v določenem vozilu, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: – oddelkom 6.3 Direktive 70/221/EGS,; – FMVSS št. 301 (Celovitost sistema za dovajanje goriva), – Prilogo V k Pravilniku UN/ECE št. 34. Zaščita pred podletom od zadaj (a) Zadnji del vozila mora biti izdelan v skladu z oddelkom 5 Priloge II k Direktivi 70/221/EGS. (b) Za takšne namene zadostuje, da so izpolnjene zahteve iz drugega pododstavka točke 5.2. |
| 4 | Direktiva 70/222/EGS (Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani) | Prostor, nagib, koti vidnosti in položaj registrske tablice morajo biti v skladu z Direktivo 70/222/EGS. |
| 5 | Direktiva 70/311/EGS (Krmilje) | Mehanski sistemi (a) Krmilni mehanizem mora biti vgrajen tako, da se uravna samodejno. Da se preveri skladnost z določbo, se mora izvesti preskus v skladu s točkama 5.1.2 in 5.2.1 oddelka 5 Priloge I k Direktivi 70/311/EGS. (b) Okvara servo krmilja ne sme povzročiti popolne izgube nadzora nad vozilom. Kompleksni sistem za elektronsko krmiljenje vozila (naprave »Drive-by wire«) Kompleksni sistem za elektronsko krmiljenje je dovoljen le, če je v skladu s Prilogo 6 k Pravilniku UN/ECE št. 79. |
| 6 | Direktiva 70/387/EGS (Ključavnice in tečaji vrat) | (a) Ključavnice in tečaji vrat morajo biti v skladu s točkami 3.2.1, 3.3.2. in 3.4.1 Priloge I k Direktivi 70/387/EGS. (b) Zahteve iz točke 3.4.1 se ne upoštevajo, če je dokazana skladnost s točko 6.1.5.4 Pravilnika UN/ECE št. 11, Rev. 1, Sprememba 2. |
| 7 | Direktiva 70/388/EGS (Zvočni signal) | Sestavni deli Za zvočne opozorilne naprave ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 70/388/EGS. Vendar morajo oddajati neprekinjen zvok, kot je določeno v točki 1.1 oddelka 1 Priloge I k navedeni direktivi. Vgradnja v vozilo (a) Preskus se mora izvesti v skladu z oddelkom 2 Priloge I k Direktivi 70/388/EGS. (b) Največja raven zvočnega tlaka mora biti v skladu s točko 2.1.4 oddelka 2 te priloge. |
| 8 | Direktiva 2003/97/ES (Naprave za posredno gledanje) | Sestavni deli (a) Vozilo mora biti opremljeno z vzvratnimi ogledali, kot je predpisano v oddelku 2 Priloge III k Direktivi 2003/97/ES. (b) Zanje ni potrebna homologacija v skladu z navedeno direktivo. (c) Polmeri ukrivljenosti ogledal ne smejo povzročati znatnih izkrivljanj slike. Po presoji tehnične službe se polmeri ukrivljenosti preverijo v skladu z metodo iz Dodatka 1 k Prilogi II k tej direktivi. Polmeri ukrivljenosti ne smejo biti manjši od zahtev iz oddelka 3.4 Priloge II k navedeni direktivi. Vgradnja v vozilo Izvesti se morajo meritve za zagotovitev, da so vidna polja v skladu z oddelkom 5 Priloge III k Direktivi 2003/97/ES ali enakim oddelkom Direktive 71/127/EGS. |
| 9 | Direktiva 71/320/EGS (Zavore) | Splošne določbe (a) Zavorni sistem mora biti vgrajen v skladu z oddelkom 2 Priloge I k Direktivi 71/320/EGS. (b) Vozila morajo biti opremljena z elektronskim zavornim sistemom proti blokiranju koles, ki deluje na vsa kolesa. (c) Učinkovitost zavornega sistema mora biti v skladu z oddelkom 2 Priloge II k navedeni direktivi. (d) Za te namene se morajo preskusi na vozišču izvesti na progi z visoko oprijemljivostjo. Preskus parkirne zavore se izvede na 18-odstotnem naklonu (navzgor in navzdol). Izvedejo se le spodaj navedeni preskusi. V vsakem primeru se vozilo v celoti obremeni. (e) Preskus na cesti iz točke (c) zgoraj se ne izvede, kadar lahko vlagatelj predloži izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je vozilo v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 13-H, vključno z dodatkom 5, ali FMVSS št. 135. Delovna zavora (a) Preskus „tipa 0“ se izvede, kot je predpisano v točkah 1.2.2 in 1.2.3 Priloge II k Direktivi 71/320/EGS. (b) Izvede se tudi preskus „tipa I“, kot je predpisano v točki 1.3 Priloge II k navedeni direktivi. Ročna zavora Preskus se izvede v skladu s točko 2.1.3 Priloge II k navedeni direktivi. |
| 10 | Direktiva 72/245/EGS (Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)) | Sestavni deli (a) Za električne/elektronske podsklope ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 72/245/EGS. (b) Vendar morajo biti naknadno vgrajene električne/elektronske naprave v skladu z navedeno direktivo. Oddana elektromagnetna sevanja Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je vozilo v skladu z Direktivo 72/245/EGS ali z naslednjimi alternativnimi standardi: – širokopasovno elektromagnetno sevanje: CISPR 12 ali SAE J551-2; – ozkopasovno elektromagnetno sevanje: CISPR 12 (zunaj vozila) ali 25 (v vozilu) ali SAE J551-4 in SAE J1113-41. Preskus odpornosti Preskus odpornosti se ne izvede. |
| 11 | Direktiva 72/306/EGS (Dimljenje dizelskih motorjev) | (a) Preskus se mora izvesti v skladu z metodami iz prilog III in IV k Direktivi 72/306/EGS. Mejne vrednosti, ki se uporabljajo, so navedene v Prilogi V k navedeni direktivi. (b) Korigirana vrednost absorpcijskega koeficienta iz oddelka 4 Priloge I k Direktivi 72/306/EGS mora biti označena na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu. |
| 12 | Direktiva 74/60/EGS (Notranja oprema) | Notranja oprema (a) Glede na zahteve v zvezi z absorbiranjem energije se šteje, da je vozilo v skladu z Direktivo 74/60/EGS, če je opremljeno z vsaj dvema prednjima zračnima blazinama, pri čemer je ena vgrajena v volan, druga pa v armaturno ploščo. (b) Kadar je vozilo opremljeno samo z eno prednjo zračno blazino, vgrajeno v volan, mora biti armaturna plošča izdelana iz materialov, ki absorbirajo energijo. (c) Tehnična služba preveri, ali so v območjih iz oddelkov od 5.1 do 5.7 Priloge I k Direktivi 74/60/EGS ostri robovi. Električne upravljalne naprave (a) Stekla na električni pogon, pomične strehe na električni pogon in predelni sistemi se morajo preskusiti v skladu z oddelkom 5.8 Priloge I k navedeni direktivi. Občutljivost sistemov za samodejno spremembo smeri iz točke 5.8.3 te priloge se lahko razlikuje od zahtev iz točke 5.8.3.1.1. (b) Električna stekla, ki jih ni mogoče zapreti, kadar je stikalo za vžig v položaju za izklop, se izvzamejo iz zahtev za sisteme za samodejno spremembo smeri. |
| 13 | Direktiva 74/61/EGS (Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo) | (a) Za preprečitev nepooblaščene uporabe mora biti vozilo opremljeno z: – blokirno napravo iz oddelka 2.2 Priloge IV k Direktivi 74/61/EGS in – napravo za imobilizacijo, ki izpolnjuje tehnične zahteve iz oddelka 3 Priloge V k navedeni direktivi in bistvene zahteve iz oddelka 4, zlasti točke 4.1.1. (b) Če je treba na podlagi točke (a) zgoraj napravo za imobilizacijo naknadno vgraditi, mora biti tip naprave homologiran v skladu z Direktivo 74/61/EGS ali Pravilnikom UN/ECE št. 97 ali 116. |
| 14 | Direktiva 74/297/EGS (d) (Zaščita voznika pred volanom pri trčenju) | (a) Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: – Direktivo 74/297/EGS, – FMVSS št 203 (Zaščita voznika pred volanom pri trčenju), vključno s FMVSS št 204 (Premik krmilnega mehanizma nazaj), – členom 11 JSRRV. (b) Preskus v skladu s Prilogo II k TSV 114 ali Direktivi 74/297/EGS se lahko na zahtevo vlagatelja izvede na vozilu iz proizvodnje. Preskus mora izvesti priglašena evropska tehnična služba, ki je pristojna za to. Vlagatelju pa se izda podrobno poročilo. |
| 15 | Direktiva 74/408/EGS (Trdnost sedežev – nasloni za glavo) | Sedeži, pritrdišča sedežev in sistemi nastavitve Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: –Direktivo 74/408/EGS, – FMVSS št. 207 (Sistemi sedežev). Nasloni za glavo (a) Kadar zgoraj navedena izjava temelji na FMVSS št. 207, morajo nasloni za glavo dodatno izpolnjevati tudi bistvene zahteve iz oddelka 3 Priloge II k Direktivi 74/408/EGS in zahteve iz oddelka 5 Dodatka I k isti prilogi. (b) Izvedejo se le preskusi iz točke 3.10 ter oddelkov 5, 6 in 7 Priloge II k navedeni direktivi. (c) V drugem primeru mora vlagatelj predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu s FMVSS št. 202a (Nasloni za glavo). |
| 16 | Direktiva 74/483/EGS (Zunanji štrleči deli) | (a) Zunanja površina nadgradnje mora biti v skladu s splošnimi zahtevami iz oddelka 5 Priloge I k Direktivi 74/483/EGS. (b) Po presoji tehnične službe se preverijo določbe iz točk 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 in 6.11 Priloge I k navedeni direktivi. |
| 17 | Direktiva 75/443/EGS (Merilnik hitrosti – vzvratna prestava) | Oprema za merjenje hitrosti (a) Številčnica mora biti v skladu s točkami 4.1 do 4.2.3 Priloge II k Direktivi 75/443/EGS. (b) Kadar tehnična služba utemeljeno meni, da merilnik hitrosti ni dovolj natančno umerjen, lahko zahteva opravljanje preskusov iz oddelka 4.3. Vzvratna prestava Menjalnik mora vključevati vzvratno prestavo. |
| 18 | Direktiva 76/114/EGS (Tablice proizvajalca) | Identifikacijska številka vozila (a) Vozilo mora biti opremljeno z identifikacijsko številko vozila, ki je sestavljena iz najmanj 8 in največ 17 znakov. Identifikacijska številka vozila, sestavljena iz 17 znakov, mora izpolnjevati zahteve iz standardov SIST ISO 3779:2000 in SIST ISO 3780:2000. (b) Identifikacijska številka vozila mora biti nameščena na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu, tako da je ni mogoče izbrisati ali odrgniti. (c) Kadar identifikacijska številka vozila ni vtisnjena v šasijo ali karoserijo, lahko država članica zahteva, da se vtisne naknadno na podlagi njene nacionalne zakonodaje. V takšnem primeru postopek nadzoruje pristojni organ te države članice. Tablica proizvajalca Vozilo mora biti opremljeno z identifikacijsko tablico, ki jo pritrdi proizvajalec vozila. Po podelitvi homologacije se ne zahteva nobena dodatna tablica. |
| 19 | Direktiva 76/115/EGS (Pritrdišča varnostnih pasov) | Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: – Direktivo 76/115/EGS, – FMVSS št. 210 (Pritrdišča sklopa varnostnih pasov), – členom 22-3 JSRRV. |
| 20 | Direktiva 76/756/EGS (Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav) | (a) Vgradnja svetlobnih naprav mora izpolnjevati bistvene zahteve iz Pravilnika UN/ECE št. 48, serija sprememb 03, razen zahtev iz prilog 5 in 6 k temu pravilniku. (b) Dovoljena ni nobena izjema v zvezi s številom, bistvenimi značilnostmi izvedbe, električnimi povezavami ter barvami oddane ali odsevane svetlobe svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav iz postavk 21 do 26 ter 28 do 30 te tabele. (c) Svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki morajo biti na podlagi zgoraj navedenega naknadno vgrajene, morajo biti označene z oznako ES-homologacije. (d) Žarometi s svetlobnim virom, ki deluje na principu električnega praznjenja v plinu, so dovoljene le v povezavi z vgradnjo naprave za čiščenje žarometov in samodejnega regulatorja naklona svetlobnega pramena, kadar je to ustrezno. (e) Žarometi za kratki svetlobni pramen morajo biti prilagojeni smeri prometa, ki pravno velja v državi, kjer je vozilo homologirano. |
| 21 | Direktiva 76/757/EGS (Odsevniki) | Po potrebi se zadaj dodata dva dodatna odsevnika z oznako ES-homologacije, pri čemer mora biti njun položaj v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 48. |
| 22 | Direktiva 76/758/EGS (Gabaritne, prednje pozicijske, zadnje pozicijske, zavorne, bočne, svetilke za dnevno vožnjo) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk. |
| 23 | Direktiva 76/759/EGS (Smerne svetilke) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk. |
| 24 | Direktiva 76/760/EGS (Osvetlitev zadnje registrske tablice) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk. |
| 25 | Direktiva 76/761/EGS (Žarometi (vključno z žarnicami)) | (a) Osvetlitev, ki jo oddaja kratki svetlobni pramen žarometov, vgrajenih v vozilo, se preveri v skladu z oddelkom 6 Pravilnika UN/ECE št. 112 v zvezi z žarometi, ki oddajajo asimetrični kratki svetlobni pramen. Za ta namen se lahko uporabijo odstopanja iz Priloge 5 k temu pravilniku. (b) Enaka odločitev se smiselno uporabi za kratki svetlobni pramen žarometov iz Pravilnika UN/ECE št. 98 ali št. 123. |
| 26 | Direktiva 76/762/EGS (Žarometi za meglo) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje žarometov, če so vgrajeni. |
| 27 | Direktiva 77/389/EGS (Naprava za vleko vozila) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. |
| 28 | Direktiva 77/538/EGS (Zadnje svetilke za meglo) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk. |
| 29 | TSV 129 ali Direktiva 77/539/EGS (Žarometi za vzvratno vožnjo) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje žarometov, če so vgrajeni. |
| 30 | Direktiva 77/540/EGS (Parkirne svetilke) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk, če so vgrajene. |
| 31 | Direktiva 77/541/EGS (Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje) | Sestavni deli (a) Za varnostne pasove ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 77/541/EGS. (b) Vendar mora biti vsak varnostni pas opremljen z identifikacijsko oznako. (c) Navedbe na oznaki morajo biti v skladu s predpisi v zvezi s pritrdišči varnostnih pasov (referenca: postavka 19 v tej prilogi). Zahteve za vgradnjo (a) Vozilo mora biti opremljeno z varnostnimi pasovi v skladu z zahtevami iz Priloge XV k Direktivi 77/541/EGS. (b) Kadar je treba v skladu s točko (a) zgoraj naknadno vgraditi več varnostnih pasov, mora biti tip pasov homologiran v skladu z Direktivo 77/541/EGS ali Pravilnikom UN/ECE št. 16. |
| 32 | Direktiva 77/649/EGS (Vidno polje voznika) | (a) Dovoljeno ni nobeno zaslanjanje v prednjem 180-stopinjskem vidnem polju voznika, kot je opredeljeno v točki 5.1.3 dela 5 Priloge I k Direktivi 77/649/EGS. (b) Z odstopanjem od točke (a) zgoraj se stebrički »A« in oprema, navedena v točki 5.1.3 Priloge I k navedeni direktivi, ne štejejo za zaslanjanje. (c) Stebrička »A« sta lahko največ dva. |
| 33 | Direktiva 78/316/EGS (Oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov) | (a) Simboli, vključno z barvo ustreznih kontrolnih svetilk, ki so obvezne na podlagi Priloge II k Direktivi 78/316/EGS, morajo biti v skladu s to direktivo. (b) Kadar temu ni tako, tehnična služba preveri, ali simboli, kontrolne svetilke in kazalni instrumenti, vgrajeni v vozilo, vozniku zagotavljajo razumljive informacije o delovanju zadevnih upravljalnih elementov. |
| 34 | Direktiva 78/317/EGS (Odleditev/ sušenje vetrobrana) | Vozilo mora biti opremljeno z ustreznimi napravami za odleditev in sušenje vetrobranskega stekla. Za »ustrezno« se šteje vsaka naprava za odleditev vetrobranskega stekla, ki izpolnjuje vsaj zahteve iz točke 5.1.1 Priloge I k Direktivi 78/317/EGS. Za »ustrezno« se šteje vsaka naprava za sušenje vetrobranskega stekla, ki izpolnjuje vsaj zahteve iz točke 5.2.1 Priloge I k tej direktivi. |
| 35 | Direktiva 78/318/EGS (Pranje/brisanje vetrobrana) | Vozilo mora biti opremljeno z ustreznimi napravami za pranje in brisanje vetrobranskega stekla. Za »ustrezno« se šteje vsaka naprava za pranje in brisanje vetrobranskega stekla, ki izpolnjuje vsaj zahteve iz točke 5.1.3 Priloge I k Direktivi 78/318/EGS. |
| 36 | Direktiva 2001/56/ES (Ogrevalni sistemi) | (a) Potniški prostor mora biti opremljen z ogrevalnim sistemom. (b) Grelniki, ki delujejo na principu zgorevanja, in njihova vgradnja, morajo biti v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/56/ES. Poleg tega morajo grelniki in ogrevalni sistemi, ki delujejo na principu zgorevanja utekočinjenega naftnega plina, izpolnjevati zahteve iz Priloge VIII k navedeni direktivi. (c) Dodatni ogrevalni sistemi, ki so naknadno vgrajeni, morajo izpolnjevati zahteve iz navedene direktive. |
| 37 | Direktiva 78/549/EGS (Okrovi koles) | (a) Vozilo mora biti načrtovano tako, da ščiti druge udeležence v prometu pred kamni, blatom, ledom, snegom in vodo, ki jih kolo dvigne v zrak, in da zmanjša nevarnosti, ki jih v prometu predstavlja stik z vrtečimi se kolesi. (b) Tehnična služba lahko preveri, ali so izpolnjene bistvene tehnične zahteve iz Priloge I k Direktivi 78/549/EGS. (c) Določbe oddelka 3 Priloge I k navedeni direktivi se ne upoštevajo. |
| 38 | Direktiva 78/932/EGS (Nasloni za glavo) | Zahteve iz Direktive 78/932/EGS se ne uporabljajo. |
| 39 | Direktiva 80/1268/EGS (Emisije CO2/poraba goriva) | (a) Preskus se mora izvesti v skladu z oddelkom 5 Priloge I k Direktivi 80/1268/EGS. (b) Zahteve iz točke 5.1.1 te priloge se ne uporabljajo. (c) Kadar se na podlagi določb postavke 2 v tej tabeli ne izvede noben preskus v zvezi z emisijami iz izpušne cevi, se emisije CO2 in poraba goriva izračunajo z enačbo, določeno v pojasnilih (b) in (c). |
| 40 | Direktiva 80/1269/EGS (Moč motorja) | (a) Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, v kateri sta navedena največja izhodna moč motorja v kW in vrtilna frekvenca v vrtljajih na minuto. (b) Namesto tega se lahko navede tudi krivulja izhodne moči motorja, ki zagotavlja enake informacije. |
| 41 | Direktiva 2005/55/ES (Emisije (Euro IV in V) težka vozila – sistemi OBD – motnost dima) | Emisije iz izpušne cevi (a) Preskus se mora izvesti v skladu z oddelkom 6.2 Priloge I k Direktivi 2005/55/ES z uporabo faktorjev poslabšanja iz točke 3.6 Priloge II k Direktivi 2005/78/ES. (b) Uporabljajo se mejne vrednosti iz tabele 1 ali tabele 2 v Prilogi I k Direktivi 2005/55/ES. OBD (a) Vozilo mora biti opremljeno s sistemom OBD. (b) Vmesnik OBD mora biti sposoben komunicirati s splošnimi orodji za diagnostiko, ki se uporabljajo pri rednih tehničnih pregledih. Motnost dima (a) Vozila, opremljena z motorjem na dizelsko gorivo, se preskusijo v skladu s preskusnimi metodami iz Priloge VI k Direktivi 2005/55/ES. (b) Korigirana vrednost absorpcijskega koeficienta mora biti označena na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu. |
| 44 | Direktiva 92/21/EGS (Mase in mere) | (a) Uporablja se oddelek 3 Priloge II k Direktivi 92/21/EGS. (b) Za uporabo določb točke (a) se upoštevajo naslednje mase: – masa v voznem stanju, opredeljena v točki 2.6 Priloge I te direktive ali Direktive 2007/46/ES, kot jo izmeri tehnična služba, in – mase obremenjenega vozila, ki jih navede proizvajalec vozila ali so prikazane na tablici proizvajalca, vključno z nalepkami ali informacijami, ki so na voljo v priročniku za uporabo. Te mase veljajo za največje tehnično dovoljene mase obremenjenega vozila. (c) Dovoljena ni nobena izjema v zvezi z največjimi dovoljenimi merami. |
| 45 | Direktiva 92/22/EGS (Varnostna stekla) | Sestavni deli (a) Stekla morajo biti iz kaljenega ali lepljenega varnostnega stekla. (b) Vgradnja plastične zasteklitve je dovoljena le na mestih za stebričkom »B«. (c) Za stekla ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 92/22/ES. Vgradnja (a) Uporabljajo se predpisi za vgradnjo iz Priloge 21 k Pravilniku UN/ECE št. 43. (b) Na vetrobranskem steklu in steklu pred stebričkom »B« ni dovoljeno namestiti folij za zatemnjevanje, ki bi zmanjšale običajno prepuščanje svetlobe pod zahtevano najmanjšo vrednost. |
| 46 | Direktiva 92/23/EGS (Pnevmatike) | Pnevmatike Pnevmatike morajo biti opremljene z ES-homologacijsko oznako, vključno s simbolom »s« (za zvok). Vgradnja (a) Mere, indeks nosilnosti in hitrostni razred pnevmatik morajo izpolnjevati zahteve iz Priloge IV k Direktivi 92/23/EGS. (b) Simbol hitrostnega razreda pnevmatike mora biti usklajen z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo vozila. Ta zahteva velja tudi, če je na vozilu vgrajen omejevalnik hitrosti. (c) Za uporabo določb točke (b) mora proizvajalec vozila navesti največjo hitrost vozila. Vendar lahko tehnična služba oceni največjo konstrukcijsko določeno hitrost vozila z uporabo največje izhodne moči motorja, največje vrtilne frekvence in podatkov v zvezi s prenosom pogona na kolesa. |
| 50 | Direktiva 94/20/ES (Naprave za spenjanje) | Samostojne tehnične enote (a) Za originalne naprave za spenjanje za vleko priklopnika, čigar največja masa ne presega 1 500 kg, ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 94/20/ES. Naprava za spenjanje se šteje za originalno, kadar je opisana v priročniku za uporabo ali enakovredni spremni dokumentaciji, ki jo kupcu zagotovi proizvajalec vozila. Kadar je takšna naprava homologirana za vozilo, se v certifikat o homologaciji vključi ustrezno besedilo, ki navaja, da je lastnik odgovoren za zagotovitev združljivosti z napravo za spenjanje, vgrajeno na priklopniku. (b) Naprave za spenjanje, razen naprav iz točke (a) zgoraj, in naprave za spenjanje, ki so naknadno vgrajene, morajo biti homologirane v skladu z Direktivo 94/20/EGS. Vgradnja v vozilo Tehnična služba preveri, ali je vgradnja naprav za spenjanje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 94/20/EGS. |
| 53 | Direktiva 96/79/ES (Čelni trk) (e) | (a) Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: – Direktivo 96/79/ES, – FMVSS št. 208 (Zaščita potnikov v primeru trka), – členom 18 JSRRV. (b) Preskus v skladu s Prilogo II k Direktivi 96/79/ES se lahko izvede na vozilu iz proizvodnje na zahtevo vlagatelja. Preskus mora izvesti priglašena evropska tehnična služba, ki je pristojna za to. Vlagatelju pa se izda podrobno poročilo. |
| 54 | Direktiva 96/27/ES (Bočni trk) | (a) Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: – Direktivo 96/27/ES, – FMVSS št. 214 (Zaščita pred bočnim trkom), – členom 18 JSRRV. (b) Preskus v skladu z oddelkom 3 Priloge II k Direktivi 96/27/ES se lahko izvede na vozilu iz proizvodnje na zahtevo vlagatelja. Preskus mora izvesti priglašena evropska tehnična služba, ki je pristojna za to. Vlagatelju pa se izda podrobno poročilo. |
| 58 | Uredba (ES) št 78/2009 (Zaščita pešcev) | Pomoč pri zaviranju Vozila morajo imeti vgrajen elektronski zavorni sistem proti blokiranju, ki deluje na vsa kolesa. Zaščita pešcev Zahteve iz te uredbe se ne uporabljajo do 1. januarja 2013. Prednji zaščitni sistemi Prednji zaščitni sistemi, vgrajeni na vozilo, morajo biti homologirani v skladu z Uredbo (ES) št. 78/2009 in njihova vgradnja mora biti skladna z bistvenimi zahtevami iz oddelka 6 Priloge I k navedeni uredbi |
| 59 | Direktiva 2005/64/ES (Možnost recikliranja) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. |
| 61 | Direktiva 2006/40/ES (Klimatska naprava) | Zahteve iz navedene direktive se uporabljajo. |

Del II: Vozila kategorije N1

| Postavka | Sklic na regulativni akt | Alternativne zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Direktiva 70/157/EGS (Dovoljena raven hrupa) | Preskus med vožnjo (a) Preskus se mora izvesti v skladu z „metodo A“ iz Priloge 3 k Pravilniku UN/ECE št. 51. Uporabljajo se mejne vrednosti, ki so določene v oddelku 2.1 Priloge I k Direktivi 70/157/EGS. Dovoljen je en decibel več od dovoljenih mejnih vrednosti. (b) Preskusni poligon mora biti v skladu s Prilogo 8 k Pravilniku UN/ECE št. 51. Preskusni poligon z drugačnimi specifikacijami se lahko uporabi, če tehnična služba izvede korelacijske preskuse. Po potrebi se uporabi korekcijski faktor. (c) Izpušnih sistemov, ki vsebujejo vlaknaste materiale, ni treba kondicionirati, kot je predpisano v Prilogi 5 k Pravilniku UN/ECE št. 51. Preskus v mirovanju Preskus se izvede v skladu z oddelkom 3.2 Priloge 3 k Pravilniku UN/ECE št. 51. |
| 2 | Direktiva 70/220/EGS (Emisije) | Emisije iz izpušne cevi (a) Preskus tipa I se mora izvesti v skladu s Prilogo III k Direktivi 70/220/EGS z uporabo faktorjev poslabšanja iz točke 5.3.6.2. Mejne vrednosti, ki se uporabijo, so določene v točki 5.3.1.4 Priloge I k navedeni TSV ali direktivi. (b) Ne zahteva se, da ima vozilo prevoženih 3 000 kilometrov, kot je določeno v točki 3.1.1 Priloge III k navedeni direktivi. (c) Za preskus se uporabi referenčno gorivo, kot je predpisano v Prilogi IX k Direktivi 70/220/EGS. (d) Dinamometer se nastavi v skladu s tehničnimi zahtevami iz oddelka 3.2 Dodatka 2 k Prilogi III k navedeni direktivi. (e) Preskus iz točke (a) se ne izvede, če je mogoče dokazati, da je vozilo v skladu z enim od kalifornijskih pravilnikov iz uvodne opombe k oddelku 5 Priloge I k navedeni direktivi. Emisije izhlapevanja Vozila, opremljena z motorjem na bencin, morajo imeti vgrajeno napravo za zmanjšanje emisije zaradi izhlapevanja goriva (npr. posodo z aktivnim ogljem). Emisije plinov iz bloka motorja Zahteva se opremljenost z napravo za recikliranje plinov iz bloka motorja. OBD Vozilo mora biti opremljeno s sistemom OBD. Vmesnik OBD mora biti sposoben komunicirati s splošnimi orodji za diagnostiko, ki se uporabljajo pri rednih tehničnih pregledih. |
| 2a | Uredba (ES) št. 715/2007 Emisije (Euro 5 in 6) – lahka vozila / dostop do informacij | Emisije iz izpušne cevi (a) Preskus tipa I se izvede v skladu s Prilogo III k Uredbi (ES) št. 692/2008 z uporabo faktorjev poslabšanja iz točke 1.4 Priloge VII k tej uredbi. Mejne vrednosti, ki se uporabijo, so določene v tabeli I in tabeli II v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 715/2007. (b) Ne zahteva se, da ima vozilo prevoženih 3 000 kilometrov, kot je navedeno v točki 3.1.1 Priloge IV k Pravilniku UN/ECE št. 83. (c) Za preskus se mora uporabiti referenčno gorivo, kot je predpisano v Prilogi IX k Uredbi (ES) št 692/2008. (d) Dinamometer se mora nastaviti v skladu s tehničnimi zahtevami iz oddelka 3.2 Priloge IV k Pravilniku UN/ECE št. 83. (e) Preskus iz točke (a) se ne izvede, kadar je mogoče prikazati, da je vozilo v skladu s kalifornijskimi pravilniki, navedenimi v oddelku 2 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 692/2008. Emisije izhlapevanja Motorji na bencin morajo imeti napravo za zmanjšanje emisije zaradi izhlapevanja goriva (npr. posodo z aktivnim ogljem). Emisije plinov iz bloka motorja Zahteva se opremljenost z napravo za recikliranje plinov iz bloka motorja. OBD (a) Vozilo mora biti opremljeno s sistemom OBD. (b) Vmesnik OBD mora biti sposoben komunicirati s splošnimi orodji za diagnostiko, ki se uporabljajo pri rednih tehničnih pregledih. Motnost izpušnih plinov (a) Vozila, opremljena z motorjem na dizelsko gorivo, se morajo preskusiti v skladu s preskusnimi metodami iz Dodatka 2 k Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 692/2008. (b) Korigirana vrednost absorpcijskega koeficienta mora biti označena na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu. Emisije CO2 in poraba goriva (a) Preskus se mora izvesti v skladu s Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. (b) Ne zahteva se, da ima vozilo prevoženih 3 000 kilometrov, kot je določeno v točki 3.1.1 Priloge IV k Pravilniku UN/ECE št. 83. (c) Kadar je vozilo v skladu s kalifornijskimi pravilniki, navedenimi v oddelku 2 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 692/2008, in zato ni treba izvesti preskusov emisij iz izpušne cevi, države članice izračunajo emisije CO2 in porabo goriva z enačbo, določeno v pojasnilih (b) in (c). Dostop do informacij Določbe v zvezi z dostopom do informacij se ne uporabljajo. |
| 3 | Direktiva 70/221/EGS (Posode za gorivo – naprave za zaščito pred podletom od zadaj) | Posode za gorivo (a) Posode za gorivo morajo biti v skladu z oddelkom 5 Priloge I k Direktivi 70/221/EGS razen s točkami 5.1, 5.2 in 5.12. Zlasti morajo biti v skladu s točkama 5.9 in 5.9.1, vendar se preskus kapljanja ne izvede. (b) Posode za utekočinjeni naftni plin ali stisnjeni zemeljski plin morajo biti homologirane v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 67, serija sprememb 01 ali Pravilnikom UN/ECE št. 110 (a). Posebne določbe za posode za gorivo iz plastičnih materialov Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je posoda za gorivo v določenem vozilu, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: – oddelkom 6.3 Direktive 70/221/EGS,; – FMVSS št. 301 (Celovitost sistema za dovajanje goriva), – Prilogo V k Pravilniku UN/ECE št. 34. Zaščita pred podletom od zadaj (a) Zadnji del vozila mora biti izdelan v skladu z oddelkom 5 Priloge II k Direktivi 70/221/EGS. (b) Za takšne namene zadostuje, da so izpolnjene zahteve iz drugega pododstavka točke 5.2. (c) Če je treba na podlagi zgoraj navedenega naknadno vgraditi zaščito pred podletom od zadaj, mora biti ta v skladu s točkama 5.3 in 5.4 Priloge II k navedeni direktivi. |
| 4 | Direktiva 70/222/EGS (Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani) | Prostor, nagib, koti vidnosti in položaj registrske tablice morajo biti v skladu z Direktivo 70/222/EGS. |
| 5 | Direktiva 70/311/EGS (Krmilje) | Mehanski sistemi (a) Krmilni mehanizem mora biti vgrajen tako, da se uravna samodejno. Da se preveri skladnost z določbo, se mora izvesti preskus v skladu s točkama 5.1.2 in 5.2.1 oddelka 5 Priloge I k Direktivi 70/311/EGS. (b) Okvara servo krmilja ne sme povzročiti popolne izgube nadzora nad vozilom. Kompleksni sistem za elektronsko krmiljenje vozila (naprave »Drive-by wire«) Kompleksni sistem za elektronsko krmiljenje je dovoljen le, če je v skladu s Prilogo 6 k Pravilniku UN/ECE št. 79. |
| 6 | Direktiva 70/387/EGS (Ključavnice in tečaji vrat) | (a) Ključavnice in tečaji vrat morajo biti v skladu s točkami 3.2.1, 3.3.2. in 3.4.1 Priloge I k Direktivi 70/387/EGS. (b) Zahteve iz točke 3.4.1 se ne upoštevajo, če je dokazana skladnost s točko 6.1.5.4 Pravilnika UN/ECE št. 11, Rev. 1, Sprememba 2. |
| 7 | Direktiva 70/388/EGS (Zvočni signal) | Sestavni deli Za zvočne opozorilne naprave ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 70/388/EGS. Vendar morajo oddajati neprekinjen zvok, kot je določeno v točki 1.1 oddelka 1 Priloge I k navedeni direktivi. Vgradnja v vozilo (a) Preskus se mora izvesti v skladu z oddelkom 2 Priloge I k Direktivi 70/388/EGS. (b) Največja raven zvočnega tlaka mora biti v skladu s točko 2.1.4 oddelka 2 navedene priloge. |
| 8 | Direktiva 2003/97/ES (Naprave za posredno gledanje) | Sestavni deli (a) Vozilo mora biti opremljeno z vzvratnimi ogledali, kot je predpisano v oddelku 2 Priloge III k Direktivi 2003/97/ES. (b) Zanje ni potrebna homologacija v skladu z navedeno direktivo. (c) Polmeri ukrivljenosti ogledal ne smejo povzročati znatnih izkrivljanj slike. Po presoji tehnične službe se polmeri ukrivljenosti preverijo v skladu z metodo iz Dodatka 1 k Prilogi II k tej direktivi. Polmeri ukrivljenosti ne smejo biti manjši od zahtev iz oddelka 3.4 Priloge II k navedeni direktivi. Vgradnja v vozilo Izvesti se morajo meritve za zagotovitev, da so vidna polja v skladu z oddelkom 5 Priloge III k Direktivi 2003/97/ES ali enakim oddelkom Direktive 71/127/EGS. |
| 9 | Direktiva 71/320/EGS (Zavore) | Splošne določbe (a) Zavorni sistem mora biti vgrajen v skladu z oddelkom 2 Priloge I k Direktivi 71/320/EGS. (b) Vozila morajo biti opremljena z elektronskim zavornim sistemom proti blokiranju koles, ki deluje na vsa kolesa. (c) Učinkovitost zavornega sistema mora biti v skladu z oddelkom 2 Priloge II k navedeni direktivi. (d) Za te namene se morajo preskusi na vozišču izvesti na progi z visoko oprijemljivostjo. Preskus parkirne zavore se izvede na 18-odstotnem naklonu (navzgor in navzdol). Izvedejo se le spodaj navedeni preskusi. V vsakem primeru se vozilo v celoti obremeni. (e) Preskus na cesti iz točke (c) zgoraj se ne izvede, kadar lahko vlagatelj predloži izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je vozilo v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 13-H, vključno z dodatkom 5, ali FMVSS št. 135. Delovna zavora (a) Preskus „tipa 0“ se izvede, kot je predpisano v točkah 1.2.2 in 1.2.3 Priloge II k Direktivi 71/320/EGS. (b) Izvede se tudi preskus „tipa I“, kot je predpisano v točki 1.3 Priloge II k navedeni direktivi. Ročna zavora Preskus se izvede v skladu s točko 2.1.3 Priloge II k navedeni direktivi. |
| 10 | Direktiva 72/245/EGS (Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)) | Sestavni deli (a) Za električne/elektronske podsklope ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 72/245/EGS. (b) Vendar morajo biti naknadno vgrajene električne/elektronske naprave v skladu z navedeno direktivo. Oddana elektromagnetna sevanja Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je vozilo v skladu z Direktivo 72/245/EGS ali z naslednjimi alternativnimi standardi: – širokopasovno elektromagnetno sevanje: CISPR 12 ali SAE J551-2; – ozkopasovno elektromagnetno sevanje: CISPR 12 (zunaj vozila) ali 25 (v vozilu) ali SAE J551-4 in SAE J1113-41. Preskus odpornosti Preskus odpornosti se me izvede. |
| 11 | Direktiva 72/306/EGS (Dimljenje dizelskih motorjev) | (a) Preskus se mora izvesti v skladu z metodami iz prilog III in IV k Direktivi 72/306/EGS. Mejne vrednosti, ki se uporabljajo, so navedene v Prilogi V k navedeni direktivi. (b) Korigirana vrednost absorpcijskega koeficienta iz oddelka 4 Priloge I k Direktivi 72/306/EGS mora biti označena na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu. |
| 13 | Direktiva 74/61/EGS (Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo) | (a) Za preprečitev nepooblaščene uporabe mora biti vozilo opremljeno z blokirno napravo, kot je opredeljena v oddelku 2.2 Priloge IV k Direktivi 74/61/EGS in (b) Če je vgrajena naprava za imobilizacijo, mora izpolnjevati tehnične zahteve iz oddelka 3 Priloge V k navedeni direktivi in bistvene zahteve iz oddelka 4, zlasti točke 4.1.1. |
| 14 | Direktiva 74/297/EGS (d) (Zaščita voznika pred volanom pri trčenju) | (a) Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: –Direktivo 74/297/EGS, – FMVSS št 203 (Zaščita voznika pred volanom pri trčenju), vključno s FMVSS št 204 (Premik krmilnega mehanizma nazaj), – členom 11 JSRRV. (b) Preskus v skladu s Prilogo II k Direktivi 74/297/EGS se lahko na zahtevo vlagatelja izvede na vozilu iz proizvodnje. Preskus mora izvesti priglašena evropska tehnična služba, ki je pristojna za to. Vlagatelju pa se izda podrobno poročilo. |
| 15 | Direktiva 74/408/EGS (Trdnost sedežev – nasloni za glavo) | Sedeži, pritrdišča sedežev in sistemi nastavitve Sedeži in njihovi sistemi nastavljanja morajo biti v skladu s Prilogo IV k Direktivo 74/408/EGS. Nasloni za glavo (a) Nasloni za glavo morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz oddelka 3 Priloge II k Direktivi 74/408/EGS in zahteve iz oddelka 5 Dodatka I k isti prilogi. (b) Izvedejo se le preskusi iz točke 3.10 ter oddelkov 5, 6 in 7 Priloge II k navedeni direktivi. |
| 17 | Direktiva 75/443/EGS (Merilnik hitrosti – vzvratna prestava) | Oprema za merjenje hitrosti (a) Številčnica mora biti v skladu s točkami 4.1 do 4.2.3 Priloge II k Direktivi 75/443/EGS. (b) Kadar tehnična služba utemeljeno meni, da merilnik hitrosti ni dovolj natančno umerjen, lahko zahteva opravljanje preskusov iz oddelka 4.3. Vzvratna prestava Menjalnik mora vključevati vzvratno prestavo. |
| 18 | Direktiva 76/114/EGS (Tablice proizvajalca) | Identifikacijska številka vozila (a) Vozilo mora biti opremljeno z identifikacijsko številko vozila, ki je sestavljena iz najmanj 8 in največ 17 znakov. Identifikacijska številka vozila, sestavljena iz 17 znakov, mora izpolnjevati zahteve iz standardov SIST ISO 3779:2000 in SIST ISO 3780:2000. (b) Identifikacijska številka vozila mora biti nameščena na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu, tako da je ni mogoče izbrisati ali odrgniti. (c) Kadar identifikacijska številka vozila ni vtisnjena v šasijo ali karoserijo, lahko država članica zahteva, da se vtisne naknadno na podlagi njene nacionalne zakonodaje. V takšnem primeru postopek nadzoruje pristojni organ te države članice. Tablica proizvajalca Vozilo mora biti opremljeno z identifikacijsko tablico, ki jo pritrdi proizvajalec vozila. Po podelitvi homologacije se ne zahteva nobena dodatna tablica. |
| 19 | Direktiva 76/115/EGS (Pritrdišča varnostnih pasov) | Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: – Direktivo 76/115/EGS, – FMVSS št. 210 (Pritrdišča sklopa varnostnih pasov), – členom 22-3 JSRRV. |
| 20 | Direktiva 76/756/EGS (Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav) | (a) Vgradnja svetlobnih naprav mora izpolnjevati bistvene zahteve iz Pravilnika UN/ECE št. 48, serija sprememb 03, razen zahtev iz prilog 5 in 6 k temu pravilniku. (b) Dovoljena ni nobena izjema v zvezi s številom, bistvenimi značilnostmi izvedbe, električnimi povezavami ter barvami oddane ali odsevane svetlobe svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav iz postavk 21 do 26 ter 28 do 30 te priloge. (c) Svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki morajo biti na podlagi zgoraj navedenega naknadno vgrajene, morajo biti označene z oznako ES-homologacije. (d) Žarometi s svetlobnim virom, ki deluje na principu električnega praznjenja v plinu, so dovoljene le v povezavi z vgradnjo naprave za čiščenje žarometov in samodejnega regulatorja naklona svetlobnega pramena, kadar je to ustrezno. (e) Žarometi za kratki svetlobni pramen morajo biti prilagojeni smeri prometa, ki pravno velja v državi, kjer je vozilo homologirano. |
| 21 | Direktiva 76/757/EGS (Odsevniki) | Po potrebi se zadaj dodata dva dodatna odsevnika z oznako ES-homologacije, pri čemer mora biti njun položaj v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 48. |
| 22 | Direktiva 76/758/EGS (Gabaritne, prednje pozicijske, zadnje pozicijske, zavorne, bočne, svetilke za dnevno vožnjo) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk. |
| 23 | Direktiva 76/759/EGS (Smerne svetilke) | Zahteve iz te TSV ali direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk. |
| 24 | Direktiva 76/760/EGS (Osvetlitev zadnje registrske tablice) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk. |
| 25 | Direktiva 76/761/EGS (Žarometi (vključno z žarnicami)) | (a) Osvetlitev, ki jo oddaja kratki svetlobni pramen žarometov, vgrajenih v vozilo, se preveri v skladu z oddelkom 6 Pravilnika UN/ECE št. 112 v zvezi z žarometi, ki oddajajo asimetrični kratki svetlobni pramen. Za ta namen se lahko uporabijo odstopanja iz Priloge 5 k temu pravilniku. (b) Enaka odločitev se smiselno uporabi za kratki svetlobni pramen žarometov iz Pravilnika UN/ECE št. 98 ali št. 123. |
| 26 | Direktiva 76/762/EGS (Žarometi za meglo) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje žarometov, če so vgrajeni. |
| 27 | Direktiva 77/389/EGS (Naprava za vleko vozila) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. |
| 28 | Direktiva 77/538/EGS (Zadnje svetilke za meglo) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk. |
| 29 | Direktiva 77/539/EGS (Žarometi za vzvratno vožnjo) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje žarometov, če so vgrajeni. |
| 30 | Direktiva 77/540/EGS (Parkirne svetilke) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. Vendar tehnična služba preverja pravilno delovanje svetilk, če so vgrajene. |
| 31 | Direktiva 77/541/EGS (Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje) | Sestavni deli (a) Za varnostne pasove ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 77/541/EGS. (b) Vendar mora biti vsak varnostni pas opremljen z identifikacijsko oznako. (c) Navedbe na oznaki morajo biti v skladu s predpisi v zvezi s pritrdišči varnostnih pasov (referenca: postavka 19 v tej tabeli). Zahteve za vgradnjo (a) Vozilo mora biti opremljeno z varnostnimi pasovi v skladu z zahtevami iz Priloge XV k Direktivi 77/541/EGS. (b) Kadar je treba v skladu s točko (a) zgoraj naknadno vgraditi več varnostnih pasov, mora biti tip pasov homologiran v skladu z Direktivo 77/541/EGS ali Pravilnikom UN/ECE št. 16. |
| 33 | Direktiva 78/316/EGS (Oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov) | (a) Simboli, vključno z barvo ustreznih kontrolnih svetilk, ki so obvezne na podlagi Priloge II k TSV 133 ali Direktivi 78/316/EGS, morajo biti v skladu s to TSV ali direktivo. (b) Kadar temu ni tako, tehnična služba preveri, ali simboli, kontrolne svetilke in kazalni instrumenti, vgrajeni v vozilo, vozniku zagotavljajo razumljive informacije o delovanju zadevnih upravljalnih elementov. |
| 34 | Direktiva 78/317/EGS (Odleditev/ sušenje vetrobrana) | Vozilo mora biti opremljeno z ustreznimi napravami za odleditev in sušenje vetrobranskega stekla. |
| 35 | Direktiva 78/318/EGS (Pranje/brisanje vetrobrana) | Vozilo mora biti opremljeno z ustreznimi napravami za pranje in brisanje vetrobranskega stekla. |
| 36 | Direktiva 2001/56/ES (Ogrevalni sistemi) | (a) Potniški prostor mora biti opremljen z ogrevalnim sistemom. (b) Grelniki, ki delujejo na principu zgorevanja, in njihova vgradnja morajo biti v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/56/ES. Poleg tega morajo grelniki in ogrevalni sistemi, ki delujejo na principu zgorevanja utekočinjenega naftnega plina, izpolnjevati zahteve iz Priloge VIII k navedeni direktivi. (c) Dodatni ogrevalni sistemi, ki so naknadno vgrajeni, morajo izpolnjevati zahteve iz navedene direktive. |
| 39 | Direktiva 80/1268/EGS (Emisije CO2/poraba goriva) | (a) Preskus se mora izvesti v skladu z oddelkom 5 Priloge I k Direktivi 80/1268/EGS. (b) Zahteve iz točke 5.1.1 te priloge se ne uporabljajo. (c) Kadar se na podlagi določb postavke 2 v tej tabeli ne izvede noben preskus v zvezi z emisijami iz izpušne cevi, se emisije CO2 in poraba goriva izračunajo z enačbo, določeno v pojasnilih (b) in (c). |
| 40 | Direktiva 80/1269/EGS (Moč motorja) | (a) Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, v kateri sta navedena največja izhodna moč motorja v kW in vrtilna frekvenca v vrtljajih na minuto. (b) Namesto tega se lahko navede tudi krivulja izhodne moči motorja, ki zagotavlja enake informacije. |
| 41 | Direktiva 2005/55/ES (Emisije (Euro IV in V) težka vozila – sistemi OBD – motnost dima) | Emisije iz izpušne cevi (a) Preskus se mora izvesti v skladu z oddelkom 6.2 Priloge I k Direktivi 2005/55/ES z uporabo faktorjev poslabšanja iz točke 3.6 Priloge II k Direktivi 2005/78/ES. (b) Uporabljajo se mejne vrednosti iz tabele 1 ali tabele 2 v Prilogi I k Direktivi 2005/55/ES. OBD (a) Vozilo mora biti opremljeno s sistemom OBD. (b) Vmesnik OBD mora biti sposoben komunicirati s splošnimi orodji za diagnostiko, ki se uporabljajo pri rednih tehničnih pregledih. Motnost dima (a) Vozila, opremljena z motorjem na dizelsko gorivo, se preskusijo v skladu s preskusnimi metodami iz Priloge VI k Direktivi 2005/55/ES. (b) Korigirana vrednost absorpcijskega koeficienta mora biti označena na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu. |
| 45 | Direktiva 92/22/EGS (Varnostna stekla) | Sestavni deli (a) Stekla morajo biti iz kaljenega ali lepljenega varnostnega stekla. (b) Vgradnja plastične zasteklitve je dovoljena le na mestih za stebričkom »B«. (c) Za stekla ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 92/22/ES. Vgradnja (a) Uporabljajo se predpisi za vgradnjo iz Priloge 21 k Pravilniku UN/ECE št. 43. (b) Na vetrobranskem steklu in steklu pred stebričkom »B« ni dovoljeno namestiti folij za zatemnjevanje, ki bi zmanjšale običajno prepuščanje svetlobe pod zahtevano najmanjšo vrednost. |
| 46 | Direktiva 92/23/EGS (Pnevmatike) | Pnevmatike Pnevmatike morajo biti opremljene z ES-homologacijsko oznako, vključno s simbolom »s« (za zvok). Vgradnja (a) Mere, indeks nosilnosti in hitrostni razred pnevmatik morajo izpolnjevati zahteve iz Priloge IV k Direktivi 92/23/EGS. (b) Simbol hitrostnega razreda pnevmatike mora biti usklajen z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo vozila. Ta zahteva velja tudi, če je na vozilu vgrajen omejevalnik hitrosti. (c) Za uporabo določb točke (b) mora proizvajalec vozila navesti največjo hitrost vozila. Vendar lahko tehnična služba oceni največjo konstrukcijsko določeno hitrost vozila z uporabo največje izhodne moči motorja, največje vrtilne frekvence in podatkov v zvezi s prenosom pogona na kolesa. |
| 48 | Direktiva 97/27/ES (Mase in mere) | (a) Izpolnjene morajo biti bistvene zahteve iz Priloge I k Direktivi 97/27/ES. Vendar se zahteve iz točk 7.8.3, 7.9 in 7.10 navedene priloge ne uporabljajo. (b) Za uporabo določb točke (a) zgoraj se upoštevajo naslednje mase: – masa v voznem stanju, kot je opredeljena v točki 2.6 Priloge I k tej direktivi o odobritvi motornih vozil (z najmanj štirimi kolesi) ali Direktivi 2007/46/ES, kot jo izmeri tehnična služba, in – največje mase obremenjenega vozila, ki jih navede proizvajalec vozila ali so prikazane na tablici proizvajalca, vključno z nalepkami ali informacijami, ki so na voljo v priročniku za uporabo. Te mase veljajo za največje tehnično dovoljene mase obremenjenega vozila. (c) Tehnične spremembe, ki jih izvede vlagatelj, kot so zamenjava pnevmatik s pnevmatikami z nižjim indeksom nosilnosti, da bi se največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila zmanjšala na 3,5 tone ali manj, da bi se vozilo lahko homologiralo v skladu s tem pravilnikom, niso dovoljene. (d) Dovoljena ni nobena izjema v zvezi z največjimi dovoljenimi merami. |
| 49 | Direktiva 92/114/EGS (Zunanji štrleči deli kabin) | (a) V skladu z delom 6 Priloge I k Direktivi 92/114/EGS morajo biti izpolnjene splošne zahteve iz oddelka 5 Priloge I k Direktivi 74/483/EGS. (b) Po presoji tehnične službe morajo biti izpolnjene zahteve iz točk 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 in 6.11 Priloge I k Direktivi 74/483/EGS. |
| 50 | Direktiva 94/20/ES (Naprave za spenjanje) | Samostojne tehnične enote (a) Za originalne naprave za spenjanje za vleko priklopnika, čigar največja masa ne presega 1 500 kg, ni potrebna homologacija v skladu z Direktivo 94/20/ES. (b) Naprava za spenjanje se šteje za originalno, kadar je opisana v priročniku za uporabo ali enakovredni spremni dokumentaciji, ki jo kupcu zagotovi proizvajalec vozila. (c) Kadar je takšna naprava homologirana za vozilo, se v certifikat o homologaciji vključi ustrezno besedilo, ki navaja, da je lastnik odgovoren za zagotovitev združljivosti z napravo za spenjanje, vgrajeno na priklopniku. (d) Naprave za spenjanje, razen naprav iz točke (a) zgoraj, in naprave za spenjanje, ki so naknadno vgrajene, morajo biti homologirane v skladu z Direktivo 94/20/EGS. Vgradnja v vozilo Tehnična služba preveri, ali je vgradnja naprav za spenjanje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 94/20/EGS. |
| 54 | Direktiva 96/27/ES (Bočni trk) | (a) Vlagatelj mora predložiti izjavo proizvajalca, ki dokazuje, da je določeno vozilo, [katerega identifikacijsko številko je treba navesti], v skladu z vsaj enim od naslednjega: – Direktivo 96/27/ES, – FMVSS št. 214 (Zaščita pred bočnim trkom), – členom 18 JSRRV. (b) Preskus v skladu z oddelkom 3 Priloge II k Direktivi 96/27/ES se lahko izvede na vozilu iz proizvodnje na zahtevo vlagatelja. (c) Preskus mora izvesti priglašena evropska tehnična služba, ki je pristojna za to. Vlagatelju pa se izda podrobno poročilo. |
| 56 | Direktiva 98/91/ES (Vozila namenjena prevozu nevarnega blaga) | Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga, morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja prevoz nevarnega blaga ali Direktivo 94/55/ES. |
| 58 | Uredba (ES) št 78/2009 (Zaščita pešcev) | Pomoč pri zaviranju Vozila morajo imeti vgrajen elektronski zavorni sistem proti blokiranju, ki deluje na vsa kolesa. Zaščita pešcev Zahteve iz te uredbe se do 24. avgusta 2018 ne uporabljajo za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 2500 kg in do 24. avgusta 2019 za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 2500 kg . Prednji zaščitni sistemi Prednji zaščitni sistemi, vgrajeni na vozilo, morajo biti homologirani v skladu z Uredbo (ES) št. 78/2009 in njihova vgradnja mora biti skladna z bistvenimi zahtevami iz oddelka 6 Priloge I k navedeni uredbi |
| 59 | Direktiva 2005/64/ES (Možnost recikliranja) | Zahteve iz navedene direktive se ne uporabljajo. |
| 61 | Direktiva 2006/40/ES (Klimatska naprava) | Zahteve iz navedene direktive se uporabljajo. |

Pojasnila v zvezi z Dodatkom 2

1. Okrajšave, uporabljene v tem dodatku:

„OEM“: 		izvirna oprema proizvajalca;

„FMVSS“: 	zvezni standard o varnosti motornih vozil ameriškega ministrstva za promet (Federal Motor Vehicle Safety Standard of the U.S Department of Transportation);

„JSRRV“: 	japonski varnostni predpisi za cestna vozila (Japan Safety regulations for Road Vehicles);

„SAE“: 	Združenje avtomobilskih inženirjev (Society of Automotive Engineers);

„CISPR“: 	Posebni mednarodni komite za radiofrekvenčne motnje (Comité international spécial des perturbations radioélectriques).

2. Opombe:

| a) | Celotna vgradnja sistemov na utekočinjeni ali stisnjeni zemeljski plin se po potrebi preveri v skladu z določbami Pravilnika UN/ECE št. 67 ali 110 ali 115. |
| --- | --- |
| b) | Za ocenjevanje emisij CO2 se uporabijo naslednje enačbe: bencinski motor in ročni menjalnik: CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621; bencinski motor in samodejni menjalnik: CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481; bencinski motor in električni hibrid: CO2 = 0,116 m – 57,147; dizelski motor in ročni menjalnik: CO2 = 0,108 m – 11,371; dizelski motor in samodejni menjalnik: CO2 = 0,116 m – 6,432; pri čemer je: CO2 skupna masa emisij CO2 v g/km, „m“ je masa vozila, pripravljenega za vožnjo, v kg, in „p“ je največja izhodna moč motorja v kW. Skupna masa CO2 se izračuna z enim decimalnim mestom in nato zaokroži na najbližje celo število, kot sledi: a) če je številka za decimalno vejico med 0 in 4, se skupna vrednost zaokroži navzdol; b) če je številka za decimalno vejico med 5 in 9, se skupna vrednost zaokroži navzgor. |
| (c) | Za ocenjevanje porabe goriva se uporabi naslednja enačba: CFC = CO2 k-1 pri čemer je: CFC skupna poraba goriva v l/100 km, CO2 je skupna masa emisij CO2 v g/km po zaokrožitvi v skladu s pravilom iz opombe 2(b) in »k« koeficient, enak: - 23,81 v primeru bencinskega motorja; - 26,49 v primeru dizelskega motorja. Skupna poraba goriva se izračuna na dve decimalni mesti. Nato se zaokroži, kot sledi: a) če je številka za prvo decimalko med 0 in 4, se skupna vrednost zaokroži navzdol; b) če je številka za prvo decimalko med 5 in 9, se skupna vrednost zaokroži navzgor. |
| (d) | TSV 114 ali Direktiva 74/297/EGS se uporablja za vozila, ki niso zajeta v področje uporabe TSV 153 ali Direktive 96/79/ES. |
| (e) | Vozila, ki so v skladu s TSV 153 ali Direktivo 96/79/ES, so oproščena zahtev po skladnosti s TSV 114 ali Direktivo 74/297/EGS. |
| (f) | TSV 114 ali Direktiva 74/297/EGS se uporablja za vozila kategorije N1, katerih največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila ne presega 1,5 tone. |

DEL II

Seznam pravilnikov UN/ECE, priznan kot alternativa direktivam ali uredbam iz dela I

Pri sklicevanju na posamezno direktivo ali uredbo v razpredelnici dela I se homologacija, izdana na podlagi naslednjih pravilnikov UN/ECE, ki jih je Skupnost kot pogodbenica „revidiranega sporazuma iz leta 1958“ Gospodarske komi-sije Združenih narodov za Evropo priznala na podlagi Sklepa Sveta 97/836/ES (1) ali poznejših sklepov Sveta iz člena 3(3) navedenega sklepa, obravnava kot enakovredna ES-homologaciji, dodeljeni na podlagi posamezne ustrezne direktive ali uredbe.

Za vsakršno nadaljnjo spremembo spodaj naštetih pravilnikov UN/ECE (2) se prav tako šteje, da je enakovredna, ob upoštevanju odločitve Evropske unije iz člena 4(2) Sklepa 97/836/ES.

|  | Predmet | Osnovna št. Pravilnika UN/ECE | Serija sprememb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. (*) | Dovoljena raven zvoka | 51 | 02 |
|  | Nadomestni sistemi za dušenje zvoka | 59 | 00 |
| 2. | Emisije | 83 | 05 |
|  | Nadomestni katalizatorji | 103 | 00 |
| 3. | Posode za gorivo | 34 | 02 |
|  | Posode za LPG | 67 | 01 |
|  | Posode za CNG | 110 | 00 |
|  | Zaščita pred podletom | 58 | 01 |
| 5. | Krmilje | 79 | 01 |
| 6. | Zapahi in tečaji vrat | 11 | 02 |
| 7. | Zvočno opozorilo | 28 | 00 |
| 8. | Naprave za posredno gledanje | 46 | 02 |
| 9. | Zavore | 13 | 10 |
|  | Zavore | 13H | 00 |
|  | Zavorne obloge | 90 | 01 |
| 10. | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | 10 | 02 |
| 11. | Dimljenje dizelskih motorjev | 24 | 03 |
| 12. | Notranji pritrdilni elementi | 21 | 01 |

(1)	UL L 346, 17.12.1997, str. 78.

(2)	Za nadaljnje spremembe glejte najnovejšo različico UN/ECE TRANS/WP.29/343.

|  | Predmet | Osnovna št. Pravilnika UN/ECE | Serija sprememb |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Zaščita proti kraji | 18 | 03 |
|  | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | 116 | 00 |
|  | Alarmni sistemi vozila | 97 116 | 01 00 |
| 14. | Odzivnost krmila ob udarcu | 12 | 03 |
| 15. | Trdnost sedežev | 17 | 07 |
|  | Trdnost sedežev (avtobusi) | 80 | 01 |
| 16. | Zunanji štrleči deli | 26 | 03 |
| 17. | Merilnik hitrosti | 39 | 00 |
| 19. | Pritrdišča varnostnih pasov | 14 | 06 |
| 20. | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | 48 | 03 |
| 21. | Odsevniki | 3 | 02 |
| 22. | Gabaritne / prednje pozicijske / zadnje pozicijske/zavorne svetilke | 7 | 02 |
|  | Svetilke za dnevno vožnjo | 87 | 00 |
|  | Bočne svetilke | 91 | 00 |
| 23. | Smerne utripalke | 6 | 01 |
| 24. | Osvetlitev zadnje registrske tablice | 4 | 00 |
| 25. | Žarometi (R2 in HS1) | 1 | 02 |
| 25. | Žarometi (sealed beam) | 5 | 02 |
|  | Žarometi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 in/ali H8, H9, HIR1, HIR2 in/ali H11) | 8 | 05 |
|  | Žarometi (H4) | 20 | 03 |
|  | Žarometi (halogenski z naparjenim zrcalom) | 31 | 02 |
|  | Žarnice z žarilno nitko za uporabo v homologiranih svetilkah | 37 | 03 |
|  | Žarometi s svetlobnimi viri na osnovi razelektrenja plina | 98 | 00 |
|  | Svetlobni viri, ki delujejo na principu elek-tričnega praznjenja v plinu, za uporabo v homologiranih svetilkah | 99 | 00 |
|  | Žarometi (asimetrični kratki svetlobni pramen) | 112 | 00 |
|  | Nastavljivi sistemi sprednje osvetlitve | 123 | 00 |

|  | Predmet | Osnovna št. Pravilnika UN/ECE | Serija sprememb |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Žarometi za meglo | 19 | 02 |
| 28. | Zadnje meglenke | 38 | 00 |
| 29. | Žarometi za vzvratno vožnjo | 23 | 00 |
| 30. | Parkirne svetilke | 77 | 00 |
| 31. | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje | 16 | 04 |
|  | Sistemi za zadrževanje otrok | 44 | 04 |
| 32. | Prednje vidno polje | 125 | 00 |
| 33. | Oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | 121 | 00 |
| 36. | Sistemi ogrevanja | 122 | 00 |
| 38. | Nasloni za glavo (v kombinaciji s sedeži) | 17 | 07 |
|  | Nasloni za glavo | 25 | 04 |
| 39. | Emisije CO2/poraba goriva | 101 | 00 |
| 40. | Moč motorja | 85 | 00 |
| 41. | Emisije (Euro IV in V) – težka tovorna vozila | 49 | 04 |
| 42. | Bočna zaščita | 73 | 00 |
| 45. | Varnostna stekla | 43 | 00 |
| 46. | Pnevmatike, motorna in priklopna vozila | 30 | 02 |
|  | Pnevmatike, gospodarska in priklopna vozila | 54 | 00 |
|  | Zasilna rezervna kolesa/pnevmatike | 64 | 01 |
|  | Hrup pnevmatik pri kotaljenju | 117 | 01 |
| 47. | Naprave za omejevanje hitrosti | 89 | 00 |
| 50. | Naprave za spenjanje vozil | 55 | 01 |
|  | Naprave za spajanje vozil | 102 | 00 |
| 51. | Vnetljivost materialov | 118 | 00 |
| 52. | Avtobusi | 107 | 02 |
|  | Trdnost nadgradnje (avtobusi) | 66 | 00 |
| 53. | Čelni trk | 94 | 01 |

|  | Predmet | Osnovna št. Pravilnika UN/ECE | Serija sprememb |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. | Bočni trk | 95 | 02 |
| 56. | Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga | 105 | 04 |
| 57. | Zaščita pred podletom od spredaj | 93 | 00 |

Kadar posamična direktiva ali uredba vsebuje zahteve za vgradnjo, veljajo te tudi za sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki so homologirane po UN/ECE pravilnikih.

(*)   Številčenje vpisov v tej razpredelnici se sklicuje na številčenje iz razpredelnice dela I.

PRILOGA V

POSTOPKI ZA ES-HOMOLOGACIJO

0. 	Cilji in področje uporabe

0.1 	Ta priloga določa postopke za ustrezno izvajanje postopka homologacije vozil v skladu z določbami 9. člena tega pravilnika.

0.2 	Obsega tudi:

a) 	seznam mednarodnih standardov, ki so pomembni za imenovanje tehničnih služb v skladu z 41. členom tega pravilnika;

b) 	opis postopka za oceno usposobljenosti tehničnih služb v skladu z 42. členom tega pravilnika;

c) 	splošne zahteve za sestavljanje poročil tehničnih služb o preskusu.

1.	Postopek homologacije

Homologacijski organ po prejemu vloge za homologacijo celotnega vozila:

a) 	preveri, da vsi certifikati o ES-homologaciji, podeljeni v skladu s predpisi, ki pridejo v poštev za homologacijo vozila,  zajemajo tip vozila in ustrezajo predpisanim zahtevam;

b)	na podlagi predložene dokumentacije preveri, ali so značilnosti vozila s podatki, vsebovanimi v Delu I opisnega dokumenta vozila, navedene tudi v opisni dokumentaciji in certifikatih o ES-homologaciji po posamičnih predpisih;

c) kadar nek podatek iz Dela I opisne dokumentacije vozila ni naveden v nobeni od opisnih dokumentacij po posamičnih tehničnih specifikacijah, preveri, ali ta sestavni del ali značilnost ustreza podatkom iz opisne mape vozila;

d)	na izbranem vzorcu vozil tipa, za katerega je zahtevana homologacija, pregleda ali organizira izvedbo pregleda sestavnih delov in sistemov vozila za potrditev, da so vozila zgrajena skladno z ustreznimi podatki iz overjene opisne dokumentacije in skladno s certifikati o ES-homologaciji;

e)	preveri ali organizira preverjanje vgradnje samostojnih  tehničnih enot, kjer je to potrebno;

f)	preveri ali organizira preverjanje prisotnosti naprav predvidenih v opombah (1) in (2) Dela I Priloge IV tega pravilnika, kjer je to potrebno;

g)	preveri ali organizira preverjanje da se zagotovi, da so zahteve, predvidene v opombi (5) Dela I Priloge IV tega pravilnika, izpolnjene.

2.	Kombinacije tehničnih sestav vozil

Število pregledanih vozil mora biti dovolj veliko, da je mogoče ustrezno preveriti različne kombinacije tehničnih sestav vozil za homologacijo po naslednjih merilih:

| Tehnične specifikacije | Kategorija vozila |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| Motor | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Menjalnik | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Število osi | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pogonske osi (število, položaj, medsebojne povezave) | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Krmiljene osi (število in položaj) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vrsta nadgradnje | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Število vrat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lega volana | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Število sedežev | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Raven opremljenosti | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |

3.	Posebne določbe

Če ne obstajajo homologacijski certifikati po nobenem od predpisov, homologacijski organ:

a)	poskrbi za potrebna preskušanja in preglede, kot je to zahtevano v vsakem od ustreznih predpisov;

b)	preveri, ali je vozilo skladno s posameznimi podatki v opisni mapi vozila in ali izpolnjuje tehnične zahteve vsakega ustreznega predpisa;

c)	pregleda ali organizira pregled vgradnje samostojnih tehničnih enot, kjer je to potrebno;

d)	preveri ali organizira preverjanje prisotnosti naprav predvidenih v opombah (1) in (2) Dela I Priloge IV tega pravilnika, kjer je to potrebno;

e)	preveri ali organizira preverjanje, da se zagotovi, da so zahteve, predvidene v opombi (5) Dela I Priloge IV tega pravilnika, izpolnjene.

Dodatek 1

Obvezni standardi za organe iz 41. člena tega pravilnika

1.	Dejavnosti v zvezi s homologacijskimi preskusi, ki jih je treba opraviti v skladu z regulativnimi akti iz Priloge IV tega pravilnika, so:

1.1	kategorija A (preskusi, ki se opravijo v lastnih prostorih):

SIST EN ISO/IEC 17025:2012 v zvezi s splošnimi zahtevami za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev.

Tehnična služba, določena za opravljanje dejavnosti kategorije A, lahko preskuse iz regulativnih aktov, za katere je bila določena, opravlja ali nadzira v prostorih proizvajalca ali tretje stranke;

1.2	kategorija B (nadziranje preskusov, ki se opravijo v prostorih proizvajalca ali tretje stranke):

SIST EN ISO/IEC 17020:2004 v zvezi s splošnimi merili za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo.

Tehnična služba pred opravljanjem ali kontrolo preskusa v prostorih proizvajalca ali tretje stranke preveri, ali so prostori, v katerih se opravlja preskus, in merilne naprave v skladu z ustreznimi zahtevami standarda iz točke 1.1.

2.	Dejavnosti, povezane s skladnostjo proizvodnje:

2.1	kategorija C (postopek začetne presoje in nadzornih revizij proizvajalčevega sistema vodenja kakovosti):

SIST EN ISO/IEC 17021:2006 v zvezi z zahtevami za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja;

2.2	kategorija D (kontrola ali preskušanje proizvodnih vzorcev ali nadzorovanje teh dejavnosti):

SIST EN ISO/IEC 17020:2004 v zvezi s splošnimi merili za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo.

Dodatek 2

Postopek presoje tehničnih služb

1.       Namen tega dodatka

1.1	Ta dodatek določa pogoje, v skladu s katerimi pristojni organi iz 42. člena tega pravilnika  izvajajo presojo tehničnih služb.

1.2	Te zahteve se smiselno uporabljajo za vse tehnične službe, ne glede na njihov pravni status (neodvisna organizacija, proizvajalec ali homologacijski organ v vlogi tehnične službe).

2.       Načela presoje

Presoja temelji na več načelih:

- neodvisnost, ki je osnova za nepristranskost in objektivnost ugotovitev,

- pristop, ki temelji na dokazilih kot jamstvo za zanesljive in ponovljive ugotovitve.

Presojevalci izkažejo zaupanje in neoporečnost. Spoštujejo zaupnost in molčečnost.

O svojih ugotovitvah in zaključkih poročajo verodostojno in točno.

3.       Sposobnosti, ki se zahtevajo od presojevalcev

3.1	Presoje lahko izvajajo le presojevalci z ustreznim tehničnim in administrativnim znanjem.

3.2 	Presojevalci so usposobljeni posebej za dejavnosti presojanja. Poleg tega imajo posebno znanje o tehničnem področju, na katerem bo tehnična služba izvajala dejavnosti.

3.3 	Brez poseganja v točki 3.1 in 3.2 tega dodatka presojo iz 42. člena tega pravilnika  izvedejo presojevalci, neodvisni od dejavnosti, za katere se izvaja presoja.

4.       Vloga za imenovanje

4.1     Ustrezno  pooblaščeni  predstavnik  tehnične  službe  na  pristojni  organ uradno naslovi vlogo, ki vsebuje:

a) splošne značilnosti tehnične službe, vključno z gospodarskim subjektom, imenom, naslovi, pravnim statusom in tehničnimi viri;

b) podroben opis usposobljenosti osebja, ki je odgovorno za preskuse, in vodstvenega osebja, vključno z življenjepisi, kot opis potrjujeta izobrazba in strokovna usposobljenost;

c) poleg tega tehnične službe, ki uporabljajo virtualne preskusne metode, predložijo dokazila o usposobljenosti za delo v okolju za računalniško podprto delo;

d) splošne podatke o tehnični službi, npr. njene dejavnosti, njen položaj v večjem gospodarskem subjektu, če je del takega gospodarskega subjekta, in naslove vseh lokacij, na katerih deluje in ki bodo zajete v imenovanje;

e) izjavo o izpolnjevanju zahtev za imenovanje in drugih obveznostih tehnične službe, kakor so določene v ustreznih direktivah;

f) opis storitev v zvezi s presojo skladnosti, ki jih tehnična služba izvaja na podlagi ustreznih regulativnih aktov, in seznam regulativnih aktov, za katere je tehnična služba zaprosila za imenovanje, vključno z omejitvami zmogljivosti, kjer je to primerno;

g) izvod priročnika kakovosti tehnične službe.

4.2    Pristojni organ preuči podatke, ki mu jih je predložila tehnična služba, glede njihove primernosti.

5.       Pregled virov

Pristojni organ oceni svojo usposobljenost za presojo tehnične službe, in sicer v smislu svoje politike, pristojnosti ter razpoložljivosti ustreznih presojevalcev in strokovnjakov.

6.       Sklepanje pogodb o presoji s podizvajalci

6.1 	Pristojni organ lahko za dele presoje sklene podpogodbo z drugim organom za imenovanje ali zaprosi za pomoč tehnične strokovnjake drugih pristojnih organov. Tehnična služba, ki vloži vlogo, se mora s podizvajalci in strokovnjaki strinjati.

6.2	Pristojni organ v ustreznem obsegu upošteva certifikate o akreditaciji, da lahko izvede celovito presojo tehnične službe.

7.       Priprave za presojo

7.1	Pristojni organ uradno imenuje ocenjevalno ekipo. Pri tem zagotovi, da se pri vsaki presoji uporabi ustrezno strokovno znanje. Ekipa kot celota ima zlasti:

a) ustrezno znanje s posebnega področja, za katero je bila vložena vloga za imenovanje, in

b) zadostno razumevanje za zanesljivo presojo usposobljenosti tehnične službe za delovanje na njenem področju imenovanja.

7.2	Pristojni organ jasno opredeli nalogo, ki jih zaupa ocenjevalni ekipi. Naloga ocenjevalne ekipe je pregledati dokumente, prejete od tehnične službe, ki vloži vlogo, in izvesti presojo na kraju samem.

7.3	Pristojni organ se skupaj s tehnično službo in imenovano ocenjevalno ekipo dogovori o datumu in programu presoje. Vendar pa je pristojni organ še naprej odgovoren za določitev datuma, ki je v skladu z načrtom nadzorovanja in ponovne presoje.

7.4	Pristojni organ poskrbi, da ima ocenjevalna ekipa na voljo ustrezne dokumente o merilih, dokumentacijo o prejšnjih presojah ter ustrezne dokumente in spise tehnične službe.

8.       Presoja na kraju samem

Ocenjevalna ekipa opravi presojo tehnične službe v prostorih tehnične službe, v katerih se izvajajo ena ali več ključnih dejavnosti, in po potrebi na drugih izbranih lokacijah, na katerih deluje tehnična služba.

9.       Analiza ugotovitev in poročilo o presoji

9.1 	Ocenjevalna ekipa analizira vse potrebne informacije in dokazila, ki so bili zbrani pri pregledu dokumentov in spisov ter pri presoji na kraju samem. Analiza je tako obsežna, da ekipi omogoči, da določi stopnjo usposobljenosti tehnične službe in ugotovi, v kolikšni meri so izpolnjene zahteve za imenovanje.

9.2	Postopki poročanja pristojnega organa zagotovijo, da so izpolnjene naslednje zahteve.

9.2.1	Preden ocenjevalna ekipa zapusti mesto presoje, se sestane s tehnično službo. Na tem sestanku ocenjevalna ekipa predloži pisno in/ali ustno poročilo o izsledkih analize. Tehnični službi se omogoči, da zastavi vprašanja v zvezi z ugotovitvami, vključno z morebitnimi neskladnostmi in njihovo podlago.

9.2.2	Pisno poročilo o izidu presoje se takoj pošlje tehnični službi. V poročilo o presoji se vključijo pojasnila o usposobljenosti in izpolnjevanju zahtev, opredelijo pa se tudi morebitne neskladnosti, ki jih je treba odpraviti zaradi izpolnjevanja zahtev za imenovanje.

9.2.3	Tehnično službo se pozove, naj se v določenem roku odzove na poročilo o presoji in opiše posebne ukrepe, ki jih je ali jih bo izvedla v določenem roku za odpravo morebitnih neskladnosti.

9.3	Pristojni organ poskrbi, da se preuči, ali so ukrepi za odpravo neskladnosti, navedeni v odzivu tehnične službe, zadostni in učinkoviti. Če se ugotovi, da je odziv tehnične službe nezadosten, se zahtevajo dodatne informacije. Poleg tega se lahko zahtevajo dokazila o učinkovitem izvajanju sprejetih ukrepov ali pa se izvede naknadna presoja, s katero se preveri učinkovitost izvajanja korektivnih ukrepov.

9.4	Poročilo o presoji vsebuje najmanj:

a) enoznačno ime tehnične službe;

b) datum ali datume presoj na kraju samem;

c) ime ali imena presojevalcev in/ali strokovnjakov, ki sodelujejo pri presoji;

d) enoznačno identifikacijo vseh v presojo vključenih prostorov;

e) predlagano področje imenovanja, ki se je ocenjevalo;

f) izjavo o primernosti notranje organizacije in postopkov, ki jih je določila tehnična služba, da utemelji zaupanje v njeno usposobljenost, glede izpolnjevanja zahtev za imenovanje;

g) informacije o odpravi vseh neskladnosti;

h) priporočilo, ali naj bo vlagatelj imenovan oziroma potrjen kot tehnična služba, in področje imenovanja.

10.     Podelitev/potrditev imenovanja

10.1	Homologacijski organ se brez nepotrebnih zamud odloči, ali bo podelil, potrdil ali razširil imenovanje na podlagi poročila ali poročil in drugih ustreznih informacij.

10.2	Homologacijski organ tehnični službi izda certifikat. Ta certifikat vsebuje:

a) ime in znak homologacijskega organa;

b) enoznačno ime imenovane tehnične službe;

c) datum pravnomočnosti imenovanja in datum poteka veljavnosti;

d) kratko navedbo ali sklicevanje na področje imenovanja (ustrezne direktive, uredbe ali njihovi deli);

e) izjavo o skladnosti in sklicevanje na to direktivo.

11.	Ponovna presoja in nadzor

11.1	Ponovna presoja je podobna začetni presoji, vendar se upoštevajo izkušnje, pridobljene s prejšnjimi presojami. Nadzorne presoje na kraju samem so manj obsežne od ponovnih presoj.

11.2	Pristojni organ pripravi načrt ponovne presoje in nadzora za vsako imenovano tehnično službo, tako da se reprezentativni vzorci področja imenovanja redno ocenjujejo.

Pogostnost presoj na kraju samem, tako ponovnih kot nadzornih presoj, je odvisna od dokazane stabilnosti, ki jo doseže tehnična služba.

11.3	Če se med nadzorom ali ponovno presojo odkrijejo neskladnosti, pristojni organ določi obvezujoče roke za izvedbo korektivnih ukrepov.

11.4	Če se korektivni ukrepi ali ukrepi za izboljšanje ne sprejmejo v dogovorjenem časovnem okviru ali niso zadostni, pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe, npr. izvede nadaljnjo presojo ali začasno razveljavi/prekliče imenovanje za eno ali več dejavnosti, za katere je bila imenovana tehnična služba.

11.5	Če pristojni organ začasno razveljavi ali prekliče imenovanje tehnične službe, jo o tem obvesti s priporočeno pošto. Pristojni organ v vsakem primeru sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi kontinuiteto dejavnosti, ki jih je izvajala tehnična služba.

12.	Evidenca o imenovanih tehničnih službah

12.1	Pristojni organ vodi evidenco o tehničnih službah, s čimer dokaže, da so bile zahteve za imenovanje, vključno z usposobljenostjo, dejansko izpolnjene.

12.2	Pristojni organ hrani evidenco o tehničnih službah na varnem, da se zagotovi zaupnost.

12.3	Evidenca o tehničnih službah vključuje najmanj:

a) ustrezno korespondenco;

b) dokumentacijo in poročila o presojah;

c) izvode certifikatov o imenovanju.

Dodatek 3

Splošne zahteve v zvezi z obliko poročil o preskusih

1. 	Za vsak regulativni akt, naveden v Delu I A ali B Priloge IV tega pravilnika, je poročilo o preskusu skladno z določbami standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005. Še zlasti vključuje informacije iz točke 5.10.2, vključno z opombo (1) navedenega standarda.

2. 	Predlogo poročila o preskusu določi homologacijski organ v skladu s svojimi pravili dobre prakse.

3. 	Poročilo o preskusu se sestavi v uradnem jeziku Evropske unije, ki ga določi homologacijski organ.

4. 	Poleg tega poročilo vsebuje najmanj naslednje informacije:

(a) 	identifikacijo vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki se preskuša;

b) 	podroben opis značilnosti vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote v povezavi s predpisom;

c) 	rezultate meritev, opredeljenih v ustreznih predpisih, in po potrebi mejne vrednosti, ki morajo biti dosežene;

d) 	ustrezno odločitev v zvezi z vsako meritvijo iz točke 4c): uspešno ali neuspešno;

e) 	podrobno izjavo o skladnosti z različnimi določbami, ki morajo biti izpolnjene, tj. določbami, za katere ni treba opravljati meritev.

Primer iz razdelka 3.2.2 Priloge I k Direktivi Sveta 76/114/EGS:

»Preverite ali je identifikacijska številka vozila nameščena tako, da se ne more zabrisati ali spremeniti.«

Poročilo vsebuje izjavo, kot je: »Mesto, na katerem je vtisnjena identifikacijska številka vozila, izpolnjuje zahteve iz razdelka 3.2.2 Priloge I«;

f) 	če so dovoljene preskusne metode, ki niso predpisane v predpisih, poročilo vsebuje opis preskusne metode, ki je bila uporabljena pri opravljanju preskusa.

Enako velja, če se lahko uporabijo druge določbe v predpisih;

g) 	fotografije, ki so bile posnete med preskusom; njihovo število določi homologacijski organ.

Pri virtualnih preskusih lahko fotografije nadomestijo izpisi zaslonskih posnetkov ali drugi primerni dokazi;

h) 	ugotovitve;

i) 	mnenja in interpretacije se kot taki ustrezno navedejo in označijo v poročilu o preskusu.

5. 	Če se preskusi izvajajo na vozilu, sestavnem delu ali samostojni tehnični enoti, ki ima glede na zahtevano stopnjo ustreznosti delovanja, ki jo je treba doseči, številne neugodne lastnosti (tj. najslabši možen primer), se v poročilo o preskusu vključi opomba o tem, kako je proizvajalec v soglasju s homologacijskim organom opravil izbiro.

____________

PRILOGA VI

VZORCI CERTIFIKATOV O HOMOLOGACIJI

VZOREC A

(se uporabi za homologacijo vozila)

Največji format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI VOZILA

Žig organa za podelitev homologacije

| Sporočilo o: | za tip: |
| --- | --- |
| ES-homologaciji () razširitvi ES-homologacije (1) zavrnitvi ES-homologacije (1) preklicu ES-homologacije (1) | dokončanega vozila (1) dodelanega vozila (1) nedodelanega vozila (1) vozila z dokončanimi in nedodelanimi variantami (1) vozila z dodelanimi in nedodelanimi variantami (1) |

v skladu z Direktivo 2007/46/ES, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo …./…/ES / Uredbo (ES) št. …/…

Številka ES-homologacije:

Razlog za razširitev:

ODDELEK I

0.1 	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 	Tip:

0.2.1 	Trgovska(-e) oznaka(-e) ():

0.3 	Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu:

0.3.1 	Mesto oznake:

0.4 	Kategorija vozila ():

0.5 	Ime in naslov proizvajalca dokončanega vozila (1) ():

Ime in naslov proizvajalca osnovnega vozila (1) (4):

Ime in naslov proizvajalca zadnje proizvodne stopnje nedodelanega vozila (1) (4):

Ime in naslov proizvajalca dodelanega vozila (1) (4):

0.8 	Ime(-na) in naslov(-i) proizvodne(-ih) tovarne (tovarn):

0.9 	Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

ODDELEK II

Spodaj podpisani s tem potrjujem točnost proizvajalčevih podatkov v priloženih opisnih listih zgoraj opisanega(-ih) vozil(-a) kot tudi veljavnost priloženih rezultatov preskusov za vsa vozila tega tipa. Homologacijski organ ES je izbral vzorčno(-a) vozilo(-a), ki ga (jih) je proizvajalec predložil v pregled kot prototip(e) za ta tip vozila.

1. 	Za dokončana in dodelana vozila/variante (1):

Tip vozila ustreza/ne ustreza (1) tehničnim zahtevam vseh ustreznih regulativnih aktov, kot je določeno v Prilogi IV in Prilogi XI (1) (4) k  Direktivi 2007/46/ES.

2. 	Za nedodelana vozila / variante (1):

Tip vozila ustreza/ne ustreza (1)  tehničnim zahtevam regulativnih aktov, naštetih v seznamu na strani 2.

3. 	Homologacija se podeli / zavrne / prekliče (1).

4. 	Homologacija se podeli na podlagi 20. člena tega pravilnika, njena veljavnost je tako omejena do dd/mm/ll.

| (Kraj) | (Podpis) | (Datum) |
| --- | --- | --- |

| Priloge: | Opisna dokumentacija. Rezultati preskusov (glej Prilogo VIII tega pravilnika). Imena in vzorci podpisa(-ov) pooblaščene(-ih) oseb(-e) za podpis certifikatov o skladnosti ter njihov položaj v podjetju. |
| --- | --- |

Opomba: 	Če je ta model uporabljen za homologacijo v skladu z 20., 22. ali 23. členom tega pravilnika, ne sme imeti naslova »Certifikat o ES-homologaciji vozila«, razen:

- v primeru iz 20. člena tega pravilnika, ko Komisija odobri državi članici, da podeli homologacijo v skladu s to direktivo, ter

- v primeru vozil kategorije M1, homologiranih v skladu s postopkom iz 22. člena tega pravilnika.

_____

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI VOZILA

Stran 2

Pri nedodelanih in pri dokončanih vozilih, variantah ali izvedenkah, temelji ta ES-homologacija na homologacijah spodaj naštetih nedodelanih vozil:

1. stopnja: 	Proizvajalec osnovnega vozila:

Številka ES-homologacije:

z dne:

Velja za variante ali izvedenke (če je to primerno):

2. stopnja: 	Proizvajalec:

Številka ES-homologacije:

z dne:

Velja za variante ali izvedenke (če je to primerno):

3. stopnja: 	Proizvajalec:

Številka ES-homologacije:

z dne:

Velja za variante ali izvedenke (če je to primerno):

Če homologacija vključuje eno ali več nedodelanih variant ali izvedenk (če je to primerno), je treba našteti variante ali izvedenke (če je to primerno), ki so dokončane ali dodelane.

Dokončane / dodelane variante:

Seznam zahtev, ki veljajo za homologirani nedodelani tip vozila, varianto ali izvedenko (če je to primerno, ob upoštevanju področja veljavnosti in zadnjega stanja sprememb in dopolnil vsake od spodaj naštetih regulativnih aktov).

| Postavka | Predmet | Sklic na regulativni akt | Nazadnje spremenjen | Velja za varianto ali po potrebi izvedenko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Navesti samo tiste postavke, za katere obstaja ES-homologacija.) |

Za vozila za posebne namene, odobrene izjeme ali posebna določila, uporabljena v skladu s Prilogo XI tega pravilnika, ter izjeme, odobrene na podlagi 20. člena tega pravilnika:

| Sklic na regulativni akt | Številka | Vrsta homologacije in vrsta izjeme | Velja za varianto ali po potrebi izvedenko |
| --- | --- | --- | --- |

_____

Dodatek

Seznam regulativnih aktov, s katerimi je skladen tip vozila

(se izpolni le ob homologaciji v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika)

| Predmet | Sklic na regulativni akt (1) | kakor je bil spremenjen z: | Velja za izvedenke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovoljena raven zvoka | Direktiva 70/157/EGS |  |  |
| 2. | Emisije | Direktiva 70/220/EGS |  |  |
| 2a | Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila/dostop do informacij | Uredba (ES) št. 715/2007 |  |  |
| 3. | Posode za gorivo/naprave za zaščito pred podletom od zadaj | Direktiva 70/221/EGS |  |  |
| 4. | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS |  |  |
| 5. | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS |  |  |
| 6. | Zapahi in tečaji vrat | Direktiva 70/387/EGS |  |  |
| 7. | Zvočno opozorilo | Direktiva 70/388/EGS |  |  |
| 8. | Vzvratna ogledala | Direktiva 71/127/EGS |  |  |
| 8a | Naprave za posredno gledanje | Direktiva 2003/97/ES |  |  |
| 9. | Zavore | Direktiva 71/320/EGS |  |  |
| 10. | Radijske motnje (elektromagnetna združlji vost) | Direktiva 72/245/EGS |  |  |
| 11. | Dimljenje dizelskih motorjev | Direktiva 72/306/EGS |  |  |
| 12. | Notranji pritrdilni elementi | Direktiva 74/60/EGS |  |  |
| 13. | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | Direktiva 74/61/EGS |  |  |
| 14. | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | Direktiva 74/297/EGS |  |  |
| 15. | Trdnost sedežev | Direktiva 74/408/EGS |  |  |
| 16. | Zunanji štrleči deli | Direktiva 74/483/EGS |  |  |
| 17. | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | Direktiva 75/443/EGS |  |  |
| 18. | Tablica (predpisana) | Direktiva 76/114/EGS |  |  |
| 19. | Pritrdišča varnostnih pasov | Direktiva 76/115/EGS |  |  |
| 20. | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/756/EGS |  |  |
| 21. | Odsevniki | Direktiva 76/757/EGS |  |  |

| Predmet | Sklic na regulativni akt (1) | kakor je bil spremenjen z: | Velja za izvedenke |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Gabaritne, prednje pozicijske, zadnje pozicijske, zavorne, bočne svetilke in svetilke za dnevno vožnjo | Direktiva 76/758/EGS |  |  |
| 23. | Smerne utripalke | Direktiva 76/759/EGS |  |  |
| 24. | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS |  |  |
| 25. | Žarometi (vključno z žarnicami) | Direktiva 76/761/EGS |  |  |
| 26. | Sprednje meglenke | Direktiva 76/762/EGS |  |  |
| 27. | Naprava za vleko vozila | Direktiva 77/389/EGS |  |  |
| 28. | Vzvratne meglenke | Direktiva 77/538/EGS |  |  |
| 29. | Vzvratne luči | Direktiva 77/539/EGS |  |  |
| 30. | Parkirne luči | Direktiva 77/540/EGS |  |  |
| 31. | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje | Direktiva 77/541/EGS |  |  |
| 32. | Vidno polje voznika | Direktiva 77/649/EGS |  |  |
| 33. | Oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | Direktiva 78/316/EGS |  |  |
| 34. | Odleditev in sušenje | Direktiva 78/317/EGS |  |  |
| 35. | Pranje/brisanje | Direktiva 78/318/EGS |  |  |
| 36. | Sistemi ogrevanja | Direktiva 2001/56/ES |  |  |
| 37. | Okrovi koles | Direktiva 78/549/EGS |  |  |
| 38. | Nasloni za glavo | Direktiva 78/932/EGS |  |  |
| 39. | Emisije CO2/poraba goriva | Direktiva 80/1268/EGS |  |  |
| 40. | Moč motorja | Direktiva 80/1269/EGS |  |  |
| 41. | Emisije (Euro IV in V) – težka tovorna vozila | Direktiva 2005/55/ES |  |  |
| 42. | Bočna zaščita | Direktiva 89/297/EGS |  |  |
| 43. | Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod koles | Direktiva 91/226/EGS |  |  |
| 44. | Mase in mere | Direktiva 92/21/EGS |  |  |
| 45. | Varnostna stekla | Direktiva 92/22/EGS |  |  |
| 46. | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS |  |  |

| Predmet | Sklic na regulativni akt (1) | kakor je bil spremenjen z: | Velja za izvedenke |
| --- | --- | --- | --- |
| 47. | Naprave za omejevanje hitrosti | Direktiva 92/24/EGS |  |  |
| 48. | Mase in mere (razen vozil iz točke 44). | Direktiva 97/27/EC |  |  |
| 49. | Zunanji štrleči deli kabin | Direktiva 92/114/EGS |  |  |
| 50. | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES |  |  |
| 51. | Vnetljivost materialov | Direktiva 95/28/ES |  |  |
| 52. | Avtobusi | Direktiva 2001/85/ES |  |  |
| 53. | Čelni trk | Direktiva 96/79/ES |  |  |
| 54. | Bočni trk | Direktiva 96/27/ES |  |  |
| 56. | Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga | Direktiva 98/91/ES |  |  |
| 57. | Zaščita pred podletom od spredaj | Direktiva 2000/40/ES |  |  |
| 58. | Zaščita pešcev | Uredba(ES)št.78/2009 |  |  |
| 59. | Možnost recikliranja | Direktiva 2005/64/ES |  |  |
| --- |  |  |  |  |
| 61. | Klimatske naprave | Direktiva 2006/40/ES |  |  |
| 62. | Vodikov sistem | Uredba (ES) št. 79/2009 |  |  |
| 63. | Splošna varnost | Uredba (ES) št. 661/2009 |  |  |
| 63.1 | Kazalniki menjanja prestav | (EU) št. 65/2012 |  |  |

(1)    ECE, ki veljajo za enakovredne./ECE, ki veljajo za enakovredne.

VZOREC B

(se uporabi za homologacijo vozila glede na sistem)

Največji format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Žig organa za podelitev homologacije

Sporočilo o:

| ES-homologaciji () | tipa sistema / tipa vozila glede na sistem (1) |
| --- | --- |
| razširitvi ES-homologacije (1) |  |
| zavrnitvi ES-homologacije (1) |  |
| preklicu ES-homologacije (1) |  |

ob upoštevanju Direktive…/…/ES/Uredbe (ES) št…./… (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo…/…/ES/Uredbo (ES) št…./…/ES (1)

Številka ES-homologacije:

Razlog za razširitev:

ODDELEK I

0.1 	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 	Tip:

0.2.1 	Trgovsko ime (če obstaja):

0.3 	Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu ():

0.3.1 	Mesto oznake:

0.4 	Kategorija vozila ():

0.5 	Ime in naslov proizvajalca:

0.8 	Ime(-na) in naslov(-i) proizvodne(-ih) tovarne (tovarn):

0.9 	Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

ODDELEK II

1. 	Dodatni podatki (po potrebi): glej Dopolnilo

2. 	Tehnična služba, odgovorna za opravljanje preskusov:

3. 	Datum poročila o preskusu:

4. 	Številka poročila o preskusu:

5. 	Pripombe (po potrebi): glej Dopolnilo

6. 	Kraj:

7. 	Datum:

8. 	Podpis:

Priloge:	Opisna dokumentacija.

Poročilo o preskusu

Dopolnilo

k certifikatu o ES-homologaciji št. ...

1. 	Dodatni podatki

1.1 	[…]:

1.1.1 […]:

[…]

2. 	Številka homologacije posameznega sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki se vgradi v tip vozila zaradi ustrezanja odgovarjajočemu predpisu.

2.1 	[…]:

3. 	Opombe

3.1 	[…]:

_____

VZOREC C

(se uporabi za homologacijo sestavnega dela / samostojne tehnične enote)

Največji format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Žig organa za podelitev homologacije

Sporočilo o:

| ES-homologaciji () | tipa sestavnega dela / samostojne tehnične enote (1) |
| --- | --- |
| razširitvi ES-homologacije (1) |  |
| zavrnitvi ES-homologacije (1) |  |
| preklicu ES-homologacije (1) |  |

ob upoštevanju Direktive…/…/ES / Uredbe (ES) št…./… (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo…/…/ES / Uredbo (ES) št…./… (1)

Številka ES-homologacije:

Razlog za razširitev:

ODDELEK I

0.1 	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 	Tip:

0.3 	Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na sestavnem delu/samostojni tehnični enoti(1)():

0.3.1 	Mesto oznake:

0.5 	Ime in naslov proizvajalca:

0.7 	Za sestavne dele in samostojne tehnične enote mesto in način pritrditve oznake ES-homologacije:

0.8 	Ime(-na) in naslov(-i) proizvodne(-ih) tovarne (tovarn):

0.9 	Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

ODDELEK II

1. 	Dodatni podatki (po potrebi): glej Dopolnilo

2. 	Tehnična služba, odgovorna za opravljanje preskusov:

3. 	Datum poročila o preskusu:

4. 	Številka poročila o preskusu:

5. 	Pripombe (po potrebi): glej Dopolnilo

6. 	Kraj:

7. 	Datum:

8. 	Podpis:

Priloge:	Opisna dokumentacija.

Poročilo o preskusu

Dopolnilo

k certifikatu o ES-homologaciji št. ...

1. 	Dodatni podatki

1.1 	[…]:

1.1.1 	[…]:

[…]

2. 	Omejitev uporabe, če obstaja

2.1 	[…]:

3. 	Opombe

3.1 	[…]:

______

VZOREC  D

(se uporabi za usklajeno posamično odobritev vozilav skladu s 24. členom tega pravilnika)

Največji format A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKAT O POSAMIČNI ODOBRITVI VOZILA

| e26 | Ime, naslov, telefonska številka in elektronski naslov organa, priglašenega za posamično odobritev |
| --- | --- |

Sporočilo o posamični odobritvi vozila v skladu s 24. členom Direktive 2007/46/ES

ODDELEK I

Spodaj podpisani [ime in priimek, položaj v podjetju] potrjujem, da je bilo vozilo:

0.1	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	tip:               varianta:                izvedenka:

0.2.1	trgovsko ime:

0.4	kategorija vozila ():

0.5	ime in naslov proizvajalca:

0.6	mesto in način pritrditve predpisanih tablic:

mesto identifikacijske številke vozila:

0.9	ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

0.10	identifikacijska številka vozila:

predloženo v odobritev dne 	[…………………………………….datum vloge]

s strani 				[…………….ime in naslov vlagatelja zahtevka]

odobreno v skladu z določbami 24. člena  Direktive 2007/46/ES. V potrditev tega je dodeljena naslednja številka odobritve: …………………………………………………………………………………...

Vozilo je v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi IV k Direktivi 2007/46/ES. Vozilo se lahko stalno registrira brez nadaljnjih odobritev v državah članicah za vožnjo po desni / levi ()  strani, ki uporabljajo metrske / anglosaške (2) merske enote za merilnike hitrosti.

(Kraj)    (Datum)		             (Podpis) ()		     (Žig homologacijskega organa)

[………….]				[………….]				[………….]

Priloge

Dve fotografiji () vozila (najmanjša ločljivost 640 x 480 slikovnih točk - velikosti 7 x 10 cm).

ODDELEK 2

Splošni konstrukcijski podatki

| 1. | Število osi: …………………………………..…in koles: ……………………………………………..………… |
| --- | --- |
| 1.1. | Število in lega osi z dvojnimi kolesi: |
| 3. | Pogonske osi (število, lega, povezava): |
| Glavne mere |
| 4. | Medosna razdalja (a): …... mm |
| 4.1. | Razdalja med osmi: 1–2: ……….mm, 2–3: ………..…mm, 3–4: …………..mm |
| 5. | Dolžina: …... mm |
| 6. | Širina: …... mm |
| 7. | Višina: …... mm |
| Mase |
| 13. | Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: …... kg (b) |
| 16. | Največje tehnično dovoljene mase |
| 16.1. | Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: ….. kg |
| 16.2. | Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …... kg, 2. …... kg, 3. …... kg itd. |
| 16.4. | Tehnično dovoljena masa skupine vozil: …….kg |
| 18. | Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za: |
| 18.1. | Priklopnik z vrtljivim ojesom: ………….kg |
| 18.2. | Polpriklopnik: ………….kg |
| 18.3. | Priklopnik s centralno osjo: …………….kg |
| 18.4. | Nezavirani priklopnik: …………….kg |
| 19. | Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: …….……kg |
| Pogonski agregat |
| 20. | Proizvajalec motorja: |
| 21. | Koda motorja, kot je označena na motorju: |
| 22. | Način delovanja: |
| 23. | Povsem električni: da/ne (1) |
| 23.1. | Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1) |
| 24. | Število in razporeditev valjev: |
| 25. | Delovna prostornina motorja: …... cm³ |
| 26. | Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1) |
| 26.1. | Enogorivno / dvogorivno / vozilo, prilagodljivo na gorivo (1) |
| 27. | Nazivna moč (c): …... kW pri …... min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor)…….kW (1) |
| Največja hitrost |
| 29. | Največja hitrost: …... km/h |
| Osi in obesitev |
| 30. | Kolotek osi: 1. …..... mm, 2. …..... mm, 3. …..... mm |
| 35. | Kombinacija pnevmatik in platišč: |
| Nadgradnja |
| 38. | Koda nadgradnje (d): |
| 40. | Barva vozila (e): |
| 41. | Število in razporeditev vrat: |
| 42. | Število sedežnih mest (vključno z vozniškim) (f): |
| 42.1. | Sedež(-i), namenjen(-i) uporabi samo pri mirujočem vozilu: |
| 42.3. | Število mest za uporabnike invalidskih vozičkov: |
| Naprava za spenjanje |
| 44. | Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena): |
| Okoljska učinkovitost |
| 46. | Raven hrupa na mestu: …... dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: ……. min-1 med vožnjo: …... dB(A) |
| 47. | Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (g): Euro |
|  | Druga zakonodaja: |
| 49. | Emisije CO2 / poraba goriva / poraba električne energije (h): 1. vsi pogonski sistemi razen popolnoma električnih vozil Emisije CO2 Poraba goriva Kombinirana vožnja: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1) Uteženi podatki, kombinirana vožnja: …… g/km …… l/100 km 2. popolnoma električna vozila in hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem akumulatorjev Poraba električne energije (uteženi podatki, kombinirana vožnja (1)) …… Wh/km |
| 52. | Opombe |
| 53. | Dodatni podatki (kilometrina(2)…) |
| ____________________ |
| Pojasnila v zvezi z vzorcem D iz Priloge VI tega pravilnika |
|  | (1) (2) | Neustrezno črtati Neobvezno |
|  | (a) | Ta podatek se navede samo, kadar ima vozilo dve osi. |
|  | (b) | Ta masa je dejanska masa vozila v pogojih iz točke 2.6. Priloge I tega pravilnika. |
|  | (c) | Pri hibridnih električnih vozilih navesti podatek za nazivno moč in največjo trajno nazivno moč. |
|  | (d) | Uporabijo se kode iz dela C Priloge II tega pravilnika. |
|  | (e) | Navesti samo osnovno(-e) barvo(-e): belo, rumeno, oranžno, rdečo, vijoličasto, modro, zeleno, sivo, rjavo ali črno. |
|  | (f) | Brez sedežev, namenjenih uporabi samo pri mirujočem vozilu, in števila mest za invalidske vozičke. |
|  | (g) | Dodati številko stopnje Euro in po potrebi znak, ki ustreza določbam, ki se uporabljajo za homologacijo. |
|  | (h) | Ponoviti za različna goriva, ki se lahko uporabljajo. |

__________________

PRILOGA VII

SISTEM ŠTEVILČNEGA OZNAČEVANJA CERTIFIKATOV O ES-HOMOLOGACIJI

1. 	Pri homologaciji celotnega vozila je številka ES-homologacije sestavljena iz štirih delov, pri homologaciji sistema, sestavnega dela ali posamezne tehnične enote pa iz petih delov, kakor je navedeno spodaj. V vseh primerih so deli ločeni z znakom »*«:

Oddelek 1:	Mala črka »e« za njo pa številčna oznaka države članice, ki je podelila homologacijo:

| 1 za Nemčijo | 19 za Romunijo |
| --- | --- |
| 2 za Francijo | 20 za Poljsko |
| 3 za Italijo | 21 za Portugalsko |
| 4 za Nizozemsko | 23 za Grčijo |
| 5 za Švedsko | 24 za Irsko |
| 6 za Belgijo | 26 za Slovenijo |
| 7 za Madžarsko | 27 za Slovaško |
| 8 za Češko | 29 za Estonijo |
| 9 za Španijo | 32 za Latvijo |
| 11 za Združeno kraljestvo | 34 za Bolgarijo |
| 12 za Avstrijo | 36 za Litvo |
| 13 za Luksemburg | 49 za Ciper |
| 17 za Finsko | 50 za Malto. |
| 18 za Dansko |  |

Oddelek 2:	Številka osnovne direktive ali uredbe.

Oddelek 3:	Številka zadnje direktive ali uredbe, ki je spremenila osnovno direktivo, vključno z izvedbenimi akti, in je bila uporabljena za ES-homologacijo.

- Pri homologacijah celotnih vozil to pomeni zadnjo direktivo ali uredbo, ki je spremenila člen (ali člene) Direktive 2007/46/ES.

- Pri homologacijah celotnih vozil, ki so bile dodeljene v skladu s postopkom iz 22. člena  Direktive 2007/46/ES (35. člena tega pravilnika), to pomeni zadnjo direktivo ali uredbo, ki je spremenila člen (ali člene) Direktive 2007/46/ES, vendar pa se prvi dve številki (npr. 20) zamenjata z velikima črkama KS.

- To pomeni zadnjo direktivo ali uredbo, ki vsebuje veljavne določbe, s katerimi je skladen sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota.

- Kadar direktiva ali uredba, vključno z njenimi izvedbenimi akti, vsebuje različne tehnične predpise, ki se uporabljajo od določenih datumov, je treba oddelku 3 dodati črko, ki jasno določa tehnične predpise, na podlagi katerih je bila homologacija dodeljena. V primeru različnih kategorij vozil se lahko črka nanaša tudi na posamezno kategorijo vozila.

Oddelek 4:	Štirimestna zaporedna številka (po potrebi z ničlami na začetku) za označitev ES-homologacije celotnega vozila ali štirimestna oziroma petmestna številka za homologacijo, dodeljeno na podlagi posamične direktive ali uredbe za označitev osnovne številke homologacije. Zaporedje se začne od 0001 za vsako osnovno direktivo ali uredbo.

Oddelek 5:	Dvomestna zaporedna številka (po potrebi z ničlo na začetku) za označitev razširitve. Zaporedje se začne od 00 za vsako osnovno številko homologacije.

2. 	Pri homologaciji celotnega vozila se oddelek 2 izpusti.

Pri nacionalnih homologacijah, dodeljenih vozilom, izdelanim v majhnih serijah, v skladu s 23. členom tega pravilnika, se oddelek 3 nadomesti z velikimi črkami NKS.

3. 	Oddelek 5 se izpusti le na predpisanih tablicah proizvajalca na vozilu.

4. 	Oblika številk homologacije

4.1 	Primer tretje homologacije (še brez razširitve), ki jo je izdala Francija

a) 	k Direktivi 71/320/EGS:

–e2*71/320*2002/78*00003*00

b) 	k Direktivi 2005/55/ES:

–e2*2005/55*2006/51* D*00003*00 – v primeru direktive ali uredbe z drugačnimi tehničnimi predpisi (glej oddelek 3).

4.2 	Primer za drugo razširitev četrte homologacije vozila, ki jo je izdalo Združeno kraljestvo:

–e11*2007/46*0004*2.

4.3 	Primer za homologacijo celotnega vozila, ki je bila dodeljena vozilu, izdelanemu v majhnih serijah, in ki jo je izdal Luksemburg v skladu z 22. členom tega pravilnika :

–e13*KS 07/46*0001*0.

4.4 	Primer za nacionalno homologacijo vozila, izdelanega v majhnih serijah, ki jo je izdala Nizozemska v skladu z 23. členom tega pravilnika :

–e4*NKS*0001*00.

4.5 	Primer za številko homologacije, ki je vtisnjena na predpisani ploščici proizvajalca vozila:

–e11*2007/46*0004.

5. 	Priloga VII tega pravilnika se ne uporablja za pravilnike UN/ECE iz Priloge IV tega pravilnika. Za homologacije, dodeljene v skladu s pravilniki UN/ECE, se še naprej uporablja ustrezno številčenje, predvideno v zadevnih pravilnikih.

_____

Dodatek

Oznaka ES-homologacije za sestavne dele in samostojne tehnične enote

1. 	Oznaka ES-homologacije za sestavne dele in samostojne tehnične enote je sestavljena iz:

1.1 	pravokotnika okrog male črke »e«, ki ji sledi črkovna oznaka oziroma oznake ali številčna oznaka države članice, ki je podelila ES-homologacijo za sestavni del ali samostojno tehnično enoto:

| 1 za Nemčijo | 19 za Romunijo |
| --- | --- |
| 2 za Francijo | 20 za Poljsko |
| 3 za Italijo | 21 za Portugalsko |
| 4 za Nizozemsko | 23 za Grčijo |
| 5 za Švedsko | 24 za Irsko |
| 6 za Belgijo | 26 za Slovenijo |
| 7 za Madžarsko | 27 za Slovaško |
| 8 za Češko | 29 za Estonijo |
| 9 za Španijo | 32 za Latvijo |
| 11 za Združeno kraljestvo | 34 za Bolgarijo |
| 12 za Avstrijo | 36 za Litvo |
| 13 za Luksemburg | 49 za Ciper |
| 17 za Finsko | 50 za Malto. |
| 18 za Dansko |  |

1.2 	Zraven pravokotnika se nahaja »osnovna številka homologacije« iz oddelka 4 številke homologacije, pred katero stoji dvomestno število, ki označuje zaporedno številko zadnje večje tehnične spremembe ustrezne posamezne direktive ali uredbe.

1.3 	Nad pravokotnikom se nahaja dodaten simbol ali simboli, ki omogočajo prepoznavo nekaterih značilnosti. Ta dodatna informacija je razložena v ustreznih posameznih predpisih.

2. 	Oznaka homologacije sestavnega dela ali samostojne tehnične enote je nameščena na samostojno tehnično enoto ali sestavni del tako, da je neizbrisna in je jasno čitljiva.

3. 	V Dodatku je naveden primer oznake homologacije za sestavni del ali samostojno tehnično enoto.

_____

Dopolnilo k Dodatku 1

Primer oznake homologacije za sestavni del ali samostojno tehnično enoto

Legenda: Zgoraj navedeno homologacijo za sestavni del je izdala Belgija pod številko 0004. 01 je zaporedna številka, s katero je označena raven tehničnih zahtev, ki jih ta sestavni del izpolnjuje. Zaporedna številka se dodeli v skladu z ustrezno posamično direktivo ali uredbo.

Opomba: V tem primeru niso prikazani dodatni simboli.

_____________

PRILOGA VIII

REZULTATI PRESKUSOV

(Izpolni homologacijski organ in priloži certifikatu o ES-homologaciji)

Iz podatkov mora biti jasno razvidno, kateri varianti in izvedenki pripadajo. Ena izvedenka ima lahko samo en rezultat. Vendar je dovoljena kombinacija več rezultatov za izvedenko, če se navede, kateri rezultat je najslabši. V tem primeru je treba v opombi navesti, da so za predmete, označene z znakom (*), navedeni samo najslabši rezultati.

1	Rezultati meritev nivoja hrupa

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki je spremenil osnovni regulativni akt, ki se uporablja za homologacijo. Pri regulativnem aktu, ki ima dve izvedbeni stopnji, se navede tudi stopnja izvedbe:

| Varianta / Izvedenka: | ..... | ..... | ..... |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrup med vožnjo (dB(A)/E): | ..... | ..... | ...... |
| Hrup v mirovanju (dB(A)/E): | ...... | ..... | ...... |
| Pri (min-1): | ...... | ...... | ....... |

2		Rezultati meritev emisije izpušnih plinov

2.1	Emisije motornih vozil.

Navede se zadnji regulativni akt, ki spreminja osnovnega, ki se uporablja za homologacijo. Pri regulativnem aktu, ki ima dve izvedbeni stopnji, se navede tudi stopnja izvedbe:

Gorivo(a) (): ................................................................. (dizelsko gorivo, bencin, LPG, NG, kombinacija dveh goriv: bencin/LPG, bencin/NG, etanol, itd.)

2.1.1	Preskus tipa I (2): emisije vozila pri preskusnem ciklu po hladnem zagonu motorja

| Varianta / izvedenka: | ....... | ....... | ....... |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | ....... | ....... | ....... |
| HC | ........ | ....... | ....... |
| NOx | ....... | ....... | ...... |
| HC + NOx | ....... | ........ | ........ |
| Delci | ....... | ....... | ........ |

2.1.2	Preskus tipa II (): podatki o emisijah, zahtevani zaradi tehničnega pregleda

Tip II, preskus pri nizki vrtilni frekvenci prostega teka:

| Varianta / izvedenka | ......... | ...... | ....... |
| --- | --- | --- | --- |
| CO % | ........ | ....... | ........ |
| Vrtilna frekvenca motorja | ......... | ....... | ........ |
| Temperatura olja v motorju | ....... | ....... | ........ |

Tip II, preskus pri visoki vrtilni frekvenci prostega teka:

| Varianta / izvedenka | ....... | ...... | ...... |
| --- | --- | --- | --- |
| CO % | ....... | ...... | ....... |
| Vrednost lambda | ....... | ....... | ....... |
| Vrtilna frekvenca motorja | ....... | ....... | ....... |
| Temperatura olja v motorju | ....... | ........ | ....... |

2.1.3	Rezultat preskusa tipa III:

2.1.4	Rezultat preskusa tipa IV (preskus izhlapevanja): 	g/preskus

2.1.5	Rezultat preskusa tipa V - preskus vzdržljivosti:

–	tip vzdržljivosti: 80000 km / 100000 km / ne pride v poštev ()

–	faktor poslabšanja DF: izračunan / določen (1)

–	posamezne vrednosti:

CO: ..........

HC: ..........

NOx: .........

2.1.6	Rezultat preskusa tipa VI - emisije pri nizki temperaturi okolja:

| Varianta / izvedenka | ...... | ...... | ..... |
| --- | --- | --- | --- |
| CO: g/km |  |  |  |
| HC: g/km |  |  |  |

2.1.7	OBD: da/ne (1)

2.2	Emisije iz motorjev za uporabo v vozilih.

Navede se zadnji regulativni akt, ki spreminja osnovnega, ki se uporablja za homologacijo. Pri regulativnem aktu, ki ima dve izvedbeni stopnji, se navede tudi stopnja izvedbe:

Gorivo(a) (): 	(dizelsko, bencin, LPG, NG, etanol, itd.)

2.2.1	Rezultati preskusa ESC ()

CO:	g/kWh

THC:	g/kWh

NOx:	g/kWh

PT:		g/kWh

2.2.2	Rezultat preskusa ELR ()

Dimljenje: ..........m-1

2.2.3	Rezultat preskusa ETC (1)

CO:	g/kWh

THC:	g/kWh (1)

NMHC:	g/kWh (1)

CH4:	g/kWh (1)

NOx:	g/kWh (1)

PT:	g/kWh (1)

2.3	Dimljenje dizelskih motorjev.

Navede se zadnji regulativni akt, ki spreminja osnovnega, ki se uporablja za homologacijo. Pri regulativnem aktu, ki ima dve izvedbeni stopnji, se navede tudi stopnja izvedbe:

2.3.1	Rezultati preskusa pri prostem pospeševanju

| Varianta/izvedenka | ....... | ....... | ....... |
| --- | --- | --- | --- |
| Korigirana vrednost absorpcijskega koeficienta (m-1) | ...... | ...... | ....... |
| Običajna vrtilna frekvenca prostega teka | ....... | ....... | ....... |
| Najvišja vrtilna frekvenca | ....... | ....... | ....... |
| Temperatura olja (min./max.) | ...... | ...... | ....... |

3	Rezultati preskusov emisije CO2 / porabe goriva ()

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnji regulativni akt, ki spreminja osnovnega, ki se uporablja za homologacijo:

| Varianta / izvedenka | ...... | ...... | ...... |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa emisije CO2 (mestna vožnja) (g/km) | ...... | ...... | ...... |
| Masa emisije CO2 (vožnja zunaj naselja) (g/km) | ...... | ...... | ....... |
| Masa emisije CO2 (kombinirana) (g/km) | ....... | ........ | ....... |
| Poraba goriva (mestna vožnja) (l/100 km) () | ....... | ......... | ........ |
| Poraba goriva (vožnja zunaj naselja) (l/100 km) (2) | ....... | ....... | ........ |
| Poraba goriva (kombinirana) (l/100 km) (2) | ........ | ....... | ......... |

PRILOGA IX

ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

0	CILJI

Certifikat o skladnosti je izjava, ki jo proizvajalec vozila izda kupcu in mu z njo zagotovi, da je vozilo, ki ga je kupil, skladno z zakonodajo, veljavno v Evropski uniji v času izdelave vozila.

Namen certifikata o skladnosti je tudi omogočiti pristojnim organom držav članic, da registrirajo vozila, ne da bi morali za to od vlagatelja zahtevati predložitev dodatne tehnične dokumentacije.

Za te namene mora certifikat o skladnosti vključevati:

a)	identifikacijsko številko vozila;

b)	natančne tehnične značilnosti vozila (tj. vnos razponov vrednosti ni dovoljen).

1	SPLOŠNI OPIS

1.1	Certifikat o skladnosti je sestavljen iz dveh delov:

a)	STRAN 1, ki vsebuje proizvajalčevo izjavo o skladnosti. Enak vzorec je skupen vsem kategorijam vozil;

b)	STRAN 2, ki je tehnični opis glavnih značilnosti vozila. Vzorec strani 2 je prilagojen vsaki posamezni kategoriji vozila.

1.2	Certifikat o skladnosti se sestavi v formatu največ A4 (210 x 297 mm) ali zloženo na format A4.

1.3	Ne glede na določbe iz oddelka 0 b) so vrednosti in enote, navedene v drugem delu, tiste, ki so podane v homologacijski dokumentaciji ustreznih regulativnih aktov. Pri preverjanju skladnosti proizvodnje se vrednosti preverijo po postopkih, določenih v ustreznih regulativnih aktih. Upoštevajo se odstopanja, ki jih dovoljujejo navedeni regulativni akti.

2	POSEBNE DOLOČBE

2.1	Vzorec A certifikata o skladnosti (dokončano vozilo) se uporablja za vozila, ki se lahko uporabljajo na cesti, ne da bi bila za njihovo odobritev potrebna nadaljnja stopnja dodelave.

2.2	Vzorec B certifikata o skladnosti (dodelana vozila) se uporablja za vozila, pri katerih je bila za njihovo odobritev opravljena nadaljnja stopnja dodelave.

To je običajni rezultat postopka večstopenjske homologacije (npr. avtobus, ki ga je proizvajalec na drugi stopnji dodelave zgradil na šasiji, ki jo je izdelal proizvajalec vozila).

Dodatni elementi, dodani med večstopenjskim postopkom, se na kratko opišejo.

2.3	Vzorec C certifikata o skladnosti (nedodelana vozila) se uporablja za vozila, ki za svojo odobritev potrebujejo nadaljnjo stopnjo dodelave (npr. šasija tovornjaka).

Razen pri vlečnih vozilih za vleko polpriklopnikov se za vozila, ki jih sestavlja le šasija s kabino in spadajo v kategorijo N, uporablja vzorec C certifikata o skladnosti.

______

DEL I DOKONČANA IN DODELANA VOZILA

VZOREC A1 - STRAN 1 DOKONČANA VOZILA

ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

Stran 1 Spodaj podpisani ….. (ime in priimek ter položaj v podjetju) potrjujem, da vozilo:

0.1	znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	tip:

varianta (a):

izvedenka (a):

0.2.1	trgovsko ime:

0.4	kategorija vozila:

0.5	ime in naslov proizvajalca:

0.6	mesto in način pritrditve predpisanih tablic:

mesto identifikacijske številke vozila:

0.9	ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

0.10	identifikacijska številka vozila:

| ustreza v vseh pogledih tipu, opisanemu v homologaciji št. ………… (številka homologacije, vključno s številko razširitve), ki je bila izdana dne ………………… (datum izdaje), in |
| --- |
| se lahko stalno registrira v državah članicah z vožnjo po desni / levi (b) strani, ki uporabljajo metrske / anglosaške (c) merske enote za merilnike hitrosti (d). |
| (Kraj) (Datum): ………………….. | (Podpis): …………………………… |

______

VZOREC A2 - STRAN 1
DOKONČANA VOZILA, HOMOLOGIRANA V MAJHNIH SERIJAH

| [leto] | [zaporedna številka] |
| --- | --- |

ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

Stran 1

Spodaj podpisani …………………………….. (ime in priimek ter položaj v podjetju) potrjujem, da vozilo:

0.1		znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	tip:

varianta (a):

izvedenka (a):

0.2.1	trgovsko ime:

0.4	kategorija vozila:

0.5	ime in naslov proizvajalca:

0.6	mesto in način pritrditve predpisanih tablic:

mesto identifikacijske številke vozila:

0.9	ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

0.10	identifikacijska številka vozila:

ustreza v vseh pogledih tipu, opisanemu v homologaciji št. ………..……………. (številka homologacije, vključno s številko razširitve), ki je bila izdana dne …………………(datum izdaje), in

se lahko stalno registrira v državah članicah z vožnjo po desni / levi (b) strani, ki uporabljajo metrske / anglosaške (c) merske enote za merilnike hitrosti (d).

(Kraj) (Datum): ………………..	(Podpis): ................................

______

VZOREC B – STRAN 1 DODELANA VOZILA

ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

Stran 1

Spodaj podpisani [….. (ime in priimek ter položaj v podjetju)] potrjujem, da je bilo vozilo:

0.1	znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	tip:

varianta (a) :

izvedenka (a) :

0.2.1	trgovsko ime:

0.4	kategorija vozila:

0.5	ime in naslov proizvajalca:

0.6	mesto in način pritrditve predpisanih tablic:

mesto identifikacijske številke vozila:

0.9	ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

0.10	identifikacijska številka vozila:

a)	dodelano in spremenjeno (1), kot sledi: ………………………………. in

b)	ustreza v vseh pogledih tipu, opisanemu v homologaciji št. ………. (številka homologacije, vključno s številko razširitve), ki je bila izdana dne ……………… (datum izdaje), in

c)	se lahko stalno registrira v državah članicah z vožnjo po desni / levi (b) strani, ki uporabljajo metrske / anglosaške (c) merske enote za merilnike hitrosti (d).

| (Kraj) (Datum): ……………… | (Podpis): .......................... |
| --- | --- |
| Priloge: Certifikat o skladnosti, izdan na vsaki prejšnji stopnji |

_______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE M1

(dokončana in dodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: ………………………………… in koles:

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava): …	…

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ………..….. mm;    2–3: …………..…. mm;     3–4: ……………… mm

5.	Dolžina: 	 mm

6.	Širina: 	 mm

7.	Višina: 	 mm

Mase

13.	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os:  1…….…… kg,    2. …….……. kg,  3. …………. kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	 kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v navpični smeri v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel/bencin/LPG/NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo, prilagodljivo na gorivo (1)

27.	Nazivna moč (g) : …. kW pri …... min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.	Kolotek osi: 1. ……………….…… mm, 2. ……………….……. mm, 3. ……………………… mm

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h) :

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

Nadgradnja

38.	Koda nadgradnje (i) :

40.	Barva vozila (j) :

41.	Število in razporeditev vrat:

42.	Število sedežnih mest (vključno z vozniškim) (k) :

42.1	Sedež(-i), namenjen(-i) uporabi samo pri mirujočem vozilu:

42.3	Število mest za uporabnike invalidskih vozičkov:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ………… dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……….. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l) : Euro ……………

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega predpisa in zadnjega predpisa, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo: …..

1.1	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ……  HC: ......  NOx: …...  HC + NOx: …...  Trdni delci: ……

Motnost izpušnih plinov (ELR): ……  (m-1)

1.2	postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6 (1))

CO: ……  THC: ……  NMHC: ……  NOx: …. THC + NOx: ….  Trdni delci (masa): ……  Delci (število): ………

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....  NOx: …...  NMHC: …...  THC:…. 	CH4: …...  trdni delci: ….......

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	(m-1)

49.	Emisije CO2 / poraba goriva / poraba električne energije (m):

1.	vsi pogonski sistemi razen popolnoma električnih vozil

|  | Emisije CO2 | Poraba goriva |
| --- | --- | --- |
| Mestna vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Vožnja zunaj naselja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Kombinirana vožnja: | …………… g/km | …….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Uteženi podatki, kombinirana vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km |

2.	popolnoma električna vozila in hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem akumulatorjev:

Poraba električne energije (uteženi podatki, kombinirana vožnja (1))	Wh/km

Električni doseg: 	…… km

Razno

51.	Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II tega pravilnika:

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE M2

(dokončana in dodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: …………………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega): …	…

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava): …	…

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	 mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: …………… mm; 2–3: ……………….. mm; 3–4: 	 mm

5.	Dolžina: 	 mm

6.	Širina: 	 mm

7.	Višina: 	 mm

9.	Razdalja med sprednjim delom vozila in središčem naprave za spenjanje: 	 mm

12.	Zadnji previs: 	 mm

Mase

13.	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg (f)

13.1	Porazdelitev te mase na osi: 1. ……………… kg;  2. …………….. kg;  3. 	 kg itd.

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …………….. kg;  2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ……… kg;  2. ………. kg;  3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

17.2.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os:1. ……………………. kg;  2. ……………………..kg;  3. 	 kg

17.3.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………. kg; 2. …………………… kg; 3. 	 kg

17.4.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1.	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivo (1)

27.	Nazivna moč (g): ….. kW pri …… min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.	Kolotek osi: 1. ……………….. mm;  2. ……………………..mm;  3. 	mm

33.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h) :

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Nadgradnja

38.	Koda nadgradnje (i) :

39.	Razred vozila: razred I / razred II / razred III / razred A / razred B (1)

41.	Število in razporeditev vrat:

42.	Število sedežnih mest (vključno z vozniškim) (k) :

42.1	Sedež(-i), namenjen(-i) uporabi samo pri mirujočem vozilu:

42.3	Število mest za uporabnike invalidskih vozičkov:

43.	Število stojišč:

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……………. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l): Euro …………….

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo:

1.1	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ………. HC: …....... NOx: …........	HC + NOx: …....	Trdni delci: ………

Motnost izpušnih plinov (ELR): ………… (m-1)

1.2.	postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6 (1))

CO: ……….THC: ………… NMHC: ………… NOx: ………..  THC + NOx: ………….. Trdni delci (masa):….……………   Delci (število): ………………..

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....… NOx: …........  NMHC: …........  THC:……….  CH4: ….....

Trdni delci: …........

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	 (m-1)

Razno

51.	Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II tega pravilnika:

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE M3

(dokončana in dodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: …………………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega): …	…

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava): …	…

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	 mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: …………… mm; 2–3: ……………….. mm; 3–4: 	 mm

5.	Dolžina: 	 mm

6.	Širina: 	 mm

7.	Višina: 	 mm

9.	Razdalja med sprednjim delom vozila in središčem naprave za spenjanje: 	 mm

12.	Zadnji previs: 	 mm

Mase

13.	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg (f)

13.1	Porazdelitev te mase na osi: 1. ……………… kg;  2. …………….. kg;  3. 	 kg itd.

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …………….. kg;  2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ……… kg;  2. ………. kg;  3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

17.2.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os:1. ……………………. kg;  2. ……………………..kg;  3. 	 kg

17.3.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………. kg; 2. …………………… kg; 3. 	 kg

17.4.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1.	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivo (1)

27.	Nazivna moč (g): ….. kW pri …… min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.1	Kolotek vsake krmiljene osi: 	mm

30.2	Kolotek vseh drugih osi: 	mm

32	Lega obremenjive(-ih) osi:

33.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h):

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Nadgradnja

38.	Koda nadgradnje (i) :

39.	Razred vozila: razred I / razred II / razred III / razred A / razred B (1)

41.	Število in razporeditev vrat:

42.	Število sedežnih mest (vključno z vozniškim) (k) :

42.1	Sedež(-i), namenjen(-i) uporabi samo pri mirujočem vozilu:

42.2	Število sedežnih mest za potnike (vključno z voznikom): …….(spodnji nivo), …….(zgornji nivo)

42.3	Število mest za uporabnike invalidskih vozičkov:

43.	Število stojišč:

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……………. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l): Euro …………….

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo:

1.	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ……….  HC: ….......  NOx: …........	  HC + NOx: …......	 Trdni delci: ………

Motnost izpušnih plinov (ELR): ………… (m-1)

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....… NOx: …........  NMHC: …........  THC:……….  CH4: ….....

Trdni delci: …........

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	 (m-1)

Razno

51.	Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II tega pravilnika:

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE N1

(dokončana in dodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: …………………………………… in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava):

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	 mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ……………. mm; 2–3: ……………… mm; 3–4: 	 mm

5.	Dolžina: 	 mm

6.	Širina: 	 mm

7.	Višina: 	 mm

8.	Oddaljenost centra sedla pri vlečnem vozilu polpriklopnika (največja in najmanjša): 	 mm

9.	Razdalja med sprednjim delom vozila in središčem naprave za spenjanje: 	 mm

11.	Dolžina nakladalne površine: 	 mm

Mase

13.	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg (f)

13.1	Porazdelitev te mase na osi: 1. ……………… kg; 2. ………………….. kg 3; 	 kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os:1. ………….. kg; 2. ………….. kg;  3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.2	Polpriklopnik: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	 kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivo (1)

27.	Nazivna moč (g): …... kW pri …... min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) 	 kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.	Kolotek osi: 1. ………………… mm;  2. ………………………….. mm;  3. 	mm

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h):

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Nadgradnja

38.	Koda nadgradnje (i):

40.	Barva vozila (j):

41.	Število in razporeditev vrat:

42.	Število sedežnih mest (vključno z vozniškim) (k):

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.1	Karakteristične vrednosti (1): D …… / V …… / S …… / U: …….

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ………… dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……….. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l) : Euro ……………

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo: …..

1.1	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ……  HC: ......  NOx: …...  HC + NOx: …...  Trdni delci: ……

Motnost izpušnih plinov (ELR): ……  (m-1)

1.2.	postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6 (1))

CO: ……  THC: ……  NMHC: ……  NOx: ……	THC + NOx: …. Trdni delci (masa): ……  Delci (število): ………

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....  NOx: …...  NMHC: …...  THC:…. 	CH4: …...  Trdni delci: ….......

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	(m-1)

49.	Emisije CO2/poraba goriva/poraba električne energije (m):

1.	vsi pogonski sistemi razen popolnoma električnih vozil

|  | Emisije CO2 | Poraba goriva |
| --- | --- | --- |
| Mestna vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Vožnja zunaj naselja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Kombinirana vožnja: | …………… g/km | ……… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Uteženi podatki, kombinirana vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km |

2.	popolnoma električna vozila in hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem akumulatorjev

Poraba električne energije (uteženi podatki, kombinirana vožnja (1))	Wh/km

Električni doseg: 	…… km

Razno

50.	Homologacija je bila podeljena v skladu s konstrukcijskimi zahtevami za prevoz nevarnega blaga: da/razred(-i): 	 /ne (l):

51.	Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II tega pravilnika:

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE N2

(dokončana in dodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: ……………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega):

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava):

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e): 	 mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ……………… mm; 2–3: …………………. mm; 3–4: 	 mm

5.	Dolžina: 	 mm

6.	Širina: 	mm

8.	Oddaljenost centra sedla pri vlečnem vozilu polpriklopnika (največja in najmanjša): 	 mm

9.	Razdalja med sprednjim delom vozila in središčem naprave za spenjanje: 	 mm

11.	Dolžina nakladalne površine: 	 mm

12.	Zadnji previs: 	 mm

Mase

13.	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: 	…. kg (f)

13.1	Porazdelitev te mase na osi: 1. ………………. kg; 2. ………………… kg; 3. 	 kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. ………..... kg; 2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ………. kg; 2. ……….. kg; 3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	kg

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem/mednarodnem prometu (1) (o)

17.1	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila:	kg

17.2	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os: 1. ………………..….kg; 2. ………….………….. kg; 3. 	 kg

17.3	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………….. kg; 2. …………………. kg; 3. 	 kg

17.4	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.2	Polpriklopnik: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	 kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivo (1)

27.	Nazivna moč (g): …... kW pri …... min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) 	 kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

31.	Lega dvižne(-ih) osi:

32.	Lega obremenljive(-ih) osi:

33.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h):

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Nadgradnja

38.	Koda nadgradnje (i):

41.	Število in razporeditev vrat:

42.	Število sedežnih mest (vključno z vozniškim) (k):

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.1	Karakteristične vrednosti (1): D ………… / V ………… / S ……………. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……………. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l): Euro …………….

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo:

1.1	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ………. HC: …....... NOx: …........	HC + NOx: …....

Trdni delci: ………

Motnost izpušnih plinov (ELR): ………… (m-1)

1.2.	postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6 (1))

CO: ……….THC: ………… NMHC: ………… NOx: ………..  THC + NOx: ………….. Trdni delci (masa):….……………   Delci (število): ………………..

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....… NOx: …........  NMHC: …........  THC:……….  CH4: ….....

Trdni delci: …........

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	 (m-1)

Razno

50.	Homologacija je bila podeljena v skladu s konstrukcijskimi zahtevami za prevoz nevarnega blaga: da / razred(-i): ………….  / ne (l) :

51.	Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II tega pravilnika:

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE N3

(dokončana in dodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: ……………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega):

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava):

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e): 	 mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ……………… mm; 2–3: …………………. mm; 3–4: 	 mm

5.	Dolžina: 	 mm

6.	Širina: 	mm

8.	Oddaljenost centra sedla pri vlečnem vozilu polpriklopnika (največja in najmanjša): 	 mm

9.	Razdalja med sprednjim delom vozila in središčem naprave za spenjanje: 	 mm

11.	Dolžina nakladalne površine: 	 mm

12.	Zadnji previs: 	 mm

Mase

13.	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg (f)

13.1	Porazdelitev te mase na osi: 1. ………………. kg; 2. ………………… kg; 3. 	 kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. ………..... kg; 2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ………. kg; 2. ……….. kg; 3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	kg

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila:	kg

17.2	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os: 1. ………………….kg; 2. …………………….. kg; 3. 	 kg

17.3	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………….. kg; 2. …………………. kg; 3. 	 kg

17.4	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.2	Polpriklopnik: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	 kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivo (1)

27.	Nazivna moč (g): …... kW pri …... min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) 	 kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

31.	Lega dvižne(-ih) osi:

32.	Lega obremenljive(-ih) osi:

33.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h):

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Nadgradnja

38.	Koda nadgradnje (i):

41.	Število in razporeditev vrat:

42.	Število sedežnih mest (vključno z vozniškim) (k):

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.1	Karakteristične vrednosti (1): D ………… / V ………… / S ……………. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……………. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l): Euro …………….

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo:

1.	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ……….  HC: ….......  NOx: …........	  HC + NOx: …......

Trdni delci: ………

Motnost izpušnih plinov (ELR): ………… (m-1)

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....… NOx: …........  NMHC: …........  THC:……….  CH4: ….....

Trdni delci: …........

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	 (m-1)

Razno

50.	Homologacija je bila podeljena v skladu s konstrukcijskimi zahtevami za prevoz nevarnega blaga: da / razred(-i): ………….  / ne (l) :

51.	Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II tega pravilnika:

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJ O1 in O2

(dokončana in dodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: ……………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e): 	 mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ……………… mm; 2–3: …………………. mm; 3–4: 	 mm

5.	Dolžina: 	 mm

6.	Širina: 	mm

7.	Višina: 	 mm

10.	Razdalja med središčem naprave za spenjanje in zadnjim delom vozila: 	mm

11.	Dolžina nakladalne površine: 	 mm

12.	Zadnji previs: 	 mm

Mase

13.	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg (f)

13.1	Porazdelitev te mase na osi: 1. ………………. kg; 2. ………………… kg; 3. 	 kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. ………..... kg; 2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ………. kg; 2. ……….. kg; 3. 	 kg itd.

19.1	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo: 	 kg

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.1	Kolotek vsake krmiljene osi: 	mm

30.2	kolotek vseh drugih osi: 	mm

31.	Lega dvižne(-ih) osi:

32.	Lega obremenljive(-ih) osi:

34.	Os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h):

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

Nadgradnja

38.	Koda nadgradnje (i):

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.1	Karakteristične vrednosti (1): D ………… / V ………… / S ……………. / U:

Razno

50.	Homologacija je bila podeljena v skladu s konstrukcijskimi zahtevami za prevoz nevarnega blaga: da / razred(-i): ………….  / ne (l) :

51.	Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II tega pravilnika:

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJ O3 in O4

(dokončana in dodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: ……………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega):

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e): 	 mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ……………… mm; 2–3: …………………. mm; 3–4: 	 mm

5.	Dolžina: 	 mm

6.	Širina: 	mm

7.	Višina: 	 mm

10.	Razdalja med središčem naprave za spenjanje in zadnjim delom vozila: 	mm

11.	Dolžina nakladalne površine: 	 mm

12.	Zadnji previs: 	 mm

Mase

13.	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg (f)

13.1	Porazdelitev te mase na osi: 1. ………………. kg; 2. ………………… kg; 3. 	 kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. ………..... kg; 2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ………. kg; 2. ……….. kg; 3. 	 kg itd.

17.	Pri registraciji m ed uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila:	kg

17.2	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os: 1. ………………….kg; 2. …………………….. kg; 3. 	 kg

17.3	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………….. kg; 2. …………………. kg; 3. 	 kg

19.1	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo: 	 kg

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

31.	Lega dvižne(-ih) osi:

32.	Lega obremenljive(-ih) osi:

34.	Os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h):

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

Nadgradnja

38.	Koda nadgradnje (i):

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.1	Karakteristične vrednosti (1): D ………… / V ………… / S ……………. / U:

Razno

50.	Homologacija je bila podeljena v skladu s konstrukcijskimi zahtevami za prevoz nevarnega blaga: da / razred(-i): ………….  / ne (l) :

51.	Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II tega pravilnika:

52.	Opombe (n):

______

DEL II NEDODELANA VOZILA

VZOREC C1 - STRAN 1 NEDODELANA VOZILA

ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

Stran 1 Spodaj podpisani ….. (ime in priimek ter položaj v podjetju) potrjujem, da vozilo:

0.1	znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	tip:

varianta (a):

izvedenka (a):

0.2.1	trgovsko ime:

0.4	kategorija vozila:

0.5	ime in naslov proizvajalca:

0.6	mesto in način pritrditve predpisanih tablic:

mesto identifikacijske številke vozila:

0.9	ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

0.10	identifikacijska številka vozila:

| ustreza v vseh pogledih tipu, opisanemu v homologaciji št. ………… (številka homologacije, vključno s številko razširitve), ki je bila izdana dne ………………… (datum izdaje), in |
| --- |
| se ne more registrirati brez nadaljnjih odobritev. |
| (Kraj) (Datum): ………………….. | (Podpis): …………………………… |

______

VZOREC C2 - STRAN 1
NEDODELANA VOZILA, HOMOLOGIRANA V MAJHNIH SERIJAH

| [leto] | [zaporedna številka] |
| --- | --- |

ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

Stran 1

Spodaj podpisani …………………………….. (ime in priimek ter položaj v podjetju) potrjujem, da vozilo:

0.1		znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	tip:

varianta (a):

izvedenka (a):

0.2.1	trgovsko ime:

0.4	kategorija vozila:

0.5	ime in naslov proizvajalca:

0.6	mesto in način pritrditve predpisanih tablic:

mesto identifikacijske številke vozila:

0.9	ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja):

0.10	identifikacijska številka vozila:

ustreza v vseh pogledih tipu, opisanemu v homologaciji št. ………..….. (številka homologacije, vključno s številko razširitve), ki je bila izdana dne …………………(datum izdaje), in

ne more biti stalno registrirano brez nadaljnjih homologacij.

(Kraj) (Datum): ………………..	(Podpis): ................................

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE M1

(nedodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: ………………………………… in koles:

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava): …	…

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ………..….. mm;    2–3: …………..…. mm;     3–4: ……………… mm

5.1	Največja dovoljena dolžina: 	 mm

6.1	Največja dovoljena širina: 	 mm

7.1	Največja dovoljena višina: 	 mm

12.1	Največji dovoljeni zadnji previs: 	mm

Mase

14.	Masa nedodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

14.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

15.	Najmanjša masa vozila po dodelavi: 	kg

15.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os:  1…….…… kg,    2. …….……. kg,  3. …………. kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	 kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel/bencin/LPG/NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo, prilagodljivo na gorivo (1)

27.	Nazivna moč (g) : …. kW pri …... min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.	Kolotek osi: 1. ……………….…… mm, 2. ……………….……. mm, 3. ……………………… mm

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h) :

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

Nadgradnja

41.	Število in razporeditev vrat:

42.	Število sedežnih mest (vključno z vozniškim) (k) :

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ………… dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……….. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l) : Euro ……………

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo: …..

1.1	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ……  HC: ......  NOx: …...  HC + NOx: …...

Trdni delci: ……

Motnost izpušnih plinov (ELR): ……  (m-1)

1.2.	postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6 (1))

CO: ……  THC: ……  NMHC: ……  NOx: ……	THC + NOx: ….

Trdni delci (masa): ……  Delci (št.): ………

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....  NOx: …...  NMHC: …...  THC:…. 	CH4: …...  Trdni delci: ….......

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	(m-1)

49.	Emisije CO2/poraba goriva/poraba električne energije (m):

1.	vsi pogonski sistemi razen popolnoma električnih vozil

|  | Emisije CO2 | Poraba goriva |
| --- | --- | --- |
| Mestna vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Vožnja zunaj naselja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Kombinirana vožnja: | …………… g/km | ……… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Uteženi podatki, kombinirana vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km |

2.	popolnoma električna vozila in hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem akumulatorjev

Poraba električne energije (uteženi podatki, kombinirana vožnja (1))	Wh/km

Električni doseg: 	…… km

Razno

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE M2

(nedodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: …………………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega): …	…

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava): …	…

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ………..….. mm;    2–3: …………..…. mm;     3–4: ……………… mm

5.1	Največja dovoljena dolžina: 	 mm

6.1	Največja dovoljena širina: 	 mm

7.1	Največja dovoljena višina: 	 mm

12.1	Največji dovoljeni zadnji previs: 	mm

Mase

14.	Masa nedodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

14.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

15.	Najmanjša masa vozila po dodelavi: 	kg

15.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …………….. kg;  2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ……… kg;  2. ………. kg;  3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

17.2.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os:1. ……………………. kg;  2. ……………………..kg;  3. 	 kg

17.3.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………. kg; 2. …………………… kg; 3. 	 kg

17.4.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1.	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivoa (1)

27.	Nazivna moč (g): ….. kW pri …… min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.	Kolotek osi: 1. ……………….. mm;  2. ……………………..mm;  3. 	mm

33.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h) :

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.	Tipi ali razredi naprav za spenjanje, ki se lahko vgradijo:

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……………. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l): Euro …………….

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo:

1.1	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ………. HC: …....... NOx: …........	HC + NOx: …....

Trdni delci: ………

Motnost izpušnih plinov (ELR): ………… (m-1)

1.2.	postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6 (1))

CO: ……….THC: ………… NMHC: ………… NOx: ………..  THC + NOx: ………….. Trdni delci (masa):….……………   Delci (število): ………………..

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....… NOx: …........  NMHC: …........  THC:……….  CH4: ….....

Trdni delci: …........

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	 (m-1)

Razno

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE M3

(nedodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: …………………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega): …	…

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava): …	…

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ……..….. mm;     2–3: …………..…. mm;      3–4: ……………… mm

5.1	Največja dovoljena dolžina: 	 mm

6.1	Največja dovoljena širina: 	 mm

7.1	Največja dovoljena višina: 	 mm

12.1	Največji dovoljeni zadnji previs: 	mm

Mase

14.	Masa nedodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

14.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

15.	Najmanjša masa vozila po dodelavi: 	kg

15.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …………….. kg;  2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ……… kg;  2. ………. kg;  3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

17.2.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os:1. ……………………. kg;  2. ……………………..kg;  3. 	 kg

17.3.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………. kg; 2. …………………… kg; 3. 	 kg

17.4.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1.	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivoa (1)

27.	Nazivna moč (g): ….. kW pri … min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.1	Kolotek vsake krmiljene osi: 	mm

30.2	Kolotek vseh drugih osi: 	mm

32	Lega obremenjive(-ih) osi:

33.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h) :

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.	Tipi ali razredi naprav za spenjanje, ki se lahko vgradijo:

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……………. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l): Euro …………….

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo:

1.	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ………. HC: …....... NOx: …........	HC + NOx: …....

Trdni delci: ………

Motnost izpušnih plinov (ELR): ………… (m-1)

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....… NOx: …........  NMHC: …........  THC:……….  CH4: ….....

Trdni delci: …........

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	 (m-1)

Razno

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE N1

(nedodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: …………………………………… in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava):

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ………..….. mm;    2–3: …………..…. mm;     3–4: ……………… mm

5.1	Največja dovoljena dolžina: 	 mm

6.1	Največja dovoljena širina: 	 mm

7.1	Največja dovoljena višina: 	 mm

8. 	Oddaljenost središča sedla pri vlečnem vozilu polpriklopnika (največja in najmanjša):

12.1	Največji dovoljeni zadnji previs: 	mm

Mase

14.	Masa nedodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

14.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

15.	Najmanjša masa vozila po dodelavi: 	kg

15.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os:  1…….…… kg,    2. …….……. kg,  3. …………. kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.2	Polpriklopnik: 	kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	 kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel/bencin/LPG/NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo, prilagodljivo na gorivo (1)

27.	Nazivna moč (g) : …. kW pri …... min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.	Kolotek osi: 1. ……………….…… mm, 2. ……………….……. mm, 3. ……………………… mm

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h) :

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.		Kombinacija pnevmatika / platišče:

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.	Tipi ali razredi naprav za spenjanje, ki se lahko vgradijo:

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ………… dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……….. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l) : Euro ……………

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo: …..

1.1	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ……  HC: ......  NOx: …...  HC + NOx: …...

Trdni delci: ……

Motnost izpušnih plinov (ELR): ……  (m-1)

1.2.	postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6 (1))

CO: ……  THC: ……  NMHC: ……  NOx: ……	THC + NOx: ….

Trdni delci (masa): ……  Delci (št.): ………

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....  NOx: …...  NMHC: …...  THC:…. 	CH4: …...

Trdni delci: ….......

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	(m-1)

49.	Emisije CO2/poraba goriva/poraba električne energije (m):

1.	vsi pogonski sistemi razen popolnoma električnih vozil

|  | Emisije CO2 | Poraba goriva |
| --- | --- | --- |
| Mestna vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Vožnja zunaj naselja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Kombinirana vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km/m3/100 km (1) |
| Uteženi podatki, kombinirana vožnja: | …………… g/km | …..… l/100 km |

2.	popolnoma električna vozila in hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem akumulatorjev

Poraba električne energije (uteženi podatki, kombinirana vožnja (1))	Wh/km

Električni doseg: 	…… km

Razno

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE N2

(nedodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: …………………………………… in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega):

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava):

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ………..….. mm;    2–3: …………..…. mm;     3–4: ……………… mm

5.1	Največja dovoljena dolžina: 	 mm

6.1	Največja dovoljena širina: 	 mm

8. 	Oddaljenost središča sedla pri vlečnem vozilu polpriklopnika (največja in najmanjša):

12.1	Največji dovoljeni zadnji previs: 	mm

Mase

14.	Masa nedodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

14.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

15.	Najmanjša masa vozila po dodelavi: 	kg

15.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …………….. kg;  2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ……… kg;  2. ………. kg;  3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

17.2.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os:1. ……………………. kg;  2. ……………………..kg;  3. 	 kg

17.3.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………. kg; 2. …………………… kg; 3. 	 kg

17.4.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1.	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.2	Polpriklopnik:	kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivoa (1)

27.	Nazivna moč (g): ….. kW pri …… min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

31.	Lega dvižne(-ih) osi:

32.	Lega obremenljive(-ih) osi:

33.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h) :

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.	Tipi ali razredi naprav za spenjanje, ki se lahko vgradijo:

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……………. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l): Euro …………….

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo:

1.1	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ………. HC: …....... NOx: …........	HC + NOx: …....

Trdni delci: ………

Motnost izpušnih plinov (ELR): ………… (m-1)

1.2.	postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6 (1))

CO: ……….THC: ………… NMHC: ………… NOx: ………..  THC + NOx: ………….. Trdni delci (masa):….……………   Delci (število): ………………..

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....… NOx: …........  NMHC: …........  THC:……….  CH4: ….....

Trdni delci: …........

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	 (m-1)

Razno

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE N3

(nedodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: …………………………………… in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega):

3.	Pogonske osi (število, lega, povezava):

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ………..….. mm;    2–3: …………..…. mm;     3–4: ……………… mm

5.1	Največja dovoljena dolžina: 	 mm

6.1	Največja dovoljena širina: 	 mm

8. 	Oddaljenost središča sedla pri vlečnem vozilu polpriklopnika (največja in najmanjša):

12.1	Največji dovoljeni zadnji previs: 	mm

Mase

14.	Masa nedodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

14.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

15.	Najmanjša masa vozila po dodelavi: 	kg

15.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …………….. kg;  2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ……… kg;  2. ………. kg;  3. 	 kg itd.

16.4	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

17.2.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os:1. ……………………. kg;  2. ……………………..kg;  3. 	 kg

17.3.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………. kg; 2. …………………… kg; 3. 	 kg

17.4.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa skupine vozil: 	 kg

18.	Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za:

18.1.	Priklopnik z vrtljivim ojesom: 	 kg

18.2	Polpriklopnik:	kg

18.3	Priklopnik s centralno osjo: 	 kg

18.4	Nezavirani priklopnik: 	kg

19.	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja: 	 kg

Pogonski agregat

20.	Proizvajalec motorja:

21.	Koda motorja, kot je označena na motorju:

22.	Način delovanja:

23.	Popolnoma električni: da/ne (1)

23.1	Hibridno [električno] vozilo: da/ne (1)

24.	Število in namestitev valjev:

25.	Delovna prostornina motorja: 	 cm³

26.	Gorivo: dizel / bencin / LPG / NG – biometan / etanol / biodizel / vodik (1)

26.1	Enogorivno / dvogorivno / vozilo prilagodljivo na gorivoa (1)

27.	Nazivna moč (g): ….. kW pri …… min-1 ali največja trajna nazivna moč (elektromotor) ….. kW (1)

28.	Menjalnik (tip):

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

31.	Lega dvižne(-ih) osi:

32.	Lega obremenljive(-ih) osi:

33.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h) :

Zavore

36.	Priključki zavorne naprave priklopnika: mehanični / električni / pnevmatski / hidravlični (1)

37.	Tlak v napajalnem vodu zavornega sistema priklopnika: 	 bar

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.	Tipi ali razredi naprav za spenjanje, ki se lahko vgradijo:

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Okoljska učinkovitost

46.	Raven hrupa

na mestu: ……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: …………… min-1

med vožnjo: ……………. dB(A)

47.	Stopnja standarda emisij izpušnih plinov (l): Euro …………….

48.	Emisije izpušnih plinov (m) :

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega in se uporablja za homologacijo:

1.	postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: ………. HC: …....... NOx: …........	HC + NOx: …....

Trdni delci: ………

Motnost izpušnih plinov (ELR): ………… (m-1)

2.	postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: …....… NOx: …........  NMHC: …........  THC:……….  CH4: ….....

Trdni delci: …........

48.1	Dimljenje – korigirani absorpcijski koeficient: 	 (m-1)

Razno

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJ O1 in O2

(nedodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: ……………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ………..….. mm;    2–3: …………..…. mm;     3–4: ……………… mm

5.1	Največja dovoljena dolžina: 	 mm

6.1	Največja dovoljena širina: 	 mm

7.1	Največja dovoljena višina:

10. 	Razdalja med središčem naprave za spenjanje in zadnjim delom vozila:

12.1	Največji dovoljeni zadnji previs: 	mm

Mase

14.	Masa nedodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

14.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

15.	Najmanjša masa vozila po dodelavi: 	kg

15.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …………….. kg;  2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ……… kg;  2. ………. kg;  3. 	 kg itd.

19.1	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo:	kg

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

30.1	Kolotek vsake krmiljene osi: 	mm

30.2	kolotek vseh drugih osi: 	mm

31.	Lega dvižne(-ih) osi:

32.	Lega obremenljive(-ih) osi:

34.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h):

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.	Tipi ali razredi naprav za spenjanje, ki se lahko vgradijo:

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Razno

52.	Opombe (n):

______

STRAN 2

VOZILA KATEGORIJE O3 in O4

(nedodelana vozila)

Stran 2

Splošni konstrukcijski podatki

1.	Število osi: ……………………………….. in koles:

1.1	Število in lega osi z dvojnimi kolesi:

2.	Krmiljene osi (število, lega):

Glavne mere

4.	Medosna razdalja (e) : 	mm

4.1	Razdalja med osmi: 1–2: ………..….. mm;    2–3: …………..…. mm;     3–4: ……………… mm

5.1	Največja dovoljena dolžina: 	 mm

6.1	Največja dovoljena širina: 	 mm

7.1	Največja dovoljena višina:

10. 	Razdalja med središčem naprave za spenjanje in zadnjim delom vozila:

12.1	Največji dovoljeni zadnji previs: 	mm

Mase

14.	Masa nedodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo: 	 kg(f)

14.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

15.	Najmanjša masa vozila po dodelavi: 	kg

15.1	Porazdelitev te mase med osi: 1…….…..…… kg;    2. ……..….……. kg;  3. 	kg

16.	Največje tehnično dovoljene mase

16.1	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

16.2	Tehnično dovoljena masa na vsako os: 1. …………….. kg;  2. …………. kg; 3. 	 kg itd.

16.3	Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi: 1. ……… kg;  2. ………. kg;  3. 	 kg itd.

17.	Pri registraciji / med uporabo predvidene največje dovoljene mase v notranjem / mednarodnem prometu (1) (o)

17.1.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila: 	 kg

17.2.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako os:1. ……………………. kg;  2. ……………………..kg;  3. 	 kg

17.3.	Pri registraciji / med uporabo predvidena največja dovoljena masa obremenjenega vozila na vsako skupino osi: 1. …………………. kg; 2. …………………… kg; 3. 	 kg

19.1	Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo:	kg

Največja hitrost

29.	Največja hitrost: 	 km/h

Osi in obesitev

31.	Lega dvižne(-ih) osi:

32.	Lega obremenljive(-ih) osi:

34.	Pogonska(-e) os(-i), opremljena(-e) z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem: da/ne (1)

35.	Kombinacija pnevmatika / platišče (h):

Naprava za spenjanje

44.	Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena):

45.	Tipi ali razredi naprav za spenjanje, ki se lahko vgradijo:

45.1	Karakteristične vrednosti (1) : D …………. / V …………… / S ………….. / U:

Razno

52.	Opombe (n):

_____

# Pojasnila v zvezi s Prilogo IX tega pravilnika

(1)	Neustrezno črtati.

(a)	Navesti identifikacijsko kodo.

(b)	Navesti, ali vozilo ustreza za vožnjo samo po desni ali samo po levi strani ali po obeh straneh.

(c)	Navesti, ali ima vgrajeni merilnik hitrosti samo metrske ali metrske in anglosaške merske enote.

(d)	Ta izjava ne omejuje pravice držav članic, da za registracijo vozila v državi članici, ki ni država, kateri je bilo vozilo namenjeno, zahtevajo tehnične prilagoditve, kadar vožnja v zadevni državi članici poteka po nasprotni strani cestišča.

(e)	Ta podatek se navede samo, kadar ima vozilo dve osi. Za priklopnik s centralno osjo z eno osjo navesti vodoravno razdaljo med navpično osjo vlečne sklopke in središčem osi.

(f)	Ta masa vključuje maso voznika in maso člana posadke, če je vozilo opremljeno s sedežem za člana posadke.

Pri vozilih kategorije M1, N1, O1, O2 ali M2, lažjih od 3,5 tone, se lahko dejanska masa za 5 % razlikuje od mase, navedene v tej točki.

Pri vseh drugih kategorijah vozil je ta razlika 3 %.

(g)	Pri hibridnih električnih vozilih navesti podatek za nazivno moč in največjo trajno nazivno moč.

(h)	Neobvezna oprema iz te točke se lahko vpiše pod točko »Opombe«.

(i)	Uporabiti je treba kode, opisane v oddelku C Priloge II tega pravilnika.

(j)	Navesti samo osnovno(-e) barvo(-e), in sicer: belo, rumeno, oranžno, rdečo, vijoličasto, modro, zeleno, sivo, rjavo ali črno.

(k)	Brez sedežev, namenjenih uporabi samo pri mirujočem vozilu, in števila mest za invalidske vozičke.

Pri avtobusih iz kategorije vozil M3 se število sedežev za člane posadke vključi v število potniških sedežev.

(l)	Dodati številko standarda Euro in znak, ki ustreza določbam, ki se uporabljajo za homologacijo.

(m)	Ponoviti za različna goriva, ki se lahko uporabljajo. Vozila, ki lahko uporabljajo bencin in tudi plinasto gorivo, vendar je bencinski sistem vgrajen le za uporabo v sili ali samo za zagon motorja, in pri katerih posoda za bencin ne more sprejeti več kot 15 litrov bencina, se štejejo kot vozila, ki uporabljajo samo plinasto gorivo.

(n)	Če je vozilo opremljeno z radarsko opremo kratkega dosega 24 GHz v skladu z Odločbo Komisije 2005/50/ES (UL L 21, 25.1.2005, str. 15), mora proizvajalec tu navesti: »Vozilo opremljeno z radarsko opremo kratkega dosega 24 GHz.«

(o)	Proizvajalec lahko te podatke navede bodisi za mednarodni promet bodisi notranji promet ali za oba.

Pri notranjem prometu je treba navesti kodo države, kjer je predvidena registracija vozila. Koda mora biti v skladu s standardom SIST ISO 3166-1:2008.

Pri mednarodnem prometu se navede številka direktive (npr. »96/53/ES« za Direktivo Sveta 96/53/ES).

__________________

PRILOGA X

SKLADNOST PROIZVODNJE

0. 	CILJI

0.1 	Cilj skladnosti proizvodnje je zagotoviti, da so vsa izdelana vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni s homologiranim tipom.

0.2 	Postopki neločljivo vključujejo presojo sistemov vodenja kakovosti, v nadaljevanju imenovano »začetna presoja«, ter preverjanje predmeta homologacije in s proizvodi povezana preverjanja, v nadaljevanju imenovana »ukrepi za skladnost proizvodnje«.

1. 	ZAČETNA PRESOJA

1.1 	Homologacijski organ preveri obstoj zadovoljivih ukrepov in postopkov za zagotovitev učinkovitega nadzora skladnosti sestavnih delov, sistemov, samostojnih tehničnih enot ali vozil v proizvodnji s homologiranim tipom.

1.2 	Smernice za presojanje so v standardu SIST EN ISO 19011:2003 – Smernice za presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali sistemov ravnanja z okoljem.

1.3 	Homologacijski organ, ki podeli homologacijo, preveri, ali so izpolnjene zahteve iz točke 1.1.

Ta organ se zadovolji z začetno presojo in ukrepi za skladnost proizvodnje iz razdelka 2 spodaj, ob upoštevanju, po potrebi, enega od ukrepov, opisanih v točkah od 1.3.1 do 1.3.3, ali kombinacije teh ukrepov v celoti ali delno.

1.3.1 	Začetno presojo in/ali preverjanje ukrepov za skladnost proizvodov opravi homologacijski organ, ki podeli homologacijo, ali organ, ki deluje po pooblastilu homologacijskega organa.

1.3.1.1 Homologacijski organ lahko pri opredeljevanju obsega začetne presoje, ki jo je treba opraviti, upošteva razpoložljive podatke v zvezi s:

a) 	certifikacijo proizvajalca, ki je opisana v točki 1.3.3 spodaj, ki ni bil kvalificiran ali priznan na podlagi te točke;

b) 	pri homologaciji sestavnega dela ali samostojne tehnične enote: presoje sistemov zagotavljanja kakovosti, ki jih v prostorih proizvajalca sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izvajajo proizvajalci vozil v skladu z enim ali več predpisi za področje industrije, ki ustrezajo zahtevam iz usklajenega standarda SIST EN ISO 9001:2008.

1.3.2 	Dejansko začetno presojo in/ali preverjanje ukrepov za skladnost proizvodov lahko opravi tudi homologacijski organ druge države članice ali pooblaščeni organ, ki ga za to določi homologacijski organ.

1.3.2.1 	Homologacijski organ druge države članice v takem primeru pripravi izjavo o skladnosti, v kateri navede področja in proizvodne obrate, ki jih je obravnaval kot pomembne za proizvode, ki jih je treba homologirati, ter za predpise, na podlagi katerih bodo ti proizvodi homologirani.

1.3.2.2 	Na zahtevo homologacijskega organa države članice, ki podeljuje homologacijo, homologacijski organ druge države članice nemudoma pošlje izjavo o skladnosti ali sporoči, da te izjave ne more izdati.

1.3.2.3 	Izjava o skladnosti vsebuje najmanj naslednje podatke:

a) 	skupino ali družbo 			(npr. XYZ Automotive)

b) 	določeno organizacijo 			(npr. enota za Evropo)

c) 	obrate/proizvodna mesta 		(npr. tovarna motorjev 1

(Združeno kraljestvo) –  						tovarna vozil 2 (Nemčija))

d) 	obseg vozil/sestavnih delov 		(npr. vsi modeli kategorije M1)

e) 	ocenjena področja 			(npr. izdelava motorja, izdelava in montaža

karoserije, izdelava vozila)

f) 	pregledane dokumente 			(npr. poslovnik za kakovost in postopki kakovosti

podjetja in zadevnega obrata)

g) 	datum presoje 				(npr. presoja se je izvajala od 18. do 30.5.2009)

h) 	načrtovan kontrolni obisk 		(npr. oktobra 2010)

1.3.3 	Homologacijski organ sprejme tudi ustrezen certifikat, ki si ga je proizvajalec pridobil po usklajenem standardu SIST EN ISO 9001:2008 ali enakovrednem usklajenem standardu, kot izpolnitev zahtev začetne presoje iz točke 1.3. Proizvajalec zagotovi podatke o certifikatu in se zaveže, da bo homologacijski organ obvestil o vseh spremembah glede njegove veljavnosti ali področja uporabe.

1.4 	Za homologacijo vozila ni treba ponavljati začetnih presoj, opravljenih zaradi podelitve homologacije za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote vozila, vendar jih je treba dopolniti s presojo, ki se nanaša na proizvodno mesto in dejavnost v zvezi z izdelavo celotnega vozila, ki ni bila zajeta v prejšnjih presojah.

2. 	UKREPI ZA SKLADNOST PROIZVODNJE

2.1 	Vsa vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki se homologirajo v skladu s tem pravilnikom ali posamičnim predpisom, se izdelajo tako, da so skladni s homologiranim tipom in izpolnjujejo zahteve tega pravilnika ali ustreznih predpisov iz Priloge IV tega pravilnika.

2.2 	Homologacijski organ države članice za vsako homologacijo po dogovoru s proizvajalcem preveri, ali obstajajo primerni ukrepi in pisno določeni načrti kontrole, da se v določenih časovnih razmikih opravijo preskusi ali ustrezna preverjanja, potrebni za potrditev stalne skladnosti s homologiranim tipom, vključno zlasti s fizičnimi preskusi, opredeljenimi v predpisih.

2.3 	Imetnik homologacije zlasti, da:

2.3.1 	zagotovi, da obstajajo in se uporabljajo postopki za učinkovito kontrolo skladnosti proizvodov (vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot) s homologiranim tipom;

2.3.2 	ima dostop do preskusne ali druge ustrezne opreme, potrebne za preverjanje skladnosti z vsakim homologiranim tipom;

2.3.3 	poskrbi za zapis rezultatov preskusov ali preverjanj in za to, da pripadajoča dokumentacija ostane na voljo za obdobje, dogovorjeno s homologacijskim organom. To obdobje ni daljše od desetih let;

2.3.4 	analizira rezultate vseh vrst preskusov ali preverjanj, da se potrdi in zagotovi stabilnost lastnosti proizvoda ob upoštevanju običajnih odstopanj pri serijski proizvodnji;

2.3.5 	zagotovi, da se za vsak tip proizvoda opravijo vsaj preverjanja, določena v tej direktivi, in preskusi, določeni v ustreznih predpisih iz Priloge IV tega pravilnika;

2.3.6 	zagotovi, da se po vsaki seriji vzorcev ali preskušancev, ki je pri določenem preskusu ali preverjanju dala neustrezne rezultate, preskusijo ali preverijo novi vzorci. Pri tem se sprejmejo vsi potrebni ukrepi, da se znova vzpostavi skladnost proizvodnje teh izdelkov;

2.3.7 	pri homologaciji vozila preverjanja iz točke 2.3.5 vključujejo vsaj preverjanja pravilnosti proizvodne specifikacije glede na homologacijsko dokumentacijo in informacij, potrebnih za certifikate o skladnosti iz Priloge IX tega pravilnika.

3. 	UKREPI ZA STALNO PREVERJANJE

3.1 	Organ, ki je podelil homologacijo, lahko kadar koli preveri metode za nadzor skladnosti, ki se uporabljajo v vsakem proizvodnem obratu.

3.1.1 	Običajno se preverja, ali je učinkovitost postopkov, določenih v oddelkih 1 in 2 te priloge (začetna presoja in ukrepi za skladnost proizvodnje), nespremenjena.

3.1.1.1 	Nadzor, ki ga izvajajo tehnične službe (kvalificirane ali priznane, kot je določeno v točki 1.3.3), se upošteva kot izpolnjevanje zahtev iz točke 3.1.1 v zvezi s postopki, uvedenimi pri začetni presoji.

3.1.1.2 	Glede pogostnosti preverjanj, ki jih opravi homologacijski organ (razen tistih, ki so navedeni v točki 3.1.1.1), se zagotovi, da se ustrezna preverjanja, izvedena v skladu z oddelkoma 1 in 2, ponovijo po obdobju, ki ga glede na ugotovljeno stopnjo zaupanja določi homologacijski organ.

3.2 	Pri vsakem preverjanju se kontrolorju dajo na voljo zapisi o preskusih ali preverjanjih ter dokumenti o proizvodnji, zlasti zapisi o tistih preskusih ali preverjanjih, ki so potrebni v skladu s točko 2.2.

3.3 	Kontrolor lahko naključno izbere vzorce, ki se preskusijo v proizvajalčevem laboratoriju ali prostorih tehnične službe. V takem primeru se izvede samo fizični preskus. Najmanjše število vzorcev se lahko določi glede na rezultate preverjanj, ki jih opravi proizvajalec.

3.4 	Če se kakovost nadzora pokaže za nezadovoljivo ali če se zdi, da je treba preveriti veljavnost preskusov, opravljenih v skladu s točko 3.2, kontrolor izbere vzorce, ki se pošljejo tehnični službi, da izvede fizične preskuse.

3.5 	Če so rezultati nadzora oziroma spremljanja nezadovoljivi, homologacijski organ poskrbi, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim hitrejšo vzpostavitev skladnosti proizvodnje

______________

PRILOGA XI

SEZNAM REGULATIVNIH AKTOV, KI DOLOČAJO ZAHTEVE ZA

ES-HOMOLOGACIJO VOZIL ZA POSEBNE NAMENE

Dodatek 1

Bivalna vozila, reševalna vozila in pogrebna vozila

| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 ≤ 2500 () kg | M1 > 2500 (23) kg | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovoljena raven hrupa | Direktiva 70/157/EGS | H | G + H | G + H | G + H |
| 2 | Emisije | Direktiva 70/220/EGS | Q | G + Q | G + Q | G + Q |
| 2a | Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij | Uredba (ES) št. 715/2007 | Q | G + Q | G + Q |  |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom | Direktiva 70/221/EGS | F | F | F | F |
| 4 | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS | X | X | X | X |
| 5 | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS | X | G | G | G |
| 6 | Zapahi in tečaji vrat | Direktiva 70/387/EGS | B | G + B |  |  |
| 7 | Zvočni signal | Direktiva 70/388/EGS | X | X | X | X |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | Direktiva 2003/97/ES | X | G | G | G |
| 9 | Zavore | Direktiva 71/320/EGS | X | G | G | G |
| 10 | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | Direktiva 72/245/EGS | X | X | X | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | Direktiva 72/306/EGS | H | H | H | H |
| 12 | Notranja oprema | Direktiva 74/60/EGS | C | G + C |  |  |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | Direktiva 74/61/EGS | X | G | G | G |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | Direktiva 74/297/EGS | X | G |  |  |
| 15 | Trdnost sedežev | Direktiva 74/408/EGS | D | G + D | G + D | G + D |
| 16 | Zunanji štrleči deli | Direktiva 74/483/EGS | X za kabino; A za preostali del | G za kabino; A za preostali del |  |  |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | Direktiva 75/443/EGS | X | X | X | X |
| 18 | Tablica proizvajalca (predpisana) | Direktiva 76/114/EGS | X | X | X | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 ≤ 2500 () kg | M1 > 2500 (24) kg | M2 | M3 |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | Direktiva 76/115/EGS | D | G + L | G + L | G + L |
| 20 | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/756/EEC | A + N | A + G + N za kabino; A + N za preostali del | A + G + N za kabino; A + N za preostali del | A + G + N za kabino; A + N za preostali del |
| 21 | Odsevniki | Direktiva 76/757/EGS | X | X | X | X |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke | Direktiva 76/758/EGS | X | X | X | X |
| 23 | Smerne svetilke | Direktiva 76/759/EGS | X | X | X | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | Direktiva 76/761/EGS | X | X | X | X |
| 26 | Žarometi za meglo | Direktiva 76/762/EGS | X | X | X | X |
| 27 | Naprava za vleko vozila | Direktiva 77/389/EGS | E | E | E | E |
| 28 | Zadnja svetilka za meglo | Direktiva 77/538/EGS | X | X | X | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | Direktiva 77/539/EGS | X | X | X | X |
| 30 | Parkirne svetilke | Direktiva 77/540/EGS | X | X | X | X |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje | Direktiva 77/541/EGS | D | G + M | G + M | G + M |
| 32 | Vidno polje voznika | Direktiva 77/649/EGS | X | G |  |  |
| 33 | Oznaka upravljal, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | Direktiva 78/316/EGS | X | X | X | X |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | Direktiva 78/317/EGS | X | G + O | O | O |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | Direktiva 78/318/EGS | X | G + O | O | O |
| 36 | Ogrevalni sistemi | Direktiva 2001/56/ES. | X | X | X | X |
| 37 | Okrovi koles | Direktiva 78/549/EGS | X | G |  |  |
| 38 | Nasloni za glavo | Direktiva 78/932/EGS | D | G + D |  |  |
| 39 | Emisije CO2 / poraba goriva | Direktiva 80/1268/EGS | N/A | N/A |  |  |
| 40 | Moč motorja | Direktiva 80/1269/EGS | X | X | X | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 ≤ 2500 () kg | M1 > 2500 (25) kg | M2 | M3 |
| 41 | Emisije (Euro IV in V) – težka vozila | Direktiva 2005/55/ES | H | G + H | G + H | G + H |
| 44 | Mase in mere (osebna vozila) | Direktiva 92/21/EGS | X | X |  |  |
| 45 | Varnostna stekla | Direktiva 92/22/EGS | J | G + J | G + J | G + J |
| 46 | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS | X | G | G | G |
| 47 | Naprave za omejevanje hitrosti | Direktiva 92/24/EGS |  |  |  | X |
| 48 | Mase in mere (razen vozil iz točke 44.) | Direktiva 97/27/ES |  |  | X | X |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES | X | G | G | G |
| 51 | Vnetljivost materialov | Direktiva 95/28/ES |  |  |  | G za kabino; X za preostali del |
| 52 | Avtobusi | Direktiva 2001/85/ES |  |  | A | A |
| 53 | Prednji trk | Direktiva 96/79/ES | N/A | N/A |  |  |
| 54 | Bočni trk | Direktiva 96/27/ES | N/A | N/A |  |  |
| 58 | Zaščita pešcev | Uredba (ES) št. 78/2009 | X | N/A() |  |  |
| 59 | Možnost recikliranja | Direktiva 2005/64/ES | N/A | N/A |  |  |
| --- |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Klimatska naprava | Direktiva 2006/40/ES | X | X |  |  |
| 62 | Vodikov sistem | Uredba (ES) št. 79/2009 | Q | G + Q | G + Q | G + Q |
| 63 | Splošna varnost | Uredba (ES) Št. 661/2009 | D/U | D/U | D/U | D/U |
| 63.1 | Kazalniki menjanja prestav | (EU) št. 65/2012 | G | G |  |  |

Dodatek 2

Neprebojna vozila

| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovoljena raven hrupa | Direktiva 70/157/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2 | Emisije | Direktiva 70/220/EGS | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 2a | Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij | Uredba (ES) št. 715/2007 | A | A |  | A | A |  |  |  |  |  |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom | Direktiva 70/221/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Zapahi in tečaji vrat | Direktiva 70/387/EGS | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 7 | Zvočni signal | Direktiva 70/388/EGS | A + K | A + K | A + K | A + K | A + K | A + K |  |  |  |  |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | Direktiva 2003/97/ES | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 9 | Zavore | Direktiva 71/320/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | Direktiva 72/245/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | Direktiva 72/306/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 12 | Notranja oprema | Direktiva 74/60/EGS | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | Direktiva 74/61/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | Direktiva 74/297/EGS | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trdnost sedežev | Direktiva 74/408/EGS | X | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
| 16 | Zunanji štrleči deli | Direktiva 74/483/EGS | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | Direktiva 75/443/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 18 | Tablica proizvajalca | Direktiva 76/114/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | Direktiva 76/115/EGS | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 20 | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/756/EEC | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N |
| 21 | Odsevniki | Direktiva 76/757/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke | Direktiva 76/758/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Smerne svetilke | Direktiva 76/759/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | Direktiva 76/761/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 26 | Žarometi za meglo | Direktiva 76/762/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 27 | Naprava za vleko vozila | Direktiva 77/389/EGS | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 28 | Zadnja svetilka za meglo | Direktiva 77/538/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | Direktiva 77/539/EGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Parkirne svetilke | Direktiva 77/540/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje | Direktiva 77/541/EGS | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 32 | Vidno polje voznika | Direktiva 77/649/EGS | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Oznaka upravljal, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | Direktiva 78/316/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | Direktiva 78/317/EGS | A | O | O | O | O | O |  |  |  |  |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | Direktiva 78/318/EGS | A | O | O | O | O | O |  |  |  |  |
| 36 | Ogrevalni sistemi | Direktiva 2001/56/ES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 37 | Okrovi koles | Direktiva 78/549/EGS | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Nasloni za glavo | Direktiva 78/932/EGS | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Emisije CO2 / poraba goriva | Direktiva 80/1268/EGS | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Moč motorja | Direktiva 80/1269/EGS | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 41 | Emisije (Euro IV in V) – težka vozila | Direktiva 2005/55/ES | A | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 42 | Bočna zaščita | Direktiva 92/21/EGS |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 43 | Zaščita pred škropljenjem | Direktiva 92/22/EGS |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 44 | Mase in mere (osebna vozila) | Direktiva 92/23/EGS | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 45 | Varnostna stekla | Direktiva 92/22/EGS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 46 | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 47 | Naprave za omejevanje hitrosti | Direktiva 92/24/EGS |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 48 | Mase in mere (razen vozil iz tč. 44) | Direktiva 97/27/ES |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin | Direktiva 92/114/EGS |  |  |  | A | A | A |  |  |  |  |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 51 | Vnetljivost materialov | Direktiva 95/28/ES |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Avtobusi | Direktiva 2001/85/ES |  | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Prednji trk | Direktiva 96/79/ES | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Bočni trk | Direktiva 96/27/ES | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Vozila za prevoz nevarnega blaga | Direktiva 98/91/ES |  |  |  | X() | X(27) | X(27) | X(27) | X(27) | X(27) | X(27) |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | Direktiva 2000/40/ES |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 58 | Zaščita pešcev | Uredba (ES) št. 78/2009 | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Možnost recikliranja | Direktiva 2005/64/ES | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Klimatska naprava. | Direktiva 2006/40/ES | X |  |  | Z |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Vodikov sistem | Uredba (ES) št. 79/2009 | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 63 | Splošna varnost | Uredba (ES) Št. 661/2009 | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U |
| 63.1 | Kazalniki menjanja prestav | (EU) št. 65/2012 | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatek 3

Vozila, dostopna z invalidskim vozičkom

| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovoljena raven hrupa | Direktiva 70/157/EGS | X |
| 2 | Emisije | Direktiva 70/220/EGS | G + W1 |
| 2a | Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij | Uredba (ES) št. 715/2007 | G + W1 |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom | Direktiva 70/221/EGS | X + W2 |
| 4 | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS | X |
| 5 | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS | X |
| 6 | Zapahi in tečaji vrat | Direktiva 70/387/EGS | X |
| 7 | Zvočni signal | Direktiva 70/388/EGS | X |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | Direktiva 2003/97/ES | X |
| 9 | Zavore | Direktiva 71/320/EGS | X |
| 10 | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | Direktiva 72/245/EGS | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | Direktiva 72/306/EGS | X |
| 12 | Notranja oprema | Direktiva 74/60/EGS | X |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | Direktiva 74/61/EGS | X |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | Direktiva 74/297/EGS | X |
| 15 | Trdnost sedežev | Direktiva 74/408/EGS | X + W3 |
| 16 | Zunanji štrleči deli | Direktiva 74/483/EGS | X + W4 |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | Direktiva 75/443/EGS | X |
| 18 | Tablica proizvajalca (predpisana) | Direktiva 76/114/EGS | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | Direktiva 76/115/EGS | X + W5 |
| 20 | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/756/EEC | X |
| 21 | Odsevniki | Direktiva 76/757/EGS | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke | Direktiva 76/758/EGS | X |
| 23 | Smerne svetilke | Direktiva 76/759/EGS | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | Direktiva 76/761/EGS | X |
| 26 | Žarometi za meglo | Direktiva 76/762/EGS | X |
| 27 | Naprava za vleko vozila | Direktiva 77/389/EGS | X |
| 28 | Zadnja svetilka za meglo | Direktiva 77/538/EGS | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | Direktiva 77/539/EGS | X |
| 30 | Parkirne svetilke | Direktiva 77/540/EGS | X |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje | Direktiva 77/541/EGS | X + W6 |
| 32 | Vidno polje voznika | Direktiva 77/649/EGS | X |
| 33 | Oznaka upravljal, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | Direktiva 78/316/EGS | X |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | Direktiva 78/317/EGS | X |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | Direktiva 78/318/EGS | X |
| 36 | Ogrevalni sistemi | Direktiva 2001/56/ES | X |
| 37 | Okrovi koles | Direktiva 78/549/EGS | X |
| 39 | Emisije CO2 / poraba goriva | Direktiva 80/1268/EGS | X + W7 |
| 40 | Moč motorja | Direktiva 80/1269/EGS | X |
| 41 | Emisije (Euro IV in V) – težka vozila | Direktiva 2005/55/ES | X |
| 44 | Mase in mere (osebna vozila) | Direktiva 92/21/EGS | X + W8 |
| 45 | Varnostna stekla | Direktiva 92/22/EGS | X |
| 46 | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS | X |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 |
| 53 | Čelni trk | Direktiva 96/79/ES | X + W9 |
| 54 | Bočni trk | Direktiva 96/27/ES | X + W10 |
| 58 | Zaščita pešcev | Uredba (ES) št. 78/2009 | X |
| 59 | Možnost recikliranja | Direktiva 2005/64/ES | N/A |
| --- |  |  |  |
| 61 | Klimatske naprave | Direktiva 2006/40/ES | X |
| 62 | Vodikov sistem | Uredba (ES) št. 79/2009 | X |
| 63 | Splošna varnost | Uredba (ES) Št. 661/2009 | D/U |
| 63.1 | Kazalniki menjanja prestav | (EU) št. 65/2012 | G |

Dodatek 4

Druga vozila za posebne namene (vključno z bivalnimi prikolicami)

Uporaba izjem je dovoljena le, če proizvajalec dokaže homologacijskemu organu, da vozilo zaradi svojega posebnega namena ne more ustrezati vsem zahtevam.

| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovoljena raven hrupa | Direktiva 70/157/EGS |  | H | H | H | H | H |  |  |  |  |
| 2 | Emisije | Direktiva 70/220/EGS |  | Q | Q | Q | Q | Q |  |  |  |  |
| 2a | Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij | Uredba (ES) št. 715/2007 |  | Q |  | Q | Q |  |  |  |  |  |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom | Direktiva 70/221/EGS |  | F | F | F | F | F | X | X | X | X |
| 4 | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS |  | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R |
| 5 | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Zapahi in tečaji vrat | Direktiva 70/387/EGS |  |  |  | B | B | B |  |  |  |  |
| 7 | Zvočni signal | Direktiva 70/388/EGS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | Direktiva 2003/97/ES |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 9 | Zavore | Direktiva 71/320/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | Direktiva 72/245/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | Direktiva 72/306/EGS |  | H | H | H | H | H |  |  |  |  |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | Direktiva 74/60/EGS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 14 | Zaščita voznika pred volanom pri trčenju | Direktiva 74/61/EGS |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trdnost sedežev | Direktiva 74/297/EGS |  | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | Direktiva 74/408/EGS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 18 | Tablica proizvajalca | Direktiva 74/483/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | Direktiva 75/443/EGS |  | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
| 20 | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/114/EGS |  | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N | A + N |
| 21 | Odsevniki | Direktiva 76/115/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke | Direktiva 76/756/EEC |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 23 | Smerne svetilke | Direktiva 76/757/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | Direktiva 76/761/EGS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 26 | Žarometi za meglo | Direktiva 76/762/EGS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 27 | Naprava za vleko vozila | Direktiva 77/389/EGS |  | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 28 | Zadnja svetilka za meglo | Direktiva 77/538/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | Direktiva 77/539/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Parkirne svetilke | Direktiva 77/540/EGS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje | Direktiva 77/541/EGS |  | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
| 33 | Oznaka upravljal, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | Direktiva 78/316/EGS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | Direktiva 78/317/EGS |  | O | O | O | O | O |  |  |  |  |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | Direktiva 78/318/EGS |  | O | O | O | O | O |  |  |  |  |
| 36 | Ogrevalni sistemi | Direktiva 2001/56/ES |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | Moč motorja | Direktiva 80/1269/EGS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 41 | Emisije (Euro IV in V) – težka vozila | Direktiva 2005/55/ES |  | H | H | H | H | H |  |  |  |  |
| 42 | Bočna zaščita | Direktiva 89/297/EGS |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 43 | Sistem za zaščito pred škropljenjem | Direktiva 91/226/EGS |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 45 | Varnostna stekla | Direktiva 92/22/EGS |  | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| 46 | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 47 | Naprave za omejevanje hitrosti | Direktiva 92/24/EGS |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 48 | Mase in mere | Direktiva 97/27/ES |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin | Direktiva 92/114/EGS |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 51 | Vnetljivost materialov | Direktiva 95/28/ES |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Avtobusi | Direktiva 2001/85/ES |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Bočni trk | Direktiva 96/79/ES |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga | Direktiva 96/27/ES |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | Direktiva 2000/40/ES |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 58 | Zaščita pešcev | Uredba (ES) št. 78/2009 |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Možnost recikliranja | Direktiva 2005/64/ES |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Klimatska naprava | Direktiva 2006/40/ES |  |  |  | Z |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Vodikov sistem | Uredba (ES) št. 79/2009 |  | Q | Q | Q | Q | Q |  |  |  |  |
| 63 | Splošna varnost | Uredba (ES) Št. 661/2009 |  | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U | D/U |
| 63.1 | Kazalniki menjanja prestav | (EU) št. 65/2012 | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatek 5

Avto-dvigala

| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | Avto-dvigalo kategorije N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovoljena raven hrupa | Direktiva 70/157/EGS | T |
| 2 | Emisije | Direktiva 70/220/EGS | X |
| 2a | Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij | Uredba (ES) št. 715/2007 | N/A |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom | Direktiva 70/221/EGS | X |
| 4 | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS | X |
| 5 | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS | X - poševno krmiljenje dovoljeno |
| 6 | Zapahi in tečaji vrat | Direktiva 70/387/EGS | A |
| 7 | Zvočni signal | Direktiva 70/388/EGS | X |
| 8 | Naprave za posredno gledanje | Direktiva 2003/97/ES | X |
| 9 | Zavore | Direktiva 71/320/EGS | U |
| 10 | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | Direktiva 72/245/EGS | X |
| 11 | Dimljenje dizelskih motorjev | Direktiva 72/306/EGS | X |
| 12 | Notranja oprema | Direktiva 74/60/EGS | X |
| 13 | Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo | Direktiva 74/61/EGS | X |
| 15 | Trdnost sedežev | Direktiva 74/408/EGS | D |
| 17 | Vzvratna prestava in merilnik hitrosti | Direktiva 75/443/EGS | X |
| 18 | Tablica proizvajalca | Direktiva 76/114/EGS | X |
| 19 | Pritrdišča varnostnih pasov | Direktiva 76/115/EGS | D |
| 20 | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/756/EGS | A + Y |
| 21 | Odsevniki | Direktiva 76/757/EGS | X |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke | Direktiva 76/758/EEC | X |
| 23 | Smerne svetilke | Direktiva 76/759/EGS | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | Avto-dvigalo kategorije N3 |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS | X |
| 25 | Žarometi (vključno z žarnicami) | Direktiva 76/761/EGS | X |
| 26 | Žarometi za meglo | Direktiva 76/762/EGS | X |
| 27 | Naprava za vleko vozila | Direktiva 77/389/EGS | A |
| 28 | Zadnja svetilka za meglo | Direktiva 77/538/EGS | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | Direktiva 77/539/EGS | X |
| 30 | Parkirne svetilke | Direktiva 77/540/EGS | X |
| 31 | Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje | Direktiva 77/541/EGS | D |
| 33 | Oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov | Direktiva 78/316/EGS | X |
| 34 | Odleditev in sušenje vetrobrana | Direktiva 78/317/EGS | O |
| 35 | Pranje / brisanje vetrobrana | Direktiva 78/318/EGS | O |
| 36 | Ogrevalni sistemi | Direktiva 2001/56/ES | X |
| 40 | Moč motorja | Direktiva 80/1269/EGS | X |
| 41 | Emisije (Euro IV in V) – težka vozila | Direktiva 2005/55/ES | V |
| 42 | Bočna zaščita | Direktiva 89/297/EGS | X |
| 43 | Sistemi za preprečevanje škropljenja | Direktiva 91/226/EGS | X |
| 45 | Varnostna stekla | Direktiva 92/22/EGS | J |
| 46 | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS | A (pod pogojem, da so izpolnjene zahteve ISO 10571–1995 (Pnevmatike za avto-dvigala in podobne specializirane stroje) ali priročnika ETRTO standardov). |
| 47 | Naprave za omejevanje hitrosti | Direktiva 92/24/EGS | X |
| 48 | Mase in mere | Direktiva 97/27/ES | X |
| 49 | Zunanji štrleči deli kabin | Direktiva 92/114/EGS | X |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES | X |
| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | Avto-dvigalo kategorije N3 |
| 57 | Zaščita pred podletom od spredaj | Direktiva 2000/40/ES | X |
| 62 | Vodikov sistem | Uredba (ES) št. 79/2009 | X |
| 63 | Splošna varnost | Uredba (ES) Št. 661/2009 | D/U |

Dodatek 6

Priklopniki za prevoz izrednega tovora

| Št. | Predmet | Sklic na regulativni akt | Priklopnik kategorije O4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Posode za gorivo / zaščita pred podletom | Direktiva 70/221/EGS | X |
| 4 | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani | Direktiva 70/222/EGS | X |
| 5 | Krmilje | Direktiva 70/311/EGS | X |
| 9 | Zavore | Direktiva 71/320/EGS | X |
| 10 | Radijske motnje (elektromagnetna združljivost) | Direktiva 72/245/EGS | X |
| 18 | Tablica proizvajalca | Direktiva 76/114/EGS | X |
| 20 | Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav | Direktiva 76/756/EGS | A + N |
| 21 | Odsevniki | Direktiva 76/757/EGS | X |
| 22 | Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke | Direktiva 76/758/EEC | X |
| 23 | Smerne svetilke | Direktiva 76/759/EGS | X |
| 24 | Osvetlitev zadnje registrske tablice | Direktiva 76/760/EGS | X |
| 28 | Zadnja svetilka za meglo | Direktiva 77/538/EGS | X |
| 29 | Žaromet za vzvratno vožnjo | Direktiva 77/539/EGS | X |
| 36 | Ogrevalni sistemi | Direktiva 2001/56/ES | N/A |
| 42 | Bočna zaščita | Direktiva 89/297/EGS | A |
| 43 | Sistemi za preprečevanje škropljenja | Direktiva 91/226/EGS | A |
| 46 | Pnevmatike | Direktiva 92/23/EGS | I |
| 48 | Mase in mere | Direktiva 97/27/ES | X |
| 50 | Naprave za spenjanje vozil | Direktiva 94/20/ES | X |
| 63 | Splošna varnost | Uredba (ES) Št. 661/2009 | P/A |

Pomen črk:

| X | Ni izjem, razen določenih v predpisu. |
| --- | --- |
| N/A | Ta predpis ne velja za to vozilo (ni predpisa). |
| P/A | Ta predpis se delno uporablja. Natančno področje uporabe je določeno v izvedbenih ukrepih Uredbe (ES) št. 661/2009. |
| A | Izjeme so dovoljene, kjer teh zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti v celoti. Proizvajalec mora homologacijskemu organu zadovoljivo dokazati, da zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti. |
| B | Uporaba je omejena samo na vrata za dostop do sedežev, namenjenih normalni uporabi med vožnjo, in če razdalja med točko R sedeža in ravnino srednje površine vrat, merjena pravokotno na vzdolžno srednjico vozila, ni daljša od 500 mm. |
| C | Uporaba je omejena samo na tisti del vozila pred skrajnim zadnjim sedežem, namenjenem normalni uporabi med vožnjo; omejena je tudi na cono trčenja glave, kakor je določeno v tehnični specifikaciji TSV 112. |
| D | Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Sedeži, ki se ne uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike bodisi s piktogramom ali znakom z ustreznim besedilom. |
| E | Samo spredaj. |
| F | Dovoljeni sta sprememba položitve in dolžine cevi za polnjenje vozila z gorivom in tudi prestavljanje posode za gorivo znotraj vozila. |
| G | Zahteve skladno s kategorijo osnovnega / nedodelanega vozila (katerega šasija je bila uporabljena za izdelavo vozila za posebne namene). Pri nedodelanih / dodelanih vozilih je sprejemljivo, če so izpolnjene zahteve za vozila ustrezne kategorije N (na osnovi največje mase). |
| H | Brez dodatnih preskusov je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim dušilnikom zvoka, ki ne presega 2 m. |
| I | Pnevmatike morajo biti homologirane v skladu z zahtevami iz Pravilnika UN/ECE št. 54, tudi če največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 80 km/h. Nosilnost se lahko v dogovoru s proizvajalcem pnevmatik prilagodi glede na največjo konstrukcijsko določeno hitrost priklopnega vozila. |
| J | Za vsa okenska stekla razen stekel vozniške kabine (vetrobransko steklo in bočna stekla) je lahko material bodisi varnostno steklo ali toga plastika. |
| K | Dovoljene so dodatne alarmne naprave za priklic pomoči v sili. |
| L | Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Na zadnjih sedežih se zahtevajo vsaj pritrdišča trebušnih pasov. Sedeži, ki se uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike bodisi s piktogramom ali znakom z ustreznim besedilom. |
| M | Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Na vseh zadnjih sedežih so predpisani vsaj trebušni varnostni pasovi. Sedeži, ki se ne uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike bodisi s piktogramom ali znakom z ustreznim besedilom. |
| N | Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave in če ne vpliva na geometrijsko vidnost. |
| O | Vozilo mora biti spredaj opremljeno z ustreznim sistemom. |
| Q | Brez dodatnih preskusov je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim dušilnikom zvoka, ki ne presega 2 m. ES-homologacija, izdana za najbolj značilno osnovno vzorčno vozilo, ostane veljavna ne glede na spremenjeno referenčno maso. |
| R | Če se lahko namestijo in ostanejo vidne registrske tablice vseh držav članic. |
| S | Faktor prepuščanja svetlobe mora biti vsaj 60 %, kot zaslanjanja stebrička »A« ne sme presegati 10 o. |
| T | Preskušati je treba samo dokončana / dodelana vozila. Vozilo se lahko preskuša po tehnični specifikaciji za vozila TSV 101. Ob upoštevanju točke 5.2.2.1 Priloge I k tehnični specifikaciji za vozila TSV 101 se uporabljajo naslednje mejne vrednosti: (a) 81 dB(A) za vozila z močjo motorja manjšo od 75 kW; (b) 83 dB(A) za vozila z močjo motorja ne manjšo od 75 kW, vendar manjšo od 150 kW; (c) 84 dB(A) za vozila z močjo motorja ne manjšo od 150 kW |
| U | Preskušati je treba samo dokončana / dodelana vozila. Vozila z največ 4 osmi morajo ustrezati vsem zahtevam, opredeljenim v tehnični specifikaciji za vozila TSV 109. Odstopanja so dovoljena pri vozilih z več kot 4 osmi: če tako zahteva posebna konstrukcija; če so izpolnjene vse učinkovitosti zavornega sistema, ki veljajo za parkirno, delovno in pomožno zavoro, kakor je opredeljeno v tehnični specifikaciji za vozila TSV 109. |
| V | Sprejemljivo je izpolnjevanje zahtev emisijskih predpisov za necestno mobilno mehanizacijo. |
| W1 | Zahteve je treba izpolniti, vendar so spremembe v izpušnem sistemu dovoljene brez nadaljnjih preskusov, če to ne vpliva na naprave za zmanjševanje emisij, vključno s filtrom za delce (če je na voljo). Na spremenjenem vozilu ni treba izvesti novih preskusov izhlapevanja, če naprave za zmanjšanje emisij zaradi izhlapevanja goriva ostanejo take, kot jih je vgradil proizvajalec osnovnega vozila. ES-homologacija, izdana za najbolj značilno vzorčno osnovno vozilo, ostane veljavna ne glede na spremenjeno referenčno maso. |
| W2 | Zahteve je treba izpolniti, vendar so dovoljene spremembe položitve in dolžine cevi za polnjenje vozila z gorivom, gibke cevi za gorivo in cevi za hlape goriva. Dovoljeno je premestiti originalno posodo za gorivo. |
| W3 | Mesto za invalidski voziček se šteje kot sedež. Za vsak invalidski voziček mora biti na voljo dovolj prostora. Vzdolžna ravnina posebne površine je vzporedna vzdolžni ravnini vozila. Lastnika vozila je treba ustrezno obvestiti, da mora invalidski voziček, ki se uporablja kot sedež v vozilu, zdržati obremenitve zaradi mehanizma za pritrditev, v različnih voznih razmerah. Sedeže vozila je mogoče ustrezno spremeniti, če pritrdišča, mehanizmi in nasloni za glavo zagotavljajo enako raven učinkovitosti, kot jo določa predpis. |
| W4 | Skladnost s predpisom se zahteva za pomoč pri vstopu v položaju mirovanja vozila. |
| W5 | Vsako mesto za invalidski voziček mora biti opremljeno z vgrajenim sistemom za zadrževanje potnikov, ki ga sestavljata sistema za zadrževanje invalidskega vozička in uporabnika vozička. Pritrdišča sistema za zadrževanje potnikov morajo vzdržati sile, predpisane v tehnični specifikaciji za vozila TSV 119 in standardu ISO 10542-1: 2001. Tkanine in kovinski deli, namenjeni za zavarovanje invalidskega vozička (mehanizmi za pritrditev), morajo izpolnjevati zahteve tehnične specifikacije za vozila TSV 131 in zadevnega dela standarda ISO 10542. Preskuse izvaja tehnična služba, imenovana za preskušanje in preverjanje v skladu z omenjenima predpisoma. Merila so opredeljena v omenjenih predpisih. Preskusi se izvajajo z nadomestnim invalidskim vozičkom, opisanim v standardu ISO 10542. |
| W6 | Če je treba zaradi prilagoditve premestiti pritrdilne točke za varnostne pasove zunaj predpisanega dovoljenega odstopanja iz točke 2.7.8.1 Priloge I tehnične specifikacije za vozila TSV 131, tehnična služba preveri, ali sprememba pomeni poslabšanje ali ne. Če je tako, se izvede preskus, določen v Prilogi VII tehnične specifikacije za vozila TSV 131. Razširitve ES- homologacije ni treba izdati. |
| W7 | Emisij CO2 ni treba znova izmeriti, kadar pri uporabi določb iz točke W1 ni treba izvesti novih preskusov emisij iz izpušne cevi. |
| W8 | Za namene izračuna se predvidi, da je masa invalidskega vozička skupaj z uporabnikom 100 kg. Masa je strnjena v točki H tridimenzionalne naprave. Tehnična služba upošteva tudi možnost uporabe električnih invalidskih vozičkov, katerih predvidena masa skupaj z uporabnikom je 250 kg. Morebitna omejitev števila potnikov zaradi uporabe električnih invalidskih vozičkov se vnese v certifikat o homologaciji in tudi v certifikat o skladnosti. |
| W9 | Spremenjenega vozila ni treba znova preskusiti, če predelava vozila ni vplivala na sprednji del karoserije pred točko R voznika in ni bil odstranjen ali deaktiviran noben del dodatnega sistema za zadrževanje potnikov (zračne blazine). |
| W10 | Spremenjenega vozila ni treba znova preskusiti, če niso bile spremenjene stranske ojačitve in ni bil odstranjen ali deaktiviran noben del dodatnega sistema za zadrževanje potnikov (stranske zračne blazine). |
| Y | Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave. |
| Z | Samo za vozila kategorije N1, razreda I, kot je določen v prvi razpredelnici v točki 5.3.1.4 Priloge I k tehnični specifikaciji za vozila TSV 102. |

______________

PRILOGA XII

OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MAJHNE  SERIJE IN ZA ZAKLJUČEK SERIJE

A.  	OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MAJHNE SERIJE

1. 	Število enot posameznega tipa vozil, ki se registrira, proda ali začne uporabljati v Evropski uniji v enem letu skladno z 22. členom tega pravilnika, ne presega spodaj navedenih števil za zadevno kategorijo vozil:

| Kategorija | Enote |
| --- | --- |
| M1 | 1000 |
| M2, M3 | 0 |
| N1 | 0 |
| N2, N3 (*) | 0 |
| O1, O2 | 0 |
| O3, O4 | 0 |

2. 	Število enot posameznega tipa vozila, ki se registrira, proda ali začne uporabljati v posamezni državi članici v enem letu skladno s 23. členom tega pravilnika, določi zadevna država članica, vendar ne presega spodaj navedenih števil za zadevno kategorijo vozil:

| Kategorija | Enote |
| --- | --- |
| M1 | 75 |
| M2, M3 | 250 |
| N1 | 500 |
| N2, N3 (*) | 250 |
| O1, O2 | 500 |
| O3, O4 | 250 |

B.	OMEJITVE ZA ZAKLJUČEK SERIJE

Največje število dokončanih in dodelanih vozil, ki se začnejo uporabljati v vsaki državi članici po postopku »zaključek serije« omeji država članica na enega od naslednjih načinov:

-	največje število vozil enega ali več tipov ne sme presegati 10 % pri kategoriji M1 oziroma 30 % pri vseh drugih kategorijah vozil vseh zadevnih tipov, danih v uporabo v tej državi članici v preteklem letu. Če 10 % oziroma 30 % znaša manj kot 50 vozil, lahko država članica dovoli začetek uporabe za največ 100 vozil;

- vozila katerega koli tipa je treba omejiti na tista, za katera je bilo izdano veljavno potrdilo o skladnosti na dan izdelave ali po njem in ki je bilo veljavno vsaj tri mesece po datumu izdaje, vendar je pozneje postalo neveljavno zaradi začetka veljavnosti nekega regulativnega akta.

_________________

PRILOGA XIII

SEZNAM DELOV IN OPREME, KI LAHKO PREDSTAVLJAJO VELIKO TVEGANJE ZA PRAVILNO DELOVANJE SISTEMOV, KI SO BISTVENI ZA VARNOST VOZILA ALI NJEGOVO OKOLJSKO UČINKOVITOST, NJIHOVE ZAHTEVE GLEDE UČINKOVITOSTI, USTREZNI PRESKUSNI POSTOPKI, DOLOČBE O OZNAČEVANJU IN PAKIRANJU

1	Deli ali oprema, ki imajo velik vpliv na varnost vozila

| Št. dela | Opis dela | Zahteve glede učinkovitosti | Preskusni postopek | Zahteve glede označevanja | Zahteve glede pakiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

2	Deli in oprema, ki imajo velik vpliv na okoljsko učinkovitost vozila

| Št. dela | Opis dela | Zahteve glede učinkovitosti | Preskusni postopek | Zahteve glede označevanja | Zahteve glede pakiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

____________

PRILOGA XIV

SEZNAM ES-HOMOLOGACIJ, IZDANIH NA PODLAGI REGULATIVNIH AKTOV

Žig homologacijskega organa

Številka seznama:

Za obdobje od: ................................……………………..    do:

Za vsako ES-homologacijo, podeljeno, zavrnjeno ali preklicano v zgoraj navedenem obdobju, je treba navesti naslednje podatke:

Proizvajalec:

Številka ES-homologacije:

Razlog za razširitev (kjer to pride v poštev):

Znamka:

Tip:

Datum izdaje:

Prvi datum izdaje (pri razširitvi):

______________

PRILOGA XV

REGULATIVNI AKTI, ZA KATERE JE PROIZVAJALEC

LAHKO IMENOVAN ZA TEHNIČNO SLUŽBO

0. 	Cilji in področje uporabe

0.1 	V tej prilogi so navedeni regulativni akti, za katere je proizvajalec lahko v skladu s šestim odstavkom 41. člena tega pravilnika ,  imenovan za tehnično službo.

0.2 	Vključuje tudi ustrezne določbe v zvezi z imenovanjem proizvajalca za tehnično službo, ki se uporabljajo v okviru homologacije vozil, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot iz dela I Priloge IV tega pravilnika.

0.3 	Ne uporablja pa se za proizvajalce, ki zaprosijo za homologacijo majhne serije v skladu z 22. členom tega pravilnika.

1. 	Imenovanje proizvajalca za tehnično službo

1.1 	Proizvajalec, imenovan za tehnično službo, je proizvajalec, ki ga je homologacijski organ določil za preskuševalni laboratorij za opravljanje homologacijskih preskusov v njegovem imenu v smislu 31. točke  3. člena  tega pravilnika.

Proizvajalec je v skladu s šestim odstavkom 41. člena tega pravilnika lahko imenovan za tehnično službo samo za dejavnosti kategorije A.

1.2 	Izraz »izvedba preskusa« ni omejen samo na merjenje zmogljivosti, temveč zajema tudi zapisovanje rezultatov preskusa in predložitev poročila, vključno z ustreznimi ugotovitvami, homologacijskemu organu.

Zajema preverjanje skladnosti z določbami, ki ne zahtevajo nujno meritev. To velja za presojo zasnove glede na pravne zahteve.

Navodilo »preveri skladnost mesta posode za gorivo v vozilu z določbami iz točke 5.10 Priloge I k Direktivi 70/221/EGS je treba npr. razumeti kot del »izvedbe preskusa«.

2.	Seznam regulativnih aktov in omejitev

| Št. | Sklic na regulativni akt | Predmet |
| --- | --- | --- |
| 4. | Direktiva 70/222/EGS | Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani |
| 7. | Direktiva 70/388/EGS | Zvočni signal |
| 18. | Direktiva 76/114/EGS | Predpisana tablica |
| 20. | Direktiva 76/756/EGS | Vgradnja svetlobnih in svetlobno – signalnih naprav |
| 27. | Direktiva 77/389/EGS | Naprave za vleko |
| 33. | Direktiva 78/316/EGS | Označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov |
| 34. | Direktiva 78/317/EGS | Odleditev in sušenje zastekljenih površin |
| 35. | Direktiva 78/318/EGS | Pranje / brisanje stekel |
| 36. | Direktiva 2001/56/ES | Ogrevalni sistemi Razen določb Priloge VIII v zvezi z zahtevami za vgradnjo ogrevalnih sistemov, ki delujejo na UNP, v vozilo |
| 37. | Direktiva 78/549/EGS | Okrovi koles |
| 44. | Direktiva 92/21/EGS | Mase in mere osebnih vozil |
| 45. | Direktiva 92/22/EGS | Varnostna stekla Omejeno na določbe Priloge 21 k Pravilniku UN/ECE št. 43 |
| 46. | Direktiva 92/23/EGS | Pnevmatike |
| 48. | Direktiva 97/27/ES | Mase in mere (razen vozil iz točke 44) |
| 49. | Direktiva 92/114/EGS | Zunanji štrleči deli kabin |
| 50. | Direktiva 94/20/ES | Naprave za spenjanje vozil Omejeno na določbe Priloge V (do vključno razdelka 8) in Priloge VII |
| 61. | Direktiva 2006/40/ES | Klimatska naprava |

______

Dodatek

Razglasitev proizvajalca za tehnično službo

1. Splošno

1.1 	Razglasitev in priglasitev proizvajalca za tehnično službo se izvedeta v skladu z določbami 41., 42. in 43. člena tega pravilnika ter praktičnimi ukrepi iz tega dodatka.

1.2 	Proizvajalec se akreditira v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005 – Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev.

2. 	Sklepanje pogodb s podizvajalci

2.1 	Proizvajalec lahko v skladu s prvim pododstavkom šestega odstavka 41. člena tega pravilnika imenuje podizvajalca, ki bo opravljal preskuse v njegovem imenu.

Kot podizvajalec se razume:

a) 	odvisna družba, ki ji proizvajalec znotraj lastne organizacije zaupa dejavnost preskušanja, ali

b) 	tretja stranka, ki po pogodbi s proizvajalcem opravlja dejavnosti preskušanja.

2.2 	Uporaba storitev podizvajalca proizvajalca ne razreši obveznosti izpolnjevanja določb 41. člena tega pravilnika, zlasti določb v zvezi z usposobljenostjo tehničnih služb in skladnostjo s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

2.3 	Točka 1 Priloge XV tega pravilnika se uporablja za podizvajalca.

3. 	Poročilo o preskusu

Poročila o preskusu se sestavijo v skladu s splošnimi zahtevami Dodatka 3 Prilogi V k Direktivi 2007/46/ES.

_______________

PRILOGA XVI

POSEBNI POGOJI ZA VIRTUALNE PRESKUSNE METODE IN REGULATIVNI AKTI, ZA KATERE LAHKO PROIZVAJALEC OZIROMA TEHNIČNA SLUŽBA UPORABI VIRTUALNE PRESKUSNE METODE

0. 	Cilji in področje uporabe

Ta priloga določa ustrezne določbe v zvezi z virtualnim preskušanjem v skladu s tretjim odstavkom 11. členom tega pravilnika.

Ne uporablja se za drugi pododstavek drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.

1. 	Seznam regulativnih aktov

| Št. | Sklic na regulativni akt | Predmet |
| --- | --- | --- |
| 3. | Direktiva 70/221/EGS | Posode za gorivo/zaščita pred podletom |
| 6. | Direktiva 70/387/EGS | Ključavnice in tečaji vrat |
| 8. | Direktiva 2003/97/ES | Naprave za posredno gledanje |
| 12. | Direktiva 74/60/EGS | Notranja oprema |
| 16. | Direktiva 74/483/EGS | Zunanji štrleči deli |
| 20. | Direktiva 76/756/EGS | Vgradnja svetlobnih in svetlobno – signalnih naprav |
| 27. | Direktiva 77/389/EGS | Naprave za vleko vozil |
| 32. | Direktiva 77/649/EGS | Vidno polje voznika |
| 35. | Direktiva 78/318/EGS | Pranje / brisanje vetrobrana |
| 37. | Direktiva 78/549/EGS | Okrovi koles |
| 42. | Direktiva 89/297/EGS | Bočna zaščita |
| 49. | Direktiva 92/114/EGS | Zunanji štrleči deli kabin |
| 50. | Direktiva 94/20/ES | Naprave za spenjanje vozil |
| 52. | Direktiva 2001/85/ES | Avtobusi |
| 57. | Direktiva 2000/40/ES | Zaščita pred podletom od spredaj |

_____

Dodatek 1

SPLOŠNI POGOJI ZA VIRTUALNE PRESKUSNE METODE

1. 	Virtualni preskusni model

Za opis in izvedbo virtualnega preskušanja se kot osnovna struktura uporabi naslednji sistem:

a) 	namen;

b) 	strukturni model;

c) 	robni pogoji;

d) 	predvidene obremenitve;

e) 	izračun;

f) 	presoja;

g) 	dokumentacija.

2. 	Temelji računalniške simulacije in izračuna

2.1 	Matematični model

Matematični model predloži proizvajalec. Odraža zapletenost konstrukcije vozila, sistema in sestavnih delov, ki se preskušajo glede na zahteve predpisa in njegovih robnih pogojev.

Iste določbe se smiselno uporabljajo za preskušanje sestavnih delov ali tehničnih enot neodvisno od vozila.

2.2 	Postopek potrditve matematičnega modela

Matematični model se potrdi v primerjavi z dejanskimi preskusnimi pogoji.

V ta namen se izvede fizični preskus, rezultati, dobljeni z matematičnim modelom, pa se primerjajo z rezultati fizičnega preskusa. Dokaže se primerljivost rezultatov preskusov. Proizvajalec ali tehnična služba sestavi poročilo o potrditvi in ga predloži homologacijskemu organu.

O vseh spremembah matematičnega modela ali programske opreme, zaradi katerih bo verjetno razveljavljeno poročilo o potrditvi, se obvesti homologacijski organ, ki lahko zahteva, da se opravi nov postopek potrditve.

Diagram poteka postopka potrditve je prikazan v Dodatku 3.

2.3 	Dokumentacija

Proizvajalec da na razpolago podatke in pomožna orodja, ki se uporabijo za simulacijo in izračun, ter jih ustrezno dokumentira.

3. 	Orodja in podpora

Proizvajalec na zahtevo tehnične službe zagotovi potrebna orodja, vključno z ustrezno programsko opremo, ali omogoči dostop do njih.

Poleg tega tehnični službi zagotovi ustrezno podporo.

Zagotavljanje dostopa in podpore tehnični službi le te ne razreši obveznosti v zvezi z usposobljenostjo njenega osebja, plačilom licenčnih pravic in spoštovanjem zaupnosti.

_____

Dodatek 2

POSEBNI POGOJI ZA VIRTUALNE PRESKUSNE METODE

1. Seznam regulativnih aktov

|  | Sklic na regulativni akt | Priloga in razdelek | Posebni pogoji |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Direktiva 70/221/EGS | Priloga II (zaščita pred podletom od zadaj) Točka 5.4.5 |  |
| 6. | Direktiva 70/387/EGS | Priloga II Točka 4.3 |  |
| 8. | Direktiva 2003/97/ES | Priloga III Vse določbe v točkah 3, 4 in 5 | Predpisana vidna polja za vzvratna ogledala. |
| 12. | Direktiva 74/60/EGS | Priloga I Vse zahteve v točki 5 (»Zahteve«) | Meritev vseh polmerov zaobljenosti in vseh štrlečih delov, razen pri zahtevah, pri katerih je treba uporabiti silo, da se preveri skladnost z določbami. |
|  |  | Priloga II | Določanje območja udarca z glavo. |
| 16. | Direktiva 74/483/EGS | Priloga I Vse določbe v točki 5 (»Splošne zahteve«) in točki 6« (Posebne zahteve«) | Meritev vseh polmerov zaobljenosti in vseh štrlečih delov, razen pri zahtevah, pri katerih je treba uporabiti silo, da se preveri skladnost z določbami. |
| 20. | Direktiva 76/756/EGS | Točka 6 (»Posebne zahtev«e) Pravilnika UN/ECE št. 48 | Preskusna vožnja iz točke 6.22.9.2.2 se izvede na dejanskem vozilu. |
|  |  | Določbe prilog 4, 5 in 6 k Pravilniku UN/ECE št. 48 |  |
| 27. | Direktiva 77/389/EGS | Točka 2 Priloge II |  |
| 32. | Direktiva 77/649/EGS | Točka 5 (»Zahteve«) Priloge II |  |
| 35. | Direktiva 78/318/EGS | Priloga I | Točka 5.1.2. Samo merjenje obrisane površine. |
| 37. | Direktiva 78/549/EGS | Točka 2 (»Posebne zahteve«) Priloge I |  |
| 42. | Direktiva 89/297/EGS | Točka 2.8 Priloge I | Merjenje odpornosti pri vodoravni sili in merjenje upogiba. |
| 49. | Direktiva 92/114/EGS | Priloga I Vse določbe točke 4 (»Posebne zahteve«) Za vozila kategorije N1 se uporabljajo določbe iz točke 16 tega dodatka | Meritev vseh polmerov zaobljenosti in vseh štrlečih delov, razen pri zahtevah, pri katerih je treba uporabiti silo, da se preveri skladnost z določbami. |
| 50. | Direktiva 94/20/ES | Priloga V (»Zahteve za mehanske naprave za spenjanje«) | Vse določbe točk od 1 do vključno 8. |
|  |  | Točka 1.1 Priloge V | Trdnostni preskusi na mehanskih napravah za spenjanje se lahko nadomestijo z virtualnimi preskusi. |
|  |  | Točka 4 Priloge VI (»Preskušanje mehanskih naprav za spenjanje«) | Samo točke 4.5.1 (Preskus trdnosti), 4.5.2 (Odpornost proti uklonu) in 4.5.3 (Odpornost proti upogibu). |
| 52. | Direktiva 2001/85/ES | Priloga I | Točka 7.4.5 Preskus stabilnosti pod pogoji iz Dodatka k Prilogi I. |
|  |  | Priloga IV (»Trdnost ogrodja nadgradnje«) | Dodatek 4 – Računsko preverjanje trdnosti ogrodja nadgradnje. |
| 57. | Direktiva 2000/40/ES | Točka 3 Priloge 5 k Pravilniku UN/ECE št. 93. | Merjenje odpornosti pri vodoravni sili in merjenje upogiba. |

_______

Dodatek 3

Postopek potrditve

_______________

PRILOGA XVII

POSTOPKI ZA VEČSTOPENJSKO ES-HOMOLOGACIJO

1 	SPLOŠNO

1.1		Za uspešno delovanje postopka večstopenjske ES-homologacije je potrebno sodelovanje vseh udeleženih proizvajalcev. Zato se mora homologacijski organ pred izdajo prve ali naslednje stopnje homologacije prepričati, da med proizvajalci obstajajo dogovori za dobavo in izmenjavo dokumentov in informacij tako, da tip dodelanega vozila izpolnjuje tehnične zahteve vseh zahtevanih tehničnih specifikacij, kot je to določeno v Prilogi IV ali v Prilogi XI tega pravilnika. Te informacije morajo vsebovati tudi podrobnosti iz podeljenih homologacij za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote kot tudi o delih vozila, ki so vgrajeni v nedodelano vozilo, a še niso homologirani.

1.2		ES-homologacije vozila v skladu s to prilogo se podelijo na podlagi trenutne stopnje dodelave tipa vozila in morajo vsebovati vse homologacije, podeljene na prejšnjih stopnjah.

1.3		Vsak proizvajalec v večstopenjskem postopku ES-homologacije je odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje vseh sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je izdelal ali jih je dodal prejšnji stopnji dodelave. Ni pa odgovoren za predmete, ki so bili homologirani v prejšnjih stopnjah, razen za tiste, ki jih je modificiral do te mere, da prejšnja homologacija ni več veljavna.

2		POSTOPKI

Homologacijski organ mora :

a)	preveriti, ali vsi certifikati o ES-homologaciji, izdani na podlagi predpisov, ki se uporabljajo za homologacijo vozil, veljajo za tip vozila na stopnji njegove dodelave in ustrezajo predpisanim zahtevam;

b)	se prepričati, ali so vsi potrebni podatki, upoštevajoč stopnjo dodelave vozila, vključeni v opisno mapo;

c)	se na podlagi prejete dokumentacije prepričati, ali so podatki o vozilu in podatki iz Dela I opisne mape vozila vključeni v opisni dokumentaciji in/ali certifikatih o ES-homologaciji po ustreznih predpisih. Če za dodelano vozilo določen podatek iz Dela I opisne mape ni vključen v opisno dokumentacijo kateregakoli predpisa, mora preveriti, ali je ta del ali značilnost skladen s podatki v opisni mapi;

d)	na izbranem vzorcu vozil tipa, ki ga je treba homologirati, pregledati oziroma organizirati pregled sestavnih delov in sistemov vozila, da bi zagotovil, da je (so) voziloa) izdelana skladno z ustreznimi podatki iz overjene opisne dokumentacije in skladno z ES-homologacijami po posamičnih predpisih;

e)	po potrebi pregledati ali organizirati ustrezne preglede vgradnje samostojnih tehničnih enot.

3		Število vozil, ki jih je treba pregledati po odstavku 2d), mora biti dovolj veliko, da omogoča ustrezen nadzor različnih kombinacij, ki jim je treba podeliti ES-homologacijo glede na stopnjo dodelave vozila in naslednje kriterije:

-	motor

-	menjalnik

-	pogonske osi (število, položaj, medsebojna povezava),

-	krmiljene osi (število in položaj),

-	vrste nadgradnje,

-	število vrat,

-	stran vožnje,

-	število sedežev,

-	nivo opreme.

4	IDENTIFIKACIJA VOZILA

4.1 	Identifikacijska številka vozila

a) 	Identifikacijska številka osnovnega vozila (VIN), ki jo predpisuje Direktiva 76/114/EGS se ohrani med vsemi zaporednimi stopnjami postopka ES-homologacije z namenom zagotovitve »sledljivosti« postopka.

b) 	Vendar pa v končni fazi dodelave lahko zadevni proizvajalec v dogovoru z homologacijskim organom nadomesti prvi in drugi del identifikacijske številke vozila s svojo lastno kodo proizvajalca in identifikacijsko kodo vozila, vendar samo v primeru, če mora biti vozilo registrirano pod lastnim tovarniškim imenom. V takem primeru se celotna identifikacijska številka osnovnega vozila ne odstrani.

4.2 		Dodatna tablica proizvajalca

Na drugi in naslednjih stopnjah mora vsak proizvajalec poleg obvezne tablice proizvajalca, ki jo predpisuje Direktiva 76/114/EGS, na vozilo pritrditi dodatno tablico, katere vzorec je prikazan v dodatku k tej Prilogi. Ta tablica mora biti trdno pritrjena na opaznem in lahko dostopnem kraju na delu, ki ga med normalno uporabo vozila ni treba menjati. Zahtevani podatki morajo biti vpisani jasno in neizbrisno ter si morajo slediti v naslednjem vrstnem redu:

–  	ime proizvajalca,

–  	deli 1, 3 in 4 številke ES-homologacije,

–  	stopnja homologacije,

–  	identifikacijska številka vozila,

–  	največja dovoljena skupna masa vozila ()

–  	največja dovoljena masa skupine vozil (kadar vozilo lahko vleče priklopno vozilo)(1),

–  	največja dovoljena obremenitev za vsako os, razvrščena od prednje osi proti zadnji (1),

–  	pri polpriklopniku ali priklopniku s centralno osjo največja dovoljena obremenitev naprave za spajanje vozil (1).

Če zgoraj ni predvideno drugače, mora tablica ustrezati zahtevam Direktive 76/114/EGS.

_____

Dodatek

VZOREC DODATNE TABLICE PROIZVAJALCA

Spodnji vzorec je prikazan le kot vodilo.

IME PROIZVAJALCA (stopnja 3)

e2*98/14*2609

Stopnja 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 - 700 kg

2 - 800 kg

____________

PRILOGA XVIII

POTRDILO O POREKLU VOZILA

Izjava proizvajalca osnovnega / nedodelanega(*) vozila, ki nima certifikata o skladnosti

Podpisani izjavljam, da je bilo spodaj opisano vozilo izdelano v lastni tovarni in da je to novo vozilo.

0.1	Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2	Tip vozila:

0.2.1	Trgovsko ime:

0.3	Podatki za identifikacijo tipa vozila:

0.6	Identifikacijska številka vozila:

0.8	Naslov tovarne, ki je izdelala vozilo:

Nadalje podpisani izjavljam, da vozilo pri dobavi ustreza naslednjim predpisom:

| Predmet | Reference regulativnega akta | Številka homologacije | Država članica ali država pogodbenica(1) , ki je podelila homologacijo ES(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nivo hrupa |  |  |  |
| 2. Emisije |  |  |  |
| 3. … |  |  |  |
| itd. |  |  |  |
| (1) Države pogodbenice revidiranega Sporazuma iz leta 1958 (2) Navesti, če ni razvidno iz številke ES-homologacije. |

Ta izjava je izdana skladno z določbami Priloge XI k direktivi 2007/46/ES.

| (Kraj) |  | (Podpis) |  | (Datum) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________

PRILOGA XIX

ČASOVNI RAZPORED UPORABE TEGA PRAVILNIKA ZA HOMOLOGACIJO

| Zadevne kategorije | Datum izvrševanja |
| --- | --- |
|  | Novi tipi vozil neobvezno | Novi tipi vozil obvezno | Obstoječi tipi vozil obvezno |
| M1 | ne pride v poštev | 29. april 2009 | ne pride v poštev |
| Vozila za posebne namene kategorije M1 | 29. april 2009 | 29. april 2011 | 29. april 2012 |
| Nedodelana in dokončana vozila kategorije N1 | 29. april 2009 | 29. oktober 2010 | 29. oktober 2011 |
| Dodelana vozila kategorije N1 | 29. april 2009 | 29. oktober 2011 | 29. april 2013 |
| Nedodelana in dokončana vozila kategorij N2, N3, O1, O2, O3, O4 | 29. april 2009 | 29. oktober 2010 | 29. oktober 2012 |
| Nedodelana in dokončana vozila kategorij M2, M3 | 29. april 2009 | 29. april 2009 (1) | 29. oktober 2010 |
| Vozila za posebne namene kategorij N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4 | 29. april 2009 | 29. oktober 2012 | 29. oktober 2014 |
| Dodelana vozila kategorij N2, N3 | 29. april 2009 | 29. oktober 2012 | 29. oktober 2014 |
| Dodelana vozila kategorij M2, M3 | 29. april 2009 | 29. april 2010 (1) | 29. oktober 2011 |
| Dodelana vozila kategorij O1, O2, O3, O4 | 29. april 2009 | 29. oktober 2011 | 29. oktober 2013 |
| (1) Na zahtevo proizvajalca se lahko ta rok podaljša za 12 mesecev. |

__________________

# Footnotes

() 	Če ni dokumenta o registraciji, se pristojni organ lahko sklicuje na dostopno dokumentirano dokazilo o datumu proizvodnje ali dokumentirano dokazilo o prvem nakupu.

() 	Neustrezno črtati.

()	Če ti podatki ob podelitvi homologacije niso na voljo, se dopolnijo najpozneje takrat, ko je vozilo dano na trg.

()	Kot je določeno v Prilogi II.A.

() 	Glej stran 2

() 	Neustrezno črtati.

()	Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, vsebovanih v tem opisnem listu, je treba te znake nadomestiti s simbolom ‚?‘ (npr. ABC??123??).

()	Kot je določeno v oddelku A Priloge II.

() 	Neustrezno črtati.

()	Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis vozila, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, vsebovanih v tem opisnem listu, je treba te znake nadomestiti s simbolom ‚?‘ (npr. ABC??123??).

()	Kot je opredeljeno v Prilogi II A.

() 	Neustrezno črtati.

() 	Ali vizualni prikaz naprednega elektronskega podpisa v skladu z Direktivo 1999/93/ES, vlkjučno s podatki za preverjanje.

() 	Ena ¾ spredaj in ena ¾ zadaj.

() 	Če pridejo v poštev omejitve za gorivo, navesti te omejitve (npr. za zemeljski plin L-range ali H-range).

() 	Pri vozilu, ki lahko uporablja za gorivo bodisi bencin bodisi plinasto gorivo je treba navesti rezultat za vsako gorivo posebej. Vozila lahko uporabljajo za gorivo bencin in plinasto gorivo, vendar če je bencinski sistem vgrajen samo za uporabo v sili ali za zagon in katerih posoda za bencin ne more vsebovati več kot 15 litrov bencina, se pri preskusu štejejo za vozila, ki lahko uporabljajo samo plinasto gorivo.

() 	Neustrezno črtati

()	Če pridejo v poštev omejitve za gorivo, navesti te omejitve (npr. za zemeljski plin L-range ali H-range).

()	Če pride v poštev

()	Če pride v poštev

()	Pri vozilu, ki lahko uporablja za gorivo bodisi bencin bodisi plinasto gorivo je treba navesti rezultat za vsako gorivo posebej. Vozila lahko uporabljajo za gorivo bencin in plinasto gorivo, vendar če je bencinski sistem vgrajen samo za uporabo v sili ali za zagon in katerih posoda za bencin ne more vsebovati več kot 15 litrov bencina, se pri preskusu štejejo za vozila, ki lahko uporabljajo samo plinasto gorivo.

()	 Za vozila, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin (NG) se »l/100 km« nadomesti z »m3/100 km«.

() 	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila.

() 	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila.

() 	Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila.

() Vsak prednji zaščitni sistem, dobavljen z vozilom, mora izpolnjevati zahteve Uredbe (ES) št. 78/2009, mora biti opremljen s homologacijsko številko in mora biti ustrezno označen.

()	Zahteve Direktive 98/91/ES veljajo le, če proizvajalec zaprosi za ES-homologacijo vozila, namenjenega za prevoz nevarnega blaga.

() Navesti samo v primeru, da je podatek spremenjen glede na prejšnjo stopnjo homologacije.

(*) 	Nepotrebno črtati