Na podlagi 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

# PRAVILNIK

o odobritvi dvo- in trikolesnih motornih vozil

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik ureja ES-homologacijo (v nadaljnjem besedilu: homologacija) dvo- in trikolesnih motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), z enojnimi ali dvojnimi kolesi, ki so namenjena za vožnjo po cesti, kakor tudi homologacijo sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov, namenjenih za uporabo na teh vozilih.

(2) Ta pravilnik določa pogoje za podelitev homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu. Homologacija in potrdilo o skladnosti vozila sta pogoja za dajanje na trg, registracijo in začetek uporabe novih vozil glede na njihovo konstrukcijo in delovanje zaradi zagotovitve, da v cestnem prometu sodelujejo samo vozila, ki ne ogrožajo varnosti njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu, ne poškodujejo cest in prekomerno ne onesnažujejo okolja.

(3) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/24/ES z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L št. 124 z dne 9.5.2002, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktorba 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21.11.2008, str 1).

2. člen

(kategorije vozil)

(1) Vozila, navedena v prvem odstavku prejšnjega člena se delijo na:

a)	»mopede« (kolesa z motorjem), kar pomeni dvokolesna (kategorija L1e) ali trikolesna vozila (kategorija L2e), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in ki imajo naslednje značilnosti:

(i)	pri dvokolesnih vozilih z motorjem, katerega:

–	delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorju z notranjim zgorevanjem, ali

–	največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;

(ii)	pri trikolesnih vozilih z motorjem, katerega:

–	delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorju na prisilni vžig, ali

–	največja nazivna moč ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali

–	največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;

b)	»motorna kolesa«, kar pomeni dvokolesna vozila brez stranske prikolice (kategorije L3e) ali s stransko prikolico (kategorija L4e), opremljena z motorjem, katerega delovna prostornina presega 50 cm3, če je to motor z notranjim zgorevanjem in/ali katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h,

c)	»motorna trikolesa«, kar pomeni vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi (kategorije L5e), opremljena z motorjem z delovno prostornino večjo od 50 cm3, če je to motor z notranjim zgorevanjem in/ali z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.

(2) Ta pravilnik velja tudi za štirikolesa, kar pomeni motorna vozila s štirimi kolesi, ki imajo naslednje značilnosti:

a) »lahka štirikolesa« katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg (kategorija L6e), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in

(i)	katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali

(ii)	katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali

(iii)	katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih;

b) »štirikolesa«, razen navedenih v prejšnji točki, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (kategorija L7e) (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.

(3) Vozila iz točke a) prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati tehnične zahteve za trikolesne mopede kategorije L2e razen, če v posamičnih tehničnih specifikacijah ni določeno drugače. Vozila iz točke b) prejšnjega odstavka se štejejo za motorna trikolesa in morajo izpolnjevati tehnične zahteve za motorna trikolesa kategorije L5e razen, če v posamičnih tehničnih specifikacijah ni določeno drugače.

3. člen

(vozila, za katera se ta pravilnik ne uporablja)

(1) Ta pravilnik se ne uporablja za:

- 	vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 6 km/h,

- 	posebna prevozna sredstva, ki jih upravljajo pešci,

- 	vozila, ki jih uporabljajo funkcionalno ovirane osebe,

- 	vozila, za uporabo na športnih tekmovanjih na cesti ali na terenu,

- 	vozila, ki so bila v uporabi pred začetkom uveljavitve tega pravilnika,

- 	traktorje in stroje, ki se uporabljajo v kmetijstvu ali za podobne namene,

- 	vozila, namenjena predvsem za rekreacijske namene izven javnih cest, s tremi simetrično nameščenimi kolesi, in sicer z enim sprednjim kolesom in dvema zadnjima kolesoma,

- 	kolesa s pedali, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če voznik preneha poganjati pedala,

(2) Ta pravilnik se ne uporablja za sestavne dele ali samostojne tehnične enote vozil iz prejšnjega odstavka, razen če so namenjeni tudi za vgradnjo na vozila, za katera velja ta pravilnik.

(3) Ta pravilnik se ne uporablja za posamične odobritve vozil. Pristojni organi, ki podeljujejo takšne odobritve, morajo homologacijo za sestavne dele in samostojne tehnične enote, podeljeno na podlagi tega pravilnika upoštevati namesto homologacije na podlagi morebitnih nacionalnih zahtev.

4. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

1.  	»tehnična specifikacija za vozila« je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistem, samostojna tehnična enota ali sestavni del vozila, in postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane zahteve izpolnjene,

2.  	»tip vozila« označuje vozilo ali niz vozil (variante), ki:

a)	sodijo v eno samo kategorijo (npr. dvokolesni moped L1e, trikolesni moped L2e);

b)	jih je izdelal isti proizvajalec;

c)	imajo enako šasijo, okvir, pomožni okvir, pod ali konstrukcijo, na katero se pritrdijo glavni sestavni deli;

d)	imajo pogonski motor z enakim načinom delovanja (npr. z notranjim zgorevanjem, elektromotor, hibridni);

e)	imajo enako oznako tipa, ki jo je dal proizvajalec.

Tip vozila lahko vključuje variante in izvedenke;

3.	»varianta« označuje vozilo ali niz vozil istega tipa:

a)	ki imajo isto obliko nadgradnje (osnovne značilnosti):

b)	kjer razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo mase vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo  znotraj niza vozil (izvedenk) ne presega 20 % najnižje vrednosti;

c)	kjer razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo največje tehnično dovoljene mase znotraj niza vozil (izvedenk) ne presega 20 % najnižje vrednosti;

d)	ki imajo enako vrsto motorja (dvotaktni, štiritaktni, na prisilni vžig, na kompresijski vžig);

e)	kjer razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo delovne prostornine motorja (pri motorjih z notranjim zgorevanjem) znotraj niza vozil (izvedenk) ne presega 30 % najnižje vrednosti;

f)	ki imajo enako število in namestitev valjev;

g)	kjer razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo moči motorja znotraj niza vozil (izvedenk) ne presega 30 % najnižje vrednosti;

h)	kjer imajo motorji enak način obratovanja (elektromotorji);

i)	ki imajo isti tip menjalnika (npr. ročni, avtomatski);

4.	»izvedenka« označuje vozila istega tipa in variante, ki pa imajo lahko vgrajeno katero koli opremo, sestavne dele ali sisteme, navedene v opisnem listu iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika, če je:

a)	navedena samo ena vrednost za:

(i)	maso v stanju, pripravljenem za vožnjo;

(ii)	največjo tehnično dovoljeno maso;

(iii)	moč motorja;

(iv)	delovno prostornino motorja; in

b)	navedena samo ena serija rezultatov preskusa po Prilogi VII, ki je sestavni del tega pravilnika;

5.	»sistem« označuje vse sisteme vozila (npr. zavore, opremo za kontrolo emisij), ki morajo ustrezati zahtevam, določenim v ustreznih tehničnih specifikacijah;

6.	»samostojna tehnična enota« je naprava (npr. nadomestni glušnik izpušnega sistema), ki mora izpolnjevati zahteve ustrezne tehnične specifikacije in je namenjena temu, da tvori sestavni del vozila; homologacija se ji lahko podeli ločeno, vendar le v povezavi z enim ali več določenimi tipi vozila, če je to izrecno določeno v ustrezni tehnični specifikaciji;

7.	»sestavni del« je naprava (npr. svetilo), ki mora izpolnjevati zahteve ustrezne tehnične specifikacije in je namenjena temu, da tvori del vozila; homologacija se mu lahko podeli neodvisno od vozila, če je to izrecno določeno v ustrezni tehnični specifikaciji;

8.	»dvojno kolo« sta dve kolesi, nameščeni na isti osi, pri katerih sta središči površin stika s podlago oddaljeni manj kot 460 mm. Dvojno kolo šteje za eno kolo;

9.	»vozila z dvojnim pogonom« so vozila, ki imajo dva različna pogonska sistema (npr. električni in termični sistem);

10.	»homologacija« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika ali ustrezne tehnične specifikacije, in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji;

11.	»homologacijski organ« je pristojni organ, odgovoren za vsa vprašanja, povezana s homologacijo vozil, njihovih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov, za izdajanje in razveljavitev certifikatov o homologaciji, za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) in za preverjanje skladnosti proizvodnih postopkov proizvajalca;

12. »tehnična služba« je pravna ali fizična oseba, določena kot preskuševalni laboratorij za izvajanje preskusov ali kontrol v imenu homologacijskega organa, če slednji teh nalog ne opravlja sam;

13.	»proizvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki je homologacijskemu organu odgovorna za vse vidike postopka homologacije in za zagotovitev skladnosti proizvodnje. Ta oseba ni nujno neposredno vključena v vse faze izdelave vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet homologacijskega postopka;

14. 	»opisni list« je dokument z vsebino, kot je podana v Prilogi II tega pravilnika oziroma v ustrezni prilogi tehnične specifikacije, ki predpisuje podatke, ki jih mora navesti vložnik vloge za homologacijo,

15. 	»opisna mapa« je celotna zbirka podatkov, risb, fotografij itd., ki jih homologacijskemu organu ali tehnični službi predloži vložnik vloge za homologacijo skladno z opisnim listom,

16. 	»opisna dokumentacija« je opisna mapa z dodanimi rezultati preskusov ali drugimi dokumenti, ki jih je homologacijski organ ali tehnična služba vložil v opisno mapo pri opravljanju svojega dela,

17. 	»seznam opisne dokumentacije« je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije z ustrezno oštevilčenimi ali tako označenimi stranmi, da je mogoča enoznačna identifikacija posameznih strani.

5. člen

(standardi)

Standardi, navedeni v tem pravilniku se hranijo in so na voljo pri slovenskem organu za standardizacijo.

6. člen

(homologacijski organ)

Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

7. člen

(seznam tehničnih specifikacij za vozila)

(1) Minister, pristojen za promet,  skladno z drugim odstavkom 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam veljavnih tehničnih specifikacij za vozila. Seznam mora vsebovati podatke o začetku veljavnosti posamezne tehnične specifikacije, o začetku njene obvezne uporabe in o prenehanju veljavnosti celote ali dela tehnične specifikacije, ki je bila nadomeščena z novo tehnično specifikacijo.

(2) V seznamu iz prejšnjega odstavka mora biti določena tudi veljavnost homologacij vozil oziroma njihovih sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov, podeljenih na podlagi tehničnih specifikacij, ki so bile nadomeščene z novimi.

II. VLOGA IN POSTOPEK ZA PODELITEV HOMOLOGACIJE

8. člen

(vloga za homologacijo)

(1) Proizvajalec mora predložiti vlogo za podelitev homologacije za vozilo, sistem, samostojno tehnično enoto ali sestavni del homologacijskemu organu. Za vsak tip je treba vložiti posebno vlogo.

(2) Vlogi za podelitev homologacije za vozilo mora proizvajalec priložiti opisni list s podatki, navedenimi v Prilogi II tega pravilnika. Če je vlogi priložen en ali več certifikatov o homologaciji sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ki ga je podelil homologacijski organ iz druge države članice, jih je homologacijski organ dolžan upoštevati in v tem delu ne sme opravljati preverjanj v smislu tega pravilnika.

(3) Vlogi za podelitev homologacije za sistem, samostojno tehnično enoto ali sestavni del mora proizvajalec priložiti opisni list iz priloge ali dopolnila ustrezne tehnične specifikacije, kakor tudi druge dokumente, navedene v opisnem listu.

9. člen

(podelitev homologacije)

(1) Homologacijski organ podeli homologacijo vozila tipom vozil, sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov, ki izpolnjujejo tehnične zahteve ustreznih tehničnih specifikacij, in ki ustrezajo opisu proizvajalca, izdelanem skladno s seznamom iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa mora homologacijski organ zavrniti podelitev homologacije, če ugotovi, da vozilo, sistem, samostojna tehnična enota ali sestavni del kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev predstavlja večje tveganje za varnost cestnega prometa.

(3) Podeljene homologacije iz prvega odstavka tega člena so veljavne in so na njihovi podlagi dovoljeni registracija vozil oziroma dajanje v promet in začetek uporabe vozil, njihovih sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov do izdaje novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih tehničnih specifikacij. V teh tehničnih specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij, podeljenih pred njihovo uveljavitvijo.

(4) Kadar sistem, samostojna tehnična enota ali sestavni del, ki je predmet homologacije, opravlja svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi deli vozila in je zato skladnost z eno ali več zahtevami mogoče preverjati samo, če sistem, samostojna tehnična enota ali sestavni del, ki ga je treba homologirati, deluje v povezavi z drugimi deli vozila (dejanskimi ali simuliranimi), je treba obseg homologacije sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ustrezno omejiti. V takem primeru mora certifikat o homologaciji navesti omejitve pri uporabi in morebitna navodila za vgradnjo. Upoštevanje teh omejitev in pogojev je treba preveriti ob homologaciji vozila.

10. člen

(certifikat o ES-homologaciji)

(1) Homologacijski organ mora ob podelitvi homologacije izpolniti vse ustrezne dele certifikata o ES-homologaciji za vsak tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki mu je podelil homologacijo. Poleg tega izpolni tudi ustrezne dele priloge, ki je del certifikata o ES-homologaciji, z rezultati preskusov. Izpolnjen certifikat o ES-homologaciji in njegove priloge dostavi vložniku.

(2) Vzorec certifikata o ES-homologaciji vozila je določen v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika, vzorec njegove priloge pa v Prilogi VII, ki je sestavni del tega pravilnika. Vzorci certifikatov o ES- homologaciji sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov so določeni v prilogah ali dopolnilih  ustreznih tehničnih specifikacij.

(3) Certifikat o ES-homologaciji se oštevilči skladno s poglavjem A Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika.

11. člen

(obveščanje drugih homologacijskih organov)

(1) Homologacijski organ posreduje v enem mesecu pristojnim organom drugih držav članic kopijo certifikata o homologaciji skupaj s prilogami za vsak tip vozila, ki mu je podelil homologacijo ali zavrnil podelitev homologacije.

(2) Homologacijski organ vsak mesec pošlje pristojnim organom v drugih državah članicah seznam homologacij za sisteme, samostojne tehnične enote ali sestavne dele, ki jih je podelil ali zavrnil podelitev v tem mesecu.

(3) Homologacijski organ na zahtevo pristojnega organa druge države članice temu takoj pošlje kopijo certifikata o homologaciji skupaj s prilogami za vsak tip sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela.

(4) Če zaradi dokončnega prenehanja proizvodnje tipa vozila ali sistema ali samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ki mu je bila podeljena homologacija, certifikat o homologaciji preneha veljati, homologacijski organ o tem v enem mesecu obvesti pristojne organe drugih držav članic.

III. IZDAJA POTRDILA O SKLADNOSTI IN OZNAČEVANJE

12. člen

(ES-potrdilo o skladnosti za vozilo)

(1) Proizvajalec kot imetnik homologacije vozila mora izdati ES-potrdilo o skladnosti, na obrazcu in na način, kot je določeno v poglavju A Priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika. ES-potrdilo o skladnosti mora spremljati vsako vozilo, izdelano skladno s homologiranim tipom vozila.

(2) ES-potrdilo o skladnosti mora biti izdelano tako, da ga ni mogoče ponarediti. Zato mora biti natisnjeno na papir, ki je zaščiten bodisi z barvnimi grafikami ali pa ima kot vodni znak oznako proizvajalca.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme homologacijski organ, za potrebe obdavčenja in registracije vozil, v roku treh mesecev po obvestitvi Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in drugih držav članic, zahtevati, da se podatki, ki niso določeni v poglavju A Priloge IV tega pravilnika, dodajo potrdilu o skladnosti, če so ti podatki izrecno navedeni v opisnem listu.

(4) Homologacijski organ lahko poleg tega zahteva, da se ES-potrdilo o skladnosti iz poglavja A Priloge IV tega pravilnika izpolni tako, da so poudarjeni podatki, ki so potrebni za delo organov, pristojnih za davke oziroma registracijo vozil.

13. člen

(ES-potrdilo o skladnosti za samostojno tehnično enoto ali sestavni del)

(1) Proizvajalec kot imetnik homologacije za samostojno tehnično enoto ali sestavni del mora za vsako samostojno tehnično enoto ali sestavni del, ki sta proizvedena skladno s homologiranim tipom, pa ne predstavljata originalne opreme, izdati ES-potrdilo o skladnosti, kot je navedeno v poglavju B Priloge IV tega pravilnika. Za vsako tako samostojno tehnično enoto, po potrebi pa tudi za vsak tak sestavni del, mora posredovati natančne podatke, ki omogočajo identifikacijo tipov vozil, v katere se lahko vgradi.

(2) Vsako samostojno tehnično enoto ali sestavni del, ki sta proizvedena skladno s homologiranim tipom (tudi če predstavljata originalno opremo), mora proizvajalec opremiti s svojo tovarniško oznako oziroma blagovno znamko ter oznako tipa.

(3) Če tako zahteva ustrezna tehnična specifikacija, mora proizvajalec samostojno tehnično enoto oziroma sestavni del, ki sta proizvedena skladno s homologiranim tipom, označiti s homologacijsko oznako skladno s 14. členom tega pravilnika. V takem primeru ni treba izdati potrdila iz prvega odstavka tega člena.

(4) Proizvajalec sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, katerega homologacija na podlagi četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika vsebuje omejitve glede uporabe, dostavi skupaj z vsakim izdelanim sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto podatke o teh omejitvah in, če je to potrebno, navodila za vgradnjo.

(5) Imetnik ES-certifikata o homologaciji samostojne tehnične enote, ki ni originalni del, izdanega v povezavi z enim ali več tipi vozil, mora za vsako tako tehnično enoto posredovati podrobne podatke, ki omogočajo identifikacijo teh vozil.

14. člen

(homologacijska oznaka)

(1) Proizvajalec mora vsako vozilo, izdelano skladno s homologiranim tipom, označiti s homologacijsko oznako skladno s 1., 3. in 4. delom homologacijske številke, prikazane v poglavju A Priloge V tega pravilnika.

(2) Vsaka samostojna tehnična enota in vsak sestavni del, ki sta izdelana skladno s homologiranim tipom, morata biti označena, če je to zahtevano z ustrezno tehnično specifikacijo, s homologacijsko oznako, kot je opredeljena v poglavju B Priloge V tega pravilnika. Homologacijska številka, navedena v točki 1.2 poglavja B Priloge V tega pravilnika, mora biti sestavljena skladno s 4. delom homologacijske številke, prikazane v poglavju A Priloge V tega pravilnika.

(3) Podatki, vsebovani v homologacijski oznaki, se lahko dopolnijo z dodatnimi podatki, ki omogočajo identifikacijo posameznih značilnosti, ki so lastne določeni samostojni tehnični enoti ali sestavnemu delu. Ti dodatni podatki morajo biti, kjer je to potrebno, opredeljeni v tehničnih specifikacijah, ki urejajo zahteve za te samostojne tehnične enote ali sestavne dele.

IV. DAJANJE NA TRG, REGISTRACIJA IN ZAČETEK UPORABE

15. člen

(dajanje na trg, registracija in začetek uporabe)

(1) Nova vozila smejo biti dana na trg, smejo biti registrirana in se smejo začeti uporabljati, če jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in delovanjem, priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano v skladu z 11. ???? NAJBRŽ 12. členom tega pravilnika. Če vozila izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika ni mogoče prepovedati njihovega dajanja na trg, prodaje ali uporabe.

(2) Dajanje na trg ali začetek uporabe samostojnih tehničnih enot oziroma sestavnih delov sta dovoljena samo, kadar so ti skladni z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije in z zahtevami, navedenimi v 13. členu tega pravilnika. Če so samostojne tehnične enote oziroma sestavni deli skladni z določbami tega pravilnika ni mogoče prepovedati njihovega dajanja na trg, prodaje ali uporabe.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena pa lahko homologacijski organ ali Prometni inšpektorat Republike Slovenije za največ šest mesecev prepove prodajo oziroma uporabo vozil, sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov, za katere ugotovi, da kljub priloženemu veljavnemu potrdilu o skladnosti oziroma pravilni označenosti ogrožajo varnost cestnega prometa.

(4) Organ, pristojen za registracijo vozil, mora po prejemu obvestila s strani homologacijskega organa ali Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, zavrniti registracijo vozil, če je bilo ugotovljeno, da ogrožajo varnost cestnega prometa. Zavrnitev registracije vozil lahko traja največ šest mesecev.

VI. ODSTOPI IN ALTERNATIVNI POSTOPKI

16. člen

(odstopanja od zahtev)

(1) Homologacijski organ lahko na zahtevo proizvajalca dovoli odstop od posameznih zahtev ustreznih tehničnih specifikacij za vozila, sisteme, samostojne tehnične enote in sestavne dele, ki so:

- 	namenjeni proizvodnji v majhnih serijah do največ 200 enot letno za določen tip vozila, sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela;

- 	namenjeni za uporabo v vojaških enotah, enotah za ohranjanje javnega reda in miru, civilni zaščiti in gasilskih enotah;

- 	izdelani po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami.

(2) Če homologacijski organ podeli homologacijo po prvih dveh alineah prejšnjega odstavka, o tem v roku enega meseca obvesti homologacijske organe držav članic. Slednji skladno s predpisom o ES-homologaciji vozil v treh mesecih od prejema obvestila sporočijo, ali sprejmejo homologacijo za vozila, ki naj bi bila registrirana na njihovem ozemlju.

17. člen

(vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, izdelani po posebnih tehnologijah)

(1) Za vozila, sestavne dele ali samostojne tehnične enote iz tretje alinee prvega odstavka 16. člena tega pravilnika se štejejo tista vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, v katere so vgrajene tehnologije ali tehnične rešitve, ki zaradi svojih značilnosti ne morejo biti skladne z vsemi zahtevami ustreznih tehničnih specifikacij.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko homologacijski organ podeli homologacijo, ki velja samo na ozemlju Republike Slovenije, vendar mora v roku enega meseca poslati kopijo certifikata o homologaciji in njegovih prilog homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji. Hkrati pošlje Komisiji zahtevo za odobritev podelitve homologacije.

18. člen

(podelitev homologacije za izdelke, izdelane po posebnih tehnologijah)

(1) Zahtevi iz drugega odstavka prejšnjega člena mora homologacijski organ priložiti dokumente, ki vsebujejo:

- 	razlog, zaradi katerega zadevne tehnologije ali tehnične rešitve preprečujejo vozilu, sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, da bi bila skladna z zahtevami ene ali več ustreznih posamičnih direktiv v okviru predpisa ES o homologaciji vozil (v nadaljnjem besedilu: posamične direktive).

- 	opis področij varnosti in varovanja okolja, ki jih odstopanje iz prejšnje alinee zadeva, ter sprejete ukrepe,

- 	opis preskusov in njihove rezultate, ki kažejo vsaj enako raven varnosti in varovanja okolja, kot ju določajo zahteve ene ali več ustreznih posamičnih direktiv,

- 	če je potrebno predloge sprememb in dopolnil ustreznih posamičnih direktiv oziroma predloge novih posamičnih direktiv.

(2) Če Komisija z odločbo zahtevi ugodi, lahko homologacijski organ podeli homologacijo. V takem primeru se v odločbi hkrati določi, ali je treba omejiti veljavnost homologacije (npr. časovno). Veljavnost ne sme biti krajša od 36 mesecev.

19. člen

(uskladitev homologacije)

Po prilagoditvi ustreznih posamičnih direktiv tehničnemu napredku tako, da vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, za katere so bile podeljene homologacije v skladu s 17. členom tega pravilnika, ustrezajo posamičnim direktivam, homologacijski organ spremeni takšne homologacije v običajne, pri tem pa prizna potrebno prehodno obdobje, da bi proizvajalci lahko spremenili homologacijske oznake na sestavnih delih. To vključuje tudi brisanje morebitnega sklicevanja na omejitve ali izjeme.

20. člen

(certifikati za izdelke, izdelane po posebnih tehnologijah)

Certifikati o homologaciji, izdani v skladu s 16. do 18. členom tega pravilnika, katerih vzorci so prikazani v Prilogi III tega pravilnika, ne smejo imeti naslova »certifikat o ES-homologaciji vozila«, razen v primeru, navedenem v 18. členu tega pravilnika, ko je Komisija zahtevo odobrila.

21. člen

(vozila zaključka serije)

(1) Ne glede na 15. člen tega pravilnika smejo biti v mejah, določenih v Prilogi VIII, ki je sestavni del tega pravilnika, registrirana, dana v promet oziroma se smejo začeti uporabljati vozila, ki so skladna s homologiranim tipom vozila, katerega homologacija ni več veljavna (vozila zaključka serije). Opisana izjema velja v obdobju 12 mesecev od prenehanja veljavnosti homologacije.

(2) Prejšnji odstavek velja samo za vozila, ki:

- 	so bila na ozemlju Evropske unije, in

- 	jih je spremljalo veljavno potrdilo o skladnosti, ki je bilo izdano, ko je homologacija zadevnega tipa vozila še veljala, ki pa niso bila registrirana ali dana v uporabo pred prenehanjem veljavnosti zadevne homologacije.

(3) Da bi bil proizvajalec upravičen do uporabe prvega odstavka tega člena za enega ali več tipov vozil določene kategorije, mora posredovati zahtevo homologacijskemu organu vsake države članice, ki jo zadeva začetek uporabe takšnih tipov vozil. V zahtevi mora opredeliti tehnične oziroma gospodarske razloge, na katerih ta temelji.

(4) Države članice, navedene v prejšnjem odstavku, se skladno s predpisom  Evropskih skupnosti, ki ureja homologacijo vozil, v treh mesecih od prejema zahteve odločijo o tem, ali in koliko vozil zadevnega tipa bodo sprejele za registracijo na svojem ozemlju.

VII. USTREZNOST PROIZVODNIH POSTOPKOV

22. člen

(zagotavljanje skladnosti proizvodov)

(1) Homologacijski organ mora v postopku podelitve homologacije iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika izvesti potrebne ukrepe v skladu s Prilogo VI, ki je sestavni del tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, samostojne tehnične enote ali sestavne dele zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.

(2) Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije izvajati potrebne ukrepe skladno s Prilogo VI tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote trajno zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.

(3) Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije določenemu tipu vozila izvajati potrebne ukrepe skladno s Prilogo VI tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s tistimi homologacijskimi organi drugih držav članic, ki so podelili homologacije vgrajenim sistemom, samostojnim tehničnim enotam ali sestavnim delom za ta tip vozila, da zagotovi, da izvedeni proizvodni postopki trajno zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.

VIII. NADZOR NAD SKLADNOSTJO PROIZVODOV

23. člen

(odgovornost proizvajalca)

(1) Proizvajalec je odgovoren, da je vsako izdelano vozilo oziroma vsak izdelan sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota skladen s homologiranim tipom.

(2) Proizvajalec mora homologacijskemu organu omogočiti nadzor nad homologiranimi tipi vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot.

24. člen

(ukrepanje v primeru neskladnosti)

(1) Neskladnost s homologiranim tipom obstaja, kadar so ugotovljeni odkloni od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji. Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar so odkloni v mejah, ki jih morebiti dovoljujejo ustrezne tehnične specifikacije.

(2) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, odredi proizvajalcu uskladitev proizvodnje vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot s homologiranim tipom.

(3) Če homologacijski organ pri nadzoru ugotovi neskladnost s homologiranim tipom zaradi odklonov od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji, lahko začasno odvzame homologacijo, navede v čem je podana neskladnost, in določi rok za odpravo neskladnosti. Če proizvajalec v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti, homologacijski organ prekliče homologacijo in v enem mesecu obvesti o preklicu podeljene homologacije pristojne organe drugih držav članic in o razlogih za takšen ukrep.

(4) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, sistemi, samostojne tehnične enote ali sestavni deli, katerim je bila podeljena homologacija v drugi državi članici, niso skladni s homologiranim tipom, lahko od države članice, ki je podelila homologacijo, zahteva, da preveri ugotovljena odstopanja.

(5) Če država članica, ki je podelila homologacijo, oporeka obstoj neskladnosti, o kateri je bila obveščena, si zadevni državi članici prizadevata rešiti spor. O tem stalno obveščata Komisijo, ki po potrebi opravi ustrezna posvetovanja, da se doseže rešitev spora.

25. člen

(sprememba podatkov)

(1) Vsak imetnik homologacije mora obvestiti homologacijski organ o dokončnem prenehanju proizvodnje oziroma o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji. Če spremeni podatke, navedene v opisni dokumentaciji mora proizvajalec predložiti homologacijskemu organu popravljene strani, iz katerih sta jasno razvidna vrsta spremembe in datum ponovne izdaje. Referenčno številko opisnega lista je treba spremeniti le, če spremembe podatkov v njem terjajo spremembo enega ali več vpisov, navedenih v potrdilu o skladnosti iz poglavja A Priloge IV tega pravilnika (z izjemo točk 19.1 in 45 do 51).

(2) Če homologacijski organ meni, da izvedene spremembe niso take, da bi zahtevale spremembo obstoječe homologacije ali podelitev nove, o tem obvesti proizvajalca. Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe podatkov v opisnem listu potrebna nova preverjanja ali novi preskusi o tem obvesti proizvajalca in opravi potrebna dejanja.

(3) Ob dokončnem prenehanju proizvodnje homologacijski organ prekliče podeljeno homologacijo.

IX. PODELJEVANJE HOMOLOGACIJ PO VSEBINSKO ENAKOVREDNIH PREDPISIH

26. člen

(enakovredni predpisi)

Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca podeli homologacijo skladno z zahtevami pravilnikov o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE, izdanih v okviru Sporazuma o prevzemu enotnih tehničnih predpisov za vozila s kolesi, opremo in dele, ki se lahko vgradijo in/ali uporabijo na vozilih s kolesi in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih na podlagi teh predpisov (Uradni list RS, št. 15/92 – Mednarodne pogodbe).

X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

27. člen

(veljavnost obstoječih homologacij)

ES-homologacije za vozila kategorije L in za njihove sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, podeljene pred 1. avgustom 2012 ostajajo v veljavi. Te homologacije se lahko razširijo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.

28. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07, 96/09 in 106/10 - ZMV).

29. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. avgusta 2012.

Št. 007-257/2012	Zvone Černač

Ljubljana, dne

EVA 2012-2430-0131	     		Minister za infrastrukturo in prostor

_________________

SEZNAM PRILOG

PRILOGA I:	Seznam zahtev za homologacijo vozila

PRILOGA II:	Opisni list

PRILOGA III:	Certifikat o ES-homologaciji

PRILOGA IV:	Potrdila o skladnosti

PRILOGA V:	Številčenje certifikatov in homologacijske oznake

PRILOGA VI:	Določbe o preverjanju skladnosti proizvodnje

PRILOGA VII:	Rezultati preskusov

PRILOGA VIII:	Vozila zaključka serije

_________________

PRILOGA I

SEZNAM ZAHTEV ZA HOMOLOGACIJO VOZILA

Na spodnjem seznamu so sestavni deli in tehnične značilnosti vozila označeni s »P«, če je treba preveriti njihovo skladnost s podatki proizvajalca, ali z »D«, če je treba preveriti njihovo skladnost s tehničnimi specifikacijami.

(Kjer pride v poštev, je treba upoštevati področje uporabe in zadnje spremembe vsake izmed spodaj naštetih tehničnih specifikacij)

| Št. | Opis | Oznaka | Tehnična specifikacija (če pride v poštev) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znamka | P |  |
| 2 | Tip / varianta / izvedenka | P |  |
| 3 | Ime in naslov proizvajalca vozila | P |  |
| 4 | Ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca vozila, če obstaja | P |  |
| 5 | Kategorija vozila (*) | P | Pravilnik – 2. in 3. člen |
| 6 | Število koles in njihova razmestitev za trikolesna vozila | P |  |
| 7 | Pregledna risba okvirja | P |  |
| 8 | Ime in naslov proizvajalca motorja (če ni isti kot proizvajalec vozila | P |  |
| 9 | Znamka in oznaka motorja | P |  |
| 10 | Vrsta vžiga motorja | P |  |
| 11 | Delovni cikel motorja (**) | P |  |
| 12 | Tip hlajenja motorja | P |  |
| 13 | Tip mazanja motorja (**) | P |  |
| 14 | Število in razmestitev valjev ali komor v motorju (za motor z vrtljivim batom) (**) | P |  |
| 15 | Vrtina, gib bata, delovna prostornina valjev ali prostornina zgorevalnih komor v motorju (za motor z vrtljivim batom) (**) | P |  |
| 16 | Popolni krmilni diagram motorja (**) | P |  |
| 17 | Kompresijsko razmerje motorja (**) | P |  |
| 18 | Največji navor in največja moč motorja: | D | TSV 311 |
|  | – pri motorjih na prisilni vžig ali na kompresijski vžig ali | P |  |
|  | – pri elektromotorjih |  |  |
| 19 | Ukrepi, ki preprečujejo nedovoljene posege na mopedih in motornih kolesih | D | TSV 312 - Del 7 |
| 20 | Posoda za gorivo (**) | D | TSV 312 - Del 6 |
| 21 | Pogonske baterije | P |  |
| 22 | Uplinjač ali drug sistem oskrbe motorja z gorivom (tip in znamka) (**) | P |  |
| 23 | Električni sistem (nazivna napetost) | P |  |
| 24 | Alternator (tip in nazivna moč) (**) | P |  |
| 25 | Največja konstrukcijsko določena hitrost vozila | D | TSV 311 |
| 26 | Mase in mere | D | TSV 309 |
| 27 | Naprave za vleko prikolice in njihova pritrditev | D | TSV 312 - Del 10 |
| 28 | Ukrepi proti onesnaževanju zraka (**) | D | TSV 312 - Del 5 |
| 29 | Pnevmatike | D | TSV 312 – Del 1 |
| 30 | Prenos moči | P |  |
| 31 | Zavorni sistem | D | TSV 301 |
| 32 | Vgradnja svetlobne in svetlobno-signalne opreme na vozilu | D | TSV 308 |
| 33 | Svetlobna in svetlobno-signalna oprema na vozilu, katere obvezna ali neobvezna vgradnja je določena v predpisih o vgradnji v rubriki št. 32 | D | TSV 312 - Del 2 |
| 34 | Zvočna opozorilna naprava | D | TSV 303 |
| 35 | Namestitev zadnje registrske tablice | D | TSV 310 |
| 36 | Elektromagnetna združljivost | D | TSV 312 - Del 8 |
| 37 | Nivo hrupa in izpušni sistem (**) | D | TSV 312 - Del 9 |
| 38 | Vzvratno ogledalo (vzvratna ogledala) | D | TSV 312 - Del 4 |
| 39 | Zunanji štrleči deli | D | TSV 312 - Del 3 |
| 40 | Stojalo (razen pri vozilih s tremi ali več kolesi) | D | TSV 304 |

| Št. | Opis | Oznaka | Tehnična specifikacija (če pride v poštev) |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Naprave za preprečevanje nedovoljene uporabe vozila | D | TSV 306 |
| 42 | Stekla; brisalci vetrobranskega stekla; pranje vetrobranskega stekla; naprave za odleditev in sušenje stekla za trikolesne mopede, motorne tricikle in štirikolesa s kabino | D | TSV 312 - Del 12 |
| 43 | Ročaji za potnika na dvokolesnih vozilih | D | TSV 305 |
| 44 | Pritrdišča za varnostne pasove in varnostni pasovi za trikolesne mopede, motorne tricikle in štirikolesa s kabino | D | TSV 312 - Del 11 |
| 45 | Merilnik hitrosti | D | TSV 313 |
| 46 | Označevanje upravljalnih elementov, opozorilnih in kontrolnih svetilk | D | TSV 302 |
| 47 | Predpisane oznake (vsebina, namestitev in način pritrditve) | D | TSV 307 |
| (*) Če sta pri vozilih z dvojnim pogonom oba pogonska sistema takšna, da vozilo lahko spada bodisi v opredelitev mopeda ali motornega kolesa, trikolesa ali štirikolesa, se za to vozilo uporabljajo definicije zadnjega. (**) Za vozila z električnim pogonom ne veljajo zahteve, ki se nanašajo na to postavko. To ne velja za vozila z dvojnim pogonom, kjer je eden od pogonskih sistemov električni, drugi pa termični. |

Opomba

V posamičnih tehničnih specifikacijah bodo določene posebne zahteve za nizko zmogljive mopede, t.j. za mopede s pedali, s pomožnim motorjem z močjo, ki ne presega 1 kW, in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki ne presega 25 km/h. Te posebne zahteve se bodo nanašale zlasti na sestavne dele in značilnosti, ki so podane v postavkah št. 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 in 46 v tej prilogi.

PRILOGA I – Dodatek

Seznam enakovrednih predpisov za homologacijo vozila

| Št. | Opis | Tehnična specifikacija | Direktiva EU |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Največji navor in največja moč motorja | TSV 311 | 95/1 |
| 19 | Ukrepi, ki preprečujejo nedovoljene posege na mopedih in motornih kolesih | TSV 312 - Del 7 | 97/24 (7. poglavje) |
| 20 | Posoda za gorivo | TSV 312 - Del 6 | 97/24 (6. poglavje) |
| 25 | Največja konstrukcijsko določena hitrost vozila | TSV 311 | 95/1 |
| 26 | Mase in mere | TSV 309 | 93/93 |
| 27 | Naprave za vleko prikolice in njihova pritrditev | TSV 312 - Del 10 | 97/24 (10. poglavje) |
| 28 | Ukrepi proti onesnaževanju zraka | TSV 312 - Del 5 | 97/24 (5. poglavje) |
| 29 | Pnevmatike | TSV 312 - Del 1 | 97/24 (1. poglavje) |
| 31 | Zavorni sistem | TSV 301 | 93/14 |
| 32 | Vgradnja svetlobne in svetlobno-signalne opreme na vozilu | TSV 308 | 2009/67 |
| 33 | Svetlobna in svetlobno-signalna oprema na vozilu, katere obvezna ali neobvezna vgradnja je določena v predpisih o vgradnji v rubriki št. 32 | TSV 312 - Del 2 | 97/24 (2. poglavje) |
| 34 | Zvočna opozorilna naprava | TSV 303 | 93/30 |
| 35 | Namestitev zadnje registrske tablice | TSV 310 | 2009/62 |
| 36 | Elektromagnetna združljivost | TSV 312 - Del 8 | 97/24 (8. poglavje) |
| 37 | Nivo hrupa in izpušni sistem | TSV 312 - Del 9 | 97/24 (9. poglavje) |
| 38 | Vzvratno ogledalo (vzvratna ogledala) | TSV 312 - Del 4 | 97/24 (4. poglavje) |
| 39 | Zunanji štrleči deli | TSV 312 - Del 3 | 97/24 (3. poglavje) |
| 40 | Stojalo (razen pri vozilih s tremi ali več kolesi) | TSV 304 | 2009/78 |
| 41 | Naprave za preprečevanje nedovoljene uporabe vozila | TSV 306 | 93/33 |
| 42 | Stekla; brisalci vetrobranskega stekla; pranje vetrobranskega stekla; naprave za odleditev in sušenje stekla za trikolesne mopede, motorne tricikle in štirikolesa s kabino | TSV 312 - Del 12 | 97/24 (12. poglavje) |
| 43 | Ročaji za potnika na dvokolesnih vozilih | TSV 305 | 2009/79 |
| 44 | Pritrdišča za varnostne pasove in varnostni pasovi za trikolesne mopede, motorne tricikle in štirikolesa s kabino | TSV 312 - Del 11 | 97/24 (11. poglavje) |
| 45 | Merilnik hitrosti | TSV 313 | 2000/7 |
| 46 | Označevanje upravljalnih elementov, opozorilnih in kontrolnih svetilk | TSV 302 | 2009/80 |
| 47 | Predpisane oznake (vsebina, namestitev in način pritrditve) | TSV 307 | 93/34 |

_______________

PRILOGA II

OPISNI LIST (*)

(Vzorec)

Vsi opisni listi v tem pravilniku in v posamičnih tehničnih specifikacijah morajo vsebovati samo izvlečke iz tega celotnega seznama in morajo upoštevati njegov sistem številčenja.

DEL 1

Naslednje podatke o vozilu, sistemih samostojnih tehničnih enotah ali sestavnih delih, za katere se zahteva homologacija, je treba posredovati v trojniku skupaj s seznamom priloženih dokumentov. Vse risbe morajo biti dovolj podrobne in v ustreznem merilu v formatu A4 ali zložene na ta format. Tudi fotografije morajo kazati zadostne podrobnosti. Če posamezne funkcije upravljajo mikroprocesorji, morajo biti dodane informacije o njihovem delovanju. Vsak opisni list mora biti označen z zaporedno številko, ki jo določi vložnik.

A	PODATKI V ZVEZI Z MOPEDI, MOTORNIMI KOLESI, MOTORNIMI TRIKOLESI IN ŠTIRIKOLESI

0	SPLOŠNO

0.1	Znamka: .......................................................................................................................…..

0.2	Tip (navesti morebitne variante in izvedenke: vsaka varianta in vsaka izvedenka morata biti označeni s kodo, ki je sestavljena iz številk ali kombinacije črk in številk): ...........…..

0.2.1	Trgovska oznaka (kjer pride v poštev): .............................................................................

0.3	Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu (b): ....................................…...

0.3.1	Mesto te oznake: ........................................................................................................……

0.4	Kategorija vozila (c): ....................................................................................................…….

0.5	Ime in naslov proizvajalca: .......................................................................................……...

0.5.1	Ime in naslov (imena in naslovi proizvodnih tovarn): .................................................…….

0.6	Ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca, če pride v poštev: …....................

0.7	Mesto in način pritrditve predpisanih napisov na šasiji: .............................................……

0.7.1	Serijske številke tega tipa se začenjajo s št.: ............................................................…….

0.8	Mesto in način pritrditve homologacijske oznake za sestavne dele in samostojne tehnične enote: ..........................................................................................................…….

1	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI GRADNJE VOZILA

1.1	Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: .......................................................................….

1.2	Merska skica celega vozila: ..........................................................................................….

1.2.1	Medosna razdalja: ....................................................................................................……..

1.3	Število osi in koles (po potrebi gosenic ali. pogonskih trakov): ...............................………

1.4	Lega in namestitev motorja: ....................................................................................………

1.5	Število sedežev: .....................................................................................................……….

1.6	Stran krmila – leva ali desna (1)

1.6.1	Vozilo je opremljeno za vožnjo po desni ali po levi strani (1)

2	MASE (v kg) (2)

2.0	Masa neobremenjenega vozila (d) (i): .........................................................................……..

2.1	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo (i): ...............................................................……….

2.1.1	Porazdelitev te mase na osi: ...................................................................................………

2.2	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo (i) skupaj z voznikom: .................................……….

2.2.1	Porazdelitev te mase na osi: .................................................................................………..

2.3	Največja tehnično dovoljena masa, kakor jo je določil proizvajalec:

2.3.1	Porazdelitev te mase na osi: ..................................................................................……….

2.3.2	Največja tehnično dovoljena obremenitev vsake osi: .............................................……….

2.4	Sposobnost speljevanja v klanec (največji naklon) pri tehnično dovoljeni masi vozila, kakor jo je določil proizvajalec: ..........................................................................................

2.5	Največja dovoljena masa priklopnega vozila (če pride v poštev): ......................................

2.6	Največja dovoljena masa skupine vozil: ..................................................................……...

3	MOTOR (c)

3.0	Proizvajalec: .............................................................................................................……..

3.1	Znamka: ..................................................................................................................………

3.1.1	Tip (kakor je označen na motorju ali drugi načini identifikacije): .................................……

3.1.2	Namestitev številke motorja (če pride v poštev): ....................................................……….

3.2	Motor na prisilni ali na kompresijski vžig (1)

3.2.1	Posebni podatki o motorju

3.2.1.1	Način delovanja (štiritaktni ali dvotaktni, na prisilni ali kompresijski vžig) (1)

3.2.1.2	Število, namestitev in zaporedje vžiga valjev: .......................................................………..

3.2.1.2.1	Vrtina: ...........……………………………………………………………………………… mm (f)

3.2.1.2.2	Gib bata: ..................……………………………………………………………………... mm (f)

3.2.1.3	Prostornina valja: ....................…………………………………………………………. cm3 (g)

3.2.1.4	Kompresijsko razmerje (2): .......................................................................................……..

3.2.1.5	Risbe glave valja, bata (batov), batnih obročkov in valja (valjev): ..........................………

3.2.1.6	Vrtilna frekvenca prostega teka (2): ..............…………………………………………… min-1

3.2.1.7	Največja nazivna moč: ...........……………………… kW pri ...........………………….. min-1

3.2.1.8	Nazivni navor: .........…………………………………. Nm pri ..............……………….. min-1

3.2.2	Gorivo: dizelsko gorivo / bencin / mešanica / utekočinjeni naftni plin / drugo (1)

3.2.3	Posoda za gorivo

3.2.3.1	Največja prostornina (2): .........................................................................................………..

3.2.3.2	Risba posode za gorivo z navedbo uporabljenih materialov: .................................……….

3.2.3.3	Risba, ki jasno kaže položaj posode za gorivo na vozilu: .......................................………

3.2.3.4	Homologacijska številka vgrajene posode za gorivo: .............................................………

3.2.4	Oskrba z gorivom

3.2.4.1	Z uplinjačem (uplinjači): da/ne (1)

3.2.4.1.1	Znamka (znamke): ..................................................................................................………

3.2.4.1.2	Tip(i): ......................................................................................................................……….

3.2.4.1.3	Število: .....................................................................................................................……...

3.2.4.1.4	Elementi nastavitve (2)

za

3.2.4.1.4.1	Šobe: ........................................................................................................................……..

3.2.4.1.4.2	Nivo v komori s plovcem: .........................................................................................……..

3.2.4.1.4.3	Masa plovca: ............................................................................................................……..

3.2.4.1.4.4	Igla plovca: ..............................................................................................................………

ali

3.2.4.1.4.5	Krivulja pretoka goriva v odvisnosti od pretoka zraka in nastavitve, ki so potrebne za ohranjanje te krivulje: ...............................................................................................……..

3.2.4.1.5	Zagon hladnega motorja: ročno / avtomatsko (1)

3.2.4.1.5.1	Način delovanja: .......................................................................................................……..

3.2.4.2	Z vbrizgavanjem goriva (samo pri  motorjih na kompresijski vžig): da/ne (1)

3.2.4.2.1	Opis sistema: ............................................................................................................……..

3.2.4.2.2	Način delovanja: direktni vbrizg / predkomora / vrtinčna komora (1)

3.2.4.2.3	Tlačilka

ali

3.2.4.2.3.1	Znamka(e): ..............................................................................................................………

3.2.4.2.3.2	Tip(i): ......................................................................................................................……….

ali

3.2.4.2.3.3	Največja količina vbrizga (2) ............ mm3 / gib ali takt (1) pri vrtilni frekvenci tlačilke: ....... min-1 ali karakteristika vbrizga: ...................................................................................…….

3.2.4.2.3.4	Predvbrizg (2): .........................................................................................................……….

3.2.4.2.3.5	Karakteristika predvbrizga (2): .................................................................................……….

3.2.4.2.3.6	Postopek nastavitve: preskusna naprava / motor (1)

3.2.4.2.4	Regulator

3.2.4.2.4.1	Tip: ........................................................................................................................………..

3.2.4.2.4.2	Vrtilna frekvenca, pri kateri regulator zapre dovod goriva

3.2.4.2.4.2.1	Prekinitev dovoda goriva pri obremenitvi motorja: ..................……………………….. min-1

3.2.4.2.4.2.2	Prekinitev dovoda goriva brez obremenitve motorja: ...............………………………. min-1

3.2.4.2.4.3	Vrtilna frekvenca prostega teka: ..............................................………………………. min-1

3.2.4.2.5	Visokotlačne cevi

3.2.4.2.5.1	Dolžina: ...............................................................……………………………………….. mm

3.2.4.2.5.2	Notranji premer: ..................................................……………………………………….. mm

3.2.4.2.6	Šoba(e)

ali

3.2.4.2.6.1	Znamka(e): ............................................................................................................………..

3.2.4.2.6.2	Tip(i): .........................................................................................................................……..

ali

3.2.4.2.6.3	Tlak odpiranja (2): .................……. kPa ali karakteristika (2): ..............................................

3.2.4.2.7	Naprava za zagon hladnega motorja (če obstaja)

ali:

3.2.4.2.7.1	Znamka(e): ................................................................................................................…….

3.2.4.2.7.2	Tip(i): .........................................................................................................................……..

ali

3.2.4.2.7.3	Opis: .........................................................................................................................……..

3.2.4.2.8	Dodatna pomoč pri zagonu (če obstaja)

ali

3.2.4.2.8.1	Znamka(e): ..................................................................................................................…..

3.2.4.2.8.2	Tip(i): .............................................................................................................................….

ali

3.2.4.2.8.3	Opis sistema: ..............................................................................................................……

3.2.4.3	Z vbrizgavanjem goriva (samo pri motorjih na prisilni vžig): da/ne (1)

ali

3.2.4.3.1	Opis sistema: .............................................................................................................…….

3.2.4.3.2	Način delovanja: vbrizgavanje v sesalno cev (eno- / večtočkovno)(1) / direktno vbrizgavanje / drugo (navesti točen opis) (1): ................................................................…..

ali

3.2.4.3.2.1	Znamka(e) tlačilke: .......................................................................................................…..

3.2.4.3.2.2	Tip(i) tlačilke: .................................................................................................................….

3.2.4.3.3	Vbrizgalne šobe: tlak odpiranja (2): ..................………………………………………….. kPa

ali diagram poteka odpiranja (2): ...................................................................................…..

3.2.4.3.4	Predvbrizg: .....................................................................................................................…

3.2.4.3.5	Naprava za zagon hladnega motorja

3.2.4.3.5.1	Način(i) delovanja: .........................................................................................................….

3.2.4.3.5.2	Delovno območje / nastavitve (1) (2): ....................................................................................

3.2.4.4	Črpalka za gorivo: da/ne (1)

3.2.5	Električna oprema

3.2.5.1	Nazivna napetost: ...............……………………. V, priključek mase pozitivni / negativni (1)

3.2.5.2	Alternator

3.2.5.2.1	Tip: ...............................................................................................................................…..

3.2.5.2.2	Nazivna moč: ............................…………………………………………………………….. W

3.2.6	Vžigalni sistem

3.2.6.1	Znamka(e): .................................................................................................................……

3.2.6.2	Tip(i): ..........................................................................................................................……

3.2.6.3	Način delovanja: .........................................................................................................……

3.2.6.4	Krivulja predvžiga ali specifična delovna točka (2): ......................................................……

3.2.6.5	Statični predvžig (2): ...............……………………………………………………… pred GMT

3.2.6.6	Razmik kontaktov prekinjevalnika (2): .................………………………………………... mm

3.2.6.7	Kot zaprtja (2): ...............…………………………………………………………………. stopinj

3.2.6.8	Preprečevanje radijskih motenj: .............................................................................……….

3.2.6.8.1	Postopek in risba opreme za odpravo radijskih motenj: .........................................……….

3.2.6.8.2	Nazivne vrednosti istosmernih uporov in za uporovne vžigalne kable nazivni upor na meter dolžine: ....................................................................................................................

3.2.7	Hladilni sistem (tekočina / zrak) (1)

3.2.7.1	Nazivna nastavitev naprave za kontrolo temperature motorja: ......................................…

3.2.7.2	Tekočinsko hlajenje

3.2.7.2.1	Vrsta tekočine: ..............................................................................................................….

3.2.7.2.2	Vodna črpalka (vodne črpalke): da/ne (1)

3.2.7.3	Zračno hlajenje

3.2.7.3.1	Ventilator: da/ne (1)

3.2.8	Sesalni sistem

3.2.8.1	Nadtlačni polnilnik: da/ne (1)

3.2.8.1.1	Znamka(e): ........................................................................................................................

3.2.8.1.2	Tip(i): ..............................................................................................................................…

3.2.8.1.3	Opis sistema (primer: največji tlak polnjenja ..........kPa, regulirni ventil (če obstaja)(

3.2.8.2	Hladilnik polnilnega zraka: da/ne (1)

3.2.8.3	Opis in risbe sesalnih cevi in njihovih dodatkov (posoda za vsesani zrak, grelne naprave, dodatni vstopi za zrak itd.): .......................................................................……...

3.2.8.3.1	Opis sesalnega kolektorja (z risbami in / ali fotografijami): ........................................…….

3.2.8.3.2	Filter za zrak, risbe: ..................................................................................................……..

ali

3.2.8.3.2.1	Znamka(e): ...............................................................................................................……..

3.2.8.3.2.2	Tip(i): ........................................................................................................................……...

3.2.8.3.3	Dušilnik zvoka na sesalni strani, risbe: ....................................................................……...

ali

3.2.8.3.3.1	Znamka(e): .............................................................................................................……….

3.2.8.3.3.2	Tip(i): ......................................................................................................................………

3.2.9	Izpušni sistem

3.2.9.1	Risba celotnega izpušnega sistema: .....................................................................……….

3.2.10	Najmanjši premeri sesalnih in izpušnih odprtin: ....................................................………..

3.2.11	Krmilni časi ventilov ali drugi ustrezni podatki

3.2.11.1	Največji gib ventilov, koti odpiranja in zapiranja glede na mrtve točke ali podatki o časih odpiranja in zapiranja za alternativne sisteme krmiljenja: ......................................……...

3.2.11.2	Referenčne veličine in/ali območja nastavljanja(1): ...................................................……..

3.2.12 	Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.2.12.1 	Naprava za recikliranje plinov iz bloka motorja, izključno v primeru štiritaktnih motorjev (opis in risbe):

3.2.12.2 	Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje):

3.2.12.2.1 	Katalizator: da/ne (1)

3.2.12.2.1.1 	Število katalizatorjev in elementov:

3.2.12.2.1.2 	Dimenzije, oblika in prostornina katalizatorja(-ev):

3.2.12.2.1.3 	Tip katalitičnega delovanja:

3.2.12.2.1.4 	Celotna prevleka s plemenito kovino:

3.2.12.2.1.5 	Relativna koncentracija:

3.2.12.2.1.6 	Nosilno telo (struktura in material):

3.2.12.2.1.7 	Gostota celic:

3.2.12.2.1.8 	Tip ohišja katalizatorja(-ev):

3.2.12.2.1.9 	Položaj katalizatorja(-ev) (mesto in referenčna razdalja v izpušnem sistemu):

3.2.12.2.2 	Senzor za kisik: da/ne (1)

3.2.12.2.2.1 	Tip:

3.2.12.2.2.2 	Položaj:

3.2.12.2.2.3 	Območje delovanja:

3.2.12.2.3 	Vbrizgavanje zraka: da/ne (1)

3.2.12.2.3.1 	Tip (pulziranje zraka, zračna črpalka itd.):

3.2.12.2.4 	Recirkulacija izpušnih plinov: da/ne (1)

3.2.12.2.4.1 	Značilnosti (količina pretoka itd.):

3.2.12.2.5 	Drugi sistemi (opis in delovanje):

3.2.13	Mesto oznake absorpcijskega koeficienta (samo pri motorjih na kompresijski vžig): ..................................................................................................................................……...

3.3	Elektromotor

3.3.1	Tip (način navitja, vzbujanje): ..................................................................................………

3.3.1.1	Največja trajna nazivna moč (k): .................………………………………………………. kW

3.3.1.2	Delovna napetost: .....................................…………………………………………………. V

3.3.2	Akumulator

3.3.2.1	Število celic: ............................................................................................................………

3.3.2.2	Masa: .......................................…………………………………………………………….. kg

3.3.2.3	Kapaciteta: .............................…………………………………………………… Ah (amp/ur)

3.3.2.4	Lega: ......................................................................................................................………

3.4	Drugi motorji ali njihove kombinacije (podatki o sestavnih delih teh motorjev): ...................................................................................................................................……..

3.5	Dovoljene temperature hladilnega sistema, po podatkih proizvajalca

3.5.1	Tekočinsko hlajenje

3.5.1.1	Najvišja temperatura na izhodu: .............………………………………………………….. °C

3.5.2	Zračno hlajenje

3.5.2.1	Referenčna točka: ....................................................................................................……..

3.5.2.2	Najvišja temperatura na referenčni točki: ..............................…………………………… °C

3.6	Sistem mazanja

3.6.1	Opis sistema: ...........................................................................................................……...

3.6.1.1	Lega posode za mazivo (če obstaja): ....................................................................……….

3.6.1.2	Sistem dovoda maziva (s črpalko / z vbrizgavanjem v sesalni sistem / mešanje z gorivom, itd.) (1): .................................................................................................................

3.6.2	Mazivo, primešano gorivu

3.6.2.1	Mešalno razmerje: .....................................................................................................…….

3.6.3	Oljni hladilnik: da/ne (1)

3.6.3.1	Risba(e): .....................................................................................................................……

ali

3.6.3.1.1	Znamka(e): .................................................................................................................……

3.6.3.1.2	Tip(i): ..........................................................................................................................……

4	PRENOS MOČI (h)

4.1	Shema sistema prenosa moči: ................................................................................………

4.2	Tip (mehanski, hidravlični, električni, itd.): ....................................................................…..

4.3	Sklopka (vrsta): .............................................................................................................….

4.4	Menjalnik

4.4.1	Vrsta: avtomatski / ročni (1)

4.4.2	Način upravljanja: ročno / nožno (1)

4.5	Prestavna razmerja

| N | R1 | R2 | R3 | Rt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Najnižje prestavno razmerje brezstopenjskega menjalnika |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Najvišje prestavno razmerje brezstopenjskega menjalnika |  |  |  |  |
| Vzvratna prestava |  |  |  |  |
| N = prestavno razmerje. R1 = primarno prestavno razmerje (razmerje med vrtilno frekvenco motorja in vrtilno frekvenco pogonske gredi menjalnika). R2 = sekundarno prestavno razmerje (razmerje med vrtilno frekvenco pogonske gredi menjalnika in vrtilno frekvenco odgonske gredi menjalnika). R3 = končno prestavno razmerje (razmerje med vrtilno frekvenco odgonske gredi menjalnika in vrtilno frekvenco pogonskih koles). Rt = skupno prestavno razmerje. |

4.5.1	Kratek opis električnih in/ali elektronskih sestavnih delov prenosa moči: ..................…….

4.6	Največja hitrost vozila in prestavno razmerje, v katerem je dosežena (v km/h) (i): ....…….

4.7	Merilnik hitrosti

4.7.1	Znamka(e): ...............................................................................................................……..

4.7.2	Tip(i): ........................................................................................................................……..

4.7.3	Fotografije in/ali risbe celotnega sistema

4.7.4	Prikazano območje hitrosti: .....................................................................................………

4.7.5	Dovoljeno odstopanje merilnega mehanizma merilnika hitrosti: ........................................

4.7.6	Tehnična konstanta merilnika hitrosti: ................................................................................

4.7.7	Način delovanja in opis pogonskega mehanizma: ...................................................……...

4.7.8	Skupno prestavno razmerje pogonskega mehanizma: ...........................................………

5	OBESITEV KOLES

5.1	Risba obesitve koles: ................................................................................................……..

5.1.1	Kratek opis električnih in/ali elektronskih sestavnih delov obesitve koles: ...................…..

5.2	Pnevmatike (kategorija, mere in največja nosilnost) in platišča (standardna): .............….

5.2.1	Nazivni kotalni obseg: ...............................................................................................……..

5.2.2	Tlak v pnevmatikah po določilu proizvajalca: ...............………………………………… kPa

5.2.3	Kombinacije pnevmatik in platišč: ..............................................................................…….

5.2.4	Najmanjši simbol hitrosti glede na teoretično največjo konstrukcijsko določeno hitrost vozila: .................................................................................................................................

5.2.5	Najmanjši indeks nosilnosti pri največji obremenitvi vsakega kolesa: .................…………

5.2.6	Kategorije pnevmatik, primerne za vozilo: .........................................................................

6	KRMILJE

6.1	Krmilni mehanizem in naprava za upravljanje krmilja

6.1.1	Tip krmilja: ................................................................................................................……..

6.1.2	Kratek opis električnih in/ali elektronskih sestavnih delov krmilnega sistema:...............….

7	ZAVORNI SISTEM

7.1	Shema zavornega sistema: ......................................................................................……..

7.2	Prednje in zadnje zavore, kolutna in/ali bobnasta zavora (1)

7.2.1	Znamka(e): ..............................................................................................................………

7.2.2	Tip(i): .......................................................................................................................………

7.3	Risbe posameznih delov zavornega sistema

7.3.1	Zavorne čeljusti in/ali klešče (1)

7.3.2	Zavorne obloge in/ali zavorne ploščice (navesti znamko, vrsto materiala ali identifikacijsko oznako) (1): ......................................................................................………

7.3.3	Zavorne ročice in/ali pedali (1): ...................................................................................…….

7.3.4	Posode za zavorno tekočino (če obstajajo): ............................................................……...

7.4	Druge naprave (če obstajajo): risba in opis: ............................................................………

7.5	Kratek opis električnih in/ali elektronskih sestavnih delov zavornega sistema: ...........................................................................................................................................

8	SVETLOBNA IN SVETLOBNO-SIGNALNA OPREMA

8.1	Seznam vse opreme (navesti število, znamko(e), model, oznake homologacije sestavnega dela, največjo svetilnost žarometov za dolgi svetlobni pramen, barvo svetlobe, ustrezne kontrolne svetilke): .........................................................................…..

8.2	Risbe razmestitve svetlobne in svetlobno-signalne opreme: ......................................……

8.3	Varnostne utripalke (če so vgrajene): .......................................................................……..

8.4	Dodatna oprema za vozila za posebne namene: .....................................................……..

8.5	Kratek opis električnih in/ali elektronskih sestavnih delov svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav: ........................................................................................................…….

9	OPREMA

9.1	Naprave za vleko priklopnega vozila (kjer pride v poštev)

9.1.1	Tip: kljuka / oko / drugo (1)

9.1.2	Fotografije in/ali risbe, ki kažejo namestitev in konstrukcijo naprav za vleko: ..............…..

9.2	Namestitev in označevanje naprav za upravljanje ter kontrolnih in opozorilnih svetilk: .........................................................................................................................…………….

9.2.1	Fotografije in/ali risbe namestitve simbolov, upravljalnih elementov ter opozorilnih in kontrolnih svetilk: ...............................................................................................................

9.3	Predpisane oznake

9.3.1	Fotografije in/ali risbe, ki kažejo namestitev predpisanih oznak in številke šasije: ...........................................................................................................................................

9.3.2	Fotografije in/ali risbe, iz katerih je razviden uradni del napisov (z navedbo mer): ...........

9.3.3	Fotografije in/ali risbe številke šasije (z navedbo mer): .....................................................

9.4	Naprave za zaščito pred nedovoljeno uporabo vozila:

9.4.1	Vrsta naprave (naprav)

9.4.2	Kratek opis uporabljenih naprav: ....................................................................................…

9.5	Zvočne opozorilne naprave

9.5.1	Kratek opis uporabljenih naprav in njihov namen: .......................................................…..

9.5.2	Znamka(e): ...................................................................................................................…..

9.5.3	Tip(i): ...........................................................................................................................…..

9.5.4	Homologacijska oznaka: ...............................................................................................….

9.5.5	Risba, ki kaže namestitev zvočnih opozorilnih naprav glede na vozilo: ......................................................................................................................................…..

9.5.6	Natančni podatki o načinu pritrditve in o delu nadgradnje vozila, na katerega je pritrjena zvočna opozorilna naprava: ...........................................................................................…

9.6	Namestitev zadnje registrske tablice (po potrebi navesti različne variante; lahko se uporabijo risbe, če je potrebno): ....................................................................................…

9.6.1	Naklonski kot glede na navpičnico: ...................................................................................

B	PODATKI V ZVEZI SAMO Z DVOKOLESNIMI MOPEDI IN MOTORNIMI KOLESI

1	OPREMA

1.1	Vzvratno(-a) ogledalo(-a) (za vsako vzvratno ogledalo je treba navesti naslednje podatke)

1.1.1	Znamka: .........................................................................................................................…

1.1.2	Homologacijska oznaka: ....................................................................................................

1.1.3	Varianta: ........................................................................................................................….

1.1.4	Risba(-e), iz katere(-ih) je (so) razvidno(-a) mesto(-a) namestitve vzvratnega(-ih) ogledala (ogledal) glede na vozilo:..............................................................……………….

1.1.5	Natančni podatki o vrsti pritrditve in o delu vozila, na katerem je pritrjeno vzvratno ogledalo: ........................................................................................................................….

1.2	Stojalo

1.2.1	Vrsta: sredinsko in/ali bočno (1)

1.2.2	Risba, ki kaže lego namestitve stojala (stojal) glede na vozilo: .................................…….

1.3	Pritrditev bočne prikolice motornega kolesa (kjer pride v poštev): .....................................

1.3.1	Fotografije in/ali risbe, ki kažejo mesto namestitve in konstrukcijo:..........................……...

1.4	Ročaj za potnika

1.4.1	Vrsta: držalni pas in/ali ročaj (1)

1.4.2	Fotografije in/ali risbe, ki kažejo mesto namestitve: ..........................................................

1.5	Za mopede, opremljene s pedali, če velja točka 3.5 iz Priloge I, Tehnične specifikacije TSV 312 – Del 3, opis ukrepov za zagotovitev varnosti: …………………………………….

1.6	Oblika in lega napisne ploščice skladno s Tehnično specifikacijo TSV 312 – Del 7: .........

C	PODATKI V ZVEZI SAMO S TRIKOLESNIMI MOPEDI, MOTORNIMI TRIKOLESI IN ŠTIRIKOLESI

1	MERE IN MASE (v mm in kg) (po potrebi se je treba sklicevati na risbe)

1.1	Mere, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi nadgradnje

1.1.1	Dolžina: ..............................................................................................................................

1.1.2	Širina:……………................................................................................................................

1.1.3	Višina neobremenjenega vozila: ........................................................................................

1.1.4	Sprednji previs: ..............................................................................................................…

1.1.5	Zadnji previs: ..................................................................................................................…

1.1.6	Mere, v katerih se mora nahajati težišče vozila z nadgradnjo: ......................................…

1.2	Mase (d)

1.2.1	Največja nosilnost, po navedbi proizvajalca: ..................................................................…

2	OPREMA

2.1	Nadgradnja

2.1.1	Vrsta nadgradnje: ...........................................................................................................…

2.1.2	Merska skica notranjosti vozila (pregledna): .................................................................….

2.1.3	Merska skica zunanjosti vozila (pregledna): ................................................................…..

2.1.4	Materiali in način izdelave: ...........................................................................................…..

2.1.5	Vrata za potnike, ključavnice in tečaji: ...............................................................................

2.1.6	Razmestitev, mere, smer in največji kot odpiranja vrat: .................................……………..

2.1.7	Risba ključavnic in tečajev in njihova namestitev na vratih: ...........................................…

2.1.8	Tehnični opis ključavnic in tečajev: ................................................................................…

2.2	Vetrobransko steklo in druga stekla

2.2.1	Vetrobransko steklo

2.2.1.1	Uporabljeni material: ..........................................................................................................

2.2.2	Druga stekla

2.2.2.1	Uporabljeni material: ......................................................................................................…

2.3	Brisalci vetrobranskega stekla

2.3.1	Podroben tehnični opis (s fotografijami ali risbami): ......................................................….

2.4	Naprava za pranje vetrobranskega stekla

2.4.1	Podroben tehnični opis (s fotografijami ali risbami): ......................................................….

2.5	Odleditev in sušenje stekla

2.5.1	Podroben tehnični opis (s fotografijami ali risbami): .....................................................…..

2.6	Vzvratno(a) ogledalo(a) (navesti naslednje podatke za vsako vzvratno ogledalo)

2.6.1	Znamka: ...................................................................................................................……...

2.6.2	Homologacijska oznaka: .........................................................................................………

2.6.3	Varianta: .................................................................................................................………

2.6.4	Risbe, ki kažejo mesto namestitve vzvratnega ogledala glede na vozilo: .........................

2.6.5	Podrobni podatki o načinu pritrditve in o delu vozila, na katerega je pritrjeno: ..................

2.7	Sedeži

2.7.1	Število: ........................................................................................................................……

2.7.2	Namestitev: ...............................................................................................................…….

2.7.3	Koordinate ali risba točke R (j)

2.7.3.1	Vozniški sedež: ........................................................................................................……...

2.7.3.2	Drugi sedeži: ...........................................................................................................………

2.7.4	Predviden kot naslona sedeža

2.7.4.1	Vozniški sedež: ......................................................................................................……….

2.7.4.2	Drugi sedeži: .........................................................................................................………..

2.7.5	Območje nastavitve sedežev, če pride v poštev

2.7.5.1	Vozniški sedež: ...........................................................................................................……

2.7.5.2	Drugi sedeži: ...........................................................................................................………

2.8	Sistem ogrevanja prostora za potnike (če obstaja)

2.8.1	Kratek opis tipa vozila glede na sistem gretja, če je uporabljena toplota hladilne tekočine pogonskega motorja: ..................................................................................................……

2.8.2	Podroben opis tipa vozila glede na sistem gretja, če je za vir toplote uporabljen hladilni zrak ali izpušni plini pogonskega motorja. Opis mora vsebovati:

2.8.2.1	shematsko predstavitev sistema za ogrevanje, njegove lege v vozilu (in namestitev naprave za dušenje hrupa (vključno z lego izmenjevalnikov toplote)): ......................…….

2.8.2.2	načrt izmenjevalnikov toplote za grelne sisteme, ki kot vir toplote uporabljajo izpušne pline, ali delov, kjer se toplota izmenjuje (za grelne sisteme, ki kot vir toplote uporabljajo hladilni zrak iz pogonskega motorja): ...........................................................……...

2.8.2.3	risbo izmenjevalnika toplote v prerezu ali delov, kjer poteka izmenjava toplote, z navedbo debelin sten, uporabljenih materialov in značilnosti površin: ......................…….

2.8.2.4	podatke o konstrukciji in tehnične podatke za vse druge pomembnejše sestavne dele sistema za ogrevanje, kot npr. za ventilator grelnika: ........................................................

2.9	Varnostni pasovi

2.9.1	Število in mesto namestitve varnostnih pasov ter sedeži, na katerih se lahko uporabljajo: .......................................................................................................................................….

D/P          Popolna homologacijska      Varianta (če obstaja)

oznaka sestavnega dela

Prednji sedeži

...................................................................................................................................……..

....................................................................................................................................…….

..................................................................................................................................……...

Zadnji sedeži

..................................................................................................................................……..

.................................................................................................................................………

.................................................................................................................................………

Srednji prednji in srednji zadnji sedeži

.................................................................................................................................………

.................................................................................................................................………

.................................................................................................................................………

Posebna oprema (npr. nastavitev sedežev po višini)

.................................................................................................................................………

.................................................................................................................................………

.................................................................................................................................………

D = vozniška stran

P = sovozniška stran

2.10	Pritrdišča varnostnih pasov

2.10.1	Število in lega pritrdišč varnostnih pasov: .................................................................……..

2.10.2	Fotografije in/ali risbe nadgradnje, ki kažejo pravo mesto in mere pritrdišč, vključno z lego točke  R: .............................................................................................................…….

2.10.3	Risbe pritrdišč varnostnih pasov in delov nadgradnje vozila na mestih, kjer so nameščena (z oznako uporabljenega materiala): .........................................................….

2.10.4	Podatki o tipih varnostnih pasov (*), ki se lahko vgradijo na pritrdišča, ki so na vozilu:

|  | Lega pritrdišča |
| --- | --- |
|  | na nadgradnji | na ogrodju sedeža |
| Spredaj Desni sedež | spodnje pritrdišče zgornje pritrdišče | zunanje notranje |  |  |
| Srednji sedež | spodnje pritrdišče zgornje pritrdišče | desno levo |  |  |
| Levi sedež | spodnje pritrdišče zgornje pritrdišče | zunanje notranje |  |  |
| Zadaj Desni sedež | spodnje pritrdišče zgornje pritrdišče | zunanje notranje |  |  |
| Srednji sedež | spodnje pritrdišče zgornje pritrdišče | desno levo |  |  |
| Levi sedež | spodnje pritrdišče zgornje pritrdišče | zunanje notranje |  |  |
| (*) »A«: za tritočkovni pas. »B«: za trebušni pas. »S«: za posebne vrste varnostnih pasov (v tem primeru je treba v pripombah navesti podatke o značilnostih teh vrst pasov). »Ar«, »Br« ali »Sr«: za pasove z navijalom. »Are«, »Bre« in »Sre«: za pasove z navijalom in z napravo za absorpcijo energije na najmanj enem pritrdišču. |

2.10.5	Opis posebnega tipa varnostnega pasu, ki ima pritrdišče na naslonu sedeža ali ki vključuje napravo za prevzemanje energije: ......................................................................

Opombe

(1)	Neustrezno črtati.

(2)	Navesti tolerance.

(a)	Pri vseh napravah, ki jim je bila že podeljena homologacija, se opis lahko nadomesti s sklicevanjem na te homologacije. Opis sestavnega dela tudi ni potreben, če je njegova konstrukcija jasno razvidna iz priloženih diagramov ali risb. Za vsako rubriko, kjer je treba priložiti fotografije in risbe, je treba navesti številke ustreznih prilog.

(b)	Če se uporabljajo oznake za identifikacijo tipa, so te lahko samo na vozilih, samostojnih tehničnih enotah ali sestavnih delih, za katere je bila podeljena homologacija na podlagi posamične tehnične specifikacije.

Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila / samostojne tehnične enote / sestavnega dela, vsebovane v tem opisnem listu, je treba te znake nadomestiti s simbolom »?« (npr.: ABC??123??).

(c)	Klasifikacija po naslednjih kategorijah, kakor so navedene v členu 2:

–  dvokolesni moped (L1e),

–  trikolesni moped (L2e),

–  motorno kolo (L3e),

–  motorno kolo s stransko prikolico (L4e),

–  motorno trikolo (L5e),

–  lahko štirikolo (L6e),

–  štirikolo razen lahkih štirikoles, kakor so navedena v odstavku 2(b) 2. člena  (L7e).

(d)	1  	Masa neobremenjenega vozila: masa vozila, pripravljenega za normalno uporabo, z naslednjo opremo:

– 	z dodatno opremo, potrebno samo za normalno uporabo,

–	s popolno električno opremo, vključno s svetlobno in svetlobno-signalno opremo, ki jo dobavi proizvajalec,

–	s tistimi instrumenti in napravami, ki jih zahtevajo predpisi, po katerih se meri masa neobremenjenega vozila,

–	z ustreznimi količinami tekočin, da je zagotovljeno nemoteno delovanje vseh delov vozila.

Opomba: Gorivo in mešanica goriva z mazivom nista vključena v merjenje, vključiti pa je treba elemente, npr. elektrolit za akumulator, hidravlično olje, hladilno tekočino in motorno olje.

2	Masa v stanju, pripravljenem za vožnjo: masa neobremenjenega vozila, ki so ji dodane naslednje mase:

–	gorivo: posoda za gorivo je napolnjena najmanj do 90 % prostornine, kakor jo je opredelil proizvajalec,

–	dodatna oprema, ki jo ponavadi dobavi proizvajalec, razen tiste, ki je potrebna za normalno delovanje (orodje, prtljažnik, vetrobran, zaščitna oprema itd.).

Opomba: Za vozila, ki obratujejo z mešanico goriva in olja, velja:

(a)  če je olje primešano gorivu, je treba besedo »gorivo« razumeti kot mešanico goriva in maziva;

(b)	če je oskrba z gorivom in mazivom ločena, se z izrazom »gorivo« razume izključno samo bencin. V tem primeru je mazivo že vključeno v določanju mase neobremenjenega vozila.

3	Največja tehnično dovoljena masa: masa, kakor jo je določil proizvajalec za določene pogoje obratovanja, ob upoštevanju dejavnikov, kakor sta npr. trdnost materiala, nosilnost pnevmatik itd.

4	Največja nosilnost po navedbi proizvajalca: masa, ki jo določa razlika med maso, določeno v točki  2 skupaj z voznikom, in maso, določeno v točki 3.

5 	Masa voznika je ocenjena na 75 kg.

(e)	Za nekonvencionalne motorje in sisteme mora proizvajalec navesti podatke, enakovredne naštetim v tej rubriki.

(f)	Ta vrednost mora biti zaokrožena na najbližjo desetinko milimetra.

(g)	Ta vrednost mora biti izračunana s p = 3,1416 in zaokrožena na najbližji polni cm3.

(h)	Zahtevane podrobnosti morajo biti podane za vsako od možnih variant.

(i)	Toleranca 5 % je dovoljena, če niso presežene mejne vrednosti iz drugega odstavka 2. člena.

(j)	»Točka R« ali "referenčna točka sedeža" pomeni referenčno točko, kakor jo je opredelil proizvajalec in ki:

–   	ima določene koordinate glede na konstrukcijo vozila,

–	ustreza teoretični legi vrtišča med trupom telesa in stegnom (točka H), ko je sedež v najnižjem položaju in pomaknjen najbolj nazaj, ali pa položaju vožnje in uporabe, kakor ga je določil proizvajalec vozila za vsak sedež,

–	lahko s soglasjem pristojnega organa velja za referenčno vrednost za vse sedeže, razen prednjih, kjer ni mogoče določiti »točke H« s pomočjo »tridimenzionalnega referenčnega sistema« ali s pomočjo drugih postopkov za določanje »točke H«.

(k)	Do prilagajanja ustrezne tehnične specifikacije mora biti ta vrednost navedena skladno z mednarodnim standardom IEC 60034-1 (10.2, 1999-08).

DEL 2

ŠTEVILKE HOMOLOGACIJ, PODELJENIH PO POSAMIČNIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH

Za vsak tip vozila, predloženega v homologacijo, je treba homologacijskemu organu predložiti naslednje podatke o obstoječih homologacijah sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov (*):

| Št. | Tehnična specifikacija | Predmet homologacije | Številka homologacije(1) | Datum razširitve | Zajete variante in izvedenke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | TSV 311 | Največji navor in največja nazivna moč motorja |  |  |  |
| 19 | TSV 312 Del 7 | Ukrepi, ki preprečujejo nedovoljene posege na mopedih in motornih kolesih |  |  |  |
| 20 | TSV 312 Del 6 | Posoda za gorivo |  |  |  |
| 25 | TSV 311 | Največja konstrukcijsko določena hitrost vozila |  |  |  |
| 26 | TSV 309 | Mase in mere |  |  |  |
| 27 | TSV 312 Del 10 | Naprave za vleko prikolice |  |  |  |
| 28 | TSV 312 Del 5 | Ukrepi proti onesnaževanju zraka |  |  |  |
| 29 | TSV 312 Del 1 | Pnevmatike |  |  |  |
| 31 | TSV 301 | Zavorni sistem |  |  |  |
| 32 | TSV 308 | Vgradnja svetlobne in svetlobno-signalne opreme na vozilu |  |  |  |
| 33 | TSV 312 Del 2 | Svetlobna in svetlobno-signalna oprema |  |  |  |
| 34 | TSV 303 | Zvočna opozorilna naprava |  |  |  |
| 35 | TSV 310 | Namestitev zadnje registrske tablice |  |  |  |
| 36 | TSV 312 Del 8 | Elektromagnetna združljivost |  |  |  |
| 37 | TSV 312 Del 9 | Nivo hrupa in izpušni sistem |  |  |  |
| 38 | TSV 312 Del 4 | Vzvratno(a) ogledalo(a) |  |  |  |
| 39 | TSV 312 Del 3 | Zunanji štrleči deli |  |  |  |
| 40 | TSV 304 | Stojalo (razen pri vozilih s tremi ali več kolesi) |  |  |  |
| 41 | TSV 306 | Naprave za preprečevanje nedovoljene uporabe vozila |  |  |  |
| 42 | TSV 312 Del 12 | Stekla; brisalci vetrobranskega stekla; pranje vetrobranskega stekla; itd. |  |  |  |
| 43 | TSV 305 | Ročaji za potnika na dvokolesnih vozilih |  |  |  |
| 44 | TSV 312 Del 11 | Pritrdišča za varnostne pasove in varnostni pasovi |  |  |  |
| 45 | TSV 313 | Merilnik hitrosti |  |  |  |
| 46 | TSV 302 | Označevanje upravljalnih elementov, opozorilnih in kontrolnih svetilk |  |  |  |
| 47 | TSV 307 | Predpisane oznake |  |  |  |
| (1) Primeri so podani v Prilogi V. (*) Podatki niso potrebni za sisteme, samostojne tehnične enote ali sestavne dele, ki morajo biti preskušani v postopku podelitve homologacije za celotno vozilo. Opomba: Številčenje je usklajeno s Prilogo I (seznam zahtev). |

______________

PRILOGA III

Vzorec

(Največji format: A4 (210 x 297 mm))

Ime homologacijskega organa

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Sporočilo o:

–  homologaciji (1)

–  razširitvi homologacije (1)

–  zavrnitvi homologacije (1)

–  preklicu homologacije (1)

za tip vozila skladno z Direktivo 2002/24/ES

Številka homologacije: ..................................................................................................................……….

Razlog za razširitev: .....................................................................................................................……….

0	SPLOŠNO

0.1	Znamka(e) (trgovska oznaka proizvajalca): .............................................................………..

0.2	Tip: ...............................................................................................................................……..

0.2.1	Trgovska(-e) oznaka(-e): ……………...............................................................................…..

0.3	Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu: .................................................………

0.3.1	Mesto te oznake: .........................................................................................................……...

0.4	Kategorija vozila (2): .....................................................................................................……...

0.5	Ime in naslov proizvajalca vozila: ................................................................................……...

0.5.1	Ime(na) in naslov(i) proizvodne(ih) tovarn(e): ............................................................………

Podpisani potrjujem točnost podatkov, ki jih je proizvajalec navedel v priloženem opisnem listu glede zgoraj navedenega tipa vozila, kakor tudi veljavnost priloženih rezultatov preskusov za ta tip vozila. Homologacijski organ je za pregled izbral enega ali več vzorcev, ki jih je proizvajalec predložil kot prototip tipa vozila.

Tip vozila ustreza/ne ustreza(1) tehničnim zahtevam vseh ustreznih posamičnih direktiv (kakor so nazadnje spremenjene), navedenih v tabeli iz Priloge I Direktive 2002/24/ES.

Homologacija se podeli / zavrne / prekliče (1).

......................................          ...........................................          ...........................................

(kraj)                                        (podpis)                                        (datum)

Priloge:     	Opisni list, dela 1 in 2 (Priloga II).

Rezultati preskusa (Priloga VII).

Ime(na) in vzorec (vzorci) podpisov oseb, pooblaščenih za podpis potrdil o skladnosti ter njihov položaj v podjetju.

Vzorec potrdila o skladnosti.

_______________

PRILOGA IV

Potrdila o skladnosti

A. ES-POTRDILO O SKLADNOSTI, PRILOŽENO VSAKEMU VOZILU

IZ SERIJE HOMOLOGIRANEGA TIPA

(Vzorec)

(Največji format: A4 (210 x 297 mm) ali zloženo na format A4)

ES-POTRDILO O SKLADNOSTI

Stran 1

Podpisani:

........................................................................................................................……………(ime in priimek)

potrjuje, da je naslednje vozilo:

0.1	Znamka: ..............................................................………….(blagovna znamka proizvajalca)

0.2	Tip: ......................................................................................................................……………

Varianta (1): .........................................................................................................…………….

Izvedenka (1): ......................................................................................................…………….

0.2.1	Trgovska oznaka (če je to primerno): ...................................................................…………..

0.4	Kategorija vozila (2): ..............................................................................................…………...

0.4.1	Kategorija vozila skladno s Tehnično specifikacijo TSV 312 – Del 7 (Poglavjem 7 Direktive 97/24/ES) -če pride v poštev: A/B/C/D (3)

0.5	Ime in naslov proizvajalca: .........................................................................................………

0.6	Mesto pritrditve predpisanih tablic proizvajalca (4):......................................................………

Identifikacijska številka vozila: ....................................................................................………

0.7	Mesto pritrditve identifikacijske številke vozila na šasiji (4): ...........................................…….

v vseh vidikih skladno s tipom, opisanim v ES-homologaciji

–  Številka ES-homologacije: ...........................................................................................................……..

–  z dne: .............................................................................................................................................……

Vozilo je lahko brez dodatnih odobritev redno registrirano za vožnjo po desni / levi strani (3) ter za uporabo metrskih / anglosaških (3) enot pri merilniku hitrosti.

..........................................                   ............................................

(kraj)                                                         (datum)

............................................                  ...........................................

(podpis)                                           (položaj v podjetju)

Stran 2

Dodatni podatki

1	Število osi: .............................................….. in koles: ..........................................................

3	Medosna razdalja: .....................................................................................................…. mm

6.1	Dolžina: .....................................................................................................................….  mm

7.1	Širina: .........................................................................................................................…. mm

8	Višina: ........................................................................................................................…. mm

12.1	Masa vozila (z nadgradnjo) v stanju, pripravljenem za vožnjo: ..................................….. kg

12.2	Masa neobremenjenega vozila: .................................................................................…... kg

14.1	Največja tehnično dovoljena masa vozila: ................................................................……. kg

14.2	Porazdelitev te mase na osi:

1. .....................………………………… kg            2. ...................………………………….. kg

14.3	Tehnično dovoljena masa na vsaki osi:

1. .....................………………………… kg            2. ...............…………………………….. kg

17	Največja masa priklopnega vozila:

(zaviranega): ...................................…. kg;   (nezaviranega):  ....................................….. kg

19.1	Največja navpična obremenitev v točki spenjanja za priklopno vozilo: ..................……... kg

20	Proizvajalec motorja: ...................................................................................................……..

21	Tip motorja, kakor je označen na motorju: ............................................................................

21.2	Številka motorja: .............................................................................................................……

22	Princip delovanja: elektromotor / motor na prisilni vžig / na kompresijski vžig, štiritaktni / dvotaktni (3)

23	Število in namestitev valjev: ...........................................................................................… (5)

24	Prostornina valja: .......................................................................................................…. cm3

25	Gorivo: ..........................................................................................................................…. (6)

26	Največja nazivna moč oz. trajna nazivna moč, kar pride v poštev:

...................................………………….. kW            pri ................………………………  min-1

26.1	Razmerje med največjo nazivno močjo oz. največjo trajno nazivno močjo in maso vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo: .........................................................................….. (kW/kg)

28	Menjalnik  (tip): ........................................................................................................……... (7)

29	Prestavna razmerja:  1. ........… 2. .........… 3. .............. 4. ...........… 5. .............. 6. .............

32	Oznaka mer pnevmatik:

Os 1: ...............................................……           Os 2: ...........................................................

37	Nadgradnja: da/ne (3)

41	Število in namestitev vrat (8) (9): ................................................................................…………

42.1	Število in namestitev sedežev (10): ..........................................................................…………

43.1	Homologacijska oznaka naprave za spenjanje, če je vgrajena: ..............................………...

44	Največja hitrost: .................................................................................................……… km/h

45	Nivo hrupa (11):

v mirovanju: .............……………. dB(A) pri vrtilni frekvenci motorja: .......................… min-1

med vožnjo: ................…………………………………………………………………….. dB(A)

46	Emisije izpušnih plinov (11)

Preskus tipa I: CO: .......…g/km  HC: ......… g/km  Nox ....…..g/km   HC + NOx: .....…. g/km

Preskus tipa II:   za mopede: CO: ......................……g/min   HC: .........................……g/min

za motorna kolesa in trikolesa: CO: ................................................... vol %

Vidno onesnaževanje zraka iz motorjev na kompresijski vžig:

–  korigirana vrednost koeficienta absorpcije: ..............................................……………. m-1

47 	Fiskalna moč oziroma nacionalna koda, če pride v poštev:

| Belgija: ............................. | Bolgarija: .......................... | Češka republika: .............. |
| --- | --- | --- |
| Danska: ............................ | Nemčija: ........................... | Estonija: ........................... |
| Grčija: .............................. | Španija: ............................ | Francija: ........................... |
| Irska: ................................ | Italija: ............................... | Ciper: ............................... |
| Latvija: ............................. | Litva: ................................ | Luksemburg: .................... |
| Madžarska: ...................... | Malta: ............................... | Nizozemska: .................... |
| Avstrija: ............................ | Poljska: ............................ | Portugalska: ..................... |
| Romunija: ........................ | Slovenija: ......................... | Slovaška: ......................... |
| Finska: ............................. | Švedska: .......................... | Združeno kraljestvo: ........ |

50	Pripombe: ..............................................................................................................…………..

51	Izjeme: ...................................................................................................................………….

Opombe

(1) 	Navesti je treba tudi številčno ali kombinirano številčno-črkovno kodo. Ta koda je lahko največ 25-mestna za varianto ali 35-mestna za izvedenko.

(2)	Klasifikacija po kategorijah iz opombe c v Prilogi II.

(3)	Neustrezno črtati.

(4)	Mesto namestitve označiti z naslednjimi kodami:

R:	desna stran vozila

C:	sredina vozila

L:	leva stran vozila

x:	vodoravna razdalja (v mm) od skrajne prednje osi (če je pred prednjo osjo, označiti z znakom "–")

y:	vodoravna razdalja (v mm) od vzdolžne srednjice vozila

z:	oddaljenost od tal (v mm)

(r/o):  zaradi dostopa do oznake je treba dele umakniti ali odpreti. Primer za identifikacijsko številko vozila, pritrjeno na desni strani glavne cevi motornega kolesa, 500 mm za prednjo osjo, 30 mm od srednjice vozila in 1100 mm nad tlemi:

R, x 500, y 30, z 1100

Primer za identifikacijsko številko vozila, pritrjeno na štirikolesu na desni strani vozila, 100 mm pred prednjo osjo, 950 mm od vzdolžne srednjice vozila in 700 mm nad tlemi, pod pokrovom motorja:

R, x –100, y 950, z 700 (r/o)

(5)	Namestitev valjev je treba označiti z naslednjimi kodami:

LI:  	vrstni motor

V:	V-motor

O:	bokserski motor

S:	enovaljni motor

(6)	Vrsta goriva se označi z eno od naslednjih kod:

P:	bencin

D:	dizelsko gorivo

M:	mešanica goriva

LPG:   utekočinjeni naftni plin

O:	drugo

(7)	M:	ročni menjalnik

A:	avtomatski menjalnik

(8)	Za vozila z nadgradnjo

(9)	Namestitev se označi z naslednjimi kodami:

R:	desna stran vozila

L:	leva stran vozila

F:	prednja stran vozila

RE:	zadnja stran vozila

Primer za vozilo z dvojimi vrati na levi strani in enimi vrati na desni strani:

2L, 1R

(10)	Mesto namestitve se označi z naslednjimi kodami:

rx :	številka sedežne vrste

R:	desna stran vozila

C:	sredina vozila

L:	leva stran vozila

Primer za vozilo s prvo vrsto z dvema prednjima sedežnima mestoma, enim desnim, enim levim in z drugo vrsto s tremi zadnjimi sedežnimi mesti, enim desnim, enim srednjim, enim levim:

r1: 1R, 1L      r2: 1R, 1C, 1L

(11)	Številka tehnične specifikacije in označba zadnje izdaje (osnovne direktive in zadnje direktive, ki jo spreminja), na podlagi katere je bila podeljena homologacija. Pri tehnični specifikaciji (direktivi), ki se uporablja v več stopnjah, navesti tudi stopnjo.

B. ES-POTRDILO O SKLADNOSTI SAMOSTOJNE TEHNIČNE ENOTE ALI SESTAVNEGA DELA S HOMOLOGIRANIM TIPOM ZA SAMOSTOJNE TEHNIČNE ENOTE OZIROMA SESTAVNE DELE, KI NE ŠTEJEJO ZA ORIGINALNE

(Vzorec)

Podpisani (priimek in ime)

..........................................................................................................................................................……..

potrjuje, da je ............................................................……..(samostojna tehnična enota ali. sestavni del)

1	Znamka: ...............................................................................................................................………

2	Tip: ........................................................................................................................................……..

3	Številka v seriji tipa: .............................................................................................................………

skladen s tipom, homologiranim v: ....................................................................................................……

(dne) ...........................................................   pri: ......................................................................…….……

opisanim v certifikatu o ES-homologaciji sestavnega dela št.: .................................................................

in v opisnem listu št.: ........................................................................................................................…….

Kraj: .......................……. (datum): ..............................

..............................................................................……

(podpis)

..............................................................................……

(položaj v podjetju)

_______________

PRILOGA V

ŠTEVILČENJE IN OZNAKE

A	SISTEM ŠTEVILČENJA ES-CERTIFIKATOV O HOMOLOGACIJI

(10. člen pravilnika, tretji odstavek)

1	Homologacijska številka sestoji iz:

–	štirih delov pri homologacijah za vozila in

–	petih delov pri homologacijah sistemov, sestavnih delov ter samostojnih tehničnih enot, kakor je navedeno spodaj. V vsakem primeru so deli ločeni z znakom "*":

1. del:	mala črka »e« in za njo številka »26« (številčna oznaka Slovenije).

2. del:	številka osnovne direktive.

3. del:	številka zadnje spreminjajoče direktive, na podlagi katere je bila podeljena homologacija.

Pri homologacijah za vozila to pomeni zadnjo direktivo, ki spreminja nek člen (ali člene) Direktive 2002/24/ES.

Pri homologaciji sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot to pomeni zadnjo posamično direktivo, ki vsebuje določbe, s katerimi so skladni sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote.

Če osnovna direktiva ni bila spremenjena, se njena številka v 3. delu ponovi.

Če direktiva vsebuje za posamezne tehnične predpise različne datume uveljavitve, je treba dodati črko, ki določa, po katerem predpisu je bila podeljena homologacija.

Če je homologacijo sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote mogoče podeliti na podlagi poglavij ali delov iste posamične direktive, je treba zaradi navedbe predmeta homologacije za številko posamične direktive navesti številko poglavja (1), priloge (2) in dodatka (3). V vsakem primeru je te številke treba ločiti z znakom »/«.

(1):  z arabskimi številkami

(2)   z rimskimi številkami

(3)   z arabskimi številkami in velikimi črkami, kjer je to potrebno.

4. del:	štirimestna zaporedna številka (pred katero so ničle, če pride v poštev), ki pomeni osnovno homologacijsko številko. Zaporedje se začne s številko 0001 za vsako osnovno direktivo.

5. del:	dvomestna zaporedna številka (pred katero so ničle, če pride v poštev), ki pomeni razširitev. Zaporedje se začne s številko 00 za vsako osnovno homologacijsko številko.

2	Pri ES-homologaciji celotnega vozila se 2. del izpusti.

3	Samo na predpisanih tablicah proizvajalca se 5. del izpusti.

4	Primer za drugo homologacijo, ki je bila podeljena na Nizozemskem po Direktivi 97/24/ES, Poglavje 5, Priloga II:

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5	Primer za tretjo homologacijo (razširitev 1), ki je bila podeljena v Italiji po Direktivi 95/1/ES, Priloga I:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6	Primer za deveto homologacijo (razširitev 4), ki je bila podeljena v Združenem kraljestvu po Direktivi 93/29/EGS, spremenjeni z Direktivo 2000/74/ES:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7	Primer za četrto homologacijo vozila (razširitev 2), ki je bila podeljena v Nemčiji po Direktivi 92/61/EGS:

e1*92/61*0004*02

8	Primer homologacijske številke vozila na predpisani tablici proizvajalca:

e1*92/61*0004

B	HOMOLOGACIJSKA OZNAKA

1	Homologacijska oznaka sestavnega dela ali samostojne tehnične enote sestoji iz:

1.1	pravokotnika okrog male črke »e« in številke »26« (številčna oznaka Slovenije).

1.2	štirimestne številke iz 4. dela homologacijske številke, ki je navedena v homologacijskem obrazcu, izpolnjenem za zadevno samostojno tehnično enoto ali sestavni del. Ta številka se nahaja tik pod pravokotnikom, navedenim v točki 1.1. Vsa števila homologacijske številke so na isti strani črke »e« in obrnjena v isto smer. Da bi se izognili zmedi z drugimi simboli, se v homologacijski številki ne smejo uporabljati rimske številke.

2	Homologacijska oznaka mora biti nameščena na samostojni tehnični enoti ali na sestavnem delu tako, da je neizbrisna in jasno čitljiva tudi ko je samostojna tehnična enota ali sestavni del vgrajen(a) na vozilu.

3	Primer homologacijske oznake je podan v dodatku k tej prilogi.

_____

PRILOGA V - Dodatek

Primer homologacijske oznake

Legenda: zgornja homologacija sestavnega dela ali samostojne tehnične enote je bila izdana na Irskem (e24) pod številko 0676.

________________

PRILOGA VI

DOLOČBE ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI PROIZVODNJE

1	Za preverjanje skladnosti proizvedenih vozil, sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov s homologiranim tipom veljajo naslednje določbe.

1.1	Imetnik certifikata o homologaciji mora:

1.1.1	zagotoviti postopke za učinkovito spremljanje kakovosti proizvodnje;

1.1.2	imeti dostop do ustrezne opreme, potrebne za preverjanje skladnosti vsakega tipa vozila ali vsakega tipa sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ki mu je bila podeljena homologacija;

1.1.3	zagotoviti, da se beležijo rezultati preskusov in da so ti, skupaj z njim priloženimi dokumenti, na voljo še 12 mesecev po prenehanju proizvodnje;

1.1.4	analizirati rezultate vseh vrst preskusov zaradi preverjanja in zagotavljanja stalnosti tehničnih značilnosti proizvodov ob upoštevanju dovoljenih odstopanj pri industrijski proizvodnji;

1.1.5	zagotoviti, da se za vsak tip proizvoda opravijo preskusi, predpisani v ustrezni posamični tehnični specifikaciji;

1.1.6	zagotoviti ponovno vzorčenje in nove preskuse, če se pokaže, da odvzeti vzorci ne ustrezajo zahtevam preskusa, in ukreniti vse potrebno, da se doseže ponovna skladnost proizvodnje.

1.2	Pristojni organ, ki je izdal certifikat o homologaciji, lahko kadarkoli preveri postopke za kontrolo skladnosti proizvodnje, uporabljene v posameznih obratih.

1.2.1	Pri vsaki kontroli je treba kontrolorju pokazati zapise o preskusih in zapisnike o kontroli proizvodnje.

1.2.2	Kontrolor lahko vzame naključne vzorce, ki se preskusijo v laboratoriju proizvajalca. Najmanjše število vzorcev se lahko določi v skladu z rezultati internih preverjanj pri proizvajalcu.

1.2.3	Kadar se pokaže, da je raven kakovosti nezadovoljiva, ali se zdi, da je treba preveriti veljavnost preskusov, opravljenih skladno s točko 1.2.2, mora kontrolor izbrati vzorce, ki jih je treba poslati preskusnemu laboratoriju, kjer so bili opravljeni preskusi za homologacijo.

1.2.4	Pristojni organ lahko opravi vse preskuse, predpisane v posamičnih tehničnih specifikacijah, v zvezi z zadevnimi proizvodi.

1.2.5	Pristojni organ mora odobriti en kontrolni preskus na leto. Kadar je potrebno drugačno število preverjanj, je to določeno v vsaki od posamičnih tehničnih specifikacij. Če so pri enem od kontrolnih preskusov rezultati nezadovoljivi, mora pristojni organ zagotoviti, da bodo storjeni vsi potrebni ukrepi za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev skladnosti proizvodnje.

______________

PRILOGA VII

REZULTATI PRESKUSOV

(prvi odstavek 10. člena pravilnika)

(Ta list mora izpolniti homologacijski organ in ga priložiti certifikatu o ES ????? homologaciji vozila)

Vedno je treba jasno navesti, za katero varianto in izvedenko veljajo podatki.

Za vsako verzijo je dovoljen samo en rezultat.

1	Rezultati merjenja nivoja hrupa

Številka osnovne direktive in zadnje direktive, ki jo spreminja, na podlagi katere je bila podeljena homologacija. Pri direktivah z več stopnjami uveljavitve navesti tudi stopnjo uveljavitve:

Varianta/izvedenka	....        ....       ....

Hrup med vožnjo dB(A)	....        ....       ....

Pri mirujočem vozilu dB(A)	....        ....       ....

pri (min-1)	....        ....       ....

2	Rezultati meritev emisij izpušnih plinov

Številka osnovne direktive in zadnje direktive, ki jo spreminja, na podlagi katere je bila podeljena homologacija. Pri direktivah z več stopnjami uveljavitve navesti tudi stopnjo uveljavitve:

Varianta/izvedenka	....       .....         ....

2.1	Tip I

CO  (g/km)	....	....	....

HC  (g/km) (1)   	....	....	....

NOx  (g/km) (1)	....	....	....

HC + NOx (g/km) (2) 	....	....	....

2.2	Tip II

CO (g/min) (2) : 	.....	.....	.....

HC (g/min) (2): 	.....	.....	.....

CO (vol.%) pri običajni vrtilni frekvenci prostega teka (1):	.....	.....	.....

Navesti vrtilno frekvenco prostega teka (1) (3): 	.....	.....	.....

CO (vol.%) pri visoki vrtilni frekvenci prostega teka (1): 	.....	.....	.....

Navesti vrtilno frekvenco prostega teka (1) (3): 	.....	.....	.....

Temperatura motornega olja (1) (4): 		.....		.....		.....

3	Motorji na prisilni vžig

Varianta/izvedenka	....	....	....

Korigirana vrednost	....	....	....

absorpcijskega koeficienta (m-1)

______________

PRILOGA VIII

VOZILA ZAKLJUČKA SERIJE

Število vozil, ki se dajo v promet v Republiki Sloveniji po postopku, določenem v 21. členu tega pravilnika je omejeno na tista vozila, za katera je bilo izdano veljavno potrdilo o skladnosti na dan izdelave ali po njem in ki je bilo veljavno najmanj tri mesece od datuma izdaje, vendar je njegova veljavnost prenehala zaradi začetka veljavnosti neke posamične tehnične specifikacije (direktive).

Pri vozilih, ki so bila dana v uporabo po postopku iz prejšnjega odstavka, je treba to navesti posebej v potrdilu o skladnosti.

______________

# Footnotes

(1)  Neustrezno črtati.

(2)  Skladno s klasifikacijo iz člena 2.

(1)  Samo za motorna kolesa in motorna trikolesa in za štirikolesa, kakor so opredeljena v odstavku 2(b) 2.  člena.

(2)  Samo za mopede in lahka štirikolesa, kakor so opredeljena v odstavku 2(a) 2. člena.

(3)   Navesti merilno toleranco

(4)  Samo za štiritaktne motorje

# Comments

Poenotiti izraz s tistim v ZMV

Zakaj ta člen, le je homologacijski organ določen v ZMV?

Katere priloge? Glej direktivo!

Ali ni ta beseda odveč?!

Ta del je drugačen kot v direktivi – člen 4.1

Priloga III ima samo en vzorec!

Naslov ni enak tistemu v prilogi