# PRILOGA: Opis območja čezmerne onesnaženosti, analiza stanja onesnaženosti, viri onesnaževanja, vpliv virov onesnaženosti, ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti, odgovorni organi za izvajanje ukrepov

# 1. Opis območja čezmerne onesnaženosti

Območje občine je s Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) opredeljeno kot podobmočje SI11 v območju SI1 (panonsko območje). Na območju občine je preseženo dovoljeno število preseganj mejne dnevne koncentracije delcev PM10, zato je to območje z Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, 
št. 50/11) uvrščeno v I. stopnjo onesnaženosti.

Slika 1: Zemljevid območja čezmerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in merilno mesto

Na območju občine Murska Sobota na površini 64 km2 živi 19.334 prebivalcev. Območje občine je ravninsko. Podnebje je celinsko. Območje je srednje prevetreno, letno je približno 90 dni z meglo. Zrak v jesensko-zimskem obdobju je večinoma hladen in suh. Pogosti so vetrovi iz vzhodne smeri. Lokalne temperaturne inverzije, kakor jih poznamo v osrednji Sloveniji, so redke, ker je Prekmurje del Panonske nižine. V situacijah, ko nad Panonsko nižino vztraja anticiklon več dni skupaj, nad celotno nižino nastane subsidenčna temperaturna inverzija in so razmere za razredčevanje emisij podobne kakor v kotlinah in nižinah osrednje Slovenije. Ob takšnih situacijah so temperature pogosto zelo nizke, kar pomeni povečano emisijo delcev iz individualnih kurišč in posledično visoke koncentracije delcev.

2. Raven onesnaženosti z delci PM10

Raven onesnaženosti je podana s številom prekoračitev mejne dnevne koncentracije delcev PM10 na merilnem mestu Rakičan pri Murski Soboti v obdobju 2003–2011 na sliki 2 in s povprečno letno koncentracijo PM10 na merilnem mestu Rakičan pri Murski Soboti v obdobju 2005–2011, ki je podana na sliki 3.

Slika 2: Število prekoračitev mejne dnevne koncentracije PM10

Slika 3: Povprečna letna koncentracija PM10 (MV – mejna letna vrednost; SOP – spodnji ocenjevalni prag; ZOP – zgornji ocenjevalni prag)

Predpisana letna koncentracija v omenjenem obdobju ni bila presežena, vendar pa je bil v obdobju 2005–2011 presežen zgornji ocenjevalni prag (ZOP). Na območjih, kjer so koncentracije pod zgornjim ocenjevalnim pragom, se za ocenjevanje kakovosti zraka uporabi kombinacija meritev na stalnem merilnem mestu in tehnik modeliranja.

Dovoljeno število preseganj mejne dnevne koncentracije je preseženo. Presežen je tudi zgornji ocenjevalni prag. Do preseganj mejne dnevne koncentracije prihaja izključno v zimskem obdobju (od oktobra do aprila), kar je povezano z nizkimi temperaturami, vplivom individualnih kurišč in temperaturno inverzijo.

V zadnjih dveh letih je opazno povečan vpliv individualnih kurišč. Predvsem gospodarska in finančna kriza, ki je čedalje hujša, je veliko pripomogla k uporabi cenejših in s tem »nečistih« energentov – drva, premog, biomasa. Poleg tega se uporabljajo stare kurilne naprave s slabim toplotnim izkoristkom. Dodaten negativen vpliv imajo ne dovolj suha drva.