Priloga 2

###### 1. Podrobnejša navodila za higienizacijo pri kompostiranju

1.1 Osnovne zahteve za higienizacijo:

–	biološko razgradljive odpadke za posamezno kompostno šaržo je treba premešati tako, da nastane homogena mešanica teh odpadkov (v nadaljnjem besedilu: homogenizacija),

– 	če se odprto kompostirajo ločeno zbrani biološko razgradljivi kuhinjski odpadki iz

gospodinjstev ali blata iz čistilnih naprav, višina kompostne kope ne sme

presegati 2,5 metra zaradi zagotavljanja ustrezne preskrbe s kisikom,

–	ne glede na prejšnjo alinejo lahko višina kompostnih kop presega 2,5 m, če se za preskrbo s kisikom uporabi sistem prisilnega prezračevanja,

–	delež strukturnega materiala, na primer veje, lubje, sekanci, v kompostni kopi iz druge ali tretje alineje te točke mora biti sorazmeren višini kompostne kope (večja kot je višina kompostne kope, večji mora biti delež strukturnega materiala v sami kopi),

– 	z mehanskim obračanjem kompostne kope ali s kombinacijo prisilnega prezračevanja in mehanskega obračanja je treba zagotoviti enakomerno izmenjavo plinov in

–	orodje je treba očistiti po vsaki uporabi, da ne pride do ponovne okužbe že higieniziranega materiala.

1.2	Možni režimi temperatura/čas za zagotavljanje higienizacije

Predelovalec biološko razgradljivih odpadkov mora izbrati enega od režimov temperatura/čas iz tabele 1 te priloge.

Tabela 1: Možnosti režima temperatura/čas za zagotavljanje higienizacije

| minimalna temperatura | merjenje temperature z uporabo sonde | število obračanj | zahtevano minimalno časovno obdobje dosežene minimalne temperature po posameznem obračanju | število zaporednih dni pri minimalni temperaturi | minimalno obdobje merjenja (dni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odprto kompostiranje z naravnim ali prisilnim zračenjem |
| 55 °C | kontinuirano | 5 | 4 ure | – | 14 |
| 55 °C | diskontinuirano dnevno | 3 | – | 14 x 1 dan | 14 |
| 60 °C | diskontinuirano dnevno | 2 | – | 3 x 3 dni | 14 |
| 65 °C | diskontinuirano dnevno | 1 | – | 2 x 3 dni | 14 |
| zaprto kompostiranje s prisilnim zračenjem |
| 55 °C | kontinuirano | – | – | 4 | 10 |
| 65 °C | kontinuirano | – | – | 3 | 10 |

2. Podrobnejša navodila za izvedbo meritev

2.1 Meritev temperature:

– temperatura se meri v sredici kope, najmanj 30 cm nad podnožjem kope in 30 cm pod površino kope,

– pri kontinuirnem merjenju temperature s sondo za merjenje temperature z računalniško podprtim zapisovanjem rezultatov med higienizacijo se meritve izvajajo v obdobju 10 ali 14 zaporednih dni v skladu s tabelo 1 iz te priloge,

– pri diskontinuirnem merjenju temperature s sondo med higienizacijo se dnevno izvede najmanj ena meritev v časovnem obdobju 14 zaporednih dni v skladu s tabelo 1 iz te priloge,

– po končani higienizaciji se temperatura meri najmanj enkrat tedensko, dokler dve zaporedni meritvi ne izkazujeta temperature, nižje od 40 °C, in

– pri zaprtem kompostiranju se temperatura lahko meri s pomočjo merjenja temperature izhodnega zraka in preračunom po matematičnem modelu.

2.2 Meritev vsebnosti vode in ocenjevanje vlažnosti:

Meritev vsebnosti vode je treba izvajati kontinuirano s senzorji v biološko razgradljivih odpadkih ali v odpadnih plinih. Vlažnost biološko razgradljivih odpadkov se oceni s poskusom s pestjo vsaj enkrat tedensko in ob merjenju temperature in se opredeli kot presuho, dobra vlažnost ali premokro.