PRILOGA 1: Merila za Določanje enot obremenitve

Količina posameznega onesnaževala za določanje ene enote obremenitve, koncentracija in letna količina onesnaževala ter faktor razredčenja, do katerih se enote obremenitve ne določajo

| Št. | Parameter | Izražen kot | Količina onesnaževala in količina odpadne vode ter faktor razredčenja, ki določajo eno enoto obremenitve | Koncentracija in letna količina onesnaževala ter faktor razredčenja, do katerih se enote obremenitve ne določajo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentracija | Letna količina |
| 1 | snovi, ki oksidirajo kot KPK* | O2 | 50 kg | 30 mg/L | 250 kg/leto |
| 2 | celotni fosfor | P | 3 kg | 0,1 mg/L | 15 kg/leto |
| 3 | celotni dušik | N | 25 kg | 5 mg/L | 125 kg/leto |
| 4 | adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Cl | 2 kg | 100 | 10 kg/leto |
| 5 | kovine in njihove spojine, izražene kot kovine: |  |  |  |  |
|  | baker | Cu | 500 g | 50 | 2,5 kg/leto |
|  | kadmij | Cd | 100 g | 5 | 0,5 kg/leto |
|  | krom – šestvalentni | Cr | 100 g | 10 | 0,5 kg/leto |
|  | nikelj | Ni | 500 g | 50 | 2,5 kg/leto |
|  | svinec | Pb | 500 g | 50 | 2,5 kg/leto |
|  | živo srebro | Hg | 20 g | 1 | 0,1 kg/leto |
| 6 | strupenost za vodne bolhe | SD** | 3.000 m3 odpadne vode s SD > 2 | 2 |

*	pri določitvi ene enote obremenitve in izračunu letnega seštevka enot obremenitve iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe se namesto parametra KPK upošteva parameter TOC v naslednjem razmerju:

.

** 	SD je faktor razredčenja, pri katerem odpadna voda na podlagi testa strupenosti za vodne bolhe (Daphnia magna Straus) ni več strupena.