Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana	T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

(vsebina uredbe)

Ta uredba določa ukrepe in postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti enotnega naprednega merilnega sistema električne energije na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: napredni merilni sistem).

- člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomeni, kot izrazi, opredeljeni v 4. in 36. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), poleg tega pa imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

- »enoten informacijski sistem« je sistem za enoten dostop do merilnih podatkov in podatkov o kakovosti oskrbe iz merilnih centrov v Republiki Sloveniji, ki vključuje strojno in programsko opremo, potrebno za zbiranje, vodenje, obdelavo in sporočanje merilnih podatkov in podatkov o kakovosti oskrbe uporabnikom distribucijskega elektroenergetskega sistema glede na dodeljene pravice dostopa do teh podatkov;

- »DMS« je sistem, ki omogoča nadzor nad distribucijskim omrežjem ter njegovo učinkovito in zanesljivo upravljanje;

- »DSM« je sistem, ki vpliva na rabo ali proizvodnjo električne energije uporabnikov omrežja tako, da se znižujejo potrebe po ojačitvi omrežja zaradi porabe ali proizvodnje na strani uporabnikov omrežja;

- »DR« je sistem, ki vpliva na običajno rabo električne energije končnih uporabnikov glede na:

  - časovne spremembe cene električne energije;

  - spodbude za znižanje porabe ob višjih cenah električne energije na veleprodajnih trgih z električno energijo;

  - stanje obremenjenosti elektroenergetskega sistema;

- električna bremena so objekti, naprave in omrežja, priključena na električno omrežje, ki električno energijo pretvarjajo v drugo energijo;

- »EMS« je sistem za upravljanje energije, ki s pomočjo programske in strojne opreme nadzira, meri in upravlja električna bremena;

- »merilni center« je center, ki vključuje strojno in programsko opremo, potrebno za zbiranje, vodenje, obdelavo in sporočanje podatkov naprednega merilnega sistema na posameznem območju distribucijskega sistema;

- »merilni podatki« so podatki o porabi oziroma proizvodnji električne energije, opremljeni s časovno znamko, ki nastajajo z merjenjem porabe oziroma proizvodnje v sistemskem števcu električne energije s 15-minutno frekvenco vzorčenja. Merilni podatki so tudi časovno agregirani diagrami porabe na raven ure, dneva, tedna, meseca oziroma validirani agregati merilnih podatkov za potrebe obračuna;

- »povezljivost« je sposobnost sistema za izmenjavo podatkov z drugimi sistemi različnih tipov ter sposobnost sistema za izmenljivost storitev, ki omogoča učinkovito skupno delovanje brez omejevanja funkcionalnosti;

- »proizvajalci« so proizvajalci električne energije, priključeni na distribucijski sistem;

- »sistemski števec« je naprava za merjenje električne energije pri uporabniku sistema.

- člen

(napredni merilni sistem)

(1) Distribucijski operater uvede napredni merilni sistem za vse uporabnike sistema v Republiki Sloveniji.

(2) Napredni merilni sistem iz prejšnjega odstavka vključuje:

- sistemske števce pri uporabnikih sistema;

- komunikacijsko infrastrukturo, ki vključuje žične in brezžične povezave, ki omogočajo prenos podatkov od sistemskih števcev do merilnih centrov;

- merilne centre in

- enoten informacijski sistem.

- NAPREDNI MERILNI SISTEM

- člen

(zgradba naprednega merilnega sistema)

Napredni merilni sistem je zgrajen tako, da je sistemski števec prek komunikacijske infrastrukture povezan s področnim merilnim centrom, področni merilni centri pa so prek komunikacijske infrastrukture povezani v enoten informacijski sistem.

- člen

(določitev tehničnih zahtev za napredni merilni sistem)

Distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih distribucijskega sistema določi tehnične zahteve za delovanje in povezljivost naprednega merilnega sistema, ki omogoča obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema z uporabo sistemov DMS, DSM, DR, EMS.

- POSTOPEK UVEDBE MERILNEGA SISTEMA

- člen

(načrt uvedbe merilnega sistema)

(1) Distribucijski operater izdela načrt uvedbe naprednega merilnega sistema.

(2) Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema mora opredeliti:

- stanje naprednega merilnega sistema ob pripravi načrta;

- dela in opremo, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti naprednega merilnega sistema s to uredbo;

- časovni načrt izvedbe naprednega merilnega sistema;

- opremo in ustrezno število oseb za izvedbo naprednega merilnega sistema in njegovo vzdrževanje;

- finančne vire za izvedbo naprednega merilnega sistema;

- način zagotavljanja varnostnih arhivov podatkov naprednega merilnega sistema;

- način zagotavljanja podvojene opreme za zanesljivo delovanje naprednega merilnega sistema ob okvari sistema;

- načrtovanje, vgradnjo in preizkušanje programske opreme;

- namestitev potrebnih informacijskih sistemov ali njihovih funkcionalnih sklopov v sistem;

- izvedbo javnih naročil za nakup merilne opreme, vključno s sistemskimi števci;

- zamenjavo merilne opreme, vgradnjo sumarnih oziroma kontrolnih števcev in zbiralnikov podatkov;

- vzpostavitev komunikacijskih povezav med merilno opremo in merilnimi centri;

- vzpostavitev naprednega merilnega sistema in zagotovitev njegovega delovanja;

- poročanje o stanju uvedbe naprednega merilnega sistema;

- odgovorne osebe za izvedbo načrta uvedbe naprednega merilnega sistema;

- načrt za zagotavljanje kakovosti;

- opis postopkov za oceno in obvladovanje tveganj pri uvedbi naprednega merilnega sistema.

- člen

(poročanje)

- Distribucijski operater letno poroča agenciji in ministrstvu o izvajanju načrta uvedbe merilnega sistema.

(2) V poročilu mora navesti:

  - naloge in opravila, ki ne potekajo v skladu s časovnim načrtom iz tretje alineje drugega odstavka prejšnjega člena;

  - razloge za odstopanje od časovnega načrta;

  - dejavnosti, ki so potrebne za odpravo ali zmanjšanje odstopanj od časovnega načrta.

- PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

- člen

(prehodno obdobje)

(1) Do konca leta 2025 morajo vgrajeni sistemski števci izpolnjevati zahteve iz 5. člena te uredbe.

(2) Distribucijski operater pripravi načrt uvedbe merilnega sistema v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.

- člen

(uveljavitev uredbe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00710-22/2015

Ljubljana, dne 22. oktobra 2015

EVA 2015-2430-0009

Vlada Republike Slovenije

Dr. Miroslav Cerar

predsednik