PRILOGA 2: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti pri neposrednem in posrednem odvajanju ter pri odvajanju v javno kanalizacijo

1. Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti

| Ime parametra onesnaženosti | Razvr-stitev snovi | Številka CAS | Izražen kot | Enota | Mejne vrednosti pri odvajanju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | neposredno ali posredno v vode | v javno kanalizacijo |
| SPLOŠNI PARAMETRI |
| temperatura |  | ni določena |  | (C | 30 | 40 |
| pH-vrednost |  | ni določena |  |  | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 9,5 |
| neraztopljene snovi |  | ni določena |  | mg/L | 80 | (a) |
| usedljive snovi |  | ni določena |  | ml/L | 0,5 | 10 (b) |
| obarvanost – pri 436 nm – pri 525 nm – pri 620 nm |  | ni določena | SAK SAK SAK | m-1 m-1 m-1 | 7,0 5,0 3,0 | (a) |
| EKOTOKSIKOLOŠKI PARAMETRI, RAZGRADLJIVOST |
| strupenost za vodne bolhe |  | ni določena | SD |  | 3 | – |
| biološka razgradljivost |  | ni določena |  | % | – | 70 (c), (d) |
| MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI |
| intestinalni enterokoki |  | ni določena |  | cfu/100 ml | 400 200 (e) | – |
| Escherichia coli |  | ni določena |  | cfu/100 ml | 1000 500 (e) | – |
| ANORGANSKI PARAMETRI |
| Kovine in njihove spojine |
| aluminij |  | 7429-90-5 | Al | mg/L | 3,0 (t) | (a) |
| antimon |  | 7440-36-0 | Sb | mg/L | 0,3 (t) | 0,3 |
| arzen | N | 7440-38-2 | As | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| baker |  | 7440-50-8 | Cu | mg/L | 0,5 (t) | 0,5 |
| barij |  | 7440-39-3 | Ba | mg/L | 5,0 (t) | 5,0 |
| berilij |  | 7440-41-7 | Be | mg/L | – | – |
| bor |  | 7440-42-8 | B | mg/L | 1,0 (t) | 10,0 |
| cink |  | 7440-66-6 | Zn | mg/L | 2,0 (t) | 2,0 |
| kadmij | N | 7440-43-9 | Cd | mg/L | 0,025 (t) | 0,025 |
| kobalt |  | 7440-48-4 | Co | mg/L | 0,03 (t) | 0,03 |
| kositer |  | 7440-31-5 | Sn | mg/L | 2,0 (t) | 2,0 |
| celotni krom |  | 7440-47-3 | Cr | mg/L | 0,5 (t) | 0,5 |
| krom – šestvalentni |  | 18540-29-29 | Cr | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| mangan |  | 7439-96-5 | Mn | mg/L | 1,0 (t) | 1,0 |
| molibden |  | 7439-98-7 | Mo | mg/L | 1,0 (t) | 1,0 |
| nikelj | N | 7440-02-0 | Ni | mg/L | 0,5 (t) | 0,5 |
| selen |  | 7782-49-2 | Se | mg/L | 0,6 (t) | 0,6 |
| srebro |  | 7440-22-4 | Ag | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| svinec | N | 7439-92-1 | Pb | mg/L | 0,5 (t) | 0,5 |
| talij |  | 7440-28-0 | Tl | mg/L | 0,5 (t) | 0,5 |
| telur |  | 13494-80-9 | Te | mg/L | – | – |
| titan |  | 7440-32-6 | Ti | mg/L | – | – |
| vanadij |  | 7440-62-2 | V | mg/L | 0,5 (t) | 0,5 |
| volfram |  | 7440-33-7 | W | mg/L | 5,0 (t) | 5,0 |
| železo |  | 7439-89-6 | Fe | mg/L | 2,0 (t) | (a) |
| živo srebro | N | 7439-97-6 | Hg | mg/L | 0,005 (t) | 0,005 |
| Drugi anorganski parametri |
| klor – prosti |  | ni določena | Cl2 | mg/L | 0,2 (t) | 0,5 |
| celotni klor |  | 7782-50-5 | Cl2 | mg/L | 0,5 (t) | 1,0 |
| celotni dušik |  | ni določena | N | mg/L | (f) | – |
| amonijev dušik |  | ni določena | N | mg/L | 10 (t) | (g) (b) |
| nitritni dušik |  | 14797-65-0 | N | mg/L | 1,0 (t) | 10 |
| nitratni dušik |  | ni določena | N | mg/L | (h) | – |
| celotni cianid | N | ni določena | CN | mg/L | 0,5 (t) | 10 |
| cianid – prosti | N | 57-12-5 | CN | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| fluorid |  | 16984-48-8 | F | mg/L | 10 (t) | 20 |
| kloridi |  | 16887-00-6 | Cl | mg/L | (i) | – |
| celotni fosfor |  | ni določena | P | mg/L | 2,0 1,0 (j) | – |
| hidrazin | N | 302-01-2 |  | mg/L | 2,0 (t) | 2,0 |
| sulfat |  | ni določena | SO4 | mg/L | (h) | 300 (b) |
| sulfid |  | 7704-34-9 | S | mg/L | 0,1 (t) | 1,0 |
| sulfit |  | ni določena | SO3 | mg/L | 1,0 (t) | 10 |
| bromat | N | 15541-45-4 |  | mg/L | 1,0 | 1,0 |
| ORGANSKI PARAMETRI |
| Organske halogene spojine |
| adsorbljivi organski halogeni (AOX) |  | ni določena | Cl | mg/L | 0,5 (t) | 0,5 |
| lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH) (k) | N | ni določena | Cl | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – tetraklorometan | N | 56-23-5 |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – triklorometan | N | 67-66-3 |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – 1,2-dikloroetan | N | 107-06-2 |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – 1,1-dikloroeten | N | 75-35-4 |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – trikloroeten | N | 79-01-6 |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – tetrakloroeten | N | 127-18-4 |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – heksakloro-1,3-butadien (HCBD) | N | 87-68-3 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – diklorometan | N | 75-09-2 |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| Organoklorni pesticidi |
| organoklorni pesticidi – vsota | N | ni določena |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – heksaklorobenzen (HCB) | N | 118-74-1 |  | mg/L | 0,001 (t) | 0,001 |
| – 1,2,3,4,5, 6 –heksaklorocikloheksan (HCH) | N | 608-73-1 |  | mg/L | 0,002 (t) | 0,002 |
| – lindan | N | 58-89-9 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – endosulfan | N | 115-29-7 |  | mg/L | 0,0005 (t) | 0,0005 |
| – aldrin | N | 309-00-2 |  | mg/L | 0,001 (t) | 0,001 |
| – dieldrin | N | 60-57-1 |  | mg/L | 0,001 (t) | 0,001 |
| – endrin | N | 72-20-8 |  | mg/L | 0,001 (t) | 0,001 |
| – heptaklor | N | 76-44-8 |  | mg/L | 0,003 (t) | 0,003 |
| – heptaklorepoksid | N | 1024-57-3 |  | mg/L | 0,003 (t) | 0,003 |
| – izodrin | N | 465-73-6 |  | mg/L | 0,001 (t) | 0,001 |
| – pentaklorobenzen | N | 608-93-5 |  | mg/L | 0,0007 (t) | 0,0007 |
| – vsota DDT | N | ni določena |  | mg/L | 0,0025 (t) | 0,0025 |
| – para-para-DDT | N | 50-29-3 |  | mg/L | 0,001 (t) | 0,001 |
| – dikofol | N | 115-32-2 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – kvintozen | N | 82-68-8 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – teknazen | N | 117-18-0 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| Triazinski pesticidi in metaboliti |
| triazinski pesticidi in metaboliti – vsota | N | ni določena |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – alaklor | N | 15972-60-8 |  | mg/L | 0,03 (t) | 0,03 |
| – atrazin | N | 1912-24-9 |  | mg/L | 0,06 (t) | 0,06 |
| – klorfenvinfos | N | 470-90-6 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – klorpirifos | N | 2921-88-2 |  | mg/L | 0,003 (t) | 0,003 |
| – pendimetalin | N | 40487-42-1 |  | mg/L | 0,03 (t) | 0,03 |
| – simazin | N | 122-34-9 |  | mg/L | 0,1 (t) | 0,1 |
| – trifluralin | N | 1582-09-8 |  | mg/L | 0,003 (t) | 0,003 |
| – S-metolaklor | N | 87392-12-9 |  | mg/L | 0,03 (t) | 0,03 |
| – terbutilazin | N | 5915-41-3 |  | mg/L | 0,05 (t) | 0,05 |
| Pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin |
| pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin – vsota | N | ni določena |  | mg/L | 0,08 (t) | 0,08 |
| – izoproturon | N | 34123-59-6 |  | mg/L | 0,03 (t) | 0,03 |
| – diuron | N | 330-54-1 |  | mg/L | 0,02 (t) | 0,02 |
| – klorotoluron (+ desmetil klorotoluron) | N | 15545-48-9 |  | mg/L | 0,08 (t) | 0,08 |
| Drugi pesticidi |
| pentaklorofenol (PCP) | N | 87-86-5 |  | mg/L | 0,04 (t) | 0,04 |
| klordan | N | 57-74-9 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| klordekon | N | 143-50-0 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| mireks | N | 2385-85-5 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| toksafen | N | 8001-35-2 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| glifosat | N | 1071-83-6 |  | mg/L | 2,0 (t) | 2,0 |
| Organske kositrove spojine |
| organokositrove spojine | N | ni določena | Sn | mg/L | – | – |
| tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation) | N | 36643-28-4 | TBTkation | mg/L | 0,00002 (t) | 0,00002 |
| trifenilkositrove spojine (trifenilkositrov kation) | N | ni določena | TPTkation | mg/L | – | – |
| dibutilkositrove spojine (dibutilkositrov kation) | N | ni določena | DBTkation | mg/L | 0,002 (t) | 0,002 |
| Druge organske spojine |
| celotni organski ogljik – TOC |  | ni določena | C | mg/L | 30 (l) | – |
| kemijska potreba po kisiku – KPK |  | ni določena | O2 | mg/L | 120 (l) | – |
| biokemijska potreba po kisiku – BPK5 |  | ni določena | O2 | mg/L | 25 (l) | – |
| težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja …) |  | ni določena |  | mg/L | 20 (t) | 100 (b) |
| celotni ogljikovodiki (mineralna olja) | N | ni določena |  | mg/L | 5 (t) | 20 |
| poliklorirani bifenili (PCB) (m) | N | ni določena |  | mg/L | 0,001 (t) | 0,001 |
| lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)(n) | N | ni določena |  | mg/L | 0,1 (t) | 1,0 |
| – benzen | N | 71-43-2 |  | mg/L | 0,1 (t) | 1,0 |
| – toluen | N | 108-88-3 |  | mg/L | 0,1 (t) | 1,0 |
| – ksilen | N | 1330-20-7 |  | mg/L | 0,1 (t) | 1,0 |
| – etilbenzen | N | 100-41-4 |  | mg/L | 0,1 (t) | 1,0 |
| polarna organska topila (o) |  | ni določena |  | mg/L | (p) | 5.000 |
| triklorobenzen | N | 12002-48-1 |  | mg/L | 0,04 (t) | 0,04 |
| fenoli |  | 108-95-2 | C6H5OH | mg/L | 0,1 (t) | 10 |
| vsota anionskih in neionskih tenzidov |  | ni določena |  | mg/L | 1,0 (t) | (a) |
| – tenzidi – anionski |  | ni določena |  | mg/L | – | – |
| linearni alkilbenzen sulfonati – LAS (C10-C13) |  | 42615-29-2 |  | mg/L | 1,0 (t) | 1,0 |
| – tenzidi – neionski |  | ni določena |  | mg/L | – | – |
| – tenzidi – kationski |  | ni določena |  | mg/L | – | – |
| kloroalkaniC10-C13 | N | 85535-84-8 |  | mg/L | 0,04 (t) | 0,04 |
| nonilfenol in nonilfenol etoksilati | N | 104-40-5 |  | mg/L | 0,03 (t) | 0,03 |
| etilenoksid |  | 75-21-8 |  | mg/L |  |  |
| di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | N | 117-81-7 |  | mg/L | 0,13 (t) | 0,13 |
| oktilfenoli in oktilfenol etoksilati | N | 140-66-9 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| heksabromobifenil |  | 36355-1-8 |  | mg/L | – | – |
| vinil klorid | N | 75-01-4 |  | mg/L | 0,05 | 0,05 |
| bromirani difenileter (PBDE) (r) | N | 32534-81-9 |  | mg/L | 0,00005 (t) | 0,00005 |
| n-heksan |  | 110-54-3 |  | mg/L | 0,02 (t) | 0,02 |
| 1,2,4-trimetilbenzen | N | 95-63-6 |  | mg/L | 0,2 (t) | 0,2 |
| 1,3,5-trimetilbenzen | N | 108-67-8 |  | mg/L | 0,2 (t) | 0,2 |
| dibutilftalat | N | 84-74-2 |  | mg/L | 1,0 (t) | 1,0 |
| bisfenol-A | N | 80-05-7 |  | mg/L | 0,16 (t) | 0,16 |
| formaldehid |  | 50-00-0 |  | mg/L | 13 (t) | 100 |
| epiklorhidrin | N | 106-89-8 |  | mg/L | 1,2 (t) | 1,2 |
| heksakloroetan | N | 67-72-1 |  | mg/L | 2,4 (t) | 2,4 |
| policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) (s) | N | ni določena |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – antracen | N | 120-12-7 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – naftalen | N | 91-20-3 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – fluoranten | N | 206-44-0 |  | mg/L | 0,01 (t) | 0,01 |
| – benzo(a)piren | N | 50-32-8 |  | mg/L | 0,005 (t) | 0,005 |
| – benzo(b)fluoranten | N | 205-99-2 |  | mg/L | 0,003 (t) | 0,003 |
| – benzo(k)fluoranten | N | 207-08-9 |  | mg/L |  |  |
| – benzo(g,h,i)perilen | N | 191-24-2 |  | mg/L | 0,0002 (t) | 0,0002 |
| – indeno(1,2,3-cd)piren | N | 193-39-5 |  | mg/L |  |  |
| dioksini in furani (PCDD/PCDF) | N | ni določena |  | ng/L | 0,3 (t) | 0,3 |
| akrilamid |  | 79-06-1 |  | mg/L | 0,01 | 0,01 |

– N: 	onesnaževalo, nevarno za podzemno vodo, za katero je treba preprečiti vnos v podzemno vodo,

(a) 	mejna vrednost se določi v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe,

(b)	mejna vrednost se lahko se določi v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,

(c) 	mejna vrednost parametra onesnaženosti se uporablja, če je koncentracija KPK na iztoku iz naprave večja od 400 mg/L in je količina industrijske odpadne vode, ki se odvaja iz naprave, večja od 5 % vse odpadne vode, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se čisti ta industrijska odpadna voda,

(d)	mejna vrednost se lahko se določi v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,

(e)	se uporablja pri odvajanju odpadne vode v morje,

(f) 	mejna vrednost celotnega dušika je vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in mejne vrednosti nitratnega dušika, izražene kot N, razen za komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, za katero se mejna vrednost celotnega dušika ne določa,

(g) 	mejna vrednost amonijevega dušika za industrijsko odpadno vodo, ki se odvaja na komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo:

– manjšo od 2.000 PE, je 100 mg/L,

– enako ali večjo od 2.000 PE, pa je 200 mg/L,

(h) 	velja mejna vrednost parametra onesnaženosti, določena na način iz 2. točke te priloge,

(i) 	šteje se, da je mejna vrednost kloridov presežena, če je presežena mejna vrednost strupenosti,

(j) 	se uporablja pri odvajanju odpadne vode v vode na prispevnih območjih občutljivih območij iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,

(k) 	lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki so alifatski halogenirani ogljikovodiki z vreliščem do 150 °C (LKCH) in so vsota izmerjenih koncentracij posameznih spojin, kakor npr. triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1,1-dikloroetena, trikloroetena in tetrakloroetena, itd., pri čemer se izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala za vsako posamezno spojino posebej,

(l) 	mejna vrednost parametra onesnaženosti je tretjina mejne vrednosti tega parametra pri neposrednem ali posrednem odvajanju v vode, če gre za odvajanje neposredno v vodotok s prispevno površino, manjšo od 10 km2, razen če gre za obstoječi iztok iz obstoječe naprave. Če je tako izračunana mejna vrednost nižja od okoljskega standarda kakovosti za parameter onesnaženosti, ki je predmet izračuna, se za mejno vrednost tega parametra onesnaženosti šteje okoljski standard kakovosti za ta parameter na mestu iztoka ali za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip,

(m)	poliklorirani bifenili (PCB) so vsota parametrov 2,4,4'-triklorobifenil (PCB-28), 2,2',5,5'-tetraklorobifenil (PCB-52), 2,2',4,5,5'- pentaklorobifenil (PCB-101), 2,2',3,4,4',5'-heksaklorobifenil (PCB-138), 2,2',4,4',5,5'-heksaklorobifenil (PCB-153), 2,2',3,4,4',5,5'-heptaklorobifenil (PCB-180), 2,2',3,3',4,4',5,5'-oktaklorobifenil (PCB-194) in 2,3',4,4',5-pentaklorobifenil (PCB-118),

(n) 	lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala za vsako posamezno spojino posebej. Pri ksilenu se upošteva vsota orto, meta in para izomere,

(o) 	polarna organska topila so topila, ki se z vodo povsem ali delno mešajo in so biološko razgradljiva,

(p) 	šteje se, da je mejna vrednost polarnih organskih topil presežena, če je presežena mejna vrednost KPK,

(r) 	bromirani difeniletri (PBDE) so vsota sorodnih snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154,

(s)	policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) so vsota izmerjenih koncentracij benzo(a)pirena, fluorantena, benzo(b)fluorantena, benzo(k)fluorantena, benzo(g,h,i)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena, pri čemer se izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala za vsako posamezno spojino posebej,

(t)	mejna vrednost parametra onesnaženosti je desetina mejne vrednosti tega parametra pri neposrednem ali posrednem odvajanju v vode, če gre za odvajanje neposredno v vodotok s prispevno površino, manjšo od 10 km2, razen če gre za obstoječi iztok iz obstoječe naprave. Če je tako izračunana mejna vrednost nižja od okoljskega standarda kakovosti za parameter onesnaženosti, ki je predmet izračuna, se za mejno vrednost tega parametra onesnaženosti šteje okoljski standard kakovosti za ta parameter na mestu iztoka ali za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip.

2. Izračun mejnih vrednosti nitratnega dušika in sulfatov

2.1 Mejna vrednost nitratnega dušika ali sulfatov v industrijski odpadni vodi se pri neposrednem odvajanju v vodotok določi na podlagi naslednjega izračuna:

,

pri čemer je:

– 	MVK: mejna vrednost nitratnega dušika ali sulfata, izražena v mg/L, pri čemer se mejna vrednost nitratnega dušika izračuna iz mejne vrednosti nitratov z upoštevanjem masnega deleža dušika v nitratih,

– 	OSK: okoljski standard kakovosti za nitratni dušik ali sulfat za vodotok na mestu iztoka odpadne vode v vodotok ali za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip,

– 	sQnp: srednji mali pretok vodotoka na mestu iztoka industrijske odpadne vode v vodotok, izražen v L/s, in

– 	Q: največji šesturni povprečni pretok industrijske odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi naprave, izražen v L/s, razen pri šaržnem iztoku, kjer se pretok šaržnega izpusta šteje za največji šesturni pretok.

2.2 Če je izračunana mejna vrednost iz prejšnje točke nižja od okoljskega standarda kakovosti za parameter onesnaženosti, ki je predmet izračuna, se za mejno vrednost tega parametra šteje okoljski standard kakovosti na mestu iztoka ali za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip.

2.3 Ne glede na izračunano vrednost iz točke 2.1 te priloge mejna vrednost emisije snovi pri neposrednem ali posrednem odvajanju v vode ne sme presegati:

– 	20 mg/L za nitratni dušik in

– 	2000 mg/L za sulfate.

3. Izračun mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti mešanice odpadnih voda iz sedmega odstavka 5. člena te uredbe

3.1 Če se odpadne vode iz naprav iz sedmega odstavka 5. člena te uredbe mešajo ves čas odvajanja v enakem razmerju, se mejna vrednost parametra onesnaženosti mešanice odpadnih voda določi na podlagi naslednjega izračuna:

pri čemer je:

– 	MVKm: mejna vrednost parametra onesnaženosti mešanice odpadnih voda izražena v mg/L,

– 	MVKi: mejna vrednost parametra onesnaženosti odpadne vode iz posamezne naprave, ki sestavlja mešanico odpadnih voda, izražena v mg/L,

– 	Qi: letni povprečni pretok odpadne vode iz posamezne naprave, ki sestavlja mešanico odpadnih voda, izražen v L/s,

– 	i: zaporedna številka posamezne naprave, katere odpadna voda sestavlja mešanico odpadnih voda,

– 	n: število vseh naprav, katerih odpadne vode sestavljajo mešanico odpadnih voda.

3.2 Če se odpadne vode iz naprav iz sedmega odstavka 5. člena te uredbe ne mešajo ves čas odvajanja v enakem razmerju, se mejna vrednost parametra onesnaženosti mešanice odpadnih voda izračuna na način iz prejšnje točke, pri čemer ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za to napravo v okoljevarstvenem dovoljenju namesto letnih povprečnih pretokov odpadne vode določi drugačna časovna povprečja.

3.3 Ne glede na točko 3.1 te priloge se pri izračunu mejne vrednosti parametra onesnaženosti MVKm mešanice odpadnih voda, razen mešanice odpadnih voda iz prve alineje sedmega odstavka 5. člena te uredbe, za mejno vrednost parametra onesnaženosti MVKi upošteva vrednost nič, če gre za:

– 	komunalno odpadno vodo,

– 	padavinsko odpadno vodo in v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, mejna vrednost parametra onesnaženosti, ki je predmet izračuna, ni določena, ali

– 	industrijsko odpadno vodo in s posebnim predpisom iz prvega odstavka 2. člena te uredbe mejna vrednost parametra onesnaženosti, ki je predmet izračuna, ni določena.

4. Izračun povečanja vsebnosti onesnaževala v vodotoku

Povečanje vsebnosti onesnaževala iz devetega odstavka 5. člena te uredbe se izračuna na naslednji način:

pri čemer je:

– 	: povečanje vsebnosti onesnaževala, ki je predmet izračuna, v vodotoku dolvodno od iztoka, izraženo v mg/L,

– 	MVK: mejna vrednost onesnaževala iz 1., 2. ali 3. točke te priloge, ki je predmet izračuna, izražena v mg/L,

– 	Q: največji šesturni povprečni pretok odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi naprave, izražen v L/s, razen pri šaržnem iztoku, kjer se pretok šaržnega izpusta šteje za največji šesturni pretok,

– 	sQnp: srednji mali pretok vodotoka na mestu iztoka odpadne vode v vodotok, izražen v L/s.