PREAMBULA IN OKVIRNI NASLOV PODZAKONSKEGA AKTA:

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 46. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. XX/YY) izdaja minister za infrastrukturo

P R A V I L N I K

o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu

VSEBINA, OPISANA PO VSEBINSKIH SKLOPIH:

- PREDMET UREJANJA (VSEBINA AKTA)

Ta pravilnik določa vsebino in način opravljanja nadzora tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu zaradi izboljšanja varnosti v cestnem prometu in varstva okolja s tem, da se z dodatnimi pregledi, ki se opravljajo na cestah, zagotovi tehnična brezhibnost vozil po predpisih o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil.

Ta pravilnik tudi delno prenaša Direktivo 2000/30/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti (UL L št. 203 z dne 10. 8. 2000, str. 1) in upošteva Priporočilo Komisije z dne 5. julija 2010 glede ocene tveganja pomanjkljivosti, odkritih med cestnimi pregledi tehnične brezhibnosti (gospodarskih vozil) v skladu z Direktivo 2000/30/ES Evropskega Parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 8. 7. 2010, str. 97).

- PREDSTAVITEV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

1. Opis ukrepa in rešitve

Določitev vsebine in načina opravljanja nadzora tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu zaradi izboljšanja varnosti v cestnem prometu in varstva okolja. Z dodatnimi pregledi, ki se opravljajo na cestah, se tako zagotovi tehnična brezhibnost vozil po predpisih o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil.

2. Naslovnik

Vozniki in lastniki motornega vozila in njegovega priklopnega vozila ali polpriklopnega vozila, ki se uporablja predvsem za komercialni prevoz blaga ali potnikov, kot so javni prevoz ali prevoz za lastne potrebe, ali drug poklicni prevoz, ter organi nadzora.

3. Pravne posledice

V primeru ugotovljenih napak ali kritičnih napak na vozilu, ugotovljenih med začetnim ali podrobnejšim pregledom, se te odpravijo preden se vozilo ponovno uporabi na javnih cestah, začasna prepoved uporabe vozila v cestnem prometu.

- PREHODNI REŽIM

Prvo poročanje v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega pravilnika se izvede v letu 2017.

- ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.

NORMATIVNI DEL

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa vsebino in način opravljanja cestnega pregleda tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu.

(2) Ta pravilnik delno prenaša Direktivo 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 134).

2. člen

(področje uporabe)

Ta pravilnik se uporablja za gospodarska vozila s konstrukcijsko hitrostjo nad 25 km/h, ki spadajo v naslednje kategorije:

– motorna vozila, ki so zasnovana in izdelana predvsem za prevoz oseb in njihove prtljage ter imajo poleg vozniškega sedeža več kot osem sedežev – kategoriji vozil M2 in M3;

– motorna vozila, ki so zasnovana in izdelana predvsem za prevoz blaga, z največjo maso, ki presega 3,5 tone – kategoriji vozil N2 in N3;

– priklopna vozila in polpriklopna vozila, ki so zasnovana in izdelana za prevoz blaga ali oseb, kot tudi za nastanitev oseb, z največjo maso, ki presega 3,5 tone – kategoriji vozil O3 in O4, in

– kolesni traktorji kategorije T5, ki se večinoma uporabljajo za komercialni cestni prevoz na javnih cestah in katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h.

3. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. »gospodarsko vozilo« je motorno vozilo in njegovo priklopno vozilo ali polpriklopno vozilo, ki se uporablja predvsem za komercialni prevoz blaga ali potnikov, kot so javni prevoz ali prevoz za lastne potrebe, ali drug poklicni prevoz;

2. »cestni pregled tehnične brezhibnosti (v nadaljnjem besedilu: cestni pregled)« je nenapovedan pregled tehnične brezhibnosti gospodarskega vozila, ki ga opravijo pristojni organi;

3. »pooblaščena oseba« je policist ali inšpektor, pristojen za promet;

4. »pristojni organ« je policija in inšpektorat, pristojen za promet.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon), predpisi s področja cestnega prometa, predpisi o javnih cestah in predpisi o prevozih v cestnem prometu.

4. člen

(vrste cestnega pregleda)

(1) Za vozila iz 2. člena tega pravilnika se opravi začetni cestni pregled, pri  katerem pooblaščena oseba:

– preveri zadnje potrdilo o tehničnem pregledu vozila in poročilo o cestnem pregledu, ki se hranita v vozilu, ali elektronsko dokazilo o teh pregledih;

– opravi vizualno oceno tehničnega stanja vozila;

– opravi vizualno oceno pritrjenosti tovora vozila v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 9. člena tega pravilnika;

– tehnično preveri vozilo, če se takšno preverjanje opravi le, da se utemelji odločitev, da je treba na vozilu opraviti podrobnejši cestni pregled, ali da se zahteva takojšna odprava nepravilnosti v skladu s prvim odstavkom 10. člena tega pravilnika;

– preveri, ali so bile kakršne koli nepravilnosti, navedene v poročilu o prejšnjem cestnem pregledu vozila, odpravljene.

(2) Pri ugotavljanju, na katerih vozilih je treba opraviti začetni cestni pregled, lahko pooblaščene osebe v prednostno skupino uvrstijo vozila podjetij z visokim profilom tveganja, kot izhaja iz sistema ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu. Vozila se lahko za preglede izberejo tudi naključno ali kadar obstaja sum, da predstavljajo tveganje za varnost v cestnem prometu ali za okolje.

(3) Na podlagi rezultata začetnega cestnega pregleda vozila se pooblaščena oseba odloči, ali je treba na pregledanem vozilu ali njegovem priklopnem vozilu opraviti podrobnejši cestni pregled.

(4) Podrobnejši cestni pregled vozila iz prejšnjega odstavka obsega pregled vsebin iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 ob upoštevanju zlasti varnosti zavor, pnevmatik, koles, šasije in emisij, ter priporočene metode za pregledovanje vozila.

(5) Podrobnejše cestne preglede izvajajo pooblaščene osebe, ki izpolnjujejo zahteve za kontrolorja tehničnih pregledov vozil, in kontrolorji tehničnih pregledov iz pooblaščenih strokovnih organizacij za tehnične preglede vozil.

(6) Kadar je iz potrdila o tehničnem pregledu ali poročila o podrobnem cestnem pregledu vozila razvidno, da je bil pregled ene izmed postavk iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 opravljen v predhodnih treh mesecih, pooblaščena oseba to postavko pregleda samo, če to upravičuje očitna nepravilnost.

5. člen

(prostori izvajanja podrobnejših cestnih pregledov)

(1) Podrobnejši cestni pregledi vozil iz četrtega odstavka prejšnjega člena se izvajajo z mobilnimi enotami, namenjenimi za cestne preglede, ali v strokovni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov vozil.

(2) Kadar je treba podrobnejši cestni pregled vozila opraviti v strokovni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov ali v prostoru, namenjenem cestnim pregledom, se čim prej opravi v enem od najbližjih strokovnih organizacij ali prostorov, ki so na voljo.

6. člen

(obseg cestnih pregledov)

Skupno število začetnih cestnih pregledov vozil iz prve, druge in tretje alineje 2. člena tega pravilnika mora biti vsaj 5 % skupnega števila vozil, registriranih v Republiki Sloveniji.

7. člen

(ocenjevanje tveganja)

(1) Za vozila iz prve, druge in tretje alineje 2. člena tega pravilnika se podatki o številu in resnosti nepravilnosti iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 in v primeru naloženega tovora iz Priloge I, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, ugotovljenih na vozilih posameznih podjetij, ki opravljajo prevoz, vključijo v sistem ocenjevanja tveganja za podjetja, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu.

(2) Pooblaščene osebe lahko za ocenjevanje tveganja za podjetja iz prejšnjega odstavka uporabijo tudi podatke, pridobljene na podlagi četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika.

8. člen

(prepoved diskriminacije in nasprotja interesov)

(1) Cestni pregled mora biti opravljen tako, da je zagotovljena enaka obravnava neodvisno od državljanstva voznika ali države, v kateri je bilo gospodarsko vozilo registrirano ali v kateri je uporabljano.

(2) Pri opravljanju cestnega pregleda se mora pooblaščena oseba izogibati vsakršnemu nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na nepristranskost in objektivnost njegovih odločitev.

9. člen

(ocena nepravilnosti)

(1) Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja vozila pri cestnem pregledu v skladu s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605 se ugotovljene nepravilnosti na vozilu ovrednotijo in razporedijo v tri skupine glede na njihov vpliv na varnost vozila oziroma varovanje okolja:

– »pomanjkljivost« je nepravilnost, ki je brez pomembnega učinka na varnost vozila ali vpliva na okolje in druge manjše neskladnosti;

– »napaka« je nepravilnost, ki lahko vpliva na varnost vozila ali na okolje ali ogrozi druge udeležence na cesti, in druge večje neskladnosti;

– »kritična napaka« je nepravilnost, ki pomeni neposredno in takojšnje tveganje za varnost v cestnem prometu ali vpliv na okolje.

(2) Vozilo z nepravilnostmi, ki spadajo v več kot eno skupino iz prejšnjega odstavka, se razvrsti v skupino, ki ustreza resnejši nepravilnosti. Vozilo z več nepravilnostmi pri enakih področjih cestnega pregleda vozila, kot so opredeljeni v obsegu pregleda iz 1. točke tehnične specifikacije za vozila TSV 605, se lahko razvrsti v naslednjo skupino bolj resnih nepravilnosti, če skupen učinek navedenih nepravilnosti pomeni večje tveganje za varnost v cestnem prometu.

(3) Med cestnim pregledom vozila se pregleda pritrjenost tovora v skladu s Prilogo I tega pravilnika, da se zagotovi, da je tovor pritrjen tako, da ne ovira varne vožnje oziroma ogroža življenja, zdravja, premoženja ali okolja. S pregledi se lahko preveri, da v vseh okoliščinah uporabe vozila, tudi v nevarnih situacijah ali pri speljevanju navkreber:

– deli tovora samo minimalno spremenijo svoj položaj glede na druge dele, stene ali površine vozila in

– tovor ne more zapustiti prostora za tovor ali se premakniti z nakladalne površine.

(4) Poleg zahtev, ki veljajo za prevoz nekaterih kategorij blaga, kot so tiste, ki so zajete v Evropskem sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), se tovor pritrdi in pritrjenost tovora pregleda v skladu z načeli in s standardi, določenimi v I. oddelku Priloge I tega pravilnika.

(5) V primeru napak ali kritičnih napak, povezanih s pritrjenostjo tovora, se lahko uporabljajo tudi naknadni postopki iz 10. člena tega pravilnika.

10. člen

(naknadni postopki v primeru napak ali kritičnih napak)

(1) Napake ali kritične napake na vozilu, ugotovljene med začetnim ali podrobnejšim pregledom, se odpravijo, preden se vozilo ponovno uporabi na javnih cestah.

(2) Pooblaščena oseba lahko zahteva, da se v predpisanem času na vozilu, ki je predmet cestnega pregleda in je registrirano v Republiki Sloveniji, opravi izredni tehnični pregled vozila. Če je vozilo registrirano v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica EU) ali državi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država EGP), lahko pristojni organ v skladu s postopkom iz četrtega odstavka tega člena prek ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), od pristojnega organa te druge države članice EU ali države EGP zahteva, da opravi nov tehnični pregled tega vozila. Če se na vozilu, registriranem v državi, ki ni država članica EU ali država EGP, ugotovijo večje ali nevarne nepravilnosti, lahko pristojni organi o tem obvestijo pristojni organ države registracije vozila.

(3) V primeru ugotovljenih napak ali kritičnih napak, ki zahtevajo hitro ali takojšnjo odpravo zaradi neposredne ali takojšnje nevarnosti za varnost v cestnem prometu, pristojni organ zagotovi, da je uporaba vozila omejena ali prepovedana, dokler se takšne nepravilnosti ne odpravijo. Takšno vozilo se sme uporabiti samo za vožnjo do ene od najbližjih delavnic, v kateri je mogoče navedene nepravilnosti odpraviti, pod pogojem, da je bila ta napaka ali kritična napaka popravljena v tolikšni meri, da je vozilo mogoče pripeljati do te delavnice in da pri tem ni nikakršnega neposrednega tveganja za varnost oseb v vozilu ali drugih udeležencev v cestnem prometu. V primeru nepravilnosti, ki ne zahtevajo takojšnje odprave, pristojni organ določi pogoje in petnajstdnevni rok uporabe vozila, preden se nepravilnosti odpravijo. Če vozila ni mogoče popraviti v tolikšni meri, da ga je mogoče pripeljati do delavnice, se vozilo lahko pripelje do kraja, kjer ga je mogoče popraviti.

(4) Kadar se na vozilu, ki je registrirano v drugi državi članici EU ali državi EGP, ugotovijo napake ali kritične napake, zaradi katerih se omeji ali prepove uporaba vozila, ministrstvo o rezultatih tega pregleda obvesti kontaktno točko države članice EU ali države EGP, v kateri je bilo vozilo registrirano. To obvestilo vsebuje elemente iz poročila o cestnem pregledu iz Priloge II, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in se posreduje prek nacionalnega elektronskega registra iz 16. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51).

(5) Kadar se na vozilu iz prejšnjega odstavka ugotovijo napake ali kritične napake, lahko ministrstvo zaprosi pristojni organ države, v kateri je bilo vozilo registrirano, prek kontaktne točke te države, da sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe, kot je izredni tehnični pregled vozila iz drugega odstavka tega člena.

11. člen

(poročilo o pregledu in evidenca)

(1) Za vsak opravljen začetni cestni pregled pristojni organ ministrstvu sporoči naslednje podatke:

– državo registracije vozila;

– kategorijo vozila, in

– rezultate začetnega cestnega pregleda.

(2) Po zaključku podrobnejšega pregleda pooblaščena oseba sestavi poročilo v skladu s Prilogo II tega pravilnika v dveh izvodih. Izvod poročila se izroči vozniku gospodarskega vozila, nad katerim je bil opravljen nadzor.

(3) Pristojni organ sporoči ministrstvu rezultate opravljenih cestnih pregledov iz prejšnjega odstavka za pretekli dve leti najkasneje do 15. februarja. Ti podatki vključujejo:

– število pregledanih vozil;

– kategorijo pregledanih vozil;

– državo, v kateri je bilo posamezno vozilo registrirano, in

– pri podrobnejših pregledih pregledana področja in postavke, ki so bile v skladu z 10. točko Priloge II tega pravilnika ocenjene kot neustrezne.

(4) Ministrstvo vsaki dve leti, najkasneje do 31. marca, po elektronski poti posreduje zbrane podatke iz prejšnjega odstavka Evropski komisiji.

12. člen

(usklajeni cestni pregledi)

Pristojni organi vsako leto redno izvajajo usklajene cestne preglede, ki jih organizirajo hkrati pristojni organi dveh ali več držav članic EU ali držav EGP.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(prenehanje veljavnosti in uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 107/11), uporablja pa se do 19. maja 2018.

14. člen

Prvo poročanje v skladu z 11. členom tega pravilnika se izvede v letu 2019.

15. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. maja 2018, razen 6. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 19. maja 2019.

PRILOGA I

I. Načela pritrditve tovora

1. Pritrjenost tovora vzdrži naslednje sile, ki nastanejo pri pospeševanju/zaviranju vozila:

- v smeri vožnje: 0,8-kratno težo tovora,

- v bočni smeri: 0,5-kratno težo tovora,

- v nasprotni smeri vožnje: 0,5-kratno težo tovora,

- na splošno pa mora preprečiti nagib ali prevrnitev tovora.

2. Pri razporeditvi tovora se upoštevajo največje dovoljene osne obremenitve, pa tudi potrebne najnižje osne obremenitve, v okviru omejitev največje dovoljene mase vozila ter ob upoštevanju zakonskih določb o teži in merah vozil.

3. Pri pritrjevanju tovora se upoštevajo veljavne zahteve za moč nekaterih sestavnih delov vozila, kot so prednja, bočna in zadnja stranica, oporniki ali točke pričvrstitve, ko se ti elementi uporabljajo za pritrditev tovora.

4. Za pritrditev tovora se lahko uporabi ena ali več naslednjih metod zadrževanja oziroma kombinacija teh metod:

- zaklep,

- blokada (lokalna/splošna),

- neposredna pričvrstitev,

- pričvrstitev s trakovi.

5. Standardi, ki se uporabljajo:

| Standard | Zadeva |
| --- | --- |
| SIST EN 12195-1 | Izračun sil pričvrstitve |
| SIST EN 12640 | Točke pričvrstitve |
| SIST EN 12642 | Trdnost konstrukcije karoserije |
| SIST EN 12195-2 | Mrežne pričvrstitve iz ročno izdelanih vlaken |
| SIST EN 12195-3 | Pričvrstitvene verige |
| SIST EN 12195-4 | Pričvrstitvene vrvi iz jeklene žice |
| ISO 1161, ISO 1496 | Zabojnik ISO |
| SIST EN 283 | Menjalni kesoni |
| SIST EN 12641 | Ponjave |
| EUMOS 40511 | Palice in oporniki |
| EUMOS 40509 | Transportna embalaža |

II. Pregled pritrjenosti tovora

1. Razvrstitev nepravilnosti

Nepravilnosti se razvrstijo v eno izmed naslednjih skupin:

- pomanjkljivost: kadar je bil tovor ustrezno pritrjen, vendar je morda primerno varnostno opozorilo;

- napaka: kadar tovor ni ustrezno pritrjen in lahko pride do večjega premika ali prevračanja tovora ali delov tovora;

- kritična napaka: ko je varnost v prometu neposredno ogrožena zaradi tveganja izgube tovora ali delov tovora ali nevarnosti, ki jih predstavlja tovor, ali zaradi neposredne ogroženosti oseb.

V primeru več nepravilnosti se prevoz razvrsti med kritične napake. Če je nepravilnosti več in učinki, ki izhajajo iz kombinacije teh nepravilnosti, lahko okrepijo drug drugega, se prevoz uvrsti na naslednjo višjo stopnjo nepravilnosti.

2. Metode pregledov

Metoda pregleda je vizualna ocena pravilne uporabe ustreznih ukrepov v potrebni količini za namen pritrditve tovora in/ali meritev napetostnih sil, izračun učinkovitosti pritrjenosti ter po potrebi pregled potrdil.

3. Ocenjevanje nepravilnosti

Preglednica določa pravila, ki se lahko uporabijo med pregledom pritrjenosti tovora, da bi se ugotovilo, ali je stanje prevoza sprejemljivo.

Kategorizacija nepravilnosti se določi za vsak primer posebej na podlagi razvrstitev iz 1. točke tega oddelka.

Vrednosti iz spodnje preglednice so okvirne in jih je treba razumeti kot smernice za določitev kategorije nepravilnosti glede na posebne okoliščine – zlasti glede na vrsto tovora – in na podlagi presoje inšpektorja.

Za prevoz, ki sodi na področje enotnih postopkov kontrole cestnega prevoza nevarnega blaga, lahko veljajo natančnejše zahteve.

| Postavka | Nepravilnosti | Ocena nepravilnosti |
| --- | --- | --- |
|  | Pomanjkljivost | Napaka | Kritična napaka |
| A | Transportna embalaža ne omogoča ustrezne pritrjenosti tovora. | Po presoji inšpektorja |
| B | Ena ali več tovornih enot je nepravilno nameščenih. | Po presoji inšpektorja |
| C | Vozilo ni primerno za prevoz naloženega tovora (nepravilnost, ki ni navedena v postavki 10). | Po presoji inšpektorja |
| D | Očitne napake nadgradnje vozila (nepravilnost, ki ni navedena v postavki 10). | Po presoji inšpektorja |
| 10. | Ustreznost vozila |
| 10.1 | Sprednja stena (če se uporablja za pritrditev tovora) |
| 10.1.1 | Poškodba ali deformacije zaradi rje, ki slabi dele. |  | x |  |
|  | Nalomljen del, ki predstavlja nevarnost za celoten tovorni prostor. |  |  | x |
| 10.1.2 | Nezadostna moč (po potrebi potrdilo ali oznaka). |  | x |  |
|  | Nezadostna višina, kar zahteva zadevni tovor. |  |  | x |
| 10.2. | Stene iz desk (če se uporabljajo za pritrditev tovora) |
| 10.2.1 | Poškodba, deformacija zaradi rje, ki slabi dele, neustrezno stanje tečajev ali zapahov. |  | x |  |
|  | Nalomljen del; tečaji ali zapahi manjkajo ali ne delujejo. |  |  | x |
| 10.2.2 | Nezadostna moč preostalega dela (po potrebi potrdilo ali oznaka). |  | x |  |
|  | Nezadostna višina, kar zahteva zadevni tovor. |  |  | x |
| 10.2.3 | Deske, iz katerih je izdelana stena; neustrezno stanje. |  | x |  |
|  | Nalomljen del. |  |  | x |
| 10.3 | Zadnja stena (če se uporablja za pritrditev tovora) |
| 10.3.1 | Poškodba, deformacija zaradi rje, ki slabi dele, neustrezno stanje tečajev ali zapahov. |  | x |  |
|  | Nalomljen del; tečaji ali zapahi manjkajo ali ne delujejo. |  |  | x |
| 10.3.2 | Nezadostna moč (po potrebi potrdilo ali oznaka). |  | x |  |
|  | Nezadostna višina, kar zahteva zadevni tovor. |  |  | x |
| 10.4 | Oporniki (če se uporabljajo za pritrditev tovora) |
| 10.4.1 | Poškodba, deformacije zaradi rje, ki slabi dele, ali nezadostna pritrditev na vozilo. |  | x |  |
|  | Nalomljen de; nestabilna pritrditev na vozilo. |  |  | x |
| 10.4.2 | Nezadostna moč ali neustrezna konstrukcija. |  | x |  |
|  | Nezadostna višina, kar zahteva zadevni tovor. |  |  | x |
| 10.5 | Točke pričvrstitve (če se uporabljajo za pritrditev tovora) |
| 10.5.1 | Neustrezno stanje ali konstrukcija. |  | x |  |
|  | Ne morejo prenašati zahtevanih sil pričvrstitve. |  |  | x |
| 10.5.2 | Nezadostno število. |  | x |  |
|  | Nezadostno število za prenašanje zahtevanih sil pričvrstitve. |  |  | x |
| 10.6 | Zahtevane posebne strukture (če se uporabljajo za pritrditev tovora) |
| 10.6.1 | Neustrezno stanje, poškodovane. |  | x |  |
|  | Nalomljeni deli; ne morejo prenašati zadrževalne sile. |  |  | x |
| 10.6.2 | Neustrezni za tovor, ki se prevaža. |  | x |  |
|  | Manjkajo. |  |  | x |
| 10.7 | Pod (če se uporablja za pritrditev tovora) |
| 10.7.1 | Neustrezno stanje, poškodovan. |  | x |  |
|  | Nalomljeni deli; ne more prenašati tovora. |  |  | x |
| 10.7.2 | Nezadostna obremenitev. |  | x |  |
|  | Ne more nositi tovora. |  |  | x |
| 20. | Metode zadrževanja |
| 20.1 | Zaklep, blokada in neposredna pričvrstitev |
| 20.1.1 | Neposredna pritrditev tovora (blokada) |
| 20.1.1.1 | Oddaljenost do sprednje stene, če se ta uporablja za neposredno pritrditev tovora, je prevelika. |  | x |  |
|  | Več kot 15 cm in nevarnost preboja zidu. |  |  | x |
| 20.1.1.2 | Stranska razdalja do stene iz desk, če se ta uporablja za neposredno pritrditev tovora, je prevelika. |  | x |  |
|  | Več kot 15 cm in nevarnost preboja zidu. |  |  | x |
| 20.1.1.3 | Razdalja do zadnje stene iz desk, če se ta uporablja za neposredno pritrditev tovora, je prevelika. |  | x |  |
|  | Več kot 15 cm in nevarnost preboja zidu. |  |  | x |
| 20.1.2 | Naprave za pritrditev, kot so letve za pritrditev, stebri za blokado, deske in klini spredaj, ob strani in zadaj |
| 20.1.2.1 | Neustrezna pritrditev na vozilo. | x |  |  |
|  | Nezadostna pritrditev. |  | x |  |
|  | Ne morejo prenašati sil zadrževanja, zrahljane. |  |  | x |
| 20.1.2.2 | Neustrezna pritrditev. | x |  |  |
|  | Nezadostna pritrditev. |  | x |  |
|  | Popolnoma neučinkovite. |  |  | x |
| 20.1.2.3 | Nezadostna stabilnost opreme za pritrditev. |  | x |  |
|  | Oprema za pritrditev popolnoma neprimerna. |  |  | x |
| 20.1.2.4 | Ustreznost izbrane metode za pritrditev embalaže ni najbolj optimalna. |  | x |  |
|  | Izbrana metoda je popolnoma neustrezna. |  |  | x |
| 20.1.3 | Neposredna pritrditev z mrežami in prekrivali |
| 20.1.3.1 | Stanje mrež in prekrival (oznaka manjka/je poškodovana, vendar naprava še dobro deluje). | x |  |  |
|  | Naprave za zadrževanje tovora so poškodovane. |  | x |  |
|  | Naprave za zadrževanje tovora so močno dotrajane in niso več primerne za uporabo. |  |  | x |
| 20.1.3.2 | Nezadostna moč mrež in prekrival. |  | x |  |
|  | Zmogljivost manj kot 2/3 zahtevanih sil zadrževanja. |  |  | x |
| 20.1.3.3 | Nezadostna pritrjenost mrež in prekrival. |  | x |  |
|  | Zmogljivost zadržanja pritrjenosti manj kot 2/3 zahtevanih sil zadrževanja. |  |  | x |
| 20.1.3.4 | Nezadostna ustreznost mrež in prekrival za pritrditev tovora. |  | x |  |
|  | Popolnoma neustrezni. |  |  | x |
| 20.1.4 | Ločevanje in oblazinjenje tovornih enot ali prostih prostorov |
| 20.1.4.1 | Neustreznost enote za ločevanje in oblazinjenje. |  | x |  |
|  | Obsežna ločitev ali prosti prostori. |  |  | x |
| 20.1.5 | Neposredna pričvrstitev (vodoravna, prečna, diagonalna, zanke in vzmeti) |
| 20.1.5.1 | Zahtevana moč pritrditve neustrezna. |  | x |  |
|  | Manj kot 2/3 zahtevane moči. |  |  | x |
| 20.2 | Zaščita pred trenjem |
| 20.2.1 | Ohranitev zahtevane moči pritrditve |
| 20.2.1.1 | Zahtevana moč pritrditve neustrezna. |  | x |  |
|  | Manj kot 2/3 zahtevane moči. |  |  | x |
| 20.3 | Uporabljene naprave za zadrževanje tovora |
| 20.3.1 | Neustreznost naprav za zadrževanje tovora. |  | x |  |
|  | Popolnoma neprimerna naprava. |  |  | x |
| 20.3.2 | Oznaka (npr. na popravljenem delu/preskusnem priklopnem vozilu) manjka/je poškodovana, vendar naprava še vedno dobro deluje. | x |  |  |
|  | Oznaka (npr. na popravljenem delu/preskusnem priklopnem vozilu) manjka/je poškodovana, vendar je naprava precej okvarjena. |  | x |  |
| 20.3.3 | Naprave za zadrževanje tovora so poškodovane. |  | x |  |
|  | Naprave za zadrževanje tovora so močno dotrajane in niso več primerne za uporabo. |  |  | x |
| 20.3.4 | Ročice pričvrstitve, nepravilna uporaba. |  | x |  |
|  | Okvarjene ročice pričvrstitve. |  |  | x |
| 20.3.5 | Napačno zadrževanje tovora (npr. ni zaščite na robovih). |  | x |  |
|  | Uporaba okvarjenih naprav za zadrževanje tovora (npr. vozli). |  |  | x |
| 20.3.6 | Neustrezna pritrditev naprav za zadrževanje tovora. |  | x |  |
|  | Manj kot 2/3 zahtevane moči. |  |  | x |
| 20.4 | Dodatna oprema (npr. podloge proti zdrsu, zaščite za robove, drsniki robov) |
| 20.4.1 | Uporaba neustrezne opreme. | x |  |  |
|  | Uporaba napačne ali poškodovane opreme. |  | x |  |
|  | Uporabljena oprema popolnoma neustrezna. |  |  | x |
| 20.5 | Prevoz razsutega tovora, lahkega in rahlega materiala |
| 20.5.1 | Razsuti tovor, odpihnjen med vožnjo vozila po cesti, ki bi lahko oviral promet. |  | x |  |
|  | Predstavlja nevarnost za promet. |  |  | x |
| 20.5.2 | Razsuti tovor neustrezno pritrjen. |  | x |  |
|  | Izguba tovora predstavlja nevarnost za promet. |  |  | x |
| 20.5.3 | Lahko blago ni pokrito. |  | x |  |
|  | Izguba tovora predstavlja nevarnost za promet. |  |  | x |
| 20.6 | Prevozi okroglega gradbenega lesa |
| 20.6.1 | Material, ki se prevaža (hlodi), je delno razrahljan. |  |  | x |
| 20.6.2 | Moč pritrditve enote tovora je neustrezna. |  | x |  |
|  | Manj kot 2/3 zahtevane moči. |  |  | x |
| 30. | Tovor popolnoma nepritrjen |  |  | x |

PRILOGA II

POROČILO O PODROBNEJŠEM CESTNEM PREGLEDU TEHNIČNE BREZHIBNOSTI VOZILA

(vzorec obrazca)

1. Kraj tehničnega cestnega pregleda .…………………………………………………………………………

2. Datum …………………………………………………………………………………………………………..

3. Čas ……………………………………………………………………………………………………………...

4. Oznaka države in registrska številka vozila ………………………………………………………………...

5. Identifikacijska številka vozila/VIN ………………………………………………………………………...…

6. Kategorija vozila

| N2(a) (3,5 do 12 t) |  |
| --- | --- |
| N3(a) (več kot 12 t) |  |
| O3(a) (3,5 do 10 t) |  |
| O4(a) (več kot 10 t) |  |
| M2(a) (> 9 sedežev(b), do 5 t) |  |
| M3(a) (> 9 sedežev(b), več kot 5 t) |  |
| T5 |  |
| Druge kategorije vozil: (navedite) |  |

7. Stanje kilometrskega števca v času pregleda ……………………………………………………………...

8. Podjetje, ki opravlja prevoz

(a) Naziv in naslov …………………………………………………………………………………………....

(b) Številka dovoljenja Skupnosti(c) (Uredbi (ES) št. 1072/2009 in (ES) št. 1073/2009) ……………..

9. Ime voznika …………………………………………………………………………………………………….

10. Kontrolni seznam

|  | Pregledano(d) | Neustrezno(e) |
| --- | --- | --- |
| (0) identifikacija(f) |  |  |
| (1) zavorna oprema(f) |  |  |
| (2) krmiljenje(f) |  |  |
| (3) vidljivost(f) |  |  |
| (4) svetlobna oprema in električni sistem(f) |  |  |
| (5) osi, kolesa, pnevmatike, obesitev(f) |  |  |
| (6) podvozje in povezava podvozja(f) |  |  |
| (7) druga oprema vključno s tahografom in napravo za omejevanje hitrosti(f) |  |  |
| (8) negativni vplivi, vključno z emisijami in razlitjem goriva in/ali olja(f) |  |  |
| (9) dodatni preskusi za vozila kategorij M2 in M3(f) |  |  |
| (10) pritrditev tovora(f) |  |  |

11. Rezultat pregleda:

| Vozilo je ustrezno |  |
| --- | --- |
| Neustrezno |  |
| Prepoved ali omejitev uporabe vozila, ki ima kritične napake |  |

12. Razno/opombe ……………………………………………………………………………………………...

13. Organ/uslužbenec ali kontrolor, ki je opravil pregled …………………………………………………...

Podpis:

| Pristojen organ/uslužbenec ali kontrolor | Voznik |
| --- | --- |
| ………………………………………………………. | …………………………………………………....... |

Opombe:

- Kategorija vozila v skladu s predpisi s področja ugotavljanja skladnosti vozil.

- Število sedežev, vključno z vozniškim sedežem (postavka S.1 potrdila o registraciji vozila).

- Če je na voljo.

- »Pregledano« pomeni, da je bila pregledana najmanj ena ali več postavk za pregled iz te skupine, navedenih v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605 ali Prilogi I Pravilnika o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu, ugotovljene pa so bile manjše nepravilnosti ali pa jih ni bilo.

- Postavke, ki so bile ocenjene kot neustrezne, z napakami ali kritičnimi napakami, so navedene na hrbtni strani.

- Metode pregledov in ocena napak v skladu s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605 ali Prilogo I Pravilnika o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu.

(hrbtna stran obrazca)

| 0. IDENTIFIKACIJA VOZILA 0.1 Registrske tablice 0.2 Identifikacijska številka vozila / podvozja / serijska številka 1. ZAVORNA OPREMA 1.1 Mehansko stanje in delovanje 1.1.1 Tečaj pedala delovne zavore 1.1.2 Stanje pedala in prosti hod naprave za upravljanje zavor 1.1.3 Podtlačna črpalka ali kompresor in rezervoarji 1.1.4 Opozorilnik, ki kaže prenizek tlak 1.1.5 Ročno upravljani krmilni ventil zavore 1.1.6 Sprožilo parkirne zavore, upravljalni vzvod, zaskočka parkirne zavore, elektronska parkirna zavora 1.1.7 Zavorni ventili (nožni ventili, razbremenitve, regulatorji) 1.1.8 Spojke za zavore priklopnega vozila (električne in pnevmatske) 1.1.9 Tlačna posoda hranilnika energije 1.1.10 Servozavorne enote, glavni zavorni valj (hidravlični sistemi) 1.1.11 Toge zavorne cevi 1.1.12 Gibljive zavorne cevi 1.1.13 Zavorne obloge in ploščice 1.1.14 Zavorni bobni, zavorni koluti 1.1.15 Zavorni potegi, drogovi, vzvodi, spoji 1.1.16 Zavorna sprožila (vključno z vzmetnimi zavorami in hidravličnimi valji) 1.1.17 Ventil za zaznavanje obremenitve 1.1.18 Regulatorji zračnosti in opozorilniki 1.1.19 Trajnostni zavorni sistem (če je nameščen ali zahtevana) 1.1.20 Samodejna delovanje zavor priklopnega vozila 1.1.21 Celoten zavorni sistem 1.1.22 Priključki za preskus 1.2 Zmogljivost in učinkovitost delovne zavore 1.2.1 Zmogljivost 1.2.2 Učinkovitost 1.3 Zmogljivost in učinkovitost pomožne (zasilne) zavore 1.3.1 Zmogljivost 1.3.2 Učinkovitost 1.4 Zmogljivost in učinkovitost ročne zavore 1.4.1 Zmogljivost 1.4.2 Učinkovitost 1.5 Zmogljivost trajnostnega zavornega sistema 1.6 Protiblokirni zavorni sistem 2. KRMILJE 2.1 Mehansko stanje 2.1.1 Stanje krmilnega mehanizma 2.1.2 Pritrditev ohišja krmilnega mehanizma | 2.1.3 Stanje krmilnega vzvodovja 2.1.4 Delovanje krmilnega vzvodovja 2.1.5 Servokrmiljenje 2.2 Volan, drog in krmilo 2.2.1 Stanje volana 2.2.2 Krmilni drog in blažilniki krmila 2.3 Zračnost v krmilju 2.4 Nastavitev koles 2.5 Vrtljivi podstavki krmiljene osi priklopnega vozila 2.6 Elektronsko servokrmiljenje (EPS) 3. VIDLJIVOST 3.1 Vidno polje 3.2 Stanje stekla 3.3 Vzvratna ogledala 3.4 Brisalniki vetrobranskega stekla 3.5 Naprave za pranje vetrobranskega stekla 3.6 Sistem za sušenje stekla 4. SVETLOBNA IN ELEKTRIČNA OPREMA 4.1 Žarometi 4.1.1 Stanje in delovanje 4.1.2 Poravnava 4.1.3 Stikala 4.1.4 Skladnost z zahtevami 4.1.5 Regulatorji 4.1.6 Naprava za čiščenje žarometov 4.2 Prednje in zadnje pozicijske svetilke, bočne in gabaritne svetilke ter svetilke za dnevno vožnjo 4.2.1 Stanje in delovanje 4.2.2 Stikala 4.2.3 Skladnost z zahtevami 4.3 Zavorne svetilke 4.3.1 Stanje in delovanje 4.3.2 Stikala 4.3.3 Skladnost z zahtevami 4.4 Smerne utripalke in varnostne utripalke 4.4.1 Stanje in delovanje 4.4.2 Stikala 4.4.3 Skladnost z zahtevami 4.4.4 Frekvenca utripanja 4.5 Žarometi za meglo in zadnje svetilke za meglo 4.5.1 Stanje in delovanje 4.5.2 Poravnava 4.5.3 Stikala 4.5.4 Skladnost z zahtevami 4.6 Žarometi za vzvratno vožnjo 4.6.1 Stanje in delovanje 4.6.2 Stikala 4.6.3 Skladnost z zahtevami 4.7 Osvetlitev zadnje registrske tablice 4.7.1 Stanje in delovanje 4.7.2 Skladnost z zahtevami 4.8 Odsevniki, oznake za vidnost in zadnje tablice z oznakami 4.8.1 Stanje 4.8.2 Skladnost z zahtevami 4.9 Kontrolne svetilke in kazalniki, obvezni za svetlobno opremo 4.9.1 Stanje in delovanje 4.9.2 Skladnost z zahtevami 4.10 Električne povezave med vlečnim in priklopnim vozilom ali polpriklopnim vozilom 4.11 Električna napeljava | 4.12 Neobvezne svetilke in žarometi 4.13 Akumulator 5. OSI, KOLESA, PNEVMATIKE IN OBESE 5.1 Osi 5.1.1 Osi 5.1.2 Premniki 5.1.3 Kolesni ležaji 5.2 Kolesa in pnevmatike 5.2.1 Pesto kolesa 5.2.2 Kolesa 5.2.3 Pnevmatike 5.3 Sistem obesitve koles 5.3.1 Vzmeti in stabilizator 5.3.2 Blažilniki 5.3.3 Torzijske cevi, upravljalni vzvodi, obese in ročice obese 5.3.4 Spoji obese 5.3.5 Zračno vzmetenje 6. PODVOZJE IN NANJ PRITRJENI DELI 6.1 Podvozje ali okvir in povezava 6.1.1 Splošno stanje 6.1.2 Izpušne cevi in dušilniki zvokov 6.1.3 Posoda in cevi za gorivo (vključno s posodo in cevmi za ogrevanje) 6.1.4 Odbijači, naprave za bočno zaščito in zaščito pred podletom od zadaj 6.1.5 Nosilec rezervnega kolesa 6.1.6 Naprave za mehansko spajanje in oprema za vleko 6.1.7 Menjalnik 6.1.8 Nosilci motorja 6.1.9 Zmogljivost motorja 6.2 Kabina in nadgradnja 6.2.1 Stanje 6.2.2 Pritrditev 6.2.3 Vrata in kljuke 6.2.4 Pod 6.2.5 Vozniški sedež 6.2.6 Drugi sedeži 6.2.7 Krmilne naprave 6.2.8 Stopnice za kabino 6.2.9 Druge notranje in zunanje naprave in oprema 6.2.10 Blatniki (zasloni), naprave za preprečevanje škropljenja 7. DRUGA OPREMA 7.1 Varnostni pasovi/sponke in zadrževalni sistem 7.1.1 Varnost pritrditve varnostnih pasov/sponk 7.1.2 Stanje 7.1.3 Omejevalnik obremenitve varnostnih pasov 7.1.4 Zategovalniki varnostnih pasov 7.1.5 Zračne blazine 7.1.6 Sistemi SRS 7.2 Gasilni aparat 7.3 Ključavnice in protivlomna naprava 7.4 Varnostni trikotnik 7.5 Komplet prve pomoči 7.6 Zagozde za kolesa (klini) 7.7 Naprava za zvočni signal 7.8 Merilnik hitrosti 7.9 Tahograf 7.10 Naprava za omejevanje hitrosti 7.11 Kilometrski števec | 7.12 Elektronski nadzor stabilnosti (ESC) 8. EMISIJE 8.1 Sistem za zmanjševanje hrupa 8.2 Emisije izpušnih plinov 8.2.1 Emisije motorjev na prisilni vžig 8.2.1.1 Oprema za uravnavanje emisij izpušnih plinov 8.2.1.2 Plinaste emisije 8.2.2 Emisije motorjev na kompresijski vžig 8.2.2.1 Oprema za uravnavanje emisij izpušnih plinov 8.2.2.2 Motnost izpuha 8.4 Druge postavke, povezane z okoljem 8.4.1 Uhajanje tekočine 9. DODATNI PRESKUSI ZA VOZILA ZA PREVOZ POTNIKOV KATEGORIJ M2 IN M3 9.1 Vrata 9.1.1 Vrata za vstop in izstop 9.1.2 Izhodi v sili 9.2 Sistema za sušenje in odmrzovanje stekla 9.3 Sistema za prezračevanje in ogrevanje 9.4 Sedeži 9.4.1 Potniški sedeži 9.4.1 Vozniški sedeži 9.5 Notranja osvetlitev in naprava za določitev destinacije 9.6 Prehodi, stojišča 9.7 Stopnišča in stopnice 9.8 Sistem za komuniciranje s potniki 9.9 Obvestila 9.10 Zahteve glede prevoza otrok 9.10.1 Vrata 9.10.2 Signalizacija in posebna oprema 9.11 Zahteve glede prevoza funkcionalno oviranih oseb 9.11.1 Vrata, klančine in dvigala 9.11.2 Zadrževalni sistem za invalidski voziček 9.11.3 Signalizacija in posebna oprema |
| --- | --- | --- | --- |

PRILOGA III

ZBIRNA PREGLEDNICA

VSEH (ZAČETNIH IN PODROBNEJŠIH) PREGLEDOV

Država članica poročevalka:  						Obdobje poročanja (od ……… (leto) – do ……… (leto)):

| Kategorija vozila: | N2 | N3 | M2 | M3 | O3 | O4 | T5 | Druge kategorije (neobvezno) | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Država registracije | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil (1) | Število pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Število pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Število pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Število pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Število pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Število pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Število pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Število pregle- danih vozil | Št. neustreznih vozil |
| Belgija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolgarija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Češka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Danska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nemčija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estonija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grčija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Španija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Francija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrvaška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Italija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latvija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luksemburg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madžarska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nizozemska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avstrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poljska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portugalska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Romunija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slovenija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slovaška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Švedska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Združeno kraljestvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albanija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armenija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azerbajdžan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belorusija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosna in Hercegovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazahstan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lihtenštajn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monako |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Črna gora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norveška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Republika Moldavija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruska federacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| San Marino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srbija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tadžikistan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turčija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turkmenistan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukrajina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzbekistan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druge tretje države (navedite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Neustrezna vozila z napakami ali kritičnimi napakami iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 |

REZULTATI PODROBNEJŠIH PREGLEDOV

Država članica poročevalka:

Ime države članice poročevalke

Država registracije:							Obdobje (od 01/ ……… (leto) do 12/ ……… (leto)):

Ime države, v kateri so bila vozila registrirana

| Kategorija vozila: | N2 | N3 | M2 | M3 | O3 | O4 | T5 | Druge kategorije (neobvezno) | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil (1) | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil | Št. pregle- danih vozil | Št. neustre- znih vozil |
| Podrobnosti o napaki |
|  | Pregle- dano | Neustre- zno | Pregle- dano | Neustre- zno | Pregle- dano | Neustre- zno | Pregle- dano | Neustre- zno | Pregle- dano | Neustre- zno | Pregle- dano | Neustre- zno | Pregle- dano | Neustre- zno | Pregle- dano | Neustre- zno | Pregle- dano | Neustre- zno |
| (0)_Identifikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Zavorna oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Krmiljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) Vidljivost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) Svetlobna oprema in električni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) Osi, kolesa, pnevmatike, obesitev koles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) Podvozje in povezava podvozja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) Druga oprema, vključno s tahografom in napravami za omejevanje hitrosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) Negativni vplivi, vključno z emisijami in razlitjem goriva in/ali olja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) Dodatni preskusi za vozila M2 in M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) Pritrditev tovora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podrobnosti o napaki (dodatno) |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupno število neustreznih postavk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Neustrezna vozila z napakami ali kritičnimi napakami iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 |