PREAMBULA IN OKVIRNI NASLOV PODZAKONSKEGA AKTA:

Na podlagi 46. in 60. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. XX/YY) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK

o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil

VSEBINA, OPISANA PO VSEBINSKIH SKLOPIH:

- PREDMET UREJANJA (VSEBINA AKTA)

Ta pravilnik podrobneje določa:

- potrebno opremo, naprav, osebja, dokumentacije in prostorov,

- tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil,

- način izvajanja tehničnih pregledov,

- zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna in

- način vodenja evidenc o opravljenih tehničnih pregledih.

- PREDSTAVITEV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

- Opis ukrepa in rešitve

Ta pravilnik določa pogoje glede potrebne opreme, naprav, osebja, dokumentacije in prostorov, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, način izvajanja tehničnih pregledov, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna in način vodenja evidenc o opravljenih tehničnih pregledih.

- Naslovnik

Pravilnik se nanaša na strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ter vozila, ki morajo biti brezhibna.

- Pravne posledice

Pri neupoštevanju tega pravilnika lahko pride do prenehanje oziroma izgubo posameznih pravic.

- PREHODNI REŽIM

Tretji odstavek 27. člena tega pravilnika se uporablja do vzpostavitve sistema elektronskega arhiviranja dokumentov in podatkov tehničnega pregleda.

Ne glede na določbe o obrazcu potrdila iz prvega odstavka 17. člena in Priloge II tega pravilnika, se do 12. oktobra 2014 uporablja obrazec Potrdila o tehničnem pregledu vozil iz Priloge št. 4 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 - ZMV).

Ne glede na določbe o potrdilu o opravljenem preskusu tehnične brezhibnosti vozila iz prvega odstavka 26. člena tega pravilnika, se do 12. oktobra 2014 uporablja obrazec Potrdila o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti motornega oziroma priklopnega vozila iz Priloge št. 5 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 - ZMV).

Ne glede na določbe o obrazcu obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz drugega odstavka 26. člena in Priloge III tega pravilnika, se do 12. oktobra 2014 uporablja obrazec Potrdila o tehnični brezhibnosti lahkega priklopnika iz Priloge št. 6 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 - ZMV).

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 - ZMV) razen:

- 10. točke 2. člena,

- 19. do 44. člen, ki se nanašajo na usposabljanje strokovnih delavcev in izpit oziroma preizkus usposobljenosti,

- 52. člen, ki določa barve vozila,

- 53. do 71. člen, ki se nanašajo na način opravljanja tehničnega pregleda vozila, če niso v nasprotju s tem pravilnikom in tehnično specifikacijo za vozila iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika ter

- priloge 7 do 11 pravilnika,

ki se uporabljajo do začetka uporabe ustreznih predpisov.

Strokovne organizacije, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj prostorov pooblaščene organizacije, morajo najkasneje do 31. decembra 2013 priglasiti agenciji seznam vseh lokacij, na katerih izvajajo te tehnične preglede in podatke ter dokazila iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika za vsako lokacijo. Agencija objavi seznam priglašenih lokacij na svoji spletni strani najkasneje do 1. marca 2014. Od 1. januarja 2014 dalje lahko strokovne organizacije opravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu samo na lokacijah, ki so jih same priglasile agenciji.

Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil samo na preskuševalni stezi za osebne avtomobile, lahko agencija podeli, če je bilo za objekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje do 1. septembra 2013.

Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil na preskuševalni stezi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega pravilnika lahko agencija podeli, če preskuševalna steza izpolnjuje pogoje, ki so se za tako stezo uporabljali pred uveljavitvijo tega pravilnika in je bilo za objekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje do 31. decembra 2013.

Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil lahko agencija podeli tudi, če preskuševalna steza ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika, vendar je bilo za objekt, v katerem je ta preskuševalna steza, že pridobljeno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil.

- ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

NORMATIVNI DEL

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa pogoje glede potrebne opreme, naprav, osebja, dokumentacije in prostorov, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), način izvajanja tehničnih pregledov, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna in način vodenja evidenc o opravljenih tehničnih pregledih.

(2) Ta pravilnik deloma prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 51) in Direktivo 2014/46/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 129).

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1.      »elektronsko podprta preskuševalna steza« je preskuševalna steza, ki omogoča zajem podatkov o vozilu, izmerjenih veličin, ugotovljenih nepravilnosti in potrditev tehnične brezhibnosti vozila ter prenos teh podatkov v evidenco registriranih vozil;

2.      »elektronska potrditev tehnične brezhibnosti« je potrditev tehnične brezhibnosti vozila v evidenci registriranih vozil, ki jo iz elektronsko podprte preskuševalne steze opravi kontrolor ob prenosu podatkov o opravljenem tehničnem pregledu vozila v evidenco registriranih vozil;

3.      »kombinirana preskuševalna steza« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vseh vozil, razen motornih koles in mopedov;

4.      »kontrolor tehničnih pregledov« je oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvajalca tehničnih pregledov iz 60. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon);

5.      »nepravilnosti« so tehnične napake in drugi primeri neskladnosti, ugotovljeni med tehničnim pregledom;

6.      »poslovni prostor« je preskuševalni prostor in vsi prostori, vezani na izvajanje tehničnih pregledov, vključno z dovoznimi in odvoznimi potmi, parkirnimi prostori in površinami za dinamični preskus zavor in merjenje hrupa vozil;

7.      »potrdilo o tehničnem pregledu« pomeni poročilo strokovne organizacije o tehničnem pregledu, ki vsebuje rezultate tehničnega pregleda;

8.      »preskuševalni prostor« je prostor, namenjen za izvajanje tehničnih pregledov vozil z eno ali več preskuševalnimi stezami;

9.      »preskuševalna steza« je površina, na kateri so vgrajene merilne naprave in oprema za ugotavljanje tehničnega stanja določenih vrst vozil, razen površin za dinamično preskušanje zavor in merjenje hrupa vozil;

10.   »preskuševalna steza za osebne avtomobile« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, razen motornih koles in mopedov;

11.   »preskuševalna steza za gospodarska vozila« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg;

12.   »preskuševalna steza za motorna kolesa« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje motornih koles in mopedov.

3. člen

(mesto izvajanja tehničnih pregledov vozil)

(1) Tehnični pregledi vozil se izvajajo v preskuševalnem prostoru na ustrezni preskuševalni stezi.

(2) Tehnični pregledi vozil, katerih se zaradi njihovih specifičnih tehničnih karakteristik ne more preskušati na posameznih preskuševalnih stezah, se smejo izjemoma izvajati tudi zunaj preskuševalnih stez, na posebej za to odobrenih preskuševalnih površinah.

4. člen

(pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil)

(1) Tehnične preglede vozil izvajajo strokovne organizacije, ki so pridobile ustrezno pooblastilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: agencija), v skladu s 57. členom zakona in pravilnikom, ki ureja način in postopek pridobitve pooblastila za opravljanje nalog strokovnih organizacij.

(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se podeli za eno od naslednjih dveh skupin kategorij vozil:

-        M, N, O in L ali

-        M, N, O, L, T, C in R.

(3) Pri opredelitvi kategorije vozila po prejšnjem odstavku se upošteva razvrstitev vozil, določena v predpisu, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.

II. POSLOVNI PROSTOR, NAPRAVE, OPREMA IN DOKUMENTACIJA

1. Poslovni prostor

5. člen

(prostori za izvajanje tehničnih pregledov vozil)

(1) Strokovna organizacija za tehnične preglede vozil (v nadaljnjem besedilu: strokovna organizacija) mora imeti v okviru poslovnega prostora za tehnične preglede vozil tudi prostore za registracijo vozil.

(2) Prostori za registracijo vozil morajo izpolnjevati zahteve iz pravilnika, ki ureja registracijo vozil.

(3) Prostori za tehnične preglede vozil morajo biti vzdrževani tako, da omogočajo varno izvajanje postopkov v skladu s tem pravilnikom.

(4) Prostori za preskušanje vozil obsegajo:

1.      zaprt preskuševalni prostor, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

a)    vzdolž preskuševalne steze mora biti prostor za zadrževanje strank, ki mora biti ločen od preskuševalne steze;

b)    v preskuševalnem prostoru mora biti na vidnem mestu opozorilna tabla z napisom, da je prepovedano zadrževanje strank na preskuševalnih stezah;

c)    v prostoru mora biti vgrajena zaprta kabina ali poseben prostor, namenjen odpiranju in zaključevanju potrdil o tehničnih pregledih vozil, z nameščeno povezavo elektronsko podprtih preskuševalnih stez do evidence registriranih vozil;

2.      prostor za izvajalce tehničnih pregledov vozil in shranjevanje opreme;

3.      površine za parkiranje čakajočih vozil in dovozne poti;

4.      prosto površino za dinamični preskus zavor, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

a)    dolga mora biti najmanj 70 m in široka najmanj 3 m;

b)    biti mora ravna, vodoravna in asfaltirana po vsej površini;

c)    med preskušanjem mora biti ta površina ustrezno označena (npr. talne oznake, stožci, opozorilne table) in varovana, da preskušanje ne more ogroziti oseb;

5.      prosto površino za merjenje hrupa, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

a)    biti mora vodoravna in asfaltirana po vsej površini;

b)    dolga mora biti najmanj 25 m in široka 9 m.

(5) Za uporabo površin iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka mora imeti strokovna organizacija urejeno medsebojno razmerje z lastnikom ali upravljavcem, v kolikor ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe.

(6) Na dovoznih poteh na preskuševalne steze morajo biti naslednji napisi:

a)     na dovozni poti za osebne avtomobile napis »OSEBNI AVTOMOBILI«;

b)     na dovozni poti za gospodarska vozila napis »GOSPODARSKA VOZILA«;

c)     na dovozni poti za motorna kolesa in mopede napis: »MOTORNA KOLESA«, če je to samostojna dovozna pot.

(7) Dovozne poti so lahko namesto z napisi označene tudi z ustreznimi talnimi označbami na vozišču. Na dovoznih in odvoznih poteh morajo biti talne označbe, ki označujejo smer vožnje.

(8) Preskuševalni prostor mora biti fizično ločen od drugih prostorov, da se preprečijo vplivi emisij hrupa, plinov in drugih nevarnih snovi ter vlage. V preskuševalnem prostoru mora biti zagotovljena temperatura in relativna vlažnost zraka, ki zagotavlja normalno delovanje predpisanih naprav in opravljanje vseh postopkov, predpisanih s tem pravilnikom.

6. člen

(varovanje prostorov)

Vsi prostori, v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je omogočen dostop do evidence registriranih vozil, obrazci listin ter pečati, morajo biti ustrezno tehnično varovani s protivlomno zaščito in imeti vgrajeno alarmno napravo, vezano na intervencijski center. Vsa delovna mesta, s katerih je možen dostop do osebnih podatkov, morajo biti zaradi varstva osebnih podatkov ustrezno varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do računalnika in vpogled na ekran računalnika.

7. člen

(tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu)

(1) Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj svojih poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji na terenu, če o tem obvesti agencijo in inšpektorat, pristojen za promet, najkasneje 14 dni pred pričetkom opravljanja takih pregledov na določeni lokaciji. Obvestilo mora vključevati vrsto vozil, ki se bodo pregledovala, kraj in lokacijo, datum in uro pričetka ter predvideni čas zaključka izvajanja tehničnih pregledov vozil. Obvestilo je elektronsko.

(2) Za preskušanje mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, na terenu iz prejšnjega odstavka mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:

a)     prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);

b)     ravno prosto površino za pregled vozil, ki mora biti vodoravna in asfaltirana po vsej površini, široko najmanj 3 m in dolgo najmanj 10 m v primeru preskusa z zavornimi valji ali široko najmanj 3 m in dolgo najmanj 40 m v primeru dinamičnega preskusa zavor; med preskušanjem mora biti ta površina ustrezno označena (npr. talne oznake, stožci, opozorilne table) in varovana, da preskušanje ne more ogroziti oseb;

c)     površino za parkiranje čakajočih vozil.

(3) Za preskušanje traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu iz prvega odstavka tega člena mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:

a)     prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);

b)     ravno prosto površino za pregled vozil in dinamični preskus zavor, dolgo najmanj 40 m in široko najmanj 3 m, ki mora biti vodoravna in asfaltirana po vsej površini; med preskušanjem mora biti ta površina ustrezno označena (npr. talne oznake, stožci, opozorilne table) in varovana, da preskušanje ne more ogroziti oseb;

c)     površino za parkiranje čakajočih vozil.

(4) Za uporabo prostorov in površin iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora imeti strokovna organizacija soglasje lastnika ali upravljavca, če ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe.

(5) Strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu, priglasijo agenciji lokacije, na katerih nameravajo izvajati te preglede.

Za vsako lokacijo predložijo naslednje podatke:

-        kraj in lokacija,

-        tloris preskuševalne površine in parkirnih površin v ustreznem merilu in vpisanimi merami ter GPS koordinatami lokacije,

-        fotografije, ki prikazujejo te površine,

-        dokazila iz prejšnjega odstavka,

-        izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala preglede na posamezni lokaciji, če ima strokovna organizacija pooblastila za delo v več enotah ter

-        šifra registracijske organizacije.

(6) Agencija objavi vse priglašene lokacije na svoji spletni strani. Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede na terenu samo na lokacijah, ki jih je sama priglasila.

8. člen

(preskuševalna steza za osebne avtomobile)

Preskuševalna steza za osebne avtomobile mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a)     dolžina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 20 m;

b)     širina posamezne preskuševalne steze mora biti najmanj 4,5 m, robovi preskuševalne steze pa morajo biti označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm.

9. člen

(preskuševalna steza za gospodarska vozila in kombinirana preskuševalna steza)

Preskuševalna steza za gospodarska vozila in kombinirana preskuševalna steza morata izpolnjevati naslednje pogoje:

a)     dolžina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 40 m;

b)     širina posamezne preskuševalne steze mora biti najmanj 5 m, robovi preskuševalne steze pa morajo biti jasno označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm.

10. člen

(preskuševalna steza za motorna kolesa)

Preskuševalna steza za motorna kolesa mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a)     dolžina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 8 m;

b)     širina posamezne preskuševalne steze mora biti najmanj 1,2 m, robovi preskuševalne steze pa morajo biti jasno označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm;

c)     dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme ovirati dela na drugih preskuševalnih stezah.

11. člen

(elektronsko podprta preskuševalna steza)

(1) Vse preskuševalne steze morajo biti elektronsko podprte z elektronskim zajemom podatkov o vozilu in rezultatov meritev iz merilnih naprav, vnosom vizualno ugotovljenih nepravilnosti, elektronsko potrditvijo tehnične brezhibnosti in prenosom podatkov o tehničnem pregledu vozila v evidenco registriranih vozil.

(2) Na elektronsko podprto preskuševalno stezo morajo biti priključene naslednje naprave za:

1.      merjenje dimljenja dizelskih motorjev;

2.      merjenje emisije izpušnih plinov bencinskih motorjev;

3.      tehtanje mase vozila po oseh;

4.      merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji);

5.      merjenje hitrosti mopedov;

6.      preverjanje nastavitve žarometov (regloskop);

7.      vnos vizualno ugotovljenih nepravilnosti.

2. Naprave, oprema in dokumentacija

12. člen

(naprave, oprema in dokumentacija)

(1) Naprave, oprema in dokumentacija, ki jo mora imeti strokovna organizacija za izvajanje tehničnih pregledov vozil, so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Oprema registracijskih organizacij je opredeljena v pravilniku, ki ureja registracijo motornih in priklopnih vozil.

(3) Oprema za tehnične preglede vozil mora biti vzdrževana v skladu s specifikacijami, ki jih določa proizvajalec opreme.

III. OSEBJE

13. člen

(izvajalci tehničnih pregledov)

(1) Strokovna organizacija mora imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas za naslednje izvajalce tehničnih pregledov:

-        vodjo tehničnih pregledov in

-        kontrolorje tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu: kontrolor).

(2) Naloge vodje tehničnih pregledov:

-        organizira, razporeja in usklajuje izvajanje postopkov tehničnih pregledov vozil;

-        pripravlja navodila za izvajanje postopkov tehničnih pregledov vozil;

-        je odgovoren, da se postopki tehničnih pregledov vozil opravljajo v skladu s predpisanimi zahtevami, pisnimi postopki in navodili;

-        zagotavlja nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov vozil in kontrolorji;

-        skrbi za seznanjanje kontrolorjev s spremembami predpisov in navodil, skrbi za interna usposabljanja kontrolorjev in ugotavlja njihovo usposobljenost oziroma potrebe po izobraževanju;

-        sodeluje z organi, ki izvajajo nadzor;

-        zagotavlja nadzor nad merilnimi napravami in opremo, načrtuje periodične preglede oziroma kalibracijo opreme.

14. člen

(strokovna izobrazba in delovne izkušnje)

(1) Izvajalci tehničnih pregledov, morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in delovne izkušnje ter opravljen ustrezen izpit.

(2) Ustrezna strokovna izobrazba je najmanj:

-        za vodje tehničnih pregledov višja strokovna izobrazba;

-        za kontrolorje:

-        srednja strokovna izobrazba: strojni tehnik, avtoservisni tehnik, prometni tehnik ali tehnik mehatronike, oziroma

-        poklicna šola avtoservisne dejavnosti: avtoserviser z opravljenim mojstrskim izpitom.

(3) Ustrezne delovne izkušnje so:

-        za vodje tehničnih pregledov najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju servisiranja ali popravil osebnih oziroma gospodarskih vozil;

-        za kontrolorje najmanj tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni stroki na področju servisiranja ali popravil osebnih oziroma gospodarskih vozil.

V dobo delovnih izkušenj iz tega odstavka se lahko šteje tudi doba, ki je bila opravljena v strokovni organizaciji za opravljanje tehničnih pregledov vozil.

(4) Program usposabljanja, izpitov in preskusov usposobljenosti, kot tudi pogostnost in programe obnavljanja znanja določa pravilnik, ki ureja usposabljanje in preverjanje znanja delavcev strokovnih organizacij.

IV. TEHNIČNI PREGLED VOZILA

1. Splošno

15. člen

(obseg tehničnega pregleda vozila)

(1) Tehnični pregled vozila obsega pregled in preskus naprav in opreme na vozilu, brez razstavljanja vozila, in se mora opraviti v celoti, čeprav je med pregledom ugotovljena posamezna nepravilnost, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno.

(2) Pri tehničnem pregledu vozila se ugotavljajo in preverjajo:

1.      podatki o vozilu:

-  znamka;

-  tip;

-  komercialna oznaka;

-  identifikacijska številka (VIN);

-  registrska oznaka;

-  kategorija;

-  oblika nadgradnje;

-  dodatni opis nadgradnje;

-  število prevoženih kilometrov po stanju na števcu;

-  ostali podatki iz evidence registriranih vozil.

2.      stanje in učinkovitost delov, sistemov, predpisanih naprav in opreme vozila.

(3) Za vsak tehnični pregled vozila se v evidenci registriranih vozil enotno določi številka tehničnega pregleda vozila, pod katero se vodi celotni pregled. Za popravni tehnični pregled vozila se določi nova številka in doda povezava na predhodni tehnični pregled.

(4) Tehnični pregledi vozil se izvajajo na elektronsko podprtih preskuševalnih stezah, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi I tega pravilnika.

16. člen

(izredni tehnični pregled vozila)

(1) Izredni tehnični pregled vozila se opravi na način, ki je predpisan za redni tehnični pregled vozila. Ugotovitve izrednega tehničnega pregleda vozila se priložijo odredbi, s katero je policist oziroma inšpektor odredil izredni tehnični pregled.

(2) Tehnični pregled vozila v skladu z zahtevami foruma za mednarodni transport (ITF) se opravi na način, ki je predpisan za redni tehnični pregled vozila.

17. člen

(izvedba tehničnega pregleda vozila)

(1) Tehnični pregled vozila opravita najmanj dva kontrolorja, od katerih eden vodi pregled, in ki morata biti pri pregledu vozila ves čas prisotna do konca pregleda. Med pregledom se vnašajo rezultati meritev in ugotovljene nepravilnosti v bazo podatkov elektronsko podprte preskuševalne steze. Vsak kontrolor vnese vse nepravilnosti, ki jih je ugotovil in poda oceno stanja vozila v obsegu, ki ga je pregledal. Po opravljenem pregledu podata oba končno oceno o brezhibnosti vozila in kontrolor, ki je pregled vodil, zaključi pregled z elektronsko potrditvijo. V potrdilo o pregledu vozila iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika, se natisnejo rezultati meritev in ugotovljene nepravilnosti.

(2) Strokovna organizacija mora zagotoviti, da je tehnični pregled vozila opravljen v celoti skladno z določbami zakona in tega pravilnika ter, da je zagotovljena sledljivost posameznih faz pregleda. Razviden mora biti obseg tehničnega pregleda vozila, ki ga je opravil in potrdil posamezni kontrolor.

(3) Po opravljenem tehničnem pregledu vozila se skladno z določbo prvega odstavka 26. člena tega pravilnika potrdilo natisne in kontrolor, ki je pregled vodil, potrdi s podpisom na potrdilu opravljen tehnični pregled vozila.

(4) Kontrolorja opravljata tehnični pregled vozila neodvisno, brez vpliva lastnika ali uporabnika vozila, svojega nadrejenega, policista, inšpektorja ali druge osebe.

(5) Med tehničnim pregledom vozilo ne sme biti obremenjeno s tovorom ali potniki, razen v primeru izrednega tehničnega pregleda vozila v smislu drugega odstavka 49. člena zakona. Oprema in pripomočki v vozilih za posebne namene so med tehničnim pregledom vozila lahko nameščeni v vozilu.

(6) Med tehničnim pregledom vozilo praviloma upravlja kontrolor.

18. člen

(stanje vozila)

(1) Vozilo mora biti za tehnični pregled redno vzdrževano, nepoškodovano in očiščeno.

(2) Kontrolor lahko odkloni opravljanje tehničnega pregleda vozila, ki je okvarjeno, tako da tehničnega pregleda vozila ni mogoče opraviti v celoti (motor ne deluje, motor v slabem stanju ipd.) in če je vozilo poškodovano, slabo vzdrževano ali neočiščeno, razen kadar pregled takega vozila odredi policist ali inšpektor.

19. člen

(tehnični podatki o vozilu)

(1) Tehnični podatki o vozilu, potrebni za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozila in skladnosti vgrajenih predpisanih naprav in opreme, se zajemajo iz evidence izdanih potrdil o skladnosti oziroma soglasij k registraciji oziroma se pridobijo neposredno iz potrdila o skladnosti oziroma soglasja k registraciji in pri predelanih ali dodelanih vozilih iz tehničnega poročila tehnične službe. Za vozila, za katera ni na voljo tehničnih podatkov o vozilu v tej evidenci oziroma zanj ni bil izdan dokument o skladnosti vozila, se tehnični podatki o vozilu zajemajo iz tehničnih katalogov o vozilih oziroma se upoštevajo mejne vrednosti, ki so določene s predpisi s področja vozil.

(2) Če iz razpoložljivih tehničnih podatkov kontrolor ne more ugotoviti ali so skladni z dejanskim stanjem vozila, se vozilo napoti na tehnično službo, da ugotovi tehnične podatke o vozilu.

2. Način izvedbe tehničnega pregleda

20. člen

(identifikacija vozila)

(1) Na tehnični pregled vozila je treba pripeljati vozilo ter predložiti prometno dovoljenje in dokument o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji vozila. Če je dokument o skladnosti vozila ali o soglasju k registraciji vozila kontrolorju dosegljiv v elektronski obliki, ga ni treba predložiti.

(2) Tehnični pregled vozila se prične z identifikacijo vozila. Pri identifikaciji vozila se ugotovi, če se tehnični in identifikacijski podatki o vozilu ujemajo s podatki v prometnem dovoljenju, evidenci registriranih vozil in na dokumentu o skladnosti vozila ali na soglasju k registraciji vozila.

(3) Ob identifikaciji se zabeleži tudi stanje prevoženih kilometrov na števcu. Če je v vozilu vgrajena naprava, ki kaže prevoženo razdaljo v miljah, se vpiše stanje na števcu brez preračunavanja v kilometre.

21. člen

(sum o pristnosti dokumentov oziroma identifikacijske številke)

(1) Če se ugotovitve o vozilu ujemajo s podatki v listinah o vozilu, kontrolor pa na podlagi pregleda vozila sumi, da listina o vozilu ali identifikacijska številka oziroma tablica proizvajalca na vozilu ni izvirna ali je predrugačena, je treba postopek pregleda opraviti do konca, svoje ugotovitve in razloge za ta sum pa takoj sporočiti pristojni policijski upravi.

(2) Če je vozilo tehnično brezhibno, kontrolor potrdi tehnično brezhibnost vozila, ne glede na zadržek iz prejšnjega odstavka.

22. člen

(pregled delov in sistemov vozila)

(1) Po opravljeni identifikaciji vozila se opravi pregled vozila v skladu s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605.

(2) V tehnični specifikaciji za vozila TSV 605 so podani obseg in podroben način opravljanja tehničnega pregleda določene kategorije vozila, kriteriji za razvrstitev nepravilnosti v smislu 24. člena tega pravilnika oziroma kriteriji za oceno njegove tehnične brezhibnosti.

23. člen

(neskladje med vozilom in dokumenti)

(1) Če se pri tehničnem pregledu vozila ugotovijo spremembe na vozilu, nastale s predelavo ali dodelavo vozila v skladu z 19. in 53. členom zakona, zaradi katerih se podatki v prometnem dovoljenju in evidenci registriranih vozil ne ujemajo z ugotovljenim stanjem na vozilu, kontrolor temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da opravi pregled vozila.

(2) Pri tehničnem pregledu vozila, ki je predelano ali dodelano, kontrolor obvezno preveri ujemanje dejanskega stanja vozila z opisanimi predelavami oziroma dodelavami. Če ugotovi neskladje, temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da opravi pregled vozila. Če je tehnično poročilo, ki ga je izdala tehnična služba v postopku ugotavljanja skladnosti predelanega vozila, kontrolorju dosegljivo v elektronski obliki v evidenci registriranih vozil, kontrolor primerja podatke iz tega poročila z dejanskim stanjem.

(3) Pri tehničnem pregledu starodobnega vozila mora stanje in delovanje naprav ter sistemov ustrezati stanju vozila v času izdelave. Kontrolor obvezno preveri skladnost vozila s poročilom in potrdilom o razvrstitvi vozila v določen razred starodobnega vozila oziroma dokumentom, na podlagi katerega je bilo vozilo razvrščeno v starodobna vozila. Če ugotovi neskladje vozila s stanjem, kot je opisano v poročilu in potrdilu o razvrstitvi oziroma dokumentu, na podlagi katerega je bilo vozilo razvrščeno v starodobna vozila, temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da opravi pregled vozila.

(4) Če so na vozilu vgrajeni sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki niso homologirani, pa bi v skladu s predpisi morali biti, kontrolor takemu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno.

(5) Če se na tehničnem pregledu vozila ugotovi, da je identifikacijska številka vozila poškodovana ali prenarejena, kontrolor šteje to kot napako, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno in napoti vozilo na tehnično službo, da v skladu z 20. členom zakona opravi postopek ponovnega vtisa izvirne identifikacijske številke po določbah pravilnika, ki ureja dele in opremo vozil.

24. člen

(vrednotenje nepravilnosti)

(1) Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja vozila kontrolorja ovrednotita posamezne nepravilnosti, ugotovljene pri tehničnem pregledu skladno s 17. členom tega pravilnika.

(2) Ugotovljene nepravilnosti na vozilu se ovrednotijo in razporedijo v tri skupine glede na njihov vpliv na varnost vozila oziroma varovanje okolja:

1.      »pomanjkljivost«, zaradi katere je vozilo samo pogojno tehnično brezhibno in je lahko udeleženo v cestnem prometu, lastnik vozila oziroma uporabnik vozila pa je dolžan odpraviti to pomanjkljivost v roku 15 dni;

2.      »napaka«, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno, vendar je v času veljavnosti prometnega dovoljenja lahko udeleženo v cestnem prometu zaradi prevoza na popravilo;

3.      »kritična napaka«, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno in do njene odprave ne sme biti udeleženo v cestnem prometu.

(3) Če ugotovljene nepravilnosti na vozilu spadajo v več različnih skupin, se kot merodajna za oceno tehnične brezhibnosti vozila upošteva nepravilnost, ki je uvrščena v višjo skupino. Če se na vozilu ugotovi več nepravilnosti, ki sicer spadajo v isto skupino, se tako vozilo lahko razvrsti v naslednjo višjo skupino, če taka kombinacija povzroči dodatno zmanjšanje varnosti vozila oziroma varovanja okolja.

(4) Pri ugotovljeni posamezni nepravilnosti, ki se po vplivu na varnost ali na varovanje okolja sicer lahko razvrsti v različne skupine, je za razvrstitev merodajna ocena kontrolorja.

(5) Vozilu, pri katerem je ugotovljena nepravilnost iz 1. točke drugega odstavka tega člena, se potrdi pogojna tehnična brezhibnost in se mu po odpravi te nepravilnosti ni treba vrniti na tehnični pregled.

(6) Rezultate tehničnega pregleda vozila lahko spremeni le pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za promet, če so ugotovitve tehničnega pregleda očitno napačne.

25. člen

(popravni tehnični pregled vozila)

(1) Za vozilo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni tehnično brezhibno, se lahko opravi popravni tehnični pregled samo v isti strokovni organizaciji, najkasneje v petih delovnih dneh po tehničnem pregledu vozila, na katerem je bilo ugotovljeno, da to vozilo ni tehnično brezhibno. Kontrolor pregleda elemente, ki so bili razlog za zavrnitev in če ugotovi, da so vse napake odpravljene, z novim potrdilom o tehničnem pregledu vozila potrdi tehnično brezhibnost vozila. Ta popravni tehnični pregled vozila se ne šteje kot nov tehnični pregled.

(2) Če je od tehničnega pregleda vozila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da vozilo ni tehnično brezhibno, preteklo več kot pet delovnih dni, se mora opraviti nov tehnični pregled vozila v celoti.

26. člen

(dokazila o opravljenem tehničnem pregledu vozila)

(1) Po opravljenem tehničnem pregledu vozila se stranki izda potrdilo iz 17. člena tega pravilnika, na katerem je navedeno tudi ugotovljeno stanje tehnične brezhibnosti vozila, ugotovljene nepravilnosti in njihova raven resnosti ter obvestilo o naslednjem tehničnem pregledu.

(2) Za nov lahki priklopnik se ob prvem dajanju v uporabo stranki izda obvestilo o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika na obrazcu iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Za vozilo, za katerega stranka predloži ustrezno dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu vozila v eni od držav članic EU, ki ni starejše od 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, se stranki izda potrdilo iz prvega odstavka tega člena, v katerega se v rubriko opombe vpiše podatek o opravljenem tehničnem pregledu vozila v eni od držav članic EU, v evidenci registriranih vozil pa se določi datum naslednjega tehničnega pregleda vozila.

(4) Kot ustrezno dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu vozila iz prejšnjega odstavka mora stranka predložiti:

1.      dokazilo tuje organizacije, ki je v državi članici EU pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil. Iz predloženega dokazila morajo biti razvidni najmanj naslednji podatki:

-  organizacija, ki je opravila tehnični pregled vozila,

-  datum opravljenega tehničnega pregleda vozila,

-  da je vozilo tehnično brezhibno,

-  da so bile opravljene meritve emisij izpušnih plinov,

-  zavorne sile po obodu koles delovne in parkirne zavore,

-  zavorni učinki delovne in parkirne zavore,

2.      uradni prevod dokazila o opravljenem tehničnem pregledu vozila, če izvajalcu tehničnega pregleda vsebina dokazila ni razumljiva.

27. člen

(shranjevanje podatkov)

(1) Vsi podatki o rezultatih meritev in vizualno ugotovljenih nepravilnostih, končni oceni o brezhibnosti vozila, datum opravljenega tehničnega pregleda vozila in elektronska potrditev tehničnega pregleda vozila se shranijo v evidenci registriranih vozil.

(2) Elektronska potrditev je izvedena z uporabniškim imenom in geslom ali osebnim certifikatom kontrolorja.

(3) Strokovna organizacija mora podatke o opravljenih tehničnih pregledih vozil hraniti v varnostni kopiji najmanj tri leta.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen

(hranjenje varnostne kopije)

Tretji odstavek 27. člena tega pravilnika se uporablja do vzpostavitve sistema elektronskega arhiviranja dokumentov in podatkov tehničnega pregleda.

29. člen

(uporaba obrazcev potrdila, potrdila in obvestila)

- Ne glede na določbe o obrazcu potrdila iz prvega odstavka 17. člena in Priloge II tega pravilnika, se do 12. oktobra 2014 uporablja obrazec Potrdila o tehničnem pregledu vozil iz Priloge št. 4 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 - ZMV).

(2) Ne glede na določbe o potrdilu o opravljenem preskusu tehnične brezhibnosti vozila iz prvega odstavka 26. člena tega pravilnika, se do 12. oktobra 2014 uporablja obrazec Potrdila o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti motornega oziroma priklopnega vozila iz Priloge št. 5 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 - ZMV).

(3) Ne glede na določbe o obrazcu obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz drugega odstavka 26. člena in Priloge III tega pravilnika, se do 12. oktobra 2014 uporablja obrazec Potrdila o tehnični brezhibnosti lahkega priklopnika iz Priloge št. 6 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 - ZMV).

30. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 - ZMV) razen:

- 10. točke 2. člena,

- 19. do 44. člen, ki se nanašajo na usposabljanje strokovnih delavcev in izpit oziroma preizkus usposobljenosti,

- 52. člen, ki določa barve vozila,

- 53. do 71. člen, ki se nanašajo na način opravljanja tehničnega pregleda vozila, če niso v nasprotju s tem pravilnikom in tehnično specifikacijo za vozila iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika ter

- priloge 7 do 11 pravilnika,

ki se uporabljajo do začetka uporabe ustreznih predpisov.

31. člen

(pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov)

(1) Strokovne organizacije, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj prostorov pooblaščene organizacije, morajo najkasneje do 31. decembra 2013 priglasiti agenciji seznam vseh lokacij, na katerih izvajajo te tehnične preglede in podatke ter dokazila iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika za vsako lokacijo. Agencija objavi seznam priglašenih lokacij na svoji spletni strani najkasneje do 1. marca 2014. Od 1. januarja 2014 dalje lahko strokovne organizacije opravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu samo na lokacijah, ki so jih same priglasile agenciji.

(2) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil samo na preskuševalni stezi za osebne avtomobile, lahko agencija podeli, če je bilo za objekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje do 1. septembra 2013.

(3) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil na preskuševalni stezi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega pravilnika lahko agencija podeli, če preskuševalna steza izpolnjuje pogoje, ki so se za tako stezo uporabljali pred uveljavitvijo tega pravilnika in je bilo za objekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje do 31. decembra 2013.

(4) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil lahko agencija podeli tudi, če preskuševalna steza ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika, vendar je bilo za objekt, v katerem je ta preskuševalna steza, že pridobljeno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil.

32. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe devete alineje 1. točke drugega odstavka 15. člena, drugi do vključno peti odstavek 24. člena, obrazec potrdila o tehničnem pregledu vozila iz Priloge II in obrazec obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz Priloge III tega pravilnika pa se začnejo uporabljati 13. oktobra 2014.

SEZNAM PRILOG

Priloga I:	Naprave, oprema in dokumentacija

A – Osnovne zahteve

B – Specifične naprave in oprema

C – Zahteve za naprave in opremo

D – Oprema za delo na terenu

Priloga II:	Potrdilo o tehničnem pregledu vozila

Priloga III:			Obvestilo o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika

PRILOGA I

NAPRAVE, OPREMA IN DOKUMENTACIJA

A	OSNOVNE ZAHTEVE

1 	Merilne naprave, ki jih mora imeti strokovna organizacija:

1.1	merilno napravo za merjenje emisije izpušnih plinov motorjev na kompresijski vžig (dizelskih motorjev) v skladu s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig. Konstrukcijsko mora biti izvedena kot merilnik motnosti (dimljenja) delnega toka izpušnih plinov, odvzetega na koncu izpušne cevi vozila. Omogočati mora merjenje koeficienta motnosti (k) v izpušnih plinih (dimnosti) ter merjenje vrtilne frekvence in temperature olja v motorju. Na merilni napravi mora biti nameščena ustrezna programska oprema za vodenje merilnega postopka. Merilnik mora omogočat zajem podatkov o vrtilni hitrosti in temperaturi motorja preko vmesnika za diagnozo po standardu OBD;

1.2	merilno napravo za merjenje emisije bencinskih motorjev, ki mora omogočati meritev vsebnosti CO, CO2, HC, O2, temperature olja v motorju, vrtilne frekvence motorja in izračun lambda faktorja. Naprava mora izpolnjevati pogoje razreda I, v skladu s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil. Na merilni napravi mora biti nameščena ustrezna računalniška programska oprema za vodenje merilnega postopka. Merilnik mora omogočat zajem podatkov o vrtilni hitrosti in temperaturi motorja preko vmesnika za diagnozo po standardu OBD;

1.3	fonometer, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1.3.1	ustrezati mora zahtevam standardov IEC 61671-1 in IEC 61672-2, razred 1, (po karakteristiki A), ki lahko deluje v hitrem (»fast«) načinu, z merilnimi pripomočki (stojalo, kabli in pripadajoči pribor) ter mikrofonom;

1.3.2	omogočati mora določitev povprečne ekvivalentne vrednosti jakosti zvoka (RMS);

1.3.3	omogočati mora merjenje vrtilne frekvence motorja, z merilnim območjem od 0 do najmanj 6000 min-1, s točnostjo ± 1% od izmerjene vrednosti, oziroma ± 5 min-1 pri vrtilni frekvenci do 500 min-1. Merilnik vrtilne frekvence mora biti kalibriran v vsaj desetih merilnih točkah;

1.4	elektronski regloskop na nivelirani podlagi za kontrolo nastavitve žarometov, z vgrajeno vizirno napravo in merilnim območjem najmanj od -0,5% do -3,5% naklona, s točnostjo ± 0,25% (absolutno). Regloskop mora biti kalibriran v vsaj treh merilnih točkah, vgrajen mora imeti standarden vmesnik za priključitev na druge naprave oziroma na računalniško vodeno preskuševalno stezo ;

1.5 	regloskop za kontrolo nastavitve žarometov, z vgrajeno vizirno napravo in merilnim območjem najmanj od -0,5% do -3,5% s točnostjo ± 0,25% (absolutno), kadar organizacija opravlja tehnične preglede traktorjev na terenu. Regloskop mora biti kalibriran v vsaj treh merilnih točkah;

1.6	napravo za merjenje pojemkov, z merilnim območjem najmanj od 0 do 10 ms-2, s točnostjo ± 0,2 ms-2, z dinamometrom za merjenje pritisne sile na stopalki oziroma ročici zavore, točnosti ± 15 N, z nosilcem, ki omogoča pritrditev na vozilo. Merilna naprava mora omogočati tiskanje merilnih rezultatov. Merilna naprava mora biti kalibrirana v vsaj petih merilnih točkah;

1.7	kalibre z ustreznimi tolerančnimi polji za kontrolo vlečnih naprav;

1.8	dolžinski merili splošnega namena, razreda točnosti III, dolžine 3 m in najmanj 20 m;

1.9	napravo za merjenje globine profila na pnevmatikah, s točnostjo ± 0,05 mm. Merilna naprava za merjenje globine profila na pnevmatikah mora biti kalibrirana v točki 1,6 mm;

1.10	manometer za merjenje tlaka v pnevmatikah v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Uradni list RS, št. 15/02) ali v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01);

1.11 	napravo za merjenje vrelišča zavorne tekočine v stopinjah Celzija;

2	Oprema, ki jo  mora imeti strokovna organizacija:

2.1	napravo za simulacijo vztrajnostne sile pri vztrajnostnih zavorah priklopnih vozil, ki omogoča nastavljanje vztrajnostne zaviralne sile izražene v N, s točnostjo ± 20 N. Naprava za simulacijo vztrajnostne sile mora biti pregledana v vsaj petih točkah nastavitve;

2.2	napravo za funkcionalno kontrolo električnih priključkov za vlečna in priklopna vozila;

2.3	barvni katalog za določanje barve vozila;

2.4	dve podložni zagozdi za kolesa;

2.5	prenosno svetilka za pregled podvozja (svetilnost najmanj 300 lux, bela svetloba).

2.6	indikator za ugotavljanje puščanja pogonskega plina.

3	Zbirke tehnične dokumentacije in predpisov, ki jih mora imeti strokovna organizacija:

3.1	ustrezen vir tehničnih podatkov o vozilih, ki so potrebni za identifikacijo vozil in opravljanje tehničnih pregledov vozil;

3.2	predpise, ki se nanašajo na tehnične preglede in ugotavljanje skladnosti vozil;

3.3	navodila proizvajalcev merilnih naprav in opreme za njihovo uporabo.

4	Strokovna organizacija mora imeti elektronski naslov.

B	SPECIFIČNE NAPRAVE IN OPREMA

5	Na preskuševalnih stezah za osebne avtomobile mora imeti strokovna organizacija poleg naprav in opreme iz 1. in 2. točke te priloge, še naslednje naprave in opremo:

5.1	tehtnico za tehtanje mase po posamični osi vozila, z merilnim območjem od 0 kg do najmanj 2000 kg, točnosti ± 30 kg na os do vključno 1000 kg obremenitve in ± 3 % od izmerjene vrednosti na os nad 1000 kg obremenitve. Tehtnica mora biti pregledana v vsaj v štirih merilnih točkah. Zadnja merilna točka mora biti pregledana pri obremenitvi vsaj 1000 kg na os;

5.2	napravo za merjenje zavornih sil vozil katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

5.2.1	imeti mora dva, med seboj neodvisna rotacijska valja, ki omogočata hkratno kontrolo zavorne sile na kolesih iste osi;

5.2.2	omogočati mora merjenje zavornih sil vozil, ki imajo stalni pogon na več osi; če ima strokovna organizacija več preskuševalnih stez za vozila katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, mora to omogočati naprava na najmanj eni stezi;

5.2.3	imeti mora analogni prikazovalnik za prikazovanje izmerjenih zavornih sil ob merilnem mestu in omogočati grafični oziroma tabelarični prikaz izmerjenih veličin;

5.2.4	merilno območje naprave mora biti od 0 kN do najmanj 6 kN;

5.2.5	izdelana mora biti tako, da omogoča poleg merjenja zavornih sil, tudi ugotavljanje pomanjkljivosti zavornega sistema, in sicer kotalnega upora, ovalnost zavornega bobna ali opletanje zavornega koluta, neenakomernost blokiranja koles, neenakomernost popuščanja zavor ter nenormalno zakasnitev v delovanju zavore na obeh kolesih merjene osi;

5.2.6	zavorni valji po obodu ne smejo biti navarjeni;

5.2.7	omogočati mora preskušanje vozil z osnim pritiskom do najmanj 20 kN;

5.2.8	vgrajene mora imeti naprave, ki omogočajo nemoteno izpeljevanje vozila iz zavornih valjev;

5.2.9	imeti mora dinamometer za merjenje sile na stopalki zavore z merilnim območjem od 0 do najmanj 1000 N, s točnostjo ± 15 N;

5.3	kanal za kontrolo spodnjega dela vozila, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

5.3.1	dolg mora biti najmanj 8 m in širok 0,80 m, globine 1,6 m;

5.3.1	opremljen mora biti z vgrajenimi svetlobnimi telesi za stalno osvetljevanje, ki morajo biti zaščitena;

5.3.2	opremljen mora biti z zaščitnim robom visokim najmanj 50 mm, ki preprečuje padec vozila v kanal;

5.3.3	vgrajeno mora imeti varovanje, ki preprečuje vklop zavornih valjev kanalske izvedbe, kadar je v kanalu ena ali več oseb;

5.3.4	imeti mora talno prezračevanje za odvod težkih plinov;

5.3.5	vgrajeno mora imeti hidravlično napravo za kontrolo zračnosti podvozja (krmilja, obes koles in ležajev);

5.3.6	vgrajeno mora imeti pnevmatsko ali hidravlično kanalsko dvigalo nosilnosti najmanj 2000 kg, ki mora biti izdelano tako, da omogoča hitro in zanesljivo dviganje vozila;

5.3.7	do kanala in ob kanalu do naprave za merjenje zavornih sil morajo biti vgrajene kovinske rešetke za čiščenje pnevmatik in odvod vode;

5.4	merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov lahkih vozil, ki  mora imeti:

5.4.1	vgrajeno odsesovalno napravo za odsesavanje izpušnih plinov iz motorja med meritvijo. Pretok zraka na odsesovalnem priključku mora znašati najmanj 900 m3/h in največ 1200 m3/h;

5.4.2	odsesovalni lijak, nastavljiv po višini in kotu osi izstopa iz izpušne cevi;

5.4.3	odsesovalno cev, odporno na temperaturne in kemične vplive izpušnih plinov;

5.5	kot dodatna oprema sta na preskuševalni stezi lahko vgrajeni tudi naslednji napravi:

5.5.1	naprava za kontrolo geometrije koles;

5.5.2	naprava za kontrolo blažilnikov vzmetenja vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg.

6	Na preskuševalnih stezah za gospodarska vozila mora imeti strokovna organizacija poleg naprav in opreme iz 1. in 2. točke te priloge, še naslednje naprave in opremo:

6.1	napravo za merjenje zavornih sil tovornih in priklopnih vozil ter avtobusov, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

6.1.1	imeti mora dva med seboj neodvisna rotacijska valja, ki omogočata, da se hkrati kontrolirajo zavorne sile na kolesih iste osi;

6.1.2	omogočati mora merjenje zavornih sil vozil, ki imajo stalni pogon na več osi; če ima strokovna organizacija več preskuševalnih stez za gospodarska vozila, mora to omogočati naprava na najmanj eni stezi;

6.1.3	imeti mora analogni prikazovalnik za prikazovanje izmerjenih zavornih sil ob merilnem mestu in omogočati grafični oziroma tabelarični prikaz izmerjenih veličin;

6.1.4	izdelana mora biti tako, da omogoča, poleg merjenja zavornih sil, tudi ugotavljanje pomanjkljivosti zavornega sistema; in sicer kotalni upor, ovalnost zavornega bobna ali opletanje zavornega koluta, neenakomernost blokiranja koles, neenakomernost popuščanja zavor ter nenormalna zakasnitev v delovanju zavore na katerem koli kolesu;

6.1.5	omogočati mora preskušanje vozil z osnim pritiskom do najmanj 120 kN;

6.1.6	merilno območje naprave mora biti najmanj  od 0 kN do najmanj 30 kN;

6.1.7	vgrajene mora imeti naprave, ki omogočajo nemoteno izpeljevanje vozila iz zavornih valjev;

6.1.8	zavorni valji po obodu ne smejo biti navarjeni;

6.1.9	imeti mora komplet najmanj petih senzorjev za merjenje tlaka v pnevmatskih zavornih sistemih z merilnim območjem od 0 do najmanj 15 barov, točnosti ± 0.1 bara do vključno 5 barov tlaka in ± 2 % od izmerjene vrednosti nad 5 barov tlaka. Vsak senzor mora biti pregledan v vsaj v štirih merilnih točkah;

6.1.10	imeti mora dinamometer za merjenje sile na stopalki zavore z merilnim območjem od 0 do najmanj 1000 N, točnosti ( 15 N;

6.1.11	imeti  mora vgrajeno tehtnico za dinamično tehtanje mase vozila po posamični osi vozila, z merilnim območjem od 0 kg do najmanj 12.000 kg,  točnosti ± 30 kg na os do vključno 1000 kg obremenitve in ± 3 % od izmerjene vrednosti na os nad 1000 kg obremenitve. Tehtnica mora biti pregledana v vsaj v štirih merilnih točkah. Zadnja merilna točka mora biti pregledana pri obremenitvi vsaj 6500 kg na os;

6.1.12	imeti mora napravo za simulacijo obremenitve vozila oziroma drugo ustrezno pripravo, ki omogoča merjenje zavornih sil in zavornih učinkov pnevmatskih zavornih sistemov, po postopkih določenih v tehnični specifikaciji TSV 605.

6.2	kanal za kontrolo spodnjega dela vozila, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

6.2.1	najmanjše mere: dolžina 21 m, širina 0,90 m in globina 1,4 m;

6.2.2	opremljen mora biti z vgrajenimi svetlobnimi telesi za stalno osvetljevanje, ki morajo biti zaščitena;

6.2.3	opremljen mora biti z zaščitnim robom, visokim najmanj 80 mm, ki preprečuje padec vozila v kanal;

6.2.4	vgrajeno mora imeti varovanje, ki preprečuje vklop zavornih valjev kanalske izvedbe, kadar je v kanalu ena ali več oseb;

6.2.5	imeti mora talno prezračevanje za odvod težkih plinov;

6.2.6	vgrajeno mora imeti hidravlično ali pnevmatsko kanalsko dvigalo nosilnosti najmanj 12.000 kg, ki mora biti izdelano tako, da omogoča hitro in zanesljivo dviganje vozila;

6.2.7	do kanala in ob kanalu do naprave za merjenje zavornih sil morajo biti vgrajene kovinske rešetke za čiščenje pnevmatik in odvod vode;

6.2.8	vgrajeno mora imeti hidravlično napravo za kontrolo zračnosti podvozja (krmilja, obes koles in ležajev);

6.3	merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov tovornih vozil in avtobusov, ki mora imeti:

6.3.1	vgrajeno napravo za odsesavanje izpušnih plinov iz motorja med meritvijo. Pretok zraka na odsesovalnem priključku mora znašati najmanj 1700 m3/h in največ 2300 m3/h;

6.3.2	odsesovalni lijak, nastavljiv po višini in kotu osi  izstopa iz izpušne cevi, pri čemer mora biti omogočeno odsesavanje izpušnih plinov iz vseh vrst horizontalnih in vertikalnih izpušnih sistemov;

6.3.3	odsesovalno cev, odporno na temperaturne in kemične vplive izpušnih plinov;

6.4	kot dodatna oprema je lahko vgrajena tudi naprava za kontrolo geometrije koles.

7	Na preskuševalnih stezah za motorna kolesa mora imeti strokovna organizacija poleg naprav in opreme iz 1. in 2. točke te priloge, še naslednje naprave in opremo:

7.1 	napravo za merjenje zavornih sil motornih koles in koles z motorjem, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

7.1.1	imeti mora merilno območje od 0 kN do najmanj 2,5 kN;

7.1.2	imeti mora analogni prikazovalnik za prikazovanje izmerjenih zavornih sil ob merilnem mestu;

7.1.3	izdelana mora biti tako, da omogoča poleg merjenja zavornih sil tudi ugotavljanje pomanjkljivosti zavornega sistema.;

7.1.4	imeti mora dinamometer za merjenje sile na ročici in stopalki zavore z merilnim območjem od 0 do najmanj 500 N, točnosti ( 15 N;

7.1.5	vgrajeno mora imeti napravo, ki omogoča nemoteno izpeljevanje vozila iz zavornih valjev;

7.1.6	zavorni valji po obodu ne smejo biti navarjeni;

7.1.7	imeti mora vgrajeno tehtnico za tehtanje mase vozila po posamičnem kolesu z merilnim območjem od 0 do najmanj 200 kg, točnosti ( 2%;

7.1.8	omogočati mora grafični prikaz zavorne sile v odvisnosti od sile na stopalki oziroma ročici zavore;

7.2	merilno napravo za merjenje hitrosti mopedov, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

7.2.1	imeti mora prikazovalnik hitrosti, ki omogoča natančno odčitavanje (simulacija kazalcev na ekranu);

7.2.2	omogočati mora simulacijo voznih uporov;

7.2.3	meti mora merilno območje najmanj do 70 km/h;

7.2.4	zagotavljati mora točnost merjenja najmanj ( 1 km/h. Merilna naprava mora biti pregledana v najmanj štirih merilnih točkah, na celotnem merilnem območju; ena od teh točk mora biti pri 45 km/h;

7.2.5	omogočati mora povezavo na računalniško vodeno preskuševalno stezo;

7.3	merilni napravi iz točk 7.1 in 7.2 morata imeti napravo za vpenjanje motornega kolesa ali mopeda med preskušanjem z ustreznim podstavkom za noge.

8	Merilne naprave in oprema, ki niso predpisane s tem pravilnikom, se lahko vgradijo in uporabljajo le ob predhodnem soglasju agencije.

8.1	Za namen kontrole tahografov ali taksimetrov so na stezi za tehnične preglede vozil lahko vgrajeni tudi valji za kontrolo tahografov ali taksimetrov.

C	ZAHTEVE ZA NAPRAVE IN OPREMO

9	Preskuševalne steze morajo biti elektronsko podprte.

10 	Programska oprema preskuševalne steze mora zagotavljati:

10.1	zajem podatkov o vozilu ter številko tehničnega pregleda vozila iz evidence registriranih vozil v skladu s specifikacijami in tehničnimi zahtevami ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Poizvedba za vozilo v evidenci registriranih vozil, za katerega bo opravljen tehnični pregled, se opravi z uporabo iskalnika na stezi;

10.2	zajem podatkov o vozilu in rezultatov meritev iz merilnih naprav ter vnos nepravilnosti, ugotovljenih z vizualnim pregledom vozila, preko namenskih terminalov ali računalnika v podatkovno bazo v skladu s specifikacijami in tehničnimi zahtevami, ki jih določi ministrstvo.

10.3	preprečitev spreminjanja in popravljanja izmerjenih veličin;

10.4	vpis tehničnih sprememb, ugotovljenih na vozilu;

10.5	kreiranje varnostne kopije naslednjih podatkov o vozilu:

10.5.1	registrska oznaka vozila;

10.5.2	vrsta vozila;

10.5.3	vrsta nadgradnje;

10.5.4	znamka in tip vozila;

10.5.5	identifikacijska številka vozila;

10.5.6	število prevoženih  kilometrov;

10.5.7	tip motorja;

10.5.8	datum opravljenega tehničnega pregleda;

10.5.9	izmerjene veličine in ugotovljene pomanjkljivosti;

10.5.10	ime in priimek kontrolorjev, ki so opravili pregled vozila;

10.6	preprečitev spreminjanja varnostne kopije, vpogled vanje pa omogočiti le s posebnim geslom odgovorni osebi tehničnih pregledov vozil in osebam, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov vozil;

10.7	iskanje podatkov po registrski oznaki vozila, identifikacijski številki vozila (VIN), datumu opravljenega tehničnega pregleda vozila ali številki tehničnega pregleda vozila;

10.8	statistično obdelavo podatkov o opravljenih tehničnih pregledih vozil;

10.9	omogočati mora priključitev najmanj naslednjih naprav za:

10.9.1	merjenje dimljenja dizelskih motorjev;

10.9.2	merjenje emisije izpušnih plinov bencinski motorjev;

10.9.3	tehtanje mase vozila po oseh;

10.9.4	merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji);

10.9.5	merjenje hitrosti mopedov;

10.9.6	merjenje nastavitve žarometov (regloskop);

10.9.7	vnos vizualno ugotovljenih nepravilnosti;

10.10	tako izvedbo, da se ugotovljene pomanjkljivosti in izmerjene veličine ne morejo spreminjati in prenašati na druga vozila. Izvedena mora biti tako, da tehničnega pregleda vozila ni mogoče zaključiti, če niso izmerjene vse predpisane veličine, ki se za posamezno vrsto vozila zahtevajo;

10.11	elektronsko potrditev tehnične brezhibnosti vozila ter potrditev pregleda posameznega sklopa elementov ali naprav vozila oziroma izvedbe posameznih meritev, ki jih opravijo kontrolorji;

10.12	samodejno kontrolo ocene ustreznosti oziroma neustreznosti vozila predpisanim zahtevam ter ne sme dopuščati pozitivne potrditve tehnične brezhibnosti vozila, če se ugotovi, da vozilo ni tehnično brezhibno.

11	Ročni vnos rezultatov meritev je dovoljen le za veličine izmerjene pri meritvah hrupa in pri dinamičnem preskusu zavornih učinkov in to:

11.1	zavorni učinek delovne zavore in

11.2	zavorni učinek parkirne zavore.

12	Pri ročnem vnosu zavornega učinka iz prejšnjega odstavka ni dovoljen vpis zavornih sil in tlakov, arhivirati pa je treba izpis merilnika pojemkov.

13	Strokovna organizacija sme na elektronsko podprtih preskuševalnih stezah uporabljati le programsko opremo, ki jo odobri ministrstvo.

14	Vse merilne naprave, ki jih uporablja strokovna organizacija pri tehničnih pregledih vozil, morajo biti pregledane, tipsko odobrene in overjene.

15	Merilne naprave, za katere ni predpisanih meroslovnih zahtev, morajo biti kalibrirane v akreditiranem kalibracijskem laboratoriju za opravljanje kalibracij skladno z zahtevami standarda za preskuševalne in kalibracijske laboratorije (SIST EN ISO/IEC 17025) vsakih dvanajst mesecev, razen kalibrov za kontrolo dimenzij vlečnih naprav, mikrometrov in naprave za nastavitev vztrajnostne zaviralne sile priklopnih vozil, ki se kalibrirajo vsakih 24 mesecev.

16 	Za vse odsesovalne naprave, predpisane s tem pravilnikom, morajo biti opravljene meritve pretoka zraka na vstopu v posamezne odsesovalne priključke pred prvim obratovanjem te naprave ter nato vsakih 24 mesecev. Meritve mora opraviti organizacija, ki je za take meritve usposobljena.

17 	Meter, merilni trak, kotomer, merilnik puščanja plina in merilnik vrelišča zavorne tekočine se uporabljajo kot indikatorji.

18 	Strokovna organizacija mora voditi evidenco o overitvah oziroma kalibracijah in popravilih za vsako merilno napravo.

19	Evidenca iz točke 18 mora vsebovati naslednje podatke o napravi: vrsta, znamka in tip, serijska številka, leto izdelave, merilno območje, merilna točnost, datum, ko je bila naprava dana v uporabo, datum overitve oziroma kalibracije, datum okvare in datum popravila.

20	Če strokovna organizacija vgradi na preskuševalno stezo dodatno napravo, ali zamenja obstoječo z drugo, lahko nadaljuje z opravljanjem tehničnih pregledov vozil, ko o tem predhodno obvesti agencijo.

D	OPREMA ZA DELO NA TERENU

21	Strokovna organizacija mora imeti na lokaciji, določeni za izvajanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj svojih prostorov, naslednjo opremo:

21.1	napravo za merjenje pospeškov in pojemkov vozila, ki omogoča izpis izmerjenih vrednosti;

21.2	regloskop;

21.3	meter in merilni trak;

21.4	napravo za kontrolo električnih priključkov za vlečna in priklopna vozila;

21.5	barvni katalog za ugotavljanje barve vozila;

21.6	kataloge tehničnih podatkov o traktorjih za obdobje najmanj zadnjih deset let do uveljavitve tega pravilnika in vse nadaljnje letnike;

21.7	prenosni računalnik z ustrezno programsko opremo za elektronsko podprto preskuševalno stezo, »on-line« dostop do evidence registriranih vozil ter tiskalnik za izpis potrdila;

21.8	fonometer, kot ga določa točka 1.3 te priloge.

22	Strokovna organizacija mora imeti na lokaciji, določeni za izvajanje tehničnih pregledov mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, zunaj svojih prostorov, naslednjo opremo:

22.1	napravo za merjenje hitrosti mopedov;

22.2	napravo za merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji) ali napravo za merjenje pospeškov in pojemkov vozila, ki omogoča izpis izmerjenih vrednosti;

22.3	regloskop;

22.4	meter in merilni trak;

22.5 	barvni katalog za ugotavljanje barve vozila;

22.6 	prenosni računalnik z ustrezno programsko opremo za elektronsko podprto preskuševalno stezo, »on-line« dostop do evidence registriranih vozil ter tiskalnik za izpis potrdila;

22.7 	fonometer, kot ga določa točka 1.3 te priloge.

_____________

PRILOGA II

| Strokovna organizacija: | Stran 1 |
| --- | --- |
| POTRDILO O TEHNIČNEM PREGLEDU VOZILA | Št.: | Veza: |
| (7A) Kategorija vozila: | (D1) Znamka vozila: | (A) Reg. oznaka: |
| (D2) Tip vozila: | (D3) Komercialna oznaka: | Oznaka drž. reg.: |
| (8A) Oblika nadgradnje: | (8B) Namen uporabe: | (P3) Vrsta goriva |
| (E) Identifikacijska št. – VIN: | (G) Masa vozila [kg]: | (T) Najv. dov. hitrost [km/h]: | Štev. prevoženih km: |
| (U.1) Hrup v mirovanju [dB(A)]: | (V.6) Absorpcijski koef. [m-1]: | CO% pri nizki vrt.frekv.: | CO% pri pov.vrt. frekv.: | (R) Barva vozila: |
| I. VIZUALNI PREGLED – UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI NA VOZILU IN NJIHOVA RAVEN RESNOSTI |
|  | Nadaljevanje na drugi strani. |
| II. MERITEV ZAVORNIH UČINKOV |
| Osi vozila | Leva | Desna | Skupaj | Razlika | Gj [daN] | pj [kP] | pN [kP] |
|  | Neobr. | Obr. | Neobr. | Obr. | Neobr. | Obr. | Neobr. | Obr. | Neobr. | Obr. | Neobr. | Obr. |  |
| I. os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkirna | I. os |  |  |  |  |  |  |
|  | II. os |  |  |  |  |  |  |
|  | III. os |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. os |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| Izmerjena teža [daN]: | Učinek del. zav. [%] – neobremenjeno: | Učinek del. zav. [%] – obremenjeno: | Učinek park.zav.[%]: | Ustreznost debeline zavornih oblog: DA / NE | Izmerjena hitrost [km/h]: |
| III. MERITEV EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV IN HRUPA |
| Vrt. frekv. pr. t. [min-1]: | CO% pri nizki vrt.frekv.: | Lambda [λ]: | Hrup v mirov. db(A) / [min-1]: |
| Pov.vrt. frekv. [min-1]: | CO% pri pov.vrt.frekv.: | Abs. koef. [m-1]: | Temp. olja [oC]: |
| IV. KONTROLA NASTAVITVE ŽAROMETOV |  |
|  | Predp. naklon [%] | Ustreznost kratk. svet. snopa | Ustreznost dolg. svetl. snopa | Žaromet za meglo |  |  |
| Levi: |  |  |  |  |  |  |
| Desni |  |  |  |  |  |  |
| TEHNIČNE SPREMEMBE NA VOZILU |
| 1 |  |
| 2 |  |  |
| OPOMBE: |
| TEHNIČNA BREZHIBNOST VOZILA: Vozilo JE TEHNIČNO BREZHIBNO Vozilo JE POGOJNO TEHNIČNO BREZHIBNO – lastnik mora odpraviti pomanjkljivosti v 15 dneh – ponovni pregled ni potreben! Vozilo NI TEHNIČNO BREZHIBNO – vozilo MORA PONOVNO NA TEHNIČNI PREGLED! Vozilo NI TEHNIČNO BREZHIBNO – KRITIČNA NAPAKA – vozilo do popravila NE SME BITI UDELEŽENO V CESTNEM PROMETU in nato MORA PONOVNO NA TEHNIČNI PREGLED! Datum: Pregled opravil: Podpis: Žig NASLEDNJI TEHNIČNI PREGLED OPRAVITI DO: |

| Potrdilo o tehničnem pregledu vozila št.: | Št.: | Stran 2 |
| --- | --- | --- |
| UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI NA VOZILU IN NJIHOVA RAVEN RESNOSTI – NADALJEVANJE |
| Datum: Pregled opravil: | Podpis: Žig |

PRILOGA III

(Obrazec obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika)

(velikost obrazca A5 - ležeče)

(Prostor za logotip registracijske organizacije)

OBVESTILO

V skladu s četrtim odstavkom 51. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10), mora lahki priklopnik, za katerega je izdano potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji številka:

| Vrsta vozila: |  |
| --- | --- |
| Znamka vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Komercialna oznaka: |  |
| Identifikacijska številka vozila (VIN): |  |

opraviti prvi tehnični pregled:

(datum prvega tehničnega pregleda)

| Kraj in datum: | Podpis in žig: |
| --- | --- |

UPORABNIK LAHKEGA PRIKLOPNIKA MORA IMETI DO PRVEGA TEHNIČNEGA PREGLEDA TO OBVESTILO PRI SEBI, KADAR UPORABLJA TA PRIKLOPNIK IN GA NA ZAHTEVO POKAZATI KONTROLNEMU ORGANU!