# Priloga 6:  Obvezna vsebina načrta namakanja

Obvezna vsebina načrta namakanja za pridobitev sredstev v okviru podukrepa podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva so:

1.  Območje namakanja:

- podatki o GERK-ih (kultura in površina),

- skupna neto površina območja namakalnega sistema, izražena v ha,

- tip tal,

- številka odločbe o uvedbi namakanja in vodne pravice,

- vodni vir (akumulacija, vrtina in površinski vodotok) ter kapaciteta (l/s, m3/leto);

2.  Zasnova namakalnega sistema s tehnologijo namakanja:

- tipi črpalk in kapacitete črpalk v l/s,

- najvišja možna letna poraba vode,

- razvodno omrežje – dolžina razvoda s premeri cevi za primarni razvod in sekundarni razvod,

- režim namakanja – površine in število naprav za nizkotlačni režim (kapljični sistem, mini razpršilci) ter visokotlačni režim (razpršilci, bobenski namakalniki),

- površina uporabe fertigacije,

- turnus namakanja v dnevih,

- celotno obdobje namakanja in obdobje intenzivnega namakanja za prevladujočo kmetijsko rastlino,

- način merjenja količine porabljene vode,

- vključenost v napoved namakanja,

- izračun potencialnega prihranka vode pri tehnološki posodobitvi namakalnega sistema;

3. Povečanje proizvodne učinkovitosti:

- načrt kmetijske pridelave v petletnem obdobju po zaključku naložbe (povprečni kolobar, povprečne površine kmetijskih rastlin, povprečne količine in cena pridelkov),

- povečanje količine pridelkov in ocenjena vrednost v primeru tehnološke posodobitve,

- omogočanje pridelave kmetijskih rastlin, ki jih brez naložbe ni možno gospodarno pridelovati ter doseganje boljše kvalitete pridelkov,

- povečanje energetske učinkovitosti pri tehnološki posodobitvi namakalnega sistema.