# PRILOGA

Tabela 1: Vrednosti specifičnih aktivnosti za umetne radionuklide za izvzetje ali opustitev nadzora za kakršno koli količino in katero koli vrsto trdnega materiala

| Radionuklid | Specifična aktivnost (kBq/kg) |
| --- | --- |
| H-3 | 100 |
| Be-7 | 10 |
| C-14 | 1 |
| F-18 | 10 |
| Na-22 | 0,1 |
| Na-24 | 1 |
| Si-31 | 1000 |
| P-32 | 1000 |
| P-33 | 1000 |
| S-35 | 100 |
| Cl-36 | 1 |
| Cl-38 | 10 |
| K-42 | 100 |
| K-43 | 10 |
| Ca-45 | 100 |
| Ca-47 | 10 |
| Sc-46 | 0,1 |
| Sc-47 | 100 |
| Sc-48 | 1 |
| V-48 | 1 |
| Cr-51 | 100 |
| Mn-51 | 10 |
| Mn-52 | 1 |
| Mn-52 m | 10 |
| Mn-53 | 100 |
| Mn-54 | 0,1 |
| Mn-56 | 10 |
| Fe-52* | 10 |
| Fe-55 | 1000 |
| Fe-59 | 1 |
| Co-55 | 10 |
| Co-56 | 0,1 |
| Co-57 | 1 |
| Co-58 | 1 |
| Co-58 m | 10000 |
| Co-60 | 0,1 |
| Co-60 m | 1000 |
| Co-61 | 100 |
| Co-62 m | 10 |
| Ni-59 | 100 |
| Ni-63 | 100 |
| Ni-65 | 10 |
| Cu-64 | 100 |
| Zn-65 | 0,1 |
| Zn-69 | 1000 |
| Zn-69 m* | 10 |
| Ga-72 | 10 |
| Ge-71 | 10000 |
| As-73 | 1000 |
| As-74 | 10 |
| As-76 | 10 |
| As-77 | 1000 |
| Se-75 | 1 |
| Br-82 | 1 |
| Rb-86 | 100 |
| Sr-85 | 1 |
| Sr-85 m | 100 |
| Sr-87 m | 100 |
| Sr-89 | 1000 |
| Sr-90* | 1 |
| Sr-91* | 10 |
| Sr-92 | 10 |
| Y-90 | 1000 |
| Y-91 | Y100 |
| Y-91 m | 100 |
| Y-92 | 100 |
| Y-93 | 100 |
| Zr-93 | 10 |
| Zr-95* | 1 |
| Zr-97* | 10 |
| Nb-93 m | 10 |
| Nb-94 | 0,1 |
| Nb-95 | 1 |
| Nb-97* | 10 |
| Nb-98 | 10 |
| Mo-90 | 10 |
| Mo-93 | 10 |
| Mo-99* | 10 |
| Mo-101* | 10 |
| Tc-96 | 1 |
| Tc-96 m | 1000 |
| Tc-97 | 10 |
| Tc-97 m | 100 |
| Tc-99 | 1 |
| Tc-99 m | 100 |
| Ru-97 | 10 |
| Ru-103* | 1 |
| Ru-105* | 10 |
| Ru-106* | 0,1 |
| Rh-103 m | 10000 |
| Rh-105 | 100 |
| Pd-103* | 1000 |
| Pd-109* | 100 |
| Ag-105 | 1 |
| Ag-110 m* | 0,1 |
| Ag-111 | 100 |
| Cd-109* | 1 |
| Cd-115* | 10 |
| Cd-115 m* | 100 |
| In-111 | 10 |
| In-113 m | 100 |
| In-114 m* | 10 |
| In-115 m | 100 |
| Sn-113* | 1 |
| Sn-125 | 10 |
| Sb-122 | 10 |
| Sb-124 | 1 |
| Sb-125* | 0,1 |
| Te-123 m | 1 |
| Te-125 m | 1000 |
| Te-127 | 1000 |
| Te-127 m* | 10 |
| Te-129 | 100 |
| Te-129 m* | 10 |
| Te-131 | 100 |
| Te-131 m* | 10 |
| Te-132* | 1 |
| Te-133 | 10 |
| Te-133 m | 10 |
| Te-134 | 10 |
| I-123 | 100 |
| I-125 | 100 |
| I-126 | 10 |
| I-129 | 0,01 |
| I-130 | 10 |
| I-131 | 10 |
| I-132 | 10 |
| I-133 | 10 |
| I-134 | 10 |
| I-135 | 10 |
| Cs-129 | 10 |
| Cs-131 | 1000 |
| Cs-132 | 10 |
| Cs-134 | 0,1 |
| Cs-134 m | 1000 |
| Cs-135 | 100 |
| Cs-136 | 1 |
| Cs-137* | 0,1 |
| Cs-138 | 10 |
| Ba-131 | 10 |
| Ba-140 | 1 |
| La-140 | 1 |
| Ce-139 | 1 |
| Ce-141 | 100 |
| Ce-143 | 10 |
| Ce-144 | 10 |
| Pr-142 | 100 |
| Pr-143 | 1000 |
| Nd-147 | 100 |
| Nd-149 | 100 |
| Pm-147 | 1000 |
| Pm-149 | 1000 |
| Sm-151 | 1000 |
| Sm-153 | 100 |
| Eu-152 | 0,1 |
| Eu-152 m | 100 |
| Eu-154 | 0,1 |
| Eu-155 | 1 |
| Gd-153 | 10 |
| Gd-159 | 100 |
| Tb-160 | 1 |
| Dy-165 | 1000 |
| Dy-166 | 100 |
| Ho-166 | 100 |
| Er-169 | 1000 |
| Er-171 | 100 |
| Tm-170 | 100 |
| Tm-171 | 1000 |
| Yb-175 | 100 |
| Lu-177 | 100 |
| Hf-181 | 1 |
| Ta-182 | 0,1 |
| W-181 | 10 |
| W-185 | 1000 |
| W-187 | 10 |
| Re-186 | 1000 |
| Re-188 | 100 |
| Os-185 | 1 |
| Os-191 | 100 |
| Os-191 m | 1000 |
| Os-193 | 100 |
| Ir-190 | 1 |
| Ir-192 | 1 |
| Ir-194 | 100 |
| Pt-191 | 10 |
| Pt-193 m | 1000 |
| Pt-197 | 1000 |
| Pt-197 m | 100 |
| Au-198 | 10 |
| Au-199 | 100 |
| Hg-197 | 100 |
| Hg-197 m | 100 |
| Hg-203 | 10 |
| Tl-200 | 10 |
| Tl-201 | 100 |
| Tl-202 | 10 |
| Tl-204 | 1 |
| Pb-203 | 10 |
| Bi-206 | 1 |
| Bi-207 | 0,1 |
| Po-203 | 10 |
| Po-205 | 10 |
| Po-207 | 10 |
| At-211 | 1000 |
| Ra-225 | 10 |
| Ra-227 | 100 |
| Th-226 | 1000 |
| Th-229 | 0,1 |
| Pa-230 | 10 |
| Pa-233 | 10 |
| U-230 | 10 |
| U-231* | 100 |
| U-232* | 0,1 |
| U-233 | 1 |
| U-236 | 10 |
| U-237 | 100 |
| U-239 | 100 |
| U-240* | 100 |
| Np-237* | 1 |
| Np-239 | 100 |
| Np-240 | 10 |
| Pu-234 | 100 |
| Pu-235 | 100 |
| Pu-236 | 1 |
| Pu-237 | 100 |
| Pu-238 | 0,1 |
| Pu-239 | 0,1 |
| Pu-240 | 0,1 |
| Pu-241 | 10 |
| Pu-242 | 0,1 |
| Pu-243 | 1000 |
| Pu-244* | 0,1 |
| Am-241 | 0,1 |
| Am-242 | 1000 |
| Am-242 m* | 0,1 |
| Am-243* | 0,1 |
| Cm-242 | 10 |
| Cm-243 | 1 |
| Cm-244 | 1 |
| Cm-245 | 0,1 |
| Cm-246 | 0,1 |
| Cm-247* | 0,1 |
| Cm-248 | 0,1 |
| Bk-249 | 100 |
| Cf-246 | 1000 |
| Cf-248 | 1 |
| Cf-249 | 0,1 |
| Cf-250 | 1 |
| Cf-251 | 0,1 |
| Cf-252 | 1 |
| Cf-253 | 100 |
| Cf-254 | 1 |
| Es-253 | 100 |
| Es-254* | 0,1 |
| Es-254 m* | 10 |
| Fm-254 | 10000 |
| Fm-255 | 100 |

Vrednosti v tabeli so določene za posamezne radionuklide; kjer je to primerno, so z * označeni tudi radionuklidi s kratko razpolovno dobo v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom.

*Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja predhodnika), so navedeni v naslednji tabeli:

| Radionuklid predhodnik | Potomec |
| --- | --- |
| Fe-52 | Mn-52 m |
| Zn-69 m | Zn-69 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91 m |
| Zr-95 | Nb-95 |
| Zr-97 | Nb-97 m, Nb-97 |
| Nb-97 | Nb-97 m |
| Mo-99 | Tc-99 m |
| Mo-101 | Tc-101 |
| Ru-103 | Rh-103 m |
| Ru-105 | Rh-105 m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103 m |
| Pd-109 | Ag-109 m |
| Ag-110 m | Ag-110 |
| Cd-109 | Ag-109 m |
| Cd-115 | In-115 m |
| Cd-115 m | In-115 m |
| In-114 m | In-114 |
| Sn-113 | In-113 m |
| Sb-125 | Te-125 m |
| Te-127 m | Te-127 |
| Te-129 m | Te-129 |
| Te-131 m | Te-131 |
| Te132 | I-132 |
| Cs-137 | Ba-137 m |
| Ce-144 | Pr-144, Pr-144 m |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 |
| U-240 | Np-240 m, Np-240 |
| Np237 | Pa-233 |
| Pu-244 | U-240, Np-240 m, Np-240 |
| Am-242 m | Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Es-254 | Bk-250 |
| Es-254 m | Fm-254 |

Tabela 2: Vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora – naravno prisotni radionuklidi

Vrednosti za izvzetje ali opustitev nadzora za naravno prisotne radionuklide v trdnih materialih v sekularnem ravnovesju s potomci:

| Naravni radionuklidi razpadne verige U-238 | 1 kBq/kg |
| --- | --- |
| Naravni radionuklidi razpadne verige Th-232 | 1 kBq/kg |
| K-40 | 10 kBq/kg |

Vrednosti v tabeli 2 veljajo za vse radionuklide v razpadni verigi U-238 ali Th-232, za tiste radionuklide v teh razpadnih verigah, ki niso v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom, pa se lahko uporabljajo višje vrednosti.

# Tabela 3: Ravni izvzetja

Skupna aktivnost za izvzetje (stolpec 3) in vrednosti za izvzetje za specifične aktivnosti v zmernih količinah (manj kot 3 tone letno na posamezen objekt) katere koli vrste materiala (stolpec 2).

| Radionuklid | Specifična aktivnost (kBq/kg) | Aktivnost (Bq) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 1 × 106 | 1 × 109 |  |
| Be-7 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| C-14 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| O-15 | 100 | 1 × 109 |  |
| F-18 | 10 | 1 × 106 |  |
| Na-22 | 10 | 1 × 106 |  |
| Na-24 | 10 | 1 × 105 |  |
| Si-31 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| P-32 | 1.000 | 1 × 105 |  |
| P-33 | 1 × 105 | 1 × 108 |  |
| S-35 | 1 × 105 | 1 × 108 |  |
| Cl-36 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Cl-38 | 10 | 1 × 105 |  |
| Ar-37 | 1 × 106 | 1 × 108 |  |
| Ar-41 | 100 | 1 × 109 |  |
| K-40** | 100 | 1 × 106 |  |
| K-42 | 100 | 1 × 106 |  |
| K-43 | 10 | 1 × 106 |  |
| Ca-45 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Ca-47 | 10 | 1 × 106 |  |
| Sc-46 | 10 | 1 × 106 |  |
| Sc-47 | 100 | 1 × 106 |  |
| Sc-48 | 10 | 1 × 105 |  |
| V-48 | 10 | 1 × 105 |  |
| Cr-51 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Mn-51 | 10 | 1 × 105 |  |
| Mn-52 | 10 | 1 × 105 |  |
| Mn-52 m | 10 | 1 × 105 |  |
| Mn-53 | 10.000 | 1 × 109 |  |
| Mn-54 | 10 | 1 × 106 |  |
| Mn-56 | 10 | 1 × 105 |  |
| Fe-52 | 10 | 1 × 106 |  |
| Fe-55 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Fe-59 | 10 | 1 × 106 |  |
| Co-55 | 10 | 1 × 106 |  |
| Co-56 | 10 | 1 × 105 |  |
| Co-57 | 100 | 1 × 106 |  |
| Co-58 | 10 | 1 × 106 |  |
| Co-58 m | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Co-60 | 10 | 1 × 105 |  |
| Co-60 m | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Co-61 | 100 | 1 × 106 |  |
| Co-62 m | 10 | 1 × 105 |  |
| Ni-59 | 10.000 | 1 × 108 |  |
| Ni-63 | 1 × 105 | 1 × 108 |  |
| Ni-65 | 10 | 1 × 106 |  |
| Cu-64 | 100 | 1 × 106 |  |
| Zn-65 | 10 | 1 × 106 |  |
| Zn-69 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Zn-69 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Ga-72 | 10 | 1 × 105 |  |
| Ge-71 | 10.000 | 1 × 108 |  |
| As-73 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| As-74 | 10 | 1 × 106 |  |
| As-76 | 100 | 1 × 105 |  |
| As-77 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Se-75 | 100 | 1 × 106 |  |
| Br-82 | 10 | 1 × 106 |  |
| Kr-74 | 100 | 1 × 109 |  |
| Kr-76 | 100 | 1 × 109 |  |
| Kr-77 | 100 | 1 × 109 |  |
| Kr-79 | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Kr-81 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Kr-83 m | 1 × 105 | 1 × 1012 |  |
| Kr-85 | 1 × 105 | 10.000 |  |
| Kr-85 m | 1.000 | 1 × 1010 |  |
| Kr-87 | 100 | 1 × 109 |  |
| Kr-88 | 100 | 1 × 109 |  |
| Rb-86 | 100 | 1 × 105 |  |
| Sr-85 | 100 | 1 × 106 |  |
| Sr-85 m | 100 | 1 × 107 |  |
| Sr-87 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Sr-89 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Sr-90*** | 100 | 10.000 |  |
| Sr-91 | 10 | 1 × 105 |  |
| Sr-92 | 10 | 1 × 106 |  |
| Y-90 | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Y-91 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Y-91 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Y-92 | 100 | 1 × 105 |  |
| Y-93 | 100 | 1 × 105 |  |
| Zr-93*** | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Zr-95 | 10 | 1 × 106 |  |
| Zr-97*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Nb-93 m | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Nb-94 | 10 | 1 × 106 |  |
| Nb-95 | 10 | 1 × 106 |  |
| Nb-97 | 10 | 1 × 106 |  |
| Nb-98 | 10 | 1 × 105 |  |
| Mo-90 | 10 | 1 × 106 |  |
| Mo-93 | 1.000 | 1 × 108 |  |
| Mo-99 | 100 | 1 × 106 |  |
| Mo-101 | 10 | 1 × 106 |  |
| Tc-96 | 10 | 1 × 106 |  |
| Tc-96 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Tc-97 | 1.000 | 1 × 108 |  |
| Tc-97 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Tc-99 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Tc-99 m | 100 | 1 × 107 |  |
| Ru-97 | 100 | 1 × 107 |  |
| Ru-103 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ru-105 | 10 | 1 × 106 |  |
| Ru-106*** | 100 | 1 × 105 |  |
| Rh-103 m | 10.000 | 1 × 108 |  |
| Rh-105 | 100 | 1 × 107 |  |
| Pd-103 | 1.000 | 1 × 108 |  |
| Pd-109 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Ag-105 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ag-108 m | 10 | 1 × 106 |  |
| Ag-110 m | 10 | 1 × 106 |  |
| Ag-111 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Cd-109 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Cd-115 | 100 | 1 × 106 |  |
| Cd-115 m | 1.000 | 1 × 106 |  |
| In-111 | 100 | 1 × 106 |  |
| In-113 m | 100 | 1 × 106 |  |
| In-114 m | 100 | 1 × 106 |  |
| In-115 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Sn-113 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Sn-125 | 100 | 1 × 105 |  |
| Sb-122 | 100 | 10.000 |  |
| Sb-124 | 10 | 1 × 106 |  |
| Sb-125 | 100 | 100 |  |
| Te-123 m | 1 × 106 | 1 × 107 |  |
| Te-125 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Te-127 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Te-127 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Te-129 | 100 | 1 × 106 |  |
| Te-129 m | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Te-131 | 100 | 1 × 105 |  |
| Te-131 m | 10 | 1 × 106 |  |
| Te-132 | 100 | 1 × 107 |  |
| Te-133 | 10 | 1 × 105 |  |
| Te-133 m | 10 | 1 × 105 |  |
| Te-134 | 10 | 1 × 106 |  |
| I-123 | 100 | 1 × 107 |  |
| I-125 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| I-126 | 100 | 1 × 106 |  |
| I-129 | 100 | 1 × 105 |  |
| I-130 | 10 | 1 × 106 |  |
| I-131 | 100 | 1 × 106 |  |
| I-132 | 10 | 1 × 105 |  |
| I-133 | 10 | 1 × 106 |  |
| I-134 | 10 | 1 × 105 |  |
| I-135 | 10 | 1 × 106 |  |
| Xe-131 m | 10.000 | 10.000 |  |
| Xe-133 | 1.000 | 10.000 |  |
| Xe-135 | 1.000 | 1 × 1010 |  |
| Cs-129 | 100 | 1 × 105 |  |
| Cs-131 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Cs-132 | 10 | 1 × 105 |  |
| Cs-134 m | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Cs-134 | 10 | 10.000 |  |
| Cs-135 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Cs-136 | 10 | 1 × 105 |  |
| Cs-137*** | 10 | 10.000 |  |
| Cs-138 | 10 | 10.000 |  |
| Ba-131 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ba-140*** | 10 | 1 × 105 |  |
| La-140 | 10 | 1 × 105 |  |
| Ce-139 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ce-141 | 100 | 1 × 107 |  |
| Ce-143 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ce-144*** | 100 | 1 × 105 |  |
| Pr-142 | 100 | 1 × 105 |  |
| Pr-143 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Nd-147 | 100 | 1 × 106 |  |
| Nd-149 | 100 | 1 × 106 |  |
| Pm-147 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Pm-149 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Sm-151 | 10.000 | 1 × 108 |  |
| Sm-153 | 100 | 1 × 106 |  |
| Eu-152 | 10 | 1 × 106 |  |
| Eu-152 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Eu-154 | 10 | 1 × 106 |  |
| Eu-155 | 100 | 1 × 107 |  |
| Gd-153 | 100 | 1 × 107 |  |
| Gd-159 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Tb-160 | 10 | 1 × 106 |  |
| Dy-165 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Dy-166 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Ho-166 | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Er-169 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Er-171 | 100 | 1 × 106 |  |
| Tm-170 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Tm-171 | 10.000 | 1 × 108 |  |
| Yb-175 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Lu-177 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Hf-181 | 10 | 1 × 106 |  |
| Ta-182 | 10 | 10.000 |  |
| W-181 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| W-185 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| W-187 | 100 | 1 × 106 |  |
| Re-186 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Re-188 | 100 | 1 × 105 |  |
| Os-185 | 10 | 1 × 106 |  |
| Os-191 | 100 | 1 × 107 |  |
| Os-191 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Os-193 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ir-190 | 10 | 1 × 106 |  |
| Ir-192 | 10 | 10.000 |  |
| Ir-194 | 100 | 1 × 105 |  |
| Pt-191 | 100 | 1 × 106 |  |
| Pt-193 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Pt-197 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Pt-197 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Au-198 | 100 | 1 × 106 |  |
| Au-199 | 100 | 1 × 106 |  |
| Hg-197 | 100 | 1 × 107 |  |
| Hg-197 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Hg-203 | 100 | 1 × 105 |  |
| Tl-200 | 10 | 1 × 106 |  |
| Tl-201 | 100 | 1 × 106 |  |
| Tl-202 | 100 | 1 × 106 |  |
| Tl-204 | 10.000 | 10.000 |  |
| Pb-203 | 100 | 1 × 106 |  |
| Pb-210*** | 10 | 10.000 |  |
| Pb-212*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Bi-206 | 10 | 1 × 105 |  |
| Bi-207 | 10 | 1 × 106 |  |
| Bi-210 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Bi-212*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Po-203 | 10 | 1 × 106 |  |
| Po-205 | 10 | 1 × 106 |  |
| Po-207 | 10 | 1 × 106 |  |
| Po-210 | 10 | 10.000 |  |
| At-211 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Rn-220*** | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Rn-222*** | 10 | 1 × 108 |  |
| Ra-223*** | 100 | 1 × 105 |  |
| Ra-224*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Ra-225 | 100 | 1 × 105 |  |
| Ra-226*** | 10 | 10.000 |  |
| Ra-227 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ra-228*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Ac-228 | 10 | 1 × 106 |  |
| Th-226*** | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Th-227 | 10 | 10.000 |  |
| Th-228*** | 1 | 10.000 |  |
| Th-229*** | 1 | 1.000 |  |
| Th-230 | 1 | 10.000 |  |
| Th-231 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Th-234*** | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Pa-230 | 10 | 1 × 106 |  |
| Pa-231 | 1 | 1.000 |  |
| Pa-233 | 100 | 1 × 107 |  |
| U-230 | 10 | 1 × 105 |  |
| U-231 | 100 | 1 × 107 |  |
| U-232*** | 1 | 1.000 |  |
| U-233 | 10 | 10.000 |  |
| U-234 | 10 | 10.000 |  |
| U-235*** | 10 | 10.000 |  |
| U-236 | 10 | 10.000 |  |
| U-237 | 100 | 1 × 106 |  |
| U-238*** | 10 | 10.000 |  |
| U-239 | 100 | 1 × 106 |  |
| U-240 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| U-240*** | 10 | 1 × 106 |  |
| Np-237*** | 1 | 1.000 |  |
| Np-239 | 100 | 1 × 107 |  |
| Np-240 | 10 | 1 × 106 |  |
| Pu-234 | 100 | 1 × 107 |  |
| Pu-235 | 100 | 1 × 107 |  |
| Pu-236 | 10 | 10.000 |  |
| Pu-237 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Pu-238 | 1 | 10.000 |  |
| Pu-239 | 1 | 10.000 |  |
| Pu-240 | 1 | 1.000 |  |
| Pu-241 | 100 | 1 × 105 |  |
| Pu-242 | 1 | 10.000 |  |
| Pu-243 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Pu-244 | 1 | 10.000 |  |
| Am-241 | 1 | 10.000 |  |
| Am-242 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Am-242 m*** | 1 | 10.000 |  |
| Am-243*** | 1 | 1.000 |  |
| Cm-242 | 100 | 1 × 105 |  |
| Cm-243 | 1 | 10.000 |  |
| Cm-244 | 10 | 10.000 |  |
| Cm-245 | 1 | 1.000 |  |
| Cm-246 | 1 | 1.000 |  |
| Cm-247 | 1 | 10.000 |  |
| Cm-248 | 1 | 1.000 |  |
| Bk-249 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Cf-246 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Cf-248 | 10 | 10.000 |  |
| Cf-249 | 1 | 1.000 |  |
| Cf-250 | 10 | 10.000 |  |
| Cf-251 | 1 | 1.000 |  |
| Cf-252 | 10 | 10.000 |  |
| Cf-253 | 100 | 1 × 105 |  |
| Cf-254 | 1 | 1.000 |  |
| Es-253 | 100 | 1 × 105 |  |
| Es-254 | 10 | 10.000 |  |
| Es-254 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Fm-254 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Fm-255 | 1.000 | 1 × 106 |  |

** Izvzete so kalijeve soli v količinah, manjših od 1000 kg.

Za naravno prisotne radionuklide v dejavnostih, ki vključujejo naravno prisotne radionuklide, se te vrednosti praviloma ne uporabljajo.

Vrednosti v tretjem stolpcu te tabele se uporabljajo za umetne radionuklide in tudi za nekatere naravno prisotne radionuklide v predmetih splošne rabe.

*** Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja radionuklida predhodnika), so določeni v spodnji tabeli.

| Radionuklid predhodnik | Potomci |
| --- | --- |
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93 m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108 m | Ag-108 |
| Cs-137 | Ba-137 m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234 m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234 m |
| U-240 | Np-240 m |
| Np237 | Pa-233 |
| Am-242 m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

Tabela 4: Vrednosti aktivnosti, nad katerimi je treba vire sevanja obravnavati kot visokoaktivne vire

| Radionuklid | Aktivnost (TBq) |
| --- | --- |
| Am-241 | 0,06 |
| Am-241/Be-9* | 0,06 |
| Cf-252 | 0,02 |
| Cm-244 | 0,05 |
| Co-60 | 0,03 |
| Cs-137 | 0,10 |
| Gd-153 | 1,00 |
| Ir-192 | 0,08 |
| Pm-147 | 40,0 |
| Pu-238 | 0,06 |
| Pu-239/Be-9* | 0,06 |
| Ra-226 | 0,04 |
| Se-75 | 0,20 |
| Sr-90 (Y-90) | 1,00 |
| Tm-170 | 20,0 |
| Yb-169 | 0,30 |

*Podana je aktivnost radionuklidov sevalcev alfa.

Raven aktivnosti radionuklidov, ki v zgornji tabeli niso navedeni, je enaka vrednosti D, določeni v publikaciji Mednarodne agencije za atomsko energijo »Dangerous quantities of radioactive material (D-values)« (EPR-D-VALUES 2006).

# Tabela 5: Vrednosti aktivnosti (Bq), nad katerimi je treba vire obravnavati kot nevarne vire sevanja kategorij 1, 2 in 3

| Radionuklid | Kategorija 1 | Kategorija 2 | Kategorija 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 ( D | 10 ( D | D |
|  | Aktivnost (Bq) | Aktivnost (Bq) | Aktivnost (Bq) |
| Am-241 | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Am-241/Be | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Au-198* | 2 ( 1014 | 2 ( 1012 | 2 ( 1011 |
| Cd-109* | 2 ( 1016 | 2 ( 1014 | 2 ( 1013 |
| Cf-252 | 2 ( 1013 | 2 ( 1011 | 2 ( 1010 |
| Cm-244 | 5 ( 1013 | 5 ( 1011 | 5 ( 1010 |
| Co-57* | 7 ( 1014 | 7 ( 1012 | 7 ( 1011 |
| Co-60 | 3 ( 1013 | 3 ( 1011 | 3 ( 1010 |
| Cs-137 | 1 ( 1014 | 1 ( 1012 | 1 ( 1011 |
| Fe-55* | 8 ( 1017 | 8 ( 1015 | 8 ( 1014 |
| Gd-153 | 1 ( 1015 | 1 ( 1013 | 1 ( 1012 |
| Ge-68* | 7 ( 1014 | 7 ( 1012 | 7 ( 1011 |
| I-131* | 2 ( 1014 | 2 ( 1012 | 2 ( 1011 |
| Ir-192 | 8 ( 1013 | 8 ( 1011 | 8 ( 1010 |
| Mo-99* | 3 ( 1014 | 3 ( 1012 | 3 ( 1011 |
| Ni-63* | 6 ( 1016 | 6 ( 1014 | 6 ( 1013 |
| Pd-103* | 9 ( 1016 | 9 ( 1014 | 9 ( 1013 |
| Pm-147 | 4 ( 1016 | 4 ( 1014 | 4 ( 1013 |
| Po-210* | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Pu-238 | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Pu-239a/Be | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Ra-226 | 4 ( 1013 | 4 ( 1011 | 4 ( 1010 |
| Ru-106 (Rh-106)* | 3 ( 1014 | 3 ( 1012 | 3 ( 1011 |
| Se-75 | 2 ( 1014 | 2 ( 1012 | 2 ( 1011 |
| Sr-90 (Y-90) | 1 ( 1015 | 1 ( 1013 | 1 ( 1012 |
| Tc-99m* | 7 ( 1014 | 7 ( 1012 | 7 ( 1011 |
| Tl-204* | 2 ( 1016 | 2 ( 1014 | 2 ( 1013 |
| Tm-170 | 2 ( 1016 | 2 ( 1014 | 2 ( 1013 |
| Yb-169 | 3 ( 1014 | 3 ( 1012 | 3 ( 1011 |

* Radionuklidi, za katere je zelo majhna verjetnost, da bi imeli v praksi tako visoke aktivnosti, da bi se uvrstili v kategorijo 1, 2 ali 3.

Razvrščanje temelji na aktivnosti vira D, ki pod določenimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzroči hude deterministične učinke.

Pri aktivnostih, ki za večkrat presegajo vrednosti aktivnosti kategorije 3, je treba upoštevati možnost nenadzorovane jedrske cepitve (kritičnost).

Če je več virov tesno skupaj, kot na primer v isti napravi ali istem prostoru, pristojni upravni organ določi kategorijo vira glede na njihovo skupno aktivnost.

# Tabela 6: Količine jedrskih snovi za prevažanje

| Jedrska snov | Količina |
| --- | --- |
| osiromašeni uran | 350 kg |
| torij | 200 kg |
| naravni uran | 100 kg |
| nizko obogateni uran | 1 kg |
| visoko obogateni uran | 5 g |
| plutonij | 5 g |

V primeru različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, navedenimi v drugem stolpcu te tabele. Dovoljenje za prevažanje jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota teh kvocientov manjša od 1.