Priloga 1: Nevarne snovi za razvrstitev obrata

Preglednica 1: količine za razvrstitev glede na razrede nevarnosti ali lastnosti nevarnih snovi

| Stolpec 1 | Stolpec 2 | Stolpec 3 |
| --- | --- | --- |
| Razredi in kategorije nevarnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES) | Količine za razvrstitev (t) |
| Skupina H – nevarnosti za zdravje: snovi, razvrščene v razrede nevarnosti: |  |  |
| H1 | Akutna strupenost, kategorija 1, vsi načini izpostavljenosti | 5 | 20 |
| H2 | Akutna strupenost, kategorija 2, vsi načini izpostavljenosti ali | 50 | 200 |
|  | akutna strupenost, kategorija 3, način izpostavljenosti: pri vdihavanju (gl. tudi opombo 1) |  |  |
| H3 | Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 1 | 50 | 200 |
| Skupina P – fizikalne nevarnosti: snovi, razvrščene v razrede nevarnosti: |  |  |
| P1a | Eksplozivi (glej tudi opombo 2): nestabilni eksplozivi ali eksplozivi podrazredov 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ali snovi in zmesi, ki imajo eksplozivne lastnosti v skladu z metodo A.14 iz Uredbe Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 142 z dne 31. 5. 2008, str.1) (gl. tudi opombo 3) in ne spadajo v razred organski peroksidi ali samoreaktivne snovi ali zmesi | 10 | 50 |
| P1b | Eksplozivi (glej tudi opombo 2): eksplozivi podrazreda 1.4 (gl. opombo 4) | 50 | 200 |
| P2 | Vnetljivi plini kategorije 1 ali 2 | 10 | 50 |
| P3a | Vnetljivi aerosoli (gl. opombo 5.1): vnetljivi aerosoli kategorije 1 ali 2, ki vsebujejo vnetljive pline kategorije 1 ali 2 ali vnetljive tekočine kategorije 1 | 150 (neto) | 500 (neto) |
| P3b | Vnetljivi aerosoli (gl. opombo 5.1): vnetljivi aerosoli kategorije 1 ali 2, ki ne vsebujejo vnetljivih plinov kategorije 1 ali 2 ali vnetljivih tekočin kategorije 1 (gl. opombo 5.2) | 5000 (neto) | 50000 (neto) |
| P4 | Oksidativni plini kategorije 1 | 50 | 200 |
| P5a | Vnetljive tekočine: vnetljive tekočine kategorije 1 ali – vnetljive tekočine kategorije 2 ali 3 in hranjene pri temperaturi nad temperaturo vrelišča ali druge tekočine s plameniščem ≤ 600 C, hranjene pri temperaturi nad temperaturo vrelišča (gl. opombo 6) | 10 | 50 |
| P5b | Vnetljive tekočine: – vnetljive tekočine kategorije 2 ali 3, pri katerih lahko posebni delovni pogoji, na primer visok tlak ali visoka temperatura, povzročijo nevarnost večje nesreče, ali – druge tekočine s plameniščem ≤ 600 C, pri katerih lahko posebni delovni pogoji, na primer visok tlak ali visoka temperatura, povzročijo nevarnost večje nesreče (gl. opombo 6) | 50 | 200 |
| P5c | Vnetljive tekočine: vnetljive tekočine kategorije 2 ali 3, ki niso zajete pri vnosih v vrsticah P5a ali P5b | 5000 | 50000 |
| P6a | Samoreaktivne snovi in zmesi vrste A ali B in organski peroksidi vrste A ali B | 10 | 50 |
| P6b | Samoreaktivne snovi in zmesi vrste C, D, E, F in organski peroksidi vrste C, D, E, F | 50 | 200 |
| P7 | Piroforne tekočine kategorije 1 in piroforne trdne snovi kategorije 1 | 50 | 200 |
| P8 | Oksidativne tekočine kategorije 1, 2 ali 3 in oksidativne trdne snovi kategorije 1, 2 ali 3 | 50 | 200 |
| Skupina E – nevarnosti za okolje: snovi, razvrščene v razrede nevarnosti: |  |  |
| E1 | Nevarno za vodno okolje v kategoriji akutno 1 ali kronično 1 | 100 | 200 |
| E2 | Nevarno za vodno okolje v kategoriji kronično 2 | 200 | 500 |
| Skupina O – druge nevarnosti: snovi z naslednjimi lastnostmi: |  |  |
| O1 | Snovi ali zmesi s stavkom o nevarnosti EUH014 | 100 | 500 |
| O2 | Snovi ali zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorija 1 | 100 | 500 |
| O3 | Snovi ali zmesi s stavkom o nevarnosti EUH029 | 50 | 200 |

Preglednica 2: količine za razvrstitev za imenovane nevarne snovi

| Stolpec 1 | Stolpec 2 | Stolpec 3 |
| --- | --- | --- |
| Nevarne snovi ( številka CAS( | Količine za razvrstitev (v t) |
| Amonijev nitrat (–( (gl. opombo 7) Amonijev nitrat (–( (gl. opombo 8) | 5000 1250 | 10000 5000 |
| Amonijev nitrat (–( (gl. opombo 9) | 350 | 2500 |
| Amonijev nitrat (–( (gl. opombo 10) Kalijev nitrat (–( (gl. opombo 11) Kalijev nitrat (–( (gl. opombo 12) Diarzenov pentaoksid (1303-28-2(, arzenova (V) kislina in/ali soli | 10 5000 1250 1 | 50 10000 5000 2 |
| Diarzenov trioksid (1327-53-3(, arzenova (III) kislina in/ali soli |  | 0,1 |
| Brom (7726-95-6( | 20 | 100 |
| Klor (7782-50-5( | 10 | 25 |
| Nikljeve spojine v obliki prahu, ki so nevarne pri vdihavanju (nikljev monoksid (1313-99-1(, nikljev dioksid (12035-36-8(, nikljev sulfid (16812-54-7(, trinikljev disulfid (12035-72-2(, dinikljev trioksid (1314-06-3() |  | 1 |
| Etilenimin (151-56-4( | 10 | 20 |
| Fluor (7782-41-4( | 10 | 20 |
| Formaldehid (koncentracija ( 90 %) (50-00-0( | 5 | 50 |
| Vodik (1333-74-0( | 5 | 50 |
| Vodikov klorid, utekočinjeni plin (7647-01-0( | 25 | 250 |
| Svinčevi alkili | 5 | 50 |
| Utekočinjeni vnetljivi plini, kategorija 1 ali 2 (vključno z utekočinjenimi naftnimi plini) in zemeljski plin (gl. opombo 13) | 50 | 200 |
| Acetilen (74-86-2( | 5 | 50 |
| Etilen oksid (75-21-8( | 5 | 50 |
| Propilen oksid (75-56-9( | 5 | 50 |
| Metanol (67-56-1( | 500 | 5000 |
| 2,2'-Dikloro-4,4'-metilen dianilin, v obliki praška (101-14-4( |  | 0,01 |
| Metil izocianat (624-83-9( |  | 0,15 |
| Kisik (7782-44-7( | 200 | 2000 |
| 2,4 toluen diizocianat (584-84-9( | 10 | 100 |
| 2,6 toluen diizocianat (91-08-7( | 10 | 100 |
| Karbonil klorid (fosgen) (75-44-5( | 0,3 | 0,75 |
| Arzin (7784-42-1( | 0,2 | 1 |
| Fosfin (7803-51-2( | 0,2 | 1 |
| Žveplov diklorid (10545-99-0( |  | 1 |
| Žveplov trioksid (7446-11-9( | 15 | 75 |
| Poliklorodibenzofurani in poliklorodibenzodioksini (vključno s TCDD), izračunano na ekvivalent TCDD (glej opombo 14) |  | 0,001 |
| Naslednje rakotvorne snovi ali zmesi, ki vsebujejo te rakotvorne snovi v koncentracijah nad 5 masnih %: 4-aminobifenil (92-67-1( in/ali njegove soli, benzotriklorid (98-07-7(, benzidin (92-87-5( in/ali soli, bis (klorometil) eter (542-88-1(, klorometil metil eter (107-30-2(, 1,2-dibrometan (106-93-4(, dietil sulfat (64-67-5(, dimetil sulfat (77-78-1(, dimetil karbamoil klorid (79-44-7(, 1-2-dibromo-3-klorpropan (96-12-8(, 1,2-dimetilhidrazin (540-73-8(, dimetil nitrosamin (62-75-9(, triamid heksametil fosforne kisline (680-31-9(, hidrazin (302-01-2(, 2-naftilamin (91-59-8( in/ali soli, 1,3-propansulton (1120-71-4(, 4-nitrobifenil (92-93-3( | 0,5 | 2 |
| Naftni derivati in nadomestno/alternativno gorivo: a) bencini in primarni bencini, b) kerozini (vključno z reaktivnim letalskim gorivom), c) plinska olja (vključno z dizelskim gorivom, kurilnim oljem in mešanicami plinskega olja), č) težka kurilna olja, d) nadomestno gorivo za enake namene in s podobnimi lastnostmi glede vnetljivosti in nevarnosti za okolje kakor proizvodi iz točk a do č. | 2500 | 25000 |
| Brezvodni amoniak (7664-41-7( | 50 | 200 |
| Borov trifluorid (7637-07-2 ( | 5 | 20 |
| Vodikov sulfid (7783-06-4( | 5 | 20 |
| Piperidin (110-89-4( | 50 | 200 |
| Bis(2-dimetilaminoetil) (metil)amin (3030-47-5( | 50 | 200 |
| 3-(2-etilheksiloksi)propilamin (5397-31-9( | 50 | 200 |
| Zmesi natrijevega hipoklorita, ki so razvrščene v kategorijo 1 akutne nevarnosti za vodno okolje [H400], vsebujejo manj kot 5 % aktivnega klora in niso razvrščene v nobeno drugo kategorijo nevarnosti iz Preglednice 1 te priloge (ob pogoju, da zmes brez natrijevega hipoklorita ne bi bila razvrščena v kategorijo 1 akutne nevarnosti za vodno okolje [H400] ) | 200 | 500 |
| Propilamin (gl. opombo 15) (107-10-8( | 500 | 2000 |
| Terc-butil akrilat (gl. opombo 15) (1663-39-4( | 200 | 500 |
| 2-metil-3-butennitril (gl. opombo 15) (16529-56-9( | 500 | 2000 |
| Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion (dazomet) (gl. opombo 15) (533-74-4( | 100 | 200 |
| Metil akrilat (gl. opombo 15) (96-33-3( | 500 | 2000 |
| 3-metilpiridin (gl. opombo 15) (108-99-6( | 500 | 2000 |
| 1-bromo-3-kloropropan (gl. opombo 15) (109-70-6( | 500 | 2000 |

Preglednici 1 in 2 je treba uporabljati z upoštevanjem naslednjih opomb:

1. Za razvrstitev obrata se količine za razvrstitev v vrstici H2 upoštevajo tudi za snovi, ki so razvrščene med akutno strupene kategorije 3 z načinom izpostavljenosti pri zaužitju (H 301), če jih ni mogoče razvrstiti kot akutno strupene z načinom izpostavljenosti pri vdihavanju ali kot akutno strupene z načinom izpostavljenosti v stiku s kožo, na primer zaradi pomanjkanja prepričljivih podatkov o strupenosti pri vdihavanju in v stiku s kožo.

2. Razred nevarnosti »eksplozivi« vključuje eksplozivne izdelke (gl. oddelek 2.1 priloge I Uredbe 1272/2008/ES). Če je količina eksplozivne snovi ali zmesi v izdelku znana, se uporabi ta količina. Če količina eksplozivne snovi ali zmesi v izdelku ni znana, se celoten izdelek obravnava kot eksploziven.

3. Preskušanje glede eksplozivnih lastnosti snovi in zmesi je potrebno le, če se s postopkom predhodnega preverjanja v skladu s 3. poglavjem dodatka 6 Priročnika preskusov in meril iz Priporočil Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: Priročnik Združenih narodov za preskuse in merila) snov ali zmes opredeli kot snov ali zmes z morebitnimi eksplozivnimi lastnostmi.

4. Če so eksplozivi iz podrazreda 1.4 nepakirani ali prepakirani, se zanje upoštevajo količine za razvrstitev iz vrstice P1a, razen če nevarnost še vedno ustreza podrazredu 1.4 v skladu z Uredbo 1272/2008/ES.

5.1 Vnetljivi aerosoli se razvrstijo v skladu z Direktivo Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih (UL L št. 147 z dne 9. 6. 1975, str. 40), nazadnje spremenjeno z Direktivo Komisije 2013/10/EU z dne 19. marca 2013 (UL L št. 77 z dne 20. 3. 2013, str. 20). „Zelo lahko vnetljivi“ in „vnetljivi“ aerosoli iz te direktive ustrezajo vnetljivim aerosolom kategorije 1 oziroma 2 v skladu z Uredbo 1272/2008/ES.

5.2 Kadar se pri razvrstitvi obratov za vnetljive aerosole uporabljajo količine za razvrstitev iz vrstice P3b, mora upravljavec obrata dokumentirati, da aerosolni razpršilnik ne vsebuje vnetljivega plina kategorije 1 ali 2 in vnetljive tekočine kategorije 1.

6. V skladu z odstavkom 2.6.4.5 iz priloge I Uredbe 1272/2007/ES tekočin s plameniščem, višjim od 35 °C, ni treba razvrstiti v kategorijo 3, če so bili dobljeni negativni izidi pri preskusu gorljivosti L.2 iz oddelka 32 dela III Priročnika Združenih narodov za preskuse in merila. To pa ne velja pod pogoji preskusa z višjimi vrednostmi, kot je visoka temperatura ali tlak, ko se za take tekočine upoštevajo količine za razvrstitev za vnetljive tekočine kategorije 3.

7. Amonijev nitrat s količinama za razvrstitev 5 000 oz. 10 000 t se uporablja v povezavi z gnojili, pri katerih je mogoč razpad, ki se sam vzdržuje, in sicer za sestavljena gnojila na podlagi amonijevega nitrata (sestavljena  gnojila, ki vsebujejo amonijev nitrat s fosfatom in/ali pepeliko), pri katerih je mogoč razpad, ki se sam vzdržuje v skladu s preskusom v koritu (glej Priročnik Združenih narodov za preskuse in merila, del III, pododdelek 38.2), in v katerih je delež dušika zaradi amonijevega nitrata:

– 	med 15,75 mas. % in 24,5 mas. % in ki vsebujejo ali največ 0,4 % popolnoma gorljivih/organskih snovi ali izpolnjujejo zahteve iz priloge III-2 Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L št. 304 z dne 13. 10. 2003, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2003/2003/ES),

– 15,75 mas. % ali manj in brez omejevanja vsebnosti gorljivih snovi.

8. Amonijev nitrat s količinama za razvrstitev 1250 oz. 5000 t se uporablja v povezavi z gnojili, in sicer za enostavna gnojila na podlagi amonijevega nitrata in za sestavljena gnojila na podlagi amonijevega nitrata, ki izpolnjujejo zahteve iz priloge III-2 Uredbe 2003/2003/ES in v katerih je delež dušika zaradi amonijevega nitrata:

– 	več kot 24,5 mas. %, kar pa se ne uporablja za zmesi enostavnih gnojil na podlagi amonijevega nitrata z dolomitom, apnencem in/ali kalcijevem karbonatom, s čistočo najmanj 90 %,

– 	več kot 15,75 mas. % za zmesi amonijevega nitrata in amonijevega sulfata,

– 	več kot 28 mas. % za zmesi enostavnih gnojil na podlagi amonijevega nitrata z dolomitom, apnencem in/ali kalcijevem karbonatom, s čistočo najmanj 90 %.

9. Amonijev nitrat s količinama za razvrstitev 350 oz. 2500 t se uporablja za tehnični amonijev nitrat in sicer za amonijev nitrat in zmesi amonijevega nitrata, v katerih je delež dušika zaradi amonijevega nitrata:

– med 24,5 mas. % in 28 mas. % ter ki vsebujejo največ 0,4 % gorljivih snovi,

– več kot 28 mas. % in ki vsebujejo največ 0,2 % gorljivih snovi.

Prav tako se ti količini za razvrstitev uporabljata za vodne raztopine amonijevega nitrata, v katerih je koncentracija amonijevega nitrata več kot 80 mas. %.

10. Amonijev nitrat s količinama za razvrstitev 10 oz. 50 t se uporablja v povezavi s snovmi, ki ne dosegajo tehnoloških specifikacij, in gnojili, ki ne izpolnjujejo preskusa eksplozivnosti, in sicer za:

– 	snovi, zavržene v proizvodnem postopku, ter za amonijev nitrat in zmesi iz amonijevega nitrata, enostavna gnojila na osnovi amonijevega nitrata in sestavljena gnojila na osnovi amonijevega nitrata iz opomb 8 in 9, ki jih končni uporabnik vrne ali jih je vrnil proizvajalcu, v začasno skladišče ali obrat za predelavo, in sicer zaradi ponovne predelave, recikliranja ali obdelave zaradi varne uporabe, ker ne izpolnjujejo več specifikacij iz opomb 8 in 9,

– 	gnojila iz prve alineje opombe 7 in iz opombe 8, ki ne izpolnjujejo zahtev iz priloge III- 2 Uredbe 2003/2003/ES.

11. Kalijev nitrat s količinama za razvrstitev 5 000 oz. 10 000 t se uporablja za sestavljena gnojila (v obliki kroglic/granul) na osnovi kalijevega nitrata, ki imajo enake nevarne lastnosti kakor čisti kalijev nitrat.

12. Kalijev nitrat s količinama za razvrstitev 1 250 oz. 5 000 t se uporablja za sestavljena gnojila (v kristalni obliki) na osnovi kalijevega nitrata, ki imajo enake nevarne lastnosti kakor čisti kalijev nitrat.

13. Izboljšani bioplin se upošteva s količinami za razvrstitev 50/200 t, če je predelan v skladu z veljavnimi standardi za čisti in izboljšani plin in s tem zanj zagotovljena enaka kakovosti kakor za zemeljski plin, tudi glede vsebnosti metana, ter vsebuje največ 1 % kisika.

14. Količine poliklorodibenzofuranov in poliklorodibenzodioksinov se računajo z uporabo naslednjih faktorjev:

Faktorji za toksično ekvivalentnost Svetovne zdravstvene organizacije

2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1

1,2,3,7,8-PeCDD	1	2,3,4,7,8-PeCDF	0,3

1,2,3,7,8-PeCDF	0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1

OCDD	0,0003	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01

OCDF	0,0003

(T = tetra, P = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta)

Referenca: Van den Berg idr., Ponovno ovrednotenje faktorjev toksične ekvivalence za dioksine in dioksinu podobne spojine pri ljudeh in sesalcih, Svetovna zdravstvena organizacija, 2005.

15. Ne glede na tretji odstavek 6. člena te uredbe se za razvrstitev obratov v primerih, kadar se ta nevarna snov razvrsti med razrede nevarnosti in kategorije iz vrstic P5a ali P5b preglednice 1 te priloge, uporabi najmanjša od količin za razvrstitev iz preglednice 1 in 2 te priloge.

# Priloga 2: Sistem obvladovanja varnosti

Upravljavec obrata mora za opredelitev in izvajanje zasnove preprečevanja večjih nesreč v sistemu za obvladovanje varnosti obravnavati organizacijo in zaposlene v obratu, opredelitev in ovrednotenje nevarnosti večjih nesreč, nadzor nad obratovanjem, obvladovanje sprememb, načrtovanje ukrepov za izredne dogodke, spremljanje obratovanja ter presoje in preglede zasnove preprečevanja večjih nesreč in sistema obvladovanja varnosti.

Zato s sistemom za obvladovanje varnosti:

# 1. glede organizacije in zaposlenih:

# –	določi vloge in odgovornosti zaposlenih, ki sodelujejo pri obvladovanju nevarnosti večjih nesreč na vseh ravneh organizacije obrata ter ukrepe za krepitev ozaveščenosti o potrebi po nenehnem izboljševanju na tem področju,

# –	določi vsebino, obseg in način usposabljanja za te zaposlene ter ureditve za zagotavljanje usposabljanja,

–	določi ureditve za zagotovitev, da pri obvladovanju nevarnosti večjih nesreč sodelujejo vsi zaposleni v obratu in zunanji izvajalci, katerih delo je pomembno za zagotavljanje varnega obratovanja;

# 2. glede opredelitve in ovrednotenja nevarnosti večjih nesreč:

# – opredeli postopke za sistematično analizo nevarnosti večjih nesreč v obratu, ki lahko nastanejo pri običajnem in izrednem obratovanju obrata (vključno z aktivnostmi, ki jih izvajajo zunanji izvajalci del), ter postopke za oceno verjetnosti in posledic večjih nesreč ter ureditve za izvajanje teh analiz v praksi;

# 3. glede nadzora nad obratovanjem:

# – opredeli postopke in navodila za varno obratovanje, vključno z vzdrževanjem naprav, procesov in opreme ter postopke in navodila za ravnanje ob alarmih in začasnih zaustavitvah,

# –	opredeli postopke za upoštevanje najboljših praks za spremljanje in nadzor obratovanja za zmanjšanje verjetnosti odpovedi sistemov za varno obratovanje,

# – opredeli ukrepe za upravljanje in nadzor tveganj, povezanih s staranjem opreme in korozijo,

# –	zagotovi popis opreme obrata, ki je pomembna za varstvo pred večjimi nesrečami ter strategijo in metodologijo za spremljanje in nadzor nad stanjem te opreme,

# – opredeli ureditve za izvajanje zgornjih ukrepov za nadzor nad obratovanjem v praksi, postopke za spremljanje njihovega izvajanja in ukrepe za odpravo ugotovljenih neskladnosti ali pomanjkljivosti;

4. glede obvladovanja sprememb:

# – opredeli postopke za načrtovanje novih proizvodnih procesov, tehničnih enot ali skladišč in njihovih sprememb z vidika nevarnosti večjih nesreč z nevarnimi snovmi ter ureditve za izvajanje takih analiz v praksi;

# 5. glede načrtovanja ukrepov za izredne dogodke:

# – opredeli postopke, navodila in odgovornosti za sistematično opredelitev predvidljivih izrednih dogodkov in nesreč, za izdelavo, preverjanje in pregledovanje načrtov zaščite in reševanja ter za usposabljanja in vaje zaposlenih obrata in zaposlenih pri zunanjih izvajalcih del v obratu, kadar je zanje predvideno ukrepanje ob izrednih dogodkih in nesrečah;

# 6. glede spremljanja obratovanja:

# – opredeli postopke, navodila in odgovornosti za stalno ocenjevanje skladnosti delovanja obrata s cilji, določenimi v zasnovi preprečevanja večjih nesreč in sistemu obvladovanja varnosti, za ugotavljanje neskladnosti in korektivno ukrepanje. Ti postopki lahko vključujejo tudi kazalnike varnega obratovanja. Zagotovi tudi sistem za poročanje o izpustih nevarnih snovi, skoraj nesrečah in nesrečah, analizo takih dogodkov (zlasti tistih, pri katerih so bili zaščitni ukrepi neuspešni) in nadaljnje ukrepanje na podlagi rezultatov analize;

# 7. glede presoj in pregledov:

# –	zagotovi postopke, navodila in odgovornosti za občasno sistematično presojo ustreznosti zasnove preprečevanja večjih nesreč ter učinkovitosti in ustreznosti sistema obvladovanja varnosti ter ureditve za izvajanje presoje v praksi;

# –	zagotovi postopke, navodila in odgovornosti za občasen dokumentiran pregled uspešnosti zasnove preprečevanja večjih nesreč in sistema obvladovanja varnosti, ki ga izvede višje vodstvo, ter za spreminjanje zasnove preprečevanja večjih nesreč in sistema obvladovanja varnosti na podlagi odločitev vodstva obrata in z upoštevanjem rezultatov presoj in pregledov. Opredeli ureditve za izvajanje pregleda ter spreminjanje zasnove preprečevanja večjih nesreč in sistema obvladovanja varnosti v praksi.

Priloga 3: Varnostno poročilo

Varnostno poročilo mora vsebovati:

1. 	povzetek varnostnega poročila, ki obsega izhodišča za njegovo izdelavo, scenarije možnih večjih nesreč v obratu in ugotovitve glede izpolnjevanja obveznosti upravljavca obrata, da je storil vse potrebno za preprečitev večjih nesreč in za zmanjšanje njihovih posledic;

2.	predstavitev organizacije obrata z vidika preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic z opisom sistema obvladovanja varnosti;

3.	predstavitev obrata in njegove okolice, ki obsega:

a)	opis lokacije obrata in njegove okolice, vključno z geografskim položajem, meteorološkimi, geološkimi, hidrografskimi in drugimi podatki o lokaciji obrata, pomembnimi za obravnavo večjih nesreč v obratu, ter opisom rabe območja obrata v preteklosti, če je to pomembno za obravnavo večjih nesreč z nevarnimi snovmi,

b)	navedbo tehničnih enot, naprav in drugih dejavnosti obrata, ki predstavljajo nevarnost za nastanek večje nesreče,

c) na podlagi razpoložljivih informacij navedbo sosednjih obratov in drugih dejavnosti, za katere se ne uporablja ta uredba, ter območij in posegov v prostor, ki bi lahko bili vir tveganja ali zaradi katerih se poveča tveganje ali posledice večje nesreče ali možnost verižnih učinkov,

č)	opis območij, ki bi jih lahko prizadele posledice večje nesreče v obratu;

4.	opis naprav in tehnoloških enot obrata, ki obsega:

a)	opis dejavnosti in proizvodov tistih delov obrata, ki so pomembni z vidika varnega obratovanja, opis virov nevarnosti za nastanek večjih nesreč in pogojev, pod katerimi se take nesreče lahko zgodijo, ter opis predvidenih ukrepov za njihovo preprečitev,

b)	opis proizvodnih procesov z navedbo razpoložljivih informacij o najboljših praksah z vidika preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic,

- podatke o nevarnih snoveh, ki jih sestavljajo:

– popis nevarnih snovi, pri čemer se snovi navedejo s kemijskimi imeni ali imeni v skladu z nomenklaturo IUPAC, številko CAS, razredom in kategorijo nevarnosti ter njihovo največjo količino v obratu,

–	fizikalne, kemijske, toksikološke značilnosti nevarnih snovi in opis nevarnosti, ki jih predstavljajo za ljudi in okolje (takojšnjih in z zapoznelimi učinki),

–	fizikalno in kemijsko obnašanje snovi pri običajnem ravnanju z njimi in pri predvidljivih izrednih dogodkih ali nesrečah;

5.	analizo večjih nesreč ter opis njihovega preprečevanja, ki obsega:

a)	podroben opis možnih scenarijev večjih nesreč in njihove verjetnosti ali pogojev, pod katerimi se lahko zgodijo, vključno z navedbo in opisom dogodkov, ki lahko sprožijo scenarije večjih nesreč, in katerih vzroki so lahko znotraj obrata ali zunaj njega in ki zlasti vključujejo:

–	vzroke, povezane z obratovanjem,

–	zunanje vzroke kot so tisti, povezani z verižnimi učinki, z napravami, ki ne spadajo v področje uporabe te uredbe, ter z območji in posegi v prostor, ki bi lahko povzročili ali povečali tveganje ali posledice večjih nesreč,

–	naravne pojave, kakršna sta na primer potres ali visoka voda;

b)	oceno obsega in resnosti posledic večjih nesreč, ki bi se lahko zgodile v obratu. Ocena obsega tudi grafični prikaz (na karti v ustreznem merilu) ali drugi enakovredni opis, če je to ustrezno, območja, na katerem večje nesreče v obratu lahko povzročijo škodljive posledice za ljudi in okolje,

c)	pregled in analizo preteklih nesreč in izrednih dogodkov, ki so se zgodili z enakimi nevarnimi snovmi in postopki ravnanja s temi snovmi, opis upoštevanja pri tem pridobljenih spoznanj in navedbo ukrepov v obratu za preprečevanje takih nesreč,

č)	opis tehničnih parametrov in opreme za zagotavljanje varnosti obrata;

6.	opis zaščitnih in intervencijskih ukrepov za zmanjšanje posledic večje nesreče, ki obsega:

a)	opis opreme v obratu za zmanjšanje posledic večjih nesreč za ljudi in okolje, kot so na primer sistemi za odkrivanje napak pri obratovanju ali izpustov nevarnih snovi, tehnične naprave za omejevanje obsega nesreče vključno z vodnimi razpršili, preprekami za širjenje hlapov, lovilnimi posodami ali zbiralnimi rezervoarji, zapornimi ventili, sistemi za inertizacijo in zadrževalnimi sistemi za vodo od gašenja,

b)	opis obveščanja, opozarjanja in ukrepanja ob večjih nesrečah,

c)	navedbo sredstev obrata in zunanjih sredstev, ki jih je mogoče uporabiti za ukrepanje ob večji nesreči,

č)	opis drugih tehničnih in ne-tehničnih ukrepov, pomembnih za zmanjšanje posledic večjih nesreč.

Priloga 4: Informacija za javnost o obratih

I. del: Informacija za javnost o obratih mora za vse obrate obsegati:

1. 	firmo in naslov upravljavca obrata ter ime in naslov obrata,

2. 	potrditev, da se za obrat uporablja ta uredba, informacijo o prijavi obrata, o izdelani zasnovi zmanjšanja tveganja za okolje ali varnostnem poročilu, o vložitvi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali izdanem okoljevarstvenem dovoljenju,

3. 	enostaven opis dejavnosti, ki se izvajajo v obratu,

4.	podatke o nevarnih snoveh v obratu, ki bi lahko povzročile večjo nesrečo. Nevarne snovi se navedejo tako, kakor je za javnost najbolj razumljivo, in sicer s splošnimi, trgovskimi ali generičnimi imeni ali s kategorijami nevarnosti. Podatki o nevarnih snoveh vsebujejo tudi enostaven opis njihovih lastnosti,

5. splošne informacije o načinu opozarjanja javnosti, ki bi lahko občutila škodljive posledice večjih nesreč; ustrezne informacije o pravilnem ravnanju ob večji nesreči ali navedbo mesta, na katerem so te informacije dostopne v elektronski obliki,

6. 	datum zadnjega inšpekcijskega nadzora v obratu ali navedbo mesta, na katerem je ta informacija dostopna v elektronski obliki in informacije o tem, kje je mogoče dobiti podrobnejše podatke o inšpekcijskem nadzoru in načrtu nadzora obratov,

7.	podatke o tem, kateri obrati sestavljajo skupine obratov z možnimi verižnimi učinki,

8. podrobnosti o tem, kje je mogoče dobiti dodatne informacije ob upoštevanju predpisov o dostopu do informacij javnega značaja.

II. del: Poleg podatkov iz prejšnjega dela mora informacija za javnost o obratih za obrate večjega tveganja za okolje obsegati:

- splošne informacije o naravi nevarnosti večjih nesreč, vključno z njihovimi možnimi učinki na človekovo zdravje in okolje, povzetek glavnih scenarijev večjih nesreč in ukrepov za njihovo preprečitev in za zmanjšanje njihovih posledic,

2.	potrditev, da mora upravljavec za obravnavo večjih nesreč in zmanjševanje njihovih učinkov ustrezno ukrepati na kraju samem ter sodelovati z reševalnimi službami,

3. 	ustrezne informacije iz občinskih ali regijskih načrtov zaščite in reševanja. Te informacije morajo vključevati nasvete glede ravnanja v skladu z navodili ali zahtevami reševalnih služb ob nesreči,

4. 	navedbo obratov blizu ozemlja druge države, v katerih bi se lahko zgodile nesreče s čezmejnimi učinki v skladu z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 27/01).

Priloga 5: Merila za opredelitev izpusta nevarne snovi v obratu, o katerem je treba obvestiti Evropsko komisijo

Evropsko komisijo je treba v skladu z 22. členom te uredbe obvestiti o izpustu nevarne snovi v obratu, ki izpolnjuje pogoj iz 1. točke te priloge, ali ki je povzročil vsaj eno od posledic, navedenih v 2., 3., 4. ali 5. točki te priloge:

1. količina v izpust vključene nevarne snovi je enaka ali večja od 5% količine za razvrstitev iz tretjega stolpca preglednice 1 ali preglednice 2 priloge 1 te uredbe,

2. posledice za zdravje in premoženje ljudi:

– smrt ene osebe,

– najmanj šest oseb znotraj obrata poškodovanih in hospitaliziranih najmanj 24ur,

– najmanj ena oseba zunaj obrata poškodovana in hospitalizirana najmanj 24 ur,

– prebivališča zunaj obrata poškodovana in neuporabna,

– evakuacija ali zadržanje oseb v notranjih prostorih za več kot dve uri, pri čemer je zmnožek števila oseb in števila ur evakuacije ali zadrževanja v notranjih prostorih enak ali večji od 500,

– prekinjena oskrba s pitno vodo, elektriko, plinom ali telefonskimi storitvami za več kot dve uri, pri čemer je zmnožek števila tako prizadetih oseb in števila ur, kolikor traja prekinitev oskrbe, enak ali večji od 1000;

3. posledice na okolju:

a) stalna ali dolgoročna škoda za kopenske habitate, ki obsega:

–	0,5 ha ali več habitata, zaščitenega s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;

–	10 ha ali več širšega območja habitata, vključno s kmetijskimi zemljišči;

b) znatna ali dolgoročna škoda za habitate celinskih voda in morja, ki obsega:

–	10 km ali več reke ali kanala;

- 1 ha ali več jezera ali ribnika;

- 2 ha ali več delte;

–	2 ha ali več obale ali odprtega morja;

c) znatna škoda za vodonosnik ali podzemne vode v obsegu najmanj 1 ha.

4. škoda na premoženju obrata v vrednosti najmanj 2 milijona eurov ali škoda na premoženju zunaj obrata v vrednosti najmanj 0,5 milijona eurov;

5. čezmejne posledice, kadar večja nesreča v obratu povzroči škodljive posledice zunaj območja države obrata.

Evropsko komisijo je treba obvestiti tudi o izpustih nevarnih snovi, ki ne izpolnjujejo pogojev in meril iz 1. do 5. točke te priloge, vendar pa ugotovitve njihove analize vsebujejo pomembne nauke in priporočila za preprečevanje podobnih izpustov in zmanjševanje njihovih posledic.

*