PRILOGA 1

#### POSTOPKI ODSTRANJEVANJA

D1	Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališčih itd.)

D2	Obdelava v zemlji (npr. biološka razgradnja tekočih odpadkov ali muljev v tleh itd.)

D3	Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov, ki se lahko črpajo, v vrtine, solne jaške ali naravno dana odlagališča itd.)

D4	Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov ali muljev v jame, ribnike ali lagune itd.)

D5	Posebej projektirano odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom, ločene med seboj in od okolja, itd.)

D6	Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane

D7	Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno

D8	Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12

D9	Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.)

D10	Sežiganje na kopnem

D11	Sežiganje na morju(1)

D12	Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik itd.)

D13	Spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12(2)

D14	Ponovno pakiranje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D13

D15	Skladiščenje do katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)(3)

(1)	Ta postopek je prepovedan s predpisi EU in mednarodnimi pogodbami.

(2)	Če ni druge ustrezne kode D, lahko to vključuje predhodne postopke pred odstranjevanjem, vključno s predobdelavo, med drugim sortiranje, drobljenje, stiskanje, peletiranje, sušenje, mletje, kondicioniranje ali ločevanje pred katerim koli postopkom, označenim z D1 do D12.

(3)	Začasno skladiščenje pomeni predhodno skladiščenje v skladu z 20. točko 3. člena te uredbe.