Priloga 1

Numerične zahteve za vodenje podatkov

Numerične zahteve za vodenje podatkov o terenu

|  | Območje 1 | Območje 2 | Območje 3 | Območje 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostorska ločljivost | 3 ločne sekunde (približno 90 m) | 1 ločna sekunda (približno 30 m) | 0,6 ločne sekunde (približno 20 m) | 0,3 ločne sekunde (približno 9 m) |
| Višinska točnost | 30 m | 3 m | 0,5 m | 1 m |
| Višinska ločljivost | 1 m | 0,1 m | 0,01 m | 0,1 m |
| Horizontalna točnost | 50 m | 5 m | 0,5 m | 2,5 m |
| Stopnja zaupanja | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Klasifikacija celovitosti | rutinski | ključen | ključen | ključen |

Numerične zahteve za vodenje podatkov o ovirah

|  | Območje 1 | Območje 2 | Območje 3 | Območje 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Višinska točnost | 30 m | 3 m | 0,5 m | 1 m |
| Višinska ločljivost | 1 m | 0,1 m | 0,01 m | 0,1 m |
| Horizontalna točnost | 50 m | 5 m | 0,5 m | 2,5 m |
| Stopnja zaupanja | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Klasifikacija celovitosti | rutinski | ključen | ključen | ključen |

Priloga 2

Seznam obveznih atributov v podatkovnem sloju o terenu

Območje pokritosti

Ustvarjalec podatkov

Vir podatkov

Metoda zajema

Prostorska ločljivost

Horizontalni referenčni sistem

Horizontalna ločljivost

Horizontalna točnost

Horizontalna stopnja zaupanja

Horizontalni položaj

Nadmorska višina

Referenca nadmorske višine

Višinski referenčni sistem

Višinska ločljivost

Višinska točnost

Višinska stopnja zaupanja

Tip površine

Evidentirana površina

Celovitost

Datum veljavnosti sloja

Merska enota

Priloga 3

Seznam obveznih atributov v podatkovnem sloju o ovirah

Območje pokritosti

Ustvarjalec podatkov

Vir podatkov

Horizontalna točnost

Horizontalna stopnja zaupanja

Horizontalni položaj

Horizontalna ločljivost

Horizontalni (položajni) obseg

Horizontalni referenčni sistem

Nadmorska višina

Višina

Višinska točnost

Višinska stopnja zaupanja

Višinska ločljivost

Višinski referenčni sistem

Vrsta ovire

Vrsta geometrije

Celovitost

Datum veljavnosti sloja

Merska enota

Stanje ovire

Veljavnost

Osvetlitev

Oznaka