Priloga 4

Operativne zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti

|  | Kategorija dejavnosti |
| --- | --- |
| Operativna zahteva | A | B | C | D |
| 1. Starost upravljavca | dopolnjenih 16 let (pisno soglasje zakonitih zastopnikov) | dopolnjenih 18 let |
| 2. Psihofizične sposobnosti upravljavca | Izjava operaterja ali zdravniško spričevalo razredov I, II ali LAPL ali zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za upravljanje vozil kategorije B, ki se izdaja voznikom, ki niso poklicni vozniki, in ki ni starejše od 5 let | Zdravniško spričevalo razredov I, II ali LAPL ali zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za upravljanje vozil kategorije B, ki se izdaja voznikom, ki niso poklicni vozniki, in ki ni starejše od 5 let |
| 3. Poznavanje veljavnih predpisov v letalstvu za upravljavca | Izjava operaterja ali potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga izda agencija | Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga izda agencija |
| 4. Usposobljenost za upravljanje sistema upravljavca/pridruženega opazovalca | Izjava operaterja |

Tehnične zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti

|  | Kategorija dejavnosti |
| --- | --- |
| Tehnična zahteva | A | B | C | D |
| 1. Sistem upravljanja | Šifriran digitalni prenos podatkov z neposredno povezavo med kontrolno postajo in sprejemnikom s samodejno izbiro frekvence brez motenj | Šifriran digitalni prenos podatkov z neposredno povezavo med kontrolno postajo in sprejemnikom s samodejno izbiro frekvence brez motenj – umetna stabilizacija, razen za naravno stabilna letala in cepeline | Šifriran digitalni prenos podatkov z neposredno povezavo med kontrolno postajo in sprejemnikom s samodejno izbiro frekvence brez motenj – umetna stabilizacija in navigacija za povratek domov (RTH) |
| 2. Prikaz telemetrijskih parametrov | Se ne uporablja | Moč radijskega signala, napajalna napetost | Moč radijskega signala, številka GNSS satelita, napajalna napetost, poraba elektrike, oddaljenost in smer operaterja, višina, hitrost, smer, prikaz okvar/delovanja rezervnega sistema |
| 3. Varnostni sistem upravljanja | Se ne uporablja | Padalo, kinetična energija pri spuščanju mora biti < 79 J, aktivacija padala mora biti neodvisna od glavnega napajanja, samodejna aktivacija ob izgubi napajanja |

Tehnične zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti

|  | Kategorija dejavnosti |
| --- | --- |
| Tehnična zahteva | A | B | C | D |
| 4. Najmanjše število motorjev multikopterjev | Se ne uporablja | 6 Opomba: sprejemljivo je tudi manjše število motorjev, če je multikopter opremljen s padalom. Kinetična energija pri spuščanju mora biti < 79 J, aktivacija padala mora biti neodvisna od glavnega napajanja. | 6 Opomba: če je multikopter opremljen s padalom. Kinetična energija pri spuščanju mora biti < 79 J, aktivacija padala mora biti neodvisna od glavnega napajanja. | 8 |
| 5. Pomembne funkcije/sistemi, ki ne smejo biti ogroženi zaradi okvare – potrebna je analiza okvar (FMEA) | Se ne uporablja | Napajanje, sprejem signala, umetna stabilizacija in upravljanje poleta | Napajanje, sprejem signala, umetna stabilizacija in upravljanje poleta, GNSS magnetometer |
| 6. Analiza okvar in njihovega vpliva – FMEA (angl. Failure Mode Effect Analysis), skladno s Prilogo 5 k tej uredbi | Se ne uporablja | Samoocenjevanje – tabelo je treba shraniti, izjavo je treba dostaviti agenciji, ponoviti v primeru modifikacij | Masa < 5 kg: Samoocenjevanje – tabelo je treba shraniti, izjavo je treba dostaviti agenciji, ponoviti v primeru modifikacij, samoocenjevanje dostaviti agenciji v pregled |
| 7. Pregled, servisiranje in vzdrževanje UAS | Se ne uporablja | Skladno s seznamom za preverjanje in z navodili proizvajalca je treba pripraviti lastne zapise o vseh opravljenih delih in jih hraniti 3 leta |