### Priloga 1

### »PRILOGA 1

|  | + | Dovoljen poseg v prostor na območju omejene rabe prostora in ni potrebno soglasje URSJV |
| --- | --- | --- |
|  | - | Prepovedan poseg v prostor na območju omejene rabe prostora |
|  | pd | Dovoljena gradnja objekta na območju omejene rabe prostora, če so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam in soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta iz tabele 1.2 te priloge in je po predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja h gradnji, ki ga izda URSJV in ga mora investitor priložiti k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za tak objekt. Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz tabele 1.2 te priloge, za katero v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja URSJV, ki ga mora investitor pridobiti pred začetkom gradnje enostavnega objekta na območju omejene rabe prostora. |
|  | pdj | Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta. |

###### Tabela 1.1

| I | STANOVANJSKE STAVBE | IZKLJUČITVENO OBMOČJE | OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE | ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Enostanovanjske stavbe | - | - | - |
| 112 | Večstanovanjske stavbe | - | - | - |
| 113 | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine | - | - | - |
| II | NESTANOVANJSKE STAVBE | IZKLJUČITVENO OBMOČJE | OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE | ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE |
| 121 | Gostinske stavbe | - | - | pd1 |
| 122 | Poslovne in upravne stavbe | - | - | pd |
| 12301 | Trgovske stavbe | - | - | pd1 |
| 12302 | Sejemske dvorane, razstavišča | - | - | - |
| 12303 | Bencinski servisi | - | - | - |
| 12304 | Stavbe za storitvene dejavnosti | - | - | pd |
| 1241 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe** | - | - | pd2 |
| 1242 | Garažne stavbe | pdj | pd | pd |
| 1251 | Industrijske stavbe, razen objektov iz točk 23030 (a) in 23030 (b) iz dela V tabele 1.1. »Kompleksni industrijski objekti« | pdj | pdj | pd |
| 1252 | Rezervoarji, silosi in skladišča | pdj | pd3 | pd3 |
| 1261 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | - | - | - |
| 1262 | Muzeji in knjižnice | - | - | - |
| 1263 | Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo | - | pdj | pd1 |
| 1264 | Stavbe za zdravstveno oskrbo | pd4 | pd4 | pd4 |
| 1265 | Stavbe za šport | - | - | - |
| 12711 | Stavbe za rastlinsko pridelavo | - | pd | + |
| 12712 | Stavbe za rejo živali | - | pd | + |
| 12713 | Stavbe za spravilo pridelka | - | pd | + |
| 12714 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | - | pd | pd |
| 12721 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | - | - | - |
| 12722 | Pokopališke stavbe | - | pd | pd |
| 12730 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene** | pd | + | + |
| 12740 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje | - | pd | pd |
| III | OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE | IZKLJUČITVENO OBMOČJE | OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE | ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE |
| 21110 | Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste | - | pd5 | pd5 |
| 21120 | Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste | pd | pd | pd |
|  | Parkirišča | pdj | pd | pd |
| 21210 | Glavne in regionalne železniške proge | - | - | pd6 |
| 21220 | Mestne železniške proge | - | - | pd7 |
| 21311 | Letališke steze in ploščadi | - | - | - |
| 21312 | Letalski radio-navigacijski objekti | - | pd | pd |
| 21410 | Mostovi in viadukti | - | pd | pd |
| 21420 | Predori in podhodi | - | pd | pd |
| 21510 | Pristanišča in plovni kanali | pdj | pdj | pd8 |
| 21520 | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti | pdj | pdj | pd |
| 21530 | Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti | pdj | pd | pd |
| IV | CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI | IZKLJUČITVENO OBMOČJE | OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE | ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE |
| 22110 | Naftovodi in daljinski (prenosni**) plinovodi | - | - | pd9 |
| 22121 | Daljinski vodovodi | - | pd | pd |
| 22122 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | pdj | pd | pd |
| 22130 | Daljinska (hrbtenična**) komunikacijska omrežja | - | + | + |
| 22140 | Daljinski (prenosni**) elektroenergetski vodi | pd | pd | pd |
| 22210 | Lokalni (distribucijski**) plinovodi | pdj | pd | pd |
| 22221 | Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo | pdj | + | + |
| 22222 | Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak | pd | pd | pd |
| 22223 | Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti | pdj | pd | + |
| 22231 | Cevovodi za odpadno vodo | pdj | pd | pd |
| 22232 | Čistilne naprave | pdj | pd | + |
| 22240 | Lokalni (distribucijski**) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna**) komunikacijska omrežja | pdj | pd | + |
| V | INDUSTRIJSKI GRADBENI KOMPLEKSKI | IZKLJUČITVENO OBMOČJE | OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE | ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE |
| 23010 | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin | - | - | pd |
| 23020 | Elektrarne in drugi energetski objekti | pd | pd | pd |
| 23030 | Objekti kemične industrije razen objektov iz 23030(a) in 23030(b) | - | - | pd |
| 23030 (a) | Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja | - | - | - |
| 23030 (b) | Obrati, ki predstavljajo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja | - | - | - |
| 23040 | Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje | - | - | - |
| VI | DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI | IZKLJUČITVENO OBMOČJE | OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE | ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE |
| 24110 | Športna igrišča | - | - | pd |
| 24122 | Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas | - | - | pd |
| 24201 | Obrambni objekti | - | - | pdj |
| 24203 (a) | Objekti za ravnanje z odpadki Odlagališča odpadkov in objekti za predelavo nevarnih odpadkov | pdj | pdj | pd10 |
| 24203 (b) | Objekti za ravnanje z odpadki Objekti za zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov | pdj | pdj | pd |
| 24204 | Pokopališča | - | - | + |
| 24205 | Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | pdj | pdj | pd |

**    Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi.

1 	Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko ali trgovsko dejavnost, namenjeno zaposlenim in prebivalstvu s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe prostora, ali izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na območju omejene rabe prostora

2 	Dovoljena je gradnja stavb za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezanih stavb, če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

3 	Gradnja je dovoljena, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost.

4 	Gradnja je dovoljena, če gre za dejavnosti v zdravstvu, za katere je potrebna bližina jedrskega objekta.

5 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

6 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati železniške proge mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

7 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati mestne železniške proge mimo območja omejene rabe.

8 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno zgraditi pristanišča ali plovnih kanalov zunaj območja omejene rabe.

9 	Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni možno speljati zunaj območja omejene rabe.

10 	Dovoljena je gradnja odlagališč, objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa le izjemoma, kadar ti ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

### Tabela 1.2

| VRSTA OBJEKTOV | Največja dovoljena velikost objekta | Izključitveno območje | Ožje območje nadzorovane rabe | Širše območje nadzorovane rabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi) Sem med drugim spada: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti | Nezahteven: Površina do vključno 50 m2 | pdj | pd | pd |
|  | Enostaven: Noben |  |  |  |
| Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi) Sem med drugim spada: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti | Nezahteven: Noben |  |  |  |
|  | Enostaven: Površina do vključno 20 m2 | - | - | + |
| Pomožni objekt v javni rabi Sem med drugim spada: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos | Nezahteven: Stavbe: površina nad 40 m2 do vključno 60 m2 Gradbenoinženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m | pdj | pd | + |
|  | Enostaven: Stavbe: površina do vključno 40 m2 Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 3,5 m Pomožni cestni objekti: vsi | pdj | pd | + |
| Ograja Sem med drugim spada: varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja | Nezahteven: Višina nad 2 m do vključno 3 m | pdj | pd | + |
|  | Enostaven: Višina do vključno 2 m | pdj | + | + |
| Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine, npr. podporni zid z ograjo) | Nezahteven: Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m | pdj | + | + |
|  | Enostaven: Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m | pdj | + | + |
| Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2 000 PE) | Nezahteven: Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE | pdj | pd | + |
|  | Enostaven: Zmogljivost do vključno 50 PE | pdj | pd | + |
| Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo) | Nezahteven: Prostornina nad 30 m3 do vključno 50 m3 | pdj | pd | pd |
|  | Enostaven: Prostornina do vključno 30 m3 | pdj | + | + |
| Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami) | Nezahteven: Noben |  |  |  |
|  | Enostaven: Rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m3 | pdj | pd | pd |
| Vodnjak, vodomet | Nezahteven: Višina nad 5 m, globina nad 30 m | pdj | pd | + |
|  | Enostaven: Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m | pdj | + | + |
| Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja Sem med drugim spada: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja) | Nezahteven: Noben |  |  |  |
|  | Enostaven: Vsi | pdj | + | + |
| Samostojno parkirišče Sem med drugim spada: parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi | Nezahteven: Površina do vključno 200 m2 | pdj | pd | pd |
|  | Enostaven: Noben |  |  |  |
| Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne | Nezahteven: Noben |  |  |  |
|  | Enostaven: Vsi | pd | + | + |
| Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu) Sem med drugim spada: pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi | Nezahteven: Noben |  |  |  |
|  | Enostaven: Površina do vključno 20 m2 | pdj | pd | pd |
| Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun) Sem med drugim spada: teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojkarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje | Nezahteven: Površina od 2 000 m2 do vključno 10 000 m2 | - | - | pd |
|  | Enostaven: Površina do vključno 2 000 m2 | - | - | pd |
| Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje Sem med drugim spada: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen | Nezahteven: Prostornina razlivne vode od 250 m3 do vključno 2 000 m3 Bazen: noben | pdj | pd | pd |
|  | Enostaven: Prostornina razlivne vode do vključno 250 m3 Bazen: prostornina do vključno 60 m3 Namakalni sistemi: vsi | pdj | pd | pd |
| Objekt za oglaševanje Sem spadajo tudi objekti za oglaševanje na kozolcih | Nezahteven: Oglasne površine nad 12 m2 do vključno 40 m2 in višine do vključno 6 m | pdj | pd | + |
|  | Enostaven: Oglasne površine do vključno 12 m2 in višine do vključno 5 m | pdj | pd | + |
| Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali) Sem med drugim spada: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica | Nezahteven: Stavbe: površina do vključno 100 m2 Ribogojnice: prostornina do vključno 2 000 m3 | - | - | pd |
|  | Enostaven: Stavbe: površina do vključno 40 m2 Čebelnjak: višina praviloma do vključno 4,5 m Ribogojnice: prostornina do vključno 250 m³ | - | - | pd |
| Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju) Sem med drugim spada: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica | Nezahteven: Stavbe: površine do vključno 150 m2 in višina do vključno 6 m Stolpni silosi: višina od 5 do vključno 10 m Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m2 Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1 000 m3 | - | pd | pd |
|  | Enostaven: Stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m2 Stolpni silosi: višina do vključno 5 m Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m Gozdne prometnice: vse Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2 Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: noben | - | pd | + |
| Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost Sem med drugim spada: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin | Nezahteven: Površina do vključno 80 m2 | - | pd | + |
|  | Enostaven: Noben |  |  |  |
| Pomožni komunalni objekt Pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok | Nezahteven: Noben |  |  |  |
|  | Enostaven: Vsi | pd | + | + |
| Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču Sem med drugim spada: – objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje – privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture – objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča | Nezahteven: Noben |  |  |  |
|  | Enostaven: Stavbe: površina do vključno 40 m2 Gradbenoinženirski objekti: vsi | pdj | pd | + |
| Pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov Sem med drugim spada: – objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; – meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti ) | Nezahteven: Noben |  |  |  |
|  | Enostaven: Stavbe: površina do vključno 40 m2 Gradbenoinženirski objekti: vsi | pdj | pd | pd |

* Če je v prilogi označeno:

– 	da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),

– 	da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.

«.

### Priloga 2

### »PRILOGA 2

| k. o. Stari grad |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *15 | *254 | 214/2 | 340 | 1179/41 | 1180/67 | 1180/117 | 1199 |
| *168 | *26 | 214/3 | 341 | 1179/49 | 1180/80 | 1180/119 | 1223/2 |
| *172 | *261 | 214/6 | 342 | 1179/54 | 1180/82 | 1180/120 | 1223/3 |
| *174 | *268 | 214/7 | 344/4 | 1179/65 | 1180/83 | 1180/121 | 1225 |
| *176 | *269 | 214/8 | 370/5 | 1179/134 | 1180/85 | 1180/122 | 1250 |
| *201 | *273 | 214/9 | 372/4 | 1179/135 | 1180/87 | 1180/123 | 1251 |
| *207 | *28 | 214/10 | *373 | 1179/136 | 1180/89 | 1180/125 | 1253 |
| *211 | *283 | 228/2 | 374/3 | 1179/137 | 1180/90 | 1180/126 | 1254 |
| *213 | *29 | 229/2 | 378/2 | 1179/138 | 1180/92 | 1180/127 | 1255 |
| *214 | *296 | 248/1 | 378/4 | 1179/139 | 1180/93 | 1180/128 | 1256 |
| *215 | *299 | 254/14 | 380/1 | 1179/144 | 1180/95 | 1180/129 |  |
| *217 | *30 | 254/16 | 380/2 | 1179/145 | 1180/96 | 1180/130 |  |
| *218 | *307 | 282/1 | 576 | 1180/2 | 1180/97 | 1180/131 |  |
| *219 | *309 | 283/2 | 590 | 1180/5 | 1180/98 | 1180/132 |  |
| *20/7 | *314 | 284/2 | 1139/3 | 1180/14 | 1180/99 | 1180/134 |  |
| *220 | *316 | 284/4 | 1139/5 | 1180/32 | 1180/100 | 1180/135 |  |
| *223 | *317 | 304 | 1170/1 | 1180/33 | 1180/101 | 1180/141 |  |
| *224 | *32 | 305 | 1176/1 | 1180/40 | 1180/103 | 1180/144 |  |  |
| *23 | *373 | 318/3 | 1176/3 | 1180/43 | 1180/104 | 1180/145 |  |
| *231 | 203 | 323 | 1179/8 | 1180/44 | 1180/105 | 1180/146 |  |  |
| *232 | 204 | 327/1 | 1179/10 | 1180/50 | 1180/107 | 1180/147 |  |  |
| *24 | 205 | 327/2 | 1179/23 | 1180/54 | 1180/109 | 1180/148 |  |
| *248 | 206 | 328 | 1179/30 | 1180/58 | 1180/110 | 1180/149 |  |
| *249 | 210/1 | 329 | 1179/32 | 1180/59 | 1180/111 | 1180/150 |  |
| *25/1 | 210/2 | 339/2 | 1179/34 | 1180/60 | 1180/112 | 1193 |  |
| *250 | 211 | 339/3 | 1179/38 | 1180/62 | 1180/113 | 1194/1 |  |
| *253 | 212/2 | 339/5 | 1179/39 | 1180/66 | 1180/116 | 1198/3 |  |

k. o. Stara vas

| *1 | *292 | 85/3 | 87/1 | 89/2 | 97 | 132/3 | 752/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *168 | *321 | 85/4 | 87/3 | 89/3 | 104/1 | 134/6 | 753 |
| *233 | *323 | 85/5 | 87/4 | 89/4 | 104/3 | 134/7 | 801/1 |
| *234 | *374 | 86/1 | 87/7 | 89/5 | 111/7 | 134/8 |  |
| *235 | *375 | 86/2 | 88/1 | 89/6 | 118/2 | 134/9 |  |
| *236 | *461 | 86/3 | 88/2 | 89/7 | 118/3 | 747/2 |  |
| *237 | *660 | 86/4 | 88/3 | 89/8 | 118/4 | 750/1 |  |
| *238 | 23/2 | 86/5 | 88/4 | 89/9 | 118/5 | 750/2 |  |
| *270 | 85/1 | 86/6 | 89/1 | 93/2 | 131/1 | 750/4 |  |

| k. o. Drnovo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *253 | 2104/77 | 2105/3 | 2105/7 | 2105/113 | 2105/125 | 2105/215 | 2642/8 |
| *278 | 2104/105 | 2105/4 | 2105/107 | 2105/115 | 2105/130 | 2105/212 | 2642/9 |
| *298 | 2105/1 | 2105/5 | 2105/108 | 2105/119 | 2105/131 | 2105/213 | 3676 |
| *299 | 2105/2 | 2105/6 | 2105/109 | 2105/121 | 2105/132 | 2105/214 | 3677 |

k. o. Leskovec

| *182 | 1204/51 | 1205/31 | 1205/83 | 1205/103 | 1205/116 | 1351/17 | 1351/32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *187 | 1204/174 | 1205/37 | 1205/87 | 1205/104 | 1205/117 | 1351/18 | 1351/33 |
| *218 | 1204/175 | 1205/41 | 1205/88 | 1205/106 | 1205/118 | 1351/19 |  |
| *379 | 1204/176 | 1205/53 | 1205/89 | 1205/108 | 1205/166 | 1351/20 |  |
| *389 | 1204/178 | 1205/54 | 1205/93 | 1205/109 | 1351/11 | 1351/21 |  |
| *390 | 1204/181 | 1205/55 | 1205/94 | 1205/110 | 1351/12 | 1351/22 |  |
| 1204/39 | 1204/190 | 1205/61 | 1205/95 | 1205/111 | 1351/13 | 1351/23 |  |
| 1204/42 | 1204/194 | 1205/64 | 1205/96 | 1205/112 | 1351/14 | 1351/24 |  |
| 1204/43 | 1204/203 | 1205/79 | 1205/97 | 1205/113 | 1351/15 | 1351/26 |  |
| 1204/44 | 1204/204 | 1205/80 | 1205/98 | 1205/114 | 1351/16 | 1351/31 |  |

«.