### Priloga 1: Najmanjše območje omejene rabe prostora

| Vrsta jedrskega objekta | Najmanjša velikost izključitvenega območja | Najmanjša velikost ožjega območja nadzorovane rabe | Najmanjša velikost širšega območja nadzorovane rabe |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva | območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 800 m | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 1 000 m | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 2 000 m |
| jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi termične moči, večje od 10 MW | območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 650 m | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 1 500 m |
| jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi termične moči, manjše od 10 MW | znotraj ograje jedrskega objekta | - | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 500 m |
| raziskovalni reaktor termične moči, manjše od 1 MW | - | - | znotraj ograje objekta |
| jedrska elektrarna | območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 650 m | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta ter polmerom 1 500 m |
| objekt za skladiščenje, predelavo ali obdelavo izrabljenega goriva ali visokoradioaktivnih odpadkov | območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m | območje okoli izključitvenega območja in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 1 500 m |
| objekt za skladiščenje ali obdelavo nizko- ali srednjeradioaktivnih odpadkov | - | - | območje kroga s središčem v središču skladišča in polmerom 500 m |
| odlagališče izrabljenega goriva ali odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov | - | - | območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m |
| zaprto pripovršinsko odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov | - | - | območje jedrskega objekta, povečano za 50 m širok pas okoli ograje odlagališča |
| zaprto podzemno odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov | - | - | območje na površini neposredno nad podzemnim odlagališčem |

### Priloga 2: Pogoji za gradnjo posameznih objektov

|  | + | Dovoljena gradnja na območju omejene rabe prostora in mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost, ni potrebno. |
| --- | --- | --- |
|  | - | Prepovedana gradnja na območju omejene rabe prostora. |
|  | pd | Dovoljena gradnja zahtevnega in manj zahtevnega objekta na območju omejene rabe prostora, če so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam ter mnenja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta, za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor priložiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo enostavnega objekta, za katero v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor pridobiti pred začetkom gradnje enostavnega objekta na območju omejene rabe prostora. |
|  | pdj | Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta. |

| CC-SI klasifikacija | Klasifikacija objektov | Največja dovoljena velikost objekta | Izključitveno območje | Ožje območje nadzorovane rabe | Širše območje nadzorovane rabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11100 | Enostanovanjske stavbe |  | - | - | - |
| 11210 | Dvostanovanjske stavbe |  | - | - | - |
| 11220 | Tri- in večstanovanjske stavbe |  | - | - | - |
| 11301 | Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji |  | - | - | - |
| 11302 | Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine |  | - | - | - |
| 12111 | Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 10 m2 | - | - | - |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 12112 | Gostilne, restavracije in točilnice | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | pd1 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd1 |
| 12120 | Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev | Enostaven: površina do 10 m2 | - | - | - |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | - |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 1220 | Poslovne in upravne stavbe | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 12301 | Trgovske stavbe | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | pd1 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd1 |
| 12302 | Sejemske dvorane, razstavišča | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | - |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 12303 | Oskrbne postaje | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 12304 | Stavbe za storitvene dejavnosti | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 12410 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe | Enostaven: površina do 10 m2 | - | - | pd2 |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | pd2 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd2 |
| 12420 | Garažne stavbe | Enostaven: površina do 20 m2 | pdj | pd | pd |
|  |  | Nezahteven: površina do 50 m2 | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
| 12510 | Industrijske stavbe | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
|  | Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 80 m2 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 12520 | Skladiščne stavbe | Enostaven: površina do 20 m2; nobena stavba za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi in nevarnih odpadkov | pdj | pd3 | pd3 |
|  |  | Nezahteven: površina do 100 m2; nobena stavba za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi in nevarnih odpadkov | pdj | pd3 | pd3 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd3 | pd3 |
|  | Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine | Enostaven: prostornina do 20 m3; noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi in nevarnih odpadkov | pdj | pd3 | pd3 |
|  |  | Nezahteven: prostornina do 100 m3; noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi in nevarnih odpadkov | pdj | pd3 | pd3 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd3 | pd3 |
|  | Rezervoarji za nafto in plin | Enostaven: prostornina do 5 m3 | pdj | pd3 | pd3 |
|  |  | Nezahteven: prostornina do 15 m3 | pdj | pd3 | pd3 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd3 | pd3 |
|  | Stolpni silosi za suhe snovi | Enostaven: višina do 5 m | pdj | pd3 | pd3 |
|  |  | Nezahteven: višina do 10 m | pdj | pd3 | pd3 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd3 | pd3 |
| 12610 | Kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za družbene prireditve | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
|  | Paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih ter botaničnih vrtovih | Enostaven: površina do 20 m2 | - | - | - |
|  |  | Nezahteven: površina do 50 m2 | - | - | - |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 12620 | Muzeji, arhivi in knjižnice | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | - |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 12630 | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | pdj | pd1 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pdj | pd1 |
| 12640 | Stavbe za zdravstveno oskrbo | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | pd4 | pd4 | pd4 |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pd4 | pd4 | pd4 |
| 12350 | Stavbe za šport | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 12711 | Stavbe za rastlinsko pridelavo | Enostaven: površina do 50 m2 | - | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 150 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona | - | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | + |
| 12712 | Stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali | Enostaven: površina do 20 m2 | - | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona | - | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | + |
|  | Stavbe ribogojnice | Enostaven: površina do 50 m2, prostornina bazenov do 250 m3 | - | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 100 m2, prostornine bazenov do 2 000 m3 | - | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | + |
| 12713 | Kmetijski silosi | Enostaven: površina do 20 m2, višina do 5 m | - | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 100 m2, višina do 10 m | - | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | + |
|  | Kleti, vinske kleti | Enostaven: površina do 20 m2 ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | - | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 50 m2, do dve nadstropji, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | - | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | + |
|  | Skladišča pridelkov | Enostaven: površina do 40 m2 | - | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 150 m2 | - | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | + |
|  | Kozolci | Enostaven: površina do 40 m2, do dve etaži | - | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 150 m2, do dve etaži, ne glede na višino | - | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | + |
| 12714 | Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije | Enostaven: površina do 40 m2 | - | pd | pd |
|  |  | Nezahteven: površina do 150 m2 | - | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | pd |
| 12721 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | + |
| 12722 | Pokopališke stavbe | Enostaven: površina do 10 m2 | - | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | + |
| 12730 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene | Enostaven: površina do 5 m2 | pd | + | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | pd | + | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pd | + | + |
| 12740 | Prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pdj | pdj |
|  | Zaklonišča | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
|  | Nadstrešnice (kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu in nimajo opredeljenega namena) | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: vsi | - | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 21111 | Avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd5 | pd5 |
|  | Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 200 m2 | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
|  | Prometna signalizacija in prometna oprema | Enostaven: višina do 10 m | + | + | + |
|  |  | Nezahteven: višina do 15 m | + | + | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 21112 | Regionalne ceste I., II. in III. reda (R1, R2, R3) | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd5 | pd5 |
|  | Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 200 m2 | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
|  | Površine za pešce in kolesarje v cestišču | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: vsi | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
|  | Prometna signalizacija in prometna oprema | Enostaven: višina do 10 m | + | + | + |
|  |  | Nezahteven: višina do 15 m | + | + | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 21121 | Ceste, ulice in poti | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
|  | Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, avtobusna postajališča, obračališča | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 200 m2 | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
|  | Površine za pešce in kolesarje na cestišču | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: vsi | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
|  | Prometna signalizacija in prometna oprema | Enostaven: višina do 10 m | + | + | + |
|  |  | Nezahteven: višina do 15 m | + | + | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
|  | Gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze | Enostaven11 | pd | pd | pd |
|  |  | Nezahteven11 | pd | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 21122 | Samostojna parkirišča | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: površina do 500 m2 | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
| 21210 | Glavne in regionalne železniške proge | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd6 |
| 21220 | Mestne železniške proge | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | pd7 |
| 21301 | Vzletno-pristajalne in vozne letališke steze, helioporti, letališke ploščadi | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
|  | Objekti za zagotavljanje zemeljskega prevoza in notranjih prometnih tokov | Enostaven: površina do 500 m2 | - | - | - |
|  |  | Nezahteven: površina do 5 000 m2 | - | - | - |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 21302 | Letalski radio-navigacijski objekti | Enostaven: samo splošna merila | - | pd | pd |
|  |  | Nezahteven: samo splošna merila | - | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt: samo splošna merila | - | pd | pd |
| 21410 | Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi | Enostaven: nobeden razen brvi nosilnega razpona do 3 m | - | pd | pd |
|  |  | Nezahteven: nosilni razpon do 5 m | - | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | pd |
| 21421 | Predori | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | pd |
|  | Prepusti | Enostaven: nosilni razpon do 3 m | pdj | pd | pd |
|  |  | Nezahteven: nosilni razpon do 5 m | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
| 21422 | Podhodi | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m | - | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | pd |
| 21423 | Pokriti vkopi in galerije | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: nosilni razpon do 5 m | - | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | pd |
| 21510 | Pristanišča in plovne poti | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: nobeden razen pomoli s površino do 50 m2 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
| 21520 | Jezovi, pragovi, drče, pregrade | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
|  | Vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode | Enostaven: prostornina vode do 250 m3 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Nezahteven: prostornina vode do 2 000 m3 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
|  | Zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč | Enostaven: prostornina razlivne vode do 250 m3 | pdj | pd | pd |
|  |  | Nezahteven: prostornina razlivne vode do 2000 m3 | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
|  | Objekti za zaščito rečnih in morskih bregov ter ureditev strug | Enostaven: dolžina do 5 m, višina do 2 m | pdj | pdj | pd |
|  |  | Nezahteven: dolžina do 20 m, višina do 3 m | pdj | pdj | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
|  | Nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: višina do 1 m | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
| 21530 | Akvadukti | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
|  | Odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč | Enostaven10 | pdj | pd | pd |
|  |  | Nezahteven10 | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
| 22110 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd8 |
| 22121 | Daljinski (prenosni) vodovodi | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | pd | pd |
| 22122 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: pretok do 5 l/s | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
| 22130 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje | Enostaven11 | - | + | + |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | + | + |
| 22140 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pd | pd | pd |
| 22210 | Lokalni (distribucijski) plinovodi | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: tlak do 5 bar | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
| 22221 | Distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: premer do 80 mm | pdj | + | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | + | + |
|  | Omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: premer do 80 mm | pdj | + | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | + | + |
| 22222 | Toplarne in kotlovnice | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pd | pd | pd |
|  | Razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: premer do 250 mm | pd | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pd | pd | pd |
|  | Lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: tlak do 4 bar | pd | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pd | pd | pd |
| 22223 | Vodni stolpi | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | + |
|  | Arteški in drugi vodnjaki | Enostaven: globina do 10 m | pdj | pd | + |
|  |  | Nezahteven: globina do 30 m | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | + |
|  | Vodohrani | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: prostornina do 100 m3 | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | + |
| 22231 | Kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne vode | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: premer do 200 mm | pdj | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | pd |
| 22232 | Vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemične in biološke ali druge postopke čiščenja | Enostaven: zmogljivost do 50 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | pdj | pd | + |
|  |  | Nezahteven: zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | + |
| 22241 | Razdelilno elektroenergetsko omrežje | Enostaven: kabelski vodi do 1 kV | pdj | pd | + |
|  |  | Nezahteven: prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | + |
| 22242 | Dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja | Enostaven11 | pdj | pd | + |
|  |  | Nezahteven: vsi | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 23010 | Rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura | Enostaven12 | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven12 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt12 | - | - | pd |
|  | Objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 23020 | Elektrarne in drugi energetski objekti | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pd | pd | pd |
| 23030 | Objekti kemične industrije | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 23040 | Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 24110 | Športna igrišča | Enostaven: površina do 100 m2, brez grajenih tribun | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven: površina do 1 000 m2, brez grajenih tribun | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 24121 | Športna pristanišča in marine | Enostaven: površina do 100 m2 | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven: površina do 1 000 m2 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 24122 | Otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah | Enostaven: površina do 100 m2 | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven: površina do 1 000 m2 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
|  | Vzletišča | Enostaven10 | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven10 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | - | - | pd |
|  | Smučišča in žičniške naprave | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
|  | Skakalnice | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
|  | Razgledne ploščadi in opazovalnice | Enostaven: višina poda do višine 3 m nad terenom | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven: višina poda do višine 5 m nad terenom | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
|  | Bazen za kopanje | Enostaven: prostornina do 60 m3 ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven: prostornina do 100 m3 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | pd |
| 24201 | Obrambni objekti | Enostaven10 | - | - | pdj |
|  |  | Nezahteven10 | - | - | pdj |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | - | - | pdj |
| 24202 | Ribogojnice | Enostaven: prostornina bazenov do 250 m3 | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven: prostornina bazenov do 2 000 m3 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | - | - | pd |
|  | Koritasti silosi | Enostaven: površina do 100 m2 | - | - | pd |
|  |  | Nezahteven: površina do 1 000 m2 | - | - | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | - | - | pd |
|  | Zbiralniki gnojnice in gnojevke | Enostaven: nobeden | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven: prostornina do 1 000 m3 | - | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | - | pd | pd |
|  | Gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti | Enostaven: površina do 50 m2 | - | pd | pd |
|  |  | Nezahteven: površina do 200 m2 | - | pd | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | - | pd | pd |
|  | Visoke preže | Enostaven: vsi | - | pd | pd |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 24203 | Odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
|  | Odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pd | pd | pd9 |
| 24204 | Pokopališča | Enostaven: površina do 100 m2 | - | - | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 500 m2 | - | - | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | + |
| 24205 | Ograje | Enostaven: višina do 2,2 m | pdj | + | + |
|  |  | Nezahteven: višina do 3,5 m | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
|  | Oporni zidovi | Enostaven: višinska razlika med zgornjim in spodnjim zemljiščem do 1 m | pdj | + | + |
|  |  | Nezahteven: višinska razlika med zgornjim in spodnjim zemljiščem do 2 m | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
|  | Objekti za zadrževanje plazov | Enostaven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pdj | pd |
| 31110 | Nasipi | Enostaven10 | pdj | pdj | + |
|  |  | Nezahteven10 | pdj | pdj | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt 10 | pdj | pdj | pd |
| 31120 | Izkopi in odkopi | Enostaven10 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Nezahteven10 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt 10 | pdj | pdj | pd |
| 31130 | Utrjene površine | Enostaven: površina do 50 m2 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Nezahteven: površina do 5 000 m2 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | pdj | pdj | pd |
| 31140 | Utrjene brežine | Enostaven10 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Nezahteven10 | pdj | pdj | pd |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | pdj | pdj | pd |
| 31150 | Grajene gozdne vlake | Enostaven: vsi | - | - | - |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 31160 | Grajena območja urbanih vrtov | Enostaven10 | - | - | + |
|  |  | Nezahteven10 | - | - | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt10 | - | - | + |
| 32110 | Ekološki otoki | Enostaven: vsi | pdj | pdj | + |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |
| 32120 | Urbana oprema | Enostaven10 | pdj | pd | + |
|  |  | Nezahteven10 | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt 10 | pdj | pd | + |
| 32130 | Objekti za oglaševanje in informacijski panoji | Enostaven: oglasna površina do 40 m2 | pdj | pd | + |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | + |
| 32140 | Spominska obeležja | Enostaven: površina do 40 m2, višina do 5 m | pdj | pd | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | pdj | pd | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | pdj | pd | + |
| 33110 | Grajeni prostori na drevesu | Enostaven: površina do 5 m2, višina od tal do vrha objekta do 5 m | - | - | - |
|  |  | Nezahteven: Površina do 25 m2 | - | - | - |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 33120 | Grajeni prostori na vodi | Enostaven: površina do 10 m2 | - | - | - |
|  |  | Nezahteven: površina do 25 m2 | - | - | - |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | - | - |
| 33130 | Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine | Enostaven: površina do 100 m2 | - | + | + |
|  |  | Nezahteven: površina do 500 m2 | - | + | + |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | - | + | + |
| 33140 | Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja | Enostaven: vsi | pd | pd | + |
|  |  | Nezahteven | nobeden | nobeden | nobeden |
|  |  | Zahteven ali manj zahteven objekt | nobeden | nobeden | nobeden |

1	Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko ali trgovsko dejavnost, namenjeno zaposlenim in prebivalstvu s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe prostora, ali izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na območju omejene rabe prostora.

2 	Dovoljena je gradnja stavb za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezanih stavb, če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

3 	Gradnja je dovoljena, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost.

4 	Gradnja je dovoljena, če gre za dejavnosti v zdravstvu, za katere je potrebna bližina jedrskega objekta.

5 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

6 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati železniške proge mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

7 	Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati mestne železniške proge mimo območja omejene rabe.

8 	Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni možno speljati zunaj območja omejene rabe.

9 	Dovoljena je gradnja odlagališč, gradnja objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa samo, kadar ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

10	Samo splošna merila: upoštevajo se merila iz 5., 7. in 8. člena Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).

11	V skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije.

12 	Določbe Gradbenega zakonika (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/12 – popr.) se ne uporabljajo za te objekte, zato se ne razvrščajo po zahtevnosti gradnje.

### Priloga 3: Seznam parcel

k. o. 1317 Stari Grad

| *15 | *254 | 214/2 | 340 | 1179/41 | 1180/59 | 1180/111 | 1180/150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *168 | *26 | 214/3 | 341 | 1179/49 | 1180/60 | 1180/112 | 1193 |
| *172 | *261 | 214/6 | 342 | 1179/54 | 1180/62 | 1180/113 | 1194/1 |
| *174 | *268 | 214/7 | 344/4 | 1179/68 | 1180/66 | 1180/116 | 1198/3 |
| *176 | *269 | 214/8 | 370/5 | 1179/69 | 1180/67 | 1180/117 | 1199 |
| *201 | *273 | 214/9 | 372/4 | 1179/70 | 1180/80 | 1180/119 | 1223/2 |
| *207 | *28 | 214/10 | *373 | 1179/71 | 1180/82 | 1180/120 | 1223/3 |
| *211 | *283 | 228/2 | 374/3 | 1179/72 | 1180/83 | 1180/121 | 1225 |
| *213 | *29 | 229/2 | 378/2 | 1179/134 | 1180/85 | 1180/122 | 1250 |
| *214 | *296 | 248/1 | 378/4 | 1179/135 | 1180/87 | 1180/123 | 1251 |
| *215 | *299 | 254/14 | 380/1 | 1179/136 | 1180/89 | 1180/125 | 1253 |
| *217 | *30 | 254/16 | 380/2 | 1179/137 | 1180/90 | 1180/126 | 1254 |
| *218 | *307 | 282/1 | 380/3 | 1179/138 | 1180/92 | 1180/127 | 1255 |
| *219 | *309 | 283/2 | 576 | 1179/139 | 1180/93 | 1180/128 | 1256 |
| *20/7 | *314 | 284/2 | 590 | 1179/144 | 1180/95 | 1180/129 |  |
| *220 | *316 | 284/4 | 1139/3 | 1179/145 | 1180/96 | 1180/130 |  |
| *223 | *317 | 304 | 1139/5 | 1180/2 | 1180/97 | 1180/131 |  |
| *224 | *32 | 305 | 1170/1 | 1180/5 | 1180/98 | 1180/132 |  |  |
| *23 | *373 | 318/3 | 1176/1 | 1180/14 | 1180/99 | 1180/134 |  |
| *231 | 203 | 323 | 1176/3 | 1180/32 | 1180/100 | 1180/135 |  |  |
| *232 | 204 | 327/1 | 1179/8 | 1180/33 | 1180/101 | 1180/141 |  |  |
| *24 | 205 | 327/2 | 1179/10 | 1180/40 | 1180/103 | 1180/144 |  |
| *248 | 206 | 328 | 1179/23 | 1180/43 | 1180/105 | 1180/145 |  |
| *249 | 210/1 | 329 | 1179/30 | 1180/44 | 1180/107 | 1180/146 |  |
| *25/1 | 210/2 | 339/2 | 1179/32 | 1180/50 | 1180/108 | 1180/147 |  |
| *250 | 211 | 339/3 | 1179/38 | 1180/54 | 1180/109 | 1180/148 |  |
| *253 | 212/2 | 339/5 | 1179/39 | 1180/58 | 1180/110 | 1180/149 |  |

k. o. 1316 Stara vas

| *1 | 86/1 | 87/7 | 89/5 | 111/7 | 134/8 | 753 | 2687 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *270 | 86/2 | 88/1 | 89/6 | 118/2 | 134/9 | 801/1 | 2689 |
| *375 | 86/3 | 88/2 | 89/7 | 118/3 | 747/4 | 2642 | 2695 |
| *660 | 86/4 | 88/3 | 89/8 | 118/4 | 747/5 | 2653 | 2696 |
| 23/2 | 86/5 | 88/4 | 89/9 | 118/5 | 747/6 | 2657 | 2701 |
| 85/1 | 86/6 | 89/1 | 93/2 | 131/1 | 750/1 | 2674 |  |
| 85/3 | 87/1 | 89/2 | 97 | 132/3 | 750/2 | 2675 |  |
| 85/4 | 87/3 | 89/3 | 104/1 | 134/6 | 750/4 | 2676 |  |
| 85/5 | 87/4 | 89/4 | 104/3 | 134/7 | 752/2 | 2684 |  |

k. o. 1320 Drnovo

| *253 | 2104/105 | 2105/5 | 2105/109 | 2105/125 | 2105/213 | 2642/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *278 | 2105/1 | 2105/6 | 2105/113 | 2105/130 | 2105/214 | 3676 |
| *298 | 2105/2 | 2105/7 | 2105/115 | 2105/131 | 2105/215 | 3677 |
| *299 | 2105/3 | 2105/107 | 2105/119 | 2105/132 | 2642/9 |  |
| 2104/77 | 2105/4 | 2105/108 | 2105/121 | 2105/212 | 2642/23 |  |

k. o. 1321 Leskovec

| *182 | 1204/176 | 1205/53 | 1205/94 | 1205/111 | 1205/344 | 1351/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *218 | 1204/178 | 1205/54 | 1205/95 | 1205/112 | 1351/11 | 1351/22 |
| *379 | 1204/194 | 1205/61 | 1205/96 | 1205/113 | 1351/12 | 1351/23 |
| *389 | 1204/203 | 1205/64 | 1205/97 | 1205/114 | 1351/13 | 1351/24 |
| 1204/39 | 1204/204 | 1205/79 | 1205/98 | 1205/116 | 1351/14 | 1351/26 |
| 1204/43 | 1204/216 | 1205/80 | 1205/104 | 1205/117 | 1351/15 | 1351/33 |
| 1204/44 | 1204/217 | 1205/87 | 1205/106 | 1205/118 | 1351/16 |  |
| 1204/51 | 1205/31 | 1205/88 | 1205/108 | 1205/120 | 1351/18 |  |
| 1204/174 | 1205/37 | 1205/89 | 1205/109 | 1205/166 | 1351/19 |  |
| 1204/175 | 1205/41 | 1205/93 | 1205/110 | 1205/343 | 1351/20 |  |