Priloga 1: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti

Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju

| Parameter onesnaženosti | Izražen kot | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave (a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 PE in < 10.000 PE | >= 10.000 PE in < 100.000 PE | >= 100.000 PE |
| biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | 25 | 20 | 20 |
|  | učinek čiščenja |  | 90 | 90 | 90 |
| kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | 125 | 110 | 100 |
|  | učinek čiščenja | % | 80 | 80 | 80 |
| neraztopljene snovi |  | mg/L | 35 | 35 | 35 |
| amonijev dušik (b) | N | mg/L | 10 | 10 | 10 |
| celotni dušik (c) | N | mg/L | (d) | (d) | (d) |

(a)	Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice.

(b) 	Mejna vrednost za amonijev dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c) 	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

(d)	Mejna vrednost pri sekundarnem čiščenju ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvajajo.

Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

| Parameter onesnaženosti | Izražen kot | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave (a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 PE in < 10.000 PE | >= 10.000 PE in < 100.000 PE | >= 100.000 PE |
| celotni fosfor | P | mg/L | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
|  | učinek čiščenja | % | 80 | 80 | 80 |
| celotni dušik (b) (c) | N | mg/L | 15 | 15 | 10 |
|  | učinek čiščenja | % | 70 | 70 | 80 |

(a) 	Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice.

(b) 	Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

Preglednica 3: Mejne vrednosti pri primernem čiščenju

| Parameter onesnaženosti | Izražen kot | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 50 PE | >= 50 PE in< 2.000 PE |
| kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | 200 | 150 |
| biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | (a) | 30 |

(a)	mejna vrednost ni določena.

Preglednica 4: Mejne vrednosti pri dodatni obdelavi

| Mikrobiološki parameter | Enota | Mejna vrednost |
| --- | --- | --- |
|  |  | vodotoki | morje |
| intestinalni enterokoki | cfu/100 ml | 400 | 200 |
| Escherichia coli | cfu/100 ml | 1000 | 500 |