Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe 
kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

- člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15 in 14/18) se v 2. členu, prvem odstavku 4. člena in 5., 6. ter 11. členu in prilogi 1 beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termomineralna« v ustreznem sklonu.

- člen

1. člen se spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(predmet koncesije)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t za pitje, balneološke kopeli, ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci (v nadaljnjem besedilu: koncesija) za naslednje vrtine:

–	T-4/88 (ID-znak 200-486/2-0), koordinate (X: 166825,36, Y: 580820,74, Z: 197,60);

- V-M (ID znak 121-1780/2-0), koordinate (X: 167902,68 Y: 580348,01, Z: 201,02);

- V-50t (ID znak 201-151/26-0), koordinate (X: 166512,91, Y: 581320,11, Z: 197,00).

(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe vode, iz vrtine T-4/88 je 20 000 m3/leto, iz vrtine V-M je 46 000 m3/leto in iz vrtine V-50t je 
71 000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe termomineralne vode iz vrtine T-4/88 je 
1 l/s, iz vrtine V-M je 2,3 l/s in iz vrtine V-50t 2,6 l/s. Največja dovoljena skupna letna količina porabe termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t je 137 000 m3/leto.

(3) Koncesija se podeli za rabo termomineralne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. ter za rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez razmejitve količin s klasifikacijsko številko 13.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.

(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine med rabami termomineralne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

(5) Območje koncesije obsega območje vrtin T-4/88, V-M in V-50t iz prvega odstavka tega člena in zajema termomineralno podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Murska kotlina (VTPodV_4016).

(6) Napajalno območje T-4/88, V-M in V-50t iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.«.

- člen

V 3. členu se v prvem odstavku:

- v napovednem stavku beseda »podzemne« nadomesti z besedo »termomineralne«;

- 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1.	zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe termomineralne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe termomineralne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe nista presežena;«;

- v 4., 5., 7. in 9. točki beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termomineralna« v ustreznem sklonu.

V tretjem, četrtem in šestem odstavku se beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termomineralna« v ustreznem sklonu.

- člen

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni de te uredbe.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

- člen

(prehodna določba)

Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15), nadaljuje z izvajanjem koncesije v skladu s predpisom, ki ureja koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03.

- člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15).

- člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-14/2021

Ljubljana, dne 28. aprila 2021

EVA 2020-2550-0033

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik