PRILOGA 2

Izračun količine goriva, ki je bila porabljena za soproizvodnjo električne energije v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije

TEKOČA GORIVA razen utekočinjenega naravnega (zemeljskega) plina

Količina goriva, ki je bila porabljena za soproizvodnjo električne energije v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije, se določi po enačbi:

Kgor. za EE = Kdov.gor  (WEE /Wdov.gor)

pri čemer je:

Kgor. za EE……….količina goriva, ki se porabi za proizvodnjo električne energije

K dov.gor…………količina dovedenega goriva v proizvodno napravo za soproizvodnjo

WEE .................proizvedena električna energija (v MWh)*

W dov.gor .......... energija dovedenega goriva v proizvodnjo napravo, ki je enaka produktu enot dovedenega goriva in energetske vrednosti na enoto dovedenega goriva

*……… WEE in Wdov.gor  je potrebno izraziti v enakih enotah za energijske vrednosti (npr. MWh, GJ, itd.)

Izračun količine goriva, ki je bila porabljena za soproizvodnjo toplote v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije

Količina goriva, ki je bila porabljena za soproizvodnjo toplote v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije, se določi po enačbi:

Kgor. za topl = Kdov. gor. – Kgor. za EE

pri čemer je:

K gor. za toploto…….količina goriva, ki se porabi za proizvodnjo toplote

K dov.gor…………..količina dovedenega goriva v proizvodno napravo za soproizvodnjo

Kgor. za EE………...količina goriva, ki se porabi za proizvodnjo električne energije

PLINASTA IN TRDNA GORIVA vključno z utekočinjenim naravnim (zemeljskim) plinom

Izračun količine goriva v energijskih enotah, porabljenega za soproizvodnjo toplote v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije

Wgor.za top.=Wdov.gor-WEE

Wgor.za top………..Energija goriva, porabljenega za proizvodnjo toplote

Wdov.gor……………….Energija dovedenega goriva v proizvodno napravo za soproizvodnjo

WEE……………………..Proizvedena električna energija (MWh)*

*……… WEE in Wdov.gor  je potrebno izraziti v enakih enotah za energijske vrednosti (npr. MWh, GJ, itd.)